ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Планировка и застройка сельских поселений

Планирование и застройка малых сельськохозяйственных

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

ДБН Б.2.4-4-97

Вводятся впервые

Данные нормы регламентируют проектирование и строительство малых сельскохозяйственных предприятий  и  крестьянских  (фермерских)  усадьб   с учетом  природно-климатических и экономических особенностей Украины и достижений научно-технического прогресса. Нормы   обязательны   для применения предприятиями,  организациями и учреждениями независимо от форм собственности и  ведомственного  подчинения, общественными объединениями  и гражданами,  которые   осуществляют проектирование,  строительство, реконструкцию и благоустройство на соответствующих территориях.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Государственные строительные нормы "Планирование и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских  (фермерских)  хозяйств" распространяются на разработку генеральных планов малых сельскохозяйственных  предприятий разных форм собственности, а также на разработку  генеральных  планов   производственных зон сельских поселений, на которых размещаются малые сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Примечание 1. Малое сельскохозяйственное предприятие - производственный объект  сельскохозяйственного назначения для  выращивания,  хранения  и переработки  отдельных   видов сельскохозяйственной   продукции, а  также  для  содержания ограниченного количества сельскохозяйственных животных  и птицы, часто с неполным составом основных и  дополнительных построек, сооружений,  которые могут быть построены в  разных конструктивных решениях с применением единых или раздельных способов механизации.

Примечание  2.  Крестьянское  (фермерское) хозяйство является формой предпринимательства граждан Украины,  которые собственным трудом членов этого хозяйства производят товарную    сельскохозяйственную продукцию, занимаются ее переработкой и реализацией.  Крестьянское (фермерское)  хозяйство в системе КП является равноправной формой  ведения  хозяйства рядом с  государственными, кооперативными, арендными и другими предприятиями.

Примечание 3. Фермы, которые входят в состав сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)  хозяйств, относятся к малым, если они имеют ограниченное число поголовья: крупный  рогатый скот до 200 голов с приплодом, свинофермы до 200 голов с приплодом, птицефермы до 700  голов птицы,  овцефермы  до  400 голов с приплодом,  кролефермы до 400 голов.

Примечание 4. Экономические, социальные и правовые основы создания  и  деятельность

крестьянских (фермерских) хозяйств определяются Законом Украины "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".

1.2 Нормы обязательны для применения  в   проектировании новых, а также действующих малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

1.3 Крестьянские (фермерские) хозяйства по специализации делятся на зерновые, зерноводческие;  овощные, плодово-ягодные;  виноградарские; по производству  молока, говядины и свинины; по  производству продукции овцеводства; по производству продукции птицеводства; теплично-оранжерейные и парниковые хозяйства; по производству продукции звероводства и др. или смешанного типа.

2 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РАЗНЫХ ТИПОВ МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

2.1 При размещении сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)  хозяйств необходимо руководствоваться положениями  Земельного кодекса Украины и соответствующими действующими нормативными документами.

2.2 Малые  сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские)  хозяйства следует размещать в  производственных зонах сельских поселений или на фермерских землях в соответствии с  утвержденным проектом районной  планировки, проектом планировки и застройки производственных зон  сельских поселений на основе  технико-экономических расчетов. Размеры  санитарно-защитных зон от малых сельскохозяйственных предприятий  и  крестьянских (фермерских) хозяйств обязательном Приложении 1. Размеры  санитарно-защитных зон для объектов  животноводства с  количеством животных, которое превышает указанное в обязательном  Приложении 1, следует принимать  согласно ДБН Б.2.4-3-95.

2.3  В  производственных зонах малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств размещают предприятия животноводства, звероводства и птицеводства, тепличные и парниковые хозяйства, предприятия по переработке и хранению  сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и техники, транспортных средств и др.

2.4 Размещение и  определение мощности  животноводческих ферм в малых сельскохозяйственных предприятиях и  крестьянских (фермерских)  хозяйствах осуществляется на основании технико-экономических обоснований. Вместимость помещений животноводческих ферм определяется количеством мест для содержания животных (скота, птицы, зверей)  и  рассчитывается из нормативов необходимой площади (м2) на 1  голову  в  соответствии с нормами  технологического проектирования.

2.5 Малые  сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства могут объединяться с  блокированием отдельных производственных  корпусов,  построек или сооружений, а также инженерных сетей  в  единый   архитектурно-планировочный комплекс.

2.6 Размещение малых  сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, построек и  сооружений не допускается:

- на территории залегания полезных ископаемых без согласования  с  органами  Государственного горного надзора;

- в зонах  селевых  потоков, снежных обвалов  и  оползней;

- на землях  зеленых  зон городов, включая земли  городских лесов;

- на земельных  участках, загрязненных  органическими  и радиоактивными  веществами  до

окончания срока, установленного санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службами;

- на землях заповедников, заказников;

- в зонах охраны памятников истории и культуры;

- в зонах залегания  торфа;

- в первом и втором  поясах зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения;

- в первой и второй зонах округов санитарной охраны  курортов;

- в  местах,  где  раньше были навозохранилища, скотомогильники, кожевенные предприятия и животноводческие комплексы;

- на территориях ненадежных к инфекционным заболеваниям: сибирской язвы,  бруцеллеза, туберкулеза.

2.7 Согласно Положению о порядке проектирования  и  эксплуатации зон санитарной  охраны источников  водопотребления и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, утвержденному главным государственным  санитарным  врачом  СССР 18.02.82 г.   2640-82, в  первом и втором поясах зон  санитарной охраны источников водоснабжения поселений не  разрешается размещение животноводческих ферм, птицефабрик, тепличных предприятий, открытых площадок для хранения автомашин и сельскохозяйственных ремонтных мастерских, кладбищ, скотомогильников,  полей орошения и сооружений подземной фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей и других сельскохозяйственных объектов, которые имеют влияние на микробное заражение подземных вод. В третьем поясе запрещается размещение топливно-смазочных материалов, складов минеральных удобрений,  ядохимикатов и других объектов, которые влияют на химическое заражение подземных вод.

2.8  Плотность  застройки сельскохозяйственных предприятий принимается в соответствии

с требованиями ДБН Б.2.4-3-95.

2.9  Выбор  земельных участков под размещение и строительство малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в соответствии с требованиями  действующего законодательства Украины и ДБН  Б.2.4-3-95,  ДБН 360-92*, учитывая  территориальное развитие населенных пунктов, их  транспортных  магистралей.

2.10 При размещении сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)  хозяйств на прибрежных участках рек или водохранилищ, кроме указанных выше требований, учитываются положения "Водного Кодекса Украины".

2.11  Прибрежные полосы рек определяются согласно ДБН Б.2.4-3-95. Размеры водоохранных зон  принимаются  согласно ДБН 360-92*. Планировочные отметки строительных участков принимаются не меньше 0,5 м над расчетным горизонтом  воды с учетом подпора и уклона, водостока, а также расчетной волны и ее наката.

2.12 При размещении малых сельскохозяйственных предприятий, построек и сооружений в районе размещения радиостанций необходимо руководствоваться ДБН Б.2.4-3-95. Размещение сельскохозяйственных предприятий, построек и сооружений в районах  размещения действующих и вновь запроектированных  аэропортов и аэродромов разрешается при условии соблюдения   требований "Воздушного Кодекса Украины". Согласованию подлежит размещение построек и сооружений воздушных линий связи и  высоковольтных линий  электропередач, которые запланированы для строительства на расстоянии до 10 км  от  границы  аэродрома; построек и сооружений, воздушных линий связи и  высоковольтных линий электропередач, абсолютная отметка верхушки  которых больше абсолютной отметки аэродрома на 50 м и больше, которые планируются для строительства, на расстоянии от 10 до 30 км от  границы  аэродрома.

2.13 Сельскохозяйственные предприятия, постройки и  сооружения с техническими процессами, которые выделяют в окружающую среду отработанные вредные вещества, должны  отделяться санитарно-защитными зонами  от  жилых  и  общественных зданий. Размеры  санитарно-защитных зон нужно принимать согласно санитарным нормам проектирования промышленных  предприятий,  ДБН  360-92*  и  ДБН Б.2.4-3-95. В санитарно-защитных зонах допускается    размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей  и  картофеля,  а также постройки и  сооружения, указанные в действующих санитарных  нормах  проектирования промышленных предприятий. Разрешается размещение фермерских производственных дворов на границе сельских поселений для складских  помещений (зерно, овощи,  фрукты)  и размещение автомашин  и  сельскохозяйственной техники  (без ремонта) в количестве до 5 двигателей на участках до  0,5 га с санитарно-защитной  зоной 100 м в соответствии  с  действующими  санитарными  нормами

проектирования  промышленных предприятий и ДБН  360-92*.

2.14 Сельскохозяйственные предприятия, которые выделяют в атмосферу значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается размещать в замкнутых долинах,

котлованах и на других  территориях, не обеспеченных природным проветриванием

2.15 На границе санитарно-защитных зон шириной больше 100 м со стороны селитебной зоны должна  предусматриваться полоса зеленых насаждений шириной не меньше 30  м, а при ширине зоны от 50 до 100 м-полоса шириной не меньше 10 метров.

2.16 Трассы  линий  электропередач, связи и других линейных сооружений должны определяться, по возможности, согласно с границами и полями севооборотов, вдоль дорог, лесополос,  существующих  трасс с таким расчетом, чтобы  обеспечивать свободный доступ к коммуникациям с территорий, которые не  заняты  сельскохозяйственными угодьями.

2.17   Следует   отдавать предпочтение  при  достаточном технико-экономическом  обосновании организации крестьянских (фермерских) хозяйств, которые базируются на основе малых сел

и хуторов в виде небольших поселков на 5-10 хозяйств и прилегающих к жилью земельных

участков с учетом зонирования территории на жилищную и производственную зоны с соблюдением санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований.

2.18 Энергоемкие предприятия малых  сельскохозяйственных предприятий и крестьянских

(фермерских) хозяйств размещают с учетом возможного использования нетрадиционных источников энергии  (низкопотенциальной и выбросовой теплоты ТЭС, ТЭЦ, АЭС,  газокомпрессорных станций,  солнечной энергии, энергии ветра,  использования вторичных  энергоресурсов промышленных  предприятий и др.)

2.19 Территории  сельскохозяйственных предприятий подлежат  лабораторному  контролю

на радиоактивность и загрязнение почвы радионуклидами.

2.20  В  городской  черте запрещается  размещать малые сельскохозяйственные предприятия  и  крестьянские  (фермерские) хозяйства животноводческого направления.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МАЛЫХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

3.1 При разработке  генеральных планов малых  сельскохозяйственных предприятий и

крестьянских (фермерских) хозяйств следует руководствоваться этим  разделом, государственными строительными нормами: ДБН 360-92* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и  сельских  поселений"; ДБН Б.2.4-1-94 "Планировка и застройка сельских поселений",  ДБН   Б.2.4-3-95 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий"; ДБН В.2.2-2-95 "Теплицы  и  парники"; ДБН В.2-1-95 "Постройки и сооружения для животноводства",  а также действующими санитарными, зооветеринарными и противопожарными  нормами  и нормами  технологического  проектирования.

3.2 При разработке  генеральных планов территорию  малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств разделяют на основные функциональные  зоны: производственную (постройки  и сооружения для содержания скота, выгульные площадки, другие

производственные   помещения), ветеринарно-санитарную (изоляторы и др.), хранения и приготовления  кормов, хранения и обработки навоза и помета, административно-производственную. Постройки для  содержания скота  должны  соответствовать совокупности  технологических, технических,  зооветеринарных, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.  Распределение на  указанные  функциональные зоны может уточняться с расчетом конкретных условий строительства.

3.3   Генеральные   планы производственных зон  сельских поселений с размещением  малых

сельскохозяйственных предприятий  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  разрабатывают

на срок 20-25 лет, если другой срок не указан  в  задании  на проектирование.

3.4 При разработке генеральных планов малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)  хозяйств  в  районе   размещения складов  взрывчатых   веществ,

сильно  действующих   ядовитых веществ и  других  предприятий специального  назначения  расстояние  от   предприятий,   которые проектируются, до  указанных объектов принимается в соответствии с нормативными  документами, которые утверждаются в установленном порядке.

3.5 При разработке  генеральных планов  производственных зон  малых  сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств предусматривается:

-  экономически  выгодное кооперирование  сельскохозяйственных и  промышленных  предприятий  на одном земельном участке  и  организация  общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;

- соблюдение нормативных расстояний между зданиями и сооружениями  при   размещении

малых сельскохозяйственных предприятий;

- размещение пожарных депо и постов;

- выполнение  условий  по организации единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических и других местных условий;

- мероприятия  по  охране окружающей среды от  загрязнения производственными выброса-

ми и стоками;

- возможность  расширения производственной зоны сельскохозяйственных малых  предприятий;

- выполнение строительных и монтажных работ индустриальными методами;

- возможность  строительства и  внеочередное  введение сельскохозяйственных предприятий в  эксплуатацию  пусковыми комплексами.

3.6 При разработке  генеральных планов малых  сельскохозяйственных предприятий  и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые подлежат реконструкции и  переоборудованию,

следует предусматривать:

- планировку и  застройку производственных зон с выделением  земельных  участков  для

возможного расширения,  реконструкции и размещения сельскохозяйственных предприятий;

- улучшение благоустройства производственных  территорий и санитарно-защитных  зон,

повышение архитектурного уровня застройки;

-   технико-экономическую эффективность  планировочных решений.

3.7     Животноводческие, птицеводческие, звероводческие фермы и предприятия по производству  молока, мяса и яиц следует размещать с подветренной стороны по отношению к другим    сельскохозяйственным объектам и селитебной зоне. Ветеринарные   учреждения (за исключением  ветсанпропускников), котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной  стороны по отношению к животноводческим постройкам и  сооружениям. Склады минеральных  удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилищным, гражданским и производственным постройкам. Склады легкосгораемых материалов должны размещаться в низинах с подветренной стороны по отношению к другим постройкам, а также с учетом розы ветров по отношению к  котельным на твердом топливе.

3.8 Генеральными  планами сельскохозяйственных предприятий  и  крестьянских  (фермерских) хозяйств допускается размещение построек для хранения грубых кормов (сена, соломы) и подстилки в чердачных  помещениях ферм при условии:

-  наличия  несгораемых крыш и утеплителя  или  защиты сгораемого перекрытия и  утеплителя  (со  стороны  чердака) глиняной обмазкой слоем не менее 30 мм толщиной;

- ограждения несгораемыми материалами дымоходов по периметру на расстоянии не менее 1 м;

- защиты  электропроводки на крыше от механических  повреждений.

3.9  При   проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий  размещение  кормоцехов  и складов грубых кормов, а также ориентация построек и сооружений малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств принимается  соответственно   нормами технологического  проектирования.

3.10  Теплицы  и  парники следует размещать, как  правило, на южных или юго-восточных

склонах, с самым высоким уровнем грунтовых вод не менее чем 1,5 м от поверхности земли.

Планировку земельных участков выполнять согласно ДБН Б.2.2-2-95.

3.11 Склады  и  хранилища сельскохозяйственной продукции следует  размещать  на  хорошо

проветриваемых земельных участках с высоким уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от  поверхности земли.

3.12 Постройки и сооружения с производствами категорий А, Б и В, а также склады минеральных удобрений и  химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны (согласно  среднегодовой розе ветров) по  отношению к другим  производственным постройкам и сооружениям.

3.13   Санитарно-защитная зона от навозохранилищ фермерских хозяйств принимается  как

от животноводческой  фермы  (в составе которой имеется  навозохранилище)   соответственной

мощности согласно обязательному положению І ДБН Б.2.4-3-95.

3.14 Сооружения,  системы удаления, обработки, хранения, обезвреживания,  подготовки  и

использования навоза, навозных стоков и помета размещаются по отношению к животноводческим помещениям и жилой застройке с подветренной стороны к господствующим направлениям  ветров, а также ниже водозаборных сооружений. При этом следует придерживаться санитарно-защитных зон  в  соответствии  с  ДБН Б.2.4-3-95.

3.15 Размещение  пожарных депо и размеры участков пожарных  депо  и  пожарных  постов

следует принимать соответственно ДБН Б.2.4-3-95.

3.16  Для крестьянских (фермерских) хозяйств и для малых сельскохозяйственных

предприятий  устанавливаются санитарно-защитные зоны согласно ДБН Б.2.4-3-95.

3.17 При содержании в одной постройке разных видов животных  помещения  разделяются

на изолированные секции. Птица содержится изолированно от крупного рогатого скота, свиней и овец. При выгульном  содержании птицы зооветеринарный разрыв должен составлять не меньше

100 м, при содержании в  клетках - 50 м.  Общее  количество животных при блокировании  помещений не должно быть  больше чем содержание на малых фермерских хозяйствах.

3.18 На фермах малых  сельскохозяйственных предприятий и  крестьянских (фермерских)

хозяйств строительство ветеринарных объектов не предусматривается. Ветеринарное обслуживание производится в соответствии с  действующими  ведомственными нормами технологического проектирования ветеринарных объектов ВНТН СГиП-46-7-96 и ВНТП

СГиП-46-1-94

3.19 Постройки с продольными аэрационными  фонарями и постройки с отверстиями в стенах, которые используются для аэрации   помещений, следует ориентировать продольной  осью

перпендикулярно или под  углом не менее 40о к господствующему направлению ветра в летний период.

3.20 Радиусы обслуживания пожарными депо следует принимать согласно ДБН Б.2.4-3-95.

3.21 Расстояния между по стройками и сооружениями сельскохозяйственных предприятий в

зависимости от степени их  огнестойкости следует  принимать согласно обязательному  приложению 4.

3.22 В  малых  сельскохозяйственных  предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах смешанного типа, для которых устанавливаются санитарно-защитные  зоны  согласно

ДБН Б.2.4-3-95, принимаются санитарно-защитные зоны  большего значения из тех, что требуются для отдельных видов животноводческих  построек или отдельных производств.

4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

4.1 Малые сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства должны быть обеспечены водоснабжением, системой изъятия и отвода навозных, сточных и поверхностных вод, теплоснабжением, электроснабжением, радио и телефоном.

4.2  При   проектировании инженерных сетей нужно придерживаться  требований соответствующих нормативных  документов.

4.3 Сеть инженерных  коммуникаций  на  участках малых сельскохозяйственных предприятий  и  крестьянских (фермерских) хозяйств следует проектировать как единую  систему, предусматривая,  как  правило, общую их прокладку.

4.4 Расстояния по горизонтали между подземными инженерными сетями следует принимать

согласно ДБН Б.2.4-3-95.

4.5  Для водоснабжения производственных зон в зависимости от местных условий принимаются следующие системы:

-  хозяйственно-питьевая, производственная и  противопожарная с подачей воды на наружное пожаротушение из  гидрантов, установленных на наружной кольцевой водопроводной сети;

- хозяйственно-питьевая и производственная с подачей воды на  наружное пожаротушение из природных  и  искусственных водохранилищ. Среднесуточные нормы  водоснабжения  и   водоотведения сельскохозяйственных предприятий определяются нормами  технологического проектирования. Определение источника хозяйственно-питьевого обеспечения и его  размещение  следует согласовывать с местными органами санитарно-эпидемиологической службы при выборе площадки под  строительство. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в источниках водоснабжения не  должны превышать величин, приведенных в действующих санитарных  нормах. Границы І, II и III  поясов зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевого водоснабжения подземных или поверхностных источников водоснабжения, а также санитарные мероприятия на территории зон нужно принимать согласно СНиП 2.04.02-84, ВБН СГиП-46-5-96 и Положению о порядке проектирования  и  эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого  назначения  (утвержденным

Главным государственным санитарным врачом СССР 2040-82)

4.6  Расчетное среднесуточное  накопление  отработанных сточных вод от сельскохозяйственных предприятий  определяется нормами технологического проектирования. Канализацию и очистку сточных вод сельскохозяйственных предприятий следует проектировать по раздельной  системе:  производственно-бытовой, навозной и дождевой согласно ВНТП СГиП-46-9-94, ВБН

СГиП-46-6-96 и СНиП 2.04.03-85. При проектировании  санитарно-технических сооружений

коммунального назначения для санитарной очистки сельскохозяйственных предприятий следует руководствоваться действующими санитарными правилами  и нормами. Санитарно-защитные

зоны от канализационных сооружений и минимальные расстояния от систем утилизации навоза

принимать согласно приложениям 3  и  4  ДБН  Б.2.4-3-95. Сооружения для  обеззараживания, компостования твердых отходов, термической сушки и сжигания осадков исполнять согласно ВБН СГиП-46-6-96 и СНиП 2.04.03-85. Компостование производить на площадках с асфальтовым или

бетонным покрытием При  сборе, обработке и хранении отходов производства, а также утилизации отходов животноводческих ферм малых сельскохозяйственных предприятий следует  учитывать  требования СанПиН 5.02.12/Н-89. Обустройство мест складирования или хранения производственно-бытового мусора и других  отходов,  которые  служат источником загрязнения  атмосферного воздуха пылью, микроорганизмами, вредными газоподобными веществами и  веществами с  неприятными запахами или другого вредного воздействия, необходимо согласовывать с местными органами  государственной  исполнительной власти и органами  санитарно-эпидемиологического надзора при сохранении  нормативов  экологической

безопасности и сохранения возможности их дальнейшего хозяйственного использования. На  малых сельскохозяйственных предприятиях, которые подлежат реконструкции и выделяют производственные вредности, необходимо предусматривать внедрение более усовершенствованной технологии производства и использования установок для улавливания   производственных выбросов и утилизации навоза.

4.7 Наружные сети и сооружения водоснабжения проектируются согласно СНиП 2.04.02-84, ВБН  СГиП-46-5-96; наружные  сети  канализации  - согласно СНиП 2.04.03-85 и ВБН СГиП-46-6-96; тепловые сети  - согласно СНиП 2.04.07-86.

4.8 Энергообеспечение сельских потребителей следует предусматривать от  энергосистем путем подсоединения к  существующим электросетям. В отдельных случаях допускается строительство местных, в основном, дизельных электростанций или нетрадиционных  источников энергии.

4.9 Необходимая  мощность питания электроэнергией  определяется для  производственных

нужд согласно  технологическим требованиям,  для  хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд

согласно действующим  нормативам.

5 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ДОРОГ

5.1 Инженерная подготовка территории состоит из вертикальной  планировки, отведения

поверхностных  вод, понижения уровня грунтовых  вод, защиты территории от затопления и подтопления, защиты от обвалов и селевых потоков, а также приведения территорий к надлежащим санитарно-инженерным условиям. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территорий определяют исходя из условий  максимального природного рельефа  местности, почвенного покрытия и существующих зеленых насаждений, отвода  поверхностных вод со скоростями,которые исключают возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом выемок  и  насыпи на площадке строительства.

5.2 Сплошная вертикальная планировка разрешает  проведение работ при  плотности застройки больше  25%.  В  других случаях предусматривается  выборочная вертикальная планировка и выполнение планировочных работ только на  участках,  на которых размещаются  постройки

и сооружения.

5.3 Уклон территории  малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств принимается не меньше 0,003 и не больше: для глинистых почв - 0,05, для песчаных - 0,03 и для почв,  которые легко размываются - 0,01. Уклоны выгульных площадок для животных должны приниматься не меньше 0,02 и не больше 0,06.

5.4 Уровень чистого пола первого этажа в постройках и в сооружениях принимается, как правило, на 15 см выше  планировочной отметки участка, который примыкает к сооружению. Отметки  пола  подвальных помещений или других  построек должны быть выше уровня  грунтовых вод не меньше чем на 0,5 м.

5.5 Отведение  поверхностных вод с территории сельскохозяйственных предприятий осуществляется открытым  способом по гидроизолированным лоткам и каналам, если они не загрязнены вредными химическими веществами, технологическими продуктами, возбудителями инфекционных заболеваний и др. При наличии вредных компонентов  поверхностные воды  направляются на очистные сооружения согласно требованиям ВНТП СГиП-46-9-94 и СанПиН

5.02.12/Н-89.

5.6 Расстояния по горизонтали между инженерными подземными  сетями,  постройками  и

сооружениями следует принимать не менее указанных  в ДБН Б.2.4-3-95. При проектировании  инженерных сетей необходимо придерживаться требований соответствующих нормативных  документов.

5.7  Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений и минимальные расстояния

от  систем  утилизации  навоза принимать согласно ДБН Б.2.4-3-95.

5.8. Озеленению  подлежат свободные от застройки и  покрытия участки, а также санитарно-защитные зоны и участки по периметру территории  сельскохозяйственных  предприятий   в

виде живой  изгороди.  Площадь участков, которые предусмотрены для озеленения, должна составлять не менее 15% от  общей площади  территории  предприятия, а при плотности застройки

сверх 50% - не меньше 10%.

5.9 Для зеленых насаждений на территории сельскохозяйственных предприятий и в санитарно-защитных полосах следует  предусматривать  местные типы растений с учетом их санитарно-защитных, декоративных качеств и стойкости к производственным выбросам. В границах  противопожарных расстояний  посадка  деревьев хвойных пород не допускается.

5.10 Расстояние от построек и сооружений до оси посадки деревьев и кустарников следует принимать согласно ДБН Б.2.4-3-96.

5.11 Ширину полосы зеленых насаждений рекомендуется принимать согласно ДБН Б.2.4-3-96.

5.12 На малых  сельскохозяйственных предприятиях необходимо предусматривать открытые  благоустроенные  площадки для отдыха работающих из расчета 1 м2 на одного работающего в  наиболее многочисленную смену.

5.13 Расстояния  между деревьями и кустарниками при рядовой посадке  следует принимать не меньше указанных в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Характеристика насаждений | Минимальное расстояние между деревьями и кустарниками в осях, м |
| --- | --- |
| Деревья светолюбивых пород | 3,0 |
| Деревья теневыносливых пород | 2,5 |
| Кустарники высотой до 1 м | 0,4 |
| То же, до 2 м | 0,6 |
| То же, больше 2 м | 1,0 |

5.14 Ограждение  территории сельскохозяйственного предприятия следует  предусматривать в соответствии с  нормами технологического проектирования.

5.15  Транспортные  связи селитебной  зоны  с  производственной зоной сельских  поселений и  с  отдельными  малыми сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами  следует предусматривать в соответствии со схемой районной планировки, развития   внутрихозяйственных дорог, внутрихозяйственного землепользования и генеральным планом сельского поселения.

5.16 Хозяйственные проезды, на которых осуществляется прогон скота и проезд грузового  транспорта  до   усадебных участков, должны иметь  полосу движения 4,5 метров.

5.17  Внутрихозяйственные автомобильные дороги и автомобильные дороги и тротуары  сельскохозяйственных предприятий следует проектировать согласно ДБН Б.2.4-3-96 и соответственно СНиП 5.05. II-83.

5.18  При  проектировании подъездов к постройкам и  сооружениям, а также к водохранилищам, которые являются источником противопожарного  водоснабжения, следует предусматривать подъезды к площадкам  для разворота транспорта  размером не меньше 12 х 12 метров.

6 ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА И ЖИЛЫЕ ДОМА

6.1  При   проектировании жилой застройки и жилых домов в  крестьянских (фермерских)

хозяйствах  следует   руководствоваться  ДБН   79-92,   ДБН 360-92* и ДБН Б.2.4-1-94.

6.2 Основные  типы  жилых домов для крестьянских (фермерских) хозяйств  по  структуре

могут быть следующие:

- жилой дом  фермера  для обычной семьи;

-  жилой  дом  фермера  с блоками для сезонных рабочих;

- жилой дом для семей фермера, которые имеют родственные связи (семья брата, сестры

и т.д.  с  изолированными  или полуизолированными   квартирами).

С учетом сроков  проживания следует выделить такие типы жилья:

- для постоянного  проживания;

-  постоянное  жилье  для временного или сезонного  проживания.

6.3 Отведение территории под  жилищное строительство крестьянских (фермерских) хозяйств и малых  сельскохозяйственных  предприятий  осуществляется согласно плану размещения такого  строительства и генеральным  планам  застройки территории с соблюдением санитарно-защитной зоны от производства.

6.4  Жилищное  строительство для крестьянских (фермерских) хозяйств следует размещать:

- в селитебной зоне сельских поселений в границах  пешеходной доступности к  производственной зоне, которая  может  быть  в  производственной зоне поселения или размещаться отдельно на фермерских землях;

- в возрожденных  небольших хуторах, возле которых размещается производственная зона;

-  на  фермерских  землях возле производственных помещений  с соблюдением санитарно-защитной зоны, противопожарных и ветеринарно-санитарных разрывов между  производственной и жилой зонами.

6.5 Разрешается строительство жилищно-производственных комплексов при условии блокирования помещений с  учетом действующих санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

6.6  Санитарно-защитные разрывы между жилыми домами, одинокими или групповыми сараями для скота, кроликов,  нутрий, диких животных и птицы, а  также другими хозяйственно-бытовыми постройками и  сооружениями принимать  согласно  ДБН 79-92.

6.7 При разработке объемно-планировочных решений и инженерного оборудования фермерских

жилых домов следует руководствоваться разделами 3 и 4 ДБН 79-92.

6.8 Минимальное  расстояние от жилых домов І и II степеней огнестойкости до производственных

крестьянских (фермерских) построек и производственных помещений малых сельскохозяйственных предприятий и гаражей І и ІІ степеней огнестойкости следует принимать не меньше 9м, а до производственных построек, которые имеют покрытие с применением утеплителей из полимерных материалов или сгораемых утеплителей не меньше 15 метров.

6.9   Проектирование на приусадебных участках встроенных и пристроенных гаражей на первом

этаже площадью до 40 м2 допускается без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей при условии отделения их противопожарными  перегородками І типа  согласно ДБН 79-92.

6.10   Санитарно-защитные разрывы между  жилыми  домами, одинокими и групповыми сараями

для содержания животных и птицы площадью до 300 м2 с  количеством  животных  меньше  чем

указано в таблице 6.1 принимаются согласно таблице 3 ДБН79-92

Таблица 6.1

| Направление хозяйства | Количество поголовья |
| --- | --- |
| Свиноферма | 15 |
| Ферма КРС | 20 |
| Птицеферма | 100 |
| Овцеферма | 50 |
| Кролеферма | 150 |

Примечание. При смешанном содержании скота поголовье определяется процентным  соотношением.

6.11   Санитарно-защитные разрывы между жилыми домами  и объектами животноводства с количеством  поголовья,  которое приведено в таблице 6.1,  принимаются согласно обязательному приложению 1.

6.12 Открытые откормочные площадки на 200 и больше голов КРС с учетом специфических запахов  размещают  подальше  от жилых домов на  расстоянии  не менее 0,5 километра.

7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

7.1 При  разработке ОВОС (оценки влияния на окружающую среду) генеральных планов малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств предусматриваются мероприятия по рациональному  использованию  природных ресурсов, охране  атмосферного

воздуха, водных объектов и почвы, а также продуктов питания от загрязнения, влияния  электрических и  магнитных  полей, вибрации, шума и т.д., обеспечение рациональной безопасности и санитарной очистки территории согласно требованиям Закона Украины "Об охране  окружающей природной среды".

7.2 Методы и степени очистки сточных вод должны  определяться в зависимости от местных условий с учетом  возможного  использования  очищенных сточных вод для сельскохозяйственных нужд и должны  обеспечивать экологическую  безопасность.

7.3 Изъятие,  уничтожение и сброс сточных  вод,  которые имеют радиоактивные  вещества

должны осуществляться в  соответствии с действующими нормами радиационной  безопасности,

санитарными правилами работы с радиоактивными  веществами и другими источниками  ионизированных излучений.

7.4 При застройке  территории сельскохозяйственными предприятиями, загрязнение  от

которых   может   отрицательно влиять на санитарное состояние среды  и  здоровье  населения,

фоновые  концентрации  вредных веществ в атмосферном воздухе, воде, почве и т.д.  необходимо

согласовывать  с  санэпидслужбой.

7.5 При разработке мероприятий  по  охране окружающей среды учитывают санитарно-гигиенические расстояния от  источников загрязнения и  требования, предусмотренные  в  ДБН

Б.2.4-3-95. Для  охраны  водохранилищ предусматривают водоохранные и водорегулирующие зеленые насаждения в соответствии с  действующим законодательством.

7.6 С целью охраны воздушного бассейна следует предусматривать очищение воздуха, который выбрасывается в атмосферу:

- от сероводорода, аммиака, углекислого газа - при помощи  специальных   установок. Разбавление вредностей  достигается при помощи общеобменной вентиляции;

- от пыли, половы, остатков кормов - при помощи пылеулавливаемых сооружений;

-  от  микроорганизмов - обработкой бактерицидными лампами и ультрафиолетовым оборудованием;

- от неприятных  запахов, которые поступают от  отходов,

- путем усовершенствования технологии их обработки и применения  специальных дезодорантов

7.7  Производственные и бытовые стоки, которые образовываются на строительной  площадке, должны очищаться в  порядке,  который   предусмотрен проектом выполнения работ. Выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без  надлежащей  защиты  от

размыва почвы не допускается.

7.8   Лимиты    выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду разрабатываются предприятиями на основе  нормативов предельно допустимых  выбросов  (ПДВ)  и гранично  допустимых   сбросов (ПДС) и разрешения на выбросы, спросы и утверждаются органами охраны  окружающей   природной среды.

7.9 При разработке  генеральных планов территорий  малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств должны предусматриваться мероприятия, приведенные в ДБН 360-92* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений",      СанПиН 01.3.003-93 "Санитарные правила планировки и застройки населенных мест", в  действующих Санитарных нормах  и  правилах предупреждения или  ликвидации  загрязнения  разной  природной среды химическими и биологическими компонентами.

7.10   При организации строительного производства предусматриваются мероприятия по охране окружающей природной среды. Стоимость этих мероприятий предусматривается в проектно-сметной документации.

8 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

8.1 Возведение построек и сооружений малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств допускается в  соответствии с утвержденным генеральным планом и на основании ранее разработанных  решений, которые входят в состав проектов организации строительства и выполнения работ.

8.2 Геодезические  работы выполняются   согласно СНиП 3.01.03-84.

8.3 Подготовка территории к застройке должна выполняться в технологической последовательности согласно действующим нормативным документам. При выполнении земляных работ не должно быть загрязнения сельскохозяйственных и других земель производственными и другими отбросами, а также сточными водами.

8.4 Выполнение  работ  по вертикальной планировке территории малого сельскохозяйственного предприятия  допускается только при наличии проекта планировки, проектов всех подземных сооружений и общего баланса земляных масс.

8.5 При выполнении работ по благоустройству и озеленению руководствоваться СНиП III-10-75.

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

9.1 Юридические и физические лица, виновные в несоблюдении государственных строительных норм и правил, а также в нарушении градостроительного законодательства, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, согласно Закона Украины "Об основах градостроительства".

9.2  Споры по вопросам градостроительства решаются местными органами исполнительной власти или  органами  местного самоуправления в  пределах их полномочий, а также судом или арбитражным судом соответственно законодательству.

Приложение I (обязательное)

Размеры санитарно-защитных зон от животноводческих ферм и объектов малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств к жилой застройке

| Наименование | Размеры санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- |
| 1.Растениеводческие |
| Теплицы и парники при обогревании электроэнергией, паром или водой | Не нормируется |
| Теплицы и парники на биологическом обогреве на навозе на мусоре | 100 300 |
| Стационарные зерноочистные и сушильные пункты, крытые тока | 100 |
| Садоводческие и виноградные пункты сортировки и упаковки готовой продукции | 100 |
| 2. Животноводческие фермы КРС с поголовьем животных (голов) |
| 10 | 15 |
| 20 | 25 |
| 40 | 50 |
| 60 | 75 |
| 100 | 100 |
| 150 | 150 |
| Cвиноводческие (голов) |
| 15 | 25 |
| 30 | 50 |
| 50 | 75 |
| 75 | 100 |
| 100 | 150 |
| 150 | 300 |
| 200 | 400 |
| Кролеводческие (голов) |
| 150 | 25 |
| 300 | 50 |
| 400 | 75 |
| Птицеводческие (голов) |
| 100 | 25 |
| 200 | 50 |
| 300 | 100 |
| 500 | 150 |
| 750 | 200 |
| 3. По переработке продукции растениеводства, продовольственного и фуражного зерна, семян зерновых и масляничных культур, трав без отделения протравливания, овощей (сушка, засолка, квашение) | 100 |
| 4. Бойни небольших животных и птицы | 300 |
| 5. Склады хранения сельскохозяйственной продукции: зерна, овощей, фруктов, картофеля, грубых кормов (необмолоченного хлеба) и растительного волокна | 100 |
| 6. Гаражи и предприятия по ремонту, техническому обслуживанию, хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей: |
| при числе двигателей до 100 единиц | 100 |
| Примечание 1.Но не менее противопожарного разрыва. |
| Примечание 2.Первоисточниками указанных нормативов являются СанПиП М 5.02.12/Н и РСН 320-86. |

Приложение 2 (обязательное)

Минимальные санитарные разрывы от животноводческих ферм до объектов по переработке и

хранению сельскохозяйственной продукции, не связанных с проектируемой животноводческой фермой

| Наименование объекта | Минимальный разрыв, м |
| --- | --- |
| 1 По приготовлению кормов | 100 |
| 2 По переработке продукции: овощей, фруктов, зерновых культур | 100 |
| молока производительностью до 12 т/сутки | 50 |
| скота и птицы до 10 т/смену | 300 |
| 3 Склады зерна, фруктов, картофеля и овощей | 50 |
| Примечание. Первоисточником указанных нормативов является ДБН Б.2.4-3-95. |

Приложение 3 (обязательное)

Минимальные зооветеринарные разрывы, м,  между животноводческими,  птицеводческими и другими объектами

| Наименование предприятий | Фермы КРС | Свино-фермы | Овцефермы | Коневодческие фермы | Звероводческие и кролефермы | Птице-фермы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фермы КРС | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Свинофермы | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Овцефермы | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Коневодческие фермы | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Звероводческие и кролефермы | 300 | 300 | 300 | 300 | 60 | 300 |
| Птицефермы | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| Ветеринарные объекты |
| Обще-хозяйственные | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
| Внутри-фермерские | П.Р | П.Р | П.Р | П.Р | П.Р | П.Р |
| Предприятия по изготовлению кирпича | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Железно-дорожные пути | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 |
| Автомобильные пути | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |
| Примечание 1. П.Р. - противопожарный разрыв. |
| Примечание 2. Хранилище помета, площадки компостирования размещаются не меньше чем в 300 м от птицеводческих предприятий |
| Примечание 3. Первоисточником указанных разрывов является ДБН Б.2.4-3-95. |

Приложенне 4 (обязательное)

Расстояния между строениями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий в зависимости

от степени огнестойкости

| Степень огнестойкости строений и сооружений | Расстояние, м, при степени огнестойкости строений и сооружений |
| --- | --- |
|  | І, ІІ | ІІІ | IIIа, ІІІб, ІV, ІVа, V |
| І, ІІ | Не нормируется для строений и сооружений с производством категорий Г и Д. 9 м - для строений и сооружений с производством категорий А, Б и В (см. прим. З) |  |  |
| ІІІ | 9 | 12 | 15 |
| IIIа, ІІІб, ІV, ІVа, V | 12 | 15 | 18 |
| Примечание 1. Указанные расстояния между строениями и сооружениями, которые приведены в приложении, принимаются между наружными стенами и конструкциями. При наличии выступающих конструкций строений и сооружений больше чем на 1 м и выполненных из материалов, которые сгорают, наименьшим считается расстояние между этими конструкциями. |
| Примечание 2. Расстояние между производственными строениями и сооружениями не нормируются: а) когда общая площадь пола строений и сооружений І, II, III, ІІІа, ІV, ІVа, и V степенями огнестойкости не превышает нормативной площади пола одного строения, что разрешается между противопожарными стенами, при этом нормативная площадь принимается по наибольшему пожароопасному производству и наименьшей степени огнестойкости строений и сооружений; б) когда стена более высокого строения и сооружения, которая входит в сторону другого строения, удовлетворяет требования, предъявляемые к ней, как к противопожарной; в) когда строения и сооружения III степени огнестойкости, независимо от пожарной опасности размещенных в них производств, имеют противоположные глухие стены или стены с отверстиями, заложенными стеклоблоками или армированным стеклом с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа |
| Примечание 3. Указанные в приложении разрывы для строений и сооружений II степени огнестойкости с производством категорий А, Б, В уменьшаются с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий: а) когда строение или сооружение оборудуется стационарными автоматическими системами пожаротушения; б) когда удельная нагрузка горючими веществами в строениях меньше или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа. |
| Примечание 4. Разрыв от строения и сооружения предприятия (независимо от степени огнестойкости) до окраины лесного массива хвойных пород принимается равным 100 м, лиственных пород - 20 м, смешанного леса -50 м, а до залежей торфа - не меньше 100 метров. При размещении предприятий в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные разрывы до лесного массива хвойных пород, разрешается уменьшать в 2 раза. Расстояние от строений и сооружений предприятий до открытого залегания торфа разрешается сокращать в 2 раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиною не меньше чем 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в этом пункте. |
| Примечание 5. Противопожарные разрывы между жилыми, общественными зданиями и строениями промышленных и сельскохозяйственных предприятий принимать согласно ДБН 360-92*. |
| Примечание 6. Первоисточником указанных в приложении нормативов является ДБН Б.2.4-3-95. |

Приложение 5 (справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ нормативных документов, обязательных при проектировании сельских поселений

ДБН 360-92*    Мiстобудування. Планування i забудова  мiських i сiльских поселень

ДБН Б.2.4-1-94       Планування i забудова сiльських поселень

ДБН Б.2.4-2-94       Види, склад, порядок розробки, погодження та  затвердження мiстобудiвної документацiї для  сiльських поселень

ДБН Б.2.4-3-95    Генеральнi плани сiльськогосподарських  пiдприємств

ДБН 79-92       Житловi будинки для iндивiдуальних забудовникiв України

СНиП 2.05.11-83      Автомобильные дороги

СНиП 2.05.11-83      Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

СН   245-71      Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

СанПиН   5.02-12/Н   Санитарные правила и нормы размещения,  устройства и эксплуатации малых ферм для  содержания животных (скота, птицы, зверей) в  населенных пунктах Украины

СанПиН 42-12-4130-86 Санитарные нормы предельно допустимого содержания вредных веществ в воде,  водных объектов   хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

СанПиН   4946-89     Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 4630-88       Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питье вого назначения 2640/82 от 16.12.82 г.

Правила пожежної безпеки в Українi. Накази МВС України   400 вiд 22.06.95 р. введенi в дiю.

ВБН-СГіП-46-3-94     Перелiк будiвель i примiщень пiдприємств Мiнiстерства сiльського господарства та продовольства з встановленням їх категорiй  по вибухопожежнiй небезпецi, а також класiв   вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ

ВНТП СГіП 46-9-94    Система видалення, обробки, підготовки та використання гною

СН   3077-84     Санитарные нормы допустимого уровня шума в  помещениях жилых и общественных зданий на  территории жилой застройки

СанПиН 01.3.003-93   Санитарные правила и нормы по планировке и  застройке населенных мест Украины