Государственные строительные нормы

Украины

Правила

определения стоимости строительства

ДБН Д.1.1-1-2000

Изменения №2, утвержденные приказом

Госстроя Украины от 17.06.2003 №85

### Киев – 2000

| Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины (Госстрой Украины) | Государственные строительные нормы Украины | ДБН Д.1.1-1-2000 Изменение №2* |
| --- | --- | --- |
|  | Изменение № 2 к «Правилам определения стоимости строительства» |  |

Раздел 1. Система ценообразования в строительстве

1.Подраздел 1.2, пункт 1.2.5 изложить в следующей редакции:

«1.2 Виды сметных нормативов, входящих в систему ценообразования в строительстве, и область их применения

1.2.5 Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы разрабатываются в составе инвесторской сметной документации на отдельные конструкции и работы, предусмотренные в проекте (рабочем проекте), при отсутствии соответствующих норм в действующих сборниках ресурсных элементных сметных норм. Данные нормы утверждаются в составе проекта (рабочего проекта)  обязательным проведением соответствующей экспертизы и применяются только для стройки (объекта) по данному проекту.

Разработка указанных норм осуществляется на основании «Методических рекомендаций по разработке ресурсных элементных сметных норм», одобренных решением Научно-технического совета Госстроя Украины от 12.04.2002 № 21.»

(последний абзац этого пункта исключить)

2. Подраздел 1.4, пункт 1.4.6 изложить в следующей редакции:

«1.4 Система ценообразования в строительстве

1.4.6 Нормативно-расчетной базой для определения общей сметной трудоемкости строительства является сумма сметной нормативной трудоемкости работ, приведенной в РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр,   РЭСНрв,    РЭСНпн и    РСНЭМ, которая    учитывает   трудозатраты  рабочих-строителей, монтажников и рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов расчетной трудоемкости при перевозке грунта и строительного мусора, которая учитывает трудозатраты рабочих, занятых на управлении и обслуживании автотранспортных средств, и расчетных трудозатрат работников, заработная плата которых предусматривается в общепроизводственных расходах, средствах на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений, средствах на сезонные (зимние и летние) удорожания стоимости строительно-монтажных работ.

Нормативная сметная трудоемкость предусматривает выполнение работ в обычных условиях при плюсовой температуре наружного воздуха, но не более +270 С в летний период под открытым небом, и умеренном ветре (скоростью  до 10 м/ с). »

###### Раздел 2 Правила составления инвесторской сметной документации

3. Подраздел 2.8 пункты 2.8.13, 2.8.17 изложить в следующей редакции:

«2.8 Порядок составления сводных сметных расчетов стоимости строительства

2.8.13 В главу 10 «Содержание службы заказчика и авторский надзор» в графы 7 и 8 включаются средства в текущем уровне цен, предназначенные на:

- содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) в размере 2,5 % от итога глав 1-9, графа 8;

- проведение авторского надзора проектными организациями.

В эту же главу (в графы 7 и 8) включаются средства на проведение геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений, затраты заказчика, связанные с проведением тендеров,  вводом объекта в эксплуатацию, и на формирование страхового фонда документации Украины.

Затраты, связанные с проведением тендеров, определяет заказчик. Размер этих затрат, как правило, не превышает 0,8% от общей сметной стоимости строительства (от итога по главам 1-9, графа 8).

Затраты, связанные с формированием страхового фонда документации Украины, определяются в размере 0,2 % от итога глав 1-9, графы 4 и 5.

2.8.17 В составе сводного сметного расчета стоимости строительства приводятся (в графах 4-8) следующие итоги:

- по каждой главе (при наличии в главах разделов - по каждому разделу и по главам);

- суммарные по главам 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12;

- «Итого» по главам 1 - 12 с учетом сметной прибыли, средств на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций, средств на покрытие риска всех участников строительства, средств на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами;

- «Итого»;

- «Налог на добавленную стоимость»;

- «Всего» по сводному сметному расчету.»

Раздел 3 Правила определения стоимости в строительстве

4. Подраздел 3.1, пункты 3.1.10.8, 3.1.13.4, 3.1.22 изложить в следующей редакции:

«3.1 Определение сметной стоимости строительства

3.1.10.8 Текущие цены на материальные ресурсы по стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, как правило, принимаются на уровне, сложившемся в регионе (Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе, областях) по ценам производителей.

По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением средств Государственного бюджета, закупка импортных материальных ресурсов и оборудования осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

3.1.13.4 Если по техническим условиям на изготовление оборудования при его монтаже необходимо осуществлять шефмонтаж, затраты на это определяются отдельной сметой с учетом положений ДБН Д.1.1-3-99 (раздел 7) и затрат, связанных с организацией и оказанием таких услуг, и учитываются в объектной смете в графе 6 «Оборудование, мебель и инвентарь».

3.1.22 В сводный сметный расчет стоимости строительства включаются установленные действующим законодательством налоги, сборы, обязательные платежи, не учтенные составляющими стоимости строительства. Размер этих затрат определяется исходя из норм и базы для их начисления, установленных законодательством. Указанные затраты включаются отдельными строками в графы 7, 8 ССР.»

3.2 Цена тендерного предложения

5. Подраздел 3.2 пункт 3.2.5.1 изложить в следующей редакции:

«3.2.5.1 Затраты по транспортировке материальных ресурсов рассчитываются на основании их нормативного количества, расстояния перевозок и действующих тарифов.

Если перевозку планируется осуществлять собственными транспортными средствами претендента (подрядчика) - на основании расчетов стоимости перевозок за 1 тонну-километр соответствующими транспортными средствами, составленных с применением Методики определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций.

Общепроизводственные и административные расходы, а также прибыль учитываются в цене предложения в целом по стройке и исчисляются с учетом трудозатрат рабочих, занятых на управлении и обслуживании собственного автомобильного транспорта.”

6. Пораздел 3.2 дополнить пунктом 3.2.5.3 следующего содержания:

«3.2.5.3 Если для выполнения строительно-монтажных работ подрядчик планирует изготовление собственными силами отдельных строительных материалов, изделий и конструкций на вспомогательных и второстепенных производствах, имеющихся в его структуре, цена по таким материальным ресурсам принимается по соответствующей калькуляции, утвержденной подрядной организацией в установленном порядке (по производственной себестоимости).

Прибыль учитывается в цене предложения в целом по стройке и исчисляется с учетом трудозатрат структурного подразделения подрядной организации – изготовителя этих материальных ресурсов.

При этом соответствующая общая стоимость таких материальных ресурсов вместе с прибылью не должна превышать цены других производителей на те же ресурсы, сложившиеся в регионе, кроме случаев, приведенных в пункте 3.3.4.»

7. Пораздел 3.2 пункт 3.2.5.3 изложить в следующей редакции:

«3.2.7.3 Стоимость машино-часа собственной строительной техники подрядчика определяется на основании ресурсных показателей, приведенных в ресурсных сметных нормах эксплуатации строительных машин и механизмов, и соответствующих текущих цен на них.

К определенной таким образом стоимости машино-часа прибавляются:

- амортизационные отчисления;

- затраты на замену быстроизнашивающихся частей;

- стоимость материальных ресурсов на ремонт и техническое обслуживание и перебазировку машин;

- другие затраты, связанные с эксплуатацией и содержанием строительных машин и механизмов, учитывающиеся в составе прямых затрат, а именно: амортизация зданий и сооружений участков механизации и затраты на их содержание и эксплуатацию;

- налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин, налог на землю, занимаемую участком механизации, сбор за загрязнение окружающей природной среды, плата за проведение периодических осмотров грузоподъемных механизмов в органах Гостехнадзора.

Указанные затраты рассчитываются с применением «Методики определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ».

Общепроизводственные и административные расходы, а также прибыль учитываются в цене предложения в целом по стройке и исчисляются с учетом трудозатрат рабочих, занятых на управлении и обслуживании собственных машин и механизмов.

Стоимость машино- часа арендуемой строительной техники принимается по цене арендодателя, согласованной подрядчиком. В этом случае при исчислении общепроизводственных и административных расходов, а также прибыли в целом по стройке трудозатраты рабочих, занятых на управлении и обслуживании этой строительной техники, не учитываются.»

8. Подраздел 3.2, пункт 3.2.7.6 исключить

9. Пораздел 3.2 пункт 3.2.8  изложить в следующей редакции:

«3.2.8 Общепроизводственные и административные расходы в составе цены предложения претендента (подрядчика) исчисляются на основании положений Раздела 4 исходя из структуры этих расходов, сложившейся в подрядной организации за предыдущий период с учетом мощности строительной организации - претендента.»

10. Пораздел 3.2 дополнить пунктом 3.2.8.1, 3.2.9.3  следующего содержания:

«3.2.8.1 При расчете общепроизводственных и административных расходов, если претендент (подрядчик) планирует осуществлять собственными силами перевозку строительных грузов и выполнение строительно-монтажных работ с использованием собственной строительной техники, нормативно-расчетная трудоемкость работ, предусматриваемых в прямых затратах, исчисляется с учетом таких работ.

3.2.9.3 При формировании цены предложения средства на покрытие затрат подрядчика на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений с учетом возможности приспособления и использования для этих целей существующих и новопостроенных зданий и сооружений постоянного типа могут определятся двумя способами:

- калькуляционным методом по данным проекта организации строительства;

- по усредненным процентным показателям по видам строительства, предоставляемым Госстроем, с примененнием к ним понижающего коэффициента 0,85.

Способ определения указанных средств обусловливается в контракте. При этом использование второго способа – по усредненным процентным показателям – возможно только, если такой способ принят в инвесторской сметной документации.»

11. Пораздел 3.2, пункт 3.2.10.3 изложить в следующей редакции:

«3.2.10.3 Средства на удорожание строительно-монтажных работ, выполняемых в зимний период, определяются претендентом (подрядчиком) расчетно-калькуляционным методом на основании объемов работ, выполнение которых планируется в зимний период, и расчетов дополнительных затрат, перечисленных в пункте 3.2.10.2.

Претендент может осуществлять расчет средств на удорожание строительно-монтажных работ, выполняемых в зимний период, также на основании объекта-аналога собственного банка данных.»

12. Пораздел 3.2 дополнить пунктом 3.2.12.2 следующего содержания:

«3.2.12.2 Если для выполнения предлагаемых строительно-монтажных работ претендент (подрядчик) планирует осуществлять собственными силами перевозку строительных грузов, изготовление отдельных материальных ресурсов и выполнение строительно- монтажных работ с использованием собственной строительной техники, прибыль в таком случае исчисляется с учетом трудоемкости таких работ, определенной в установленном порядке.»

13. Пораздел 3.3 пункт 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.1, 3.3.3.3, 3.3.6, 3.3.10.3, 3.3.10.4  изложить в следующей редакции:

«3.3 Особенности согласования договорных цен и расчетов за объемы выполненных работ

3.3.1 Договорная цена - это смета стоимости подрядных работ, за которую подрядная организация, определенная исполнителем работ, согласна выполнить объект заказа.

Договорная цена входит в состав стоимости строительства и используется при проведении взаиморасчетов.

3.3.2 Договорная цена на строительство объекта формируется претендентом на выполнение работ (генподрядчиком) с привлечением субподрядных организаций и согласовывается с заказчиком и является неотемлемой частью контракта..

3.3.3.1 Твердая смета (твердая договорная цена), как правило, устанавливаются для строительства продолжительностью до 1,5 лет.

3.3.3.3 Примерная смета (динамичнаяе договорнаяе цена) устанавливаются открытыми и могут уточняться в течение всего срока строительства, при этом масса прибыли, учтенная в договорной цене на начало строительства, не уточняется, кроме случаев, приведенных в пункте 3.3.3.2.

Если в договорной цене подрядчик при исчислении массы прибыли учел трудозатраты на перевозку материальных ресурсов собственным автомобильным транспортом, изготовление отдельных материальных ресурсов собственными силами и выполнение строительно-монтажных работ собственной строительной техникой, а при выполнении работ это не произошло или произошло частично, в этом случае масса прибыли также уточняется исходя из фактических условий выполнения строительно-монтажных работ.

3.3.6 Уточнение динамичных договорных цен производится исходя из сопоставления региональных уровней цен материально-технических ресурсов на время согласования договорной цены, среднего их изменения на момент уточнения и цен ресурсов, предъявленных подрядчиком.

При необходимости может проводиться уточнение стоимости отдельных составляющих стоимости строительной продукции или конкретных видов работ и ресурсов, что обусловливается в контракте.

Если увеличение стоимости материально-технических ресурсов, предъявленных подрядчиком к оплате, выше среднего увеличения цен по таким ресурсам в регионе, решение об уровне уточненных стоимостных показателей и источниках покрытия разницы принимается заказчиком на основе соответствующих обоснований подрядчика.

3.3.10.3 При взаиморасчетах за объемы выполненных работ средства на покрытие затрат подрядчика на возведение или приспособление временных зданий и сооружений определяются либо на основании исполнительной сметы, согласованной с заказчиком, и фактически построенных (приспособленных) зданий и сооружений с учетом решений проекта организации строительства, либо по процентным показателям, предоставляемым Госстроем, что обусловливается контрактом.

В случае, если в договорной цене средства на покрытие этих затрат определены по процентному показателю, который по ДБН не превышает 5 процентов, при оформлении актов выполненных подрядных работ затраты по возведению временных зданий и сооружений или приспособлению для этих целей существующих подрячиком не расшифровываются и возвратные суммы не указываются.

3.3.10.4 При взаиморасчетах за объемы работ, выполнявшихся в зимний период, предусмотренные на это в договорной цене средства уточняются на основании справок местных органов гидрометеорологической службы в следующих случаях:

- когда в отдельные месяцы, относящиеся к зимнему периоду, наблюдается температура воздуха выше нуля в общем не менее 8 рабочих дней в месяц. На работы, выполнявшиеся в такие дни, не учитываются дополнительные затраты на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период;

- если, наоборот, в месяце, не относящемся к зимнему периоду, наблюдается температура воздуха ниже нуля также в общем не менее 8 рабочих дней в месяц, тогда на работы, выполнявшиеся в такие дни, учитываются дополнительные затраты на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период;

- если местности, где выполняются строительно-монтажные работы, подвергаются влиянию ветров скоростью свыше 10 м/с, и указанные работы выполняются на рабочих местах, не защищенных от ветра, к усредненным коэффициентам приведенным в п.3.2.10.4, можно применять повышающие коэффициенты в зависимости от количества ветреных дней в отчетный зимний период, которые составляют:

| Количество ветренных дней в отчетный зимний период, в процентах | Коэффициенты |
| --- | --- |
| Свыше 10 до 30 | 1,05 |
| Свыше 30 | 1,08 |

Приложения

14.Приложение обязательное Г изложить в редакции, приведенной ниже

15.Справочные приложения 1, 3, 4, 8, 12, 13, 17-19 изложить в редакции, приведенной ниже

16. Справочное приложение 2 исключить

Изменение № 1 к “Особенностям определения

стоимости пусконаладочных работ”

(ДБН Д.1.1-1-2000 , Дополнение № 1)

17. В пункте 1; пункте 4, абзац 4; пункте 7, абзац 3 исключить слова “..., внесенными в соответствии с Дополнением № 3”.

18. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. При определении стоимости пусконаладочных работ размер сметной прибыли принимается с учетом рекомендованных Госстроем по согласованию с Минэкономики усредненных показателей (таблица 2 Приложения 12 к ДБН Д.1.1-1-2000, с изменениями).»

19. Дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

«9. Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений производственного и вспомогательного назначения, средства на дополнительные затраты при выполнении работ в зимний и летний периоды, другие работы и затраты и т. п. должны учитываться инвесторской сметной стоимостью пусконаладочных работ только в случае, если такие работы и затраты необходимы для осуществления указанных работ, что предусмотрено проектом организации пусконаладочных работ или ведомостью физических объемов пусконаладочных работ.»

### Приложение Г

Обязательное

Форма № 3

__________________________________

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № _________

на строительство ________________________________

(наименование объекта)

Сметная стоимость ___________ тыс.грн.

Сметная трудоемкость ________ тыс.люд.-год.

Сметная заработная плата_________ тыс.грн.

Измеритель единичной стоимости __________

| № п/п | Номера смет и сметных расчетов | Наименова-ние работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.грн. | Смет-ная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тыс.грн. | Показатели единичной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих зат-рат | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Главный инженер проекта ___________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник __________________ отдела _______________________________________

(наименование)                                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил _________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

# Приложение 1

Справочное

# Усредненная стоимость человеко-часа

# по разрядам работ в строительстве

По состоянию на « 1 » января 2002 г.

| Разряд выполняемых работ | Стоимость чел./ч, грн. | Разряд выполняемых работ | Стоимость чел./ч, грн. | Разряд выпол-няемых работ | Стоимость чел./ч, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,75 | 3,4 | 3,42 | 5,8 | 4,80 |
| 1,1 | 2,76 | 3,5 | 3,47 | 5,9 | 4,87 |
| 1,2 | 2,79 | 3,6 | 3,51 | 6,0 | 4,93 |
| 1,3 | 2,82 | 3,7 | 3,56 | 6,1 | 5,01 |
| 1,4 | 2,83 | 3,8 | 3,60 | 6,2 | 5,09 |
| 1,5 | 2,86 | 3,9 | 3,63 | 6,3 | 5,16 |
| 1,6 | 2,88 | 4,0 | 3,68 | 6,4 | 5,24 |
| 1,7 | 2,91 | 4,1 | 3,74 | 6,5 | 5,32 |
| 1,8 | 2,92 | 4,2 | 3,80 | 6,6 | 5,40 |
| 1,9 | 2,96 | 4,3 | 3,84 | 6,7 | 5,47 |
| 2 | 2,99 | 4,4 | 3,90 | 6,8 | 5,55 |
| 2,1 | 3,00 | 4,5 | 3,96 | 6,9 | 5,63 |
| 2,2 | 3,03 | 4,6 | 4,02 | 7,0 | 5,71 |
| 2,3 | 3,06 | 4,7 | 4,07 | 7,1 | 5,79 |
| 2,4 | 3,09 | 4,8 | 4,13 | 7,2 | 5,88 |
| 2,5 | 3,12 | 4,9 | 4,19 | 7,3 | 5,97 |
| 2,6 | 3,15 | 5,0 | 4,24 | 7,4 | 6,06 |
| 2,7 | 3,18 | 5,1 | 4,30 | 7,5 | 6,14 |
| 2,8 | 3,20 | 5,2 | 4,38 | 7,6 | 6,23 |
| 2,9 | 3,23 | 5,3 | 4,45 | 7,7 | 6,32 |
| 3,0 | 3,26 | 5,4 | 4,51 | 7,8 | 6,41 |
| 3,1 | 3,30 | 5,5 | 4,59 | 7,9 | 6,50 |
| 3,2 | 3,35 | 5,6 | 4,66 | 8 | 6,58 |
| 3,3 | 3,39 | 5,7 | 4,72 |  |  |

Примечания:

1. Приведенная стоимость человеко-часа учитывает обычные условия труда при сорокачасовой рабочей неделе.

При другой продолжительности недели стоимость человеко-часа определяется с применением следующих коэффициентов:

38,5 – часовая рабочая неделя		- 1,036;

36 – часовая рабочая неделя		- 1,108;

33 – часовая рабочая неделя		- 1,208;

30 – часовая рабочая неделя		- 1,329;

24 – часовая рабочая неделя		- 1,662;

18 – часовая рабочая неделя		- 2,215.

2. Для расчета заработной платы на строительстве тоннелей и метрополитенов к стоимости человеко-часа соответствующего разряда, приведенной в данном приложении, применяются коэффициенты:

а) при закрытом способе работ, включая устройство путей в тоннелях, а также все работы после устройства перекрытия тоннелей, станций и вестибюлей метрополитена, строящихся открытым горным способом,                           -1,80;

б) при открытом способе работ, включая устройство путей

на поверхности,                                        -1,35;

в) при выполнении работ на шахтной поверхности                - 1,23.

# Приложение 3

Справочное

# Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов в расчете на 1 чел-ч нормативно-расчетной сметной трудоемкости строительно-монтажных работ, предусматриваемых в прямых затратах

Таблица

| № п/п | Виды строительных и монтажных работ | Усредненные коэффициенты перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах | Усредненные показатели для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн./чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общестроительные работы (кроме выделенных) | 0,112 | 0,77 |
|  | а) Земляные работы | 0,0092 | 0,62 |
|  | б) Отделочные работы | 0,083 | 0,61 |
| 2 | Горновскрышные работы | 0,085 | 0,64 |
| 3 | Буровзрывные работы | 0,113 | 0,87 |
| 4 | Устройство буровых скважин на воду | 0,100 | 0,74 |
| 5 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 0,082 | 0,61 |
| 6 | Монтаж металлических конструкций | 0,083 | 0,62 |
| 7 | Внутренние санитарно-технические работы | 0,099 | 0,75 |
| 8 | Внешние сети (водопровод, канализация, теплоснабжение, газопровод) | 0,088 | 0,62 |
| 9 | Магистральные и промышленные трубопроводы газонефтепродуктов | 0,096 | 0,66 |
| 10 | Теплоизоляционные работы | 0,086 | 0,64 |
| 11 | Электроосвещение зданий и электромонтажные роботы | 0,091 | 0,68 |
| 12 | Наземные инженерные сооружения (автомобильные дороги, железные дороги, аэродромы, трамвайные пути) | 0,096 | 0,66 |
| 13 | Мосты | 0,137 | 0,87 |
| 14 | Тоннели и метрополитены (работы по сооружению тоннелей и метрополитенов открытым способом до устройства перекрытия, и путевые роботы на поверхности) | 0,170 | 1,38 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Прокладка и монтаж сетей связи | 0,083 | 0,61 |
| 16 | Прокладка и монтаж междугородных линий связи | 0,130 | 0,86 |
| 17 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 0,072 | 0,55 |
| 18 | Горнопроходческие подземные работы (кроме тоннелей и метрополитенов) | 0,199 | 0,98 |
| 19 | Конструкции гидротехнических сооружений: - земляные, бетонные и железобетонные, каменные, деревянные; - металлические | 0,092 0,086 | 0,68 0,64 |
| 20 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 0,096 | 0,72 |
| 21 | Берегоукрепительные работы | 0,091 | 0,68 |
| 22 | Судовозные пути стапелей и слипов | 0,090 | 0,68 |
| 23 | Подводно-строительные (водолазные) работы | 0,092 | 0,64 |
| 24 | Промышленные печи и трубы | 0,099 | 0,75 |
| 25 | Монтаж оборудования | 0,074 | 0,56 |
| 26 | Монтаж оборудования и электромонтажные роботы на атомных электростанциях | 0,099 | 0,72 |
| 27 | Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | 0,077 | 0,57 |
| 28 | То же, при электрификации действующих железных дорог | 0,092 | 0,68 |
| 29 | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением | 0,082 | 0,60 |
| 30 | Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения | 0,083 | 0,62 |
| 31 | Текущий ремонт жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства | 0,088 | 0,64 |
| 32 | Пусконаладочные работы | 0,082 | 0,60 |

Примечания:

1. Показатели, приведенные в пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16, применяются по всему комплексу работ, включая строительные работы (земляные, сооружения телефонной канализации и т. п.).

2. Показатели, приведенные в пункте 17,  применяются по всему комплексу работ, включая электромонтажные работы.

# Приложение 4

#### Справочное

# Распределение

# специальных строительных работ для определения трудозатрат

# работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов

Таблица

| № сметных норм ДБН Д.2.2-99 | Наименование работ | Усредненные коэффи-циенты перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах | Усредненные показатели для определения средств на пок-рытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн./чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 9-50-1 по 9-51-12; с 39-5-1 по 39-5-6 | Контроль качества сварных соединений | 0,074 | 0,56 |
| с 11-29-1 по 11-30-1 | Устройство покрытия пола из механически обработанных чугунных и стальных плит | 0,083 | 0,62 |
| 14-17-1; с 14-26-1 по 14-26-3; 14-33-1; 14-37-1 с 14-28-1 по 14-28-7; 14-29-1 | Изготовление и установка ограждений боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота, стальных и алюминиевых каркасов и ограждений теплиц, установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления Установка узлов механизмов и валов приборов открывания и закрывания форточек теплиц | 0,083 0,074** | 0,62 0,56** |
| с 17-7-1 по 17-7-2 1) с 17-7-3 по 17-7-4 | Установка баков металлических для воды массой более 0,6 т (емкостью более 4м3) | 0,074 | 0,56 |
| с 18-1-1 по 18-2-10 | Установка котлов отопительных теплопроизводительностью до 1,6 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115°С или давлением пара до 0,7 МПа (0,7 кгс/см2) | 0,074 | 0,56 |
| с 18-3-1 по 18-5-4; с 18-13-1 по 18-13-5 | Установка водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 30 м2, емкостных емкостью до 6 м3 в тепловых пунктах и в котельных, оборудованных котлами тепло-производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115 (С или дав-лением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см); насосов центробежных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче при общей массе агрегата до 0,75 т | 0,074* | 0,56* |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19-1-3; 19-1-4 | Установка ресторанных плит | 0,074 | 0,56 |
| 19-3-10 | Установка газогорелочных устройств производительностью более 500 м3/ч | 0,074** | 0,56** |
| с 20-15-1 по 20-16-4; с 20-43-1 по 20-53-10; с 20-55-1 по 20-57-8 | Установка заслонок и клапанов воздушных с электрическим и пневматическим приводом, кондиционеров центральных производительностью 10-250 тыс.м3/ч на системах кондиционирования воздуха и вентиляции, а также отдельных секций этих кондиционеров на системах воздушного отопления, вентиляции (в том числе и в приточных камерах) | 0,074** | 0,56** |
| с 20-31-5 по 20-31-10; 20-32-6; 20-33-4; с 20-34-1 по 20-34-3; 20-36-1; с 20-39-4 по 20-39-7; 20-40-1; с 20-42-1 по 20-42-16; с 20-54-1 по 20-54-6 | Установка вентиляторов крыш-ных и радиальных массой более 0,4 т, осевых массой более 0,3 т с электродвигателем на одной оси или клиноременной передаче; агрегатов воздушно-отопи-тельных и вентиляционных пы-леулавливающих; циклонов мас-сой более 1 т; кондиционеров-доводчиков эжекционных; камер приточных типовых производи-тельностью до 150 тыс.м3/ч; присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена | 0,074 | 0,56 |
| с 25-58-1 по 25-58-4 | Прокладка дренажного кабеля | 0,091 | 0,68 |
| 25-64-1; 25-64-2 | Установка блок-боксов на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах | 0,083 | 0,61 |
| с 28-107-1 по 28-113-1 | Установка стальных конструкций опор контактной сети, жестких поперечин, светофорных мостиков, смотровых люлек, консолей и подкосов к ним, а также траверс | 0,083 | 0,62 |
| с 28-202-1 по 28-202-3; с 28-205-1 по 28-205-5 | Подвеска проводов, защита кабеля | 0,077 | 0,57 |
|  | То же, при электрификации действующих железных дорог | 0,092 | 0,68 |
| с 29-6-1 по 29-186-1; с 29-220-1 по 29-248-1; с 29-275-1 по 29-275-7; с 29-275-10 по 29-275-11; с 29-275-13 по 29-275-17; с 29-275-19 по 29-277-1 | Все работы, выполняемые при сооружении тоннелей и метрополитенов закрытым способом, а также открытым способом после устройства перекрытия тоннеля, включая общестроительные работы, которые нормируются по другим сборникам | 0,220 | 1,50 |
| 30-17-1; 30-17-2; с 30-42-1 по 30-43-4; 30-31-1; 30-31-2; 30-50-1; 30-50-2; 30-73-1; 30-81-1; с 30-88-1 по 30-88-3 | Установка стальных опорных частей для железобетонных пролетных сооружений, сборка и установка стальных пролетных сооружений, продольная и поперечная передвижка стальных пролетных сооружений с установкой на опорные части; устройство смотровых приспособлений, металлических поручней, перекрытия деформационных швов скользящим листом, стальные леса и пирсы | 0,083 | 0,62 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| с 33-10-1 по 33-13-8; с 33-30-1 по 33-30-20; с 33-204-1 по 33-210-6; с 33-215-1 по 33-215-4; с 33-218-1 по 33-219-1; с 33-251-9 по 33-251-16; 33-253-3; 33-253-4 | Установка стальных опор воздушных линий электропередачи, стальных конструкций распределительных устройств, стальных опор контактной сети промышленного и городского транспорта | 0,083 | 0,62 |
| с 33-16-1 по 33-23-1; с 33-108-1 по 33-112-7, с 33-114-1 по 33-115-2 | Подвеска проводов и грозо-защитных тросов, установка светильников | 0,091 | 0,68 |
| с 33-116-1 по 33-117-6 | Установка линейного оборудования и комплектных трансформаторных подстанций | 0,091** | 0,68** |
| с 34-12-1 по 34-15-3; с 34-17-1 по 34-23-2; с 34-52-1 по 34-52-4 | Монтаж стальных конструкций радиомачт и радиобашен, полносборных зданий из алюминиевых панелей, термокамер, стальных подземных не обслуживаемых усилительных пунктов | 0,083 | 0,62 |
| 35 | Горнопроходческие подземные работы (включая все виды крепления выработок, бурение скважин из подземных выработок и подземные строительные работы, нормируемые по другим сборникам). Транспортировка горной массы от шахтных стволов до отвалов при выполнении подземных горно-капитальных работ | 0,199 | 0,98 |
| с 39-1-1 по 39-3-12; с 39-6-1 по 39-7-5; с 39-7-10 по 39-8-5; с 39-8-8 по 39-8-13; с 39-11-1 по 39-11-4 | Установка металлических конструкций гидротехнических сооружений | 0, 083 | 0,62 |
| с 44-22-1 по 44-23-1; с 44-73-1 по 44-74-1 | Прокладка кабеля в подводные траншеи: а) междугородной связи | 0,098 | 0,91 |
|  | б) электропередачи | 0,091 | 0,68 |
| с 44-24-1 по 44-24-4; с 44-49-1 по 44-49-4; с 44-75-1 по 44-75-4 | Опускание металлических оболочек оголовков водозаборных и водосбрасывающих сооружений | 0,083 | 0,62 |
| 45-65-1; 45-66-1 | Установка металлических деталей промышленных труб | 0,083 | 0,62 |

Примечания:

1. При установке санитарно-технического оборудования для технического водоохлаждения на радиообъектах, обозначенного знаком *, показатели для определения трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов  принимаются в размере соответственно 0,091 и 0,68.

2. Подвесные изоляторы и линейная арматура для ВЛ-35-750 кВ, штыревые изоляторы, крюки и штыри для ВЛ-30-35 кВ, подвесные изоляторы для ВЛ-6-35 кВ, зажимы для ВЛ.4-35 кВ, а также разрядники, разъединители и масляные выключатели, устанавливаемые на опорах, учитываются как оборудование.

3. По работам, обозначенным знаком **, инженерное оборудование и устройства учитываются как оборудование.

4. Показатели для определения трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов на работы, выполняемые с применением панелей из стального и алюминиевого листа с утеплителем, принимаются в размере, установленном для общестроительных работ, соответственно 0,112 и 0,77.

# Приложение 8

Справочное

# Усредненные показатели для определения лимита средств

# на дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ (кроме ремонтно-строительных) в зимний период в

# инвесторской сметной документации

Таблица 1

| Вид будівництва | Вид строительства | Усредненные смет- ные показатели, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Температурные зоны |
|  |  | I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Паливно-енергетичний комплекс 1. Підприємства нафтової і газової промисловості | І. Топливно-энергети-ческий комплекс 1. Предприятия нефтяной и газовой промышленности | 0,65 | 1,3 |
| 2. Підприємства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості | 2. Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | 0,5 | 1,2 |
| 3. Підприємства вугільної промисловості (крім гірничопрохідницьких робіт) | 3. Предприятия угольной промышленности (кроме горнопроходческих работ) | 0,6 | 1,3 |
| 4. Підприємства енергетичного будівництва: | 4. Предприятия энергетического строительства: |  |  |
| а) теплові електростанції | а) тепловые электростанции | 0,6 | 1,3 |
| б) гідроелектростанції | б) гидроэлектростанции | 0,8 | 1,5 |
| в) атомні електростанції | в) атомные электростанции | 0,7 | 1,5 |
| г) електричні підстанції | г) электрические подстанции | 0,5 | 1,0 |
| д)теплові мережі | д)тепловые сети | 0,4 | 0,9 |
| е) повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище | е) воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше | 0,2 | 0,5 |
| ж) повітряні лінії електропередачі 0,4-10,0 кВ | ж) воздушные линии электропередачи 0,4-10,0 кВ | 0,3 | 0,8 |
| 5. Підприємства торф'яної промисловості | 5. Предприятия торфяной промышленности | 0,7 | 1,4 |
| 6. Гірничопрохідницькі роботи (без загальношахтових витрат): | 6. Горнопроходческие работы (без общешахтных расходов): |  |  |
| а) шахтні стволи (з урахуванням витрат на підігрівання повітря, яке подається в шахту) | а) шахтные стволы (с учетом затрат на подогрев подаваемого в шахту воздуха) | 0,7 | 1,6 |
| б) у тому числі, витрати на підігрівання повітря | б) в том числе, затраты на подогрев воздуха | 0,6 | 1,6 |
| в) горизонтальні і похилі виробки (з урахуванням витрат на підігрівання повітря, яке подається у виробки) | в) горизонтальные и наклонные выработки (с учетом затрат на подогрев подаваемого в выработки воздуха) | 1,0 | 1,8 |
| г) у тому числі, витрати на підігрівання повітря | г) в том в числе, затраты на подогрев воздуха | 0,9 | 1,7 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| II.Металургійний комплекс 1.Підприємства чорної ме- талургії (крім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтової поверхні) | II. Металлургический комплекс 1. Предприятия черной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) | 0,6 | 0,8 |
| 2. Підприємства кольорової металургії (крім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтової поверхні) | 2. Предприятия цветной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) | 0,5 | 1,0 |
| III. Хіміко-лісовий комплекс 1. Підприємства хімічної промисловості | III. Химико-лесной комплекс 1. Предприятия химической промышленности | 0,5 | 1,0 |
| 2. Підприємства лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промисловості | 2. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | 0,5 | 0,9 |
| 3. Підприємства медичної промисловості | 3. Предприятия медицинской промышленности | 0,5 | 0,8 |
| 4. Підприємства мікробіологічної промисловості | 4. Предприятия микробиологической промышленности | 0,6 | 1,2 |
| IV. Машинобудівельний комплекс | IV. Машиностроительный комплекс |  |  |
| 1. Підприємства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування | 1. Предприятия тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения | 0,6 | 1,1 |
| 2. Підприємства сільськогосподарського і тракторного машинобудування | 2. Предприятия сельскохозяйственного и тракторного машиностроения | 0,3 | 0,9 |
| 3. Підприємства електротехнічної промисловості | 3. Предприятия электротехнической промышленности | 0,7 | 1,2 |
| 4. Підприємства верстатобудівної та інструментальної промисловості | 4. Предприятия станкостроительной и инструментальной промышленности | 0,6 | 1,1 |
| 5.Підприємства приладобудування і засобів автоматизації | 5. Предприятия приборостроения и средств автоматизации | 0,6 | 1,1 |
| 6. Підприємства автомобільної та підшипникової промисловості | 6. Предприятия автомобильной и подшипниковой промышленности | 0,6 | 1,2 |
| 7. Підприємства легкого та іншого машинобудування | 7. Предприятия легкого и прочего машиностроения | 0,6 | 1,1 |
| V. Агропромисловий комплекс 1. Сільськогосподарське будівництво (ремонтні майстерні, бази постачання, теплично-парникові комбінати тощо) | V. Агропромышленный комплекс 1. Сельскохозяйственное строительство (ремонтные мастерские, базы снабжения, теплично-парниковые комбинаты и т.п.) | 0,4 | 1,0 |
| 2. Підприємства харчової промисловості | 2. Предприятия пищевой промышленности | 0,6 | 1,1 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Підприємства м'ясної промисловості, підприємства первинної обробки сільськогосподарської продукції | 3. Предприятия мясной промышленности, предприятия первичной обработки сельскохозяйственной продукции | 0,5 | 0,8 |
| 4. Підприємства молочної промисловості, цукрові і консервні заводи | 4. Предприятия молочной промышленности, сахарные и консервные заводы | 0,5 | 0,8 |
| 5. Підприємства рибного господарства | 5. Предприятия рыбного хозяйства | 0,6 | 1,2 |
| 6. Склади і сховища | 6. Склады и хранилища | 0,5 | 1,0 |
| 7. Елеватори із збірного залізобетону | 7. Элеваторы из сборного железобетона | 0,5 | 0,9 |
| 8. Елеватори з монолітного залізобетону | 8. Элеваторы из монолитного железобетона | 1,8 | 2,8 |
| 9. Холодильники | 9. Холодильники | 0,6 | 1,3 |
| VI. Комплекс транспорту і зв'язку | VI. Комплекс транспорта и связи |  |  |
| 1. Будівництво нафтогазо-продуктопроводів | 1. Строительство нефтега-зопродуктопроводов | 0,3 | 1,6 |
| 2. Будівництво виробничих і службових будівель експлуатації транспорту: | 2. Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации транспорта: |  |  |
| а) залізничного | а) железнодорожного | 1,2 | 1,7 |
| б) автомобільного, бази ремонту і обслуговування будівельних машин | б) автомобильного, базы по ремонту и обслуживанию строительных машин | 0,6 | 1,1 |
| в) морського | в) морского | 0,4 | 1,1 |
| г) річкового | г) речного | 0,5 | 1,0 |
| д) повітряного | д) воздушного | 0,3 | 0,8 |
| 3. Льотні поля повітряного транспорту | 3. Летные поля воздушного транспорта | 0,2 | 0,8 |
| 4. Будівництво доріг: | 4. Строительство дорог: |  |  |
| а) освоєння траси і підго-товлення території будівництва | а) освоение трассы и подготовка территории строительства | 0,4 | 1,2 |
| б) земляне полотно з грунтів звичайних | б) земляное полотно из грунтов обыкновенных | 1,8 | 3,3 |
| в) те саме, з грунтів дре-нувальних | в) то же, из грунтов дренирующих | 0,4 | 1,0 |
| г) те саме, з грунтів скельних | г) то же, из грунтов скальных | 0,2 | 0,6 |
| д) зведення земляного полотна доріг гідроме-ханізованим способом | д) возведение земляного полотна дорог гидромеханизированным способом | 1,4 | 2,8 |
| е) укріплення земляного полотна і регуляційних споруд | е) укрепление земляного полотна и регуляционных сооружений | 0,2 | 0,6 |
| ж) великі мости із залізобетонною прогоновою спорудою | ж) большие мосты с железобетонным пролетным строением | 1,4 | 2,6 |
| з) те саме, з металевою прогоновою спорудою | з) то же, с металлическим пролетным строением | 0,5 | 1,1 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| й) інші штучні споруди | и) прочие искусственные сооружения | 0,7 | 1,6 |
| к) верхня будова колії | к) верхнее строение пути | 0,4 | 0,8 |
| л) електрифікація залізниць, інші енергетичні споруди та обладнання | л) электрификация железных дорог, прочие энергетические сооружения и устройства | 0,6 | 1,2 |
| м) будови зв'язку, сигналізації, централізації та блокування | м) устройства связи, сигнализации, централизации и блокировки | 0,5 | 1,4 |
| н) споруди водопостачання і каналізації (без зовнішніх трубопроводів і мереж) | н) сооружения водоснабжения и канализации (без наружных трубопроводов и внешних сетей) | 1,0 | 2,0 |
| Дорожнє покриття: | Дорожное покрытие: |  |  |
| п) із збірних залізобетонних плит | п) из сборных железобетонных плит | 0,25 | 0,4 |
| р) цементно-бетонне | р) цементно-бетонное | 1,0 | 1,4 |
| с) асфальтобетонне | с) асфальтобетонное | 0,85 | 1,2 |
| т)чорне щебеневе | т) черное щебеночное | 0,8 | 1,0 |
| у) гравійне або щебеневе | у) гравийное или щебеночное | 0,3 | 0,6 |
| 5. Будівництво будівель та споруд зв'язку | 5. Строительство зданий и сооружений связи | 0,5 | 0,8 |
| VII. Будівельний комплекс | VII. Строительный комплекс |  |  |
| 1. Підприємства промисловості будівельних матеріалів: | 1. Предприятия промышленности строительных материалов: |  |  |
| а) заводи і полігони збірних залізобетонних і бетонних конструкцій та виробів | а) заводы и полигоны сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 0,7 | 1,2 |
| б) дробильно-сортувальні заводи, кар'єри глини і гравійно-піщаних матеріалів | б) дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и гравийно-песчаных материалов | 0,5 | 1,1 |
| в) заводи стінових матеріалів, покрівельних і гідроізоляційних матеріалів | в) заводы стеновых материалов, кровельных и гидроизоляционных материалов | 0,6 | 1,2 |
| г) цементні заводи, підприємства азбестоцементної та санітарно-технічної промисловості | г) цементные заводы, предприятия асбестоцементной и санитарно-технической промышленности | 0,6 | 1,0 |
| д) підприємства скляної промисловості | д) предприятия стекольной промышленности | 0,5 | 1,0 |
| е) підприємства будівельної кераміки | е) предприятия строительной керамики | 0,4 | 0,9 |
| ж) підприємства полімерних будівельних матеріалів | ж) предприятия полимерных строительных материалов | 0,45 | 1,1 |
| VIII. Соціальний комплекс | VIII. Социальный комплекс |  |  |
| 1. Будівництво житлових і громадських будівель: а) житлові будинки великопанельні та об'ємно-блокові | 1. Строительство жилых и общественных зданий: а) жилые дома крупнопанельные и объемно-блочные | 0,3 | 0,5 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| б) житлові будинки цегляні та з блоків | б) жилые дома кирпичные и из блоков | 0,4 | 0,7 |
| в) житлові будинки дерев'яні | в) жилые дома деревянные | 0,3 | 0,6 |
| г) будинки громадського призначення (школи, навчальні заклади, клуби, дитячі садки та ясла, лікарні, санаторії, будинки відпочинку тощо) і об'єкти комунального господарства | г) здания общественного назначения (школы, учебные заведения, клубы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства | 0,5 | 0,8 |
| 2. Будівництво метрополітена: а) закритим способом з пі дігріванням повітря | 2. Строительство метрополитена: а) закрытым способом с подогревом воздуха | 0,4 | 0,6 |
| б) те саме, без підігрівання повітря | б) то же, без подогрева воздуха | 0,2 | 0,4 |
| в) відкритим способом | в) открытым способом | 0,6 | 1,2 |
| 3. Підприємства поліграфічної промисловості | 3. Предприятия полиграфической промышленности | 0,4 | 0,7 |
| 4. Будівництво зовнішніх трубопроводів: | 4. Строительство наружных трубопроводов: |  |  |
| а) водопостачання і газопроводи у м'яких грунтах (із земляними роботами) | а) водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) | 0,4 | 1,0 |
| б) каналізація у м'яких грунтах (із земляними роботами) | б) канализация в мягких грунтах (с земляными работами) | 0,7 | 1,2 |
| в) водопостачання, газопроводи або каналізація у скельних грунтах | в) водоснабжение, газопроводы или канализация в скальных грунтах | 0,3 | 0,6 |
| г) насосні станції водопровідні | г) насосные станции водопроводные | 1,3 | 1,9 |
| д) те саме, каналізаційні | д) то же, канализационные | 1,5 | 2,3 |
| є) очисні споруди водопровідні | е) очистные сооружения водопроводные | 0,6 | 1,1 |
| ж) те саме, каналізаційні | ж) то же, канализационные | 0,8 | 1,4 |
| IX. Галузі, які не входять у комплекс | IX. Отрасли, не входящие в комплекс |  |  |
| 1. Підприємства легкої промисловості | 1. Предприятия легкой промышленности | 0,6 | 1,0 |
| 2. Меліоративне і водогосподарське будівництво: | 2. Мелиоративное и водохозяйственное строительство: |  |  |
| а)зрошення | а) орошение | 1,0 | 1,7 |
| б)осушення | б) осушение | 1,5 | 2,4 |
| 3. Підприємства авіаційної та оборонної промисловості, загального машинобудування | 3. Предприятия авиационной и оборонной промышленности, общего машиностроения | 0,5 | 1,0 |
| 4. Підприємства суднобудівної промисловості | 4. Предприятия судостроительной промышленности | 0,6 | 1,1 |
| 5. Підприємства промисловості засобів зв'язку, радіо та електроніки | 5. Предприятия промышленности средств связи, радио и электроники | 0,5 | 1,0 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Інші види будівництва: | 6. Прочие виды строительства: |  |  |
| а) колектори для підземних комунікацій | а) коллекторы для подземных коммуникаций | 0,6 | 1,1 |
| б) пішохідні підземні переходи | б) пешеходные подземные переходы | 0,5 | 1,0 |
| в) берегоукріплення та спорудження набережних | в) берегоукрепление и сооружение набережных | 0,2 | 0,5 |
| г) садіння і пересадження дерев і чагарників з під-готовленням садильних місць (включаючи вартість дерев і чагарників) | г) посадка и пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест (включая стоимость деревьев и кустарников) | 0,6 | 1,3 |

Примечания:

1. Усредненные сметные показатели данного приложения применяются для определения в инвесторской сметной документации лимита дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период, сметная стоимость которых исчислена на основании ресурсных элементных сметных норм, введенных в действие с 1 октября 2000 года, и текущих цен на трудовые и материально-технические ресурсы.

2. Усредненными сметными показателями учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимний период, перечень которых приведен в ДБН Д.1.-1-1-2000, раздел 3, пункт 3.1.15.1.

3. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат дифференцированы по температурным зонам в зависимости от условий зимнего периода.

4. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат определены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 Сводного сметного расчета, выполняемых при температуре окружающей среды выше 0°С. Эти показатели приведены в таблице 1.

5. Температурная зона и продолжительность расчетного зимнего периода для каждой конкретной стройки определяется в соответствии с местом ее нахождения согласно приложению 10.

6. В местностях, расположенных южнее I зоны, дополнительные затраты, вызванные специфическими условиями производства работ в зимний период года, могут возмещаться организациям, выполняющим работы, по нормам, установленным для I зоны, за рабочие дни со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С. При этом сумма дополнительных затрат, исчисленная на весь объем выполненных работ, уменьшается пропорционально отношению числа рабочих дней со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С к общему количеству рабочих дней за период выполнения всего объема работ. Количество рабочих дней с температурой ниже 0°С следует принимать на основе данных органов метеорологической службы, а при ее отсутствии в данной местности - на основе соответствующих актов, согласованных с заказчиком.

7. Усредненные сметные показатели расчитаны по отдельным видам строительства.

Показатели на строительство метрополитена в таблице 1 определены в процентах от сметной стоимости основных работ (без обслуживающих процессов) по главам 2-7 Сводного сметного расчета стоимости строительства, затраты при производстве остальных работ в зимний период следует определять дополнительно по показателям таблицы 1:

п. VI .4а- на работы при подготовке территории строительства (глава 1 Сводного сметного расчета стоимости строительства);

п. VI .2а – на временные здания и сооружения (глава 8 Сводного сметного расчета стоимости строительства).

8. Показатели таблицы 1 являются среднегодовыми. Их можно применять для определения сметного лимита на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период. При расчетах за выполненные строительно-монтажные работы эти показатели не применяются.

В показателях таблицы 1 приняты средние значения удельного веса зимнего периода в году, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| Температурные зоны | Удельный вес зимнего периода в году (в среднем) |
| --- | --- |
| I | 0,23 |
| II | 0,33 |

9. Продолжительность зимнего периода на отдельных частях территории, отнесенной к определенной температурной зоне, может отличаться от среднезональной. В связи с этим к сумме дополнительных затрат, исчисленной по среднезимним показателями таблицы 1, следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 10.

10. Для жилых и общественных зданий дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимний период следует принимать по показателям п.VIII.1 таблицы 1 независимо от вида строительства в целом.

11.. Показатели дополнительных затрат, приведенные в пунктах І.4а-ж, V.6, V.7, V.8, VІ.4а-у, VІ.5, VIII.4а-ж и ІХ.6г, следует применять только тогда, когда эти работы предусмотрены самостоятельным сводным сметным расчетом. В остальных случаях для указанных работ необходимо применять показатели таблицы 1 по соответствующим видам промышленного, жилищно-гражданского, сельскохозяйственного, водохозяйственного и других видов строительства.

12. При применении показателей таблицы 1 для определения дополнительных затрат в местностях, расположенных южнее I температурной зоны, сумма дополнительных затрат, исчисленная в порядке, предусмотренном п.6 данных примечаний, умножается на коэффициент 4,3, определяющий отношение длительности года в днях к продолжительности зимнего периода в I температурной зоне.

13. Для объектов строительства, не предусмотренных в таблице 1, можно применять показатели дополнительных затрат аналогичных видов строительства.

14. В сводных сметных расчетах стоимости строительства промышленных узлов дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимний период, определяются по соответствующим показателям таблицы 1, установленным в соответствии с отраслями промышленности, исходя из стоимости строительно-монтажных работ по каждому строящемуся предприятию в промышленном узле.

Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимний период, при строительстве общих для группы предприятий промышленного узла объектов вспомогательных производств и хозяйств, подъездных автомобильных и железных дорог, сетей энергоснабжения, водоснабжения, канализации и других определяются для каждого такого объекта по соответствующим показателям таблицы 1.

15. Показатели дополнительных затрат на строительство объектов шахтной поверхности рудников цветной и черной металлургии следует определять по показателям, установленным для предприятий угольной промышленности.

16. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат в зимний период на строительство жилых домов, приведенные в п.VІІІ.Іа-в таблицы 1, установлены для жилых домов, в проектах которых не учитываются наружные инженерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т.п.

17. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат в зимний период на строительство жилых домов, в проектах которых учтены наружные инженерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т.п., определяются по соответствующим показателям п.VІІІ.Іа-в таблицы 1 с коэффициентами:

• для жилых домов крупнопанельных, объемно-блочных и деревянных К = 2;

• для жилых домов кирпичных и из блоков К = 1,7.

# Приложение 12

# Справочное

# Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли

Таблица 1 - Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли по видам строительства

| № п/п | Виды строительства | Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли, грн./чел.-ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сложные инженерные сооружения (в том числе ГЭС, АЭС, шахты, метрополитены, тоннели, мосты, аэродромы, гидротехнические сооружения и т.п.), уникальные технически сложные общественные здания и сооружения, железные дороги, магистральные и региональные автодороги, магистральные сети (в том числе магистральные трубопроводы и сооружения газонефтепродуктов, междугородные линии связи, высоковольтные сети и т.п.) | 3,30 |
| 2 | Ремонтно-реставрационные работы на памятниках архитектуры и градостроительства | 1,55 |
| 3 | Строительство линий связи | 2,67 |
| 4 | Промышленные предприятия и объекты производственного назначения | 2,64 |
| 5 | Здания органов управления, прокуратуры, здания страховых компаний, банки, рестораны, и т.п. | 2,16 |
| 6 | Жилые дома (в том числе гостиницы, общежития, дома-интернаты) | 1,97 |
| 7 | Здания учебные заведений, здравоохранения и отдыха (в том числе школы, детские сады, больницы, санатории, дома отдыха, физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, бассейны) | 1,91 |
| 8 | Здания культурно-просветительных и зрелищных заведений (в том числе библиотеки, театры, клубы, кинотеатры, цирки, музеи, выставки), культовые сооружения | 1,67 |
| 9 | Здания научно-исследовательских учреждений (в том числе научно-исследовательские институты, проектные институты и конструкторские бюро, лаборатории) | 1,64 |
| 10 | Здания транспорта (в том числе вокзалы всех видов транспорта) | 1,64 |
| 11 | Здания связи (в том числе отделения связи, радио- и телецентры, телеграфы, почтамты) | 1,61 |
| 12 | Здания коммунального хозяйства и бытового обслуживания, здания торговли (в том числе бани, прачечные, дома быта, парикмахерские, столовые, магазины) | 1,59 |
| 13 | Дороги, благоустройство, озеленение, объекты инженерной инфраструктуры (инженерные сети и сооружения): в городской зоне | 1,69 |
|  | в сельской местности | 2,13 |
| 14 | Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства | 1,55 |

Таблица 2 - Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли по видам работ

| № п/п | Виды работ | Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли, грн./чел.-ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | 1,80 |
| 2 | Фундаменты: |  |
|  | - ленточные | 2,80 |
|  | - свайные | 1,85 |
| 3 | Общестроительные работы (кроме отделочных) | 2,20 |
| 4 | Отделочные работы (кроме работ по облицовке природными материалами) | 0,76 |
|  | Работы по облицовке природными материалами | 1,20 |
| 5 | Внутренние сантехнические работы (кроме вентиляции и кондиционирования воздуха) | 2,30 |
| 6 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | 3,20 |
| 7 | Электроосвещение зданий и электромонтажные работы, монтаж слаботочных сетей и сетей автоматики | 1,50 |
| 8 | Монтаж лифтов | 0,30 |
| 9 | Монтаж технологического оборудования , слаботочного оборудования и технологических трубопроводов | 1,10 |
| 10 | Реставрационно-восстановительные работы, стоимость которых определяется по сборникам норм на реставрационно-восстановительные работы (РЭСНрв) (кроме сборников №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21) | 0,75 |
| 11 | Пусконаладочные работы | 0,60 |

# Приложение 13

# Справочное

# Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной

# документации размера административных расходов строительно-монтажных организаций в расчете на 1 чел.-ч общей сметной трудоемкости строительно-монтажных работ *

| № п/п | Виды строительства | Усредненные показатели для определения размера административных расходов строительно-монтажных организаций, грн./чел.-ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сложные инженерные сооружения (в том числе ГЭС, АЭС, шахты, метрополитены, тоннели, мосты, аэродромы, гидротехнические сооружения и т.п.), уникальные технически сложные общественные здания и сооружения, железные дороги, магистральные и региональные автодороги, магистральные сети (в том числе магистральные трубопроводы и сооружения газонефтепродуктов, междугородные линии связи, высоковольтные сети и т.п.) | 0,45 |
| 2 | Промышленные предприятия и объекты производственного назначения | 0,38 |
| 3 | Жилые дома (в том числе гостиницы, общежития, дома-интернаты) | 0,36 |
| 4 | Дороги, благоустройство, озеленение, объекты инженерной инфраструктуры (инженерные сети и сооружения) в городской зоне и сельской местности. Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройство. | 0,32 |
| 5 | Пусконаладочные работы | 0,27 |

Примечание: показателями не учтены налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством.

## Приложение 18

## Справочное

## (макет)

Заказчик __________________________________________________________________

(название организации)

Подрядчик_________________________________________________________________

(название организации)

## ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

на строительство ___________________________________________________________

(наименование стройки, ее очереди, пускового комплекса, объекта)

осуществляемое в 200_ году

Определена в соответствии с ДБН Д.1.1-1-2000

Составлена в текущих ценах по состоянию на «__» _____ 200_ г.

| № п/п | Обоснование | Наименование затрат | Стоимость, тыс. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  | строительных работ | монтажных работ | прочих затрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Прямые затраты в т.ч. | + | + | + | - |
|  | Расч. №1 | Заработная плата | + | + | + | - |
|  | Расч. №2 | Стоимость материальных ресурсов | + | + | + | - |
|  | Расч. №3 | Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов | + | + | + | - |
| 2 | Расч. №4 | Общепроизводственные расходы | + | + | + | - |
| 3 | Расч. №5 | Затраты на возведение (приспособление) и разборку титульных временных зданий и сооружений в т.ч. | + | + | + | - |
|  |  | возвратные суммы | + | + | + | - |
| 4 | Расч. №6 | Средства на дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период (на объемы работ, планируемые к выполнению в зимний период) | + | + | + | - |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Расч. №7 | Средства на дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в летний период (на объемы работ, планируемые к выполнению в летний период) | + | + | + | - |
| 6 | Расч. №8 | Другие сопутствующие затраты | + | + | + | + |
|  |  | Итого | + | + | + | + |
| 7 |  | Прибыль | + | + | + | - |
| 8 | Расч. №9 | Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажной организации | + | + | + | - |
| 9 | Расч. №10 | Средства на покрытие риска* | + | - | - | + |
|  |  | Итого (пп. 1 - 9) | + | + | + | + |
| 10 | Расч. №11 | Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без ПДВ) | + | - | - | + |
|  |  | Итого договорная цена | + | + | + | + |
| 11 |  | Налог на добавленную стоимость | + | - | - | + |
|  |  | Всего договорная цена в т. ч. | + | + | + | + |
|  | Расч. №12 | возвратные суммы | + | - | - | - |

| Руководитель предприятия (организации) - заказчика ____________________________ (подпись, инициалы, фамилия. печать) | Руководитель генеральной подрядной организации ____________________________ (подпись, инициалы, фамилия, печать) |
| --- | --- |

## Приложение 19

## Справочное

## ПЕРЕЧЕНЬ

## общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя, приведенными в приложениях 3 и 4

I. Затраты на управление и обслуживание строительного производства

1. Затраты на основную, дополнительную заработную плату, любые другие денежные выплаты работников аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации (руководителей, специалистов, служащих), линейного персонала (начальников участков, производителей работ, мастеров, механиков участков; маркшейдеров*- участковых, ведущих сменных  и т.п.), кроме тех, которые включены в состав производственных бригад, исчисленную по должностным окладам, тарифным ставкам в соответствии с формами и системами оплаты труда, установленными строительной организацией.

2. Затраты на служебные командировки персонала, указанного в пункте 1 данного раздела, в пределах норм, предусмотренных законодательством.

3. Амортизация основных средств, предназначенных для обслуживания аппарата управления обособленных структурных подразделений и линейного персонала.

4. Амортизация нематериальных активов, предназначенных для обслуживания аппарата управления обособленных структурных подразделений и линейного персонала.

5. Затраты на содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств, других необоротных активов общепроизводственного назначения.

6. Затраты на соблюдение правил охраны труда, противопожарной и сторожевой охраны, санитарно-гигиенических и других специальных требований, предусмотренных правилами выполнения строительно-монтажных работ или законодательством, а именно:

6.1 Амортизация, затраты на проведение текущего ремонта и на перемещение нетитульных временных сооружений и помещений санитарно-бытового назначения, входящих в состав основных средств.

6.2. Затраты на оборудование и содержание заграждений для машин и их подвижных частей, люков, отверстий, сигнализации и других устройств некапитального характера, обеспечивающих охрану труда.

6.3. Затраты на обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием, а также материально-техническое обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в установленном законодательством порядке. Затраты по содержанию специальных душевых комбинатов*.

6.4. Затраты на приобретение необходимых справочников, плакатов и диапозитивов по охране труда, предупреждение несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также улучшение условий труда; оборудование кабинетов по охране труда; затраты на организацию докладов и лекций по охране труда.

6.5. Затраты на содержание противопожарной и сторожевой охраны строительных площадок, производственных помещений и помещений, где размещается аппарат управления обособленных структурных подразделений и линейный персонал:

затраты на оплату труда рабочих, находящихся в штате обособленного структурного подразделения;

оплата услуг, оказанных сторонними организациями по противопожарной и сторожевой охране, в установленном законодательством порядке;

приобретение, содержание и износ противопожарного инвентаря и оборудования.

7. Затраты на аварийно- спасательное обслуживание объектов подземного строительства*.

8. Затраты на транспортное обслуживание строительного производства, включая аппарат управления обособленных структурных подразделений, линейный персонал (начальников участков, производителей работ, мастеров, механиков участков и т.п.) строительной организации, в том числе:

основная, дополнительная заработная плата и любые другие денежные выплаты водителей и других рабочих, обслуживающих автомобили;

содержание и эксплуатация собственных и арендованных автомобилей, используемых для обслуживания строительного производства;

содержание гаражей и мест стоянки (парковки) автомобилей (энергоснабжение, водоснабжение, канализация и т.п.);

стоимость топливных, смазочных и других эксплуатационных материалов, износ и ремонт автомобильной резины.

9. Затраты, связанные с оплатой услуг коммерческих банков и других кредитно-финансовых учреждений за расчетно-кассовое обслуживание (в части выплат заработной платы персоналу, указанному в пунктах 1, 9 данного раздела и пунктах 3, 4 Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ), и затраты на почтово-телеграфные услуги, связанные с обслуживанием строительного производства.

10. Затраты за пользование счетно-вычислительной, машинописной, множительной и другой оргтехникой персоналом, указанным в пункте 1 данного раздела.

11. Оплата услуг, оказываемых (по заказам персонала, указанного в пункте 1 данного раздела) сторонними организациями, если в строительной организации не предусмотрены соответствующие функциональные службы, включая затраты на печатные, множительные, копировальные, вычислительные и другие работы.

12. Отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от затрат на оплату труда работников, указанных в данном разделе, и рабочих, занятых на основном производстве строительных и монтажных работ, а также рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов.

II. Затраты на организацию работ на строительных площадках
и усовершенствование технологии

1. Затраты на геодезические работы, осуществляемые при выполнении строительно-монтажных работ, включая: оплату труда работников, которые проводят геодезические работы; стоимость материалов; амортизацию; износ геодезического оборудования, инструментов и приборов и затраты на все виды их ремонта и на перемещение.

2. Затраты на благоустройство и содержание строительных площадок:

оплата труда рабочих, занятых на благоустройстве и содержании строительных площадок;

затраты на уборку и очистку (с вывозом мусора) территории строительства, обустройство дорожек, мостиков и другие работы, связанные с благоустройством территории строительных площадок;

затраты на электроэнергию (в том числе от временных электростанций), оплату труда дежурных электромонтеров и другие затраты, связанные с освещением территории строительства.

3. Затраты на перебазировку линейных подразделений строительных организаций на другую стройку и в пределах строительной площадки (за исключением затрат, связанных с перемещением строительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машино-смен).

4. Амортизация и затраты на проведение текущего ремонта устройств и оборудования, входящих в состав основных средств и не предусмотренных в прямых затратах:

мобильных инвентарных зданий контейнерного типа (за исключением предназначенных для санитарно-бытового обслуживания);

треног, приспособлений для наматывания и очистки сварочной проволоки, центровочных устройств для сварки труб, насосов и прессов ручных гидравлических;

переносных металлических и деревянных лестниц, инвентарных металлических столиков;

такелажных и монтажных устройств, применяемых при выполнении строительных и монтажных работ, ручных лебедок, домкратов и т.п.;

бункеров для бетонов и растворов, тачек; аппаратов для сварки проволоки, воздуховодов, переносных вентиляционных установок для работы с применением взрывоопасных мастик и полимерных материалов, электросушилок для сушки строительных конструкций, генераторов ацетиленовых (кроме применяемых при монтаже оборудования);

ограждающей техники опасных зон проведения работ, шлагбаумов, сигнальных мачт, прожекторов и т.п.

5. Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и производственный инвентарь, используемые при выполнении строительно-монтажных работ и не относящиеся к основным фондам, и затраты на их ремонт.

6. Амортизация нетитульных временных сооружений, износ приспособлений и устройств и затраты, связанные с их сооружением, pемонтом, содержанием, разборкой и перемещением.

К ним относятся:

приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров;

складские помещения и навесы на объекте строительства;

помосты, лестницы, переходные мостки, ходовые доски, ограждения при разбивке здания;

приспособления для охраны труда;

инвентарные унифицированные средства подмащивания типа люлек, инвентарных площадок и т.п.; заборы и ограждения, необходимые для проведения работ (кроме специальных и архитектурно оформленных), предохранительные козырьки, убежища при проведении буровзрывных работ;

временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны;

затраты, связанные с приспособлением сооружаемых или существующих на строительных площадках зданий вместо строительства нетитульных временных зданий и сооружений.

7. Затраты на подготовку объектов строительства к сдаче:

затраты на оплату труда дежурных слесарей-сантехников, ключниц, а также рабочих, убирающих мусор, моющих полы и окна;

стоимость моющих средств и других материалов, используемых при уборке объектов перед сдачей;

затраты на отопление и освещение в период сдачи объектов.

8. Затраты некапитального характера, связанные с усовершенствованием технологии и организации строительного производства, нормативными работами, включая услуги, оказанные сторонними организациями по разработке проектов производства работ, чертежей конструкций, металлических деталей, технологических деталей, внедрению передовых методов организации труда, нормированию труда и т.п., а также оплату труда работников проектно-сметных групп, групп проектирования производства работ, экономических лабораторий, нормативно-исследовательских станций, входящих в состав строительной организации и ее структурных подразделений.

9. Затраты некапитального характера, связанные с обеспечением качества строительства:

затраты на содержание производственных лабораторий, входящих в состав строительной организации и ее структурных подразделений, включая оплату труда работников, содержание, амортизацию и затраты на проведение текущего ремонта помещений, оборудования и инвентаря лабораторий; стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей сооружений, кроме затрат на испытание сооружений в целом (средних и больших мостов, резервуаров и т.п., оплачиваемых за счет средств, предусмотренных на эти цели в сметах на строительство);

затраты на проведение экспертизы и консультаций, связанных с результатами испытаний материалов и конструкций;

оплата услуг по испытанию материалов и конструкций, оказываемых лабораториями других организаций.

10. Затраты, связанные с изобретательством и рационализацией: на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление моделей и образцов по изобретательским и рационализаторским предложениям по выполнению строительно-монтажных работ; выплата авторских вознаграждений, если они не являются роялти.

11. Отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от затрат на оплату труда работников, указанных в пунктах 1 - 2, 7 - 9 данного раздела.

III. Другие общепроизводственные расходы

1. Платежи по страхованию имущества, гражданской ответственности, а также отдельных категорий работников, занятых на производстве соответствующих видов продукции (работ), непосредственно на работах с повышенной опасностью для жизни и здоровья, предусмотренных законодательством.

2. Затраты, связанные с подготовкой (обучением и переподготовкой кадров).

Для заметок

# Footnotes

* Изменения, внесенные в соответствии с Изменением №2, напечатаны полужирным курсивом.

Нормативные трудозатраты рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, определяются на основании РСНЭМ как сумма затрат труда машинистов и рабочих, занятых на ремонте, техническом обслуживании и перебазировке строительных машин и механизмов.

1) Показатели, приведенные в графах 3, 4, применяются только при массе баков более 0,6 т.

* Понятие общей сметной трудоемкости строительно-монтажных приведено в пункте 3.1.16.7 настоящего ДБН.

* Средства на покрытие риска учитываются в договорной цене в порядке, приведенном в п.3.2.13 настоящего ДБН.

* Затраты, обозначенные знаком *, учтены показателями для строительства тоннелей метрополитенов.