ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 11.

Штукатурные работы

ДБН Д.2.4-11-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 08.07.07 № 88)

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Сборник 11. Штукатурные работы | ДБН Д.2.4-11-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 61 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении штукатурных работ.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 Сборник состоит из следующих подразделов:

- ремонт штукатурки внутри здания;

- ремонт штукатурки фасадов;

- штукатурка поверхностей внутри здания;

- штукатурка фасадов;

- разные работы.

1.2.2 В нормах учтен расход ресурсов на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте штукатурки фасадов и внутренних поверхностей зданий (простукивание и отбивка старой штукатурки, подготовка поверхности, нанесение подготовительного слоя, обработка и очистка поверхности), а также при штукатурке поверхностей из различных материалов (подготовка поверхности, оштукатуривание откосов проемов, обмазка раствором).

1.2.3 Нормы настоящего сборника предусматривают расход ресурсов на выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м и фасадов до 8 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При необходимости устройства лесов для штукатурных работ расход ресурсов на эти работы следует определять дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.4 Нормами на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитывается расход ресурсов на их перемещение по вертикали.

Расход ресурсов на установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы». Количество установок и перестановок необходимо определять по проектным данным.

1.2.5 Нормы предусматривают расход ресурсов на производство работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При работе в помещениях площадью пола до 5 м2 расход ресурсов определяется по этим же нормам, а затраты труда рабочих-строителей умножаются на коэффициент 1,5.

1.2.6 Нормами учтен расход ресурсов на работы по предохранению от загрязнения и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.2.7 Расход ресурсов на работы по ремонту штукатурки цементным раствором определяется по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора. При этом в норму включается цементный раствор в составе 1:3.

1.2.8 Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует принимать по нормам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м2.

1.2.9 Нормы на оштукатуривание фасадов предусматривают улучшенную и высококачественную отделку и содержат ресурсы на оштукатуривание отдельных элементов фасадов (стены, колонны, пилястры, откосы, тяги и т.д.).

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади отремонтированных поверхностей.

1.3.2 Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен следует исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка.

1.3.3 Объем работ по оштукатуриванию потолков следует определять по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков следует исчислять по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами:

для ребристых перекрытий -1,6;

для кессонных потолков - 1,75.

1.3.4 Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

1.3.5 Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, и пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

1.3.6 Площадь карнизов и тяг следует исчислять отдельно по сумме размеров относа и высоты, умноженной на длину тяги.

1.3.7 Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует исчислять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

1.3.8 Площадь штукатурки фасадов следует определять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

1.3.9 Объем работ по установке лесов следует исчислять:

- при оштукатуривании потолков и стен в помещениях - по горизонтальной проекции потолков;

- при оштукатуривании в помещении только стен - по вертикальной проекции на стену, расход ресурсов на их установку определяются как для наружных лесов;
 при оштукатуривании в помещении только  стен площадь лесов исчисляется по длине стен, умноженной на ширину настила лесов, а расход ресурсов на их установку определяется по норме 3 группы 6, как для внутренних;

п.1.3.9, абцац второй  в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

- при оштукатуривании фасадов - по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

- при оштукатуривании на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников - по проекту.

1.3.10 При высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в общую площадь и должна исчисляться отдельно.

Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов следует исчислять по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену).

Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов следует исчислять отдельно.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Ремонт штукатурки внутри здания

### Группа 1  	Сплошное выравнивание штукатурки

Состав работ: Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. Приготовление 7%-го раствора дисперсии ПВА (3, 4, 7, 8). Огрунтовка поверхности (3, 4, 7, 8). Приготовление полимерцеменгного раствора из сухой пескоцементной смеси и 50%-ной дисперсии ПВА (3, 4, 7, 8).

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементно-известковым раствором | полимерцементным раствором |
|  |  |  | при толщине намета, мм |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 5 | до 10 |
|  |  |  | 11-1-1 | 11-1-2 | 11-1-3 | 11-1-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,81 | 69,91 | 58,95 | 83,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,86 | 0,48 | 0,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,86 | 0,48 | 0,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1625 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная [эмульсия поливинилацетатная] | т | - | - | 0,0253 | 0,0506 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1421-9656-4 | Смесь пескоцементная | м3 | - | - | 0,568 | 1,135 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,53 | 1,06 | - | - |

Окончание группы 1 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | потолков |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементно-известковым раствором | полимерцементным раствором |
|  |  |  | при толщине намета, мм |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 5 | до 10 |
|  |  |  | 11-1-5 | 11-1-6 | 11-1-7 | 11-1-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 61,45 | 79,58 | 73,28 | 94,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 1,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 1,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1625 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная [эмульсия поливинилацетатная] | т | - | - | 0,0266 | 0,0532 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1421-9656-4 | Смесь пескоцементная | м3 | - | - | 0,593 | 1,19 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,56 | 1,12 | - | - |

### Группа 2  	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону

Состав работ: Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей насечкой. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 1 | до 5 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-2-1 | 11-2-2 | 11-2-3 | 11-2-4 | 11-2-5 | 11-2-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 339,24 | 78,71 | 287.27 | 70,79 | 223,08 | 61,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,12 | 2,65 | 5.12 | 2,65 | 5,12 | 2,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 0,99 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (3,63) | - | (3,63) | - | (3,63) | - |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 3,38 | 1.69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

Окончание группы 2 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | цементно-известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 1 | до 5 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-2-7 | 11-2-8 | 11-2-9 | 11-2-10 | 11-2-11 | 11-2-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 373,89 | 83,82 | 321,92 | 76,07 | 242,22 | 64,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,12 | 2,65 | 5,12 | 2,65 | 5,12 | 2,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 0,99 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (3,63) | - | (3,63) | - | (3,63) | - |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

### Группа 3  	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву

Состав работ: Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | известково-алебастровым раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 25 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 25 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 25 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-3-1 | 11-3-2 | 11-3-3 | 11-3-4 | 11-3-5 | 11-3-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 358,05 | 78,54 | 335,45 | 70,79 | 226,64 | 61,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,28 | 2,32 | 6,28 | 2,32 | 6,28 | 2,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,14 | 1,16 | 3,14 | 1,16 | 3,14 | 1,16 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,14 | 1,16 | 3,14 | 1,16 | 3,14 | 1,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1,05 | 0,25 | 1,05 | 0,25 | 1,05 | 0,25 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 |
|  | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

### Группа 4  	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону

Состав работ: Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности насечкой. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | известковым раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-4-1 | 11-4-2 | 11-4-3 | 11-4-4 | 11-4-5 | 11-4-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 342,71 | 74,91 | 290,73 | 67,16 | 212,69 | 58,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,28 | 1,82 | 5,28 | 1,82 | 5,28 | 1,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 0,99 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (3,63) | (1,98) | (3,63) | (1,98) | (3,63) | (1,98) |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,73 | - | 1,73 | - | 1,73 | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,73 | 0,83 | 1,73 | 0,83 | 1.73 | 0,83 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
|  | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

Окончание группы 4 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | цементно-известковым раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-4-7 | 11-4-8 | 11-4-9 | 11-4-10 | 11-4-11 | 11-4-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 429,33 | 86,3 | 360,03 | 77,55 | 256,08 | 65,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,28 | 1,82 | 5,28 | 1,82 | 5,28 | 1,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 0,99 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (3,63) | (1,98) | (3,63) | (1,98) | (3,63) | (1,98) |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,73 | - | 1,73 | - | 1,73 | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,73 | 0,83 | 1,73 | 0,83 | 1,73 | 0,83 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
|  | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

### Группа 5  	Ремонт штукатурки потолков по дереву

Состав работ: Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. Приготовление раствора. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | известково-алебастровым раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 25 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 25 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 25 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-5-1 | 11-5-2 | 11-5-3 | 11-5-4 | 11-5-5 | 11-5-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 392,54 | 93,56 | 364,16 | 79,7 | 244,86 | 62,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,44 | 2,48 | 6,44 | 2,48 | 6,44 | 2,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,22 | 1,24 | 3,22 | 1,24 | 3,22 | 1,24 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,22 | 1,24 | 3,22 | 1,24 | 3,22 | 1,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1,1 | 0,26 | 1,1 | 0,26 | 1,1 | 0,26 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,65 | - | 0,65 | - | 0,65 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 2,1 | 0,84 | 2,1 | 0,84 | 2,1 | 0,84 |
|  | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

### Группа 6  	Ремонт штукатурки столбов и пилястр

Состав работ: Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности насечкой (1-4). Частичная прибивка драни (5, 6). Оштукатуривание отдельных мест (площадью до 10 м2). Приготовление раствора (5, 6).

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | по камню и бетону | по дереву |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | раствором |
|  |  |  | известковым | цементно-известковым | известково-алебастровым |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 25 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-6-1 | 11-6-2 | 11-6-3 | 11-6-4 | 11-6-5 | 11-6-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 375,87 | 89,1 | 427,68 | 90,42 | 433,29 | 92,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,12 | 2,65 | 5,12 | 2,65 | 6,28 | 2,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 0,99 | 1,32 | 0,66 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (3,63) | - | (3,63) | - | - | - |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 | 1,82 | 1,24 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,65 | 0,83 | 1,65 | 0,83 | 3,14 | 0,58 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | - | - | 0,0013 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | - | 1,05 | 0,25 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | - | - | - | - | 0,65 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | - | - | 2,2 | 1,1 | - | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 2,2 | 1,1 | - | - | 2 | 0,8 |
|  | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 | 5,49 | 2,42 |

### Группа 7  	Ремонт штукатурки откосов

Состав работ: Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности насечкой (1, 2). Частичная прибивка драни (3, 4). Приготовление раствора (3, 4). Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | по камню и бетону | по дереву |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | раствором |
|  |  |  | цементно-известковым | известково-алебастровым |
|  |  |  | прямолинейных | криволинейных | прямолинейных | криволинейных |
|  |  |  | 11-7-1 | 11-7-2 | 11-7-3 | 11-7-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 503,58 | 721,71 | 439,89 | 627,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 5,4 | 3,7 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,3 | 10,3 | 9,73 | 9,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,82 | 1,82 | 1,65 | 1,65 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (3,63) | (3,63) | - | - |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,24 | 4,24 | 4,04 | 4,04 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 4,24 | 4,24 | 4,04 | 4,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,00134 | 0,00134 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,5 | 0,5 | 1,04 | 1,04 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | - | - | 0,65 | 0,65 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 4,4 | - | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | - | - | 3,2 | 3,2 |
|  | Строительный мусор | т | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

### Группа 8  	Ремонт штукатурки тяг и карнизов

Состав работ: Отбивка штукатурки. Подготовка поверхности насечкой (1-4). Частичная прибивка драни (5-8). Приготовление раствора (5-8). Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений.

Измеритель: 	100 м2 развернутой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементно-известковым раствором |
|  |  |  | горизонтальных | вертикальных |
|  |  |  | длиной, м |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 5 | до 10 |
|  |  |  | 11-8-1 | 11-8-2 | 11-8-3 | 11-8-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 759,17 | 643,67 | 842,49 | 756,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (7,92) | (7,92) | (7,92) | (7,92) |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, | маш.-ч | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
|  | грузоподъемность 0,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

Окончание группы 8 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | известково-алебастровым раствором |
|  |  |  | горизонтальных | вертикальных |
|  |  |  | длиной, м |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 5 | до 10 |
|  |  |  | 11-8-5 | 11-8-6 | 11-8-7 | 11-8-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 580,14 | 495,17 | 746,79 | 557,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвоздя отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

### Группа 9  	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ: Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 11-9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 440,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,47 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (6,93) |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,89 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3.89 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,85 |
|  | Строительный мусор | т | 8,5 |

## 2.2 Ремонт штукатурки фасадов

### Группа 10 	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (7-9). Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (7-9). Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементно-известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-10-1 | 11-10-2 | 11-10-3 | 11-10-4 | 11-10-5 | 11-10-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 231 | 56,1 | 228,03 | 55,44 | 212,03 | 52,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4.4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 | 1,09 | 2,18 | 1,09 | 2,18 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,18 | 1,09 | 2,18 | 1,09 | 2,18 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0.35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 |

Окончание группы 10 (нормы с 7 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | декоративным раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 30 мм |
|  |  |  | 11-10-7 | 11-10-8 | 11-10-9 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 396,83 | 334,95 | 297 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Строительный мусор | т | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

### Группа 11 	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (7-9). Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (7-9). Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | цементно-известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-11-1 | 11-11-2 | 11-11-3 | 11-11-4 | 11-11-5 | 11-11-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 300,3 | 65,51 | 280,83 | 64,52 | 272,09 | 61,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 | 1,09 | 2,18 | 1,09 | 2,18 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,18 | 1,09 | 2,18 | 1,09 | 2,18 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 |

Окончание группыы 11 (нормы с 7 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | декоративным раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 30 мм |
|  |  |  | 11-11-7 | 11-11-8 | 11-11-9 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 540,71 | 449,46 | 413 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Строительный мусор | т | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

### Группа 12 	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (7-9). Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (7-9). Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементно-известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-12-1 | 11-12-2 | 11-12-3 | 11-12-4 | 11-12-5 | 11-12-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 297 | 63,53 | 290,24 | 62,7 | 289,41 | 62,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,32 | 0,66 | 1,32 | 0,66 | 1,32 | 0,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,32 | 0,66 | 1,32 | 0,66 | 1,32 | 0,66 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (112,2) | (21,12) | (110,39) | (20,79) | (110,22) | (20,79) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 |

Окончание группы 12 (нормы с 7 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | декоративным раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 30 мм |
|  |  |  | 11-12-7 | 11-12-8 | 11-12-9 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 486,75 | 424,05 | 405,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (194,7) | (167,81) | (80,85) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Строительный мусор | т | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

### Группа 13 	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (8-11). Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (8-11). Прорезка рустов. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементно-известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 |
|  |  |  | толщина слоя 40 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-13-1 | 11-13-2 | 11-13-3 | 11-13-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 449,96 | 84,15 | 430,49 | 72,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 1,09 | 4,36 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 1,09 | 4,36 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

Продолжение группы 13 (нормы с 5 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементно-известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 | добав-лять на каждые 100 м рустов сверх 400 м к нормам 1, 3, 5 |
|  |  |  | до 20 |  |
|  |  |  | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следую-щие 10 мм толщины слоя |  |
|  |  |  | 11-13-5 | 11-13-6 | 11-13-7 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 404,58 | 68,64 | 24,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 1,09 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 1,09 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 1,1 | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | - |

Окончание группы 13 (нормы с 8 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | декоративным раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м к нормам 8, 9, 10 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |  |
|  |  |  | толщина слоя до 40 мм |  |
|  |  |  | 11-13-8 | 11-13-9 | 11-13-10 | 11-13-11 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 624,86 | 528,66 | 495,83 | 33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,9 | 9,9 | 9,9 | - |

### Группа 14 	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (8-11). Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (8-11). Прорезка рустов. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Еди-ница изме-рения | цементно-известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м к нормам 1, 3, 5 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |  |
|  |  |  | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |  |
|  |  |  | 11-14-1 | 11-14-2 | 11-14-3 | 11-14-4 | 11-14-5 | 11-14-6 | 11-14-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 561,17 | 100,49 | 531,96 | 86,13 | 493,19 | 81,02 | 30,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 | - |

Окончание группы 14 (нормы с 8 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | декоративным раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м к нормам 8, 9, 10 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |  |
|  |  |  | толщина слоя 40 мм |  |
|  |  |  | 11-14-8 | 11-14-9 | 11-14-10 | 11-14-11 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 734,91 | 683,93 | 624,36 | 41,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,9 | 9,9 | 9,9 | - |

### Группа 15 	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (8-11). Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (8-11). Прорезка рустов. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементно-известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 |
|  |  |  | толщина слоя 40 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-15-1 | 11-15-2 | 11-15-3 | 11-15-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 545,49 | 97,19 | 516,29 | 83,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,71 | 0,66 | 2,71 | 0,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,71 | 0,66 | 2,71 | 0,66 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (199,49) | (32,34) | (79,7) | (27,72) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

Продолжение группы 15 (нормы с 5 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементно-известковым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м к нормам 1, 3, 5 |
|  |  |  | до 20 |  |
|  |  |  | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |  |
|  |  |  | 11-15-5 | 11-15-6 | 11-15-7 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 489,39 | 78,54 | 29,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,71 | 0,66 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,71 | 0,66 | - |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (177,38) | (26,07) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 1,1 | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | - |

Окончание группы 15 (нормы с 8 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | декоративным раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м к нормам 8, 9, 10 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |  |
|  |  |  | толщина слоя 40 мм |  |
|  |  |  | 11-15-8 | 11-15-9 | 11-15-10 | 11-15-11 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 707,19 | 628,16 | 577,5 | 39,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 | - |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (338,09) | (272,58) | (254,1) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,9 | 9,9 | 9,9 | - |

### Группа 16 	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | с земли и лесов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 25 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 25 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 25 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-16-1 | 11-16-2 | 11-16-3 | 11-16-4 | 11-16-5 | 11-16-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 265,49 | 61,22 | 223,25 | 54,95 | 204,6 | 51,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,77 | 1,09 | 2,77 | 1,09 | 2,77 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,77 | 1,09 | 2,77 | 1,09 | 2,77 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

Окончание группы 16 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | с приставных лестниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | толщина слоя 25 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 25 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 25 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-16-7 | 11-16-8 | 11-16-9 | 11-16-10 | 11-16-11 | 11-16-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 330 | 71,94 | 287,1 | 64,02 | 278,36 | 60,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,77 | 1,09 | 2,77 | 1,09 | 2,77 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,77 | 1,09 | 2,77 | 1,09 | 2,77 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

### Группа 17 	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Прибивка драни (11, 13). Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой (7-10). Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (7-10). Нанесение декоративного слоя (7-10). Обработка и очистка поверхности (7-10).

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементно-известковым раствором |
|  |  |  | гладких | с каннелюрами | с рустами |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м |
|  |  |  | 11-17-1 | 11-17-2 | 11-17-3 | 11-17-4 | 11-17-5 | 11-17-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 427,02 | 84,81 | 703,56 | 121,28 | 581,63 | 24,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | 4,36 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,18 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | 4,36 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | - |
|  | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 | - |

Продолжение группы 17 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декоративным раствором |
|  |  |  | с каннелюрами, толщина слоя 40 мм | с рустами |
|  |  |  |  | толщина слоя, мм | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м к нормам 8, 9 |
|  |  |  |  | 30 | 40 |  |
|  |  |  | 11-17-7 | 11-17-8 | 11-17-9 | 11-17-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1007,16 | 681,12 | 760,16 | 32,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 3,27 | 4,36 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 3,27 | 4,36 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0013 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,41 | 2,64 | 3,41 | - |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,99 | 0,66 | 0,99 | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,9 | 7,4 | 9,9 | - |

Окончание группы 17 (нормы с 11по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | известковым раствором |
|  |  |  | гладких | с каннелюрами |
|  |  |  | толщина слоя 25 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-17-11 | 11-17-12 | 11-17-13 | 11-17-14 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 372,9 | 77,39 | 578,82 | 108,41 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 1,09 | 4,36 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,81 | 1,09 | 4,36 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0013 | - | 0,0013 | - |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

### Группа 18 	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Прибивка драни (11, 13). Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой (7-10). Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (7-10). Нанесение декоративного слоя (7-10). Обработка и очистка поверхности (7-10).

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементно-известковым раствором |
|  |  |  | гладких | с каннелюрами | с рустами |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добав-лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м |
|  |  |  | 11-18-1 | 11-18-2 | 11-18-3 | 11-18-4 | 11-18-5 | 11-18-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 462,99 | 108,41 | 819,23 | 145,37 | 693,5 | 30,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | 4,36 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,18 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | 4,36 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | - |
|  | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 | - |

Продолжение группы 18 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декоративным раствором |
|  |  |  | с каннелюрами, толщина слоя 40 мм | с рустами |
|  |  |  |  | толщина слоя, мм | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м к нормам 8, 9 |
|  |  |  |  | 30 | 40 |  |
|  |  |  | 11-18-7 | 11-18-8 | 11-18-9 | 11-18-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1142,13 | 677,66 | 924 | 41,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 3,27 | 4,36 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 3,27 | 4,36 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0013 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,41 | 2,64 | 3,41 | - |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,99 | 0,66 | 0,99 | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,9 | 7,4 | 9,9 | - |

Окончание группы 18 (нормы с 11 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | известковым раствором |
|  |  |  | гладких | с каннелюрами |
|  |  |  | толщина слоя 25 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-18-11 | 11-18-12 | 11-18-13 | 11-18-14 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 456,23 | 90,09 | 713,3 | 129,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 1,09 | 4,36 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,81 | 1,09 | 4,36 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0013 | - | 0,0013 | - |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000шт | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

### Группа 19 	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с люлек

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Прибивка драни (11, 13). Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой (7-10). Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (7-10). Нанесение декоративного слоя (7-10). Обработка и очистка поверхности (7-10).

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементно-известковым раствором |
|  |  |  | гладких | с каннелюрами | с рустами |
|  |  |  | толщина слоя 20 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м |
|  |  |  | 11-19-1 | 11-19-2 | 11-19-3 | 11-19-4 | 11-19-5 | 11-19-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 437,42 | 96,03 | 782,27 | 140,42 | 662,48 | 29,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | 4,36 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,18 | 1,09 | 4,36 | 1,09 | 4,36 | - |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (176,06) | (32,01) | (289,91) | (46,86) | (248,33) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | - |
|  | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 | - |

Продолжение группы 19 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | по камню и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декоративным раствором |
|  |  |  | с каннелюрами, толщина слоя 40 мм | с рустами |
|  |  |  |  | толщина слоя, мм | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м к нор-мам 8, 9 |
|  |  |  |  | 30 | 40 |  |
|  |  |  | 11-19-7 | 11-19-8 | 11-19-9 | 11-19-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1072,67 | 644,16 | 889,19 | 39,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 3,27 | 4,36 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 3,27 | 4,36 | - |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (497,81) | (267,47) | (324,39) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,41 | 2,64 | 3,41 | - |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,99 | 0,66 | 0,99 | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,9 | 7,4 | 9,9 | - |

Окончание группы 19 (нормы с 11 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | известковым раствором |
|  |  |  | гладких | с каннелюрами |
|  |  |  | толщина слоя 25 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | толщина слоя 40 мм | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
|  |  |  | 11-19-11 | 11-19-12 | 11-19-13 | 11-19-14 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 442,37 | 87,29 | 704,22 | 124,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 1,09 | 4,36 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1т | маш.-ч | 2,81 | 1,09 | 4,36 | 1,09 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (170,45) | (29,21) | (253,94) | (41,75) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0013 | - | 0,0013 | - |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м' | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
|  | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

### Группа 20	 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Прибивка драни (9-11). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение декоративного слоя (5-8). Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (5-8). Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементно-известковым раствором | декоративным раствором |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | добавлять на каждые 100 м рус-тов сверх 400 м | с земли и лесов | с лестниц |
|  |  |  | 11-20-1 | 11-20-2 | 11-20-3 | 11-20-4 | 11-20-5 | 11-20-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 500,61 | 594 | 565,62 | 29,04 | 984,06 | 1171,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (206,75) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.35 | 0,35 | 0,35 | - | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - | 3,41 | 3,41 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | - | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
|  | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | - | 9,88 | 9,88 |

Окончание группы 20 (нормы с 7 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону | по дереву |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декоративным раствором | известковым раствором |
|  |  |  | с люлек | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-20-7 | 11-20-8 | 11-20-9 | 11-20-10 | 11-20-11 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1138,67 | 39,44 | 429 | 620,07 | 495,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (497,81) | - | - | - | (182,66) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,41 | - | - | - | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | - | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,99 | - | - | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,88 | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

### Группа 21 	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Прибивка драни (9-11). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение декоративного слоя (5-8). Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (5-8). Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементно-известковым раствором | декоративным раствором |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м | с земли и лесов | с лестниц |
|  |  |  | 11-21-1 | 11-21-2 | 11-21-3 | 11-21-4 | 11-21-5 | 11-21-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 641,85 | 723,36 | 693,99 | 29,04 | 1109,44 | 1370,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъем-ные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (249,98) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - | 3,41 | 3,41 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | - | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
|  | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | - | 9,88 | 9,88 |

Окончание группы 21 (нормы с 7 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | по камню и бетону | по дереву |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декоративным раствором | известковым раствором |
|  |  |  | с люлек | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-21-7 | 11-21-8 | 11-21-9 | 11-21-10 | 11-21-11 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1317 | 39,44 | 556,88 | 599,78 | 561,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,4 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (613,8) | - | - | - | (220,11) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,41 | - | - | - | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | - | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,99 | - | - | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,88 | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

### Группа 22 	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Насечка и смачивание поверхности водой. Прибивка драни (13-18). Разметка и установка правил. Нанесение макета и вытягивание тяг шаблоном начерно. Нарезка на грунте борозд. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (7-12).

Измеритель: 	100 м2 развернутой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-22-1 | 11-22-2 | 11-22-3 | 11-22-4 | 11-22-5 | 11-22-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 825,66 | 927,14 | 915,92 | 792,5 | 858,5 | 829,13 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (299,81) | - | - | (258,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

Продолжение группы 22 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону декоративным раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-22-7 | 11-22-8 | 11-22-9 | 11-22-10 | 11-22-11 | 11-22-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1060,3 | 1299,53 | 1252,45 | 1105,01 | 1055,2 | 1026,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъем-ные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (583,77) | - | - | (420,92) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

Окончание группы 22 (нормы с 13 по 18)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву известковым раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-22-13 | 11-22-14 | 11-22-15 | 11-22-16 | 11-22-17 | 11-22-18 |
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 682,94 | 819,06 | 791,84 | 594,5 | 708,68 | 685,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьем-ные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (264) | - | - | (228,69) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, дивна 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0.35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

### Группа 23 	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Насечка и смачивание поверхности водой. Разметка и установка правил. Нанесение макета и вытягивание тяг шаблоном начерно. Нарезка на грунте борозд. Нанесение отделочного слоя. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. Обработка декоративного слоя циклей, скарпеяью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (7-12).

Измеритель: 	100 м2 развернутой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-23-1 | 11-23-2 | 11-23-3 | 11-23-4 | 11-23-5 | 11-23-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1798,5 | 1980 | 1938,75 | 1617,5 | 1897,5 | 1815 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (363,99) | - | - | (312,02) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0.35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

Продолжение группы 23 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону декоративным раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-23-7 | 11-23-8 | 11-23-9 | 11-23-10 | 11-23-11 | 11-23-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1817,15 | 2234,6 | 2151,27 | 1344,09 | 1642,08 | 1583,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | Затрат труда машинистов | чел.-ч | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъем-ные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (717,09) | - | - | (527,67) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветом декоративном цементе, марка М150 | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

Окончание группы 23 (нормы с 13 по 18)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву известковым раствором, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 5 |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-23-13 | 11-23-14 | 11-23-15 | 11-23-16 | 11-23-17 | 11-23-18 |
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 819,06 | 989,34 | 955,35 | 708,68 | 851,4 | 822,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъем-ные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (318,45) | - | - | (274,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

### Группа 24 	Ремонт штукатурки фасадов шпатлевкой (типа «Ветонит»)

Состав работ: Очистка поверхности. Расшивка трещин и заполнение шпатлевкой. Грунтование поверхности. Нанесение шпатлевки.  Шлифовка поверхности. Приготовление шпатлевки на месте.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 11-24-1 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11-24-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,6 | 54,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,52 | 0,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65л | маш.-ч | 9,31 |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,52 | 0,49 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 2 | 3,9 |
| 1113-280 | Латекс, марка СКС-65 ГП | т | 0,01 |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,12 | 0,08 |
| П | Грунтовка «Ветонит» | кг | 25 |  |
| П | Шпатлевка «Ветонит» | кг | 128,2 | 120 |

## 2.3 Оштукатуривание поверхностей внутри здания

### Группа 25 	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором

Состав работ: Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам) (3, 4, 7, 8, 11, 12). Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой. Оштукатуривание откосов ниш отопления. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | простая | улучшенная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по камню и бетону | по дереву | по камню и бетону |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 11-25-1 | 11-25-2 | 11-25-3 | 11-25-4 | 11-25-5 | 11-25-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 107,4 | 112,52 | 112,71 | 119,54 | 121,44 | 127,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,01 | 8,01 | 9,43 | 9,43 | 8,74 | 8,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 7,77 | 7,77 | 9,11 | 9,11 | 7,77 | 7,77 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,0007 | 0,00074 | - | - |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00007 | 0,00007 | - | - | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | 0,77 | 0,83 | - | - |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 5,28 | 5,28 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | - | - | 0,4 | 0,42 | - | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,04 | - | - | - | 0,2 | 0,11 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 1,4 | 1,43 | 1,51 | 1,62 | 1,58 | 1,71 |

Окончание группы 25 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | улучшенная | высококачественная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по дереву | по камню и бетону | по дереву |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 11-25-7 | 11-25-8 | 11-25-9 | 11-25-10 | 11-25-11 | 11-25-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 134,72 | 142,31 | 191,65 | 201,14 | 203,03 | 216,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,72 | 10,72 | 9,15 | 9,15 | 11,41 | 11,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,61 | 1,61 | 1,38 | 1,38 | 2,3 | 2,3 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1м3 | маш.-ч | 9,11 | 9,11 | 7,77 | 7,77 | 9,11 | 9,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,00078 | 0,00083 | - | - | 0,00078 | 0,00083 |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | - | - | 0,00012 | 0,00012 | - | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,85 | 0,94 | - | - | 1,06 | 1,18 |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,4 | 0,42 | - | - | 0,4 | 0,42 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,23 | 0,17 | 0,26 | 0,14 | 0,34 | 0,21 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 1,75 | 1,87 | 2,12 | 2,3 | 2,07 | 2,3 |

### Группа 26 	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Состав работ: Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. Оштукатуривание откосов ниш отопления. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простая | улучшенная | высококачественная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 11-26-1 | 11-26-2 | 11-26-3 | 11-26-4 | 11-26-5 | 11-26-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 123,34 | 129,03 | 140,42 | 142,31 | 222,01 | 233,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,58 | 9,58 | 9,81 | 9,81 | 10,08 | 10,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,9 | 0,9 | 1,17 | 1,17 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | - | 0,006 | - | 0,006 | - |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 2,77 | 2,77 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,51 | 1,5 | 1,87 | 1,92 | 2,5 | 2,57 |

### Группа 27 	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются

Состав работ: Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. Оштукатуривание откосов ниш отопления. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простая | улучшенная | высококачественная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-27-1 | 11-27-2 | 11-27-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 127,51 | 145,73 | 229,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 4 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,34 | 10,57 | 10,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,9 | 1,27 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00007 | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 2,64 | 5,28 | 5,28 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм. IV сорт | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,04 | 0,2 | 0,26 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 1,4 | 1,58 | 2,12 |

### Группа 28 	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются

Состав работ: Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. Оштукатуривание откосов ниш отопления. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простая | улучшенная | высококачественная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-28-1 | 11-28-2 | 11-28-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 148,01 | 168,5 | 265,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 4 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,86 | 12,09 | 12,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,9 | 1,06 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00007 | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 2,77 | 5,54 | 5,54 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,51 | 1,87 | 2,5 |

### Группа 29 	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка)

Состав работ: Подготовка поверхности. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. Оштукатуривание откосов ниш отопления. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен | потолков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-29-1 | 11-29-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,21 | 85,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,49 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,007 | 0,007 |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 2,64 | 2,64 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,6 | 0,7 |

### Группа 30 	Штукатурка отдельных мест

Состав работ: Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. Вытягивание тяг и выделка падуг с разделкой углов (4-7).

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | Устройство нижних заглушин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плоских | криволинейных |  |
|  |  |  | 11-30-1 | 11-30-2 | 11-30-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 339,65 | 721,05 | 500,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 5,4 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,22 | 2,22 | 1,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,22 | 2,22 | 1,81 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,5 | 0,5 | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | - | - | 0,06 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | - | 20 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | - | 0,02 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | - | - | 3,5 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,1 | 0,1 | - |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 4,3 | 4,3 | - |

Окончание группы 30 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | Вытягивание тяг и падуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при улучшенной штукатурке | при высококачественной штукатурке |
|  |  |  | по камню и бетону | по дереву | по камню и бетону | по дереву |
|  |  |  | 11-30-4 | 11-30-5 | 11-30-6 | 11-30-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затрат труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,57 | 100,57 | 146,11 | 146,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,49 | 2,3 | 0,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,49 | 2,3 | 0,67 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,82 | 0,61 | 1,26 | 0,67 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 0,8 |

### Группа 31 	Устройство наличников тянутых

Состав работ: Вытягивание наличников с разделкой углов.

Измеритель: 	100 м2 проекции на стену тянутых наличников

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 11-31-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1239,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 4,59 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,05 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 3,8 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 6,1 |

### Группа 32 	Обивка поверхностей

Состав работ: Сортировка, раскрой и нарезка материалов по размеру. Прибивка гвоздями.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | изоляционным материалом | дранью по деревянным поверхностям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-32-1 | 11-32-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,63 | 58,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0003 | 0,0041 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | - | 2,64 |
| П | Материал рулонный | м2 | 104 | - |

### Группа 33 	  Штукатурка лестничных маршей и площадок

Состав работ: Подготовка поверхности. Обертывание проволочной сеткой балок и косоуров (2-4). Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. Вытягивание тяг (4).

Измеритель: 	  100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | улучшенная | высококачественная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без отделки косоуров и балок | с отделкой косоуров и балок без тяг | с отделкой косоуров и балок без тяг | с отделкой косоуров и балок с тягами |
|  |  |  | 11-33-1 | 11-33-2 | 11-33-3 | 11-33-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 155,6 | 222,01 | 324,47 | 440,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4,7 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,71 | 8,84 | 7,89 | 6,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,79 | 1,81 | 1,81 | 2,54 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 9,92 | 7,03 | 6,08 | 3,85 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | - | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | 1,08 |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | - | 27 | 27 | 27 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,9 |

### Группа 34 	Отделка поверхностей из сборных элементов под окраску или оклейку обоями

Состав работ: Заделка отверстий после прокладки трубопроводов. Выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или беспесчаная накрывка поверхности (2). Прорезка рустов (4). Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками (3, 4). Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок (1,2).

Измеритель: 	100 м2 отделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен и перегородок | потолков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | панельных | из блоков и плит | панельных | из плит |
|  |  |  | 11-34-1 | 11-34-2 | 11-34-3 | 11-34-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,4 | 55,79 | 11,39 | 56,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,23 | 0,14 | 0,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,23 | 0,14 | 0,23 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,03 | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,83 | 3,95 | 0,74 | 0,74 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,08 | 0,38 | 0,06 | 0,06 |

### Группа 35 	Штукатурка по сетке без устройства каркаса

Состав работ: Натягивание проволочной сетки. Покрытие сетки цементным молоком. Обмазка сетки раствором с очесами. Оштукатуривание и отделка поверхностей. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (6). Обмазка плинтусов и наличников (1, 3).

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | улучшенная | высококачественная | карнизов и тяг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 11-35-1 | 11-35-2 | 11-35-3 | 11-35-4 | 11-35-5 | 11-35-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 218,21 | 242,88 | 269,45 | 296,01 | 565,46 | 854,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,41 | 4,41 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 7,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,73 | 1,73 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 3,93 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 2,68 | 2,68 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | - | - | 3,1 |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,013 | 0,002 | 0,013 | 0,002 | 0,009 | 0,169 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 3,1 | 3,2 | 3,65 | 3,75 | 3,65 | 5,2 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

### Группа 36 	Устройство каркаса

Состав работ: Заготовка арматуры. Разметка расположения стержней. Сверление отверстий и установка дюбелей. Крепление стержней проволокой.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | при оштукатуривании |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | колонн | карнизов и тяг |
|  |  |  | 11-36-1 | 11-36-2 | 11-36-3 | 11-36-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,31 | 78,18 | 66,41 | 111 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,67 | 0,41 | 0,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (6,8) | (13,36) | (6,8) | (13,36) |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,67 | 0,41 | 0,67 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0147 | Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] 3х58,5 мм | т | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,36 | 0,58 | 0,36 | 0,58 |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0013 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0019 |

### Группа 37 	Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону

Состав работ: Подготовка поверхности с креплением полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. Оштукатуривание оконных и дверных откосов с устройством заглушин. Обмазка раствором коробок и наличников. Перемешивание готового раствора с церезитом.

Измерите ль: 	10 0 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 11-37-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (1,26) |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,82 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 7,39 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0147 | Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] 3х58,5 мм | т | 0,0002 |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,3 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,009 |
| 111-1891 | Церезит | т | 0,05 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,03 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | 2,6 |

### Группа 38 	Штукатурка рентгенозащитным раствором

Состав работ: Подготовка поверхности. Устройство каркаса, натягивание проволочной сетки и обмазка сетки раствором (1). Нанесение раствора для обрызга, грунтовки и накрывочного слоя с затиркой. Оштукатуривание оконных и дверных откосов (1). Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов (1). Приготовление раствора.

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Штукатурка рентгенозащитным раствором стен по бетону, кирпичу или камню | Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщина слоя 30 мм | при увеличении толщины слоя на каждые 10 мм добавлять | толщина стяжки 30 мм | при увеличении толщины стяжки на каждые 10 мм добавлять |
|  |  |  | 11-38-1 | 11-38-2 | 11-38-3 | 11-38-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 425,04 | 26,57 | 58,82 | 17,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,16 | 13,12 | 11,59 | 3,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (6,4) | - | - | - |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш.-ч | 26,57 | 11,39 | 8,73 | 2,84 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 4,59 | 1,73 | 2,86 | 1,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0147 | Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] 3х58,5 мм | т | 0,0005 | - | - | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,16 | 0,05 | - | - |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,5 | 0,11 | 0,34 | 0,11 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,36 | - | - | - |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0,002 | - | - | - |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 108 | - | - | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 2,97 | 0,75 | 2,25 | 0,75 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 0,001 | - | 0,08 | 0,03 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| 1423-11235-2 | Песок барритовый | м3 | 4,8 | 1,2 | 3,6 | 1,2 |

### Группа 39 	Облицовка листами сухой штукатурки

Состав работ: Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой (1-3). Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку (4). Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями (4). Промазка швов гипсоклеевой мастикой под оклейку (2, 4). Шпатлевка и оклейка швов тканью с отделкой под окраску (1,3). Обмазка плинтусов (1, 2, 4). Приготовление мастики и растворов.

Измеритель: 	100 м2 отделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | гипсовыми и гипсоволокнистыми | древесноволокнистыми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | откосов | стен |
|  |  |  | при отделке под |
|  |  |  | окраску | оклейку обоями | окраску | оклейку обоями |
|  |  |  | 11-39-1 | 11-39-2 | 11-39-3 | 11-39-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 118,21 | 101,13 | 288,42 | 113,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,18 | 5,18 | 8,4 | 1,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш.-ч | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 0,37 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,006 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,07 |
| 111-0622 | Миткаль «Т-2» суровый [суровье] | 10 м | 1,71 | - | 1,71 | - |
| 111-0677 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства полутвердые, группа А, марка ПТС-220, толщина 8 мм | 1000 м2 | - | - | - | 0,105 |
| 111-1642 | Клей казеиновый | т | 0,0048 | 0,0043 | 0,0048 | 0,0003 |
| 111-1689 | Листы гипсовые, обшивочные [сухая штукатурка], толщина 10-12 мм | м2 | 105 | 105 | 105 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | - | 0,52 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |

### Группа 40 	Обработка швов сухой штукатурки

Состав работ: Постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их.

Измеритель: 	100 м2 отделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 11-40-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,001 |
| 123-528 | Штапики | пог. м | П |

## 2.4 Оштукатуривание фасадов

### Группа 41 	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Состав работ: Подготовка поверхности. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывного слоя. Вытягивание тяг с разделкой углов. Уход за штукатуркой.

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности (1-5), 100 м2 проекции на стену (6, 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен | колонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фасадов | круглых | прямоугольных |
|  |  |  | 11-41-1 | 11-41-2 | 11-41-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 115,93 | 499,04 | 212,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,8 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,96 | 0,56 | 0,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,56 | 0,56 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 4,55 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,89 | 1,9 | 1,9 |

Окончание группы 41 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | пилястр | карнизов, тяг и наличников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | переменного сечения | прямых | прямолинейных | криволинейных |
|  |  |  | 11-41-4 | 11-41-5 | 11-41-6 | 11-41-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 337,76 | 271,34 | 666,02 | 1536,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,56 | 0,56 | 3,04 | 3,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,56 | 3,04 | 3,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 1,4 | 1,4 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,9 | 1,9 | 9,7 | 9,7 |

### Группа 42 	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн и пилястр

Состав работ: Подготовка поверхности. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. Очистка маяков от раствора. Уход за штукатуркой.

Измеритель:	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | стен | колонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | круглых | прямоугольных |
|  |  |  | гладких | с прорезными рустами | гладких | с прорезными рустами | гладких | с прорезными рустами |
|  |  |  | 11-42-1 | 11-42-2 | 11-42-3 | 11-42-4 | 11-42-5 | 11-42-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 191,65 | 379,5 | 683,1 | 872,85 | 288,42 | 421,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 5 | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,04 | 5,79 | 0,67 | 0,78 | 0,67 | 0,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,67 | 0,67 | 0,78 | 0,67 | 0,78 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 4,55 | 5,12 | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,7 | 0,35 | 0,7 | 0,35 | 0,7 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,55 | 3,29 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |

Окончание группы 42 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | пилястр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | переменного сечения | прямых |
|  |  |  | гладких | с прорезными рустами | гладких | с прорезными рустами |
|  |  |  | 11-42-7 | 11-42-8 | 11-42-9 | 11-42-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 451,61 | 626,18 | 379,5 | 555,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,78 | 0,67 | 0,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,78 | 0,67 | 0,78 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |

### Группа 43 	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Состав работ: Высококачественная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по    камню.

Измеритель: 	100 м откосов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | при ширине до 200 мм | при ширине более 200 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плоских | криволинейных | плоских | криволинейных |
|  |  |  | 11-43-1 | 11-43-2 | 11-43-3 | 11-43-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,72 | 117,65 | 101,33 | 197,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 5,4 | 4,3 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,052 | 0,052 | 0,088 | 0,088 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,67 | 0,67 | 1,06 | 1,06 |

### Группа 44 	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников

Состав работ: Вытягивание тяг с разделкой углов.

Измеритель: 	100 м2 проекции на стену

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | прямолинейных | криволинейных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-44-1 | 11-44-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 808,34 | 1669,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 5,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,7 | 3,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,7 | 3,7 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,4 | 1,4 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 11,6 | 11,6 |

### Группа 45 	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн и пилястр

Состав работ: Подготовка поверхностей. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. Уход за штукатуркой. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен | колонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | круглых | прямоугольных |
|  |  |  | гладких | с прорезными рустами | гладких | с прорезными рустами | гладких | с прорезными рустами |
|  |  |  | 11-45-1 | 11-45-2 | 11-45-3 | 11-45-4 | 11-45-5 | 11-45-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 271,34 | 485,76 | 967,73 | 1157,48 | 440,22 | 576,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 5 | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,38 | 3,38 | 0,67 | 0,78 | 0,67 | 0,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строитель-ные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,78 | 0,67 | 0,78 |
| 270-0036 | Растворонасос, емкость 1 м3 | маш.-ч | 2,71 | 2,71 | - | - | - | - |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (28,46) | (28,46) | (28,46) | (28,46) | (28,46) | (28,46) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 |

Окончание группы 45 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | пилястр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | переменного сечения | прямых |
|  |  |  | гладких | с прорезными рустами | гладких | с прорезными рустами |
|  |  |  | 11-45-7 | 11-45-8 | 11-45-9 | 11-45-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 626,18 | 774,18 | 536,99 | 688,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 5 | 4,8 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,78 | 0,67 | 0,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,78 | 0,67 | 0,78 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (28,46) | (28,46) | (28,46) | (28,46) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 |

### Группа 46 	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Состав работ: Оштукатуривание откосов.

Измеритель: 	100 м откосов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине до 200 мм | при ширине более 200 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плоских | криволинейных | плоских | криволинейных |
|  |  |  | 11-46-1 | 11-46-2 | 11-46-3 | 11-46-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 92,98 | 170,78 | 159,39 | 282,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 5,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 0,81 | 1,15 | 1,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | 1,15 | 1,15 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,98) | (4,27) | (6,64) | (7,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 0,31 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

### Группа 47 	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг и наличников

Состав работ: Вытягивание тяг с разделкой углов.

Измеритель: 	100 м2 проекции на стену

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | прямолинейных | криволинейных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-47-1 | 11-47-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1013,27 | 2182,13 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 5,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,44 | 3,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,44 | 3,44 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,07 | 0,07 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 2,45 | 2,45 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 8 | 8 |
| 1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 2,9 | 2,9 |

### Группа 48 	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Состав работ: Просеивание и промывка крошки. Подготовка и огрунтовка поверхности. Нанесение клеящего состава. Нанесение крошки. Нанесение укрепляющего состава.

Измеритель: 	100 м2 отделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 11-48-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш.-ч | 2,19 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 2,19 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | 0,1 |
| 111-0508 | Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АУ-113, АК-113Ф | т | 0,015 |
| 111-1296 | Брикет каменноугольный, марка А | т | 0,011 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 |
| 1421-10600 | Щебень декоративный из природного камня, фракция 5-10 мм | т | 0,396 |

### Группа 49 	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Состав работ: Просеивание и промывка крошки. Подготовка и огрунтовка поверхности. Нанесение клеящего состава. Нанесение крошки. Нанесение укрепляющего состава.

Измеритель: 	100 м2 отделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 11-49-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш.-ч | 2,19 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м-/мин. | маш.-ч | 2,19 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | 0,1 |
| 111-0508 | Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АУ-113, АК-113Ф | т | 0,015 |
| 111-1296 | Брикет каменноугольный, марка А | т | 0,011 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 |
| 1421-10602-3 | Стеклянная крошка | т | 0,21 |

## 2.5 Разные работы

### Группа 50 	Отбивка штукатурки

Состав работ: Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки.

Измеритель: 	100 м2 отбитой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | по кирпичу и бетону |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен и потолков | столбов, колонн и пилястр |
|  |  |  | площадь отбивки в одном месте, м2 |
|  |  |  | до 5 | более 5 | до 5 | более 5 |
|  |  |  | 11-50-1 | 11-50-2 | 11-50-3 | 11-50-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,88 | 81,02 | 117,32 | 94,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
|  | Строительный мусор | т | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

Окончание группы 50 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен и потолков | столбов,колонн и пилястр |
|  |  |  | площадь отбивки в одном месте, м2 |
|  |  |  | до 5 | более 5 | до 5 | более 5 |
|  |  |  | 11-50-5 | 11-50-6 | 11-50-7 | 11-50-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 108,74 | 89,6 | 138,11 | 108,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,98 | 3.98 | 3,98 | 3,98 |
|  | Строительный мусор | т | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

### Группа 51 	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Состав работ: Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. Промывка песка и заполнение аппарата. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. Собирание отработанного песка.

Измеритель: 	100 м2 очищенной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | гладкой | с рустами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-51-1 | 11-51-2 | 11-51-3 | 11-51-4 | 11-51-5 | 11-51-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,07 | 32,51 | 31,19 | 31,19 | 38,94 | 37,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,04 | 16,25 | 15,59 | 15,59 | 19,47 | 18,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш.-ч | 13,04 | 16,25 | 15,59 | 15,59 | 19,47 | 18,65 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 13,04 | 16,25 | 15,59 | 15,59 | 19,47 | 18,65 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (10,4) | - | - | (12,38) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

### Группа 52 	Перетирка штукатурки

Состав работ: Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | внутренних помещений | гладких фасадов | фасадов с рустами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 11-52-1 | 11-52-2 | 11-52-3 | 11-52-4 | 11-52-5 | 11-52-6 | 11-52-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,93 | 50,82 | 62,87 | 61,22 | 68,15 | 85,47 | 82,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | - | (20,46) | - | - | (27,39) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 0,034 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

### Группа 53 	Насечка поверхности под штукатурку

Состав работ: Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. Очистка поверхности от пыли и грязи.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса | потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по кирпичу | по бетону | по кирпичу | по бетону |
|  |  |  | 11-53-1 | 11-53-2 | 11-53-3 | 11-53-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,2 | 81,68 | 56,1 | 99,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,35) | (0,35) | (0,35) | (0,35) |

### Группа 54 	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Состав работ: Разметка и нарезка сетки на полосы. Крепление сетки к кирпичным, бетонным поверхностям раствором (1, 3, 5-7). Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями (2, 3). Обертывание балок сеткой с креплением (4). Обмазка сетки раствором (5-7). Приготовление гипсового раствора (1, 3, 5-7).

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | по кирпичным и бетонным поверхностям | по дереву и гипсовым плитам | в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным | Обертывание балок сеткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-54-1 | 11-54-2 | 11-54-3 | 11-54-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 134,64 | 85,8 | 117,38 | 43,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,16 | 0,26 | 0,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,1 | 0,08 | 0,13 | 0,07 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,07 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0065 | 0,0035 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,25 | - | 0,125 | - |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 110 | 110 | 110 | 108 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,15 | - | 0,075 | - |

Окончание группы 54 (нормы с 5 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | по каркасу с обмазкой раствором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потолков, лестничных маршей | столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого радиуса | цилиндрических колонн, балок,карнизов и других мелких поверхностей |
|  |  |  | 11-54-5 | 11-54-6 | 11-54-7 |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 152,09 | 142,89 | 168,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,74 | 0,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,4 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,36 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 108 | 108 | 108 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 0,42 | 0,39 | 0,43 |

### Группа 55 	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ: Набивка гвоздей. Оплетение гвоздей проволокой с ячейками размером 50 х 50 мм (1). Прибивка драни гвоздями (2).

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | из гвоздей с оплетением проволокой | из драни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-55-1 | 11-55-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 174,74 | 64,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,03 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,005 | 0,004 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0.067 | - |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | - | 2,6 |

### Группа 56          Замена основания под штукатурку из драни

Состав работ: Очистка поверхности от негодной драни. Удаление гвоздей. Подбивка новой драни. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала (7-10).

Измеритель:   100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | без изоляционного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | столбов, колонн |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 10 | до 20 | до 10 | до 20 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | 11-56-1 | 11-56-2 | 11-56-3 | 11-56-4 | 11-56-5 | 11-56-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 79,7 | 67,65 | 95,37 | 81,51 | 119,63 | 102,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

Окончание группы 56 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с изоляционным слоем |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 10 | до 20 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | 11-56-7 | 11-56-8 | 11-56-9 | 11-56-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,02 | 83,16 | 117,81 | 100,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| П | Гидроизоляционные рулонные Материалы | м2 | 104 | 104 | 104 | 104 |

### Группа 57 	Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ: Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

Измеритель: 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 11-57-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 216,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,82 |
|  | Материалы |  |  |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,82 |

### Группа 58 	Ремонт облицовки из сухой штукатурки, устройство каркаса

Состав работ: Снятие сухой штукатурки (1). Устройство обрешетки с раскроем брусков и креплением гвоздями (2, 3). Определение простукиванием границ поврежденных мест облицовки и удаление облицовки (4-7). Подготовка поверхности для ремонта (4-7). Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями (4-7). Заделка швов вставок гипсовым раствором. Приготовление гипсового раствора (4-7).

Измеритель: 	100 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | Снятие сухой штукатурки | Устройство каркаса под облицовку сухой штукатуркой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стен | потолков |
|  |  |  | 11-58-1 | 11-58-2 | 11-58-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,86 | 92,9 | 110,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,22 | 0.08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | 0,05 | 0,05 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,61 | - | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,61 | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0016 | 0,0016 |
| 111-0165 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4 х 70 мм | т |  | 0,0035 | 0,0042 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | - | 0,21 | 0,21 |
|  | Строительный мусор | т | 1,4 | - | - |

Окончание группы 58 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | Замена облицовки из сухой штукатурки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков |
|  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 5 | до 10 |
|  |  |  | 11-58-4 | 11-58-5 | 11-58-6 | 11-58-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 186,45 | 173,25 | 198 | 181,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-1642 | Клей казеиновый | т | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |
| 111-1689 | Листы гипсовые, обшивочные [сухая штукатурка], толщина 10-12 мм | м2 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Строительный мусор | т | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Группа 58 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 59 	Отделка поверхности набрызгом. Обмазка раствором коробок, наличников, галтелей и плинтусов. Беспесчаная накрывка поверхностей

Состав работ: Подготовка оштукатуренной поверхности с последующим нанесением раствора (1). Обмазка коробок, наличников, галтелей, плинтусов раствором (2). Нанесение известково-гипсового раствора с заглаживанием накрывки под окраску (3). Приготовление раствора.

Измеритель: 	100 м2 отделываемой поверхности (1, 3), 100 м (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | Отделка поверхности стен фасада набрызгом | Обмазка раствором коробок, наличников, плинтусов, галтелей | Беспесчаная накрывка стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-59-1 | 11-59-2 | 11-59-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,6 | 15,02 | 42,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш.-ч | 0,59 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,01 | 0,11 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | 0,02 | - |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 0,224 | - | - |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | - | - | 8,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,15 | 0,02 | 0,04 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 0,421 | 0,03 | - |

### Группа 60 	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания шпатлевкой (типа «Ветонит») для последующей окраски и оклейки обоями Шпатлевание стен и потолков шпатлевкой (типа «Ветонит»)

Состав работ: Очистка поверхности. Грунтование поверхности. Нанесение шпатлевки. Шлифование поверхности. Приготовление раствора для шпатлевки.

Измеритель: 	100 м2 отделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен | потолков | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-60-1 | 11-60-2 | стен | потолков |
|  |  |  |  |  | 11-60-3 | 11-60-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 74,8 | 98,6 | 53,9 | 67,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш.-ч | 6,01 | 6,01 |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 10 | 10 |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| П | Грунтовка «Ветонит» | кг | 25 | 25 |  |  |
| П | Шпатлевка «Ветонит» | кг | 120 | 120 | 120 | 120 |

Группа 60 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	2

2 НОРМЫ	4

2.1 Ремонт штукатурки внутри здания	4

Группа 1  Сплошное выравнивание штукатурки	4

Группа 2  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	5

Группа 3  Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву	6

Группа 4  Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	6

Группа 5  Ремонт штукатурки потолков по дереву	7

Группа 6  Ремонт штукатурки столбов и пилястр	8

Группа 7  Ремонт штукатурки откосов	9

Группа 8  Ремонт штукатурки тяг и карнизов	9

Группа 9  Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	10

2.2 Ремонт штукатурки фасадов	11

Группа 10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	11

Группа 11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	12

Группа 12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	13

Группа 13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	14

Группа 14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	15

Группа 15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	16

Группа 16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	18

Группа 17 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов	19

Группа 18 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц	20

Группа 19 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с люлек	22

Группа 20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	23

Группа 21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	24

Группа 22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	25

Группа 23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	27

Группа 24 Ремонт штукатурки фасадов шпатлевкой (типа «Ветонит»)	28

2.3 Оштукатуривание поверхностей внутри здания	29

Группа 25 Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором	29

Группа 26 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором

по камню и бетону	30

Группа 27 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором

по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	30

Группа 28 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым

или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности

не оштукатуриваются	31

Группа 29 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка)	31

Группа 30 Штукатурка отдельных мест	32

Группа 31 Устройство наличников тянутых	32

Группа 32 Обивка поверхностей	33

Группа 33  Штукатурка лестничных маршей и площадок	33

Группа 34 Отделка поверхностей из сборных элементов под окраску или оклейку обоями	34

Группа 35 Штукатурка по сетке без устройства каркаса	34

Группа 36 Устройство каркаса	35

Группа 37 Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону	35

Группа 38 Штукатурка рентгенозащитным раствором	36

Группа 39 Облицовка листами сухой штукатурки	37

Группа 40 Обработка швов сухой штукатурки	37

2.4 Оштукатуривание фасадов	38

Группа 41 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	38

Группа 42 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по

камню стен, колонн и пилястр	38

Группа 43 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

откосов	39

Группа 44 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

карнизов, тяг и наличников	39

Группа 45 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен,

колонн и пилястр	40

Группа 46 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	41

Группа 47 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов,

тяг и наличников	41

Группа 48 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	41

Группа 49 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	42

2.5 Разные работы	42

Группа 50 Отбивка штукатурки	42

Группа 51 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	43

Группа 52 Перетирка штукатурки	43

Группа 53 Насечка поверхности под штукатурку	44

Группа 54 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	44

Группа 55 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	45

Группа 56 Замена основания под штукатурку из драни	46

Группа 57 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	46

Группа 58 Ремонт облицовки из сухой штукатурки, устройство каркаса	47

Группа 59 Отделка поверхности набрызгом. Обмазка раствором коробок, наличников,

галтелей и плинтусов. Беспесчаная накрывка поверхностей	48

Группа 60 Шпатлевание стен и потолков шпатлевкой (типа «Ветонит»)    .............................48