ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 12. Малярные работы

ДБН Д.2.4-12-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 08.07.07 № 88)

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Сборник 12. Малярные работы | ДБН Д.2.4-12-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 12 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении малярных работ.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 Сборник состоит из следующих подразделов:

- окраска ранее окрашенных поверхностей внутри здания;

- окраска ранее окрашенных фасадов;

- окраска ранее окрашенных металлических поверхностей;

- окраска новых поверхностей внутри здания;

- окраска новых фасадов;

- окраска новых металлических поверхностей;

- разные работы.

1.2.2 Нормами на окраску внутренних помещений и фасадов учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой до 4 м и фасадов до 8 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При отсутствии ранее установленных лесов для выполнения работ внутри помещений высотой более 4 м и фасадов более 8 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.3 При производстве работ в помещениях высотой более 4 м к затратам труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин и механизмов следует применять следующие коэффициенты:

при окраске стен и потолков водными составами - 1,15;

при окраске стен масляными составами         - 1,1;

при окраске потолков масляными составами     - 1,25.

1.2.4 Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают расход ресурсов на выполнение работ по их навеске, перемещению по вертикали и перестановке по горизонтали.

1.2.5 Для окраски новых поверхностей нормами предусмотрен расход ресурсов при условии применения готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров. При окраске ранее окрашенных поверхностей нормами предусмотрен расход ресурсов на приготовление этих составов в построечных условиях.

1.2.6 Расход ресурсов на окраску заполнений балконных дверных проемов и деревянных поручней следует определять по нормам, предусматривающим окраску заполнении оконных проемов.

1.2.7 В нормах сборника на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрен расход ресурсов на расколеровку на два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона, на каждый последующий тон следует добавлять к затратам труда по 2,85 чел.-ч на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.2.8 При окраске заполнении оконных проемов со спаренными переплетами к затратам труда рабочих-строителей следует добавлять по 4,17 чел.-ч на 100 м2 окрашиваемой поверхности на выполнение работ по разъединению и соединению створок.

1.2.9 В нормах 2, 4 раздела «Окраска новых поверхностей внутри здания» предусмотрен расход ресурсов на окраску столярных изделий проолифленных или подготовленных под вторую окраску.

1.2.10 В группах сборника, где не приведено описание состава работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в таблицах 1-6 технической части.

Таблица 1 - Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

|  | Наименование операций | Окраска внутренних помещений | Окраска фасадов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | известковая | клеевая | известковая | казеиновая | силикатная | перхлорвиниловая |
|  |  |  | простая | улучшенная | высококачественная |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Очистка от загрязнений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 2 | Растушевка и очистка набела вручную (частичная) | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 5 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 6 | Первая шпатлевка подмазанных мест | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 7 | Шлифовка прошпатлеванных мест | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 8 | Вторая шпатлевка подмазанных мест | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 9 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 10 | Первая огрунтовка | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 11 | Вторая огрунтовка с подцветкой | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Торцевание | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Примечание. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски. |

Таблица 1 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 2 - Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

| Наименование операций | Окраска внутренних помещений и фасадов | Окраска металлических поверхностей |
| --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная |  |
|  | с подготовкой | без подготовки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистка от загрязнений | + | + | + | + | + |
| 2 | Расчистка отстающей краски | + | + | + | + | + |
| 3 | Расшивка трещин и щелей | + | - | + | + | - |
| 4 | Проолифка расчищенных мест и выбоин | + | + | + | + | + |
| 5 | Подмазка: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - трещин и выбоин | + | - | + | + | - |
| 5.2 | - свищей и гребней | - | - | - | - | + |
| 6 | Шлифовка подмазанных мест | + | - | + | + | + |
| 7 | Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест | - | - | + | + | - |
| 8 | Шлифовка шпатлевки | - | - | + | + | - |
| 9 | Вторая шпатлевка расчищенных и подмазанных мест |  |  |  | + |  |
| 10 | Шлифовка | - | - | - | + | - |
| 11 | Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест | + | - | + | + | - |
| 12 | Флейцевание | - | - | + | + | - |
| 13 | Шлифовка | - | - | + | + | - |
| 14 | Первая окраска | + | + | + | + | + |
| 15 | Флейцевание | - | - | + | + | - |
| 16 | Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности | - | - | + | + | - |
| 17 | Вторая окраска | - | + | + | + | - |
| 18 | Флейцевание или торцевание | - | + | + | - | - |
| Примечание. Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (норма 1 групп 30-33). |

Таблица 3 - Окраска водными составами новых поверхностей внутри здания

| Наименование операций | Клеевая | Казеиновая | Известковая | Силикатная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная | улучшенная | высококачественная | по штукатурке | по дереву и кирпичу |  |
|  |  |  | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |  | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 Смачивание водой | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 3 Расшивка трещин | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 4 Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 5 Первая огрунтовка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 Частичная подмазка | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 7 Шлифовка подмазанных мест | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 8 Первая сплошная шпатлевка | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
| 9 Шлифовка | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
| 10 Вторая сплошная шпатлевка | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 11 Шлифовка | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 12 Вторая огрунтовка | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 13 Третья огрунтовка (с подцветкой) | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 14 Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 Торцевание | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 16 Вытягивание филенок | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Примечание. В поз. 14 графы 11 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза. |

Таблица 4 - Окраска новых поверхностей фасадов

| Наименование операций | Силикатная | Известковая и цементная | Поливинилацетатная и кремнийорганическая | Перхлорвиниловая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Очистка | + | + | + | + |
| 2 Расшивка трещин | + | + | + | + |
| 3 Подмазка | + | + | + | + |
| 4 Шлифовка | + | + | + | + |
| 5 Смачивание водой | - | + | - | - |
| 6 Огрунтовка | + | - | + | + |
| 7 Первая окраска | + | + | + | + |
| 8 Вторая окраска | + | + | + | + |
| Примечание 1. При перхлорвиниловой окраске добавляется огрунтовка под подмазку перхлорвиниловым лаком. Примечание 2. Смачивание водой выполняется только при окраске цементными красками. |

Таблица 5 - Окраска масляными составами новых поверхностей

| Наименование операций | По дереву | Заполнений проемов, подготовленных под вторую окраску | По штукатурке | По сборным конструкциям, подготовленным под окраску | По металлу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная | простая | улучшенная | простая | улучшенная | высококачественная | простая | улучшенная | высококачественная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Сглаживание торцом дерева | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
| 3 | Вырезка сучков и засмолов с расшивкой трещин | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расшивка трещин | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
| 5 | Проолифка | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
| 7 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
| 8 | Первая сплошная шпатлевка | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
| 9 | Шлифовка | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
| 10 | Вторая сплошная шпатлевка | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| 11 | Шлифовка | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| 12 | Огрунтовка | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 13 | Флейцевание | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 14 | Шлифовка | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 15 | Первая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Флейцевание | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 17 | Шлифовка | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 18 | Вторая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Флейцевание или торцевание | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 20 | Вытягивание филенок | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Примечание 1. При окраске заполнений оконных и дверных проемов т состава работ по графам 2-4 исключается проолифка. Примечание 2. При окраске заполнении проемов, подготовленных под вторую окраску (графы 5, 6), в позициях 8-17 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. |

Таблица 6 - Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

| Наименование операций | По штукатурке | По сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
| --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная | простая | улучшенная | высококачественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Очистка | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Проолифка | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Первая сплошная шпатлевка | - | + | + | - | - | - |
| 8 | Шлифовка | - | + | + | - | - | - |
| 9 | Вторая сплошная шпатлевка | - | - | + | - | - | + |
| 10 | Шлифовка | - | - | + | - | + - | + |
| 11 | Огрунтовка | - | + | + | - | + | + |
| 12 | Флейцевание | - | + | + | - | + | + |
| 13 | Шлифовка | - | + | + | - | + | + |
| 14 | Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Флейцевание | - | + | + | - | + | + |
| 16 | Шлифовка | - | + | + | + | + | + |
| 17 | Вторая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Флейцевание или торцевание | - | + | + | - | + | + |
| 19 | Вытягивание филенок | + | + | + | + | + | + |

Таблица 6 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

1.2.11 Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы 1-3 группы 47) предусматривает комплекс процессов, принятых для улучшенной масляной окраски деревянных поверхностей.

1.2.12 Подготовка поверхности для разделки под мрамор или под шелк включает комплекс процессов, принятых для высококачественной масляной окраски по штукатурке с добавлением третьей шпаклевки и шлифовки (нормы 1-8 группы 61).

1.2.13 Отделка под шелк (нормы 3-8 группы 61) предусматривает разделку зеркалами трех категорий сложности согласно следующим показателям, приведенным в таблице 7.

Таблица 7

| Категория сложности | Количество |
| --- | --- |
|  | тонов в фоне | трафаретов | филенок |
| 1 | 2-3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3-5 | 2-3 | 5 |

1.2.14 Разделка по эскизам (нормы 9-11 группы 61) предусматривает три категории сложности:

1 категория - слабая насыщенность рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%);

2 категория - средняя насыщенность рисунком (фон 20-40%).

3 категория - густая насыщенность рисунком (фон менее 20%).

1.2.15 В нормах групп 21, 22, 50, 51, 52, 53, 54 учтен расход ресурсов на окраску простых фасадов - без архитектурных деталей (гладких). Окраску сложных фасадов следует определять по нормам этих групп с применением к нормам затрат труда рабочих-строителей, времени эксплуатации машин и нормам расхода материалов коэффициента 1,25.

При этом к сложным фасадам относятся фасады рустованные и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.2.16 Нормами настоящего сборника, кроме оговоренных случаев, предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - графа 2 таблицы 2).

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами следует определять с учетом переломов стен в плане без вычета проемов. При этом оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей в объем работ не включаются.

1.3.2 Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами следует определять по площади фактически окрашиваемой поверхности.

1.3.3 Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами следует исчислять без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш. Площадь столбов и боковых пилястр следует включать в объем работ.

Площадь окраски отдельных стен, в которых площадь проемов превышает 50%, следует определять по фактически окрашенной поверхности, т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

1.3.4 Объем работ по окраске стен масляными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов следует включать в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения из площади стен следует исчислять по наружному обводу коробок.

1.3.5 Объем работ по окраске ребристых и кессонных перекрытий следует исчислять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов:

ребристых потолков - 1,6;

кессонных потолков - 1,75.

1.3.6 Объем работ по окраске лепных потолков следует исчислять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 8.

Таблица 8

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| --- | --- |
| До 2 | 1,0 |
| От 2,2 до 10 | 1,1 |
| От 10,1 до 40 | 1,5 |
| От 40,1 до 70 | 2,1 |
| От 70,1 до 100 | 2,8 |

1.3.7 Площадь окраски полов следует исчислять за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума следует определять в размере 10% от площади пола и нормировать как улучшенную окраску дощатых полов.

1.3.8 Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов следует определять с применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 9.

Таблица 9

| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов | В том числе детали проолифленные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество переплетов |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оконные проемы жилых и общественных зданий |
| Раздельные переплеты |
| 1 | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | С подоконной доской | Деревянные | То же, с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3 | Без подоконной доски | Каменные | Коробка,переплет | 1,2 | 2,5 | - | - |
| Спаренные переплеты |
| 4 | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | - | 2,5 | - | 0,3 |
| 5 | Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | - | 2,2 | - | - |
| Фрамуги, витрины |
| 6 | Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | - | 0,7 | - |
| 7 | Витринное деревянное | Каменные | Коробка, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| Оконные проемы промышленных зданий |
| 8 | Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами | Каменные | Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | То же, более 4 м2 | Тоже | Тоже | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0.2 |
| Балконные двери |
| 10 | Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | - | - |
| 11 | Спаренные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | - | 2,6 | - | - |
| Дверные проемы |
| 12 | Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - |
| 13 | Тоже | Деревянные | То же, с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 14 | Тоже | Перегородки | То же, с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 15 | Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 1,8 | - | - | - |
| 16 | Тоже | Перегородки | То же, с наличниками с двух сторон | 2,1 | — | 0,3 | — |
| 17 | Шкафные двери | Тоже | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,7 | — | 0,2 | — |
| 18 | Обрамление открытого проема | Перегородки | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | — | 0,4 | — |
| Примечание 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах следует определять как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов. Примечание 2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (поз. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Примечание 3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (поз. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. |

1.3.9 Объем работ по окраске по вагонке следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

1.3.10 При исчислении объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без огибания бревен, к площади обмера следует добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, фризов, пилястр, откосов, наличников, фронтонов) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключается, площадь обделок не прибавляется.

1.3.11 Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов следует определять по их развернутой поверхности.

1.3.12 Объем работ по окраске лепных изделий следует исчислять по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 10.

Таблица 10

| Высота рельефа, мм | Коэффициент при рисунке |
| --- | --- |
|  | редком | густом |
| До 30 | 1,5 | 3 |
| Более 30 | 3 | 5 |

1.3.13 Объем работ по окраске металлической кровли следует исчислять по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

1.3.14 Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников следует исчислять по фактически окрашиваемой поверхности.

Площадь окраски 1 пог. м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, следует принимать равной 0,035 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) следует считать равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

1.3.15 Объем работ по окраске стальных решеток следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

1.3.16 Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали следует исчислять по площади, определенной без учета огибаний (волны), с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

1.3.17 Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления следует принимать равной поверхности нагрева приборов;

- поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м2;

- поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления от фасонных частей, раструбов и креплений следует принимать в зависимости от диаметра труб по данным таблицы 11.

Таблица 11

| Диаметр труб, мм | Поверхность окраски м2 на 1 м труб |
| --- | --- |
|  | Стальных | Чугунных |
| 15 | 0,11 | - |
| 20 | 0,13 | - |
| 25 | 0,16 | - |
| 32 | 0,18 | - |
| 40 | 0,21 | - |
| 50 | 0,26 | 0,28 |
| 63 | 0,31 | - |
| 75 | 0,36 | 0,37 |
| 100 | 0,46 | 0,48 |
| 125 | - | 0,59 |
| 150 | - | 0,72 |

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Окраска ранее окрашенных поверхностей внутри здания

### Группа 1   	Окраска водными составами

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | известковая | клеевая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | простая | улучшенная | высококачественная |
|  |  |  | 12-1-1 | 12-1-2 | 12-1-3 | 12-1-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,3 | 27,56 | 34,16 | 48,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (1,62) | (1,72) | (2,51) | (3,58) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0205 | - | - | - |
| 111-0488 | Купорос медный, марка А | т | - | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0056 | 0,0236 | 0,0249 | 0,0285 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | - | 1 | 1,5 | 2,5 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 0,2 | 0,87 | 0,9 | 1,1 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1895 | Шпаклевка клеевая | т | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,15 | 0,03 | 0,035 | 0,04 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 0,72 |

### Группа 2  	Простая масляная окраска стен

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без подготовки | с подготовкой |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-2-1 | 12-2-2 | 12-2-3 | 12-2-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,78 | 48,84 | 64,68 | 105,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,69) | (0,69) | (0,69) | (0,69) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0002 | 0,0007 | 0,0013 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0021 | 0,0063 | 0,0105 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0014 | 0,0042 | 0,0076 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0127 | 0,0132 | 0,0139 | 0,0152 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Окончание группы 2 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | белилами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без подготовки | с подготовкой |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-2-5 | 12-2-6 | 12-2-7 | 12-2-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,78 | 47,19 | 64,68 | 105,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,69) | (0,69) | (0,69) | (0,69) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0144 | 0,0148 | 0,0156 | 0,0169 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0021 | 0,0063 | 0,0105 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0014 | 0,0042 | 0,0076 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | - | 0,0003 | 0,001 | 0,002 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

### Группа 3  	Простая масляная окраска потолков

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без подготовки | с подготовкой |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-3-1 | 12-3-2 | 12-3-3 | 12-3-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,55 | 49,67 | 78,87 | 106,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,83) | (0,83) | (0,83) | (0,83) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0003 | 0,0007 | 0,0015 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0021 | 0,0063 | 0,0106 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0015 | 0,0044 | 0,008 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0137 | 0,0138 | 0,0147 | 0,016 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Окончание группы 3 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | белилами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без подготовки | с подготовкой |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-3-5 | 12-3-6 | 12-3-7 | 12-3-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,55 | 49,67 | 78,87 | 106,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до Зт | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,83) | (0,83) | (0,83) | (0,83) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0151 | 0,0155 | 0,0163 | 0,0176 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0021 | 0,0063 | 0,0106 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0015 | 0,0044 | 0,008 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | - | 0,0015 | 0,0044 | 0,008 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

### Группа 4  	Простая масляная окраска окон

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без подготовки | с подготовкой |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-4-1 | 12-4-2 | 12-4-3 | 12-4-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 79,37 | 87,29 | 104,61 | 131,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до Зт | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0002 | 0,0006 | 0,0013 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0132 | 0,0144 | 0,0146 | 0,016 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Окончание группы 4 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | белилами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без подготовки | с подготовкой |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-4-5 | 12-4-6 | 12-4-7 | 12-4-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 79,37 | 87,29 | 104,61 | 131,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н | т | 0,0141 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0165 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0015 | 0,0045 | 0,0075 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | - | 0.00045 | 0,001 | 0,0021 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

### Группа 5  	Простая масляная окраска дверей

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без подготовки | с подготовкой |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-5-1 | 12-5-2 | 12-5-3 | 12-5-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,68 | 74,25 | 95,54 | 129,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н | т | - | 0,0002 | 0,0006 | 0,0013 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0015 | 0,0045 | 0,0075 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0137 | 0,0142 | 0,0151 | 0,0166 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Окончание группы 5 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | белилами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без подготовки | с подготовкой |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-5-5 | 12-5-6 | 12-5-7 | 12-5-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,68 | 74,25 | 95,54 | 129,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н | т | 0,0146 | 0,015 | 0,0159 | 0,0171 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0015 | 0,0045 | 0,0075 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | - | 0,0004 | 0,001 | 0,0022 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

### Группа 6  	Простая масляная окраска полов

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с расчисткой старой краски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 % | до 35 % | свыше 35 % |
|  |  |  | 12-6-1 | 12-6-2 | 12-6-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,39 | 58,41 | 92,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,7) | (0,7) | (0,7) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0002 | 0,0007 | 0,0013 |
| 111-0459 | Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для внутренних работ, для пола желто-коричневая, красно-коричневая, МА-25 | т | 0,0101 | 0,0108 | 0,0119 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0015 | 0,0045 | 0,0075 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0012 | 0,0036 | 0,0066 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

### Группа 7  	Улучшенная масляная окраска стен

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером | белилами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-7-1 | 12-7-2 | 12-7-3 | 12-7-4 | 12-7-5 | 12-7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 61,55 | 93,79 | 119,46 | 61,55 | 93,79 | 119,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,89) | (0,89) | (0,89) | (0,89) | (0,89) | (0,89) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0002 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0202 | 0,0209 | 0,0218 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0037 | 0,0109 | 0,0196 | 0,0037 | 0,0109 | 0,0196 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,002 | 0,00513 | 0,00963 | 0,002 | 0,0057 | 0,0107 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0179 | 0,0179 | 0,0181 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Пемза | кг | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

### Группа 8  	Улучшенная масляная окраска потолков

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером | белилами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-8-1 | 12-8-2 | 12-8-3 | 12-8-4 | 12-8-5 | 12-8-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 67,65 | 101,97 | 131,18 | 67,65 | 101,97 | 131,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (1,07) | (1,07) | (1,07) | (1,07) | (1,07) | (1,07) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0003 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0214 | 0,0221 | 0,0231 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0037 | 0,0109 | 0,0196 | 0,0037 | 0,0109 | 0,0196 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0191 | 0,0192 | 0,0193 | - | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Пемза | кг | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

### Группа 9  	Улучшенная масляная окраска окон

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером | белилами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-9-1 | 12-9-2 | 12-9-3 | 12-9-4 | 12-9-5 | 12-9-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 244,2 | 264,33 | 306,41 | 244,2 | 264,33 | 306,41 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0002 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0213 | 0,0219 | 0,0228 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0027 | 0,0078 | 0,0141 | 0,0027 | 0,0078 | 0,0141 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0016 | 0,0046 | 0,0086 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0192 | 0,0193 | 0,0196 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |
| П | Пемза | кг | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

### Группа 10 	Улучшенная масляная окраска дверей

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером | белилами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-10-1 | 12-10-2 | 12-10-3 | 12-10-4 | 12-10-5 | 12-10-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 166,65 | 198 | 222,75 | 166,65 | 198 | 222,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Окончание группы 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером | белилами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-10-1 | 12-10-2 | 12-10-3 | 12-10-4 | 12-10-5 | 12-10-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0002 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0208 | 0,0214 | 0,0223 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0032 | 0,0094 | 0,0173 | 0,0032 | 0,0094 | 0,0173 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0018 | 0,0051 | 0,0097 | 0,0018 | 0,0051 | 0,0098 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0191 | 0,0192 | 0,0195 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |
| П | Пемза | кг | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

### Группа 11 	Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с расчисткой старой краски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-11-1 | 12-11-2 | 12-11-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 92,73 | 112,2 | 126,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,7) | (0,7) | (0,7) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0459 | Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для внутренних работ, для пола желто-коричневая, красно-коричневая, МА-25 | т | 0,0167 | 0,0172 | 0,0179 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0038 | 0,011 | 0,0205 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0024 | 0,007 | 0,0136 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| П | Пемза | кг | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

### Группа 12 	Высококачественная масляная окраска стен

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером | белилами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-12-1 | 12-12-2 | 12-12-3 | 12-12^ | 12-12-5 | 12-12-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 145,86 | 166,65 | 198 | 145,86 | 166,65 | 198 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (1,07) | (1,07) | (1,07) | (1,07) | (1,07) | (1,07) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0107 | 0,0111 | 0,0118 | 0,0164 | 0,0172 | 0,018 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0045 | 0,0132 | 0,0242 | 0,0045 | 0,0132 | 0,0242 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,008 | 0,0122 | 0,018 | 0,006 | 0,0102 | 0,016 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0016 | 0,0017 | 0,0019 | - | - | 0,001 |
| П | Пемза | кг | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

### Группа 13 	Высококачественная масляная окраска потолков

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини ца измерения | разбеленным колером | белилами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-13-1 | 12-13-2 | 12-13-3 | 12-13-4 | 12-13-5 | 12-13-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 179,85 | 221,1 | 264 | 179,85 | 221,1 | 264 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0117 | 0,0121 | 0,0129 | 0,0174 | 0,0181 | 0,0191 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0045 | 0,0132 | 0,0242 | 0,0045 | 0,0132 | 0,0242 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0083 | 0,0127 | 0,0186 | 0,0063 | 0,0107 | 0,0167 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0018 | 0,0019 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Пемза | кг | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

### Группа 14	Высококачественная масляная окраска окон

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером | белилами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-14-1 | 12-14-2 | 12-14-3 | 12-14-4 | 12-14-5 | 12-14-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 381,15 | 413,16 | 489,72 | 381,15 | 413,16 | 489,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0116 | 0,012 | 0,0127 | 0,0173 | 0,0179 | 0,0188 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0032 | 0,0095 | 0,0175 | 0,0032 | 0,0095 | 0,0175 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0078 | 0,0111 | 0,0158 | 0,0058 | 0,0091 | 0,0138 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0017 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |
| П | Пемза | кг | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

### Группа 15 	Высококачественная масляная окраска дверей

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разбеленным колером | белилами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-15-1 | 12-15-2 | 12-15-3 | 12-15-4 | 12-15-5 | 12-15-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 268,95 | 297 | 347 | 268,95 | 297 | 347 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3.6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0116 | 0,012 | 0,0127 | 0,0169 | 0,0175 | 0,0184 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0225 | 0,0041 | 0,012 | 0,0225 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,008 | 0,0119 | 0,0175 | 0,006 | 0,01 | 0,0155 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0017 | 0,0019 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |
| П | Пемза | кг | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

### Группа 16 	Окраска масляными составами поверхностей малой площади

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | плинтусов и галтелей | торцов лестничных маршей | деревянных поручней с покрытием лаком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-16-1 | 12-16-2 | 12-16-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 102,96 | 106,76 | 188,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,4 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0108 | 0,0112 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0054 | 0,0023 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0137 | 0,0016 | 0,0025 |
| 111-1659 | Лак масляный, марка МА-592 | т | - | - | 0,0022 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| П | Пемза | кг | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

### Группа 17 	Окраска стен водоэмульсионными составами

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с расчисткой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-17-1 | 12-17-2 | 12-17-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 75,8 | 79,4 | 82,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (1,07) | (1,07) | (1,07) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0359 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная Э-ВА-27Т белая | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 | 0,064 | 0,072 |

### Группа 18 	Окраска потолков водоэмульсионными составами

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с расчисткой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | 12-18-1 | 12-18-2 | 12-18-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,71 | 99,25 | 103,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (1,3) | (1,3) | (1,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0359 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная Э-ВА-27Т белая | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,055 | 0,068 | 0,076 |

## 2.2 Окраска ранее окрашенных фасадов

### Группа 19 Окраска известковыми составами

Измеритель: 100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по кирпичу | по дереву |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц |
|  |  |  | 12-19-1 | 12-19-2 | 12-19-3 | 12-19-4 | 12-19-5 | 12-19-6 | 12-19-7 | 12-19-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,23 | 33,33 | 46,04 | 24,26 | 29,87 | 42,74 | 18,15 | 22,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,6 | 3 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (15,35) | - | - | (14,19) | - | - |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,22) | (3,22) | (4,03) | (3,22) | (3,22) | (4,03) | (3,22) | (3,22) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0153 | 0,0153 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - |

Окончание группы 19 (нормы с 9 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сложных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по кирпичу |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-19-9 | 12-19-10 | 12-19-11 | 12-19-12 | 12-19-13 | 12-19-14 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,35 | 38,61 | 47,52 | 27,23 | 33,5 | 46,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (15,84) | - | - | (15,35) |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,22) | (3,22) | (4,03) | (3,22) | (3,22) | (4,03) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | - |

### Группа 20 	Окраска казеиновыми красками

Измеритель: 100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых | сложных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-20-1 | 12-20-2 | 12-20-3 | 12-20-4 | 12-20-5 | 12-20-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,27 | 48,02 | 60,23 | 42,57 | 52,31 | 64,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Окончание группы 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых | сложных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-20-1 | 12-20-2 | 12-20-3 | 12-20-4 | 12-20-5 | 12-20-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (19,97) | - | - | (21,29) |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |

### Группа 21 	Простая масляная окраска

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без подготовки | с подготовкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски до 10% |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-21-1 | 12-21-2 | 12-21-3 | 12-21-4 | 12-21-5 | 12-21-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,64 | 45,05 | 56,43 | 50,49 | 57,75 | 70,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (13,2) | - | - | (16,83) |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | - | - | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |
| 111-0405 | Краска масляная густотертая для наружных работ МА-015 бежевая | т | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | - | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | - | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Окончание группы 21 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с подготовкой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |
|  |  |  | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-21-7 | 12-21-8 | 12-21-9 | 12-21-10 | 12-21-11 | 12-21-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 66,5 | 79,53 | 85,97 | 103,95 | 125,57 | 135,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0-2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (23,6) | - | - | (40,1) |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 |
| 111-0405 | Краска масляная густотертая для наружных работ МА-015 бежевая | . т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

### Группа 22 	Улучшенная масляная окраска

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с расчисткой старой краски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10% | до 35% |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-22-1 | 12-22-2 | 12-22-3 | 12-22-4 | 12-22-5 | 12-22-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,91 | 69,8 | 81,68 | 87,12 | 101,97 | 128,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (22,77) | - | - | (34,16) |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| 111-0405 | Краска масляная густотертая для наружных работ МА-015 бежевая | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Окончание группы 22 (нормы с 7 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с расчисткой старой краски свыше 35% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-22-7 | 12-22-8 | 12-22-9 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 90,09 | 135,8 | 144,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (48,18) |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (3,3) | (3,3) | (3,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 111-0405 | Краска масляная густотертая для наружных работ МА-015 бежевая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

### Группа 23 	Простая масляная окраска окон со стороны фасадов

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без подготовки | с подготовкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |  |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-23-1 | 12-23-2 | 12-23-3 | 12-23-4 | 12-23-5 | 12-23-6 | 12-23-7 | 12-23-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 84,65 | 88,44 | 102,8 | 113,85 | 123,42 | 130,02 | 164,34 | 171,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | (20,63) | - | (29,04) | - | (37,79) | - | (57,26) |

Окончание группы 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без подготовки | с подготовкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с расчисткой старой краски |  |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-23-1 | 12-23-2 | 12-23-3 | 12-23-4 | 12-23-5 | 12-23-6 | 12-23-7 | 12-23-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | - | 0,0002 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0013 |
| 111-0464 | Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для наружных работ, красно-коричневая, МА-15 | т | 0,0132 | 0,0132 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0146 | 0,0146 | 0,016 | 0,016 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,0015 | 0,0015 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0075 | 0,0075 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | 0,0012 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0064 | 0,0064 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

### Группа 24 	Улучшенная масляная окраска окон со стороны фасадов

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с расчисткой старой краски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10% | до 35% | свыше 35% |
|  |  |  | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-24-1 | 12-24-2 | 12-24-3 | 12-24-4 | 12-24-5 | 12-24-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,8 | 258,23 | 293,7 | 298,16 | 343,2 | 346,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | (56,93) | - | (74,58) | - | (97,35) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0013 |
| 111-0464 | Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для наружных работ, красно-коричневая, МА-15 | т | 0,0192 | 0,0192 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0196 | 0,0196 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0027 | 0,0027 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0141 | 0,0141 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0086 | 0,0086 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

### Группа 25 	Окраска силикатными красками за 1 раз

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по кирпичу и бетону | по дереву |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц |
|  |  |  | 12-25-1 | 12-25-2 | 12-25-3 | 12-25-4 | 12-25-5 | 12-25-6 | 12-25-7 | 12-25-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,11 | 51,98 | 63,53 | 29,21 | 32,01 | 36,3 | 23,76 | 27,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (26,57) | - | - | (18,15) | - | - |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) |

Окончание группы 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по кирпичу и бетону | по дереву |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц |
|  |  |  | 12-25-1 | 12-25-2 | 12-25-3 | 12-25-4 | 12-25-5 | 12-25-6 | 12-25-7 | 12-25-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0.0145 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0.075 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0.06 | 0,06 |
| П | Пемза | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0.18 | 0,18 |

Окончание группы 25 (нормы с 9 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сложных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по кирпичу и бетону |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-25-9 | 12-25-10 | 12-25-11 | 12-25-12 | 12-25-13 | 12-25-14 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,14 | 70,46 | 77,88 | 31,35 | 36,3 | 48,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (32,51) | - | - | (21,45) |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) | (3,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| П | Пемза | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

### Группа 26 	Окраска силикатными красками за 2 раза

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по кирпичу и бетону | по дереву |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц |
|  |  |  | 12-26-1 | 12-26-2 | 12-26-3 | 12-26-4 | 12-26-5 | 12-26-6 | 12-26-7 | 12-26-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,21 | 60,39 | 69,47 | 31,68 | 41,58 | 52,77 | 29,54 | 36,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Продолжение  группы 26

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по кирпичу и бетону | по дереву |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц |
|  |  |  | 12-26-1 | 12-26-2 | 12-26-3 | 12-26-4 | 12-26-5 | 12-26-6 | 12-26-7 | 12-26-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (30,86) | - | - | (21,95) | - | - |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (5,3) | (5,3) | (5,3) | (5,3) | (5,3) | (5,3) | (5,3) | (5,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Пемза | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Окончание группы 26 (нормы с 9 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сложных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по кирпичу и бетону |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-26-9 | 12-26-10 | 12-26-11 | 12-26-12 | 12-26-13 | 12-26-14 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,89 | 80,52 | 90,75 | 43,4 | 46,2 | 59,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3.2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (37,95) | - | - | (26,9) |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (5,3) | (5,3) | (5,3) | (5,3) | (5,3) | (5.3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0.023 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| П | Пемза | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

### Группа 27 	Подготовка поверхности фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | огрунтовка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простых | сложных |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-27-1 | 12-27-2 | 12-27-3 | 12-27-4 | 12-27-5 | 12-27-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,2 | 18,09 | 21,78 | 17,43 | 19,41 | 22,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,61 | 0,73 | 0,7 | 0,68 | 0,79 | 0,78 |

Продолжение группы 27

|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 . | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,41 | 0,53 | 0,5 | 0,48 | 0,59 | 0,58 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (7,26) | - | - | (7,59) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |

Окончание группы 27 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса |  | Единица измерения | шпатлевка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ресурса |  | простых | сложных |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-27-7 | 12-27-8 | 12-27-9 | 12-27-10 | 12-27-11 | 12-27-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,16 | 42,57 | 54,95 | 39,93 | 49,83 | 61,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (18,32) | - | - | (20,63) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| П | Пемза | кг | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |

### Группа 28  	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 1 раз | за 2 раза |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-28-1 | 12-28-2 | 12-28-3 | 12-28-4 | 12-28-5 | 12-28-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,35 | 18,65 | 25 | 21,12 | 26,24 | 30,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (9,41) | - | - | (13,04) |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (7,1) | (7,1) | (7,1) | (10,5) | (10,5) | (10,5) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

Окончание группы 28 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сложных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 1 раз | за 2 раза |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-28-7 | 12-28-8 | 12-28-9 | 12-28-10 | 12-28-11 | 12-28-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,03 | 19,49 | 26,86 | 24,42 | 30,36 | 36,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120кг | маш.-ч | - | - | (9,98) | - | - | (14,36) |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (7,1) | (7,1) | (7,1) | (10,5) | (10,5) | (10,5) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

### Группа 29 	Окраска алюминиевым порошком стыков крупнопанельных зданий с люлек

Измеритель: 	100 м стыка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 12-29-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (1,49) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0389 | Краска земляная густотертая масляная, охра, МА-015 | т | 0,0001 |
| 111-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 0,0005 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0018 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0001 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 1,1 |

## 2.3 Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей

### Группа 30 	Окраска масляными составами за 1 раз металлических поверхностей

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | кровли | площадью, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | более 5 | до 5 | до 0,25 |
|  |  |  |  |  | обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п | оконных переплетов, сантехнических приборов |
|  |  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |
|  |  |  | 12-30-1 | 12-30-2 | 12-30-3 | 12-30-4 | 12-30-5 | 12-30-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,57 | 24,42 | 42,74 | 53,3 | 50,99 | 97,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | - | - | (17) | - |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (3) | (3) | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 | 0,0132 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0172 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0027 | 0,00398 | 0,00475 | 0,00475 | 0,00475 | 0,00475 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |

Окончание группы 30 (нормы с 7 по 13)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | решеток и оград | труб | радиаторов и ребристых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водосточных | стальных | чугунных |  |
|  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |  |  |
|  |  |  | 12-30-7 | 12-30-8 | 12-30-9 | 12-30-10 | 12-30-11 | 12-30-12 | 12-30-13 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,35 | 54,62 | 67,98 | 65,18 | 97,68 | 66,83 | 79,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | - | (21,62) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0092 | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0016 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00333 | 0,00475 | 0,00475 | 0,00475 | 0,00394 | 0,00394 | 0,00359 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Группа 31 	Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | кровли | площадью, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | более 5 | до 5 | до 0,25 |
|  |  |  |  |  | обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п | оконных переплетов, сантехнических приборов |
|  |  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |
|  |  |  | 12-31-1 | 12-31-2 | 12-31-3 | 12-31-4 | 12-31-5 | 12-31-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,31 | 30,03 | 51,15 | 63,86 | 61,38 | 122,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | - | - | (20,46) | - |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (5,2) | (5,2) | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0136 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0205 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0058 | 0,009 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |

Продолжение группы 31 (нормы с 7 по 13)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | решеток и оград | труб | радиаторов и ребристых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водосточных | стальных | чугунных |  |
|  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |  |  |
|  |  |  | 12-31-7 | 12.31-8 | 12-31-9 | 12-31-10 | 12-31-11 | 12-31-12 | 12-31-13 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 121,77 | 70,46 | 87,62 | 84,15 | 122,27 | 82,67 | 104,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Окончание группы 31

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | решеток и оград | труб | радиаторов и ребристых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водосточных | стальных | чугунных |  |
|  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |  |  |
|  |  |  | 12-31-7 | 12.31-8 | 12-31-9 | 12-31-10 | 12-31-11 | 12-31-12 | 12-31-13 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | - | (28,05) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0095 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0018 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0068 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0086 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Группа 32 	Окраска суриком за 1 раз металлических поверхностей

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | кровли | площадью, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | более 5 | до 5 | до 0,25 |
|  |  |  |  |  | обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п | оконных переплетов, сантехнических приборов |
|  |  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |
|  |  |  | 12-32-1 | 12-32-2 | 12-32-3 | 12-32-4 | 12-32-5 | 12-32-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,63 | 24,42 | 42,74 | 53,3 | 50,99 | 97,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120кг | маш.-ч | - | - | - | - | (17) | - |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (3) | (3) | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | - |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00289 | 0,00326 | 0,00405 | 0,00405 | 0,00405 | 0,00405 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |

Окончание группы 32 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | решеток и оград | водосточных труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-32-7 | 12.32-8 | 12-32-9 | 12-32-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,35 | 54,62 | 67,98 | 65,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | - | (21,78) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0112 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00284 | 0,00406 | 0,00406 | 0,00406 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Группа 	33 Окраска суриком за 2 раза металлических поверхностей

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | кровли | площадью, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | более 5 | до 5 | до 0,25 |
|  |  |  |  |  | обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п | оконных переплетов, сантехнических приборов |
|  |  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |
|  |  |  | 12-33-1 | 12-33-2 | 12-33-3 | 12-33-4 | 12-33-5 | 12-33-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,25 | 30,03 | 51,15 | 63,86 | 61,38 | 122,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | - | - | (20,46) | - |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (5,2) | (5,2) | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | - |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00599 | 0,0064 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |

Окончание группы 33 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | решеток и оград | водосточных труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-33-7 | 12-33-8 | 12-33-9 | 12-33-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 121,77 | 70,46 | 87,62 | 84.15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | - | (28,05) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0135 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00301 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Группа 34 	Окраска алюминиевым порошком за 1 раз металлических поверхностей

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадью более 5 м2 | площадью до 5 м2 | радиаторов, воздуховодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | емкостей, резервуаров, водосточных труб | поясков, сандриков, отливов, мелких покрытий |  |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |
|  |  |  | 12-34-1 | 12-34-2 | 12-34-3 | 12-34-4 | 12-34-5 | 12-34-6 | 12-34-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,69 | 59,73 | 57,26 | 35,64 | 44,72 | 42,9 | 59,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

Окончание группы 34

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадью более 5 м2 | площадью до 5 м2 | радиаторов, воздуховодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | емкостей, резервуаров, водосточных труб | поясков, сандриков, отливов, мелких покрытий |  |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |
|  |  |  | 12-34-1 | 12-34-2 | 12-34-3 | 12-34-4 | 12-34-5 | 12-34-6 | 12-34-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (19,14) | - | - | (14,36) |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 111-0831 | Пудра алюминиевая 1111-2 | т | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

### Группа 35 	Окраска алюминиевым порошком за 2 раза металлических поверхностей

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадью более 5 м2 | площадью до 5 м2 | радиаторов, воздуховодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | емкостей, резервуаров, водосточных труб | поясков, сандриков,отливов, мелких покрытий |  |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |  |
|  |  |  | 12-35-1 | 12-35-2 | 12-35-3 | 12-35-4 | 12-35-5 | 12-35-6 | 12-35-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,18 | 81,18 | 78,05 | 49,5 | 62,04 | 60,39 | 78,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (26,07) | - | - | (20,13) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 111-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

## 2.4 Окраска новых поверхностей внутри здания

### Группа 36 Окраска водными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | клеевая | казеиновая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простая | улучшенная | высококачественная | улучшенная | высококачественная |
|  |  |  |  |  | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |  | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
|  |  |  | 12-36-1 | 12-36-2 | 12-36-3 | 12-36-4 | 12-36-5 | 12-36-6 | 12-36-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,81 | 19,16 | 112,52 | 67,55 | 31,5 | 121,44 | 87,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (1,98) | (2,89) | (4,12) | (4,12) | (2,89) | (4,12) | (4,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0488 | Купорос медный, марка А | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,001 | 0,001 | - | - | - |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | - | - | 0,002 | 0,026 | 0,014 |

Продолженрие группы 36

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | клеевая | казеиновая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простая | улучшенная | высококачественная | улучшенная | высококачественная |
|  |  |  |  |  | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |  | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
|  |  |  | 12-36-1 | 12-36-2 | 12-36-3 | 12-36-4 | 12-36-5 | 12-36-6 | 12-36-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,0003 | 0,001 | 0,0006 |
| 111-0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,028 | - | - | - |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | - | 0,8 | 0,88 | 0,88 | - | 0,8 | 0.8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,11 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | - | - | - |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0209 | 0,0459 | 0,0334 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0021 | 0,0362 | 0,0137 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
| П | Пемза | кг | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 0,48 |

Окончание группы 36 (нормы с 8 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | известковая | силикатная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по кирпичу и бетону | по дереву | по штукатурке и кирпичу | по дереву |
|  |  |  | 12-36-8 | 12-36-9 | 12-36-10 | 12-36-11 | 12-36-12 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,46 | 8,35 | 7,39 | 24,47 | 15,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (1,86) | (1,86) | (1,86) | (2,8) | (2,8) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,017 | 0,021 | 0,017 | - | - |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | - | - | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | - | - | - | - |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | - | - | 0,03 | 0,02 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,00054 | - | - |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0016 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,113 | 0,14 | 0,113 | 0,01 | 0,01 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | - | - | - | - |

### Группа 37 	Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 	100 м2 разделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | кистью | валиком | набрызгом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 1 тон | в 2 и более тонов | в 1 тон | в 2 и более тонов | в 1 тон | в 2 и более тонов |
|  |  |  | 12.37-1 | 12-37-2 | 12-37-3 | 12-37^1 | 12-37-5 | 12-37-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,93 | 8,53 | 5,69 | 16,34 | 3,6 | 6,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | - | - | - | - | (3,32) | (5,6) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,004 | 0,01 | 0,007 | 0,01 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 0,02 | 0,02 | 0,8 | 2 | 0,25 | 0,25 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00048 | 0,00048 | 0,002 | 0,005 | 0,00085 | 0,00085 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | - | 0,027 | 0,06 | 0,045 | 0,06 |

### Группа 38 	Простая окраска колером масляным разбеленным

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | полов | заполнений проемов |
|  |  |  |  |  |  | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-38-1 | 12-38-2 | 12-38-3 | 12-38-4 | 12-38-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,38 | 56,17 | 41,37 | 61,66 | 76,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,67 | 0,42 | 0,4 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,35 | 0,21 | 0,2 | 0,2 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строи | маш.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,21 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | тельные, грузоподъемность 0,5 т Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,7) | (0,97) | (0,7) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,00014 | 0,00014 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0084 | 0,0093 | 0,0097 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,23 | 0,23 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0262 | 0,0298 | 0,0186 | 0,0244 | 0,0244 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 | 0,0055 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Окончание группы 38 (нормы с 6 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву | по штукатурке и сборным конструкциям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | блоков | стен | потолков |
|  |  |  | дверных | оконных |  |  |
|  |  |  | подготовленных под |
|  |  |  | вторую окраску | окраску |
|  |  |  | 12-38-6 | 12-38-7 | 12-38-8 | 12-38-9 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,73 | 26,94 | 36,43 | 39,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,24 | 0,44 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,24 | 0,41 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | - | - | (0,7) | (0,97) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | 0,0103 | 0,0119 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0093 | 0,0093 | 0,0267 | 0,0302 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | - | - | 0,005 | 0,0055 |
| П | Пемза | кг | - | - | 0,24 | 0,24 |

### Группа 39 	Простая окраска белилами

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | заполнений проемов |
|  |  |  |  |  | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-39-1 | 12-39-2 | 12-39-3 | 12-39-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,38 | 56,17 | 61,66 | 76,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,67 | 0,4 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,35 | 0,2 | 0,2 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,67) | (0,97) | - | - |

Продолжение группы 39

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | заполнений проемов |
|  |  |  |  |  | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-39-1 | 12-39-2 | 12-39-3 | 12-39-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0311 | 0,0355 | 0,0289 | 0,0289 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0084 | 0,0093 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,33 | 0,33 | 0,23 | 0,23 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,00014 | 0,00014 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 | 0,0055 | 0,005 | 0,005 |
| П | Пемза | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Окончание группы 39 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву | по штукатурке и сборным конструкциям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | блоков | стен | потолков |
|  |  |  | дверных | оконных |  |  |
|  |  |  | подготовленных под |
|  |  |  | вторую окраску | окраску |
|  |  |  | 12-39-5 | 12-39-6 | 12-39-7 | 12-39-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,73 | 26,94 | 36,43 | 39,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,24 | 0,44 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,24 | 0,41 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | - | - | (0,79) | (0,94) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0128 | 0,0128 | 0,0298 | 0,0339 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | 0,0103 | 0,0119 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | - | - | 0,005 | 0,005 |
| П | Пемза | кг | - | - | 0,24 | 0,24 |

### Группа 40 	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | полов | заполнений проемов |
|  |  |  |  |  |  | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-40-1 | 12-40-2 | 12-40-3 | 12-40-4 | 12-40-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,95 | 124,1 | 88,61 | 159,95 | 239,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,94 | 0,67 | 0,4 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,29 | 0,47 | 0,35 | 0,2 | 0,2 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,47 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0.7) | (0,97) | (0,7) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0008 | 0,0009 | - | 0,00014 | 0,00014 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0091 | 0,01 | 0,0116 | 0,0025 | 0,0021 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,025 | 0,0289 | 0,025 | 0,0246 | 0,0253 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,038 | 0,041 | 0,054 | 0,041 | 0,039 |
| П | Пемза | кг | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

Окончание группы 40 (нормы с 6 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | блоков, подготовленных под вторую окраску | стен | потолков |  |
|  |  |  | дверных | оконных |  |  | стен | потолков |
|  |  |  | 12-40-6 | 12-40-7 | 12-40-8 | 12-40-9 | 12-40-10 | 12-40-11 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,4 | 68,49 | 88,8 | 108,16 | 58,82 | 64,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,67 | 1,04 | 0,58 | 1,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,52 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,32 | 0,52 | 0,29 | 0,52 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | - | - | (0,7) | (0,97) | (0,7) | (0,97) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | - | 0,00007 | - | 0,00007 | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0002 | 0,00013 | 0,0113 | 0,013 | 0,0113 | 0,013 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,16 | 0,16 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1623 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | - | - | 0,0075 | 0,0089 | 0,0075 | 0,0089 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0104 | 0,0108 | 0,0183 | 0,021 | 0,0183 | 0,021 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,007 | 0,005 | 0,051 | 0,055 | 0,005 | 0,005 |
| П | Пемза | кг | - | - | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

### Группа 41 	Улучшенная окраска белилами

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | заполнений проемов | блоков, подготовленных под вторую окраску |
|  |  |  |  |  | дверных | оконных | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-41-1 | 12-41-2 | 12-41-3 | 12-41-4 | 12-41-5 | 12-41-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,95 | 124,1 | 159,95 | 239,09 | 44,4 | 68,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,94 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,29 | 0,47 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,47 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (0,91) | (1,08) | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,029 | 0,0331 | 0,02714 | 0,02834 | 0,0096 | 0,0102 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0091 | 0,01 | 0,0025 | 0,0021 | 0,0002 | 0,00013 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,16 | 0,16 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,038 | 0,041 | 0,041 | 0,039 | 0,007 | 0,005 |
| П | Пемза | кг | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | - | - |

Окончание группы 41 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 12-41-7 | 12-41-8 | 12-41-9 | 12-41-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,8 | 108,16 | 58,82 | 64,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 1,04 | 0,58 | 1,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,52 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,52 | 0,29 | 0,52 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (1,02) | (1,23) | (1,02) | (1,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,02047 | 0,0234 | 0,02047 | 0,0234 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0113 | 0,013 | 0,0113 | 0,013 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1623 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0086 | 0,0098 | 0,0086 | 0,0098 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 | 0,055 | 0,005 | 0,005 |
| П | Пемза | кг | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

### Группа 42 	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | полов | заполнений проемов |
|  |  |  |  |  |  | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-42-1 | 12-42-2 | 12-42-3 | 12-42-4 | 12-42-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 147,25 | 185,58 | 133,58 | 256,16 | 364,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,4 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,2 | 0,2 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,2 | 0,2 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (1,2) | (1,53) | (1,2) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0008 | 0,0009 | - | - | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00955 | 0,0104 | 0,0127 | 0,003 | 0.0025 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,025 | 0,0289 | 0,0255 | 0,0246 | 0,0253 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,054 | 0,059 | 0,082 | 0,056 | 0,059 |
| П | Пемза | кг | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

Продолжение группы 42 (нормы с 6 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 12-42-6 | 12-42-7 | 12-42-8 | 12-42-9 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,7 | 172,29 | 100,19 | 114.91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (1,21) | (1,55) | (1,21) | (1,55) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0001 | - | 0,0001 | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0119 | 0,0135 | 0,0119 | 0,0135 |

Окончание группы 42 (нормы с 6 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 12-42-6 | 12-42-7 | 12-42-8 | 12-42-9 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 111-1623 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0075 | 0,0088 | 0,0075 | 0,0088 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,0183 | 0,0213 | 0,0183 | 0,021 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,079 | 0,092 | 0,034 | 0,037 |
| П | Пемза | кг | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

### Группа 43 	Высококачественная окраска белилами

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | заполнений проемов |
|  |  |  |  |  | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-43-1 | 12-43-2 | 12-43-3 | 12-43-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 147,25 | 185,58 | 256,16 | 364,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 1,7 | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,38 | 0,56 | 0,08 | 0,08 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,36 | 1,14 | - | - |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (1,12) | (1,35) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н | т | 0,029 | 0,0413 | 0,027 | 0,0282 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0095 | 0,0104 | 0,003 | 0,00225 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,054 | 0,059 | 0,056 | 0,059 |
| П | Пемза | кг | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

Окончание группы 43 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 12-43-5 | 12-43-6 | 12-43-7 | 12-43-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,7 | 172,29 | 100,19 | 114,41 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 1,41 | 0,74 | 1,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,38 | 0,67 | 0,38 | 0,62 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,74 | 0,36 | 0,61 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (1,23) | (1,5) | (1,23) | (1,5) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н | т | 0,0205 | 0,0234 | 0,0205 | 0,0234 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0119 | 0,0135 | 0,0119 | 0,0135 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 111-1623 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0086 | 0,0098 | 0,0086 | 0,0098 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,079 | 0,092 | 0,034 | 0,037 |
| П | Пемза | кг | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

### Группа 44 	Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву | по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | заполнений проемов |  |
|  |  |  |  |  | дверных | оконных | стен | потолков |
|  |  |  | 12-44-1 | 12-44-2 | 12-44-3 | 12-44-4 | 12-44-5 | 12-44-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,68 | 28,46 | 37,57 | 49,71 | 20,68 | 28,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,016 | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,029 | 0,032 |

### Группа 45 	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 	100 м2 разделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен | заполнений дверных проемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-45-1 | 12-45-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,42 | 54,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0024 | 0.0024 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0011 | 0,0011 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

### Группа 46 	Покрытие полов лаком и оклейка поверхностей тканями

Измеритель: 	100 м2 отделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности | Оклейка тканями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 1 раз | за 2 раза | полов | стен |
|  |  |  | 12-46-1 | 12-46-2 | 12-46-3 | 12-46-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,35 | 21,25 | 15,94 | 29,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0503 | Лак меламинный МЛ-248 для паркетных полов | т | 0,011 | 0,0208 | - | - |
| 111-0622 | Миткаль «Т-2» суровый [суровье] | 10 м | - | - | 10,5 | 10,5 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,14 | 0,2 | - | - |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 111-1651 | Клейстер готовый | кг | - | - | 24 | 24 |

### Группа 47 	Покрытие и окраска лаками и специальными составами

Состав работ: 	Подготовка поверхности под эмалевую окраску (1-3). Покрытие или окраска поверхностей.

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за 1 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | заполнений проемов |  |
|  |  |  |  | дверных | оконных | стен | потолков |
|  |  |  | 12-47-1 | 12-47-2 | 12-47-3 | 12-47-4 | 12-47-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110,43 | 144,21 | 187,47 | 11,19 | 13,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |

Окончание группы 47

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за 1 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | заполнений проемов |  |
|  |  |  |  | дверных | оконных | стен | потолков |
|  |  |  | 12-47-1 | 12-47-2 | 12-47-3 | 12-47-4 | 12-47-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | - | - |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,02 | 0,026 | 0,018 | - | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0105 | 0,0041 | 0,0041 | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | 0,00072 | 0.00014 | 0,00014 | - | - |
| 111-1659 | Лак масляный, марка МА-592 | т | - | - | - | 0,011 | 0,011 |
| 111-1672 | Эмаль МС-17, песочная | т | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | - | - |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,038 | 0,039 | 0,041 | - | - |
| П | Пемза | кг | 1,8 | 1,02 | 1,02 | - | - |

Окончание группы 47 (нормы с 6 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 1 раз заполнений проемов | за 2 раза |
|  |  |  |  | стен | потолков | заполнений проемов |
|  |  |  | дверных | оконных |  |  | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-47-6 | 12-47-7 | 12-47-8 | 12-47-9 | 12-47-10 | 12-47-11 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,94 | 23,15 | 27,89 | 34,53 | 39.65 | 58,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 111-1659 | Лак масляный, марка МА-592 | т | 0,011 | 0,011 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |

### Группа 48 	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Состав работ: Покрытие поверхностей лаками.

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | за 1 раз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | заполнений проемов |
|  |  |  |  |  | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-48-1 | 12-48-2 | 12-48-3 | 12-48-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,19 | 13,85 | 15,94 | 23,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1659 | Лак масляный, марка МА-592 | т | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |

Окончание группы 48 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | за 2 раза |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | заполнений проемов |
|  |  |  |  |  | дверных | оконных |
|  |  |  | 12-48-5 | 12-48-6 | 12-48-7 | 12-48-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,89 | 34,53 | 39,65 | 58,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 111-1659 | Лак масляный, марка МА-592 | т | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 |

### Группа 49 	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простая | улучшенная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 12-49-1 | 12-49-2 | 12-49-3 | 12-49-4 | 12-49-5 | 12-49-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,19 | 29,22 | 74 | 92,98 | 43,83 | 49,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,58 | 0,74 | 0,81 | 0,67 | 0,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,41 | 0,35 | 0,41 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,4 | 0,32 | 0,4 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,48) | (6,12) | (6,62) | (8,17) | (6,62) | (8,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,3 | 0,33 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1626 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н | кг | 52 | 57 | 63 | 69 | 63 | 69 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 | 0,0055 | 0,051 | 0,055 | 0,005 | 0,0055 |

Продолжение группы 49 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высококачественная |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |
|  |  |  | стен | потолков | стен | потолков |
|  |  |  | 12-49-7 | 12-49-8 | 12-49-9 | 12-49-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 118,59 | 154,26 | 80,07 | 96,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 0,98 | 0,74 | 0,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,41 | 0,49 | 0,38 | 0,49 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,49 | 0,36 | 0,49 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (7,61) | (9,39) | (7,61) | (9,39) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 111-1626 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н | кг | 63 | 69 | 63 | 69 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,079 | 0,092 | 0,034 | 0,037 |

Окончание группы 49 (нормы с 11 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по обоям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков |
|  |  |  | за 1 раз | за 2 раза | за 1 раз | за 2 раза |
|  |  |  | 12-49-11 | 12-49-12 | 12-49-13 | 12-49-14 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,15 | 9,26 | 6,2 | 11,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,47 | 0,38 | 0,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,25 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,22 | 0,18 | 0,30 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (2,98) | (5,82) | (3,38) | (6,19) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1626 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н | кг | 18,7 | 34,2 | 20,6 | 35,8 |

## 2.5 Окраска новых фасадов

### Группа 50 	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности

Измеритель: 100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | известковая | силикатная | цементная | перхлорвиниловая | кремнийорганическая | поливинилацетатная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-50-1 | 12-50-2 | 12-50-3 | 12-50-4 | 12-50-5 | 12-50-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,01 | 35,48 | 17,46 | 25,05 | 24,29 | 16,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,21 | 0,3 | 0,58 | 0,72 | 0,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,29 | 0,36 | 0,29 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0,36 | 0,29 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,3) | (3,7) | (3,5) | (5,68) | (5,7) | (5,7) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - | - | - | - |
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | - | - | - | - | - | 0,038 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | - | - | - | 0,059 | - | - |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | 0,01 | 0,007 | - |
| 111-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | - | - | - | 0,079 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | 0,045 | - | - | - | - |
| 1113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | - | - | - | 0,015 | - | - |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - | - | - | - |
| 1113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | - | - | - | 0,012 | - | - |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 | - | - | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 |
| П | Краска | т | 0,0009 | - | 0,087 | - | - | - |
| П | Пемза | кг | - | 0,18 | 0,18 | 2,82 | 0,18 | 0,18 |

### Группа 51 	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | известковая | силикатная | цементная | перхлорвиниловая | кремнийорганическая | поливинилацетатная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-51-1 | 12-51-2 | 12-51-3 | 12-51-4 | 12-51-5 | 12-51-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,71 | 24,85 | 12,24 | 17,54 | 17,04 | 11,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,2 | 3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,21 | 0,3 | 0,58 | 0,7 | 0,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0.15 | 0,06 | 0,15 | 0,29 | 0,35 | 0,29 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0,35 | 0,29 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,3) | (3,7) | (3,5) | (5,68) | (5,7) | (5,7) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - | - | - | - |
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | - | - | - | - | - | 0,038 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | - | - | - | 0,059 | - | - |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | 0,01 | 0,007 | - |
| 111-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | - | - | - | 0,079 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | 0,045 | - | - | - | - |
| 1113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | - | - | - | 0,015 | - | - |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - | - | - | - |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 | - | - | - |
| П | Краска | т | 0,0009 | - | 0,087 | - | - | - |

### Группа 52 	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | известковая | силикатная | цементная | перхлорвиниловая | кремнийорганическая | поливинилацетатная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-52-1 | 12-52-2 | 12-52-3 | 12-52-4 | 12-52-5 | 12-52-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,01 | 53,31 | 34,91 | 37,57 | 36,43 | 30,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,2 | 3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,23 | 0,35 | 0,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,23 | 0,35 | 0,26 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120кг | маш.-ч | (4,4) | (10,66) | (6,98) | (7,51) | (7,29) | (6,04) |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,3) | (3,7) | (3,5) | (5,68) | (5.7) | (5,7) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - | - | - | - |
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | - | - | - | - | - | 0,038 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | - | - | - | 0,059 | - | - |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | 0,01 | 0,007 | - |
| 111-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | - | - | - | 0,079 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | 0,045 | - | - | - | - |
| 1113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | - | - | - | 0,015 | - | - |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - | - | - | - |
| 1113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | - | - | - | 0,012 | - | - |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 | - | - | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 |
| П | Краска | т | 0,0009 | - | 0,087 | - | - | - |
| П | Пемза | кг | - | 0,18 | 0,18 | 2,82 | 0,18 | 0,18 |

### Группа 53 	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | известковая | силикатная | цементная | перхлорвиниловая | кремнийорганическая | поливинилацетатная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-53-1 | 12-53-2 | 12-53-3 | 12-53-4 | 12-53-5 | 12-53-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,36 | 37,38 | 24,47 | 26,37 | 25,61 | 21,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,2 | 3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,08 | 0,18 | 0,32 | 0,24 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,08 | 0,18 | 0,32 | 0,24 | 0,3 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120кг | маш.-ч | (3,07) | (7,48) | (4,9) | (5,28) | (5,12) | (4,21) |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (3,3) | (3,7) | (3,5) | (5,68) | (5,7) | (5,7) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - | - | - | - |
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | - | - | - | - | - | 0,038 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | - | - | - | 0,059 | - | - |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | 0,01 | 0,007 | - |
| 111-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | - | - | - | 0,079 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | 0,045 | - | - | - | - |
| 1113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | - | - | - | 0,015 | - | - |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - | - | - | - |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 | - | - | - |
| П | Краска | т | 0,0009 | - | 0,087 | - | - | - |

### Группа 54 	Окраска фасадов эмульсионными составами

Состав работ: 	Очистка фасадов (1,2). Окраска фасадов эмульсионными составами.

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с подготовкой поверхности | по подготовленной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с лесов | с приставных лестниц или люлек | с лесов | с приставных лестниц или люлек |
|  |  |  | 12-54-1 | 12-54-2 | 12-54-3 | 12-54-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,27 | 41,12 | 27,18 | 34,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,36 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,3 | 0,36 | - | - |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (5,7) | (5,7) | (5,7) | (5,7) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0359 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная Э-ВА-27Т белая | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| П | Пемза | кг | 2,7 | 2,7 | - | - |

## 2.6 Окраска новых металлических поверхностей

### Группа 55 Окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | больших поверхностей (кроме кровель) | стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 1 раз | за 2 раза |
|  |  |  | 12-55-1 | 12-55-2 | 12-55-3 | 12-55-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,7 | 21,06 | 70,01 | 122,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,64 | 0,4 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н | т | 0,021 | 0,0271 | 0,0244 | 0,0244 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0027 | 0,0027 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |

### Группа 56 Окраска металлических поверхностей суриком

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | больших поверхностей (кроме кровель) | стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 1 раз | за 2 раза |
|  |  |  | 12-56-1 | 12-56-2 | 12-56-3 | 12-56-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,7 | 21,06 | 70,01 | 122,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,64 | 0,4 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,021 | 0,0281 | 0,0253 | 0,0253 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0027 | 0,0027 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |

### Группа 57 	Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | за 1 раз | за 2 раза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-57-1 | 12-57-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,47 | 17,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,23 | 0,35 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,35 |
| 270-232 | Пистолет-распылитель | маш.-ч | (3) | (5,2) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0238 | 0,0324 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0036 | 0,0036 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

### Группа 58 	Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м2 стен без вычета проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с водосточными трубами | без водосточных труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-58-1 | 12-58-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,8 | 11,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-1003 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0063 | 0,0047 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0007 | 0,0005 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,08 | 0,08 |

### Группа 59 	Окраска по металлу лаками

Состав работ: Очистка металлических поверхностей. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | за один раз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | печным лаком | кузбасским лаком |
|  |  |  | стен | заполнений дверных проемов и печей | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | стен | заполнений дверных проемов и печей | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб |
|  |  |  | 12-59-1 | 12-59-2 | 12-59-3 | 12-59-4 | 12-59-5 | 12-59-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,47 | 32,06 | 67,74 | 20,87 | 27,32 | 61,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - | - | - |
| 111-0499 | Лак каменноугольный, марка В | т | - | - | - | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Окончание группы 59 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | за два раза |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | печным лаком | кузбасским лаком |
|  |  |  | стен | заполнений дверных проемов и печей | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | стен | заполнений дверных проемов и печей | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб |
|  |  |  | 12-59-7 | 12-59-8 | 12-59-9 | 12-59-10 | 12-59-11 | 12-59-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,55 | 54,65 | 115,17 | 33,58 | 43,83 | 98,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | - | - | - |
| 111-0499 | Лак каменноугольный, марка В | т | - | - | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Группа 60	Окраска по металлу специальными составами

Состав работ:	Очистка металлических поверхностей. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | графитом за 2 раза | решеток пудрой алюминиевой за 1 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | заполнений дверных проемов и печей | заполнений оконных проемов и решеток |  |
|  |  |  | 12-60-1 | 12-60-2 | 12-60-3 | 12-60-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,61 | 66,6 | 106,64 | 97,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | - | 0,0027 |
| 111-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | - | - | - | 0,0012 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | 0,0045 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,1 |
| 111-1616 | Графит измельченный | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | - |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| П | Пемза | кг | - | - | - | 0,18 |

## 2.7 Разные работы

### Группа 61 	Декоративная отделка поверхностей

Состав работ: Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (1-8). Изготовление трафаретов. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. Приготовление составов и колеров.

Измеритель: 	100 м2 отделываемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | под мрамор | под шелк картами (коврами) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | клеевая | масляная | клеевая | масляная |
|  |  |  |  |  | категория сложности |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 12-61-1 | 12-61-2 | 12-61-3 | 12-61-4 | 12-61-5 | 12-61-6 | 12-61-7 | 12-61-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 163,94 | 258,06 | 313,09 | 451,61 | 719,15 | 390,89 | 536,99 | 741,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 0,74 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Краскораспылители ручные | маш.-ч | (0,99) | (1,22) | (0,99) | (0,99) | (0,99) | (1,2) | (1,2) | (1,2) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,022 | - | - | - | 0,034 | 0,037 | 0,04 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | - | 0,0021 | - | - | - | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |

Продолжение группы 61 (нормы с 1 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | под мрамор | под шелк картами (коврами) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | клеевая | масляная | клеевая | масляная |
|  |  |  |  |  | категория сложности |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 12-61-1 | 12-61-2 | 12-61-3 | 12-61-4 | 12-61-5 | 12-61-6 | 12-61-7 | 12-61-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,022 | - | - | - | 0,023 | 0,024 | 0,024 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 1,6 | - | 2,3 | 2,5 | 2,7 | - | - | - |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0034 | - | 0,0077 | 0,0092 | 0,0104 | - | - | - |
| 111-1711 | Пигмент кислотный желтый | т | - | 0,0011 | - | - | - | 0,0045 | 0,005 | 0,0068 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,053 | 0,095 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| П | Пемза | кг | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Окончание группы 61 (нормы с 9 по 13)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Клеевая разделка по эскизам | Набивка фриза по трафарету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категория сложности |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | клеевая | масляная |
|  |  |  | 12-61-9 | 12-61-10 | 12-61-11 | 12-61-12 | 12-61-13 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 79,32 | 146,11 | 246,68 | 419,35 | 455,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5,2 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | 1,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | - | - | - | 1,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | - | - | - | 0,0016 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | - | - | - | - | 0,0056 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,002 | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | - | - | 0,0073 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.3 | - |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0082 | - |

### Группа 62 	Известковая окраска печей, стояков, труб

Состав работ: Очистка поверхности от загрязнения. Расшивка и промазка трещин. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 	100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 12-62-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 |

### Группа 63 	Окраска масляными составами штакетных изгородей

Состав работ: Очистка поверхности от загрязнения. Окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 12-63-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0464 | Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для наружных работ, красно-коричневая, МА-15 | т | 0,0132 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,3 |

### Группа 64	Перематовка стекол

Состав работ:	Очистка поверхности от загрязнения. Окраска кистью за 1 раз.

Измеритель:	100 м2 остекления

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 12-64-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 165 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | 0,0041 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0005 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 |

### Группа 65 	Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками

Измеритель: 	100 м2 окрашенной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | внутренних помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | окон и дверей |
|  |  |  | 12-65-1 | 12-65-2 | 12-65-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,75 | 11,06 | 13,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2 | 2 | 2 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Окончание группы 65 (нормы с 4 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | фасадов | окон на фасадах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12.65-4 | 12-65-5 | 12-65-6 | 12-65-7 | 12-65-8 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,75 | 10,89 | 10,4 | 17 | 16,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (5,12) | - | (8,09) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

### Группа 66 	Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками

Измеритель: 	100 м2 окрашенной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | внутренних помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | окон и дверей |
|  |  |  | 12-66-1 | 12-66-2 | 12-66-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,07 | 12,21 | 8,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Окончание группы 66 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | фасадов | окон на фасадах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с лестниц | с люлек | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-66-4 | 12-66-5 | 12-66-6 | 12-66-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,72 | 11,39 | 15,68 | 15,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч. | - | (5,61) | - | (7,43) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Группа 67 	Очистка вручную фасадов

Измеритель: 100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых от краски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | известковой | масляной, перхлорвиниловой |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-67-1 | 12-67-2 | 12-67-3 | 12-67-4 | 12-67-5 | 12-67-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,37 | 36,8 | 35,31 | 42,41 | 53,13 | 50,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120кг | маш.-ч | - | - | (17,66) | - | - | (25,41) |

Окончание группы 67 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сложных от краски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | известковой | масляной, перхлорвиниловой |
|  |  |  | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
|  |  |  | 12-67-7 | 12-67-8 | 12-67-9 | 12-67-10 | 12-67-11 | 12-67-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 34,65 | 43,4 | 55,61 | 50,33 | 62,87 | 60,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (27,72) | - | - | (30,03) |

### Группа 68 	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Измеритель: 100 м2 штукатурки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 12-68-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0488 | Купорос медный, марка А | т | 0,001 |

### Группа 69 	Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ: Приготовление мелового состава. Нанесение состава на стекла кистью. Промывка и прочистка стекол и переплетов с приготовлением моющего состава.

Измеритель: 	100 м2 остекления

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с земли и лесов | с лестниц | с люлек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-69-1 | 12-69-2 | 12-69-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,89 | 34,98 | 33,50 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (16,67) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| П | Водомоющий раствор | кг | П | П | П |

### Группа 70 	Бронзировка лепных поверхностей на стенах и потолках под позолоту

Состав работ: Приготовление красочного состава с нанесением его на поверхность лепки согласно заданному рисунку.

Измеритель: 	100 м2 развернутой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на стенах | на потолках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рисунка |
|  |  |  | редкого | густого | редкого | густого |
|  |  |  | рельефа |
|  |  |  | малого | большого | малого | большого |
|  |  |  | 12-70-1 | 12-70-2 | 12-70-3 | 12-70-4 | 12-70-5 | 12-70-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,03 | 258,06 | 426,94 | 161,29 | 324,47 | 542,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0833 | Пудра бронзовая для красок БПК | т | 0,0018 | 0,0036 | 0,006 | 0,02 | 0,004 | 0,0066 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,16 | 0,33 | 0,55 |
| 1546-34 | Лак спиртовый | т | 0,0067 | 0,0135 | 0,0225 | 0,0074 | 0,0148 | 0,0248 |

### Группа 71 	Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей фасадов цементно-поливинилацетатным составом

Состав работ: Приготовление состава. Сплошная шпатлевка поверхностей фасадов. Шлифовка поверхностей.

Измеритель: 	100 м2 фасада

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с лесов или земли | с лестниц | с люлек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-71-1 | 12-71-2 | 12-71-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,68 | 48,48 | 79,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (39,68) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0002 | Асбест-наполнитель | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 4 | 4 | 4 |
| 111-1625 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная [эмульсия поливинилацетатная] | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	6

2 НОРМЫ	9

2.1 Окраска ранее окрашенных поверхностей внутри здания	9

Группа 1   	Окраска водными составами	9

Группа 2  	Простая масляная окраска стен	9

Группа 3  	Простая масляная окраска потолков	10

Группа 4  	Простая масляная окраска окон	11

Группа 5  	Простая масляная окраска дверей	11

Группа 6  	Простая масляная окраска полов	12

Группа 7  	Улучшенная масляная окраска стен	12

Группа 8  	Улучшенная масляная окраска потолков	13

Группа 9  	Улучшенная масляная окраска окон	13

Группа 10 	Улучшенная масляная окраска дверей	13

Группа 11 	Улучшенная масляная окраска полов	14

Группа 12 	Высококачественная масляная окраска стен	14

Группа 13 	Высококачественная масляная окраска потолков	15

Группа 14	Высококачественная масляная окраска окон	15

Группа 15 	Высококачественная масляная окраска дверей	15

Группа 16 	Окраска масляными составами поверхностей малой площади	16

Группа 17 	Окраска стен водоэмульсионными составами	16

Группа 18 	Окраска потолков водоэмульсионными составами	16

2.2 Окраска ранее окрашенных фасадов	17

Группа 19     Окраска известковыми составами	17

Группа 20 	Окраска казеиновыми красками	17

Группа 21 	Простая масляная окраска	18

Группа 22 	Улучшенная масляная окраска	19

Группа 23 	Простая масляная окраска окон со стороны фасадов	19

Группа 24 	Улучшенная масляная окраска окон со стороны фасадов	20

Группа 25 	Окраска силикатными красками за 1 раз	20

Группа 26 	Окраска силикатными красками за 2 раза	21

Группа 27 	Подготовка поверхности фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	22

Группа 28  	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	23

Группа 29 	Окраска алюминиевым порошком стыков крупнопанельных зданий с люлек	24

2.3 Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей	24

Группа 30 	Окраска масляными составами за 1 раз металлических поверхностей	24

Группа 31 	Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей	25

Группа 32 	Окраска суриком за 1 раз металлических поверхностей	26

Группа 33     Окраска суриком за 2 раза металлических поверхностей	27

Группа 34 	Окраска алюминиевым порошком за 1 раз металлических поверхностей	27

Группа 35 	Окраска алюминиевым порошком за 2 раза металлических поверхностей	28

2.4 Окраска новых поверхностей внутри здания	28

Группа 36     Окраска водными составами	28

Группа 37 	Разделка поверхности по клеевой окраске	29

Группа 38 	Простая окраска колером масляным разбеленным	30

Группа 39 	Простая окраска белилами	30

Группа 40 	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	31

Группа 41 	Улучшенная окраска белилами	32

Группа 42 	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным	33

Группа 43 	Высококачественная окраска белилами	34

Группа 44 	Третья шпатлевка при высококачественной окраске	35

Группа 45 	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	35

Группа 46 	Покрытие полов лаком и оклейка поверхностей тканями	35

Группа 47 	Покрытие и окраска лаками и специальными составами	35

Группа 48 	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	36

Группа 49 	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37

2.5 Окраска новых фасадов	38

Группа 50 	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	38

Группа 51 	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	38

Группа 52 	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности	39

Группа 53 	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности	39

Группа 54 	Окраска фасадов эмульсионными составами	40

2.6 Окраска новых металлических поверхностей	40

Группа 55     Окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера	40

Группа 56     Окраска металлических поверхностей суриком	40

Группа 57 	Окраска кровли суриком	41

Группа 58 	Окраска суриком стальных обделок на фасадах	41

Группа 59 	Окраска по металлу лаками	41

Группа 60	Окраска по металлу специальными составами	42

2.7 Разные работы	42

Группа 61 	Декоративная отделка поверхностей	42

Группа 62 	Известковая окраска печей, стояков, труб	43

Группа 63 	Окраска масляными составами штакетных изгородей	43

Группа 64	Перематовка стекол	44

Группа 65 	Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками	44

Группа 66 	Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками	44

Группа 67 	Очистка вручную фасадов	45

Группа 68 	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	45

Группа 69 	Меловая защита стекол при окраске фасадов	46

Группа 70 	Бронзировка лепных поверхностей на стенах и потолках под позолоту	46

Группа 71 	Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей фасадов цементно-поливинилацетатным составом	46