ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 15. Внутренние сантехнические работы

ДБН Д.2.4-15-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 08.07.07 № 88)

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Сборник 15. Внутренние сантехнические работы | ДБН Д.2.4-15-2000 Взамен СНиРр Сборник 65 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении внутренних санитарно-технических работ.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 Сборник состоит из следующих подразделов:

- водопровод и канализация;

- центральное отопление;

- вентиляция;

- газоснабжение.

1.2.2 В нормах расход ресурсов предусмотрен на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая:

- комплектование;

- разметку мест прокладки трубопроводов и воздуховодов с вычерчиванием эскизов;

- прокладку трубопроводов с установкой фасонных частей и запорной арматуры;

- сверление или пробивку отверстий для креплений;

- перемещение баллонов в процессе сварочных работ;

- присоединение приборов и трубопроводам;

- снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей (пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.);

- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;

- уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.2.3 Нормами учтен расход ресурсов на выполнение вручную всех заготовительных операций, входящих в описание состава работ.

1.2.4 В нормах расход ресурсов рассчитан, исходя из условий производства работ на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с  лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола к затратам труда рабочих-строителей следует применять следующие коэффициенты:

при высоте свыше 3 м до 5м   - 1,1;

при высоте свыше 5 м до 8 м   - 1,25;

при высоте свыше 8 м до 10 м - 1,35;

при высоте свыше 10 м        - 1,5.

1.2.5 Нормами предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ с готовых лесов, подмостей, козел, настилов, стремянок, подставок и лестниц.

При отсутствии ранее установленных лесов расход ресурсов на их устройство следует определять дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.6 В нормах диаметры стальных труб и арматуры приводятся по условному проходу, чугунных и полиэтиленовых - внутренние.

1.2.7 В нормах расход ресурсов на выполнение работ по прокладке трубопроводов, воздуховодов и установке санитарно-технических приборов рассчитан, исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд.

Расход ресурсов на выполнение работ по пробивке сквозных отверстий и устройству гнезд в стенах, перекрытиях и перегородках следует определять по нормам сборника 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

Заделка отверстий после прокладки трубопроводов и воздуховодов нормами не учтена.

1.2.8 В нормах сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан, исходя из условий использования узлов и деталей, изготовленных в заготовительных мастерских или на строительной площадке.

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем работ по прокладке внутренних трубопроводов следует определять:

- из чугунных напорных труб - по длине труб, масса фасонных частей принимается по проектным данным;

- из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

- из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами.

1.3.2 Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.

## 1.4 Центральное отопление

1.4.1 Настоящие нормы предусматривают работы по ремонту существующих и вновь устраиваемых систем центрального отопления, установке агрегатов, приборов, водоподогревательных установок и т.д.

1.4.2 Расход ресурсов на устройство оснований для установки котлов, водоподогревателей, баков и поддонов к ним, фильтров для очистки воды настоящими нормами не учтен и определяется дополнительно по соответствующим сборникам РЭСНр.

1.4.3 Нормами группы 80 не учтен расход ресурсов на установку газогорелочных устройств для сжигания жидкого и газообразного топлива. Расход ресурсов на выполнение этих работ следует учитывать дополнительно.

1.4.4 Нормой 1 группы 79 предусмотрен расход ресурсов на установку котлов, поставляемых в сборе, нормами 2-10 группы 79 - то же, поставляемых отдельными

узлами.

1.4.5 Нормой 1 группы 90 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по подготовке чугунных секционных радиаторов к установке (группировка, перегруппировка или замена прокладок, прессование). Нормой 2 предусмотрена установка радиаторов стальных одно-, двух- и трехрядных.

1.4.6 Установка указателей уровня на конденсационных баках нормами группы 94 не учтена и определяется дополнительно по нормам группы 104.

1.4.7 Нормами группы 95 не учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети. Затраты на эти работы определяются дополнительно.

## 1.5 Вентиляция

### 1.5.1 Общие указания

1.5.1.1 Настоящие нормы предусматривают работы по сборке и установке вентиляционных устройств, прокладке воздуховодов, а также других устройств вентиляционных систем.

1.5.1.2 Сборка и установка вентиляционных устройств предусматривает весь комплекс работ, включая и вспомогательные - установку и снятие подъемных приспособлений (блоков, талей, лебедок).

1.5.1.3 Нормами учтен расход ресурсов на пропайку швов воздуховодов.

1.5.1.4 Расход ресурсов на установку дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков, скоб и креплений учтен в нормах на прокладку воздуховодов. Количество, типы и размеры указанных изделий следует принимать по проектным данным.

1.5.1.5 Нормами группы 132 учтен расход ресурсов на установку фильтров ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции.

Нормой 1 группы 132 на установку фильтров ячейковых не учтен расход ресурсов на установку каркаса.

1.5.1.6 Индивидуальные испытания систем вентиляции учтены в нормах на устройство указанных систем.

### 1.5.2 Правила исчисления объемов работ

1.5.2.1 Объем работ по разборке стальных воздуховодов с фасонными частями, фланцами, хомутами, цапфами и прокладками исчисляется по развернутой поверхности воздуховодов и фасонных частей (отводов, уток, тройников, крестовин и пр.).

1.5.2.2 Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в квадратных метрах поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).

1.5.2.3 Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых линий ответвлений и осевой линией магистрали в соответствии с проектными данными.

1.5.2.4 Поверхность круглых и прямоугольных воздуховодов определяется умножением периметра на длину воздуховода, конических и пирамидальных - умножением среднего периметра на длину воздуховода.

## 1.6 Газоснабжение

### 1.6.1 Общие указания

1.6.1.1 Настоящие нормы предусматривают характерные работы по ремонту существующих и устройству новых систем газоснабжения.

1.6.1.2 Нормами на врезку и отключение под газом учтен расход ресурсов на выполнение работ в условиях, связанных с вредностью и сложностью производства работ. Вносить изменения, вызванные особыми условиями производства работ, не допускается.

1.6.1.3 Нормами на установку приборов с фланцевыми соединениями учтен расход ресурсов на приварку контрфланцев к газопроводу.

1.6.1.4 Расход ресурсов на укладку газовых сетей в стальных футлярах следует определять по нормам на прокладку сетей водопровода и канализации.

1.6.1.5 Расход ресурсов на прокладку газопровода из стальных бесшовных или электросварных труб внутри здания следует определять по нормам на прокладку трубопроводов центрального отопления.

1.6.1.6 Настоящими нормами не учтено устройство газовых колодцев. Расход ресурсов для производства этих работ следует определять по соответствующим нормам сборника 16 «Наружные инженерные сети».

1.6.1.7 В нормах на установку бытовых газовых приборов не учтен расход ресурсов на пусконаладочные работы.

### 1.6.2 Правила исчисления объемов работ

1.6.2.1 Объем работ по прокладке внутренних сетей газопровода должен исчисляться по длине трубопровода с учетом фасонных частей муфтовой арматуры, за исключением задвижек.

1.6.2.2 Объем работ по установке газовых приборов, газогорелочных и других устройств следует исчислять по проектным данным.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Водопровод и канализация

### 2.1.1 Разборка

### Группа 1   	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Состав работ: Снятие труб и креплений. Свертывание арматуры. Проверка и очистка труб от накипи. Отбор и складирование труб и фасонных частей.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 25 | до 40 | до 50 |
|  |  |  | 15-1-1 | 15-1-2 | 15-1-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 54,78 | 72,6 | 100,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,28 | 0,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,08 | 0,15 | 0,21 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,21 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (3,3) | (3,7) | (4,5) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0014 | 0,0021 | 0,0032 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 | 2,7 | 3,4 |
|  | Строительный мусор | т | 0,22 | 0,34 | 0,43 |

### Группа 2  	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ: Расчистка раструбов. Разборка труб, фасонных частей, креплений. Отбор и складирование годных труб.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 100 | до 150 |
|  |  |  | 15-2-1 | 15-2-2 | 15-2-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 75,74 | 93,89 | 122,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,72 | 1,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,18 | 0,36 | 0,59 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,36 | 0,58 |
|  | Строительный мусор | т | 0,605 | 1,35 | 2,19 |

### Группа 3	Демонтаж запорной арматуры

Состав работ:	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода и снятием крепления.

Измеритель:	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | смесителей | вентилей диаметром до 50мм | кранов водоразборных | фланцевых задвижек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  |  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-3-1 | 15-3-2 | 15-3-3 | 15-3-4 | 15-3-5 | 15-3-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,3 | 31,15 | 28,2 | 199,65 | 226,05 | 271,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 1,78 | 3,45 | 5,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,07 | - | - | 0,89 | 1,73 | 2,79 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,89 | 1,72 | 2,81 |
|  | Строительный мусор | т | 0,61 | 0,09 | 0,045 | 3,21 | 5,01 | 8,01 |

### Группа 4  	Демонтаж санитарно-технических приборов

Состав работ: Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. Снятие кронштейнов.

Измеритель: 	100 комплектов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | раковин (умывальников) | моек чугунных | унитазов со смывными бачками | ванн чугунных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-4-1 | 15-4-2 | 15-4-3 | 15-4-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,05 | 102,3 | 146,85 | 271,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 1,04 | 1,46 | 5,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,36 | 0,51 | 0,73 | 2,52 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,53 | 0,73 | 2,51 |
|  | Строительный мусор | т | 1,28 | - | 1,6 | - |

### Группа 5  	Снятие водомеров, водоразборных и водогрейных колонок, пожарных гидрантов и вантузов

Состав работ: Отсоединение водомеров, колонок, пожарных гидрантов и вантузов от трубопроводов.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | водомеров | водоразборных колонок | водогрейных колонок | пожарных гидрантов | вантузов чугунных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | одинарных | двойных |
|  |  |  | диаметром, мм |  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 50 | 100 |
|  |  |  | 15-5-1 | 15-5-2 | 15-5-3 | 15-5-4 | 15-5-5 | 15-5-6 | 15-5-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,45 | 1,24 | 5,48 | 1,75 | 4,42 | 2,23 | 2,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

### 2.1.2 Ремонт

### Группа 6  	Ремонт водопровода

Состав работ: Разборка трубопроводов. Сборка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 32 | до 63 | до 76 |
|  |  |  | 15-6-1 | 15-6-2 | 15-6-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 145,2 | 217,8 | 224,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,34 | 0,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,08 | 0,17 | 0,41 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 13,86 | 19,14 | 22,44 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,17 | 0,41 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,16 | 0,62 | 0,91 |
| П | Муфты соединительные | шт | П | П | П |
| П | Трубы стальные | м | П | П | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,318 | 0,548 | 1,274 |

### Группа 7	Очистка канализационных труб

Состав работ:	Очистка труб и фасонных частей от нароста и грязи.

Измеритель:	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 75 | до 100 |
|  |  |  | 15-7-1 | 15-7-2 | 15-7-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,9 | 57,75 | 72,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |

### Группа 8 	Прочистка канализационной сети

Состав работ: Открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывка трубопровода через санитарные приборы, закрывание крышек ревизий с установкой прокладок (1). Прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открывающем и накрыванием люков (2).

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | внутренней | дворовой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-8-1 | 15-8-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,13 | 231,66 161,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 2 | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,005 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,8 | 12,6 |

Группа 8 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 9 	Ремонт и регулировка смывных бачков

Состав работ: Ремонт и регулировка смывного бачка на месте со снятием и установкой крышки, коромысла, со сменой шарового крана, резины.

Измеритель:   1 бачок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Регулировка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с ремонтом на месте и сменой | без ремонта |
|  |  |  | шарового крана | резины под колпаком или у шарового крана | резины под колпаком и у шарового крана |  |
|  |  |  | 15-9-1 | 15-9-2 | 15-9-3 | 15-9-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,72 | 1,01 | 2 | 0,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | - | 0,02 | 0,04 | - |
| П | Краны шаровые | шт | 1 | - | - | - |

### 2.1.3 Устройство

### Группа 10 	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных

Состав работ: Транспортировка материалов в рабочую зону. Прокладка труб с заделкой раструбов. Гидравлическое испытание. Промывка труб водой с хлорированием.

Измеритель: 	100 м труб

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-10-1 | 15-10-2 | 15-10-3 | 15-10-4 | 15-10-5 | 15-10-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,9 | 132,13 | 140,12 | 160,72 | 173,05 | 206,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов Машины и механизмы | чел.-ч | 4,56 | 4,88 | 6,1 | 8,56 | 8,56 | 9,17 |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4 | 4,12 | 5,34 | 7,43 | 7,43 | 7,52 |

Окончание группы 10 (нормы с 1 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-10-1 | 15-10-2 | 15-10-3 | 15-10-4 | 15-10-5 | 15-10-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,56 | 0,76 | 0,76 | 1,13 | 1,13 | 1,65 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,5 | 5,6 | 7,2 | 8,3 | 9,8 | 11,57 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00009 | 0.00016 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,02 | 0,025 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 3,2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 101 | - | - | - | - | - |
| 113-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | - | 101 | - | - | - | - |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | - | - | 101 | - | - | - |
| 113-0635 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | - | - | - | 101 | - | - |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | - | - | - | - | 101 | - |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | - | - | - | - | - | 101 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 4,97 | 7,54 | 11,78 | 18,4 | 26,49 | 47,1 |

### Группа 11 	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных

Состав работ: Прокладка труб с заделкой раструбов. Установка и заделка креплений. Гидравлическое испытание. Промывка труб водой с хлорированием.

Измеритель:   100 м труб

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-11-1 | 15-11-2 | 15-11-3 | 15-11-4 | 15-11-5 | 15-11-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 155,6 | 172,68 | 172,68 | 202,04 | 202,04 | 236,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,7 | 7,78 | 7,86 | 11,75 | 11,94 | 13,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 9,4 | 9,4 | 11 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,6 | 1,6 | 1,87 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2 ], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,5 | 5,6 | 7,2 | 8,3 | 9,8 | 11,47 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,75 | 0,94 | 1,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00009 | 0,00016 |

Окончание группы 11 (нормы с 1 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-11-1 | 15-11-2 | 15-11-3 | 15-11-4 | 15-11-5 | 15-11-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 101 | - | - | - | - | - |
| 113-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | - | 101 | - | - | - | - |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | - | - | 101 | - | - | - |
| 113-0635 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | - | - | - | 101 | - | - |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | - | - | - | - | 101 | - |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | - | - | - | - | - | 101 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 4,97 | 7,54 | 11,78 | 18,4 | 26,49 | 47,1 |
| 1425-11685 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М200 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |

### Группа 12 	Установка фасонных частей чугунных напорных

Состав работ: Установка фасонных частей. Заделка раструбов или соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 т фасонных частей

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-12-1 | 15-12-2 | 15-12-3 | 15-12-4 | 15-12-5 | 15-12-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затрата труда рабочих-строителей | чел.-ч | 90,71 | 78,65 | 54,31 | 46,59 | 42,25 | 37.34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8,3 | 9,8 | 10,4 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0255 | 0,0198 | 0,0196 | 0,0175 | 0,0168 | 0,0162 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 8,5 | 6,6 | 5,88 | 5,25 | 5,6 | 4,68 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 1,3 | 1,36 | 1,23 | 1,2 | 1,01 | 0,75 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Окончание группы 12 (нормы с 1 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-12-1 | 15-12-2 | 15-12-3 | 15-12-4 | 15-12-5 | 15-12-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0287 | 0,022 | 0,0171 | 0,0243 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | - | 0,0322 | 0,0207 |

### Группа 13 	   Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ: Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 |
|  |  |  | 15-13-1 | 15-13-2 | 15-13-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 126,36 | 132,02 | 152,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,22 | 3,66 | 6,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,04 | 3,28 | 5,34 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,18 | 0,38 | 0,76 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,014 | 0,022 | 0,035 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 5 | 8 | 14 |
| 130-0640 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 50 мм | м | 100 | - | - |
| 130-0641 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 100 мм | м | - | 100 | - |
| 130-0642 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 150 мм | м | - | - | 100 |
| 130-0914 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, диаметр 50 мм | шт | 10 | - | - |
| 130-0915 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | шт | - | 10 | - |
| 130-0916 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, диаметр 150 мм | шт | - | - | 10 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,39 | 1,57 | 3,53 |

### Группа 14 	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ: Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов. Установка и заделка креплений. Установка задвижек. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 |
|  |  |  | 15-14-1 | 15-14-2 | 15-14-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 132,02 | 145,22 | 171,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,44 | 3,65 | 6,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,06 | 3,09 | 5,15 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,56 | 0,94 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,022 | 0,023 | 0,031 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 8 | 9 | 12 |
| 130-0640 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 50 мм | м | П | – | – |
| 130-0641 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 100 мм | м | - | П | - |
| 130-0642 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 150 мм | м | - | - | П |
| 130-0898 | Узлы укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметр 50 мм | м | 99,8 |  |  |
| 130-0899 | Узлы укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметр 100 мм | м | - | 99,8 | - |
| 130-0900 | Узлы укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметр 150 мм | м | - | - | 99,7 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,39 | 1,57 | 3,53 |
| П | Фасонные части к трубам чугунным канализационным | т | П | П | П |

Окончание группы 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 |
|  |  |  | 15-14-1 | 15-14-2 | 15-14-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| П | Задвижки | шт | П | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П | П |

### Группа 15 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

Состав работ: Прокладка трубопровода из готовых узлов. Установка и заделка креплений. Промывка трубопровода водой с хлорированием. Установка муфтовой арматуры.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|  |  |  | 15-15-1 | 15-15-2 | 15-15-3 | 15-15-4 | 15-15-5 | 15-15-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 81,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 3,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 3,22 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 0,68 | 0,87 | 1,05 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,35 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,53) | (2,15) | (2,78) | (3,32) | (3,95) | (6,59) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,00003 | 0,00005 |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0038 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,265 | 0,373 | 0,482 | 0,576 | 0,685 | 1,144 |
| 111-0807 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0,0005 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0014 | 0,0017 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 130-0887 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 15 мм | м | 100 | - | - | - | - | - |
| 130-0888 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 20 мм | м | - | 100 | - | - | - | - |
| 130-0889 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 25 мм | м | - | - | 100 | - | - | - |
| 130-0890 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 32 мм | м | - | - | - | 100 | - | - |
| 130-0891 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 40 мм | м | - | - | - | - | 100 | - |
| 130-0892 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 50 мм | м | - | - | - | - | - | 100 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,25 | 0,44 | 0,69 | 1,13 | 1,76 | 2,75 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| П | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Трубы водогазопроводные оцинкованные | м | П | П | П | П | П | П |
| П | Соединительные детали (тройники, муфты, угольники, сгоны и т.д.) | шт | П | П | П | П | П | П |

Окончание группы 15 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 |
|  |  |  | 15-15-7 | 15-15-8 | 15-15-9 | 15-15-10 | 15-15-11 | 15-15-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 104,67 | 104,67 | 130,13 | 130,13 | 194,26 | 194,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,2 | 4,2 | 6,58 | 6,58 | 9,36 | 9,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,8 | 3,8 | 5,78 | 5,78 | 8.31 | 8,31 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 3,48 | 4,10 | 5,26 | 5,57 | 6,11 | 7,74 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,05 | 1,05 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (3,43) | (4,22) | (4,75) | (5,28) | (6,60) | (7,92) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00009 |
|  |  |  | 0,00008 | 0,00012 | 0,00015 | 0,00019 | 0,00030 | 0,00043 |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,002 | 0,0024 | 0,0028 | 0,0031 | 0,0038 | 0,0048 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,595 | 0,732 | 0,824 | 0,916 | 1,144 | 1,376 |
| 111-0807 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0,0008 | 0,001 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0016 | 0,002 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0023 | 0,0027 | 0,0034 | 0,0036 | 0,004 | 0,005 |
| 130-0893 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 65 мм | м | 100 | - | - | - | - | - |
| 130-0894 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 80 мм | м | - | 100 | - | - | - | - |
| 130-0895 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 100 мм | м | - | - | - | 100 | - | - |
| 130-0896 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 125 мм | м | - | - | - | - | 100 | - |
| 130-0897 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 150 мм | м | - | - | - | - | - | 100 |
| 130-1198 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 90 мм | м | - | - | 100 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 4,64 | 7,03 | 8,9 | 9,9 | 17,17 | 24,73 |
| П | Раствор цементный | м3 | 0,007 | 0,007 | 0.021 | 0,021 | 0,114 | 0,114 |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| П | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | 11 |
| П | Трубы водогазопроводные оцинкованные | м | П | П | П | П | П | П |
| П | Соединительные детали (тройники, муфты, угольники, сгоны и т.д.) | шт | П | П | П | П | П | П |

Группа 15 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 16 	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

Состав работ: Насадка и приварка фланцев на концы труб. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 соединение

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-16-1 | 15-16-2 | 15-16-3 | 15-16-4 | 15-16-5 | 15-16-6 | 15-16-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,81 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,62 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00018 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00186 | 0,00186 | 0,00186 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,0014 | 0,0014 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | - | - | 0,0014 | 0,00248 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 130-0967 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | - | 2 | - | - | - | -- | - |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 130-0970 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3Зсп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00005 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00008 | 0,000103 | 0,00013 | 0,00026 |

### Группа 17 	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб

Состав работ: Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. Установка и заделка креплений. Установка задвижек. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 |
|  |  |  | 15-17-1 | 15-17-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110,15 | 105,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,18 | 0,39 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,3 | 0,6 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0012 | 0,00266 |
| 130-1199 | Узлы укрупненные монтажные из полиэтиленовых труб для канализации, диаметр 50 мм | м | 99,8 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,39 | 1,57 |
| 1630-0001 | Узлы укрупненные монтажные из полиэтиленовых труб для внутренней канализации, диаметр 100 мм | м | - | 99,8 |
| П | Трубы из полиэтилена для внутренней канализации, диаметр 50 мм | м | П | - |
| П | Трубы из полиэтилена для внутренней канализации, диаметр 100 мм | м | - | П |
| П | Фасонные части к трубам из полиэтилена для внутренней канализации | шт | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П |
| П | Задвижки | шт | П | П |

### Группа 18 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб

Состав работ: Разметка деталей и перерезка труб. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой с хлорированием.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 25 | 32 |
|  |  |  | 15-18-1 | 15-18-2 | 15-18-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 99,86 | 104,65 | 117,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,57 | 2,73 | 3,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 2,5 | 2,66 | 3,12 |
|  | Дрели электрические | маш.-ч | (6,8) | (6,8) | (6,8) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,25 | 0,2 | 0,17 |
| 1113-282 | Метиленхлорид | кг | 0,25 | 0,25 | 0,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,47 | 0,74 | 1,21 |
| 1530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 25 мм | 10 м | - | П | - |
| 1530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 32 мм | 10 м | - | - | П |
| 1530-0064 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип тяжелый, наружный диаметр 20 мм | 10 м | П | - | - |
| 1530-149 | Муфта, диаметр 20 мм | 10 шт | П | - | - |
| 1530-150 | Муфта, диаметр 25 мм | 10 шт | - | П | - |
| 1530-151 | Муфта, диаметр 32 мм | 10 шт | - | - | П |
| 1530-155 | Переход, диаметр 20х16 мм | 10 шт | П | - | - |
| 1530-156 | Переход, диаметр 25х20 мм | 10 шт | - | П | - |
| 1530-157 | Переход, диаметр 32х25 мм | 10 шт | - | - | П |
| 1530-165 | Тройник прямой, диаметр 20 мм | 10 шт | П | - | - |
| 1530-166 | Тройник прямой, диаметр 25 мм | 10 шт | - | П | - |
| 1530-167 | Тройник прямой, диаметр 32 мм | 10 шт | - | - | П |
| 1530-175 | Угольник прямой, диаметр 20 мм | 10 шт | П | - | - |
| 1530-176 | Угольник прямой, диаметр 25мм | 10 шт | - | П | - |
| 1530-177 | Угольник прямой, диаметр 32 мм | 10 шт | - | - | П |

Продолжение группы 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 25 | 32 |
|  |  |  | 15-18-1 | 15-18-2 | 15-18-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1630-0118 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 15 мм | шт | П | - | - |
| 1630-0119 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 20 мм | шт | - | П | - |
| 1630-0120 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 25 мм | шт | - | - | П |
| 1630-0126 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 15 мм | шт | П | - | - |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм | шт | - | П | - |
| 1630-0128 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 25 мм | шт | - | - | П |
| 1630-0134 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 15 мм | шт | П | - | - |
| 1630-0135 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 20 мм | шт | - | П | - |
| 1630-0136 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 25 мм | шт | - | - | П |
| П | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,1 | 0,069 | 0,06 |
| П | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 2,08 | 1,44 | 1,25 |
| П | Наконечники | кг | 0,55 | 0,38 | 0,33 |
| П | Крепления | кг | П | П | П |
| П | Арматура муфтовая | шт | П | П | П |

Продолжение группы 18 (нормы с 4 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 63 |
|  |  |  | 15-18-4 | 15-18-5 | 15-18-6 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,02 | 130,65 | 139.05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,47 | 5,09 | 5,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 7,8 | 8 | 8 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 4,4 | 5,02 | 5,4 |
|  | Дрели электрические | маш.-ч | (6,8) | (6,8) | (6,8) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,23 | 0,43 | 0,43 |
| 1113-282 | Метиленхлорид | кг | 0,29 | 0,52 | 0,52 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,88 | 2,94 | 4,67 |
| 1530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 40 мм | 10 м | П | - | - |
| 1530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 50 мм | 10 м | - | П | - |
| 1530-0045 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 63 мм | 10 м | - | - | П |
| 1530-152 | Муфта, диаметр 40 мм | 10шт | П | - | - |
| 1530-153 | Муфта, диаметр 50 мм | 10 шт | - | П | - |
| 1530-154 | Муфта, диаметр 63 мм | 10 шт | - | - | П |
| 1530-158 | Переход, диаметр 40х32 мм | 10 шт | П | - | - |
| 1530-159 | Переход, диаметр 50х32 мм | 10 шт | - | П | - |
| 1530-160 | Переход, диаметр 63х50 мм | 10 шт | - | - | П |
| 1530-168 | Тройник прямой, диаметр 40 мм | 10 шт | П | - | - |
| 1530-169 | Тройник прямой, диаметр 50 мм | 10 шт | - | П | - |
| 1530-170 | Тройник прямой, диаметр 63 мм | 10 шт | - | - | П |
| 1530-178 | Угольник прямой, диаметр 40 мм | 10 шт | П | - | - |
| 1530-179 | Угольник прямой, диаметр 50 мм | 10 шт | - | П | - |
| 1530-180 | Угольник прямой, диаметр 63 мм | 10 шт | - | - | П |
| 1630-0121 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 32 мм | шт | П | - | - |
| 1630-0122 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 40 мм | шт | - | П | - |
| 1630-0123 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 50 мм | шт | - | - | П |
| 1630-0129 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 32 мм | шт | П | - | - |
| 1630-0130 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 40 мм | шт | - | П | - |
| 1630-0131 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 50 мм | шт | - | - | П |
| 1630-0137 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 32 мм | шт | П | - | - |
| 1630-0138 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 40 мм | шт | - | П | - |
| 1630-0139 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 50 мм | шт | - | - | П |
| П | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,121 | 0,085 | 0,085 |
| П | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 2,52 | 1,79 | 1,79 |
| П | Наконечники | кг | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| П | Крепления | кг | П | П | П |
| П | Арматура муфтовая | шт | П | П | П |

Окончание группы 18 (нормы с 7 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 |
|  |  |  | 15-18-7 | 15-18-8 | 15-18-9 | 15-18-10 | 15-18-11 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 158,02 | 161,88 | 184,68 | 191,5 | 207,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,88 | 6,1 | 6,3 | 6,65 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кге/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 8 | 8 | 9,2 | 9,8 | 10 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,5 | 6,8 |
|  | Дрели электрические | маш.-ч | (6,8) | (6,8) | (6,8) | (6,8) | (6,8) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00005 | 0,00008 | 0,0001 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 6,62 | 9,54 | 14,25 | 23,08 | 30,14 |
| 1530-0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 75 мм | 10 м | П | - | - | - | - |
| 1530-0047 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 90 мм | 10 м | - | П | - | - | - |
| 1530-0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 110 мм | 10 м | - | - | П | - | - |
| 1530-0050 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 140 мм | 10 м | - | - | - | П | - |
| 1530-0051 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 160 мм | 10 м | - | - | - | - | П |
| 1530-161 | Переход, диаметр 75х63 мм | 10 шт | П | - | - | - | - |
| 1530-162 | Переход, диаметр 90х75 мм | 10 шт | - | П | - | - | - |
| 1530-163 | Переход, диаметр 110х90 мм | 10 шт | - | - | П | - | - |
| 1530-164 | Переход, диаметр 140х110 мм | 10 шт | - | - | - | П | - |
| 1530-171 | Тройник прямой, диаметр 75 мм | 10 шт | П | - | - | - | - |
| 1530-172 | Тройник прямой, диаметр 90 мм | 10 шт | - | П | - | - | - |
| 1530-173 | Тройник прямой, диаметр 110 мм | 10 шт | - | - | П | - | - |
| 1530-174 | Тройник прямой, диаметр 140 мм | 10 шт | - | - | - | П | - |
| 1534-389 | Переходы, диаметр 160 мм | 10 шт | - | - | - | - | П |
| 1534-390 | Тройники прямые и переходные, диаметр 160мм | 10 шт | - | - | - | - | П |
| 1630-0124 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 65 мм | шт | П | - | - | - | - |
| 1630-0125 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 80 мм | шт | - | П | - | - | - |
| 1630-0132 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 65 мм | шт | П | - | - | - | - |
| 1630-0133 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 80 мм | шт | - | П | - | - | - |
| 1630-0140 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 65 мм | шт | П | - | - | - | - |
| 1630-0141 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 80 мм | шт | - | П | - | - | - |
| П | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,075 | 0,064 | 0,036 | 0,032 | 0,032 |
| П | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 1,58 | 1,34 | 0,76 | 0,67 | 0,67 |
| П | Наконечники | кг | 0,42 | 0,35 | 0.2 | 0,18 | 0,18 |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
| П | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П |

### Группа 19 		Установка фланцевых вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

Состав работ: Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 25 | до 50 | до 100 | до 125 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-19-1 | 15-19-2 | 15-19-3 | 15-19-4 | 15-19-5 | 15-19-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 277,15 | 277,15 | 489,9 | 1021,2 | 1021,2 | 1363,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,92 | 1,16 | 2,08 | 3,6 | 3,6 | 4,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,46 | 0,58 | 1,04 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 5,2 | 6 | 12 | 14,2 | 15,4 | 17,7 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,46 | 0,58 | 1,04 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,037 | 0,037 | 0,054 | 0,084 | 0,084 | 0,186 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,11 | - | - | - | - | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | 0,11 | 0,207 | 0,504 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | - | 0,504 | 0,504 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,005 | 0,01 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,052 |
| П | Фланцы стальные | шт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| П | Арматура фланцевая | шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 20 	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорные труб

Состав работ: Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 65 | до 100 | до 125 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-20-1 | 15-20-2 | 15-20-3 | 15-20-4 | 15-20-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 170,2 | 297,85 | 714,15 | 714,15 | 917,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,16 | 2,08 | 3,6 | 3,6 | 4,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,58 | 1,04 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,58 | 1,04 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,11 | 0,207 | 0,504 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | 0,504 | 0,504 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 |
| П | Арматура фланцевая | шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 21 	Установка пожарных и поливочных кранов

Состав работ: Установка пожарных и поливочных кранов. Сборка и укладка пожарного рукава (1).

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | пожарных | поливочных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | 50 | 25 | 32 | 40 |
|  |  |  | 15-21-1 | 15-21-2 | 15-21-3 | 15-21-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,7 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,00004 | - | - | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
| 130-1159 | Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 25 мм | шт | - | 2 | - | - |
| 130-1160 | Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 32 мм | шт | - | - | 2 | - |
| 130-1161 | Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 40 мм | шт | - | - | - | 2 |
| 130-1186 | Рукава поливочные, диаметр 25 мм | м | - | 20 | - | - |
| 130-1187 | Рукава поливочные, диаметр 32 мм | м | - | - | 20 | - |
| 130-1188 | Рукава поливочные, диаметр 40 мм | м | - | - | - | 20 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1630-0023 | Вентили пожарные 50-10 для воды, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 1630-0026 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | - | 1 | - | - |
| 1630-0027 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 1630-0028 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | - | 1 |
| 1630-0063 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные рукавные, давление 1,2 МПа [12 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 3 | - | - | - |
| 1630-0091 | Стволы пожарные ручные, марка РС, диаметр 50 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 1630-0116 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметр 51 мм | м | 10 | - | - | - |
| П | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 0,07 | - | - | - |

### Группа 22 	Установка водосточных и сливных воронок

Состав работ: Установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу (1). Установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу (2-4).

Измеритель: 	1 воронка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | водосточных | сливных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  |  | 50 | 100 | 150 |
|  |  |  | 15-22-1 | 15-22-2 | 15-22-3 | 15-22-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,86 | 1,15 | 1,56 | 2,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,47 | - | - | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,26 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0002 | Асбест-наполнитель | т | - | - | 0,0004 | 0,0006 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | - | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,00016 | 0,00024 | - | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00019 | - | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| П | Воронки | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 23 		Устройство водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии

Состав работ: Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке. Установка креплений. Установка водомеров с присоединением к обвязке. Установка манометров. Гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой.

Измеритель: 	1 водомерный узел

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на фланцах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 | 150 |
|  |  |  | 15-23-1 | 15-23-2 | 15-23-3 | 15-23-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,2 | 16,95 | 20,75 | 26,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,54 | 0,8 | 1,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,35 | 0,54 | 0,8 | 1,47 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,77 | 1,3 | 1,82 | 2,71 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00016 | 0,00028 | 0,00048 | 0,00106 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,9 | 1,29 | 1,84 | 2,38 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 | 12,4 | 13,6 | 15,8 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, ОБМ1-100 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Арматура фланцевая | шт | - | 2 | 2 | 2 |
| П | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Водомеры | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 24 	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, диаметр водомера 200 мм

Состав работ: Изготовление и прокладка обвязки. Насадка и приварка фланцев. Установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке. Установка опор. Гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой.

Измеритель: 	1 водомерный узел

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с обводной линией | без обводной линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр ввода, мм |
|  |  |  | 300 | 400 | 300 | 400 |
|  |  |  | 15-24-1 | 15-24-2 | 15-24-3 | 15-24-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,34 | 144,28 | 57,71 | 79,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,69 | 9,61 | 3,07 | 5,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 5,69 | 9,61 | 3,07 | 5,06 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 9,41 | 11,58 | 6,56 | 7,48 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (5,36) | (5,81) | (3,49) | (3,49) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0046 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,09 | 1,18 | 0,71 | 0,71 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,013 | 0,019 | 0,00836 | 0,0114 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 113-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 113-0469 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,5 | 0,81 | 1 | 1 |

Окончание группы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с обводной линией | без обводной линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр ввода, мм |
|  |  |  | 300 | 400 | 300 | 400 |
|  |  |  | 15-24-1 | 15-24-2 | 15-24-3 | 15-24-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113-0485 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 2,7 | - | - | - |
| 113-0499 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм | м | - | 2,59 | - | - |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | 0,563 | 0,953 | 0,159 | 0,191 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | 0,054 | 0,086 | 0,026 | 0,038 |
| 130-0465 | Краны водоразборные настенные латунные полированные для раковин и моек, марка КВ-15, диаметр 15 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 130-0974 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм | шт | 4 | - | 2 | - |
| 130-0976 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм | шт | - | 4 | - | 2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 13,5 | 27,6 | 4,41 | 8,16 |
| 1530-166 | Тройник прямой, диаметр 25 мм | 10 шт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1630-0071 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм | шт | 3 | - | 2 | - |
| 1630-0072 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм | шт | - | 3 | - | 2 |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 55 | 100 | 33 | 66 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, ОБМ1-100 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Водомеры | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 25 	Установка водомеров

Состав работ: Сверление отверстий во фланцах водомеров (1-3). Насадка и приварка фланцев на концы труб (1-3). Установка кронштейнов под водомеры с пробивкой и заделкой отверстий. Установка водомеров с соединением на фланцах, с установкой болтов и прокладок (1-3) и на резьбе (4).

Измеритель: 	1 водомер

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на фланцах диаметром, мм | на резьбе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 |  |
|  |  |  | 15-25-1 | 15-25-2 | 15-25-3 | 15-25-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,76 | 12,16 | 15,66 | 6,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,03 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,43 | 0,66 | 0,78 | - |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,41) | (0,51) | (0,83) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00044 | 0,00132 | 0,00155 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | - | - | - | 0,01 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,09 | 0,15 | 0,21 | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0009 | 0,0015 | 0,0025 | - |

Окончание группы 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на фланцах диаметром, мм | на резьбе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 |  |
|  |  |  | 15-25-1 | 15-25-2 | 15-25-3 | 15-25-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 2 | - | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | 2 | - | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | 2 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | - | - | - | 0,00001 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | - | - | - | 0,00002 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты] | кг | 4,2 | 7,1 | 9,4 | 2,8 |
| П | Водомеры | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 26 	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления

Состав работ: Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. Вырубка борозды для удобства работ. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. Насадка и приварка фланцев к штуцеру (6-11). Установка арматуры муфтовой (1-5) или фланцевой (6-11). Пуск системы.

Измеритель: 	1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|  |  |  | 15-26-1 | 15-26-2 | 15-26-3 | 15-26-4 | 15-26-5 | 15-26-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 10,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,23 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,91 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,32) | (1,32) | (1,32) | (1,32) | (1,32) | (2,15) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0016 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,38 |
| 111-0388 | Сурик железный | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0015 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16мм | т | - | - | - | - | - | 0,0006 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | - |
| 1546-54 | Паронит | т | - | - | - | - | - | 0,00005 |
| П | Задвижки | шт | - | - | - | - | - | 1 |
| П | Трубы | м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| П | Вентили | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| П | Фланцы стальные | шт | - | - | - | - | - | 1 |

Окончание группы 26 (нормы с 7 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-26-7 | 15-26-8 | 15-26-9 | 15-26-10 | 15-26-11 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,56 | 12,56 | 15,79 | 15,79 | 19,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 0,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 0,86 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,66 | 1,66 | 2,47 | 2,47 | 3,24 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (3,57) | (3,57) | (4,24) | (4,24) | (5,09) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0025 | 0,0025 | 0,00315 | 0,00315 | 0,00378 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0034 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0025 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | 0,0025 | 0,0025 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00007 | 0,00008 | 0,0001 | 0,00013 | 0,00017 |
| П | Задвижки | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Трубы | м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| П | Фланцы стальные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 27 	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации

Состав работ: Разборка участка трубопровода. Перерубка труб. Вырубка борозды для удобства работ. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов.

Измеритель: 	1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 |
|  |  |  | 15-27-1 | 15-27-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,29 | 16,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0012 | 0,00192 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,42 | 0,72 |
| 130-0914 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, диаметр 50 мм | шт | 1 | - |
| 130-0915 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | шт | - | 1 |
| 130-0920 | Тройники косые 60 градусов к чугунным канализационным трубам, диаметр 50х50 мм | шт | 1 | - |
| 130-0922 | Тройники косые 60 градусов к чугунным канализационным трубам, диаметр 100х100 мм | шт | - | 1 |
| 130-1168 | Заглушки чугунные, диаметр 50 мм | шт | 1 | - |
| 130-1170 | Заглушки чугунные, диаметр 100 мм | шт | - | 1 |

### Группа 28 	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры

Состав работ: Врезка трубопровода в существующий стальной трубопровод с изготовлением патрубков, нарезкой коротких и длинных резьб, вырезкой существующей трубы и нарезкой концов трубы на месте с установкой запорной арматуры.

Измеритель: 	1 шт арматуры

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 32 | до 50 |
|  |  |  | 15-28-1 | 15-28-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,53 | 11,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,03 | 0,025 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,0001 | 0.0002 |
| 1546-45 | Масло машинное | т | 0,00001 | 0,00002 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,0001 | 0,00016 |
| П | Арматура трубопроводная | шт | 1 | 1 |
| П | Сгоны, диаметр до 32 мм | шт | 1 | - |
| П | Сгоны, диаметр до 50 мм | шт | - | 1 |

### Группа 29 	Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления

Состав работ: Наружный осмотр трубопровода. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. Установка заглушек и манометра. Наполнение системы водой до заданного давления. Осмотр трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка и сдача системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 100 | до 200 |
|  |  |  | 15-29-1 | 15-29-2 | 15-29-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки дня гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/сл2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1 | 3,8 | 16,3 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

### Группа 30 	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвалов

Состав работ: Приготовление битумной замазки. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором. Заливка битумной замазкой.

Измеритель: 	1 сальник

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 100 | до 200 | до 300 | до 400 |
|  |  |  | 15-30-1 | 15-30-2 | 15-30-3 | 15-30-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,39 | 4,45 | 5,68 | 6,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | - | - | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0596-1 | Мастика битумно-кукерсольная холодная БК-Р | т | 0,00049 | 0,00078 | 0,00096 | 0,00138 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,00064 | 0,00152 | 0,0028 | 0,0042 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 1,8 | 6,8 | 9,7 | 12,3 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,00023 | 0,00035 | 0,00044 | 0,00063 |

### Группа 31 	Установка санитарно-технических приборов

Состав работ: Установка приборов. Установка и заделка кронштейнов. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель: 	10 комплектов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ванн | умывальников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | купальных | ножных и ручных | одиночных | групповых |
|  |  |  | чугунных | стальных |  | без подводки воды | с подводкой |
|  |  |  |  |  |  |  | холодной воды | холодной и горячей воды |
|  |  |  | 15-31-1 | 15-31-2 | 15-31-3 | 15-31-4 | 15-31-5 | 15-31-6 | 15-31-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 54,69 | 36,78 | 52,43 | 26,97 | 28,11 | 36,78 | 129,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,21 | 3,19 | 1,14 | 0,57 | 0,57 | 0,75 | 4,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,45 | 2,83 | 1,02 | 0,49 | 0,49 | 0,66 | 3,01 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,38 | 0,18 | - | - | - | - | 0,56 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,18 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,56 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | - | - | 0,0005 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | - |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - | - |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | - | - | 0,00002 | - | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,00072 | 0,0036 | 0,0036 | - |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | 0,002 |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | - | - | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0.2 | 0,3 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0001 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0002 | 0,002 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0006 |
| П | Санитарно-технические приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Окончание группы 31 (нормы с 8 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бидэ | поддонов душевых | трапов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чугунных | стальных | диаметром, мм |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 100 |
|  |  |  | 15-31-8 | 15-31-9 | 15-31-10 | 15-31-11 | 15-31-12 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,87 | 29,23 | 18,68 | 8,67 | 14,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,94 | 1,69 | 1,89 | 0,19 | 0,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,86 | 1,27 | 1,76 | 0,17 | 0,32 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | 0,18 | - | - | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,24 | 0,13 | 0,02 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0005 | - | - | - | - |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0012 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0032 |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,0005 | - | - | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 4 | - | - | - | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,12 | 0,6 | 0,07 | - | - |
| 115-124 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт | 0,04 | - | - | - | - |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | - | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
| 130-0635 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 260х140х110 мм | комплект | - | - | - | 10 | - |
| 130-0637 | Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 355х200х142 мм | комплект | - | - | - | - | 10 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | - | - |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00024 | 0,0015 | 0,0016 | - | - |
| П | Санитарно-технические приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | - | - |

### Группа 32 	Установка полотенцесушителей, смесителей, гарнитуры туалетной

Состав работ: Установка приборов и присоединение их к трубопроводам (1-3). Установка туалетной гарнитуры.

Измеритель: 	10 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | полотенцесушителей | смесителей | вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | полочек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из водогазопроводных труб | латунных хромированных |  |  |  |
|  |  |  | 15-32-1 | 15-32-2 | 15-32-3 | 15-32-4 | 15-32-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,5 | 46,77 | 13,2 | 5,28 | 11,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,18 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0005 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | - | - | 0,00002 | - | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,0001 | - |

Окончание группы 32

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | полотенцесушителей | смесителей | вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | полочек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из водогазопроводных труб | латунных хромированных |  |  |  |
|  |  |  | 15-32-1 | 15-32-2 | 15-32-3 | 15-32-4 | 15-32-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,00014 | 0,0002 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | - | 0,05 | - | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,12 | 0,1 | 0,13 | - | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00012 | 0,0001 | 0,00013 | - | - |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00024 | 0,0002 | 0,00026 | - | - |
| П | Смесители | шт | - | - | 10 | - | - |
| П | Гарнитура туалетная | шт | - | - | - | 10 | 10 |
| П | Полотенцесушители с креплениями | комплект | 10 | 10 | - | - | - |

### Группа 33 	Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Состав работ: Установка приборов. Присоединение приборов к трубопроводам. Регулирование смывной арматуры.

Измеритель: 	10 комплектов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | унитазов | чаш (унитазов) напольных | сливов больничных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с непосредственно присоединенным бачком | с высокорасполагаемым бачком | с краном смывным | с высокорасполагаемым бачком | с краном смывным |  |
|  |  |  | 15-33-1 | 15-33-2 | 15-33-3 | 15-33-4 | 15-33-5 | 15-33-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,87 | 52,62 | 37,34 | 60,35 | 45,08 | 79,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,5 | 0,94 | 2,63 | 2,25 | 2,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,13 | 1,32 | 0,76 | 2,45 | 2,07 | 2,27 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0009 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00017 | 0,00017 | - | 0,00017 | - | 0,00017 |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5 | 5 | - |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | - | - | - |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| 1113-0074 | Клей фенолполивинилацетальный, марка БФ-2, I сорт | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | - | - | - |
| 130-0638 | Трубы сливные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм | шт | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 |
| 1545-248 | Скобы строительные | кг | 20 | 20 | - | 20 | - | 50 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0008 |
| 1630-0008 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, диаметр 25 мм | шт | - | - | 10 | - | 10 | - |
| П | Манжеты резиновые | шт | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| П | Приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| П | Бачок с арматурой | комплект | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |

### Группа 34 	Установка писсуаров, фонтанчиков питьевых

Состав работ: Установка приборов. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель: 	10 комплектов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | писсуаров | фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | настенных (одиночных) | напольных (в комплекте из 3 штук) |  |
|  |  |  | 15-34-1 | 15-34-2 | 15-34-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,54 | 172,57 | 37,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,5 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 | 13,59 | 0,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,51 | 12,08 | 0,38 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,06 | 1,51 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0005 | - | 0,0005 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,01 | - |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0012 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00017 | 0,00009 | - |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,015 | - |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,00004 | - | 0,0004 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,03 | 0,12 | - |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 0,8 | 1,8 | 2 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 130-1096 | Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши | шт | - | - | 10 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | - | 0,0004 | 0,0004 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,0001 | 0,0007 | 0,0008 |
| П | Втулки ПХВ | шт | 40 | - | 40 |
| П | Приборы | комплект | 10 | 10 | - |

### Группа 35 	Установка моек и раковин

Состав работ: Установка кронштейнов или шкафов под мойки (1-3). Установка приборов и присоединение их к трубопроводам.

Измеритель: 	10 комплектов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | моек | раковин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на одно отделение | на два отделения | для мытья уборочного инвентаря |  |
|  |  |  | 15-35-1 | 15-35-2 | 15-35-3 | 15-35-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,42 | 42,62 | 31,88 | 15,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 | 1,89 | 1,12 | 0,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,49 | 1,51 | 0,94 | 0,35 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,38 | 0,18 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0008 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0014 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | - | - | - | 0,002 |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,0007 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 2 | 2 | - | 2 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,13 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,82 | 1,04 | 0,82 | 0,82 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00013 | 0,0007 | 0,0002 | 0,00002 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00027 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0001 |
| П | Приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Группа 36 	Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Состав работ: Установка приборов на готовое основание и присоединение их к трубопроводам. Установка и регулирование поплавкового клапана (4).

Измеритель: 	10 комплектов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | нагревателей индивидуальных | колонок для ванн | кипятильников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водяных | пароводяных | на твердом топливе |
|  |  |  | 15-36-1 | 15-36-2 | 15-36-3 | 15-36-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 148,43 | 159,75 | 57,9 | 69,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,03 | 1,12 | 2,27 | 1,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,65 | 0,94 | 1,89 | 0,94 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,18 | 0,38 | 0,18 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 2 мм | т | - | - | 0,0016 | 0,0016 |
| 111-0022 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 0,7 мм | т | - | - | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,07 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00024 | 0,0002 | 0,00016 | 0,00014 |
| 1630-0009 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметр до 160 мм | шт | - | - | 10 | 10 |
| 1630-0010 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | - | - | 10 | 10 |
| П | Приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Группа 37 	Установка металлических баков для воды и устройство деревянных поддонов

Состав работ: Установка баков на готовое основание и присоединение к трубопроводу (1, 3). Гидравлическое испытание баков (1, 3). Устройство деревянного поддона (5). Обивка кровельным железом (5).

Измеритель: 	1 бак (1-4), 1 м2 поддона (5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Установка баков массой | Устройство деревянного поддона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,5 т | добавлять на каждые 0,1 т массы баков свыше 0,5 т до 1 т | 1 т | добавлять на каждые 0,1 т массы баков свыше 1 т до 2 т |  |
|  |  |  | 15-37-1 | 15-37-2 | 15-37-3 | 15-37-4 | 15-37-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,51 | 4,41 | 47,22 | 3,12 | 1,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,14 | 1,2 | 0,11 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,02 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,48 | 0,12 | 1,02 | 0,08 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5х90 мм | т | - | - | - | - | 0,00023 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | - | 0,02 | - | - |
| 111-1804 | Сталь листовая | т | - | - | - | - | 0,0042 |

Окончание группы 37

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Установка баков массой | Устройство деревянного поддона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,5 т | добавлять на каждые 0,1 т массы баков свыше 0,5 т до 1 т | 1 т | добавлять на каждые 0,1 т массы баков свыше 1 т до 2 т |  |
|  |  |  | 15-37-1 | 15-37-2 | 15-37-3 | 15-37-4 | 15-37-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112-0086 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | - | - | - | - | 0,0019 |
| 112-0121 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | - | - | - | - | 0,053 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 2,52 | 1 | 7,5 | 1 | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | - |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00003 | 0,00001 | 0,00007 | 0,00001 | - |
| П | Баки металлические | шт | 1 | - | 1 | - | - |

### Группа 38 	Устройство вытяжных стояков из асбестоцементных труб

Состав работ: Заготовка и установка стояков из асбестоцементных труб с соединительными муфтами и заделка раструбов. Устройство отверстий для креплений с постановкой и заделкой креплений. Установка флюгарок.

Измеритель: 	1 стояк

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 |
|  |  |  | высота стояка 3 м | добавлять или исключать на каждый 1 м изменения высоты стояка | высота стояка 3 м | добавлять или исключать на каждый 1 м изменения высоты стояка |
|  |  |  | 15-38-1 | 15-38-2 | 15-38-3 | 15-38-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,96 | 1,8 | 7,24 | 2,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 0,05 |
|  | Пистолет монтажный | маш.-ч | (0,54) | (0,17) | (0,54) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0147 | Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] 3х58,5 мм | т | 0,00011 | - | 0,00019 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,03 | 0,01 | 0,035 | 0,012 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,215 | 0,07 | 0,318 | 0.1 |
| 113-0671 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 3,06 | 1,02 | - | - |
| 113-0672 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 150 мм | м | - | - | 3,06 | 1,02 |
| 113-0702 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфт 171 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 113-0703 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 219 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 130-0277 | Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗК200Ц, диаметр шахт 200 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 130-0278 | Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗК250Ц, диаметр шахт 250 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00001 | - | 0,00002 | - |
| П | Хомуты стальные | кг | 1,275 | - | 1,812 | - |
| П | Крепления | кг | - | П | - | П |

### 2.1.4 Смена

### Группа 39 	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ: Расчеканка раструбов труб и фасонных частей, разборка. Примерка, укладка труб, заделка раструбов, установка креплений, проверка уклонов. Пробивка гнезд. Заделка отверстий в местах прохода труб.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 |
|  |  |  | 15-39-1 | 15-39-2 | 15-39-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 356,4 | 420,75 | 528 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,88 | 1,76 | 2,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (10,8) | (13,2) | (17,9) |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,45 | 0,89 | 1,4 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,87 | 1,39 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0019 | 0,0028 | 0,0032 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,019 | 0,0224 | 0,025 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 4,75 | 5,6 | 6 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | 0,17 | 0,25 | - |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | - | - | 0,29 |
| 130-0640 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 50 мм | м | 99,8 | - | - |
| 130-0641 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 100 мм | м | - | 99,8 | - |
| 130-0642 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 150 мм | м | - | - | 99,8 |
|  | Строительный мусор | т | 0,6 | 1,35 | 2,19 |

### Группа 40 	Смена арматуры водопроводной муфтовой

Состав работ: Отсоединение и снятие арматуры. Очистка мест соединения. Установка арматуры. Проверка правильности установки и испытание.

Измеритель: 	100 комплектов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | смесителей с душем | кранов | вентилей | кранов шаровых к бачку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоразборных | писсуарных | диаметром до 50 мм | пожарных |  |
|  |  |  | 15-40-1 | 15-40-2 | 15-40-3 | 15-40-4 | 15-40-5 | 15-40-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 222,75 | 74,64 | 84,2 | 92,07 | 91,74 | 76,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0008 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0024 | 0,0008 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,4 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,2 |
| П | Арматура муфтовая | шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Строительный мусор | т | 0,61 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,41 | 0,07 |

### Группа 41 	Смена задвижек чугунных фланцевых

Состав работ: Отсоединение и снятие задвижки. Очистка мест соединения. Установка задвижки на болтах. Проверка правильности установки и испытание.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-41-1 | 15-41-2 | 15-41-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 546,15 | 760,65 | 1072,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,54 | 8,38 | 13,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,27 | 4,19 | 6,83 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,27 | 4,19 | 6,81 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 6 | 7 | 13 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,298 | 0,538 | 0,893 |
| П | Задвижки | шт | 100 | 100 | 100 |
|  | Строительный мусор | т | 3,21 | 5,01 | 8,01 |

### Группа 42 	Смена отдельных участков водопровода

Состав работ: Разборка участков водопровода до 2 м. Монтаж водопровода с заготовкой деталей, нарезкой длинной и короткой резьбы. Пробивка и заделка отверстий. Установка креплений.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 32 | до 63 |
|  |  |  | 15-42-1 | 15-42-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 212,85 | 277,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,17 | 0,25 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,25 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,98) | (4,79) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,00504 | 0,0122 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 | 2,9 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0008 | 0,0012 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,4 | 0,6 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,4 | 0,6 |
| П | Арматура трубопроводная | шт | П | - |
| П | Крепления | кг | П | - |
| П | Трубы водогазопроводные | м | 102 | 102 |
|  | Строительный мусор | т | 0,32 | 0,72 |

### Группа 43 	Смена трапов и сифонов

Состав работ: Отсоединение трапа или сифона от трубопровода. Установка нового трапа или сифона с присоединением к трубопроводу с заделкой раструбов.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | трапов | сифонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |  |
|  |  |  | 50 | 100 |  |
|  |  |  | 15-43-1 | 15-43-2 | 15-43-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,77 | 1,77 | 1,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,00075 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,06 | 0,06 | 0,069 |
| 130-0635 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 260х140х110 мм | комплект | 1 | - | - |
| 130-0637 | Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 355х200х142 мм | комплект | - | 1 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0013 |
| 1630-973 | Сифоны-ревизии для раковин, диаметр 50 мм | шт | - | - | 1 |

### Группа 44 	Смена санитарно-технических приборов

Состав работ: Снятие прибора с отсоединением от трубопровода и снятием крепления. Установка прибора с креплением и присоединением.

Измеритель: 	100 комплектов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | раковин (умывальников) | моек | унитазов с бачком | ванн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-44-1 | 15-44-2 | 15-44-3 | 15-44-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 259,05 | 407,55 | 594 | 818,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,67 | 2,5 | 3,88 | 12,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,83 | 1,25 | 1,95 | 6,06 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,84 | 1,25 | 1,93 | 6,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | - | 0,0098 | - |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | - | - | 0,0048 | - |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т |  |  |  |  |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,007 | 0,007 | 0,0003 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,5 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 3,4 | 3,4 | 12,3 | 6,5 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0079 | 0,0079 | 0,032 | 0,02 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | - | - | 0,6 | - |
| П | Санитарно-технические приборы | комплект | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Строительный мусор | т | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 0,52 |

## 2.2 Центральное отопление

### 2.2.1 Разборка

### Группа 45 	Разборка трубопроводов центрального отопления

Состав работ: Снятие креплений и труб. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. Проверка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на резьбе | на сварке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр трубопровода, мм |
|  |  |  | до 32 | до 50 | до 76 | до 50 | до 100 | до 150 |
|  |  |  | 15-45-1 | 15-45-2 | 15-45-3 | 15-45-4 | 15-45-5 | 15-45-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 71,89 | 83,67 | 109,08 | 81,41 | 122,97 | 156,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,42 | 0,54 | 0,42 | 0,44 | 0,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,36 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т | маш.-ч | 0,05 | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 0,35 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | - | - | (4,5) | (5,5) | (6,8) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | - | - | - | 0,0032 | 0,0055 | 0,0063 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | - | 3,4 | 6,5 | 7,5 |
|  | Строительный мусор | т | 0,32 | 0,5 | 0,84 | 0,5 | 1,23 | 1,79 |

### Группа 46 	Демонтаж радиаторов

Состав работ: Снятие радиаторов с отсоединением от трубопровода двух сгонов.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | массой, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 80 | до 160 | до 240 |
|  |  |  | 15-46-1 | 15-46-2 | 15-46-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 105,35 | 167,53 | 225,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,58 | 7,16 | 10,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,78 | 3,58 | 5,36 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,8 | 3,58 | 5,36 |
|  | Строительный мусор | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Группа 47 	Демонтаж арматуры центрального отопления

Состав работ: Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 	100 приборов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | расширительных и конденсационных баков емкостью, м3 | конденсационных горшков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,4 | до 0,9 | до 1,75 | до 2,25 |  |
|  |  |  | 15-47-1 | 15-47-2 | 15-47-3 | 15-47-4 | 15-47-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 229,35 | 323,4 | 518,75 | 651,75 | 118 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,24 | 5,04 | 9,2 | 12,32 | 2,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,12 | 2,52 | 4,6 | 6,16 | 1,12 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,12 | 2,52 | 4,6 | 6,16 | 1,12 |
|  | Строительный мусор | т | 0,4 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 0-4 |

### Группа 48 	Демонтаж отопительных котлов

Состав работ: Закрытие задвижек на трубопроводе и спуск воды (1). Разъединение фланцевых соединений (1). Снятие арматуры и гарнитуры (1). Снятие кожуха (для котлов с кожухом) (2, 3). Вывешивание котла с подведением под него подкладок (2, 3). Снятие стяжных болтов с ослаблением ниппельных соединений и снятием секций (2, 3).

Измеритель: 	10 котлов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Отсоединение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопительных котлов от трубопроводов | секций отопительных котлов с поверхностью нагрева, м2 |
|  |  |  |  | до 15 | свыше 15 |
|  |  |  | 15-48-1 | 15-48-2 | 15-48-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 216,56 | 225,23 | 381,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 4,5 | 4,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0025 | Таль электрическая, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | - | 9,17 | 13.53 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | (1.85) | (2,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | - | 0,058 | 0,072 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 13,8 | 17,2 |

### Группа 49 	Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов

Состав работ: Отсоединение от линии паропровода (1). Снятие паросборника с помощью блока или тали (1). Закрытие трехходового крана (2). Снятие манометра (2). Вывертывание гильзы термометра из муфты патрубка (3). Снятие термометра (3).

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | паросборников | манометров | термометров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-49-1 | 15-49-2 | 15-49-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 383,43 | 3,81 | 7,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-24 | Таль электрическая общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 5,12 | - | - |

### Группа 50 	Разборка обмуровки котлов

Состав работ: Разборка обмуровки котлов. Выборка годного кирпича с укладкой в штабель.

Измеритель: 	1 м3 обмуровки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-50-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,55 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 1,45 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1,45 |
|  | Строительный мусор | т | 2,2 |

### Группа 51 	Демонтаж кожухов секционных котлов

Состав работ: Снятие стальных кожухов с изоляцией с чугунных секционных котлов. Удаление материалов разборки из помещения.

Измеритель:  1 кожух

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-51-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,21) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0004 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01 |
|  | Строительный мусор | т | 0,031 |

### Группа 52 	Демонтаж предохранительных клапанов котлов

Состав работ: Демонтаж предохранительных клапанов со снятием грузов и разборкой фланцевых соединений. Удаление материалов разборки из помещения котельной.

Измеритель: 	1 клапан

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | однорычажных диаметром до 100 мм | двухрычажных диаметром до 100 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-52-1 | 15-52-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,06 | 4,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
|  | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,155 |

### Группа 53 	Демонтаж распределительных гребенок

Состав работ: Установка такелажных приспособлений. Отсоединение распределительных гребенок от трубопровода с рассоединением фланцевых стыков. Опускание демонтируемых гребенок на пол. Разборка такелажных приспособлений.

Измеритель: 	1 гребенка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром корпуса, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 150 | до 200 | до 300 |
|  |  |  | 15-53-1 | 15-53-2 | 15-53-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,87 | 12,03 | 15,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0024 | Таль электрическая, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 3,2 | 4,6 | 5,4 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,14) | (0,21) | (0,46) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,00014 | 0,00016 | 0,00018 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01 | 0,012 | 0,014 |

### Группа 54 	Демонтаж вантузов, воздухосборников, грязевиков, конденсатоотводчиков и элеваторов

Состав работ: Отсоединение приборов от трубопровода с разъединением фланцевых стыков, удалением прокладок и очисткой фланцев от наростов и грязи.

Измеритель: 	1 прибор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вантузов №1, 2, диаметр условного прохода до 50 мм | воздухосборников горизонтальных и вертикальных | грязевиков, диаметр труб до 125 мм | конденсатоотводчиков, диаметр до 50 мм | элеваторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № 1-5 | № 6-7 |
|  |  |  | 15-54-1 | 15-54-2 | 15-54-3 | 15-54-4 | 15-54-5 | 15-54-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,51 | 1,01 | 3,93 | 1,93 | 1,62 | 2,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

### Группа 55 	Демонтаж емкостных и скоростных водоподогревателей

Состав работ: Установка такелажных приспособлений (1-8). Отсоединение водоподогревателя от трубопровода (1-6). Снятие с основания водоподогревателя (1, 2), водоподогревателя с каркасом (3-6). Демонтаж водоподогревателей. Разборка такелажных приспособлений (1-8).

Измеритель: 	1 водоподогреватель (1-6), 1 секция (7, 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | емкостных | скоростных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вместимостью, м3 | односекционных | двухсекционных | добавлять на каждую секцию свыше двух |
|  |  |  | до 2 | до 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с поверхностью нагрева одной секции, м2 |
|  |  |  |  |  | до 12 | более 12 | до 12 | более 12 | до 12 | более 12 |
|  |  |  | 15-55-1 | 15-55-2 | 15-55-3 | 15-55-4 | 15-55-5 | 15-55-6 | 15-55-7 | 15-55-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,55 | 26,8 | 16,57 | 26,27 | 24,45 | 34,68 | 3,47 | 6,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-24 | Таль электрическая общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,28 | 0,61 | 0,12 | 0,3 | 0,26 | 0,54 | 0,12 | 0,28 |

### Группа 56 	Демонтаж ребристых труб

Состав работ: Отсоединение нагревательных приборов от трубопровода. Снятие приборов.

Измеритель: 	1 ребристая труба

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-56-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 |

### Группа 57 	Демонтаж насосов

Состав работ: Отсоединение насоса от трубопроводов. Снятие насоса.

Измеритель: 	1 насос

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | центробежных с электродвигателем массой, т | ручных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,1 | до 0,2 | до 0,3 | до 0,5 | до 0,75 |  |
|  |  |  | 15-57-1 | 15-57-2 | 15-57-3 | 15-57-4 | 15-57-5 | 15-57-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,04 | 13,2 | 19,27 | 26,02 | 30,41 | 2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-24 | Таль электрическая общего назначения, грузоподъемность 3,2т | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,36 | 0,4 | - |

### 2.2.2 Ремонт

### Группа 58 	Перегруппировка секций радиаторов

Состав работ: Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка ниппелей. Сборка и установка секций радиаторов. Отжиг радиаторных пробок, ниппелей.

Измеритель: 	100 секций

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-58-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 108,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (2,48) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0015 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,005 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 5 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,5 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,012 |

### Группа 59 	Ремонт задвижек

Состав работ: Отсоединение от трубопровода, снятие, полная разборка задвижек. Осмотр и очистка всех частей и деталей. Проверка комплектности. Сборка задвижки с набивкой сальника. Установка на место, проверка правильности установки.

Измеритель: 	100 задвижек

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-59-1 | 15-59-2 | 15-59-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 435,6 | 613,8 | 884,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0024 | Таль электрическая, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,33 | 0,41 | 0,63 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,11 | 0,12 | 0,15 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 16,42 | 28,6 | 41,6 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 60 	Ремонт водоподогревателей

Состав работ: Выпуск воды из водоподогревателя. Отсоединение водоподогревателя от трубопровода, снятие крышки и змеевика или трубы с очисткой от прокладки. Очистка водоподогревателя и змеевика от накипи и грязи. Постановка змеевика или трубы и крышки водоподогревателя с изготовлением и постановкой новой прокладки, присоединение к трубопроводу, испытание.

Измеритель: 	1 водоподогреватель

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 2 |
|  |  |  | 15-60-1 | 15-60-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,65 | 43,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,374 | 0,598 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | П | П |

### Группа 61	Прочистка радиаторов центрального отопления и конденсационного горшка

Состав работ: Отсоединение радиаторов от трубопроводов. Снятие, прочистка и промывка, установка на место. Присоединение к трубопроводу, выверка после установки.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | радиаторов массой, кг | конденсационного горшка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 80 | до 160 | до 240 |  |
|  |  |  | 15-61-1 | 15-61-2 | 15-61-3 | 15-61-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,8 | 344,85 | 463,65 | 450,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |

### Группа 62 	Притирка арматуры центрального отопления

Состав работ: Притирка арматуры центрального отопления.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | кранов пробковых | вентилей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | до 20 | до 32 | до 50 | до 20 | до 32 | до 50 |
|  |  |  | 15-62-1 | 15-62-2 | 15-62-3 | 15-62-4 | 15-62-5 | 15-62-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,81 | 32,93 | 52,02 | 20,81 | 32,93 | 51,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

### Группа 63 	Сборка секций отопительных котлов

Состав работ: Установка секций на временные подкладки. Приготовление уплотняющей пасты и смазывание пастой ниппельных гнезд и ниппелей. Стягивание секций временными стяжными болтами. Развальцовка ниппелей. Установка постоянных стяжных болтов. Выверка секций по отвесу и уровню. Удаление временных болтов и подкладок.

Измеритель: 	100 секций

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадью нагрева, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 15 | свыше 15 |
|  |  |  | 15-63-1 | 15-63-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 412,5 | 495 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,93 | 1,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,93 | 1,93 |
| 200-0025 | Таль электрическая, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 20,63 | 20,63 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,0063 | 0,0063 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0011 | 0,0011 |
| 111-1616 | Графит измельченный | т | 0,0057 | 0,0057 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 5,16 | 5,16 |
| П | Болты нестандартные с гайками и шайбами | т | П | П |

### Группа 64 	Ремонт центробежных насосов

Состав работ: Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. Разборка и прочистка насоса. Сборка насоса. Установка насоса на место. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок. Опробование работы насоса.

Измеритель: 	10 насосов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | одноступенчатых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр патрубка, мм |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-64-1 | 15-64-2 | 15-64-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 189,3 | 248,39 | 296,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-24 | Таль электрическая общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 6,93 | 6,93 | 7,29 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,9) | (2,48) | (2,95) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 1,2 | 2 | 4 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Окончание группы 64 (нормы с 4 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | двухступенчатых | трехступенчатых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр патрубка, мм |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 | до 100 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-64-4 | 15-64-5 | 15-64-6 | 15-64-7 | 15-64-8 | 15-64-9 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,97 | 276,97 | 324,62 | 248,39 | 313,5 | 330 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-24 | Таль электрическая общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 6,93 | 7,1 | 7,51 | 7,1 | 8,42 | 8,09 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (2,19) | (2,77) | (3,25) | (2,49) | (6,11) | (3,53) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 1,2 | 2 | 4 | 1,2 | 2 | 4 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Группа 65 	Ремонт ручных насосов

Состав работ: Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса. Разборка насоса с протиркой и осмотром деталей. Сборка насоса с установкой сальников. Установка насоса на место. Присоединение насоса к трубопроводу и опробование.

Измеритель: 	10 насосов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр патрубка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 25 | до 40 | до 50 |
|  |  |  | 15-65-1 | 15-65-2 | 15-65-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 112,6 | 138,62 | 149,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0041 | 0,0051 | 0,0051 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 13,8 | 15 | 17 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 3,4 | 3,8 | 3,56 |

### Группа 66 	Ремонт предохранительных клапанов

Состав работ: Отсоединение от трубопровода. Снятие прибора. Очистка мест соединения. Снятие кожуха и груза. Полная разборка прибора. Осмотр и очистка всех частей от грязи. Проверка клапанов и отдельных деталей по месту. Проверка комплектности прибора. Сборка прибора с набивкой сальников. Проверка взаимодействия в собранном приборе.

Измеритель: 	10 клапанов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-66-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,13 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,9 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 1,12 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0062 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00003 |

### Группа 67 	Прочистка дымоходов и секций отопительных котлов

Состав работ: Снятие чистильных крышек и боковых щитков, прочистка дымоходов стальной щеткой с удалением из котла золы и сажи, закрывание чистильных крышек и боковых щитков (1-4). Наружная очистка секций котла, очистка секций котла изнутри с очисткой ниппельных соединений, опрессовка секций с заглушиванием ниппельных отверстий, присоединение и отсоединение пресса, промывка секций водой, отсоединение заглушек (5).

Измеритель: 100 котлов (1-4), 100 секций (5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | дымоходов котла | секций отопительных котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество секций, шт |  |
|  |  |  | до 9 | до 12 |  |
|  |  |  | поверхность нагрева, м2 |  |
|  |  |  | до 15 | свыше 15 | до 15 | свыше 15 |  |
|  |  |  | 15-67-1 | 15-67-2 | 15-67-3 | 15-67-4 | 15-67-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 176,14 | 229,76 | 229,76 | 299,06 | 452,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | 1,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-181 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | - | - | - | - | 1,98 |
| 270-0163 | Пресс ручной | маш-ч. |  |  |  |  | (13,2) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | - | - | - | П |

Группа 67 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 68 	Прочистка центробежных насосов

Состав работ: Отсоединение насоса от трубопроводов. Полная разборка насоса. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. Сборка насоса с набивкой сальников. Присоединение насоса к трубопроводу. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.

Измеритель: 1 насос

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр патрубка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-68-1 | 15-68-2 | 15-68-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,81 | 18,89 | 20,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0311 | Каболка | т | 0.0001 | 0,0001 | 0,0002 |

### Группа 69 	Очистка трубок водоподогревателей

Состав работ: Внутренняя очистка трубок ершом по всей длине с последующей промывкой водой из шланга.

Измеритель: 	1 труба

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-69-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | П |

### Группа 70 	Агрегатирование центробежных насосов с электродвигателем на одной оси

Состав работ: Разборка насоса, промывка деталей в керосине, смазка деталей и сборка насоса. Сборка насоса с электродвигателем на одной оси. Насадка полумуфты на вал электродвигателя. Проверка взаимодействия частей, затяжка болтов. Испытание агрегата на холостом ходу с временным подключением к сети. Изготовление и сборка кожуха (ограждения) для муфты из листовой и угловой стали. Установка и укрепление на плите.

Измеритель: 	10 агрегатов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 80 |
|  |  |  | 15-70-1 | 15-70-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 125,61 | 144,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 8,1 | 8,3 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,03 | 0,035 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,022 | 0,022 |
| 111-1804 | Сталь листовая | т | 0,007 | 0,007 |
| 111-1814 | Сталь угловая | т | 0,0107 | 0,0107 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0113 | 0,0113 |
| 1546-45 | Масло машинное | т | 0,005 | 0,005 |
| П | Крепления | кг | П | П |

### Группа 71	Прочистка стояков и магистральных трубопроводов системы центрального отопления

Состав работ: Отсоединение нагревательных приборов от трубопровода и сгонов на стояках и присоединение их после прочистки (1, 2). Отсоединение и присоединение стояков в процессе прочистки труб (3). Прочистка труб от нароста и грязи с протаскиванием круглой стальной щетки на проволоке и промывкой труб.

Измеритель: 	1 стояк-этаж (1, 2), 10 м (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стояков | магистральных трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однотрубной системы | двухтрубной системы |  |
|  |  |  | 15-71-1 | 15-71-2 | 15-71-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,38 | 10,1 | 7,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00008 | 0,00016 | 0,00002 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | П | П | П |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 |

### Группа 72 	Ремонт водоструйных элеваторов

Состав работ: Разъединение фланцевых соединений. Разборка, прочистка и сборка элеватора. Смена прокладок из паронита. Соединение фланцевых стыков с заменой болтов (до 50%).

Измеритель: 	1 элеватор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | № 1-2 | №3-5 | №6-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-72-1 | 15-72-2 | 15-72-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,85 | 6.09 | 6,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0009 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00018 | 0,00018 | 0,0003 |

### Группа 73 	Проверка отопительных приборов на прогрев с регулировкой

Измеритель: 1 прибор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-73-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |

### Группа 74 	Очистка паросборников, водогрейных и паровых котлов от накипи и грязи

Состав работ: Снятие паросборников с манометрами, водомерными стеклами и отсоединение от трубопроводов (1). Очистка накипи стальной щеткой и скребком с промывкой водой. Установка на место паросборников (1).

Измеритель: 	1 паросборник (1), 1 м2 поверхности(2,3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | паросборников | котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | паровых | водогрейных |
|  |  |  | 15-74-1 | 15-74-2 | 15-74-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,03 | 3,65 | 1,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0001 | - | - |
| 111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0001 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,027 | - | - |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,0018 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,0026 | - | - |

### Группа 75 	Ремонт обмуровки, футеровки, прогоревших мест горки в топке котла и кладке борова

Состав работ: Разборка существующей кладки. Сортировка, очистка, складирование годного кирпича, окучивание щебня и мусора. Кладка обмуровки, футеровки и борова. Кладка горки в топке котла с добавлением нового кирпича (до 90%) (8). Приготовление раствора. Устройство и разборка подмостей. Вынос материалов от разборки и подноска новых материалов.

Измеритель: 	1 м3 обмуровки за вычетом пустот (1-6), 100 шт кирпича (7, 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | обмуровки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямых стен | арок и сводов | борова |
|  |  |  | красным кирпичом |
|  |  |  | 15-75-1 | 15-75-2 | 15-75-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,91 | 41,4 | 28,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0006 | 0,0016 | 0,0009 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | 0,35 | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,03 | 0,055 | 0,05 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 1422-10935 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М125 | 1000 шт | 0,48 | 0,536 | 0,48 |
|  | Строительный мусор | т | 1,76 | 1,76 | 1,76 |

Продолжение группы 75 (нормы с 4 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | обмуровки | футеровки | кладки горки в топке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямых стен | арок и сводов | борова |  |  |
|  |  |  | огнеупорным кирпичом |  |  |
|  |  |  | 15-75-4 | 15-75-5 | 15-75-6 | 15-75-7 | 15-75-8 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,82 | 42.45 | 29,77 | 21,22 | 16,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,17 | 0,12 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,17 | 0,12 | 0,12 |

Окончание группы 75 (нормы с 4 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | обмуровки | футеровки | кладки горки в топке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямых стен | арок и сводов | борова |  |  |
|  |  |  | огнеупорным кирпичом |  |  |
|  |  |  | 15-75-4 | 15-75-5 | 15-75-6 | 15-75-7 | 15-75-8 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0016 | 0,003 | 0,0025 | - | - |
| 1115-2809 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - |
| 1115-2810 | Кирпич шамотный | т | - | - | - | 0,33 | 0,42 |
| 1115-2813 | Кирпич огнеупорный | 1000шт | 0,559 | 0,638 | 0,56 | - | - |
| 1115-2820 | Мертель высокоглиноземистый пластифицированный, марка ВТ-1 | т | - | - | - | 0,03 | 0,05 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6.5 м, ширина 75-150 мм. толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | 0,35 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,055 | 0,1 | 0,058 | 0,05 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,27 | 0,23 |

### Группа 76 	Перепаковка люков и лючков на котлах

Состав работ: Отвертывание гаек, болтов, крепящих люк или лючок. Снятие скоб с болтов. Снятие лючка или откидывание на петлях люка барабана. Очистка плоскости разъема от грязи. Установка люка на новой прокладке или закрытие его. Установка скоб на болтах и закрепление их.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | люков | лючков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-76-1 | 15-76-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,01 | 1,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,0015 | 0,00012 |

### Группа 77 	Добавление или снятие секций радиаторов

Состав работ: Отсоединение радиатора от трубопровода, вывертывание радиаторных пробок и ниппелей, отсоединение секций с очисткой от старых прокладок (1, 2). Добавление секций с вывертыванием ниппелей и постановкой прокладок (3, 4). Вывертывание и завертывание радиаторных пробок, установка радиаторов с присоединением к трубопроводу, выверка установки.

Измеритель: 	1 секция

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | снятие | добавление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь поверхности нагрева радиаторов, кВт |
|  |  |  | до 1 | до 2 | до 1 | до 2 |
|  |  |  | 15-77-1 | 15-77-2 | 15-77-3 | 15-77-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,65 | 4,72 | 3,65 | 4,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 130-0485 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, длина кронштейна 332 мм, марка СТД 604-4 | 100 шт |  |  | 0,03 | 0,04 |
| П | Радиаторы | кВт | - | - | П | П |
| П | Прокладки паронитовые | кг | - | - | 0,05 | 0,05 |

### Группа 78 	Обмуровка котлов

Состав работ: Обмуровка котла с приготовлением раствора. Устройство и разборка подмостей. Подноска материалов для обмуровки.

Измеритель: 	1 м3 обмуровки за вычетом пустот

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Еди-ница изме-рения | прямых стен | арок и сводов | боровов | прямых стен | арок и сводов | боровов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичом |
|  |  |  | красным | шамотным |
|  |  |  | 15-78-1 | 15-78-2 | 15-78-3 | 15-78-4 | 15-78-5 | 15-78-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,68 | 31,2 | 18,63 | 22,65 | 30,28 | 17,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 1,35 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 1,35 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0,001 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0016 |
| 1115-2809 | Глина огнеупорная молотая | т | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 1115-2810 | Кирпич шамотный | т | - | - | - | 2,12 | 2,42 | 2,13 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0-1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,034 | 0,04 | 0,04 | 0,034 | 0,04 | 0,04 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1422-10935 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М125 | 1000 шт | 0,48 | 0,536 | 0,48 | - | - | - |

### 2.2.3 Устройство

### Группа 79 	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе

Состав работ: Установка котлов на готовое основание (1). Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте (2-10). Установка гарнитуры котлов (2-9). Установка бачков расширительных (1). Установка паросборников (6-9). Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. Гидравлическое испытание котлов. Установка каркаса (2-9). Установка шиберов с противовесом. Регулировка шиберов.

Измеритель: 	1 котел

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица изме-рения | водогрейных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) |
|  |  |  | до 0,06 (0,05) | более 0,06 (0,05) |
|  |  |  |  | количество секций |
|  |  |  |  | до 14 | до 18 | до 22 | до 26 |
|  |  |  | 15-79-1 | 15-79-2 | 15-79-3 | 15-79-4 | 15-79-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,68 | 133.53 | 145,6 | 157,67 | 169,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4.4 | 4.4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,17 | 7,08 | 7,34 | 7,61 | 7,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,91 | 6,34 | 6,43 | 6,51 | 6,62 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,26 | 0,74 | 0,91 | 1,1 | 1,28 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,49 | 4,13 | 5,31 | 6,49 | 7,68 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 МПа [1 кгс/см2], высоким 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-11, толщина 2 мм | т | 0,00011 | 0,002 | 0,00257 | 0,00314 | 0,00371 |

Продолжение группы 79

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | водогрейных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) |
|  |  |  | до 0,06 (0,05) | более 0,06 (0,05) |
|  |  |  |  | количество секций |
|  |  |  |  | до 14 | до 18 | до 22 | до 26 |
|  |  |  | 15-79-1 | 15-79-2 | 15-79-3 | 15-79-4 | 15-79-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-0022 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 0,7 мм | т | - | 0,00008 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00016 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0013 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 | 0,00007 | 0,00009 | 0,00011 | 0,00013 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00037 | 0,00137 | 0,00176 | 0,00216 | 0,00255 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | 1,4 | 1,8 | 2.2 | 2,6 |
| 111-1616 | Графит измельченный | т | - | 0,00084 | 0,00108 | 0,00132 | 0,00156 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,08 | 0,98 | 1,26 | 1,54 | 1,82 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,1 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0012 | 0,0177 | 0,0228 | 0,0279 | 0,0329 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,2 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 1537-0139 | Канат двойной свивки, тип ЛК-0, без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм и менее, диаметр 7,8 мм | 10 м | - | 0,67 | 0,86 | 1,06 | 1,25 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00008 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00005 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00016 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0022 | 0,0026 |
| П | Котлы чугунные | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Каркас котла | кг | П | П | П | П | П |

Продолжение группы 79 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Еди-ница изме-рения | паровых | Добавлять на каждые 4 полные и неполные секции свыше 26 к нормам 5, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | , теплопроизводительность более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) |  |
|  |  |  | , количество секций |  |
|  |  |  | до 14 | до 18 | до 22 | до 26 |  |
|  |  |  | 15-79-6 | 15-79-7 | 15-79-8 | 15-79-9 | 15-79-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 147,87 | 159,93 | 172,01 | 184,07 | 12,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,01 | 8,3 | 8,55 | 8,87 | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 7,16 | 7,26 | 7,31 | 7,46 | 0,21 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,85 | 1,04 | 1,24 | 1,41 | 0,07 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 4,13 | 5,31 | 6,49 | 7,68 | - |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 МПа [1 кгс/см2], высоким 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 2 мм | т | 0,002 | 0,00257 | 0,00314 | 0,00371 | 0,0012 |
| 111-0022 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 0,7 мм | т | 0,00008 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00016 | 0,00002 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1,КТ-2 | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0002 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00007 | 0,00009 | 0,00011 | 0,00013 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00161 | 0,002 | 0,0024 | 0,00279 | 0,00006 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| 111-1616 | Графит измельченный | т | 0,00084 | 0,00108 | 0,00132 | 0,00156 | 0,00022 |

Окончание группы 79 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | паровых | Добавлять на каждые 4 полные и неполные секции свыше 26 к нормам 5, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплопроизводительность более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) |  |
|  |  |  | количество секций |  |
|  |  |  | до 14 | до 18 | до 22 | до 26 |  |
|  |  |  | 15-79-6 | 15-79-7 | 15-79-8 | 15-79-9 | 15-79-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,99 | 1,27 | 1,55 | 1,83 | 0,28 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0177 | 0,0228 | 0,0279 | 0,0329 | - |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - |
| 1537-0139 | Канат двойной свивки, тип ЛК-0, без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, | 10 м | 0,67 | 0,86 | 1,06 | 1,25 | 0,03 |
|  | диаметр 7,8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | - |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00005 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00142 | 0,00182 | 0,00222 | 0,00226 | 0,0004 |
| П | Котлы чугунные | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| П | Каркас котла | кг | П | П | П | П | П |

Группа 79 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 80 	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных

Состав работ: Установка котлов на готовом фундаменте. Установка гарнитуры котлов (1-5). Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. Гидравлическое испытание котлов. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке (6-10). Регулировка шиберов.

Измеритель: 	1 котел

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на твердом топливе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) |
|  |  |  | до 0,21 (0,18) | до 0,31 (0,27) | до 0,46 (0,4) | до 0,64 (0.55) | до 0,84 (0,72) |
|  |  |  | 15-80-1 | 15-80-2 | 15-80-3 | 15-80-4 | 15-80-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 86,76 | 100,72 | 112,78 | 142,01 | 185,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.9 | 7,67 | 9,28 | 12,36 | 17,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 5,01 | 6,49 | 7,89 | 10,5 | 14,73 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,89 | 1,18 | 1,39 | 1,86 | 2,53 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,67 | 2,84 | 2,84 | 3,49 | 4,71 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 МПа [1 кгс/см2], высоким 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00138 | 0,00138 | 0,00138 | 0,00138 | 0,00138 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 0,44 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00802 | 0,00884 | 0,00884 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | 0,0164 | 0,0164 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3Зсп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение группы 80

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на твердом топливе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) |
|  |  |  | до 0,21 (0,18) | до 0,31 (0,27) | до 0,46 (0,4) | до 0,64 (0.55) | до 0,84 (0,72) |
|  |  |  | 15-80-1 | 15-80-2 | 15-80-3 | 15-80-4 | 15-80-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130-0967 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | 3 | 4 | 4 | - | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | 4 | - |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | - | - | - | - | 4 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,4 | 6,1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,0007 | 0,00092 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| П | Котлы стальные | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение группы 80 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на жидком топливе или газе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) |
|  |  |  | до 0,21 (0,18) | до 0,31 (0,27) | до 0,46 (0,4) | до 0,64 (0,55) | до 0,84 (0,72) |
|  |  |  | 15-80-6 | 15-80-7 | 15-80-8 | 15-80-9 | 15-80-10 |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,73 | 84,49 | 97,31 | 125,98 | 168,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,13 | 6,53 | 8,22 | 11,08 | 15,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,34 | 5,54 | 6,98 | 9,4 | 13,28 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,79 | 0,99 | 1,24 | 1,68 | 2,29 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,76 | 2,84 | 2,84 | 3,49 | 4,71 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 МПа [1 кгс/см2], высоким 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1 ], толщина 2 мм | т | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00138 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00202 | 0,00398 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 0,44 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00802 | 0,00884 | 0,00884 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | 0,0164 | 0,0164 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кге/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130-0967 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | 1 | - | - | - | - |

Окончание группы 80 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на жидком топливе или газе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) |
|  |  |  | до 0,21 (0,18) | до 0,31 (0,27) | до 0,46 (0,4) | до 0,64 (0,55) | до 0,84 (0,72) |
|  |  |  | 15-80-6 | 15-80-7 | 15-80-8 | 15-80-9 | 15-80-10 |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | 3 | 4 | 4 | - | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | 4 | - |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | - | - | - | - | 4 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,4 | 6,1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,0007 | 0,00092 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| П | Котлы стальные | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Клапаны взрывные | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Группа 80 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 81 	Установка водоподогревателей скоростных

Состав работ: Установка водоподогревателей на готовое основание. Гидравлическое испытание. Насадка и приварка фланцев на концы труб. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 водоподогреватель (1-5), 1 секция (6-10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | односекционных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поверхность нагрева секции, м2 |
|  |  |  | до 4 | до 8 | до 12 | до 20 | до 30 |
|  |  |  | 15-81-1 | 15-81-2 | 15-81-3 | 15-81-4 | 15-81-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,01 | 23,76 | 30,94 | 43,76 | 50,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,56 | 2,32 | 3,41 | 4,71 | 6,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до Зт | маш.-ч | 1,5 | 2,15 | 3,17 | 4,43 | 5,62 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,17 | 0,24 | 0,28 | 0,41 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,39 | 2,48 | 3,39 | 5,48 | 6,08 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 МПа [1 кгс/см2], высоким 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 2 мм | т | 0,0027 | 0,003 | 0,0035 | 0,004 | 0,005 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00055 | 0,00146 | 0,0027 | 0,0063 | 0,007У8 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 0,44 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00254 | 0,00254 | 0,00254 | 0,00254 | 0,00254 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | 0,0027 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0058 |
| 130-0042 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 24 мм | т | - | - | - | - | 0,0092 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 1 МПа [10 кгс/см^], диаметр 50 мм | шт | 2 | - | - | - | - |
| 130-0967 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | 2 | - | - | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 1 МПа [10 кгс/см'], диаметр 100 мм | шт | - | 1 | - | - | - |

Продолжение группы 81

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | односекционных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поверхность нагрева секции, м2 |
|  |  |  | до 4 | до 8 | до 12 | до 20 | до 30 |
|  |  |  | 15-81-1 | 15-81-2 | 15-81-3 | 15-81-4 | 15-81-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130-0970 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 1 МПа [10 кгс/см'], диаметр 125 мм | шт | - | 1 | - | - | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 1 МПа [10 кгс/см^], диаметр 150 мм | шт | - | 2 | 2 | - | - |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 1 МПа [10 кгс/см'], диаметр 200 мм | шт | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 130-0973 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ВСтЗспЗ, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 250 мм | шт | - | - | - | 2 | 1 |
| 130-0974 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 1 МПа [10 кгс/см'], диаметр 300 мм | шт | - | - | - | 1 | 1 |
| 130-0976 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ВСтЗспЗ, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм | шт | - | - | - | - | 1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,26 | 0,65 | 1,2 | 1,97 | 2,74 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00022 | 0,00033 | 0,0004 | 0,00041 | 0,00048 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| П | Водоподогреватели односекционные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Окончание группы 81 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Добавлять на каждую последующую секцию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | , поверхностью нагрева м2 |
|  |  |  | до 4 | до 8 | до 12 | до 20 | до 30 |
|  |  |  | 15-81-6 | 15-81-7 | 15-81-8 | 15-81-9 | 15-81-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,85 | 6,16 | 7,96 | 11,02 | 13,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 1,05 | 1,5 | 2,36 | 3,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,44 | 0,91 | 1,29 | 2,06 | 2,83 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,14 | 0,21 | 0,3 | 0,41 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,39 | 2,48 | 3,39 | 5.48 | 6,08 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 МПа [1 кгс/см2], высоким 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 2 мм | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00055 | 0.00146 | 0,0027 | 0,0063 | 0,00798 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00064 | 0,00141 | 0,00248 | 0,00318 | 0,00394 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 130-0042 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 24 мм | т | - | - | - | - | 0,018 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,26 | 0,65 | 1.2 | 1,97 | 2,74 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00015 | 0,00022 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| П | Секции водоподогревателя с калачом | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Группа 81 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 82	Установка водоподогревателей емкостных

Состав работ: Установка водоподогревателей на готовое основание. Гидравлическое испытание. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. Соединение фланцев на болтах и прокладках. Насадка и приварка фланцев на концы труб.

Измеритель: 	1 водоподогреватель

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица изме-рения | вместимостью, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 2 | до 4 | до 6 |
|  |  |  | 15-82-1 | 15-82-2 | 15-82-3 | 15-82-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,28 | 38,66 | 52,99 | 66,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,38 | 2,47 | 3,57 | 4,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,12 | 2,06 | 2,98 | 3,8 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,26 | 0,41 | 0,59 | 0,71 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой[постоянного тока] | маш.-ч | 1,71 | 2 | 2 | 2 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 МПа [1 кгс/см2], высоким 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1 ], толщина 2 мм | т | 0,00468 | 0,00468 | 0,00468 | 0,00468 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00065 | 0,0009 | 0,00092 | 0,00092 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00316 | 0,00322 | 0,00322 | 0,00384 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 130-0967 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 2 | 2 | 2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,9 | 2,4 | 3,2 | 6,35 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,00012 | 0,0002 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| П | Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, с манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Группа 82 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 83 		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ: Прокладка трубопровода из готовых узлов. Установка и заделка креплений. Промывка трубопровода водой.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|  |  |  | 15-83-1 | 15-83-2 | 15-83-3 | 15-83-4 | 15-83-5 | 15-83-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,02 | 56,02 | 56,02 | 56,02 | 56,02 | 70,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 3,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 2,47 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 7,82 |

Окончание группы 83

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|  |  |  | 15-83-1 | 15-83-2 | 15-83-3 | 15-83-4 | 15-83-5 | 15-83-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,35 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,62) | (1,62) | (1,62) | (1,62) | (1,62) | (2,36) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,00118 | 0,00118 | 0,00118 | 0,00118 | 0,00118 | 0,00184 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | 1 м | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,438 |
| 111-0807 | Проволока сварочная легированная , диаметр 4 мм | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00026 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,002 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| 130-0881 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 15 мм | м | 100 | - | - | - | - | - |
| 130-0882 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 20 мм | м | - | 100 | - | - | - | - |
| 130-0883 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 25 мм | м | - | - | 100 | - | - | - |
| 130-0884 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 32 мм | м | - | - | - | 100 | - | - |
| 130-0885 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 40 мм | м | - | - | - | - | 100 | - |
| 130-0886 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 50 мм | м | - | - | - | - | - | 100 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,25 | 0,44 | 0,69 | 1,13 | 1,76 | 2,75 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00015 |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| П | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Трубы водогазопроводные неоцинкованные | м | П | П | П | П | П | П |
| П | Соединительные детали (тройники, муфты, угольники, сгоны и т.д.) | шт | П | П | П | П | П | П |

### Группа 84 	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб

Состав работ: Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов. Установка и заделка креплений. Промывка трубопровода водой.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|  |  |  | 15-84-1 | 15-84-2 | 15-84-3 | 15-84-4 | 15-84-5 | 15-84-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 104,29 | 123,53 | 136,74 | 136,74 | 196,14 | 196,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,22 | 5,86 | 7,52 | 7,52 | 9,98 | 9,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,59 | 5,15 | 6,62 | 6,62 | 8,66 | 8,66 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,28 | 0,36 | 0,55 | 0,55 | 0,97 | 0,97 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 21,81 | 27,34 | 29,19 | 29,19 | 32,96 | 32,96 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Окончание группы 84

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0046 | 0,00462 | 0,00672 | 0,00672 | 0,0095 | 0,0095 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 2,75 | 4,64 | 7,03 | 10,99 | 17,17 | 24,73 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,008 | 0,012 | 0,021 | 0,021 | 0,114 | 0,114 |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| П | Трубы стальные бесшовные | м | П | П | П | П | П | П |
| П | Соединительные детали (тройники, муфты, угольники, сгоны и т.д.) | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |

Группа 84 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 85 	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб

Состав работ: Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов. Установка и заделка креплений. Промывка трубопровода водой.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|  |  |  | 15-85-1 | 15-85-2 | 15-85-3 | 15-85-4 | 15-85-5 | 15-85-6 | 15-85-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 104,29 | 104,29 | 123,72 | 136,74 | 136,74 | 196,14 | 196,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,11 | 5,22 | 5,86 | 7,52 | 7,52 | 9,98 | 9,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,59 | 4,59 | 5,15 | 6,62 | 6,62 | 8,66 | 8,66 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,36 | 0,55 | 0,55 | 0,97 | 0,97 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 27,39 | 27,39 | 27,81 | 29,19 | 29,19 | 32,96 | 32,96 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0046 | 0,0046 | 0,00462 | 0,00672 | 0,00672 | 0,0095 | 0,0095 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,76 | 2,75 | 4,64 | 7,03 | 10,99 | 17,17 | 24,73 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,008 | 0,008 | 0,017 | 0,021 | 0,021 | 0,114 | 0,114 |
| П | Трубы стальные электросварные | м | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Соединительные детали (тройники, муфты, угольники, сгоны и т.д.) | шт | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П | П |

Группа 85 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 86 	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб

Состав работ: Прокладка трубопровода обвязки из готовых узлов. Промывка трубопровода водой с хлорированием.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-86-1 | 15-86-2 | 15-86-3 | 15-86-4 | 15-86-5 | 15-86-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,54 | 94,86 | 136,92 | 141,07 | 209,35 | 305,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,3 | 3,65 | 5,5 | 6,67 | 9,53 | 14,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,06 | 3,3 | 5,09 | 5,9 | 8,4 | 12,49 |

Окончание группы 86

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,24 | 0,35 | 0,41 | 0,77 | 1,13 | 1,61 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00009 | 0,00016 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,76 | 2,75 | 7,03 | 10,99 | 24,73 | 43,96 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | - | - | - | 0,036 | 0,114 | 0,15 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00009 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 |
| П | Арматура трубопроводная | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Узлы трубопроводов обвязки | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 87 	Установка клапанов предохранительных

Состав работ: Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 клапан

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | однорычажных | двухрычажных | самопритирающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |  |
|  |  |  | до 25 | до 40 | до 50 | до 100 | 80 (50х2) | 150 (100х2) |  |
|  |  |  | 15-87-1 | 15-87-2 | 15-87-3 | 15-87-4 | 15-87-5 | 15-87-6 | 15-87-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 5,54 | 7,11 | 16,22 | 4,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,15 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,53 | 0,47 | 0,7 | 0,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00027 | 0,00023 | 0,00042 | 0,00018 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | - | - | - | - | - | - | 0,015 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00124 | - | - | - | - | - | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | 0,00124 | 0,00124 | 0,00202 | 0,0013 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | - | - | 0,00391 | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т | - | - | - | - | - | - | 0,00001 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00008 | - |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | - | - | - | - | - | - | 0,00002 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 88 	Установка клапанов приемных

Состав работ: Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 клапан

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 80 и 100 | 150 |
|  |  |  | 15-88-1 | 15-88-2 | 15-88-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,21 | 3,86 | 6,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |

Окончание группы 88

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,25 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,29 | 0,51 | 0,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0003 | 0,00054 | 0,00078 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00062 | 0,00101 | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | 0,00248 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 1 | 1 | 1 |
| П | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 |

### Группа 89 	Установка клапанов редукционных пружинных

Состав работ: Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 клапан

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|  |  |  | 15-89-1 | 15-89-2 | 15-89-3 | 15-89-4 | 15-89-5 | 15-89-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,76 | 2,65 | 4,72 | 8,36 | 10,81 | 11,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,17 | 0,31 | 0,41 | 0,48 | 0,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,12 | 0,15 | 0,26 | 0,35 | 0,41 | 0,55 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,41 | 0,56 | 0,91 | 1,02 | 1,06 | 1,39 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00012 | 0,00037 | 0,00046 | 0,00054 | 0,0007 | 0,00084 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,0006 | - | - | - | - | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | 0,00124 | 0,0013 | 0,00274 | 0,00286 | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | - | - | 0,00496 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00003 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00008 | 0,0001 | 0,0002 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| П | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 90 	Установка отопительных приборов

Состав работ: Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий. Крепление кронштейнов шурупами (2). Установка приборов с присоединением их к трубопроводам. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 	100 кВт радиаторов (1, 2), 100 кВт конвекторов (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | радиаторов | конвекторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чугунных | стальных |  |
|  |  |  | 15-90-1 | 15-90-2 | 15-90-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,63 | 111,46 | 164,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,4 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,97 | 6,42 | 5,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 10,22 | 5,57 | 5,22 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,75 | 0,85 | 0,71 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0.39) | (0.39) | (0,39) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0388 | Сурик железный | т | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 |

Окончание группы 90

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | - | 0,0045 | 0,0046 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| 1113-266 | Водный раствор нитрата и карбоната натрия | м3 | - | 0,67 | - |
| 130-0485 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, длина кронштейна 332 мм, марка СТД 604-4 | 100 шт | 0,77 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | 15 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,0505 | - | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 |
| 1630-0085 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, длина кронштейна 131 мм | 100 шт | 0,78 | - | - |
| 1630-0115 | Кронштейны Кр1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | - | 44,2 | - |
| П | Конвекторы с креплениями | кВт | - | - | 100 |
| П | Радиаторы | кВт | 100 | 100 | - |

### Группа 91 	Установка труб чугунных ребристых и колен двойных к ребристым трубам

Состав работ: Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом. Установка труб ребристых с присоединением их к трубопроводам. Установка колен (5). Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	100 труб (1-4), 1 колено (5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | труб | колен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длиной, м |  |
|  |  |  | до 0,5 | до 1 | до 1,5 | до 2 |  |
|  |  |  | 15-91-1 | 15-91-2 | 15-91-3 | 15-91-4 | 15-91-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 199,92 | 199,92 | 199,92 | 199,92 | 0,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 0,03 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | - |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (30,34) | (30,34) | (30,34) | (30,34) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0135 | Гвозди винтовые 4,5х90 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,4 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,00066 |
| 130-0483 | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен, длина кронштейна 135 мм, марка КРД-1 | 100 шт | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 130-0643 | Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0 | шт | - | - | - | 100 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,00004 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,0008 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | - |
| 1630-0064 | Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным | шт | - | - | - | - | 1 |
| 1630-0097 | Трубы чугунные отопительные ребристые, длина 500 мм | шт | 100 | - | - | - | - |
| 1630-0098 | Трубы чугунные отопительные ребристые, длина 1000 мм | шт | - | 100 | - | - | - |
| 1630-0099 | Трубы чугунные отопительные ребристые, длина 1500 мм | шт | - | - | 100 | - | - |
| 1630-0117 | Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым, диаметр 160 мм | шт | 200 | 200 | 200 | 200 | - |

### Группа 92 	Установка регистров из труб стальных

Состав работ: Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом. Установка регистров с присоединением их к трубопроводам, Тепловое испытание с проверкой отопительных приборов на прогрев и регулировкой.

Измеритель: 	100 м труб нитки регистра

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | водогазопроводных неоцинкованных | электросварных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр нитки регистра, мм |
|  |  |  | до 70 | 89 и 108 |
|  |  |  | 15-92-1 | 15-92-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,11 | 45,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,49 | 2,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,29 | 2,45 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,2 | 0.24 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,27) | (1,27) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0135 | Гвозди винтовые 4,5х90 мм | т | 0,00356 | 0,00533 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,11 | 0,13 |
| 130-0485 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, длина кронштейна 332 мм, марка СТД 604-4 | 100 шт | 0,22 | 0,335 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,0044 | 0,0067 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00011 | 0,00011 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00022 | 0,00027 |
| 1630-0085 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, длина кронштейна 131 мм | 100 шт | 0,22 | 0,335 |
| П | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки до 70 мм | м нитки | 100 | - |
| П | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, 108 мм | м нитки | - | 100 |

### Группа 93 	Установка баков расширительных

Состав работ: Установка баков на готовое основание. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе. Гидравлическое испытание баков.

Измеритель: 	1 бак

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | расширительных | унифицированных с переливным бачком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вместимостью, м3 |
|  |  |  | от 0,1 до 0,4 | от 0,5 до 0,8 | от 1 до 1,5 | 2 | от 2,5 до 4 | 1 и 1,5 | 2 |
|  |  |  | 15-93-1 | 15-93-2 | 15-93-3 | 15-93-4 | 15-93-5 | 15-93-6 | 15-93-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,84 | 16,35 | 20,75 | 26,59 | 31,12 | 20,75 | 26,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,33 | 0,53 | 0,8 | 1,03 | 0,53 | 0,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,18 | 0,26 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,39 | 0,49 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,24 | 0,14 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 130-0021 | Баки расширительные круглые, вместимость до 2 м3 | шт | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,31 | 0,57 | 1,26 | 2,24 | 3,55 | 1,26 | 2,24 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |

Продолжение группы 93

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | расширительных | унифицированных с переливным бачком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вместимостью, м3 |
|  |  |  | от 0,1 до 0,4 | от 0,5 до 0,8 | от 1 до 1,5 | 2 | от 2,5 до 4 | 1 и 1,5 | 2 |
|  |  |  | 15-93-1 | 15-93-2 | 15-93-3 | 15-93-4 | 15-93-5 | 15-93-6 | 15-93-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1630-0022 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 2 м3 | шт | - | - | - | - | - | - | 1 |
| П | Баки расширительные круглые, вместимость от 0,1 до 0,4 м3 | шт | 1 | - | - | - | - | - | - |
| П | Баки расширительные круглые, вместимость от 0,5 до 0,8 м3 | шт | - | 1 | - | - | - | - | - |
| П | Баки расширительные круглые, вместимость от 1 до 1,5 м3 | шт | - | - | 1 | - | - | - | - |
| П | Баки расширительные круглые, вместимость от 2,5 до 4 м3 | шт | - | - | - | - | 1 | - | - |
| П | Баки расширительные круглые унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м3, 1,5 м3 | шт | - | - | - | - | - | 1 | - |

### Группа 94 	Установка баков конденсационных

Состав работ: Установка баков на готовое основание. Насадка и приварка фланцев на концы труб. Присоединение баков к трубопроводам на фланцах с установкой болтов и прокладок. Гидравлическое испытание баков.

Измеритель: 	1 бак

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вместимостью, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 0,3 до 0,8 | от 1 до 1,5 | 2 | 3 |
|  |  |  | 15-94-1 | 15-94-2 | 15-94-3 | 15-94-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,56 | 26,02 | 32,06 | 35,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 1 | 1,54 | 1,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,55 | 0,83 | 1,24 | 1,53 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,12 | 0,17 | 0,3 | 0,4 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,41 | 1,79 | 2,45 | 2,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00037 | 0,00074 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12мм | т | 0,00128 | - | - | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | 0,00134 | 0,00274 | 0,00274 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,61 | 1,28 | 2 | 3 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 1630-0018 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 2 м3 | шт | - | - | 1 | - |
| 1630-0019 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 3 м3 | шт | - | - | - | 1 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| П | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкость от 0,3 до 0,8 м3 | шт | 1 | - | - | - |
| П | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкость от 1 до 1,5 м3 | шт | - | 1 | - | - |

### Группа 95 	Установка насосов центробежных с электродвигателем

Состав работ: Установка анкерных болтов. Установка агрегатов на готовое основание. Насадка и приварка фланцев на концы труб. Соединение фланцев на болтах и прокладках. Опробование насосов на холостом ходу.

Измеритель: 	1 насос

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | массой, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,1 | до 0,2 | до 0,3 | до 0,5 | до 0,75 |
|  |  |  | 15-95-1 | 15-95-2 | 15-95-3 | 15-95-4 | 15-95-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,52 | 30,74 | 34,89 | 47,91 | 58,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,77 | 1,12 | 2,14 | 2,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,32 | 0,6 | 0,86 | 1,79 | 1,97 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,47 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,85 | 1 | 1,13 | 1,51 | 1.6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00039 | 0,00041 | 0,0005 | 0,0009 | 0,00099 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,15 |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,00305 | 0,00308 | 0,00308 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00127 | 0,00127 | 0,00127 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | 0,006 | 0,006 |
| 130-0965 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 1 | 1 | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 130-0970 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | - | - | 1 |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | 1 | - |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | - | - | - | - | 1 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,014 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,023 |
| П | Насосы с электродвигателем | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 96 	Установка вставок виброизолирующих к насосам

Состав работ: Насадка и приварка фланцев на концы труб. Установка гибких вставок

с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 вставка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | давлением, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 1,6 |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | 125 | 150 | 50 | 65 |
|  |  |  | 15-96-1 | 15-96-2 | 15-96-3 | 15-96-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,77 | 4,92 | 1,97 | 2,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7. | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,34 | 0,1 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,23 | 0,29 | 0,1 | 0,16 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | - | 0,01 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,85 | 1,09 | 0,47 | 0,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00035 | 0,00042 | 0,00009 | 0,00018 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,00075 | 0,00075 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00005 | 0,000063 | 0,00003 | 0,00003 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Вставки виброизолирующие | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Окончание группы 96 (нормы с 5 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | давлением, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,6 |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
|  |  |  | 15-96-5 | 15-96-6 | 15-96-7 | 15-96-8 | 15-96-9 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,75 | 3,24 | 4,92 | 6,77 | 10,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,34 | 0,51 | 0,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 | 0,18 | 0,29 | 0,44 | 0,7 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,71 | 0,82 | 1,09 | 1,56 | 2,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00023 | 0,00027 | 0,00042 | 0,00093 | 0,0023 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00075 | 0,00075 | - | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,000035 | 0,00004 | 0,000063 | 0,00009 | 0,0003 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Вставки виброизолирующие | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 97 	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб

Состав работ: Сверление или пробивка отверстий для креплений. Установка и заделка креплений. Установка гребенок. Насадка и приварка фланцев на концы труб. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 гребенка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | наружный диаметр корпуса гребенок, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 108 | 159 | 219 | 273 | 325 |
|  |  |  | 15-97-1 | 15-97-2 | 15-97-3 | 15-97-4 | 15-97-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,94 | 12,94 | 16,68 | 23,01 | 23,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,46 | 0,93 | 0,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,39 | 0,76 | 0,76 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0.17 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,51 | 0,51 | 0,83 | 1,51 | 1,51 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,09) | (0,09) | (0,09) | (0,09) | (0,09) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00018 | 0,00018 | 0,00042 | 0,00124 | 0,00124 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 130-0254 | Гребенки паро- и водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, 4 патрубка, наружный диаметр патрубка 57 мм | комплект | 1 | - | - | - | - |
| 130-0255 | Гребенки паро- и водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, 4 патрубка, наружный диаметр патрубка 57 мм | комплект | - | 1 | - | - | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,02 | 0,02 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00005 | 0,00005 |
| 1630-0048 | Гребенки паро- и водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, 4 патрубка, наружный диаметр патрубка 89 мм | комплект | - | - | 1 | - | - |
| 1630-0049 | Гребенки паро- и водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2 м, 6 патрубков, наружный диаметр патрубка 108 мм | комплект | - | - | - | 1 | - |
| 1630-0050 | Гребенки паро- и водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, 8 патрубков, наружный диаметр патрубка 108 мм | комплект | - | - | - | - | 1 |

### Группа 98	 Установка грязевиков

Состав работ: Установка грязевиков. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 грязевик

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | наружный диаметр патрубков, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 | 57 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 |
|  |  |  | 15-98-1 | 15-98-2 | 15-98-3 | 15-98-4 | 15-98-5 | 15-98-6 | 15-98-7 | 15-98-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,98 | 4,98 | 6,75 | 6,75 | 14,43 | 14,43 | 21,31 | 26,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 1,32 | 2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,49 | 0,49 | 0,66 | 0,66 | 1,15 | 1,76 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,24 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,98 | 1,98 | 2,49 | 2,49 | 4 | 5,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 2 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00372 | 0,0062 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00037 | 0,00037 | 0,001 | 0,001 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0017 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00124 | 0,00124 | 0,00202 | 0,00202 | - | - | - | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | - | - | - | 0,0026 | - | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | - | - | 0,0027 | 0,0044 |  |
| 130-0042 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 24 мм | т | - | - | - | - | - | - | - | 0,007 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00003 | 0,000032 | 0,00004 | 0,000042 | 0,00005 | 0,000064 | 0,00009 | 0,00015 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| П | Грязевики из стальных труб | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 99 	Установка воздухосборников

Состав работ: Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. Установка воздухосборников. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке.

Измеритель: 	1 воздухосборник

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 76 до 273 | 325 и 426 |
|  |  |  | 15-99-1 | 15-99-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,09 | 5,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.14 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | - | 0,21 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,09) | (0,09) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | 0,00034 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00007 | 0,00007 |
| П | Крепления | кг | П | П |
| П | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружный диаметр корпуса от 76 мм до 273 мм | шт | 1 | - |
| П | Воздухосборники их стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружный диаметр корпуса 325 мм и 426 мм | шт | - | 1 |

### Группа 100 	Установка узлов тепловых элеваторных

Состав работ: Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. Установка элеваторного узла. Насадка и приварка фланцев на концы труб. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 узел

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | № 1, №2 | №№ 3-5 | № 6, № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-100-1 | 15-100-2 | 15-100-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,92 | 21,87 | 25,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 | 1,21 | 1,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,7 | 1 | 1,56 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,17 | 0,21 | 0,28 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,44 | 2,09 | 2,45 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,18) | (0,18) | (0,18) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00074 | 0,00092 | 0,0011 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0013 | 0,0015 | 0,0015 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 4 | - | - |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80мм | шт | - | 4 | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100мм | шт | - | - | 4 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,16 | 0,58 | 0,58 |

Продолжение группы 100

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | № 1, №2 | №№ 3-5 | № 6, № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-100-1 | 15-100-2 | 15-100-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,015 | 0,024 | 0,024 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00008 | 0,00016 | 0,00016 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 10 | 17 | 44 |
| 1630-0100 | Узлы тепловые элеваторные [без средств автоматики и измерительных приборов] с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, № 1,2, длина 2,5 м, высота 0,8 м | комплект | 1 | - | - |
| 1630-0101 | Узлы тепловые элеваторные [без средств автоматики и измерительных приборов] с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, № 3,4, 5, длина 2,8 м, высота 0,8 м | комплект | - | 1 | - |
| 1630-0102 | Узлы тепловые элеваторные [без средств автоматики и измерительных приборов] с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, № 6, 7, длина 3,1 м, высота 0,8 м | комплект | - | - | 1 |
| П | Задвижки | шт | 4 | 4 | 4 |
| П | Элеваторы | шт | 1 | 1 | 1 |

### Группа 101 	Установка элеваторов

Состав работ: Насадка и приварка фланцев на концы труб. Установка элеваторов с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 элеватор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | №1, №2 | №№ 3-5 | № 6, № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-101-1 | 15-101-2 | 15-101-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,74 | 5,54 | 9,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,35 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,85 | 1,36 | 1.53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00028 | 0,00069 | 0,00081 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00186 | 0,00195 | 0,00411 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00008 | 0,00012 | 0,00016 |
| П | Фланцы стальные | шт | 3 | 3 | 3 |
| П | Элеваторы | шт | 1 | 1 | 1 |

### Группа 102 	Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

Состав работ: Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. Установка узлов конденсатоотводчиков (1-2) и ручных насосов (3) с присоединением к трубопроводам.

Измеритель: 	1 узел

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | конденсатоотводчиков | ручных насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |  |
|  |  |  | до 25 | до 50 |  |
|  |  |  | 15-102-1 | 15-102-2 | 15-102-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,01 | 8,2 | 11,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,3 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,23 | 0,13 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,85 | 0,85 | - |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,2) | (0,28) | (0,32) |

Окончание группы 102

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | конденсатоотводчиков | ручных насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |  |
|  |  |  | до 25 | до 50 |  |
|  |  |  | 15-102-1 | 15-102-2 | 15-102-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00002 | 0,00002 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00066 | - | 0,00228 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | 0,002 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,001 | 0,0032 | 0,0005 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00003 | 0,00005 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00005 | 0,00005 | - |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00003 | 0,00005 | 0,00009 |
| П | Крепления | кг | П | П | П |
| П | Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой | комплект | - | - | 1 |
| П | Конденсатоотводчики | комплект | 1 | 1 | - |

### Группа 103 	Установка фильтров для очистки воды

Состав работ: Установка фильтров на готовое основание. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу.

Измеритель: 	1 фильтр

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 |
|  |  |  | 15-103-1 | 15-103-2 | 15-103-3 | 15-103-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,41 | 1,41 | 1,71 | 1,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,16 | 0,24 | 0,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,17 | 0,16 | 0,24 | 0,24 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | - | - | 0,01 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,91 | 1,06 | 1,21 | 1,21 |
|  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00007 | 0,00008 | 0,00009 | 0,0001 |
| П | Фильтры | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Окончание группы 103 (нормы с 5 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица изме-рения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|  |  |  | 15-103-5 | 15-103-6 | 15-103-7 | 15-103-8 | 15-103-9 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,09 | 2,6 | 3,07 | 7,39 | 9,13 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,38 | 0,5 | 0,71 | 0,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,3 | 0,35 | 0,44 | 0,62 | 0,82 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,14 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 1,44 | 1,66 | 1,94 | 2,24 | 2,92 |
|  | [постоянного тока] |  | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00011 | 0,00019 | 0,00028 | 0,00034 | 0,00048 |
| П | Фильтры | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Группа 103 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 104 	Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных

Состав работ: Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных.

Измеритель: 	1 комплект

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | указателей уровня кранового типа | манометров | термометров в оправе прямых или угловых | кранов воздушных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с трехходовым краном | с трехходовым краном и трубкой-сифоном |  |  |
|  |  |  | 15-104-1 | 15-104-2 | 15-104-3 | 15-104-4 | 15-104-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,47 | 0,41 | 0,59 | 0,59 | 0,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | - | - | - | 0,00011 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00016 | 0,00016 | - | - | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00004 | 0,00004 | - | - | - |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Контрольно-измерительные приборы | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 105 	Установка поддонов металлических для баков

Состав работ: Установка поддонов на готовое основание.

Измеритель: 	1 поддон

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вместимость баков, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | до 4 |
|  |  |  | 15-105-1 | 15-105-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,51 | 3,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,12 | 0,15 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |  |
| П | Поддоны | шт | 1 | 1 |

### Группа 106 	Установка регуляторов расхода и давления горячей воды

Состав работ: Подготовка арматуры к установке. Сверление отверстий во фланцах арматуры. Насадка и приварка фланцев на концы труб. Гидравлическое испытание арматуры. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 регулятор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 40 | 50 |
|  |  |  | 15-106-1 | 15-106-2 | 15-106-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0.19) | (0,19) | (0,19) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 130-1065 | Фланцы плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 2 | - | - |
| 130-1067 | Фланцы плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | 2 | - |
| 130-1068 | Фланцы плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | - | 2 |
| 1545-160 | Паронитовые прокладки | 100шт | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| П | Регулятор давления | шт | 1 | 1 | 1 |

### Группа 107 	Установка скользящих и неподвижных опор для трубопроводов

Состав работ: Разметка мест установки. Установка опор с приваркой их к трубопроводу.

Измеритель: 	1 опора (1-3), 100 кг (4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | скользящих | неподвижных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр трубопроводов, мм |
|  |  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 150 |
|  |  |  | 15-107-1 | 15-107-2 | 15-107-3 | 15-107-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,17 | 0,32 | 0,46 | 9,41 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,83 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00004 | 0,00007 | 0,0001 | 0,003 |
| 121-788 | Опоры скользящие | т | 0,00072 | 0,00315 | 0,004 | - |
| 121-789 | Опоры неподвижные | т | - | - | - | 0,1 |

### Группа 108 	Установка заглушек на трубопроводе

Состав работ: Разъединение фланцевого стыка с удалением болтов. Удаление старой прокладки и очистка фланцев. Установка новой прокладки с заглушкой и пригонкой по месту. Соединение фланцевого стыка с установкой болтов с гайками и шайбами. Выверка фланцевого соединения.

Измеритель: 	1 заглушка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стальных | чугунных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр трубопровода, мм |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 250 | 50 | 80 |
|  |  |  | 15-108-1 | 15-108-2 | 15-108-3 | 15-108-4 | 15-108-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,18 | 2,66 | 3,47 | 3,89 | 6,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | - | - | - | 0,14 | 0,2 |
| 111-1804 | Сталь листовая | т | 0,001 | 0,0016 | 0,0038 | - | - |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00072 | 0,00144 | 0,00144 | 0,00174 | 0,0029 |
| 130-1168 | Заглушки чугунные, диаметр 50 мм | шт | - | - | - | 1 | - |
| 130-1169 | Заглушки чугунные, диаметр 80 мм | шт | - | - | - | - | 1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | - | - | - | 0,00001 | 0,00001 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00024 | 0,00041 | 0,00096 | - | - |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | - | - | - | 0,00012 | 0,00013 |

Окончание группы 108 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | чугунных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр трубопровода, мм |
|  |  |  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 15-108-6 | 15-108-7 | 15-108-8 | 15-108-9 | 15-108-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,98 | 9,59 | 11,9 | 16,83 | 21,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | 0,24 | 0,31 | 0,43 | 0,55 | 0,67 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00336 | 0,00483 | 0,00625 | 0,00767 | 0,00909 |
| 130-1170 | Заглушки чугунные, диаметр 100 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 130-1171 | Заглушки чугунные, диаметр 125 мм | шт | - | 1 | - | - | - |
| 130-1172 | Заглушки чугунные, диаметр 150 мм | шт | - | - | 1 | - | - |
| 130-1173 | Заглушки чугунные, диаметр 200 мм | шт | - | - | - | 1 | - |
| 130-1174 | Заглушки чугунные, диаметр 250 мм | шт | - | - | - | - | 1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 9,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00014 | 0,0002 | 0,00025 | 0,0003 | 0,00035 |

### Группа 109 	Установка чисток на боровах

Состав работ: Изготовление и установка чисток на боровах с прокладкой войлока под металлический каркас. Укладка кирпича плашмя на нижнюю крышку. Закрепление верхней крышки.

Измеритель: 	10 чисток

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-109-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 84,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1437 | Шпильки черные стяжные, диаметр резьбы 12 мм, длина 200 мм | т | 0,008 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,002 |
| 111-1804 | Сталь листовая | т | 0,19 |
| 111-1810 | Сталь полосовая кипящая, размер 40х4 мм | т | 0,06 |
| 111-1814 | Сталь угловая | т | 0,075 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,0032 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,05 |

### 2.2.4 Смена

### Группа 110 	Смена набивки сальников

Состав работ: Снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаек. Очистка сальника. Набивка сальника. Постановка сальника на место с завертыванием гаек.

Измеритель: 	100 сальников

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | пробковых кранов | вентилей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | до 20 | до 30 | до 50 | до 20 | до 30 | до 50 |
|  |  |  | 15-110-1 | 15-110-2 | 15-110-3 | 15-110-4 | 15-110-5 | 15-110-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,65 | 37,95 | 47,85 | 24,75 | 29,7 | 52,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 |

### Группа 111 	Смена водомерных кранов

Состав работ: Снятие стекла и кранов у водомерной колонки. Установка водомерных кранов с выверкой.

Измеритель: 	1 водомерный кран

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-111-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 130-1180 | Краны водомерные со стеклом | шт | 1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00004 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00005 |

### Группа 112 	Смена паронитовых и резиновых прокладок

Состав работ: Разъединение стыка. Удаление прокладок, очистка фланцев от прокладок, нароста и грязи. Изготовление прокладок. Соединение фланцевых стыков с установкой болтов и прокладок, затягивание гаек и шайб.

Измеритель: 	1 прокладка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | паронитовых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | до 50 | до 100 | до 125 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-112-1 | 15-112-2 | 15-112-3 | 15-112-4 | 15-112-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,12 | 1,57 | 1,9 | 2,29 | 2,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00031 | 0,00072 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 |

Окончание группы 112 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | резиновых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | до 50 | до 100 | до 125 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 15-112-6 | 15-112-7 | 15-112-8 | 15-112-9 | 15-112-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,11 | 1,57 | 1,9 | 2,26 | 2,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,34 | 0,51 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,0003 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |

### Группа 113 	Смена сгонов на трубопроводах

Состав работ: Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование нового сгона. Соединение нового сгона.

Измеритель: 	1 сгон

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 20 | до 32 | до 50 |
|  |  |  | 15-113-1 | 15-113-2 | 15-113-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,63 | 0,91 | 1,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00008 | 0,00013 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00001 | 0,000012 | 0,00015 |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм | шт | 1 | - | - |
| 1630-0129 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 32 мм | шт | - | 1 | - |
| 1630-0131 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 50 мм | шт | - | - | 1 |

## 2.3 Вентиляция

### 2.3.1 Разборка

### Группа 114 Разборка вентиляционных коробов из плит

Состав работ: Отбивка штукатурки. Пробивка или сверление отверстий в коробах. Распиловка коробов на плиты. Разборка и складирование плит в штабель.

Измеритель: 100 м2 поверхности короба

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-114-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 99,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 1,58 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,58 |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (7,23) |
|  | Строительный мусор | т | 7,1 |

### Группа 115 	Разборка стальных воздуховодов

Состав работ: Разборка стальных воздуховодов с фасонными частями, шиберами, дроссель-клапанами в патрубке и сетками в рамках с освобождением от креплений.

Измеритель: 	1 м2 воздуховодов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из листовой стали толщиной до 0,9 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр (периметр) воздуховодов, мм |
|  |  |  | 165 (540) | 320 (1000) | 495 (1550) | 660 (2070) | 885 (2780) |
|  |  |  | 15-115-1 | 15-115-2 | 15-115-3 | 15-115-4 | 15-115-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,74 | 0,61 | 0,48 | 0,42 | 0,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

Окончание группы 115 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из листовой стали толщиной до 1,2 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр (периметр) воздуховодов, мм |
|  |  |  | 165 (540) | 320 (1000) | 495 (1550) | 660 (2070) | 885 (2780) |
|  |  |  | 15-115-6 | 15-115-7 | 15-115-8 | 15-115-9 | 15-115-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,97 | 0,79 | 0,61 | 0,53 | 0,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

### Группа 116 	Демонтаж радиальных и осевых вентиляторов

Состав работ: Отсоединение вентиляторов от электросети. Отсоединение вентиляторов от креплений и воздуховодов. Снятие вентиляторов с места.

Измеритель: 	1 вентилятор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | радиальных, без направляющих аппаратов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | масса вентиляторов,т |
|  |  |  | до 0,05 | до 0,12 | до 0,4 | до 0,6 | до 1,0 |
|  |  |  | 15-116-1 | 15-116-2 | 15-116-3 | 15-116-4 | 15-116-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,56 | 13,71 | 22,26 | 28,46 | 34,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [ 1,5 т] | маш.-ч | (0,02) | (0,05) | (0,15) | (0,38) | (0,56) |

Окончание группы 116 (нормы с 6 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | радиальных, с направляющими аппаратами | осевых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | масса вентиляторов, т |
|  |  |  | до 0,05 | до 0,12 | до 0,4 | до 0,6 | до 1,0 | до 0,05 | до 0,1 |
|  |  |  | 15-116-6 | 15-116-7 | 15-116-8 | 15-116-9 | 15-116-10 | 15-116-11 | 15-116-12 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,47 | 15,15 | 24.45 | 31,45 | 37,79 | 9,19 | 23,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш.-ч | (0,02) | (0,05) | (0,15) | (0,38) | (0,56) | (0,02) | (0,05) |

### Группа 117 	Демонтаж калориферов

Состав работ: 	Отсоединение калорифера от трубопровода. Снятие с основания.

Измеритель: 	1 калорифер

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | массой, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,125 | до 0,25 | до 0,4 |
|  |  |  | 15-117-1 | 15-117-2 | 15-117-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,17 | 8,7 | 11,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |

### 2.3.2 Ремонт

### Группа 118 	Ремонт радиальных и осевых вентиляторов

Состав работ: Разборка и осмотр вентилятора. Устранение мелких дефектов в деталях вентилятора. Балансировка ротора, регулировка хода, смазка подшипников и пуск вентилятора.

Измеритель: 	1 вентилятор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | радиальных | осевых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-118-1 | 15-118-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 131,97 | 69,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,00035 | 0,0001 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 1,1 | 0,09 |
| 1110-0010 | Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-350 | шт | 4 | 4 |
| 115-0026 | Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы болтов 24 мм, сечение шайб 8х10 мм | т | 0,00003 |  |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00082 | 0,0001 |
| 1546-45 | Масло машинное | т | 0,00008 | 0,00005 |

### Группа 119 	Ремонт дроссель-клапана или шибера

Состав работ: Осмотр клапана или шибера. Выправление отдельных деталей на месте. Снятие с места и выполнение ремонта в условиях мастерской. Регулирование работы клапана или шибера.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-119-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 И-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,00011 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,345 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00009 |

### Группа 120 Прочистка вентиляционных коробов

Состав работ: Пробивка прочистных отверстий в коробах. Удаление засорения с проверкой каналов короба. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок.

Измеритель: 100 м короба

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-120-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,15 |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (1,72) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,17 |
| 1425-11686 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М10 | м3 | 0,03 |
| П | Плиты армоцементные | м2 | 5,53 |

### 2.3.3 Устройство

### Группа 121 	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальная)

Состав работ: Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 	100 м2 поверхности воздуховодов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина стали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 | 0,6 |
|  |  |  | диаметр воздуховода до 200 мм | периметр воздуховода, мм | диаметр воздуховода, мм |
|  |  |  |  | до 600 | 800 и 1000 | до 250 | до 355 | до 450 |
|  |  |  | 15-121-1 | 15-121-2 | 15-121-3 | 15-121-4 | 15-121-5 | 15-121-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,07 | 301,07 | 275,66 | 301,07 | 275,66 | 238,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,84 | 1,84 | 1,62 | 1,84 | 1,62 | 1,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 0,95 | 1,17 | 0,95 | 0,82 |
| 203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2.62 | 2,62 | 2,62 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0084 | 0,0084 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,58 | 7,58 |
| 111-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 0,00501 | 0,00501 | 0,00501 | 0,00501 | 0,00513 | 0,00513 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00041 | 0,00039 | 0,00039 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,011 | 0,011 |
| 130-1108 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм, круглого сечения, диаметр до 200 мм | м2 | 100 | - | - | - | - | - |
| 130-1109 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0.5 мм, прямоугольного сечения, размер большей стороны до 250 мм | м2 | - | 100 | 100 | - | - |  |
| 130-1110 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм, круглого сечения, диаметр от 250 до 450 мм | м2 | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 1630-522 | Заглушки к питометражным лючкам СТД8281 | шт | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Шиберы | шт | П | П | П | П | П | П |

Продолжение группы 121 (нормы с 7 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина стали 0,7 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр воздуховода, мм | периметр воздуховода, мм |
|  |  |  | от 500 до 560 | до 800 | до 900 | от 1100 до 1600 | до 2400 | до 3200 | до 3600 | 4000 |
|  |  |  | 15-121-7 | 15-121-8 | 15-121-9 | 15-121-10 | 15-121-11 | 15-121-12 | 15-121-13 | 15-121-14 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 238,51 | 179,47 | 275,66 | 238,51 | 179,47 | 145,06 | 133,53 | 121,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,27 | 1,09 | 1,62 | 1,49 | 1,09 | 1,11 | 1,03 | 0,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,82 | 0,76 | 0,95 | 0,82 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,72 |
| 203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 0,45 | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | 0,33 | 0.25 | 0,25 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,06 | 1,75 | 2,62 | 2,62 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 1,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,0084 | 0,011 | 0,0089 | 0,0094 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 7,58 | 9,91 | 8 | 8,58 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
| 111-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 0,00513 | 0,00269 | 0,00501 | 0,00513 | 0,00269 | 0,0024 | 0,00167 | 0,00167 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00039 | 0,00033 | 0,00041 | 0,00039 | 0,00037 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00029 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,011 | 0,008 | 0,015 | 0,011 | 0,008 | 0,006 | 0,0098 | 0,007 |
| 130-1111 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм, круглого сечения, диаметр от 500 до 800 мм | м2 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 130-1112 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм, прямоугольного сечения, размер большей стороны от 300 до 1000мм | м2 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1630-522 | Заглушки к питометражным лючкам СТД8281 | шт | П | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | П | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Шиберы | шт | П | П | П | П | П | П | П | П |

Окончание группы 121 (нормы с 15 по 19)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина стали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,9 | 1 |
|  |  |  | периметр воздуховода, мм | диаметр воздуховода, мм |
|  |  |  | 3700, от 4100 до 4500 | до 5200 | до 7200 | от 900 до 1000 | до 1250 |
|  |  |  | 15-121-15 | 15-121-16 | 15-121-17 | 15-121-18 | 15-121-19 |
| 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 121,99 | 110,46 | 85,24 | 145.06 | 133,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 1,03 | 1,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,78 |
| 203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 0,25 | 0,17 | 0,1 | 0,25 | 0,25 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,55 | 1,34 | 1,24 | 1,55 | 1,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,011 | 0,011 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 9,91 | 12,98 | 13,9 | 9,91 | 9,91 |
| 111-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 0,00167 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00501 | 0,00513 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00029 | 0,00027 | 0,00023 | 0,00039 | 0,00037 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0098 | 0,013 | 0,021 | 0,008 | 0,0098 |
| 130-1113 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,9 мм, прямоугольного сечения, размер большей стороны от 1250 до 2000 мм | м2 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 130-1114 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 1 мм, круглого сечения, диаметр от 900 до 1250 мм | м2 | - | - | - | 100 | 100 |
| 1630-522 | Заглушки к питометражным лючкам СТД8281 | шт | П | П | П | П | П |
| П | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | П | П | П | П | П |
| П | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
| П | Шиберы | шт | П | П | П | П | П |

### Группа 122 	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальная)

Состав работ: Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 	100 м2 поверхности воздуховодов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина стали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | диаметр воздуховода до 200 мм | периметр воздуховода, мм |
|  |  |  |  | до 600 | 800 или 1000 |
|  |  |  | 15-122-1 | 15-122-2 | 15-122-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,07 | 301,07 | 275,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,84 | 1,84 | 1,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 0,95 |
| 203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема Юм | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,62 | 2,62 | 2,62 |

Продолжение группы 122

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина стали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | диаметр воздуховода до 200 мм | периметр воздуховода, мм |
|  |  |  |  | до 600 | 800 или 1000 |
|  |  |  | 15-122-1 | 15-122-2 | 15-122-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8,0-10,0мм | т | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 8 | 8 | 8 |
| 111-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 0,00501 | 0,00501 | 0,00501 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00045 | 0,00045 | 0,00041 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 130-1124 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм, круглого сечения, диаметр до 200 мм | м2 | 100 | - | - |
| 130-1125 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм, прямоугольного сечения, размер большей стороны до 250 мм | м2 | - | 100 | 100 |
| 1630-522 | Заглушки к питометражным лючкам СТД 8281 | шт | П | П | П |
| П | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | П | П | П |
| П | Сетки в рамках | м2 | П | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П | П |
| П | Шиберы | шт | П | П | II |

Продолжение группы 122 (нормы с 4 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина стали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,6 | 0,7 |
|  |  |  | диаметр воздуховода, мм |
|  |  |  | до 250 | до 355 | до 450 | от 500 до 560 | до 800 |
|  |  |  | 15-122-4 | 15-122-5 | 15-122-6 | 15-122-7 | 15-122-8 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,07 | 275,66 | 238,51 | 238,51 | 179,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,84 | 1,62 | 1,49 | 1,27 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,17 | 0,95 | 0,82 | 0,82 | 0,76 |
| 203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,45 | 0,33 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,06 | 1,75 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,0089 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,011 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 8 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 9,91 |
| 111-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 0,00501 | 0,00513 | 0,00513 | 0,00513 | 0,00269 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00041 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00033 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,015 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,008 |
| 130-1126 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм, круглого сечения, диаметр от 250 до 450 мм | м2 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 130-1127 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм, круглого сечения, диаметр от 500 до 800 мм | м2 | - | - | - | 100 | 100 |
| 1630-522 | Заглушки к питометражным лючкам СТД 8281 | шт | П | П | П | П | П |
| П | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | П | П | П | П | П |
| П | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
| П | Шиберы | шт | П | П | П | П | П |

Продолжение группы 122 (нормы с 9 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина стали 0,7 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периметр воздуховода, мм |
|  |  |  | 900 | от 1100 до 1600 | до 2400 | до 3200 | до 3600 | 4000 |
|  |  |  | 15-122-9 | 15-122-10 | 15-122-11 | 15-122-12 | 15-122-13 | 15-122-14 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 275,66 | 238,51 | 179,47 | 145,06 | 133,53 | 121,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,49 | 1,09 | 1,11 | 1,03 | 0,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,95 | 0,82 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,72 |
| 203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,62 | 2,62 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 1,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,0089 | 0,0084 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 8 | 7,58 | 9,91 | 9,09 | 9,91 | 9,91 |
| 111-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 0,00501 | 0,00513 | 0,00269 | 0,0024 | 0,00167 | 0,00167 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00041 | 0,00039 | 0,00037 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00029 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,015 | 0,011 | 0,008 | 0,006 | 0,0098 | 0,007 |
| 130-1128 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм, прямоугольного сечения, размер большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1630-522 | Заглушки к питометражным лючкам СТД 8281 | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| П | Шиберы | шт | П | П | П | П | П | П |

Продолжение группы 122 (нормы с 15 по 21)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина стали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,9 | 1 | 1,2 |
|  |  |  | периметр воздуховода, мм | диаметр воздуховода, мм |
|  |  |  | 3700, от 4100 до 4500 | до 5200 | до 7200 | от 900 до 1000 | до 1250 | 1400 | 1600 |
|  |  |  | 15-122-15 | 15-122-16 | 15-122-17 | 15-122-18 | 15-122-19 | 15-122-20 | 15-122-21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 121,99 | 110,46 | 85,24 | 145,06 | 133,53 | 111,04 | 103.22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 0,89 | 0,86 |
| 203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 0,25 | 0.17 | 0,1 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 0,14 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,55 | 1,34 | 1,24 | 1,55 | 1,55 | 1,34 | 1,24 |

Окончание группы 122 (нормы с 15 по 21)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина стали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,9 | 1 | 1,2 |
|  |  |  | периметр воздуховода, мм | диаметр воздуховода, мм |
|  |  |  | 3700, от 4100 до 4500 | до 5200 | до 7200 | от 900 до 1000 | до 1250 | 1400 | 1600 |
|  |  |  | 15-122-15 | 15-122-16 | 15-122-17 | 15-122-18 | 15-122-19 | 15-122-20 | 15-122-21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1 ], диаметр 8-10 мм | т | 0,011 | 0,014 | 0,005 | 0,011 | 0,011 | 0,0094 | 0,0094 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 9,91 | 12,98 | 13,9 | 9,91 | 9,91 | 8,46 | 7,6 |
| 111-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 0,00167 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00501 | 0,00513 | 0,00296 | 0,00296 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00029 | 0,00027 | 0,00023 | 0,00039 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00035 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0098 | 0,013 | 0,021 | 0,008 | 0,0098 | 0,01215 | 0,0113 |
| 130-1129 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм, прямоугольного сечения, размер большей стороны от 1250 до 2000 мм | м2 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 130-1130 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1 мм, круглого сечения, диаметр от 900 до 1250 мм | м2 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |
| 130-1131 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм, круглого сечения, диаметр от 1400 до 1600 мм | м2 | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 1630-522 | Заглушки к питометражным лючкам СТД 8281 | шт | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Шиберы | шт | П | П | П | П | П | П | П |

### Группа 123 	Установка решеток жалюзийных стальных с выверкой и закреплением

Состав работ: Установка решеток с выверкой и закреплением.

Измеритель: 	1 решетка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадью в свету, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,25 | до 1 | до 1,5 | до 2,5 | до 3,5 | до 5 | до 6,5 |
|  |  |  | 15-123-1 | 15-123-2 | 15-123-3 | 15-123-4 | 15-123-5 | 15-123-6 | 15-123-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,09 | 2,71 | 3,24 | 4,14 | 4,95 | 6,59 | 7,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,3 | 0,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,3 | 0,31 |

Продолжение группы 123

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадью в свету, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,25 | до 1 | до 1,5 | до 2,5 | до 3,5 | до 5 | до 6,5 |
|  |  |  | 15-123-1 | 15-123-2 | 15-123-3 | 15-123-4 | 15-123-5 | 15-123-6 | 15-123-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 0,53 | 0,69 | 0,81 | 1,04 | 1,23 | 1,64 | 1,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,0004 | 0,0006 | 0,0009 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0006 | 0,00076 | 0,00076 |
| П | Решетки | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение группы 123 (нормы с 8 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | неподвижных односекционных | штампованных нерегулируемых (РШ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № 150 | №200 |
|  |  |  | размером, мм |
|  |  |  | 150х490 | 150х580 | 200х200 | 252х252 |
|  |  |  | 15-123-8 | 15-123-9 | 15-123-10 | 15-123-11 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 130-0595 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | 0,074 | - | - | - |
| 130-0596 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, марка СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | - | 0,087 | - | - |
| 130-0604 | Решетки штампованные нерегулируемые. марка РШ-150, размер 200х200 мм | м2 | - | - | 0,04 | - |
| 130-0605 | Решетки штампованные нерегулируемые, марка РШ-200, размер 252х252 мм | м2 | - | - | - | 0,064 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |

Окончание группы 123 (нормы с 12 по 18)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | регулируемых (РР) | щелевых регулирующих (Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №150 | №200 |
|  |  |  | размером, мм |
|  |  |  | 100х200 | 100х400 | 200х200 | 200х400 | 200х600 | 150х150 | 200х200 |
|  |  |  | 15-123-12 | 15-123-13 | 15-123-14 | 15-123-15 | 15-123-16 | 15-123-17 | 15-123-18 |
| 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0116 | Винты с полукруглой головкой, длина 55-120мм | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
| 130-0597 | Решетки регулирующие, марка РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| 130-0598 | Решетки регулирующие, марка РР-2, размер 100х400 мм | м2 | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
| 130-0599 | Решетки регулирующие, марка РР-3, размер 200х200 мм | м2 | - | - | 0,04 | - | - | - | - |
| 130-0600 | Решетки регулирующие, марка РР-4, размер 200х400 мм | м2 | - | - | - | 0,08 | - | - | - |
| 130-0601 | Решетки регулирующие, марка РР-5, размер 200х600 мм | м2 | - | - | - | - | 0,12 | - | - |
| 130-0602 | Решетки щелевые регулирующие, марка Р-150, размер 150х150 мм | м2 | - | - | - | - | - | 0,02 | - |
| 130-0603 | Решетки щелевые регулирующие, марка Р-200, размер 200х200 мм | м2 | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |

### Группа 124 	Установка клапанов

Состав работ: 	Установка клапанов с выверкой и закреплением. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубку в стене. Проверка действия клапанов.

Измеритель: 	1 клапан

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | лепестковых к осевым вентиляторам номером до 12,5 | перекидных утепленных в шахте | огнезадерживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | периметром, мм |
|  |  |  |  |  | до 1600 | до 3200 | до 4500 |
|  |  |  | 15-124-1 | 15-124-2 | 15-124-3 | 15-124-4 | 15-124-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,74 | 5,3 | 7,85 | 10,67 | 14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,14 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,33 |
| 203-0301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 9.81 кН [1 т] | маш.-ч | (2,77) | (1,16) | (1,72) | (2,31) | (3,04) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | - | 0,00012 | 0,00012 | 0,0003 | 0,0004 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 1,4 | 0,15 | 0,15 | 0,491 | 0,689 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0013 | 0,00014 | 0,00015 | 0,0008 | 0,00235 |
| 113-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные. диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | - | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 130-1103 | Блочки | шт | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1541-0010 | Диафрагма из картона, марка КД, диаметр 330 мм | т | 0,0064 | - | - | - | - |
| П | Трос | м | - | 12 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| П | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение  группы 124 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | перекидных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | до 1000 | до 1600 | до 2000 | до 3600 | до 4000 |
|  |  |  | 15-124-6 | 15-124-7 | 15-124-8 | 15-124-9 | 15-124-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,3 | 4,28 | 4,99 | 7,8 | 9,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0.02 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,25 |
| 203-0301 | Лебедки ручные и рычажные. тяговое усилие до 9,81 кН [1т] | маш.-ч | (0,71) | (0,94) | (1,09) | (1,7) | (2,16) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00024 | 0,00024 |

Окончание группы 124 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | перекидных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | до 1000 | до 1600 | до 2000 | до 3600 | до 4000 |
|  |  |  | 15-124-6 | 15-124-7 | 15-124-8 | 15-124-9 | 15-124-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 113-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,21 |
| 1527-0001 | Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности [оболочка полиэтиленовая], условный проход 25 мм, толщина стенки 2 мм | 10 м | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 125 	Установка отсосов с присоединением к воздуховоду

Состав работ: 	Установка отсосов с присоединением к воздуховоду.

Измеритель: 	100 кг отсосов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | от оборудования | бортовых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-125-1 | 15-125-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,76 | 6,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,28 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,0005 | 0,00011 |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,38 | 1,61 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00022 | 0,00146 |
| П | Отсосы | кг | 100 | 100 |

### Группа 126 	Установка зонтов над оборудованием

Состав работ: 	Установка зонтов с присоединением к воздуховоду. Соединение клапанов на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 	1 м2 поверхности зонта

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-126-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,12 |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш.-ч | (0,41) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,551 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00006 |
| 111-1870 | Шайбы | т | 0,00003 |
| 1630-0076 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | 1 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты] | кг | 5,86 |

### Группа 127 	Установка дефлекторов

Состав работ: 	Сборка дефлекторов. Установка дефлекторов с постановкой растяжек и талрепов,

Измеритель:	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром патрубка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 280 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|  |  |  | 15-127-1 | 15-127-2 | 15-127-3 | 15-127-4 | 15-127-5 | 15-127-6 | 15-127-7 | 15-127-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,19 | 6,14 | 8,71 | 13,29 | 19,75 | 19,75 | 27,76 | 27,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,3 | 0,3 | 0,51 | 0,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,3 | 0,3 | 0,51 | 0,51 |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш.-ч | (1,12) | (1,34) | (1,89) | (2,89) | (4,3) | (4,3) | (6,04) | (6,04) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,123 | 0,154 | 0,212 | 0,237 | 0,311 | 0,385 | 0,432 | 0,478 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00003 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00016 | 0,00016 |
| П | Растяжки с талрепами | шт | П | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Дефлекторы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 128 	Установка дверей и люков герметических

Состав работ: 	Установка дверей или люков с креплением к закладной раме.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | дверей штампованных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размером, мм |
|  |  |  | 1250х500 | 900х400 |
|  |  |  | 15-128-1 | 15-128-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,91 | 3,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,61 | 1,27 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00072 | 0,00056 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0041 | 0,0035 |
| 130-0270 | Двери стальные штампованные для вентиляционных камер, размер 1250х500 мм | шт | 1 | - |
| 130-0271 | Двери стальные штампованные для вентиляционных камер, размер 900х400 мм | шт | - | 1 |

Окончание группы 128 (нормы с 3 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | дверей | люков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неутепленных | утепленных |  |
|  |  |  | размером, мм |  |
|  |  |  | 1250х500 | 900х400 | 1250х500 | 900х400 |  |
|  |  |  | 15-128-3 | 15-128-4 | 15-128-5 | 15-128-6 | 15-128-7 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 2,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,3 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,61 | 1,27 | 1,61 | 1,27 | 1,15 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00072 | 0,00056 | 0,00072 | 0,00056 | 0,00049 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0041 | 0,0035 | 0,0041 | 0,0035 | 0,0019 |
| 1630-0059 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные, размер 1250х500 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0060 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные, размер 900х400 мм | шт | - | 1 | - | - |  |
| 1630-0061 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные, размер 1250х500 мм | шт | - | - | 1 | - | - |
| 1630-0062 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные, размер 900х400 мм | шт | - | - | - | 1 | - |
| П | Люки герметические | шт | - | - | - | - | 1 |

### Группа 129 	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование

Состав работ: Установка и заделка кронштейнов.

Измеритель: 	100 кг изделий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-129-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,39 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,03 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,56 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0008 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0007 |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 100 |

### Группа 130 	Установка вентиляторов осевых

Состав работ: Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание. Опробование вентиляторов.

Измеритель: 	1 вентилятор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | массой, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,025 | до 0,05 | до 0,1 | до 0,2 | до 0,3 | до 0,6 |
|  |  |  | 15-130-1 | 15-130-2 | 15-130-3 | 15-130-4 | 15-130-5 | 15-130-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,14 | 9,69 | 18,6 | 25,81 | 38,12 | 59,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,19 | 0,34 | 0,75 | 1,18 | 1,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,17 | 0,31 | 0,67 | 1,06 | 1,79 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,2 |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш.-ч | (1,55) | (2,11) | (4,03) | (5,61) | (8,28) | (12,97) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1846 | Болты анкерные | т | - | - | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| П | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 131 	Установка вентиляторов радиальных

Состав работ: 	Установка вентилятора на готовое основание с выверкой. Установка ремня (для вентиляторов на ременной передаче). Выверка вентилятора. Опробование вентилятора на холостом ходу.

Измеритель: 	1 вентилятор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с электродвигателем на одной оси |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | масса вентилятора, т |
|  |  |  | до 0,05 | до 0,12 | до 0,4 | до 0,6 | до 1 |
|  |  |  | 15-131-1 | 15-131-2 | 15-131-3 | 15-131-4 | 15-131-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,22 | 14,04 | 16,02 | 23,91 | 31,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,33 | 1,04 | 1,76 | 2,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,11 | 0,29 | 0,94 | 1,59 | 2,5 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,17 | 0,3 |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш.-ч | (2,55) | (3,52) | (4,54) | (5,56) | (7,37) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,00003 | 0,00005 | 0,00008 | 0,00014 | 0,00017 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,093 | 0,098 | 0,099 | 0,106 | 0,119 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00003 | 0,00007 | 0,00015 | 0,00022 | 0,00031 |
| П | Вентилятор | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Окончание группы 131 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с электродвигателем на клиноременной передаче |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | масса вентилятора, т |
|  |  |  | до 0,05 | до 0,12 | до 0,4 | до 0,6 | до 1 |
|  |  |  | 15-131-6 | 15-131-7 | 15-131-8 | 15-131-9 | 15-131-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,36 | 15,35 | 19,12 | 27.92 | 36,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,33 | 1,04 | 1,76 | 2,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до Зт | маш.-ч | 0,11 | 0,29 | 0,94 | 1,59 | 2,5 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,17 | 0,3 |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш.-ч | (2,55) | (3,52) | (4,54) | (5,56) | (7,37) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,00013 | 0,00013 | 0,00018 | 0,00023 | 0,00035 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,38 | 0,38 | 0,524 | 0,77 | 1,468 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00032 | 0,00032 | 0,00067 | 0,00074 | 0,00115 |
| 130-1185 | Ремни клиновые, тип Б | м | 3,8 | 6,2 | 10 | 12,9 | 17,5 |
| П | Вентилятор | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 132 	Установка калориферов

Состав работ: Сварка стыков трубопроводов. Установка калориферов на готовое основание. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | массой, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,1 | до 0,2 | до 0,3 | до 0,4 | до 0,5 | до 0,6 |
|  |  |  | 15-132-1 | 15-132-2 | 15-132-3 | 15-132-4 | 15-132-5 | 15-132-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,52 | 11,22 | 13,33 | 15,27 | 15,95 | 18,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,61 | 0,99 | 1,35 | 1,39 | 1,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,37 | 0,55 | 0,89 | 1.21 | 1,25 | 1,62 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3т | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,074 | 0,128 | 0,509 | 0,346 | 0,509 | 0,509 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00053 | 0,00053 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00059 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 |
| 130-0965 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| П | Калориферы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 133 	Установка фильтров

Состав работ: Установка ячеек в каркас фильтров (1). Смачивание ячеек маслом (1). Установка кассет фильтров в рамы с присоединением к воздуховодам (2).

Измеритель: 	1 м2 поверхности в свету

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ячейковых | аэрозольных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-133-1 | 15-133-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,1 | 6,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,16 | 0,49 |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш.-ч | (2,01) | (1,56) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | - | 1,15 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00012 | 0,00013 |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | 2 |
| П | Фильтры | шт | 1 | 1 |

### Группа 134 	Установка циклонов

Состав работ: Сборка циклонов (3-5). Установка на постамент и закрепление. Присоединение к воздуховодам и трубопроводам водопровода и канализации.

Измеритель: 	10 циклонов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | массой, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,3 | до 0,5 | до 1 | до 1,2 | до 3 |
|  |  |  | 15-134-1 | 15-134-2 | 15-134-3 | 15-134-4 | 15-134-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,82 | 100,49 | 441,83 | 609,96 | 1151,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,33 | 24,25 | 84,46 | 119,65 | 217,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,78 | 1,96 | 8,02 | 8,8 | 12,32 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 19,55 | 22,29 | 76,44 | 110,85 | 205,28 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 3,4 | 16,66 | 21,76 | 25,16 | 200,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111 -0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 5 | 5 | 6 | 6,3 | 14,9 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
| 111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0002 | 0,0098 | 0,0128 | 0,0148 | 0,1179 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 | 0,0038 | 0,0055 | 0,0057 | 0,0656 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 |
| П | Циклоны | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Группа 135 	Установка виброизоляторов пружинных

Состав работ: Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.

Измеритель: 	10 виброизоляторов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | № 38 | № 39 | № 40 | № 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-135-1 | 15-135-2 | 15-135-3 | 15-135-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,23 | 8,6 | 9,38 | 10,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4.2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2.4 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П | П | П | П |
| 130-0144 | Виброизоляторы пружинные до 38 | шт | 10 | - | - | - |
| 130-0145 | Виброизоляторы пружинные до 39 | шт | - | 10 | - | - |
| 130-0146 | Виброизоляторы пружинные до 40 | шт | - | - | 10 | - |
| 130-0147 | Виброизоляторы пружинные до 41 | шт | - | - | - | 10 |

Окончание группы 135 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | № 42 | № 43 | № 44 | № 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-135-5 | 15-135-6 | 15-135-7 | 15-135-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,12 | 13,29 | 16,81 | 19,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4.2 | 4,2 | 4,2 | 4.2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 3,4 | 4 | 5,4 | 7,6 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П | П | П | П |
| 130-0148 | Виброизоляторы пружинные ДО 42 | шт | 10 | - | - | - |
| 130-0149 | Виброизоляторы пружинные ДО 43 | шт | - | 10 | - | - |
| 130-0150 | Виброизоляторы пружинные ДО 44 | шт | - | - | 10 | - |
| 130-0151 | Виброизоляторы пружинные ДО 45 | шт | - | - | - | 10 |

### Группа 136 	Установка брезентовых патрубков

Состав работ: Установка патрубка от вентилятора или калорифера к воздуховоду. Установка прокладок.

Измеритель: 	1 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-136-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8-10 мм | т | 0,00028 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 1,2 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0007 |
| 130-0231 | Вставки гибкие к радиальным [центробежным] вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 1 |

### Группа 137 	Установка ограждений клиноременной передачи центробежных вентиляторов

Состав работ: Установка ограждений с выверкой и закреплением.

Измеритель: 	1 ограждение

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром шкива по валу вентилятора, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 280 | до 630 |
|  |  |  | 15-137-1 | 15-137-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,51 | 1,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
|  | Материалы |  |  |  |
| П | Ограждение с болтами и гайками для центробежных вентиляторов | комплект | П | П |

### 2.3.4 Смена

### Группа 138 	Смена вентиляционных решеток

Состав работ: Снятие существующих вентиляционных решеток. Установка новой решетки с заделкой раствором.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-138-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 66,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,05 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,05 |
| П | Решетки вентиляционные | шт | 100 |
|  | Строительный мусор | т | 0,07 |

### Группа 139 	Смена шкивов, установка ремня между электродвигателем и радиальным вентилятором или насосом

Состав работ: Снятие негодного шкива и постановка нового с креплением его шпонкой (1). Отмеривание и отрезание ремня (2). Сшивание, установка, натяжка и смазывание ремня (2). Пробный пуск агрегата.

Измеритель: 	1 шкив (1), 1 ремень (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Смена шкивов | Установка ремня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-139-1 | 15-139-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,80 | 0,50 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1546-45 | Масло машинное | т | - | 0,00019 |
| П | Шкив | шт | 1 | - |
| П | Ремень | шт | - | 1 |

## 2.4 Газоснабжение

### 2.4.1 Разборка

### Группа 140 	Демонтаж газовых приборов

Состав работ: Отключение воды и газа (1, 2). Снятие вытяжной трубы (1, 2). Отсоединение прибора от водопровода (1, 2). Снятие арматуры (3). Отсоединение плиты от газопровода (3).

Измеритель: 	100 приборов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | водоподогревателей | газовых плит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | типа АГ-13 | типа КГ |  |
|  |  |  | 15-140-1 | 15-140-2 | 15-140-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 206,68 | 69,68 | 103,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,92 | 3,34 | 3,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,96 | 1,68 | 1,65 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,96 | 1,66 | 1,49 |
|  | Строительный мусор | т | 1 | 0,69 | 0,58 |

### 2.4.3 Устройство

### Группа 141 	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ: Прокладка трубопроводов из готовых узлов. Установка и заделка креплений. Продувка трубопровода сжатым воздухом.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|  |  |  | 15-141-1 | 15-141-2 | 15-141-3 | 15-141-4 | 15-141-5 | 15-141-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,99 | 52,99 | 52,99 | 52,99 | 52,99 | 67,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,13 | 4,13 | 5,28 | 5,28 | 6,43 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 2,77 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,28 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 6,95 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин. | маш.-ч | 2,3 | 2,3 | 3,45 | 3,45 | 4,6 | 4,6 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,35 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (5,9) | (5,9) | (5,9) | (5,9) | (5,9) | (14,43) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,00185 |

Продолжение группы 141

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|  |  |  | 15-141-1 | 15-141-2 | 15-141-3 | 15-141-4 | 15-141-5 | 15-141-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,44 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-0807 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0026 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| П | Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные | м | П | П | П | П | П | П |
| П | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Соединительные детали (тройники, муфты, угольники, сгоны и т.д.) | шт | П | П | П | П | П | П |

### Группа 142 	Установка газовых плит

Состав работ: 	Установка плиты с присоединением к газопроводу. Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстий в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка (3, 4). Установка вытяжки с присоединением к патрубку (4). Установка шибера (4).

Измеритель: 	1 прибор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бытовых | ресторанных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | двухконфорочных | четырехконфорочных | без духового шкафа | с духовым шкафом |
|  |  |  | 15-142-1 | 15-142-2 | 15-142-3 | 15-142-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,7 | 2,19 | 3,5 | 14,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,18 | 0,52 | 2,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 | 0,18 | 0,49 | 2,04 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | - | 0,03 | 0,15 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,016 |
| 113-0103 | Муфты прямые короткие [фитинги] из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, максимальный условный проход 32 мм | 10 шт | - | - | 0,1 | 0,1 |
| 130-1182 | Краны натяжные муфтовые чугунные для газа, диаметр 32 мм | шт | - | - | 1 | 1 |
| 130-1190 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, для газоснабжения, диаметр 15 мм | м | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0.00002 | 0.00002 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 |
| 1630-0010 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | - | - | - | 1 |
| 1630-0087 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, давление 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], диаметр 15 мм | шт | 1 | 1 | - | - |
| 1630-0112 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметр до 160 мм | шт | - | - | - | 1 |
| П | Патрубок конический | шт | - | - | - | 1 |
| П | Раствор цементный | М3 | - | - | - | 0,005 |
| П | Плиты газовые | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Чистка стальная | шт | - | - | - | 1 |
| П | Контргайка | шт | - | - | 1 | 1 |
| П | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт | - | - | - | 0,002 |

### Группа 143 	Установка водонагревателей

Состав работ: 	Установка прибора. Установка и заделка креплений. Присоединение прибора к трубопроводам. Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка. Установка вытяжки с присоединением к патрубку.

Измеритель: 	1 прибор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | проточных | емкостных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-143-1 | 15-143-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,82 | 11,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,14 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | 0,002 | 0,0023 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,001 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,024 | 0,037 |
| 111-1803 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм | кг | 5,1 | 2,8 |
| 130-1181 | Краны натяжные муфтовые, латунные для газа, диаметр 32 мм | шт | 1 | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00002 | 0,00001 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00005 | 0,00007 |
| 1630-0010 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | 1 | 1 |
| 1630-0087 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, давление 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], диаметр 15 мм | шт | - | 1 |
| П | Раствор цементный | м3 | 0,0004 | 0,005 |
| П | Костыль из квадратной стали | шт | 2 | - |
| П | Отвод гофрированный стальной | шт | 2 | 2 |
| П | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт | 1 | - |
| П | Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные | шт | - | 1 |
| П | Прочистка для газохода | шт | 1 | 1 |
| П | Шиберы | шт | - | 1 |
| П | Труба соединительная | шт | 2 | 2 |
| П | Подставка под водонагреватель | шт | - | 1 |
| П | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт | 0,002 | 0,002 |

### Группа 144 	Установка газогорелочных устройств

Состав работ: Установка плит фронтальных. Установка горелок. Сборка обвязки. Установка запальников. Присоединение газогорелочных устройств к газопроводу. Регулировка и испытание узла.

Измеритель: 	1 устройство

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с горелками |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, м3/ч |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 30 | до 50 | до 80 | до 120 |
|  |  |  | 15-144-1 | 15-144-2 | 15-144-3 | 15-144-4 | 15-144-5 | 15-144-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,02 | 12,67 | 16,03 | 20,87 | 24,67 | 28,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,14 | 0,4 | 0,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,14 | 0,4 | 0,41 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0.016 | 0,018 | 0,021 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | - | - | 0,027 | 0,018 | 0,023 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | - | - | 0,00002 | 0,00002 | 0,0017 | 0,00255 |
| 130-0933 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 0,1 и 0,25 МПа [1 и 2,5 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 130-1176 | Запальники газовые переносные | шт | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130-1178 | Кран лабораторный | шт | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130-1179 | Краны бронзовые | шт | - | - | 1 | 1 | - | - |

Продолжение группы 144

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с горелками |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, м3/ч |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 30 | до 50 | до 80 | до 120 |
|  |  |  | 15-144-1 | 15-144-2 | 15-144-3 | 15-144-4 | 15-144-5 | 15-144-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0.00004 |
| 1630-0089 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1630-0092 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 20 мм | м | - | - | - | 1,53 | - | - |
| 1630-0096 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | - | - | 0,92 | 0,51 | - | - |
| 1630-0126 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 15 мм | шт | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0128 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 25 мм | шт | 1 | 1 | - | - | - | - |
| П | Глазок смотровой с заслонками | кг | - | - | 0,24 | 1,3 | - | - |
| П | Плита фронтальная | кг | - | - | - | - | 41 | 22 |
| П | Горелки газовые | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Тоннели керамические [насадки] | шт | П | П | П | П | П | П |

Продолжение группы 144 (нормы и 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с горелками | с блоком горелок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, м3/ч |
|  |  |  | до 180 | до 250 | до 350 | 500 и более | до 15 | до 30 |
|  |  |  | 15-144-7 | 15-144-8 | 15-144-9 | 15-144-10 | 15-144-11 | 15-144-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,02 | 38,89 | 44,97 | 53,13 | 11,82 | 13,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,53 | 0,56 | 0,61 | 1,02 | 0,12 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,99 | 0,12 | 0,17 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | - | 0,02 | 0,03 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,028 | 0,03 | 0,036 | 0,04 | 0,013 | 0,015 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,022 | 0,009 | 0,009 | 0,051 | 0,0016 | - |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00382 | 0,00382 | 0,00382 | 0,00528 | - | 0,0005 |
| 130-0934 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 0,1 и 0,25 МПа [1 и 2,5 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 130-0935 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 0,1 и 0,25 МПа [1 и 2,5 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | - | 2 | - | - |
| 130-1176 | Запальники газовые переносные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130-1178 | Кран лабораторный | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00003 | 0,00003 |
| 1630-0096 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | - | - | - | - | - | 0,71 |

Окончание группы 144 (нормы и 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с горелками | с блоком горелок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, м3/ч |
|  |  |  | до 180 | до 250 | до 350 | 500 и более | до 15 | до 30 |
|  |  |  | 15-144-7 | 15-144-8 | 15-144-9 | 15-144-10 | 15-144-11 | 15-144-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1630-0121 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | - | - | 1 |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм | шт | - | - | - | - | 1 | - |
| П | Блоки горелок | шт | - | - | - | - | 1 | 1 |
| П | Плита фронтальная | кг | 41 | 33,2 | 32,8 | 39,1 | - | - |
| П | Горелки газовые | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| П | Тоннели керамические [насадки] | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч7бк для газа, давление 0,25 МПа [2,5 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | - | 1 | - | - |
| П | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч7бк для газа, давление 0,25 МПа [2,5 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

### Группа 145 	Устройство установки для редуцирования давления газа

Состав работ: Выравнивание поверхности земли. Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком. Установка отвода. Прокладка газопровода в футляре. Сварка отвода с газопроводом. Установка и заделка креплений. Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа.

Измеритель: 	1 установка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-145-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,93 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,06 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,28 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,09) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00013 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 111-1712 | Пигмент тертый | кг | 0,01 |
| 113-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,61 |
| 113-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,85 |
| 113-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,33 |
| 113-0042 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,03 |
| 113-0074 | Угольники прямые [фитинги] из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, максимальный условный проход 20 мм | 10 шт | 0,1 |
| 121-792 | Кронштейны | кг | 1 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00064 |
| 130-0932 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 0,1 и 0,25 МПа [1 и 2,5 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,59 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,005 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00005 |

Окончание группы 145

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-145-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,007 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00008 |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм | шт | 1 |
| 1630-0131 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 50 мм | шт | 1 |
| П | Анкерные детали | кг | 1 |
| П | Ключ накидной | шт | 1 |
| П | Установка шкафная | шт | 1 |
| П | Патрубки стальные | м | 0,107 |

### Группа 146	Установка регуляторов давления газа

Состав работ: Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. Установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 регулятор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 200 |
|  |  |  | 15-146-1 | 15-146-2 | 15-146-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,77 | 13,81 | 27,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,78 | 1,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,32 | 0,78 | 1,52 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,14 | 2,08 | 3,8 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,09) | (0,26) | (0,64) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 | 0,14 | 0,34 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00021 | 0,00038 | 0,00118 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00122 | 0,00256 | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16мм | т | - | - | 0,00774 |
| 130-0965 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кге/см2], диаметр 40 мм | шт | 2 | - | - |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 2 | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | 2 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,0001 | 0,00016 | 0,00026 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| П | Регулятор давления | шт | 1 | 1 | 1 |

### Группа 147 	Установка клапанов предохранительных

Состав работ: Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. Установка клапана с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 клапан

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 80 | до 100 | до 200 | до 300 |
|  |  |  | 15-147-1 | 15-147-2 | 15-147-3 | 15-147-4 | 15-147-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,12 | 5,43 | 6,83 | 16,26 | 26,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,44 | 0,49 | 1,46 | 2,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,29 | 0,44 | 0,49 | 1,44 | 1,98 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | - | - | 0,02 | 0,06 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,59 | 1,62 | 1,81 | 3,3 | 6,19 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,09) | (0,09) | (0,09) | (0,29) | (0,56) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 | 0,052 | 0,052 | 0,152 | 0,305 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00018 | 0,00026 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0.0015 | 0.0015 | 0,00298 | 0,0077 | 0,0085 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,0001 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00026 | 0,003 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0.006 | 0,007 | 0,007 | 0,023 | 0,03 |
| П | Клапаны предохранительные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Группа 148 	Установка клапанов противовзрывных

Состав работ: Пробивка проема в обмуровке котла или печи. Установка и заделка металлического каркаса и козырька. Установка клапана. Заделка зазора

шамотным раствором по периметру клапана.

Измеритель: 	1 клапан

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадью, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,1 | до 0,2 | до 0,25 |
|  |  |  | 15-148-1 | 15-148-2 | 15-148-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,16 | 23,15 | 24,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3.9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,17 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,09 | 0,17 | 0,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1846 | Болты анкерные | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0008 |
| 1115-2534 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные [ГОСТ 5338-80], марка МД-94 | т | - | 0,007 | 0,008 |
| 1115-2809 | Глина огнеупорная молотая | т | - | 0,003 | 0,0052 |
| 1115-2810 | Кирпич шамотный | т | - | 0,08 | 0,1 |
| 1115-2821 | Порошок шамотный, марка ПШК | т | - | 0,007 | 0,013 |
| П | Детали крепления | т | 0,027 | 0,027 | 0,035 |
| П | Клапаны противовзрывные | шт | 1 | 1 | 1 |
| П | Раствор | м3 | 0,001 | 0,0017 | 0,01 |

### Группа 149 	Установка диафрагм камерных

Состав работ: Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. Установка диафрагм с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 диафрагма

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 80 | до 100 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 400 |
|  |  |  | 15-149-1 | 15-149-2 | 15-149-3 | 15-149-4 | 15-149-5 | 15-149-6 | 15-149-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,97 | 4,93 | 7,73 | 10,57 | 14,23 | 18,57 | 22,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,38 | 0,55 | 0,7 | 1,05 | 1,46 | 1,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,32 | 0,38 | 0,55 | 0,7 | 1,05 | 1,46 | 1,54 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,62 | 1,81 | 2,64 | 3,3 | 4,12 | 7,01 | 7,01 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,08) | (0,09) | (0,21) | (0,29) | (0,44) | (0,56) | (0,85) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0124 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | - | - | - | - | - |
| 111-0125 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 20-22 мм | т | - | - | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 111-0126 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 24 мм | т | - | - | - | - | - | - | 0,0009 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,039 | 0,052 | 0,111 | 0,152 | 0,232 | 0,305 | 0,444 |
| 111-1394 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр резьбы 16 мм, длина 150 мм | т | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |
| 111-1401 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр резьбы 20 мм, длина 200 мм | т | - | - | 0,0027 | 0,0027 | 0,0041 | 0,0042 | - |
| 111-1413 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр резьбы 24 мм, длина 200 мм | т | - | - | - | - | - | - | 0,009 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00004 | 0,00008 | 0,00013 | 0,00042 | 0,0007 | 0,00098 | 0,00104 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 | 0,00026 | 0,003 | 0,0032 | 0,009 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,007 | 0,007 | 0,016 | 0,023 | 0,035 | 0,044 | 0,066 |
| П | Диафрагмы камерные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Группа 150 	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей

Состав работ: Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. Установка фильтра с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 фильтр

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 100 | до 200 |
|  |  |  | 15-150-1 | 15-150-2 | 15-150-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,97 | 7,89 | 14,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 0,53 | 1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,47 | 0,53 | 1 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,62 | 1,9 | 3,3 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,09) | (0,09) | (0,29) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,052 | 0,052 | 0,152 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00004 | 0,00008 | 0,00042 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | 0,027 |
| 130-0967 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | 2 | - | - |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 2 | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 МПа [ 10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | 2 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,0001 | 0,00016 | 0,00034 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,007 | 0,007 | 0,023 |
| П | Фильтры фланцевые волосяные | шт | 1 | 1 | 1 |

### Группа 151 	Отбор газа из трубопровода и топочного пространства котла

Состав работ: Приварка к трубе штуцера с вырезкой отверстия (1). Установка вентиля на резьбовом соединении (1). Пробивка отверстия в кирпичной кладке топочного пространства (2). Сборка узла с постановкой крана (2). Установка узла в отверстие кладки. Заделка отверстия (2).

Измеритель: 	1 устройство

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из трубопровода | из топочного пространства котла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-151-1 | 15-151-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,47 | 1,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,12 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,26 | 0,53 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,09) | (0,14) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 | 0,05 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00002 | 0,00004 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,0037 | 0,01 |
| 1115-2814 | Лом кирпича шамотного, марка ЛШ | т | - | 0,0004 |
| 113-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | - | 0,2 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | - | 0,0002 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | 0,0005 |
| 130-0977 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 10 мм | шт | - | 1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | - | 0,00001 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,0049 | 0,01 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 1630-0024 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 15 мм | шт | 1 | - |
| 1630-0087 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, давление 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], диаметр 15 мм | шт | - | 1 |
| П | Штуцер диаметром 15 мм | м | 0,05 | - |

### Группа 152 	Установка затворов гидравлических, головки воздушной и огнезащитного щита

Состав работ: Приварка лап к корпусу гидрозатвора (1-4). Установка и заделка кронштейнов (1-4). Установка гидрозатвора с креплением болтами (1-4). Установка головки воздушной на предохранительный клапан с креплением болтами (5). Присоединение к воздуховоду (5). Изготовление щита и установка на стене (6).

Измеритель: 	1 прибор (1-5), 1 м2 (6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | затворов гидравлических | головок воздушных | огнезащитных щитов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |  |  |
|  |  |  | до 80 | до 100 | до 150 | до 200 |  |  |
|  |  |  | 15-152-1 | 15-152-2 | 15-152-3 | 15-152-4 | 15-152-5 | 15-152-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,19 | 10,22 | 10,42 | 10,6 | 1,1 | 0,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,01 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,01 | 0,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 2 мм | т | - | - | - | - | - | 0,0107 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | - | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | - | - | - | - | 0,012 | - |
| 111-1808 | Сталь волнистая листовая, толщина 1,5-1,6 мм, марка БСт0 | т | - | - | - | - | - | 0,0119 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,0022 | - |
| 130-1157 | Гидравлический затвор, диаметр 200мм | шт | - | - | - | - | - | - |
| 130-1158 | Головка воздушная | шт | - | - | - | - | 1 | - |
| 1545-159 | Очес льняной | т |  | - | - | - | 0,00001 | - |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00014 | 0,00016 | 0,00025 | 0,00034 | 0,0002 | - |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | - | - | - | - | 0,00002 | - |
| 1630-0073 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали [без гидроизоляции], тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметр 80 мм | шт | 1 | - | - | - | - | - |
| 1630-0074 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали [без гидроизоляции], тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметр 100 мм | шт | - | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0075 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали [без гидроизоляции], тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметр 150 мм | шт | - | - | 1 | - | - | - |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | - |
| П | Раствор цементный | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | - | - |
| П | Фланцы стальные | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |

### Группа 153 	Пневматическое испытание газопроводов

Состав работ: Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания. Испытание системы воздухом. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков. Устранение дефектов.

Измеритель: 	100 м газопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-153-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 63,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,1 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,5 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00045 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,0009 |

### Группа 154 	Обрезка действующего внутреннего газопровода

Состав работ: Обрезка газопровода. Установка заглушки. Продувка газопровода и проветривание помещений.

Измеритель: 	1 обрезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 100 |
|  |  |  | 15-154-1 | 15-154-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,09 | 5,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,5 | 2,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 1,5 | 2,69 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,08) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,038 | 0,053 |
| 1545-48 | Заглушка стальная | шт | 1 | 1 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,006 | 0,007 |

### Группа 155 	Установка баллонов для сжиженного газа

Состав работ: 	Выравнивание поверхности земли (1-5). Копание ям под бруски с устройством песчаного основания и обратной засыпки (1-5). Укладка брусков (1-5). Установка и заделка креплений (1-5). Установка шкафа для баллонов (1-5). Установка баллонов с обвязкой и регулятором давления (1). Установка баллонов с обвязкой и вентилем на обвязке (2-5). Установка шкафа для регулятора давления (2-5). Установка регулятора давления в отдельном шкафу (2-5). Установка баллонов и регуляторов давления с креплением хомутами и болтами к стене (6). Присоединение установки к газопроводу.

Измеритель: 	1 установка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в шкафу | на кухне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при количестве баллонов |
|  |  |  | до 2 | до 4 | до 6 | до 8 | до 10 | 1 |
|  |  |  | 15-155-1 | 15-155-2 | 15-155-3 | 15-155-4 | 15-155-5 | 15-155-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,59 | 11,24 | 14,88 | 17,46 | 21,82 | 1,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 1,05 | 1,25 | 1,47 | 1,9 | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,47 | 0,93 | 1,1 | 1,32 | 1,75 | 0,15 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,002 | - | - | - | - | - |
| 130-0029 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа [16 кгс/см2], вместимость 50 л | шт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | - | 0,00171 | 0,00171 | 0,00171 | 0,00171 | 0,00171 |
| 130-1104 | Вентиль 32 мм | шт | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 130-1105 | Вентиль цинковый | шт | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - |

Окончание группы 155

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в шкафу | на кухне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при количестве баллонов |
|  |  |  | до 2 | до 4 | до 6 | до 8 | до 10 | 1 |
|  |  |  | 15-155-1 | 15-155-2 | 15-155-3 | 15-155-4 | 15-155-5 | 15-155-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130-1178 | Кран лабораторный | шт | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 130-1200 | Шкафы металлические | кг | 56 | 146 | 179 | 191 | 253 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | - |
| 1541-0063 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | - | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | - |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | - | - | - | - | - | 0,63 |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 1,7 | 5,1 | 6,43 | 8,26 | 9,79 | - |
| П | Фасонные части | кг | П | П | П | П | П | П |
| П | Раствор цементный | м3 | - | - | - | - | - | 0,0004 |
| П | Анкерные детали | кг | 0,47 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,43 | 0,08 |
| П | Рукав присоединительный | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Регулятор давления | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,3 | - |

### Группа 156 	Установка газовых приборов

Состав работ: Установка духового шкафа с присоединением к газопроводу (1). Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе (1). Установка вытяжки и шибера с присоединением к патрубку и плите (1). Установка счетчикодержателей и счетчиков с присоединением их к газопроводу (2).

Измеритель: 	1 прибор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | духовых шкафов | счетчиков бытового назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-156-1 | 15-156-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,57 | 1,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,29 | - |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | (0,41) | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,005 | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00007 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00006 | 0,00013 |
| 130-1177 | Ключи накидные | шт | 1 | 1 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 1630-0010 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | 1 | - |
| 1630-0112 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметр до 160 мм | шт | 1 | - |
| П | Приборы | комплект | 1 | 1 |

### Группа 157 	Установка кипятильников непрерывного действия

Состав работ: Установка приборов с креплением. Присоединение прибора к трубопроводам. Устройство карманов (прочисток) и газоходов с установкой и заделкой дверок и патрубков. Установка вытяжек от приборов. Установка шиберов из кровельной стали.

Измеритель: 	1 прибор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-157-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 111-1803 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм | кг | 2,7 |
| 130-1177 | Ключи накидные | шт | 1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,006 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,0015 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00002 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00002 |
| 1630-0010 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | 1 |
| 1630-0112 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметр до 160 мм | шт | 1 |
| П | Приборы | комплект | 1 |

### Группа 158 	Установка регуляторных пунктов и шкафов для них

Состав работ: Сборка и установка регуляторных пунктов в металлическом шкафу (1, 2). Установка регуляторов давления с присоединением к обвязке трубопроводов (1, 2). Сверление или пробивка отверстий для крепления шкафа (3). Установка и заделка креплений (3). Установка шкафа (3). Сборка трубопроводов из готовых узлов (3).

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | регуляторных пунктов сдвоенных | шкафов металлических |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РД-25 | РД-50 |  |
|  |  |  | 15-158-1 | 15-158-2 | 15-158-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,98 | 11,39 | 20,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,76 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | (0,25) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | 0,024 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм | т | 0,009 | 0,023 | - |
| 121-783 | Металлоконструкции индивидуальные | т | - | - | 0,04 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | - | - | 0,0042 |
| 130-0882 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 20 мм | м | - | - | 1,7 |
| 130-0886 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 50 мм | м | - | - | 1 |
| 130-0895 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 100 мм | м | - | - | 1,5 |
| 130-1106 | Вентили запорные, диаметр 15 мм | шт | 2 | - | - |
| 130-1107 | Вентили запорные, диаметр 25 мм | шт | - | 2 | - |
| 130-1178 | Кран лабораторный | шт | - | 1 | - |
| 130-1179 | Краны бронзовые | шт | 2 | - | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | - | - | 0,0003 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,0001 | 0,0002 | - |
| 1630-0143 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, давление 0,1 МПа [1 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | 2 | - |
| 1630-574 | Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-810 | шт | 1 | 1 | - |
| П | Регулятор давления | шт | 2 | 2 | - |

### Группа 159 	Установка изолирующих фланцев на газопроводах

Состав работ: Переврезка газопроводов в местах установки изолирующих фланцев. Обработка стыков труб под сварку. Приварка патрубков фланцев к газопроводам.

Измеритель: 	1 комплект

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 80 | до 100 | до 150 |
|  |  |  | 15-159-1 | 15-159-2 | 15-159-3 | 15-159-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,47 | 9,11 | 9,78 | 19,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4.3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,48 | 0,71 | 0,83 | 1,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,00054 | 0,0006 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,00013 | 0,00015 | 0,0002 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 130-1068 | Фланцы плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давление 1,6 МПа [16 кге/см2], диаметр 50 мм | шт | 2 | - | - | - |
| 130-1070 | Фланцы плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 2 | - | - |
| 130-1071 | Фланцы плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | 2 | - |
| 130-1073 | Фланцы плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 150мм | шт | - | - | - | 2 |
| 1546-54 | Паронит | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |

### Группа 160 	Установка автоматики защиты по тяге на газовых проточных водонагревателях

Состав работ: Установка клапана, датчика давления тяги (с подготовкой и установкой устройств для крепления). Прокладка трубопровода из готовых узлов с устройством крепления. Испытание системы и проверка стыков на герметичность.

Измеритель: 	1 комплект

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-160-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1902 | Эмульсия мыльная | т | 0,00003 |
| 130-1190 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, для газоснабжения, диаметр 15 мм | м | 1,5 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00001 |
| 1546-82 | Сурик свинцовый | т | 0,00001 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты] | кг | 0,16 |
| П | Автоматика защиты по тяге | комплект | 1 |

### Группа 161 	Пуск газа в трубопроводы

Состав работ: Отыскание ковера по исполнительному чертежу (2). Открывание задвижки на вводе или внутри здания со снятием глухой прокладки после контрольной опрессовки всей внутренней разводки (2). Наружный осмотр всей внутренней разводки (1). Установка кранов в рабочее положение (при закрытых кранах приборов) (1). Контрольная опрессовка всей внутренней разводки (1). Спуск газовоздушной смеси в атмосферу через резиновые шланги (1).

Измеритель: 	1 стояк (1), 1 ввод трубопровода (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в стояк | в трубопроводы ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-161-1 | 15-161-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,04 | 1,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |

### Группа 162 	Врезка газопровода в действующую внутреннюю сеть

Состав работ: Проверка места врезки по схеме. Вырубка в стене борозд. Врезка газопровода. Проверка места сварки. Проветривание помещения в процессе производства работ и по окончании врезки при помощи передвижного компрессора (через шланг).

Измеритель: 	1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр газопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 32 | до 40 | до 80 | до 100 |
|  |  |  | 15-162-1 | 15-162-2 | 15-162-3 | 15-162-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,94 | 11,65 | 14,75 | 17,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,86 | 1,12 | 1,42 | 1,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,43 | 0,56 | 0,71 | 0,86 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,43 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин. | маш.-ч | 0,43 | 0,56 | 0,71 | 0.86 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,4) | (0,5) | (0,7) | (0,8) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,36) | (0,38) | (0,72) | (0,83) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0035 | 0,004 | 0,0065 | 0.007 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,067 | 0,093 | 0,187 | 0,19 |
| 111-0806 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00005 | 0,00006 | 0,00013 | 0,00018 |
| 113-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0,4 | - | - | - |
| 113-0005 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 0,4 | - | - |
| 113-0008 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | 0,4 | - |
| 113-0402 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | - | - | - | 0,4 |

### Группа 163 	Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления

Состав работ: Разметка и вырезка «козырька». Приварка прокладываемого газопровода к действующему. Вырезка отверстия в действующем газопроводе с промазкой места резки мятой глиной. Рубка перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе. Заделка окна в прокладываемом газопроводе стальной накладкой («козырьком») на асбестовой прокладке и обваривание «козырька».

Измеритель: 	1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр газопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 32 | 40 |
|  |  |  | 15-163-1 | 15-163-2 | 15-163-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,14 | 5,31 | 6,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,43 | 0,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,12 | 0,43 | 0,43 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,38 | 0,4 | 0,41 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,31) | (0,36) | (0,45) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,003 | 0,0035 | 0,004 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,064 | 0,079 | 0,093 |
| 111-0806 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 0,14 | 0,18 | 0,21 |
| 113-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,23 | - | - |

Продолжение группы 163

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр газопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 32 | 40 |
|  |  |  | 15-163-1 | 15-163-2 | 15-163-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 113-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | - | 0,23 | - |
| 113-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | 0,23 |

Окончание группы 163 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром газопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 70 | 80 | 100 |
|  |  |  | 15-163-4 | 15-163-5 | 15-163-6 | 15-163-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,04 | 8,68 | 9,83 | 11,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,65 | 0,71 | 0,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,55 | 0,65 | 0,71 | 0,86 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,53 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,54) | (0,58) | (0,71) | (0,81) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-11, толщина 4 и 6 мм | т | 0,00013 | 0,00015 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0055 | 0,006 | 0,0065 | 0,007 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 | 0,16 | 0,187 | 0,188 |
| 111-0806 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00009 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00018 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 0,28 | 0,4 | 0,45 | 0,57 |
| 113-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,23 | - | - | - |
| 113-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 0,23 | - | - |
| 113-0153 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,24 | - |
| 113-0159 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 0,27 |

### Группа 164	Снятие отдельных санитарно-технических приборов

Состав работ: Снятие отдельных санитарно-технических приборов с освобождением их от креплений.

Измеритель:    1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | смывного бачка, расположенного на стене | смывного бачка, непосредственно присоединенного к унитазу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-164-1 | 15-164-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 0,48 | 0,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
|  | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,01 |

Окончание группы 164 (нормы с 3 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | унитазов, писсуаров | сифонов | труб смывных | трапов чугунных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-164-3 | 15-164-4 | 15-164-5 | 15-164-6 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 0,75 | 0,6 | 0,64 | 0,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,05 | - | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,05 |  | 0,1 |
|  | Строительный мусор | т | 0,025 | 0,004 | 0,002 | 0,008 |

### Группа 165 	Установка квартирного газового счетчика на существующем газопроводе

Состав работ: Пробивка гнезд для установки счетчикодержателей. Перекрытие газового крана на вводе. Изготовление узлов из труб по месту монтажа. Врезка трубопровода в действующую сеть. Установка счетчикодержателей и газового счетчика с присоединением его к газопроводу. Пуск газа в систему с проверкой газопровода и качества работы газовых приборов.

Измеритель:    1 счетчик

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-165-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,48 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,7) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,00003 |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2 12,5 | т | 0,0063 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,023 |
| 111-0806 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,00004 |
| П | Счетчики газовые | шт | 1 |
| П | Кронштейны, подвесы | шт | 2 |
| П | Трубы водогазопроводные | м | П |

### Группа 166	Спуск воды и заполнение системы отопления водой

Состав работ: Заполнение системы водой, установка деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключение расширительного бака (1,2). Осмотр системы во время заполнения (1,2). Спуск воды из системы (3).

Измеритель:    100м объема здания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Заполнение системы водой | Спуск воды из системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без осмотра | с осмотром |  |
|  |  |  | 15-166-1 | 15-166-2 | 15-166-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,07 | 0,23 | 0,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

### Группа 167	Установка муфтовых кранов водоразборных

Состав работ: Подготовка кранов к установке. Установка кранов на место.

Измеритель:	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 15-167-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0008 |
| 1545-159 | Очес льняной | т | 0,00015 |
| П | Арматура муфтовая | шт | 100 |

### Группа 168	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения и отопления

Состав работ: Разметка места подсоединения. Вырезка отверстия в существующем трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. Подсоединение нового трубопровода к существующему при отключенном водо- и теплоснабжении.

Измеритель:	1 присоединение

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|  |  |  | 15-168-1 | 15-168-2 | 15-168-3 | 15-168-4 | 15-168-5 | 15-168-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,76 | 0,86 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | - | - | 0,18 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,15) | (0,19) | (0,25) | (0,32) | (0,39) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,000011 | 0,000015 | 0,000019 | 0,000023 | 0,000027 | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,046 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | - | - | - | - | 0,00007 |
| П | Трубы | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Окончание группы 168 (нормы с 7 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 15-168-7 | 15-168-8 | 15-168-9 | 15-168-10 | 15-168-11 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,34 | 1,43 | 1,64 | 1,92 | 2,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,27 | 0,35 | 0,41 | 0,52 | 0,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00009 | 0,00014 | 0,00016 | 0,0002 | 0,00026 |
| П | Трубы | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

# Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	3

1.4 Центральное отопление	3

1.5 Вентиляция	3

1.5.1 Общие указания	3

1.5.2 Правила исчисления объемов работ	3

1.6 Газоснабжение	4

1.6.1 Общие указания	4

1.6.2 Правила исчисления объемов работ	4

2 НОРМЫ	5

2.1 Водопровод и канализация	5

2.1.1 Разборка	5

Группа 1   	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	5

Группа 2  	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	5

Группа 3	Демонтаж запорной арматуры	5

Группа 4  	Демонтаж санитарно-технических приборов	6

Группа 5  	Снятие водомеров, водоразборных и водогрейных колонок, пожарных гидрантов и вантузов	6

2.1.2 Ремонт		6

Группа 6  	Ремонт водопровода	6

Группа 7	Очистка канализационных труб	7

Группа 8 	Прочистка канализационной сети	7

Группа 9 	Ремонт и регулировка смывных бачков	7

2.1.3 Устройство	7

Группа 10 	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных	7

Группа 11 	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных	8

Группа 12 	Установка фасонных частей чугунных напорных	9

Группа 13 	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб	10

Группа 14 	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб	10

Группа 15 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	11

Группа 16 	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах	13

Группа 17 	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	14

Группа 18 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	14

Группа 19 	 Установка фланцевых вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	17

Группа 20 	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорные труб	17

Группа 21 	Установка пожарных и поливочных кранов	18

Группа 22 	Установка водосточных и сливных воронок	18

Группа 23 	 Устройство водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии	19

Группа 24 	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, диаметр водомера 200 мм	19

Группа 25 	Установка водомеров	20

Группа 26 	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления	21

Группа 27 	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации	22

Группа 28 	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры	23

Группа 29 	Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления	23

Группа 30 	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвалов	23

Группа 31 	Установка санитарно-технических приборов	24

Группа 32 	Установка полотенцесушителей, смесителей, гарнитуры туалетной	25

Группа 33 	Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных	26

Группа 34 	Установка писсуаров, фонтанчиков питьевых	27

Группа 35 	Установка моек и раковин	27

Группа 36 	Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	28

Группа 37 	Установка металлических баков для воды и устройство деревянных поддонов	28

Группа 38 	Устройство вытяжных стояков из асбестоцементных труб	29

2.1.4 Смена		30

Группа 39 	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб	30

Группа 40 	Смена арматуры водопроводной муфтовой	30

Группа 41 	Смена задвижек чугунных фланцевых	31

Группа 42 	Смена отдельных участков водопровода	31

Группа 43 	Смена трапов и сифонов	31

Группа 44 	Смена санитарно-технических приборов	32

2.2 Центральное отопление	32

2.2.1 Разборка	32

Группа 45 	Разборка трубопроводов центрального отопления	32

Группа 46 	Демонтаж радиаторов	33

Группа 47 	Демонтаж арматуры центрального отопления	33

Группа 48 	Демонтаж отопительных котлов	33

Группа 49 	Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов	34

Группа 50 	Разборка обмуровки котлов	34

Группа 51 	Демонтаж кожухов секционных котлов	34

Группа 52 	Демонтаж предохранительных клапанов котлов	34

Группа 53 	Демонтаж распределительных гребенок	35

Группа 54 	Демонтаж вантузов, воздухосборников, грязевиков, конденсатоотводчиков и элеваторов	35

Группа 55 	Демонтаж емкостных и скоростных водоподогревателей	35

Группа 56 	Демонтаж ребристых труб	36

Группа 57 	Демонтаж насосов	36

2.2.2 Ремонт		36

Группа 58 	Перегруппировка секций радиаторов	36

Группа 59 	Ремонт задвижек	36

Группа 60 	Ремонт водоподогревателей	37

Группа 61	Прочистка радиаторов центрального отопления и конденсационного горшка	37

Группа 62 	Притирка арматуры центрального отопления	37

Группа 63 	Сборка секций отопительных котлов	37

Группа 64 	Ремонт центробежных насосов	38

Группа 65 	Ремонт ручных насосов	38

Группа 66 	Ремонт предохранительных клапанов	39

Группа 67 	Прочистка дымоходов и секций отопительных котлов	39

Группа 68 	Прочистка центробежных насосов	39

Группа 69 	Очистка трубок водоподогревателей	39

Группа 70 	Агрегатирование центробежных насосов с электродвигателем на одной оси	40

Группа 71	Прочистка стояков и магистральных трубопроводов системы центрального отопления	40

Группа 72 	Ремонт водоструйных элеваторов	40

Группа 73 	Проверка отопительных приборов на прогрев с регулировкой	40

Группа 74 	Очистка паросборников, водогрейных и паровых котлов от накипи и грязи	41

Группа 75 	Ремонт обмуровки, футеровки, прогоревших мест горки в топке котла и кладке борова	41

Группа 76 	Перепаковка люков и лючков на котлах	42

Группа 77 	Добавление или снятие секций радиаторов	42

Группа 78 	Обмуровка котлов	43

2.2.3 Устройство	43

Группа 79 	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе	43

Группа 80 	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных	45

Группа 81 	Установка водоподогревателей скоростных	47

Группа 82	Установка водоподогревателей емкостных	49

Группа 83 	 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб	49

Группа 84 	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб	50

Группа 85 	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб	51

Группа 86 	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб	51

Группа 87 	Установка клапанов предохранительных	52

Группа 88 	Установка клапанов приемных	52

Группа 89 	Установка клапанов редукционных пружинных	53

Группа 90 	Установка отопительных приборов	53

Группа 91 	Установка труб чугунных ребристых и колен двойных к ребристым трубам	54

Группа 92 	Установка регистров из труб стальных	55

Группа 93 	Установка баков расширительных	55

Группа 94 	Установка баков конденсационных	56

Группа 95 	Установка насосов центробежных с электродвигателем	57

Группа 96 	Установка вставок виброизолирующих к насосам	58

Группа 97 	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб	59

Группа 98	 Установка грязевиков	60

Группа 99 	Установка воздухосборников	61

Группа 100 	Установка узлов тепловых элеваторных	61

Группа 101 	Установка элеваторов	62

Группа 102 	Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов	62

Группа 103 	Установка фильтров для очистки воды	63

Группа 104 	Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных	64

Группа 105 	Установка поддонов металлических для баков	64

Группа 106 	Установка регуляторов расхода и давления горячей воды	64

Группа 107 	Установка скользящих и неподвижных опор для трубопроводов	65

Группа 108 	Установка заглушек на трубопроводе	65

Группа 109 	Установка чисток на боровах	66

2.2.4 Смена		66

Группа 110 	Смена набивки сальников	66

Группа 111 	Смена водомерных кранов	66

Группа 112 	Смена паронитовых и резиновых прокладок	67

Группа 113 	Смена сгонов на трубопроводах	67

2.3 Вентиляция	68

2.3.1 Разборка	68

Группа 114    Разборка вентиляционных коробов из плит	68

Группа 115 	Разборка стальных воздуховодов	68

Группа 116 	Демонтаж радиальных и осевых вентиляторов	68

Группа 117 	Демонтаж калориферов	69

2.3.2 Ремонт		69

Группа 118 	Ремонт радиальных и осевых вентиляторов	69

Группа 119 	Ремонт дроссель-клапана или шибера	69

Группа 120    Прочистка вентиляционных коробов	70

2.3.3 Устройство	70

Группа 121 	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальная)	70

Группа 122 	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальная)	72

Группа 123 	Установка решеток жалюзийных стальных с выверкой и закреплением	75

Группа 124 	Установка клапанов	78

Группа 125 	Установка отсосов с присоединением к воздуховоду	79

Группа 126 	Установка зонтов над оборудованием	79

Группа 127 	Установка дефлекторов	80

Группа 128 	Установка дверей и люков герметических	80

Группа 129 	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	81

Группа 130 	Установка вентиляторов осевых	82

Группа 131 	Установка вентиляторов радиальных	82

Группа 132 	Установка калориферов	83

Группа 133 	Установка фильтров	84

Группа 134 	Установка циклонов	84

Группа 135 	Установка виброизоляторов пружинных	84

Группа 136 	Установка брезентовых патрубков	85

Группа 137 	Установка ограждений клиноременной передачи центробежных вентиляторов	85

2.3.4 Смена		85

Группа 138 	Смена вентиляционных решеток	85

Группа 139 	Смена шкивов, установка ремня между электродвигателем и радиальным вентилятором или насосом	86

2.4 Газоснабжение	86

2.4.1 Разборка	86

Группа 140 	Демонтаж газовых приборов	86

2.4.3 Устройство	86

Группа 141 	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб	86

Группа 142 	Установка газовых плит	87

Группа 143 	Установка водонагревателей	88

Группа 144 	Установка газогорелочных устройств	88

Группа 145 	Устройство установки для редуцирования давления газа	90

Группа 146	Установка регуляторов давления газа	91

Группа 147 	Установка клапанов предохранительных	91

Группа 148 	Установка клапанов противовзрывных	92

Группа 149 	Установка диафрагм камерных	92

Группа 150 	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей	93

Группа 151 	Отбор газа из трубопровода и топочного пространства котла	93

Группа 152 	Установка затворов гидравлических, головки воздушной и огнезащитного щита	94

Группа 153 	Пневматическое испытание газопроводов	95

Группа 154 	Обрезка действующего внутреннего газопровода	95

Группа 155 	Установка баллонов для сжиженного газа	95

Группа 156 	Установка газовых приборов	96

Группа 157 	Установка кипятильников непрерывного действия	97

Группа 158 	Установка регуляторных пунктов и шкафов для них	97

Группа 159 	Установка изолирующих фланцев на газопроводах	98

Группа 160 	Установка автоматики защиты по тяге на газовых проточных водонагревателях	98

Группа 161 	Пуск газа в трубопроводы	98

Группа 162 	Врезка газопровода в действующую внутреннюю сеть	99

Группа 163 	Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления	99

Группа 164	Снятие отдельных санитарно-технических приборов	100

Группа 165 	Установка квартирного газового счетчика на существующем газопроводе	101

Группа 166	Спуск воды и заполнение системы отопления водой	101

Группа 167	Установка муфтовых кранов водоразборных	101

Группа 168	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения и отопления	102

Содержание	103