ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 17. Электромонтажные работы

ДБН Д.2.4-17-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 08.07.07 № 88)

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Сборник 17. Электромонтажные работы | ДБН Д.2.4-17-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 67 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении электромонтажных работ.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 В настоящем сборнике содержатся нормы расхода ресурсов на выполнение работ по демонтажу и монтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2.2 В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая перестановку приспособлений, частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре, включение электрифицированного инструмента в сеть, уход за инструментом, уборку материалов, отходов и мусора, полученных при демонтаже и т.п.

1.2.3 Нормами предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ с лестниц-стремянок и подмостей.

1.2.4 Нормами предусмотрен расход ресурсов на прокладку трубопроводов, кабелей, проводов, установку электротехнических приборов и арматуры при наличии готовых ниш, гнезд, борозд и сквозных отверстий в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, за исключением норм группы 5 и группы 11, в которых учтены ресурсы на выполнение работ по устройству отверстий, борозд и гнезд при прокладке проводов и установке выключателей, переключателей и розеток утопленного типа.

1.2.5 При прокладке многожильных проводов в стальных и неметаллических трубах и в коробах сечения проводов принимаются по сумме сечений всех жил.

1.2.6 Марки, сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб. типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п., а также их расход принимаются по проектным данным. Количество материалов, исчисленное по проектным данным, следует принимать с учетом следующих норм отходов:

| арматура осветительная пластмассовая | - 1% |
| --- | --- |
| арматура осветительная стеклянная | - 3% |
| арматура осветительная фарфоровая | - 3% |
| стекло и лампы для осветительной арматуры | - 2% |
| выключатели, переключатели и штепсельные розетки | - 2% |
| кабели всех марок и сечений | - 2% |
| провода сечением, мм2: |  |
| до 10 | - 3% |
| свыше 10 | - 2% |
| трубы стальные | - 2% |
| трубы пластмассовые | - 1% |
| тросы (канаты стальные) | - 2% |

# 2 НОРМЫ

### Группа 1  	Демонтаж электропроводки

Состав работ: 	Демонтаж провода с отсоединением жил. Демонтаж коробок распределительных, розеток, выключателей.

Измеритель: 	100 м одного провода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | скрытой | открытой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17-1-1 | 17-1-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,2 | 5,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 |
|  | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,007 |

### Группа 2	Демонтаж проводов и труб

Состав работ:	Вытягивание проводов из труб (1-8). Демонтаж труб и креплений (9-14).

Измеритель:	100 м одного провода (1-8), 100 м труб (9-14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | первого провода сечением, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 6 | до 16 | до 35 | до 70 |
|  |  |  | 17-2-1 | 17-2-2 | 17-2-3 | 17-2-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,95 | 3,86 | 5,21 | 7,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,01 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | - | 0,01 | 0,03 |
|  | Строительный мусор | т | 0,007 | 0,017 | 0,036 | 0,07 |

Продолжение группы 2 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | последующего провода сечением, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 6 | до 16 | до 35 | до 70 |
|  |  |  | 17-2-5 | 17-2-6 | 17-2-7 | 17-2-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,88 | 1,23 | 1,79 | 2,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,01 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | - | 0,01 | 0,03 |
|  | Строительный мусор | т | 0,007 | 0,017 | 0,036 | 0,07 |

Окончание группы 2 (нормы с 9 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | труб, уложенных по конструкциям | труб, уложенных в борозде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | до 25 | до 40 | до 80 | до 25 | до 40 | до 80 |
|  |  |  | 17-2-9 | 17-2-10 | 17-2-11 | 17-2-12 | 17-2-13 | 17-2-14 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,06 | 38,5 | 48,17 | 39,88 | 66,01 | 85,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,17 | 0,3 | 0,09 | 0,17 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,09 | 0,17 | 0,3 | 0,09 | 0,17 | 0,3 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (3,3) | (3,7) | (5.3) | (3,3) | (3,7) | (5,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0014 | 0,0021 | 0,0045 | 0,0014 | 0,0021 | 0,0045 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 | 2,7 | 4,5 | 2,3 | 2,7 | 4,5 |
|  | Строительный мусор | т | 0,247 | 0,492 | 0,85 | 0,247 | 0,492 | 0,85 |

### Группа 3	Демонтаж кабеля

Состав работ:	Демонтаж кабеля со снятием скоб.

Измеритель:	100 м кабеля

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 17-3-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 |
|  | Строительный мусор | т | 0,03 |

### Группа 4  	Демонтаж осветительных приборов

Состав работ: 	Снятие приборов, аппаратов.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | выключателей, розеток | патронов, подвесов | светильников с лампами накаливания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17-4-1 | 17-4-2 | 17-4-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,65 | 4,9 | 8,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | - | 0,04 |

Окончание группы 4 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бра, плафонов | светильников для люминесцентных ламп | электросчетчиков | групповых щитков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17-4-4 | 17-4-5 | 17-4-6 | 17-4-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,16 | 23,44 | 33,69 | 40,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,5 | 0,09 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,04 | 0,5 | 0,09 | 0,09 |

### Группа 5  	Прокладка проводов

Состав работ: Прокладка проводов. Установка распределительных коробок. Соединение проводов в коробках с прозвонкой.

Измеритель: 	100 м провода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при скрытой проводке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в пустотах перекрытий и перегородок | по неоштукатуренной поверхности | в бороздах |
|  |  |  | 17-5-1 | 17-5-2 | 17-5-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,39 | 28,28 | 30.32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (1,48) | (0,43) | (2,47) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,001 | 0,001 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная "Пара" | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1545-267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00083 | 0,00083 | 0,00083 |
| П | Провод | м | П | П | П |
| П | Скобы | 10 шт | - | 2,75 | 2,75 |
| П | Коробки | шт | П | П | П |
| П | Колпачки изолирующие | 10 шт | П | П | П |

### Группа 6  	Монтаж труб для электропроводки

Состав работ: Установка креплений. Установка опорных конструкций (1 -4). Прокладка труб.

Установка коробок. Установка заземляющих перемычек (1-8).

Измеритель: 	100 м труб

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | уложенных по конструкциям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стальных труб, диаметром, мм |
|  |  |  | до 25 | до 40 | до 50 | до 80 |
|  |  |  | 17-6-1 | 17-6-2 | 17-6-3 | 17-6-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 63,65 | 75,14 | 86,29 | 104.46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,15 | 6,19 | 6,97 | 10,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,15 | 1,35 | 1,53 | 2,45 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш.-ч | 2,9 | 3,1 | 3,23 | 4,88 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,1 | 1,74 | 2,21 | 3,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0025 | 0,003 | 0,003 | 0,00457 |
| 1110-0111 | Проволока стальная оцинкованная, диаметр 2 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 121-782 | Металлические конструкции | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1545-169 | Перемычка заземляющая | шт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1545-96 | Лента ФУМ | кг | 0,03 | 0,034 | 0,036 | 0,038 |
| П | Хомуты для крепления труб | шт | П | П | П | П |
| П | Трубы стальные | м | 102 | 102 | 102 | 102 |
| П | Скобы двухлапковые | 10 шт | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,1 |
| П | Коробки | шт | П | П | П | П |
| П | Профиль монтажный | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |

Продолжение группы 6 (нормы с 5 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | уложенных в бороздах под заливку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стальных труб | винипластовых труб |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | до 25 | до 40 | до 50 | до 80 | до 25 | до 32 | до 50 |
|  |  |  | 17-6-5 | 17-6-6 | 17-6-7 | 17-6-8 | 17-6-9 | 17-6-10 | 17-6-11 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,13 | 38,8 | 45,6 | 66,24 | 25,79 | 30,54 | 34,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,89 | 2,97 | 3,74 | 5,98 | 0,6 | 1,2 | 1,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,79 | 1,23 | 1,53 | 2,45 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,55 | 1,55 | 2,34 | 2,34 | - | - | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,1 | 1,74 | 2,21 | 3,53 | 0,4 | 0,6 | 0,85 |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,2) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0012 | 0,0012 | 0,0016 | 0,0017 | - | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | - | - | - |
| 1110-0111 | Проволока стальная оцинкованная, диаметр 2 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 1110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 1545-169 | Перемычка заземляющая | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 1545-96 | Лента ФУМ | кг | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | - | - | - |
| П | Трубы стальные | м | 102 | 102 | 102 | 102 | П | П | П |
| П | Трубы винипластовые | м | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| П | Коробки | шт | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10 шт | П | П | П | П | П | П | П |

Окончание группы 6 (нормы с 12 по 18)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | уложенных в бороздах под заливку | уложенных по основанию пола |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | полиэтиленовых труб |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | до 25 | до 32 | до 50 | до 25 | до 32 | до 50 | до 70 |
|  |  |  | 17-6-12 | 17-6-13 | 17-6-14 | 17-6-15 | 17-6-16 | 17-6-17 | 17-6-18 |
| 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27,58 | 29,28 | 30,64 | 18,72 | 20,25 | 21,62 | 29,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,24 | 0,37 | 0,18 | 0,24 | 0,37 | 0,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,18 | 0,24 | 0,37 | 0,18 | 0,24 | 0,37 | 0,6 |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,2) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00216 | 0,00216 | 0,00216 | 0,00216 | 0,00216 | 0,00216 | 0,00216 |
| 1110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1545-119 | Муфты полиэтиленовые | шт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,7 |
| П | Трубы стальные | м | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Коробки | шт | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10 шт | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Втулки трубные полиэтиленовые | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| П | Патрубки | 10 шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| П | Трубы полиэтиленовые низкой плотности, тип средний | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

### Группа 7  	Затягивание провода в трубы

Состав работ: 	Затягивание провода. Соединение проводов в коробках с прозвонкой.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | первого провода сечением, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2,5 | до 6 | до 16 | до 35 | до 70 |
|  |  |  | 17-7-1 | 17-7-2 | 17-7-3 | 17-7-4 | 17-7-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,74 | 9,64 | 15,27 | 19,83 | 20,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,11 | 0,24 | 0,48 | 0,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,24 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,35 | 0,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 111-1881 | Тальк молотый, I сорт | т | 0,00043 | 0,0006 | 0,00105 | 0,00116 | 0,00126 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,32 | 0,35 |
| П | Провод | м | П | П | П | П | П |
| П | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Втулки трубные полиэтиленовые | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Окончание группы 7 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | последующего провода сечением, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2,5 | до 6 | до 16 | до 35 | до 70 |
|  |  |  | 17-7-6 | 17-7-7 | 17-7-8 | 17-7-9 | 17-7-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,9 | 4,79 | 7,58 | 8,04 | 10,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,11 | 0,24 | 0,48 | 0,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,24 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,35 | 0,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 111-1881 | Тальк молотый, I сорт | т | 0,00043 | 0,0006 | 0,00105 | 0,00116 | 0,00126 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| П | Провод | м | П | П | П | П | П |
| П | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

### Группа 8  	Прокладка кабеля

Состав работ: Установка деталей крепления. Монтаж тросовой проводки и подвесок (4). Прокладка кабеля. Установка коробок. Соединение кабеля в коробках с прозвонкой.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на скобах | на тросе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кабель сечением, мм |
|  |  |  | до 6 | до 10 | до 16 | до 10 |
|  |  |  | 17-8-1 | 17-8-2 | 17-8-3 | 17-8-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 67,95 | 71,57 | 74,09 | 32,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,61 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | - | - | - | 3,57 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,6 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,1) | (1,1) | (1,1) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0824 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | - | - | - | 0,00231 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | - | - | 0,0002 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | - | 0,00404 |
| 1110-177 | Втулки уплотнительные | шт | 20 | 20 | 20 | - |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,0004 |
| 121-783 | Металлоконструкции индивидуальные | т | - | - | - | 0,05 |
| 1522-0038 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 мм до 0,19 мм | кг | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-180 | Полоски К-404 | 100 шт | - | - | - | 2,25 |
| 1545-208 | Пряжки К-405 | 100 шт | - | - | - | 2,25 |
| 1545-241 | Скобки для проводов кабелей двухлапковые К729, К730 | 100 шт | 1,62 | 1,62 | 1,62 | - |
| 1545-4 | Бирка маркировочная | 100 шт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,41 |
| 1545-70 | Кнопка К227 | 100 шт | 2,04 | 2,04 | 2,04 | - |
| П | Колпачки полиэтиленовые | шт | - | - | - | П |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 20,4 | 20,4 | 20,4 | - |
| П | Детали крепления | т | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,05 |
| П | Кабель | м | П | П | П | П |
| П | Трос | м | - | - | - | П |
| П | Коробки | шт | П | П | П | П |
| П | Зажимы | 100 шт | - | - | - | 0,16 |
| П | Муфта канатная | 100 шт | - | - | - | 0,04 |
| П | Анкер тросовой | 100 шт | - | - | - | 8 |

### Группа 9  	Монтаж светильников для ламп накаливания

Состав работ: Установка деталей крепления. Монтаж светильников. Ввертывание ламп. Проверка сети.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | патрона подвесного | люстры с 5 лампами | люстры с 12 лампами | 1-лампового бра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17-9-1 | 17-9-2 | 17-9-3 | 17-9-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 82,32 | 158,51 | 312,35 | 108,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 2,6 | 3,61 | 0,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | 0,9 | 1,4 | 0,35 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (2,6) | (2,96) | (5,92) | (1,48) |
| 270-128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,1 | 1,7 | 2,21 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,001 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | - | 0,00102 | 0,00204 | 0,00204 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,01 | - |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-177 | Подрозетник, диаметр 50-80 мм | 100 шт | - | - | - | 1,03 |
| 1545-55 | Зажим люстровый КЛ2,5 | 100 шт | - | - | 12 | - |
| 1547-1 | Лампы накаливания | шт | П | П | П | П |
| 1547-5 | Стекло к осветительной арматуре | шт | - | П | П | П |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | - | 10,2 | 20,4 | 20,4 |
| П | Арматура осветительная | шт | П | П | П | П |
| П | Кронштейны, подвесы | шт | П | П | П | П |

Окончание группы 9 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 2-х лампового бра | светильника на трубном подвесе длиной 3 м | светильника уплотненного полугерметичного | фонаря домового (милицейского) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17-9-5 | 17-9-6 | 17-9-7 | 17-9-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 132,72 | 146,16 | 127,87 | 137,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,18 | 0,75 | 0,75 | 0,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,58 | 0,4 | 0,4 | 0,72 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,48) | (1,48) | (1,48) | (5,8) |
| 270-128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,6 | 0,35 | 0,35 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,001 | 0,002 | 0,00315 | - |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,00204 | 0,00102 | - | 0,0031 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-177 | Подрозетник, диаметр 50-80 мм | 100 шт | 1,03 | - | - | - |
| 1547-1 | Лампы накаливания | шт | П | П | П | П |
| 1547-5 | Стекло к осветительной арматуре | шт | П | П | П | П |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 20,4 | 10,2 | - | 20,4 |
| П | Арматура осветительная | шт | П | П | П | П |
| П | Кронштейны, подвесы | шт | П | П | П | П |
| П | Сжимы ответвительные | 100 шт | - | - | 2,04 | - |
| П | Розетники потолочные полиэтиленовые | 100 шт | - | - | 1,02 | - |

### Группа 10 	Монтаж светильников для люминесцентных ламп

Состав работ: Разметка. Установка деталей крепления. Монтаж светильников. Проверка сети.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на штырях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество ламп, шт |
|  |  |  | 1 | 2 | до 4 | до 6 | до 10 |
|  |  |  | 17-10-1 | 17-10-2 | 17-10-3 | 17-10-4 | 17-10-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 171,4 | 221,76 | 286,34 | 398,94 | 514,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,99 | 6,12 | 8,85 | 9,92 | 13,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,14 | 4,14 | 6,2 | 6,2 | 6,85 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (20,48) | (20,48) | (21,5) | (32,2) | (33) |
| 270-128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 1,85 | 1,98 | 2,65 | 3,72 | 6,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | 0,00315 | 0,00315 | 0,0063 | 0,0063 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 1545-291 | Шпилька | комплект | 204 | 204 | 204 | 408 | 408 |
| П | Арматура осветительная | шт | П | П | П | П | П |
| П | Лампы люминесцентные | шт | П | П | П | П | П |
| П | Стартеры | шт | П | П | П | П | П |
| П | Розетники потолочные полиэтиленовые | 100 шт | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |

Продолжение группы 10 (нормы с 6 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на подвесах (штангах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество ламп, шт |
|  |  |  | 1 | 2 | до 4 |
|  |  |  | 17-10-6 | 17-10-7 | 17-10-8 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 188,64 | 244,97 | 323,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,95 | 6,18 | 8,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,1 | 4,2 | 6,3 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (21,1) | (21,1) | (21,5) |
| 270-128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 1,85 | 1,98 | 2,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | 0,00315 | 0,00315 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 |
| П | Арматура осветительная | шт | П | П | П |
| П | Лампы люминесцентные | шт | П | П | П |
| П | Стартеры | шт | П | П | П |
| П | Подвесы | 100 шт | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| П | Розетники потолочные полиэтиленовые | 100 шт | 2,04 | 2,04 | 2,04 |

Окончание группы 10 (нормы с 9 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в подвесных потолках |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество ламп, шт |
|  |  |  | 1 | 2 | до 4 |
|  |  |  | 17-10-9 | 17-10-10 | 17-10-11 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 186,48 | 222,22 | 390,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,95 | 6,18 | 8,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3.1 | 4,2 | 6,3 |
| 270-128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 1,85 | 1,98 | 2,65 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (5,92) | (5,92) | (5,92) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 111-0120 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Дюбели монтажные | 10 шт | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 1545-101 | Лента монтажная ЛМ | 100 м | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
| П | Арматура осветительная | шт | П | П | П |
| П | Конструкции для крепления | шт | П | П | П |
| П | Рукава металлические негерметичные | м | 50 | 50 | 50 |
| П | Лампы люминесцентные | шт | П | П | П |
| П | Стартеры | шт | П | П | П |
| П | Втулки изолирующие | шт | - | - | 100 |
| П | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,053 | 0,053 | 0,105 |

### Группа 11 	Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток

Состав работ: 	Разметка и сверление отверстий. Установка деталей крепления. Установка и крепление приборов. Разделка проводов. Зачистка жил от изоляции и присоединение приборов к линии. Ввод проводов в сальник (4, 9). Проверка и прозвонка сети.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | выключатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неутопленного типа при открытой проводке | утопленного типа при скрытой проводке | герметические и полугермети ческие |
|  |  |  |  | 1-клавишные | 2-клавишные |  |
|  |  |  | 17-11-1 | 17-11-2 | 17-11-3 | 17-11-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 26,58 | 35,26 | 37,51 | 52,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (2,96) | (9,16) | (9,16) | (9,16) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжушие Г-3 | т | - | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | - | - | - |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 10,2 | - | - | - |
| П | Выключатели | шт | П | П | П | П |
| П | Коробки | шт | - | П | П | П |
| П | Подрозетники деревянные | 100 шт | 1,03 | - | - | - |

Продолжение группы 11 (нормы с 5 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | переключатели | выключатели и переключатели пакетные 2-х и 3-х полюсные на ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неутопленного типа при открытой проводке | утопленного типа при скрытой проводке |  |
|  |  |  |  |  | до 25 | до 100 | до 250 |
|  |  |  | 17-11-5 | 17-11-6 | 17-11-7 | 17-11-8 | 17-11-9 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 29,84 | 37 | 217,56 | 299,92 | 285,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3,6 | 3,7 | 4,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (2,96) | (9,16) | (9,55) | (9,55) | (9,55) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,002 | 0,002 | - | - | - |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | - | - | 30 | 40 | 60 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | - | - | - |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 10,2 | - | - | - | - |
| П | Выключатели | шт | - | - | П | П | П |
| П | Переключатели | шт | П | П | П | П | П |
| П | Коробки | шт | - | П | - | - | - |
| П | Втулки изолирующие | шт | - | - | 100 | 100 | 100 |
| П | Подрозетники деревянные | 100 шт | 1,03 | - | - | - | - |

Окончание группы 11 (нормы с 10 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | штепсельные розетки | блоки с количеством установочных аппаратов (выключателей и штепсельных розеток) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неутопленного типа при открытой проводке | утопленного типа при скрытой проводке | герметические и полугерметические |  |
|  |  |  |  |  |  | до 3 | до 4 |
|  |  |  | 17-11-10 | 17-11-11 | 17-11-12 | 17-11-13 | 17-11-14 |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 26,58 | 35,41 | 52,36 | 53,61 | 58,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (2,96) | (9,16) | (9,16) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0008 |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 10,2 | - | - | - | - |
| П | Блоки с выключателями и штепсельными розетками | шт | - | - | - | П | П |
| П | Штепсельные розетки | шт | П | П | П | - | - |
| П | Коробки | шт | - | П | П | П | П |
| П | Подрозетники деревянные | 100 шт | 1,03 | - | - | - | - |

### Группа 12	Монтаж вводно-распределительных устройств

Состав работ: Разметка и сверление отверстий. Изготовление деталей крепления шкафа (панели). Установка крепежных конструкций. Установка шкафа (панели). Установка заземляющей перемычки. Присоединение проводов. Подготовка к включению.

Измеритель: 	1 шкаф

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 17-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 3,73 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,15) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0002 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00051 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,06 |
| 1545-169 | Перемычка заземляющая | шт | 1 |
| П | Конструкции для крепления | шт | П |
| П | Шкафы [панели] | шт | 1 |

### Группа 13 	Установка щитков осветительных в готовой нише или на стене

Состав работ: Разметка и сверление отверстий. Установка щитков. Присоединение проводов. Установка заземляющей перемычки. Подготовка к включению.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Щитки групповые массой, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 | до б | до 10 | до 20 | до 40 | до 50 |
|  |  |  | 17-13-1 | 17-13-2 | 17-13-3 | 17-13-4 | 17-13-5 | 17-13-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,97 | 3,54 | 4,2 | 5,49 | 7,25 | 8,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,37) | (0,37) | (0,37) | (0,37) | (0,37) | (0,37) |
| 270-128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

Окончание группы 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Щитки групповые массой, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 | до б | до 10 | до 20 | до 40 | до 50 |
|  |  |  | 17-13-1 | 17-13-2 | 17-13-3 | 17-13-4 | 17-13-5 | 17-13-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,001 | 0,002 | 0.003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | - | - |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,023 | 0,023 | 0,039 | 0,039 | 0,058 | 0,058 |
| 1545-169 | Перемычка заземляющая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1545-267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00012 | 0,00014 | 0,00019 | 0,0002 | 0,00025 | 0,00025 |
| 1545-4 | Бирка маркировочная | 100 шт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| П | Электроаппаратура соответствующего типа | шт | П | П | П | П | П | П |
| П | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,04 | 0.04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| П | Втулки изолирующие | шт | П | П | П | П | П | П |

### Группа 14 	Установка трансформаторов понижающих и электросчетчиков бытовых

Состав работ: Разметка и сверление отверстий. Изготовление конструкций для установки трансформаторов (1). Установка конструкций (1). Установка приборов. Установка заземляющей перемычки (1). Присоединение проводов. Подготовка к включению.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | трансформаторов понижающих мощностью до 0,25 кВ.А | электросчетчиков бытовых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | однофазных | трехфазных |
|  |  |  | 17-14-1 | 17-14-2 | 17-14-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,14 | 0,92 | 1,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,07 | - | - |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,37) | (0,3) | (0,3) |
| 270-128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0005 | - | - |
| 1110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,005 | - | - |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,021 | 0,03 | 0,03 |
| 1545-169 | Перемычка заземляющая | шт | 1 | - | - |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| П | Конструкции для крепления | шт | П | П | П |
| П | Электроаппаратура соответствующего типа | шт | П | П | П |

### Группа 15 	Установка электрических плит

Состав работ: Осмотр и очистка плиты. Установка заземляющей перемычки и плиты. Подготовка к включению и опробование.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 17-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,1 |
| 270-128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,04 |
| 1545-169 | Перемычка заземляющая | шт | 1 |
| П | Электрическая плита | шт | 1 |

### Группа 16 	Установка вентиляторов в квартирах (вытяжка)

Состав работ: Установка вентилятора. Подключение и опробование.

Измеритель: 1 вентилятор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 17-16-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,12 |
| 270-128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,02 |
| П | Вентилятор | шт | 1 |
| П | Крепления | кг | П |

### Группа 17 	Установка звонков электрических с кнопкой

Состав работ: Разметка и сверление отверстий. Установка подрозетников деревянных. Установка звонка и кнопки. Присоединение к электросети. Опробование.

Измеритель: 	100 комплектов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 17-17-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 110,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (2,96) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,001 |
| 111-1477 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 2,5 мм, длина 20 мм | т | 0,00032 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,1 |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 30,6 |
| П | Звонок с кнопкой | комплект | 100 |
| П | Подрозетники деревянные | 100 шт | 1,03 |

### Группа 18 	Установка рукосушителей

Состав работ: 	Разметка и пробивка отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Установка рукосушителей и присоединение к электропроводке. Опробование.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 17-18-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 112 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (2,96) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0008 |
| 1544-0092 | Лента изоляционная «Пара» | кг | 0,21 |
| П | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 20,2 |
| П | Рукосушитель | шт | 100 |

# Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

2 НОРМЫ	3

Группа 1  	Демонтаж электропроводки	3

Группа 2		Демонтаж проводов и труб	3

Группа 3		Демонтаж кабеля	4

Группа 4  	Демонтаж осветительных приборов	4

Группа 5  	Прокладка проводов	4

Группа 6  	Монтаж труб для электропроводки	5

Группа 7  	Затягивание провода в трубы	6

Группа 8  	Прокладка кабеля	7

Группа 9  	Монтаж светильников для ламп накаливания	8

Группа 10 	Монтаж светильников для люминесцентных ламп	9

Группа 11 	Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток	10

Группа 12	Монтаж вводно-распределительных устройств	11

Группа 13 	Установка щитков осветительных в готовой нише или на стене	11

Группа 14 	Установка трансформаторов понижающих и электросчетчиков бытовых	12

Группа 15 	Установка электрических плит	12

Группа 16 	Установка вентиляторов в квартирах (вытяжка)	13

Группа 17 	Установка звонков электрических с кнопкой	13

Группа 18 	Установка рукосушителей	13