ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы

ДБН Д.2.4-20-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 08.07.07 № 88)

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы | ДБН Д.2.4-20-2000 Взамен СНиРр Сборник 20 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на прочие ремонтно-строительные работы, необходимые для выполнения работ как самостоятельно, так и совместно с ремонтом конструктивных элементов зданий и сооружений.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 Нормы на устройство инвентарных лесов группы 6 учитывают расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке лесов.

1.2.2 При пробивке борозд в железобетонных конструкциях к нормам расхода ресурсов группы 32 следует применять коэффициент 1,1.

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции их на основание.

Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь таких лесов исчисляется по вертикальной проекции их на стены, а расход ресурсов на их установку определяется по норме 1 группы 6, как для наружных. то площадь таких лесов исчисляется умножением длины стен на ширину настила лесов, а расход ресурсов на их установку определяется по нормам 3, 4 группы 6, как для внутренних.

п.1.3.1 Технической части  в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

1.3.2 Нормы 20-6-2 и 20-6-4 группы 6 применяются также и при увеличении высоты лесов (помещений) на неполные 4 м.

Добавлен п.1.3.2. В редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 2 НОРМЫ

### Группа 1  	Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций

Состав работ: Установка разгрузочной доски. Установка деревянной стойки на клиньях, подпирающих балку или прогон. Закрепление стойки строительными скобами.

Измеритель: 	100 м стойки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 20-1-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 90,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,46 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |
| 112-0167 | Доски необрезные из березы, липы, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | 0,05 |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | 0,24 |
| 1545-248 | Скобы строительные | кг | 12 |

### Группа 2  	Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков

Состав работ: Укладка настила по балкам с заготовкой досок. Прибивка каждой доски в трех местах.

Измеритель: 	100 м2 настила

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 20-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22.04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,77 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,77 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5х90 мм | т | 0,01132 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 3,01 |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорт | м3 | 0,72 |

### Группа 3  	Устройство козырьков на металлических кронштейнах и консолях в стенах существующих зданий

Состав работ: Пробивка отверстий, гнезд и борозд в кирпичных стенах. Установка пробок (1,2). Устройство козырьков на металлических кронштейнах (1.2). Покрытие козырьков и обделка примыканий к стенам (1, 2). Окраска кронштейнов масляной краской (1, 2). Установка и разборка опорных стоек (3). Установка металлических консолей в стены с заделкой концов (3). Укладка сборных плит на консоли (3). Оштукатуривание консолей по сетке (3).

Измеритель: 	1 м2 козырька

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревянных с покрытием | железобетонных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кровельной сталью | волнистыми асбестоцементными листами |  |
|  |  |  | 20-3-1 | 20-3-2 | 20-3-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,79 | 14,04 | 17,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | - | 0,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм | м2 | - | 1,29 | - |
| 111-0163 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,2х50 мм | т | 0,00013 | 0,00013 | - |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00009 | 0,00009 |  |

Окончание группы 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревянных с покрытием | железобетонных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кровельной сталью | волнистыми асбестоцементными листами |  |
|  |  |  | 20-3-1 | 20-3-2 | 20-3-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00006 | 0,00004 | - |
| 111-1030 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, № 10 | т | - | - | 0,0203 |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,0063 | 0,0015 | - |
| 111-1814 | Сталь угловая | т | 0,007 | 0,007 | 0,0062 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 11 сорт | м3 | 0.003 | 0,003 | - |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | - | - | 0,0202 |
| 112-288 | Доски строганые хвойных пород, толщина 25-32 мм, III сорт | м3 | 0,023 | 0,02 | - |
| 112-296 | Пластины из лесоматериала хвойных пород, IV сорт | м3 | - | - | 0,00243 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | - | 0,018 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | - | - | 0,028 |
| П | Сетка стальная плетеная | м2 | - | - | 0,473 |
| П | Плиты железобетонные | м3 | - | - | П |

### Группа 4 	Устройство чердачных люков в перекрытии

Состав работ: Прорезка отверстий для люков в чердачном перекрытии с расчисткой засыпки, смазки и разборкой наката (1). Врубка в существующие балки двух ригелей (1). Устройство чердачного люка с обивкой крышки кровельной сталью по войлоку (1, 2). Ремонт штукатурки перекрытия в местах устройства люка (1). Обратная засыпка шлаком вокруг люка с устройством глиняной смазки (1). Обивка проема люка наличниками (1).

Измеритель: 	1 люк

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревянном | сборном железобетонном при готовых отверстиях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-4-1 | 20-4-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,44 | 22,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (2,18) | (0,73) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,00015 | 0,0001 |
| 111-1799 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,75 мм | т | 0,009 | 0,009 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, II сорт | м3 | 0,0574 | 0,074 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,054 | 0,0336 |
| 112-289 | Доски строганые хвойных пород, толщина 19-22 мм, сорт II | м3 | 0,0161 | 0,0181 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,007 | 0.007 |
| 123-0357 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм | м | 2,5 | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,05 | - |
| 1425-11696 | Раствор готовый кладочный тяжелый известковый, марка М4 | м3 | 0,0294 | 0,006 |

### Группа 5 	Устройство стеллажей

Состав работ: Заготовка деталей стеллажей из дерева с острожкой (1-3) или без острожки (4-6). Сборка стеллажей из заготовленных деталей и их крепление.

Измеритель: 	1 м2 основания стеллажа

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | трехъярусных | четырехъярусных | пяти-ярусных | трехъярусных | четырехъярусных | пяти-ярусных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с острожкой элементов | без острожки элементов |
|  |  |  | 20-5-1 | 20-5-2 | 20-5-3 | 20-5-4 | 20-5-5 | 20-5-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,8 | 14,33 | 17,86 | 9,38 | 12,46 | 15,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (2,68) | (3,55) | (4,53) | (2,68) | (3,55) | (4.53) |
| 270-120 | Рубанки электрические | маш.-ч | (0,29) | (0,51) | (0,65) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,00012 | 0,00016 | 0,0002 | 0,00012 | 0,00016 | 0,0002 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,036 | 0,047 | 0,0581 | 0,036 | 0,047 | 0,0581 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,096 | 0,129 | 0,161 | 0,096 | 0,129 | 0,161 |
| 121-792 | Кронштейны | кг | 0,38 | 0,5 | 0,64 | 0,38 | 0,5 | 0,64 |

### Группа 6  	Установка и разборка инвентарных лесов

Состав работ: Планировка места установки наружных лесов (1). Сборка, установка и разборка инвентарных лесов. Крепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров (5). Подъем элементов на необходимую высоту. Устройство настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом их обороте. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект.

Измеритель: 	100 м2 вертикальной проекции (1, 2, 5), 100 м2 горизонтальной проекции (3, 4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | наружных металлических трубчатых, высота лесов до 16 м | На каждые последующие 4 метра высоты лесов добавлять | внутренних металлических трубчатых при высоте помещений до 6 метров | На каждые последующие 4 метра высоты помещений добавлять | деревянных с устройством настила через каждые 2 метра по высоте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-6-1 | 20-6-2 | 20-6-3 | 20-6-4 | 20-6-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,5 | 11,02 | 117,02 | 83 | 79,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | - | 0,48 | 0,3 | 0,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,2 | - | 0,48 | 0,3 | 0,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0,002 | 0,0005 | 0,002 | 0,002 | 0,0243 |
| 111-1843 | Стальные детали лесов | т | 0,036 | 0,009 | 0,03 | 0,03 | - |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | - | - | - | 0,286 |
| 112-0121 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | - | - | - | - | 0,321 |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | - | - | - | - | 0,12 |
| 123-521 | Деревянные детали лесов | м3 | 0,0075 | 0,002 | 0,014 | 0,0014 | - |
| П | Анкерные детали | кг | - | - | - | - | 9,5 |
| П | Щиты настила | м2 | 2,3 | 0,57 | 5,5 | 1,4 | - |

Группа 6 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 7  	Установка и передвижка подвесных люлек по горизонтали

Состав работ: Передвижка подвесных люлек по горизонтали (1-5). Доставка люльки на объект (6). Установка люльки и отвозка ее после окончания работ на склад или другой объект (6).

Установка и снятие подвесных люлек (6). Передвижка подвесных люлек по горизонтали 
(1-5).

Измеритель: 	10 перестановок (1-5), 1 установка (6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Передвижка | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на плоской кровле | на скатной кровле |  |
|  |  |  |  | без парапетов и решеток | с парапетами и решетками |  |
|  |  |  |  | с креплением |  |
|  |  |  |  | через слуховое окно | за стропила со вскрытием и заделкой кровли | через слуховое окно | за стропила со вскрытием и заделкой кровли |  |
|  |  |  | 20-7-1 | 20-7-2 | 20-7-3 | 20-7-4 | 20-7-5 | 20-7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,81 | 18,91 | 33 | 23 | 42 | 4,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | 2,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | - | - | - | - | 2,78 |

Группа 7 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 8  	Устройство и мелкий ремонт приямков

Состав работ: Рытье котлована с устройством креплений (1-3). Пробивка борозд (1-3). Устройство бетонного основания с цементной стяжкой, кирпичная кладка стенок и устройство армированного цементного бортика (1-3). Засыпка пазух и уборка излишнего грунта (1-3). Оштукатуривание стенок и побелка приямка (1-3). Навеска решетки с пробивкой гнезд для закрепления (1-3). Окраска решетки (1-3). Выкладка бортика с добавлением нового кирпича до 50%, цементирование и железнение бортика (4). Приготовление раствора (4).

Измеритель: 	1 приямок (1), 1 м периметра (2), 1 м глубины (3), 1 место (4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Устройство приямков глубиной до 1м, размер в свету 1,0х0,77 м | На каждый метр изменения периметра приямка добавлять или исключать | На каждый метр изменения глубины приямка добавлять | Мелкий ремонт приямков для окон подвальных этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-8-1 | 20-8-2 | 20-8-3 | 20-8-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,19 | 12,76 | 22,29 | 1,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | - | 0,04 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 0,04 | - | 0,04 | - |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,04 | - | 0,04 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,00007 | - |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, I сорт | т | 0,0005 | 0,00022 | 0,0005 | - |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00025 | 0,00012 | - | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00003 | 0,0001 | - | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | - | - | - | 0,033 |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,04 | 0,016 | 0,06 | - |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | 0,03 | 0,012 | 0,04 | - |
| 124-0011 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм | т | 0,0034 | 0,0017 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | - | - | 0,03 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | - | 0,078 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,15 | 0,059 | 0,15 | 0,008 |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,14 | 0,055 | - | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,17 | 0,067 | 0,17 | - |
| П | Решетки | шт | П | П | - | - |

### Группа 9  	Устройство и ремонт балконов

Состав работ: Установка и разборка опорных стоек (1,2). Пробивка гнезд и борозд (1, 2). Разборка покрытия, гидроизоляции защитного слоя (3, 4, 5). Очистка, промывка, насечка поверхности под бетон или торкрет-штукатурку (3, 4, 5). Монтаж металлоконструкций (1, 2) и железобетонной плиты (1). Укладка сетки (1) и арматуры (5). Заделка гнезд и борозд, утепление концов балок (1, 2). Нанесение торкрет-штукатурки (4, 5). Устройство гидроизоляции (1, 3). Затирка, железнение поверхности балкона (1, 3, 4, 5). Оштукатуривание рамы балкона по сетке и установка ограждения (1). Покрытие или смена свесов (1, 3). Побелка оштукатуренных поверхностей и окраска металлоконструкций (1, 2). Срезка консолей балкона (6). Смена деревянного настила или подшивки балкона (7, 8).

Измеритель: 	1 м2 плиты (1, 3, 4, 5), 1 т (2), 1 место (6), 1 м2 (7, 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Устройство балкона на металлической раме | Усиление несущих конструкций балкона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-9-1 | 20-9-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,56 | 608,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 1,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,15 | 1,81 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,3 | 1,42 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00029 | 0,0061 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,005 | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00009 | 0,0026 |
| 111-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б | м2 | 2,5 | - |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 0,82 | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,06 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0002 | 0,005 |
| 111-1755 | Решетки металлические | т | П | - |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,005 | - |
| 111-1814 | Сталь угловая | т | 0,044 | 1,04 |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | 0,019 | 0,35 |
| 114-0001-У | Вата минеральная, марка А | м3 | 0,008 | 0,008 |
| 121-792 | Кронштейны | кг | - | 12,4 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,025 | 0,045 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 0,6 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,056 | 0,03 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,063 | - |
| П | Плиты железобетонные | м3 | П | - |

Продолжение группы 9 (нормы с 3 по 4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Наращивание толщины балконной плиты | Усиление балкона торкретированием слоем 20 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-9-3 | 20-9-4 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,56 | 3,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0002 | Цемент-пушка для всех видов строительства, кроме строительства тоннелей | маш.-ч | - | 0,07 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,44) | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,005 | - |
| 111-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б | м2 | - 2,5 | - |
| 111-0874 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 1,2 | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0054 | 0,013 |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,005 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | 0,03 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7.5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,06 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,02 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | - | 0,01 |

Продолжение группы 9 (нормы с 5 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Усиление балкона торкретированием слоем 50 мм | Срезка консолей балкона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-9-5 | 20-9-6 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,7 | 0,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | 0,04 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным томом 250-400 А | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
| 270-0002 | Цемент-пушка для всех видов строительства, кроме строительства тоннелей | маш.-ч | 0,15 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,005 | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,06 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0003 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,07 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,01 | - |

Окончание группы 9 (нормы с 7 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Смена деревянного настила балкона | Смена деревянной подшивки балкона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-9-7 | 20-9-8 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,57 | 2,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,00015 | 0,00015 |
| 111-0469 | Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для наружных работ, темно-серая, МА-15 | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, III сорт, толщина 40-60 мм | м3 | 0,04 | 0,03 |

### Группа 10 	Смена и ремонт деревянных балконов

Состав работ: Установка и разборка опорных стоек. Разборка балкона, заделка в стену металлических балок, подшивка и настилка пола балкона (1). Обшивка боков балкона с устройством карниза (1). Изготовление и установка перил (1). Смена досок пола, подшивки и перил до 25% (2). Масляная окраска балкона за 2 раза.

Измеритель: 	1 м балкона

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Смена | Ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-10-1 | 20-10-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,98 | 11,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,00091 | 0,00001 |
| 111-0418 | Белила литопонные, готовые к применению, МА-22 | т | 0,00047 | 0,00034 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0008 |
| 111-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, № 14 | т | 0,04 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,00072 | 0,0007 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,045 | - |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | 0,019 | - |
| 112-289 | Доски строганые хвойных пород, толщина 19-22 мм, II сорт | м3 | 0,038 | 0,004 |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, толщина 40-60 мм, III сорт | м3 | 0,09 | 0,021 |

### Группа 11 	Перекрытие подпольных каналов деревянными щитами

Состав работ: Изготовление деревянных щитов на планках. Укладка и пригонка щитов на подпольные каналы.

Измеритель: 	1 м2 щита

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 20-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (0,07) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,00031 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0052 |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, III сорт, толщина 40-60 мм | м3 | 0,042 |

### Группа 12 	Изготовление и установка пробок в кирпичных стенах

Состав работ: Изготовление и установка пробок с разметкой и пробивкой отверстий

вручную.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 20-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 |
|  | Материалы |  |  |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | 0,0016 |

### Группа 13 	Монтаж металлоконструкций, окраска масляными красками и лаками

Состав работ: Монтаж металлоконструкций (1-5). Окраска металлоконструкций масляными красками (6) и лаками (7).

Измеритель: 	1 т

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Монтаж металлоконструкций мелких |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | весом, т |
|  |  |  | до 0,1 | до 0,5 | до 1 |
|  |  |  | 20-13-1 | 20-13-2 | 20-13-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,71 | 69,19 | 63,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,18 | 3,21 | 2,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,61 | 0,43 | 0,31 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3,57 | 2,78 | 2,57 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 4,96 | 3,47 | 2,48 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (3,34) | (2,33) | (1,71) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,00504 | 0,00395 | 0,00378 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 | 0,94 | 0,9 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0013 | 0,0008 | 0,0003 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,014 | 0,012 | 0,01 |
| П | Металлические конструкции | т | 1 | 1 | 1 |

Окончание группы 13 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Монтаж | Окраска металлоконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | металлических щитов перекрытия каналов | металлоконструкций лестниц, площадок, перил |  |
|  |  |  |  |  | масляными составами за 2 раза | лаками |
|  |  |  | 20-13-4 | 20-13-5 | 20-13-6 | 20-13-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,76 | 48 | 17,3 | 3,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5 | 5,8 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,19 | 2,15 | - | - |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,81 | 3,65 | - | - |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | - | 3,57 | - | - |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | (3,34) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | - | 0,00212 | - | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 0,48 | - | - |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая кприменению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | - | - | 0,007 | - |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | - | - | - | 0,00144 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | 0,0003 | - | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | - | - | 2,09 | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,006 | - | - |
| П | Металлические конструкции | т | 1 | 1 | - | - |

### Группа 14 	Утепление трубопроводов минеральной ватой

Состав работ: Сборка короба (2). Заполнение короба минеральной ватой. Разравнивание и уплотнение минеральной ваты.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в готовых коробах | с устройством деревянных коробов сечением до 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-14-1 | 20-14-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,5 | 46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,11 | 20,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 17,11 | 20,45 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5х90 мм | т | - | 0,0532 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | 7,84 |
| П | Утеплитель | м3 | П | П |

### Группа 15 	Приготовление раствора вручную

Состав работ: Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом (2, 3). Приготовление известкового молока (1, 2). Приготовление цементного прыска (3). Затворение составляющих известковым молоком (1, 2), водой (3).

Измеритель: 	100 м3 раствора

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | известкового | цементно-известкового | цементного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-15-1 | 20-15-2 | 20-15-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 482,14 | 471,35 | 459,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |

### Группа 16 	Приготовление битумных материалов в построечных условиях

Состав работ: Раскупорка тары, колка и размельчение битумных материалов. Загрузка котла составляющими с дозировкой. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. Варка материалов с перемешиванием. Выдача готового материала. Очистка котла.

Измеритель: 	1 т

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Приготовление | Разогрев готовых битумных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтовой смеси | битумных мастик |  |
|  |  |  | 20-16-1 | 20-16-2 | 20-16-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,74 | 12,3 | 13,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (6) | (7) | (8,4) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

### Группа 17 	Приготовление тяжелого бетона

Состав работ: Дозировка и загрузка составляющих с перемешиванием. Выдача готового материала. Очистка смесителей с промывкой водой.

Измеритель: 	100 м3 бетона

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на гравии, класс бетона |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В3,5-В5 | В7,5 | В10 | В15 | В20 | В25 |
|  |  |  | 20-17-1 | 20-17-2 | 20-17-3 | 20-17-4 | 20-17-5 | 20-17-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 431,46 | 431,46 | 431,46 | 431,46 | 431,46 | 431,46 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 67,72 | 67,72 | 67,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш.-ч | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 16,5 | 16,5 | - | - | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | - | - | 22,4 | 27,5 | 32,6 | 38,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,5 | 21 |
| 1421-9505 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 72 | 77 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 67 | 67 | 67 | 50 | 47 | 43 |

Продолжение группы 17 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на щебне, класс бетона |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЗ,5-В5 | В7,5 | В10 | В15 |
|  |  |  | 20-17-7 | 20-17-8 | 20-17-9 | 20-17-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 431,46 | 431,46 | 431,46 | 431,46 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 67,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш.-ч | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 31,21 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 36,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 17,5 | 21,4 | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | - | - | 23,5 | 28,6 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1421-9470 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М400 | м3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 63 | 58 | 57 | 53 |

Окончание группы 17(нормы с 11 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на щебне, класс бетона |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В20 | В25 | В27,5 | В30 |
|  |  |  | 20-17-11 | 20-17-12 | 20-17-13 | 20-17-14 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 431,46 | 431,46 | 431,46 | 431,46 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67,72 | 67,72 | 67,72 | 67,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмеси-тели принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш.-ч | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 33,2 | 38,2 | 38,8 | 42,8 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 21,5 | 22 | 22 | 22 |
| 1421-9470 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М400 | м3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 50 | 47 | 47 | 44 |

### Группа 18 	Приготовление легкого бетона

Состав работ: Дозировка и загрузка составляющих с перемешиванием. Выдача готового материала. Очистка смесителей с промывкой водой.

Измеритель: 	100 м3 бетона

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | конструкционно-теплоизоляционного, класс бетона |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В3,5 | В5 | В7,5 | В10 | В15 |
|  |  |  | 20-18-1 | 20-18-2 | 20-18-3 | 20-18-4 | 20-18-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 410,38 | 410,38 | 410,38 | 410,38 | 410,38 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш.-ч | 49,18 | 49,18 | 49,18 | 49,18 | 49,18 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | 22,4 | 22,4 | 28,6 | 30,6 | 37,7 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 32 | 32 | 30 | 25 | 25 |
| 1423-11197 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марка М350 | м3 | 90,9 | 90,9 | 88,9 | 96 | 93,9 |
| 1423-11233 | Песок керамзитовый, марка М800 | м3 | 51,5 | 51,5 | 53,6 | 97,9 | 95,8 |

Окончание группы 18 (нормы с 6 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | конструкционного, класс бетона |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В20 | В25 | В27,5 | В30 | В35 | В40 |
|  |  |  | 20-18-6 | 20-18-7 | 20-18-8 | 20-18-9 | 20-18-10 | 20-18-11 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 410,38 | 410,38 | 410,38 | 410,38 | 410,38 | 410,38 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш.-ч | 49,18 | 49,18 | 49,18 | 49,18 | 49,18 | 49,18 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1308 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 600 | т | - | - | - | - | - | 57,2 |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | 43,4 | - | - | - | - | - |
| 111-1325 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 500 | т | - | 42,8 | 44,9 | 50 | 59,2 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 24 | 25 | 22 | 22 | 24 | 25 |
| 1423-11197 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марка М350 | м3 | 92,9 | 76,8 | 78,8 | 81,8 | 68,7 | 72,7 |
| 1423-11233 | Песок керамзитовый, марка М800 | м3 | 94,8 | 78,3 | 80,3 | 83,4 | 70 | 74,2 |

### Группа 19 	Приготовление тяжелых кладочных растворов

Состав работ: Дозировка и загрузка составляющих с перемешиванием. Выдача готового материала. Очистка смесителей с промывкой водой.

Измеритель: 	100 м3 раствора

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементно-известковых, марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|  |  |  | 20-19-1 | 20-19-2 | 20-19-3 | 20-19-4 | 20-19-5 | 20-19-6 | 20-19-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 368,88 | 361,2 | 355,05 | 344,29 | 344,29 | 333,53 | 324,31 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90,0 | 89,33 | 88,61 | 87,61 | 87,47 | 86,49 | 85,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 42,35 | 41,68 | 40,96 | 39,96 | 39,82 | 38,84 | 37,97 |
| 270-109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150 л | маш.-ч | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 13,8 | 12,2 | 10,6 | 8,1 | 7,9 | 5,5 | 3,4 |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 8,1 | 13,3 | - | - | - | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | - | - | 17,8 | 24,5 | 30,6 | 41,4 | 51 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 51 | 49 | 46 | 41 | 41 | 35 | 31 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 131 | 130 | 124 | 123 | 123 | 120 | 115 |

Продолжение группы 19 (нормы с 8 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементно-глиняных, марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|  |  |  | 20-19-8 | 20-19-9 | 20-19-10 | 20-19-11 | 20-19-12 | 20-19-13 | 20-19-14 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 308,94 | 308,94 | 308,94 | 308,94 | 308,94 | 308,94 | 308,94 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 84,16 | 84,16 | 84,16 | 84,16 | 84,16 | 84,16 | 84,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
| 270-109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150 л | маш.-ч | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 8,1 | 13,3 | - | - | - | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | - | - | 17,8 | 24,8 | 31 | 41,5 | 51 |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 17 | 15 | 13 | 9,9 | 9,8 | 6,6 | 4.1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 45 | 43 | 40 | 37 | 37 | 33 | 27 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 131 | 129 | 128 | 126 | 123 | 119 | 107 |

Окончание группы 19 (нормы с 8 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементных, марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|  |  |  | 20-19-15 | 20-19-16 | 20-19-17 | 20-19-18 | 20-19-19 | 20-19-20 |
| 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 308,94 | 308,94 | 308,94 | 308,94 | 308,94 | 308,94 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 84,16 | 84.16 | 84,16 | 84,16 | 84,16 | 84,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
| 270-109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150 л | маш.-ч | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 13,6 | 23,2 | 31,9 | - | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | - | - | - | 30,4 | 41,6 | 49,9 |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 35 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 125 | 124 | 121 | 121 | 116 | 112 |

### Группа 20 	Приготовление тяжелых отделочных растворов

Состав работ: Дозировка и загрузка составляющих с перемешиванием. Выдача готового материала. Очистка смесителей с промывкой водой.

Измеритель: 	100 м3 раствора

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | известковых | цементных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | состав |
|  |  |  | 1:2 | 1:2,5 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
|  |  |  | 20-20-1 | 20-20-2 | 20-20-3 | 20-20-4 | 20-20-5 | 20-20-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 398,4 | 387,2 | 379,6 | 308,94 | 308,94 | 308,94 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 108,72 | 105,4 | 104,73 | 84,16 | 84,16 | 84,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 61,07 | 57,75 | 57,08 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
| 270-109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150 л | маш.-ч | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 58 | 50 | 48 | - | - | - |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | - | - | - | 71,4 | 52 | 41,8 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 186 | 168 | 163 | 44 | 35 | 32 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 78 | 86 | 90 | 68 | 98 | 111 |

Окончание группы 20 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементно-известковых, состав |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1:1:6 | 1:1:8 | 1:1:9 | 1:3:12 |
|  |  |  | 20-20-7 | 20-20-8 | 20-20-9 | 20-20-10 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 368,88 | 353,51 | 350,44 | 385,79 |
| 2 | Средний разряд |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90,13 | 88,81 | 88,13 | 92,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность До 7 т | маш.-ч | 42,48 | 41,16 | 40,48 | 44,48 |
| 270-109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150 л | маш.-ч | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 14 | 10,5 | 9,5 | 18 |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 20,4 | 15,3 | 14,3 | 9,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 66 | 59 | 57 | 82 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 110 | 114 | 120 | 100 |

### Группа 21	Антисептирование водными составами

Состав работ:	Нанесение готового состава на поверхность.

Измеритель:	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен | перегородок | покрытий по фермам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-21-1 | 20-21-2 | 20-21-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,57 | 11,75 | 6,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,3 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,25 | 0,3 | 0,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,024 | 0,029 | 0,017 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,08 | 0,1 | 0,06 |

### Группа 22	Антисептирование пастами

Состав работ:	Нанесение готового состава на поверхность.

Измеритель:	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен рубленых | перекрытий по открытым прогонам | перекрытий, прогонов, балок, накатов | перегородок с двух сторон | перекрытий, прогонов по фермам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-22-1 | 20-22-2 | 20-22-3 | 20-22-4 | 20-22-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,12 | 15,95 | 10,88 | 24,36 | 0,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,23 | 0,12 | 0,25 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,07 | 0,23 | 0,12 | 0,25 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,006 |

### Группа 23 	Огнезащита деревянных конструкций

Состав работ: Приготовление огнезащитного состава. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными составами (1, 3), атмосферостойкими и водостойкими красками (2).

Измеритель: 	1 м3 древесины (1,2), 100 м2 обрабатываемой поверхности (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | каркасов, эстакад | обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-23-1 | 20-23-2 | 20-23-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,31 | 3,13 | 4,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0331 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | - | 0,004 |
| 1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,0017 | - | 0,006 |
| 1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,0067 | - | 0,023 |
| 1113-279 | Краска огнезащитная | т | - | 0,0098 | - |

### Группа 24 	Мокрая обработка войлока и пакли

Состав работ: Разрезка кип войлока или пакли. Укладка войлока или пакли в ванну, выемка из ванны с отжиманием и просушкой (1, 2). Обработка войлока или пакли глиняным раствором (3).

Измеритель: 	100 кг

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | водным раствором | масляным антисептиком | глиняным раствором |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-24-1 | 20-24-2 | 20-24-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,14 | 13,76 | 9,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0472 | Краска порошковая П-ВЛ-212 разных цветов | т | 0,00013 | - | - |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | - | 0,225 | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, 1сорт | т | 0,008 | - | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | - | - | 0,32 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,250 | - | 1,2 |

### Группа 25 	Пробивка отверстий в бутовых фундаментах и в колодцах. Вырезка отверстий в стальной кровле.

Состав работ: Пробивка сквозных отверстий площадью до 0,25 м2 в бутовых фундаментах (1). Пробивка отверстий в стенах колодцев (2, 3). Заделка отверстий (1-3). Вырезка отверстий в кровле для вентиляционных стояков (4).

Измеритель: 1 отверстие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Пробивка отверстий | Вырезка отверстий в стальной кровле для вентиляционных стояков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в бутовых фундаментах | в кирпичных колодцах | в железобетонных колодцах |  |
|  |  |  | 20-25-1 | 20-25-2 | 20-25-3 | 20-25-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,53 | 1,27 | 1,13 | 0,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,38 | 0,41 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3мин. | маш.-ч | 0,55 | 0,38 | 0,41 | - |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,55 | 0,38 | 0,41 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0409 | Краска масляная густотертая для наружных работ МА-015 коричневая | т | - | - | - | 0,00001 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | - | - | - | 0.006 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | - | - | - | 0,00001 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,0427 | - | - | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,026 | 0,0082 | 0.0034 | - |

### Группа 26	Прорезка отверстий в деревянных конструкциях

Состав работ:	Разметка отверстий. Вырубка или прорезка отверстий. Уборка мусора.

Измеритель:	100 отверстий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сечением до 200х200 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в перекрытиях | в перегородках |
|  |  |  | междуэтажных | чердачных | из досок, забранных стоймя в обвязки | каркасно-обшивных |
|  |  |  | 20-26-1 | 20-26-2 | 20-26-3 | 20-26-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 204,28 | 128,77 | 73,89 | 106,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,23 | 0,16 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,28 | 0,23 | 0,16 | 0,16 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (101,5) | (63,8) | (43,5) | (72,5) |
| П | Строительный мусор | т | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |

### Группа 27 	Пробивка отверстий в кирпичных стенах

Состав работ: Разметка мест пробивки. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм. Уборка мусора.

Измеритель: 	100 отверстий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при толщине стены в |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кирпич | 1,5 кирпича | 2 кирпича | 3 кирпича |
|  |  |  | 20-27-1 | 20-27-2 | 20-27-3 | 20-27-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 96,45 | 135,76 | 168,27 | 235,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2.7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,81 | 37,72 | 50,26 | 60,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,84 | 1,67 | 1,72 | 2,03 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 24,97 | 36,05 | 48,54 | 58,25 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (24,97) | (36,05) | (48,54) | (58,25) |
|  | Строительный мусор | т | 1,69 | 2,47 | 3,38 | 5,07 |

### Группа 28 	Пробивка отверстий в железобетонных и бетонных конструкциях

Состав работ: Разметка мест пробивки и пробивка отверстий в железобетонных и бетонных конструкциях. Уборка мусора.

Измеритель: 	10 отверстий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | глубина отверстий 100 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сечение отверстий, мм |
|  |  |  | 30х30 | 40х40 | 50х50 | 80х80 |
|  |  |  | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках |
|  |  |  | 20-28-1 | 20-28-2 | 20-28-3 | 20-28-4 | 20-28-5 | 20-28-6 | 20-28-7 | 20-28-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,96 | 1,16 | 1,25 | 1,49 | 2,19 | 2,25 | 2,35 | 2,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (0,87) | (1) | (1,15) | (1,3) | (1,8) | (2) | (2,26) | (2,35) |
|  | Строительный мусор | т | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,015 | 0,015 |

Продолжение группы 28 (нормы с 9 по 16)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | глубина отверстий 100 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сечение отверстий, мм |
|  |  |  | 100х100 | 150х150 | 200х200 | 250х250 |
|  |  |  | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках |
|  |  |  | 20-28-9 | 20-28-10 | 20-28-11 | 20-28-12 | 20-28-13 | 20-28-14 | 20-28-15 | 20-28-16 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,87 | 4,37 | 6,6 | 7,06 | 9,22 | 10,57 | 15,66 | 21,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (3,58) | (4,08) | (6,31) | (6,77) | (8,93) | (10,28) | (15,37) | (20,79) |
|  | Строительный мусор | т | 0,024 | 0,024 | 0.054 | 0,054 | 0,096 | 0,096 | 0,15 | 0,15 |

Продолжение группы 28 (нормы с 17 по 24)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | На каждые 10 мм изменения глубины отверстий добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках |
|  |  |  | сечение отверстий, мм |
|  |  |  | 30х30 | 40х40 | 50х50 | 80х80 |
|  |  |  | 20-28-17 | 20-28-18 | 20-28-19 | 20-28-20 | 20-28-21 | 20-28-22 | 20-28-23 | 20-28-24 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (0,06) | (0,08) | (0,09) | (0,1) | (0,12) | (0,15) | (0,16) | (0,18) |

Окончание группы 28 (нормы с 25 по 32)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | На каждые 10 мм изменения глубины отверстий добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках |
|  |  |  | сечение отверстий, мм |
|  |  |  | 100х100 | 150х150 | 200х200 | 250х250 |
|  |  |  | 20-28-25 | 20-28-26 | 20-28-27 | 20-28-28 | 20-28-29 | 20-28.30 | 20-28-31 | 20-28-32 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,31 | 0,35 | 0,52 | 0,56 | 0,74 | 0,85 | 1,25 | 1,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (0,29) | (0,33) | (0,5) | (0,54) | (0,71) | (0,82) | (1,22) | (1,66) |

### Группа 29	Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях

Состав работ:	Разметка мест пробивки. Пробивка отверстий. Уборка мусора.

Измеритель:	100 отверстий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сечение отверстий, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 300х300 | 500х500 |
|  |  |  | 20-29-1 | 20-29-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 222.1 | 250,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 69,26 | 97,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,1 | 0,2 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 69,16 | 97,3 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (69,16) | (97,3) |
|  | Строительный мусор | т | 0,39 | 0,9 |

### Группа 30 	Сверление отверстий

Состав работ: Разметка мест сверления отверстий. Сверление отверстий. Уборка мусора.

Измеритель: 	100 отверстий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в стенах кирпичных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стены | добавлять на каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 20 мм |
|  |  |  | 20-30-1 | 20-30-2 | 20-30-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,8 | 7,66 | 9,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (12,6) | (7,66) | (9,15) |
|  | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,006 | 0,003 |

Окончание группы 30 (нормы с 4 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в конструкциях деревянных | в конструкциях железобетонных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отверстия до 10 мм, глубина сверления до 200 мм диаметр | добавлять на каждые 50 мм глубины сверления свыше 200 мм | добавлять на каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 10 мм | диаметр отверстия 60 мм, глубина сверления 200 мм | добавлять на каждые 40 мм диаметра отверстий свыше 60 мм | добавлять на каждые 100 мм глубины сверления свыше 200 мм |
|  |  |  | 20-30-4 | 20-30-5 | 20-30-6 | 20-30-7 | 20-30-8 | 20-30-9 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,23 | 3,81 | 5,34 | 119,14 | 4 | 21,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (15,23) | (3,81) | (5,34) | - | - | - |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | - | - | - | 66,61 | 12,31 | 11.27 |
|  | Строительный мусор | т | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,17 | 0,004 | 0,084 |

### Группа 31 	Пробивка борозд в кирпичных стенах

Состав работ: Разметка мест пробивки. Пробивка и зачистка борозд. Уборка мусора.

Измеритель: 	100 м борозды

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сечение борозд, см2 | Добавлять на каждые 20 см2 сечения борозд свыше 100 см2 к норме 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 20 | до 50 | до 100 |  |
|  |  |  | 20-31-1 | 20-31-2 | 20-31-3 | 20-31-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,58 | 35,21 | 70,28 | 26,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,84 | 8,26 | 14,4 | 3,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,84 | 1,26 | 1,9 | 0,84 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 4 | 7 | 12,5 | 3 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (4) | (7) | (12,5) | (3) |
|  | Строительный мусор | т | 0,25 | 0,625 | 1,25 | 0,25 |

### Группа 32 	Пробивка борозд в бетонных конструкциях

Состав работ: Разметка мест пробивки борозд в бетонных конструкциях. Пробивка борозд. Уборка мусора.

Измеритель: 	10 м борозды

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сечение борозд, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40х40 | 40х60 | 40х100 | 40х150 |
|  |  |  | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках |
|  |  |  | 20-32-1 | 20-32-2 | 20-32-3 | 20-32-4 | 20-32-5 | 20-32-6 | 20-32-7 | 20-32-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,35 | 4,91 | 3,87 | 6,74 | 4,91 | 12,05 | 6,15 | 12,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (2,35) | (3,91) | (3,87) | (5,74) | (3,86) | (11,05) | (5,15) | (11,1) |
|  | Строительный мусор | т | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,144 | 0,144 |

Окончание группы 32 (нормы с 9 по 16)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сечение борозд, мм | добавлять на каждые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40х200 | 40х300 | 100 мм ширины борозд свыше 300 мм | 20 мм глубины борозд свыше 40 мм |
|  |  |  | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах | в потолках | в стенах и полах к норме 11 | в потолках к норме 12 | в стенах и полах к нормам 1, 3, 5, 7, 9, 11 | в потолках к нормам 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
|  |  |  | 20-32-9 | 20-32-10 | 20-32-11 | 20-32-12 | 20-32-13 | 20-32-14 | 20-32-15 | 20-32-16 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,69 | 15,5 | 10,64 | 20,05 | 3,1 | 4,58 | 1,19 | 1,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (6,69) | (14,5) | (9,64) | (19,05) | (2,76) | (3,05) | (0,97) | (1,71) |
|  | Строительный мусор | т | 0,192 | 0,192 | 0,288 | 0,288 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |

### Группа 33 	Пробивка гнезд в кирпичных стенах

Состав работ: Разметка мест пробивки. Пробивка гнезд. Уборка мусора.

Измеритель: 	100 гнезд

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер стороны гнезда, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 130 | 250 | 380 |
|  |  |  | 20-33-1 | 20-33-2 | 20-33-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,74 | 92,34 | 98,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,45 | 29,09 | 46,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,15 | 0,29 | 0,44 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 20,3 | 28,8 | 46 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (20,3) | (28,8) | (46) |
|  | Строительный мусор | т | 0,3 | 0,52 | 0,87 |

### Группа 34 	Заделка отверстий в стенах и перекрытиях в местах прохода трубопровода

Состав работ: Расчистка отверстий. Установка опалубки. Заделка отверстий с двух сторон.

Измеритель: 	100 отверстий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в стенах | в перекрытиях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичных | деревянных | бетонных | деревянных |
|  |  |  | 20-34-1 | 20-34-2 | 20-34-3 | 20-34-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110,05 | 56 | 133 | 129 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,26 | 0,64 | 0,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,16 | 0,13 | 0,32 | 0,19 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,13 | 0.32 | 0,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | - | - | 0,0054 | - |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | - | - | - | 39,5 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм. толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,067 | 0-3 | 0,3 | 0,3 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,054 | 0,337 | 0,018 | 0,552 |
| 1424-11631 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7.5 [М100], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 0,312 | - | 0,416 | - |

### Группа 35 	Заделка гнезд в кирпичных стенах

Состав работ: Расчистка гнезд. Заделка гнезд кирпичом.

Измеритель: 	1 м3 заделки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 20-35-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,41 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 0,24 |

### Группа 36 	Заделка борозд

Измеритель: 	100 м борозды

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в бетонных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потолках | стенах |
|  |  |  | ширина борозды до 50мм, глубина борозды до 20 мм | добавлять на каждые следующие 50 мм ширины борозды | добавлять на каждые следующие 10 мм глубины борозды | ширина борозды до 50 мм, глубина борозды до 20 мм | добавлять на каждые следующие 50 мм ширины борозды | добавлять на каждые следующие 10 мм глубины борозды |
|  |  |  | 20-36-1 | 20-36-2 | 20-36-3 | 20-36-4 | 20-36-5 | 20-36-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33 | 8 | 6 | 24 | 6,3 | 4,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,055 | 0,11 | 0,11 | 0,055 |

Окончание группы 36 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в кирпичных стенах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сечение борозды, кирпичей |
|  |  |  | 1х0,5 | 1х1 | 1х1,5 | 1,5х1,5 |
|  |  |  | 20-36-7 | 20-36-8 | 20-36-9 | 20-36-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 151,96 | 299,72 | 450,37 | 764,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,05 | 5,95 | 8,99 | 17,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,05 | 5,95 | 8,99 | 17,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,185 | 0,359 | 0,54 | 0,85 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1 | 2,6 | 4 | 6,2 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 1,3 | 2,59 | 3,84 | 5,68 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,75 | 1,5 | 2,22 | 3,29 |

### Группа 37 	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

Измеритель: 	100 отверстий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 20-37-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-114 | Вышки телескопические [на автомобиле], грузоподъемность 0,35 т | маш.-ч | 24,35 |
|  | Материалы |  |  |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М 100 | 1000 шт | 0,05 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,3 |

### Группа 38 	Очистка материалов после разборки конструкций Очистка и приведение материалов после разборки конструкции в пригодное для повторного применения состояние

Состав работ: Очистка материалов от бетона, раствора, наледи, грязи, гвоздей, скоб и т.п. Укладка очищенного материала в клети или штабель.

Измеритель: 	100 м (1, 2), 100 шт (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | досок | бревен и брусьев | кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-38-1 | 20-38-2 | 20-38-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,74 | 4,12 | 1,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |

Наименование группы 38 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 39 	Очистка помещений от мусора

Состав работ: Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 метров. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону. Подметание пола.

Измеритель: 	100 т

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 20-39-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 327,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,2 |

### Группа 40 	Заделка щелей монтажной пеной

Состав работ: Расчистка мест уплотнения. Заполнение щелей монтажной пеной. Установка и разборка временных креплений. Обрезка излишков монтажной пены после ее затвердения.

Измеритель: 	100 м щели

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадь сечения щели, см2 | На каждые 10 см2 изменения площади сечения щели добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 50 | 100 |  |
|  |  |  | 20-40-1 | 20-40-2 | 20-40-3 | 20-40-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,6 | 18,26 | 21 | 0,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| П | Пена монтажная | мл | П | П | П | П |

### Группа 41 	Очистка металлических конструкций от коррозии металлическими щетками

Состав работ: Очистка поверхности с удалением жировых пятен.

Измеритель: 	1 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 20-41-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0060 | Бензин растворитель | т | 0,000065 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,01 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,04 |

### Группа 42	Навеска, перенавеска и снятие канатных систем

Состав работ: Подъем оборудования на крышу здания (1). Выбор мест креплений канатных систем (1, 2). Крепление систем (1. 2). Обустройство системы для проведения работ (1, 2). Перекрепление системы и перенавеска ее по периметру здания (2). Разборка системы (укладка канатов и прочего оборудования), спуск на землю (3), перевозка на склад (3).

Измеритель:    1 навеска (1). 1 перенавеска (2), 1 снятие (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Навеска | Перенавеска | Снятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-42-1 | 20-42-2 | 20-42-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,25 | 1,10 | 0,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 0,5 | - | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,5 | - | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0308 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0006 | 0,0006 | - |
| П | Крепления | кг | 1 | 0,1 | - |
|  |  |  | 0,1 | П |  |

Группа 42 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 43	Погрузка мусора вручную

Измеритель:    1 т мусора

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 20-43-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,0 |

Группа 44       Погрузка мусора экскаваторами на автомобили самосвалы

Состав работ. Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы

Вспомогательные работы, выполняемые вручную.

Измеритель:     100 т мусора

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | емкость ковша экскаватора, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
|  |  |  | 20-44-1 | 20-44-2 | 20-44-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 3,31 | 2,15 | 1,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,58 | 4,13 | 3,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые ди зельные на | маш-ч | 6,58 | - | - |
|  | пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м5 |  |  |  |  |
| 206-0338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш.-ч | - | 4,13 | - |
|  | пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,4 м3 |  |  |  |  |
| 206-0339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш.-ч | - | - | 3,01 |
|  | пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,5 м3 |  |  |  |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	2

2 НОРМЫ	3

Группа 1  	Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций	3

Группа 2  	Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков	3

Группа 3  	Устройство козырьков на металлических кронштейнах и консолях в стенах

существующих зданий	3

Группа 4 	Устройство чердачных люков в перекрытии	4

Группа 5 	Устройство стеллажей	5

Группа 6  	Установка и разборка инвентарных лесов	5

Группа 7  	Установка и передвижка подвесных люлек по горизонтали	6

Группа 8  	Устройство и мелкий ремонт приямков	6

Группа 9  	Устройство и ремонт балконов	7

Группа 10 	Смена и ремонт деревянных балконов	8

Группа 11 	Перекрытие подпольных каналов деревянными щитами	9

Группа 12 	Изготовление и установка пробок в кирпичных стенах	9

Группа 13 	Монтаж металлоконструкций, окраска масляными красками и лаками	9

Группа 14 	Утепление трубопроводов минеральной ватой	10

Группа 15 	Приготовление раствора вручную	10

Группа 16 	Приготовление битумных материалов в построечных условиях	11

Группа 17 	Приготовление тяжелого бетона	11

Группа 18 	Приготовление легкого бетона	12

Группа 19 	Приготовление тяжелых кладочных растворов	13

Группа 20 	Приготовление тяжелых отделочных растворов	14

Группа 21	Антисептирование водными составами	14

Группа 22	Антисептирование пастами	15

Группа 23 	Огнезащита деревянных конструкций	15

Группа 24 	Мокрая обработка войлока и пакли	15

Группа 25 	Пробивка отверстий в бутовых фундаментах и в колодцах. Вырезка отверстий в

стальной кровле.	16

Группа 26	Прорезка отверстий в деревянных конструкциях	16

Группа 27 	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	16

Группа 28 	Пробивка отверстий в железобетонных и бетонных конструкциях	17

Группа 29	Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях	18

Группа 30 	Сверление отверстий	18

Группа 31 	Пробивка борозд в кирпичных стенах	19

Группа 32 	Пробивка борозд в бетонных конструкциях	19

Группа 33 	Пробивка гнезд в кирпичных стенах	20

Группа 34 	Заделка отверстий в стенах и перекрытиях в местах прохода трубопровода	20

Группа 35 	Заделка гнезд в кирпичных стенах	20

Группа 36 	Заделка борозд	21

Группа 37 	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	21

Группа 38 	Очистка и приведение материалов после разборки конструкции в 
пригодное для повторного применения состояние	22

Группа 39 	Очистка помещений от мусора	22

Группа 40 	Заделка щелей монтажной пеной	22

Группа 41 	Очистка металлических конструкций от коррозии металлическими щетками	22

Группа 42	Навеска, перенавеска и снятие канатных систем	22

Группа 43	Погрузка мусора вручную	23

Группа 44     Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы…………………………………23

СОДЕРЖАНИЕ	24