ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

БУДIВЕЛЬНА ТЕХНIКА, ОСНАСТКА,

IНВЕНТАР ТА IНСТРУМЕНТ

ЕКСПЛУАТАЦIЯ БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН

ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ

ДБН В.2.8-9-98

Держбуд України

Київ

Укрархбудiнформ

I ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цi ДБН встановлюють загальнi вимоги до експлуатацiї будiвель-

них i дорожних машин (далi - машин).

Вимоги цих норм є обов'язковими для всiх юридичних  i  фiзич-

них осiб, що експлуатують машини (далi - власники машин), незалеж-

но вiд форм власностi та вiдомчої належностi.

2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

У цих ДБН є посилання на такi нормативнi документи:

ГОСТ 2.601-95       |Эксплуатационные документы

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 2.602-95       |Ремонтные документы

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 9.014-78       |ЕСЗКС. Временная противокоррозионная

|защита изделий. Общие требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.0.004-90    |ССБТ. Организация обучения безопасности

|труда.Общие положения

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.004-91    |ССБТ. Пожарная безопасность.

|Общие требования

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.005-88    |ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

|требования к воздуху рабочей зоны

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.013-78    |ССБТ. Строительство. Электробезопасность.

|Общие требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.019-79    |ССБТ. Электробезопасность. Общие требования

|и номенклатура видов защиты

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.2.011-75    |ССБТ. Машины строительные и дорожные.

|Общие требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 17.2.2.02-86   |Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы

|измерения дымности отработавших газов

|тракторных и комбайновых двигателей

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 17.2.2.03-87   |Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы

|измерений содержания окиси углерода и

|углеводородов в отработавших газах автомо-

|билей с бензиновыми двигателями.

|Требования безопасности

------------------------------------------------------------------

- 2 -

ДБН В.2.8-5-96

ГОСТ 7751-85        |Техника, используемая в сельском хозяйстве.

|Правила хранения

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 21046-86       |Нефтепродукты отработанные.

|Общие техические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 24408-80       |Система технического обслуживания и

|ремонта строительных машин.

|Правила сдачи в капитальный ремонт и

|выдачи из капитального ремота

|машин и их составных частей.

|Общие требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 25044-81       |Техническая диагностика.

|Диагностирование автомобилей, тракторов,

|сельскохозяйственных, строительных и

|дорожных машин. Основные положения

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 25646-83       |Эксплуатация строительных машин.

|Общие требования

------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б А. 1.1-65-95 |Система технiчного обслуговування i

|ремонту будiвельних машин. Термiни i

|визначення

------------------------------------------------------------------

ДСТУ ISO            |Системи якостi

серiї 9000-95       |

------------------------------------------------------------------

ДБН А.2.2-1-95      |Склад i змiст матерiалiв оцiнки впливiв

|на навколишнє середовище (ОВНС) при проек-

|туваннi i будiвництвi пiдприємств, будинкiв

|i споруд. Основнi положення проектування

------------------------------------------------------------------

ДБН А.3.1-5-96      |Органiзацiя будiвельного виробництва

------------------------------------------------------------------

ДБН В.2.8-3-95      |Технiчна експлуатацiя будiвельних машин

------------------------------------------------------------------

ДБН В.2.8-4-96      |Система технiчного обслуговування та

|ремонту будiвельних машин. Загальнi

|вимоги

------------------------------------------------------------------

СНіП 1.02.01-85     |Инструкция о составе, порядке разработки,

|согласования и утверждения проектно-сметной

|документации на строительство предприятий,

|зданий и сооружений

------------------------------------------------------------------

СНіП ІІІ-4-80*      |Техника безопасности в строительстве

------------------------------------------------------------------

СНіП 3.08.01-85     |Механизация строительного производства.

|Рельсовые пути башенных кранов

------------------------------------------------------------------

|Правила эксплуатации шин для большегрузных

|автомобилей, строительных, дорожных и

|подЪемно-транспортных машин.

|Введены в действие с 17 февраля 1976 г.

------------------------------------------------------------------

- 3 -

ДБН В.2.8-5-96

|Правила будови i безпечної експлуатацiї

|вантажопiдiймальних кранiв.

|ДНАОП    0-1.03-93

------------------------------------------------------------------

|Правила будови i безпечної експлуатацiї

|посудин, працюючих пiд тиском.

|ДНАОП   0-1.07-94

------------------------------------------------------------------

|Правила дорожнього руху України. Введенi

|в дiю з 1 травня 1994 р.

------------------------------------------------------------------

|Правила пожежної безпеки в Українi.

|Введенi в дiю з 1 вересня 1995 р.

------------------------------------------------------------------

|Типове положення про навчання, iнструктаж

|i перевiрку знань працiвникiв з питань

|охорони працi. Затверджено наказом Держ-

|наглядохоронпрацi 4 квiтня 1994 р.

------------------------------------------------------------------

З ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 Експлуатацiя - комплекс заходiв, що забезпечує пiдготовку

машин до використання, використання машин, пiдтримку машин в робо-

тоздатному станi.

3.2 Технiчна експлуатацiя - комплекс заходiв, що включає тех-

нiчне обслуговування, ремонт, транспортування  та  зберiгання  ма-

шин.

3.3 Роботоздатний стан - технiчний стан машин, при якому вона

здатна виконувати заданi їй функцiї, зберiгаючи значення  показни-

кiв в межах, що встановленi нормативно-технiчною документацiєю.

3.4 Введення в експлуатацiю - комплекс  заходiв,  що  включає

приймання машин, закрiплення їх за машинiстами та дiльницями, пос-

тавлення на облiк i за необхiдностi, обкатку.

3.5 Використання - виконання машиною робiт у вiдповiдностi  з

її призначенням i технiчними характеристиками.

3.6 Консервацiя - комплекс заходiв, що забезпечує  справнiсть

машин при тривалому зберiганнi.

3.7 Розконсервацiя - комплекс заходiв  щодо  зняття  машин  з

тривалого зберiгання.

4 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Експлуатацiя машин повинна здiйснюватись у  вiдповiдностi

з вимогами нормативної, експлуатацiйної i ремонтної  документацiї,

ГОСТ 2.601 та ГОСТ 2.602, цих ДБН, з обов'язковим виконанням  вiд-

повiдних статей Закону України "Про охорону працi".

4.2 До виконання робiт  механiзованим  способом  допускаються

особи, якi пройшли спецiальний курс навчання безпеки працi у  вiд-

повiдностi з "Типовим положенням про навчання, iнструктаж i  пере-

вiрку знань працiвникiв з питань охорони працi".

- 4 -

ДБН В.2.8-5-96

4.3 Експлуатацiя машин повинна забезпечуватись;

- системою заходiв, що передбачають застосування прогресивної

технологiї i органiзацiї технiчних обслуговувань i ремонтiв, суча-

сних експлуатацiйних матерiалiв i обладнання;

- безумовним виконанням системи технiчного обслуговування  та

ремонту у вiдповiдностi з вимогами ДБН В.2.8-3 i ДБН В.2.8-4.

4.4 Будiвельнi машини за умовами  працi  повиннi  вiдповiдати

вимогам, викладеним в технiчних умовах на кожну машину.

4.5 Безпека проведення робiт повинна забезпечуватись дотриму-

ванням вимог технiки безпеки i виробничої санiтарiї, регламентова-

них ГОСТ 12.2.011 i СНіП ІІІ-4.

4.6 Пожежна безпека реалiзується системами вiдведення  пожежi

та пожежного захисту вiдповiдно до вимог ГОСТ 12.1.004  i  "Правил

пожежної безпеки в Українi".

4.7 Вмiст шкiдливих газiв, парiв i  пилу  у  повiтрi  робочої

зони  не  повинен  перевищувати  допустимих  концентрцiй  за  ГОСТ

12.1.005.

4.8  Забезпечення  захисту  людей  вiд  ураження  електричним

струмом повинно здiйснюватись згiдно з вимогами ГОСТ 12.1.019.

4.9 Робота  будiвельних  кранiв  поблизу  лiнiй  електромереж

допускається за наявностi дозволу, оформленого у  вiдповiдностi  з

вимогами ГОСТ 12.1.013 i дотримання  "Правил  будови  i  безпечної

експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв.  ДНАОП   0-1.03-93".

4.10 Для забезпечення потрiбного  рiвня  якостi  експлуатацiї

машин слiд розвивати та впроваджувати систему якостi згiдно з ДСТУ

ІSO серiї 9000.

5 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ

ЕКСПЛУАТАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН

5.1 При експлуатацiї машин повиннi виконуватись вимоги Закону

України "Про охорону навколишнього природного середовища".

5.2 До використання допускаються будiвельнi машини при  безу-

мовному  дотриманнi  екологiчних  норм   (екологiчнiй   експертизi

пiдлягає документацiя щодо впровадження нової технiки).

5.3 Не допускаються до використання  машини,  що  забруднюють

навколишнє середовище витiками палива, масел i технiчних рiдин.

5.4 Вмiст шкiдливих речовин i задимленiсть у вихлопних  газах

двигунiв внутрiшнього згоряння не повиннi  перевищувати  допустимi

норми, встановленi ГОСТ 17.2.2.03 i ГОСТ 17.2.2.02.

5.5 При транспортуваннi будiвельних машин не допускається по-

шкодження зелених насаджень. Передислокацiя важких  великогабарит-

них машин повинна здiйснюватись за проектами, розробленими у  вiд-

повiдностi з вимогами ДБН А. 2.2-1 та "Iнструкцiї  по  перевезенню

небезпечних та великовагових вантажiв".

- 5 -

ДБН В.2.8-5-96

5.6 Технiчнi обслуговування, поточний i  неплановий  ремонти,

що здiйснюються безпосередньо на мiсцях експлуатацiї машин, на ек-

сплуатацiйнiй базi власника, а також на базах спецiалiзованих  ор-

ганiзацiй i сервiсних пунктiв, повиннi виконуватись в повнiй  вiд-

повiдностi з вимогами екологiчної безпеки. Застосовуванi пересувнi

та стацiонарнi технiчнi засоби повиннi  бути  оснащенi  екологiчно

безпечним необхiдним обладнанням, пристроями та iнструментом.

5.7 Збирання вiдпрацьованих нафтопродуктiв i  вимоги  безпеки

при  роботi  з  ними  регламентуються  ГОСТ   21046.   Категорично

забороняється зливати вiдпрацьованi нафтопродукти на землю, в  ка-

налiзацiйну мережу та водоймища.

5.8 Забороняється в мiсцях зберiгання будiвельних машин  про-

водити їх очистку та миття. Цi роботи слiд виконувати на спецiаль-

но обладнаних майданчиках, де забезпечується збiр i зберiгання на-

фтопродуктiв та iнших шкiдливих речовин i виключається  можливiсть

попадання їх в каналiзацiйну мережу та водоймища.

6 ВВЕДЕНИЯ МАШИН В ЕКСПЛУАТАЦIЮ

6.1 Прийманню пiдлягають новi, капiтально вiдремонтованi  ма-

шини та при змiнi їх власника (передача, продаж). Машини  приймаю-

ться в укомплектованому та справному станi.

6.2 Приймання здiйснюють спецiальнi комiсiї, якi за результа-

тами оцiнки комплектностi та технiчного стану дають висновки  щодо

можливостi використання машин за призначенням.

6.3 Комплектнiсть та технiчний стан машин комiсiї оцiнюють за

результатами зовнiшнього огляду, випробування на холостому ходу та

пiд навантаженням, якi повиннi вiдповiдати вимогам експлуатацiйної

документацiї.

Зовнiшнiм оглядом визначають загальний стан машини та встано-

влюють наявнiсть видимих дефектiв.

Випробуванням на холостому ходу  перевiряють  роботоздатнiсть

усiх вузлiв машини (двигуна, гальмiвних систем, приладiв освiтлен-

ня та сигналiзацiї тощо).

Випробуванням пiд навантаженням визначають вiдповiднiсть фак-

тичних параметрiв технiчного стану машини її технiчним характерис-

тикам.

6.4 До експлуатацiї допускаються машини, що прийнятi комiсiєю

та поставленi на облiк у вiдповiдностi з дiючими вимогами.

Вантажопiдйомнi машини до  введення  в  експлуатацiю  повиннi

пройти регістрацiю у вiдповiдних органах з нагляду за охороною пра-

цi. Машини на базi автомобiльних шасi повиннi бути  поставленi  на

облiк у Державнiй автомобiльнiй iнспекцiї (ДАI) України.

6.5 Капiтально вiдремонтованi машини приймаються у  вiдповiд-

ностi  з  вимогами  ГОСТ  24408   та   нормативної   документацiї,

розробленої на його розвиток.

- 6 -

ДБН В.2.8-5-96

6.6 Розконсервацiю та монтаж машин виконують у  вiдповiдностi

з вимогами експлуатацiйної документацiї.

6.7 Машини, що прийнятi комiсiєю, закрiплюються за машинiста-

ми вiдповiдної квалiфiкацiї. Вiдомостi щодо надходження машини  та

закрiплення її за машинiстами заносять у формуляр (паспорт).

6.8 Новi i капiтально вiдремонтованi машини до введення в ек-

сплуатацiю повиннi пройти обкатку. Режими та умови обкатки встано-

влюються технiчною документацiєю  заводу-виробника  чи  ремонтного

пiдприємства. Вiдомостi щодо проведения обкатки заносяться у  фор-

муляр (паспорт) машини.

6.9 Вiдлiк часу роботи машини або її пробiгу здiйснюється пi-

сля закiнчення обкатки i пiдпису власником розпорядження щодо вве-

дення її в експлуатацiю.

7 ВИКОРИСТАННЯ МАШИН

7.1 До використання допускаються  комплектнi  i  роботоздатнi

машини, що забезпечують безпечне виконання робiт у вiдповiдностi з

їх призначенням, потрiбну точнiсть i продуктивнiсть  при  витратах

енергоресурсiв i експлуатацiйних матерiалiв не  вище  встановлених

норм.

7.2 Оцiнка технiчного стану та пiдготовка машини до  викорис-

тання здiйснюється щоденно до початку роботи у вiдповiдностi з ек-

сплуатацiйною документацiєю. При необхiдностi повиннi бути усуненi

несправностi та зовнiшнi фактори, що можуть  призвести  до  аварiй

або iнших непередбачених наслiдкiв.

7.3 Технiчний стан машин, що пiдконтрольнi вiдповiдним  орга-

нам, повинен задовольняти вимогам: для кранiв - "Правил  будови  i

безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв", для  компресо-

рiв - "Правил будови i безпечної експлуатацiї  посудин,  працюючих

пiд тиском", для машин на автомобiльному шасi - "Правил дорожнього

руху України".

7.4 Пересування будiвельних машин  по  автомобiльних  дорогах

України здiйснюється згiдно з "Iнструкцiєю по перевезенню небезпе-

чних та великовагових вантажiв".

7.5 Машини на пневмоколiсному ходу експлуатують з урахуванням

вимог "Правил  эксплуатации  шин  для  большегрузных  автомобилей,

строительных, дорожных и подЪемно-транспортных машин".

7.6 Використання та експлуатацiю пiдкранових колiй для башто-

вих кранiв необхiдно здiйснювати згiдно з вимогами СНіП 3.08.01.

7.7 При заправленнi та дозаправленнi машин паливо-мастильними

матерiалами i робочими рiдинами необхiдно забезпечити захист рiдин

i систем вiд попадання вологи i механiчних домiшок.

7.8 Демонтаж i монтаж, а також замiна робочого обладнання ма-

шин у процесi використання повиннi здiйснюватись у вiдповiдностi з

вимогами експлуатацiйної документацiї.

- 7 -

ДБН В.2.8-5-96

7.9 Машини допускаються до використання  на  об'єктах  тiльки

при наявностi проектiв виконання робiт чи iнших документiв, розро-

блених у вiдповiдностi з вимогами ДБН А.3.1-5.

7.10 Оперативне керування експлуатацiєю машин здiйснюється  у

вiдповiдностi з вимогами ДБН А.3.1-5.

7.11 До керування машинами допускаються особи, якi мають вiд-

повiдне посвiдчення на право роботи та практичнi навички керування

цими машинами, пройшли медичний огляд i отримали iнструктаж з тех-

нiки безпеки. Машинiсти, що працюють  на  машинах,  пiдконтрольних

органам ДАI, крiм цього повиннi мати посвiдчення водiя.

7.12 Переведенню машинiста на машину iншого типу повинна  пе-

редувати його перепiдготовка у вiдповiдних учбових закладах або  в

умовах експлуатацiйної органiзацiї з обов'язковою атестацiєю.

7.13 Експлуатацiя несправних машин тягне за собою  вiдповiда-

льнiсть власника у вiдповiдностi з дiючим законодавством.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ МАШИН

8.1 Транспортування машин здiйснюється власним ходом, на бук-

сирi, вантажних автомобiлях, причiпах-ваговозах, залiзничним, вод-

ним i повiтряним транспортами.

8.2 Спосiб транспортування машин визначається  з  урахуванням

вимог експлуатацiйної документацiї, умов транспортування  та  вiд-

станi перевезень.

8.3 Транспортування машин на гусеничному  ходу  здiйснюється,

як правило, спецiальним транспортом (спецiально обладнаними  авто-

мобiлями, причiпами-ваговозами).

Перемiщення гусеничних машин власним  ходом  допускається  на

вiдстань не бiльше 3 км. Руйнування покрить шляхiв, мостiв i  вiа-

дукiв при транспортуваннi не допускається.

8.4 Машини на пневмоколiсному ходу з  навантаженням  на  вiсь

понад 6 т повиннi перемiщуватись, як правило, тягачами.

8.5 Транспортування машин власним ходом, на буксирi, на  ван-

тажних автомобiлях i на причiпахваговозах повинно здiйснюватись  у

вiдповiдностi з вимогами "Правил дорожнього руху України".

8.6 Пiдготовка машин до транспортування, вантаження на  тран-

спортний засiб, транспортування, вивантаження  та  заходи  безпеки

при їх здiйсненнi повиннi виконуватись у вiдповiдностi з  вимогами

експлуатацiйної документацiї, правил перевезень та iнструкцiй.

В  особливих  випадках  (в  разi  вiдсутностi  документацiї)

розробляється проект виконання робiт по транспортуванню машин.

8.7 При транспортуваннi машин залiзничним, водним або  повiт-

ряним транспортом необхiдно керуватись вiдповiдними дiючими прави-

лами перевезень вантажiв на цих видах транспорту.

- 8 -

ДБН В.2.8-5-96

9 ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ МАШИН

9.1   Роботоздатнiсть   машин    протягом    строку    служби

забезпечується проведенням заходiв, передбачених ДБН  В.2.8-3,  що

включають: технiчнi обслуговування  -  щозмiнне  (ЩО),  перiодичне

(ТО), сезонне (СО); ремонти - поточний (П), капiтальний (К) i неп-

лановий.

9.2 Щозмiнне технiчне обслуговування машини  слiд  виконувати

на початку, протягом або пiсля закiнчення робочої змiни.

Щозмiнне технiчне обслуговування робиться, як правило,  маши-

нiстом (екiпажем) безпосередньо на мiсцi експлуатацiї  машини  або

на експлуацiйнiй базi.

9.3 Строки проведення ТО, поточного та капiтального  ремонтiв

машин визначаються за рiчним планом i  мiсячними  планами-графiка-

ми.

9.4 Поточний i капiтальний ремонти виконуються у вiдповiднос-

тi з планом ПВР в обсягах, що визначаються технiчним станом  маши-

ни. Оцiнка технiчного стану здiйснюється за  даними  дiагностуван-

ня.

9.5 Неплановi ремонти виконуються для усунення вiдказiв i не-

справностей машини, що виникають у перiод її роботи мiж  плановими

заходами.

9.6 Технiчнi обслуговування, поточний  i  неплановий  ремонти

здiйснюються безпосередньо на мiсцях експлуатацiї  машин,  на  ек-

сплуатацiйнiй базi власника, а також на базах спецiалiзованих  ор-

ганiзацiй i сервiсних пунктiв.

Мiсце проведення ТО i ремонтiв встановлює власник машини, ви-

ходячи з економiчної доцiльностi при додержаннi необхiдної  якостi

робiт.

Для виконання цих заходiв на мiсцях використання машин засто-

совуються пересувнi технiчнi засоби, оснащенi необхiдним обладнан-

ням, пристроями та iнструментом.

9.7 Проведення ТО i поточного ремонту безпосередньо на мiсцях

експлуатацiї машин повинно бути узгоджено з генеральним  пiдрядни-

ком або органiзацiєю-орендарем.

9.8 Сезонне технiчне обслуговування  сумiщується  з  черговим

ТО-2  i  виконується  двiчi  на  рiк  при  пiдготовцi  машини   до

експлуатацiї в умовах весняно-лiтнього або осiнньо-зимового перiо-

ду.

9.9 Всi види технiчних обслуговувань машин виконуються у вiд-

повiдностi з вимогами експлуатацiйної документацiї.

9.10 Поточний ремонт доцiльно виконувати агрегатним методом.

9.11 Капiтальний ремонт рекомендується  виконувати  переважно

централiзовано на ремонтних пiдприємствах або на сервiсних пунктах

заводiв-виробникiв за ремонтною документацiєю.

- 9 -

ДБН В.2.8-5-96

Капiтальний ремонт конструктивно складних будiвельних  машин,

а також машин, пiдконтрольних органам з нагляду за охороною працi,

повинен виконуватись тiльки на пiдприємствах, якi одержали  лiцен-

зiю на право виконання вiдповiдних видiв робiт.

9.12 Органiзацiя технiчного дiагностування машин  виконується

згiдно з вимогами ГОСТ 25044.

10 КОНСЕРВАЦIЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ МАШИН

10.1 Консервацiя та зберiгання машин здiйснюються у вiдповiд-

ностi з вимогами цих ДБН i ГОСТ 7751.

10.2 В залежностi вiд тривалостi  неробочого  перiоду  машини

проводять мiжзмiнне, короткочасне та тривале зберiгання.

10.2.1 Мiжзмiнне зберiгання повинно забезпечити охорону маши-

ни i, за можливiстю, захист її вiд впливу низьких температур у зи-

мовий час.

10.2.2 Машини, що не використовуються за  призначенням  понад

10 днiв, ставлять на короткочасне зберiгання, понад 2 мiсяцiв - на

тривале зберiгання (консервацiю).

10.2.3 Короткочасне зберiгання машин можна здiйснювати на мi-

сцях їх використання, а тривале - на спецiально вiдведених майдан-

чиках i в примiщеннях, якi забезпеченi протипожежними засобами.

10.3 Умови зберiгання кожного типу машин повиннi  вiдповiдати

вимогам експлуатацiйної документацiї.

10.3.1 При зберiганнi машини розмiщують за їх видами та  мар-

ками.

10.4 Пiдготовку та постановку  машин  на  тривале  зберiгання

здiйснюють у вiдповiдностi з експлуатацiйною документацiєю i  ГОСТ

9.014.

10.5 Машини та їх складовi частини, що чекають ремонту,  збе-

рiгаються у вiдповiдностi з вимогами ГОСТ 24408 в спецiально  вiд-

ведених для цiєї мети мiсцях.

10.6 Постановка i зняття машин з тривалого  зберiгання  офор-

мляються актом у вiдповiдностi з ГОСТ 7751.

10.7 Технiчне обслуговування машин при зберiганнi повинно ви-

конуватись   у   вiдповiдностi  з  вимогами  експлуатацiйної

документацiї.

10.8 Стан машин i параметри,  контрольованi  при  зберiганнi,

визначаються вимогами нормативних документiв, розроблених в розви-

ток цього ДБН.

10.9 Машинам, що знятi зi зберiгання, необхiдно провести чер-

гове технiчне обслуговування.

- 10 -

ДБН В.2.8-5-96

11 ОБЛIК ЕКСПЛУАТАЦIЇ МАШИН

11.1 За кожною машиною слiд провадити облiк: обсягiв  викона-

них робiт, тривалостi використання, фактичної наробки або пробiгу,

проведених заходiв щодо технiчного обслуговування та ремонту згiд-

но з ДБН В.2.8-3.

11.2 Облiк робiт, виконаних машинами, здiйснюється за  даними

шляхових листiв та змiнних рапортiв машинiстiв.

Для виконання усiх видiв облiку (обсягiв робiт, технiчних об-

слуговувань, планових i непланових ремонтiв, зберiгання машин) ви-

користовуються вiдповiднi журнали. Данi облiку поточних i  капiта-

льних ремонтiв, наробки машини заносяться щоквартально в її  фор-

муляр (паспорт).

Порядок облiку, правила ведення формулярiв (паспортiв)  вста-

новлюються технiчною документацiєю та формами  державної  звiтнос-

тi.

11.3 Фактична наробка машини визначається за даними лiчильни-

ка роботи двигуна або змiнного часу, що коригується з  урахуванням

коефiцiєнта внутрiшньозмiнного використання, пробiг - за  показни-

ками спiдометра.

11.4 Технiчний стан машин, що вiдпрацювали встановлений  тер-

мiн служби або втратили роботоздатнiсть через аварiї, стихiйнi ли-

ха чи з iнших причин, повинен бути визначений комiсiєю, а  резуль-

тати його оцiнки зафiксованi у вiдповiдному актi.

11.5 Рiшення щодо припинення експлуатацiї машини за результа-

тами оцiнки комiсiї приймає її власник.

11.6 Складальнi одиницi та деталi зi списаних машин, що  при-

датнi до використання, повиннi бути поставленi на  облiк  з  метою

поповнення оборотного фонду.

- 11 -

ДБН В.2.8-5-96

Додаток А

(обов'язковий)

АКТ

перевiрки технiчного стану та комплектностi машини

"____" _________  ___ р.

Комiсiя в складi

--------------------------------------------

(посади, прiзвище, iм'я, по батьковi)

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

здiйснила оцiнку технiчного стану та комплектностi

---------------

------------------------------------------------------------------

(найменування машини, рiк випуску, заводський номер)

виробництва

------------------------------------------------------

(завод-виготовлювач)

При зовнiшньому оглядi, випробуваннi на холостому  ходу,  пiд

навантаженням i зiставленнi результатiв показникiв огляду i випро-

бувань з технiчною документацiєю встановлено:

1. Машина нова або була в експлуатацiї (непотрiбне  закресли-

ти) напрацювала _________ мото-год; пробiг ___________ км

2. Вiд попереднього поточного (капiтального)  ремонту  машина

напрацювала (пройшла) _________ мото-год (км)

3. Заключения комiсiї:

Наданий iнвентарний номер

Голова комiсiї

Члени комiсiї

Ключовi слова: будiвельна машина, експлуатацiя, використання,

транспортування, зберiгання, технiчне обслуговування, ремонт,

консервацiя, облiк.

- 12 -

ДБН В.2.8-5-96

ЗМIСТ

==================================================================

Стор.

I Галузь використання ................................     I

2 Нормативнi посилання ...............................     I

3 Визначення .........................................     3

4 Загальнi положення .................................     3

5 Охорона навколишнього природного середовища при

експлуатацiї будiвельних машин .....................     4

6 Введення машин в експлуатацiю ......................     5

7 Використання машин .................................     6

8 Транспортування машин ..............................     7

9 Технiчне обслуговування та ремонт машин ............     8

10 Консервацiя та зберiгання машин ....................     9

11 Облiк експлуатацiї машин ...........................    10

Додаток А

Акт перевiрки технiчного стану та комплектностi

машини .............................................    11

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ОСНАСТКА,

ИНВЕНТАРЬ И ИНСТРУМЕНТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДБН В.2.8-9-98

Госстрой Украины

Киев

Укрархстройинформ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие ДБН устанавливают общие требования  к  эксплуатации

строительных и дорожных машин (далее - машин).

Требования этих норм являются обязательными для всех юридиче-

ских и физических лиц, эксплуатирующих машины (далее  -  владельцы

машин), независимо от форм собственности и ведомственной принадле-

жности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих ДБН имеются ссылки на такие нормативные документы:

ГОСТ 2.601-95          | Эксплуатационные документы

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 2.602-95          | Ремонтные документы

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 9.014-78          | ЕСЗКС. Временная противокоррозионная

| защита изделий. Общие требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.0.004-90       | ССБТ. Организация обучения безопасности

| труда. Общие положения

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.004-91       | ССБТ. Пожарная безопасность.

| Общие требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.005-88       | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

| требования к воздуху рабочей зоны

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.013-78       | ССБТ. Строительство. Электробезопас-

| ность. Общие требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.019-79       | ССБТ. Электробезопасность. Общие

| требования и номенклатура видов защиты

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.2.011-75       | ССБТ. Машины строительные и дорожные.

| Общие требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 17.2.2.02-86      | Охрана природы. Атмосфера. Нормы и

| методы измерения дымности

| отработавших газов тракторных и ком-

| байновых двигателей

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 17.2.2.03-87      | Охрана природы. Атмосфера. Нормы и

| методы измерений содержания окиси

| углерода и углеводородов в отработавших

| газах автомобилей с бензиновыми

| двигателями. Требования безопасности

------------------------------------------------------------------

- 2 -

ДБН В.2.8-9-98

ГОСТ 7751-88           | Техника, используемая в сельском

| хозяйстве. Правила хранения

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 21046-86          | Нефтепродукты отработанные.

| Общие технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 24408-80          | Система технического обслуживания

| и ремонта строительных машин.

| Правила сдачи в капитальный ремонт и

| выдачи из капитального ремонта

| машин и их составных частей.

| Общие требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 25044-81          | Техническая диагностика.

| Диагностирование автомобилей, тракторов,

| сельскохозяйственных, строительных и

| дорожных машин. Основные положения

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 25646-83          | Эксплуатация строительных машин.

| Общие требования

------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б А. 1.1-65-95    | Система технического обслуживания и

| ремонта строительных машин.

| Термины и определения

------------------------------------------------------------------

ДСТУ 180               | Системы качества

серии 9000-95          |

------------------------------------------------------------------

ДБН А.2.2-1-95         | Состав и содержание материалов оценки

| воздействий на окружающую среду

| (ОВОС) при проектировании и строитель-

| стве предприятий, зданий и сооружений.

| Основные положения проектирования

------------------------------------------------------------------

ДБН А.3.1-5-96         | Организация строительного производства

------------------------------------------------------------------

ДБН В.2.8-3-95         | Техническая эксплуатация строительных

| машин

------------------------------------------------------------------

ДБН В.2.8-4-96         | Система технического обслуживания и

| ремонта строительных машин. Общие

| требования

------------------------------------------------------------------

СНиП 1.02.01-85        | Инструкция о составе, порядке разработ-

| ки, согласования и утверждения

| проектно-сметной документации на строи-

| тельство предприятий, зданий и сооруже-

| ний

------------------------------------------------------------------

СНиП ІІІ-4-80*         | Техника безопасности в строительстве

------------------------------------------------------------------

СНИП 3.08.01-85        | Механизация строительного производства.

| Рельсовые пути башенных кранов

------------------------------------------------------------------

| Правила эксплуатации шин для больше-

| грузных автомобилей, строительных,

| дорожных и подЪемно-транспортных машин.

| Введены в действие с 17 февраля 1976 г.

------------------------------------------------------------------

- 3 -

ДБН В.2.8-9-98

| Правила устройства и безопасной

| эксплуатации грузоподЪемных кранов.

| ДНАОП   0-1.03-93

------------------------------------------------------------------

| Правила устройства и безопасной эксплуа-

| тации сосудов, работающих под давлением.

| ДНАОП   0-1.07-94

-------------------------------------------------------------------

| Правила дорожного движения Украины.

| Введены в действие с 1 мая 1994 г.

------------------------------------------------------------------

| Правила пожарной безопасности в Украине.

| Введены в действие с 1 сентября 1995 г.

------------------------------------------------------------------

| Типовое положение об обучении, инструк-

| таже и проверке знаний работников по

| вопросам охраны труда. Утверждено

| приказом Госнадзорохрантруда 4 апреля

| 1994 г.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Эксплуатация - комплекс мероприятий, обеспечивающий  под-

готовку машин к использованию,  использование  машин,  поддержание

машин в работоспособном состоянии.

3.2 Техническая эксплуатация - комплекс мероприятий, включаю-

щих техническое обслуживание, ремонт, транспортирование и хранение

машин.

3.3 Работоспособное состояние - техническое состояние машины,

при котором она способна выполнять заданные ей  функции,  сохраняя

значения показателей в пределах, установленных нормативно-техниче-

ской документацией.

3.4 Ввод в эксплуатацию -  комплекс  мероприятий,  включающий

приемку машин, закрепление их за машинистами и участками, постано-

вку на учет и, при необходимости, обкатку.

3.5 Использование - выполнение машиной работ в соответствии с

ее назначением и техническими характеристиками.

3.6 Консервация - комплекс мероприятий, обеспечивающий испра-

вность машин при длительном хранении.

3.7 Расконсервация - комплекс мероприятий по снятию  машин  с

длительного хранения.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Эксплуатация машин должна осуществляться в соответствии с

требованиями нормативной, эксплуатационной и ремонтной  документа-

ции, ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.602, настоящих ДБН, с обязательным выпол-

нением соответствующих статей Закона Украины "Об охране труда".

4.2 К выполнению работ механизированным способом  допускаются

лица, прошедшие специальный курс обучения безопасности труда в со-

ответствии с "Типовым положением об обучении, инструктаже и прове-

рке знаний работников по вопросам охраны труда".

- 4 -

ДБН В.2.8-9-98

4.3 Эксплуатация машин должна обеспечиваться:

- системой мероприятий, предусматривающих использование прог-

рессивной технологии и организации технических обслуживаний и  ре-

монтов, современных эксплуатационных материалов и оборудования;

- безусловным выполнением системы технического обслуживания и

ремонта в соответствии с требованиями ДБН В.2.8-3 и ДБН В.2.8-4.

4.4 Строительные машины по условиям труда должны соответствовать

требованиям, изложенным в технических условиях на каждую  машину.

4.5 Безопасность проведения работ должна обеспечиваться  соб-

людением требований техники безопасности и производственной  сани-

тарии, регламентированных ГОСТ 12.2.011 и СНиП 111-4.

4.6 Пожарная безопасность реализуется системами  предотвраще-

ния пожара и пожарной защиты согласно требованиям ГОСТ 12.1.004  и

"Правил пожарной безопасности в Украине".

4.7 Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе  рабочей

зоны  не  должно  превышать  допустимых   концентраций   по   ГОСТ

12.1.005.

4.8 Обеспечение защиты людей от поражения электрическим током

должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019.

4.9 Работа строительных кранов  вблизи  линий  электропередач

допускается при наличии разрешения, оформленного в соответствии  с

требованиями ГОСТ 12.1.013 и соблюдения "Правил устройства и безо-

пасной эксплуатации грузоподЪемных кранов. ДНАОП   0-1.03-93".

4.10 Для обеспечения необходимого уровня качества  эксплуата-

ции машин следует развивать и внедрять систему  качества  согласно

ДСТУ ІSO серии 9000.

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

5.1 При эксплуатации машин должны выполняться требования  За-

кона Украины "Об охране окружающей природной среды".

5.2 К использованию допускаются строительные машины при безу-

словном соблюдении экологических  норм  (экологической  экспертизе

подлежит документация по внедрению новой техники).

5.3 Не допускаются к использованию машины, загрязняющие окру-

жающую природную среду утечками топлива, масел и технических  жид-

костей.

5.4 Содержание вредных веществ и дымность в  выхлопных  газах

двигателей внутреннего сгорания  не  должны  превышать  допустимых

норм, установленных ГОСТ 17.2.2.03 и ГОСТ 17.2.2.02.

5.5 При транспортировании строительных машин  не  допускается

повреждение зеленых насаждений. Передислокация тяжелых крупногаба-

ритных машин должна выполняться по проектам, разработанным в соот-

ветствии с требованиями ДБН А.2.2-1 и  "Инструкцией  по  перевозке

опасных и тяжеловесных грузов".

- 5 -

ДБН В.2.8-9-98

5.6 Технические обслуживания, текущий и  неплановый  ремонты,

осуществляемые непосредственно на местах  эксплуатации  машин,  на

эксплуатационной базе владельца, а также на базах специализирован-

ных организаций и сервисных пунктов, должны выполняться  в  полном

соответствии с требованиями экологической безопасности.  Применяе-

мые передвижные и стационарные технические  средства  должны  быть

оснащены экологически безопасным необходимым оборудованием,  прис-

пособлениями и инструментом.

5.7 Сбор отработанных нефтепродуктов и требования безопаснос-

ти при работе с ними регламентируются  ГОСТ  21046.  Категорически

запрещается сливать отработанные нефтепродукты на землю, в канали-

зационную сеть и водоемы.

5.8 Запрещается в местах хранения строительных машин произво-

дить их очистку и мойку. Эти работы следует выполнять на специаль-

но отведенных площадках, где обеспечивается сбор и хранение нефте-

продуктов и других вредных веществ и исключается возможность попа-

дания их в канализационную сеть и водоемы.

6 ВВОД МАШИН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1 Приемке подлежат новые, капитально отремонтированные  ма-

шины и при изменении их владельца (передача, продажа). Машины при-

нимаются в укомплектованном и исправном состоянии.

6.2 Приемку осуществляют специальные комиссии, которые по ре-

зультатам оценки комплектности и технического состояния дают  зак-

лючение о возможности использования машин по назначению.

6.3 Комплектность и техническое состояние машин комиссии оце-

нивают по результатам внешнего осмотра, испытания на холостом ходу

и под нагрузкой, которые должны  соответствовать  требованиям  эк-

сплуатационной документации.

Внешним осмотром определяют общее состояние машины и устанав-

ливают наличие видимых дефектов.

Испытанием на холостом ходу проверяют работоспособность  всех

узлов машины (двигателя, тормозных систем,  приборов  освещения  и

сигнализации и др.).

Испытанием под нагрузкой определяют соответствие  фактических

параметров технического состояния машины ее техническим характери-

стикам.

6.4 К эксплуатации допускаются машины, принятые  комиссией  и

поставленные на учет в соответствии с действующими требованиями.

Грузоподъемные машины до ввода в эксплуатацию  должны  пройти

регистрацию в соответствующих органах по надзору за  охраной  тру-

да.

Машины на базе автомобильных шасси должны быть поставлены  на

учет в Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Украины.

6.5 Капитально отремонтированные машины принимаются в соотве-

тствии с требованиями ГОСТ 24408 и нормативной документации,  раз-

работанной в его развитие.

- 6 -

ДБН В.2.8-9-98

6.6 Расконсервацию и монтаж машин выполняют в соответствии  с

требованиями эксплуатационной документации.

6.7 Машины, принятые комиссией, закрепляются  за  машинистами

соответствующей квалификации. Сведения о поступлении машины и зак-

реплении ее за машинистами заносят в формуляр (паспорт).

6.8 Новые и капитально отремонтированные машины  до  ввода  в

эксплуатацию должны пройти обкатку. Режимы и условия обкатки уста-

навливаются технической документацией завода-изготовителя или  ре-

монтного предприятия. Сведения о проведении  обкатки  заносятся  в

формуляр (паспорт) машины.

6.9 Отсчет времени работы машины или ее пробега  производится

после окончания обкатки и  подписания  владельцем  распоряжения  о

вводе ее в эксплуатацию.

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН

7.1 К использованию допускаются комплектные и работоспособные

машины, обеспечивающие безопасное выполнение работ в  соответствии

с их назначением, требуемую точность и производительность при рас-

ходах энергоресурсов и эксплуатационных материалов не выше устано-

вленных норм.

7.2 Оценка технического состояния и подготовка машины к испо-

льзованию производится ежедневно перед началом работы  в  соответ-

ствии с эксплуатационной документацией. При  необходимости  должны

быть устранены неисправности и внешние факторы, которые могут при-

вести к авариям или другим непредвиденным последствиям.

7.3 Техническое состояние машин, подконтрольных соответствую-

щим органам, должно удовлетворять требованиям: для кранов -  "Пра-

вил устройства и безопасной эксплуатации  грузоподЪемных  кранов",

для компрессоров - "Правил устройства  и  безопасной  эксплуатации

сосудов, работающих под давлением", для машин на автомобильном ша-

сси - "Правил дорожного движения Украины".

7.4 Передвижение строительных машин по автомобильным  дорогам

Украины выполняется в соответствии  с  "Инструкцией  по  перевозке

опасных и тяжеловесных грузов".

7.5 Машины на пневмоколесном ходу эксплуатируют с учетом тре-

бований "Правил эксплуатации шин  для  большегрузных  автомобилей,

строительных, дорожных и подЪемно-транспортных машин".

7.6 Использование и эксплуатацию подкрановых путей для башен-

ных  кранов  необходимо  осуществлять  согласно  требованиям  СНиП

3.08.01.

7.7 При заправке и дозаправке машин топливо-смазочными  мате-

риалами и рабочими жидкостями необходимо обеспечить защиту жидкос-

тей и систем от попадания влаги и механических примесей.

7.8 Демонтаж и монтаж, а также замена  рабочего  оборудования

машин в процессе использования должны  осуществляться  в  соответ-

ствии с требованиями эксплуатационной документации.

- 7 -

ДБН В.2.8-9-98

7.9 Машины допускаются к использованию на обЪектах только при

наличии проектов производства работ или других документов,  разра-

ботанных в соответствии с требованиями ДБН А.3.1-5.

7.10 Оперативное управление эксплуатацией машин осуществляет-

ся в соответствии с требованиями ДБН А.3.1-5.

7.11 К управлению машинами допускаются лица, имеющие соответ-

ствующие удостоверения на право работы и практические навыки упра-

вления этими машинами, прошедшие медицинский осмотр  и  получившие

инструктаж по технике безопасности. Машинисты, работающие на маши-

нах, подконтрольных органам ГАИ, кроме этого должны иметь  удосто-

верение водителя.

7.12 Переводу машиниста на машину другого типа должна предше-

ствовать его переподготовка в соответствующих  учебных  заведениях

или в условиях эксплуатационной организации с обязательной аттес-

тацией.

7.13 Эксплуатация неисправных машин влечет  за  собой  ответ-

ственность владельца в соответствии с действующим законодательством.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАШИН

8.1 Транспортирование машин осуществляется собственным ходом,

на буксире, грузовых автомобилях, прицепах-тяжеловозах, железнодо-

рожным, водным и воздушным транспортами.

8.2 Способ транспортирования машин определяется с учетом тре-

бований эксплуатационной документации, условий транспортирования и

расстояния перевозок.

8.3 Транспортирование машин на гусеничном ходу  осуществляет-

ся, как правило, специальным транспортом (специально оборудованны-

ми автомобилями, прицепами-тяжеловозами).

Перемещение гусеничных машин собственным ходом допускается на

расстояние не больше 3 км. Разрушение покрытий дорог, мостов и ви-

адуков при транспортировании не допускается.

8.4 Машины на пневмоколесном ходу с нагрузкой на ось более  6

т должны перемещаться, как правило, тягачами.

8.5 Транспортирование машин собственным ходом, на буксире, на

грузовых автомобилях и на прицепах-тяжеловозах должно  осуществля-

ться в соответствии с требованиями "Правил дорожного движения  Ук-

раины".

8.6 Подготовка машин к транспортированию, погрузка  на  тран-

спортное средство, транспортирование, разгрузка и мероприятия  бе-

зопасности при их осуществлении должны выполняться в  соответствии

с требованиями эксплуатационной документации, правил  перевозок  и

инструкций.

В особых случаях (при отсутствии документации) разрабатывает-

ся проект выполнения работ по транспортированию машин.

8.7 При транспортировании машин железнодорожным,  водным  или

воздушным транспортом необходимо руководствоваться соответствующи-

ми действующими правилами перевозок грузов на этих видах транспорта.

- 8 -

ДБН В.2.8-9-98

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАШИН

9.1 Работоспособность машин на протяжении срока службы  обес-

печивается проведением мероприятий, предусмотренных  ДБН  В.2.8-3,

которые включают: технические обслуживания - ежесменное (ЕО),  пе-

риодическое (ТО), сезонное (СО), ремонты - текущий (Т),  капиталь-

ный (К) и неплановый.

9.2 Ежесменное техническое обслуживание машины следует выпол-

нять вначале, на протяжении или после окончания рабочей смены.

Ежесменное техническое обслуживание производится, как  прави-

ло, машинистом (экипажем) непосредственно  на  месте  эксплуатации

машины или на эксплуатационной базе.

9.3 Сроки проведения ТО, текущего и капитального ремонтов ма-

шин определяются годовым планом и месячными планами-графиками.

9.4 Текущий и капитальный ремонты выполняются в  соответствии

с планом ППР в обЪемах, определяемых техническим состоянием  маши-

ны. Оценка технического состояния производится по данным  диагнос-

тирования.

9.5 Неплановые ремонты выполняются для устранения  отказов  и

неисправностей машины, которые возникают в период ее работы  между

плановыми мероприятиями.

9.6 Технические обслуживания, текущий  и  неплановый  ремонты

осуществляются непосредственно на местах экслуатации машин, на эк-

сплуатационной базе владельца, а также на базах специализированных

организаций и сервисных пунктов.

Место проведения ТО и ремонтов устанавливает владелец машины,

исходя из экономической целесообразности при соблюдении  необходи-

мого качества работ.

Для выполнения этих мероприятий на местах использования машин

применяются передвижные технические средства, оснащенные необходи-

мым оборудованием, приспособлениями и инструментом.

9.7 Проведение ТО и текущего ремонта непосредственно на  мес-

тах эксплуатации машин должно быть согласовано с генеральным  под-

рядчиком или организацией-арендатором.

9.8 Сезонное техническое обслуживание совмещается с очередным

ТО-2 и выполняется два раза в году при подготовке машины к эксплу-

атации в условиях весенне-летнего и осенне-зимнего периода.

9.9 Все виды технических обслуживаний машин выполняются в со-

ответствии с требованиями эксплуатационной документации.

9.10 Текущий ремонт целесообразно осуществлять агрегатным ме-

тодом.

9.11 Капитальный ремонт рекомендуется выполнять преимуществе-

нно централизованно на ремонтных заводах или на сервисных  пунктах

заводов-изготовителей по ремонтной документации.

Капитальный ремонт конструктивно сложных строительных  машин,

а также машин, подконтрольных органам по надзору за охраной труда,

должен выполняться только на предприятиях, получивших лицензию  на

право выполнения соответствующих видов работ.

- 9 -

ДБН В.2.8-9-98

9.12 Организация технического диагностирования машин выполня-

ется согласно требованиям ГОСТ 25044.

10 КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ МАШИН

10.1 Консервация и хранение машин осуществляются  в  соответ-

ствии с требованиями настоящих ДБН и ГОСТ 7751.

10.2 В зависимости от  продолжительности  нерабочего  периода

машины проводят межсменное, кратковременное  и  длительное  хране-

ние.

10.2.1 Межсменное хранение должно обеспечивать охрану  машины

и, по возможности, защиту ее от влияния низких температур в зимнее

время.

10.2.2 Машины, не используемые по назначению более  10  дней,

ставят на кратковременное хранение, свыше 2 месяцев - на  длитель-

ное хранение (консервацию).

10.2.3 Кратковременное хранение машин можно  осуществлять  на

местах их использования, а длительное - на  специально  отведенных

площадках и в помещениях, обеспеченных противопожарными  средства-

ми.

10.3 Условия хранения каждого типа машин должны  соответство-

вать требованиям эксплуатационной документации.

10.3.1 При хранении машины размещают по их видам и маркам.

10.4 Подготовку и постановку  машин  на  длительное  хранение

осуществляют в соответствии  с  эксплуатационной  документацией  и

ГОСТ 9.014.

10.5 Машины и их составные части, ожидающие ремонта, сохраня-

ются в соответствии с требованием ГОСТ 24408 в специально отведен-

ных для этой цели местах.

10.6 Постановка и снятие машин с длительного  хранения  офор-

мляются актом в соответствии с ГОСТ 7751.

10.7 Техническое обслуживание машин при хранении должно прои-

зводиться в соответствии с требованиями эксплуатационной  докумен-

тации.

10.8 Состояние машин и параметры, контролируемые  при  хране-

нии, определяются требованиями нормативных документов, разработан-

ных в развитие настоящего ДБН.

10.9 Машинам, снятым с хранения, необходимо провести  очеред-

ное техническое обслуживание.

II УЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН

11.1 По каждой машине следует вести учет: обЪемов выполненных

работ, продолжительности использования, фактической наработки  или

пробега, проведенных мероприятий по  техническому  обслуживанию  и

ремонту в соответствии с ДБН В.2.8-3.

- 10 -

ДБН В.2.8-9-98

11.2 Учет работ, выполненных машинами, осуществляется по дан-

ным путевых листов и сменных рапортов машинистов.

Для выполнения всех видов учета (обЪемов  работ,  технических

обслуживаний, плановых и неплановых ремонтов, хранения машин)  ис-

пользуются соответствующие журналы. Данные учета текущих и капита-

льных ремонтов, наработки машины заносятся ежеквартально в ее фор-

муляр (паспорт).

Порядок учета, правила ведения формуляров (паспортов) устана-

вливаются технической документацией и формами государственной  от-

четности.

11.3 Фактическая наработка  машины  определяется  по  данным

счетчика работы двигателя или сменного времени, скорректированного

с учетом коэффициента внутрисменного использования,  пробег  -  по

показателям спидометра.

11,4 Техническое состояние машин, отработавших  установленный

срок службы или утративших  работоспособность  вследствие  аварий,

стихийных бедствий или других причин, должно быть определено коми-

ссией, а результаты ее оценки зафиксированы в соответствующем  ак-

те.

11.5 Решение о прекращении эксплуатации машины по результатам

оценки комиссии принимает ее владелец.

11.6 Сборочные единицы и детали со списанных машин, пригодные

к использованию, должны быть поставлены на учет с целью пополнения

оборотного фонда.

- 11 -

ДБН В.2.8-9-98

Приложение А

(обязательное)

АКТ

проверки технического состояния и комплектности машины

"    "

----  ----------- ---- г.

Комисия в составе

--------------------------------------------

(должность, фамилия, имя, отчество)

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

осуществила оценку технического состояния и комплектности

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

(наименование машины, год выпуски, заводской номер)

производитель

------------------------------------------------------

(завод-изготовитель)

При внешнем осмотре, испытании на холостом ходу, под  нагруз-

кой и сопоставлении результатов показателей осмотра и испытаний  с

технической документацией установлено:

1. Машина новая или была в эксплуатации (ненужное зачеркнуть)

наработка _________ мото-ч; пробег _________ км

2. От предыдущего текущего (капитального) ремонта машина наработа-

ла (прошла) _________ мото-ч (км)

3. Заключение комиссии:

Присвоен инвентарный номер

Председатель комиссии

Члены комиссии

ДБН В.2.8-9-98 С.9

Ключевые слова: строительная машина, эксплуатация,  использоывние,

транспортирование, хранение, техническое обслуживание,  ремонт,

консервация, учет.

- 12 -

ДБН В.2.8-9-98

СОДЕРЖАНИЕ

==================================================================

Cтр.

1 Область применения .....................................  1

2 Нормативные ссылки .....................................  1

3 Определения ............................................  3

4 Общие положения ........................................  3

5 Охрана окружающей природной среды при эксплуатации

строительных машин .....................................  4

6 Ввод машин в эксплуатацию ..............................  5

7 Использование машин ....................................  6

8 Транспортирование машин ................................  7

9 Техническое обслуживание и ремонт машин ................  8

10 Консервация и хранение машин ..........................  9

11 Учет эксплуатации машин ...............................  9

Приложение А

Акт проверки технического состояния и комплектности

машины ................................................ 11