Затверджено: Наказ Держбуду України від 4 березня 1999 року N 52

Додаткова одинична розцінка N 1 Відновлення покрівель по існуючому рулонному покриттю методом підплалення рулонних матеріалів типу Гласбіт

Склад робiт:

1. Очищення iснуючого покриття вiд смiття.

2. Вирубування окремих пошкоджених дiлянок iснуючого рулонного покриття.

3. Просушування вологих дiлянок основи.

4. Наклеювання додаткового  шару  гласбiту на окремих дiлянках замiсть знятого пошкодженого  рулонного  шару.

5. Приготування бiтумної грунтовки.

6. Нанесення  шару  бiтумної грунтовки.

7. Наклеювання рулонних матерiалiв з обробленням  дiлянок прилягання до труб, шахт, стiн, парапетiв тощо.

8.Наклеювання додаткових шарiв рулонних матерiалiв в розжолобках.

9.Улаштування деформацiйних швiв.

10. Улаштування оброблень, фартухiв та  прилягань з оцинкованої сталi.

| Найменування елементiв витрат площі кодженого рулонного покриття | Обгрунтування ціни ресурса | Одиниця вимiру | Покриття одним шаром рулонного матерiалу типу "Гласбіт" з до датковим шаром (30 м2 на замiну ділянок існуючого покриття | На кожнi 5 м2 замiни покриття |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв |  | люд.-год | 31,94 | 1,33 |
| Витрати труда машинiстiв |  | люд.-год | 0,80 | 0,02 |
| Iншi машини |  | грн. | 2,85 | 0,07 |
| Бiтум нафтовий для покрiвельних мастик, марка БНМ-75/35 | 111-0080 | т | 0,012 | - |
| Уайт-спiрит | 111-1292 | т | 0,028 | - |
| Гласбiт з армувальною основою iз скловолокна або склотканини, товщина 4,0 - 4,2 мм | Цiна заводу лист Держбуду України від 09.03.99 7/171 | м2 | 170,0 | 5,0 |
| Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм бiльше, III сорт | 112-0061 | м3 | 0,18 | - |
| Сталь листова оцинкована товщина листа 1,5 мм | 1610-1174 | т | 0,03 | - |
| Iншi матерiали |  | грн. | 8,50 | - |
| Транспортнi витрати для iнших матерiалiв |  | грн. | 1,26 | - |
| Заробiтна плата основних робiтникiв |  | грн. | 37,53 | 1,56 |
| Експлуатацiя машин у тому числi: |  | грн. | 2,85 | 0,07 |
| заробiтна плата робiтникiв, що обслуговують машини |  | грн. | 1,46 | 0,04 |
| Матерiальнi ресурси |  | грн. | 574,54 | 16,2 |
| Прямi витрати |  | грн. | 614,92 | 17,83 |