# НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

# Система проектної документації для будівництва

УМОВНІ ПОЗНАКИ І ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА СПОРУД ТРАНСПОРТУ

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

ДСТУ Б А.2.4-2:2009 ЗМІСТ

с.

- Сфера застосування	1

- Нормативні посилання	1

- Терміни та визначення понять	1

- Загальні положення	2

- Умовні графічні зображення меж територій	З

- Умовні графічні зображення будинків і споруд	З

- Умовні познаки і графічні зображення транспортних споруд і будов	5

- Умовні графічні зображення інженерних мереж	22

- Умовні графічні зображення водовідвідних споруд	24

- Умовні графічні зображення елементів плану організації рельєфу	25

- Умовні графічні зображення елементів озеленення	26

Додаток А

Бібліографія	27

III

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

# Система проектної документації для будівництва

УМОВНІ ПОЗНАКИ І ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА СПОРУД ТРАНСПОРТУ

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА

System of progect documents for building

GRAPHICAL SYMBOLS AND SIGNS OF ELEMENTS

OF GENERAL LAYOUTS AND TRANSPORT

# Чинний від 2010-01-01

# 1	СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Даний стандарт установлює основні умовні графічні познаки і зображення, що застосовуються на кресленнях генеральних планів житлових, громадських, промислових, транспортних та інших об'єктів.

# 2	НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ Б А.2.4-5:2009 СПДБ Загальні положення ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії).

ГОСТ 2.749-84 ЕСКД. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки (ЄСКД. Елементи та пристрої залізничної сигналізації, централізації та блокування).

# 3	ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 1.1: вимога, термін дії, посилання на стандарти, реєстрація, затвердження; в ДСТУ 1.5: зміст стандарту, рисунок; в ДСТУ Б А.2.4-5: умовне зображення, умовна познака.

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1	проектна документація

Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

3.2	робочі креслення

Креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт

1

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

3.3 генеральний план розміщення об'єкта

Графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображує відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі, що зберігаються чи підлягають реконструкції будівлі, споруди та інші елементи облаштування та благоустрою територій

3.3 репрографія

Факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (оригінальному, збільшеному чи зменшеному) оригіналу або примірника текстового чи графічного матеріалу шляхом фотокопіювання або іншими технічними засобами.

# 4   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Будинки, споруди, інженерні мережі, транспортні будови, елементи озеленення і благо
устрою (далі - елементи генеральних планів та споруд транспорту), що проектуються, зображають
на кресленнях із застосуванням умовних графічних познак і спрощених зображень, які встановлені
цим стандартом. Існуючі елементи генеральних планів та споруд транспорту, а також умовні ско
рочення найменувань матеріалу покриття, доріг, вимощень, тротуарів тощо, які використовують
у кресленнях, виконують згідно з вимогами "Умовні знаки для топографічних планів масштабів
1:5000,1:1000, 1:500" [1].

- Зображення наземних і надземних будинків, споруд, інженерних мереж і транспортних
будов, що проектуються, виконують суцільною товстою основною лінією, підземних - штриховою
товстою лінією, а існуючих - тонкою лінією згідно з ГОСТ 2.303.

Межу зміни покриття наносять пунктирною лінією, з обох боків якої вказують скорочену назву матеріалу покриття.

Будинки і споруди, що підлягають реконструкції, зображають згідно з рисунком 2.

4.3	Елементи генеральних планів та споруд транспорту, що підлягають розбиранню або
знесенню, зображають згідно з рисуноком 1.

4.4 Умовні познаки і графічні зображення виконують у масштабі креслення з урахуванням рекомендованих розмірів, що наведені в таблицях у міліметрах.

- Умовні графічні познаки пристроїв залізничної сигналізації, централізації і блокування, що
проектуються, приймають згідно з ГОСТ 2.749.

- Застосовані умовні познаки і графічні зображення, які не увійшли в цей стандарт, необхідно
пояснювати на кресленнях.

2

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# 5    УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ МЕЖ ТЕРИТОРІЙ

Умовні графічні зображення меж територій виконують згідно з таблицею 1. Таблиця 1

# 6    УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД

6.1 Основні умовні графічні зображення будинків і споруд, що проектуються, виконують згідно з таблицею 2.

# Таблиця 2

3

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

- Умовні графічні зображення багатосекціиних житлових будинків на кресленнях масштабів
1:500 і 1:1000 виконують, розбиваючи їх на секції і вказуючи входи.

- Внутрішній бік лінії контуру умовного графічного зображення будинку і споруди суміщають з
координаційними осями.

- Під час виконання спрощених зображень будинків і споруд, що наведені в 1в, вказують
прийняту площу поперечного перерізу вертикальних елементів конструкцій, а в 2, 4 таблиці 2
наявність опор у проектному положенні вказують знаком "+". При цьому кількість опор, воріт і
дверей повинна відповідати фактичним даним.

# 7    УМОВНІ ПОЗНАКИ І ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД І БУДОВ

- Умовні познаки і графічні зображення транспортних споруд і будов, що проектуються, на
планах виконують згідно з таблицями 3 та 4.

- Номер і технічну категорію залізничної колії указують у розриві умовного графічного
зображення лінії колії. Головні станційні колії позначають римськими цифрами, інші станційні і
внутрішньомайданчикові колії - арабськими цифрами.

Розмір шрифту для позначення колій, парків, і стрілочних переводів повинен бути на один-два номери більше ніж розмір шрифту, що прийнятий для розмірних чисел на тому ж кресленні, але не більше 5 мм.

Технічну категорію указують за необхідності римською цифрою в колі діаметром 10 мм.

7.3	В умовних графічних зображеннях мостів, шляхопроводів, колій підвісних доріг відстань
між опорами, розміри опор та інші змінні параметри приймають за фактичними даними.

5

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

10

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# Кінець таблиці 4

12

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

7.4	Умовні графічні зображення споруд і будов на поздовжніх профілях залізничних колій і
автомобільних доріг, що проектуються, виконують згідно з таблицею 5.

Замість крапок в умовних графічних зображеннях таблиці 5 роблять написи геометричних величин споруди в метрах та вказують номер пікету з прив'язкою в метрах до пікету.

В умовних графічних елементах існуючих споруд і будов, що наведені в 1-3, 5, 13 таблиці 5, затушовування не виконують.

7.5	Розміри зображень, наведених в 16, 17, 19, 22 таблиці 5, приймають за фактичними роз-
мірами споруди, що проектується. Кількість прогонів в зображенні мосту, шляхопроводу, віадука,
естакади повинна відповідати фактичним даним.

У зображенні шляхопроводу, віадука, естакади, які розташовані на незатоплюваних територіях, познаки горизонтів високих (ГВВ) і меженних (ГМВ) вод не вказують.

13

# Таблиця 5

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

14

15

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

16

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

17

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

Продовження таблиці 5

18

19

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

20

21

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# 8    УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

- Умовні графічні зображення інженерних мереж виконують згідно з таблицею 6, в якій
літерно-цифрові познаки наведені як приклад і на кресленнях повинні відповідати проектним.

- Трубопровідну, кабельну або повітряну мережу наносять однією лінією, яка відповідає осі
(трасі) мережі, і супроводжують встановленими літерно-цифровими познаками.

Літерно-цифрові познаки мережі наносять в розривах лінії мережі з інтервалами не більше 100 мм, а також біля характерних точок (поворотів, перехрещень, вводів у будинки і споруди тощо).

- Мережі, що прокладаються в одній траншеї або на одній лінії опор, допускається зображати
однією лінією, вказуючи види мереж на полиці лінії-винесення.

- Мережі, що прокладаються в комунікаційних спорудах, у мережах цих споруд графічно не
позначають. Для зазначення виду і кількості мереж наводять літерно-цифрові познаки на полиці
лінії-винесення, яка проведена від мережі споруди.

- Якщо в проекті всі позамайданчикові мережі прокладені під землею, допускається умовно
зображати їх суцільною лінією з відповідним поясненням.

Умовні зображення трубопроводів викреслюють чорним кольором, але для більшої наочності їх можуть зображати: водопроводи - зеленим, каналізаційні мережі - коричневим, газопроводи -блакитним, теплові мережі - синім. При цьому на кресленні зберігають усі графічні елементи трубопроводів та всі пояснювальні підписи.

На планах усіх масштабів при зображенні трубопроводів у розривах умовних знаків трас підписують літерні індекси, що характеризують призначення трубопроводів (транспортують газоподібний, рідкий або твердий матеріал чи продукт). Наприклад, для водопроводів (без поділу) - В, каналізаційних мереж (без поділу) - К, газопроводів - Г, теплових мереж - Т, нафтопроводів - Н, бензопроводів - Б, а для різних твердих матеріалів (без поділу) - Мт.

Підписи розташовують на лініях, якими позначають трубопроводи, біля їх перетину та біля трубопроводу кожні 7-10 см траси.

8.6	Трасу високовольтних ліній електропередачі (ВЛ), резервну або перспективну, зображають
тонкою штриховою лінією. Межу коридору ВЛ зображають суцільною тонкою лінією.

22

23

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

24

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# 10 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛЬЄФУ

Умовні графічні зображення елементів плану організації рельєфу виконують згідно з таблицею 8.

25

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# 11 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ

Умовні графічні зображення елементів озеленення виконують згідно з таблицею 9. Таблиця 9

26

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

ДОДАТОК А (довідковий)

# БІБЛІОГРАФІЯ

1   Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

Міністерство екології та природних ресурсів України К. 2001р.

2   Правила технічної експлуатації залізниць України.

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996р. № 411.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.1997р. № 50/1854.

27

# ДСТУ Б А.2.4-2:2009

# Код УКНД 01,080.30;91.010.30

Ключові слова: Умовні познаки і графічні зображення, креслення генеральних планів і транспорту.

# 28

# Text boxes

4

6

7

8

9

11