ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

СТРОПИ ВАНТАЖНІ.

КЛАСИФІКАЦІЯ, ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ,

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ Б В.2.8-10-98

Держбуд України

Київ 1998

ДСТУ Б В.2.8-10-98

Зміст                                                       Содержание

1 Галузь використання	1

2 Нормативні посилання	1

3 Класифікація	2

4 Основні параметри та розміри	3

5 Технічні вимоги	18

6 Вимоги безпеки	22

7 Правила приймання	23

8 Методи випробувань	24

9 Транспортування та зберігання	25

10 Гарантії виробника	25

Додаток А

Конструкція та розміри ланок і захватів	26

Додаток Б

Способи заправляння кінців каната у стропах	60

Додаток В

Схеми стропування вантажів	65

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Классификация	2

4 Основные параметры и размеры	3

5 Технические требования	18

6 Требования безопасности	22

7 Правила приемки	23

8 Методы испытаний	24

9 Транспортирование и хранение	25

10 Гарантии изготовителя	25

Приложение А

Конструкция и размеры звеньев и захватов	26

Приложение Б

Способы заделки концов каната в стропах	60

Приложение В

Схемы строповки грузов	65

ДСТУ Б В.2.8-10-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

Стропи вантажні.

Класифікація, параметри та розміри,

технічні вимоги

Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент

Стропы грузовые.

Классификация, параметры и размеры,

технические требования

Building technics, equipment, stoch and tool-making

Cardo ropes.

Classification, parameters and siges,

technical requirements

Чинний від 1999-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на вантажні канатні і ланцюгові стропи, які складаються із з'єднувальних елементів (канатних або ланцюгових віток, ланок) і захватів (гаків, карабінів) і застосовуються у будівельному виробництві для стропування вантажів.

Стандарт не поширюється на стропи монтажні спеціальні з автоматичним, напівавтоматичним або ручним дистанційним розстро-пуванням, на стропи для монтажу спеціальних металоконструкцій і технологічного обладнання, а також на стропи, які застосовуються при виконанні робіт в інших (крім будівельного виробництва) галузях господарства.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

Дата введения 1999-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на грузовые канатные и цепные стропы, состоящие из соединительных элементов (канатных или цепных ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабинов) и применяемые в строительном производстве для строповки грузов.

Стандарт не распространяется на стропы монтажные специальные с автоматической, полуавтоматической или ручной дистанционной расстроповкой, на стропы для монтажа специальных металлоконструкций и технологического оборудования, а также на стропы, используемые при выполнении работ в других (кроме строительного производства) отраслях хозяйства.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте имеются ссылки на следующие документы:

| ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) | Сталь вуглецева звичайної якості. Марки |
| --- | --- |
| ГОСТ 1050-88 | Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.1.019-79 | ССТБ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 228-79 | Цепи якорные с распорками. Общие технические условия |
| ГОСТ 397-79 | Шплинты. Технические условия |
| ГОСТ 977-88 | Отливки стальные. Общие технические условия |
| ГОСТ 1497-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение |
| ГОСТ 2224-93 | Коуши стальные для стальных канатов |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 c.2

| ГОСТ 2688-80 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6(19. Сортамент |
| --- | --- |
| ГОСТ 3071-88 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6(37. Сортамент |
| ГОСТ 3079-80 | Канат двойной свивки типа ТЛК-0 конструкции 6(37. Сортамент |
| ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия |
| ГОСТ 4784-74 | Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 5919-73 | Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие (нормальной точности). Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств |
| ГОСТ 7668-80 | Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6(36. Сортамент |
| ГОСТ 7798-70 | Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 8479-70 | Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия |
| ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент |
| ГОСТ 8734-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент |
| ГОСТ 9012-59 | Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю |
| ГОСТ 9389-75 | Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия |
| ГОСТ 10198-91 | Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 14771-76 | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 18482-79 | Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия |
| СНиП ІІІ-4-80 | Строительные нормы и правила. Техника безопасности в строительстве |
| ДНАОП №0-1.03-93 | Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів |
| РД 22-16-93 | Указания по выбору материалов для изготовления сварных стальных конструкций грузоподъемных кранов |
| РД 22-207-88 | Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление |

# 3 КЛАСИФІКАЦІЯ

3.1 Вантажні стропи повинні вироблятись таких типів:

- 1СК - строп канатний одновітковий,

- 2СК - строп канатний двовітковий,

- 4СК - строп канатний чотиривітковий (виконання 1 і 2),

- 6СК - строп канатний шестивітковий,

- СКП - строп канатний двопетльовий,

- СКК - строп канатний кільцевий,

- 1СЦ - строп ланцюговий одновітковий.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 Грузовые стропы должны изготовляться следующих типов:

- 1СК - строп канатный одноветвевой,

- 2СК - строп канатный двухветвевой,

- 4СК - строп канатный четырехветвевой (исполнение 1 и 2)

- 6СК - строп канатный шестиветвевой,

- СКП - строп канатный двухпетлевой,

- СКК - строп канатный кольцевой,

- 1СЦ - строп цепной одноветвевой.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.3

4   ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА  РОЗМІРИ

Конструкція та розміри ланок і захватів, з яких складаються канатні та ланцюгові стропи, наведені в додатку А, а рекомендації щодо заправляння кінців канатів - у додатку Б.

Схеми стропування вантажів стропами типів СКП та СКК наведені у додатку В.

Цифри в позначенні канатної та ланцюгової віток, а також у позначенні стропа відповідають їх вантажопідйомності в тоннах.

Умовне позначення складається з назви виробу, типу, вантажопідйомності, довжини і позначення цього стандарту.

4.1 Канатні стропи

4.1.1 Основні параметри та розміри стропів типу 1СК повині відповідати зазначеним на рисунку 1 і в таблиці 1.

4   ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Конструкция и размеры звеньев и захватов, входящих в состав канатных и цепных стропов, приведены в приложении А, а рекомендации по способам заделки концов канатов - в приложении Б.

Схемы строповки груза стропами типа СКП и СКК приведены в приложении В.

Цифры в обозначении канатной и цепной ветвей, а также в обозначении стропа соответствуют их грузоподъемности в тоннах.

В условное обозначение входит наименование изделия, тип, грузоподъемность, длина и обозначение настоящего стандарта.

4.1 Канатные стропы

4.1.1 Основные параметры и размеры стропов типа 1СК должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Таблиця 1

Таблица 1

| Позначення стропа Обозначение стропа | Вантажопідйомність Грузоподъемность, т | Довжина стропа Длина стропа L , мм | Позначення канатної вітки Обозначение канатной ветви | Допустиме навантаження на ланку і на захват Допустимая нагрузка на звено и на захват, кН (тс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1СК-0,32 | 0,32 | 900...5000 | ВК-0,32 | 3,14(0,32) |
| 1СК-0,4 | 0,40 |  | ВК-0,4 | 3,92 (0,4) |
| 1СК-0,5 | 0,50 | 1100...10000 | ВК-0,5 | 4,90 (0.5) |
| 1СК-0.63 | 0,63 |  | ВК-0,63 | 6,18(0,63) |
| 1СК-0,8 | 0,8 | 1100...15000 | ВК-0,8 | 7,85 (0,8) |
| 1СК-1,0 | 1,0 |  | ВК-1,0 | 9,81 (1,0) |
| 1СК-1,25 | 1,25 |  | ВК-1,25 | 12,26(1,25) |
| 1СК-1,6 | 1,6 | 1400...16000 | ВК-1,6 | 15,70(1,6) |
| 1СК-2,0 | 2,0 |  | ВК-2,0 | 19,62(2,0) |
| 1СК-2,5 | 2,5 |  | ВК-2,5 | 24,52 (2,5) |
| 1СК-3,2 | 3,2 | 1500...20000 | ВК-3,2 | 31,40(3,2) |
| 1СК-4,0 | 4,0 |  | ВК-4,0 | 39,24 (4,0) |
| 1СК-5,0 | 5,0 |  | ВК-5,0 | 49,05 (5,0) |
| 1СК-6,3 | 6,3 | 2000...20000 | ВК-6,3 | 61,80(6,3) |
| 1СК-8,0 | 8,0 |  | ВК-8,0 | 78,50 (8,0) |
| 1СК-10,0 | 10,0 |  | ВК-10,0 | 98,10(10,0) |
| 1СК-12,5 | 12,5 |  | ВК-12,5 | 122,60(12,5) |
| 1СК-16,0 | 16,0 |  | ВК-16,0 | 157,00(16,0) |
| 1СК-20,0 | 20,0 |  | ВК-20,0 | 196,00(20,0) |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.4

Приклад умовного позначення одновітко-вого стропа вантажопідйомністю 3,2 т, завдовжки 2000 мм:

Строп 1СК-3,2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

Пример условного обозначения одновет-вевого стропа грузоподъемностью 3,2 т, длиной 2000 мм:

Строп 1СК-3,2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

1 - канатна вітка; 2 - ланка; 3 - захват

1 - канатная ветвь; 2 - звено; 3 - захват

Рисунок 1

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.5

4.1.2 Основні параметри та розміри стропів типу 2СК повинні відповідати зазначеним на рисунку 2 і в таблиці 2.

4.1.2 Основные параметры и размеры стропов типа 2СК должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 2.

1 - канатна вітка;  2 - ланка;  3 - захват

1 - канатная ветвь;  2 - звено;  3 - захват

Рисунок 2

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.6

Таблиця 2

Таблица 2

| Позначення стропа Обозначение стропа | Вантажопідйомність Грузоподъемность, т | Довжина стропа Длина стропа L, мм | Позначення канатної вітки Обозначение канатной ветви | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ланку на звено | на захват |
| 2СК-0,4 | 0,4 | 900...5000 | ВК-0,32 | 3,92 (0,4) | 3,14 (0,32) |
| 2СК-0,5 | 0,5 |  | ВК-0,4 | 4,90 (0,5) | 3,92 (0,4) |
| 2СК-0.63 | 0,63 | 1100...10000 | ВК-0,5 | 6,18 (0,63) | 4,90 (0,5) |
| 2СК-0,8 | 0,8 |  | ВК-0,63 | 7,85 (0,8) | 6,18 (0,63) |
| 2СК-1,0 | 1,0 | 1100...15000 | ВК-0,8 | 9,81 (1,0) | 7,85 (0,8) |
| 2СК-1,25 | 1,25 |  | ВК-1,0 | 12,26 (1,25) | 9,81 (1,0) |
| 2СК-1,6 | 1,6 |  | ВК-1,25 | 15,70 (1,6) | 12,26 (1,25) |
| 2СК-2,0 | 2,0 | 1400... 16000 | ВК-1,6 | 19,62 (2,0) | 15,70 (1,6) |
| 2СК-2,5 | 2,5 |  | ВК-2,0 | 24,52 (2,5) | 19,62 (2,0) |
| 2СК-3,2 | 3,2 |  | ВК-2,5 | 31,40 (3,2) | 24,52 (2,5) |
| 2СК-4,0 | 4,0 | 1500...20000 | ВК-3,2 | 39,24 (4,0) | 31,40 (3,2) |
| 2СК-5,0 | 5,0 |  | ВК-4,0 | 49,05 (5,0) | 39,24 (4,0) |
| 2СК-6,3 | 6,3 |  | ВК-5,0 | 61,80 (6,3) | 49,05 (5,0) |
| 2СК-8,0 | 8,0 | 2000...20000 | ВК-6,3 | 78,50 (8,0) | 61,80 (6,3) |
| 2СК-10,0 | 10,0 |  | ВК-8,0 | 98,10 (10,0) | 78,50 (8,0) |
| 2СК-12.5 | 12,5 |  | ВК-10,0 | 122,60 (12,5) | 98,10 (10,0) |
| 2СК-16,0 | 16,0 |  | ВК-12,5 | 157,00 (16,0) | 122,60 (12,5) |
| 2СК-20,0 | 20,0 |  | ВК-16,0 | 196,00 (20,0) | 157,00 (16,0) |
| 2СК-25,0 | 25,0 |  | ВК-20,0 | 245,00 (25,0) | 196,00 (20,0) |

Приклад умовного позначення двухвітко-вого стропа вантажопідйомністю 3,2 т, завдовжки 2000 мм:

Строп 2СК-3,2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

Пример условного обозначения двухвет-вевого стропа грузоподъемностью 3,2 т, длиной 2000 мм:

Строп 2СК-3,2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.7

4.1.3 Основні параметри та розміри стропів типу 4СК (виконання 1) повинні відповідати зазначеним на рисунку 3 і в таблиці 3.

4.1.3 Основные параметры и размеры стропов типа 4СК (исполнение 1) должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 3.

1 - канатна вітка; 2 - ланка 1; 3 - ланка 2;

4 - захват

1 - канатная ветвь; 2 - звено 1; 3 - звено 2;

4 - захват

Рисунок 3

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.8

Таблиця 3

Таблица 3

| Позначення стропа Обозначение стропа | Вантажопідйомність Грузоподъемность, т | Довжина стропа Длина стропа L, мм | Позначення канатної вітки Обозначение канатной ветви | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ланку поз.2 на звено поз.2 | на ланку поз.З на звено поз.З | на захват |
| 4СКI-0,63 | 0,63 | 900...5000 | ВК-0,32 | 6,18 (0,63) | 3,92 (0,4) | 3,14 (0,32) |
| 4СКI-0,8 | 0,8 |  | ВК-0,32 | 7,85 (0,8) | 3,92 (0,4) | 3,14 (0,32) |
| 4СКI-1,0 | 1,0 |  | ВК-0,4 | 9,81 (1,0) | 4,90 (0,5) | 3,92 (0,4) |
| 4СКI-1,25 | 1,25 | 1200...10200 | ВК-0,5 | 12,26 (1,25) | 6,18 (0,63) | 4,90 (0.5) |
| 4СКI-1,6 | 1,6 |  | ВК-0,63 | 15,70 (1,6) | 7,85 (0,8) | 6,18 (0,63) |
| 4СКI-2,0 | 2,0 | 1300...15000 | ВК-0,8 | 19,62 (2,0) | 9,81 (1,0) | 7,85 (0,8) |
| 4СКI-2,5 | 2,5 |  | ВК-1,0 | 24,52 (2,5) | 12,26 (1,25) | 9,81 (1,0) |
| 4СКI-3.2 | 3,2 |  | ВК-1,25 | 31,40 (3,2) | 15,70 (1,6) | 12,26 (1,25) |
| 4СКI-4,0 | 4,0 | 1600...16000 | ВК-1,6 | 39,24 (4,0) | 19,62 (2,0) | 15,70 (1,6) |
| 4СКI-5,0 | 5,0 |  | ВК-2,0 | 49,05 (5,0) | 24,52 (2,5) | 19,62 (2,0) |
| 4СКI-6,3 | 6,3 |  | ВК-2,5 | 61,80 (6,3) | 31,40 (3,2) | 24,52 (2,5) |
| 4СКI-8,0 | 8,0 | 1800...20000 | ВК-3,2 | 78,50 (8,0) | 39,24 (4,0) | 31,40 (3,2) |
| 4СКI-10,0 | 10,0 |  | ВК-4,0 | 98,10 (10,0) | 49,05 (5,0) | 39,24 (4,0) |
| 4СКI-12,5 | 12,5 |  | ВК-5,0 | 122,60 (12,5) | 61,80 (6,3) | 49,05 (5,0) |
| 4СКI-16,0 | 16,0 | 2500...25000 | ВК-6,3 | 157,00 (16,0) | 78,50 (8,0) | 61,80 (6,3) |
| 4СКI-20,0 | 20,0 |  | ВК-8,0 | 196,20 (20,0) | 98,10 (10,0) | 78,50 (8,0) |
| 4СКI-25,0 | 25,0 |  | ВК-10,0 | 245,25 (25,0) | 122,60 (12,5) | 98,10 (10,0) |

Приклад умовного позначення чотиривіт-кового стропа (виконання 1) вантажопідйомністю 3,2 т, завдовжки 2000 мм:

Строп 4СКІ-3,2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

Пример условного обозначения четырех-ветвевого стропа (исполнение 1) грузоподъемностью 3,2 т, длиной 2000 мм:

Строп 4СКІ-3.2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.9

4.1.4 Основні параметри та розміри стропів типу 4СК (виконання 2) повинні відповідати зазначеним на рисунку 4 і в таблиці 4.

4.1.4 Основные параметры и размеры стропов типа 4СК (исполнение 2) должны соответствовать указанным на рисунке 4 и в таблице 4.

1 - канатна вітка; 2 - ланка 1; 3 - ланка 2 (зрівнювальна); 4 - захват; 5 – зрівнювальна вітка

1- канатная ветвь; 2- звено 1; 3 - звено 2 (уравнительное); 4 - захват; 5 - уравнительная ветвь

Рисунок 4

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.10

Таблиця 4

Таблица 4

| Позначення стропа Обозначение стропа | Вантажопідйомність Грузоподъемность, т | Довжина стропа Длина стропа L, мм | Позначення канатної вітки Обозначение канатной ветви | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ланку поз.2 на звено поз.2 | на ланку поз.З на звено поз.З | на захват |
| 4СК2-1,0 | 1,0 | 1000...5000 | ВК-0,4 | 9,81 (1,0) | 7,85 (0,8) | 3,92 (0,4) |
| 4СК2-1.25 | 1,25 |  | ВК-0,5 | 12,26 (1,25) | 9,81 (1,0) | 4,90 (0,5) |
| 4СК2-1,6 | 1,6 |  | ВК-0,63 | 15,70 (1,6) | 12,26 (1,25) | 6,18 (0,63) |
| 4СК2-2,0 | 2,0 | 1000...10000 | ВК-0,8 | 19,62 (2,0) | 15,70 (1,6) | 7,85 (0,8) |
| 4СК2-2.5 | 2,5 |  | ВК-1,0 | 24,52 (2,5) | 19,62 (2,0) | 9,81 (1,0) |
| 4СК2-3,2 | 3,2 |  | ВК-1,25 | 31,40 (3,2) | 24,52 (2,5) | 12,26 (1,25) |
| 4СК2-4,0 | 4,0 | 1600...15000 | ВК-1,6 | 39,24 (4,0) | 31,40 (3,2) | 15,70 (1,6) |
| 4СК2-5,0 | 5,0 |  | ВК-2,0 | 49,05 (5,0) | 39,24 (4,0) | 19,62 (2,0) |
| 4СК2-6,3 | 6,3 |  | ВК-2,5 | 61,80 (6,3) | 49,05 (5,0) | 24,52 (2,5) |
| 4СК2-8,0 | 8,0 | 1800...20000 | ВК-3,2 | 78,50 (8,0) | 61,80 (6,3) | 31,40 (3,2) |
| 4СК2-10,0 | 10,0 |  | ВК-4,0 | 98,10 (10,0) | 78,50 (8,0) | 39,24 (4,0) |
| 4СК2-12,5 | 12,5 |  | ВК-5,0 | 122,60 (12,5) | 98,10 (10,0) | 49,05 (5,0) |
| 4СК2-16,0 | 16,0 | 1800...20000 | ВК-6,3 | 157,00 (16,0) | 122,60 (12,5) | 61,80 (6,3) |
| 4СК2-20,0 | 20,0 |  | ВК-8,0 | 196,20 (20,0) | 157,00 (16,0) | 78,50 (8,0) |
| 4СК2-25.0 | 25,0 |  | ВК-10,0 | 245,25 (25,0) | 196,20 (20,0) | 98,10 (10,0) |

Приклад умовного позначення чотиривіт-кового стропа (виконання 2) вантажопідйомністю 3,2 т, завдовжки 2000 мм:

Строп 4СК2-3,2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

Пример условного обозначения четырех-ветвевого стропа (исполнение 2) грузоподъемностью 3,2 т, длиной 2000 мм:

Строп 4СК2-3.2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.11

4.1.5 Основні параметри та розміри стропів типу 6СК повинні відповідати зазначеним на рисунку 5 і в таблиці 5.

4.1.5 Основные параметры и размеры стропов типа 6СК должны соответствовать указанным на рисунке 5 и в таблице 5.

1, 2 - канатні вітки; 3, 4 - ланки; 5 - ланка зрівнювальна; 6, 7 - захвати; 8 - вітка зрівнювальна

1, 2- канатные ветки; 3, 4 - звенья; 5 - звено уравнительное; 6, 7 - захваты; 8 - ветвь уравнительная

Рисунок 5

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.12

Таблиця 5

Таблица 5

| Позначення стропа Обозначение стропа | Вантажопідйомність Грузоподъемность, т | Довжина стропа Длина стропа L, мм | Позначення канатної вітки Оюозначение канатной ветви | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ланку на звено | на захват |
|  |  |  | поз.1 | поз.2 | поз.3 | поз.4 | поз.5 | поз.6 | поз. 7 |
| 6СК-2,5 | 2,5 | 1600...8000 | ВК-1,0 | ВК-0,5 | 24,52 (2,5) | 12,26 (1,25) | 6,18 (0,63) | 9,81 (1,0) | 4,90 (0,5) |
| 6СК-3,2 | 3,2 |  | ВК-1,25 | ВК-0,63 | 31,40 (3,2) | 15,70 (1,6) | 7,85 (0,8) | 12,26 (1,25) | 6,18 (0,63) |
| 6СК-4,0 | 4,0 |  | ВК-1,6 | ВК-0,8 | 39,24 (4,0) | 19,62 (2,0) | 5,81 (1,0) | 15,70 (1,6) | 7,85 (0,8) |
| 6СК-5,0 | 5,0 |  | ВК-2,0 | ВК-1,0 | 49,05 (5,0) | 24,52 (2,5) | 12,26 (1,25) | 19,62 (2,0) | 9,81 (1,0) |
| 6СК-6,3 | 6,3 |  | ВК-2,5 | ВК-1,25 | 61,80 (6,3) | 31,40 (3,2) | 15,70 (1,6) | 24,52 (2,5) | 12,26 (1,25) |
| 6СК-8,0 | 8,0 |  | ВК-3,2 | ВК-1,6 | 78,50 (8,0) | 39,24 (4,0) | 19,62 (2,0) | 31,40 (3,2) | 15,70 (1,6) |
| 6СК-10,0 | 10,0 |  | ВК-4,0 | ВК-2,0 | 98,10 (10,0) | 49,05 (5,0) | 24,52 (2,5) | 39,24 (4,0) | 19,62 (2,0) |
| 6СК-12,5 | 12,5 |  | ВК-5,0 | ВК-2,5 | 122,60 (12,5) | 61,80 (6,3) | 31,40 (3,2) | 49,05 (5,0) | 24,52 (2,5) |

Приклад умовного позначення шестивіткового стропа вантажопідйомністю 3,2 т, завдовжки 2000 м:

Строп 6СК-3,2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

Пример условного обозначения шестиветвевого стропа грузоподъемностью 3,2 т, длиной 2000 мм:

Строп 6СК-3,2 2000 ДСТУ Б В.2.8-10-98

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.13

4.1.6 Основні параметри та розміри канатних віток повинні відповідати зазначеним на рисунку 6 і в таблиці 6.

4.1.6 Основные параметры и размеры канатных ветвей должны соответствовать указанным на рисунке 6 и в таблице 6.

1 - канат вантажний; 2 - коуш за ГОСТ 2224; 3 - місце заправляння кінців каната згідно з додатком Б

1 - канат грузовой; 2 - коуш по ГОСТ 2224;

3 - место заделки концов каната в соответствии с приложением Б

Рисунок 6

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.14

Таблиця 6

Таблица 6

| Позна- чення канатної вітки Обозначение канатной ветви | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) | Розрахункове розривне зусилля вітки каната Расчетное разрывное усилие ветви каната, кН | Наванта- ження при випробуванні Нагрузка при испытании, кН (тс) | Довжина канатної вітки Длина канатной ветви, L, мм | Діаметр каната, мм, маркірувальних груп Диаметр каната, мм, маркировочных групп | Діаметр коуша за ГОСТ 2224-93 Диаметр коуша по ГОСТ 2224-93, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1570 (160) | 1770 (180) |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 |  |
| ВК-0,32 | 3,14(0,32) | 18,82 | 3,92 (0,4) | 810...5000 | 6,2 | - |  | 6,2 |  | 6,3 | 25 |
| ВК-0,4 | 3,92 (0,4) | 23,55 | 4,90 (0,5) |  | 6,9 | - |  | 6,9 |  | 6,7 | 25; 30 |
| ВК-0,5 | 4,90 (0,5) | 29,43 | 6,18 (0,63) | 1000...10000 | 8,3 | - |  | 7,6 |  | 7,4 | 30 |
| ВК-0,63 | 6,18(0,63) | 37,10 | 7,7 (0,8) |  | 9,1 | - | 9,0 | 8,3 | 8,5 | 8,1 | 30; 34 |
| ВК-0,80 | 7,85 (0,8) | 47,10 | 9,81 (1,0) | 1000...15000 | 9,9 | - | 9,7 | 9,9 |  | 9,7 | 34 |
| ВК-1,0 | 9,81 (1,0) | 59,00 | 12,3 (1,25) |  | 11,0 | - |  | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 40 |
| ВК-1,25 | 12,26(1,25) | 73,80 | 15,3 (1,6) |  | 12,0 | - |  | 12,0 |  | 11,5 | 40; 45 |
| ВК-1,6 | 15,70(1,6) | 94,20 | 19,6 (2,0) | 1250…16000 | 14,0 | - |  | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 45 |
| ВК-2,0 | 19,62(2,0) | 118,00 | 24,5 (2,5) |  | 15,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,0, |  |
| ВК-2,5 | 24,52 (2,5) | 147,20 | 31,4 (3,2) |  | 18,0 | 19,5 |  | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 56; 63 |
| ВК-3,2 | 31,40 (3,2) | 188,40 | 39,2 (4,0) | 1250...20000 | 19,5 | 21,5 | 20,0 | 18,0 | 19,5 | 20,0 | 56; 63 |
| ВК-4,0 | 39,24 (4,0) | 236,00 | 49,1 (5,0) |  | 22,5 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 63; 75 |
| ВК-5,0 | 49,05 (5,0) | 294,30 | 61,8 (6,3) |  | 25,5 | 25,0 | - | 24,0 | - | 23,5 | 75 |
| ВК-6,3 | 61,80 (6,3) | 371,00 | 78,5 (8,0) | 1600...20000 | 27,0 | 29,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 85 |
| ВК-8,0 | 78,50 (8,0) | 471,00 | 98,1 (10,0) |  | 30,5 | - | 31,0 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 95 |
| ВК-10,0 | 98,10(10,0) | 588,10 | 122,6 (12,5) |  | 37,0 | 35,0 | 34,5 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 95;105 |
| ВК-12,5 | 122,60(12,5) | 732,00 | 153,0 (15,6) |  | 39,5 | 39,0 | 39,5 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 105 |
| ВК-16,0 | 157,00(16,0) | 942,00 | 196,0 (20,0) |  | 44,5 | 47,0 | 44,5 | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 120; 130 |
| ВК-20,0 | 196,00(20,0) | 1177,00 | 245,0 (25,0) |  | 47,5 | 50,0 | 50,5 | 47,5 | 50,0 | 46,5 | 130; 140 |

Примітка. Допускається застосовувати канати інших маркірувальних груп, при цьому розрахункове розривне зусилля вітки каната, зазначене в таблиці, повинно бути не менше розривного зусилля каната в цілому, зазначеного в ГОСТ 2688, ГОСТ 3079, ГОСТ 7668.

Примечание. Допускается применять канаты других маркировочных групп, при этом расчетное разрывное усилие ветви каната, указанное в таблице, должно быть не меньше разрывного усилия каната в целом, указанного в ГОСТ 2688,ГОСТ 3079, ГОСТ 7668.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.15

4.1.7 Основні параметри та розміри стропів типу СКП повинні відповідати зазначеним на рисунку 7 і в таблиці 7.

4.1.7 Основные параметры и размеры стропов типа СКП должны соответствовать указанным на рисунке 7 и в таблице 7.

1 - канат; 2 - місце заправляння кінців каната (додаток Б)

1 - канат; 2 - место заделки концов каната (приложение Б)

Рисунок 7

Таблиця 7

Таблица 7

| Позначення стропа Обозначение стропа | Вантажо- підйом ність Грузоподъемность, т | Розрахункове розривне зусилля вітки каната, Н не менше Расчетное разрывное усилие ветви каната, Н не менее | Довжи-на петлі стропа Длина петли стропа, L, мм | Довжина стропа Длина стропа, L, мм | Діаметр каната, мм, маркірувальних груп Диаметр каната, мм, маркировочных груп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1570 (160) | 1770 (180) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 |
| СКП-0,32 | 0,22 | 18820 | 240 | 1000...15000 | - |  | 6,5 | 6,3 |
| СКП-0,40 | 0,28 | 23550 |  |  | - |  | - | 6,7 |
| СКП-0,50 | 0,35 | 29430 |  |  | - |  | 8,5 | 8,1 |
| СКП-0,63 | 0,45 | 37100 |  |  | 8,5 | 9,0 |  |  |
| СКП-0,80 | 0,56 | 47100 | 320 | 2000...20000 | - | 9,7 | - | 9,7 |
| СКП-1,00 | 0,70 | 59000 |  |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| СКП-1,25 | 0,88 | 73800 |  |  | 13,5 | 13,5 | - | 11,5 |
| СКП-1,6 | 1,10 | 94200 |  |  | - | 15,0 | 13,5 | 13,5 |
| СКП-2,0 | 1,40 | 118000 |  |  | 17,0 | 16,5 | 15,5 | - |
| СКП-2,5 | 1,80 | 147200 | 400 | 3000... 25000 | - | 18,0 | 17,0 | 16,5 |
| СКП-3,2 | 2,30 | 188400 |  |  | - | 20,0 | 18,5 | 20,0 |
| СКП-4,0 | 2,80 | 236000 |  |  | - | 22,0 | 21,5 | - |
| СКП-5,0 | 4,00 | 294300 |  |  | 25,0 | - | 25,0 | 23,5 |
| СКП-6,3 | 4,45 | 371000 |  |  | 29,0 | - | 27,0 | 27,0 |
| СКП-8,0 | 5,65 | 471000 | 500 | 3000... 25000 | - | 31,0 | 30,5 | 27,0 |
| СКП-10,0 | 7,10 | 588000 |  |  | 35,0 | 34,5 | 33,0 | 33,0 |
| СКП-12,5 | 8,50 | 735000 |  |  | - | 39,5 | 39,0 | 38,0 |

Примітка. Вантажопідйомність вказана на випадок стропування вантажу двома стропами під кутом 90°.

Примечание. Грузоподъемность указана для случая строповки груза двумя стропами под углом 90°.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.16

4.1.8 Основні параметри та розміри стропів типу СКК повинні відповідати зазначеним на рисунку 8 і в таблиці 8.

4.1.8 Основные параметры и размеры стропов типа СКК должны соответствовать указанным на рисунке 8 и в таблице 8.

1 - канат; 2 - місце обмотування кінців сталок дротом 1,0-0 за ГОСТ 3282

1 - канат; 2 - место обмотки концов прядей проволокой 1,0-0 по ГОСТ 3282

Рисунок 8

Таблиця 8

Таблица 8

| Позна чення стропа Обозначение стропа | Вантажопідйом- ність Грузоподъемность, т | Розрахункове розривне зусилля вітки каната, Н не менше Расчетное эазрывное усилие ветви каната, Н не менее | Ширина стропа Ширина стропа В, мм | Довжина стропа Длина стропа L, мм | Діаметр каната, мм, маркірувальних груп Диаметр каната, мм, маркировочных груп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1570(160) | 1770(180) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 |
| СКК-0,32 | 0,22 | 9410 | 50 | 800...30000 | - | - |  | - |
| СКК-0,40 | 0,28 | 11780 |  |  | - | - | 5,8 | - |
| СКК-0,50 | 0,35 | 14715 |  |  | - | - |  | - |
| СКК-0,63 | 0,45 | 18550 |  |  | - | - | 6,5 | 6,3 |
| СКК-0,80 | 0,56 | 23550 |  |  | - | - |  | 6,7 |
| СКК-1,00 | 0,70 | 29500 |  |  | - | - | 8,5 | 8,1 |
| СКК-1,25 | 0,88 | 36900 |  |  | - | 9,0 |  |  |
| СКК-1,6 | 1,10 | 47100 | 150 | 1500...30000 | - | 9,7 | - | - |
| СКК-2,0 | 1,40 | 59000 |  |  | - | 11,5 | 11,5 | - |
| СКК-2,5 | 1,80 | 73600 |  |  | - |  |  | 11,5 |
| СКК-3,2 | 2,30 | 94200 |  |  | - | - | 13,5 | 13,5 |
| СКК-4,0 | 2,80 | 118000 |  |  | - | - | 15,5 | - |
| СКК-5,0 | 4,00 | 147150 | 200 | 2000...30000 | 19,5 | 18,0 | 17,0 | 16,5 |
| СКК-6,3 | 4,45 | 185500 |  |  | 21,5 | 20,0 | 19,5 | - |
| СКК-8,0 | 5,65 | 235500 |  |  | 23,0 | 22,0 | 21,5 | 22,0 |
| СКК-10,0 | 7,10 | 294000 |  |  | 27,0 | 25,5 | 25,0 | 23,5 |
| СКК-12,5 | 8,5 | 367500 |  |  | 29,0 | - | 27,0 | 27,0 |

Примітка. Вантажопідйомність вказана на випадок стропування вантажу двома стропами під кутом 90°.

Примечание. Грузоподъемность указана для случая строповки груза двумя стропами под углом 90°.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.17

4.2 Ланцюгові стропи

4.2.1 Основні параметри та розміри одно-віткових ланцюгових стропів повинні відповідати зазначеним на рисунку 9 і в таблиці 9.

4.2 Цепные стропы

4.2.1 Основные параметры и размеры одноветвевых цепных стропов должны соответствовать указанным на рисунке 9 и в таблице 9.

1 - ланцюг; 2 - ланка; 3 - захват

1 - цепь; 2 - звено; 3- захват

Рисунок 9

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.18

Таблиця  9

Таблица  9

| Позначення стропа Обозначение стропа | Ванта-жопід-йом-ність Грузоподъемность, т | Довжина стропа Длина стропа L , мм | Розрахункове зусилля у стропі Расчетное усилие в стропе, кН | Руйнівне навантаження ланцюга Разрушающая нагрузка цепи, кН | Поз.1 Ланцюг за ГОСТ 228-79 калібр, мм Поз.1 Цепь по ГОСТ 228-79 калибр, мм | Поз.2 ланка Поз.2 звено | Допустиме навантаження на ланку і захват Допустимая нагрузка на звено и захват, кН (тс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1СЦ-0,50 | 0,50 | 515...920 | 24,50 | 30,0 | 9,0 | 0-0,50 | 4,90 (0,5) |
| 1СЦ-0,63 | 0,63 | 570...1020 | 30,90 | 38,0 | 10,0 | 0-0,63 | 6,18 (0,63) |
| 1СЦ-0,80 | 0,80 | 712...1020 | 39,25 | 51,0 | 11,0 | 0-0,80 | 7,85 (0,80) |
| 1СЦ-1,00 | 1,00 | 732...1040 | 49,05 | 51,0 | 11,0 | 0-1,00 | 9,81 (1,0) |
| 1СЦ-1,25 | 1,25 | 830...1730 | 61,30 | 66,0 | 12,5 | 0-1,25 | 12,26 (1,25) |
| 1СЦ-1,60 | 1,60 | 816...1936 | 78,50 | 82,0 | 14,0 | 0-1,60 | 15,70 (1,60) |
| 1СЦ-2,00 | 2,00 | 990...2390 | 98,10 | 107,0 | 16,0 | 0-2,0 | 19,62 (2,0) |
| 1СЦ-2,50 | 2,50 | 1010...2410 | 122,60 | 127,0 | 17,5 | 0-2,5 | 24,52 (2,5) |
| 1СЦ-3,25 | 3,25 | 1162...2802 | 157,00 | 175,0 | 20,5 | 0-3,2 | 31,40 (3,2) |
| 1СЦ-4,00 | 4,00 | 1268...3028 | 196,20 | 200,0 | 22,0 | 0-4,0 | 39,24 (4,0) |
| 1СЦ-5,00 | 5,00 | 1276...3564 | 245,25 | 278,0 | 26,0 | 0-5,0 | 49,05 (5,0) |

Приклад умовного позначення одновіт-кового ланцюгового стропа вантажопідйомністю 0,5 т, завдовжки 920 мм:

Строп 1СЦ-0,5-920 ДСТУ Б В.2.8-10-98

5 ТЕХШЧШ ВИМОГИ

5.1 Вантажні стропи повинні виготовлятись у відповідності з вимогами цього стандарту, державного нормативного акту з охорони праці "Правила влаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів" (далі - Правила), затвердженого наказом Держнаглядохорон-праці 16.12.93 № 128, за робочими кресленнями та технічними умовами, затвердженими у встановленому порядку.

Загальні вимоги і норми на виготовлення повинні відповідати зазначеним у РД 22-207.

Конструкція багатовіткових стропів повинна бути такою, щоб був забезпечений рівномірний натяг усіх віток.

5.2 При випробуваннях стропи та їх елементи повинні витримувати статичне навантаження, яке перевищує номінальне на 25 %.

5.3 Коефіцієнт запасу міцності канатів стропів відносно розрахункового розривного зусилля повинен бути не менше 6, а для ланцюгів - не менше 5.

Пример условного обозначения одно-ветвевого цепного стропа грузоподъемностью 0,5 т, длиной 920 мм:

Строп 1СЦ-0,5-920 ДСТУ Б В.2.8-10-98

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Грузовые стропы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, государственного нормативного акта об охране труда "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (далее - Правила), утвержденного приказом Госнадзорохрантруда 16.12.93 № 128, по рабочим чертежам и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Общие требования и нормы на изготовление должны соответствовать указанным в РД 22-207.

Конструкция многоветвевых стропов должна быть такова, чтобы было обеспечено равномерное натяжение всех ветвей.

5.2 При испытаниях стропы и их элементы должны выдерживать статическую нагрузку, превышающую на 25 % номинальную.

5.3 Коэффициент запаса прочности канатов стропов по отношению к расчетному разрывному усилию должен быть не менее 6, а для цепей - не менее 5.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.19

5.4 Коефіцієнт запасу міцності з'єднувальних елементів (крім канатів) та захватів стропів відносно руйнівного навантаження повинен бути не менше 5.

5.5 Діаметри блоків (зрівнювальних ланок) стропів повинні складати не менше 11 діаметрів каната.

5.6 Для канатних стропів застосовуються канати вантажні марки 1, які не розкручуються за ГОСТ 2688, ГОСТ 3079 та ГОСТ 7668, а для ланцюгових - ланцюги якірні за ГОСТ 228.

5.7 Канатні вітки стропів повинні виготовлятись із суцільного каната. Зрощування канатів не допускається.

5.8 Коуші стропів повинні відповідати вимогам  ГОСТ 2224.

5.9 Основні деталі стропів повинні виготовлятись із матеріалів, зазначених у таблиці 10.

5.4 Коэффициент запаса прочности соединительных элементов (кроме канатов) и захватов стропов по отношению к разрушающей нагрузке должен быть не менее 5.

5.5 Диаметры блоков (уравнительных звеньев) стропов должны составлять не менее 11 диаметров каната.

5.6 Для канатных стропов применяются канаты грузовые марки 1 нераскручивающиеся по ГОСТ 2688, ГОСТ 3079 и ГОСТ 7668, а для цепных - цепи якорные по ГОСТ 228.

5.7 Канатные ветви стропов должны изготовляться из целого каната. Сращивание канатов не допускается.

5.8 Коуши стропов должны соответствовать требованиям ГОСТ 2224.

5.9 Основные детали стропов должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 10.

Таблиця 10

Таблица 10

| Найменування деталей стропів Наименование деталей стропов | Марка матеріалу Марка материала |
| --- | --- |
| Гак, скоба карабіна Крюк, скоба карабина | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 |
| Деталі з'єднувальних елементів, які несуть силове навантаження (ланки типу Ст, Т, О, Ов, планки) Детали соединительных элементов, несущие силовую нагрузку (звенья типа Ст, Т, 0, Ов, планки) | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 Ст 3сп ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) |
| Деталі з'єднувальних елементів, які не несуть силового навантаження (обмежувачі, упори, пластина карабіна) Детали соединительных элементов, не несущие силовую нагрузку (ограничители, упори, пластина карабина) | Ст 3сп ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) |
| Замок гака Замок крюка | Дріт Паволока | П ІІ ГОСТ 9389-75 |

5.10 При виготовленні віток стропів 1СК, 2СК, 4СК та 6СК кінці канатів заправляються запресовуванням в алюмінієвих чи сталевих втулках або заплітанням.

Заправляння кінців каната при виготовленні стропів типу СКП повинно виконуватись лише способом заплітання.

5.11 Втулки для заправляння кінців канатів запресовуванням повинні виготовлятись з алюмінієвих сплавів марок АДО, АДІ, АДЗІ, АМЦ за ГОСТ 4784 або з сталі 20 за           ГОСТ 1050.

5.12 Конструкція та розміри втулок для запресовування наведені в додатку Б.

Поверхня втулки до запресовування не повинна мати вибоїн, вм'ятин та інших механічних пошкоджень.

5.10 При изготовлении ветвей стропов 1СК, 2СК, 4СК и 6СК концы канатов заделываются опрессовкой в алюминиевых или стальных втулках либо заплеткой.

Заделка концов каната при изготовлении стропов типа СКП должна производиться только способом заплетки.

5.11 Втулки для заделки концов канатов опрессовкой должны изготавливаться из алюминиевых сплавов марок АДО, АДІ, АДЗІ, АМЦ по ГОСТ 4784 или из стали 20 по             ГОСТ 1050.

5.12 Конструкция и размеры втулок для опрессовки приведены в приложении Б.

Поверхность втулки до опрессовки не должна иметь забоин, вмятин и других механических повреждений.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.20

При появі на алюмінієвій втулці після опресовування тріщин і вм'ятин завглибшки понад 35 % від товщини стінки втулки і якщо облой перевищує 2 мм, строп бракується.

Заправлений кінець каната мусить виступати з втулки не менше ніж на 2 мм.

5.13 Різниця довжини канатних віток стропів 4СКІ не повинна перевищувати значень, вказаних у таблиці 11.

При появлении на алюминиевой втулке после опрессовки трещин и вмятин глубиной более 35 % от толщины стенки втулки и если облой превышает 2 мм, строп бракуется.

Заделанный конец каната должен выступать из втулки не менее чем на 2 мм.

5.13 Разность длины канатных ветвей стропов 4СКІ не должна превышать значений, указанных в таблице 11.

Таблиця 11

Таблица 11

У міліметрах

В миллиметрах

| Довжина віток Длина ветвей | Різниця довжини віток Разность длины ветвей |
| --- | --- |
| До 2000 вкл. | 20 |
| Понад Свыше | 2000 до 3000 вкл. | 30 |
| Понад Свыше | 3000 до 4000 вкл. | 40 |
| Понад Свыше | 4000 до 6000 вкл. | 50 |
| Понад Свыше | 6000 | 60 |

5.14 При заправлянні кінців каната заплітанням місця заплітання необхідно обкатати обтискними роликами або протягнути через обтискну втулку.

Допускається при індивідуальному виготовленні стропів місце заплітання ущільнити обстукуванням молотком.

Місця заплітання з виступаючими кінцями дротів скалок повинні бути обмотані дротом. При цьому необхідно забезпечити перекриття ділянки з виступаючими кінцями дротів пасом на 10...30 мм в обидва кінці в залежності від діаметра каната.

Витки дроту повинні щільно прилягати до каната та один до одного, а кінці дроту мають бути заправлені так, щоб виключити можливість розмотування.

5.15 З'єднувальні елементи (ланки) з круглої сталі повинні виготовлятись гнуттям у холодному або гарячому стані, а захвати (гаки) - куванням чи штампуванням.

Якість поковок - за групою II ГОСТ 8479. Застосування зварювання при виготовленні гаків не допускається.

5.16 На поверхнях деталей ланок та захватів не допускаються тріщини, розшарування, волосовини та надриви.

Заварювати та забивати вказані дефекти не допускається.

5.14 При заделке концов каната заплеткой места заплетки должны обкатываться обжимными роликами или протягиваться через обжимную втулку.

Допускается при индивидуальном изготовлении стропов место заплетки уплотнить обстукиванием молотком.

Места заплетки с выступающими концами проволок прядей должны быть обмотаны проволокой. При этом должно быть обеспечено перекрытие участка с выступающими концами проволок прядей на 10...30 мм в обе стороны в зависимости от диаметра каната.

Витки проволоки должны плотно прилегать к канату и друг к другу, а концы проволоки должны быть заделаны так, чтобы исключить возможность разматывания.

5.15 Соединительные элементы (звенья) из круглой стали должны изготавливаться гибкой в холодном или горячем состоянии, а захваты (крюки) - ковкой или штамповкой.

Качество поковок - по группе II ГОСТ 8479. Применение сварки при изготовлении крюков не допускается.

5.16 На поверхностях деталей звеньев и захватов не допускаются трещины, расслоения, волосовины и надрывы.

Заваривать и заделывать указанные дефекты не допускается.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.21

5.17 Після гнуття чи штампування кінці ланок з круглої сталі повинні зварюватись контактним стикуванням або дуговим зварюванням у захисному газі за ГОСТ 14771, шов С25.

Зварний шов трикутної ланки має бути розміщений по центру нижньої сторони ланки, а овальних ланок - на прямолінійній ділянці.

Допускається застосовувати ручне дугове зварювання за ГОСТ 5264.

5.18 Для зварювання повинні застосовуватися зварювальні матеріали, зазначені у    РД 22-16.

5.19 Контроль якості зварних з'єднань повинен здійснюватись відповідно до вимог РД 22-207.

5.20 При зварюванні ланок з круглої сталі збільшення діаметра в місці зварного шва не повинно перевищувати 10 %.

5.21 Зміщення зварюваних кінців ланок в місці стику не повинно перевищувати значень, наведених у таблиці 12.

5.17 После гибки или штамповки концы звеньев из круглой стали должны свариваться контактной стыковкой или дуговой сваркой в защитных газах по ГОСТ 14771, шов С25.

Сварной шов треугольного звена должен располагаться в центре нижней стороны звена, а овальных звеньев - на прямолинейном участке.

Допускается применять ручную дуговую сварку по ГОСТ 5264.

5.18 Для сварки должны применяться сварочные материалы, указанные в РД 22-16.

5.19 Контроль качества сварных соединений должен осуществляться в соответствии с требованиями РД 22-207.

5.20 При сварке звеньев из круглой стали увеличение диаметра в месте сварки не должно превышать 10 %.

5.21 Смещение свариваемых концов звеньев в месте стыка не должно превышать значений, приведенных в таблице 12.

Таблиця 12

Таблица 12

У міліметрах

В миллиметрах

| Діаметр перерізу ланки Диаметр сечения звена | Зміщення кінців ланки Смещение концов звена |
| --- | --- |
| До 13 вкл. | 0,5 |
| Понад Свыше | 13 до 24 вкл. | 1,0 |
| Понад Свыше | 24 до 40 вкл. | 1,5 |
| Понад Свыше | 40 | 2,0 |

5.22 Зварювання ланок стропів повинні виконувати зварники, які склали іспити відповідно до Правил атестації зварників.

5.23 Зварювання пластин карабінів виконується точковим контактним зварюванням. Пластини після зварювання повинні переміщатися вільно без заїдань.

5.24 Гаки після кування чи штампування, скоби рознімних ланок після гнуття, а нероз-німні ланки після зварювання повинні бути піддані нормалізації. Твердість металу при цьому повинна бути не менше НВ 110. Границя текучості і відносне подовження металу деталей після термообробки повинні бути не нижчі ніж до термообробки.

5.22 Сварку звеньев стропов должны производить сварщики, выдержавшие испытания в соответствии с Правилами аттестации сварщиков.

5.23 Сварку пластин карабинов производят точечной контактной сваркой. Пластины после сварки должны перемещаться свободно без заеданий.

5.24 Крюки после ковки или штамповки, скобы разъемных звеньев после гибки, а неразъемные звенья после сварки должны быть подвергнуты нормализации. Твердость металла при этом должна быть не менее НВ 110. Предел текучести и относительное удлинение металла деталей после термообработки должны быть не ниже чем до термообработки.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.22

5.25 Конструкція обойм зрівнювальних блоків повинна виключати можливість мимовільного спадання каната з блока.

5.26 Зрівнювальні блоки повинні вільно обертатись на осях.

5.27 Блоки слід виготовляти із сталі з механічними властивостями не нижче сталі марки 25Л-ІІІ за ГОСТ 977, а осі - не нижче сталі марки 35 за ГОСТ 1050.

5.28 Перед експлуатацією стропів необхідно з канатних віток зняти консерваційне мастило.

5.29 Кожен строп має бути оснащений бір-кою, на якій указують:

- найменування чи торговий знак підприємства-виготовлювача;

- вантажопідйомність стропа;

- дату виготовлення (місяць, рік);

- порядковий номер стропа за системою нумерації підприємства-виготовлювача.

Спосіб закріплення бірки повинен забезпечити її збереження до кінця експлуатації стропа.

5.30 Строп, вітка каната, ланка або їх партії, виготовлені для сторонніх організацій, повинні супроводжуватись документом (паспортом), який підтверджує їх відповідність вимогам цього стандарту, в якому указують:

- найменування чи торговий знак підприємства-виготовлювача;

- тип виробу;

- вантажопідйомність (допустиме навантаження);

- довжину (для стропів і канатних віток);

- порядковий номер за системою нумерації підприємства-виготовлювача;

- кількість у партії;

- рік і місяць випуску;

- результати перевірок та випробувань;

- гарантійні зобов'язання;

- позначення цього стандарту.

Форма паспорта - довільна.

5.31 На кожній ланці та гаку стропа способом удару мусить бути нанесено:

- найменування чи торговий знак підприємства-виготовлювача;

- допустиме навантаження;

- рік випробування (останні дві цифри).

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

6.1 При виготовленні стропів повинні виконуватись такі вимоги безпеки:

5.25 Конструкция обойм уравнительных блоков должна исключать возможность самопроизвольного спадання каната с блока.

5.26 Уравнительные блоки должны свободно вращаться на осях.

5.27 Блоки должны изготавливаться из стали с механическими свойствами не ниже стали марки 25Л-ІІІ по ГОСТ 977, а оси - не ниже стали марки 35 по ГОСТ 1050.

5.28 Перед эксплуатацией стропов необходимо удалить с канатных ветвей консерва-ционную смазку.

5.29 Каждый строп должен быть снабжен биркой, на которой указывают:

- наименование или торговый знак предприятия-изготовителя;

- грузоподъемность стропа;

- дату изготовления (месяц, год);

- порядковый номер стропа по системе нумерации предприятия-изготовителя.

Способ крепления бирки должен обеспечивать ее сохранность до конца эксплуатации стропа.

5.30 Строп, ветвь канатная, звено или их партии, изготавливаемые для сторонних организаций, должны сопровождаться документом (паспортом), удостоверяющем их соответствие требованиям настоящего стандарта, в котором указывают:

- наименование или торговый знак предприятия-изготовителя;

- тип изделия;

- грузоподъемность (допускаемую нагрузку);

- длину (для стропов и канатных ветвей);

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- количество в партии;

- год и месяц выпуска;

- результаты проверок и испытаний;

- гарантийные обязательства;

- обозначение настоящего стандарта.

Форма паспорта - произвольная.

5.31 На каждом звене и крюке стропа способом удара должно быть нанесено:

- наименование или торговый знак предприятия-изготовителя;

- допускаемую нагрузку;

- год испытания (последние две цифры).

#### 6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При изготовлении стропов должны соблюдаться следующие требования безопасности:

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.23

- відносно виробничого процесу - за ГОСТ 12.3.002;

- відносно електробезпеки - за                ГОСТ 12.1.019.

6.2 Гаки стропів повинні бути обладнані запобіжними замками, конструкція та розміри яких наведені в додатку А.

6.3 Випробування та експлуатація стропів повинні виконуватись у відповідності з вимогами Правил та СНіП ІІІ-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

6.4 Користуватися вантажними стропами, що не пройшли технічного огляду у відповідності з вимогами Правил, забороняється.

7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

7.1 Для перевірки відповідності стропів вимогам цього стандарту підприємство-виготовлювач повинно проводити приймально-здавальні випробування.

7.2 При приймально-здавальних випробуваннях кожен строп перевіряють на відповідність вимогам 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.11; 5.12; 5.13; 5.16.

На відповідність вимогам 5.2 перевіряють 10 % стропів від партії у випадку заправляння канату запресуванням алюмінієвою та сталевою втулками, включаючи перший і останній строп, і 2 % - у випадку заправляння кінців канату заплітанням.

Загальне число стропів, що перевіряються, повинно бути не менше 2. Партія стропів повинна складатись із виробів одного типу та вантажопідйомності, що виготовлені з канату з одного барабана (бухти), та деталей із однієї партії.

Партія деталей повинна складатись з виробів одного типорозміру, виготовлених з металу однієї плавки, на одному штампі та які пройшли разом термообробку.

При індивідуальному виготовленні на відповідність вимогам 5.2 перевіряють кожен строп.

7.3 Необхідно перевіряти на відповідність вимог пунктів:

- 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.23 всі вироби (гаки, карабіни, ланки);

- 5.21 2 % ланок від партії;

- 5.24 (твердість сталі) 10 % ланок, скоб, карабінів та заготовок гаків від партії.

- к производственному процессу - по ГОСТ 12.3.002;

- к электробезопасности - по                 ГОСТ 12.1.019.

6.2 Крюки стропов должны быть снабжены предохранительными замками, конструкция и размеры которых приведены в приложении А.

6.3 Испытания и эксплуатация стропов должны производиться в соответствии с Правилами и СНиП ІІІ-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

6.4 Пользоваться грузовыми стропами, не прошедшими технического освидетельствования в соответствии с требованиями Правил, запрещается.

7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

7.1 Для проверки соответствия стропов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные испытания.

7.2 При приемо-сдаточных испытаниях каждый строп проверяют на соответствие требованиям 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.11; 5.12; 5.13; 5.16.

На соответствие требованиям 5.2 проверяют 10 % стропов от партии в случае заделки концов каната опрессовкой алюминиевой и стальной втулками, включая первый и последний строп, и 2 % - в случае заделки концов каната заплеткой.

Общее число проверяемых стропов не должно быть менее 2. Партия стропов должна состоять из изделий одного типа и грузоподъемности, изготовленных из каната с одного барабана (бухты), и деталей из одной партии.

Партия деталей должна состоять из изделий одного типоразмера, изготовленных из металла одной плавки, на одном штампе и совместно прошедших термообработку.

При индивидуальном изготовлении на соответствие требованиям 5.2 проверяют каждый строп.

7.3 Необходимо проверять на соответствие требованиям пунктов:

- 5.15; 5.17; 5.18; 5.19; 5.20; 5.23 все изделия (крюки, карабины, звенья);

- 5.21 2 % звеньев от партии;

- 5.24 (твердость стали) 10 % звеньев, скоб, карабинов и заготовок крюков от партии.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.24

У заготовок гаків границя текучості та відносне подовження металу необхідно перевіряти в обсязі, вказаному в таблиці 13.

У заготовок крюков предел текучести и относительное удлинение металла надлежит проверять в объеме, указанном в таблице 13.

Таблиця 13

Таблица 13

У штуках

##### В штуках

| Розмір партії Размер партии | Число заготовок |
| --- | --- |
| До 6 вкл. | 1 |
| Понад Свыше | 6 до 30 вкл. | 2 |
| Понад Свыше | 30 до 200 вкл. | 3 |
| Понад Свыше | 200 | 5 |

Зразки для випробування заготовок гаків, які виготовляються методом вільного кування, повинні вирізатись із припуску на заготовки, а виготовлених методом гарячого штампування - із тіла заготовки.

8 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

8.1 Стропи після виготовлення підлягають випробуванню виготовлювачем, а після ремонту - підприємством, на якому вони ремонтувались.

8.2 Випробування стропів на міцність здійснюють статичним навантаженням у відповідності з Правилами.

При випробуванні стропа його вітки повинні бути розміщені під кутом 90° відносно одна до одної.

Допускається аналітичний перерахунок на прямолінійний розтяг.

Час витримування під навантаженням -      10 хв. Навантаження визначають динамометром чи контрольним вантажем.

8.3 Відповідність матеріалів деталей стропів та матеріалів для зварювання, вказаних у робочих кресленнях, перевіряють за сертифікатами чи за результатами лабораторного аналізу.

8.4 Якість поверхні деталей ланок та захватів, правильність розміщення зварних швів ланок, надійність заправляння кінців канатів, цілісність канатів віток перевіряють візуально.

8.5 Збільшення діаметра перерізу ланок та зміщення їх кінців у місці зварювання, величину кінця канату, що виступає з втулки після заправляння, а також різницю довжин канатних віток перевіряють лінійкою, штангенциркулем, шаблоном чи калібрами.

Образцы для испытаний заготовок крюков, изготовляемых методом свободной ковки, должны вырезаться из припуска на заготовки, а изготовленных методом горячей штамповки - из тела заготовки.

8 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

8.1 Стропы после изготовления подлежат испытанию изготовителем, а после ремонта -предприятием, на котором они ремонтировались.

8.2 Испытания стропов на прочность проводят статической нагрузкой в соответствии с Правилами.

При испытании стропа его ветви должны быть расположены под углом 90° одна к другой.

Допускается аналитический перерасчет на прямолинейное растяжение.

Время выдержки под нагрузкой - 10 мин. Нагрузку определяют динамометром или контрольным грузом.

8.3 Соответствие материалов деталей стропов и сварочных материалов, указанных в рабочих чертежах, проверяют по сертификатам или результатам лабораторного анализа.

8.4 Качество поверхностей деталей звеньев и захватов, правильность расположения сварных швов звеньев, надежность заделки концов канатов, цельность канатов ветвей проверяют визуально.

8.5 Увеличение диаметра сечения звеньев и смещение их концов в месте сварки, величину конца каната, выступающего из втулки после заделки, а также разность длин канатных ветвей проверяют линейкой, штангенциркулем, шаблоном или калибрами.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.25

8.6 Якість зварних з'єднань ланок перевіряють зовнішним оглядом, обмірами та механічними випробуваннями ланок на статичний розтяг за ГОСТ 6996.

8.7 Твердість металу визначають за ГОСТ 9012, границю текучості та відносне подовження - за ГОСТ 1497.

9 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Канатні стропи одного типорозміру і однакової вантажопідйомності комплектують по 10 шт в одну спільну бухту, яку зв'язують по периметру не менше ніж у трьох місцях.

Канатні стропи діаметром до 11,5 мм та довжиною до 3,5 м можуть бути зв'язані у пачки масою не більше 100 кг.

9.2 Ланцюгові стропи запаковують в дощаті ящики за ГОСТ 10198.

9.3 Маркування вантажних місць - за ГОСТ 14192.

9.4 Транспортування стропів здійснюється транспортом будь-якого типу за умови забезпечення вимог зберігання згідно з групою ОЖЗ за ГОСТ 15150.

9.5 Зберігання стропів - згідно з групою умов зберігання ОЖ4 за ГОСТ 15150.

10 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

10.1 Виготовлювач повинен гарантувати відповідність стропів вимогам цього стандарту при дотриманні споживачем умов зберігання та експлуатації, що встановлені стандартом.

10.2 Гарантійний термін експлуатації стропів типу СКП та СКК - 3 місяці, решти канатних - 6 місяців, ланцюгових - 24 місяці.

8.6 Качество сварных соединений звеньев проверяют путем их внешнего осмотра, обмеров и механических испытаний звеньев на статическое растяжение по ГОСТ 6996.

8.7 Твердость металла определяют по ГОСТ 9012, предел текучести и относительное удлинение - по ГОСТ 1497.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Канатные стропы одного типоразмера и одной грузоподъемности комплектуют по            10 шт в одну общую бухту, которую завязывают по периметру не менее чем в трех местах.

Канатные стропы диаметром до 11,5 мм и длиной до 3,5 м могут быть связаны в пачки массой более 100 кг.

9.2 Цепные стропы упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 10198.

9.3 Маркировка грузовых мест - по ГОСТ 14192.

9.4 Транспортирование стропов осуществляется транспортом любого типа при условии обеспечения требований хранения по группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.

9.5 Хранение стропов - по группе условий хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие стропов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных стандартом.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации стропов типа СКП и СКК - 3 месяца, остальных канатных - 6 месяцев, цепных - 24 месяца.

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.26

###### Додаток А

(рекомендований)

КОНСТРУКЦІЯ І РОЗМІРИ ЛАНОК

І ЗАХВАТІВ

1 Як з'єднувальні елементи можуть бути використані:

- ланки рознімні трикутні Рт1, Рт2, Рт3;

- ланки трикутні Т;

- ланки овоїдні О;

- ланки овальні Ов.

1.1 Конструкція та розміри ланок Рт1 повинні відповідати зазначеним на рисунку А1 і в таблиці А1.

Приложение А

(рекомендуемое)

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ЗВЕНЬЕВ

И ЗАХВАТОВ

1 В качестве соединительных элементов могут быть использованы:

- звенья разъемные треугольные Рт1, Рт2, Рт3;

- звенья треугольные Т;

- звенья овоидные О;

- звенья овальные Ов.

1.1 Конструкция и размеры звеньев Рт1 должны соответствовать указанным на рисунке А1 и в таблице А1.

1 - скоба; 2 - обмежувач; 3 - планка; 4 - болт за ГОСТ 7798; 5 - гайка за ГОСТ 5919; 6 - шплінт за ГОСТ 397

1 - скоба; 2 - ограничитель; 3 - планка; 4 - болт по ГОСТ 7798; 5 - гайка по ГОСТ 5919; 6 - шплинт по ГОСТ 397

Рисунок А1

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.27

| Таблиця | А1 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення ланки Обозначение звена | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) | d | a | b | с | г | Позначення деталей ланки Обозначение деталей звена | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Скоба | Обмежувач Ограничитель | Планка | Болт | Гайка | Шплінт Шплинт |  |
| Рт1-0,63 | 6,18 (0,63) | 14 | 32 | 126 | 115 | 20 | Ст1-1,0 | Ог-1,0 | П-1,0 | 2М8(35,36 | М8,4 | 2(10-001 | 1,00 |
| Рт1-0,8 | 7,85 (0,80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рт1-1,0 | 9,81 (1,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рт1-1,25 | 12,26 (1,25) | 16 | 38 | 142 | 130 | 22 | Ст1-1,25 | Oг-1,25 | П-1,25 |  |  |  | 1,33 |
| Рт1-1,6 | 15,70 (1,60) | 18 |  | 156 | 140 | 25 | Ст1-1,6 | Oг-1,6 | П-1,6 |  |  |  | 1,69 |
| Рт1-2,0 | 19,62 (2,0) | 20 | 42 | 174 | 160 | 30 | Ст1-2,0 | Oг-2,0 | П-2,0 |  |  |  | 2,29 |
| Рт1-2,5 | 24,52 (2,50) | 22 | 50 | 192 | 175 | 32 | Ст1-2,5 | Oг-2,5 | П-2,5 | 2М10(40,36 | М10,4 | 2,5(25-001 | 3,00 |
| Рт1-3,2 | 31,40 (3,20) | 25 | 55 | 200 | 185 | 35 | Ст1-3,2 | Oг-3,2 | П-3,2 |  |  |  | 4,12 |
| Рт1-4,0 | 39,24 (4,0) | 28 | 60 | 228 | 215 | 40 | Ст1-4,0 | Oг-4,0 | П-4,0 | 2М12(45,36 | М12,4 | 3,2(32-001 | 5,76 |
| Рт1-5,0 | 49,05 (5,0) | 32 | 68 | 260 | 240 | 45 | Ст1-5,0 | Oг-5,0 | П-5,0 |  |  |  | 8,50 |
| Рт1-6,3 | 61,80 (6,30) | 35 | 74 | 289 | 265 | 50 | Ст1-6,3 | Oг-6,3 | П-6,3 | 2М12(50,36 |  |  | 11,00 |
| Рт1-8,0 | 78,50 (8,00) | 40 | 82 | 322 | 295 | 55 | Ст1-8,0 | Oг-8,0 | П-8,0 |  |  |  | 15,48 |
| Рт1-10,0 | 98,10 (10,00) | 45 | 90 | 355 | 325 | 60 | Ст1-10,0 | Oг-10,0 | П-10,0 | 2М12(55,36 |  |  | 22,40 |
| Рт1-12,5 | 122,60 (12,50) | 50 | 100 | 390 | 360 | 65 | Ст1-12,5 | Oг-12,5 | П-12,5 | 2М12(60,36 |  |  | 30,00 |
| Рт1-16,0 | 157,00 (16,00) | 55 | 110 | 425 | 395 | 75 | Ст1-16,0 | Oг-16,0 | П-16,0 | 2М12(70,36 |  |  | 41,10 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.28

1.1.1 Конструкція та розміри скоби Ст1 для ланки Рт1 повинні відповідати зазначеним на рисунку А2 і в таблиці А2.

1.1.1 Конструкция и размеры скобы Ст1 для звена Рт1 должны соответствовать указанным на рисунке А2 и в таблице А2.

Матеріал – сталь 20 ГОСТ 1050-88

Материал – сталь 20 ГОСТ 1050-88

Рисунок А2

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.29

| Таблиця | А2 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення скоби Обозначение скобы | d | d1 | а | a1 | b | h | l | l1 | c | r | r1 | Довжина розгортки Длина развертки | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст1-0,63 | 14 | 8 | 32 | ±1,0 | 86 | 126 | 72 | 13 | 6 | 115 | 20 | 20 | 495 | 0,6 |
| Ст1-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст1-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст1-1,25 | 16 | 10 | 38 |  | 98 | 142 | 80 | 17 |  | 130 | 22 | 22 | 560 | 0,9 |
| Ст1-1,6 | 18 | 12 |  |  | 106 | 156 | 85 |  |  | 140 | 25 | 25 | 610 | 1,2 |
| Ст1-2,0 | 20 |  | 42 |  | 118 | 174 | 90 |  |  | 160 | 28 | 30 | 672 | 1,7 |
| Ст1-2,5 | 22 | 14 | 50 | ±1,5 | 132 | 192 | 97 | 18 |  | 175 | 30 | 32 | 750 | 2,2 |
| Ст1-3,2 | 25 | 18 | 55 |  | 140 | 200 | 100 |  |  | 185 |  | 35 | 880 | 3,1 |
| Ст1-4,0 | 28 | 22 | 60 |  | 158 | 228 | 115 | 22 | 7 | 215 | 35 | 40 | 894 | 4,3 |
| Ст1-5,0 | 32 | 26 | 68 |  | 180 | 260 | 130 | 25 |  | 240 | 40 | 45 | 1016 | 6,4 |
| Ст1-6,3 | 35 | 28 | 74 |  | 199 | 289 | 140 |  |  | 265 | 45 | 50 | 1113 | 8,4 |
| Ст1-8,0 | 40 | 30 | 82 |  | 222 | 322 | 150 |  | 8 | 295 | 50 | 55 | 1232 | 12,0 |
| Ст1-10,0 | 45 | 35 | 90 |  | 245 | 355 | 175 | 35 | 10 | 325 | 55 | 60 | 1376 | 17,0 |
| Ст1-12,5 | 50 | 40 | 100 |  | 270 | 390 | 195 | 40 |  | 360 | 60 | 65 | 1514 | 22,8 |
| Ст1-16,0 | 55 | 45 | 110 |  | 295 | 425 | 215 | 45 | 12 | 395 | 65 | 75 | 1670 | 31,0 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.30

1.1.2 Конструкція та розміри обмежувача об для ланок Рт1 повинні відповідати зазначеним на рисунку A3 і в таблиці A3.

1.1.2 Конструкция и размеры ограничителя Oг для звеньев Рт1 должны соответствовать указанным на рисунке A3 и в таблице A3.

Матеріал  – Ст 3пс ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94)

Материал – Ст 3пс ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94)

Рисунок A3

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.31

| Таблиця | А3 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення обмежувача Обозначение ограничителя | a | a1 | b | b1 | с | d | l | l1 | s | r | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  |  |  |  |  |
| Oг-0,63 | 32 | ±0,5 | 16,0 | ±0,35 | 25 | 14 | 4,5 | ±0,5 | 9 | 90 | 9 | 4 | 4,5 | 0,06 |
| Oг-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oг-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oг-1,25 | 38 |  | 19,0 |  | 28 | 16 |  |  |  | 100 | 11 |  | 5,5 | 0,08 |
| Oг-1,6 |  |  |  |  | 30 | 18 |  |  |  | 110 | 14 |  | 7 | 0,09 |
| Oг-2,0 | 42 |  | 21,0 |  | 32 | 20 |  |  |  | 130 |  |  |  | 0,11 |
| Oг-2,5 | 50 | ±0,1 | 25,0 |  | 36 | 22 | 10,5 |  | 11 | 150 | 16 |  | 8 | 0,15 |
| Oг-3,2 | 55 |  | 27,5 |  | 40 | 25 |  |  |  | 160 | 20 |  | 10 | 0,17 |
| Oг-4,0 | 60 |  | 30,0 |  | 45 | 28 | 15,0 |  | 14 | 190 | 24 | 5 | 12 | 0,28 |
| Oг-5,0 | 68 |  | 34,0 |  | 50 | 32 |  |  |  | 220 | 28 |  | 14 | 0,36 |
| Oг-6,3 | 74 |  | 37,0 |  |  | 35 |  |  |  | 240 | 30 |  | 15 | 0,41 |
| Oг-8,0 | 82 |  | 41,0 |  | 60 | 40 | 17,0 |  |  | 270 | 32 | 6 | 16 | 0,65 |
| Oг-10,0 | 90 |  | 45,0 |  | 65 | 45 |  |  |  | 300 | 37 | 8 | 18,5 | 1,03 |
| Oг-12,5 | 100 |  | 50,0 |  | 70 | 50 |  |  |  | 320 | 42 |  | 21 | 1,16 |
| Oг-16,0 | 110 |  | 55,0 |  | 75 | 55 |  |  |  | 360 | 47 | 10 | 23,5 | 1,71 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.32

1.1.3 Конструкція та розміри планки П для ланок Рт повинні відповідати зазначеним на рисунку А4 (варіант штампованої деталі), на рисунку А5 (варіант деталі з прокату) і в таблиці А4.

1.1.3 Конструкция и размеры планки П для звеньев Рт должны соответствовать указанным на рисунке А4 (вариант штампованной детали), на рисунке А5 (вариант детали из проката) и в таблице А4.

Матеріал – сталь 20 ГОСТ 1050-88

Материал –сталь 20 ГОСТ 1050-88

Рисунок А4

Матеріал – сталь 20 ГОСТ 1050-88

Материал – сталь 20 ГОСТ 1050-88

Рисунок А5

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.33

| Таблиця | А4 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення планки Обозначение планки | a | a1 | b | b1* | с | d | d1 | L | L1* | S | R | Маса, Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номін. Комин. | Гран.відх. Пред.откл. | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  |  |  |  |  | прокат | штампування штамповка |
| П-0,63 | 32 | (0,5 | 16,0 | ±0,35 | 32 | 36 | 4,5 | (0,5 | 16 | 9 | 64 | 68 | 20 | 16 | 0,32 | 0,29 |
| П-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-1,25 | 38 |  | 19,0 |  | 36 | 40 |  |  | 18 |  | 74 | 78 |  | 18 | 0,33 | 0,30 |
| П-1,6 |  |  |  |  | 40 | 44 |  |  | 20 |  | 78 | 82 |  | 20 | 0,38 | 0,35 |
| П-2,0 | 42 |  | 21,0 |  | 44 | 48 |  |  | 22 |  | 86 | 90 |  | 22 | 0,46 | 0,43 |
| П-2,5 | 50 | (1,0 | 25,0 |  | 48 | 52 | 10,5 |  | 24 | 11 | 93 | 102 | 22 | 24 | 0,62 | 0,59 |
| П-3,2 | 55 |  | 27,5 |  | 54 | 58 |  |  | 27 |  | 108 | 112 |  | 27 | 0,80 | 0,50 |
| П-4,0 | 60 |  | 30,0 |  | 60 | 64 | 15,0 |  | 30 | 14 | 120 | 124 | 25 | 30 | 1,11 | 1,08 |
| П-5,0 | 68 |  | 34,0 |  | 68 | 72 |  |  | 34 |  | 136 | 140 | 28 | 34 | 1,67 | 1,64 |
| П-6,3 | 74 |  | 37,0 |  | 74 | 78 |  |  | 37 |  | 148 | 152 | 30 | 37 | 2,10 | 2,07 |
| П-8,0 | 82 |  | 41,0 |  | 84 | 88 | 17,0 |  | 42 |  | 166 | 170 |  | 42 | 2,75 | 2,72 |
| П-10,0 | 90 |  | 45,0 |  | 94 | 98 |  |  | 47 |  | 184 | 188 | 35 | 47 | 4,29 | 4,26 |
| П-12,5 | 100 |  | 50,0 |  | 104 | 108 |  |  | 52 |  | 204 | 208 | 40 | 52 | 6,0 | 5,97 |
| П-16,0 | 110 |  | 55,0 |  | 114 | 118 |  |  | 57 |  | 224 | 228 | 45 | 57 | 8,29 | 8,26 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.34

1.2 Конструкція та розміри ланок Рт2 повинні відповідати зазначеним на рисунку А6 і в таблиці А5.

1.2 Конструкция и размеры звеньев Рт2 должны соответствовать указанным на рисунке А6 и в таблице А5.

1 - скоба; 2 - обмежувач; 3 - планка; 4 - болт за ГОСТ 7798; 5 - гайка за ГОСТ 5919; 6 - шплінт за ГОСТ 397

1 - скоба; 2 - ограничитель; 3 - планка; 4 - болт по ГОСТ 7798; 5 - гайка по ГОСТ 5919; 6 - шплинт по ГОСТ 397

Рисунок А6

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.35

| Таблиця | А5 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення ланки Обозначение звена | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) | d | a | b | с | г | Позначення деталей ланки Обозначение деталей звена | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Скоба | Обмежувач Ограничитель | Планка | Болт | Гайка | Шплінт Шплинт |  |
| Рт2-0,63 | 7,85 (0,8) | 14 | 32 | 126 | 115 | 45 | Ст2-0,63 | Ог-1,0 | П-1,0 | 2М8(35,36 | М8.4 | 2(20,001 | 1,02 |
| Рт2-0,8 |  |  |  |  |  |  | Ст2-0,8 |  |  |  |  |  |  |
| Рт2-1,0 | 9,81 (1,0) | 16 | 38 | 142 | 130 |  | Ст2-1,0 | Oг-1,25 | П-1,25 |  |  |  | 1,34 |
| Рт2-1,25 | 12,26 (1,25) | 18 |  | 156 | 140 |  | Ст2-1,25 | Oг-1,6 | П-1,6 |  |  |  | 1,74 |
| Рт2-1,6 | 15,70 (1,6) | 20 | 42 | 174 | 160 | 60 | Ст2-1,6 | Oг-2,0 | П-2,0 |  |  |  | 2.30 |
| Рт2-2,0 | 19,62 (2,0) | 22 | 50 | 192 | 175 |  | Ст2-2,0 | Oг-2,5 | П-2,5 | 2М10(35,36 | М10,4 | 2,5(25,001 | 3,07 |
| Рт2-2,5 | 24,52 (2,5) | 25 | 55 | 200 | 185 |  | Ст2-2,5 | Oг-3,2 | П-3,2 |  |  |  | 4,01 |
| Рт2-3,2 | 31,40 (3,2) | 28 | 60 | 228 | 215 |  | Ст2-3,2 | Oг-4,0 | П-4,0 | 2М12(45,36 | М12.14 | 3,2(32,001 | 5,83 |
| Рт2-4,0 | 39,24 (4,0) | 32 | 68 | 260 | 240 | 75 | Ст2-4,0 | Oг-5,0 | П-5,0 |  |  |  | 8,58 |
| Рт2-5,0 | 49,05 (5,0) | 35 | 74 | 289 | 265 |  | Ст2-5,0 | Oг-6,3 | П-6,3 | 2М12(50,36 |  |  | 11,09 |
| Рт2-6,3 | 61,80 (6,3) | 40 | 82 | 322 | 295 |  | Ст2-6,3 | Oг-8,0 | П-8,0 |  |  |  | 15,68 |
| Рт2-8,0 | 78,50 (8,0) | 45 | 90 | 355 | 325 |  | Ст2-8,0 | Oг-10,0 | П-10,0 | 2М12(55,36 |  |  | 22,80 |
| Рт2-10,0 | 98,10 (10,0) | 50 | 100 | 390 | 360 | 110 | Ст2-10,0 | Oг-12,5 | П-12,5 | 2М12(60,36 |  |  | 31,00 |
| Рт2-12,5 | 122,60 (12,5) | 55 | 110 | 425 | 395 |  | Ст2-12,5 | Oг-16,0 | П-16,0 | 2М12(70,36 |  |  | 41,44 |
| Рт2-16,0 | 157,00 (16,0) | 60 | 140 | 480 | 440 |  | Ст2-16,0 | Oг-20,0 | П-20,0 |  |  |  | 53,20 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.36

1.2.1 Конструкція та розміри скоби Ст2 для ланок Рт2 повинні відповідати зазначеним на рисунку А7 і таблиці А6, а обмежувача і планки - на рисунках A3, А4, А5 і в таблицях A3 і А4.

Конструкция и размеры скобы Ст2 для звеньев Рт2 должны соответствовать указанным на рисунке А7 и таблице А6, а ограничителя и планки - на рисунках A3, А4, А5 и в таблицах A3 и А4.

Матеріал – сталь 20 ГОСТ 1050-88

Материал – сталь 20 ГОСТ 1050-88

Рисунок А7

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.37

| Таблиця | А6 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення скоби Обозначение скобы | d | d1 | а | a1 | b | h | l | l1 | с | r | r1 | Довжина розгортки Длина развертки | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст2-0,63 | 14 | 8 | 32 | ±0,5 | 86 | 126 | 72 | 13 | 6 | 115 | 20 | 45 | 516 | 0,7 |
| Ст2-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст2-1,0 | 16 | 10 | 10 |  | 98 | 142 | 80 | 17 |  | 130 | 22 |  | 574 | 0,9 |
| Ст2-1,25 | 18 | 12 |  |  | 106 | 156 | 85 |  |  | 140 | 25 |  | 625 | 1,3 |
| Ст2-1,6 | 20 | 12 | 42 |  | 118 | 174 | 90 |  |  | 160 | 28 | 60 | 695 | 1,7 |
| Ст2-2,0 | 22 | 14 | 50 | ±1,0 | 132 | 192 | 97 |  |  | 175 | 30 |  | 756 | 2,3 |
| Ст2-2,5 | 25 | 18 | 55 |  | 140 | 200 | 100 | 18 |  | 185 | 30 |  | 778 | 3,0 |
| Ст2-3,2 | 28 | 22 | 60 |  | 158 | 228 | 115 |  |  | 215 | 35 |  | 903 | 4,4 |
| Ст2-4,0 | 32 | 26 | 68 |  | 180 | 260 | 130 | 22 | 7 | 240 | 40 | 75 | 1026 | 6,5 |
| Ст2-5,0 | 35 | 28 | 74 |  | 199 | 289 | 140 | 25 |  | 265 | 45 |  | 1126 | 8,5 |
| Ст2-6,3 | 40 | 30 | 82 |  | 222 | 322 | 150 |  |  | 295 | 50 |  | 1236 | 12,2 |
| Ст2-8,0 | 45 | 35 | 90 |  | 245 | 355 | 175 |  | 10 | 325 | 55 |  | 1394 | 17,4 |
| Ст2-10,0 | 50 | 40 | 100 |  | 270 | 390 | 195 | 35 |  | 360 | 60 | 110 | 1540 | 23,8 |
| Ст2-12,5 | 55 | 50 | 110 |  | 295 | 425 | 215 | 40 | 12 | 395 | 65 |  | 1682 | 31,4 |
| Ст2-16,0 | 60 | 55 | 140 |  | 340 | 480 | 235 | 45 | 14 | 440 | 70 |  | 1856 | 41,2 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.38

1.3 Конструкція та розміри ланок Рт3 повинні відповідати зазначеним на рисунку А8 і в таблиці А7.

1.3 Конструкция и размеры звеньев Рт3 должны соответствовать указанным на рисунке А8 и в таблице А7.

1 - скоба; 2 - обмежувач; 3 - планка; 4 - болт за ГОСТ 7798; 5 - гайка за ГОСТ 5919; 6 - шплінт за ГОСТ 397

1 - скоба; 2 - ограничитель; 3 - планка; 4 - болт по ГОСТ 7798; 5 - гайка по ГОСТ 5919; 6 - шплинт по ГОСТ 397

Рисунок А8

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.39

| Таблиця | А7 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення ланки Обозначение звена | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) | d | a | b | с | Позначення деталей ланки Обозначение деталей звена | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Скоба | Обмежувач Ограничитель | Планка | Болт | Гайка | Шплінт Шплинт |  |
| Рт3-1,25 | 12,26(1,25) | 14 | 36 | 130 | 125 | Ст3-1,25 | Ог3-1,25 | П3-1,25 | 2М8(35,36 | М8,4 | 2(20,001 | 0,95 |
| Рт3-1,6 | 15,70(1,60) |  |  |  |  | Ст3-1,6 | Ог3-1,6 | П3-1,6 |  |  |  | 1,0 |
| Рт3-2,0 | 19,62(2,00) | 16 | 38 | 142 | 150 | Ст3-2,0 | Ог3-2,0 | П3-2,0 |  |  |  | 1,45 |
| Рт3-2,5 | 24,52 (2,50) | 18 | 46 | 164 | 165 | Ст3-2,5 | Ог3-2,5 | П3-2,5 |  |  |  | 1,93 |
| Рт3-3,2 | 31,40 (3,20) | 20 | 50 | 182 | 180 | Ст3-3,2 | Ог3-3,2 | П3-3,2 | 2М10(35,36 | М10,4 | 2,5(25,001 | 2,50 |
| Рт3-4,0 | 39,24 (4,00) | 22 | 54 | 196 | 205 | Ст3-4,0 | Ог3-4,0 | П3-4,0 |  |  |  | 3,64 |
| Рт3-5,0 | 49,05 (5,00) | 25 | 60 | 205 | 225 | Ст3-5,0 | Ог3-5,0 | П3-5,0 | 2М12(45,36 | М12,4 | 3,2(32,001 | 4,98 |
| Рт3-6,3 | 61,80(6,30) | 28 | 68 | 236 | 250 | Ст3-6,3 | Ог3-6,3 | П3-6,3 |  |  |  | 6,70 |
| Рт3-8,0 | 78,50 (8,00) | 32 | 74 | 266 | 280 | Ст3-8,0 | Ог3-8,0 | П3-8,0 | 2М12(50,36 |  |  | 9,62 |
| Рт3-10,0 | 98,10(10,00) | 36 | 80 | 296 | 300 | Ст3-10,0 | Ог3-10,0 | П3-10,0 |  |  |  | 13,70 |
| Рт3-12,5 | 122,60 (12,50) | 40 | 90 | 330 | 340 | Ст3-12,5 | Ог3-12,5 | П3-12,5 | 2М12(55,36 |  |  | 18,80 |
| Рт3-16,0 | 157,00(16,00) | 45 | 100 | 365 | 375 | Ст3-16,0 | Ог3-16,0 | П3-16,0 | 2М12(60,36 |  |  | 26,34 |
| Рт3-20,0 | 196,20(20,0) | 50 | 110 | 400 | 400 | Ст3-20,0 | Ог3-20,0 | П3-20,0 | 2М12(70,36 |  |  | 34,50 |
| Рт3-25,0 | 245,25 (25,00) | 56 | 125 | 461 | 425 | Ст3-25,0 | Ог3-25,0 | П3-25,0 |  |  |  | 51,60 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.40

1.3.1 Конструкція та розміри скоби Ст3 для ланок Рт3 повинні відповідати зазначеним на рисунку А9 і таблиці А8, а обмежувача і планки - на рисунках A3, А4, А5 і в таблицях А9 і А10.

1.3.1 Конструкция и размеры скобы Ст3 для звеньев Рт3 должны соответствовать указанным на рисунке А9 и таблице А8, а ограничителя и планки - на рисунках A3, А4, А5 и в таблицах А9 и А10.

| Матеріал – | Сталь 20 ГОСТ 1058-88 | або | Ст3сп ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал – |  | или |  |

Рисунок А9

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.41

| Таблиця | А8 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення скоби Обозначение скобы | d | d1 | a | a1 | b | b1 | h | l | l1 | l2 | l3 | с | г | r1 | Довжина розгортки Длина развертки | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст3-1,25 | 14 | 8 | 36 | ±1,0 | 90 | 158 | 8 | 20 | 72 | 13 | 5 | 55 | 125 | 20 | 22 | 528 | 0,6 |
| Ст3-1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст3-2,0 | 16 | 10 | 38 |  | 98 | 174 | 9 | 23 | 76 |  |  | 70 | 150 | 22 | 30 | 606 | 1,0 |
| Ст3-2,5 | 18 | 12 | 46 | ±1,5 | 114 | 200 | 10 | 26 | 85 | 15 |  | 80 | 165 | 25 | 32 | 674 | 1,4 |
| Ст3-3,2 | 20 |  | 50 |  | 126 | 222 | 11 | 29 | 90 |  |  | 90 | 180 | 28 | 35 | 736 | 1,7 |
| Ст3-4,0 | 22 | 14 | 54 |  | 136 | 240 | 12 | 32 | 102 | 20 | 6 | 100 | 205 | 30 | 40 | 824 | 2,5 |
| Ст3-5,0 | 25 | 18 | 60 |  | 145 | 255 | 14 | 36 | 108 |  |  | 110 | 225 |  | 45 | 892 | 3,5 |
| Ст3-6,3 | 28 | 22 | 68 |  | 166 | 292 | 16 | 39 | 118 |  |  | 120 | 250 | 35 | 50 | 992 | 4,8 |
| Ст3-8,0 | 32 | 26 | 74 |  | 186 | 330 | 18 | 45 | 127 |  | 7 | 130 | 280 | 40 | 55 | 1106 | 7,0 |
| Ст3-10,0 | 36 | 28 | 80 |  | 206 | 368 | 20 | 51 | 146 | 25 | 9 | 140 | 300 | 45 | 60 | 1220 | 9,8 |
| Ст3-12,5 | 40 | 30 | 90 |  | 230 | 410 | 22 | 57 | 165 | 30 |  | 160 | 340 | 50 | 65 | 1372 | 13,5 |
| Ст3-16,0 | 46 | 35 | 100 |  | 255 | 455 | 25 | 64 | 185 | 35 | 11 | 180 | 375 | 55 | 75 | 1524 | 19,0 |
| Ст3-20,0 | 50 | 40 | 110 |  | 280 | 500 | 28 | 71 | 205 | 40 | 13 | 200 | 400 | 60 | 80 | 1656 | 25,5 |
| Ст3-25,0 | 56 | 46 | 125 |  | 320 | 573 | 32 | 77 | 231 | 45 | 14 | 250 | 425 | 70 | 120 | 2063 | 40,0 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.42

| Таблиця | А9 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення обмежувача Обозначение ограничителя | a | a1 | b | b1 | с | d | L | l | s | г | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  |  |  |  |  |
| Ог3-1,25 | 36 | ±0,5 | 18 | ±0,35 | 28 | 10 | 4,5 | ±0,5 | 9 | 90 | 16 | 4 | 5,0 | 0,07 |
| Ог3-1,6 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Ог3-2,0 | 38 |  | 19 |  | 32 | 12 |  |  |  | 100 | 20 |  | 6,0 | 0,8 |
| Ог3-2,5 | 46 |  | 23 |  | 36 | 14 | 10,5 |  | 11 | 110 | 22 |  | 7,0 | 0,10 |
| Ог3-3,2 | 50 | ±1,0 | 25 |  | 40 |  |  |  |  | 130 | 25 |  |  | 0,20 |
| Ог3-4,0 | 54 |  | 27 |  | 45 | 16 | 15,0 |  |  | 150 | 28 | 5 | 8,0 | 0,23 |
| Ог3-5,0 | 60 |  | 30 |  | 50 | 20 |  |  |  | 160 | 32 |  | 10,0 | 0,26 |
| Ог3-6.3 | 68 |  | 34 |  |  | 24 |  |  |  | 190 | 35 |  | 12,0 | 0,30 |
| Ог3-8,0 | 74 |  | 37 |  | 60 | 28 | 17,0 |  | 14 | 220 | 40 | 6 | 14,0 | 0,52 |
| Ог3-10,0 | 80 |  | 40 |  | 65 | 30 |  |  |  | 240 | 45 | 8 | 15,0 | 0,80 |
| Ог3-12,5 | 90 |  | 45 |  | 70 | 32 |  |  |  | 270 | 50 |  | 16,0 | 1,00 |
| Ог3-16,0 | 100 |  | 50 |  | 75 | 37 |  |  |  | 300 | 55 | 10 | 18,5 | 1,44 |
| Ог3-20,0 | 110 |  | 55 |  | 80 | 42 | 20,0 |  |  | 320 | 60 | 12 | 21,0 | 1,50 |
| Ог3-25,0 | 125 | ±1,5 | 62,5 | ±0,50 | 85 | 48 |  |  | 18 | 350 | 66 |  | 24,0 | 2,20 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.43

| Таблиця | А10 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення планки Обозначение планки | а | a1 | b | b1 | с | d | d1 | L | L1 | S | R | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  | Номін. Номин. | Гран.відх. Пред.откл. |  |  |  |  |  |  | прокат | штампування штамповка |
| П3-1,25 | 36 | ±0,5 | 18,0 | ±0,35 | 32 | 36 | 4,5 | ±0,5 | 16 | 9 | 64 | 68 | 20 | 16 | 0,24 | 0,21 |
| П3-1,6 |  |  |  |  | 36 | 40 | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 18 | 0,29 | 0,26 |
| П3-2,0 | 38 |  | 19,0 |  | 40 | 44 |  |  | 18 |  | 74 | 78 |  | 20 | 0,37 | 0,34 |
| П3-2,5 | 46 |  | 23,0 |  | 45 | 49 | 10,5 |  | 20 | 11 | 78 | 82 | 22 | 22,5 | 0,48 | 0,45 |
| П3-3,2 | 50 | ±1,0 | 25,0 |  | 50 | 54 |  |  | 22 |  | 86 | 90 |  | 25 | 0,60 | 0,57 |
| П3-4,0 | 54 |  | 27,0 |  | 60 | 64 | 15,0 |  | 24 | 14 | 98 | 102 | 25 | 30 | 0,95 | 0,92 |
| П3-5,0 | 60 |  | 30,0 |  | 65 | 69 |  |  | 27 |  | 108 | 112 | 28 | 32,5 | 1,28 | 1,25 |
| П3-6,3 | 68 |  | 34,0 |  | 70 | 74 |  |  | 30 |  | 120 | 124 | 30 | 35 | 1,60 | 1,57 |
| П3-8,0 | 74 |  | 37,0 |  | 80 | 84 | 17,0 |  | 34 |  | 136 | 140 |  | 40 | 2,10 | 2,07 |
| П3-10,0 | 80 |  | 40,6 |  | 90 | 94 |  |  | 38 |  | 148 | 152 | 36 | 45 | 3,10 | 3,07 |
| П3-12,5 | 90 |  | 45,0 |  | 100 | 104 |  |  | 42 |  | 166 | 170 | 40 | 50 | 4,30 | 4,27 |
| П3-16,0 | 100 |  | 50,0 |  | 110 | 114 |  |  | 47 |  | 184 | 188 | 45 | 55 | 5,90 | 5,87 |
| П3-20,0 | 110 |  | 55,0 |  | 120 | 124 | 20,0 |  | 52 |  | 204 | 208 | 50 | 60 | 7,50 | 7,47 |
| П3-25,0 | 125 | ±1,5 | 62,5 | ±0,50 |  |  |  |  | 58 | 18 | 225 | 229 | 55 |  | 9,40 | 9,37 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.44

1.4 Конструкція та розміри ланок Т повинні відповідати зазначеним на рисунку А 10 і в таблиці All.

1.4 Конструкция и размеры звеньев Т должны соответствовать указанным на рисунке А10 и в таблице А11.

1 - підвіска; 2 - упор

1 - подвеска; 2 - упор

Рисунок А10

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.45

| Таблиця | А11 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення ланки Обозначение звена | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тc) | l | k | b | с | d | г | Довжина розгортки Длина развертки | Позначення упора Обозначение упора | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-0,4 | 3,92 (0,4) | 23 | 5 | 54 | 50 | 9 | 13 | 194 | У-0,4 | 0,11 |
| Т-0,5 | 4,90 (0,5) |  | 5 | 60 | 55 | 10 | 14 | 216 | У-0,5 | 0,14 |
| Т-0,63 | 6,18 (0,63) |  | 6 | 64 | 60 | 11 | 16 | 231 | У-0,63 | 0,18 |
| Т-0,8 | 7,85 (0,8) |  | 7 | 76 | 70 | 12 | 18 | 270 | У-0,8 | 0,25 |
| Т-1,0 | 9,81 (1,0) | 29 | 8 | 86 | 80 | 14 | 20 | 308 | У-1,0 | 0,40 |
| Т-1,25 | 12,26 (1,25) | 33 | 9 | 97 | 90 | 16 | 22 | 347 | У-1,25 | 0,58 |
| Т-1,6 | 15,70 (1,6) | 41 | 6 | 108 | 100 | 18 | 25 | 388 | У-1,6 | 0,81 |
| Т-2,0 | 19,62 (2,0) |  | 11 | 119 | 110 | 20 | 28 | 427 | У-2,0 | 1,09 |
| Т-2,5 | 24,52 (2,5) |  | 7 | 130 | 120 | 22 | 30 | 468 | У-2,5 | 1.45 |
| Т-3,2 | 31,40 (3,2) | 47 | 6 |  | 130 | 25 | 35 | 478 | У-3,2 | 1,90 |
| Т-4,0 | 39,24 (4,0) | 54 | 12 | 161 | 150 | 28 | 40 | 583 | У-4,0 | 2,95 |
| Т-5,0 | 49,05 (5,0) | 56 | 10 | 182 | 170 | 32 | 45 | 659 | У-5,0 | 4,30 |
| Т-6,3 | 61,80 (6,3) | 68 | 9 | 204 | 190 | 36 | 50 | 738 | У-6,3 | 6,06 |
| Т-8,0 | 78,50 (8,0) | 75 | 8 | 225 | 210 | 40 | 55 | 815 | У-8,0 | 8,23 |
| Т-10,0 | 98,10 (10,0) | 82 |  | 247 | 230 | 44 | 60 | 901 | У-10,0 | 11,01 |
| Т-12,5 | 122,60 (12,5) | 90 |  | 279 | 260 | 50 | 70 | 1013 | У-12,5 | 15,92 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.46

1.4.1 Конструкція та розміри упора повинні відповідати зазначеним на рисунку A11 і в таблиці А12.

1.4.1 Конструкция и размеры упора должны соответствовать указанным на рисунке А11 и в таблице А12.

| Матеріал – | Ст3пс ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) |
| --- | --- |
| Материал – |  |

Рисунок А11

| Таблиця | А12 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення упора Обозначение упора | b | b1 | l | s | г | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-0,4 | 9 | 15 | 13,0 | 2,5 | 2,0 | 0,010 |
| У-0,5 |  |  | 12,5 |  |  |  |
| У-0,63 | 11 | 20 | 12,0 |  | 3,0 | 0,012 |
| У-0,8 | 12 |  | 11,5 |  | 3,5, ^ |  |
| У-1,0 | 14 | 25 | 15,5 | 4,0 | 3,0 | 0,024 |
| У-1,25 | 16 | 30 | 17,0 |  | 4,0 | 0,030 |
| У-1,6 |  |  | 21,0 |  |  |  |
| У-2,0 | 20 |  | 20,0 |  | 6,0 |  |
| У-2,5 |  | 40 | 19,0 |  |  | 0,050 |
| У-3,2 |  |  | 22,5 |  |  | 0,060 |
| У-4,0 | 28 | 50 | 26,0 | 6,0 | 8,0 | 0,130 |
| У-5,0 |  | 60 | 24,0 |  |  | 0,140 |
| У-6,3 | 30 |  | 32,0 |  | 9,0 | 0,160 |
| У-8,0 |  | 65 | 35,0 |  |  | 0,190 |
| У-10,0 | 32 | 70 | 38,0 |  | 10,0 | 0,260 |
| У-12,5 | 34 | 80 | 40,0 |  | 11,0 | 0,310 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.47

1.5 Конструкція та разміри ланок Т1 з допустимим навантаженням більше 122,6кН (12,5тс) повинні відповідати зазначеним на рисунку А 12 і в таблиці А 13.

1.5 Конструкция и размеры звеньев Т1 с допустимой нагрузкой больше 122,6кН (12,5тс) должны соответствовать указанным на рисунке А 12 и в таблице А 13.

1 - підвіска; 2 - упор

1 - подвеска; 2 - упор

Рисунок А12

| Таблиця | А13 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення ланки Обозначение звена | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) | а | / | k | b | с | d | г | Довжина роз- гортки Длина раз- вертки | Позначення упора Обозначение упора | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1-16.0 | 157,00(16,0) | 60 | 93 | 7 | 312 | 290 | 56 | 75 | 1133 | У-16,0 | 22,04 |
| T1-20,0 | 196,00(20,0) | 75 | 102 | 9 | 339 | 320 | 65 | 100 | 1249 | У-20,0 | 32,77 |
| Т1-25.0 | 245,00 (25,0) | 80 | 110 | 8 | 370 | 350 | 72 | 110 | 1366 | У-25,0 | 43,90 |
| Т1-32.0 | 314,00 (32,0) | 95 | 115 | 7 | 413 | 390 | 80 | 120 | 1519 | У-32,0 | 60,16 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.48

1.5.1 Конструкція та розміри упора повинні відповідати зазначеним на рисунку А 13 і в таблиці А 14.

1.5.1 Конструкция и размеры упора должны соответствовать указанным на рисунке А13 и в таблице А14.

| Матеріал – | Ст3пс ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) |
| --- | --- |
| Материал – |  |

Рисунок А13

| Таблиця | А14 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення упора Обозначение упора | d | / | s | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У-16,0 | 34 | 37,0 | 6 | 0,13 |
| У-20,0 | 42 | 37,5 | 8 | 0,23 |
| У-25,0 |  | 39,0 |  | 0,25 |
| У-30,0 |  | 35,0 |  | 0,22 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.49

1.6 Конструкція та розміри ланок 0 повинні відповідати зазначеним на рисунку А 14 і в таблиці А 15.

1.6 Конструкция и размеры звеньев 0 должны соответствовать указанным на рисунке А14 и в таблице А15.

| Матеріал – | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | або | Ст3пс ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал – |  | или |  |

Рисунок А14

| Таблиця | А15 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення ланки Обозначение звена | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) | d | с | r | r1 | Довжина розгортки Длина развертки | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О-0,4 | 3,92 (0,4) | 9 | 50 | 13 | 7 | 152 | 0,08 |
| О-0,5 | 4,90 (0,5) | 10 | 55 | 14 | 8 | 167 | 0,11 |
| О-0,63 | 6,18(0,63) | 11 | 60 | 16 | 9 | 185 | 0,13 |
| О-0,8 | 7,85 (0,8) | 12 | 70 | 18 | 10 | 211 | 0,19 |
| О-1,0 | 9,81 (1,0) | 14 | 80 | 20 | 12 | 242 | 0,29 |
| О-1,25 | 12,26 (1,25) | 16 | 90 | 22 | 13 | 272 | 0,43 |
| О-1,6 | 15,70 (1,6) | 18 | 100 | 25 | 14 | 302 | 0,60 |
| О-2,0 | 19,62 (2,0) | 20 | 110 | 28 | 16 | 334 | 1,81 |
| О-2,5 | 24,52 (2,5) | 22 | 120 | 30 | 19 | 367 | 1,10 |
| О-3,2 | 31,40 (3,2) | 25 | 130 | 35 | 20 | 405 | 1,54 |
| О-4,0 | 39,24 (4,0) | 28 | 150 | 40 | 22 | 463 | 2,22 |
| О-5,0 | 49,05 (5,0) | 32 | 170 | 45 | 25 | 524 | 3,28 |
| О-6,3 | 61,80 (6,3) | 36 | 190 | 50 | 27 | 586 | 4,71 |
| О-8,0 | 78,50 (8,0) | 40 | 210 | 55 | 28 | 646 | 6,41 |
| О-10,0 | 98,10 (10,0) | 44 | 230 | 60 | 36 | 710 | 8,48 |
| О-12,5 | 122,60 (12,5) | 50 | 260 | 70 | 40 | 809 | 12,49 |
| О-16,0 | 157,00 (16,0) | 56 | 290 | 75 | 42 | 895 | 17,21 |
| О-20,0 | 196,20 (20,0) | 65 | 320 | 100 | 47 | 1028 | 26,10 |
| О-25,0 | 245,25 (25,0) | 72 | 350 | 110 | 49 | 1128 | 32,00 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.50

1.7 Конструкція та розміри ланок Ов1 по- винні відповідати зазначеним на рисунку А15 і в таблиці А16.

1.7 Конструкция и размеры звеньев Ов1 должны соответствовать указанным на рисунке А15 и в таблице А16.

| Матеріал – | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | або | Ст3пс ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал – |  | или |  |

Рисунок А15

| Таблиця | А16 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення ланки Обозначение звена | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН(тс) | d | b | с | r | Довжина розгортки Длина развертки | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ов1-0,4 | 3,92 (0,4) | 10 | 28 | 50 | 14 | 163 | 0,10 |
| Ов1-0,5 | 4,90 (0,5) | 11 | 32 | 55 | 16 | 181 | 0,14 |
| Ов1-0,63 | 6,18 (0,63) | 14 | 36 | 60 | 18 | 205 | 0,25 |
| Ов1-0,8 | 7,85 (0,8) |  | 40 | 70 | 20 | 230 | 0,28 |
| Ов1-1,0 | 9,81 (1,0) | 16 | 44 | 80 | 22 | 260 | 0,41 |
| Ов1-1,25 | 12,26 (1,25) | 18 | 50 | 90 | 25 | 294 | 0,46 |
| Ов1-1,6 | 15,70 (1,6) | 20 | 56 | 100 | 28 | 327 | 0,78 |
| Ов1-2,0 | 19,62 (2,0) | 22 | 60 | 110 | 30 | 358 | 1,10 |
| Ов1-2,5 | 24,52 (2,5) | 25 | 70 | 120 | 35 | 401 | 1,55 |
| Ов1-3,2 | 31,40 (3,2) | 28 | 80 | 130 | 40 | 439 | 2,12 |
| ОвІ-4,0 | 39,24 (4,0) | 32 | 90 | 150 | 45 | 503 | 3,18 |
| Ов1-5,0 | 49,05 (5,0) | 36 | 100 | 170 | 50 | 567 | 4,53 |
| Ов1-6,3 | 61,80 (6,3) | 40 | 110 | 190 | 55 | 631 | 6,23 |
| Ов1-8,0 | 78,50 (8,0) | 45 | 120 | 210 | 60 | 698 | 8,71 |
| Ов1-10,0 | 98,10 (10,0) | 50 | 140 | 230 | 70 | 777 | 11,98 |
| Ов1-12,5 | 122,60 (12,5) | 56 | 150 | 260 | 75 | 867 | 16,76 |
| Ов1-16,0 | 157,00 (16,0) | 65 | 200 | 290 | 100 | 1015 | 26,44 |
| Ов1-20,0 | 196,20 (20,0) | 72 | 220 | 320 | 110 | 1117 | 35,38 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.51

2 Як захвати у стропах використовуються гаки К або карабіни Кр.

2.1 Конструкція та розміри гаків К повинні відповідати зазначеним на рисунку А16 і в таблиці А17.

2 В качестве захватов в стропах применяются крюки К или карабины Кр.

2.1 Конструкция и размеры крюков К должны соответствовать указанным на рисунке А16 и в таблице А17.

1 - гак; 2 - замок

1 - крюк; 2 - замок

РисунокА16

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.52

| Таблиця | А17 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення гака Обозначение крюка | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тс) | D | d | c | s | b | Позначення деталей ланки Обозначение деталей звена | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Гак чалочний Крюк чалочный | Замок |  |
| К-0,32 | 3,14(0,32) | 18 | 16 | 67,0 | 15 | 9 | Кч-0,32 | 3-0,32 | 0,10 |
| К-0,4 | 3,92 (0,4) | 20 | 18 | 74,0 | 16 | 10 | Кч-0,4 | 3-0,4 | 0,15 |
| К-0,5 | 4,90 (0,5) | 25 | 22 | 83,5 | 22 | 11 | Кч-0,5 | 3-0,5 | 0,25 |
| К-0,63 | 6,18(0,63) |  |  | 88,5 |  | 12 | Кч-0,63 | 3-0,63 | 0,41 |
| К-0,8 | 7,85 (0,8) | 30 | 25 | 102,5 | 24 |  | Кч-0,8 | 3-0,8 | 0,46 |
| К-1,0 | 9,81 (1,0) | 32 | 26 | 109,0 |  | 15 | Кч-1,0 | 3-1,0 | 0,77 |
| К-1,25 | 12,26(1,25) | 36 | 30 | 118,0 | 28 | 18 | Кч-1,25 | 3-1,25 | 0,81 |
| К-1,6 | 15,70(1,6) | 40 |  | 125,0 | 30 |  | Кч-1,6 | 3-1,6 | 1,25 |
| К-2,0 | 19,62(2,0) | 45 | 35 | 145,0 | 36 | 20 | Кч-2,0 | 3-2,0 | 1,52 |
| К-2,5 | 24,52 (2,5) | 50 | 38 | 154,0 | 38 | 26 | Кч-2,5 | 3-2,5 | 2,40 |
| К-3,2 | 31,40(3,2) | 55 | 42 | 173,5 | 40 | 30 | Кч-3,2 | 3-3,2 | 3,10 |
| К-4,0 | 39,24 (4,0) | 60 | 44 | 187,0 | 45 | 32 | Кч-4,0 | 3-4,0 | 3,80 |
| К-5,0 | 49,05 (5,0) | 65 | 48 | 206,5 | 50 | 40 | Кч-5,0 | 3-5,0 | 5,12 |
| К-6,3 | 61,80 (6,3) | 75 | 50 | 227,5 | 58 |  | Кч-6,3 | 3-6,3 | 7,23 |
| К-8,0 | 78,50 (8,0) | 85 | 60 | 262,5 | 65 | 46 | Кч-8,0 | 3-8,0 | 10,23 |
| К-10,0 | 98,10(10,0) | 95 | 70 | 297,5 | 75 | 50 | Кч-10,0 | 3-10,0 | 14,26 |
| К-12,5 | 122,60(12,5) | 110 | 80 | 345,0 | 85 | 54 | Кч-12,5 | 3-12,5 | 20,57 |
| К-16,0 | 156,96(16,0) | 120 | 90 | 370,0 | 90 | 60 | Кч-16,0 | 3-16,0 | 26,48 |
| К-20,0 | 196,20 (20,0) |  |  | 380,0 |  |  | Кч-20,0 | 3-20,0 | 36,62 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.53

2.1.1 Конструкція та розміри гака чалоч-ного повинні відповідати зазначеним на рисунку А 17 і в таблиці А 18.

2.1.1 Конструкция и размеры крюка ча-лочного должны соответствовать указанным на рисунке А 17 и в таблице А 18.

Рисунок А17

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.54

| Таблиця | А18 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення гака чалоч-ного Обозначение крюка чалоч-ного | S | D | d | d1 | A | В | b | b1 | b2 | е | h | h1 | h2 | h4 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | r | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кч-0,32 | 15 | 18 | 16 | 2,5 | 50 | 24 | 12 | 11 | 9 | 8 | 18 | 15 | 10 | 14 | 14 | 17 | 15 | 6 | 8 | 25 | 11 | 3 | 15 | 22 | 3,5 | 12 | 12 | 1,5 | 22 | 0,10 |
| Кч-0,4 | 16 | 20 | 18 |  | 53 | 26 | 13 |  | 10 | 9 | 21 | 18 | 12 | 16 | 16 | 21 | 17 |  |  | 28 | 12 | 4 | 18 | 25 | 4 | 13 | 13 | 1,7 | 25 | 0,15 |
| Кч-0,5 | 22 | 20 | 22 |  | 60 | 30 | 16 | 13 | 11 | 5 | 24 | 20 | 13 | 18 | 18 | 22 | 19 |  |  | 32 | 14 |  | 20 | 27 |  | 15 | 13 | 2,0 | 29 | 0,25 |
| Кч-0,63 |  |  |  |  | 65 | 32 |  |  | 12 | 8 | 26 | 22 | 14 | 20 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  | 16 | 15 |  | 31 | 0,35 |
| Кч-0,8 | 24 | 30 | 25 | 3,0 | 75 | 40 | 18 | 14 |  | 5 | 30 | 25 | 16 |  | 22 | 25 | 23 | 8 | 10 | 40 | 14 | 5 |  | 30 | 4,5 | 20 | 10 | 3,0 | 36 | 0,45 |
| Кч-1,0 |  | 32 | 26 |  | 80 |  | 20 | 16 | 15 | 8 | 32 | 27 | 18 | 25 | 24 | 28 | 27 |  |  | 44 | 16 |  | 29 | 33 |  |  | 15 | 2,5 | 38 | 0,60 |
| Кч-1,25 | 28 | 36 | 30 |  | 85 | 44 | 22 | 17 | 18 | 5 | 36 | 31 | 20 | 26 | 26 | 30 | 29 |  |  | 49 | 18 | 5,5 | 25 | 35 | 5,5 | 22 | 20 |  | 45 | 0,80 |
| Кч-1,6 | 30 | 40 |  | 3,5 | 90 | 48 | 24 | 19 |  | 2 | 40 | 34 | 22 | 27 | 30 |  | 30 |  |  | 54 | 30 | 6,0 | 20 | 42 | 6,0 | 24 |  | 3,5 | 49 | 1,10 |
| Кч-2,0 | 36 | 45 | 35 |  | 105 | 56 | 28 | 24 | 20 | 4 | 45 | 38 | 25 | 32 | 34 |  | 34 |  |  | 61 |  |  | 30 | 48 | 6,5 | 28 | 25 | 4,5 | 55 | 1,50 |
| Кч-2,5 | 38 | 50 | 38 | 4,0 | 110 | 58 | 30 |  | 26 | 2 | 50 | 43 | 28 | 34 | 40 | 34 | 39 |  |  | 67 | 36 | 7,0 | 28 | 50 | 7,0 | 29 | 26 | 3,0 | 60 | 2,10 |
| Кч-3,2 | 40 | 55 | 42 |  | 125 | 65 | 36 | 40 | 30 | 5 | 55 | 47 | 30 | 38 | 45 | 45 | 43 | 12 | 15 | 75 | 38 | 8,0 | 35 |  | 8,0 | 33 | 38 | 4,0 | 70 | 2,80 |
| Кч-4,0 | 45 | 60 | 44 |  | 135 | 70 | 38 |  | 32 |  | 60 | 51 | 32 | 42 |  | 50 | 46 |  |  | 81 | 42 | 9,0 | 40 | 58 |  | 35 | 40 | 4,5 | 72 | 3,50 |
| Кч-5,0 | 50 | 65 | 48 | 4,5 | 150 | 75 | 45 | 34 | 40 | 10 | 70 | 60 | 39 | 50 | 50 | 55 | 51 |  |  | 92 | 45 |  | 50 | 65 | 9,0 | 37 | 36 |  | 82 | 5,10 |
| Кч-6,3 | 58 | 75 | 50 |  | 165 | 80 | 50 | 40 |  | 9 | 75 | 64 | 41 | 54 | 56 | 65 | 55 |  |  | 101 | 53 | 10,0 |  | 73 | 12,0 | 40 | 45 | 5,0 | 90 | 7,20 |
| Кч-8,0 | 65 | 85 | 60 |  | 190 | 95 | 55 | 45 | 46 | 10 | 85 | 72 | 47 | 59 | 65 |  | 65 |  |  | 115 | 60 | 12,0 | 52 | 80 | 14,0 | 48 | 50 | 5,5 | 102 | 10,20 |
| Кч-10,0 | 75 | 95 | 70 | 5,5 | 215 | 110 | 62 | 49 | 50 |  | 95 | 81 | 52 | 65 | 70 | 70 | 73 | 15 | 20 | 127 | 68 | 13,0 | 55 | 85 |  | 55 | 55 | 6,0 | 114 | 14,20 |
| Кч-12,5 | 85 | 110 | 80 |  | 250 | 130 | 70 | 58 | 54 |  | 110 | 94 | 61 | 73 | 82 | 80 | 80 |  |  | 149 | 75 |  |  | 90 | 20,0 | 65 |  | 8,0 | 132 | 20,50 |
| Кч-16,0 | 90 | 120 | 90 | 6,5 | 265 | 140 | 80 | 66 | 60 | 5 | 120 | 102 | 66 | 81 | 90 | 90 | 90 |  |  | 162 | 82 | 15,0 | 60 | 120 | 22,0 | 70 | 70 |  | 144 | 26,40 |
| Кч-20,0 |  |  |  |  | 275 | 150 | 90 | 68 |  |  | 140 | 119 | 74 | 95 |  |  | 95 |  |  | 182 | 90 | 16,0 |  | 130 | 24,0 | 75 | 60 | 11,0 | 158 | 36,50 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.55

2.1.2 Конструкція та розміри замка 3 повинні відповідати зазначеним на рисунку А 18 і в таблиці А 19.

2.1.2 Конструкция и размеры замка 3 должны соответствовать указанным на рисунке А18 и в таблице А19.

Рисунок А18

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.56

| Таблиця | А19 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення замка Обозначение замка | d | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | Довжина розгортки Длина развертки | г | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З-0,32 | 2,0 | 33,0 | 19 | 14 | 22 | 8 | 37 | 129 | 2,0 | 0,003 |
| З-0,4 |  | 35,0 | 20 |  | 23 |  | 38 | 130 |  |  |
| З-0,5 |  | 38,0 | 21 | 17 | 26 |  | 40 | 138 |  |  |
| З-0,63 |  | 48,0 | 22 |  |  |  | 42 | 155 |  | 0,004 |
| З-0,8 | 2,5 | 52,5 | 24 | 19 | 30 | 10 | 46 | 173 | 2,5 | 0,007 |
| З-1,0 |  | 54,5 | 27 | 20 | 32 |  | 49 | 183 |  |  |
| З-1,25 |  |  | 32 | 21 | 36 |  | 57 | 196 |  | 0,008 |
| З-1,6 | 3,0 | 63,0 |  | 23 | 38 |  |  | 213 | 3,0 | 0,012 |
| З-2,0 |  | 70,0 | 34 | 25 | 42 |  | 59 | 229 |  | 0,013 |
| З-2,5 | 3,6 | 71,0 | 42 | 27 | 46 |  | 67 | 247 | 3,6 | 0,019 |
| З-3,2 |  | 78,6 | 46 | 30 | 52 | 15 | 71 | 270 |  | 0,022 |
| З-4,0 |  | 86,6 | 52 | 31 | 58 |  | 77 | 299 |  | 0,024 |
| З-5,0 |  | 88,6 | 56 | 34 | 65 |  | 81 | 317 |  | 0,026 |
| З-6,3 | 4,0 | 104,0 | 60 | 38 | 70 |  | 85 | 358 | 4,0 | 0,035 |
| З-8,0 |  | 114,0 | 68 | 40 | 77 |  | 93 | 395 |  | 0,039 |
| З-10,0 | 5,0 | 140,0 | 72 | 45 | 84 | 20 | 97 | 452 | 5,0 | 0,069 |
| З-12,5 |  | 160,0 |  |  | 92 |  |  | 502 |  | 0,077 |
| З-16,0 |  | 163,0 | 82 | 50 | 102 |  | 107 | 510 | 5,5 | 0,079 |
| З-20,0 |  | 176,0 | 87 | 55 | 112 |  | 112 | 555 | 6,5 | 0,123 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.57

2.2 Конструкція та розміри карабінів Кр повинні відповідати зазначеним на рисунку А19 і в таблиці А20.

2.2 Конструкция и размеры карабинов Кр должны соответствовать указанным на рисунке А19 и в таблице А20.

А  -  А

1 - скоба; 2 – планка

Рисунок А19

| Таблиця | А20 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення карабіна Обозначение карабина | Допустиме навантаження Допустимая нагрузка, кН (тc) | b | L | t | a | а1 | Позначення деталей ланки Обозначение деталей звена | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Скоба | Пластина |  |
| Кр-0,32 | 3,14 (0,32) | 18 | 120 | 20 | 10 | 12 | Ск-0,32 | Пк-0,32 | 0,47 |
| Кр-0,4 | 3,92 (0,4) | 20 | 135 |  |  | 15 | Ск-0,4 | Пк-0,4 | 0,58 |
| Кр-0,5 | 4,90 (0,5) | 24 | 150 |  |  | 16 | Ск-0,5 | Пк-0,5 | 0,82 |
| Кр-0,63 | 6,18 (0,63) | 26 | 155 |  | 15 | 18 | Ск-0,63 | Пк-0,63 | 1,04 |
| Кр-0,8 | 7,85 (0,8) | 30 | 170 |  |  |  | Ск-0,8 | Пк-0,8 | 1,32 |
| Кр-1,0 | 9,81 (1,0) | 32 |  |  |  | 25 | Ск-1,0 | Пк-1,0 | 1,91 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.58

2.2.1 Конструкція та розміри скоби Ск по-вині відповідати зазначеним на рисунку А20 і в таблиці А21.

2.2.1 Конструкция и размеры скобы Ск должны соответствовать указанным на рисунке А20 и в таблице А21.

| Матеріал – | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | або | Ст3пс ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал – |  | или |  |

Рисунок А20

| Таблиця | А21 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення скоби Обозначение скобы | d | L | a | b | r | l | c | Довжина розгортки Длина развертки | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ск-0,32 | 15 | 120 | 18 | 16 | 9 | 30 | 1,0 | 292 | 0,41 |
| Ск-0,4 | 16 | 135 | 20 | 20 | 10 | 35 |  | 323 | 0,51 |
| Ск-0,5 | 18 | 150 | 24 | 25 | 12 |  |  | 359 | 0,72 |
| Ск-0,63 | 20 | 155 | 26 |  | 13 |  | 1,2 | 377 | 0,92 |
| Ск-0,8 | 22 | 170 | 30 | 30 | 15 | 43 |  | 413 | 1,19 |
| Ск-1,0 | 25 |  | 32 |  | 16 | 45 |  | 425 | 1,59 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.59

2.2.2 Конструкція та розміри пластини Пк повинні відповідати зазначеним на рисунку А21 і в таблиці А22.

2.2.2 Конструкция и размеры пластины Пк должны соответствовать указанным на рисунке А21 и в таблице А22.

Рисунок А21

| Таблиця | А22 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення пластини Обозначение пластины | а | L | l | r | r1 | S | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пк-0,32 | 33 | 55 | 13 | 8,0 | 5 | 1 | 0,03 |
| Пк-0,4 | 36 | 60 |  | 8,5 |  |  | 0,04 |
| Пк-0,5 | 42 | 70 |  | 9,5 |  |  | 0,05 |
| Пк-0,63 | 46 | 80 | 16 | 10,5 | 8 |  | 0,06 |
| Пк-0,8 | 52 |  |  | 11,5 |  |  | 0,07 |
| Пк-1,0 | 57 | 85 |  | 13,0 |  | 2 | 0,16 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.60

Додаток Б

(рекомендований)

СПОСОБИ ЗАПРАВЛЯННЯ КІНЦІВ КАНАТА У СТРОПАХ

1 Заправляння кінців каната маже бути виконано способами, зазначеними на рисунках Б1, Б2, Б3 і в таблиці Б1.

Приложение Б

(рекомендуемое)

СПОСОБЫ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ

КАНАТА В СТРОПАХ

1 Заделка концов каната может быть выполнена способами, приведенными на рисунках Б1, Б2, Б3 и в таблице Б1.

Заправляння кінців каната опресовкою алюмінієвою втулкою

Заделка концов каната опрессовкой алюминиевой втулкой

Заправляння кінців каната опресовкою сталевою втулкою

Заделка концов каната опрессовкой стальной втулкой

Заплітання з наступним обмотуванням кінців сталок дротом

Заплетка с последующей обмоткой концов прядей проволокой

Рисунок Б1

Рисунок Б2

Рисунок Б3

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.61

| Таблиця | Б1 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення вітки канатної Обозначение ветви канатной | Діаметр каната Диаметр каната, dk | Позначення втулок Обозначение втулок | l1 | l2 | Довжина розгортки дроту Длина развертки проволоки | Кількість проколів кожного пасма при заплітанні, не менше Число проколов каждой пряди при заплетке, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | алюмінієвої алюминиевой | сталевої стальной |  |  |  |  |
| ВК-0,32 | 6,2; 6,3 | Вт9 | СВт8 | 60 | 60 | 1400 | 4 |
| ВК-0,40 | 6,7; 6,9 |  |  | 75 |  | 1600 |  |
| ВК-0,50 | 7,4; 7,6 |  |  |  |  | 1800 |  |
| ВК-0,63 | 8,3; 8,5 9,1 | Вт11 | СВт9 |  |  |  |  |
|  |  |  | СВт11 | 90 | 80 | 2500 |  |
| ВК-0,8 | 9,7; 9,9 | Вт12 |  |  |  | 2800 |  |
| ВК-1,0 | 11,0:11,5 | Вт13 | СВт13 | 100 |  | 3100 |  |
| ВК-1,25 | 11,5 |  |  |  |  | 3400 |  |
|  | 12 | Вт15 | СВт15 | 120 |  | 4100 |  |
| BK-1,60 | 13,5; 14,0 |  |  |  | 90 |  |  |
| ВК-2,0 | 15,0; 15,5 | Вт18 | СВт17 | 120 | 90 | 5200 | 5 |
| ВК-2,5 | 16,5 |  |  | 150 | 100 | 5500 |  |
| ВК-2,5 | 17,0; 18,0; 19,5 | Вт20 | СВт19 | 160 | 130 | 7500 |  |
| ВК-3,2 | 18,0; 19,5 |  | СВт21 |  |  | 8400 |  |
|  | 20,0; 21,5 | Вт23 | - |  |  | 8500 |  |
| BK-4,0 | 20,0; 21,5 |  | - |  | 190 | 13500 |  |
|  | 22,0; 22,5; 23,0 | Вт26 | - | 190 |  | 14000 |  |
| ВК-5,0 | 23,0; 24,0 |  | - |  |  | 15200 |  |
|  | 25,0; 25,5 | Вт28 | - | 200 |  | 16000 |  |
| ВК-6,3 | 27,0 | Вт30 | - | 225 |  | 16700 |  |
|  | 29,0 | Вт33 | - |  | 260 | 19000 | 6 |
| ВК-8,0 | 30,5 |  | - |  |  | 25600 |  |
|  | 31,0 | Вт36 | - | 260 |  | 26000 |  |
| BK-10,0 | 32,0; 33,0 |  | - |  |  | 28000 |  |
|  | 34,5; 35,0 | Вт38 | - | 280 |  | 29000 |  |
|  | 37,0 | Вт40 | - |  |  | 30500 |  |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.62

2 Конструкція та розміри алюмінієвих втулок для заправляння кінців каната повинні відповідати зазначеним на рисунку Б4 і в таблиці Б2.

2 Конструкция и размеры алюминиевых втулок для заделки концов каната должны соответствовать указанным на рисунках Б4 и в таблице Б2.

Рисунок Б4

| Таблиця | Б2 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення втулки Обозначение втулки | Діаметр каната Диаметр каната, dk | Втулка | Заготовка. Труба, ГОСТ 18482-79 | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | b1 | l | L | D | S |  |
| Вт9 | 6,2...7,6 | 9 | 19 | 20,0 | 50 | 24 | 5,0 | 0,03 |
| Вт11 | 8,0...9,1 | 11 | 21 | 22,0 | 60,0 | 28 |  | 0,05 |
| Вт12 | 9,7...10,0 | 12 | 24 | 24,5 |  | 32 | 6,0 | 0,07 |
| Вт13 | 11,0...11,5 | 13 | 27 | 27,0 | 70 | 36 | 7,0 | 0,11 |
| Вт15 | 12,0...14,0 | 15 | 30 | 31,0 |  | 40 | 7,5 | 0,13 |
| Вт18 | 15,0...16,5 | 18 | 38 | 37,0 | 80 | 50 | 10,0 | 0,21 |
| Вт20 | 17,0...19,5 | 21 | 41 | 43,0 | 90 | 55 |  | 0,26 |
| Вт23 | 20,0...21,5 | 23 | 43 | 46,5 |  | 58 |  | 0,32 |
| Вт26 | 22,0...24,5 | 26 | 46 | 51,0 | 100 | 62 |  | 0,38 |
| Вт28 | 25,0...26,0 | 28 | 53 | 55,0 | 110 | 70 | 12,5 | 0,56 |
| Вт30 | 27,0 | 30 | 55 | 60 | 125 | 75 |  | 0,78 |
| Вт33 | 28,5...30,5 | 33 | 63 |  |  | 80 | 15,0 | 1,04 |
| Вт36 | 31,0...33,0 | 36 | 66 | 66,0 | 140 | 85 |  | 1,32 |
| Вт38 | 33,5...35,0 | 38 | 68 | 73,0 | 150 | 90 |  | 1,52 |
| Вт40 | 36,5...37,0 | 40 | 70 | 80,0 | 160 | 95 |  | 1,71 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.63

3 Заправляння кінців каната опресовкою сталевою втулкою повинне відповідати зазначеному на рисунку Б5 і в таблиці Б3.

3 Заделка концов каната опрессовкой стальной втулкой должна соответствовать указанной на рисунке Б5 и в таблице Б3.

Рисунок Б5

| Таблиця | Б3 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Діаметр каната Диаметр каната, dk | d | l | l1 | d1 | Число обтисків Число обжатий, Z | Довжина втулки після обтискання Длина втулки после обжатия, L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,3...7,6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 56 |
| 8,1…10,0 | 6 |  | 10 |  | 4 | 85 |
| 11,5...12,5 | 7 |  | 12 | 8 |  | 91 |
| 13,5...15,5 | 10 |  |  | 10 | 5 | 118 |
| 16,5...17,0 |  |  | 14 |  | 6 | 166 |
| 18,0...20,0 |  |  | 15 | 12 | 7 | 196 |

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.64

4 Конструкція та розміри сталевих втулок для заправляння кінців каната повинні відповідати зазначеним на рисунку Б6 і в таблиці Б4.

4 Конструкция и размеры стальных втулок для заделки концов каната должны соответствовать указанным на рисунке Б6 и в таблице Б4.

Рисунок Б6

| Таблиця | Б4 | У міліметрах |
| --- | --- | --- |
| Таблица |  | В миллиметрах |

| Позначення втулки Обозначение втулки | Діаметр каната Диаметр каната, dk | Втулка | Заготовка. Труба, ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8734-75 | Маса Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | b1 | l | L | D | S |  |
| СВт8 | 6,3...7,6 | 8 | 12,0 | 21 | 50 | 16 | 2,0 | 0,034 |
| СВт8,5 | 7,6...8,1 | 8,5 | 13,5 | 23 | 80 | 18 | 2,5 | 0,076 |
| СВт9 | 8,5...9,0 | 9 | 14,0 | 26 |  | 20 |  | 0,086 |
| СВт11 | 9,7...10,0 | 11 | 16,0 | 25 |  |  |  | 0,086 |
| СВт13 | 11,0...12,0 | 13 | 19,0 | 32 | 85 | 25 | 3,0 | 0,138 |
| СВт15 | 12,5...14,0 | 15 | 21,0 | 35 | 112 | 28 |  | 0,207 |
| СВт17 | 15,0...16,5 | 17 | 23,0 | 41 | 160 | 32 |  | 0,344 |
| СВт19 | 17,0...18,0 | 19 | 27,0 | 49 |  | 38 | 4,0 | 0,536 |
| СВт21 | 18,0...20,0 | 21 | 29,0 | 48 | 185 |  |  | 0,620 |

ДСТУ  Б В.2.8-10-98 с.65

Додаток В

(рекомендований)

СХЕМИ СТРОПУВАННЯ ВАНТАЖУ

1 Двома стропами СКП

Приложение В

(рекомендуемое)

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗА

1 Двумя стропами СКП

Рисунок 1

2 Двома стропами СКК

2 Двумя стропами СКК

Рисунок 2

ДСТУ Б В.2.8-10-98 с.66

Ключові слова: стропи, канатна вітка, ланка, захват, ланцюг, вантажопідйомність, допустиме навантаження

Ключевые слова: стропы, канатная ветка, звено, захват, цепь, грузоподъемность, допустимая нагрузка

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )