# НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і технічні
нормативи

ВИЗНАЧЕННЯ
УСЕРЕДНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ
ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ ВИМІРУ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ЗМІСТ

С.

1	Сфера застосування	1

2	Нормативні посилання	1

3	Познаки та скорочення	2

4	Терміни та визначення понять	2

5	Загальні положення	2

6	Порядок визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів 
	у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення	3

7	Додаток А Таблиця А.1 – Орієнтовний перелік основних будівельних
		матеріалів, виробів та конструкцій для об’єктів житлових
		будинків і громадських будинків та споруд	5

8	Додаток Б Розрахунок усереднених показників витрат матеріальних ресурсів
		на одиницю виміру функціонального призначення на прикладі
		житлових цегляних будинків	7

9	Додаток В Відомості показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю
		виміру функціонального призначення по:

поліклініках	.10

загальноосвітніх школах	.15

дитячих установах	17

житлових будинках всіх типів ІІ категорії житла	20

10	Додаток Г Бібліографія	28

# НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

ВИЗНАЧЕННЯ УСЕРЕДНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ
ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ ВИМІРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Организационно-методические, экономические и технические нормативы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСРЕДНЁННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАСХОДОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАСЧЁТЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Organization of works by the estimated rate setting

DETERMINATION RELATION TO THE MIDDLE INDEXES OF CHARGES
OF FINANCIAL RESOURCES IN CALCULATION ON UNIT
MEASURING OF THE FUNCTIONAL SETTING

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цій настанові встановлено порядок визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів, необхідних для будівництва житлових будинків і громадських будинків та споруд, у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення, прогнозування обсягів матеріальних ресурсів для забезпечення розвитку будівельної галузі і промисловості будівельних матеріалів.

Встановлення таких показників має на меті суттєве спрощення в подальшому прогнозування обсягів виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і полегшення впровадження заходів зі стабілізації будівельної галузі.

1.2 Цю настанову можуть застосовувати фізичні та юридичні особи (незалежно від форм власності) для обчислення усереднених витрат матеріальних ресурсів на функціональну одиницю виміру функціонального призначення за видами будівництва.

1.3 Використання обчислених відповідно до настанови усереднених показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю виміру функціонального призначення не допускається при розробленні інвесторської кошторисної документації на будівництво конкретних об’єктів або груп об’єктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті відсутні посилання на інші нормативні документи.

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

| У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення: |
| --- |
| ДСТУ | – національний стандарт |
| ДБН | – державні (національні) будівельні норми |
| ОВФП | – одиниця виміру функціонального призначення |
| ОП | – об’єкти-представники |
| УПВмр | – усереднений показник витрат матеріального ресурсу |
| хмр | – потреба в конкретному виді матеріального ресурсу по і-му об’єкту |
| ЗО | – загальний обсяг обраної функціональної одиниці виміру по об’єкту (м2 площі, учбових місць, ліжко-місць, км траси або мережі, річна потужність виробництва тощо). |

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цій настанові застосовано терміни та визначення у такому значенні:

4.1 одиниця виміру функціонального призначення

одиниця, обрана для розрахунку усереднених показників витрат матеріальних ресурсів за видами будівництва.

4.2 об’єкти-представники

будинки та споруди цивільного та громадського призначення, побудовані із застосуванням традиційних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій переважно вітчизняного виробництва.

4.3 номенклатура матеріальних ресурсів

перелік основних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для будівництва об’єктів відповідного призначення.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Документальною базою для визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення є:

– проектна документація, затверджена у встановленому порядку;

– пояснювальна записка, де зазначаються техніко-економічні, архітектурно-планувальні та конструктивні характеристики об’єктів-представників та обрана одиниця виміру функціонального призначення;

– відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за затвердженою у встановленому порядку проектною документацією будівництва об’єктів-представників.

5.2 Для обчислення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення за видами будівництва необхідно:

– визначити об’єкти-представники, що близькі за конструктивними рішеннями, технологією та організацією виконання робіт;

– встановити номенклатуру основних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на підставі відомостей ресурсів до зведеного кошторису з урахуванням специфіки економічного напрямку діяльності ОП;

– скласти вибірку з однорідних об’єктів-представників;

– обрати ЗО на об’єкт чи групу об’єктів, наприклад – м2 загальної площі квартир для житлового будівництва, 1 учбове місце для загальноосвітніх шкіл, 1 ліжко-місце для лікарень, км траси або мережі, річна потужність виробництва тощо.

5.3 Для утворення однорідної вибірки наявні об’єкти-представники необхідно згрупувати з урахуванням наступних критеріїв:

а) тип будівлі (безкаркасний, каркасний (каркас монолітний, збірно-монолітний, збірний);

б) основний матеріал несучих стін (камінь, цегла, блоки, панелі тощо);

в) кількість поверхів;

г) висота поверху;

д) температурна зона, в якій передбачається здійснювати будівництво об’єкту;

е) сейсмічна зона, в якій передбачається здійснювати будівництво об’єкту;

ж) тип оздоблення;

з) тип покрівлі;

к) тип системи опалення тощо.

5.4 Критерії для групування ОП обираються в залежності від виду матеріального ресурсу, усереднений показник витрат якого визначається. Наприклад, витрати таких матеріалів:

– цегла, арматурна сталь, залізобетон, будівельний розчин залежать від критеріїв, наведених у 5.3, а) – 5.3, е);

– витрати шпалер, водно-емульсійної фарби − від критеріїв, наведених у 5.3, г) та 5.3, ж);

– витрати покрівельних матеріалів − від критеріїв, наведених у 5.3, з);

– витрати матеріалів для інженерних комунікацій − від критеріїв, наведених у 5.3, в); 5.3, г) та 5.3, к) тощо.

5.5 Для житлових і громадських будинків та споруд наведено орієнтовний перелік основних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у Додатку А.

Для об’єктів виробничого призначення перелік основних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлюється потенційним користувачем, виходячи зі специфіки об’єкта будівництва та його конструктивної схеми.

6 ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ УСЕРЕДНЕННИХ ПОКАЗНИКІВ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ ВИМІРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення за встановленою номенклатурою визначають за формулами:

(1)

де	n – кількість об’єктів-представників в групі;

хі –	витрати матеріалу по і-му об’єкту у розрахунку на одиницю виміру
	 		функціонального призначення, визначаються як:

(1.1)

де	xмр – потреба в конкретному виді матеріального ресурсу по і-му об’єкту.

Приклад обчислення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення за даними формулами наведено у Додатку Б.

6.2 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення враховують матеріальні ресурси, необхідні для безпосереднього виконання будівельно-монтажних робіт, а також на інші потреби будівництва, а саме:

– на влаштування тимчасових будівель та споруд виробничого та допоміжного призначення;

– спорудження об’єктів допоміжного призначення, що входять до складу проекту.

6.3 Усереднений показник витрат цементу у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення, включає потребу у всіх марках цементів для виконання будівельно-монтажних робіт в межах будівельного майданчика, крім витрат цементу на виготовлення усіх видів бетонів і розчинів, бетонних та залізобетонних виробів і стінових каменів, що виготовляються поза його межами.

6.4 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення не враховують додаткові витрати будівельних матеріалів на виконання робіт у зимовий період.

6.5 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення не враховують втрати матеріалів, виробів та конструкцій при їх транспортуванні, навантажувально-розвантажувальних операціях та зберіганні на складі.

6.6 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення, визначені на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, враховують витрати матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для виконання обсягів будівельно-монтажних робіт, передбачених проектами будівництва, з урахуванням, за необхідності, відходів та втрат матеріалів на їх виготовлення на будівельному майданчику, а саме:

– усереднені показники витрат металевих конструкцій у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення враховують витрати на виготовлення на будівельному майданчику закладних частин і деталей для монолітних залізобетонних конструкцій, окремих металевих конструкцій;

– усереднені показники витрат пиломатеріалів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення включають витрати на виготовлення дерев’яних конструкцій та виробів на будівельному майданчику, а також на опалубку для виготовлення монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій;

– усереднені показники витрат рулонних матеріалів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення включають витрати руберойду, склоруберойду, євроруберойду, фольгоізолу, толю, пергаміну, ізолу тощо на улаштування покрівель, гідроізоляції та інше, що передбачено проектом.

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Таблиця А.1 – Орієнтовний перелік основних будівельних матеріалів, виробів та 	конструкцій для об’єктів житлових будинків і громадських будинків
	та споруд

| Шифр | Номенклатура основних будівельних матеріалів | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 26.6 | Збірний з/бетон | м3 |
| 26.6 | Плити покриття, перекриття | м2 |
| 26.6 | Збірний бетон | м3 |
| 26.6 | Монолітний з/бетон |  |
| 26.63.1 | Суміші бетонні | м3 |
| 27.10.83 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю | тн |
| 26.61.20 | Покрівельні матеріали типу азбестоцементні листи та металева черепиця | м2 |
| 26.26.13 | Розчин для мурування та опорядження | м3 |
| 26.82.12.530 | Рулонні матеріали | м2 |
| 20.10.10 | Лісоматеріали | м3 |
| 20.10.10.320 | Пиломатеріали | м3 |
| 20.20.14 | Плити деревостружкові (ДСП) | м2 |
| 20.20.13 | Плити деревоволокнисті (ДBП) | м2 |
| 26.62.10.500 | Гіпсокартон | м2 |
| 26.82.12.530 | Лінолеум | м2 |
| 20.30.12.100 | Паркет | м2 |
| 26.82.16.100 | Вата мінеральна та вироби з мінеральної вати | м3 |
| 25.23.11.900 | Плити з пінопласту, пінополістиролу | м3 |
| 26.30.10.200 | Плитки керамічні для |  |
| 26.30.10.200 | підлоги | м2 |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 26.30.10.200 | стін | м2 |
| 26.30.10.200 | фасадні | м2 |
| 26.11.11 | Скло | м2 |
| 23.20.32.520 | Бітуми нафтові | кг |
| 24.30.22.500 | Мастики | кг |
| 27.10.4 | Металеві конструкції, прокат | кг |
| 27.1.1 | Сталь оцинкована | кг |
|  | Труби |  |
| 27.22.1 | сталеві діаметром, мм |  |
| 27.22.1 | до 100 | мп |
| 27.22.1 | більше 100 | мп |
| 27.21.1 | чавунні | мп |
| 26.65.12.500 | азбестоцементні | мп |
| 25.21.21.500 | поліетиленові, вініпластові, металопластикові, полівінілхлоридні діаметром, мм |  |
| 25.21.21.500 | до 100 | мп |
| 25.21.21.500 | більше 100 | мп |
| 26.40.13 | керамічні | мп |
| 26.22.10 | Санітарно-технічні вироби |  |
| 26.22.10 | ванни | шт. |
| 26.22.10 | мийки | шт. |
| 26.22.10 | умивальники | шт. |
| 26.22.10 | унітази | шт. |
| 28.2.1 | Радіатори опалювальні | кВт |
| 23.20.17 | Оліфа | кг |
| 24.30 | Фарба |  |
| 34.30.11.700 | білила | кг |
| 24.30.11.500 | водно-дисперсійна, силікатні | кг |
| 24.30.12.200 | олійна | кг |
| 24.30.12.300 | емалі, лаки | кг |
| 26.64.1 | Шпаклівки | кг |
| 26.64.1 | Ґрунтовки | кг |
| 21.24.1 | Шпалери | м2 |
|  | Дверні блоки |  |
| 20.30.11.100 | з деревини | м2 |
| 25.23.14.200 | з металопластику | м2 |
| 28.12.10.300 | з металу | м2 |
|  | Віконні блоки |  |
| 20.30.11.100 | з деревини | м2 |
| 25.23.14.200 | з металопластику | м2 |

Кінець таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Сітки |  |
| 27.34.11.300 | дротяні | м2 |
| 26.14.12 | з скловолокна, склотканини | м2 |
|  | Цегла |  |
| 26.26.11 | керамічна | тис. шт. |
| 26.61.11.320 | силікатна | тис. шт. |
| 26.61.11.310 | Блоки з пінобетону | м3 |
| 26.52.10.300 | Вапно | кг |
| 14.21.12 | Щебінь, гравій | м3 |
| 14.21.11 | Пісок | м3 |
| 26.51.1 | Цемент | кг |
| 14.12.10.311 | Гіпс, гіпсові в’яжучі | кг |
| 28.73.15.100 | Електроди | кг |
| 31.30.15 | Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією | м |
| 31.30.11 | Кабель з мідними жилами | м |
| 31.30.13 | Кабель напругою 380 – 1000 | м |
| 31.30.11 | Провід багатожильний | м |
| 31.30.11 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією | м |
| 25.23.15.43.950 | Розетка | шт. |

ДОДАТОК Б
(довідковий)

РОЗРАХУНОК УСЕРЕДНЕННИХ ПОКАЗНИКІВ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ОДИНИЦЮ ВИМІРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВИХ ЦЕГЛЯНИХ БУДИНКІВ

Б.1 ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ-ПРЕДСТАВНИКІВ

Розглянувши наявну проектну документацію щодо будівництва цегляних житлових будинків та пояснювальні записки до неї, обираємо об’єкти-представники згідно з критеріями, наведеними у 5.4 загального положення:

1. Житловий індивідуальний будинок у Вінницькій обл., м. Бар, вул. Рози Люксембург, 74:

1) Тип будівлі – каркасний (збірний);

2) Перекриття – з/б панелі;

3) Кількість квартир – 35;

4) Кількість поверхів – 9;

5) Загальна площа – 1795,89 м2;

6) Основний матеріал несучих стін – цегла;

7) Температурна зона – ІІ;

8) Тип утеплення – зовнішнє;

9) Тип покрівлі – плоска, з рулонних матеріалів.

2. Житловий індивідуальний будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями магазину в м. Житомир, проспект Миру, 39-а:

1) Тип будівлі – каркасний (збірний);

2) Перекриття – з/б панелі;

3) Кількість квартир – 80;

4) Кількість поверхів – 9;

5) Загальна площа – 5458,88 м2;

6) Основний матеріал несучих стін – цегла;

7) Температурна зона – ІІ;

8) Тип утеплення – внутрішнє;

9) Тип покрівлі – плоска, з рулонних матеріалів.

Б.2 ВИЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦІ ВИМІРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Проаналізувавши проектну документацію ОП обираємо ОВФП для спорудження житла – 100 м2 загальної площі квартир. Визначаємо ЗО по об’єктам-представникам:

– 35-квартирний 9-ти поверховий житловий будинок: Вінницька обл., м. Бар, вул. Рози Люксембург, 74, загальна площа квартир – 1795,89 м2, ЗО – 17,96, 
(ОП № 1);

– 80-квартирний 9-ти поверховий житловий будинок: м. Житомир, проспект Миру, 39-а, загальна площа квартир – 5458,88 м2, ЗО – 54,59, (ОП № 2).

Б.3 ВИЗНАЧЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

За результатами опрацювання відомостей матеріальних ресурсів визначено основні конструкції, вироби, будівельні матеріали, в т.ч. оздоблювальні, необхідні для будівництва цегляних житлових будинків (таблиця В.5.1).

Б.4 ОБЧИСЛЕННЯ УСЕРЕДНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ ВИМІРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ ЦЕГЛЯНИХ БУДИНКІВ

Для обчислення УПВмр обрано такі будівельні матеріали: цегла керамічна, пиломатеріали, плити покриття та перекриття.

Вихідні дані для розрахунку:

Таблиця Б.1 – Дані будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для об’єктів 	житлових будинків і громадських будинків та споруд для розрахунку
	УПВмр

| Найменування матеріалу | Одиниця виміру | ОП № 1 | ОП № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Віконні блоки з металопластику | м2 | 196,410 | 576,020 |
| Санітарно-технічні вироби – умивальники | шт. | 54,000 | 160,00 |

Розрахунок усереднених показників витрат матеріальних ресурсів:

;

.

ХОП № 1 (віконні блоки з металопластику) =;

ХОП № 2 (віконні блоки з металопластику) =;

УПВмр (віконні блоки з металопластику) =.

ХОП № 1 (санітарно-технічні вироби – умивальники) =;

ХОП № 2 (санітарно-технічні вироби – умивальники) =;

УПВмр (санітарно-технічні вироби – умивальники) =.

ДОДАТОК В

(довідковий)

ВІДОМОСТІ ПОКАЗНИКІВ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ОДИНИЦЮ ВИМІРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Таблиця В.1.1 – Зведена таблиця усереднених показників витрат матеріальних
	ресурсів на одиницю виміру функціонального призначення по
	поліклініках

Характеристика ОП:

1) Тип будівлі – каркасний (збірний);

2) Основний матеріал несучих стін – цегла;

3) Перекриття – з/б панелі;

4) Кількість поверхів – до 6;

5) Кількість відвідувань в день – до 880;

6) Тип покрівлі – плоска, з рулонних матеріалів;

7) Температурна зона – ІІ.

10 відвідувань

| № п/п | Номенклатура будівельних матеріалів | Код продукції за класифікацією | Одини-ця виміру | Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів з утепленням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Збірний з/бетон | 26.6 | м3 | 11,100 |
| 2 | Плити покриття, перекриття | 26.6 | м2 | 116,196 |
| 3 | Збірний бетон | 26.6 | м3 | 0,489 |
| 4 | Монолітний з/бетон | 26.6 |  |  |
| 4.1 | Суміші бетонні | 26.63.1 | м3 | 11,356 |
| 4.2 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю | 27.10.83 | тн | 0,540 |
| 5 | Розчин для мурування та опорядження | 26.26.13 | м3 | 40,357 |
| 6 | Рулонні матеріали | 26.82.12.530 | м2 | 197,713 |
| 7 | Пиломатеріали | 20.10.10.320 | м3 | 0,577 |
| 8 | Паркет | 20.30.12.100 | м2 | 50,016 |
| 9 | Лінолеум | 26.82.12.530 | м2 | 5,331 |
| 10 | Вата мінеральна та вироби з мінеральної вати | 26.82.16.100 | м3 | 1,880 |
| 11 | Плитки керамічні для | 26.30.10.200 |  |  |
| 11.1 | підлоги | 26.30.10.200 | м2 | 14,546 |
| 11.2 | стін | 26.30.10.200 | м2 | 35,670 |
| 11.3 | фасадні | 26.30.10.200 | м2 | 92,467 |

Продовження таблиці В.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Бітуми нафтові | 23.20.32.520 | кг | 252,272 |
| 13 | Мастики | 24.30.22.500 | кг | 307,794 |
| 14 | Металеві конструкції, прокат | 27.10.4 | кг | 239,735 |
| 15 | Сталь оцинкована | 27.1 | кг | 1274,361 |
| 16 | Труби |  |  |  |
| 16.1 | сталеві діаметром, мм | 27.22 |  |  |
| 16.1.1 | до 100 | 27.22 | мп | 74,130 |
| 16.1.2 | більше 100 | 27.22 | мп | 8,336 |
| 16.2 | чавунні | 27.21 | мп | 0,647 |
| 16.3 | азбестоцементні | 26.65.12.500 | мп | 3,037 |
| 16.4 | поліетиленові,вініпластові, металопластикові, полівінілхлоридні діаметром, мм | 25.21.21.500 |  |  |
| 16.4.1 | до 100 | 25.21.21.500 | мп | 13,835 |
| 16.4.2 | більше 100 | 25.21.21.500 | мп | 8,052 |
| 16.4.3 | керамічні | 26.40.13 | мп | 4,473 |
| 17 | Санітарно-технічні вироби | 26.22.10 |  |  |
| 17.1 | умивальники | 26.22.10 | шт. | 1,875 |
| 17.2 | унітази | 26.22.10 | шт. | 0,409 |
| 18 | Радіатори опалювальні | 28.2 | кВт | 4,780 |
| 19 | Оліфа | 23.20.17 | кг | 13,181 |
| 20 | Фарба | 24.30 |  |  |
| 20.1 | білила | 24.30.11.700 | кг | 5,909 |
| 20.2 | водно-дисперсійна, силікатні | 24.30.11.500 | кг | 47,786 |
| 20.3 | олійна | 24.30.12.200 | кг | 23,522 |
| 20.4 | емалі, лаки | 24.30.12.300 | кг |  |
| 21 | Шпаклівки | 26.64.1 | кг | 125,568 |
| 22 | Ґрунтовки | 26.64.1 | кг | 8,295 |
| 23 | Дверні блоки |  |  |  |
| 23.1 | з деревини | 20.30.11.100 | м2 | 6,073 |
| 24 | Віконні блоки |  |  |  |
| 24.1 | з деревини* | 20.30.11.100 | м2 | 6,713 |
| 24.2 | з металопластику* | 25.23.14.200 | м2 | 6,713 |
| 25 | Сітки |  |  |  |
| 25.1 | дротяні | 27.34.11.300 | м2 | 23,250 |
| 26 | Цегла |  |  |  |
| 26.1 | керамічна | 26.26.11 | тис. шт. | 31,819 |
| 27 | Щебінь, гравій | 14.21.12 | м3 | 6,029 |
| 28 | Пісок | 14.21.11 | м3 | 9,140 |

Кінець таблиці В.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Електроди | 28.73.15.100 | кг | 18,181 |
| 30 | Кабель напругою 380 – 1000 | 31.30.13 | м | 84,772 |
| 31 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією | 31.30.11 | м | 497,500 |
| 32 | Розетка | 25.23.15.43.950 | шт. | 3,545 |

*Вибір матеріалу визначається замовником.

Примітка. Усереднені показники у таблиці мають орієнтовний характер та у разі потреби можуть уточнюватись.

Таблиця В.1.2 – Зведена таблиця усереднених показників витрат матеріальних ресурсів по поліклініках з лікувально-профілактичними приміщеннями (басейн та спортивна зала)

Характеристика ОП:

1) Тип будівлі – каркасний (каркас монолітний);

2) Основний матеріал несучих стін – монолітний з/б;

3) Перекриття – монолітний з/б;

4) Кількість поверхів – до 6;

5) Кількість відвідувань в день – до 960;

6) Тип покрівлі – плоска, з рулонних матеріалів;

7) Температурна зона – ІІ.

10 відвідувань

| № п/п | Номенклатура будівельних матеріалів | Код продукції за класифікацією | Одини-ця виміру | Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів з утепленням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Збірний з/бетон | 26.6 | м3 | 5,982 |
| 2 | Збірний бетон | 26.6 | м3 | 0,782 |
| 3 | Монолітний з/бетон | 26.6 |  |  |
| 3.1 | Суміші бетонні | 26.63.1 | м3 | 81,147 |
| 3.2 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю | 27.10.83 | тн | 10,083 |
| 4 | Розчин для мурування та опорядження | 26.26.13 | м3 | 28,384 |
| 5 | Рулонні матеріали | 26.82.12.530 | м2 | 271,262 |
| 6 | Пиломатеріали | 20.10.10.320 | м3 | 6,612 |
| 7 | Гіпсокартон | 26.62.10.500 | м2 | 144,547 |
| 8 | Паркет | 20.30.12.100 | м2 | 7,065 |

Продовження таблиці В.1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Лінолеум | 26.82.12.530 | м2 | 48,948 |
| 10 | Вата мінеральна та вироби з мінеральної вати | 26.82.16.100 | м3 | 36,469 |
| 11 | Плити з пінопласту, пінополістиролу | 25.23.11.900 | м3 | 0,076 |
| 12 | Плитки керамічні для | 26.30.10.200 |  |  |
| 12.1 | підлоги | 26.30.10.200 | м2 | 82,350 |
| 12.2 | стін | 26.30.10.200 | м2 | 147,576 |
| 12.3 | фасадні | 26.30.10.200 | м2 | 13,387 |
| 13 | Скло | 26.11.11 | м2 | 0,573 |
| 14 | Бітуми нафтові | 23.20.32.520 | кг | 214,23 |
| 15 | Мастики | 24.30.22.500 | кг | 411,385 |
| 16 | Металеві конструкції, прокат | 27.10.4 | кг | 1942,816 |
| 17 | Сталь оцинкована | 27.1 | кг | 1009,042 |
| 18 | Труби |  |  |  |
| 18.1 | сталеві діаметром, мм | 27.22 |  |  |
| 18.1.1 | до 100 | 27.22 | мп | 379,349 |
| 18.1.2 | більше 100 | 27.22 | мп | 1,686 |
| 18.2 | чавунні | 27.21 | мп | 51,808 |
| 18.3 | поліетиленові,вініпластові, металопластикові, полівінілхлоридні діаметром, мм | 25.21.21.500 |  |  |
| 18.3.1 | до 100 | 25.21.21.500 | мп | 179,612 |
| 18.3.2 | більше 100 | 25.21.21.500 | мп | 0,125 |
| 19 | Санітарно-технічні вироби | 26.22.10 |  |  |
| 19.1 | ванни | 26.22.10 | шт. | 0,062 |
| 19.2 | мийки | 26.22.10 | шт. | 0,833 |
| 19.3 | умивальники | 26.22.10 | шт. | 4,250 |
| 19.4 | унітази | 26.22.10 | шт. | 1,250 |
| 19.5 | душові кабіни | 26.22.10 | шт. | 0,250 |
| 20 | Радіатори опалювальні | 28.2 | кВт | 8,170 |
| 21 | Оліфа | 23.20.17 | кг | 7,482 |
| 22 | Фарба | 24.30 |  |  |
| 22.1 | білила | 24.30.11.700 | кг | 15,087 |
| 22.2 | водно-дисперсійна, силікатні | 24.30.11.500 | кг | 226,301 |
| 22.3 | олійна | 24.30.12.200 | кг | 3,463 |
| 22.4 | емалі, лаки | 24.30.12.300 | кг | 67,796 |
| 23 | Шпаклівки | 26.64.1 | кг | 309,583 |
| 23.1 | Шпаклівка зовнішня | 26.64.1 | кг | 280,350 |

Кінець таблиці В.1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Ґрунтовки | 26.64.1 | кг | 87,869 |
| 25 | Дверні блоки |  |  |  |
| 25.1 | з деревини | 20.30.11.100 | м2 | 12,194 |
| 26 | Віконні блоки |  |  |  |
| 26.1 | з деревини* | 20.30.11.100 | м2 | 17,532* |
| 26.2 | з металопластику* | 25.23.14.200 | м2 | 17,532* |
| 27 | Сітки |  |  |  |
| 27.1 | дротяні | 27.34.11.300 | м2 | 209,414 |
| 27.2 | з скловолокна, склотканини | 26.14.12 | м2 | 105,792 |
| 28 | Цегла |  |  |  |
| 28.1 | керамічна | 26.26.11 | тис. шт. | 13,366 |
| 29 | Блоки з пінобетону | 26.61.11.310 | м3 | 10,814 |
| 30 | Вапно | 26.52.10.300 | кг | 67,733 |
| 31 | Щебінь, гравій | 14.21.12 | м3 | 9,094 |
| 32 | Пісок | 14.21.11 | м3 | 9,140 |
| 33 | Цемент | 26.51.1 | кг | 47,963 |
| 34 | Гіпс, гіпсові в’яжучі | 14.12.10.311 | кг | 131,164 |
| 35 | Електроди | 28.73.15.100 | кг | 81,957 |
| 36 | Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією | 31.30.15 | м | 23,250 |
| 37 | Кабель з мідними жилами | 31.30.11 | м | 74,330 |
| 38 | Кабель напругою 380 – 1000 | 31.30.13 | м | 661,240 |
| 39 | Провід багатожильний | 31.30.11 | м | 182,130 |
| 40 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією | 31.30.11 | м | 58,220 |
| 41 | Розетка | 25.23.15.43.950 | шт. | 2,500 |

*Вибір матеріалу визначається замовником.

Примітка. Усереднені показники у таблиці мають орієнтовний характер та у разі потреби можуть уточнюватись.

Таблиця В.2 – Зведена таблиця усереднених показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю виміру функціонального призначення по загальноосвітніх школах

Характеристика ОП:

1) Тип будівлі – каркасний (збірний);

2) Основний матеріал несучих стін – цегла;

3) Перекриття – з/б панелі;

4) Кількість поверхів – до 2;

5) Кількість учбових місць – до 330;

6) Тип покрівлі – шатрова, зі штучних матеріалів;

7) Температурна зона – ІІ.

1 учбове місце

| № п/п | Номенклатура будівельних матеріалів | Код продукції за класифікацією | Одиниця виміру | Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Збірний з/бетон | 26.6 | м3 | 1,408 |
| 2 | Плити покриття, перекриття | 26.6 | м2 | 10,155 |
| 3 | Збірний бетон | 26.6 | м3 | 4,795 |
| 4 | Монолітний з/бетон | 26.6 |  |  |
| 4.1 | Cуміші бетонні | 26.63.1 | м3 | 4,390 |
| 4.2 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю | 27.10.83 | тн | 0,096 |
| 5 | Розчин для мурування та опорядження | 26.26.13 | м3 | 4,411 |
| 6 | Покрівельні матеріали типу азбестоцементні листи та металева черепиця | 26.61.20 | м2 | 0,786 |
| 7 | Рулонні матеріали | 26.82.12.530 | м2 | 26,879 |
| 8 | Лісоматеріали | 20.10.10 | м3 | 0,062 |
| 9 | Пиломатеріали | 20.10.10.320 | м3 | 0,661 |
| 10 | Гіпсокартон | 26.62.10.500 | м2 | 0,066 |
| 11 | Лінолеум | 26.82.12.530 | м2 | 14,408 |
| 12 | Вата мінеральна та вироби з мінеральної вати | 26.82.16.100 | м3 | 1,871 |
| 13 | Плити з пінопласту, пінополістиролу | 25.23.11.900 | м3 | 1,100 |
| 14 | Плитки керамічні для | 26.30.10.200 |  |  |
| 14.1 | підлоги | 26.30.10.200 | м2 | 9,916 |
| 14.2 | стін | 26.30.10.200 | м2 | 7,46 |

Продовження таблиці В.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Скло | 26.11.11 | м2 | 0,165 |
| 16 | Бітуми нафтові | 23.20.32.520 | кг | 15,5164 |
| 17 | Мастики | 24.30.22.500 | кг | 28,413 |
| 18 | Металеві конструкції, прокат | 27.10.4 | кг | 235,463 |
| 19 | Сталь оцинкована | 27.1 | кг | 10,932 |
| 20 | Труби |  |  |  |
| 20.1 | сталеві діаметром, мм | 27.22 |  |  |
| 20.1.1 | до 100 | 27.22 | мп | 19,436 |
| 20.1.2 | більше 100 | 27.22 | мп | 2,026 |
| 20.2 | чавунні | 27.21 | мп | 0,184 |
| 20.3 | азбестоцементні | 26.65.12.500 | мп | 0,944 |
| 20.4 | поліетиленові,вініпластові, металопластикові, полівінілхлоридні діаметром, мм | 25.21.21.500 |  |  |
| 20.4.1 | до 100 | 25.21.21.500 | мп | 2,805 |
| 20.4.2 | більше 100 | 25.21.21.500 | мп | 9,002 |
| 20.5 | керамічні | 26.40.13 | мп | 1,204 |
| 21 | Санітарно-технічні вироби | 26.22.10 |  |  |
| 21.1 | мийки | 26.22.10 | шт. | 0,132 |
| 21.2 | умивальники | 26.22.10 | шт. | 0,332 |
| 21.3 | унітази | 26.22.10 | шт. | 0,168 |
| 21.4 | пісуари | 26.22.10 | шт. | 0,017 |
| 22 | Радіатори опалювальні | 28.2 | кВт | 0,846 |
| 23 | Оліфа | 23.20.17 | кг | 0,906 |
| 24 | Фарба | 24.30 |  |  |
| 24.1 | білила | 24.30.11.700 | кг | 2,053 |
| 24.2 | водно-дисперсійна, силікатні | 24.30.11.500 | кг | 36,112 |
| 24.3 | олійна | 24.30.12.200 | кг | 2,695 |
| 24.4 | емалі, лаки | 24.30.12.300 | кг | 2,942 |
| 25 | Шпаклівки | 26.64.1 | кг | 105,793 |
| 26 | Ґрунтовки | 26.64.1 | кг | 13,576 |
| 27 | Дверні блоки |  |  |  |
| 27.1 | з деревини | 20.30.11.100 | м2 | 1,155 |
| 27.2 | з металопластику | 25.23.14.200 | м2 | 0,200 |
| 28 | Віконні блоки |  |  |  |
| 28.1 | з деревини* | 20.30.11.100 | м2 | 1,821* |
| 28.2 | з металопластику* | 25.23.14.200 | м2 | 1,821* |
| 29 | Сітки |  | м2 |  |
| 29.1 | дротяні | 27.34.11.300 | м2 | 4,276 |
| 29.2 | з скловолокна, склотканини | 26.14.12 | м2 | 8,000 |

Кінець таблиці В.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Цегла | 26.40.11 |  |  |
| 30.1 | керамічна | 26.40.11 | тис. шт. | 3,437 |
| 31 | Вапно | 26.52.10.300 | кг | 1,410 |
| 32 | Щебінь, гравій | 14.21.12 | м3 | 10,146 |
| 33 | Пісок | 14.21.11 | м3 | 6,400 |
| 34 | Цемент | 26.51.1 | кг | 5,793 |
| 35 | Гіпс, гіпсові в’яжучі | 14.12.10.311 | кг | 29,546 |
| 36 | Електроди | 28.73.15.100 | кг | 5,944 |
| 37 | Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією | 31.30.15 | м | 2,130 |
| 38 | Кабель з мідними жилами | 31.30.11 | м | 6,540 |
| 39 | Кабель напругою 380 – 1000 | 31.30.13 | м | 13,050 |
| 40 | Провід багатожильний | 31.30.11 | м | 14,550 |
| 41 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією | 31.30.11 | м | 5,250 |
| 42 | Розетка | 25.23.15.43.950 | шт. | 0,310 |

*Вибір матеріалу визначається замовником.

Примітка. Усереднені показники у таблиці мають орієнтовний характер та у разі потреби можуть уточнюватись.

Таблиця В.3 – Зведена таблиця усереднених показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю виміру функціонального призначення по дитячих установах

Характеристика ОП:

1) Тип будівлі – каркасний (монолітний);

2) Основний матеріал несучих стін – з/б панелі;

3) Перекриття – з/б панелі та монолітні ділянки;

4) Кількість поверхів – до 2;

5) Кількість дитячих місць – до 120;

6) Тип покрівлі – шатрова, зі штучних матеріалів;

7) Температурна зона – ІІ.

1 дитяче місце

| № п/п | Номенклатура будівельних матеріалів | Код продукції за класифікацією | Одиниця виміру | Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Збірний з/бетон | 26.6 | м3 | 0,660 |
| 2 | Плити покриття, перекриття | 26.6 | м2 | 9,479 |
| 3 | Збірний бетон | 26.6 | м3 | 4,311 |

Продовження таблиці В.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Монолітний з/бетон | 26.6 | м3 |  |
| 4.1 | Суміші бетонні | 26.63.1 | м3 | 5,775 |
| 4.2 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю | 27.10.83 | тн | 0,319 |
| 5 | Розчин для мурування та опорядження | 26.26.13 | м3 | 4,490 |
| 6 | Покрівельні матеріали типу азбестоцементні листи та металева черепиця | 26.61.20 | м2 | 7,37 |
| 7 | Рулонні матеріали | 26.82.12.530 | м2 | 17,397 |
| 8 | Лісоматеріали | 20.10.10 | м3 | 0,353 |
| 9 | Пиломатеріали | 20.10.10.320 | м3 | 0,934 |
| 10 | Гіпсокартон | 26.62.10.500 | м2 | 0,310 |
| 11 | Паркет | 20.30.12.100 | м2 | 5,342 |
| 12 | Лінолеум | 26.82.12.530 | м2 | 4,552 |
| 13 | Вата мінеральна та вироби з мінеральної вати | 26.82.16.100 | м3 | 8,190 |
| 14 | Плити з пінопласту, пінополістиролу | 25.23.11.900 | м3 | 0,027 |
| 15 | Плитки керамічні для | 26.30.10.200 |  |  |
| 15.1 | підлоги | 26.30.10.200 | м2 | 3,814 |
| 15.2 | стін | 26.30.10.200 | м2 | 7,463 |
| 16 | Скло | 26.11.11 | м2 | 0,113 |
| 17 | Бітуми нафтові | 23.20.32.520 | кг | 212,157 |
| 18 | Мастики | 24.30.22.500 | кг | 54,077 |
| 19 | Металеві конструкції, прокат | 27.10.4 | кг | 347,549 |
| 20 | Сталь оцинкована | 27.1 | кг | 21,763 |
| 21 | Труби |  |  |  |
| 21.1 | сталеві діаметром, мм | 27.22 |  |  |
| 21.1.1 | до 100 | 27.22 | мп | 10,598 |
| 21.1.2 | більше 100 | 27.22 | мп | 0,426 |
| 21.2 | чавунні | 27.21 | мп | 0,217 |
| 21.3 | азбестоцементні | 26.65.12.500 | мп | 0,655 |
| 21.4 | поліетиленові, вініпластові, металопластикові, полівінілхлоридні діаметром, мм | 25.21.21.500 |  |  |
| 21.4.1 | до 100 | 25.21.21.500 | мп | 19,807 |
| 21.4.2 | більше 100 | 25.21.21.500 | мп | 0,960 |

Кінець таблиці В.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Санітарно-технічні вироби | 26.22.10 |  |  |
| 22.1 | ванни | 26.22.10 | шт. | 0,093 |
| 22.2 | умивальники | 26.22.10 | шт. | 0,360 |
| 22.3 | унітази | 26.22.10 | шт. | 0,240 |
| 23 | Радіатори опалювальні | 28.2 | кВт | 1,515 |
| 24 | Оліфа | 23.20.17 | кг | 1,223 |
| 25 | Фарба | 24.30 |  |  |
| 25.1 | білила | 24.30.11.700 | кг | 0,051 |
| 25.2 | водно-дисперсійна, силікатні | 24.30.11.500 | кг | 27,486 |
| 25.3 | олійна | 24.30.12.200 | кг | 2,567 |
| 25.4 | емалі, лаки | 24.30.12.300 | кг | 3,793 |
| 26 | Шпаклівки | 26.64.1 | кг | 57,883 |
| 27 | Ґрунтовки | 26.64.1 | кг | 5,445 |
| 28 | Шпалери | 21.24 | м2 | 5,301 |
| 29 | Дверні блоки |  |  |  |
| 29.1 | з деревини | 20.30.11.100 | м2 | 0,81 |
| 29.2 | з металопластику | 25.23.14.200 | м2 | 2,224 |
| 30 | Віконні блоки |  |  |  |
| 30.1 | з деревини* | 20.30.11.100 | м2 | 4,269* |
| 30.2 | з металопластику* | 25.23.14.200 | м2 | 4,269* |
| 31 | Сітки |  | м2 |  |
| 31.1 | дротяні | 27.34.11.300 | м2 | 1,759 |
| 31.2 | з скловолокна, склотканини | 26.14.12 | м2 | 1,516 |
| 32 | Цегла | 26.40.11 |  |  |
| 32.1 | керамічна | 26.40.11 | тис. шт. | 3,452 |
| 32.2 | силікатна | 26.40.11 | тис. шт. | 0,873 |
| 33 | Блоки з пінобетону | 26.61.11.310 | м3 | 0,042 |
| 34 | Вапно | 26.52.10.300 | кг | 4,050 |
| 35 | Щебінь, гравій | 14.21.12 | м3 | 2,408 |
| 36 | Пісок | 14.21.11 | м3 | 2,018 |
| 37 | Цемент | 26.51.1 | кг | 4,920 |
| 38 | Гіпс, гіпсові в’яжучі | 14.12.10.311 | кг | 8,242 |
| 39 | Електроди | 28.73.15.100 | кг | 10,974 |
| 40 | Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією | 31.30.15 | м | 1,760 |
| 41 | Кабель з мідними жилами | 31.30.11 | м | 5,310 |
| 42 | Кабель напругою 380 – 1000 | 31.30.13 | м | 62,520 |
| 43 | Провід багатожильний | 31.30.11 | м | 12,300 |
| 44 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією | 31.30.11 | м | 3,610 |
| 45 | Розетка | 25.23.15.43.950 | шт. | 0,173 |

*Вибір матеріалів визначається замовником.

Примітка. Усереднені показники у таблиці мають орієнтовний характер та у разі потреби можуть уточнюватись.

Таблиця В.4.1 – Зведена таблиця усереднених показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю виміру функціонального призначення по житлових будинках ІІ категорії житла

Характеристика ОП:

1) Тип будівлі – каркасний (збірний);

2) Основний матеріал несучих стін – цегла;

3) Перекриття – з/б панелі;

4) Кількість поверхів – більше 9;

5) Кількість квартир – до 100;

6) Тип покрівлі – плоска, з рулонних матеріалів;

7) Температурна зона – ІІ.

100 м² загальної площі квартир

| № п/п | Номенклатура будівельних матеріалів | Код продукції за класифікацією | Одиниця виміру | Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | з зовнішнім утепленням | з внутрішнім утепленням |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Збірний з/бетон | 26.6 | м3 | 25,250 | 10,238 |
| 2 | Плити покриття, перекриття | 26.6 | м2 | 152,744 | 156,264 |
| 3 | Збірний бетон | 26.6 | м3 | 7,290 | 6,694 |
| 4 | Монолітний з/бетон | 26.6 |  |  |  |
| 4.1 | Суміші бетонні | 26.63.1 | м3 | 10,347 | 5,657 |
| 4.2 | Прокат для додаткового армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю | 27.10.83 | тн | 0,591 | 0,370 |
| 5 | Розчин для мурування та опорядження | 26.26.13 | м3 | 39,857 | 32,085 |
| 6 | Цегла | 26.26.11 |  |  |  |
| 6.1 | керамічна | 26.26.11 | тис. шт. | 1,941 | 1,288 |
| 6.2 | силікатна | 26.26.11 | тис. шт. | 36,395 | 26,015 |
| 7 | Блоки з пінобетону | 26.61.11.310 | м3 | – | 15,603 |
| 8 | Цемент | 26.51.1 | кг | 35,744 | 22,099 |
| 9 | Гіпс, гіпсові в’яжучі | 14.12.10.311 | кг | 584,434 | 121,822 |
| 10 | Вапно | 26.52.10.300 | кг | 36,125 | 6,809 |
| 11 | Лісоматеріали | 20.10.10 | м3 | 0,645 | 0,261 |

Продовження таблиці В.4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Пиломатеріали | 20.10.10.320 | м3 | 0,914 | 1,205 |
| 13 | Клейова суміш |  | кг | 1498,165 | – |
| 14 | Сітки |  |  |  |  |
| 14.1 | дротяні | 27.34.11.300 | м2 | 19,519 | 16,132 |
| 14.2 | з скловолокна, склотканина | 26.14.12 | м2 | 114,544 | – |
| 15 | Вата мінеральна та вироби з мінеральної вати | 26.82.16.100 | м3 | 18,854 | 4,760 |
| 16 | Сталь оцинкована | 27.1 | кг | 134,614 | 80,104 |
| 17 | Шпаклівки | 26.64.1 | кг | 494,825** | 151,755 |
| 17.1 | **в тому числі для зовнішнього оздоблення | 26.64.1 | кг | 279,5 | – |
| 18 | Ґрунтовки | 26.64.1 | кг | 59,832** | 3,931 |
| 18.1 | **в тому числі для зовнішнього оздоблення | 26.64.1 | кг | 54,114 | – |
| 19 | Гіпсокартон | 26.62.10.500 | м2 | 70,527 | 4,218 |
| 20 | Рулонні матеріали | 26.82.12.530 | м2 | 125,406 |
| 21 | Металеві конструкції, прокат | 27.10.4 | кг | 579,788 |
| 22 | Суміші асфальтобетонні | 26.82.12 | м3 | 0,475 |
| 23 | Лінолеум | 26.82.12.530 | м2 | 86,362 |
| 24 | Плитки керамічні для | 26.30.10.200 |  |  |
| 24.1 | підлоги | 26.30.10.200 | м2 | 21,184 |
| 24.2 | стін | 26.30.10.200 | м2 | 34,746 |
| 25 | Скло | 26.11.11 | м2 | 3,358 |
| 26 | Бітуми нафтові | 23.20.32.520 | кг | 198,387 |
| 27 | Мастики | 24.30.22.500 | кг | 189,471 |
| 28 | Труби |  |  |  |
| 28.1 | сталеві діаметром, мм | 27.22 |  |  |
| 28.1.1 | до 100 | 27.22 | мп | 209,879 |
| 28.1.2 | більше 100 | 25.21.21.500 | мп | 6,573 |
| 28.2 | чавунні | 27.21 | мп | 5,496 |
| 28.3 | азбестоцементні | 26.65.12.500 | мп | 6,670 |
| 28.4 | поліетиленові, вініпластові, металопластикові, полівінілхлоридні діаметром, мм | 25.21.21.500 |  |  |
| 28.4.1 | до 100 | 25.21.21.500 | мп | 93,635 |
| 28.4.2 | більше 100 | 25.21.21.500 | мп | 6,573 |

Кінець таблиці В.4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.5 | керамічні | 26.40.13 | мп | 0,330 |
| 29 | Санітарно-технічні вироби | 26.22.10 |  |  |
| 29.1 | ванни | 26.22.10 | шт. | 1,585 |
| 29.2 | мийки | 26.22.10 | шт. | 1,585 |
| 29.3 | умивальники | 26.22.10 | шт. | 2,968 |
| 29.4 | унітази | 26.22.10 | шт. | 1,598 |
| 30 | Радіатори опалювальні (чавунні) | 28.2 | кВт | 6,409 |
| 31 | Оліфа | 23.20.17 | кг | 9,461 |
| 32 | Фарба | 24.30 |  |  |
| 32.1 | білила | 24.30.11.700 | кг | 6,493 |
| 32.2 | водно-дисперсійна, силікатні | 24.30.11.500 | кг | 267,406 |
| 32.3 | олійна | 24.30.12.200 | кг | 19,662 |
| 32.4 | емалі, лаки | 24.30.12.300 | кг | 9,434 |
| 33 | Шпалери | 21.24 | м2 | 120,5 |
| 34 | Дверні блоки |  |  |  |
| 34.1 | з деревини | 20.30.11.100 | м2 | 16,151 |
| 34.2 | з металопластику (балкон) | 25.23.14.200 | м2 | 4,612 |
| 34.3 | з металу | 28.12.10.300 | м2 | 3,962 |
| 35 | Віконні блоки |  |  |  |
| 35.1 | з деревини* | 20.30.11.100 | м2 | 10,740* |
| 35.2 | з металопластику* | 25.23.14.200 | м2 | 10,740* |
| 36 | Поребрики | 26.61.11.510 | м3 | 0,763 |
| 37 | Щебінь, гравій | 14.21.12 | м3 | 16,310 |
| 38 | Пісок | 14.21.11 | м3 | 12,746 |
| 39 | Електроди | 28.73.15.100 | кг | 27,726 |
| 40 | Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією | 31.30.15 | м | 64,445 |
| 41 | Кабель з мідними жилами | 31.30.11 | м | 139,608 |
| 42 | Кабель напругою 380 – 1000 | 31.30.13 | м | 189,306 |
| 43 | Провід багатожильний | 31.30.11 | м | 45,431 |
| 44 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією | 31.30.11 | м | 730,256 |
| 45 | Розетка | 25.23.15.43.950 | шт. | 34,939 |

*Вибір матеріалів визначається замовником.

Примітка: усереднені показники у таблиці мають орієнтовний характер та у разі потреби можуть уточнюватись.

Таблиця В.4.2 – Зведена таблиця усереднених показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю виміру функціонального призначення по житлових будинках ІІ категорії житла з прибудованим приміщенням громадського призначення

Характеристика ОП:

1) Тип будівлі – каркасний (збірний);

2) Основний матеріал несучих стін – з/б панелі;

3) Перекриття – з/б панелі;

4) Кількість поверхів – більше 9;

5) Кількість квартир – більше 100;

6) Тип покрівлі – плоска, з рулонних матеріалів;

7) Температурна зона – ІІ.

100 м² загальної площі квартир

| № п/п | Номенклатура будівельних матеріалів | Код продукції за класифікацією | Одиниця виміру | Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Збірний з/бетон | 26.6 | м3 | 77,674 |
| 2 | Плити покриття, перекриття | 26.6 | м2 | 200,986 |
| 3 | Збірний бетон | 26.6 | м3 | 11,623 |
| 4 | Монолітний з/бетон | 26.6 |  |  |
| 4.1 | Суміші бетонні | 26.63.1 | м3 | 27,013 |
| 4.2 | Прокат для додаткового армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю | 27.10.83 | тн | 1,101 |
| 5 | Розчин для мурування та опорядження | 26.26.13 | м3 | 17,951 |
| 6 | Рулонні матеріали | 26.82.12.530 | м2 | 109,166 |
| 7 | Лісоматеріали | 20.10.10 | м3 | 0,512 |
| 8 | Пиломатеріали | 20.10.10.320 | м3 | 0,869 |
| 9 | Цегла | 26.26.11 |  |  |
| 9.1 | керамічна | 26.26.11 | тис. шт. | 1,991 |
| 10 | Плити з пінопласту, пінополістеролу | 25.23.11.900 | м3 | 7,177 |
| 11 | Блоки з пінобетону | 26.61.11.310 | м3 | 7,675 |
| 12 | Цемент | 26.51.1 | кг | 22,694 |
| 13 | Гіпс, гіпсові в’яжучі | 14.12.10.311 | кг | 50,284 |
| 14 | Суміші асфальтобетонні | 26.82.12 | м3 | 0,475 |

Продовження таблиці В.4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Металеві конструкції, прокат | 27.10.4 | кг | 953,778 |
| 16 | Гіпсокартон | 26.62.10.500 | м2 | 162,477 |
| 17 | Лінолеум | 26.82.12.530 | м2 | 79,928 |
| 18 | Плитки керамічні для | 26.30.10.200 |  |  |
| 18.1 | підлоги | 26.30.10.200 | м2 | 27,928 |
| 18.2 | стін | 26.30.10.200 | м2 | 3,090 |
| 18.3 | фасадні | 26.30.10.200 | м2 | 2,595 |
| 19 | Скло | 26.11.11 | м2 | 1,974 |
| 20 | Вата мінеральна та вироби з мінеральної вати | 26.82.16.100 | м3 | 6,202 |
| 21 | Бітуми нафтові | 23.20.32.520 | кг | 160,863 |
| 22 | Мастики | 24.30.22.500 | кг | 156,163 |
| 23 | Сталь оцинкована | 27.1 | кг | 59,925 |
| 24 | Труби |  |  |  |
| 24.1 | сталеві діаметром, мм | 27.22 |  |  |
| 24.1.1 | до 100 | 27.22 | мп | 58,821 |
| 24.1.2 | більше 100 | 27.22 | мп | 7,161 |
| 24.2 | чавунні | 27.21 | мп | 0,062 |
| 24.3 | азбестоцементні | 26.65.12.500 | мп | 6,521 |
| 24.4 | поліетиленові, вініпластові, металопластикові, полівінілхлоридні діаметром, мм | 25.21.21.500 |  |  |
| 24.4.1 | до 100 | 25.21.21.500 | мп | 298,753 |
| 24.4.2 | більше 100 | 25.21.21.500 | мп | 1,821 |
| 25 | Санітарно-технічні вироби | 26.22.10 |  |  |
| 25.1 | ванни | 26.22.10 | шт. | 1,777 |
| 25.2 | мийки | 26.22.10 | шт. | 1,777 |
| 25.3 | умивальники | 26.22.10 | шт. | 2,665 |
| 25.5 | унітази | 26.22.10 | шт. | 1,777 |
| 26 | Радіатори опалювальні (чавунні) | 28.2 | кВт | 9,910 |
| 27 | Оліфа | 23.20.17 | кг | 3,265 |
| 28 | Фарба | 24.30 |  |  |
| 28.1 | білила | 24.30.11.700 | кг | 0,423 |
| 28.2 | водно-дисперсійна, силікатні | 24.30.11.500 | кг | 87,049 |
| 28.3 | олійна | 24.30.12.200 | кг | 5,967 |
| 28.4 | емалі, лаки | 24.30.12.300 | кг | 6,630 |
| 29 | Шпаклівки | 26.64.1 | кг | 383,225 |
| 30 | Ґрунтовки | 26.64.1 | кг | 62,745 |

Кінець таблиці В.4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Шпалери | 21.24 | м2 | 45,989 |
| 32 | Дверні блоки |  |  |  |
| 32.1 | з деревини | 20.30.11.100 | м2 | 13,575 |
| 32.2 | з металопластику (балкон) | 25.23.14.200 | м2 | 2,550 |
| 32.3 | з металу | 28.12.10.300 | м2 | 4,442 |
| 33 | Віконні блоки |  |  |  |
| 33.1 | з деревини* | 20.30.11.100 | м2 | 12,383* |
| 33.2 | з металопластику* | 25.23.14.200 | м2 | 12,383* |
| 34 | Сітки |  |  |  |
| 34.1 | дротяні | 27.34.11.300 | м2 | 87,546 |
| 34.2 | з скловолокна, склотканини | 26.14.12 | м2 | 0,055 |
| 35 | Вапно | 26.52.10.300 | кг | 73,939 |
| 36 | Поребрики | 26.61.11.510 | м3 | 0,763 |
| 37 | Щебінь, гравій | 14.21.12 | м3 | 14,159 |
| 38 | Пісок | 14.21.11 | м3 | 1,378 |
| 39 | Електроди | 28.73.15.100 | кг | 80,248 |
| 40 | Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією | 31.30.15 | м | 64,445 |
| 41 | Кабель з мідними жилами | 31.30.11 | м | 139,608 |
| 42 | Кабель напругою 380 – 1000 | 31.30.13 | м | 189,306 |
| 43 | Провід багатожильний | 31.30.11 | м | 45,431 |
| 44 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією | 31.30.11 | м | 730,256 |
| 45 | Розетка | 25.23.15.43.950 | шт. | 34,939 |

*Вибір матеріалів визначається замовником.

Примітка. Усереднені показники у таблиці мають орієнтовний характер та у разі потреби можуть уточнюватись.

Таблиця В.4.3 – Зведена таблиця усереднених показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю виміру функціонального призначення по житлових будинках для ІІ категорії житла з прибудованими приміщеннями громадського призначення.

Характеристика ОП:

1) Тип будівлі – каркасний (монолітний);

2) Основний матеріал несучих стін – монолітний з/б;

3) Перекриття – з/б панелі;

4) Кількість поверхів – більше 9;

5) Кількість квартир – до 100;

6) Тип покрівлі – плоска, з рулонних матеріалів;

7) Температурна зона – ІІ.

100 м² загальної площі квартир

| № п/п | Номенклатура будівельних матеріалів | Код продукції за класифікацією | Одиниця виміру | Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Збірний з/бетон | 26.6 | м3 | 10,596 |
| 2 | Плити покриття, перекриття | 26.6 | м2 | 167,703 |
| 3 | Збірний бетон | 26.6 | м3 | 15,303 |
| 4 | Монолітний з/бетон | 26.6 |  |  |
| 4.1 | Суміші бетонні | 26.63.1 | м3 | 55,650 |
| 4.2 | Прокат для додаткового армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю | 27.10.83 | тн | 3,055 |
| 5 | Розчин для мурування та опорядження | 26.26.13 | м3 | 19,802 |
| 6 | Рулонні матеріали | 26.82.12.530 | м2 | 89,038 |
| 7 | Лісоматеріали | 20.10.10 | м3 | 0,350 |
| 8 | Пиломатеріали | 20.10.10.320 | м3 | 1,839 |
| 9 | Цегла | 26.26.11 |  |  |
| 9.1 | керамічна | 26.26.11 | тис. шт. | 20,667 |
| 9.2 | силікатна | 26.26.11 | тис. шт. | 1,668 |
| 9.3 | лицьова | 26.26.11 | тис. шт. | 6,002 |
| 10 | Плити з пінопласту, пінополістеролу | 25.23.11.900 | м3 | 4,225 |

Продовження таблиці В.4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Блоки з пінобетону | 26.61.11.310 | м3 | 10,631 |
| 12 | Цемент | 26.51.1 | кг | 8,846 |
| 13 | Гіпс, гіпсові в’яжучі | 14.12.10.311 | кг | 0,052 |
| 14 | Суміші асфальтобетонні | 26.82.12 | м3 | 0,475 |
| 15 | Металеві конструкції, прокат | 27.10.4 | кг | 785,533 |
| 16 | Лінолеум | 26.82.12.530 | м2 | 152,134 |
| 17 | Плитки керамічні для | 26.30.10.200 |  |  |
| 17.1 | підлоги | 26.30.10.200 | м2 | 10,361 |
| 18 | Скло | 26.11.11 | м2 | 2,917 |
| 19 | Бітуми нафтові | 23.20.32.520 | кг | 357,480 |
| 20 | Мастики | 24.30.22.500 | кг | 247,389 |
| 21 | Сталь оцинкована | 27.1 | кг | 64,061 |
| 22 | Вата мінеральна та вироби з мінеральної вати | 26.82.16.100 | м3 | 1,444 |
| 23 | Труби |  |  |  |
| 23.1 | сталеві діаметром, мм | 27.22 |  |  |
| 23.1.1 | до 100 | 27.22 | мп | 122,927 |
| 23.1.2 | більше 100 | 27.22 | мп | 3,473 |
| 23.2 | чавунні | 27.21 | мп | 2,940 |
| 23.3 | азбестоцементні | 26.65.12.500 | мп | 2,699 |
| 23.4 | поліетиленові, вініпластові, металопластикові, полівінілхлоридні діаметром, мм | 25.21.21.500 |  |  |
| 23.4.1 | до 100 | 25.21.21.500 | мп | 297,476 |
| 23.4.2 | більше 100 | 25.21.21.500 | мп | 9,925 |
| 24 | Санітарно-технічні вироби | 26.22.10 |  |  |
| 24.1 | ванни | 26.22.10 | шт. | 1,800 |
| 24.2 | мийки | 26.22.10 | шт. | 1,800 |
| 24.3 | умивальники | 26.22.10 | шт. | 2,452 |
| 24.4 | унітази | 26.22.10 | шт. | 1,845 |
| 25 | Радіатори опалювальні (чавунні) | 28.2 | кВт | 9,769 |
| 26 | Оліфа | 23.20.17 | кг | 9,113 |
| 27 | Фарба | 24.30 |  |  |
| 27.1 | білила | 24.30.11.700 | кг | 1,261 |
| 27.2 | водно-дисперсійна, силікатні | 24.30.11.500 | кг | 175,245 |
| 27.3 | олійна | 24.30.12.200 | кг | 12,665 |

Кінець таблиці В.4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Шпаклівки | 26.64.1 | кг | 469,168 |
| 29 | Ґрунтовки | 26.64.1 | кг | 91,551 |
| 30 | Дверні блоки |  |  |  |
| 30.1 | з деревини | 20.30.11.100 | м2 | 21,372 |
| 30.2 | з металопластику (балкон) | 25.23.14.200 | м2 | 7,831 |
| 30.3 | з металу | 28.12.10.300 | м2 | 4,500 |
| 31 | Віконні блоки |  |  |  |

| 31.1 | з деревини* | 20.30.11.100 | м2 | 15,341* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2 | з металопластику* | 25.23.14.200 | м2 | 15,341* |
| 32 | Сітки |  |  |  |
| 32.1 | дротяні | 27.34.11.300 | м2 | 43,458 |
| 32.2 | з скловолокна, склотканини | 26.14.12 | м2 | 1,836 |
| 33 | Вапно | 26.52.10.300 | кг | 9,733 |
| 34 | Поребрики | 26.61.11.510 | м3 | 0,763 |
| 35 | Щебінь, гравій | 14.21.12 | м3 | 16,169 |
| 36 | Пісок | 14.21.11 | м3 | 2,438 |
| 37 | Електроди | 28.73.15.100 | кг | 31,925 |
| 38 | Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією | 31.30.15 | м | 64,445 |
| 39 | Кабель з мідними жилами | 31.30.11 | м | 139,608 |
| 40 | Кабель напругою 380 –1000 | 31.30.13 | м | 189,306 |
| 41 | Провід багатожильний | 31.30.11 | м | 45,431 |
| 42 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією | 31.30.11 | м | 730,256 |
| 43 | Розетка | 25.23.15.43.950 | шт. | 34,939 |

*Вибір матеріалів визначається замовником.

Примітка. Усереднені показники у таблиці мають орієнтовний характер та у разі потреби можуть уточнюватись.

ДОДАТОК Г

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення.

- ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів.

- ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

- ДБН Д 1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

- ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення  зі Зміною № 1.

УДК [006.44:691](477

Ключові слова: номенклатура матеріальних ресурсів, усереднені показники, об’єкти-представники, одиниця виміру функціонального призначення.

ISBN 978-966-8115-18-9