ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

ПРИКАЗ

г. Киев

21 января 2005 года 	№ 13

Об утверждении изменения № 2

к ДБН Д.2.4-3-2000

Во исполнение решения научно-технического совета Госстроя Украины от 12.01.2005 № 1 и с целью усовершенствования сметно-нормативной базы Украины

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить и ввести в действие изменение № 2 к ДБН Д.2.4-3-2000 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Сборник 3. Стены», разработанное Научно-исследовательским институтом строительного производства.

- Управлению ценовой политики, экспертизы и контроля стоимости в строительстве (Губень П.И.) обеспечить доведение информации об утверждении изменения № 2 к ДБН Д.2.4-3-2000 до заинтересованных организаций.

- Поручить издание и распространение указанного изменения Научно-производственной фирме «Инпроект», при условии использования средств, полученных от ее реализации, на выполнение работ по стандартизации, развитию научно-технической базы (ст. 19 Закона Украины «О стандартизации»).

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя председателя Комитета А.В.Беркуту.

Председатель Комитета 	В.И.ЧЕРЕП

Изменение № 2 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000)

Сборник 3. Стены

## Дополнительные нормы, разработанные Научно-исследовательским

институтом строительного производства

(группы 60, 61, 62, 63, 64, 65)

### Техническая часть

Дополнить:

- В нормах групп 60 – 65 содержатся нормы расхода ресурсов при выполнении ремонта герметизации стыков наружных стеновых панелей.

- Нормами групп 60 – 65 не учтены ресурсы по установке и передвижке подвесных люлек и канатных систем.

- Ресурсы на установку и передвижку подвесных люлек и канатных систем для норм групп 60 – 65 учитываются дополнительно по соответствующим нормам сборника 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

- Указанный в нормах групп 60 – 65 размер «до» включает в себя этот размер.

Группа 60 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации двухкомпонентными бутилкаучуковыми мастиками типа: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГБР, МГЗ

Состав работ: Простукивание швов, расчистка от раствора поврежденных мест. Удаление поврежденного герметика. Очистка от пыли, грязи поверхности швов. Обезжиривание. Ремонт поверхностей стыка раствором с затиркой. Приготовление праймера и рабочего состава мастики. Грунтовка поверхностей стыков праймером. Устройство полимерцементной основы. Нанесение слоя мастики. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Наклеивание стеклоткани (1 - 3). Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с прокладкой стеклоткани при ширине стыка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-60-1 | 3-60-2 | 3-60-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 76,86 | 83,71 | 91,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,19 | 3,20 | 3,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (2,31) | (2,71) | (3,36) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0134 | 0,0163 | 0,0252 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 114-0088 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11, Т-11п | 1000 м2 | 0,0134 | 0,0173 | 0,0216 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика бутилкаучуковая типа Гермабутил | Кг | 63,86 | 77,76 | 100,94 |
| П | Полимерцементный состав, марка М200 | м3 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

Окончание группы 60 (нормы с 4 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без прокладки стеклоткани при ширине стыка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-60-4 | 3-60-5 | 3-60-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,30 | 77,84 | 84,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,18 | 3,19 | 3,20 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,99) | (2,31) | (2,84) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ- 161, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0110 | 0,0134 | 0,0206 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика бутилкаучуковая типа Гермабутил | кг | 52,74 | 63,86 | 82,40 |
| П | Полимерцементный состав, марка М200 | т | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

Группа 61 Ремонт герметизации стыков наружных стеновых панелей методом заливочной герметизации двухкомпонентными бутилкаучуковыми мастиками типа Гермабутил: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГБР, МГЗ

Состав работ: Простукивание швов, отбивка и расчистка от раствора поврежденных мест. Удаление поврежденного герметика и непригодных упругих прокладок. Очистка от пыли, грязи поверхности швов. Обезжиривание. Ремонт поверхностей стыков раствором с затиркой. Приготовление праймера. Грунтовка поверхностей стыков праймером. Устройство упругой основы. Приготовление мастики. Заполнение швов мастикой. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине шва, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-61-1 | 3-61-2 | 3-61-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 92,69 | 95,81 | 99,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,19 | 3,21 | 3,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, Давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 270-0113 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | (7,08) | (8,00) | (8,92) |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,21) | (2,31) | (4,20) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А, Б | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0024 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0052 | 0,0134 | 0,0274 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | М | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка M 100 | М3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| П | Мастика бутилкаучуковая типа | кг | 24,93 | 63,86 | 130,60 |
|  | Гермабутил |  |  |  |  |
| П | Пенополиэтиленовый жгут ППЕ-Ж | М | 105 | 105 | 105 |
|  | [Прокладки уплотнительные резиновые ПРП] |  |  |  |  |

Группа 62 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации однокомпонентной мастикой «ТЕНАПЛАСТ»

Состав работ: Простукивание швов и расчистка от раствора поврежденных мест. Удаление поврежденного герметика и упругих прокладок. Очистка поверхности стен от пыли и грязи. Обезжиривание. Заделка трещин и поврежденных мест раствором. Ремонт поверхностей стыков с затиркой раствором. Нанесение слоя мастики. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине стыка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-62-1 | 3-62-2 | 3-62-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затрат труда рабочих-строителей | чел. -ч | 50,73 | 52,88 | 54,90 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 3,66 | 3,66 | 3,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-1 61, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка M 100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика однокомпонентная | кг | 37 | 47 | 60 |
|  | герметизирующая «ТЕНАПЛАСТ» |  |  |  |  |

Группа 63 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации двухкомпонентными мастиками: «ОКСИПЛАСТ», «ЕЛУР-Т», «ТИОПЛАСТ ЛТ», «САЗИЛАСТ-45», «САЗИЛАСТ-46», «ГЕРМАЕЛАСТ-1»

Состав работ: Простукивание швов и расчистка от раствора. Удаление поврежденного герметика. Очистка поверхности стен от пыли и грязи. Обезжиривание. Заделка трещин и поврежденных мест раствором. Ремонт поверхностей стыков с затиркой раствором. Устройство полимерцементной основы. Приготовление рабочего состава мастики. Нанесение слоя мастики. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине стыка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-63-1 | 3-63-2 | 3-63-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 65,44 | 72,44 | 78,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 3,66 | 3,66 | 3,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,96) | (2,45) | (3,24) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка M 100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика двухкомпонентная | кг | 69,2 | 86,5 | 114,2 |
|  | герметизирующая |  |  |  |  |
| П | Полимерцементный состав, марка М200 | м3 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

Группа 64 Ремонт герметизации стыков наружных стеновых панелей методом заливочной герметизации двухкомпонентными мастиками: «ОКСИПЛАСТ», «ЕЛУР-Т», «ТИОПЛАСТ ЛТ», «САЗИЛАСТ-45», «САЗИЛАСТ-46», «ГЕРМАЕЛАСТ-1»

Состав работ: Простукивание швов и расчистка от раствора. Удаление поврежденного герметика и упругих прокладок. Очистка поверхности стен от пыли и грязи. Обезжиривание. Заделка трещин и поврежденных мест раствором. Устройство упругой основы. Ремонт поверхностей стыков с затиркой. Приготовление праймера, рабочего состава мастики и мыльного раствора. Нанесение праймера на поверхности стыка. Нанесение мыльного раствора. Заполнение швов герметиком. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине шва, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-64-1 | 3-64-2 | 3-64-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 94,13 | 97,98 | 112,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 3,67 | 3,68 | 3,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с | маш.-ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
|  | двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. |  |  |  |  |
| 227-4004 | Герметизирующее устройство | маш.-ч | (7,14) | (9,20) | (10,26) |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,48) | (3,39) | (6,13) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А, Б | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0024 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2 | 2 | 2 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1697 | Мастика клеющая кумаронокаучуковая, марка КН-3 | т | 0,00644 | 0,00644 | 0,00644 |
| 111-1683-1 | Скотч | М | 210 | 210 | 210 |
| 1113-0158 | Растворитель, марка № 646 | т | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 |
| 142-0010-2 | Вода | М3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | цементный, марка M 100 |  |  |  |  |
| П | Мастика двухкомпонентная | кг | 26,0 | 86,5 | 190,3 |
|  | герметизирующая |  |  |  |  |
| П | Пенополиэтиленовый жгут | м | 105 | 105 | 105 |
|  | ППЕ-Ж [Прокладки уплотнительные резиновые ПРП] |  |  |  |  |

Группа 65 Ремонт герметизации стыков наружных стеновых панелей методом заливочной герметизации однокомпонентной мастикой «ТЕНАПЛАСТ»

Состав работ: Простукивание швов и расчистка от раствора. Удаление поврежденного герметика и упругих прокладок. Очистка поверхности стен от пыли и грязи. Обезжиривание. Заделка трещин и поврежденных мест раствором. Устройство упругой основы. Ремонт поверхностей стыков с затиркой. Приготовление мыльного раствора. Нанесение грунтовки на поверхности стыка. Нанесение мыльного раствора. Заполнение швов герметиком. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине шва, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-65-1 | 3-65-2 | 3-65-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 92,58 | 94,70 | 106,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 3,19 | 3,20 | 3,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,09 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 227-4004 | Герметизирующее устройство | маш.-ч | (7,07) | (8,00) | (8,92) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ- 161, марка А, Б | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0024 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2 | 2 | 2 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1624-1 | Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17 | кг | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка M 100 | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| П | Мастика однокомпонентная герметизирующая «ТЕНАПЛАСТ» | кг | 27,81 | 92,70 | 203,94 |
| П | Пенополиэтиленовый жгут ППЕ-Ж (Прокладки уплотнительные резиновые ПРП) | м | 105 | 105 | 105 |

Зміна № 2 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000)

### Збірник 3. Стіни

Додаткові норми, розроблені Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва

(групи 60, 61, 62, 63, 64, 65)

# Технічна частина

Доповнити:

- У нормах груп 60 – 65 містяться норми витрати ресурсів при виконанні ремонту герметизації стиків зовнішніх стінових панелей.

- Нормами груп 60 – 65 не враховано ресурси з встановлення та пересування підвісних колисок та канатних систем.

- Ресурси на встановлення та пересування підвісних колисок та канатних систем для норм груп 60 – 65 враховуються додатково за відповідними нормами збірника 20 «Інші ремонтно-будівельні роботи».

- Указаний в нормах груп 60 – 65 розмір «до» включає в себе цей розмір.

Група 60 Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГБР, МГЗ

Склад робіт: Простукування швів, розчищення від розчину ушкоджених місць. Видалення ушкодженого герметика. Очищення від пилу, бруду поверхні швів. Обезжирювання. Ремонт поверхонь стику розчином з затиранням. Готування праймера та робочого складу мастики. Ґрунтування поверхонь стиків праймером. Влаштування полімерцементної основи. Нанесення шару мастики. Приклеювання поліетиленової стрічки скотч. Наклеювання склотканини (1 – 3). Нанесення фактурного шару фарби.

Вимірник: 100 м шва

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | з прокладанням склотканини при ширині стику, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-60-1 | 3-60-2 | 3-60-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 76,86 | 83,71 | 91,36 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.-год. | 3,19 | 3,20 | 3,21 |
|  | Машини та механізми |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т | маш.-год. | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 205-0101 | Компресори пересувні з двигуном | маш.-год. | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
|  | внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/хв. |  |  |  |  |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.-год. | (2,31) | (2,71) | (3,36) |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0485 | Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ- 161, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,0134 | 0,0163 | 0,0252 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 114-0088 | Тканина скляна конструкційна Т-11, Т-11п | 1000 м2 | 0,0134 | 0,0173 | 0,0216 |
| 1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | цементний, марка М 100 |  |  |  |  |
| П | Мастика бутилкаучукова типу Гермабутил | кг | 63,86 | 77,76 | 100,94 |
| П | Полімерцементний склад, марка М 200 | м3 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

Закінчення групи 60 (норми з 4 по 6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | без прокладанням склотканини при ширині стику, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-60-4 | 3-60-5 | 3-60-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 72,30 | 77,84 | 84,06 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.-год. | 3,18 | 3,19 | 3,20 |
|  | Машини та механізми |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т | маш.-год. | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 205-0101 | Компресори пересувні з двигуном | маш.-год. | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
|  | внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/хв. |  |  |  |  |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.-год. | (1,99) | (2,31) | (2,84) |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0485 | Фарба перхлорвінілова фасадна | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
|  | ХВ-161, марка А, Б |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,0110 | 0,0134 | 0,0206 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Цементний, марка М 100 |  |  |  |  |
| П | Мастика бутилкаучукова типу | кг | 52,74 | 63,86 | 82,40 |
|  | Гермабутил |  |  |  |  |
| П | Полімерцементний склад, марка М 200 | т | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

Група 61 Ремонт герметизації стиків зовнішніх стінових панелей методом заливальної герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу Гермабутил: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГБР, МГЗ

Склад робіт: Простукування швів, відбивання та розчищення від розчину ушкоджених місць. Видалення ушкодженого герметика та непридатних пружних прокладок. Очищення від пилу, бруду поверхні швів. Обезжирювання. Ремонт поверхонь стиків розчином з затиранням. Готування праймера. Грунтування поверхонь стиків праймером. Влаштування пружної основи. Готування мастики. Заповнення швів мастикою. Приклеювання поліетиленової стрічки скотч. Нанесення фактурного шару фарби.

Вимірник: 100 м шва

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | при ширині шва. мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-61-1 | 3-61-2 | 3-61-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 92,69 | 95,81 | 99,81 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.-год. | 3,19 | 3,21 | 3,25 |
|  | Машини та механізми |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т | маш.-год. | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| 205-0101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/хв. | маш.-год. | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 270-0113 | Шприц пневматичний для забивання швів | маш.-год. | (7,08) | (8,00) | (8,92) |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.-год. | (1,21) | (2,31) | (4,20) |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0485 | Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ- 161, марка А, Б | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0024 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,0052 | 0,0134 | 0,0274 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М 100 | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| П | Мастика бутилкаучукова типу Гермабутил | кг | 24,93 | 63,86 | 130,60 |
| П | Пінополіетиленовий джгут ППЕ-Ж (Прокладки ущільнювальні гумові ПРП) | м | 105 | 105 | 105 |

Група 62 Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації однокомпонентною мастикою «ТЕНАПЛАСТ»

Склад робіт: Простукування швів та розчищення від розчину ушкоджених місць. Видалення ушкодженого герметика та пружних прокладок. Очищення поверхні стін від пилу та бруду. Обезжирювання. Забивання тріщин та ушкоджених місць розчином. Ремонт поверхонь стиків з затиранням розчином. Нанесення шару мастики. Приклеювання поліетиленової стрічки скотч. Нанесення фактурного шару фарби.

Вимірник: 100 м шва

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | при ширині стику, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-62-1 | 3-62-2 | 3-62-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 50,73 | 52,88 | 54,90 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.-год. | 3,66 | 3,66 | 3,67 |
|  | Машини та механізми |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т | маш.-год. | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 205-0101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/хв. | маш.-год. | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0485 | Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ- 161, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М 100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика однокомпонентна герметизувальна «ТЕНАПЛАСТ» | кг | 37 | 47 | 60 |

Група 63 Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками: «ОКСИПЛАСТ», «ЕЛУР-Т», «ТІОПЛАСТ ЛТ-1», «САЗИЛАСТ-45», «САЗИЛАСТ-46», «ГЕРМАЕЛАСТ-1»

Склад робіт: Простукування швів та розчищення від розчину. Видалення ушкодженого герметика Очищення поверхні стін від пилу та бруду. Обезжирювання. Забивання тріщин та ушкоджених місць розчином. Ремонт поверхонь стиків з затиранням розчином. Влаштування полімерцементної основи. Готування робочого складу мастики. Нанесення шару мастики. Приклеювання поліетиленової стрічки скотч. Нанесення фактурного шару фарби.

Вимірник: 100 м шва

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | при ширині стику, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-63-1 | 3-63-2 | 3-63-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 65,44 | 72,44 | 78,95 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.-год. | 3,66 | 3,66 | 3,67 |
|  | Машини та механізми |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т | маш.-год. | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 205-0101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/хв. | маш.-год. | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.-год | (1,96) | (2,45) | (3,24) |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0485 | Фарба перхлорвінілова фасадна | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
|  | ХВ-161, марка А, Б |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М 100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика двокомпонентна герметизувальна | кг | 69,2 | 86,5 | 114,2 |
| П | Полімерцементний склад, марка М 200 | м3 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

Група 64 Ремонт герметизації стиків зовнішніх стінових панелей методом заливальної герметизації двокомпонентними мастиками: «ОКСИПЛАСТ», «ЕЛУР-Т», «ТІОПЛАСТ ЛТ-1», «САЗИЛАСТ-45», «САЗИЛАСТ-46», «ГЕРМАЕЛАСТ-1»

Склад робіт: Простукування швів та розчищення від розчину. Видалення ушкодженого герметика та пружних прокладок. Очищення поверхні стін від пилу та бруду. Обезжирювання. Забивання тріщин та ушкоджених місць розчином. Влаштування пружної основи. Ремонт поверхонь стиків з затиранням. Готування праймера, робочого складу мастики та мильного розчину. Нанесення праймера на поверхні стику. Нанесення мильного розчину. Заповнення швів герметиком. Приклеювання поліетиленової стрічки скотч. Нанесення фактурного шару фарби.

Вимірник: 100 м шва

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | при ширині шва, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-64-1 | 3-64-2 | 3-64-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 94,13 | 97,98 | 112,04 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.-год. | 3,67 | 3,68 | 3,71 |
|  | Машини та механізми |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т | маш.-год. | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
| 205-0101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/хв. | маш.-год. | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 227-4004 | Пристрій, що герметизує | маш-год. | (7,14) | (9,20) | (10,26) |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.-год. | (1,48) | (3,39) | (6,13) |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0485 | Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ- 161, марка А, Б | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0024 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 2 | 2 | 2 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1697 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 0,00644 | 0,00644 | 0,00644 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1113-0158 | Розчинник, марка № 646 | т | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М 100 | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| П | Мастика двокомпонентна герметизувальна | кг | 26,0 | 86,5 | 190,3 |
| П | Пінополіетиленовий джгут ППЕ-Ж | м | 105 | 105 | 105 |
|  | [Прокладки ущільнювальні гумові ПРП] |  |  |  |  |

Група 65 Ремонт герметизації стиків зовнішніх стінових панелей методом заливальної герметизації однокомпонентною мастикою «ТЕНАПЛАСТ»

Склад робіт: Простукування швів та розчищення від розчину. Видалення ушкодженого герметика та пружних прокладок. Очищення поверхні стін від пилу та бруду. Обезжирювання. Забивання тріщин та ушкоджених місць розчином. Влаштування пружної основи. Ремонт поверхонь стиків з затиранням. Готування мильного розчину. Нанесення ґрунтовки на поверхні стику. Нанесення мильного розчину. Заповнення швів герметиком. Приклеювання поліетиленової стрічки скотч. Нанесення фактурного шару фарби.

Вимірник: 100 м шва

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | при ширині шва. мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-65-1 | 3-65-2 | 3-65-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 92,58 | 94,70 | 106,38 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.-год. | 3,19 | 3,20 | 3,23 |
|  | Машини та механізми |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т | маш.-год | 0,05 | 0,06 | 0,09 |
| 205-0101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/хв. | маш.-год | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 227-4004 | Пристрій, що герметизує | маш.-год. | (7,07) | (8,00) | (8,92) |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0485 | Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марка А, Б | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0024 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 2 | 2 | 2 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1624-1 | Ґрунтовка вододисперсіина церезит СТ-17 | кг | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М 100 | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| П | Мастика однокомпонентна герметизувальна «ТЕНАПЛАСТ» | кг | 27,81 | 92,70 | 203,94 |
| П | Пінополіетиленовий джгут ППЕ-Ж (Прокладки ущільнювальні гумові ПРП) | м | 105 | 105 | 105 |