Государственное предприятие — Центр методологии, нормирования

и стандартизации в строительстве

(ГП ЦНC)  Минстроя России

МР 21.01-95

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

(Пособие к ГОСТ 21.110-95)

Одобрены и рекомендованы для применения на территории Украины в качестве пособия к ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) решением секции строительной науки, проектирования и стандартизации НТС Госкомградостроительства Украины от 3 марта 1997 года, протокол № 5.

## МР 21.01-95

# Содержание

1   Область  применения   .......……………………………………………………………………………….………  1

2   Нормативные ссылки  ......………………………………………………………………………………………..   1

3   Общие положения ......…………………………………………………………………………………….………  1

4   Общие правила выполнения Спецификации к основным комплектам рабочих чертежей   .......……………  2

5   Рекомендации по выполнению Спецификации к основным комплектам рабочих чертежей

отдельных   марок   .........…….…………………………………………………………………………………   6

5.1 Составление  Спецификации к основному комплекту рабочих чертежей архитектурных решений

(марки АР)   .....…………………………………………………………………………………………….……..  6

5.2 Составление Спецификации к основному комплекту рабочих чертежей генерального

плана (марки  ГП) ........…………………………………………………………………………………………..  7

5.3 Составление Спецификации к основному комплекту рабочих чертежей путей железнодорожных

(марки ПЖ)  ....…………………………………………………………………………………………………...  8

5.4 Составление Спецификации к основному комплекту рабочих чертежей автомобильных дорог

(марки АД) ......…………………………………………………………………………………………………..   9

5.5 Составление Спецификации к основному комплекту рабочих чертежей тепломеханических решений котельных (марки ТМ) …………………………………………………………………………………......….  10

5.6 Составление Спецификации и основному комплекту рабочих чертежей водопровода и канализации   (марки ВК)   ..…………………………………………………………………………………………………...  11

5.7 Составление Спецификации к основному комплекту рабочих чертежей отопления, вентиляции и кондиционирования (марки 0В) ....……………………………………………………………………………. 12

Приложение А    Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки АР………………………………………………………

Приложение Б     Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ПЖ …………………………………………………….

Приложение В    Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки АД ……………………………………………………..

Приложение Г     Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ВК ……………………………………………………..

Приложение Д     Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки OB …………………………………………………….

MP 21.01-95

ВВЕДЕНИЕ

В целях совершенствования стандартов Системы проектной документации для строительства осуществлен пересмотр ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82 и ГОСТ 21.111-84, устанавливавших правила выполнения трех текстовых документов, прилагаемых к основным комплектам рабочих чертежей, включая формы ведомости потребности в материалах, ведомости объемов строительных и монтажных работ и спецификации оборудования.

Результатом пересмотра названных стандартов явилось принятие и введение в действие Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 21.110-95 "СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов" (взамен: ГОСТ 21.109-80 "СПДС. Ведомости потребности в материалах"; ГОСТ 21.110-82 "СПДС. Спецификация оборудования" и ГОСТ 21.111-84 "СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ").

С отменой ГОСТ 21.109-80 и ГОСТ 21.111-84 сметная стоимость строительства, определяемая на основе оценки ресурсов (потребности в оборудовании, изделиях, устройствах, материалах), должна определяться на основе Спецификации оборудования, изделий и материалов, которая содержит достаточный объем информации, необходимый для определения объемов строительных и монтажных работ. Поэтому ведомость объемов строительных и монтажных работ становится внутренним документом, выдаваемым в качестве технического задания проектировщиков на составление смет, включение которого в состав рабочей документации становится нецелесообразным.

В связи с достаточностью данных, приводимых в Спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95, для составления сметной документации ресурсным (ресурсно-индексным) методом, отпадает необходимость в составлении дублирующего документа — ведомости потребности в материалах.

Авторы выражают свою благодарность специалистам организаций "Промтранс-НИИпроект", "Союздорпроект" и др., представившим необходимые проектные и нормативные документы и оказавшим консультационную помощь в разработке примеров заполнения спецификаций.

MP 21.01-95 с.1

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Методические рекомендации но составлению спецификации

оборудования, изделий и материалов

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации разрабатаны с учетом требований ГОСТ 21.110—95, содержат общие положения, правила и рекомендации по выполнению Спецификации оборудования*,  изделий и материалов, а также примеры ее составления.

Методические рекомендации применяются при составлении Спецификации оборудования, изделий и материалов к основным комплектам рабочих чертежей отдельных марок.

#### 2 НОРМАТИВНЫЕ, ССЫЛКИ

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ  21.101-93 СПДС. Основные требования к рабочей документации

ГОСТ  21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ  21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

##### ГОСТ  21.601-79 СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи

ГОСТ  21.606-95 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломехани-ческих решений котельных

### 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Спецификация оборудования, изделий и материалов является текстовым документом, определяющим состав оборудования, установок (блоков), изделий, устройств и материалов, предусмотренных рабочими чертежами соответствующего основного комплекта. Документ по существу является сводной спецификацией к соответствующему основному комплекту рабочих чертежей и предназначен для комплектования, подготовки и осуществления строительства, а также для составления сметной документации ресурсным (ресурсно-индексным) методом.

3.2. В рабочей документации спецификацию оборудования, изделий и материалов составляют но ГОСТ 21.110-95 к каждому основному комплекту рабочих-чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций** - железобетонных, деревянных, металлических).

3.3. Если основной комплект рабочих чертежей одной марки разделен на несколько комплектов той же марки по какому-либо признаку (то участкам, очередям, пусковым комплексам, технологическим линиям и т. п.), спецификацию оборудования, изделий и материалов составляют к каждому из этих комплектов.

3.4. Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее — Спецификация) оформляют в качестве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного  комплекта рабочих чертежей, принятого но ГОСТ 21.101—93 и через точку шифра С.

ПРИМЕР - 2345 11-АР.С;  2345-11-ТХ.С

____________

* Под оборудованием понимается технологическое оборудование (технологические блоки, машины, аппараты, механизмы, грузоподъемные и др. технические средства, обеспечивающие соответствующий технологический процесс), а также инженерное оборудование зданий и сооружений, обеспечивающее благоприятные условия быта и трудовой деятельности

** В рабочих чертежах строительных конструкций все изделия и материалы включают в спецификации, выполняемые па листах основного комплекта по ГОСТ 21.101—93, что исключает необходимость выполнения спецификации оборудования,   изделий и материалов но ГОСТ 21.110—95. Необходимость выполнения спецификаций по ГОСТ 21.101-93 к планам (схемам) расположения коммуникаций, чертежам установок систем и др. установлена соответствующими стандартами СПДС

MP 21.01-95 с.2

3.5 Первым листом Спецификации является титульный лист, выполняемый по форме 2 ГОСТ 21.110— 95, приведенной на рисунке 1.

На титульном листе наименование Спецификации рекомендуется приводить с указанием соответствующего комплекта.

###### ПРИМЕРЫ

1  Спецификация оборудования, изделий и материалов архитектурных решений

2 Спецификация оборудования, изделий материалов систем водопровода и канализации

Допускается титульный лист не выполнять. В этом случае на первом листе Спецификации вместо основной надписи по форме 5 ГОСТ 21.101—93 выполняют основную надпись по форме 3 ГОСТ 21.101—93.

В графах 4 или 5 основной надписи допускается приводить наименование документа более сокращенно - Спецификация оборудования, изделий и материалов.

3.6 Спецификацию включают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов, выполняемую по форме 2 ГОСТ 21.101—93 в раздел «Прилагаемые документы» и выдают заказчику в количестве, установленном для рабочих чертежей.

3.7. В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатура и количество которых определяется строительно-монтажной организацией, исходя из действующих технологических и производственных норм.

4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ К ОСНОВНЫМ КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

4.1 При наличии пристроенной к производственному зданию   (сооружению) части или встройки, в которых размещаются вспомогательные помещения, Спецификацию выполняют по частям:

— производственная часть;

— вспомогательная часть.

Если жилое здание имеет пристройку или встройку, в которых размещаются предприятия общественного обслуживания, то Спецификацию также составляют по частям:

— жилая часть;

— вспомогательная часть.

4.2 Спецификацию или ее части, как правило, составляют но разделам, подразделам. В пределах каждого раздела (подраздела) оборудование, установки (блоки), приборы, трубопроводную арматуру элементы здания или сооружения, другие изделия и устройства, трубопроводы, воздуховоды, теплоизоляционные конструкции, материалы   размещают по группам, а в пределах групп - в порядке возрастания их основных параметров (например: типа, марки, диаметра, сечения, пределов измерения шкалы) с учетом требований стандартов СПДС, устанавливающих правила выполнения рабочих чертежей соответствующих марок (например, см. ГОСТ 21.408-93, ГОСТ 21.(601—79, ГОСТ 21.606-95).

Импортное оборудование, а также оборудование индивидуального  изготовления, как правило, разделяют по назначению и включают и соответствующие разделы, подразделы, группы.

4.3 Оборудование, изделия и материалы, предусмотренные соответствующим основным комплектом рабочих чертежей, в Спецификации рекомендуется располагать в общем случае по группам, в следующей последовательности:

— оборудование, установки (блоки), обеспечивающие выполнение основных инженерных функций;

— оборудование, установки (блоки), обеспечивающие выполнение вспомогательных функций;

— основные изделия — элементы  систем, устройств зданий, сооружений (например, приборы, трубопроводная арматура, элементы заполнения проемов,

MP 21.01-95 с.3

* Наименование министерства (ведомства) допускается не указывать

Рисунок 1

MP 21.01-95 с.4

элементы железнодорожного пути, элементы автомобильной дороги, малые архитектурные формы, элементы водоотводных, укрепительных и защитных устройств);

— другие изделия (например, средства креплений, опоры, подставки, закладные конструкции, трубопроводы, воздуховоды);

— основные материалы (например, щебень, песок, бетон, асфальтобетон, раствор, краска, битум), необходимые для производства соответствующих строительно-монтажных работ.

4.4 Спецификацию   оборудования, изделий и материалов составляют по форме 1 ГОСТ 21.110 95, приведенной на рисунке 2.

В Спецификации указывают:

— в графе 1 — позиционные обозначения (марли) оборудования, изделия, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.

Позиционное обозначение может быть как цифровое, так и буквенно-цифровое;

в графе 2 - наименование и техническую характеристику оборудования, изделия, материала в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, а при их отсутствии—другой технической документации. При этом, для оборудования (изделий), не имеющих  позиционного   обозначения (марки) на чертежах, перед их наименованием в графе 2 указывают порядковый номер их записи в Спецификацию (как правило, в пределах раздела).

Наименование части, раздела, подраздела записывают в графе 2 в виде заголовка и подчеркивают.

При записи материала в графе 2 указывают его наименование, а в графе 3 — марку, если она установлена для данного материала, и обозначение документа (стандарта, технических условий).

Если  стандартом на сортамент материалу присвоено условное обозначение, то его указывают в графе 2. В этом случае графу 3 не заполняют.

ПРИМЕР - Полоса стальная горячекатаная толщиной 5 мм и шириной 50 мм, обычной точности прокатки (В), с серповидностью  по классу 2 по ГОСТ 103-76 из стали марки Ст3пс, категории проката 1, группы проката II по ГОСТ 535-88

Полоса

5(50 В-2  ГОСТ 103-76

Ст3псІ-ІІ  ГОСТ 535-88

— графе 3 - тип, марку оборудования, изделия, обозначение стандарта, технических условий или другого документа, а также (при необходимости) обозначение опросного листа, если порядок заказа предусматривает составление опросных листов*.

Наименование оборудования, изделий и материалов (повторяющееся в графе 2), а также обозначение  типа, марки, стандарта, технических условий или  др. документа (повторяющееся в графе 3) допускается приводить один раз, указывая затем только отличительные параметры.

ПРИМЕР —

Графа   2                             Графа  3

Кабель  2(2,5-0,66                           АВВГ

3(2,5-0,66                     ГОСТ 16442-80

4(2,5-0,66

;

- в графе 4 — код оборудования, изделия, материала по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) **.

___________

*  Формы опросных листов устанавливает завод-изготовитель

**  Для оборудования и изделий индивидуального изготовления графу 4 не заполняют

MP 21.01-95 с.5

Рисунок 2

MP  21.01-95 с.6

Если в стандартах, технических условиях, каталогах и др. документах на продукцию (оборудование, изделия, материалы) отсутствует информация по кодам ОКП, необходимая для наполнения графы 4, то эту графу не заполняют;

— в графе 5 - наименование завода-изготовителя для серийно выпускаемого отечественного оборудования*. Для импортного оборудования указывают страну, фирму;

— в графе 6 - обозначение единицы измерения;

— в графе 7 - количество оборудования, изделий, материалов;

— в графе 8 - массу единицы оборудования, изделия в килограммах. Для оборудования и изделий индивидуального изготовления указывают ориентировочную массу.

Допускается для тяжелого оборудования и изделий указывать массу в тоннах. Для оборудования и изделий (массой до 25 кг), не требующих при монтаже применения подъемно-транспортных средств, графу допускается не заполнять;

— в графе 9 - дополнительные сведения (например, для отдельных видов изделий, не поставляемых комплектно, приводят ссылку о комплектности).

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ К ОСНОВНЫМ КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК

5.1 С о с т а в л е н и е   С п е ц и ф и к а ц и и   к  о с н о в н о м у  к о м п л е к т у   р а б о ч и х   ч е р т е ж е й   а р х и т е к т у р н ы х   р е ш е н и й  (м а р к и  А Р)

Спецификацию оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки АР составляют согласно общим положениям и правилам, изложенным в разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей.

5.1.1. При необходимости Спецификацию или ее части, указанные в 4.1, дополнительно делят на разделы:

- подземная часть здания (сооружения).

- надземная часть здания (сооружения).

Если требуется выделить ресурсы но отдельным конструктивным частям здания, то каждый раздел делят на подразделы:

— стены, перегородки (кроме железобетонных);

— полы;

— кровля (крыша).

При делении разделов Спецификации на указанные подразделы, оборудование, предусмотренное основным комплектом рабочих чертежей марки АР, как правило, выделяют в самостоятельный подраздел с наименованием «Оборудование».

5.1.2 Оборудование, элементы здания, сооружения (изделия) и материалы в разделах (подразделах) записывают  по группам в следующей последовательности:

— оборудование;

— элементы заполнения проемов (ворота, блоки дверные и оконные, в т. ч. с механизмами открывания; решетки жалюзийные и др.);

— элементы перемычек;

— элементы сборных перегородок;

— другие элементы здания (сооружения);

— основные материалы.

5.1.3 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:

— оборудование, изделия (элементы здания) - шт;

— материалы покрытий, защиты (например, рубероид, толь, листы гипсовые сухие**, линолеум, стекло оконное, ткани, сетки, прокат тонколистовой, плитки керамические**, паркет**, в т. ч. штучный, щиты паркетные**, плиты дре-весноволокнистые**, плиты древосно-стружечные**) — м2;

___________

*   Для оборудования и изделий индивидуального изготовления графы 4 и 5 не заполняют

** При необходимости применяют и качестве изделий с указанием технической характеристики и количества в штуках.

MP 21.01-95 с.7

— материалы изоляционные, заполнители (например, вата минеральная, щебень, гравий, камень бутовый, песок, бетон) — м3;

— другие материалы  (например, цемент, асбест, известь строительная, битум, раствор, асфальтобетон) — кг (допускается - т).

5.1.4 Пример составления (заполнения отдельных позиций) спецификации оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки АР приведен в приложении А.

5.2  С о с т а в л е н и е  С п е ц и ф и к а ц и и   к   о с н о в н о м у   к о м п л е к т у   р а б о ч и х   ч е р т е ж е й   г е н е р а л ь н о г о  п л а н а  (м а р к и   Г П)

Спецификацию оборудования, изделий  и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ГП составляют согласно общим положениям и правилам, изложенным в разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей.

5.2.1 При выполнении основного комплекта рабочих чертежей марки ГП поэтапными разработками Спецификацию составляют по каждой разработке. В этом случае к шифру Спецификации (С) добавляют порядковый номер, соответствующий номеру разработки.

ПРИМЕР - С1, С2  и т. д.

5.2.2 Устройства (изделия) и материалы в Спецификации записывают по группам в следующей последовательности:

— элементы площадок различного назначения, подъездов, проездов, тротуаров, наружных лестниц из сборных конструкций;

— элементы водоотводных и укрепительных устройств из сборных конструкций;

— трубопроводы дренажные;

— малые архитектурные формы и переносные изделия;

— элементы озеленения;

— материалы.

В группы «Элементы площадок различного назначения, подъездов, проездов, тротуаров, наружных лестниц» и «Элементы водоотводных и укрепительных устройств» включают элементы сборных конструкций (плиты дорожные, тротуарные, камни бортовые, а также опоры под них, блоки и плиты лотков, плиты и упоры укрепления, изделия арматурные для монолитных конструкций, элементы наружных лестниц и другие элементы сборных конструкций).

В группу «Трубопроводы дренажные» включают трубопровод по каждому диаметру с указанием в графе 2 Спецификации наименования труб и обозначения документа на трубы.

В группу «Элементы озеленения» включают деревья, кусты, семена, удобрения.

В группу «Материалы» включают щебень, гравий, песок, цемент и (или) бетон, асфальтобетон, битум и др. основные материалы, необходимые для производства строительно-монтажных работ по устройству площадок, проездов, подъездов, тротуаров, дорожек, водоотвода, укрепления земляного полотна.

5.2.3 В Спецификации принимают следующие единицы измерений;

— плиты дорожные, тротуарные, камни бортовые, блоки и плиты лотков, плиты и упоры укрепления, изделия арматурные для монолитных конструкций, элементы наружных лестниц и др. элементы сборных конструкций, а также деревья, кусты - шт;

— трубопроводы дренажные - м;

— щебень, гравий, песок, бетон - м3;

— семена, удобрения, другие материалы (например, цемент, битум, асфальтобетон, краска) - кг или т.

MP 21.01-95 с.8

5.2.4 При объединении рабочих чертежей, генерального плана и сооружений транспорта и один основной комплект марки ГT Спецификацию, как правило, делят на части:

— генеральный план;

— пути железнодорожные;

— дороги автомобильные.

Оборудование, устройства (изделия) и материалы в каждой части Спецификации дописывают в соответствии с 5.2, 5.3  и  5.4.

5.3  С о с т а в л е н и е   С п е ц и ф и к а ц и и    к   о с н о в н о м у  к о м п л е к т у    р а б о ч и х    ч е р т е ж е й   п у т е й   ж е л е з н о д о р о ж н ы х     (м а р к и   П Ж)

Спецификацию оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ПЖ составляют согласно общим положениям и правилам, изложенным в разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей.

5.3.1 Спецификацию, как правило, делят на разделы:

— устройства верхнего строения пути;

— устройства водоотводные, укрепительные и защитные.

Если требуется выделение ресурсов по отдельным видам устройств, то раздел «Устройства водоотводные, укрепительные и защитные» делят па подразделы:

— устройства водоотводные;

— устройства укрепительные;

— устройства защитные.

5.3.2 Оборудование, элементы железнодорожного пути (изделия) и материалы в разделе «Устройства верхнего строения пути» записывают по группам в следующей последовательности:

— оборудование;

— элементы пути;

— знаки путевые и сигнальные;

— материалы.

В группу «Элементы пути» включают рельсы железнодорожные, рельсы контррельсовые, переводы стрелочные, брусья стрелочных переводов, шпалы, противоугоны, устройства тормозные, упоры путевые, лотки междушпальные и др. изделия (устройства),   предусмотренные рабочими чертежами. В Спецификацию нe включают элементы рельсовых скреплений (болты, гайки, шайбы, костыли и др.).

В группу «Знаки путевые к сигнальные» включают знаки: пикетные, километровые, уклоноуказателей, запрещающие, предупредительные,   номеров   стрелок, предельных столбиков и др. знаки, предусмотренные рабочими чертежами, а также опоры (фундаменты) под них из сборных конструкций.

В группу «Материалы» включают щебень, гравий, песок, цемент и (или) бетон, краску и др. основные материалы, необходимые для производства строительно-монтажных работ по устройству верхнего строения пути.

5.3.3 Элементы водоотводных укрепительных и защитных устройств (изделия) и материалы в разделе «Устройства водоотводные, укрепительные и защитные» записывают по группам в следующей последовательности:

— элементы водоотвода из сборных конструкций;

— трубопроводы дренажные;

— элементы укрепления земляного полотна из сборных конструкций;

— элементы защиты пути из сборных конструкций;

— элементы озеленения;

— другие элементы (изделия) водоотводных, укрепительных и защитных уст-ройств;

— материалы.

В группы «Элементы водоотвода»,   «Элементы укрепления земляного полотна» и «Элементы защиты пути» включают элементы сборных конструкций (блоки и плиты

MP 21.01-95 с.9

лотков; плиты, упоры укрепления земляного полотна; щиты, стойки, опоры, фундаменты под них и др. изделия, предусмотренные рабочими чертежами).

В группу «Трубопроводы дренажные» включают трубопровод по каждому диаметру, с указанием и графе 2 наименований труб и обозначения документа на трубы.

В группу «Элементы озеленения» включают деревья, кусты, семена, удобрения.

В группу «Материалы» включают щебень, гравий, песок, цемент и (или) бетон и др. основные материалы, необходимые для производства строительно-монтажных работ по устройству водоотвода, укрепления и защиты земляного полотна.

5.3.4 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:

— оборудование железнодорожное, переводы, стрелочные, противоугоны, упоры путевые, брусья стрелочных переводов, шпалы, знаки путевые н сигнальные, плиты, лотки, щиты и др. элементы сборных конструкций, а также деревья, кусты — шт;

— рельсы железнодорожные, рельсы контррельсовые - м или км;

— трубопроводы дренажные — м;

— щебень, гравий, песок, бетон м3;

— семена, удобрения, другие материалы (например, цемент, краска) - кг или т.

5.3.5 Пример составления (заполнения отдельных позиций) спецификации оборудования, изделий и материалов к. основному комплекту рабочих чертежей марки ПЖ приведен, в приложении Б.

5.4  С о с т а в л е н и е  С п е ц и ф и к а ц и и   к   о с н о в н о м у   к о м п л е к т у р а б о ч и х   ч е р т е ж е й   а в т о м о б и л ь н ы х   д о р о г  ( м а р к и  А Д )

Спецификацию оборудования, изделий и материалов к основному комплекту работах, чертежей марки АД составляют согласно общим положениям и правилам, изложенным в разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей.

5.4.1 Спецификацию, как правило, делят на разделы:

— устройства дорожные;

— устройства водоотводные, укрепительные и защитные.

Если требуется выделение ресурсов по отдельным видам устройств, то раздел «Устройства водоотводные, укрепительные и защитные» делят на подразделы:

— устройства водоотводные;

— устройства укрепительные;

— устройства защитные.

5.4.2 Оборудование, элементы автомобильной   дороги (изделия) и материалы в разделе «Устройства дорожные» записывают по группам в следующей последовательности:

— оборудование;

— элементы дороги;

— знаки дорожные и сигнальные;

— материалы.

В группу «Элементы дороги» включают плиты дорожные, тротуарные, камни бортовые, а также опоры под них, изделия арматурные для монолитных конструкций и др. элементы сборных конструкций.

В группу «Знаки дорожные и сигнальные» включают знаки пикетные, кило-метровые, запрещающие, предупредительные, указательные и др., а также опоры и фундаменты под них из сборных конструкций.

В группу «Материалы» включают щебень, гравий, песок, асфальтобетон, асфальтобетонные смеси, цемент и (или) бетон, битум, краску и др. основные материалы, необходимые для устройства дорожного покрытия, основания, подстилающих слоев, разметки дороги, окраски дорожных знаков.

MP 21.01-95 с.10

5.4.3 Элементы водоотводных, укрепительных и защитных устройств (изделия) и материалы в разделе «Устройства водоотводные, укрепительные и защитные» записывают по группам в следующей последовательности:

- элементы водоотвода из сборных конструкций;

- трубопроводы дренажные;

- элементы укрепления земляного полотна из сборных конструкций;

- элементы защиты дороги из сборных конструкций;

- элементы озеленения;

- другие элементы (изделия) водоотводных, укрепительных и защитных устройств;

- материалы.

В группы «Элементы водоотвода», «Элементы укрепления земляного полотна» и «Элементы защиты дороги» включают  элементы сборных конструкций (блоки и плиты лотков; плиты и упоры укрепления земляного полотна; щиты, стойки, опоры, фундаменты под них и др. элементы сборных конструкций).

В группу «Трубопроводы дренажные» включают трубопровод по каждому диаметру с указанием в графе 2 Спецификации наименования труб и обозначения документа на трубы.

В группу «Элементы озеленения» включают деревья, кусты, семена, удобрения.

В группу «Материалы» включают щебень, гравий, песок, цемент и (или) бетон и др. основные материалы, необходимые для производства строительно-монтажных работ по устройству водоотвода, укрепления и защиты земляного полотна автомобильной дороги.

5.4.4 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:

- оборудование дорожное, плиты дорожные и тротуарные, камни бортовые и опоры под них, блоки и плиты лотков, плиты, упоры, щиты, стойки укрепления и защиты земляного полотна, изделия арматурные для монолитных конструкций, знаки дорожные и сигнальные и др. элементы сборных конструкций, а также деревья, кусты — шт;

- трубопроводы дренажные — м;

- щебень, гравий, песок, бетон —м3;

- семена, удобрения, другие материалы (например, асфальтобетон, асфальтобетонные смеси, цемент, битум, краска) — кг или т.

5.4.5 Пример составления (заполнения отдельных позиций) спецификации оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки АД приведен в приложении В.

5.5  С о с т а в л е н и е  С п е ц и ф и к а ц и и   к  о с н о в н о м у  к о м п л е к т у     р а б о ч и х    ч e р т е ж е й    т е п л о м е х а н и ч с к и х   р е ш е н и й   к о т е л ь -       н ы х   (м а р к и   Т М)

Спецификацию оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ТМ составляют согласно общим положениям и правилам, изложенным и разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей.

5.5.1 Спецификацию, как приняло, делят на разделы:

- оборудование;

- изделия и материалы.

5.5.2 Оборудование, изделия и материалы в разделах Спецификации записывают по группам и следующей последовательности:

в разделе «О б о р у д о в а н и е»:

- тепломеханическое оборудование, установки (блоки);

- воздуховоды;

- газоходы;

в разделе «И з д е л и я   и  м а т е р и а л ы»:

- трубопроводная арматура;

МР 21.01 95 с.11

— другие изделия;

— закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);

— трубопроводы;

— конструкции теплоизоляционные;

— материалы.

В раздел «Оборудование» включают тепломеханическое оборудование, установки (блоки), воздуховоды и газоходы, указанные на чертежах расположения оборудования.

В раздел «Изделия и материалы» включают трубопроводную арматуру, в т. ч. клапаны регулирующие, закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и др. устройства, трубопроводы по каждому диаметру, конструкции теплоизоляционные, а также материалы,   предусмотренные основным комплектом рабочих чертежей.

Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.

5.5.3 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:

— оборудование, установки (блоки), воздуховоды, газоходы, арматура, закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и др. устройства — шт;

— трубопроводы - м;

— материалы изоляционные - м3;

— материалы покрытий и защиты - м2;

— другие материалы - кг.

5.6  С о с т а в л е н и е   С п е ц и ф и к а ц и й   о с н о в н о м у   к о м п л е к т у       р а б о ч и х   ч е р т е ж е й   в о д о п р о в о д а   и   к а н а л и з а ц и и   (м а р к и  ВК)

Спецификацию оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ВК составляют согласно общим положениям и правилам, изложенным в разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей.

5.6.1 Спецификацию или ее части, указанные в 4.1, дополнительно делят на разделы;

— водопровод;

— горячее водоснабжение;

— канализация.

5.6.2 Элементы систем (оборудование, изделия и материалы) в разделах Спецификации записывают для каждой системы по группам в следующей последовательности:

— оборудование;

— санитарные приборы;

— трубопроводная арматура;

— другие элементы систем;

— закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);

— трубопроводы;

— конструкции теплоизоляционные;

— материалы.

Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.

5.6.3 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:

— оборудование, санитарные приборы, арматура, опоры (крепления) трубопроводов, закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов) и другие элементы систем — шт;

— трубопроводы - м;

— материалы изоляционные — м3;

MP 21.01-95 с.12

— материалы покрытий и защиты - м2;

— другие материалы - кг.

5.6.4 Пример составления (заполнения отдельных позиций) спецификации оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ВК приведен в приложении Г.

5.7  С о с т а в л е н и е   С п е ц и ф и к а ц и и   к   о с н о в н о м у    к о м п л е к т у  р а б о ч и х    ч е р т е ж е й   о т о п л е н и я,   в е н т и л я ц и и   и   к о н д и ц и о н и -    р о в а н и я  ( м а р к и  ОВ)

Спецификацию оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки 0В составляют согласно 'общим положениям и правилам, изложенным в разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей.

5.7.1 Спецификацию или ее части, указанные в 4.1, дополнительно делят на разделы:

— отопление;

— теплоснабжение установок систем;

- вентиляция или вентиляция и кондиционирование (при его наличии).

5.7.2. Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в разделах Спецификации записывают по группам в следующей последовательности:

в разделах   «О т о п л е н и е»   и   «Т е п л о с н а б ж е н и е   у с т а н о в о к               с и с т е м»:

— отопительное оборудование;

— трубопроводная арматура;

— другие элементы систем;

— закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);

— трубопроводы;

— конструкции теплоизоляционные;

— материалы.

Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по   каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают;

в разделе «В е н т и л я ц и я» («В е н т и л я ц и я   и   к о н д и ц и о н д р о в а -          н и е »):

— вентиляционное оборудование;

— другие элементы систем;

— закладные конструкции;

— воздуховоды;

— конструкции теплоизоляционные;

— материалы.

Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению).

5.7.3 В Спецификации принимают  следующее единицы измерений:

— оборудование (установки), арматура, воздухораспределители, заслонки, местные отсосы (укрытия), опоры (крепления) трубопроводов и воздуховодов, закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов) и другие элементы систем - шт;

— радиаторы - секций/кВт (шт/кВт);

— конвекторы, трубы ребристые, регисторы из гладких труб - шт/кВт;

— трубопроводы и воздуховоды - м;

— материалы изоляционные - м3;

— материалы покрытий и защиты - м2;

— другие материалы - кг.

5.7.4 Пример составления (заполнения отдельных позиций) спецификации оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки 0В приведен в приложении Д.

МР 21.01-95

Приложение А

(справочное)

Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов

к основному комплекту рабочих чертежей  марки АР

|  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Надземная часть здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А0І | Шкаф металлический для одежды | МД 25,4 | 56 2439 XXXX | ОПО Рязбытобо- | шт | 18 |  |  |
|  |  |  |  | МД 33,3 | 56 2439 ХХХХ | рудование | шт | 26 |  |  |
|  |  |  |  | І. 479. 2-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А02 | Шкаф металлический для документов | ШМ-0 | 56 2721 ХХХХ | ОПО Рязбытобо- | шт | 7 |  |  |
|  |  |  |  | ТУ-ХХ-ХХХ-ХХ |  | рудование |  |  |  |  |
|  |  | А03 | Электросушитель для рук. І,05 кВт | ЭРА | 34 6878 0006 | Утенский завод | шт | 3 | 135,0 |  |
|  |  |  |  | ТУ-ХХ-ХХХ-ХХ |  | лабораторных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электропечей |  |  |  |  |
|  |  |  | І Ворота подъемно-складчатые, механизм открыва- | ВПС 30х30А |  |  | шт | 2 | 856,0 |  |
|  |  |  | ния с электродвигателем, 1,5 кВт, 1000 об/мин | 4А90І. 6УЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и редуктором | 4-100А-63-І-І |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | І.435.9-25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 Дверь деревянная для производственных зданий | ДВГ 21-9ІІ |  |  | шт | 5 |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 14624-84 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345-ІІ-АР.С |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов архитектурных решений | Стадия | Лист | Листов |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р | І | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Наименование организации) |

|  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 3 Окно деревянное для производственных зданий | ПГ 12-18 |  |  | шт | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 12506-81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 Плита подоконная железобетонная | ПОО 3.10.35-Т |  |  | шт | 14 | 16,0 |  |
|  |  |  |  | ПОГ 12.15.35-Т |  |  | шт | 3 | 3,0 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 6785-80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 Наличник 44(8 | Тип 1 |  |  | м | 5,4 |  |  |
|  |  |  | 44(13 | ГОСТ 8242-75 |  |  | м | 36,0 |  |  |
|  |  |  | 74(13 |  |  |  | м | 11,0 |  |  |
|  |  |  | 6 Перемычка железобетонная для зданий с кирпичными | 5ПБ25-37-п | 58 2821 0627 |  | шт | 15 | 338,0 |  |
|  |  |  | стенами | ГОСТ 948-84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 Козырек стальной | КР1 |  |  | шт | 5 | 6,4 |  |
|  |  |  |  | 2.450-14 |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 Изделие соединительное | MC1 |  |  | шт | 21 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | MC3 |  |  | шт | 24 | 0,7 |  |
|  |  |  |  | 2.430-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 Изделие закладное | MC1 |  |  | шт | 96 | 0,2 |  |
|  |  |  |  | MC2 |  |  | шт | 30 | 0,5 |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.436-10 |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345-ІІ-АР.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 10 Изделие закладное | МН1 |  |  | шт | 2 | 61,2 |  |
|  |  |  |  | МН2 |  |  | шт | 2 | 51,4 |  |
|  |  |  |  | 2345-11-АР.ИI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 Анкер | АI |  |  | шт | 32 | 1,5 |  |
|  |  |  |  | 2345-11-АР.И2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 Кирпич керамический | КР 100/ 1600/ 15 |  |  | шт | 22800 |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 530-80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 Рубероид | РэМ-350 |  |  | м2 | 1304,0 |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 10923-82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 Раствор строительный, тяжелый | М50 |  |  | кг | 3061 |  |  |
|  |  |  |  | F25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 28013-89 |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 Мастика | МБР-65 |  |  | кг | 29,3 |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 15836-79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 Асфальтобетон из горячих мелкозернистых | І |  |  | кг | 405,0 |  |  |
|  |  |  | Смесей типа А, марка битума БНД 90/ 130 | ГОСТ 9128-84 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 Песок для строительных работ, мелкий | ГОСТ 8736-85 |  |  | м3 | 101,0 |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345-ІІ-АР.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 18 Бетон жаростойкий | ВР Р 820 ИЗ |  | м3 | 5,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 20910-90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 Резина губчатая | Тип 10 |  | кг | 5,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | ТУ 38-005-204-71 |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345-ІІ-АР.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

МР 21.01-95

Приложение Б

(справочное)

Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов

к основному комплекту рабочих чертежей  марки ПЖ

|  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Устройства верхнего строения пути |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I Механизм переводной | 1709.00.000 |  | Муромский стре- | шт | 2 | 140,0 |  |
|  |  |  |  | ТУ 32 ЦП 114-77 |  | лочный завод |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 Весы вагонные автоматические для взвешивания | 1959ТС-200В | 42 7421 0018 | Украина, | шт | 1 | 3340,0 |  |
|  |  |  | в движении | ТУ 25-06.2035-81 |  | ПО «Точмаш» |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 Рельс железнодорожный | Р65 |  |  | м | 20000 | 64,9 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 8161-75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 Рельс контррельсовый | Р65 |  |  | м | 148 | 43,7 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 9798-85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 Перевод стрелочный, тип рельса Р65, на железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | брусьях, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марка крестовины 1/ 9 правый | 2215.00.000-04 |  |  | шт | 2 | 13900,0 |  |
|  |  |  | левый | 2215.00.000-05 |  |  | шт | 2 | 13900,0 |  |
|  |  |  |  | ТУ 32 ЦП 114-77 |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345-ПЖ.С |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов путей железнодорожных | Стадия | Лист | Листов |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Наименование организации) |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 6 Перевод стрелочный, тип рельса Р65, на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных брусьях, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марка крестовины 1/11 правый | 1740.00.000-06 |  |  | шт | 2 | 14900,0 |  |
|  | левый | 1740.00.000-07 |  |  | шт | 2 | 14900,0 |  |
|  |  | ТУ 32 ЦП 114-77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 Брус железобетонный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплект | СП-9-2 |  |  | шт | 4 | 40,7 | т |
|  |  | ТУ 92-03 |  |  |  |  |  | Разработчик - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВНИИЖТ |
|  | 8 Брус железобетонный БС11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплект | СП-11-2 |  |  | шт | 4 | 44,9 | т |
|  |  | ТУ 92-03 |  |  |  |  |  | Разработчик - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВНИИЖТ |
|  | 9 Противоугон пружинный | П65.0 |  |  | шт | 22400 | 1300,0 |  |
|  |  | ТУ 14-4-1606-90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Шпала железобетонная | Ш1-1 |  |  | шт | 19370 | 270,0 |  |
|  |  | ГОСТ 10629-88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 Упор деревянный под автосцепку | У1 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | 2345-ПЖ.Н1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-ПЖ.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 12 Блок железобетонный междушпального лотка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 (0,5 (п) | ЛЖС |  |  | шт | 12 | 300,0 |  |
|  |  | 3.501-68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 Щебень из природного камня, фракция 5-25 | И20м Мрз20 |  |  | м3 | 14876 |  |  |
|  |  | ГОСТ 7392-85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 Песок злаковый мелкий | ГОСТ 3344-83 |  |  | м3 | 1530 |  |  |
|  | средний |  |  |  | м3 | 7756 |  |  |
|  | 15 Краска масляная цветная густотертая | МА-015 | 231712276004 |  | кг | 116,7 |  |  |
|  |  | ГОСТ 8292-85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 Олифа натуральная | В |  |  | кг | 16,8 |  |  |
|  |  | ГОСТ 7931-76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 Бетон тяжелый | В15,0 |  |  | м3 | 20,0 |  |  |
|  |  | ГОСТ 26633-85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройства водоотводные, укрепительные, защитные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Блок железобетонный водоотводного сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (лотка) | Л1 | 58 5821 4363 |  | шт | 131 | 950,0 |  |
|  |  | 3.503.1-66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-ПЖ.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2 Плита бетонная водоотводного сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (лотка) | Ш7 | 57 4642 0175 |  | шт | 131 | 140,0 |  |
|  |  | 3.503.1-66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Трубопровод дренажный из асбестоцементных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | труб по ГОСТ 1839-80 ( 50 |  |  |  | м | 138 |  |  |
|  | ( 100 |  |  |  | м | 25 |  |  |
|  | 4 Блок железобетонный | П2 |  |  | шт | 1200 | 384,0 |  |
|  |  | 3.501.1-156 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Блок железобетонный упора | У2 |  |  | шт | 150 | 960,0 |  |
|  |  | 3.501.1-156 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 Ограждение железобетонное, снегозащитное, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компл: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Стойка железобетонная | С58 |  |  | шт | 30 | 553,0 |  |
|  |  | 3.501.1-159 |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Доска железобетонная | Д30 |  |  | шт | 28 | 62,0 |  |
|  |  | 3.501.1-159 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 Щебень , фракции: 5-10 | 1200 И1 Г25 |  |  | м3 | 43 |  |  |
|  | 40-70 | 300 И11 Г25 |  |  | м3 | 27 |  |  |
|  |  | ГОСТ 2344-83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-ПЖ.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 8 Семена овсяницы дуговой |  |  |  | кг | 136 |  |  |
|  | 9 Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата | ГОСТ 5956-78 |  |  | кг | 630 |  |  |
|  | 10 Селитра аммиачная | ГОСТ 2-85 |  |  | кг | 350 |  |  |
|  | 11 Калий хлористый | ГОСТ 4568-83 |  |  | кг | 350 |  |  |
|  | 12 Саженец кизильника блестящего, возраст 5 лет |  |  |  | шт | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-ПЖ.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

МР 21.01-95

Приложение В

(справочное)

Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов

к основному комплекту рабочих чертежей  марки АД

|  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Устройства дорожные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 Весы автомобильные передвижные рычажные | РП-15Ш13 | 42 7424 0019 | Украина | шт | 1 | 3134,0 |  |
|  |  |  | общего применения | ТУ 25.06768-73 |  | ПО «Точмаш» |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 Плита железобетонная дорожная | ПНД-АУ |  |  | шт | 18000 | 4200,0 |  |
|  |  |  |  | 3.501.1-91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 Плита бетонная тротуарная | 4К7 |  |  | шт | 80550 | 33,8 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 17608-91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 Камень бетонный бортовой | БР100.30.15 |  |  | шт | 6000 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 6665-91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 Фундамент железобетонный лестничного схода | Ф60.60.130 |  |  | шт | 6 | 1180,0 |  |
|  |  |  |  | 3.503.1-96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 Косоур железобетонный лестничного схода | КД 495.210 |  |  | шт | 8 | 980,0 |  |
|  |  |  |  | 3.503.1-96 |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 Ступень железобетонная лестничного схода | СД 75.35.7 |  |  | шт | 8 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 3.502.1-96 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345-АД.С |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов автомобильных дорог | Стадия | Лист | Листов |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Наименование организации) |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 8 Площадка железобетонная лестничного схода | ПЛ 75.75.7 |  |  | шт | 8 | 980,0 |  |
|  |  | 3.503.1-96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Фундамент железобетонный под стойку информационно- | Ф1 |  |  | шт | 4 | 850,0 |  |
|  | указательного знака | 3.503.9-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Стойка железобетонная информационно-указательного | СКЖ1.40 |  |  | шт | 2 | 98,8 |  |
|  | знака | 3.503.9-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 Столбик железобетонный сигнальный со световозвращаю- | СС1 |  |  | шт | 6 | 60,0 |  |
|  | щим элементом | 3.503.1-69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 Асфальтобетон из горячих мелкозернистых смесей типа Б, | Д |  |  | т | 10,1 |  |  |
|  | битум марки БНД90/130 | ГОСТ 9128-84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 Щебень шлаковый, фракции 5-10 | 800 ИЛ Р25 |  |  | м3 | 30,6 |  |  |
|  |  | ГОСТ 3344-83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 Песок шлаковый, средний | ГОСТ 3344-83 |  |  | м3 | 4200 |  |  |
|  | 15 Краска масляная цветная густотертая | МА-015 | 231712276004 |  | кг | 1280 |  |  |
|  |  | ГОСТ 8292-85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 Эмаль черная | ПФ-115.Ш.Н.М.7/1-У2 |  |  | кг | 480 |  |  |
|  |  | ГОСТ 24404-80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-АД.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Устройства водоотводные, укрепительные, защитные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Блок железобетонный водоотводного сооружения (лотка) | Л1 | 58 5821 4363 |  | шт | 126 | 950,0 |  |
|  | (лотка) | 3.503.1-66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Плита бетонная водоотводного сооружения (лотка) | П1 | 57 4642 0175 |  | шт | 126 | 140,0 |  |
|  | (лотка) | 3.503.1-66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Трубопровод дренажный из асбестоцементных труб по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 1839-80 ( 100 |  |  |  | м | 432 |  |  |
|  | 4 Плита железобетонная | РК2 |  |  | шт | 4440 | 2900,0 |  |
|  |  | 3.503.9-78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Блок упора железобетонный | У1 |  |  | шт | 600 | 475,0 |  |
|  |  | 3.503.9-78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 Ограждение металлическое, компл. : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Секция | СБ1 |  |  | шт | 5 | 63,5 |  |
|  |  | СБ5 |  |  | шт | 1 | 92,9 |  |
|  | б) Стойка | СЛ1 |  |  | шт | 5 | 17,7 |  |
|  |  | СЛ2 |  |  | шт | 12 | 17,7 |  |
|  | в) Консоль жесткая | КЖ |  |  | шт | 17 | 3,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-АД.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | г) Элемент концевой | ЭК1 |  |  | шт | 1 | 12,0 |  |
|  |  | 3.503.1-89 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 Раствор строительный | 200 Пк14 Р25 |  |  | кг | 430 |  |  |
|  |  | ГОСТ 28013-89 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Семена травосмеси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Овсянница красная |  |  |  | кг | 276 |  |  |
|  | б) Мятлик дуговой |  |  |  | кг | 276 |  |  |
|  | 9 Суперфосфат гранулированный из апатитового | ГОСТ 5956-78 |  |  | кг | 720 |  |  |
|  | концентрата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Селитра аммиачная | ГОСТ 2-85 |  |  | кг | 480 |  |  |
|  | 11 Калий хлористый | ГОСТ 4568-83 |  |  | кг | 480 |  |  |
|  | 12 Саженец ели обыкновенной, возраст 3 года |  |  |  | шт | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | шт | 300 |  |  |
|  | 13 Саженец ивы прутовидной, возраст 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-АД.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

МР 21.01-95

Приложение Г

(справочное)

Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов

к основному комплекту рабочих чертежей  марки ВК

|  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производственно-противопожарный (В3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 Счетчик холодной воды крыльчатый ( 25 | ВКОС-3,5 | 42 1398 0360 |  | шт | 1 | 2,3 |  |
|  |  |  |  | ТУ 400-9-26-79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | 30с941нж |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фланцевая с электродвигателем 0,37 кВт | (ЛА 11055-050.01) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (с ответными фланцами) ( 50 | ВА63В4 | 37 4121 7114 |  | шт | 1 | 82,0 |  |
|  |  |  |  | ТУ 26-07-1188-90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 Клапан муфтовый ( 15 | КА 22034 (15ч8п2) | 37 2211 1012 |  | шт | 4 | 0,7 |  |
|  |  |  | ( 20 | КА 22034 (15ч8п2) | 37 2212 1009 |  | шт | 1 | 0,9 |  |
|  |  |  |  | ТУ 26-07-1465-88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 Кран пожарный, компл.: |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | а) Клапан пожарный с муфтой и цапкой ( 50 | У22069-050 (1В1р) | 37 1214 1012 |  | шт | 2 | 2,8 |  |
|  |  |  |  | ТУ 26-07-225-78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | б) Ствол пожарный ручной ( 50 | РС-50-01 | 48 5482 2032 |  | шт | 2 | 1,0 | Количество ука- |
|  |  |  |  | ТУ 22-5380-82 |  |  |  |  |  | зано на 2 пожар- |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в) Головка соединительная рукавная ( 50 | ГР-50 | 48 5484 4206 |  | шт | 2 | 0,2 | ных крана (см. |
|  |  |  |  | ТУ 78-7-302-91 |  |  |  |  |  | перечисления |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а-е) |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ВК.С |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов систем водопровода и канализации | Стадия | Лист | Листов |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Наименование организации) |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | г) Головка соединительная муфтовая ( 50 | ГМ-50 | 48 5484 4221 |  | шт | 2 | 0,2 |  |
|  |  | ТУ 78-7-302-92 |  |  |  |  |  |  |
|  | д) Рукав пожарный напорный латексированный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L=20м ( 51 | ТУ 75-080-05-026-89 | 81 9323 0102 |  | шт | 2 | 6,3 |  |
|  | е) Огнетушитель воздушно-пенный | ОВП-10.01 |  |  | шт | 4 | 14,5 |  |
|  |  | ТУ 22-6151-86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Кран поливочный, компл.: |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | а) Клапан муфтовый ( 25 | КА 22034 (15ч8р2) | 37 2212 1010 |  | шт | 1 | 1,4 |  |
|  |  | ТУ 26-07-1465-88 |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом | В(П)-2,5-25-36-У |  |  |  |  |  |  |
|  | L=20м ( 25 | ГОСТ 18698-79 |  |  | шт | 1 | 14,6 |  |
|  | 6 Шкаф пожарный | ПШ-П1-2-В |  |  | шт | 2 |  |  |
|  |  | А10Г008.00Д |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 Опора | 2345-11-ВК.Н1 |  |  | шт | 2 | 5,4 |  |
|  | 8 Опора подвижная | А14В566.000 |  |  | шт | 8 | 1,2 |  |
|  |  | А14Б566.000.01 |  |  | шт | 7 | 1,4 |  |
|  |  | 5.900-7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Крючок для водогазопроводных труб | ТП4 |  |  | шт | 10 | 0,2 |  |
|  |  | 4.904-69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Отборное устройство давления. Установка 5 | 3К14-2.00-93 |  |  | шт | 1 | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ВК.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 11 Трубопровод из стальных водогазопроводных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неоцинкованных легких труб по ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (15 ( 2,5 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | (25 ( 2,8 |  |  |  | м | 6 |  |  |
|  | 12 Трубопровод из чугунных напорных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | класса А по ГОСТ 9583-75 (65 |  |  |  | м | 5 |  |  |
|  | 13 Конструкция теплоизоляционная S=30, компл.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Шнур из минеральной ваты | 200 |  |  | м3 | 0,1 |  |  |
|  |  | ТУ 36-1695-79 |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Рубероид | РПП-300А |  |  | м2 | 3,6 |  |  |
|  |  | ГОСТ 10920-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Стеклопластик рулонный | РСТ |  |  | м2 | 1,2 |  |  |
|  |  | ТУ 6-11-145-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 Грунтовка | ГФ-021 | 23 1213 1458 |  | кг | 1,2 |  |  |
|  |  | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 Эмаль | ПФ-133 | 23 1222 0608 |  | кг | 1,1 |  |  |
|  |  | ГОСТ 926-82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ВК.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная (ПЗ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Раковина стальная эмалированная, компл.: | РСВ-1 | 49 4312 1101 |  | шт | 1 | 5,3 |  |
|  |  | ГОСТ 24843-81 |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Сифон двухоборотный пластмассовый | СДПунУМ | 49 4936 1116 |  | шт | 1 | 0,6 |  |
|  | унифицированный | ТУ 21-26-341-86 |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Кран водоразборный (15 | КВ-15П | 49 5211 1111 |  | шт | 1 | 0,3 |  |
|  |  | ТУ 21-26-338-86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным | 30вч39р (3638-050.00) |  |  |  |  |  |  |
|  | шпинделем фланцевая (с ответными фланцами) | ТУ 26-07-1359-84 |  |  |  |  |  |  |
|  | (50 |  | 37 2112 1126 |  | шт | 1 | 12,0 |  |
|  | 3 Трап чугунный эмалированный (50 | Т50 | 49 4710 0000 |  | шт | 1 | 4,7 |  |
|  |  | ГОСТ 1811-87 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Ревизия (50 | Р50К-ПНД |  |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | ГОСТ 22689.2-89 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Сифон двухоборотный пластмассовый унифицированный | СДПунУМ | 49 4936 1116 |  | шт | 2 | 0,6 |  |
|  |  | ТУ 21-26-341-86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 Трубопровод из пластмассовых канализационных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | труб из ПНД по ГОСТ 22689.2-89 (50 |  |  |  | м | 25 |  |  |
|  | (100 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ВК.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

МР 21.01-95

Приложение Г

(справочное)

Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов

к основному комплекту рабочих чертежей  марки ОВ

|  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 Клапан муфтовый (15 | КА 22056 (15кч18п1) | 37 3211 1073 |  | шт | 20 | 0,7 |  |
|  |  |  | (20 | ТУ 26-07-72-1429-87 | 37 3211 1074 |  | шт | 2 | 0,9 |  |
|  |  |  | 2 Конвектор отопительный стальной без кожуха | КА-0,472К |  |  | шт/кВт | 4/1,6 | 6,4 |  |
|  |  |  | «Аккорд-М» однорядный концевой | КА-0,590К |  |  | шт/кВт | 2/2,2 | 7,8 |  |
|  |  |  |  | ТУ 21-26-410-89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 Регистр из гладких труб | ГТ 1 |  |  | шт/кВт | 2/5,5 | 67,0 |  |
|  |  |  |  | ГТ2 |  |  | шт/кВт | 3/18,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2345-11-ОВ.Н1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 Воздухосборник горизонтальный проточный с плоским | А1И020.000 |  |  | шт | 3 | 7,3 |  |
|  |  |  | днищем | 5.903-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 Опора неподвижная | Т3.01 |  |  | шт | 3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  | Т3.02 |  |  | шт | 1 | 0,3 |  |
|  |  |  |  | 4.903-10 |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 Крючок для водогазопроводных труб | ТП4-04 |  |  | шт | 50 | 0,2 |  |
|  |  |  |  | 4.904-69 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ОВ.С |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов систем отопления и вентиляции | Стадия | Лист | Листов |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Наименование организации) |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 7 Ограждение нагревательного прибора | ЭС-1600 |  |  | шт | 9 | 12,4 |  |
|  |  | 5.904-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Конструкция теплоизоляционная S=50, компл.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Шнур из минеральной ваты | 200 |  |  | м3 | 0,25 |  |  |
|  |  | ТУ 36-1695-79 |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Стеклопластик рулонный | РСТ |  |  | м2 | 10,0 |  |  |
|  |  | ТУ 6-11-145-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Рубероид | РПП-300А |  |  | м2 | 9,0 |  |  |
|  |  | ГОСТ 10920-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Трубопровод из стальных электросварных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по ГОСТ 10704-91 (18(1,8 |  |  |  | м | 175,0 |  |  |
|  | (25(2,0 |  |  |  | м | 50,0 |  |  |
|  | 10 Трубопровод из стальных водогазопроводных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неоцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (15(2,5 |  |  |  | м | 25,0 |  |  |
|  | (20(2,5 |  |  |  | м | 25,0 |  |  |
|  | 11 Грунтовка | ГФ-021 |  |  | кг | 3,9 |  |  |
|  |  | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ОВ.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 12 Эмаль | ПФ-133 |  |  | кг | 7,8 |  |  |
|  |  | ГОСТ 926-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение установок систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Клапан регулирующий фланцевый с исполнительным | И 68066 (24ч940нж) |  |  |  |  |  |  |
|  | механизмом (25 Kvy=6,3 | ЕСПА-02 ПВ | 37 2251 1326 |  | шт | 1 | 26,5 |  |
|  |  | ТУ 26-07-296-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Фильтр | ОРК2.10.00-01 |  |  | шт | 1 | 2,1 |  |
|  |  | ОРК».10.00-02 |  |  | шт | 1 | 2,4 |  |
|  |  | 5.903-21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Компенсатор П-образный | К1 |  |  | шт | 1 | 10,4 |  |
|  |  | К2 |  |  | шт | 1 | 12,8 |  |
|  |  | 2345-11-ОВ(9) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Опора подвижная двухрядная | А14Б.510.000 |  |  | шт | 3 | 3,0 |  |
|  |  | А14Б.571.000 |  |  | шт | 2 | 2,9 |  |
|  |  | 5.900-7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Отборное устройство давления | 16-200У |  |  | шт | 8 |  |  |
|  |  | ТУ 36.22.21.14.001-93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 Расширитель для трубопровода (18(1,8 | 2 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | ЗКЧ-29-87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ОВ.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Камера приточная вентиляционная правого исполнения | 2ПК10 |  |  | шт | 1 | 1045,0 |  |
|  | (П1) | 5.904-75.94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бланк-заказ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Вентилятор радиальный, исполнение 1, диаметр | ВР-4-75.1-2,5-Л.05 | 48 6124 4242 | Учреждение | шт | 2 | 25,8 |  |
|  | колеса 1,1 Дном. положение Л 0( с электродвигателем | 4АА56А4 |  | УЮ-400/4 |  |  |  |  |
|  | 1375 об/мин. 0,12 кВт | ТУ 22-59-33-85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов, | В-Ц4-70-2,5И1-01Алев | 48 6121 7247 | Учреждение | шт | 1 | 45,0 |  |
|  | исполнение 1, диаметр колеса 1,0 Дном. положение Л 0( с | В63А4 |  | УЮ-400/4 |  |  |  |  |
|  | электродвигателем 1370 об/мин. 0,25 кВт, исполнение по | 2Exd11ВТ3 |  |  |  |  |  |  |
|  | взрывозащите | ТУ 22-4942-81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем | ВКР-4 | 48 6171 4407 | Учреждение | шт | 2 | 60,7 |  |
|  | 910 об/мин. 0,37 кВт | АИР71А6У2 |  | УЮ-400/4 |  |  |  |  |
|  |  | ТУ 4861-001-02494733-92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Калорифер | КВС6Б-ПУ3 | 48 6351 2457 | Учреждение | шт | 1 | 55,0 |  |
|  |  | ТУ 4863-001-08649674-93 |  | ЖК-385-18 |  |  |  |  |
|  | 6 Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки | ПА-212М | 38 7340 0316 | Дербентский завод | шт | 2 | 205,0 |  |
|  |  |  |  | шлифовальных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | станков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ОВ.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 7 Клапан огнезадерживающий | А3Е 066.000-02 |  |  | шт | 1 | 24,5 |  |
|  |  | 5.904-70.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Клапан обратный взрывозащищенный | А3Е 101.000-01 |  |  | шт | 2 | 7,2 |  |
|  |  | А3Е 102.000-01 |  |  | шт | 2 | 5,6 |  |
|  |  | 5.904-58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Заслонка воздушная прямоугольного сечения | Р400(400Э |  |  | шт | 1 | 17,9 |  |
|  | с электроприводом | МЭО-16/25-0,25-77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.904-13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Вставка гибкая | В.00.00-03 |  |  | шт | 3 | 0,9 |  |
|  |  | В.00.00-05 |  |  | шт | 5 | 1,2 |  |
|  |  | 5.904-38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 Воздухораспределитель панельный модульный | ПМШ-В2.1 |  |  | шт | 7 | 10,1 |  |
|  | штампованный | 5.904-63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 Сетка | С 150(150 |  |  | шт | 4 | 1,8 |  |
|  |  | С ( 160 |  |  | шт | 1 | 1,2 |  |
|  |  | 2345-11-ОВ.Н3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 Зонт прямоугольный | ЗП00.000 |  |  | шт | 3 | 4,5 |  |
|  |  | 5.904-51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ОВ.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 14 Узел прохода с клапаном | УП2-14 |  |  | шт | 1 | 84,3 |  |
|  |  | 5.904-45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 Лючек для замера параметров воздуха | ЛП |  |  | шт | 29 | 0,1 |  |
|  |  | А1К.151.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 Отсос шланговый | ОШ1 |  |  | шт | 1 | 45,0 |  |
|  |  | 2345-11-ОВ.Н5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 Крепление воздуховода, компл.: |  |  |  | шт | 30 |  |  |
|  | а) Тяга | 2ТЯ |  |  | шт | 6 | 0,1 |  |
|  | б) Хомут ( 225 | 1Х-07 |  |  | шт | 1 | 0,5 |  |
|  | 400(400 | 2Х-034 |  |  | шт | 2 | 1,6 |  |
|  | в) Кронштейн | 2КР |  |  | шт | 6 | 6,4 |  |
|  | г) Фланец опорный | 1ФО-04 |  |  | шт | 1 | 0,8 |  |
|  | д) Шпилька | 1Ж-07 |  |  | шт | 2 | 0,4 |  |
|  | е) Накладка | 1Н-03 |  |  | шт | 1 | 1,1 |  |
|  | ж) Опора | 1ПФ-10 |  |  | шт | 3 | 0,2 |  |
|  |  | 5.904-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 Воздуховод из тонколистового горячекатаного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проката по ГОСТ 19903-74 S=0,6мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 225 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | ( 250 |  |  |  | м | 21,0 |  |  |
|  | ( 315 |  |  |  | м | 24,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2345-11-ОВ.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |