ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    П P А В И Л А

Р А С Х О Д О В А Н И Я    О С Н О В Н Ы Х

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х    М А Т Е Р И А Л О В

П Р И   К А П И Т А Л Ь Н О М   Р Е М О Н Т Е

Ж И Л Ы Х    Д О М О В   И   О Б Ъ Е К Т О В

К О М М У Н А Л Ь Н О Г О    Х О З Я Й С Т В А

ВСН 40-84 (р)

---------------

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ

СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

МОСКВА  1985

УДК   691:658.911.2(083.13)

Технические правила расходования основных строительных мате-

риалов при капитальном ремонте  жилых  домов  и  объектов  комму-

нального хозяйства. ВСН 10-84  (р)/Госгражданстрой.-М.:  Стройиз-

дат, 1985.-16 с.

_________________________________________________________________

:    Ведомственные      :  ВСН 40-84(р)

Государственный      :  сгрительные нормы    :----------------

комитет по гражданскому :                       : Госгражданстрой

строительству и        :_______________________:________________

архитектуре          :  Технические правила  :

при Госстрое СССР      : расходования основных :

(Госгражданстрой)     :строительных материалов:

:при капитальном ремонте:      -

:жилых домов и  объектов:

:коммунального хозяйства:

________________________:_______________________:________________

Настоящие Технические правила  устанавливают  требования  по

экономному расходованию металла, лесоматериалов и цемента при ре-

монте жилых и общественных зданий и объектов (сооружений)  комму-

нального хозяйства (именуемых далее "здания в сооружения").

Применение  в  ремонтно-строительном  производстве  каменных

стеновых, теплоизоляционных, облицовочных, отделочных и огнеупор-

ных материалов, асбестоцементных изделий, стекла и битума  должно

отвечать требованиям "Технических правил по экономному расходова-

нию основных строительных материалов" (ТП 101-81).

Техническими правилами  должны  руководствоваться  министер-

ства и ведомства, а также организации и.  предприятия  независимо

от их ведомственной подчиненности при планировании,  проектирова-

нии и выполнении ремонта зданий и сооружений.

Технические правила не распространяются  на  ремонт,  усиление

или восстановление действующих предприятий, эксплуатируемых  зда-

ний и сооружений, пострадавших и находящихся в аварийном  состоя-

нии в результате стихийных бедствий или воздействия особых нагру-

зок по классификации СНиП II-6-74, а также зданий  и  сооружений,

представляющих историко-архитектурную  или  архитектурно-художес-

твенную ценность.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Выбор материалов, изделий и конструкций  должен  произво-

диться исходя из технико-экономической  целесообразности  осущес-

твления проектных решений в конкретных  условиях  ремонтно-строи-

тельного производства (с оценкой решений по приведенным затратам)

в соответствии с требованиями нормативных документов по  проекти-

рованию, ремонту и строительству, настоящих Технических правил, а

также с учетом наличия соответствующих производственных и  ремон-

тно-строительных баз и материальных ресурсов у организации минис-

терства (ведомства) - заказчика. и организации министерства  (ве-

домства.)-подрядчика.

1.2. Ремонт зданий и сооружений должен проектироваться  и  вы-

полняться с учетом необходимости:

снижения материалоемкости,  трудоемкости,  сметной  стоимости,

эксплуатационных расходов, а также экономии топливно-энергетичес-

ких ресурсов;

_________________________________________________________________

Внесены           :       Утверждены       : Срок введения

ЦНИИЭП жилища        :        приказом        :   в действие

Госгражданстроя       :    Государственного    : 1 июня 1984 г.

:комитета по гражданскому:

:     строительству и    :

:       архитектуре      :

:    при Госстрое СССР   :

:от 14 мая 1984 г. N  131:

________________________:________________________:_______________

- 2 -

снижения массы несущих и ограждающих конструкций;

применения эффективных материалов,  изделий  и  конструкций  и

наиболее полного использования их физико-механических свойств;

повышения степени сборности и заводской готовности  изделий  и

конструкций, в том числе за счет  применения  сборных  элементов,

используемых в новом строительстве;

наиболее полного использования прочностных и деформативных ха-

рактеристик сохраняемых конструкций и грунтов оснований в  случае

увеличения нагрузок;

применения местных строительных материалов, преимущественно  в

виде изготовляемых из них индустриальных конструкций.

1.3. При ремонте зданий и сооружений  должны  максимально  ис-

пользоваться материалы и изделия,  получаемые  от  разборки  кон-

струкций и демонтажа инженерного оборудования  в  соответствии  с

требованиями "Инструкции  по  повторному  использованию  изделий,

оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве"  (ВСН

39-83 (р)/Госгражданстрой).

1.4. При получении, хранении и  транспортировании  материалов,

изделий и конструкций должны выполняться требования государствен-

ных стандартов и соответствующих нормативных документов. Комплек-

тацию материалов и изделий следует производить раздельно  по  ви-

дам, сортам и маркам.

1.5. При ремонте зданий и сооружений следует широко  применять

конструкции, изделия и  строительные  полуфабрикаты,  выпускаемые

предприятиями Строительной индустрии. На предприятиях.  производ-

ственнотехнической базы  ремонтно-строительных  организаций  сле-

дует, как правило,  изготовлять  конструкции,  изделия  и  строи-

тельные полуфабрикаты, предназначенные специально для  ремонта  и

не выпускаемые предприятиями строительной индустрии в данном  ре-

гионе.

Снабжение объектов ремонта конструкциями, изделиями  и  строи-

тельными полуфабрикатами, выпускаемыми для  нового  строительства

следует, как правило, производить за счёт междуведомственных коо-

перированных поставок.

1.6. Конструкции,  изделия  и  строительные  полуфабрикаты  на

предприятиях  производственно-технической  базы   ремонтно-строи-

тельных и специализированных организаций следует изготовлять, как

правило, централизованно.

Централизация должна включать:

приготовление бетонных и растворных смесей и окрасочных соста-

вов;

изготовление сборных бетонных, железобетонных, гипсобетонных и

других изделий и конструкций на основе бетона;

изготовление унифицированных деревянных  элементов  стропил  и

сборку укрупненных узлов крыш;

изготовление и ремонт дверных и оконных блоков, паркетных  щи-

тов;

изготовление и ремонт элементов встроенных шкафов;

изготовление изделий из кровельной  стали  (настенные  желоба,

воронки, водосточные трубы, зонты, элементы примыкания  к  верти-

кальным конструкциям и др.);

заготовку и изготовление металлических конструкций,  элементов

усиления, арматурных  сеток  и  каркасов,  закладных  и  соедини-

тельных деталей, ограждений и т. п.;

изготовление комплектов отделочных монтажных элементов и  кре-

пежных деталей;

заготовку, ремонт и испытание деталей,  узлов  и  комплектацию

элементов систем инженерного оборудования.

1.7. Сборные железобетонные конструкции следует широко  приме-

нять при ремонте перекрытий, крыш, лестниц, перегородок и для за-

- 3 -

ней, перемычек, разгрузочных балок, вентиляционных блоков и  дру-

гих элементов зданий и сооружений.

1.8. Выбор конструктивного решения, сечения и количества типо-

размеров сборных железобетонных элементов должен производиться  с

учетом необходимости применения.

для наиболее часто повторяющихся пролетов;

высокопрочных материалов (бетона и арматуры), а также  предва-

рительно напряженных железобетонных конструкций;

конструкций из легкого и  ячеистого  бетона  (если  применение

этих конструкций не ограничивается условиями эксплуатации);

изделий  и  конструкций,  выпускаемых  предприятиями    ремон-

тно-строительной базы и строительной индустрии.

1.9. Монолитные бетонные и железобетонные  конструкции.следует

применять;

с целью повышения несущей способности в  пространственной.жес-

ткости зданий и сооружений;

при производстве ремонтно-строительных работ в районах с  осо-

быми грунтовыми условиями (на посадочных  грунтах,  подрабатывае-

мой территории, в сейсмических районах и др.);

для заделки "недоборов" и участков, криволинейных в плане;

для устройства армированных поясов;

для усиления стен, колонн, простенков и фундаментов;

для устройства балконов и козырьков индивидуальных форм и раз-

меров;

для выполнения конструкций сложной формы или больших,  габари-

тов;

для устройства экономичных' перекрытий и покрытий больших про-

летов;

в других случаях при технико-экономическом обосновании.

1.10. Сборно-монолитные перекрытия следует, как правило,  при-

менять в районах с особыми грунтовыми условиями в  центральных  и

южных районах страны, при ведении ремонтных работ внутри  помеще-

ний, отапливаемых в зимний период, а также в других  случаях  при

технико-экономическом обосновании.

1.11. Стальные элементы допускается применять для:

усиления сохраняемых при ремонте несущих конструкций стен, пе-

рекрытий, лестниц, покрытий и др.;

устройства новых конструкций при повторном использовании мате-

риалов и изделий из стали (устройство балок перекрытий,  косоуров

и подкосоурных балок лестниц, перемычек и  разгрузочных  балок  и

др.);

устройства прогонов перекрытий при опираний  на  них  сборных,

изделий, предназначенных для нового строительства;

замены пришедших в негодность  элементов  ограждений  лестниц,

балконов и лоджий, парапетов, крыш, лифтов и др.

Применение кровельной стали допускается для  устройства  жело-

бов, свесов, водосточных труб и др.,  для  ремонта  металлических

воздуховодов, отдельных участков стальной кровли, а также в  слу-

чаях, когда  устройство  других  видов  кровли  требует  дополни-

тельных затрат, связанных с изменением конструктивной схемы  кры-

ши, или ухудшает эксплуатационные качества зданий и сооружений.

1.12. Деревянные конструкции следует применять для:

устройства перекрытий и  перегородок  при  ремонте  деревянных

зданий;

замены деревянных перекрытий и перегородок при ремонте  камен-

ных зданий высотой до трех этажей;

частичной смены деревянных перекрытий в каменных и  деревянных

зданиях;

ремонта деревянных перегородок;

ремонта и устройства лестниц в деревянных зданиях;

- 4 -

ремонта и замены отдельных элементов скатных крыш;

устройства простых в плане скатных крыш в  виде  унифицирован-

ных элементов стропил;

ремонта и замены отдельных элементов рубленых и каркасных стен;

ремонта и замены оконных и дверных заполнений;

смены подоконных досок в каменных зданиях, если размеры  досок

не позволяют применять подоконные доски из железобетона, гипсобе-

тона, армоцемента и т. п.;

ремонта и устройства полов; ремонта плинтусов, наличников, по-

ручней ограждений лестниц, балконов и лоджий.

1.13. Полимерные  пленочные  материалы  должны  широко  приме-

няться для:

гидроизоляции и антикоррозионной защиты подземных и  подводных

конструкций зданий, сооружений и трубопроводов, защиты от  увлаж-

нения тепловой изоляции трубопроводов инженерных сетей;

пароизоляции ограждающих конструкций;

защиты от атмосферных осадков открытых строительных  конструк-

ций и посадочных грунтов оснований при разборке и  восстановлении

частей здания;

защиты от атмосферных осадков изделий и  материалов,  новых  и

полученных от разборки конструктивных элементов  зданий,  при  их

хранении, транспортировании и монтаже.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОНОМНОМУ

РАСХОДОВАНИЮ МЕТАЛЛА

2.1. Для усиления стальных несущих балок перекрытия при  соот-

ветствующем обосновании следует применять:

экономичные профили (полосовые, уголковые, тавровые  или  дву-

тавровые) из высокопрочной стали  с  пределом  текучести  441-735

МПа, низколегированные с пределом текучести до  392  МПа  включи-

тельно, углеродистые термически упрочненные с пределом   текучес-

ти 294 МПа;

стержневую арматуру классов Ат-IУ и Ат-У (термически и термоме-

ханически упрочненную), классов А-УI, А-У и А-IУ (горячекатаную).

2.2. Для усиления каменных,  бетонных  и  железобетонных  кон-

струкций, отдельных частей или всего здания следует применять:

экономичные профили, в том числе полосовые, уголковые,  швел-

лерные, тавровые из  высокопрочной  стали  о  пределом  текучести

441-735 МПа, низколегированные с пределом текучести до 392 МПа;

стержневую арматуру классов А-III, А-IV, А-V  и  термомехани-

чески и термически упрочненную арматуру классов Ат-IIIС,  Ат-IVС,

Ат-V, арматурную проволоку периодического профиля класса Вр-1.

2.3. Соединения элементов усиления стальных конструкций  дол-

жны выполняться сварными или с применением высокопрочных болтов и

болтов повышенной и нормальной точности.

2.4. Расчет усиливаемой  конструкции  должен  предусматривать

максимальное использование ре материала в  совместной  работе  с

элементами усиления.

2.5. При проектировании и изготовлении бетонных и железобетон-

ных конструкций назначение классов  ненапрягаемой  и  напрягаемой

арматуры, а также рациональное использование  отходов  арматурной

стали, закладных деталей и монтажных петель должны выполняться по

правилам, изложенным в соответствующих пунктах ТП 101-81.

2.6. Фиксаторы сеток и каркасов следует  применять  заводского

изготовления из синтетических материалов.

2.7. При устройстве монолитных бетонных и железобетонных  кон-

струкций следует применять сборно-разборную инвентарную  опалубку

стоечного типа и переставную.

2.8. При устройстве монолитных железобетонных перекрытий с ис-

пользованием сохраняемых металлических балок в  качестве  жесткой

- 5 -

рабочей арматуры их необходимо учитывать при  расчете  перекрытия

по обеим группам предельных состояний.

2.9. Резку стальных изделий на объекте при заготовке деталей и

разборке конструкций следует осуществлять  газорезом,  бензорезом

или стальным диском. Применение электродов для этих целей не  до-

пускается, за исключением труднодоступных  участков  конструкций,

где применение указанных инструментов невозможно.

2.10. Анкерные устройства, закладные и крепежные  детали,  от-

дельные узлы, монтажные петли, разгрузочные балки и  др.  следует

выполнять унифицированными типовой конструкции, как  правило,  из

отходов изготовления металлических изделий и повторно  используе-

мого металла.

2.11. Применение стальных обсадных труб для  усиления  основа-

ний и фундаментов с помощью выносных буронабивных свай допускает-

ся при обязательном извлечении их из грунта и последующем многок-

ратном использовании.

2.12. Применение стальных и напорных чугунных,  железобетонных

и асбестоцементных труб для замены безнапорных наружных  и  внут-

ренних сетей канализации не допускается.

Для полной замены безнапорных наружных  трубопроводов  следует

применять керамические, бетонные  и  безнапорные  железобетонные,

асбестоцементные, пластмассовые и другие виды безнапорных труб.

Применение чугунных труб для  указанных  целей  допускается  в

случаях, оговоренных в СНиП II-32-74.

2.13. При замене напорных наружных водоводов, сетей водопрово-

да и трубопроводов канализации следует  применять,  как  правило,

напорные железобетонные (в том числе с  тонкостенным  металличес-

ким цилиндром), напорные асбестоцементные, пластмассовые трубы, а

также и чугунные водопроводные трубы для сетей.

Стальные трубы для указанных  целей  допускается  применять  в

случаях, оговоренных в СНиП II-31-74 и СНиП II-32-74.

При применении стальных труб должна  предусматриваться  защита

их поверхностей от наружной коррозии, а также от внутренней  кор-

розии или мероприятия но стабилизационной обработке воды. '

2.14. Сети внутренней канализации и внутренних водостоков зда-

ний и сооружений должны выполняться, как правило, из  пластмассо-

вых, асбестоцементных и чугунных канализационных труб.

Для сетей внутренней канализации и внутренних водостоков,  вы-

полняемых, из чугунных труб, должны применяться, как правило, чу-

гунные фасонные части.

На горизонтальных участках подвесных линий внутренних водосто-

ков при  наличии  вибрационных  нагрузок  допускается  применение

стальных труб.

2.15. Внутренние, сети водопровода холодной воды в  зданиях  и

сооружениях при полной замене  системы  должны  выполняться,  как

правило, из пластмассовых труб. Стальные трубы для этих целей до-

пускается применять при соответствующем обосновании с учетом спе-

цифики ремонтируемого объекта.

Системы противопожарного или хозяйственно-противопожарного во-

допровода должны выполняться из стальных труб,  системы  горячего

водоснабжения-из стальных оцинкованных труб.

2.16. Сортамент и номенклатура стальных труб фасонных  частей,

нагревательных приборов  и  запорно-регулировочной  арматуры  для

систем центрального отопления при  ремонте  зданий  и  сооружений

должны приниматься в соответствии со СНиП II-33-75 с изм.

2.17. При полной замене стальных труб  их  диаметр  и  толщина

стенки во всех случаях должны определяться расчетом.  При  замене

отдельных участков трубопроводов диаметры  труб  должны  соответ-

ствовать диаметрам ремонтируемых участков.

Применение  стальных  труб  с толщиной  стенки  и   диаметром,

- 6 -

большими предусмотренных проектом, не допускается.

2.18. Стальной шпунт и металлические стойки  щитовых  огражде-

ний, применяемые для устройства ограждений  при производстве  ра-

бот в слабых и водонасыщенных грунтах вне здания или  сооружения,

по окончании работ должны извлекаться для многократного  примене-

ния.

2.19. Вентиляционные воздуховоды следует выполнять, как прави-

ло, асбестоцементными,  пластмассовыми,  из  известково-гипсовых,

керамзитобетонных, шлакоалебастровых, керамзитоалебастровых  эле-

ментов и других неметаллических материалов, удовлетворяющих  тре-

бованиям, предъявляемым к  воздуховодам.  Допускается  применение

уголковой стали для ремонта и устройства воздуховодов  из  листо-

вых неметаллических материалов. Рекомендуется использовать  желе-

зобетонные конструкции покрытий и  перекрытий,  совмещающие  фун-

кции несущих элементов и воздуховодов.

Металлические воздуховоды, как правило, круглого сечения,  до-

пускается при соответствующем обосновании применять в  обществен-

ных зданиях и на объектах коммунального хозяйства, к которым нор-

мами  технологического  проектирования  предъявляются  повышенные

требования по герметизации воздуховодов.

Соединения металлических воздуховодов должны  быть  преимущес-

твенно бесфланцевыми. Нерегулируемые жалюзийные решетки и  другие

воздухозаборные устройства площадью до 1,5  кв.м  следует  выпол-

нять, как правило, неметаллическими.

2.20. Провода и кабели сетей освещения и силовых сетей при ре-

монте зданий и сооружений должны прокладываться, как правило, без

применения труб с максимальным использованием имеющихся в  строи-

тельных конструкциях штраб, каналов и т. п.

В жилых зданиях независимо от их этажности для прокладки груп-

повых сетей квартир допускается использование пластмассовых плин-

тусов и наличников.

В случае когда прокладка проводов и кабелей в  трубах  предус-

мотрена соответствующими нормативными документами,.должны  приме-

няться неметаллические трубы (пластмассовые, стеклянные  и  др.).

При соответствующем обосновании допускается применение тонкостен-

ных стальных труб в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов по их применению в строительстве.

Параллельно прокладываемые провода  и  нёбронированные  кабели

(за исключением взаимно резервируемых) должны, как правило,  раз-

мещаться в общих трубах, коробках,  лотках  и  замкнутых  каналах

строительных конструкций.

Для защиты проводов  и  кабелей  от  механических  повреждений

вместо стальных труб должны применяться кожухи  из  тонколистовой

стали и других предусмотренных нормами материалов.

2.21. Электрослаботочные сети всех видов (телефонных,  радиот-

рансляционных, телевизионных, электрочасификационных,  сигнализа-

ционных различного назначения, в том числе  пожарной  и  охранной

сигнализации, диспетчерской связи и пр.) при ремонте, замене  или

устройстве вновь в зданиях и  сооружениях  должны  прокладываться

без применения стальных труб.

2.22. Гильзы в местах пересечения трубопроводов с конструкция-

ми стен, перегородок и перекрытий следует выполнять из отходов  и

повторно используемых труб.

2.23. Временные сети водоснабжения,  отопления  и  канализации

следует, как правило, выполнять из  повторно  используемых  труб,

полученных от демонтажа инженерных систем.

2.24. Складирование и хранение на заводах  металлических  кон-

струкций и сборного железобетона, а также на объектах ремонта ме-

таллопроката, металлических конструкций, арматуры,  металлических

изделий и труб должно быть организовано раздельно по видам,  про-

- 7 -

филям, сортам и маркам с соблюдением  требований  государственных

стандартов и соответствующих 'инструкций. Металлопрокат, металли-

ческие конструкции и изделия при хранении должны быть  уложены  в

штабеля на прокладки; укладка их непосредственно на грунт не  до-

пускается.

3. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ЭКОНОМНОМУ

РАСХОДОВАНИЮ   ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

3.1. При проектировании и производстве ремонта зданий и соору-

жений  вместо  лесоматериалов  следует  максимально  использовать

строительные материалы на основе  отходов  переработки  древесины

(арболит,  фибролит,  цементно-стружечные,   древесно-стружечные,

древесно-волокнистые плиты и др.).

Для изготовления заготовок, конструкций  и  столярных  изделий

следует широко использовать отходы лесопиления и деревообработки,

а также лесоматериалы, полученные от разборки конструкций и  сно-

са зданий и сооружений.

3.2. Для ремонта и изготовления деревянных конструкций и изде-

лий лесоматериалы должны поставляться  в  виде  специфицированных

пиломатериалов и  черновых  заготовок.  Маломерные  пиломатериалы

следует максимально использовать, применяя их  для  ремонта  кон-

струкций и изготовления клееных деталей и изделий.

3.3. Применение невысушенной древесины при ремонте и  изготов-

лении деревянных конструкций и изделий не допускается. -

Древесина для конструкций и частей зданий и сооружений  должна

быть антисептирована.

При применении деревянных конструкций в ремонтируемых  зданиях

и сооружениях должны выполняться конструктивные меры по предохра-

нению древесины от гниения, а при наличии соответствующих  требо-

ваний противопожарных норм - по огнезащитной пропитке.

3.4. Лесоматериалы лиственных  пород  должны  максимально  ис-

пользоваться взамен хвойных пород при ремонте и устройстве  стро-

пил, обрешетки и других проветриваемых и  доступных  для  осмотра

элементов зданий, для изготовления паркетных изделий,  досок  для

полов, плинтусов, наличников, внутренних  дверей  и  перегородок,

опалубки, лесов, подмостей, кружал, временных ограждений террито-

рий и т. п.

Для улучшения свойств древесины мягколиственных пород  следует

пропитывать ее аммиаком, фурановыми и другими смолами с последую-

щей подпрессовкой и применять ее при ремонте вместо  лесоматериа-

лов твердых лиственных пород (дуба, бука и др.).

3.5. При замене деревянных элементов зданий и сооружений  сле-

дует применять:

перегородки - каркасной конструкции с обшивкой  гипсокартонны-

ми или асбестоцементными листами;

полы-щитовой конструкции по лагам;

подоконные доски (в каменных зданиях), как правило, из железо-

бетонных, гипсобетонных и армоцементных плит;

плинтусы, наличники, поручни, раскладки - из полимерных  мате-

риалов.

3.6. Для устройства и ремонта стяжек  под  полы  следует,  как

правило, применять:

при смене перекрытий - сборные легкобетонные панели стяжек;

без  смены  перекрытий - сплошные  (монолитные)  легкобетонные

стяжки, а при необходимости исключения "мокрых" процессов или ре-

монте отдельных участков - древесно-стружечные плиты и отходы пи-

ломатериалов.

3.7. При замене дверей следует применять дверные полотна щито-

вой конструкции заводского изготовления. Полотна со сплошным  за-

- 8 -

полнением деревянными рейками или древесно-стружечной плитой дол-

жны применяться только в случаях, когда  к  дверям  предъявляются

повышенные требования по звукоизоляции и прочности (входные  две-

ри в подъезды и с лестничных клеток в  квартиры  и  др.).  В  ос-

тальных случаях следует применять  дверные  полотна,  заполняемые

бумажными сотами, отходами в виде полосок древесно-волокнистых  и

других плит и фанеры, а также отходами из древесины низших сортов.

3.8. Штучный паркет при смене полов в  жилых  и  общественных

зданиях допускается применять только при соответствующем  обосно-

вании. При этом следует рассматривать возможность замены  штучно-

го паркета паркетными щитами, паркетными досками, листовыми и ру-

лонными материалами.

При замене существующих полов дощатыми в обоснованных  случаях

следует использовать шиты из маломерных  отрезков  пиломатериалов

из мягколиственных и хвойных пород древесины.

3.9. Для ремонтно-строительных работ должны применяться только

инвентарные подмости и щиты настила, рассчитанные  на  многократ-

ную оборачиваемость.

Для ремонта и устройства монолитных бетонных и  железобетонных

конструкций следует вместо дощатой щитовой применять  инвентарные

унифицированные многооборачиваемые опалубки из водостойкой  фане-

ры, пластмасс и других прогрессивных материалов.

Конструкция и оборачиваемость опалубок, поддерживающих и  кре-

пежных элементов должна соответствовать ГОСТ 23478-79.

Оборачиваемость деревянных элементов  поддерживающих  лесов  и

подмостей (настилы и балки из древесины хвойных пород; стойки  из

древесины любых пород) должна быть не менее 20  раз,  а  щитов  и

креплений из древесины хвойных пород  для  производства  земляных

работ-не менее 5 раз.

3.10. Деревянные формы допускается применять только при  изго-

товлении малосерийных сборных железобетонных и бетонных конструк-

ций, используя для этого, как правило, материалы,  полученные  от

разборки конструкций и сноса зданий.

3.11. Временные сооружения на объектах ремонта  (склады,  мас-

терские, конторы и др.), а также  временные  ограждения  площадок

следует выполнять с применением инвентарных элементов  или  мате-

риалов, полученных' от разборки конструкций и сноса зданий.

3.12. Изделия из древесины должны храниться в крытых складах и

помещениях, рассортированными по типам, размерам и в  необходимых

случаях по породам древесины, уложенными ,в  правильные  устойчи-

вые ряды на деревянные подкладки; паркетные изделия и  подоконные

доски должны храниться в закрытых помещениях.

При отсутствии на объекте ремонту крытых складов  или  помеще-

ний для хранения изделий из древесины допускается  их  кратковре-

менное хранение на открытых  площадках  с  обязательным  укрытием

пленочными или другими гидроизоляционными материалами.

При транспортировании, складировании  и  хранении  изделий  из

древесины должны приниматься меры, обеспечивающие полную  сохран-

ность продукции и упаковки от механических повреждений,  увлажне-

ния и загрязнения.

Транспортируемые круглые лесоматериалы  и  пиломатериалы  сле-

дует пакетировать с помощью инвентарных строп.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОНОМНОМУ

РАСХОДОВАНИЮ  ЦЕМЕНТА

4.1. Применение мокрой штукатурки для отделки ранее  неоштука-

туренных фасадов зданий и сооружений, внутренних поверхностей на-

ружных стен, поверхностей внутренних стен, как правило, не допус-

кается, а для отделки бетонных и железобетонных конструкций  зап-

рещается.

- 9 -

Внутренняя отделка должна  осуществляться,  как  правило,  без

применения "мокрых"  процессов  путем  использования  укрупненных

монтажных отделочных элементов, офактуренных  в  заводских  усло-

виях и устанавливаемых на ограждающие конструкции с помощью  кре-

пежных деталей.

Мокрая штукатурка может применяться только для  ремонта  ранее

оштукатуренных поверхностей наружных и внутренних.стен, перегоро-

док, потолков, ' оконных и дверных откосов, а также для отделки:

внутренних поверхностей стен и перегородок помещений  с  влаж-

ным и мокрым режимами (ванных комнат, санитарных узлов и т. д.);

поверхностей стен и перегородок, выполненных  из  мелкоштучных

местных строительных материалов;

откосов дверных и оконных проемов;

архитектурных деталей и элементов фасадов и интерьеров;

потолков при балочных перекрытиях из сборных элементов, а так-

же в других  случаях  при  соответствующем  технико-экономическом

обосновании.

Мокрая штукатурка специального состава  ("теплая"  штукатурка)

может наноситься на внутреннюю  поверхность  наружных  ограждений

зданий и сооружений в качестве средства их дополнительного  утеп-

ления.

4.2. При изготовлении железобетонных изделий следует обеспечи-

вать:

строгое соблюдение геометрических размеров изделий,  исключаю-

щих превышение положительных допусков;

контроль качества поверхностей и плотности  примыкания  борто-

вых элементов форм;.

применение ускоренного метода контроля прочности бетона.

4.3. Перекрытия должны выполняться пустотными или сплошными  в

соответствии с действующими каталогами.индустриальных изделий для

капитального ремонта.

Мелкосборные перекрытия по балкам должны выполняться, как пра-

вило, с одним рядом плит  заполнения.  Применение  двойного  ряда

плит допускается при устройстве перекрытий  под  санитарно-техни-

ческими узлами, ванными и другими помещениями с  влажным  режимом

эксплуатации.

4.4. Железобетонные марши следует проектировать, как  правило,

складчатой конструкции из высокопрочного бетона на щебне высокоп-

рочных горных пород.

4.5. Применение цементного раствора вместо бетона для  замоно-

личивания стыков сборных железобетонных элементов не допускается.

4.6. При капитальном ремонте зданий и сооружений со сменой пе-

рекрытий перегородки должны выполняться, как правило, сборными из

легкобетонных и гипсобетонных панелей, а перегородки помещений  с

влажным режимом эксплуатации-из  железобетонных  или  гипсоцемен-

тных панелей.  В  случае  невозможности  применения  сборных  па-

нельных перегородок (ремонт  без  смены  перекрытий,  отсутствует

производственная база, ограничена механизация ремонтных  работ  и

др.) следует применять облегченные каркасно-обшивные  перегородки

поэлементной сборки с использованием  улучшенной  сухой  гипсовой

штукатурки и гипсоволокнистых плит по деревянному,  асбестоцемен-

тному или металлическому из гнутых тонкостенных профилей каркасу,

а также перегородки из местных мелкоштучных материалов.

4.7. Для вентиляции  помещений  следует  при  возможности  ис-

пользовать старые дымовентиляционные каналы  в  стенах  после  их

прочистки, ремонта и установки вентиляционных решеток.

4.8. При полной и частичной замене стяжки под  полы,  а  также

при ее устройстве вновь на монолитных и сборных  плитах  перекры-

тия следует, как правило, применять:

древесно-стружечные плиты по лагам с интервалом 300  мм  между

- 10 -

лагами под покрытия из штучного паркета или сверхтвердых  древес-

но-волокнистых плит;

стяжку из легких бетонов или из мелкозернистого  поризованного

бетона под покрытия из линолеума или сверхтвердых древесно-волок-

нистых плит;

отходы пиломатериалов (доска толщиной 22 мм по лагам с  интер-

валом 300 мм) под покрытия из  сверхтвердых  древесно-волокнистых

плит или паркета.

4.9. Применение бетона на шлакопортландцементе или на портлан-

дцементе допускается для ремонта и  устройства  стяжек  под  полы

подвалов.

4.10. При устройстве и ремонте тротуаров, пешеходных дорожек и

отмосток вокруг зданий и сооружений основания следует  устраивать

из уплотненного слоя щебня, гравия, грунтощебня, кирпичного  боя,

дресвы и других местных материалов, укладываемых по укатанной по-

верхности грунта.

Твердые покрытия тротуаров и пешеходных дорожек при технико-э-

кономическом обосновании допускается выполнять из сборных  бетон-

ных тротуарных плиток.

4.11. Для приготовления бетонов и растворов следует применять,

как правило, сухие бетонные и растворные смеси  заводского  изго-

товления, а также пластифицированные и гидрофобные портландцемен-

ты, а при использовании цементов, не содержащих  пластифицирующих

или гидрофобизируюших добавок, вводить в  бетонную  и  растворную

смесь в  процессе  их  приготовления  добавки:  пластифицирующие,

пластифицирующё-воздухововлекающие, воздухововлекающие и микрога-

зообразующие, а также комплексные добавки, приготовленные на  ос-

нове указанных в сочетании с ускорителями твердения бетона или на

основе пластифицирующих в  сочетании  с  воздухововлекающими  или

микрогазообразующими.

Вид, состав и количество добавок должны определяться по  соот-

ветствующим нормативным документам.

4.12. Требования к проектированию  составив,  приготовлению  и

применению бетонов и растворов в ремонтно-строительном  производ-

стве, а также к выбору составляющих, их транспортированию, хране-

нию, отпуску и использованию должны выполняться по правилам,  из-

ложенным в ТП 101-81.

- 11 -

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения ..................................... 1

2. Требования по экономному расходованию  металла ......... 4

3. Требования по экономному расходованию лесоматериалов ... 7

4. Требования по экономному расходованию  цемента ......... 8