ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 19

Реставрація і відтворення

оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів

# ДБН Д.2.5-19-2001

Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001

# ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 19 Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів | ДБН Д.2.5-19-2001 Замість ССН 84. Розділ 19 |
| --- | --- |

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальні вказівки

1.1.1  Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (витрати праці робітників, кошторисні норми витрат матеріалів), необхідні для визначення ресурсів при виконанні робіт з відтворення і реставрації оббивки м'яких музейних меблів.

1.1.2    Нормами даного збірника передбачена наступна класифікація м'яких музейних меблів:

-    меблі суцільно кутанні;

-    меблі з м'якими спинками, сидіннями і підлокітниками (чи без останніх).

Кожен тип меблів має чотири різновиди:

-    із прямолінійним симетричним розкроєм;

-    із прямолінійним несиметричним розкроєм;

-    із криволінійним розкроєм;

-    із криволінійним особливо складним несиметричним розкроєм.

1.1.3  У нормах даного збірника, враховані наступні допоміжні операції:

-    перенесення виробів і підношення матеріалів до 50 метрів у межах робочого приміщення

### 2 НОРМИ

Група 1. Розбирання оббивки м'яких меблів

Склад робіт:

1. Розбирання всіх підчорнових матеріалів.

2. Зняття верхнього оббивного матеріалу.

3. Видалення старих цвяхів.

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Види оббивки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тверда | напівм'яка | м'яка |
|  |  |  | 19-1-1 | 19-1-2 | 19-1-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 4,12 | 5,19 | 6,09 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 |

ДБН Д.2.5-19-2001 С.2

Група 2. Чорнова оббивка м'якого сидіння на пружинах

Склад робіт:

- Розмітка, розкрій за формою і розміром парусини і ременів, їхнє кріплення до дерев'яного

каркаса сидіння цвяхами "текс".

2.   Обтягування пружин стрічкою.

3.   Кріплення пружин до ременів, фіксація їх шпагатом в одній площині.

4.   Покриття мішковиною і закріплення її до пружин верхньої частини шпагатом, до дерев'яного каркаса цвяхами "текс".

5.   Перебирання і розскубування волоса і морської трави.

6.   Рівномірне укладання волоса і трави по площі, натяжка мішковини серп'янкою, вироблення бортів із простьобуванням по всій площі

7.   Добірка волоса і покриття його тонким шаром вати

8.   Розкрій міткалю, покриття поверхні, затягування і кріплення його до дерев'яного каркасу цвяхами "текс".

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Чорнова оббивка м'якого сидіння на пружинах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19-2-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 58,5 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 |
|  | Матеріали |  |  |
| 111-1882 | Тканина мішечна | 10 м | 0,11 |
| П | Шнур палітурний | кг | 0,036 |
| 111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00004 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 1,0 |
| 111-622 | Міткаль Т-2 суворий (суров'є) | 10 м | 0,11 |
| 111-156 | Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм | т | 0,0001 |
| П | Верьовка бавовняна | м | 4,0 |
| 111-634 | Парусина сувора,арт.2007 | 10 м | 0,11 |

Група 3. Улаштування ходового борта м'якого сидіння

Склад робіт:

- Багаторазова перев'язка кожного витка пружини шпагатом ( із кроком витка 1,5-2 см)

по горизонталі з переходом від заднього борту до переднього.

2.   Кріплення шпагату на дерев'яному каркасі цвяхами.

Вимірник: 1 м2  розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Улаштування ходового борта м'якого сидіння |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19-3-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 32,52 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 |
|  | Матеріали |  |  |
| П | Шнур палітурний | кг | 0,04 |
| 111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,000036 |
| 111-156 | Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм | т | 0,00001 |

ДБН Д.2.5-19-2001 С.3

Група 4. Чорнова оббивка напівм'якого сидіння

Склад робіт:

- Розмітка, розкрій за формою і розміром парусини і ременів, їх кріплення до дерев'яного каркаса сидіння цвяхами "текс".

2.   Простьобування всієї поверхні шпагатом.

3.   Перебирання і розскубування волоса і морської трави, закладка їх під шпагат рівним шаром

4.   Покриття шаром вати і мішковини, закріплення на каркасі цвяхами.

5.   Вибірка бортів і необхідної форми сидіння з додаванням вати, з простьобуванням шпагатом-макей.

6.   Розкрій міткалю й оббивка ним сидіння.

Вимірник: 1 м2  розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Чорнова оббивка напівм'якого сидіння | Чорнова оббивка напівм'якого вкладного сидіння |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19-4-1 | 19-4-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 34,81 | 22,55 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 111-1882 | Тканина мішечна | 10 м2 | 0,11 | 0,11 |
| П | Шнур палітурний | кг | 0,36 | 0,036 |
| П | Шпагат | кг | 0,04 | 0,04 |
| 111-634 | Парусина сувора, арт.2007 | 10 м | 0,1 | 0,1 |
| П | Мочало | кг | — | 1,5 |
| 111-156 | Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-622 | Міткаль "Т-2" суворий (суров'є), арт. 6944 | 10 м | 0,11 | 0,11 |

Група 5. Чорнова оббивка з 2-х сторін рамкового каркаса спинки-раковини, м'яких підлокітників криволінійної конфігурації

Склад робіт:

- Розмітка, розкрій за формою і розміром парусини і ременів, їх кріплення до дерев'яного каркаса

сидіння цвяхами "текс".

2.   Простьобування всієї поверхні шпагатом.

3.   Перебирання і розскубування волоса і морської трави, закладка їх під шпагат рівним шаром.

4.   Покриття шаром вати і мішковини, закріплення на каркасі цвяхами.

5.   Вибірка бортів і необхідної форми сидіння з додаванням вати, з простьобуванням шпагатом-макей.

6.   Розкрій міткалю й оббивка ним сидіння.

Вимірник: 1 м2  розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Чорнова оббивка з 2-х сторін рамкового каркаса спинки-раковини | Чорнова оббивка м'яких підлокітників криволінійної конфігурації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19-5-1 | 19-5-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 20,14 | 25,62 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 111-1882 | Тканина мішечна | 10 м2 | 0,11 | 0,11 |
| П | Шнур палітурний | кг | 0,036 | 0,036 |
| 111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00004 | 0,00004 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 1,0 | 1,0 |
| 111-634 | Парусина сувора, арт.2007 | 10 м | 0,11 | 0,1 |
| 111-1608 | Дрантя | т | 0,0011 | 0,00005 |
| 111-156 | Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм | т | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Верьовка бавовняна | м | — | 4 |

ДБН Д.2.5-19-2001 С.4

Група 6. Оббивка натуральною шкірою спинки стільця з 2-х сторін з чорновою заготівлею.

Склад робіт:

1.  Розмітка, розкрій за формою і розміром шкіри і парусини, кріплення їх до дерев'яного каркасу сидіння цвяхами "текс".

2.   Простьобування всієї поверхні шпагатом.

3.  Перебирання і розскубування волоса і морської трави, закладення їх під шпагат рівним шаром.

4.   Покриття шаром вати і мішковини, закріплення на каркасі цвяхами.

5.   Вибірка бортів і необхідної форми сидіння з додаванням вати, з простьобуванням шпагатом-макей.

6.   Оббивка шкірою з двох сторін цвяхами "текс".

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Оббивка спинки стільця натуральною шкірою з двох сторін з чорновою заготівлею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19-6-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 17,42 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 |
|  | Матеріали |  |  |
| 111-1882 | Тканина мішечна | 10 м2 | 0,11 |
| П | Шнур палітурний | кг | 0,036 |
| 111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00004 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 1,0 |
| П | Шкіра | м2 | 1,25 |
| 111-156 | Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм | т | 0,0001 |

Група 7. Оббивка м'яких музейних меблів

Склад робіт:

1. Прогладжування тканини, розмітка, розкрій, припасування на місці з натяжкою.

2. Кріплення цвяхами "текс" на дерев'яний каркас.

3. Посадка на клей тасьми на місці кріплення.

Вимірник: 1 м2  розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вид оббивного матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плюш | набивний шовк, штоф | реставраційна оббивка | гобелен | шкіра |
|  |  |  | 19-7-1 | 19-7-2 | 19-7-3 | 19-7-4 | 19-7-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 7,85 | 9,77 | 13,68 | 15,52 | 16,51 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-156 | Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Цвяхи марки "текс" | кг | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| П | Тасьма басонна | м | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| П | Гобелен | м2 | П | П | П | П | П |

ДБН Д.2.5-19-2001 С.5

###### Група 8. Сточування шва

Склад робіт:

1. Розкрій тканини з припасуванням малюнка

2. Зметування, сточування шва на швейній машині

3. Розутюжування шва

Вимірник: 1 м шва

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вид тканини |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гладка | набивна |
|  |  |  | вид шва |
|  |  |  | прямий | криволінійний | прямий | криволінійний |
|  |  |  | 19-8-1 | 19-8-2 | 19-8-3 | 19-8-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 0,25 | 0,29 | 0,52 | 0,62 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Нитки швейні | котушка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Група 9. Склейка натуральної шкіри (для оббивки меблів)

Склад робіт:

1. Розмітка, розкрій із припасуванням за формою і розміром.

2. Зняття міздрі на половину товщини шкіри на місці склейки (лівої і правої сторін).

3. Нанесення клею на місці склейки. Укладання під прес склеєного шва.

Вимірник: 1 дм шва

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Склеювання натуральної шкіри (для оббивки меблів) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19-9-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 0,39 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 |
|  | Матеріали |  |  |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,005 |

Група 10. Оббивка фасонними цвяхами м'яких меблів

Склад робіт:

1. Обмір периметра з розбивкою і розміткою на рівні інтервали.

2. Зміцнення цвяхами оббивки з попередньою наклейкою кромок.

Вимірник:1 м

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Оббивка фасонними цвяхами м'яких меблів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19-10-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 0,97 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 |
|  | Матеріали |  |  |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,05 |
| П | Цвяхи фасонні меблеві | кг | 0,24 |
| П | Цвяхи марки "текс" | кг | 0,1 |

ДБН Д.2.5-19-2001C.6

Група 11. Виготовлення й установка обтягнутих шкірою ґудзиків для меблів

Склад робіт:

1. Заготівля шпагату.

2. Розпорювання старих ґудзиків для використання металевих ґудзиків.

3. Протягання шпагату у вушка ґудзиків..

4. Викроювання по шаблону шкіри для обтягування ґудзиків.

5. Обтягування ґудзиків шкірою.

6. Установка ґудзиків з розміткою місць установки, із просмикуванням шпагату через чорнову

оббивку з зав'язуванням на вузол (2).

Вимірник: 10 ґудзиків

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення ґудзиків | Установка ґудзиків |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19-11-1 | 19-11-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 2,62 | 1,41 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| П | Шкіра | м2 | п | - |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,003 | - |
| П | Шпагат бавовняний | кг | 0,12 | - |

Група 12.Розмотування й обмотка пружин

Склад робіт:

1. Розмотування пружин (1).

2. Обмотка пружин (2).

Вимірник: 15 пружин

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Розмотування пружин | Обмотка пружин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19-12-1 | 19-12-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 1,38 | 2,4 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| П | Шпагат бавовняний | кг | — | 0,18 |

Група 13.  Шиття чохлів для меблів

Склад робіт:

1. Обмір предмета.

2. Розкрій матеріалу і шиття простого чохла.

Вимірник: 1 чохол

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Чохли для |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | великого дивана | малого дивана | крісла | стільця | рояля |
|  |  |  | 19-13-1 | 19-13-2 | 19-13-3 | 19-13-4 | 19-13-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 3,76 | 2,78 | 2,37 | 1,88 | 5,80 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| П | Нитки швейні | котушка | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| П | Тканина бавовняна меблево-декоративна | м2 | 7,1 | 5,4 | 2,85 | 1,45 | 9,6 |

ДБН Д.2.5-19-2001 С.7

Група 14.  Реставрація оббивки дверей

Склад робіт:

1. Відмірювання і розкрій повсті й оббивного матеріалу.

2. Оббивка дверей повстю, оббивним матеріалом і набивання тасьми.

3. Пробиття фасонними цвяхами.

Вимірник: одні двері (1,2,4,5), 1 м2 (3,6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Двопільні двері з оббивкою | Однопільні двері з оббивкою |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | із двох сторін | з однієї сторони | з однієї сторони | із двох сторін | з однієї сторони | з однієї сторони |
|  |  |  | 19-14-1 | 19-14-2 | 19-14-3 | 19-14-4 | 19-14-5 | 19-14-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці | люд.-г. | 26,38 | 15,64 | 3,28 | 18,9 | 8,84 | 4,42 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-156 | Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм | т | 0,00011 | 0,00005 | 0,00001 | 0,000055 | 0,000025 | 0,000013 |
| П | Цвяхи фасонні меблеві | кг | 0,12 | 0,06 | 0,013 | 0,06 | 0,03 | 0,014 |
| П | Тасьма басонна | м | 57,6 | 24,8 | 5,17 | 28,8 | 12,4 | 6,54 |
| 114-92 | Повсть будівельний | т | 0,062 | 0,021 | 0,004 | 0,03 | 0,008 | 0,005 |
| П | Гобелен | м2 | 12,9 | 5,6 | 1,17 | 6,45 | 2,8 | 1,48 |

ДБН Д.2.5-19-2001 С.8

Група 15. Різні роботи

Склад робіт:

Обклеювання поверхні тканинами (1-3):

1. Нарізка полотнищ і обрізка кромок, покриття поверхні клейстером, розрівнювання шпателем і зняття надлишків клею, склейка поверхні

Обклеювання сукном кришки столу (4):

1. Натягування сукна по фільонці з тимчасовим кріпленням цвяхами; приклеювання сукна з промазуванням клеєм і кріпленням його штапиком по периметру; підрізування сукна; зняття штапика і видалення цвяхів тимчасового кріплення

Оббивка стін штофом (5):

1. Розмітка, розкрій і зшивка підкладки і штофа з підбором малюнка штофа; натягування і зміцнення цвяхами підкладки і штофа по готовому, установленому каркасу з набиванням тасьми (установка штапиків нормами не передбачена).

Виготовлення портьєр і ламбрекенів з штофа (6):

1. Розмітка і розкрій підкладки з шовку чи сатину і прокладки з фланелі чи байки; розмітка і розкрій штофа з підбором малюнка шиття портьєр і ламбрекенів із прошиванням бахроми чи аграманту

Вимірник: 10м2 (1-3); 1м2 (4-6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Обклеювання поверхні тканинами | Обклеювання сукном кришки столу | Оббивка стін штофом | Виготовлення портьєр і ламбрекенів із штофа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | підлоги | стіни | стелі |  |  |  |
|  |  |  | 19-15-1 | 19-15-2 | 19-15-3 | 19-15-4 | 19-15-5 | 19-15-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,99 | 2,02 | 2,62 | 1,17 | 2,93 | 1,73 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-327 | Клей НТ-150 | кг | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | - | - |
| П | Борошно | кг | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,1 | - | - |
| П | Тканина | м2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | - |
| П | Сукно | м2 | - | - | - | 1,1 | - | - |
| 111-156 | Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм | т | - | - | - | 0,00006 | 0,00006 | - |
| П | Байка | м2 | - | - | - | - | 1,1 | - |
| П | Тасьма | м | - | - | - | - | 0,5 | - |
| П | Нитки швейні | котушка | - | - | - | - | 0,15 | 0,2 |
| П | Підкладка - шовк | м2 | - | - | - | - | - | 1,1 |
| П | Штоф | м2 |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |

ДБН Д.2.5-19-2001 С.9

ЗМІСТ

1 Технічна частина	1

1.1 Загальні вказівки	1

2 НОРМИ	1

Група 1. Розбирання оббивки м’яких меблів	1

Група 2. Чорнова оббивка м’якого сидіння на пружинах	2

Група 3. Улаштування ходового борта м’якого сидіння	2

Група 4. Чорнова оббивка напівм’якого сидіння	3

Група 5. Чорнова оббивка з двох сторін рамкового каркаса спинки-раковини, м’яких підлокітників  криволінійної конфігурації	3

Група 6. Оббивка натуральною шкірою спинки стільця з двох сторін з чорновою заготівлею	4

Група 7. Оббивка м’яких музейних меблів	4

Група 8. Сточування шва	5

Група 9. Склейка натуральної шкіри ( для оббивки меблів )	5

Група 10. Оббивка фасонними цвяхами м’яких меблів	5

Група 11. Виготовлення і установка обтягнутих шкірою гудзиків для меблів	6

Група 12. Розмотування і обмотка пружин	6

Група 13. Шиття чохлів для меблів	6

Група 14. Реставрація оббивки дверей	7

Група 15. Різні роботи	8

Зміст	9