ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 20

Реставрація і відтворення позолоти

ДБН Д.2.5-20-2001

Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001

# ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти | ДБН Д.2.5-20-2001 Замість ССН-84 Розділу 20 |
| --- | --- |

# Технічна частина

1.1 Загальні вказівки

1.1.1. Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт із відновлення й реставрації позолоти зовнішніх і внутрішніх елементів пам'ятників історії й культури на дерев'яних, металевих і гіпсових поверхнях

1.1.2.  Норми враховують ресурси на виконання повного комплексу робіт основних і допоміжних:

-    готування поліменту;

-    готування левкасу, гульфарбу;

-    готування матового розчину, шпаклівки, мастики;

-    просівання крейди;

-    випал бронзового порошку;

-    варіння клею;

-    флировка (повторна обробка можливих тріщин, що утворяться знову, і розривів листів золота).

1.1.3. Нормами дійсного збірника прийнятий наступний розподіл поверхонь по категорії складності:

- I категорія складності - поверхні простого малюнка: гладкі, великі сферичні.

Конусоподібні; багатогранні (купола, шпилі). Профільовані прямолінійні поверхні (тяги).

- II категорія складності - поверхні середньої складності малюнка: об'ємні гладкі й сферичні

( хрести, шпилі, конуси і т.п.) поверхні профільовані прямолінійні з кількістю зламів до 3 на 1 дм2 проекції поперечного перетину, а також рельєфні й орнаментовані ( гладкі вази, листи, модульони і шишки; прості розетки, плетінки і міандри, ланцюги рельєфного зображення; сухарі, краплі, луска, доричні і тосканські капітелі, бази; заглиблення штифти висотою до 10 см)

-   IІІ категорія складності - поверхні складного малюнка: вірьовочка; іоніки; джгут; горох; намиста; пальметки; орнаментовані порізки, модульоны, кронштейни, картуші, розетки і шишки; листи дубові, виноградні і пальмові; капітелі іонічні; просічені підзори і хрести; об'ємні ланки розтягувань і ланцюги; поверхні профільовані прямолінійні з кількістю зламів більш 3 на 1дм2 проекції поверхні поперечного перетину; накладний штифт висотою до 10 см.

-   IV категорія складності - поверхні особливо складного малюнка: букети, вінки й гірлянди з квітів і фруктів; акантові листи; рельєфні зображення пейзажного характеру; композиції у стилі рокайль, бароко, рококо, ампір, ренесанс. Рельєфні й об'ємні зображення людей, тварин і птахів, натюрморти, емблеми, коринфські капітелі, а також об'ємні прикраси деталей хреста.

1.1.4.  Для золочення поверхні усередині приміщення використовується золото вагою 1,4 грама в книжці, а для поверхонь, що піддаються атмосферному впливу і золоченню на полімент, вагою 2,5 грама в одній книжці. Сухозлітне золото прийняте розмірами листа 91,5 х 91,5 мм при 60 аркушах в одній книжці.

1.1.5. Нормами збірника враховано підготовка матеріалів і підноска їх до місця робот на відстань 50м, а також підйом на висоту до 7м.

1.1.6.  Нормами збірника цировка1 не врахована і нормується окремо по нормах групи 19

1  Цировка - художня прорізка (гравірування) у верхньому шарі левкасу з метою виявлення об'ємності всього малюнка і дрібних деталей різьблення (із застосуванням фотографій, кальки і трафаретів).

#### ДБН Д.2.5-20-2001 С.2

1.2 Правила числення обсягів робіт

1.2.1 Обсяг позолотних робіт обчислюється у квадратних дециметрах розгорнутої поверхні і визначається:

- при проектуванні деталей, що відтворюються, підлягаючому золоченню, на підставі проектної         документації

- при реставрації позолочених поверхонь площа позолоти обчислюється за допомогою виміру поверхні, що підлягає золоченню

1.2.2 Обмір реставраційній і відновлювальній поверхні золочення провадиться у такий спосіб:

- плоскі, сферичні, конусоподібні, багатофанні і профільовані поверхні - висота по огибу, помножується на довжину або ширину;

- орнаментовані поверхні різної складності - площа деталей або поверхні по горизонтальній або вертикальній проекції, помножена на відповідний коефіцієнт розгортки (див. таблицю 1);

- капітелі тосканська і дорична - середній периметр помножується на висоту капітелі по вертикальній проекції і на коефіцієнт розгортки, рівний 1,5;

-  капітель іонічна - великий периметр помножується на висоту капітелі по вертикальній проекції і на коефіцієнт розгортки, рівний 2,3;

- капітелі коринфські - середній периметр помножується на висоту капітелі по проекції і на коефіцієнт розгортки 2,7.

Обмір позолоченої поверхні провадиться у відповідності з правилами обмірювання: конфігурація деталей розбивається на прості геометричні форми з подальшим підрахунком площ по формулах

У випадках, коли золочення виробляється на деталях, не пойменованих у переліку, обмірювання виробляється по аналогії, наближеній до зазначених найменувань.

### Таблиця 1

| Категорія складності | Висота рельєфу, див | Насиченість малюнка на 1 дм2 площі |
| --- | --- | --- |
|  |  | рідке заповнення (до 3 елементів) | середнє заповнення (до 10 елементів) | насиченість малюнка (більш 10 елементів) |
| II | До 2 | 1,15 | 1,2 | -- |
|  | Більш 2 | 1,3 | 1,4 | -- |
| III | До 2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
|  | Більш 2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 |
| IV | До 2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
|  | Більш 2 | 1,7 | 2,3 | 2,5 |

1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 2 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм на додаткові умови проведення робіт

| Умови застосування | Коефіцієнти до норм витрат праці |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 1.3.1 Реставрація і відтворення позолоті на стелях і склепінь | 1,2 |
| 1.3.2 Золочення декору, що піддається впливу атмосферних опадів і при влаштуванні легких наметів і укриттів | 1,1 |
| 1.3.3 Золочення куполів, хрестів на висоті понад від 7 до 25м | 1,05 |
| 1.3.4 Теж саме, куполів, хрестів на висоті понад від 25 до 50м | 1,15 |
| 1.3.5 Теж саме, куполів, хрестів на висоті понад 50м | 1,25 |
| 1.3.6 Провадження робіт усередині приміщень на висоті понад 30м | 1,1 |

2. НОРМИ

ДБН Д.2.5-20-2001 С.3

Розділ 1. Реставрація позолоті

###### Група 1. Зняття позолоті

Склад роботи: 1. Обезпилювання позолочених поверхонь (1-4) 2. Аналіз стану позолоти (1-7)

3. Зняття позолоти вручну прошкурюванням водостійкою шліфувальною шкуркою місць із застосуванням розчинників, обмітання поверхні пензликом і дрантям.(1-4) 4. Зняття старої позолоти за допомогою водостійкій шліфувальній шкурки і води.(5-7)

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | з дерев’яних і гіпсових поверхонь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-1-1 | 20-1-2 | 20-1-3 | 20-1-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,24 | 3,42 | 3,90 | 4.24 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1604 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1113-0003 | Ацетон технічний, сорт 1 | кг | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Вата сіра | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1113-180 | Спирт етиловий технічний | кг | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-626 | Спирт нашатирний | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Продовження групи 1 (норми з 5 по 7)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | з металевої поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид поверхні |
|  |  |  | гладка і профільована | орнаментована |
|  |  |  |  | середньої складності | складна |
|  |  |  | 20-1-5 | 20-1-6 | 20-1-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год | 0,22 | 0,24 | 0,49 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00011 | 0.00011 | 0.00011 |
| 111-1604 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі | м2 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,00055 | 0,0006 | 0,0006 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.4

Група 2. Зняття левкасу з дерев'яних і гіпсових поверхонь і олійної фарби з металевих поверхонь

Склад робіт

1.Видалення структурно-зруйнованого левкасу за допомогою різьбленого інструмента зі змочуванням водою (1-4).   2.Протирання дрантям (1-8). 3.Зачищення поверхні наждачною полотниною (1-8).  4.3непилювання(1-8). 5.Накладення гарячих і холодних компресів на левкас (5-8). 6. Видалення розм'якшеного левкасу вручну за допомогою інструмента (скальпеля, царапок і т.д.)(5-8).

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | насухо |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-2-1 | 20-2-2 | 20-2-3 | 20-2-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 4,09 | 4,85 | 5,16 | 5,76 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1604 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1113-0003 | Ацетон технічний, сорт 1 | кг | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Вата сіра | кг | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 1113-180 | Спирт етиловий технічний | кг | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-626 | Спирт нашатирний | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Продовження групи 2 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування pесурсу | Одиниця виміру | При допомоги компресу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-2-5 | 20-2-6 | 20-2-7 | 20-2-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,72 | 3,40 | 3,79 | 4.33 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1604 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1113-0003 | Ацетон технічний, сорт 1 | кг | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Вата сіра | кг | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-626 | Спирт нашатирний | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.5

Продовження групи 2 (норми з 9 по 11)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Зняття масляної підготовки з металевих поверхонь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид поверхні |
|  |  |  | гладка і профільована | орнаментована |
|  |  |  |  | середньої складності | складна |
|  |  |  | 20-2-9 | 20-2-10 | 20-2-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,23 | 0,26 | 0,77 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 |
| 111-1604 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі | м2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 1113-002 | Ацетон технічний, сорт вищий | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Вата сіра | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Мило олеїнове | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

Група 3. Зміцнення зруйнованого шару позолоті на міцному грунті з застосуванням синтетичних матеріалів

Склад робіт: 1. Просочення поверхні спиртом. 2. Нанесення зміцнювального складу. 3. Кріплення позолоти, що відшарувалася, притисканням

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Категорія складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І | ІІ | III | IV |
|  |  |  | 20-3-1 | 20-3-2 | 20-3-3 | 20-3-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год | 2,57 | 2,57 | 3,37 | 4,86 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт технічний, марка А, сорт 1 | кг | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |

ДБН Д.2.5-20-2001 C.6

Група 4. Зміцнення зруйнованого чи відсталого від основи грунту й позолоти із застосуванням натуральних матеріалів

Склад роботи: 1. Готування складу. 2. Обробка поверхні спиртом. 3. Нанесення зміцнювального розчину на поверхню ( до 5 раз) і більш. 4. Укладання й кріплення частин грунту, що залишилися, і позолоти притисканням. 5. Видалення надлишків за допомогою ватяного тампона.

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Загальне зміцнення грунту і позолоті |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-4-1 | 20-4-2 | 20-4-3 | 20-4-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 2,77 | 2,77 | 3,27 | 3,86 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, 1 сорт технічний, марка А, сорт 1 | кг | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Продовження групи 4 ( норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Зміцнення грунту і позолоті фрагментами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-4-5 | 20-4-6 | 20-4-7 | 20-4-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 3,59 | 3,59 | 4,45 | 5,24 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

ДБН Д.2.5-20-2001 C.7

Група 5. Зміцнення зруйнованого чи відсталого від основи грунту й позолоти із застосуванням синтетичних матеріалів.

Склад роботи: 1. Готування складу.  2. Обробка поверхні спиртом.  3. Нанесення зміцнювального розчину на поверхню (до 5 раз)  і більш.  4.Укладання і кріплення частин грунту, що залишилися, і позолоті притисканням.  5. Видалення надлишків за допомогою ватяного тампона.

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Загальне зміцнення грунту і позолоті |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 20-5-1 | 20-5-2 | 20-5-3 | 20-5-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 4.48 | 4.48 | 4.98 | 5.28 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Продовження групи 5 ( норми з 5 по 8 )

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Зміцнення грунту і позолоті фрагментами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-5-5 | 20-5-6 | 20-5-7 | 20-5-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 5,20 | 5,20 | 5,80 | 6,43 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-107 | Натрій фториста технічний, марка А, сорт 1 | кг | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

ДБН Д.2,5-20-2001 С.8

Група 6. Розчищення позолоченої поверхні

Склад робіт: 1. Очищення від пилу. 2. Видалення побутових забруднень за допомогою пінцета і ватяних тампонів, змочених у розчині нашатирного спирту, чи ацетону спирту

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Від побутових забруднень |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-6-1 | 20-6-2 | 20-6-3 | 20-6-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 1,32 | 1,32 | 1,62 | 1,82 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1113-0002 | Ацетон технічний, вищий сорт | кг | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 111-626 | Нашатирний спирт | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Продовження групи 6 ( норми з 5 по 8 )

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | від масляних і художніх лаків |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-6-5 | 20-6-6 | 20-6-7 | 20-6-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 1,68 | 1,68 | 2,12 | 2,63 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1113-0002 | Ацетон технічний, вищий сорт | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 111-626 | Нашатирний спирт | кг | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,023 |

Продовження групи 6 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | від масляної і бронзової фарби |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-6-9 | 20-6-10 | 20-6-11 | 20-6-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 4.96 | 4.96 | 5,63 | 6,23 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1113-0002 | Ацетон технічний, вищий сорт | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 111-626 | Нашатирний спирт | кг | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| П | Папір фільтрувальний | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.9

Група 7. Промивання позолочених поверхонь

Склад робіт. 1. Очищення поверхні від пилу 2. Промивання поверхні з особливою обережністю.                 3. Протирання насухо

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Позолоть на лак “Мордан” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-7-1 | 20-7-2 | 20-7-3 | 20-7-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мило дитяче | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Вата біла | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

Продовження групи 7 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Позолоть на полімент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-7-5 | 20-7-6 | 20-7-7 | 20-7-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,26 | 0,26 | 0,34 | 0,40 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мило дитяче | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| П | Вата біла | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Група 8. Розчищення позолоченої поверхні з дотриманням великий обережності від спресованих нашарувань, що важко видаляються

Склад роботи: 1. Розчищення поверхні від спресованого пилу, кіптяви, слідів побілки й інших забруднень тампонами. 2. Установка компресів з розчищенням ( при необхідності). 3. До вибрання окремих місць скальпелем.

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | позолота на полімент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-8-1 | 20-8-2 | 20-8-3 | 20-8-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 3,84 | 3,84 | 6,09 | 7,50 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мило дитяче | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Олія лляна | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Спирт нашатирний | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1298 | Фольга алюмінієва рулонна, товщина 0,1 мм для технічних цілей, м'яка | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.10

Група 9. Зачищення й шліфування металевої поверхні після зняття олійної фарби гальванічним способом або способом випалу

Склад роботи: 1. Промивання водою з розріджувачем і дитячим милом. 2. Зачищення залишків грунту (фарби) спеціальним інструментом. 3. Зачистка грубозернистим наждаковим полотном. 4. Зачищення дрібнозернистим наждаковим полотном. 5. Зняття металевого пилу за допомогою пилососа. 6. Промивання чистою водою

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вид поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гладка і профільована | орнаментована |
|  |  |  |  | середньої складності | складна |
|  |  |  | 20-9-1 | 20-9-2 | 20-9-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,22 | 0,28 | 0,59 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 111-1604 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі | м2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-845 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| П | Мило дитяче | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

Розділ 2. Відтворення позолоти

Група 10. Золочення сухозлітним золотом гіпсових поверхонь на "полімент"

Склад робіт: Підготовка поверхні (1-4. 9-12. 17-20)

1. Зачищення поверхні за допомогою наждакового полотна, знепилювання, проклеювання синтетичним клеєм за 2 рази, проклеювання міткалевою тканиною.2. Готування левкасу з відмученої крейди і інших компонентів, варіння клею й інші супровідні допоміжні роботи.

3. Нанесення левкасу 10-12 разів із проміжним підрізуванням, подлишевка після нанесення 5-6 шарів левкасу, готування шпаклівки, шпаклювання дефектів поверхні, зачищення прошпакльованих місць, знепилювання поверхні. 4. Шліфування поверхні левкасу різальним інструментом, дрібнозернистою шкуркою, стеблами хвоща, полотном з водою до абсолютної гладкості з метою виявлення форми деталі. Знепилювання поверхні пилососом. 5. Тонування золотавою вохрою поліментних міць для виявлення невеликих нерівностей і інших дефектів поверхні. Шліфування дрібнозернистим наждаковим полотном насухо, знепилювання поверхні. 6. Промивання дистильованою водою, покриття білком, нанесення поліменту 8-10 разів з періодичним проціджуванням складу. Очісування сукном після кожного покриття поліментом, знепилювання.

Золочення поверхні (5-8, 13-16, 20-24)

1. Нанесення освіжаючого шару поліменту, очісування поліменту сукном. 2. Змочування поверхні спиртом, розведеним на воді, накладка золота, просушування.3. Обмітання позолоті, збір золотовмісних відходів

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-10-1 | 20-10-2 | 20-10-3 | 20-10-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 4,73 | 4,83 | 5,87 | 6,56 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 1546-10 | Віск бджолиний | кг | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С. 11

Продовження групи 10 ( норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-10-5 | 20-10-6 | 20-10-7 | 20-10-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,67 | 0,74 | 1,16 | 1,56 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Папір письмовий | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |

Продовження групи 10 ( норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 20-10-9 | 20-10-10 | 20-10-11 | 20-10-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 4,33 | 4,65 | 5,12 | 5,97 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0007 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, Ісорт | кг | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 1546-10 | Віск бджолиний | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,008 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

ДБН Д.2,5-20-2001 С.12

Продовження групи 10 ( норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-10-13 | 20-10-14 | 20-10-15 | 20-10-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,59 | 0,74 | 1,04 | 1,23 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Папір писальний | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |

Продовження групи 10 ( норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | I | II | ПІ | IV |
|  |  |  | 20-10-17 | 20-10-18 | 20-10-19 | 20-10-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 4,01 | 4,36 | 4,69 | 5,21 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | к г | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 1546-10 | Віск бджолиний | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С. 13

Закінчення групи 10 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-10-21 | 20-10-22 | 20-10-23 | 20-10-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,55 | 0,65 | 0,86 | 1,05 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

Група 11. Золочення сухозлітним золотом на лак "Мордан" гіпсових поверхонь

Склад робіт: Підготовка поверхні (1-4; 9-12; 17-20)

1.Зачищення поверхні за допомогою наждакового полотна, знепилювання поверхні, закріплення поверхні гарячої натуральною оліфою. 2.Готування левкасу. 3.Шпаклівка вад, вибоїв, відколок, зачищення прошпакльованих місць, знепилювання, нанесення левкасу 5-6 разів, підрізування малюнка в левкасі. 4.Шліфування по змоченій поверхні за допомогою гумового інструмента, полотна, хвоща. Шліфування гладких місць дрібнозернистим наждаковим полотном насухо, знепилювання. 5.Готування лужного спиртового лаку, покриття поверхні 2-3 шару зі шліфуванням між шарами, нанесення масляного лаку - 2 шари

Золочення поверхні (5-8; 13-16; 21-24)

1.Протирання поверхні спиртовим складом, нанесення лаку "Мордан" з розполіруванням ватним тампоном. 2.Накладка золота, фликовка, обмітання позолоченої поверхні, збір золотовмісних відходів. 3.Готування матуючого складу, нанесення на поверхню матуючого складу в 1-2 шари

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | категорія скдадності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-11-1 | 20-11-2 | 20-11-3 | 20-11-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 1,93 | 2,41 | 2,83 | 3,42 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0.0005 | 0,0005 | 0,005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А,І сорт | кг | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00576 | 0,00576 | 0,00576 | 0,0115 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,00077 | 0,00077 | 0,00077 | 0,00077 |
| 111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.14

Продовження групи 11 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-11-5 | 20-11-6 | 20-11-7 | 20-11-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд-год. | 0,81 | 1,03 | 1,36 | 1,73 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| П | Вата біла | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Продовження групи 11 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-11-9 | 20-11-10 | 20-11-11 | 20-11-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 1,74 | 2,04 | 2,41 | 3,02 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2.5х2.5 мм із мідного дроту діаметром 0.5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00576 | 0,00576 | 0,00576 | 0,0576 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,00077 | 0,00077 | 0,00077 | 0,00077 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.15

Продовження групи 11 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | категорія склдності |
|  |  |  | 1 | II | III | IV |
|  |  |  | 20-11-13 | 20-11-14 | 20-11-15 | 20-11-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,65 | 0,84 | 1,05 | 1,24 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий Ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| П | Вата сіра | кг | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 |
| 1546-8 | Вода дистильована | л | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Продовження групи 11 ( норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-11-17 | 20-11-18 | 20-11-19 | 20-11-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 1,60 | 1,89 | 2,20 | 2,46 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металевого шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00576 | 0,00576 | 0,00576 | 0,00576 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0.00077 | 0.00077 | 0.00077 | 0.00077 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів №649 | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.16

Продовження групи 11 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-11-21 | 20-11-22 | 20-11-23 | 20-11-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,49 | 0,62 | 0,83 | 1,08 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| П | Вата сіра | кг | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Група 12. Золочення сухозлітним золотом дерев'яних поверхонь по "гульфарбу"

Склад робіт: Підготовка поверхні (1-4: 9-12: 17-20)

1.Очищення поверхні від пилу і бруду. Підрізування задирок. Зміцнення дерев'яної основи клейовим розчином за 2-3 рази. Часткове шпаклювання і закладення дефектів поверхні. Варіння клею і готування шпаклівки. Проклеювання тонкою тканиною стиків деревини, сучків, тріщин.

2.Готування левкасу. Покриття левкасом за 10-12 разів із просушуванням кожного шару. Шпаклювання тріщин і нерівностей левкасу. Зачищення і підрізування патьоків левкасу. Чищення пилососом. Прорізування малюнка нарізки і форми її елементів різальним інструментом (через 5-6 шарів левкасу). Чищення пилососом. Прорізування малюнка нарізки і форми її елементів різальним інструментом (через 5-6 шарів левкасу). Чищення пилососом. 3.Шліфування поверхні левкасу різальним інструментом, дрібнозернистою шкуркою, стеблами хвоща.Чищення пилососом. 4.Шліфування насухо водостійким наждаковим полотном гладких місць не підлягаючих цировці. 5.Готування спиртового шелачного лаку і покриття поверхні за три рази з проміжним шліфуванням. 6.Покриття гульфарбой за 1 раз колонковим пензликом з готуванням гульфарби.

Золочення поверхні (5-8; 13-16; 21-24)

1. Накладка золота на "гульфарбу" із протиранням ватним тампоном. Бликовка тріщин і розривів золота. Обмітання позолоти і збір золотовмісних відходів. 2. Покриття позолоченої поверхні матуючим складом за 2-3 рази (з готуванням розчину)

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 20-12-1 | 20-12-2 | 20-12-3 | 20-12-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 2,96 | 3,38 | 4,24 | 5,03 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0007 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А,І сорт | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,0004 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С. 17

Продовження групи 12 (норми с 1 по 4)

|  |  |  | 20-12-1 | 20-12-2 | 20-12-3 | 20-12-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| 111-623 | Мило тверде господарське,72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| П | Бязь | м2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-386 | Білила густотерті, цинкові, марка МА-011-Н | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів №649 | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1659 | Лак масляний МА -592 | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

Продовження групи 12 ( норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-12-5 | 20-12-6 | 20-12-7 | 20-12-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,77 | 0,99 | 1,25 | 1,65 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Смола сандарак | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Желатин харчовий | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С. 18

Продовження групи 12 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-12-9 | 20-12-10 | 20-12-11 | 20-12-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 2,46 | 2,87 | 3,34 | 3,99 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0007 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,0004 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00 | 0,0064 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| П | Бязь | м2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 111-386 | Білила густотерті, цинкові, марка МА-011-Н | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів №649 | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1659 | Лак масляний МА-592 | кг | 0,0003 | 0.0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

Продовження групи 12 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-12-13 | 20-12-14 | 20-12-15 | 20-12-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,54 | 0,73 | 0,94 | 1,22 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Смола сандарак | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Желатин харчовий | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С. 19

Продовження групи 12 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-12-17 | 20-12-18 | 20-12-19 | 20-12-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 2,17 | 2,40 | 2,72 | 3,16 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0007 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,0004 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,001 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| 111-623 | Мило тверде господарське,72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| П | Бязь | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-386 | Білила густотерті, цинкові, марка МА-011-Н | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-845 | Розчинник для лакофарбових матеріалів №649 | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

Закінчення групи 12 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-12-21 | 20-12-22 | 20-12-23 | 20-12-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,41 | 0,55 | 0,72 | 0.92 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Смола сандарак | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Желатин харчовий | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.20

Група 13. Золочення сухозлітним золотом дерев'яних поверхонь на "полімент"

Склад робіт: Підготовка поверхні (1-4: 9-12; 17-20)

1. Очищення поверхні від пилу і бруду. Підрізування задирок. Зміцнення дерев'яної основи клейовим розчином за 2-3 рази.. Часткове шпаклювання і закладення дефектів поверхні. Варіння клею і готування шпаклівки. Проклеювання тонкою тканиною стиків деревини, сучків, тріщин. 2.Готування левкасу. Покриття левкасом за 14-16 разів із просушуванням кожного шару. Шпаклювання тріщин і нерівностей левкасу. Зачищення і підрізування патьоків левкасу. Чищення пилососом. Прорізка малюнка різьблення і форми її елементів що ріжуть інструментом (через 5-6 шарів левкасу). Чищення пилососом. 3.Шліфування поверхні левкасу різальним інструментом, дрібнозернистою шкуркою, стеблами хвоща. Чищення пилососом. 4.Тонування золотавою вохрою поліментних місць для виявлення невеликих нерівностей і інших дефектів поверхні, шліфування дрібнозернистим наждаковим полотном. Знепилювання. 5. Нанесення поліменту ( 8-10 разів) з очісом поверхні сукном, знепилювання.

Золочення поверхні (5-8; 13-16; 21-24)

1.Нанесення освіжаючого шару поліменту, очесування сукном, знепилювання, накладка золота на водяний розчин спирту, просушування. 2.Полірування золота зубками, фликовка дефектів позолоті. Обмітання позолоті і збір золотовмісних відходів.

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-13-1 | 20-13-2 | 20-13-3 | 20-13-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 2,17 | 2,40 | 2,72 | 3,16 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-623 | Мило тверде господарське,72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляний | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 1546-10 | Віск натуральний | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| П | Сукно | м2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Яйце | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

ДБН Д.2.5-20-2001 C.21

Продовження групи 13 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-13-5 | 20-13-6 | 20-13-7 | 20-13-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,78 | 1,16 | 1,67 | 2,15 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Продовження групи 13 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-13-9 | 20-13-10 | 20-13-11 | 20-13-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 4,32 | 4,94 | 5,64 | 6,84 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-623 | Мило тверде господарське,72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 1546-10 | Віск бджолиний | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| П1 | Сукно | м2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Яйце | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.22

Продовження групи 13 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-13-13 | 20-13-14 | 20-13-15 | 20-13-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,72 | 0,92 | 1,20 | 1.55 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Продовження групи 13 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 20-13-17 | 20-13-18 | 20-13-19 | 20-13-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 3,92 | 4,28 | 4,78 | 5,57 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 | 0,01152 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-623 | Мило тверде господарське,72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 1546-10 | Віск бджолиний | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| П | Сукно | м2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Яйце | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

ДБН Д.2.5-20-2001  С.23

Закінчення групи 13 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | 11 | III | IV |
|  |  |  | 20-13-21 | 20-13-22 | 20-13-23 | 20-13-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,53 | 0,68 | 0,88 | 1,14 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Група 14. Золочення сухозлітним золотом дерев'яних поверхонь по лаку "Мордан"

Склад робіт: Підготовка поверхні (1-4: 9-12: 17-20')

1. Очищення поверхні від пилу і бруду. Підрізування задирок. Зміцнення дерев'яної основи клейовим розчином за 2-3 рази.. Часткове шпаклювання і закладення дефектів поверхні. Варіння клею і готування шпаклівки. Проклеювання тонкою тканиною стиків деревини, сучків, тріщин. 2. Готування левкасу. Покриття левкасом за 7-9 разів з просушуванням кожного шару. Шпаклювання тріщин і нерівностей левкасу. Зачищення й підрізування патьоків левкасу. Чищення пилососом. Прорізування малюнка різьблення і форми її елементів різальним інструментом (через 5-6 шарів левкасу). Чищення пилососом.

3.Шліфування поверхні левкасу різальним інструментом, дрібнозернистої шкуркою, стеблами хвоща. Чищення пилососом. 4.Шліфування насухо гладких місць. 5.Готування спиртового шелачного лаку і покриття поверхні за 2-3 рази з проміжним шліфуванням. 6.Нанесення на поверхню масляного лаку за 2 рази з просушуванням між шарами.

Золочення поверхні (5-8; 13-16; 21-24)

1. Протирання поверхні спиртовим складом, просушування, нанесення лаку "Мордан" з розполіруванням поверхні. 2. Накладка золота, фликовка, обмітання позолоті і збір золотовмісних відходів. 3. Покриття позолоченої поверхні матуючим складом за 2-3 рази ( с готуванням розчину)

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-14-1 | 20-14-2 | 20-14-3 | 20-14-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 2,32 | 2,70 | 3,48 | 4,22 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,0004 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 111-1659 | Лак масляний МА-592 | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.24

Продовження групи 14

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-14-5 | 20-14-6 | 20-14-7 | 20-14-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,85 | 1,10 | 1,40 | 1,85 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Вата сіра | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Желатин харчовий | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Продовження групи 14 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-14-9 | 20-14-10 | 20-14-11 | 20-14-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 1,86 | 2,25 | 2,74 | 3,36 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,0004 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 111-623 | Мило тверде господарське,72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 111-1659 | Лак масляний МА-592 | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів №649 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.25

Продовження групи 14 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | 111 | IV |
|  |  |  | 20-14-13 | 20-14-14 | 20-14-15 | 20-14-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,55 | 0,82 | 1,06 | 1,40 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 |
| 1546-8 | Вода дистильована | кг | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Желатин харчовий | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Вата сіра | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |

Продовження групи 14 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-14-17 | 20-14-18 | 20-14-19 | 20-14-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 1,59 | 1,83 | 2,13 | 2,51 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| П | Пемза жужільпа (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, 1 сорт | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,0004 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 111-1659 | Лак масляний МА-592 | кг | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.26

| Закінчення групи 14 ( норми з 21 по 24) |
| --- |
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
|  |  |  | Площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-14-21 | 20-14-22 | 20-14-23 | 20-14-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,48 | 0,63 | 0,87 | 1,06 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Желатин харчовий | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| П | Вата сіра | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |

Група 15.    3олочення сухозлітним золотом металевих поверхонь на лак "Мордан"

Склад робіт: Підготовка поверхні (1-4. 9-12. 17-20)

1.Очищення поверхні від пилу і бруду, нейтралізація оцтовою кислотою (ортофосфорної) з наступним промиванням теплої водою із содою, просушування. Знежирення поверхні уайт-спірітом чи розріджувачем.

2. Готування свинцевого сурику на натуральній оліфі з додаванням сикативу 76-40.

3. Грунтовка поверхні свинцевим суриком 1-ий раз, готування шпаклівки. Шпаклювання швів, тріщин. вибоїв із закладенням клоччям, з наступним зачищенням наждаковим полотном і частковим підфарбуванням. Готування сурику на масляному лаку. Покриття суриком 2-й раз зі шліфуванням водостійким наждаковим полотном з промиванням водою і протиранням насухо.4. Готування свинцевого крона на масляному лаку і сикативі 70-40. Покриття поверхні свинцевим кроном за 2 рази зі шліфуванням наждаковим полотном, промивання водою, протиранням насухо після кожного фарбувального шару. 5.Покриття поверхні масляним лаком за 3 рази, з розполіровкою тонким фетром з порошком "Трепелу" перед останнім покриттям лаку

Золочення поверхні (5-6, 13-16, 21-24).

1.Знежирення поверхні спиртом із просушуванням. Нанесення масляного лаку "Мордан" з розполіровкою ватним тампоном.

2.Спробне золочення, накладка золота, фликовка, обмітання позолоті, збір відходів золота

Вимірник 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При площі деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | 1 | II | III | IV |
|  |  |  | 20-15-1 | 20-15-2 | 20-15-3 | 20-15-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,64 | 0,71 | 0,71 | 0,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0,0005 | 0.0005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 00005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0.0004 | 0.0004 | 00004 | 0.0004 |
| 1546-82 | Сурик свинцевий | кг | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 1546-12 | Кислота оцтова | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | кг | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| П | Бікарбонат натрію (сода двовуглекисла) | кг | 0,00021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,001 | 0.001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1618 | Ґрунтовка пентафталева, ПФ-0142 | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0.001 | 0.001 | 0,001 | 0.001 |
| П | Фетр | м2 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| 111-877 | Сикатив плавлений 64Б | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.27

Продовження групи 15 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-15-5 | 20-15-6 | 20-15-7 | 20-15-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,44 | 0,46 | 0,59 | 0,63 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Желатин харчовий | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| П | Вата сіра | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |

Продовження групи 15 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При площі деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-15-9 | 20-15-10 | 20-15-11 | 20-15-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,38 | 0,41 | 0,60 | 0,66 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00037 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 00005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 1546-82 | Сурик свинцевий | кг | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 1546-19 | Кислота оцтова | кг | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| 111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | кг | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| П | Бікарбонат натрію (сода двовуглекисла) | кг | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 111-1618 | Грунтовка пентафталева, ПФ-0142 | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| П | Фетр | м2 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| 111-877 | Сикатив плавлений 64Б | кг | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0.0007 | 0.0004 | — | — |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.28

Продовження групи 15

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-15-13 | 20-15-14 | 20-15-15 | 20-15-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,55 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Желатин харчовий | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| П | Вата сіра | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| П | Лак "Мордап" | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |

Продовження групи 15 ( норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При площі деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | 1 | II | ПІ | IV |
|  |  |  | 20-15-17 | 20-15-18 | 20-15-19 | 20-15-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,34 | 0,38 | 0,56 | 0,65 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 00005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1546-82 | Сурик свинцевий | кг | 0.0033 | 0.0033 | 0,0033 | 0.0035 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 1546-19 | Кислота оцтова | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | кг | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| П | Бікарбонат натрію (сода двовуглекисла) | кг | 0,00021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,001 | 0.001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1618 | Ґрунтовка пентафталева, ПФ-0142 | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0.001 | 0,001 | 0,001 | 0.001 |
| П | Фетр | м2 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| 111-877 | Сикатив плавлений 64Б | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,00023 | 0,00023 | 0,00072 | 0,00072 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.29

Продовження групи 15 ( норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Золочення поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-15-21 | 20-15-22 | 20-15-23 | 20-15-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Втрати праці робочих | люд.-год. | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,42 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Желатин харчовий | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| П | Вата сіра | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 |

Група 16. Бронзування під позолоту металевих поверхонь на лак "Мордан"

Склад робіт: Підготовка поверхні (1-4. 9-12. 17-20)

1.Очищення поверхні від пилу і бруду, нейтралізація оцтовою кислотою (ортофосфорної) з наступним промиванням теплою водою із содою, просушування. Знежирення поверхні уайт-спірітом або розріджувачем. 2. Готування свинцевого сурику на натуральній оліфі з додаванням сикативу 76-40. 3.Грунтовка поверхні свинцевим суриком 1-ий раз, готування шпаклівки. Шпаклювання швів, тріщин, вибоїв із закладенням клоччям, з наступним зачищенням наждакове полотно і частковим підфарбуванням. Готування сурику на масляному лаку. Покриття суриком 2-й раз зі шліфуванням водостійким наждаковим полотном з промиванням водою і протиранням насухо. 4.Готування свинцевого крона на масляному лаку і сикативі 70-40. Покриття поверхні свинцевим кроном за 2 рази зі шліфуванням наждаковим полотном, промивання водою, протиранням насухо після кожного фарбувального шару. 5.Покриття поверхні масляним лаком за 3 рази, з розполіруванням тонким фетром з порошком "Трепела" передостаннім покриттям лаку

Бронзування поверхні (5-8, 13-16, 20-24).

1. Знежирення поверхні спиртом, просушування, нанесення лаку "Мордан" з розполіруванням ватним тампоном. 2. Випал бронзи на латунній сковорідці. 3.Нанесення бронзи способом напилювання оксамиткою, обмітання бронзи пензликом і пилососом. 4.Покриття бронзової поверхні лаком

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При площі деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-16-1 | 20-16-2 | 20-16-3 | 20-16-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 0,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0,0005 | 0.0005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 00005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5мм | м2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1546-82 | Сурик свинцевий | кг | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 1546-19 | Кислота оцтова | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | кг | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| П | Бікарбонат натрію (сода двовуглекисла) | кг | 0,00021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,001 | 0.001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1618 | Ґрунтовка пентафталева, ПФ-0142 | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0.001 | 0.001 | 0,001 | 0.001 |
| П | Фетр | м2 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| 111-877 | Сикатив плавлений 64Б | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.30

Продовження групи 16 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Бронзування поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-16-5 | 20-16-6 | 20-16-7 | 20-16-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,33 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-833 | Пудра бронзова для фарб БКП | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| П | Папір для писання | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Вата сіра | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |

Продовження групи 16 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при площі деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-16-9 | 20-16-10 | 20-16-11 | 20-16-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,38 | 0,42 | 0,59 | 0,66 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00036 | 0,00036 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 00005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1546-82 | Сурик свинцевий | кг | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 1546-19 | Кислота оцтова | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | кг | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| П | Бікарбонат натрію (сода двовуглекисла) | кг | 0,00021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,001 | 0.001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1618 | Грунтовка пентафталева, ПФ-0142 | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів №649 | кг | 0.001 | 0.001 | 0,001 | 0.001 |
| П | Фетр | м2 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| 111-877 | Сикатив плавлений 64Б | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.31

Продовження групи 16 ( норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Бронзування поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | 11 | III | IV |
|  |  |  | 20-16-13 | 20-16-14 | 20-16-15 | 20-16-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-833 | Пудра бронзова для фарб БКП | кг | 0,0208 | 0,0212 | 0,0222 | 0,024 |
| П | Фланель | м2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Вата сіра | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,00075 | 0,00076 | 0,0007 | 0,0008 |

Продовження групи 16 ( норми з 17 по 20 )

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При площі деталей більш 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-16-17 | 20-16-18 | 20-16-19 | 20-16-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,34 | 0,38 | 0,56 | 0,63 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0,0005 | 0.0005 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0,0005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5мм | м2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1546-82 | Сурик свинцевий | кг | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 1546-19 | Кислота оцтова | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | кг | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| П | Бікарбонат натрію (сода двовуглекисла) | кг | 0,00021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,001 | 0.001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1618 | Грунтовка пентафталева, ПФ-0142 | кг | 0,0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів №649 | кг | 0.001 | 0.001 | 0,001 | 0.001 |
| П | Фетр | м2 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| 111-877 | Сикатив плавлений 64Б | кг | 0,0027 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,00073 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.32

Закінчення групи 16 ( норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Бронзування поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей понад 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 20-16-21 | 20-16-22 | 20-16-23 | 20-16-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,15 | 0,16 | 0,22 | 0,23 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-833 | Пудра бронзова для фарб БКП | кг | 0,0007 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Фланель | м2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| П | Вата сіра | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| П | Лак "Мордан" | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |

Група 17. Бронзування під позолоть дерев'яних і гіпсових поверхонь по лаку «Мордан»

Склад робіт: Підготовка поверхні (1-4. 9-12.17-20)

1.Очищення поверхні про пил і бруд. Підрізування задирок. Зміцнення дерев'яної основи клейовим розчином за 2-3 рази. Часткове шпаклювання і закладення дефектів поверхні .Варіння клею і готування шпаклівки. Проклеювання тонкою тканиною стиків деревини, сучків, тріщин.

2.Готування левкасу. Покриття левкасом за 7-9 разів із просушуванням кожного шару. Шпаклювання тріщин і нерівностей левкасу. Зачищення і підрізування патьоків левкасу. Чищення пилососом. Прорізування малюнка нарізки і форми його елементів різальним інструментом (через 5-6 шарів левкасу). Чищення пилососом. 3.Шліфування поверхні левкасу різальним інструментом, дрібнозернистою шкуркою, стеблами хвоща. Чищення пилососом. 4.Шліфування насухо гладких місць. 5.Готування спиртового шелачного лаку і покриття поверхні за 2-3 рази з проміжним шліфуванням. 6.Нанесення на поверхню масляного лаку за 2 рази з просушуванням між шарами.

Бронзування поверхні (5-8, 13-16, 20-24)

1. Знежирення поверхні спиртовим складом, просушування, нанесення лаку «Мордан» з розполіруванням поверхні. 2. Випал бронзи на латунній сковороді. 3.Нанесення бронзи способом напилювання оксамиткою, обмітання бронзи пензликом і пилососом. 4. Покриття бронзової поверхні лаком.

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-17-1 | 20-17-2 | 20-17-3 | 20-17-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 2,32 | 2,70 | 3,48 | 4,22 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2,5х2,5 мм із мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,0003 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 111-1659 | Лак масляний | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів №649 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.33

Продовження групи 17 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Бронзування поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 20-17-5 | 20-17-6 | 20-17-7 | 20-17-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,33 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-833 | Пудра бронзова | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| П | Лак «Мордан» | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Вата сіра | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Фланель | м2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |

Продовження групи 17 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей до 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | 1 | II | III | IV |
|  |  |  | 20-17-9 | 20-17-10 | 20-17-11 | 20-17-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робочих | люд.-год. | 1,86 | 2,25 | 2,74 | 3,36 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2.5х2.5 мм із мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, 1 сорт | кг | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,0004 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 111-623 | Мило тверде господарське,72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 111-1659 | Лак масляний МА-592 | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1456-98 | Шелак | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів № 649 | кг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.34

Продовження групи 17 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця виміру | Бронзування поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа детавлей до 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-17-13 | 20-17-14 | 20-17-15 | 20-17-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-833 | Пудра бронзова | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| П | Фланель | м2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| П | Вата сіра | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Лак «Мордан» | кг | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 |

| Продовження групи 17 (норми з 17 по 20) |
| --- |
| Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця виміру | Підготовка поверхні |
|  |  |  | Площа деталей понад 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-17-17 | 20-17-18 | 20-17-19 | 20-17-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,59 | 1,83 | 2,13 | 2,51 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| П | Пемза жужільна (щебінь пористий з металургійного шлаку), марка 600, фракція від 5 до 10 мм | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1783 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками 2.5х2.5 мм із мідного дроту діаметром 0,5 мм | м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,0005 | 0.0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | кг | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,0003 |
| 111-0433 | Вохра золотава МА-15 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| 111-620 | Крейда природна мелена | кг | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 | 0,00614 |
| П | Мед натуральний | кг | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 111-623 | Мило тверде господарське, 72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| П | Полотно лляне | м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 111-1659 | Лак масляний МА-592 | кг | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1546-98 | Шелак | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів №649 | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.35

Закінчення групи 17 ( норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця виміру | Бронзування поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа деталей понад 1 дм2 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 20-17-21 | 20-17-22 | 20-17-23 | 20-17-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,24 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-833 | Пудра бронзова | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| П | Папір писальний | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| П | Фланель | м2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| П | Вата сіра | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| П | Лак «Мордан» | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

Група 18. Бликовка

Склад роботи: По лаку «Мордан» дерев'яних і гіпсових поверхонь (1)

1.Протирання поверхні спиртовим складом, нанесення лаку «Мордан» з розполіруванням поверхні ватним тампоном. 2.Накладка золота, фликовка, обмітання позолоті, збір золотовмісних відходів. 3. Готування матуючого складу, нанесення складу на поверхню.

На полімент дерев'яних і гіпсових поверхонь (2)

1.Нанесення освіжаючого шару поліменту, просушування, очісування поліменту. 2. Змочування поверхні спиртом, розведеним водою, накладка золота. 3.Полірування золота, фликовка золота. 4.Обмітання позолоті, збір золотовмісних відходів.

На гульфарбу дерев'яних і гіпсових поверхонь (3)

1. Покриття поверхні спиртовим лаком за 3 рази з проміжним просушуванням і шліфуванням наждаковою полотниною. 2. Покриття поверхні гульфарбой за 1 раз (з готуванням складу). 3.  Бликовка сухозлітним золотом.

Металевих поверхонь на лак « Мордан» (4)

1. Знежирення поверхні спиртом, нанесення лаку «Мордан» з розполіруванням ватним тампоном.  2.   Спробне золочення, золочення, фликовка, обмітання позолоти, збір золотовмісних відходів.

По живопису сухозлітним золотом на лак «Мордан» (5)

1.Протирання поверхні спиртовим складом; нанесення лаку «Мордан» з поліруванням поверхні ватним тампоном.     2. Накладка золота, фликовка, обмітання позолоти, збір золотовмісних відходів.

По живопису твореним золотом на лак «Мордан»

1.Розтерти сухозлітне золото з чистим медом. 2.Залити розтерте золото чистою водою. 3.Промити золото шляхом кількаразового відстою золота ( до 5 разів). 4. Промите золото просушити в тім же посуді. 5. Нанесення твореного золота на підготовлену поверхню

Вимірник: 1 см2  розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця виміру | Дерев’яних і гіпсових поверхонь | Металевих поверхонь на лак “Мордан” | По живописи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на лак «Мордан» | на полімент | по «Гульфарбу» |  | Сухозлітним золотом на лак «Мордан» | твореним золотом на лак «Мордаи» |
|  |  |  | 20-18-1 | 20-18-2 | 20-18-3 | 20-18-4 | 20-18-5 | 20-18-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,22 | 0,37 | 0,15 | 0,14 | 0,30 | 0,35 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| П | Золото сухозлітне | книжка | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| П | Лак «Мордан» | кг | 0,0145 |  |  | 0,016 | 0,008 | 0,008 |
| П | Масло вершкове | кг | 0,0015 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0015 | - | - |
| П | Папір писальний | м2 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,015 | 0,015 | - |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифіковапий технічний, сорт 1 | кг | 0,006 | 0,021 | - | 0,0017 | 0,0017 | - |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0.001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |
| ПІ-1659 | Лак масляний МА-592 | кг | - | - | - | - | 0,003 | 0,003 |
| П | Вата сіра | кг | 0,011 |  |  | 0,015 | 0,015 | - |
| П | Мед натуральний | кг |  |  |  |  |  | 0,02 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.36

Група 19.  Цировка

Склад робіт: 1.Прорізка дрібних штрихів і поглиблень в останньому, верхньому шарі левкасу з застосуванням фотографій, кальок і трафаретів.

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця виміру | Площа деталей, дм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,25 | до 1 |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | II | III | IV | II | III | IV |
|  |  |  | 20-19-1 | 20-19-2 | 20-19-3 | 20-19-4 | 20-19-5 | 20-19-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,42 | 1,86 | 2,29 | 1,23 | 1,44 | 1,58 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |

Продовження групи 19 (норми з 7 по 9)

| Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця виміру | Площа деталей, дм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Понад 1 |
|  |  |  | II | III | IV |
|  |  |  | 20-19-7 | 20-19-8 | 20-19-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,95 | 1,03 | 1,25 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 |

ДБН Д.2.5-20-2001 С.37

# ЗМІСТ

1. Технічні частина	1

1.1. Загальні вказівки	1

1.2. Правила числення обсягів робіт	2

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм	2

2 НОРМИ	3

Розділ 1. Реставрація позолоті	3

Група 1. Зняття позолоті	3

Група 2. Зняття левкасу з дерев’яних і гіпсових поверхонь і олійної фарби з металевих поверхонь	4

Група 3. Зміцнення зруйнованого шару позолоті на міцному грунті з застосуванням

синтетичних матеріалів	5

Група 4. Зміцнення зруйнованого чи відсталого від основи грунту й позолоти із

застосуванням натуральних матеріалів	6

Група 5. Зміцнення зруйнованого чи відсталого від основи грунту й позолоти із

застосуванням синтетичних матеріалів	7

Група 6. Розчищення позолоченої поверхні	8

Група 7. Промивання позолочених поверхонь	9

Група 8. Розчищення позолоченої поверхні з дотриманням великої обережності від

спресованих нашарувань, що важко видаляються	9

Група 9. Зачищення і шліфування металевої поверхні після зняття олійної фарби

гальванічним способом або способом випалу	10

Розділ 2. Відтворення позолоти	10

Група 10. Золочення сухозлітним золотом гіпсових поверхонь на “полімент”	10

Група 11. Золочення сухозлітним золотом на лак “ Мордан” гіпсових поверхонь	13

Група 12. Золочення сухозлітним золотом дерев’яних поверхонь по “ гульфарбу”	16

Група 13. Золочення сухозлітним золотом дерев’яних поверхонь на “ полімент”	20

Група 14. Золочення сухозлітним золотом дерев’яних поверхонь по лаку “Мордан”	23

Група 15. Золочення сухозлітним золотом металевих поверхонь на лак “ Мордан “	26

Група 16. Бронзування під позолоту металевих поверхонь на лак “ Мордан “	29

Група 17. Бронзування під позолоть дерев’яних і гіпсових поверхонь по лаку “ Мордан “	32

Група 18. Бликовка	35

Група 19. Цировка	36

ЗМІСТ	37