ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

# РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВІАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 24

Художня обробка металевих виробів

гальванічним способом

ДБН Д.2.5-24-2001

### Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 24 Художня обробка металевих виробів гальванічним способом | ДБН Д.2.5-24-2001 Замість ССН-84. Розділ 24. |
| --- | --- |

# 1 Технічна частина

1.1 Загальні вказівки

1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно - відновлювальні роботи (витрати праці робітників, кошторисні норми витрат матеріалів), необхідні для визначення ресурсів при виконанні робіт з художньої обробки металу гальванічним способом і поліруванню металевої поверхні деталей і предметів декоративно-прикладного мистецтва.

1.1.2. Нормами даного збірника передбачена наступна класифікація категорій складності оброблюваних площин :

-   І категорія - абсолютно гладкі поверхні;

-   II категорія - деталі профільовані, з малюнком невисокого рельєфу;

-   III категорія - деталі складно профільовані, із дрібним малюнком глибокого рельєфу.

1.1.3. Нормами даного збірника враховані повний комплекс основних робіт і наступні допоміжні роботи:

-   підготовка ванн під гальванічний процес;

-   складання травильного розчину;

-   коректування складу розчину ванн;

-   зачищення катодних і анодних штанг;

-   складання комплекту ванн.

1.1.4. Нормами даного збірника передбачена обробка деталей з кольорового металу. При обробці деталей з чорного металу до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1

(п. 1.2.1).

1.1.5. Норми даного збірника передбачають обробку деталей більше 5 штук. При обробці деталей менше 5 штук до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1 (п. 1.2.2).

1.1.6. Нормами даного збірника враховані специфічні умови виробництва реставраційних робіт:

-   необхідність дотримання особливої обережності при відтворенні первісного вигляду  поверхні деталей і предметів декоративно-прикладного мистецтва;

-    вкрай обмежені можливості застосування сучасних методів організації виконання робіт (механізація), стандартизація.

1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм на додаткові умови роботи

| Умови застосування | Коефіцієнти до витрат праці робітників |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 1.2.1 Обробка деталей з чорного металу | 1,2 |
| 1.2.2 При обробці деталей менше 5 штук | 1,1 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.2

2 НОРМИ

###### Група 1. Обробка металу під стару мідь

Склад роботи:

1. Промивання в уайт-спіриті.

2. Монтаж деталей на пристосування для обробки.

3. Знежирення.

4. Промивання в гарячій і холодній воді.

5. Відбілювання.

6. Промивання в гарячій і холодної воді.

7. Травлення .

8. Промивання в гарячій і холодній воді.

9. Демонтаж.

10. Крацювання.

11. Промивання водою.

12. Нейтралізація .

13. Промивання в гарячій і холодній воді ( повторюється кілька разів до одержання       бажаного кольору).

14. Травлення.

15. Промивання в гарячій і холодній воді (повторюються кілька разів до одержання бажаного       кольору).

16. Оксидування.

17. Промивання в гарячій і холодній воді (повторюється кілька разів до одержання       бажаного кольору).

18. Сушіння в обпилюваннях.

19. Художнє розчищення піском.

20. Промивання в гарячій і холодній воді (повторюються  кілька разів до одержання       бажаного кольору).

21. Сушіння .

22. Демонтаж.

Вимірник 1 м2 розгорнутої поверхні деталі

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа оброблюваних деталей у дм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | від 0,1 до 1,0 | від 1,0 до 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-1-1 | 24-1-2 | 24-1-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 119,0 | 109.1 | 82,0 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1631-46 | Мідь сірчанокисла | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1631-2 | Аноди мідні | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1542-15 | Кислота азотна спеціальна, сорт вищий зі змістом основної речовини 72% | кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1113-71 | Сірчана кислота технічна поліпшена | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1113-51 | Калій вуглекислий технічний (поташ) кальцинований, сорт 1 | кг | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 111-869 | Сірка технічна природна мелена | кг | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.3

###### Група 2. Обробка металу під колір золота

Склад робіт:

1.  Промивання в уайт-спіриті.

2.  Монтаж деталей на пристосування для обробки.

3.  Знежирення.

4.  Промивання в гарячій і холодній воді.

5.  Відбілювання.

6.  Промивання в гарячої і холодній воді.

7.  Травлення

8.  Зняття старого покриття.

8.  Промивання в гарячій і холодної воді.

9.  Травлення і промивання водою.

10. Сушіння в обпилюваннях.

11. Крацювання.

12. Оксидування.

13. Промивання в гарячій і холодній воді (повторюється кілька разів до одержання

бажаного кольору).

14. Сушіння.

15. Демонтаж

| Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні деталі |
| --- |
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа оброблюваних деталей, дм2 |
|  |  |  | від 0,1 до 1,0 | від 1,0 до 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-2-1 | 24-2-2 | 24-2-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 119,0 | 101,0 | 82,0 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1113-71 | Сірчана кислота технічна поліпшена | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1542-15 | Кислота азотна спеціальна, сорт вищий зі змістом основної речовини 72% | кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1631-5 | Ангідрид хромовий | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-869 | Сірка технічна природна мелена | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1113-51 | Калій вуглекислий технічний (поташ) кальцинований,сорт 1 | кг | 0,25 | 0.25 | 0,25 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.4

Група 3. Обробка металу методом травлення під полірування

Склад робіт:

1. Промивання в уайт-спіриті.

2. Монтаж деталі на пристосування для обробки.

3. Знежирення.

4. Промивання в гарячій і холодній воді.

5. Відбілювання.

6. Промивання в гарячій і холодній воді.

7. Зняття старого покриття крацюванням, травленням у спеціальних розчинах.

8. Промивання в гарячій і холодній воді.

9. Травлення з промиванням водою.

10. Сушіння в обпилюваннях.

11. Демонтаж.

Вимірник: 1 м2 розгорнутоі поверхні деталі

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа оброблюваних деталей у дм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | від 0,1 до 1,0 | від 1,0 до 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-3-1 | 24-3-2 | 24-3-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 23,1 | 20,1 | 16,8 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1113-71 | Сірчана кислота технічна поліпшена | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1542-15 | Кислота азотний спеціальна, сорт вищий зі змістом основного речовини 72% | кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1631-5 | Ангідрид хромовий | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-869 | Сірка технічна природна мелена | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1113-51 | Калій вуглекислий технічний (поташ) кальцинований,сорт 1 | кг | 0,25 | 0.25 | 0,25 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Група 4. Очищення металевої поверхні методом промивання в хімічних розчинах

Склад роботи:

1. Монтаж деталі на пристосування.

2. Опускання в хімічний розчин.

3. Промивання у воді.

4. Демонтаж з пристосування.

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні деталі

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Очищення металевої поверхні деталей методом промивання в хімічних розчинах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24-4-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 26,0 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 |
|  | Матеріали |  |  |
| 111-624 | Натр їдкий (сода каустична) технічний, марка ГР | кг | 0,5 |
| 111-963 | Сода кальцинована (натрій вуглекислий) технічна | кг | 0,5 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.5

Група 5. Латунювання чи цинкування, нікелювання, міднення.

Склад роботи:

1. Промивання в уайт-спіриті після полірування.

2. Підсушка в обпилюваннях.

3. Монтаж деталі на пристосування для обробки.

4. Знежирення.

5. Промивання в гарячій і холодній воді.

6. Крацювання.

7. Нейтралізація.

8. Травлення з промиванням водою

9. Освітлення.

10. Латунювання чи цинкування, нікелювання, Відбілювання і міднення.

11. Демонтаж деталі з пристосування.

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні деталі

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Латунювання чи цинкування |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа оброблюваних деталей, дм2 |
|  |  |  | від 0,1 до 1,0 | від 1,0 до 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-5-1 | 24-5-2 | 24-5-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 37,8 | 29,1 | 25,9 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1631-71 | Цинк сірчанокислий | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1631-72 | Калій залізо-синєродний | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1113-51 | Калій вуглекислий технічний (поташ) кальцинований,сорт 1 | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1542-1 | Аміак рідкий технічний, марка А | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1546-36 | Кислота лимонна | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1631-3 | Аноди латунні | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1631-65 | Спирт гідролізний | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1113-104 | Натрій азотнокислий (нітрат натрію) у розчині | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-325 | Кислота борна, марка А | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1113-10 | Алюміній сірчанокислий (сульфат алюмінію) технічний очищений, марка А | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1631-20 | Декстрин (клей) | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1631-4 | Аноди цинкові | кг | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 111-1292 | Уайт- спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Продовження групи 5 (норми з 4 по 6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Нікелювання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа оброблюваних деталей, дм2 |
|  |  |  | від 0,1 до 1.0 | від 1,0 до 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-5-4 | 24-5-5 | 24-5-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 31,3 | 26,1 | 20,5 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1113-104 | Хлор, натрій | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-325 | Кислота борна, марка А | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1113-10 | Сірчанокислий алюміній сірчанокислий (сульфат алюмінію) технічний очищений, марка А | кг | 0,2 | — | — |
| 1631-4 | Аноди цинкові | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1631-47 | Нікель сірчанокислий | кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1631-48 | Натрій сірчанокислий | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-579 | Магній сірчанокислий (эпсомит), марка Б | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.6

Закінчення групи 5 (норми з 7 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Міднення |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа оброблюваних деталей, дм2 |
|  |  |  | від 0,1 до 1,0 | від 1,0 до 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-5-7 | 24-5-8 | 24-5-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 29,4 | 23,9 | 20,5 |
| 2 | Середній розряд робіт |  |  |  |  |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1631-65 | Спирт гідролізний | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1631-46 | Мідь сірчанокисла | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1113-71 | Сірчана кислота технічна поліпшена | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1631-2 | Аноди мідні МО 5мм | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

###### Група 6. Обробка дрібних деталей у дзвоновій ванні

Склад робіт:

1.	Промивання дзвону.

2.	Заливання робочого розчину.

3.	Спостереження за гальванічним процесом

4.	Злив розчину.

5.	Виїмка деталей.

6.	Промивання деталей водою.

7.	Сушіння

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні деталі

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа оброблюваних деталей до 0,1 дм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24-6-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 19,0 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 |
|  | Матеріали |  |  |
| 111-963 | Сода кальцинована (натрій вуглекислий) технічна | кг | 0,5 |
| 111-624 | Натр їдкий (сода каустична) технічний, марка ГР | кг | 0,5 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,02 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.7

Група 7.  Обробка виробів травленням під пайку, полірування, що не носить реставраційний характер

Склад роботи:

1. Монтаж деталі на пристосування для обробки.

2. Знежирення.

3. Промивання в гарячої і холодній воді.

4. Відбілювання в соляній кислоті.

5. Промивання в гарячій і холодній воді.

6. Травлення.

7. Промивання в гарячій і холодній воді.

8. Закріплення в розчині вуглекислого калію чи хромового ангідриду.

9. Промивання в гарячій і холодній воді.

10. Сушіння в сушильній шафі.

11. Демонтаж.

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні деталі

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу |  | Площа оброблюваних деталей, дм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | від 0,1 до 1,0 | від 1,0 до 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-7-1 | 24-7-2 | 24-7-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 13,5 | 7,9 | 4,6 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1113-71 | Сірчана кислота технічна поліпшена | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1542-15 | Кислота азотний спеціальна, сорт вищий зі змістом речовини 72% | кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1631-5 | Ангідрид хромовий | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-869 | Сірка технічна природна мелена | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1113-51 | Калій вуглекислий технічний (поташ) кальцинований, сорт 1 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

###### Група 8. Обробка металу способом механічного полірування

Склад робіт:

1. Крацювання.

2. Обдирання.

3. Просалка.

4. Глянсування.

5. Промивання водою і покриття лаком

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні деталі

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа оброблюваної деталі, дм2, від 0,2 до 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III |
|  |  |  | 24-8-1 | 24-8-2 | 24-8-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 29,0 | 32,0 | 35,0 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1546-55 | Паста "ГОЙ" | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий, ОВ-120 | м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1546-34 | Лак спиртової | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1631-10 | Вата бавовняна | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.8

Продовження групи 8 (норми з 4 по 6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа оброблюваної деталі, дм2, від 0,5 до 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 24-8-4 | 24-8-5 | 24-8-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 20,0 | 22,0 | 23,0 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1546-55 | Паста "ГОЙ" | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійка ОВ-120 | м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1546-34 | Лак спиртовий | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1631-10 | Вата бавовняна технічна | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Продовження групи 8 (норми з 7 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа оброблюваної деталі, дм2, від 1,0 до 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III |
|  |  |  | 24-8-7 | 24-8-8 | 24-8-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
|  | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1546-55 | Паста "ГОЙ" | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1546-34 | Лак спиртової | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1631-10 | Вата бавовняна технічна | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Закінчення групи 8 (норми з 10 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа оброблюваної деталі, дм2, більше 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | 1 | II | III |
|  |  |  | 24-8-10 | 24-8-11 | 24-8-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 9,9 | 10,4 | 11,1 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1546-55 | Паста "ГОЙ" | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1546-34 | Лак спиртової | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 111-1292 | Уайт-спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | 10м | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1631-10 | Вата бавовняна технічна | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.9

###### Група 9. Покриття деталей лаком

Склад робіт:

1. Покриття деталей лаком із просушкою.

Вимірник: 1 м2 оброблюваної поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Деталі І категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталі, дм2, до |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 5 | 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-9-1 | 24-9-2 | 24-9-3 | 24-9-4 | 24-9-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,01 | 3,08 | 0,81 | 0,53 | 0,38 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1631-73 | Лак пентафталевий | кг | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,14 | 0,1 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | 10м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
| 1631-10 | Вата бавовняна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,06 |

Продовження групи 9 (норми з 6 по 10 )

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Деталі ІІІ категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталі, дм2, до |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 5 | 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-9-6 | 24-9-7 | 24-9-8 | 24-9-9 | 24-9-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6,16 | 3,21 | 0,88 | 0,58 | 0,44 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1631-73 | Лак пентафталевый | кг | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,14 | 0,1 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | 10м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
| 1631-10 | Вата бавовняна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,06 |

Продовження групи 9 ( норми з 11 по 15 )

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Деталі ІІІ категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталі, дм2, до |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 5 | 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-9-11 | 24-9-12 | 24-9-13 | 24-9-14 | 24-9-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 7,39 | 3,94 | 1,21 | 0,87 | 0,71 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1631-73 | Лак пентафталевий | кг | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,14 | 0,1 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | 10м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
| 1631-10 | Вата бавовняна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,06 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.10

Група 10. Реставрація срібного покриття гальванічним способом.

Склад робіт:

1.  Промивання деталей водою з дитячим милом, просушування.

2.  Зняття старого лаку ацетоном за допомогою твердого пензлика, розчищення гравірування, канавок і інших поглиблень спеціальними гачками, обмотаними ватою

3.  Промивання ацетоном поверхні, знежирення (просушування) поверхні гідролізним спиртом.

4.  Готування тампона з марлі і вати з прикріпленням його до вугільного стрижня ізоляційною стрічкою.

5.  Нанесення на поверхню азотнокислого срібла тампоном від 25 до 35 разів.

6.  Промивання чистою водою через 4-7 покрить, із протиранням насухо, просушування, протирання спиртом.

7.  Полірування крейдовим водяним розчином, м'яким фетром і розчином БТА.

8.  Покриття лаком за 2 рази

Вимірник: 1 дм2 поверхні втрат

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Деталі І категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа втрат,дм2, до |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 5 | 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-10-1 | 24-10-2 | 24-10-3 | 24-10-4 | 24-10-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 15,23 | 9,61 | 5,08 | 4,54 | 4,33 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1631-73 | Лак пентафталевий | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | 10м | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1631-10 | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1631-21 | Желатин харчовий | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1631-6-1 | Байка | м | 0,001 | 0,001 | 0.001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-2 | Ацетон технічний, сорт вищий | кг | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1631-60 | Політура спиртова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1631-74 | Калій йодистий | кг | 0,014 | 0,014 | 0.014 | 0,014 | 0,014 |
| 1631-75 | Срібло азотнокисле | кг | 0,002 | 0,002 | 0.002 | 0,002 | 0,002 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Продовження групи 10 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Деталі П категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа втрат, дм2, до |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 5 | 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-10-6 | 24-10-7 | 24-10-8 | 24-10-9 | 24-10-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 20,04 | 12,65 | 6,68 | 5,95 | 5,69 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1631-73 | Лак пентафталевий | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | 10м | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1631-10 | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1631-21 | Желатин харчовий | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1631-6-1 | Байка | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-2 | Ацетон технічний, сорт вищий | кг | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1631-60 | Політура спиртова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1631-74 | Калій йодистий | кг | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1631-75 | Срібло азотнокисле | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С. 11

Закінчення групи 10 (норми з 11 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Деталі ІІІ категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа втрат, дм2, до |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 5 | 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-10-11 | 24-10-12 | 24-10-13 | 24-10-14 | 24-10-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 25,42 | 16,02 | 8,50 | 7,56 | 7,25 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1631-73 | Лак пентафталевий | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | 10м | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1631-10 | Вата бавовняна технічна | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1631-21 | Желатин харчовий | кг | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 2м | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1631-6-1 | Байка | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-2 | Ацетон технічний, сорт вищий | кг | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1631-60 | Політуа спиртова | кг | 0,00 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1631-74 | Калій йодистий | кг | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1631-75 | Срібло азотнокисле | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Група 11. Очищення від старих лакових покрить деталей

Склад робіт:

1. Очищення деталей

2. Протирання деталей

Вимірник: 1 м2 оброблюваної поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Деталі І категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталі, дм2, до |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 5 | 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-9 | 24-9 | 24-9 | 24-9 | 24-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 16,02 | 8,87 | 3,30 | 2,46 | 2,09 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1113-160 | Розчинник №648 | кг | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Продовження групи 11 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Деталі ІІ категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталі, дм2, до |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 5 | 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-11-6 | 24-11-7 | 24-11-8 | 24-11-9 | 24-11-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 20,16 | 11,2 | 3,94 | 2,96 | 2,59 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1113-160 | Розчинник № 648 | кг | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Закінчення групи 11 (норми з 11 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Деталі ІІІ категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталі, дм2, до |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 5 | 10 | більше 10 |
|  |  |  | 24-11-11 | 24-11-12 | 24-11-13 | 24-11-14 | 24-11-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 28,78 | 17,47 | 8,50 | 7,27 | 6,78 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1113-160 | Розчинник № 648 | к г | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

ДБН.Д.2.5-24-2001 С.12

ЗМІСТ

##### 1 Технічна частина................................................................................................................................... 1

1.1 Загальні вказівки.............................................................................................................................. 1

1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм........................................................ 1

##### 2 НОРМИ ...................................................................................................................................................2

Група 1. Обробка металу під стару мідь............................................................................................... 2

Група 2. Обробка металу під колір золота.............................................................................................3

Група 3. Обробка металу методом травлення під полірування...........................................................4

Група 4. Очищення металевої поверхні методом промивання в хімічних розчинах .......................4

Група 5. Латунювання чи цинкування, нікелювання, міднення......................................................... 5

Група 6. Обробка дрібних деталей у дзвоновій ванні ..........................................................................6

Група 7. Обробка виробів травленням під пайку, полірування, що не носить реставраційний

характер ....................................................................................................................................................7

Група 8, Обробка металу способом механічного полірування........................................................... 7

Група 9. Покриття деталей лаком.......................................................................................................... 9

Група 10. Реставрація срібного покриття гальванічним способом................................................... 10

Група 11. Очищення від старих лакових покрить деталей ...............................................................  11

ЗМІСТ......................................................................................................................................................... 12