ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 25

Реставрація і відтворення

освітлювальної арматури і кришталевих підвісок

ДБН Д.2.5-25-2001

Державний комітет будівництва,

архітектури і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник № 25 Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок | ДБН Д.2.5-25-2001 Замість ССН-84. Розділ 25 |
| --- | --- |

# 1 Технічна частина

1.1  Загальні вказівки

1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (витрати праці робітників, кошторисні норми витрати будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт з реставрації і відтворення освітлювальної арматури, а також реставрації і відтворення кришталевих підвісок.

1.1.2 Нормами даного збірника поряд з основними роботами враховані наступні допоміжні роботи:

-    підношення матеріалів, інструментів і пристосувань у межах робочої зони;

-    розбір креслень;

-    підготовка інструментів

1.1.3 Нормами збірника передбачені роботи з розбирання і збирання освітлювальної арматури в залежності від їхньої складності з наступною класифікацією:

-   до простих робіт відносяться розбирання і збирання деталей простої конфігурації з одним місцем кріплення гвинтом;

-   до робіт середньої складності відносяться розбирання і збирання деталей з конфігурацією середньої складності, з двома місцями кріплення на гвинтах чи за допомогою болта з гайкою;

-   до складних робіт відносяться розбирання, шляхом обрізки, деталей кріплення, розбирання і збирання деталей складної конфігурації з кількістю місць кріплення однієї деталі більше 2-х або кріпленням у паз типу "ластівчин хвіст"," квадрат" і т.д.

2 НОРМИ

Група 1. Демонтаж люстр і бра

Склад робіт:

1.  Огляд приміщення.

2.  Демонтаж електропроводу.

3.  Спуск люстри чи бра.

4.  Розбирання люстр на окремі вузли з маркуванням.

5.  Зняття пристосувань.

6.  Навантаження деталей люстр чи бра на автомашину, перевезення, розвантаження і

перенесення до місця реставрації/

Вимірник : 1 предмет

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Предмет, маса, кг, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 |
|  |  |  | без крихких деталей з найбільшим виміром (висота, ширина), м | будь-яких розмірів з крихкими деталями | без крихких деталей з найбільшим виміром (висота, ширина), м |
|  |  |  | до 1,0 | більше 1,0 |  | до 1,0 | більше 1,0 |
|  |  |  | 25-1-1 | 25-1-2 | 25-1-3 | 25-1-4 | 25-1-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-година | 23,41 | 31,05 | 35,48 | 56,18 | 60,6 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

### ДБН Д.2.5-25-2001 С.2

Закінчення групи 1 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Предмет, маса, кг, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 |
|  |  |  | будь-яких розмірів з крихкими деталями | будь-яких розмірів |
|  |  |  |  | без крихких деталей | з крихкими деталями | без крихких деталей | з крихкими деталями |
|  |  |  | 25-1-6 | 25-1-7 | 25-1-8 | 25-1-9 | 25-1-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 71,5 | 93,5 | 116,87 | 233,75 | 302,5 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали: |  |  |  |  |  |  |
| 111-975 | Сталь смугова, товщина 10-75мм, при ширині 100-200мм, марка Ст0 | кг | - | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-088 | Болти із шестигранною голівкою, діаметр різьблення 6 мм | кг | - | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 112-69 | Дошки хвойних порід, необрізні, довжина 4-6,5м, сорт ІІІ, товщина 19.22мм | м3 | - | - | - | 0,06 | 0,06 |

#### Група 2. Розбирання люстр і бра на окремі деталі

Склад робіт:

1. Розбирання на окремі деталі

2. Маркування деталей

Вимірник: 1 деталь

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Розбирання люстр і бра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | проста | середня | складна |
|  |  |  | 25-2-1 | 25-2-2 | 25-2-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

#### Група 3. Попереднє складання освітлювальної арматури на окремі вузли

Склад робіт:

1. Розкладка і підбір деталей

2. Складання раніше розібраних предметів

3. Визначення і виявлення відсутніх деталей

Вимірник: 1 вузол (1), 1 деталь (2)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Складання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | попереднє на великі вузли | предметів з окремих деталей |
|  |  |  | 25-3-1 | 25-3-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,89 | 0,16 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 1545-16 | Гвинт латунний М5х15 | т | 0.0005 | 0.0005 |

ДБН Д.2.5-25-2001 С.3

Група 4. Зняття і кріплення накладних декоративних деталей

Склад робіт:

1. Зняття накладних декоративних деталей з відгвинчуванням гвинта, що кріпить і випрямленням

невеликих деформацій (1).

2. Кріплення накладних декоративних деталей гвинтами (2).

Вимірник: 10 деталей

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Зняття деталей | Кріплення деталей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-4-1 | 25-4-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,83 | 0,76 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 1545-16 | Гвинти латунні М5х15 | т | — | 0.0001 |

Група 5. Розбирання і складання шандалів (висота шандала до 20 см).

Склад робіт:

При розбиранні (1):

1. Від'єднання кінців проводу.

2. Від'єднання пластин держаків.

3. Виправлення пом'ятостей пластин.

4. Розбирання основи патрона.

5. Монтаж на дріт деталей для гальванічної обробки.

При складанні (2):

1. Нарізка різі іншого діаметра в отворах пластин замість існуючої.

2. З'єднання пластин з основою патрона за допомогою гвинтів.

3. Приєднання нарізної гільзи шайб і скоби гвинтом до підстави патрона.

4. Перевірка опору ізоляції шандала мегаометром.

Вимірник: 10 шандалів

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Розбирання шандалів | Складання шандалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кількість деталей у шандалі, шт. |
|  |  |  | до 7 | більше 7 | до 7 | більше 7 |
|  |  |  | 25-5-1 | 25-5-2 | 25-5-3 | 25-5-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,79 | 3,21 | 3,43 | 5,13 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1545-16 | Гвинт латунний М5х15 | т | — | — | 0.0003 | 0.0003 |

#### Група 6. Демонтаж і монтаж (заливання гіпсом) стійок шандалів

Склад робіт:

При демонтажі стійок(1):

1. Звільнення вручну від гіпсу стійок шандала

2. Розчищення від гіпсу стійки і стаканчика.

При монтажі стійок (2):

1. Виготовлення пристосування для установки стійок шандалів

2. Готування гіпсу для заливання стійок шандалів

3. Прокладка хлорвінілової трубки для затяжки електропроводу

4. Заливання гіпсом стійок шандалів

Вимірник: 10 стійок шандала

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Демонтаж стійок шандала | Монтаж стійок шандала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-6-1 | 25-6-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 13,46 | 7,2 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 111-219 | гіпсове в'яжуче Г-3 | кг | — | 2,0 |
|  | Вага матеріалів | кг | — | 2,0 |

##### ДБН Д.2.5-25-2001 С.4

#### Група 7. Виправлення деформацій литих деталей освітлювальної арматури

Склад робіт:

1.   Виправлення форми скривлених литих деталей вигнутої форми (1).

2.   Розсвердлювання з'єднувальних гнізд ріжка на більший діаметр і нарізка різьби більшого діаметра (2).

3.   Скріплення шпилькою тріснутої по шву деталі з заготівлею шпильки, свердління отвору для шпильки, зачищенням місця кріплення (3).

Вимірник: 1 дм2  розгорнутої поверхні (1), 1 отвір (2), 10 шпильок (3)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виправлення форми скривлених ліній | Розсвердлювання і нарізка різьби | Скріплення шпилькою тріснутої деталі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-7-1 | 25-7-2 | 25-7-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,08 | 0,15 | 1,90 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-813 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3 мм | кг | --- | --- | 0,05 |

#### Група 8. Виправлення деформацій деталей освітлювальної арматури, виконаних

методом тиску чи виколотки

Склад робіт:

1. Виправлення деформацій поверхні деталей (ум'ятин, скривлень).

Вимірник: 1 дм2 деформованої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Форма поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плоска | опукло-вгнута |
|  |  |  | 25-8-1 | 25-8-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,38 | 0,92 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 |

#### Група 9. Промивання деталей поверхнево-активними рідинами

Склад робіт:

1. Готування розчину.

2. Замочування деталей в розчині.

3. Промивання в розчині щіткою із зачищенням (при необхідності).

4. Промивання проточною холодною, а потім гарячою водою.

5. Протирання деталей із просушуванням на електропечі.

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Форма поверхні деталі |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плоска | опукло-вгнута | рельєфна |
|  |  |  | площа поверхні деталі у дм2 |
|  |  |  | до 1,0 | більше 1,0 | до 1,0 | більше 1,0 | до 1,0 | більше 1,0 |
|  |  |  | 25-9-1 | 25-9-2 | 25-9-3 | 25-9-4 | 25-9-5 | 25-9-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,38 | 0,34 | 0,51 | 0,46 | 0,69 | 0,62 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-60 | Порошок пральний | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 111-963 | Сода кальцинована (натрій вуглекислий), технічна | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-626 | Нашатирний спирт | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

ДБН Д.2.5-25-2001 С.5

Група 10. Розчищення поверхні деталей з кольорових металів від старих нашарувань, що важко видаляються

Склад робіт:

1. Розчищення деталей з кольорових металів карчеткою.

2. Змочування поверхні деталей розчинником з наступним обережним зіскоблюванням

нашарувань

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Форма поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плоска | опукло-вгнута | рельєфна |
|  |  |  | 25-10-1 | 25-10-2 | 25-10-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,93 | 2,64 | 4,1 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-845 | Розчинник універсальний № 647 | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Група 11. Реставрація ланцюжків-тяг.

Склад робіт:

1. Виправлення деформацій ланок ланцюжків-тяг з повним перебиранням ланцюжків (1).

2. Виготовлення ланок ланцюга з набиванням на шаблон і перерубуванням (2)

3. Складання ланки зі здавлюванням прорізки кілець (2)

Вимірник:1 ланка (два кільця) (1,2), 1 шаблон.(3)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виправлення деформацій ланок ланцюгів | Виготовлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ланцюгів з латунного дроту | сталевого шаблона |
|  |  |  | 25-11-1 | 25-11-2 | 25-11-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,17 | 0,76 | 1,40 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| П | Латунь діаметром 6 мм | кг | — | 0,04 | 0,1 |
| 1522-25 | Припій олов'яно-свинцевий, марка ПОС61 | кг | — | — | 0,03 |
| П | Флюс | кг | — | — | 0,05 |

Група 12. Виготовлення кляммерів для кріплення електропроводу по обозі

Склад робіт:

1.  Нарізка латунних пластин

2.  Обпресування пластин

3.  Обточування пластин напилком

4.  Зароблення гострих кінців

5.  Свердління отворів

Вимірник: 10 кляммеров

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення кляммерів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-11-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,14 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |
| 1518-13 | Смуги латунні марки Л63, холоднокатані, тверді, ширина 40-100 мм, товщина 2 мм | т | 0,0001 |

### ДБН Д.2.5-25-2001 С.6

#### Група 13. Виготовлення ізоляційної шайби

Склад робіт:

1. Розмітка і розкрій листового ізоляційного матеріалу

2. Розмітка і керновка під отвори

3. Свердлення отворів на верстаті

4. Рубання шайб вручну спеціальним пристосуванням

Вимірник: 10 шайб

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення ізоляційної шайби |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-13-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,19 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |
| П | Пароніт листовий | кг | 0,3 |

Група 14. Виготовлення контактної скоби (для шандалів).

Склад роботи:

1. Розмітка і розкрій листової латуні

2. Зняття задирок на заготовках напилком

3. Розмітка і керновка отворів

4. Свердління отворів

5. Нарізка різі вручну

6. Загинання заготовок під кут 90*.

7. Округлення одного кінця пластини напилком

Вимірник: 10 скоб

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 25-14-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,15 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 |
|  | Матеріали |  |  |
| 1518-25 | Смуги латунні, марки Л63,ширина 101-300мм, товщина 1,2 мм | т | 0,00005 |

#### Група 15. Обрубка сталевих (заводських) гвинтів до потрібних розмірів

Склад роботи:

1. Загвинчування заводських гвинтів в отвір заготовленої пластини

2. Зрубування гвинтів зубилом до заданого розміру

3. Вигвинчування готових підрубаних гвинтів із пластини

4. Зняття задирок зі зрубаних гвинтів напилком

Вимірник: 100 шт.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 25-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,00 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 |
|  | Матеріали |  |  |
| 111-115 | Гвинти з напівкруглою голівкою , довжина 50 мм | т | 0.0005 |

ДБН Д.2.5-25-2001 C.7

#### Група 16. Обпилювання деталей після лиття

Склад роботи:

1. Зрубування напливів після лиття

2. Пророблення поверхні надфілем і напилком

3. Доробка оброблюваної поверхні шкуркою різного зерна

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Категорія складності деталей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 25-16-1 | 25-16-2 | 25-16-3 | 25-16-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,31 | 0,43 | 0,51 | 0,60 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Вага матеріалів | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

#### Група 17. Пайка деталей оловом

Склад роботи:

1. Пайка оловом відламаних деталей з вирівнюванням і зачищенням поверхонь, що спаюються, з

приготуванням кислоти і води

Вимірник: 10 см пайки

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 25-17-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0.54 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 |
|  | Матеріали |  |  |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,03 |
| П | Флюс | кг | 0,008 |
|  | Вага матеріалів | кг | 0,031 |

#### Група 18. Покриття поверхні бронзової фарбою

Склад роботи:

1. Покриття бронзовою фарбою внутрішніх видимих поверхонь позолочених деталей пензликом

за 2 рази з розведенням фарби

Вимірник: 1 дм2 пофарбованої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа деталей, дм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Більш 1 | Менш 1 |
|  |  |  | 25-18-1 | 25-18-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,08 | 0,19 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 111-833 | Пудра бронзова для фарб БКП | кг | 0,003 | 0,003 |
| 111-845 | Розчинник №647 | т | 0,001 | 0,001 |

### ДБН Д.2.5-25-2001 С.8

Група 19. Зарядка предметів освітлювальної арматури проводом з припаюванням

кінців з внутрішньою і зовнішньою проводкою

Склад роботи:

1. Нарізка проводу по довжині

2. Заправлення проводу в патрон.

3. Часткове розбирання і збирання вузлів для монтажу електропроводу

4. Монтаж електропроводу в порожні кронштейни, штангу, обід чи в'язання електропроводу по монолітній освітлювальній арматурі

5. Скручування електропроводу в підгрупи, пайка скручених місць і очищення від шлаку й ізоляції

6. Перевірка на правильність з'єднання електропроводів в підгрупах.

7. Пропайка кінців проводів

8. Відмічення проводів

Вимірник: 1 світлоточка

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вид проволоки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | внутрішня | зовнішня |
|  |  |  | 25-19-1 | 25-19-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,33 | 1,85 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 1522-25 | Припій олов'яно-свинцевий, марка ПОС-61 | кг | 0,005 | 0,005 |
| П | Спирт гідролізний | кг | 0,05 | 0,05 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,03 | 0,03 |
| 1544-93 | Стрічка ізоляційна бавовняна | кг | 0,01 | 0,01 |
| 1545-156 | Нитки швейні | м | 7,0 | 7,0 |
| 1545-16 | Гвинт латунний М5х15 | т | 0.00002 | 0.00002 |
| П | Трубка ПХВ | кг | 0,1 | 0,1 |

Група 20. Монтаж електропроводу по бра.

Склад роботи:

1. Приєднання електропроводу до контактів электропатрона.

2. Встановлення і припасування шандалів чи патронів по місцю

3. Виготовлення й встановлення ізоляційних втулок в отвори для проходу електропроводу

4. Перевірка на правильність з'єднання електропроводів у підгрупи на опір ізоляції електропроводів, на функціонування світлоточок.

Вимірник: 1 світлоточка

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Стандартні патрони | Нестандартні патрони |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | I | II | III | І | II | III |
|  |  |  | 25-20-1 | 25-20-2 | 25-20-3 | 25-20-4 | 25-20-5 | 25-20-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 10,47 | 12,53 | 13,35 | 12,31 | 14,1 | 15,2 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1522-25 | Припій олов'яно-свинцевий, марка ПОС-61 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| П | Спирт гідролізний | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1544-93 | Стрічка ізоляційна бавовняна | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1545-156 | Нитки швейні | кг | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| П | Трубка ПХВ | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

ДБН Д.2.5-25-2001 С.9

Група 21. Упаковування деталей люстр в ящик.

Склад робіт:

1.  Упакування люстри з відмотуванням і відрізанням необхідної кількості паперу, підвіскою люстри на гак, закріпленням угорі паперу шпагатом, підгортанням його по розміру люстри, зав'язуванням шпагату, перевішуванням в інше місце.

2.  Укладання в ящик

Вимірник: 1 ящик

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Обсяг люстр, м3,до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 | 2,5 | Більш 2,5 |
|  |  |  | 25-21-1 | 25-21-2 | 25-21-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,84 | 2,05 | 3,42 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 2 | 2 | 2 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-102 | Папір обгортковий А, (у рулонах) маса 20 кг | м2 | 35 | 65 | 90 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| П | Вата бавовняна технічна | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 111-1374 | Шпагат паперовий | кг | 0,7 | 1,2 | 2,0 |

Група 22. Монтаж освітлювальної арматури (люстри, бра, торшери, ліхтарі, світильники,

жирандолі, канделябри й ін.).

Склад робіт:

1.  Огляд приміщення

2.  Виготовлення пристосувань і підготовлення устаткування

3.  Перенесення на відстань до 200 м до автомашини, навантаження, перевезення і перенесення до

місця встановлення освітлювальної арматури

4.  Кріплення пристосувань

5.  Установка блоків

6.  Підйом освітлювальної арматури

7.  Збирання окремих вузлів

8.  Навішення на штангу чи гак

9.  Зняття пристосувань

Вимірник: 1 деталь освітлювальної арматури

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Предмет освітлювальної арматури, діаметр, до 1м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вага одного предмета, кг, до |
|  |  |  | 50 | 100 | 300 | 500 | більше 500 |
|  |  |  | 25-22-1 | 25-22-2 | 25-22-3 | 25-22-4 | 25-22-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 26,12 | 53,62 | 96,25 | 231,0 | 254.1 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-975 | Сталь смугова, товщина 10-75мм, при ширині 100-200мм, марка СтО | т | — | — | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-088 | Болти із шестигранною голівкою, діаметр різьблення 6 мм | т | — | — | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Вага матеріалів | кг | — | — | 1,0 | 1,1 | 1,1 |

ДБН Д.2.5-25-2001 С.10

Продовження групи 22 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Предмет освітлювальної арматури, діаметр, більше 1м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вага одного предмета, кг, до |
|  |  |  | 50 | 100 | 300 | 500 | Більш 500 |
|  |  |  | 25-22-6 | 25-22-7 | 25-22-8 | 25-22-9 | 25-22-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 28,87 | 57,75 | 118,25 | 307,87 | 354 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-975 | Сталь смугова, товщина 10-75мм,при ширині 100-200мм, марка Ст0 | т | — | — | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-088 | Болти із шестигранною голівкою, діаметр різьблення 6 мм | т | — | — | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Вага матеріалів | кг | — | — | 1,0 | 1,1 | 1,1 |

Закінчення групи 22 (норми з 11 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Предмет освітлювальної арматури з порцеляновими й іншими крихкими матеріалами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вага одного предмета, кг, до |
|  |  |  | 50 | 100 | 300 | 500 | Більш 500 |
|  |  |  | 25-22-11 | 25-22-12 | 25-22-13 | 25-22-14 | 25-22-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 33,0 | 74,25 | 118,25 | 306,62 | 337,29 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-975 | Сталь смугова, товщина 10-75мм,при ширині 100-200мм, марка Ст0 | т | — | — | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-088 | Болти із шестигранною голівкою, діаметр різьблення 6 мм | т | — | — | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Вага матеріалів | кг | — | — | 1,0 | 1,1 | 1,1 |

# Глава II. Реставрація і відтворення кришталевих підвісок

#### Група 23. Демонтаж кришталевих підвісок

Склад роботи:

1. Від'єднання гірлянди від арматури люстри

2. Роз'єднання підвісок (вийняти дріт з отвору).

3. Розсортовування кришталевих підвісок по видах, розмірам, ступеню втрати первісного виду

Вимірник: 1 гірлянда

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Кількість підвісок у гірлянді, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 15 | до 25 | до 35 | більше 35 |
|  |  |  | 25-23-1 | 25-23-2 | 25-23-3 | 25-23-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,10 | 1,58 | 1,98 | 2,51 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 |

ДБН Д.2.5-25-2001С.11

#### Група 24. Очищення кришталевих підвісок від забруднень

Склад роботи:

1. Протирання від пилу і забруднень

2. Промивання в теплій мильній воді, промивання в теплій воді без мила, промивання в підсиненій

воді

Вимірник: 10 підвісок

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підвіски №№1-6 | Підвіски №№7-14 | Підвіски 100-150гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-24-1 | 25-24-2 | 25-24-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,9 | 0,66 | 1,24 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-623 | Мило тверде господарське 72% | шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | 10м | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 111-626 | Нашатир(амоній хлористий) | л | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

### Група 25. Шліфування і полірування кришталевих підвісок, що втратили прозорість

Склад роботи:

1. Шліфування дрібних сколів

2. Полірування підвісок

Вимірник: 10 підвісок (1-19), 1 підвіска (20-33)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квадрат №1-3 | квадрат №4-6 | квадрат №7-9 | квадрат №10-14 |
|  |  |  | 25-25-1 | 25-25-2 | 25-25-3 | 25-25-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,40 | 3,22 | 3,02 | 2,83 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| П | Окис хрому | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 |

Продовження групи 25 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мигдаль №1-3 | мигдаль №4-6 | мигдаль №7-9 | мигдаль №10-14 |
|  |  |  | 25-25-5 | 25-25-6 | 25-25-7 | 25-25-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,33 | 3,18 | 3,11 | 1,74 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| П | Окис хрому | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 |

Продовження групи 25 (норми з 9 по12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | восьмигранник №1-3 | восьмигранник №4-6 | восьмигранник №7-9 | восьми- гранник №10-14 |
|  |  |  | 25-25-9 | 25-25-10 | 25-25-11 | 25-25-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,35 | 3,11 | 2,98 | 2,73 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| П | Окис хрому | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 |

ДБН Д.2.5-25-2001 С.12

Продовження групи 25 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | підвіска 14а | підвіска 15а | підвіска вагою 100гр. | підвіска вагою 150гр. |
|  |  |  | 25-25-13 | 25-25-14 | 25-25-15 | 25-25-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,34 | 2,98 | 5,30 | 6,48 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| П | Окис хрому | кг | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Продовження групи 25 (норми з 17 по 19)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многогранник №1-3 | многогранник №4-6 | многогранник №7-14 |
|  |  |  | 25-25-17 | 25-25-18 | 25-25-19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,8 | 3,45 | 3.21 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| П | Окис хрому | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Продовження групи 25 (норми з 20 по 23)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дубовий лист | якір /65х45х12/ | ромашка велика | ромашка мала |
|  |  |  | 25-25-20 | 25-25-21 | 25-25-22 | 25-25-23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,26 | 0,15 | 0,08 | 0,07 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| П | Окис хрому | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Продовження групи 25 (норми з 24 по 26)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кулон великий | кулон середній | кулон малий |
|  |  |  | 25-25-24 | 25-25-25 | 25-25-26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,15 | 0,12 | 0,09 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| П | Окис хрому | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Продовження групи 25 (норми з 27 по 30)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зірочка велика | зірочка мала | піки 200-300мм | піки 400-500мм |
|  |  |  | 25-25-27 | 25-25-28 | 25-25-29 | 25-25-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,19 | 0,10 | 0,41 | 0,49 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| П | Окис хрому | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

ДБН Д.2.5-25-2001 С.13

Закінчення групи 25 (норми з 31 по 33)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тригранна підвіска велика | тригранна підвіска середня | тригранна підвіска мала |
|  |  |  | 25-25-31 | 25-25-32 | 25-25-33 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,16 | 0,12 | 0,79 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| П | Окис хрому | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Група 26. Нарізка кришталевих плиток на основі (для пресування).

Склад роботи:

1. Сортування кришталевих плиток по розміру

2. Нанесення рисок на плитки по розмірах заготовок.

3. Нарізка плиток на заготовки.

4. Зважування заготовок і розсортовування їх строго по ваговій нормі

5. Підрахунок отриманих заготовок, укладання їх в ящики.

Вимірник: 10 шт. заготовок

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Найменування кришталевих виробів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | підвіски №№ 1-6 (квадрат, мигдаль, восьмигранник) | підвіски №№ 7-14 (квадрат, мигдаль, восьмигранник) | підвіски різної конфігурації вагою від 100-150гр. |
|  |  |  | 25-26-1 | 25-26-2 | 25-26-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,18 | 0,16 | 0,21 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| П | Кришталеві плитки |  | П | П | П |

Група 27. Нарізка заготовок з напівфабрикатів (без наступного пресування).

Склад роботи:

1. Сортування напівфабрикатів по видах і розмірам заготовок

2. Нарізка напівфабрикатів на заготовок (наколювання).

3. Обробка кромок заготовок на чавунній шайбі для видалення дрібних сколів

4. Складання заготовок в ящик.

Вимірник: 10 заготовок

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | №№ підвісок 1-3 | №№ підвісок 4 -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | найменування підвісок |
|  |  |  | квадрат | мигдаль | восьмигранник | квадрат | мигдаль | восьмигранник |
|  |  |  | 25-27-1 | 25-27-2 | 25-27-3 | 25-27-4 | 25-27-5 | 25-27-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,24 | 0,28 | 0,26 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| П | Скло |  | П | П | П | П | П | П |

ДБН Д.2.5-25-2001 С. 14

#### Група 28. Пресування кришталевих підвісок

Склад роботи:

1. Завантаження муфельної печі заготовками для попереднього прогріву

2. Завантаження великої електропечі підігрітими заготовками

3. Пресування

4. Відпал підвісок після пресування

5. Завантаження муфельної печі після відпалу, перерахування й укладання підвісок в ящик

Вимірник: 10 шт. підвісок

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Види підвісок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Квадрат |
|  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-14 |
|  |  |  | 25-28-1 | 25-28-2 | 25-28-3 | 25-28-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,42 | 0,37 | 0,32 | 0,30 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Продовження групи 28 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Види підвісок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | восьмигранник |
|  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-14 |
|  |  |  | 25-28-5 | 25-28-6 | 25-28-7 | 25-28-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,43 | 0,40 | 0,30 | 0,26 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Закінчення групи 28 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Види плівок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | підвіски типу | підвіски вагою,гр. |
|  |  |  | 14а | 15а | 100 | 150 |
|  |  |  | 25-28-9 | 25-28-10 | 25-28-11 | 25-28-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,51 | 0,25 | 0,58 | 0,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Група 29.  Шліфування кришталевих підвісок на чавунній і піщаній шайбах

Склад роботи:

1. Шліфування підвісок на чавунній шайбі

2. Шліфування підвісок на піщаній шайбі

3. Укладання підвісок в ящик.

Вимірник: 10 підвісок

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | №№ підвісок з 1-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | найменування підвісок |
|  |  |  | квадрат | мигдаль | восьмигранник |
|  |  |  | 25-29-1 | 25-29-2 | 25-29-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,93 | 2,03 | 1,98 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

### ДБН Д.2.5-25-2001 С.15

Продовження групи 29 (норми з 4 по 6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | №№ підвісок з 4-7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | найменування підвісок |
|  |  |  | квадрат | мигдаль | восьмигранник |
|  |  |  | 25-29-4 | 25-29-5 | 25-29-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,86 | 2,06 | 1,98 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Продовження групи 29 (норми з 7 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | №№ підвісок з 8-14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | найменування підвісок |
|  |  |  | квадрат | мигдаль | восьмигранник |
|  |  |  | 25-29-7 | 25-29-8 | 25-29-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,86 | 2,07 | 1,90 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Закінчення групи 29 (норми з 10 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підвіски типу | Багатогранні підвіски, №№ підвісок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14а | 15а | 1-3 | 4-6 | 7-14 |
|  |  |  | 25-29-10 | 25-29-11 | 25-29-12 | 25-29-13 | 25-29-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,07 | 1,66 | 3,25 | 2,89 | 3,43 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Група 30. Полірування кришталевих підвісок вручну.

Склад роботи:

1.   Перше полірування підвісок на дерев'яних колах з пемзою.

2.   Друге полірування на повстяних колах з окисом хрому

3.   Укладання готових підвісок в ящик.

Вимірник: 10 підвісок

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | №№ підвісок 1-3 | №№ підвісок 4-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | найменування підвісок |
|  |  |  | квадрат | мигдаль | восьмигранник | квадрат | мигдаль | восьмигранник |
|  |  |  | 25-30-1 | 25-30-2 | 25-30-3 | 25-30-4 | 25-30-5 | 25-30-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,18 | 3,52 | 3,55 | 3,01 | 3,34 | 3,26 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| П | Окис хрому | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Закінчення групи 30 (норми з 7 по 11)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | №№ підвісок 8-14 | Підвіски типу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | найменування підвісок |
|  |  |  | квадрат | мигдаль | восьмигранник | 14а | 15а |
|  |  |  | 25-30-7 | 25-30-8 | 25-20-9 | 25-30-10 | 25-30-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,52 | 2,89 | 2,78 | 4,98 | 2,79 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| П | Окис хрому | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |

ДБН Д.2.5-25-2001 С.16

#### Група 31. Хімічне полірування кришталевих підвісок

Склад роботи:

1. Складання кислотної ванни по рецепту

2. Підготовка води для промивання

3. В'язання кришталевих підвісок на дріт

4. Завантаження в кислотну ванну 14-15 разів із промиванням у воді кожного завантаження

5. Промивання підвісок у теплій воді після хімічного полірування

6. Протирання підвісок насухо.

7. Звільнення від в'язань, сортування, перераховування

Вимірник: 10 підвісок

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Полірування | Промивання | Протирання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-31-1 | 25-31-2 | 25-31-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,38 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 1546-60 | Пральний порошок | кг | 0,01 | 0,01 | - |
| 111-623 | Мило тверде господарське 72% | шт. | 0,026 | 0,026 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.010 | 0,010 | - |
| 111-1606 | Дрантя | кг | 0,07 | - | 0.08 |

Група 32. Свердлення отворів у кришталевих підвісках .

Склад роботи:

1. Промивання підвісок у теплій воді від окису хрому і протирання

2. Свердлення отворів зі скипидаром

3. Відбраковування після свердління

4. Промивання підвісок у теплій воді від скипидару і протирання

5. Укладання в ящик.

Вимірник: 10 отворів

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Отвору, діаметр 2мм (по 2 отвори в кожній підвісці) | Отвору, діаметр 6-8 мм у акантових листах (по 2 отвори у кожнім) | Отвору в розетці з зовнішніми зубцями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-32-1 | 25-32-2 | 25-32-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,90 | 1,41 | 0,72 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-878 | Скипидар живичный | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-583 | Марля побутова сувора арт.6437 | 10м | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-110 | Папір пакувальний мазутований | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1893 | Шпагат увязочный з луб'яних волокон | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-623 | Мило тверде господарське 72% | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

ДБН Д.2.5-25-2001 С.17

Група 33. Виготовлення спеціальних кришталевих підвісок із пластин

Склад роботи:

1. Розмітка кришталевих пластин по розміру заготовок.

2. Нарізка пластин заготовок.

3. Обробка заготовок по формі-розміру на чавунній планшайбі.

4. Шліфування підвіски по всій поверхні на дерев'яному колі з пемзою.

5. Шліфування поверхні підвіски на повстяному колі з окисом хрому.

6. Полірування підвісок.

Вимірник: 1 підвіска

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вид підвіски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дубовий лист | якір | ромашка велика | ромашка мала |
|  |  |  | 25-33-1 | 25-33-2 | 25-33-3 | 25-33-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,01 | 1,19 | 0,78 | 0,48 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Пластини кришталеві | кг | 0,068 | 0,112 | 0,048 | 0,027 |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| П | Окис хрому | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 33 (норми з 5 по 7)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вид підвіски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кулон |
|  |  |  | великий | середній | малий |
|  |  |  | 25-33-5 | 25-33-6 | 25-33-7 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,18 | 0,96 | 0,76 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| П | Пластини кришталеві | кг | 0,112 | 0,024 | 0,017 |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| П | Окис хрому | кг | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 33 (норми з 8 по 11)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вид підвіски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зірочка | піка, мм |
|  |  |  | велика | мала | 200-300 | 400-500 |
|  |  |  | 25-33-8 | 25-33-9 | 25-33-10 | 25-33-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,46 | 0,84 | 2,82 | 3,52 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Пластини кришталеві | кг | 0,145 | 0,04 | 0,118 | 0,068 |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 |
| П | Окис хрому | кг | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Закінчення групи 33 (норми з 12 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вид підвіски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тригранна підвіска велика | тригранна підвіска середня | тригранна підвіска мала |
|  |  |  | 25-33-12 | 25-33-13 | 25-33-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,27 | 0,90 | 0,55 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| П | Пластини кришталеві | кг | 0,118 | 0,068 | 0,027 |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| П | Окис хрому | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,005 |

### ДБН Д.2.5-25-2001 С.18

Група 34. Збирання кришталевих підвісок у гірлянди

Склад роботи:

1. Виготовлення латунних гачків для в'язання підвісок

2. Добірка кришталевих підвісок для в'язання гірлянд (по кольору і розміру).

3. В'язання гірлянд

4. Упакування гірлянд в бумагу.

Вимірник: 10 шт. підвісок

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | В'язання з однієї, двома, трьома закрученнями | В'язання м'яка з подвійними гачками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-34-1 | 25-34-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,37 | 0,51 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 111-800 | Латунний дріт, діаметр 1,5мм | кг | 0,019 | 0,019 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,003 | 0,003 |

Група 35. Монтаж гірлянд і підвісок на освітлювальну арматуру

Склад роботи:

1. Монтаж гірлянд і підвісок у відповідності з проектом.

2. Вирівнювання окремих підвісок

Вимірник: 10 шт. виробів

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підвіски, довжина 150мм і вище | Гірлянди, довжина, мм | Штучні скляні чи кришталеві деталі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 600 | від 601 до 1200 | понад 1200 |  |
|  |  |  | 25-35-1 | 25-35-2 | 25-35-3 | 25-35-4 | 25-35-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,29 | 0,61 | 0,81 | 1,23 | 1,68 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

#### Група 36. Гравірування кришталю і скла

Склад роботи:

1. Підчищення краю на чавунній шайбі

2. Розмітка малюнка

3. Гравірування малюнка на ребровому верстаті

4. Полірування малюнка на ребровому верстаті

Вимірник: 1 дм2 поверхні виробу

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Види гравірювання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глибоке алмазне гранування |
|  |  |  | Категорія складності |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 25-36-1 | 25-36-2 | 25-36-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,28 | 1,58 | 2,18 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок шліфувальний | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| П | Окис хрому (крокус-паста) | кг | 0,04 | 0,06 | 0,08 |

### ДБН Д.2.5-25-2001С.19

Продовження групи 36 (норми з 4 по 6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Види гравірування |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | комбіноване гранування |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III |
|  |  |  | 25-36-4 | 25-36-5 | 25-36-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,03 | 1,14 | 1,35 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок шліфувальний | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| П | Окис хрому (крокус-паста) | кг | 0,02 | 0,04 | 0,06 |

Закінчення групи 36 (норми з 7 по 9 )

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Види гравірування |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | художнє гранування |
|  |  |  | категорія складності |
|  |  |  | І | II | III |
|  |  |  | 25-36-7 | 25-36-8 | 25-36-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,19 | 1,37 | 1,72 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок шліфувальний | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| П | Окис хрому | кг | — | — | — |

#### Група 37. Різні роботи

Склад робіт:

1. Зняття фасету.( 1).

2. Полірування за 2 рази (1).

3. Обрізка дна розетки, нарізка зубців, обробка країв (2,4).

4. Обробка свіч молочного скла з шліфуванням країв і припасуванням під розмір(З).

5. Обробка торців тюльпана з припасуванням під розмір (5).

Вимірник: 1 м(1), 1 шт. (2-5), 1 виправлення 6

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Зняття фасету скла поліруванням | Обробка кришталевих розеток під свічки з обрізуванням дна і нарізкою зубців | Обробка свічок молочного скла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-37-1 | 25-37-2 | 25-37-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,58 | 0,77 | 0,33 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 6 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,1 | 0,03 | 0,006 |
| 111-639 | Пемза шлакова | кг | — | 0,05 | — |
| П | Окис хрому | кг | 0,03 | — | — |
| П | Скло молочне |  | П | П | П |

Закінчення групи 37 (норми з 4 по 6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Нарізка зубців на тюльпанах плафонах 80-150мм зі шліфуванням і поліруванням | Обробка гладких торців тюльпана молочного скла (без нарізки зубців) із припасуванням під розмір | Шліфування і виправлення великих шліфувальних каменів вручну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-37-4 | 25-37-5 | 25-37-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,83 | 1,33 | 1,03 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1735 | Порошок поліруючий | кг | 0,03 | 0,05 | — |
| П | Окис хрому | кг | 0,03 | — | — |
| П | Стекло молочне |  | П | П | П |

### ДБН Д.2.5-25-2001 С.20

# ЗМІСТ

1 Технічна частина.............................................................................................................................. 1

1.1 Загальні вказівки.......................................................................................................................... 1

2 НОРМИ............................................................................................................................................... 1

Група 1. Демонтаж люстр і бра......................................................................................................... 1

Група 2. Розбирання люстр і бра на окремі деталі.......................................................................... 2

Група 3. Попереднє складання освітлювальної арматури на окремі вузли.................................. 2

Група 4. Зняття і кріплення накладних декоративних деталей...................................................... 3

Група 5. Розбирання і складання шандалів (висота шандала до 20 см)........................................ 3

Група 6. Демонтаж і монтаж (заливання гіпсом) стійок шандалів................................................ 3

Група 7. Виправлення деформацій литих деталей освітлювальної арматури.............................. 4

Група 8. Виправлення деформацій деталей освітлювальної арматури, виконаних методом

тиску чи виколотки............................................................................................................................. 4

Група 9. Промивання деталей поверхнево-активними рідинами.................................................. 4

Група 10. Розчищення поверхні деталей з кольорових металів від старих нашарувань, що

важко видаляються............................................................................................................................. 5

Група 11. Реставрація ланцюжків-тяг............................................................................................... 5

Група 12. Виготовлення кляммєрів для кріплення електропроводу по обозі............................... 5

Група 13. Виготовлення ізоляційної шайби......................................................................................6

Група 14. Виготовлення контактної скоби (для шандалів)............................................................. 6

Група 15. Обрубка сталевих (заводських) гвинтів до потрібних розмірів.....................................6

Група 16. Обпилювання деталей після лиття................................................................................... 7

Група 17. Пайка деталей оловом....................................................................................................... 7

Група 18. Покриття поверхні бронзовою фарбою........................................................................... 7

Група 19. Зарядка предметів освітлювальної арматури проводом з припаюванням

кінців з внутрішньою і зовнішньою проводкою  .............................................................................8

Група 20. Монтаж електропроводу по бра....................................................................................... 8

Група 21. Упаковування деталей люстр в ящик.............................................................................. 9

Група 22. Монтаж освітлювальної арматури (люстри, бра, торшери, ліхтарі,

світильники, жирандолі, канделябри й  ін.). ................................................................................... 9

Глава II. Реставрація і відтворення кришталевих підвісок..................................................... 10

Група 23. Демонтаж кришталевих підвісок................................................................................... 10

Група 24. Очищення кришталевих підвісок від забруднень........................................................ 11

Група 25. Шліфування і полірування кришталевих підвісок, що втратили прозорість ........... 11

Група 26. Нарізка кришталевих плиток на основі (для пресування).......................................... 13

Група 27. Нарізка заготовок з напівфабрикатів (без наступного пресування).......................... 13

Група 28. Пресування кришталевих підвісок ............................................................................... 14

Група 29. Шліфування кришталевих підвісок на чавунній і піщаній шайбах........................... 14

Група 31. Хімічне полірування кришталевих підвісок................................................................ .16

Група 32. Свердлення отворів у кришталевих підвісках ............................................................ .16

Група 33. Виготовлення спеціальних кришталевих підвісок із пластин ................................... 17

Група 34. Збирання кришталевих підвісок у гірлянди................................................................. 18

Матеріали............................................................................................................................................ 18

Група 35. Монтаж гірлянд і підвісок на освітлювальну арматуру ............................................. 18

Група 36. Гравірування кришталю і скла....................................................................................... 18

Група 37. Різні роботи...................................................................................................................... 19

ЗМІСТ.................................................................................................................................................. 20