ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 14. Лепные работы

ДБН Д.2.4-14-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 08.07.07 № 88)

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Сборник 14. Лепные работы | ДБН Д.2.4-14-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 64 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении лепных работ.

1.2 Общие указания

1.2.1 Нормы настоящего сборника объединены в группы по виду и размеру лепных изделий. Все группы однотипны и включают следующие работы:

Норма 1 - разборка лепных изделий;

Норма 2 - расчистка легкоудаляемых покрасок;

Норма 3 - расчистка трудноудаляемых покрасок;

Норма 4 - ремонт лепных изделий;

Норма 5 - установка цементных лепных изделий;

Норма 6 - установка гипсовых лепных изделий.

1.2.2 В нормах сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ следующего состава по видам ремонта лепных изделий:

Разборка (норма 1):

а) отбивка негодного изделия или детали;

б) срубание вручную неровностей на основании;

в) уборка мусора. Расчистка покрасок (нормы 2, 3):

а) очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой (к легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественное загрязнение;

к трудноудаляемым - покраски эмульсионные и маслянолаковые);

б) выведение ржавых пятен;

в) исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка. Ремонт (норма 4):

а) удаление негодных частей изделий;

б) догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия;

в) прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности;

г) приготовление раствора.

Установка (нормы 5, 6):

а) насечка и очистка поверхности (при необходимости);

б) разметка мест установки;

в) пробивка отверстий;

г) установка пробок;

д) установка крючьев и забивка гвоздей;

е) сборка, установка и крепление деталей;

ж) заделка швов и разделка углов;

з) исправление дефектов и повреждений;

и) приготовление раствора.

1.2.3 Нормами предусмотрено выполнение работ на фасадах с готовых лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

При необходимости устройства лесов расход ресурсов на эти работы следует определять дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.4 Расход ресурсов на установку лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, должен определяться применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.2.5 При наличии сохранившихся установленных изделий, которые могут быть использованы под модель, применение новых моделей не допускается.

1.2.6 Количество изделий, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице. При заказе лепных изделий одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица - Количество изделий, формируемых с одной модели

| Наименование деталей | Количество деталей на модель, штук |
| --- | --- |
|  | гипсовых | цементных |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Балясины без орнамента | 250 | 150 |
| 2 | Балясины с орнаментом | 150 | 100 |
| 3 | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкого и простого рисунка | 150 | 100 |
| 4 | То же, с орнаментом или сложного рисунка, гирлянды | 100 | 60 |
| 5 | Вазы, кронштейны, модильоны и сухари гладкие | 170 | 100 |
| 6 | То же, с орнаментом | 80 | 50 |
| 7 | Капители коринфские | 70 | 35 |
| 8 | Погонные детали ( прорезки, пояса, фризы, карнизы и т.д.) при высоте до 500 мм простого рисунка | 125 | 75 |
| 9 | То же, рисунка средней сложности и сложного | 75 | 50 |
| 10 | То же, при высоте более 500 мм простого рисунка | 200 | 120 |
| 11 | То же, рисунка средней сложности и сложного | 120 | 80 |
| 12 | Поручни и тетивы | 200 | 120 |

1.2.7 Отделка лицевой поверхности лепных изделий нормами не предусмотрена.

1.2.8 Количество лепных изделий определяется по проекту.

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем лепных работ следует принимать по проектным данным.

1.3.2 При работах с базами для пилястр и полубалясин к расходам ресурсов норм групп 1-3 следует применять коэффициент 0,5; при работах с угловыми базами, составляющими четверть окружности, к расходам ресурсов норм группы 1 - коэффициент 0,25.

1.3.3 Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

# 2 НОРМЫ

### Группа 1  	Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-1-1 | 14-1-2 | 14-1-3 | 14-1-4 | 14-1-5 | 14-1-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,54 | 0,16 | 0,67 | 1,05 | 1,99 | 1,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0015 |  | 0,004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,004 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |

### Группа 2  	Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-2-1 | 14-2-2 | 14-2-3 | 14-2-4 | 14-2-5 | 14-2-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты тру да рабочих-строителей | чел.-ч | 0,78 | 0,32 | 1,33 | 2,07 | 3,25 | 1,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0025 |  | 0,004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,004 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |

### Группа 3  	Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-3-1 | 14-3-2 | 14-3-3 | 14-3-4 | 14-3-5 | 14-3-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,94 | 0,44 | 1,75 | 2,73 | 3,5 | 2,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,003 |  | 0,004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,004 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |

### Группа 4  	Балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-4-1 | 14-4-2 | 14-4-3 | 14-4-4 | 14-4-5 | 14-4-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затрат труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,43 | 0,28 | 0,99 | 1,58 | 1,1 | 0,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0004 |  | 0,0004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0004 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |

Группа 5  	Балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-5-1 | 14-5-2 | 14-5-3 | 14-5-4 | 14-5-5 | 14-5-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,66 | 0,39 | 1,58 | 2,38 | 1,53 | 1,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0005 |  | 0,0004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0004 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |

### Группа 6  	Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-6-1 | 14-6-2 | 14-6-3 | 14-6-4 | 14-6-5 | 14-6-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,6 | 0,32 | 1,33 | 2,73 | 3,05 | 1,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,001 |  | 0,0002 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0002 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |

### Группа 7  	Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-7-1 | 14-7-2 | 14-7-3 | 14-7-4 | 14-7-5 | 14-7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,83 | 0,49 | 1,99 | 4,07 | 3,76 | 2,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0015 |  | 0,0004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0004 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |

### Группа 8  	Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-8-1 | 14-8-2 | 14-8-3 | 14-8-4 | 14-8-5 | 14-8-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,18 | 0,61 | 2,42 | 5,04 | 4,46 | 2,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,23) | (0,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0015 |  | 0,0004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0004 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |

### Группа 9  	Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-9-1 | 14-9-2 | 14-9-3 | 14-9-4 | 14-9-5 | 14-9-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,68 | 0,22 | 0,89 | 1,86 | 2,3 | 1,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0015 |  | 0,0008 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0016 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |

### Группа 10 	Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-10-1 | 14-10-2 | 14-10-3 | 14-10-4 | 14-10-5 | 14-10-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,38 | 0,44 | 1,75 | 3,75 | 3,66 | 2,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,06 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,06 | 0,02 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,23) | (0,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,003 |  | 0,0016 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0032 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |

### Группа 11 	Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-11-1 | 14-11-2 | 14-11-3 | 14-11-4 | 14-11-5 | 14-11-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,83 | 0,22 | 0,89 | 1,93 | 3,83 | 2,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0015 |  | 0,0011 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,002 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 |

### Группа 12 	Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-12-1 | 14-12-2 | 14-12-3 | 14-12-4 | 14-12-5 | 14-12-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,48 | 0,44 | 1,75 | 3,75 | 5,91 | 3,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,003 |  | 0,0023 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,005 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |

### Группа 13 	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-13-1 | 14-13-2 | 14-13-3 | 14-13-4 | 14-13-5 | 14-13-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,83 | 0,22 | 0,89 | 1,91 | 4,15 | 2,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0007 |  | 0,0003 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0005 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |

### Группа 14 	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-14-1 | 14-14-2 | 14-14-3 | 14-14-4 | 14-14-5 | 14-14-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,23 | 0,25 | 1,33 | 3,29 | 4,46 | 3,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,23) | (0,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0015 |  | 0,0006 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |

### Группа 15 	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-15-1 | 14-15-2 | 14-15-3 | 14-15-4 | 14-15-5 | 14-15-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,62 | 0,28 | 1,10 | 2,28 | 7,28 | 5,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,003 |  | 0,004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |

### Группа 16 	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-16-1 | 14-16-2 | 14-16-3 | 14-16-4 | 14-16-5 | 14-16-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затрат труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,3 | 0,67 | 2,42 | 5,14 | 8,17 | 6,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,23) | (0,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,003 |  | 0,004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |

### Группа 17 	Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-17-1 | 14-17-2 | 14-17-3 | 14-17-4 | 14-17-5 | 14-17-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,62 | 0,51 | 1,58 | 3,23 | 7,28 | 5,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,003 |  | 0,004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |

### Группа 18 	Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-18-1 | 14-18-2 | 14-18-3 | 14-18-4 | 14-18-5 | 14-18-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,3 | 0,89 | 3,50 | 7,18 | 8,17 | 6,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,003 |  | 0,004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |

### Группа 19 	Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-19-1 | 14-19-2 | 14-19-3 | 14-19-4 | 14-19-5 | 14-19-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,67 | 0,55 | 2,17 | 9,18 | 14,72 | 11,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,23) | (0,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,003 |  | 0,006 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |

### Группа 20 	Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-20-1 | 14-20-2 | 14-20-3 | 14-20-4 | 14-20-5 | 14-20-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,13 | 1,10 | 4,35 | 18,09 | 17,71 | 12,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | - | - | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,07 | - | - | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,17) | (0,35) | (0,35) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,005 |  | 0,01 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,018 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |

### Группа 21 	Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-21-1 | 14-21-2 | 14-21-3 | 14-21-4 | 14-21-5 | 14-21-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,38 | 1,63 | 6,65 | 27,35 | 36,57 | 24,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | - | - | 0,02 | 0,09 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | - | - | 0,02 | 0,09 | 0,03 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,23) | (0,46) | (0,46) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,005 |  | 0,01 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,018 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |

### Группа 22 	Картуши с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-22-1 | 14-22-2 | 14-22-3 | 14-22-4 | 14-22-5 | 14-22-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,76 | 0,22 | 0,89 | 1,89 | 2,2 | 1,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0008 |  | 0,0012 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0015 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 |

### Группа 23 	Картуши с наибольшим измерением до 750 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-23-1 | 14-23-2 | 14-23-3 | 14-23-4 | 14-23-5 | 14-23-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,14 | 0,35 | 1,33 | 2,88 | 2,5 | 1,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0008 |  | 0,0012 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0015 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 |

### Группа 24 	Картуши с наибольшим измерением до 1000 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-24-1 | 14-24-2 | 14-24-3 | 14-24-4 | 14-24-5 | 14-24-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,55 | 0,49 | 1,99 | 4,24 | 3,24 | 2,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,23) | (0,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,001 |  | 0,0015 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,002 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |

### Группа 25 	Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-25-1 | 14-25-2 | 14-25-3 | 14-25-4 | 14-25-5 | 14-25-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,35 | 0,16 | 0,67 | 1,37 | 1,04 | 0,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0002 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |

### Группа 26 	Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-26-1 | 14-26-2 | 14-26-3 | 14-26-4 | 14-26-5 | 14-26-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,55 | 0,22 | 0,89 | 1,82 | 1,77 | 1,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0003 |  | 0,0007 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |

### Группа 27 	Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-27-1 | 14-27-2 | 14-27-3 | 14-27-4 | 14-27-5 | 14-27-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,76 | 0,28 | 1,10 | 2,27 | 2,25 | 1,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0003 |  | 0,0007 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |

### Группа 28 	Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-28-1 | 14-28-2 | 14-28-3 | 14-28-4 | 14-28-5 | 14-28-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,04 | 0,32 | 1,33 | 2,84 | 2,76 | 1,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0005 |  | 0,001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 |

### Группа 29 	Листы высотой до 150 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-29-1 | 14-29-2 | 14-29-3 | 14-29-4 | 14-29-5 | 14-29-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,33 | 0,05 | 0,28 | 0,84 | 1,36 | 0,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |

### Группа 30 	Листы высотой до 250 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-30-1 | 14-30-2 | 14-30-3 | 14-30-4 | 14-30-5 | 14-30-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,52 | 0,10 | 0,55 | 1,18 | 1,63 | 0,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |

### Группа 31 	Листы высотой до 400 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-31-1 | 1431-2 | 14-31-3 | 14-31-4 | 14-31-5 | 14-31-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,76 | 0,21 | 1,05 | 2,29 | 2,3 | 1,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,7 | 3.8 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |

### Группа 32 	Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-32-1 | 14-32-2 | 14-32-3 | 14-32-4 | 14-32-5 | 14-32-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,45 | 0,16 | 0,67 | 1,4 | 2,62 | 1,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0002 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |

### Группа 33 	Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-33-1 | 14-33-2 | 14-33-3 | 14-33-4 | 14-33-5 | 14-33-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,79 | 0,32 | 1,38 | 2,78 | 2,99 | 2,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,23) | (0,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0004 |  | 0,001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |

### Группа 34 	Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм

Измеритель: 	1 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-34-1 | 14-34-2 | 14-34-3 | 14-34-4 | 14-34-5 | 14-34-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,20 | 0,16 | 0,67 | 1,02 | 0,54 | 0,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,00015 |  | 0,00015 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00009 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |

### Группа 35 	Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм

Измеритель: 	1 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-35-1 | 14-35-2 | 14-35-3 | 14-35-4 | 14-35-5 | 14-35-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,28 | 0,24 | 0,99 | 1,62 | 0,72 | 0,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,00015 |  | 0,00015 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00009 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |

### Группа 36 	Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы,  фризы и др.) высотой до 200 мм

Измеритель: 	1 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-36-1 | 14-36-2 | 14-36-3 | 14-36.4 | 14-36-5 | 14-36-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,43 | 0,32 | 1,38 | 2,04 | 0,94 | 0,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,003 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 |

### Группа 37 	Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм

Измеритель: 	1 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-37-1 | 14-37-2 | 14-37-3 | 14-37-4 | 14-37-5 | 14-37-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затрата труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,63 | 0,44 | 1,99 | 2,74 | 1,33 | 0,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,003 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 |

### Группа 38 	Поручни шириной до 150 мм

Измеритель: 	1 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-38-1 | 14-38-2 | 14-38-3 | 14-38-4 | 14-38-5 | 14-38-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,72 | 0,22 | 0,67 | 1,48 | 1,63 | 0,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,9 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0004 |  | 0,0007 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0007 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |

### Группа 39 	Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 	1 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-39-1 | 14-39-2 | 14-39-3 | 14-39-4 | 14-39-5 | 14-39-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,77 | 0,32 | 0,99 | 2,17 | 2,05 | 0,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,9 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0004 |  | 0,0007 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0007 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |

### Группа 40 	Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-40-1 | 14-40-2 | 14-40-3 | 14-40-4 | 14-40-5 | 14-40-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,20 | 0,12 | 0,41 | 0,69 | 1,4 | 0,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0005 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |

### Группа 41 	Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-41-1 | 14-1-2 | 14-41-3 | 14-41-4 | 14-41-5 | 14-41-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,29 | 0,15 | 0,62 | 0,97 | 1,5 | 1,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0.12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0005 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |

### Группа 42 	Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-42-1 | 14-42-2 | 14-42-3 | 14-42-4 | 14-42-5 | 14-42-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,51 | 0,24 | 0,97 | 1,53 | 2,36 | 1,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0005 |  | 0,0008 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0016 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |

### Группа 43 	Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-43-1 | 14-43-2 | 14-43-3 | 14-43-4 | 14-43-5 | 14-43-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,79 | 0,39 | 1,51 | 2,43 | 3,55 | 3,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0008 |  | 0,0012 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,002 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 |

### Группа 44 	Сухари и капли высотой до 150 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-44-1 | 14-44-2 | 14-44-3 | 14-44-4 | 14-44-5 | 14-44-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,35 | 0,06 | 0,16 | 0,39 | 0,74 | 0,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00035 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |

### Группа 45 	Сухари и капли высотой до 250 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-45-1 | 14-45-2 | 14-45-3 | 14-45-4 | 14-45-5 | 14-45-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,48 | 0,08 | 0,24 | 0,59 | 0,94 | 0,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00035 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |

### Группа 46 	Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-46-1 | 14-6-2 | 14-46.3 | 14-46-4 | 14-46-5 | 14-46-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,47 | 0,16 | 0,49 | 0,95 | 2,1 | 1,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00035 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |

### Группа 47 	Буквы накладные высотой до 150 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-47-1 | 14-47-2 | 14-47.3 | 14-47-4 | 14-47-5 | 14-47-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,10 | 0,03 | 0,11 | 0,35 | 0,28 | 0,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00012 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |

### Группа 48 	Буквы накладные высотой до 250 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-48-1 | 14-48-2 | 14-48-3 | 14-48-4 | 14-48-5 | 14-48-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,17 | 0,07 | 0,22 | 0,59 | 0,43 | 0,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00012 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |

### Группа 49 	Буквы накладные высотой до 400 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-49-1 | 14-49-2 | 14-49-3 | 14-49-1 | 14-19-5 | 14-49-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,25 | 0,11 | 0,43 | 1,38 | 0,68 | 0,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,00015 |  | 0,00015 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00018 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 |

### Группа 50 	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-50-1 | 14-50-2 | 14-50-3 | 14-50-4 | 14-50-5 | 14-50-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,20 | 0,12 | 0,44 | 0,69 | 1,38 | 0,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0005 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |

### Группа 51 	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-51-1 | 14-51-2 | 14-51-3 | 14-51-4 | 14-51-5 | 14-51-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,26 | 0,15 | 0,62 | 0,97 | 1,58 | 1,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0005 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |

### Группа 52 	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-52-1 | 14-52-2 | 14-52-3 | 14-52-4 | 14-52-5 | 14-52-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,46 | 0,24 | 0,97 | 1,51 | 2,36 | 1,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0005 |  | 0,001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0016 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |

### Группа 53 	Эмблемы круглые диаметром до 750 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-53-1 | 14-53-2 | 14-53-3 | 14-53-4 | 14-53-5 | 14-53-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,72 | 0,39 | 1,51 | 2,39 | 3,04 | 2,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0005 |  | 0,001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0016 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |

### Группа 54 	Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2

Измеритель: 1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-54-1 | 14-54-2 | 14-54-3 | 14-54-4 | 14-54-5 | 14-54-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,77 | 0,22 | 0,89 | 1,5 | 4,47 | 3,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0005 |  | 0,001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0016 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |

### Группа 55 	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-55-1 | 14-55-2 | 14-55-3 | 14-55-4 | 14-55-5 | 14-55-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,07 | 0,32 | 1,38 | 2,27 | 4,83 | 3,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0008 |  | 0,0015 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,002 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |

### Группа 56 	Эмблемы портальные площадью до 1 м2

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-56-1 | 14-56-2 | 14-56-3 | 14-56-1 | 14-56-5 | 14-56-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,31 | 0,44 | 1,75 | 2,96 | 6,44 | 4,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,23) | (0,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0008 |  | 0,0015 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,002 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |

### Группа 57 	Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-57-1 | 14-57-2 | 14-57-3 | 14-57-4 | 14-57-5 | 14-57-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,33 | 0,07 | 0,20 | 0,47 | 0,87 | 0,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0004 |  | 0,001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 |

### Группа 58 	Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-58-1 | 14-58-2 | 14-58-3 | 14-58-4 | 14-58-5 | 14-58-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,43 | 0,10 | 0,30 | 0,69 | 0,97 | 0,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0004 |  | 0,001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,001 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 |

### Группа 59 	Триглифы высотой до 450 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-59-1 | 14-59-2 | 14-59-3 | 14-59-4 | 14-59-5 | 14-59-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,54 | 0,14 | 0,40 | 0,94 | 1,41 | 1,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,0005 |  | 0,0015 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0015 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,38 | 0,38 |

### Группа 60 	Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-60-1 | 14-60-2 | 14-60-3 | 14-60-4 | 14-60-5 | 14-60-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,71 | 0,20 | 0,59 | 1,96 | 1,74 | 1,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,17) | (0,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,001 |  | 0,0018 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,0018 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,52 | 0,52 |

### Группа 61 	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-61-1 | 14-61-2 | 14-61-3 | 14-61-4 | 14-61-5 | 14-61-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,25 | 0,12 | 0,32 | 0,71 | 0,82 | 0,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,00002 |  | 0,00004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00004 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |

### Группа 62 	Решетки вентиляционные площадью до 0,2 м2

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-62-1 | 14-62-2 | 14-62-3 | 14-62-4 | 14-62-5 | 14-62-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,35 | 0,16 | 0,44 | 0,97 | 1,52 | 1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,00002 |  | 0,00004 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00004 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |

### Группа 63 	Решетки вентиляционные площадью до 0,3 м2

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-63-1 | 14-63-2 | 14-63-3 | 14-63-4 | 14-63-5 | 14-63-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,47 | 0,22 | 0,67 | 1,4 | 2,24 | 1,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,00004 |  | 0,00008 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |

### Группа 64 	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

Измеритель: 	1 изделие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Разборка | Расчистка от покрасок | Ремонт | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легкоудаляемых | трудноудаляемых |  | цементных | гипсовых |
|  |  |  | 14-64-1 | 14-64-2 | 14-64-3 | 14-64-4 | 14-64-5 | 14-64-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,6 | 0,32 | 0,89 | 1,87 | 2,96 | 2,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | (0,12) | (0,12) | (0,35) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  |  | 0,00004 |  | 0,00008 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  | 0,00008 |  |
| П | Крепления | кг |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |

# Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	3

2 НОРМЫ	4

Группа 1  	Базы под колонны высотой до 250 мм	4

Группа 2  	Базы под колонны высотой до 400 мм	4

Группа 3  	Базы под колонны высотой до 500 мм	4

Группа 4  	Балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	5

Группа 6  	Вазы высотой до 500 мм	5

Группа 7  	Вазы высотой до 750 мм	6

Группа 8  	Вазы высотой до 1000 мм	6

Группа 9  	Венки диаметром до 500 мм	6

Группа 10 	Венки диаметром до 1000 мм	7

Группа 11 	Гербы высотой до 500 мм	7

Группа 12 	Гербы высотой до 1000 мм	7

Группа 13 	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	8

Группа 14 	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	8

Группа 15 	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	8

Группа 16 	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	9

Группа 17 	Капители ионические высотой до 250 мм	9

Группа 18 	Капители ионические высотой до 500 мм	9

Группа 19 	Капители коринфские высотой до 500 мм	10

Группа 20 	Капители коринфские высотой до 750 мм	10

Группа 21 	Капители коринфские высотой до 1000 мм	10

Группа 22 	Картуши с наибольшим измерением до 500 мм	11

Группа 23 	Картуши с наибольшим измерением до 750 мм	11

Группа 24 	Картуши с наибольшим измерением до 1000 мм	11

Группа 25 	Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 200 мм	12

Группа 26 	Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 300 мм	12

Группа 27 	Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 400 мм	12

Группа 28 	Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 500 мм	12

Группа 29 	Листы высотой до 150 мм	13

Группа 30 	Листы высотой до 250 мм	13

Группа 31 	Листы высотой до 400 мм	13

Группа 32 	Маски-замки высотой до 250 мм	14

Группа 33 	Маски-замки высотой до 500 мм	14

Группа 34 	Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм	14

Группа 35 	Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм	15

Группа 36 	Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы,  фризы и др.) высотой до 200 мм	15

Группа 37 	Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм	15

Группа 38 	Поручни шириной до 150 мм	16

Группа 39 	Поручни шириной до 250 мм	16

Группа 40 	Розетки диаметром до 200 мм	16

Группа 41 	Розетки диаметром до 300 мм	17

Группа 42 	Розетки диаметром до 500 мм	17

Группа 43 	Розетки диаметром до 800 мм	17

Группа 44 	Сухари и капли высотой до 150 мм	18

Группа 45 	Сухари и капли высотой до 250 мм	18

Группа 46 	Шишки высотой до 250 мм	18

Группа 47 	Буквы накладные высотой до 150 мм	18

Группа 48 	Буквы накладные высотой до 250 мм	19

Группа 49 	Буквы накладные высотой до 400 мм	19

Группа 50 	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	19

Группа 51 	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	19

Группа 52 	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	20

Группа 53 	Эмблемы круглые диаметром до 750 мм	20

Группа 54 	Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2	20

Группа 55 	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2	21

Группа 56 	Эмблемы портальные площадью до 1 м2	21

Группа 57 	Триглифы высотой до 250 мм	21

Группа 58 	Триглифы высотой до 350 мм	22

Группа 59 	Триглифы высотой до 450 мм	22

Группа 60 	Триглифы высотой до 750 мм	22

Группа 61 	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2	23

Группа 62 	Решетки вентиляционные площадью до 0,2 м2	23

Группа 63 	Решетки вентиляционные площадью до 0,3 м2	23

Группа 64 	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2	24