ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 16. Наружные инженерные сети

ДБН Д.2.4-16-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 123;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 08.07.07 № 88)

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Сборник 16. Наружные инженерные сети | ДБН Д.2.4-16-2000 Взамен СНИрР Сборник 66 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту и прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 Сборник состоит из следующих подразделов:

- водопровод;

- канализация;

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- разные работы;

- электрическая защита от коррозии подземных инженерных сооружений и сетей.

- ливневая канализация

(п.1.2.1 в редакции изменения № 4, утв. приказом Минстроя № 393 от 28.11.06)

1.2.2 Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей с использованием узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.2.3 Нормами настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по разборке трубопроводов учтен, исходя из условий полной разборки на отдельные трубы и фасонные части.

1.2.4 В нормах учтен расход ресурсов на выполнение сопутствующих и вспомогательных работ, выполняемых при ремонте и прокладке наружных инженерных сетей: очистка внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнения; подчистка готовых приямков и проверка уклонов; подбивка труб грунтом или бетоном; зачистка дна траншей; перестановка креплений при опускании труб и т.п.

1.2.5 В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб или арматуры ближайшего большего диаметра.

1.2.6 Нормы предназначены для определения расхода ресурсов на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 ат), а также аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.2.7 В нормах на антикоррозионную изоляцию стальных трубопроводов учтен расход ресурсов на изоляцию фасонных частей.

1.2.8 В случаях применения стальных труб, поставляемых с заводской изоляцией, расход ресурсов на антикоррозионную изоляцию стыков и фасонных частей следует определять по нормам групп 12-14, 18-20.

1.2.9 Нормами групп 25, 26 учтен расход ресурсов на присоединение арматуры на фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод расход ресурсов на приварку ответных фланцев следует определять по норме группы 30.

1.2.10 Нормами групп 34, 35 предусмотрен расход ресурсов в условиях ведения работ по бестраншейной прокладке труб (футляров) в грунтах 2 группы.

При ведении работ в грунтах 1 группы к нормам групп 34 и 35 к затратам труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин применяется коэффициент 0,86.

При ведении работ в грунтах 3 группы к нормам группы 34 к затратам труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин применяется коэффициент 1,26, к нормам группы 35 - 1,18.

1.2.11 Расход ресурсов на разборку и устройство покрытия вокруг люка при перекладке горловины или при смене люка определяется дополнительно по нормам сборника 18 «Благоустройство».

1.2.12 В нормах группы 60 приведены показатели расхода задвижек и клапанов в комплектах. В комплект входит одна задвижка или клапан, два ответных фланца, прокладки и крепежные изделия.

1.2.13 Расход ресурсов на устройство вводов газопроводов в здания рассчитан исходя из условий наличия готовых отверстий в фундаментах или стенах.

1.2.14 В нормах на врезку, отключение газопроводов и устройство байпасов под газом учтен расход ресурсов на выполнение работ в условиях, связанных с вредностью и сложностью производства работ.

1.2.15 Нормы не учитывают работы по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля (просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографирование или ультразвуковая дефектоскопия).

1.2.16 Нормами групп 82-86 предусмотрено выполнение работ по электрической защите от коррозии существующих и строящихся подземных инженерных сооружений и сетей в городах и населенных пунктах на территории застроенных кварталов.

1.2.17 Номами групп 90-94 предусмотрено приготовление растворов и бетона на месте проведения работ.

1.2.18 Нормами групп 90-91 предусмотрено проведение работ в колодцах диаметром 1,2 м и более. При проведении работ в колодцах меньших диаметров к нормам затрат труда рабочих-строителей применяются такие коэффициенты:

- при значениях диаметра колодца от 1,0 м до 1,2 м – 1,2;

- при значениях диаметра колодца от 0,8 м до 1,0 м – 1,4.

(Подраздел 1.2 в редакции изменения № 4, утв. приказом Минстроя № 393 от 28.11.06)

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции наружных сетей водопроводов и газопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными частями, арматурой, которые учитываются отдельно.

1.3.2 Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпуска колодцев у зданий, без вычета длины, занимаемой колодцами.

1.3.3 Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей теплоснабжения следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занятых сальниковыми компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине согласно таблице 1.

Таблица 1 - Длина задвижек и компенсаторов в зависимости от диаметра условного прохода

| Наименование | Длина, мм, при диаметре условного прохода, мм |
| --- | --- |
|  | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 1 Задвижки | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 290 |
| 2 Компенсаторы: |  |  |  |  |  |  |
| - стальные сальниковые | - | - | 650 | 700 | 750 | 750 |
| - П-образные | 2200 | 2835 | 3250 | 3640 | 4040 | 4880 |

1.3.4 При применении норм групп 31, 46 и норм 1-4 группы 51 на устройство круглых колодцев из сборного железобетона в объем сборных железобетонных конструкций следует включать кольца, плиты покрытий и днищ, кольца горловин, опорные кольца.

При применении норм групп 32, 47 и норм 5, 6 группы 51 на устройство кирпичных колодцев в объем основных конструкций колодца следует включать монолитное бетонное или железобетонное днище, кирпичные стены и горловину, сборные железобетонные плиты покрытий и днищ.

При применении норм группы 33, норм 3-8 группы 49, группы 50 на устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в объем основных конструкций следует включать железобетонные и бетонные днища, стены, плиты покрытий и кольца горловины.

Бетон, идущий на заделку отверстий, устройство упоров и опор для установки трубопроводной арматуры, а также на бетонную подготовку в мокрых грунтах нормами учтен и в объем основных конструкций колодцев не включается.

1.3.5 Нормами на устройство колодцев предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке люков, металлических стремянок и решеток.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Водопровод

### 2.1.1 Разборка

### Группа 1   	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

Состав работ: Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и грязи с отжигом. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-1-1 | 16-1-2 | 16-1-3 | 16-1-4 | 16-1-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,32 | 75,47 | 84,68 | 95,14 | 117,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
|  | Строительный мусор | т | 1,09 | 2,18 | 3,47 | 4,98 | 6,69 |

### 2.1.3 Устройство

### Группа 2  	Укладка труб чугунных водопроводных в траншеи с распорами

Состав работ: Опускание труб в траншею с перекреплением распор. Укладка труб на основание с центрированием стыков и закреплением труб подбивкой грунта и бетона. Уплотнение раструбных соединений смоляной прядью и устройство замка из асбестоцементной смеси с заготовкой пряди и приготовлением раствора. Устройство постоянных упоров. Гидравлическое испытание трубопроводов с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при заделке стыков пневмомолотком |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 65 | 100 |
|  |  |  | 16-2-1 | 16-2-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 63,57 | 66,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,09 | 1,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0.03 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100кгс/см2] | маш.-ч | 4,73 | 5,05 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,67 | 0,67 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,4 | 0,45 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,67) | (0,67) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0.003 | 0.004 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 2,94 | 4,2 |
| 112-0073 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0145 | 0,0145 |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 100 | - |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А- диаметр условного прохода 100 мм. толщина стенки 8,3 мм | м | - | 100 |
| 121-784 | Металлические изделия | т | 0,0472 | 0,0472 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,66 | 1,57 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,035 | 0,092 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,0945 | 0,189 |

Продолжение группы 2 (нормы с 3 по 5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при заделке стыков пневмомолотком |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-2-3 | 16-2-4 | 16-2-5 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,24 | 93,73 | 110,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,2 | 2,36 | 2,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 5,54 | 7,34 | 9,13 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,68 | 1,79 | 2,12 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,45 | 0,5 | 0,58 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (1,68) | (1,79) | (2,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,005 | 0,0068 | 0,0087 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 6,74 | 9,2 | 12,8 |
| 112-0073 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 100 | - | - |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | - | 100 | - |
| 113-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 250 мм, толщина стенки 11,0 мм | м | - |  | 100 |
| 121-784 | Металлические изделия | т | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3,53 | 6,28 | 9,81 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,208 | 0,75 | 0,924 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,4725 | 0,6138 | 0,945 |

Продолжение группы 2 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при заделке стыков вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-2-6 | 16-2-7 | 16-2-8 | 16-2-9 | 16-2-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 66,83 | 71,72 | 81,5 | 96,99 | 113,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 Мпа [1 кгс/см2, высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,73 | 5,05 | 5,54 | 7,34 | 9,13 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,58 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,0068 | 0,0087 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 2,94 | 4,2 | 6,74 | 9,2 | 12,8 |
| 112-0073 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |

Окончание группы 2 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при заделке стыков вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-2-6 | 16-2-7 | 16-2-8 | 16-2-9 | 16-2-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 100 | - | - | - | - |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | - | 100 | - | - | - |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 9,2мм | м | - | - | 100 | - | - |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | - | - | - | 100 | - |
| 113-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 250 мм, толщина стенки 11,0мм | м | - | - | - | - | 100 |
| 121-784 | Металлические изделия | т | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,66 | 1,57 | 3,53 | 6,28 | 9,81 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,035 | 0,092 | 0,208 | 0,75 | 0,924 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,0945 | 0,189 | 0,4725 | 0,6138 | 0,945 |

### Группа 3  	Укладка труб чугунных водопроводных в траншеи без распор

Состав работ: Опускание труб в траншею. Укладка труб на основание с центрированием стыков и закреплением труб подбивкой грунта и бетона. Уплотнение раструбных соединений смоляной прядью и устройство замка из асбестоцементной смеси с заготовкой пряди и приготовлением раствора. Устройство постоянных упоров. Гидравлическое испытание трубопроводов с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при заделке стыков пневмомолотком |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-3-1 | 16-3-2 | 16-3-3 | 16-3-4 | 16-3-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 55,42 | 58,68 | 71,72 | 87,21 | 104,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,09 | 1,15 | 2,2 | 2,36 | 2,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,73 | 5,05 | 5,54 | 7,34 | 9,13 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м33/мин | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 1,68 | 1,79 | 2,12 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,58 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,67) | (0,67) | (1,68) | (1,79) | (2,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0.0068 | 0,0087 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 2,94 | 4,2 | 6,74 | 9,2 | 12,8 |
| 112-0073 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 100 | - | - | - | - |

Продолжение группы 3 (нормы с 1 по 5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при заделке стыков пневмомолотком |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-3-1 | 16-3-2 | 16-3-3 | 16-3-4 | 16-3-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | - | 100 | - | - | - |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | - | - | 100 | - | - |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | - | - | - | 100 | - |
| 113-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 250 мм, толщина стенки 11,0 мм | м | - | - | - | - | 100 |
| 121-784 | Металлические изделия | т | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,66 | 1,57 | 3,53 | 6,28 | 9,81 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,035 | 0,092 | 0,208 | 0,75 | 0,924 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,0945 | 0,189 | 0,473 | 0,614 | 0,945 |

Окончание группы 3 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при заделке стыков вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-3-6 | 16-3-7 | 16-3-8 | 16-3-9 | 16-3-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,68 | 61,94 | 74,98 | 90,47 | 107,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [ 100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,73 | 5,05 | 5,54 | 7,34 | 9,13 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,58 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,0068 | 0,0087 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 2,94 | 4,2 | 6,74 | 9,2 | 12,8 |
| 112-0073 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 100 | - | - | - | - |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | - | 100 | - | - | -- |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | - | - | 100 | - | - |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | - | - | - | 100 | - |
| 113-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 250 мм, толщина стенки 11,0 мм | м | - | - | - | - | 100 |
| 121-784 | Металлические изделия | т | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,66 | 1,57 | 3,53 | 6,28 | 9,81 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,035 | 0,092 | 0,208 | 0,75 | 0,924 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,0945 | 0,189 | 0,473 | 0,614 | 0,945 |

### Группа 4 	Укладка труб стальных водопроводных

Состав работ: Сборка труб в звенья. Сварка труб в звенья с очисткой и подготовкой кромок. Опускание звеньев и отдельных труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). Укладка звеньев труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи с распорами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-4-1 | 16-4-2 | 16-4-3 | 16-4-4 | 16-4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,16 | 61,94 | 71,72 | 82,48 | 94,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,42 | 1,64 | 1,96 | 2,17 | 2,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,1 | 5,05 | 7,66 | 12,14 | 14,74 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 2,04 | 3,15 | 3,44 | 4,56 | 5,67 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,4 | 1,62 | 1,94 | 2,14 | 2,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,008 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,39 | 1,57 | 3,53 | 6,28 | 9,91 |
| П | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100.4 | 100,4 |

Окончание группы 4 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи без распор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-4-6 | 16-4-7 | 16-4-8 | 16-4-9 | 16-4-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,27 | 55,42 | 68,46 | 78,73 | 90,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4.4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,42 | 1,64 | 1,96 | 2,17 | 2,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,1 | 5,05 | 7,66 | 12,14 | 14,74 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 2,04 | 3,15 | 3,44 | 4,56 | 5,67 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,4 | 1,62 | 1,94 | 2,14 | 2,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,008 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,39 | 1,57 | 3,53 | 6,28 | 9,81 |
| П | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

### Группа 5  	Укладка труб асбестоцементных водопроводных ВТ-6 с соединением труб асбестоцементными муфтами

Состав работ: Опускание и укладка труб. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. Гидравлическое испытание трубопроводов с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  |  |  | 16-5-1 | 16-5-2 | 16-5-3 | 16-5-4 | 16-5-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,68 | 57,78 | 60,62 | 66,79 | 73,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,69 | 0,81 | 0,86 | 0,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,38 | 0,4 | 0,41 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 2,3 | 2,53 | 3,22 | 4 | 4,37 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0671 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 100,8 | - | - | - | - |
| 113-0672 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 150 мм | м | - | 100,8 | - | - | - |
| 113-0673 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 200 мм | м | - | - | 100,8 | - | - |
| 113-0674 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 250 мм | м | - | - | - | 100,8 | - |
| 113-0675 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 300 мм | м | - | - | - | - | 100,8 |
| 113-0702 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфт 171 мм | шт | 33,8 | - | - | - | - |
| 113-0703 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода тру б 150 мм, наружный диаметр муфт 219 мм | шт | - | 33,8 | - | - | - |
| 113-0704 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфт 277 мм | шт | - | - | 25,2 | - | - |
| 113-0705 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфт 329 мм | шт | - | - | - | 25,2 | - |
| 113-0706 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфт 383 мм | шт | - | - | - | - | 25,2 |
| 113-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг | 6,8 | 8,2 | 9 | 11 | 12,9 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,57 | 3,6 | 6,28 | 9,88 | 14,4 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,066 | 0,093 | 0,101 | 0,128 | 0,16 |

### Группа 6  	Укладка труб асбестоцементных водопроводных ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами

Состав работ: Опускание и укладка труб. Установка резиновых колец и натягивание муфт. Гидравлическое испытание трубопроводов с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  |  |  | 16-6-1 | 16-6-2 | 16-6-3 | 16-6-4 | 16-6-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,68 | 57,78 | 60,62 | 66?79 | 73,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3.6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,69 | 0,81 | 0,86 | 0,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,38 | 0,4 | 0,41 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгc/см2], высокое 10 МПа [100 кгc/см2] | маш.-ч | 3,22 | 3,45 | 4,49 | 5,64 | 6,1 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 63т | маш.-ч | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0678 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 100,8 | - | - | - | - |
| 113-0679 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 150 мм | м | - | 100,8 | - | - | - |
| 113-0680 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 200 мм | м | - | - | 100,8 | - | - |
| 113-0681 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 250 мм | м | - | - | - | 100,8 | - |
| 113-0682 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 300 мм | м | - | - | - | - | 100.8 |
| 113-0741 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | 6,8 | 8,2 | 9 | 11 | 12,9 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | 0,137 | - | - | - | - |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | - | 0,227 | 0,236 | - | - |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | - | - | - | 0,389 | 0,502 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,57 | 3,6 | 6,28 | 9,88 | 14,4 |

### Группа 7  	Укладка труб железобетонных напорных водопроводных

Состав работ: Опускание и укладка труб. Надевание резиновых колец. Заделка раструбов цементным раствором. Гидравлическое испытание трубопроводов с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  |  |  | 16-7-1 | 16-7-2 | 16-7-3 | 16-7-4 | 16-7-5 | 16-7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 165,23 | 195,04 | 268,64 | 272,32 | 355,12 | 358,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,18 | 35,58 | 45,04 | 50,54 | 72,7 | 79,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,84 | 2,46 | 2,62 | 3,16 | 3,86 | 4,63 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 12,31 | 14,03 | 15,76 | 19,78 | 39,56 | 42,09 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 7,8 | 8,92 | 10,18 | 12,6 | 14,1 | 15,6 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 14,03 | 19,09 | 26,66 | 27,6 | 29,28 | 32,94 |

Окончание группы 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  |  |  | 16-7-1 | 16-7-2 | 16-7-3 | 16-7-4 | 16-7-5 | 16-7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, тол-шина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,297 | 0,406 | 0,433 | 0,521 | 0,637 | 0,765 |
| 113-0744 | Кольца резиновые для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 20,5 | 24,2 | 27,7 | 31,3 | 34,9 | 42 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 39,2 | 56,6 | 77 | 101 | 127 | 157 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 9,4 | 10,9 | 17,6 | 17,6 | 27 | 27 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 1,1 | 1,78 | 2,87 | 2,87 | 4,06 | 4,06 |
| П | Трубы железобетонные | м | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

### Группа 8  	Укладка труб полиэтиленовых

Состав работ: Торцовка концов труб. Сварка труб в плети. Опускание и укладка плетей труб в траншею. Гидравлическое испытание. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 |
|  |  |  | 16-8-1 | 16-8-2 | 16-8-3 | 16-8-4 | 16-8-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,83 | 32,94 | 35,7 | 43,42 | 45,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,96 | 3,25 | 4,16 | 4,63 | 5,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,28 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 2,88 | 3,12 | 3,94 | 4,37 | 5,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 2,9 | 4,8 |
| 1530-147 | Пруток сварочный из винилпласта | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00009 |
| П | Трубы полиэтиленовые | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

### Группа 9   	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой (битумно-полимерной) изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм. Наложение слоя стеклохолста. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 |
|  |  |  | 16-9-1 | 16-9-2 | 16-9-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,34 | 21,34 | 21,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,46 | 2,53 | 2,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,32 | 0,41 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,97) | (1,1) | (1,6) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,0027 | 0,004 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0013 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 22 | 30 | 42 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10 м2 | 2,1 | 2,8 | 4 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,077 | 0,103 | 0,146 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,112 | 0,149 | 0,392 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

Окончание группы 9 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-9-4 | 16-9-5 | 16-9-6 | 16-9-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,18 | 25,02 | 27,6 | 32,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,7 | 4,64 | 5,03 | 5,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,59 | 0,76 | 0,97 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,21 | 1,79 | 2,01 | 2,7 |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.-ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (1,93) | (2,3) | (3,2) | (3,96) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0017 | 0,002 | 0,0027 | 0,0033 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 53 | 62 | 87 | 110 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10 м2 | 4,9 | 5,8 | 8,1 | 10 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,18 | 0,214 | 0,292 | 0,37 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,261 | 0,311 | 0,424 | 0,62 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

### Группа 10 	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой (битумно-полимерной) изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм. Наложение слоя стеклохолста. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-10-1 | 16-10-2 | 16-10-3 | 16-10-4 | 16-10-5 | 16-10-6 | 16-10-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,26 | 29,44 | 29,62 | 31,28 | 34,04 | 37,35 | 43,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,53 | 2,62 | 2,76 | 2,88 | 4,82 | 5,33 | 6,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,41 | 0,55 | 0,67 | 0,77 | 1,06 | 1,2 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 1,79 | 2,01 | 2,86 |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.-ч | - | - | - | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400л | маш.-ч | (1,25) | (1,65) | (2,34) | (2,94) | (3,43) | (4,7) | (5,88) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,0027 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0017 | 0,002 | 0,0027 | 0,0033 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 22 | 30 | 42 | 53 | 62 | 87 | 110 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10 м2 | 2,1 | 2,8 | 4 | 4,9 | 5,8 | 8,1 | 10 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,116 | 0,154 | 0,219 | 0,275 | 0,321 | 0,439 | 0,55 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,166 | 0,221 | 0,314 | 0,394 | 0,461 | 0,63 | 0,8 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

### Группа 11 	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой (битумно-полимерной) изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм. Наложение слоя стеклохолста. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм. Наружная обертка бумагой оберточной.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-11-1 | 16-11-2 | 16-11-3 | 16-11-4 | 16-11-5 | 16-11-6 | 16-11-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,35 | 37,54 | 37,72 | 41,95 | 47,1 | 51,15 | 59,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,01 | 3,2 | 3,44 | 3,63 | 7,47 | 8,32 | 8,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,62 | 0,86 | 1,05 | 1,24 | 1,69 | 2,1 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,54 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 3,97 | 4,37 | 4,6 |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.-ч | - | - | - | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400л | маш.-ч | (1,85) | (2,46) | (3,54) | (4,33) | (5,2) | (7,1) | (8,84) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,0027 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0017 | 0,002 | 0,0027 | 0,0033 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10 м2 | 4,3 | 5,8 | 8,2 | 10,2 | 12 | 16,8 | 21 |
| 111-1603 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,037 | 0,05 | 0,071 | 0,087 | 0,104 | 0,144 | 0,179 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,173 | 0,231 | 0,332 | 0,406 | 0,483 | 0,663 | 0,829 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,246 | 0,328 | 0,472 | 0,578 | 0,687 | 0,943 | 1,24 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

Группа 12 	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой (битумно-полимерной) изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм. Обертывание слоем стеклохолста. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-12-1 | 16-12-2 | 16-12-3 | 16-12-4 | 16-12-5 | 16-12-6 | 16-12-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,89 | 7,89 | 7,91 | 8,71 | 8,72 | 9,02 | 9,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,1 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,1) | (0,1) | (0,11) | (0,14) | (0,16) | (0,21) | (0,27) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 | 0,001 | 0,0013 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0001 | 0,00013 | 0,00017 | 0,0002 | 0,00027 | 0,0003 | 0,0004 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 1,43 | 1,95 | 2,73 | 3,45 | 4,03 | 5,66 | 7,2 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10 м2 | 0,136 | 0,182 | 0,26 | 0,318 | 0,377 | 0,526 | 0,65 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,024 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,12 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

Группа 13 	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой (битумно-полимерной) изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм. Обертывание слоем стеклохолста. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-13-1 | 16-13-2 | 16-13-3 | 16-13-4 | 16-13-5 | 16-13-6 | 16-13-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,94 | 9,94 | 9,97 | 11,07 | 11,07 | 11,37 | 13,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,1) | (0,11) | (0,15) | (0,2) | (0,23) | (0,3) | (0,4) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 | 0,001 | 0,0013 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0001 | 0,00013 | 0,00017 | 0,0002 | 0,00027 | 0,0003 | 0,0004 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 1,43 | 1,95 | 2,73 | 3,45 | 4,03 | 5,66 | 7,2 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10 м2 | 0,136 | 0,182 | 0,26 | 0,318 | 0,377 | 0,526 | 0,65 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,007 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,028 | 0,035 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,3 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

Группа 14 	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой (битумно-полимерной) изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Покрытие слоем мастики. Обертывание слоем стеклохолста. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста. Покрытие третьим слоем мастики. Наружная обертка бумагой оберточной.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-14-1 | 16-14-2 | 16-14-3 | 16-14-4 | 16-14-5 | 16-14-6 | 16-14-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 13,8 | 13,82 | 14,11 | 16,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400л | маш.-ч | (0,12) | (0,16) | (0,23) | (0,3) | (0,34) | (0,47) | (0,60 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 | 0,001 | 0,0013 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0001 | 0,00013 | 0,00017 | 0,0002 | 0,00027 | 0,0003 | 0,0004 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10 м2 | 0,28 | 0,38 | 0,53 | 0,66 | 0,78 | 1,1 | 1,37 |
| 111-1603 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,0024 | 0,0032 | 0,0046 | 0,0052 | 0,0068 | 0,0094 | 0,0117 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,011 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,031 | 0,043 | 0,054 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,035 | 0,07 | 0,14 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,37 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

### Группа 15 	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Обертывание полимерными липкими лентами в один слой. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-15-1 | 16-15-2 | 16-15-3 | 16-15-4 | 16-15-5 | 16-15-6 | 16-15-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,42 | 16,12 | 17,24 | 18,42 | 18,43 | 19,39 | 20,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,6 | 3,23 | 3,72 | 4,29 | 6,07 | 7,61 | 8,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,52 | 0,61 | 0,79 | 1,16 | 1,37 | 1,45 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,68 | 1,97 | 2,13 | 2,32 | 3,31 | 3,84 | 4,1 |
| 215-1201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.-ч | 0,26 | 0,37 | 0,49 | 0,59 | 0,8 | 1,2 | 1,42 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 22 | 30 | 42 | 53 | 62 | 87 | 110 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 21 | 28 | 40 | 49 | 58 | 81 | 100 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, БФ-2Н, высший сорт | т | 0,0005 | 0,0007 | 0,001 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0021 | 0.0026 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

### Группа 16 	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Обертывание полимерными липкими лентами в два слоя. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-16-1 | 16-16-2 | 16-16-3 | 16-16-4 | 16-16-5 | 16-16-6 | 16-16-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,18 | 25,58 | 26,68 | 27,78 | 31,52 | 32,82 | 34,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,19 | 5,08 | 5.46 | 6,03 | 8,37 | 10,38 | 11,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,52 | 0,61 | 0,79 | 1,16 | 1,37 | 1,45 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,97 | 3,36 | 3,37 | 3,48 | 4,41 | 4,85 | 5,2 |
| 215-1201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.-ч | 0,41 | 0,6 | 0,74 | 0,88 | 1,4 | 2,08 | 2,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 22 | 30 | 42 | 53 | 62 | 87 | 110 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 43 | 58 | 82 | 102 | 120 | 168 | 210 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, БФ-2Н, высший сорт | т | 0,0005 | 0,0007 | 0,001 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0026 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

### Группа 17 	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Обертывание полимерными липкими лентами в три слоя. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-17-1 | 16-17-2 | 16-17-3 | 16-17-4 | 16-17-5 | 16-17-6 | 16-17-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,83 | 35,14 | 36,06 | 37,17 | 44,62 | 47,17 | 49,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,18 | 7,7 | 8,45 | 9,2 | 12,36 | 15,09 | 15,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,52 | 0,62 | 0,81 | 1,02 | 1,41 | 1,63 | 1,75 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4,34 | 5,14 | 5,18 | 5,24 | 5,43 | 5,9 | 6,2 |
| 215-1201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.-ч | 0,66 | 0,97 | 1,23 | 1,47 | 2,76 | 3,78 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 22 | 30 | 42 | 53 | 62 | 87 | 110 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 65 | 88 | 124 | 155 | 182 | 255 | 320 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, БФ-2Н, высший сорт | т | 0,0005 | 0,0007 | 0,001 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0027 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, даэметр 14-24 см | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

Группа 18 	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Обертывание стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в один слой. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-18-1 | 16-18-2 | 16-18-3 | 16-18-4 | 16-18-5 | 16-18-6 | 16-18-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,2 | 6,41 | 6,6 | 6,79 | 6,99 | 7,2 | 7,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 4,7 | 6,3 | 9 | 11 | 13,2 | 18,2 | 22,6 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 2,8 | 3,6 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 10,3 | 12,8 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,007 | 0,007 | 0.007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетальный, марка БФ-1, БФ-2Н, высший сорт | т | 0,00007 | 0,00009 | 0,00013 | 0,00016 | 0,00019 | 0,00027 | 0,00034 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

### Группа 19 	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Обертывание стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в два слоя. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-19-1 | 16-19-2 | 16-19-3 | 16-19-4 | 16-19-5 | 16-19-6 | 16-19-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,17 | 8,35 | 8,74 | 9,13 | 9,32 | 9,69 | 10,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 4,7 | 6,3 | 9 | 11 | 13,2 | 18,2 | 22,6 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 5,5 | 7,3 | 9,7 | 12,9 | 15,4 | 21,2 | 26,4 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетальный, марка БФ-2, БФ-2Н, высший сорт | т | 0,00007 | 0,00009 | 0,00013 | 0,00016 | 0,00019 | 0,00027 | 0,00034 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

### Группа 20 	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Покрытие грунтовкой. Обертывание стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в три слоя. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:  100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-20-1 | 16-20-2 | 16-20-3 | 16-20-4 | 16-20-5 | 16-20-6 | 16-20-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,14 | 10,33 | 10,89 | 11,44 | 11,63 | 12,18 | 13,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4.2 | 4-2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,61 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,82 | 0,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,61 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,82 | 0,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 4,7 | 6,3 | 9 | 11 | 13,2 | 18,2 | 22,6 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 8,2 | 11 | 14,3 | 19,5 | 23,3 | 32,1 | 40 |
| 111-1882 | Ткань меточная | 10 м2 | 0,007 | 0.007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацеталный,- марка БФ-2, БФ-2Я, высший сорт | т | 0,00007 | 0,00009 | 0,00013 | 0,00016 | 0,00019 | 0,00027 | 0,00034 |
| 1545-9 | Брезент | 10 м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

### Группа 21 	Промывка с дезинфекцией трубопроводов

Состав работ: Присоединение и отсоединение водопровода. Наполнение трубопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Наполнение трубопровода хлорной водой. Спуск хлорной воды из трубопровода. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50-65 | 75-80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-21-1 | 16-21-2 | 16-21-3 | 16-21-4 | 16-21-5 | 16-21-6 | 16-21-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 13,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00006 | 0.00013 | 0,00024 | 0,00038 | 0,00054 | 0,00094 | 0,00149 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,18 | 2,65 | 4,7 | 7,5 | 10,8 | 18,84 | 29,65 |

### Группа 22 	Промывка без дезинфекции трубопроводов

Состав работ: Присоединение и отсоединение водопровода. Наполнение трубопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск

воды из трубопровода.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50-65 | 75-80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-22-1 | 16-22-2 | 16-22-3 | 16-22-4 | 16-22-5 | 16-22-6 | 16-22-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 5-3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2-9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,71 | 1,59 | 2,82 | 4,5 | 6,48 | 11,3 | 17,8 |

### Группа 23 	Установка фасонных частей

Состав работ: Опускание и установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов. Приварка фланцев к фасонным частям (4-6) и ответных фланцев к трубопроводу.

Измеритель: 	1 т фасонных частей

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | чугунных | стальных сварных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  | 50-100 | 125-200 | 250-400 | 100-250 | 300-800 | 900-1600 |
|  |  |  | 16-23-1 | 16-23-2 | 16-23-3 | 16-23-4 | 16-23-5 | 16-23-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,46 | 60,17 | 57,41 | 575,37 | 271,77 | 165,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,36 | 10,86 | 10,42 | 4,03 | 30,21 | 21,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,36 | 1,54 | 1,62 | 4,03 | 3,71 | 2,08 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | 9,32 | 8,8 | - | 26,5 | 19,14 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | - | - | - | 163,63 | 103,28 | 67 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | - | - | 0,09 | 0,06 | 0,035 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 23,27 | 18,49 | 14,15 | - | - | - |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | 1 | - | - | - | - | - |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | - | 1 | - | - | - | - |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | - | - | 1 | - | - | - |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 113-945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | - | - | - | - | - | 1 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0211 | 0,0275 | 0,0324 | - | - | - |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,014 | 0,012 | 0,0081 | - | - | - |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | - | - | - | П | П | П |

### Группа 24 	Установка полиэтиленовых фасонных частей

Состав работ: Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой.

Измеритель: 	10 шт фасонных частей

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | отводов, колен, патрубков, переходов | тройников | крестовин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16-24-1 | 16-24-2 | 16-24-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,61 | 11,25 | 15,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,62 | 5,34 | 7,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 3,58 | 5,29 | 7,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| П | Фасонные части | шт | 10 | 10 | 10 |

### Группа 25	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных

Состав работ: Опускание и установка задвижек или клапанов обратных на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка по заданной отметке.

Измеритель:	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-25-1 | 16-25-2 | 16-25-3 | 16-25-4 | 16-25-5 | 16-25-6 | 16-25-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,62 | 2,51 | 2,58 | 3,46 | 3,55 | 5,59 | 7,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,38 | 0,57 | 0,72 | 1,1 | 1,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,25 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т | маш.-ч | - | - | 0,32 | 0,48 | 0,59 | 0,92 | 1,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0008 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0025 | 0,0032 |
| П | Задвижки [или клапаны обратные] чугунные водопроводные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 26 	Установка стальных задвижек и клапанов обратных

Состав работ: Опускание и установка задвижек или клапанов обратных на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка по заданной отметке.

Измеритель: 1шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-26-1 | 16-26-2 | 16-26-3 | 16-26-4 | 16-26-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,97 | 3,74 | 4.53 | 7.2 | 8,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3.6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,41 | 1,27 | 1,93 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,68 | 1,01 | 1,3 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | 0,32 | 0,59 | 0,92 | 1,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,23 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0008 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0026 | 0,0038 |
| П | Задвижки [или клапаны обратные] стальные водопроводные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 27 	Установка вантузов, гидрантов, колонок водоразборных

Состав работ: Сверление отверстий. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев.

Измеритель: 1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вантузов | гидрантов пожарных | колонок водоразборных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одинарных | двойных |  |  |
|  |  |  | 16-27-1 | 16-27-2 | 16-27-3 | 16-27-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,98 | 4,07 | 3,35 | 12,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 4,1 | 3 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,21 | 0,13 | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,21 | 0,13 | 0,28 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,07) | (0,28) | (0,16) | (0,37) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | 0,015 | 0,03 | - | 0,004 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0011 | 0,0013 | 0,0028 | 0,0032 |
| 1630-0002 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | комплект | - | 1 | - | - |
| 1630-0003 | Гидранты пожарные подземные, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм, высота 500-2500 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 1630-0006 | Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высота наземной части 900 мм | шт | - | - | - | 1 |
| 1630-1198 | Вантузы из серого чугуна для воздуха и воды, ВМТ, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | комплект | 1 | - | - | - |

### Группа 28 	Врезка штуцеров (патрубков) в существующие сети из стальных труб

Состав работ: Изготовление штуцера из стальных труб. Разметка гнезда на трубопроводе. Опускание штуцера в траншею. Установка и подгонка штуцера по месту. Приварка штуцера.

Измеритель: 1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр штуцера (патрубка), мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-28-1 | 16-28-2 | 16-28-3 | 16-28-4 | 16-28-5 | 16-28-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,39 | 3,43 | 3,7 | 5,18 | 6,69 | 9,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,4 | 0,61 | 0,71 | 0,76 | 0,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,4 | 0,61 | 0,71 | 0,76 | 0,89 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,51 | 0,74 | 0,9 | 1,61 | 2,21 | 3,39 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,13) | (0,2) | (0,32) | (0,83) | (0.97) | (2.08) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,00031 | 0,00043 | 0,00081 | 0,00214 | 0,0025 | 0,0054 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,074 | 0,102 | 0,193 | 0,51 | 0,59 | 1,28 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00016 | 0,00023 | 0,00028 | 0,0005 | 0,00068 | 0,0011 |
| П | Трубы стальные | м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

### Группа 29 	Врезка тройников в существующие сети из чугунных труб

Состав работ: Установка чугунного тройника и подвижной муфты. Заделка раструбов асбоцементным раствором и смоляной прядью.

Измеритель: 1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр тройника, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-29-1 | 16-29-2 | 16-29-3 | 16-29-4 | 16-29-5 | 16-29-6 | 16-29-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,64 | 7,52 | 8,68 | 11,78 | 13.1 | 14,24 | 18.58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,86 | 1,15 | 1,34 | 1,81 | 1,82 | 2,21 | 2,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,37 | 0,4 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т | маш.-ч | 0,7 | 0,99 | 1,16 | 1,53 | 1,54 | 1,84 | 1.9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,55 | 0,76 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - | - | - | - |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | - | - | - | 0,06 | 0,08 | 0,11 | - |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | - | - | - | - | - | - | 0,15 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,001 | 0,0015 | 0,002 | 0,002 | 0,0025 | 0,0034 | 0,0043 |

### Группа 30	 Приварка фланцев к стальным трубопроводам

Состав работ: 	Насадка фланцев на концы труб. Приварка фланцев.

Измеритель: 	1 фланец

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр фланца, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-30-1 | 16-30-2 | 16-30-3 | 16-30-4 | 16-30-5 | 16-30-6 | 16-30-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,59 | 0,85 | 1,1 | 1,31 | 1,66 | 2,63 | 3,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,64 | 0,82 | 1,5 | 2,91 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,00016 | 0,00022 | 0,00024 | 0,0003 | 0,00056 | 0,00068 |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 31 	Устройство колодцев круглых водопроводных из сборного железобетона

Состав работ: Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель: 	1 м3 конструкций колодца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в сухих грунтах | в мокрых грунтах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16-31-1 | 16-31-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,31 | 25,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,46 | 4,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,22 | 1,24 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,58 | 3,31 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,66 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (0,66) | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,006 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00008 | 0,00008 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | - | 4 |
| 113-0754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт | П | П |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм | т | - | 0,032 |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 0,12 | 0,12 |
| 124-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0,064 | 0,064 |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,226 | - |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 | т | - | 0,09 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,133 | 0,272 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 0,101 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,01 | 0,01 |
| П | Конструкции сборные | м3 | П | П |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П |

### Группа 32 	Устройство колодцев водопроводных кирпичных

Состав работ: Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. Устройство монолитного железобетонного днища (1, 2), монолитного бетонного днища (3) и монтаж сборных железобетонных плит днища (4). Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия (3, 4). Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель: 	1 м3 конструкций колодца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | круглых с конической верхней частью | прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-32-1 | 16-32-2 | 16-32-3 | 16-32-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,93 | 19,5 | 6,79 | 8,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3.6 | 3,4 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,26 | 0,7 | 1,33 | 1,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,61 | 0,68 | 0,67 | 0,78 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 0,28 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,63 | - | 0,38 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (0,63) | - | (0,38) | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (1,43) | - | (1,43) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00003 | 0,00003 |
| 111-0592 | Мастика битумнобутилкаучуковая горячая | т | - | 0,013 | - | 0,011 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | - | 2,27 | - | 4,32 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,0025 | 0,0025 | 0,002 | 0,002 |
| 113-0754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт | П | П | П | П |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | 0,024 | - | 0,016 |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 0,06 | 0,06 | 0,048 | 0,048 |
| 124-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0,01 | 0,012 | 0,02 | 0,02 |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 | т | - | 0,045 | - | 0,027 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,344 | 0,344 | 0,334 | 0,348 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,064 | 0,105 | 0,089 | 0,085 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,196 | 0,196 | 0,187 | 0,192 |
| П | Плиты покрытий сборные железобетонные ребристые М-200 | м3 | - | - | 0,085 | 0,114 |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П | П | П |

### Группа 33 	Устройство колодцев водопроводных бетонных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона

Состав работ: Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. Монтаж сборных железобетонных плит днища. Установка и разборка опалубки. Бетонирование стен колодца. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. Бетонирование горловины колодца (1, 2) и монтаж колец горловины (3, 4). Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днищ в мокрых грунтах.

Измеритель: 	1 м3 конструкций колодца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | круглых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-33-1 | 16-33-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,89 | 34,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,12 | 2,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 1,55 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,49 | 0,62 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,43 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (0.43) | - |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,51) | (0,66) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,0038 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-0592 | Мастика битумнобутилкаучуковая горячая | т | - | 0,015 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | - | 2,7 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,0042 | 0,0042 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,0025 | 0,0025 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,11 | 0,112 |
| 113-0754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт | П | П |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | 0,02 |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 0,25 | 0,25 |
| 124-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0,037 | 0,037 |
| 1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,12 | - |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 | т | - | 0,051 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,83 | 0,96 |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П |
| П | Конструкции сборные | м3 | П | П |

Продолжение группы 33 (нормы с 3 по 4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | прямоугольных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-33-3 | 16-33-4 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,74 | 16,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 | 1,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,92 | 1,17 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,33 | 0,46 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,4 | - |

Окончание группы 33 (нормы с 3 по 4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | прямоугольных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-33-3 | 16-33-4 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (0,4) | - |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,35) | (0,44) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,0038 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0592 | Мастика битумнобутилкаучуковая горячая | т | - | 0,034 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | - | 4,3 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,0012 | 0,0012 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,043 | 0,041 |
| 113-0754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт | П | П |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | 0,023 |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 0,15 | 0,15 |
| 124-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0,033 | 0,047 |
| 1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,054 | - |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 | т | - | 0,058 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,17 | 0,127 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,727 | 0,775 |
| П | Плиты покрытий сборные железобетонные ребристые М-200 | м3 | 0,15 | 0,234 |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П |
| П | Конструкции сборные | м3 | П | П |

### Группа 34 	Продавливание труб с разработкой грунта вручную

Состав работ: Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме. Сварка труб с приваркой ножа. Установка нажимных устройств. Продавливание трубы в грунт с обслуживанием механизмов. Наращивание нажимных устройств. Разработка и удаление грунта из трубы с подъемом на бровку котлована.

Измеритель: 	100 м продавливания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 |
|  |  |  | на длину, м |
|  |  |  | до 10 | до 20 |
|  |  |  | 16-34-1 | 16-34-2 | 16-34-3 | 16-34-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1516,16 | 1667,5 | 1713,5 | 1941,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 406,42 | 473,01 | 507,79 | 576,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.6 | 5,31 | 4,42 | 7,66 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 80,22 | 109,3 | 96,97 | 110,03 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 152,64 | 178,72 | 224,16 | 248,96 |
| 225-3501 | Установки гидравлические для труб, длина продавливания до 20 м | маш.-ч | 321,6 | 358,4 | 406,4 | 458,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,2 |
| 113-945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,28 |
| П | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

### Группа 35	Продавливание труб без разработки грунта (прокол)

Состав работ: Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме. Сварка труб с приваркой ножа. Установка нажимных устройств. Продавливание трубы в грунт с обслуживанием механизмов. Наращивание нажимных устройств.

Измеритель: 	100 м продавливания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | на длину, м |
|  |  |  | до 10 | до 30 |
|  |  |  | 16-35-1 | 16-35-2 | 16-35-3 | 16-35-4 | 16-35-5 | 16-35-6 | 16-35-7 | 16-35-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 336,72 | 377,2 | 390,08 | 406,56 | 355,12 | 414 | 425,04 | 459,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 89,28 | 95,3 | 96,77 | 108 | 94,56 | 106,02 | 107,49 | 118,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3,68 | 4,42 | 5,89 | 6,4 | 3,68 | 4,42 | 5,89 | 6,4 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 10,72 | 25,44 | 32,48 | 43,68 | 10,72 | 24 | 30,72 | 41,44 |
| 225-3501 | Установки гидравлические для труб, длина продавливания до 20м | маш.-ч | 85,6 | 90,88 | 90,88 | 101,6 | - | - | - | - |
| 225-3502 | Установки гидравлические для труб, длина продавливания более 20 м | маш.-ч | - | - | - | - | 90,88 | 101,6 | 101,6 | 112,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0038 | 0,0058 | 0,0079 | 0,015 | 0,0035 | 0,0054 | 0,0075 | 0,014 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
| П | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

### Группа 36 	Протаскивание стальных труб в футляр

Состав работ: Установка и разборка такелажных приспособлений. Установка диэлектрических скользящих опор. Протаскивание труб в футляр лебедкой.

Измеритель: 	100 м труб, уложенных в футляр

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  |  |  | 16-36-1 | 16-36-2 | 16-36-3 | 16-36-4 | 16-36-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 155,3 | 165,05 | 165,23 | 166,89 | 166,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,24 |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш.-ч | (41.73) | (41,73) | (41,73) | (53,76) | (53,76) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0538 | 0,0641 | 0,0754 | 0,109 | 0,127 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 22,6 | 31 | 40,2 | 60,1 | 74,2 |

### Группа 37 	Заделка концов футляра битумом и прядью

Состав работ: Приварка опорных косынок. Приготовление битума. Установка деревянных заглушек. Заделка смоляной прядью. Заливка битумом.

Измеритель: 	1 футляр

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр футляра, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
|  |  |  | 16-37-1 | 16-37-2 | 16-37-3 | 16-37-4 | 16-37-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,7 | 16,8 | 16,84 | 19,5 | 21,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,27) | (0,3) | (0,34) | (0,42) | (0,5) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,025 | 0,0284 | 0,032 | 0,0392 | 0,0469 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00127 | 0,00127 | 0,00127 | 0,00127 | 0,00127 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 15,2 | 18,8 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,29 | 0,3 |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,26 |

### Группа 38 	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода

Состав работ: Заготовка деталей подвесок. Укладка перекладин над траншеей. Заключение подвешиваемых коммуникаций в короба. Обвязка коробов проволокой и подвешивание их к перекладинам. Разборка подвесок.

Измеритель: 100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при прокладке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в населенных пунктах и на промышленных площадках | вне населенных пунктов и промышленных площадок |
|  |  |  | диаметр трубопровода, мм |
|  |  |  | до 500 | более 500 | до 500 | более 500 |
|  |  |  | 16-38-1 | 16-38-2 | 16-38-3 | 16-38-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,62 | 23,18 | 3,47 | 6,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,19 | 0,03 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0006 | 0,00011 | 0,0002 | 0,0004 |
| П | Детали крепления | т | 0,031 | 0,0562 | 0,0093 | 0,017 |

## 2.2 Канализация

### 2.2.1 Разборка

### Группа 39 	Разборка трубопроводов канализации

Состав работ: Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой их от нароста и грязи. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | чугунных | керамических |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-39-1 | 16-39-2 | 16-39-3 | 16-39-4 | 16-39-5 | 16-39-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 142,43 | 164,63 | 215,16 | 179,3 | 195,6 | 228,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Строительный мусор | т | 0,74 | 1,51 | 2,43 | 3 | 4,2 | 5,8 |

### 2.2.3 Устройство

### Группа 40 	Устройство основания под трубопроводы

Состав работ: Планировка дна траншеи. Установка бортовых досок (4, 5). Установка арматуры (5). Укладка материалов с разравниванием и уплотнением. Уход за бетоном (4, 5).

Измеритель: 	1 м3 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | песчаного | щебеночного | гравийного | бетонного | железобетонного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16-40-1 | 16-40-2 | 16-40-3 | 16-40-4 | 16-40-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,78 | 3,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1,1 | 1,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3т | маш.-ч | - | - | - | 0,74 | 0,85 |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,54 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | - | - | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | - | - | - | 0,0002 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | - | - | - | 1,78 | 1,5 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | - | - | - | 0,022 | 0,026 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | - | - | 0,012 | 0,01 |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М400 | м3 | - | 1,25 | - | - | - |
| 1421-9507 | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка ДР8 | м3 | - | - | 1,25 | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,1 | - | - | - | - |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | 1,02 | - |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | - | 1,015 |
| П | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | - | - | - | - | 0,045 |

### Группа 41 	Укладка труб железобетонных и бетонных канализационных диаметром до 400 мм

Состав работ: Зачистка дна траншеи. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). Укладка труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. Приготовление раствора. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с распорами | без распор |
|  |  |  | 16-41-1 | 16-41-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 177,67 | 153,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,25 | 18,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 3,17 | 3,17 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 18,09 | 18,09 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,062 | 0,062 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 36 | 36 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 12,6 | 12,6 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 6,293 | 6,293 |
| П | Трубы железобетонные | м | 99,8 | 99,8 |

### Группа 42 	Укладка труб железобетонных и бетонных канализационных диаметром от 500 мм

Состав работ: Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб в траншею. Укладка труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. Приготовление раствора. Затирка стыков с внутренней стороны цементным раствором (6-8). Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 |
|  |  |  | 16-42-1 | 16-42-2 | 16-42-3 | 16-42-4 | 16-42-5 | 16-42-6 | 16-42-7 | 16-42-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 215,57 | 254,93 | 305,54 | 354,28 | 399,27 | 433,01 | 539,86 | 586,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,82 | 22,82 | 26,08 | 26,08 | 30,97 | 30,97 | 39,12 | 48,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 Мпа [1 кгс/см^, высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,24 | 4,84 | 5,54 | 6,85 | 7,66 | 8,48 | 10,27 | 11,57 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 22,82 | 22,82 | 26,08 | 26,08 | 30,97 | 30,97 | 39,12 | 48,68 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т |  |  |  |  |  | 0,266 | 0,325 | 0,372 |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,071 | 0,076 | 0,083 | 0,09 | 0,099 | 0,13 | 0,15 | 0,191 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 42,2 | 48,8 | 61 | 67 | 75 | 84 | 99 | 118 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 19,6 | 28,3 | 38,5 | 50,3 | 63,6 | 78,5 | 113,2 | 176,6 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 6,293 | 6,293 | 6,293 | 6,293 | 6,293 | 6,293 | 6,293 | 6,293 |
| П | Трубы железобетонные | м | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |

### Группа 43 	Укладка труб канализационных керамических

Состав работ: Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб в траншею с закреплением труб с подбивкой грунта. Заделка раструбных соединений смоляной прядью с устройством замка. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с устройством замка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из битумной мастики | из цементного раствора |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-43-1 | 16-43-2 | 16-43-3 | 16-43-4 | 16-43-5 | 16-43-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 135,29 | 145,76 | 177,83 | 118,99 | 127,14 | 155,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,22 | 3,1 | 4,09 | 2,22 | 3,1 | 4,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,11 | 1,55 | 2,04 | 1,11 | 1,55 | 2,04 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,11 | 1,55 | 2,05 | 1,11 | 1,55 | 2,05 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 5,54 | 7,34 | 9,13 | 5,54 | 7,34 | 9,13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1702 | Мастика битумная | т | 0,0429 | 0,0624 | 0,0827 | - | - | - |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 44,4 | 63,7 | 93,4 | 44,4 | 63,7 | 93,4 |
| 113-0733 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 150 мм | м | 100,8 | - | - | 100,8 | - | - |
| 113-0734 | Трубы керамические канализационные, внут-ренний диаметр 200 мм | м | - | 100,8 | - | - | 100,8 | - |
| 113-0735 | Трубы керамические канализационные, внут-ренний диаметр 250 мм | м | - | - | 100,8 | - | - | 100,8 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3,53 | 6,28 | 9,81 | 3,53 | 6,28 | 9,81 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | - | - | - | 0,039 | 0,057 | 0,0752 |

### Группа 44 	Укладка труб канализационных асбестоцементных

Состав работ: Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с перестановкой распор (в траншеях с распорами), выверкой и подбивкой грунта. Установка муфт с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором. Приготовление раствора. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с распорами |
|  |  |  | диаметр труб,мм |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-44-1 | 16-44-2 | 16-44-3 | 16-44-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,42 | 79,14 | 92,67 | 107,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,83 | 0,87 | 0,95 | 0,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,23 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 0,75 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 5,05 | 5,54 | 7.34 | 9,13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,018 | 0,028 | 0,041 | 0,053 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 4,5 | 8,8 | 10,35 | 16,24 |
| 113-0728 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфт 160 мм | шт | 25,6 | - | - | - |

Продолжение группы 44

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с распорами |
|  |  |  | диаметр труб,мм |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-44-1 | 16-44-2 | 16-44-3 | 16-44-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113-0729 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 212 мм | шт | - | 25,6 | - | - |
| 113-0730 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфт 262 мм | шт | - | - | 25,6 | - |
| 113-0731 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфт З66 мм | шт | - | - | - | 25,6 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1.57 | 3,53 | 6,28 | 9,81 |
| П | Трубы асбестоцементные | м | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |

Окончание группы 44 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без распор |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-44-5 | 16-44-6 | 16-44-7 | 16-44-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,27 | 73,38 | 81,21 | 96,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,83 | 0,85 | 0,95 | 0,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,23 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 0,75 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 5,05 | 5,54 | 7,34 | 9,13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,018 | 0,028 | 0,041 | 0,053 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 4,5 | 8,8 | 10,35 | 16,24 |
| 113-0728 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфт 160 мм | шт | 25,6 | - | - | - |
| 113-0729 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 212 мм | шт | - | 25,6 | - | - |
| 113-0730 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфт 262 мм | шт | - | - | 25,6 | - |
| 113-0731 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфт 366 мм | шт | - | - | - | 25,6 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,57 | 3,53 | 6,28 | 9,81 |
| П | Трубы асбестоцементные | м | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |

### Группа 45 	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

Состав работ: Очистка поверхности труб. Приготовление грунтовки и разогревание мастики. Покрытие грунтовкой. Покрытие мастикой за 2 раза.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 300 | 400 |
|  |  |  | 16-45-1 | 16-45-2 | 16-45-3 | 16-45-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,62 | 37,16 | 54,93 | 67,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,27 | 2,88 | 3,22 | 3,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,12 | 2,72 | 3,04 | 3,18 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400л | маш.-ч | (1,87) | (2,36) | (3,59) | (4,56) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,017 | 0,022 | 0,032 | 0,041 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,038 | 0,049 | 0,072 | 0,093 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,27 | 0,348 | 0,515 | 0,663 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,17 | 0,2 | 0,45 | 0,5 |

Окончание группы 45 (нормы с 5 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
|  |  |  | 16-45-5 | 16-45-6 | 16-45-7 | 16-45-8 | 16-45-9 | 16-45-10 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 83,13 | 97,47 | 126,16 | 156,97 | 178,6 | 213,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,71 | 3,88 | 4,39 | 5 | 5,21 | 5,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,37 | 0,46 | 0,61 | 0,71 | 0,85 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3,41 | 3,51 | 3,93 | 4,39 | 4,5 | 4,86 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (5,62) | (10,82) | (14,33) | (17,82) | (20,64) | (30) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,051 | 0,06 | 0,079 | 0,098 | 0,114 | 0,296 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,115 | 0,135 | 0,178 | 0,222 | 0,257 | 0,363 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,818 | 0,959 | 1,27 | 1,58 | 1,83 | 2.53 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,52 | 0,68 | 0,85 | 0,95 | 1,25 | 2,64 |

### Группа 46 	Устройство колодцев круглых канализационных из сборного железобетона

Состав работ: Устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах. Монтаж сборной железобетонной плиты днища. Устройство бетонного лотка. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Заделка труб. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок (3-8). Гидроизоляция стен и днищ в мокрых грунтах.

Измеритель: 	1 м3 конструкций колодца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,7 | 1.0 |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-46-1 | 16-46-2 | 16-46-3 | 16-46-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,88 | 58,67 | 25,52 | 29,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,81 | 5,29 | 3,51 | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,85 | 0,90 | 0,39 | 0,43 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3,96 | 4,39 | 3,12 | 3,37 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,12) | - | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,01 | - | 0,01 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,0089 | - | 0,0072 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДГ | т | - | 0,0018 | - | 0,0018 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,176 | - | 0,16 | - |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и | т | - | 0,036 | - | 0,021 |
|  | теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 |  |  |  |  |  |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50] крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 0,216 | - | 0,125 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,41 | 0,41 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,193 | 0,16 | 0,077 | 0,072 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,012 | 0,0045 | 0,012 | 0-0045 |
| П | Конструкции сборные | м3 | П | П | П | П |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П | П | П |

Окончание группы 46 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-46-5 | 16-46-6 | 16-46-7 | 16-46-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,77 | 20,54 | 14,84 | 16,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,78 | 1,87 | 1,71 | 1,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,29 | 0,2 | 0,22 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,52 | 1,58 | 1,51 | 1,53 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,09) | - | (0,09) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,008 | - | 0,007 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,006 | - | 0,0078 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,0015 | - | 0,0013 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, Ш сорт | м3 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,145 | - | 0,132 | - |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т |  | 0,019 |  | 0,016 |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 |  | 0,101 | — | 0,09 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,52 | 0,52 | 0,573 | 0,573 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | мэ | 0,082 | 0,082 | 0,069 | 0,069 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,012 | 0,0038 | 0,011 | 0,0033 |
| П | Конструкции сборные | м3 | П | П | П | П |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П | П | П |

### Группа 47 	Устройство колодцев круглых кирпичных канализационных с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах

Состав работ: Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. Устройство бетонного лотка. Кладка кирпичных стен и горловины. Заделка труб. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия (2, 3). Установка люка и ходовых скоб. Установка металлической стремянки (2, 3).

Измеритель: 	1 м3 конструкций колодца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
|  |  |  | 16-47-1 | 16-47-2 | 16-47-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,44 | 26,34 | 19,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,011 | 0,011 | 0,019 |

Окончание группы 47

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
|  |  |  | 16-47-1 | 16-47-2 | 16-47-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,35 | 0,305 | 0,236 |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,114 | 0,066 | 0,073 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,124 | 0,205 | 0,362 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,19 | 0,168 | 0,13 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| П | Конструкции сборные | м3 | - | П | П |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П | П |

### Группа 48 	Устройство колодцев круглых кирпичных канализационных с конусным переходом к горловине в сухих грунтах

Состав работ: Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки. Устройство бетонного лотка. Кладка кирпичных стен, перехода и горловины. Заделка труб. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.

Измеритель: 	1 м3 конструкций колодца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 | 1.25 | 1-5 |
|  |  |  | 16-48-1 | 16-48-2 | 16-48-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,06 | 19,63 | 19,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0.011 | 0,016 | 0,019 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,339 | 0.326 | 0,293 |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,05 | 0,054 | 0,055 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,155 | 0,188 | 0,273 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,188 | 0,179 | 0,163 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,003 | 0,0033 | 0,0038 |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П | П |

### Группа 49 	Устройство колодцев круглых бетонных монолитных канализационных

Состав работ: Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки. Устройство бетонного лотка. Установка и разборка опалубки. Бетонирование стен колодца, заделка труб. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия (3-8). Бетонирование горловины колодца. Установка металлической стремянки (3-8). Установка люка и ходовых скоб. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель: 	1 м3 конструкций колодца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,7 | 1,0 |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-49-1 | 16-49-2 | 16-49-3 | 16-49-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 116,84 | 125,09 | 68,29 | 71,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,16 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,43) | (0,43) | (0,41) | (0,41) |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,13) | - | (0,08) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,01 | - | 0,006 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0012 | 0,0012 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,0004 | - | 0,0023 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,0018 | - | 0,0011 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, дли | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,224 | 0,224 |
|  | на 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,01 | - | 0,01 | - |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,033 | - | 0,014 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,082 | 0,082 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,973 | 0,973 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,011 | 0,0057 | 0,011 | 0,0057 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1:2 | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,091 | 0,091 |
| П | Конструкции сборные | м3 | - | - | П | П |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П | П | П |

Окончание группы 49 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-49-5 | 16-49-6 | 16-49-7 | 16-49-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,06 | 50,05 | 39,49 | 40,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0.06 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,06 | 0.06 | 0,06 | 0,06 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,4) | (0,4) | (0,4) | (0,4) |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,06) | - | (0,05) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,005 | - | 0,004 |

Окончание группы 49 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-49-5 | 16-49-6 | 16-49-7 | 16-49-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,0033 | - | 0,0036 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,0009 | - | 0,0007 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, П сорт | м3 | 0,191 | 0,191 | 0,17 | 0,17 |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,018 | - | 0,038 | - |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,015 | - | 0,016 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,087 | 0,087 | 0,084 | 0,084 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,953 | 0,953 | - | - |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | 0,938 | 0,938 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мэ | 0,014 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0018 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1:2 | м3 | 0,079 | 0,079 | 0,066 | 0,066 |
| П | Конструкции сборные | м3 | П | П | П | П |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П | П | П |

### Группа 50 	Устройство колодцев прямоугольных бетонных монолитных канализационных

Состав работ: Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. Установка арматурной сетки днища в просадочных грунтах. Устройство бетонного лотка. Установка и разборка опалубки. Бетонирование стен колодца. Заделка труб. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. Гидроизоляция стен и днища в мокрых и просадочных грунтах.

Измеритель: 	10 м3 конструкций колодцев

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадью, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 | более 3 |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | просадочных | сухих | мокрых | просадочных |
|  |  |  | 16-50-1 | 16-50-2 | 16-50-3 | 16-50-4 | 16-50-5 | 16-50-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 148,18 | 126,02 | 156,42 | 101,84 | 98,05 | 109,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,76 | 2,07 | 3,45 | 2,53 | 1,84 | 3,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,76 | 2,07 | 3,45 | 2,53 | 1,84 | 3,22 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (3,25) | (3,74) | (3,25) | (3,55) | (4,14) | (3,55) |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,56) | (0,35) | - | (0,56) | (0,35) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,028 | 0,013 | 0,024 | 0,048 | 0,011 | 0,048 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, маркаБН-90/10 | т | - | 0,05 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,037 | 0,05 | - | 0,027 | 0,034 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,009 | 0,005 | - | 0,009 | 0,005 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,057 | 0,026 | 0,048 | 0,024 | 0,023 | 0,024 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,76 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,56 | 0,67 |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П | П | П |

Окончание группы 50

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадью, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 | более 3 |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | просадочных | сухих | мокрых | просадочных |
|  |  |  | 16-50-1 | 16-50-2 | 16-50-3 | 16-50-4 | 16-50-5 | 16-50-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 124-0026 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм | т | - | - | 0,047 | - | - | 0,045 |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня дня строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,63 | - | 0,63 |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,52 | 0,38 | 0,52 | 0,51 | 0,4 | 0,51 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 9,48 | 9,67 | 9,48 | 9,58 | 9,87 | 9,58 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1:2 | м3 | 0,53 | 0,4 | 0,53 | 0,48 | 0,4 | 0,48 |
| П | Конструкции сборные | м3 | П | П | П | П | П | П |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П | П | П | П | П |

### Группа 51 	Устройство колодцев дождеприемных круглых

Состав работ: Устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах. Укладка сборной железобетонной плиты днища (1-4). Устройство бетонного днища (5, 6). Устройство бетонного лотка. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Укладка кирпичных стен и горловины (5, 6). Заделка труб. Установка люка решеток. Установка ходовых скоб (5, 6). Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель: 	1 м3 конструкций колодца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из сборного железобетона | из кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, м |
|  |  |  | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | сухих | мокрых | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-51-1 | 16-51-2 | 16-51-3 | 16-51-4 | 16-51-5 | 16-51-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,86 | 27,6 | 27,42 | 28,89 | 35,51 | 35,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,52 | 2,23 | 2,68 | 2,41 | 0,52 | 0,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,12 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,3 | 2,05 | 2,47 | 2,24 | 0,38 | 0,33 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,08) | - | (0,07) | - | (0,02) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0079 | Битумы нефтяные для кровельных мастик, марка БНМ-55/60 | т | - | 0,006 | - | 0,005 | - | 0.002 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,0033 | - | 0,002 | - | - |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,0011 | - | 0,0009 | - | 0,0004 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 113-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | П | П | П | П | П | П |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,176 | - | 0,16 | - | 0.155 | - |

Окончание группы 51

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из сборного железобетона | из кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром, м |
|  |  |  | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
|  |  |  | в грунтах |
|  |  |  | сухих | мокрых | сухих | мокрых | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-51-1 | 16-51-2 | 16-51-3 | 16-51-4 | 16-51-5 | 16-51-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,033 | - | 0,024 | - | 0.024 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | - | - | - | 0,319 | 0,276 |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 0,153 | - | 0,141 | - | 0,134 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,077 | 0,065 | 0,104 | 0,09 | 0,154 | 0,134 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | - | - | - | - | 0,192 | 0,166 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | - | - |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,011 | 0,0057 | 0,014 | 0,0045 | 0,005 | 0,005 |
| П | Конструкции сборные | м3 | П | П | П | П | П | П |
| П | Скобы ходовые, металлические стремянки | кг | П | П | П | П | П | П |

### Группа 52	 Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети

Состав работ: Очистка колодца от мусора и осадков. Копание приямка. Пробивка проема в стене колодца. Заделка в стену колодца конца трубы. Засыпка приямка. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.

Измеритель: 	1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в грунтах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сухих | мокрых |
|  |  |  | 16-52-1 | 16-52-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,98 | 31,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,001 |
| 111-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками до 20%, марка 300 | т | 0,001 | 0,001 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,2 | 0,2 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,065 | 0,065 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,001 | 0,001 |

### Группа 53 	Установка люка

Состав работ: Выравнивание основания под обойму. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором. Установка крышки.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 16-53-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,14 |
|  | Материалы |  |  |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | 1 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,04 |

## 2.3 Теплоснабжение

### Группа 54 	Бесканальная прокладка трубопроводов теплосети в армопенобетонной изоляции

Состав работ: Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеи с распорами). Сборка труб в плеть с закреплением в траншее, подбивкой грунта, очисткой и подгонкой кромок и центрированием. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, врезка штуцеров. Изоляция стыков и отводов армопенобетонными скорлупами. Трехкратная промывка (в том числе один раз с хлорированием) и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи с распорами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | до 50 | до 100 | до 150 | до 200 | до 250 |
|  |  |  | 16-54-1 | 16-54-2 | 16-54-3 | 16-54-4 | 16-54-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 159,74 | 167,89 | 190,71 | 216,79 | 265,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,57 | 3,57 | 9,78 | 11,13 | 15,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,49 | 0,49 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 9,45 | 10,64 | 14,83 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 14,51 | 25,17 | 34,72 | 41,5 | 59,71 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100кгс/см2] | маш.-ч | 4,24 | 4,73 | 5,38 | 6,85 | 8,48 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,88) | (0,93) | (0,95) | (0,99) | (1,01) |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400л | маш.-ч | (0,36) | (0,46) | (0,5) | (0,5) | (0,6) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00006 | 0,00024 | 0,00053 | 0,00101 | 0,0016 |
| 111-0307 | Изол | м2 | 16,4 | 22,4 | 26,5 | 27,5 | 31,8 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,107 | 0,151 | 0,187 | 0,226 | 0,41 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,00065 | 0,000985 | 0,001367 | 0,001564 | 0,001847 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,091 | 0,104 | 0,121 | 0,121 | 0,139 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0022 | 0,0042 | 0,0055 | 0,0074 | 0,0111 |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,163 | 0,248 | 0,331 | 0,373 | 0,429 |
| 111-1692 | Мастика «Изол» | т | 0,03 | 0,04 | 0,047 | 0,048 | 0,056 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,24 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 121-789 | Опоры неподвижные | т | 0,002 | 0,0025 | 0,031 | 0,03 | 0,033 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,88 | 3,29 | 7,1 | 12,7 | 19,8 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,081 | 0,106 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | П | П | П | П | П |
| П | Сетка стальная плетеная | м2 | 6,66 | 7,86 | 7,52 | 8,4 | 10,6 |
| П | Трубы стальные | м | П | П | П | П | П |
| П | Пенобетонные изделия | комплект | П | П | П | П | П |
| П | Фасонные части | шт | П | П | П | П | П |
| П | Задвижки | шт | П | П | П | П | П |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | П | П | П | П | П |

Окончание группы 54 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи без распор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-54-6 | 16-54-7 | 16-54-8 | 16-54-9 | 16-54-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 149,96 | 158,11 | 182,56 | 207,01 | 252,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,57 | 3,74 | 9,78 | 11,13 | 15,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,49 | 0,65 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 9,45 | 10,64 | 14,83 |

Окончание группы 54 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи без распор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-54-6 | 16-54-7 | 16-54-8 | 16-54-9 | 16-54-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 14,51 | 25,17 | 34,72 | 41,5 | 59,71 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,24 | 4,73 | 5,38 | 6,85 | 8,48 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,88) | (0.93) | (0,95) | (0,99) | (1,61) |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,36) | (0,46) | (0,5) | (0,5) | (0,6) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00006 | 0,00024 | 0,00053 | 0,00101 | 0,0016 |
| 111-0307 | Изол | м2 | 16,4 | 24,4 | 26,5 | 27,5 | 31,8 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,107 | 0,151 | 0,187 | 0,226 | 0,41 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,00065 | 0,000985 | 0,001367 | 0,001564 | 0,001847 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,091 | 0,104 | 0,121 | 0,121 | 0,139 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0022 | 0,0042 | 0,0055 | 0,0074 | 0,0111 |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,163 | 0,248 | 0,331 | 0,373 | 0,429 |
| 111-1692 | Мастика «Изол» | т | 0,03 | 0,04 | 0,047 | 0,048 | 0,056 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,24 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 121-789 | Опоры неподвижные | т | 0,002 | 0,002 | 0,031 | 0,033 | 0,033 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,88 | 3,25 | 7,1 | 12,7 | 19,8 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,081 | 0,106 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | П | П | П | П | П |
| П | Сетка стальная плетеная | м2 | 6,66 | 7,86 | 7,52 | 8,4 | 10,6 |
| П | Трубы стальные | м | П | П | П | П | П |
| П | Пенобетонные изделия | комплект | П | П | П | П | П |
| П | Фасонные части | шт | П | П | П | П | П |
| П | Задвижки | шт | П | П | П | П | П |
| П | Фланцы стальные плоские | шт | П | П | П | П | П |

### Группа 55 	Прокладка трубопроводов в каналах и наземная при условном давлении теплоносителя 0,6 МПа и температуре 1150 С

Состав работ: Сварка труб в звенья. Опускание или подъем звеньев труб и деталей. Сварка трубопроводов. Установка и приварка отводов, спускников с вентилями,, воздушников, подвижных и неподвижных опор. Врезка штуцеров для ответвлений. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-55-1 | 16-55-2 | 16-55-3 | 16-55-4 | 16-55-5 | 16-55-6 | 16-55-7 | 16-55-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 75,58 | 76,54 | 77,05 | 79,33 | 100,51 | 115,2 | 127,95 | 149,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,74 | 4,74 | 4,76 | 4,78 | 7,53 | 7,6 | 9,15 | 10,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,3 | 0,35 | 0,36 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т | маш.-ч | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 7,3 | 7,3 | 8,8 | 10,32 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 11,55 | 12,18 | 14,08 | 22,68 | 26,54 | 39,48 | 41,66 | 47,54 |

Окончание группы 55

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-55-1 | 16-55-2 | 16-55-3 | 16-55-4 | 16-55-5 | 16-55-6 | 16-55-7 | 16-55-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,49 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 7,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00006 | 0,00012 | 0,0002 | 0,00024 | 0,0004 | 0,00053 | 0,00101 | 0,0016 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0045 | 0,0047 | 0,0056 | 0,0087 | 0,0112 | 0,0157 | 0,0185 | 0,0215 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм | т | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,018 | 0,035 |
| 121-788 | Опоры скользящие | т | 0,029 | 0,029 | 0,031 | 0,027 | 0,029 | 0,027 | 0,063 | 0,046 |
| 121-789 | Опоры неподвижные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,009 | 0,013 | 0,021 | 0,018 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,02 | 1,92 | 2,64 | 3,92 | 6,14 | 8,84 | 16,85 | 26,4 |
| П | Трубы стальные | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| П | Фланцы | комплект | П | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Вентили | шт | П | П | П | П | П | П | П | П |

### Группа 56 	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении теплоносителя 1,6 МПа и температуре 1500 С

Состав работ: Сварка труб в звенья. Опускание звеньев труб и деталей в канал. Сварка трубопроводов в канале. Установка и приварка отводов, спускников с вентилями,, воздушников, подвижных и неподвижных опор. Врезка штуцеров для ответвлений. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-56-1 | 16-56-2 | 16-56-3 | 16-56-4 | 16-56-5 | 16-56-6 | 16-56-7 | 16-56-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,46 | 79,24 | 81,56 | 91,99 | 109,18 | 125,8 | 135,08 | 155,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,81 | 8,22 | 8,47 | 10,12 | 11,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,92 | 1,17 | 1,32 | 1,4 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 7,3 | 7,3 | 8,8 | 10,3 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 11,53 | 12,19 | 14,08 | 22,68 | 26,54 | 39,48 | 41,66 | 51,58 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высокое 10 МПА [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,49 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 7,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00006 | 0,00012 | 0,0002 | 0,00024 | 0,0004 | 0,00053 | 0,00101 | 0,0016 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0045 | 0,005 | 0,0056 | 0,0093 | 0,0112 | 0,0157 | 0,0185 | 0,0242 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,021 | 0,026 | 0,051 |
| 121-788 | Опоры скользящие | т | 0,029 | 0,029 | 0,031 | 0,027 | 0,029 | 0,027 | 0,1 | 0,075 |
| 121-789 | Опоры неподвижные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,013 | 0,02 | 0,032 | 0,027 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1 | 1,9 | 2,6 | 3,9 | 6,1 | 8,8 | 16,8 | 26,4 |
| П | Трубы стальные | м | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П | Фланцы | комплект | П | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Вентили | шт | П | П | П | П | П | П | П | П |

### Группа 57 	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении теплоносителя 1,6 МПа и температуре 1500 С

Состав работ: Сварка труб в звенья. Опускание звеньев труб и деталей в канал. Сварка звеньев в канале. Установка и приварка отводов, спускников с вентилями, воздушников, подвижных и неподвижных опор. Врезка штуцеров для ответвлений. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 	100 м трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-57-1 | 16-57-2 | 16-57-3 | 16-57-4 | 16-57-5 | 16-57-6 | 16-57-7 | 16-57-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 83,5 | 84,27 | 91,02 | 97,41 | 115,37 | 130,84 | 143,96 | 164,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,26 | 6,92 | 7,17 | 7,55 | 8,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,92 | 1,17 | 1,32 | 1,4 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 6 | 6 | 6 | 6,23 | 6,85 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 11,53 | 12,19 | 14,08 | 22,68 | 26,54 | 39,48 | 41,66 | 51,91 |
| 204-2900 | Установки дм гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш.-ч | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,49 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 7,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00006 | 0,00012 | 0,0002 | 0,00024 | 0,0004 | 0,00053 | 0,00101 | 0,0016 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0045 | 0,005 | 0,0056 | 0,0092 | 0,0112 | 0,0155 | 0,0185 | 0,0242 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,021 | 0,026 | 0,051 |
| 121-788 | Опоры скользящие | т | 0,029 | 0,029 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,02 | 0,158 | 0,117 |
| 121-789 | Опоры неподвижные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,013 | 0,02 | 0,033 | 0,027 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1 | 1,9 | 2,6 | 3,9 | 6,1 | 8,8 | 16,8 | 26,4 |
| П | Трубы стальные | м | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П | Фланцы | комплект | П | П | П | П | П | П | П | П |
| П | Вентили | шт | П | П | П | П | П | П | П | П |

### Группа 58	Установка сальниковых компенсаторов

Состав работ: Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту. Выверка положения стакана компенсатора. Приварка компенсатора к трубопроводу.

Измеритель: 	1 компенсатор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в трубопроводах диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-58-1 | 16-58-2 | 16-58-3 | 16-58-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,52 | 8,98 | 12,65 | 21,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 1,82 | 2,74 | 4,20 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | 1,68 | 2,51 | 3,95 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 1,33 | 2,82 | 3,58 | 6,3 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,25 |
| 233-0400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | (0,08) | (0,14) | (0,23) | (0,25) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,3) | (0,35) | (0,44) | (0,47) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,42 | 0,5 | 0,6 | 0,68 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0012 | 0,0017 | 0,003 | 0,004 |

Окончание группы 58

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в трубопроводах диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-58-1 | 16-58-2 | 16-58-3 | 16-58-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 |
| 1630-0163 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 100 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 1630-0164 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 150 мм | шт | - | 1 | - | - |
| 1630-0165 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 200 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 1630-0166 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 250 мм | шт | - | - | - | 1 |

### Группа 59 	Установка П-образных компенсаторов

Состав работ: Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту. Сборка компенсатора из отдельных деталей (6, 7). Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу.

Измеритель: 	1 компенсатор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в трубопроводах диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-59-1 | 16-59-2 | 16-59-3 | 16-59-4 | 16-59-5 | 16-59-6 | 16-59-7 | 16-59-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строитедей | чел.-ч | 5,41 | 5,8 | 6 | 6 | 8,67 | 13,43 | 17,3 | 31,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 1,28 | 2,02 | 2,1 | 2,69 | 4,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3т | маш.-ч |  |  |  | 1,08 | 1,79 | 1,79 | 2,24 | 3,95 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250^00 А | маш.-ч | 0,64 | 0,67 | 1,02 | 1,33 | 1,5 | 5,07 | 6,44 | 11,34 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,74 |
| 233-0400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | (0,08) | (0,12) | (0,12) | (0,2) | (0,23) | (0,31) | (0,45) | (0,74) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,24) | (0,27) | (0,29) | (0,3) | (0,35) | (0,37) | (0,44) | (0,47) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,42 | 0,44 | 0,5 | 0,6 | 0,68 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,0016 | 0,0022 | 0,0032 | 0,005 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,12 |
| П | Компенсаторы П-образные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 60 	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

Состав работ: Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу.

Измеритель: 1 комплект

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-60-1 | 16-60-2 | 16-60-3 | 16-60-4 | 16-60-5 | 16-60-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,35 | 5,34 | 5,89 | 9,95 | 14,16 | 20,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 1,22 | 1,25 | 1,78 | 2,72 | 3,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,66 | 1,08 | 1,08 | 1,45 | 2,24 | 2,88 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,64 | 1,01 | 1,33 | 2,82 | 3,58 | 6,3 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,17 | 0,33 | 0,48 | 0,54 |
| 233-0400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | (0,08) | (0,14) | (0,17) | (0,33) | (0,48) | (0,54) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,24) | (0,27) | (0,3) | (0,34) | (0,44) | (0,54) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,6 | 0,68 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0007 | 0,001 | 0,0012 | 0,0017 | 0,0023 | 0,0033 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,12 |
| П | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2.4 Газоснабжение

### Группа 61 	Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб

Состав работ: Сборка труб в звенья. Сварка труб в звенья с очисткой и подгонкой кромок. Опускание звеньев и отдельных труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). Укладка звеньев труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. Пневматическое испытание трубопровода.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи с распорами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-61-1 | 16-61-2 | 16-61-3 | 16-61-4 | 16-61-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 61,94 | 70,09 | 78,24 | 114,1 | 140,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4.2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,74 | 14,97 | 16,78 | 17 | 20,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,1 | 5,05 | 7,66 | 14,74 | 16,14 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 13,32 | 13,33 | 14,82 | 14,83 | 17,8 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,4 | 1,62 | 1,94 | 2.14 | 2,45 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,43) | (1,52) | (1,76) | (1,87) | (1,96) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,07 | 1,07 | 1,42 | 2,26 | 4,1 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0017 | 0,0033 | 0,0049 | 0,0067 | 0,0083 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,68 | 0,81 | 1,06 |
| П | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100.4 |

Окончание группы 61 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в траншеи без распор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-61-6 | 16-61-7 | 16-61-8 | 16-61-9 | 16-61-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 57,05 | 65,2 | 78,24 | 105,95 | 127,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,74 | 14,97 | 16,78 | 17 | 20,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,1 | 5,05 | 7,66 | 14,74 | 16,14 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 13,32 | 13,33 | 14,82 | 14,83 | 17,8 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,4 | 1,62 | 1,94 | 2,14 | 2,45 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,43) | (1,52) | (1,76) | (1.87) | (1,96) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,07 | 1,07 | 1,42 | 2,26 | 4,1 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0017 | 0,0033 | 0,0049 | 0,0067 | 0,0083 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,68 | 0,81 | 1,06 |
| П | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

### Группа 62 	Устройство цокольного ввода газопровода в здания

Состав работ: Перерезка газопровода с очисткой концов труб от антикоррозийной изоляции. Установка гнутого отвода и сварка его с вводом. Прокладка стояка с изоляцией и заключение в защитную трубу. Заделка защитной трубы смоляной прядью и заливкой битумом. Установка футляра (гильзы) в готовое отверстие стены с заделкой цементным раствором. Прокладка газопровода в футляре с установкой, приваркой и окраской отводов. Установка крана с приваркой фланцев. Заделка концов гильзы смоляной прядью с заливкой битумом. Установка металлического шкафа с пробивкой гнезд и установкой анкерных болтов. Окраска шкафа .

Измеритель: 	1 ввод тоубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 |
|  |  |  | 16-62-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,55 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,34 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин | маш.-ч | 0,55 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,55) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,12) |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,2) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | 0,00016 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,001 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,00001 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0009 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0003 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0083 |
| 111-1605 | Крафт-бумага | м2 | 0,3 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 |

Продолжение группы 62 (нормы 1)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 |
|  |  |  | 16-62-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,002 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 0,7 |
| 111-1846 | Болты анкерные | т | 0,00344 |
| 112-0244 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из ясеня, бука, березы, ильма, вяза, дуба, лиственницы, клена, граба | м3 | 0,004 |
| 113-0161 | Трубы стальные электгросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,76 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,004 |
| 114-104 | Ткань стеклянная изоляционная, марка И-200, толщина 0,2 мм | м2 | 0,42 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,01 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,02 |
| 1630-0088 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 |
| 1630-0144 | Узлы укрупненные монтажные из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,03 |
| П | Изолирующее фланцевое соединение | комплект | 1 |

Продолжение группы 62 (нормы с 2 по 3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 |
|  |  |  | 16-62-2 | 16-62-3 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,31 | 22,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,93 | 5,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,38 | 5,14 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 4,09 | 6,54 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,55 | 0,55 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,46) | (0,55) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,62) | (3,22) |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,2) | (0,2) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | 0,00026 | 0,00032 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,002 | 0,004 |
| 111-0092 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16-[18] мм | т | - | 0,0015 |
| 111-0124 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм | т | - | 0,00029 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,227 | 0,302 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0084 | 0,009 |
| 111-1605 | Крафт-бумага | м2 | 0,5 | 0,52 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,003 | 0,003 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 1,5 | 2,9 |
| 111-1846 | Болты анкерные | т | 0,00344 | 0,00344 |
| 112-0244 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из ясеня, бука, березы, ильма, вяза, дуба, лиственницы, клена, граба | м3 | 0,006 | 0,008 |
| 113-0176 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 1,76 | - |
| 113-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | - | 1,89 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,009 | 0,024 |

Окончание группы 62 (нормы с 2 по 3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 |
|  |  |  | 16-62-2 | 16-62-3 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 114-104 | Ткань стеклянная изоляционная, марка И-200, толщина 0,2 мм | м2 | 0,734 | 0,734 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03 | 0,03 |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 2 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,02 | 0,02 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,03 | 0,05 |
| 1630-0089 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | 1 | - |
| 1630-0090 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | 1 |
| 1630-0145 | Узлы укрупненные монтажные из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,03 | - |
| 1630-0146 | Узлы укрупненные монотажные из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | - | 2,13 |
| П | Изолирующее фланцевое соединение | комплект | 1 | 1 |

### Группа 63 	Устройство подземного ввода газопровода в здания

Состав работ: Перерезка газопровода с очисткой концов труб от антикоррозийной изоляции. Установка футляра (гильзы) в готовое отверстие фундамента с заделкой цементным раствором. Прокладка ввода со сваркой с газопроводом. Приварка заглушины. Заделка концов футляра смоляной прядью с заливкой битумом. Приварка патрубка.

Измеритель: 	1 ввод трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 200 | 250 |
|  |  |  | 16-63-1 | 16-63-2 | 16-63-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,73 | 19,55 | 23,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,69 | 4,52 | 5,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,69 | 4,52 | 5,72 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 2,3 | 3,86 | 4,87 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,01) | (1,41) | (1,44) |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400л | маш.-ч | (0,2) | (0,2) | (0,2) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | 0,00016 | 0,00031 | 0,00038 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,295 | 0,772 | 0,926 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0007 | 0,0019 | 0,00215 |
| 111-1595 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, первый сорт | 10 м2 | 0,0367 | 0,0712 | 0,088 |
| 111-1601 | Бризол | 1000 м2 | - | - | 0,001 |
| 111-1605 | Крафт-бумага | м2 | 0,3 | 0,5 | 0.6 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,001 | 0,003 | 0.003 |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 3,4 | 5,05 | 5,8 |
| 112-0244 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из ясеня, бука, березы, ильма, вяза, дуба, лиственницы, клена, граба | м3 | 0,004 | 0,008 | 0,009 |
| 113-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5,1 | - | - |
| 113-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,62 | 5,1 | - |
| 113-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | - | - | 5,1 |
| 113-0203 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | - | 0,62 | - |
| 113-0209 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм | м | - | - | 0,62 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | 0,003 | 0,005 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,05 | 0,12 | 0,15 |
| 1546-69 | Резиновая крошка | кг | 0,064 | 0,126 | 0,155 |

### Группа 64 	Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления

Состав работ: Обрезка заглушки на прокладываемом газопроводе. Заготовка и подгонка по месту патрубка (штуцера). Вырезка двух отверстий в существующем газопроводе с установкой резиновых камер и глиняной (глинокирпичной) перемычки. Разметка и вырезка окна на штуцере. Вырезка на действующем газопроводе окна с оставлением перемычки и обмазкой глиной. Приварка штуцера к действующему и вновь проложенному газопроводу. Рубка перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе. Заделка окон в штуцере и действующем газопроводе стальной накладкой на асбесте и усилительной накладкой и приваркой их к газопроводу.

Измеритель: 	1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 70 | 80 |
|  |  |  | 16-64-1 | 16-64-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,17 | 11,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,41 | 1,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,41 | 1,78 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 4,86 | 5,29 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,08) | (1,41) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | 0,00013 | 0,00015 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,603 | 0,672 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,001 | 0,0017 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 51 | 51 |
| 113-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,56 | - |
| 113-0153 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 0,56 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,008 | 0,008 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,11 | 0,11 |
| П | Камеры резиновые | кг | 1,2 | 1,2 |

Окончание группы 64 (нормы с 3 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 16-64-3 | 16-64-4 | 16-64-5 | 16-64-6 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,42 | 13,92 | 17,08 | 23,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,96 | 2,7 | 3,86 | 5,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,96 | 2,7 | 3,86 | 5,8 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 5,38 | 5,44 | 5,46 | 10,28 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,55) | (1,83) | (2,08) | (2,55) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | 0,00022 | 0,00045 | 0,00052 | 0,0006 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,719 | 0,894 | 0,926 | 1,439 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0017 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0024 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 51 | 51 | 51 | 102 |
| 113-0159 | Трубы стальные электросварные прямо-шовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,56 | - | - | - |
| 113-0175 | Трубы стальные электросварные прямо-шовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | - | - | 0,56 | - |
| 113-0188 | Трубы стальные электросварные прямо-шовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | - | - | - | 0,56 |
| 113-934 | Трубы стальные электросварные прямо-шовные, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | - | 0,56 | - | - |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | - | - | 0,06 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,23 |
| П | Камеры резиновые | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,4 |

### Группа 65 	Врезка муфтой под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления

Состав работ: Заготовка и подгонка по месту муфты. Вырезка отверстия в существующем газопроводе с установкой резиновой камеры и глиняной перемычки. Обрезка заглушки на действующем газопроводе. Установка муфты с приваркой к газопроводу. Разборка перемычки и резиновой камеры с заделкой окна стальной накладкой на асбесте и приваркой к газопроводу.

Измеритель: 	1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 75 | 125 | 150 | 200 |
|  |  |  | 16-65-1 | 16-65-2 | 16-65-3 | 16-65-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,51 | 8,1 | 12,56 | 17,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,12 | 1,48 | 2,55 | 3,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,12 | 1,48 | 2,55 | 3,19 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 1,81 | 2,47 | 4,5 | 5-59 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,44) | (0,64) | (1,13) | (1,39) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0012 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,175 | 0,389 | 0,412 | 0,771 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00054 | 0,00086 | 0,00098 | 0,00194 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 1,4 | 3,55 | 6,4 | 11,3 |
| 113-0153 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,51 | - | - | - |
| 113-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | - | 0,51 | - | - |
| 113-0188 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | - | - | 0,51 | - |
| 113-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | - | - | - | 0,51 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,00068 | 0,00117 | 0,00168 | 0,00199 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,13 |
| П | Камеры резиновые | кг | 0,14 | 0,15 | 0,3 | 0,4 |

### Группа 66 	Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления без снижения давления

Состав работ: Разметка и вырезка козырька. Приварка прокладываемого газопровода к действующему. Вырезка отверстия в действующем газопроводе с промазкой места резки глиной. Рубка перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе. Заделка окна в прокладываемом газопроводе стальной накладкой (козырьком) на асбестовой прокладке и обваривание козырька.

Измеритель: 	1 врезка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 32 | 40 |
|  |  |  | 16-66-1 | 16-66-2 | 16-66-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,32 | 4,15 | 5,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,52 | 0,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,46 | 0,52 | 0,68 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,92 | 1,14 | 1,43 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,25) | (0,29) | (0,35) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,064 | 0,079 | 0,093 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 0,14 | 0,18 | 0,21 |
| 113-0131 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,23 | - | - |
| 113-0133 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5мм | м | - | 0,23 | - |
| 113-0135 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5мм | м | - | - | 0,23 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |

Окончание группы 66 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 70 | 80 | 100 |
|  |  |  | 16-66-4 | 16-66-5 | 16-66-6 | 16-66-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,49 | 6,62 | 7,53 | 8,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш.-ч | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,97 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 1,80 | 1,83 | 2,08 | 2,42 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,47) | (0,49) | (0,52) | (0,6) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1 ], толщина 4 и 6 мм | т | 0,00013 | 0,00015 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 | 0,16 | 0,187 | 0,188 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00009 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00018 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 0,28 | 0,4 | 0,45 | 0,57 |
| 113-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,23 | - | - | - |
| 113-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 0,23 | - | - |
| 113-0153 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,24 | - |
| 113-0159 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 0,27 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

### Группа 67 	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

Состав работ: Вырезка окна в газопроводе с установкой резиновых камер и перемычек. Разметка и вырезка катушки из газопровода. Установка на действующий и отключаемый газопроводы заглушек на сварке. Разборка перемычек и резиновых камер с установкой на окна накладок на асбесте. Приварка накладок к газопроводу внахлестку. Проверка мест соединений мыльной эмульсией.

Измеритель: 	1 отключение

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 75 | до 100 | до 125 | до 150 | до 200 |
|  |  |  | 16-67-1 | 16-67-2 | 16-67-3 | 16-67-4 | 16-67-5 | 16-67-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,89 | 5,65 | 7,02 | 7,45 | 9,15 | 11,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,93 | 1,05 | 1,39 | 1,54 | 1,74 | 2,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,93 | 1,05 | 1,39 | 1,54 | 1,74 | 2,32 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 2,28 | 2,61 | 3,21 | 3,46 | 4,26 | 5,29 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,55) | (0,67) | (0,79) | (0,84) | (1,04) | (1,38) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0019 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,215 | 0,265 | 0,293 | 0,59 | 0,628 | 1,134 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00018 | 0,0002 | 0,00024 | 0,00025 | 0,00069 | 0,0012 |
| 111-1902 | Эмульсия мыльная | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 1,4 | 3,2 | 5,7 | 8,8 | 12,7 | 22,6 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0024 | 0,004 | 0,0079 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,11 | 0,18 |
| П | Камеры резиновые | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |

### Группа 68 	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов

Состав работ: Перерезка газопровода. Обработка стыков под сварку. Установка сборника конденсата или гидрозатвора. Установка ковера с опорной железобетонной плитой и электродом заземления.

Измеритель: 	1 конденсатосборник или гидрозатвор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  |  |  | 16-68-1 | 16-68-2 | 16-68-3 | 16-68-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,64 | 9,09 | 13,12 | 16,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,33 | 1,91 | 2,68 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,33 | 1,91 | 2,68 | 3,2 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,87 | 1,06 | 1,65 | 1,93 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,22) | (0,25) | (0,4) | (0,59) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,038 | 0,052 | 0,111 | 0,203 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00013 | 0,00027 | 0,00042 | 0,00082 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,0047 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0048 |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 |
| 1113-0074 | Клей фенолполивинилацетальный, марка БФ-2, 1 сорт | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 113-942 | Ковер | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,01 | 0,014 | 0,029 | 0,054 |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 1,58 | 1,64 | 1,76 | 1,89 |
| П | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |

### Группа 69	Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах

Состав работ: Пробивка отверстия в перекрытии коллектора. Заготовка стойки и футляра из труб. Перерезка газопровода с обработкой концов под сварку. Установка гидрозатвора на стойке с приваркой к газопроводу. Установка в кожухе трубки отвода конденсата. Изоляция кожуха и вварка его в гидрозатвор. Установка футляра в перекрытии с заделкой цементным раствором. Заделка концов футляра пропитанной паклей с заливкой битумом. Установка ковера на железобетонной плите. Устройство железобетонной призмы вокруг ковера. Установка указателя расположения ковера.

Измеритель: 	1 затвор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 |
|  |  |  | 16-69-1 | 16-69-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,09 | 19,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,58 | 2,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,17 | 1,3 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 5,76 | 6,05 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин | маш.-ч | 1,41 | 1,61 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (1,41) | (1,61) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,38) | (1,51) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНЙ-V | т | 0,001 | 0,002 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,279 | 0,4 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,00017 | 0,00017 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0001 | 0,0001 |

Прордолжение группы 69 (нормы с 1 по 2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 |
|  |  |  | 16-69-1 | 16-69-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0,035 | 0,035 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 0,3 | 0,4 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,16 | 0,17 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,07 | 0,07 |
| 113-0009 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,35 | 1,38 |
| 113-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 2,03 | 2,03 |
| 113-942 | Ковер | шт | 1 | 1 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,23 | 0,23 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0.002 | 0,0025 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 6,05 | 0,06 |
| 1630-0073 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали [без гидроизоляции], тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметр 80 мм | шт | 1 | - |
| 1630-0074 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали [без гидроизоляции], тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметр 100 мм | шт | - | 1 |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 1,85 | 1,9 |
| 1630-0096 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | 0,95 | 0,95 |

Окончание группы 69 (нормы с 3 по 4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125 | 150 |
|  |  |  | 16-69-3 | 16-69-4 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,02 | 23,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,14 | 3,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,41 | 1,53 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 6,7 | 7,29 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,73 | 2,07 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (1,73) | (2,07) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,68) | (1,85) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,003 | 0,004 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,473 | 0,615 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,00017 | 0,00017 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0,035 | 0,035 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0004 | 0,0005 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 0,5 | 0,6 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,18 | 0,19 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,07 | 0,07 |
| 113-0009 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,38 | 1,38 |
| 113-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 2,03 | 2,03 |
| 113-942 | Ковер | шт | 1 | 1 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,23 | 0,23 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,003 | 0,0035 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,08 | 0,1 |
| 1630-0075 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали [без гидроизоляции], тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметр 150 мм | шт | 1 | 1 |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 1,94 | 2,09 |
| 1630-0096 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | 0,95 | 0,95 |

### Группа 70 	Установка байпаса

Состав работ: Заготовка байпаса. Приварка патрубков. Вырезка окон с установкой резиновых пузырей и кирпично-глиняных перемычек. Вырезка отверстий под газом в газопроводах. Установка байпаса с промазкой глиной. Приварка байпаса к патрубкам (2-5). Отключение байпаса с постановкой заглушки. Разборка кляпа с заделкой окон в газопроводах стальными накладками на асбесте и приваркой их (5).

Измеритель: 	1 байпас

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | шлангового резинового | из стальных труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диаметром, мм |
|  |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 150 |
|  |  |  | 16-70-1 | 16-70-2 | 16-70-3 | 16-70-4 | 16-70-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,21 | 3,27 | 3,89 | 5,2 | 15,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 0,77 | 1,16 | 1,36 | 1,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,77 | 1,16 | 1,36 | 1,54 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,87 | 1,58 | 2,13 | 2,74 | 5,61 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,2) | (0,39) | (0,51) | (0,67) | (1,34) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1 ], толщина 4 и 6 мм | т | 0,00011 | 0,00013 | 0,00015 | 0,00022 | 0,0003 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,275 | 0,343 | 0,38 | 0,421 | 0,461 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00023 | 0,00032 | 0,00045 | 0,0005 | 0,0011 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | - | - | - | - | 15,3 |
| 113-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,5 | - | - | - | - |
| 113-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 3,55 | - | - | - |
| 113-0147 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 3,55 | - | - |
| 113-0159 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 3,55 | - |
| 113-0174 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | - | - | 3,55 |
| 113-944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | - | - | - | 0,001 |
| 130-0609 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 32 мм | м | 3 | - | - | - | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | - | - | - | 0,056 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,067 | 0,074 | 0,081 |

### Группа 71 	Установка газовых свечей

Состав работ: Вырезка отверстия в газопроводе. Установка и приварка муфты. Ввертывание в муфту свечи из готовых деталей с установленным краном. Масляная окраска свечи.

Измеритель: 	1 свеча

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 40 | более 40 |
|  |  |  | 16-71-1 | 16-71-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,22 | 1,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,17 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,06 | 0,08 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,02) | (0,03) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 | 0,35 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,02 | 0,06 |
| 1630-0092 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 20 мм | м | 2,04 | - |
| 1630-0096 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | - | 2,04 |
| 1630-0142 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давление 0,6 МПа [6 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 1 | - |
| 1630-0143 | Краны проходные натяжные муфтовые ПчЗбкдля газа, давление 0,1 МПа [1 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | 1 |

### Группа 72	Установка двухлинзовых компенсаторов

Состав работ:	Установка компенсатора на фланцевом соединении.

Измеритель:	1 компенсатор

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 |
|  |  |  | 16-72-1 | 16-72-2 | 16-72-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,59 | 4,38 | 5,41 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00065 | 0,0013 | 0,00142 |
| 1541-67-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0,002 | - | - |
| 1541-69-1 | Прокладки из паронита, толщина 3 мм, диаметр 200 мм | 1000 шт | - | - | 0,002 |
| 1541-69-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 150 мм | 1000 шт | - | 0,002 | - |
| П | Компенсаторы двухлинзовые | шт | 1 | 1 | 1 |

### Группа 73 	Устройство трубок отвода конденсата

Состав работ: Вырезка отверстий в газопроводе. Вварка водоотводящей трубки в газопроводе. Изоляция трубки (1). Окраска трубки (2). Приварка контактной пластины. Установка кожуха с изоляцией его (2). Установка крана (2). Забивка электрода в грунт. Установка ковера на железобетонной плите.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на газопроводе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | низкого давления | высокого давления |
|  |  |  | 16-73-1 | 16-73-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,15 | 6,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,58 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,87 | 1,71 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0.22) | (0,44) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,35 | 1,26 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,001 | 0,004 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 0,3 | 0,6 |
| 113-0359 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | - | 0,85 |
| 113-0754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт | 1 | 1 |
| 113-942 | Ковер | шт | 1 | 1 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,06 | 0,22 |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 1,59 | 1,68 |
| П | Подушка железобетонная из бетона М-150 | м3 | 0,03 | 0,03 |

### Группа 74 	Продувочное устройство

Состав работ: Вырезка отверстия в газопроводе. Перерезка труб с обработкой концов под сварку. Приварка трубы к газопроводу. Установка вентиля с приваркой ответных фланцев. Установка ковера на железобетонной плите.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 16-74-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,59 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 1,63 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,4) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.077 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0002 |
| 113-942 | Ковер | шт | 1 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00061 |
| 130-0963 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см ], диаметр 25 мм | шт | 2 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,01 |
| 1630-0095 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 32 мм | м | 0,12 |
| 1630-0147 | Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, давление 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | 1 |
| П | Подушка железобетонная из бетона М-150 | м3 | 0,03 |

### Группа 75 	Устройство контрольной трубки и контрольного пункта

Состав работ: Изготовление контрольной трубки, контрольного пункта. Изготовление и установка металлического кожуха (1). Вваривание контрольной трубки в кожух (1). Приварка к газопроводу контрольного пункта с приваркой измерительного электрода (2). Засыпка гравием (1). Заливка битумом и изоляция футляра (2). Установка ковера на железобетонной плите.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | контрольной трубки | контрольного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16-75-1 | 16-75-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,29 | 4.5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 0,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,02 | 0,6 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 1,46 | 0,14 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,1) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | 0,0073 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0004 | 0,001 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00015 | 0.00005 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | - | 0,6 |
| 113-0359 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,99 | 1,07 |
| 113-942 | Ковер | шт | 1 | 1 |
| 1423-11227 | Гравий баритовый | м3 | 0,05 | - |
| П | Подушка железобетонная из бетона М-150 | м3 | 0,015 | 0,015 |

## 2.5 Разные работы

### Группа 76 	Укладка стальных кожухов в открытые траншеи

Состав работ: Сборка, центрирование и сварка кожухов из стальных труб, опускание в траншею и окончательная установка на место.

Измеритель: 	100 м кожуха

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | диаметр кожуха, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
|  |  |  | 16-76-1 | 16-76-2 | 16-76-3 | 16-76-4 | 16-76-5 | 16-76-6 | 16-76-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 118,99 | 123,88 | 179,3 | 184,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,25 | 34,27 | 34,27 | 34,28 | 34,29 | 47,34 | 47,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,1 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 47,27 | 47,27 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 16,63 | 20,38 | 22,82 | 24,78 | 26,08 | 30,32 | 33,42 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (9,62) | (10,11) | (10,43) | (10,92) | (11,57) | (17,77) | (20,38) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,016 | 0,018 | 0,024 | 0,026 | 0,03 | 0,038 | 0,047 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,8 | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 6,99 | 8 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0027 | 0,003 | 0,0037 | 0,004 | 0,0042 | 0,0049 | 0,0054 |
| П | Трубы стальные | км | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

### Группа 77 	Ремонт смотровых колодцев

Состав работ: Очистка и снятие люка, крышки и крепления обоймы (1,2, 4). Разборка и новая кладка горловины из кирпича (1, 2). Выравнивание основания под обойму раствором (1,2, 4). Установка и закрепление обоймы с постановкой крышки (1, 2, 4). Перекрытие труб пробками (3). Разборка старых бетонных лотков, набивка бетоном вновь с оштукатуриванием и железнением (3).

Измеритель: 	1 колодец (1, 2), 1 м лотка (3), 1 люк (4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | Перекладка горловин кирпичных колодцев трехрядовой кладкой | На каждый последующий ряд кладки добавлять | Ремонт бетонных лотков в колодцах (перенабивка лотков) | Смена чугунных люков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16-77-1 | 16-77-2 | 16-77-3 | 16-77-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,88 | 1,91 | 20,08 | 8,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | - | 0.05 | 0,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | - | 0.05 | 0,07 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | - | - | 0,0012 | - |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | - | - | 0,00107 | - |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | - | - | - | 1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,051 | 0,017 | - | - |
| 1424-11631 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | - | - | 0,149 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,035 | 0,012 | 0,0292 | 0,02 |

### Группа 78 	Устройство бетонных лотков

Состав работ: Установка и разборка опалубки. Бетонирование лотков. Изготовление и укладка дощатых крышек лотков (2). Штукатурка внутренней поверхности. Выверка лотков по уклону.

Измеритель: 	1 м лотка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | открытых, размером 300х160 мм | закрытых, размером 300х220 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16-78-1 | 16-78-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,22 | 3,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0001 | 0.00019 |
| 112-0134 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 0,0082 | 0,02 |
| 112-0142 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 44 мм и более, IV сорт | м3 | 0,0023 | 0,0037 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,005 | 0,005 |
| 1424-11631 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 0,0398 | 0,049 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | 0,0029 | 0.0049 |

### Группа 79 	Разборка вручную кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота

Состав работ: Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. Выборка годного кирпича из разобранной кладки с очисткой от раствора и укладкой в штабель с последующим складированием (2).

Измеритель: 	1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без очистки кирпича | с очисткой кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16-79-1 | 16-79-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,5 | 18,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,23 | 0,13 |
|  | Строительный мусор | т | 2,1 | 1,05 |

### Группа 80 	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами

Состав работ: Разборка поврежденных мест вручную. Установка опалубки. Укладка арматуры. Укладка бетона.

Измеритель: 	1 м3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 16-80-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 80,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,12 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,6 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,004 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,009 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0035 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорт | м3 | 0,02 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 1,015 |
| П | Щиты опалубки | м2 | 0,79 |
| П | Арматура | т | 0,07 |
|  | Строительный мусор | т | 2,2 |

### Группа 81	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ

Состав работ: Раскрой и установка досок. Устройство и разборка щитов опалубки.Укладка бетона.

Измеритель: 	1 м3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 16-81-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,88 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,004 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,009 |
| 112-0117 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,02 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 1,015 |
| П | Щиты опалубки | м2 | 0,72 |

## 2.6. Электрическая защита от коррозии инженерных сооружений и сетей

### Группа 82    	Оборудование электрической защиты

Состав работ: 1. Рытье и засыпка ям в грунтах ІІ группы вручную. 2. Изготовление и установление постамента. 3. Установка преобразователя или блока дренажной защиты на постамент. 4. Подключение преобразователя или блока дренажной защиты к контуру заземления. 5. Погрузочно-разгрузочные работы и поднос материалов, инструментов и приспособлений в пределах участка проведения работ.

Измеритель:    1 преобразователь (1), 1 блок (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Устройство преобразователя катодного ПАСК-М- 1.2 на постаменте | Устройство блока дренажной защиты БЗК-50 на постаменте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16-82-1 | 16-82-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 41,45 | 32,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,2 | 2,6 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный. МА-15, ПФ-14 | т | 0,000768 | 0,000768 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0025 | 0,0025 |
| 111-1816 | Прокат полосовой из стали марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,00393 | 0,00393 |
| 111-1825 | Прокат угловой равнополочный из стали марки 18кп, ширина полок 35-56 мм | т | 0,040 | 0,040 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00101 | 0,00101 |
| 113-0132 | Трубы стальные электросварные прямо-шовные из стали марки 20, внешний диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,02 | 4,02 |
| 1544-0093 | Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажных тканей односторонняя | м3 | 0,100 | 0,100 |
| П | Наконечник | шт | 5 | 5 |

### Группа 83	Заземление оборудования электрической защиты

Состав работ: 1. Сборка токовывода (1, 5 ). 2. Вырезание отверстий в трубе дисковой электропилой (1, 5). 3.Вкручивание токовывода в трубу и вывод кабеля через отверстие (1, 5). 4. Герметизация вывода эпоксидным компаундом и битумом (1, 3, 5). 5. Подготовка электродов к опусканию на место установки. (1, 3). 6. Опускание электрода в скважину на канатах (1, 3). 7. Отрезание раструбной части трубы, вырезание отверстий в трубе и приваривание болта электросваркой (3). 8. Разметка, резка, зачистка и присоединение кабеля к болту (3). 9. Раскладка труб в траншеях (5). 10. Укладка «гирлянды» труб на дно траншеи (5). 11. Погрузочно-разгрузочные работы и поднос материалов, инструментов и приспособлений в пределах участка проведения работ.

Измеритель:      1 электрод

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Анодное заземление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вертикальное | Горизонтальное из углеграфитовых труб типа ЭГТ диаметром 114 мм |
|  |  |  | из углеграфитовых труб типа ЭГТ, диаметром 114 мм | из чугунных труб, диаметром 100 мм |  |
|  |  |  | Глубина опускания электрода |  |
|  |  |  | до 3 м | добавлять или исключать на каждый метр изменения глубины опускания | до 3 м | добавлять или исключать на каждый метр изменения глубины опускания |  |
|  |  |  | 16-83-1 | 16-83-2 | 16-83-3 | 16-83-4 | 16-83-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,2 | 0,112 | 8,27 | 0,119 | 4,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел .-ч | 0,2 | 0,019 | 0,28 | 0,036 | - |

Окончание группы 83

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | - | - | 0,8 | - | - |
| 210-0203 | Установки и агрегать буровые на базе авто мобилей для роторно го бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,019 | 0,28 | 0,036 | - |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (0,22) | - | - | - | (0,2) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV БНИ-V | т | 0,00101 | - | 0,002 | - | 0,00101 |
| 111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000018 | 0,000006 | 0,000018 | 0,000006 | - |
| 111-0632 | Отвердитель №1 | т | 0,00003 | - | 0,00003 | - | 0,00003 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0013 | - | 0,001141 | - | 0,00013 |
| 1113-0164 | Смола эпоксидная модифицированная, марка К-115 | т | 0,0003 | - | 0,0003 | - | 0,0003 |
| 112-0161 | Доски обрезные из березы, липы, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 45 мм и более, III сорт | м3 | - | - | 0,00023 | - | - |
| 1544-0093 | Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажных тканей односторонняя | кг | 0,03 | - | 0,0247 | - | 0,0122 |
| П | Анодные заземлители типа ЭГТ | шт | 1 | - | - | - | 1 |
| П | Анодные заземлители чугунные | шт | - | - | 1 | - | - |
| П | Кабель | м | 3,06 | 1,02 | 3,06 | 1,02 | 1,07 |
| П | Фреза | шт | 0,016 | - | - | - | 0,016 |
| П | Электроды чугунные ЦЧ-4 | кг | - | - | 0,217 | - | - |

### Группа 84 	Дренажные кабели

Состав работ: 1. Разбивка трассы. 2. Копание траншеи глубиной до 0,7 м в грунтах ІІ группы экскаватором. 3. Прокладка асбестоцементных труб в переходах. 4. Прокладка кабеля в траншеи и в асбестоцементных трубах (на переходах). 5. Засыпка траншеи в грунтах ІІ группы экскаватором с уплотнением грунта. 6. Погрузочно-разгрузочные работы и поднос материалов, инструментов и приспособлений в пределах участка проведения работ.

Измеритель:    100 м кабеля

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Прокладка дренажного кабеля массой 1 м кабеля 3 кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16-84-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 23,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 9,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 206-0247 | Экскаваторы дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м 3 | маш.-ч | 2,2 |
| 270-0178 | Спецавтомашина ГАЗ-53 | маш.-ч | 7,23 |
|  | Материалы |  |  |
| 113-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 2 |
| 1544-0093 | Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажных тканей односторонняя | кг | 0,06 |
| П | Кабель | м | 102 |
| П | Бензин автомобильный | т | 0,001 |
| П | Наконечник кабельный | шт | 2 |

### Группа 85 	Контактные устройства и контрольно-измерительные пункты

Состав работ: 	1. Рытье и засыпка ям в грунтах ІІ группы вручную (1). 2.Набивка наконечников (1, 2, 4, 5). 3. Установка ковера (1). 4. Болтовое соединение кабелей (1, 2). 5. Устройство отмостки (1). 6. Разборка изоляции трубопровода (4). 7.Приваривание планки к трубопроводу (4). 8. Восстановление изоляции (4). 9. Обработка концов кабеля (4, 5). 10. Присоединение кабелей к трубопроводу или к катодной станции (4, 5). 11. Погрузочно-разгрузочные работы и поднос материалов, инструментов и приспособлений в пределах участка проведения работ.

Измеритель:    1 ковер (1, 2, 3), 1 комплект присоединения (4, 5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Установка ковера |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество присоединенных кабелей | при установке ковера без отмостки исключать |
|  |  |  | 2 | добавлять на каждый последующий кабель |  |
|  |  |  | 16-85-1 | 16-85-2 | 16-85-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 5,06 | 0,52 | 0,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0032 | - | 0,0032 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000102 | 0,0000105 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0.0024 | - | 0,0024 |
| 1421-9469 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5-20 мм. марка М400 | м3 | 0,009 | - | 0,009 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,006 | - | 0,006 |
| 1544-0093 | Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажных тканей односторонняя | кг | 0,3 | 0,15 | - |
| П | Ковер | шт | 1 | - | - |
| П | Наконечник кабельный | шт | 2 | 1 | - |
| П | Кабель | м | 3 | 1,5 | - |

Окончание группы 85 (нормы с 4 по 5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Присоединение дренажных кабелей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к трубопроводу | к катодной станции |
|  |  |  | 16-85-4 | 16-85-5 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 3,73 | 0,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,17 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 1,81 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,6 | - |
| 270-0178 | Спецавтомашина ГАЗ-53 | маш.-ч | 1,81 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3,БНИ-IV, БНИ-V | т | - | 0,003 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,000103 | 0,000103 |
| 111-1816 | Прокат полосовой из стали марки СтЗсп. ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,00038 | 0,00038 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0006 | 0,005 |
| 1544-0093 | Лента изоляционная прорезиненная на основе хлопчатобумажных тканей односторонняя | кг | 0,02 | 0,025 |
| П | Наконечник кабельный | шт | 1 | 1 |
| П | Бензин автомобильный | т | - | 0,001 |

### Группа 86	Бурение скважин для анодных заземлений

Состав работ: 1. Рытье и засыпка ям в грунтах ІІ группы экскаватором. 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 3. Бурение скважин с промыванием. 4. Наращивание бурильных труб. 5, Спуск и подъем бурового снаряда. 6. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 7. Приготовление глиняного раствора вручную. 8.Очистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Погрузочно-разгрузочные работы и поднос материалов, инструментов и приспособлений в пределах участка проведения работ.

Измеритель:	1 м бурения скважин

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Роторное бурение скважин диаметром 190 мм при глубине бурения, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 | добавлять на каждый метр увеличения глубины скважины |
|  |  |  | 16-86-1 | 16-86-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 1,07 | 0,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 0,924 | 0,504 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 206-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5м3 | маш.-ч | 0,052 | 0,028 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 0,504 | 0,238 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш.-ч | 0,128 | 0,118 |
| 270-0178 | Спецавтомашина ГАЗ-53 | маш.-ч | 6,24 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой «Ж» | т | 0,0000015 | 0,0000015 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,005 | 0,005 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | 0,002 | 0,002 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,15 | 0,15 |
| П | Долото трехшарошечное | шт | 0,0013 | 0,0013 |
| П | Долото лопаточное | шт | 0,0024 | 0,0024 |

### Группа 87	Установка стальных фасонных частей на сетях теплоснабжения

Состав работ:    Опускание и установка частей на готовое основание. Приварка фасонных частей к трубопроводу.

Измеритель:           1 т фасонных частей

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50-80 | 100-150 | 200-300 | 350-450 | 500-700 |
|  |  |  | 16-87-1 | 16-87-2 | 16-87-3 | 16-87-4 | 16-87-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 419,6 | 372,4 | 315,7 | 263,9 | 240,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,12 | 3,62 | 3,15 | 30,04 | 25,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш.-ч | 4,12 | 3,62 | 3,15 | 2,74 | 2,31 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, | маш.-ч | - | - | - | 27,3 | 22,8 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш.-ч | 105,2 | 80,6 | 63,2 | 39,5 | 37,8 |
|  | бензи новым двигателем, с номи |  |  |  |  |  |  |
|  | нальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,067 | 0,051 | 0,04 | 0,025 | 0,022 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | части, диаметр до 800 мм |  |  |  |  |  |  |

### Группа 90. Ремонт отдельных участков кирпичных смотровых канализационных колодцев

Состав работ: Очистка и снятие крышки люка. Разборка и удаление разрушенной кладки. Кладка колодца. Установка крышки.

Измеритель:	м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | ремонт кирпичной кладки, глубина колодца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 м | до 5 м | до 10 м |
|  |  |  | 16-90-1 | 16-90-2 | 16-90-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-час. | 16,03 | 23,55 | 32,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-час. | 1,21 | 1,63 | 2,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-час | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 203-0302 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 12,26 кН [1,25 т] | маш.-час. | 4,5 | 6,75 | 9,45 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-час. | 0,83 | 1,25 | 1,75 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-час. | 0,83 | 1,25 | 1,75 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 1422-10937 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М75 | 1000 шт | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Строительный мусор | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

### Группа 91 Ремонт отдельных участков железобетонных смотровых канализационных колодцев

Состав работ: Очистка и снятие крышки люка. Удаление и расчистка дефектных участков. Бетонирование колец колодца. Установка крышки.

Измеритель: колодец

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ремонт бетонных колец, глубина колодца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 м | до 5 м | до 10 м |
|  |  |  | 16-91-1 | 16-91-2 | 16-91-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-час. | 10,74 | 15,98 | 22,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-час. | 0,62 | 0,92 | 1,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-час. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 203-0302 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 12,26 кН [1,25 т] | маш.-час. | 3,15 | 4,73 | 6,62 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-час. | 0,58 | 0,88 | 1,23 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-час. | 0,58 | 0,88 | 1,23 |

Окончание таблицы

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ремонт бетонных колец, глубина колодца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 м | до 5 м | до 10 м |
|  |  |  | 16-91-1 | 16-91-2 | 16-91-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 111-166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x80 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 112-133 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 112-25 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм. толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 1421- 10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка M1000 и более | м3 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

### Группа 92 Ремонт отдельных участков кирпичных горловин смотровых канализационных колодцев

Состав работ: Очистка и снятие крышки люка. Разборка покрытия (3, 4). Разборка и удаление разрушенной кладки. Кладка горловины колодца. Замена люка (2, 4). Установка крышки.

Измеритель:	колодец

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Еди-ница измерения | поверхность без твердого покрытия | поверхность с твердым покрытием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт без замены люка | ремонт с заменой люка | ремонт без замены люка | ремонт с заменой люка |
|  |  |  | 16-92-1 | 16-92-2 | 16-92-3 | 16-92-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-час. | 8,57 | 15,41 | 11,09 | 19,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-час. | 0,55 | 1,0 | 0,69 | 1,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-час | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-час. | 0,47 | 0,85 | 0,61 | 1,11 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных станций | маш.-час. | 0,47 | 0,85 | 0,61 | 1,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0122 | 0,0163 | 0,0122 | 0,0163 |
| 113-754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт. | - | 1 | - | 1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,0071 | 0,0088 | 0,0071 | 0,0088 |
| 421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,038 | 0,051 | 0,038 | 0,051 |
| 1422-10937 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М75 | 1000 шт. | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

### Группа 93 Ремонт отдельных участков железобетонных горловин смотровых канализационных колодцев

Состав работ: Очистка и снятие крышки люка. Разборка покрытия (3, 4). Удаление и расчистка дефектных участков. Бетонирование горловины колодца. Замена люка (2, 4). Установка кришки.

Измеритель:	колодец

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Еди-ница измере-ния | поверхность без твердого покрытия | поверхность с твердым покрытием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт без замены люка | ремонт с заме-ной люка | ремонт без замены люка | ремонт с заме-ной люка |
|  |  |  | 16-93-1 | 16-93-2 | 16-93-3 | 16-93-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-час. | 6,86 | 12,35 | 8,9 | 16,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-час. | 0,48 | 0,87 | 0,59 | 1,07 |
|  | Машини и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-час. | 0,1 | 0,19 | 0,1 | 0,19 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания. давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3 /мин | маш.-час. | 0,38 | 0,68 | 0,49 | 0,88 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-час. | 0,38 | 0,68 | 0,49 | 0,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0122 | 0,0163 | 0,0122 | 0,0163 |
| 111-166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x80 мм | т | 0,00013 | 0,000172 | 0,00013 | 0,000172 |
| 112-133 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,00062 | 0,00082 | 0,00062 | 0,00082 |
| 112-25 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0,00141 | 0,00186 | 0,00141 | 0,00186 |
| 113-754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт. | - | 1 | - | 1 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,009 | 0,0011 | 0,009 | 0,0011 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,038 | 0,051 | 0,038 | 0,051 |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | м3 | 0,057 | 0,075 | 0,057 | 0,075 |
|  | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |

### Группа 94 Замена кирпичных горловин смотровых канализационных колодцев на железобетонные

Состав работ: Очистка и снятие люка (1). Разборка и удаление кирпичной горловины (2-4). Установка железобетонного кольца (2-4). Установка чугунного люка с крышкой или железобетонной крышки (1).

Измеритель:	колодец (1), кольцо (2-4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | Снятие и уста-новка люка и крышки | Замена части кирпичной горловины, высота кольца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 40 мм | 80 мм | 140 мм |
|  |  |  | 16-94-1 | 16-94-2 | 16-94-3 | 16-94-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-час | 9,26 | 6,7 | 7,33 | 8,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-час. | 0,59 | 0,66 | 0,88 | 1,39 |
|  | Машини и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-час. | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-час. | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,18 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7ат] |  | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 1,12 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-час. | 0,45 | 1,1 | 1,44 | 2,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | м3 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0082 | 0,0085 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,0042 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,0195 | 0,0195 | 0,026 | 0,0293 |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка M1000 и более | м3 | 0,029 | 0,029 | 0,039 | 0,042 |
| 113-754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт. | П | - | - | - |
| П | Кольца железобетонные горловин канализационных колодцев | шт. | - | П | П | П |
| П | Крышки железобетонные смотровых канализационных колодцев | шт. | П | - | - | - |
|  | Строительный мусор | т | - | 0,04 | 0,079 | 0,139 |

(Группы 90, 91, 92, 93, 94 в редакции изменения № 4, утв. приказом Минстроя № 393 от 28.11.06)

СОДЕРЖАНИЕ

Сборник 16. Наружные инженерные сети	2

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	3

2 НОРМЫ	4

2.1 Водопровод	4

2.1.1 Разборка	4

Группа 1   	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб	4

Группа 2  	Укладка труб чугунных водопроводных в траншеи с распорами	4

Группа 3  	Укладка труб чугунных водопроводных в траншеи без распор	6

Группа 4 	Укладка труб стальных водопроводных	8

Группа 5        Укладка труб асбестоцементных водопроводных ВТ-6 с соединением 
труб асбестоцементными муфтами	9

Группа 6   Укладка труб асбестоцементных водопроводных ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами		10

Группа 7  	Укладка труб железобетонных напорных водопроводных	10

Группа 8  	Укладка труб полиэтиленовых	11

Группа 9   	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой (битумно-полимерной) изоляции на стальные трубопроводы	11

Группа 10 	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой (битумно-полимерной) изоляции на стальные трубопроводы	12

Группа 11 	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой (битумно-полимерной) изоляции на стальные трубопроводы	13

Группа 15 	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы	15

Группа 16 	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы	15

Группа 17 	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких 
лент на стальные трубопроводы	16

Группа 19 	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на 
стыки и фасонные части стальных трубопроводов	17

Группа 20 	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких 
лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	17

Группа 21 	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	17

Группа 22 	Промывка без дезинфекции трубопроводов	18

Группа 23 	Установка фасонных частей	18

Группа 24 	Установка полиэтиленовых фасонных частей	19

Группа 25	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных	19

Группа 26 	Установка стальных задвижек и клапанов обратных	19

Группа 27 	Установка вантузов, гидрантов, колонок водоразборных	20

Группа 28 	Врезка штуцеров (патрубков) в существующие сети из стальных труб	20

Группа 29 	Врезка тройников в существующие сети из чугунных труб	21

Группа 30	 Приварка фланцев к стальным трубопроводам	21

Группа 31 	Устройство колодцев круглых водопроводных из сборного железобетона	22

Группа 32 	Устройство колодцев водопроводных кирпичных	23

Группа 33 	Устройство колодцев водопроводных бетонных с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона	24

Группа 34 	Продавливание труб с разработкой грунта вручную	25

Группа 35	Продавливание труб без разработки грунта (прокол)	26

Группа 36 	Протаскивание стальных труб в футляр	26

Группа 37 	Заделка концов футляра битумом и прядью	27

Группа 38 	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода	27

2.2 Канализация	28

2.2.1 Разборка	28

Группа 39 	Разборка трубопроводов канализации	28

2.2.3 Устройство	28

Группа 40 	Устройство основания под трубопроводы	28

Группа 41 	Укладка труб железобетонных и бетонных канализационных диаметром до 400 мм	29

Группа 42 	Укладка труб железобетонных и бетонных канализационных диаметром от 500 мм	29

Группа 43 	Укладка труб канализационных керамических	30

Группа 44 	Укладка труб канализационных асбестоцементных	30

Группа 45 	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	31

Группа 46 	Устройство колодцев круглых канализационных из сборного железобетона	32

Группа 47 	Устройство колодцев круглых кирпичных канализационных с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах	33

Группа 48 	Устройство колодцев круглых кирпичных канализационных с конусным переходом к горловине в сухих грунтах	34

Группа 49 	Устройство колодцев круглых бетонных монолитных канализационных	35

Группа 50 	Устройство колодцев прямоугольных бетонных монолитных канализационных	36

Группа 51 	Устройство колодцев дождеприемных круглых	37

Группа 52	 Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети	38

Группа 53 	Установка люка	38

2.3 Теплоснабжение	39

Группа 54 	Бесканальная прокладка трубопроводов теплосети в армопенобетонной изоляции	39

Группа 55 	Прокладка трубопроводов в каналах и наземная при условном давлении 
теплоносителя 0,6 МПа и температуре 1150 С	40

Группа 56 	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении теплоносителя 1,6 МПа и температуре 1500 С	41

Группа 57 	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 
теплоносителя 1,6 МПа и температуре 1500 С	42

Группа 58	Установка сальниковых компенсаторов	42

Группа 59 	Установка П-образных компенсаторов	43

Группа 60 	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара	44

2.4 Газоснабжение	44

Группа 61 	Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб	44

Группа 62 	Устройство цокольного ввода газопровода в здания	45

Группа 63 	Устройство подземного ввода газопровода в здания	47

Группа 64 	Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого 
давления со снижением давления	48

Группа 65 	Врезка муфтой под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления	49

Группа 66 	Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого 
давления без снижения давления	49

Группа 67 	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	50

Группа 68 	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов	51

Группа 69	Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах	51

Группа 70 	Установка байпаса	53

Группа 71 	Установка газовых свечей	54

Группа 72	Установка двухлинзовых компенсаторов	54

Группа 73 	Устройство трубок отвода конденсата	55

Группа 74 	Продувочное устройство	55

Группа 75 	Устройство контрольной трубки и контрольного пункта	56

2.5 Разные работы	56

Группа 76 	Укладка стальных кожухов в открытые траншеи	56

Группа 77 	Ремонт смотровых колодцев	57

Группа 78 	Устройство бетонных лотков	57

Группа 79 	Разборка вручную кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота		58

Группа 80 	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами	58

Группа 81	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	58

2.6. Электрическая защита от коррозии инженерных сооружений и сетей	59

Группа 82    	Оборудование электрической защиты	59

Группа 83	Заземление оборудования электрической защиты	59

Группа 84 	Дренажные кабели	60

Группа 85 	Контактные устройства и контрольно-измерительные пункты	61

Группа 86	Бурение скважин для анодных заземлений	62

Группа 87	Установка стальных фасонных частей на сетях теплоснабжения	62

Материалы	62

Группа 90. Ремонт отдельных участков кирпичных смотровых канализационных колодцев	63

Группа 91 Ремонт отдельных участков железобетонных смотровых канализационных колодцев	63

Группа 92 Ремонт отдельных участков кирпичных горловин смотровых канализационных колодцев	65

Группа 93 Ремонт отдельных участков железобетонных горловин смотровых канализационных колодцев	66

Группа 94 Замена кирпичных горловин смотровых канализационных колодцев на железобетонные	67