ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 18. Благоустройство

ДБН Д.2.4-18-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 №88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Сборник 18. Благоустройство | ДБН Д.2.4-18-2000 Взамен СНИрР Сборник 68 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы, предназначенные для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по благоустройству территории ремонтируемых зданий и сооружений, ремонту существующих мостовых, тротуаров и дорожек, ремонту автомобильных дорог общего пользования, работ, выполняемых при ремонте мостов, лотков и других сооружений, при ремонте и устройстве дворовых построек и ограждений, работ по озеленению.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 Настоящие нормы состоят из следующих подразделов:

- дороги и проезды;

- мосты;

- дворовые постройки и ограждения;

- озеленение.

## 1.3 Дороги и проезды

### 1.3.1 Общие указания

1.3.1.1 Настоящими нормами учтены работы по ремонту и устройству автомобильных дорог общего пользования, а также дорожные работы на площадках промышленных предприятий, на городских проездах и площадках по разбивке, визировке, установке маяков и по уходу за дорожным покрытием в процессе его формирования и другие вспомогательные операции.

1.3.1.2 Доставка к месту работ бетона, битума, битумной эмульсии, асфальтобетона, готовых битумно-грунтовых и цементно-грунтовых смесей и черных каменных материалов нормами не учтена. Затраты на выполнение этих работ следует предусматривать дополнительно.

1.3.1.3 Во всех нормах за исключением нормы 1 группы 32 и норм 1, 3 группы 44 учтена доставка воды на среднее расстояние 5 км. При расстоянии доставки воды более 5 км на каждый 1 км доставки 100 м3 воды добавлять 2,8 маш.-ч поливомоечной  машины.

1.3.1.4 Расход ресурсов на устройство противозаиливающих прослоек из дренирующих грунтов при устройстве щебеночных и гравийных оснований следует определять по нормам группы 19.

1.3.1.5 Расход ресурсов на устройство оснований и покрытий из гравийной смеси с добавлением щебня следует определять по нормам группы 21.

1.3.1.6 В нормах групп 38, 39, 40, 42 на устройство покрытий расход ресурсов на поверхностную обработку не учтен и определяется, в случае необходимости, дополнительно по нормам группы 36.

1.3.1.7 В норме 1 группы 1 процент выхода годного камня рекомендуется принимать ориентировочно в размере 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего употребления определяется на месте и оформляется актом.

1.3.1.8 Расход ресурсов на устройство двухслойного основания и покрытия из грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами с применением навесных фрез и авто грейдеров, следует определять по нормам группы 12 для каждого слоя отдельно.

1.3.1.9 Расход ресурсов на устройство оснований и покрытий из грунтов, укрепляемых золами уноса, известью, гранулированными шлаками и золошлаковыми смесями, следует определять по нормам группы 14, с заменой норм расхода цемента на вышеперечисленные материалы в объеме, предусмотренном проектом.

1.3.1.10 Расход ресурсов на выполнение работ по укреплению площадки за шпорами гасителя при устройстве водосборных устройств с проезжей части сборными бетонными плитами следует определять по нормам группы 18.

1.3.1.11 При устройстве брусчатых мостовых с заполнением швов битумной   мастикой, приготовленной с минеральным порошком, в норме 1 группы 30 следует добавлять: битум - 0,04 т, порошок минеральный - 0,315 т; исключать песок - 0,24 м3.

1.3.1.12 Расход ресурсов на устройство основания из черного щебня с использованием двух расклинивающихся фракций щебня следует определять по нормам 1,2 группы 38.

1.3.1.13 Расход ресурсов на укладку выравнивающего слоя из горячей пористой  асфальтобетонной смеси при устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей следует определять по нормам группы 20.

1.3.1.14 При прогревании и просушке оснований разогревателями перед укладкой асфальтобетонных смесей во влажный и холодный периоды года к расходу ресурсов норм на устройство 100 м2 покрытия следует добавлять затраты на эксплуатацию разогревателей асфальтобетона:

- при щебеночных или гравийных основаниях - 2,2 маш.-ч;

- при бетонных основаниях - 1,7 маш.-ч;

- при булыжных мостовых - 1,1 маш.-ч.

1.3.1.15 В случае отсутствия проектных данных расход смеси битумно-грунтовой в норме 1 группы 13 следует принимать - 17,5 м3, а в норме 2 группы 13-19,4 м3

1.3.1.16 В нормах 7, 8 группы 11 расход ресурсов на отвозку грунта не учтен. Транспортные затраты следует учитывать дополнительно без погрузки.

1.3.1.17 Расход ресурсов на укладку выравнивающего слоя из холодных асфальтобетонных смесей определяется по нормам группы 20 с заменой горячих асфальтобетонных смесей на холодные.

1.3.1.18 В нормах группы 50 предусмотрен расход ресурсов на устройство укрепительных полос по готовому основанию, устраиваемому одновременно с основанием дорожной одежды.

1.3.1.19 В норме группы 10 расход ресурсов на выполнение работ по восстановлению покрытий тротуаров следует учитывать дополнительно.

1.3.1.20 Нормами группы 121 предусмотрено использование на 1000 м2 покрытия асфальтобетонных смесей, приведенных в таблицах А и Б:

Таблица А – Асфальтобетонные смеси для устройства нижних слоев покрытия

| Характеристика асфальтобетонной смеси, наименование и свойства ресурса | Шифр ресурса | Единица измерения | Толщина слоя 70 мм | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон пористый), (дорожные), (аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, марка 1,2, плотность каменных материалов 2,5 – 2,9 т/м3 | П | т | 162,1 | 11,6 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон пористый), (дорожные), (аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, марка 1,2, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | П | т | 168,2 | 12,0 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон пористый), (дорожные), (аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, мелкозернистые, марка 1,2, плотность каменных материалов 2,5 – 2,9 т/м3 | П | т | 163,9 | 11,7 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон пористый), (дорожные), (аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, мелкозернистые, марка 1,2, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | П | т | 170,6 | 12,2 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон высокопористый), (дорожные), (аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, марка 1,2, плотность каменных материалов 2,5 – 2,9 т/м3 | П | т | 159,8 | 11,4 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон высокопористый), (дорожные), (аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, марка 1,2, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | П | т | 166,5 | 11,9 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон плотный), (дорожные), (аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5 – 2,9 т/м3 | П | т | 167,8 | 12,0 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон плотный), (дорожные), (аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | П | т | 178,2 | 12,7 |

Таблица Б – Асфальтобетонные смеси для устройства верхних слоев покрытия

| Характеристика асфальтобетонной смеси, наименование и свойства ресурса | Шифр ресурса | Единица измерения | Толщина слоя 50 мм | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон плотный), (дорожные), (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, типа А, Б, В, марки 1, 2, 3, плотность каменных материалов 2,5 – 2,9 т/м3 | П | т | 120,8 | 12,1 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон плотный), (дорожные), (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, типа А, Б, В, марки 1, 2, 3, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | П | т | 127,6 | 12,8 |
| Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон плотный), (дорожные), (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, песчаные, типа Г, Д, марки 1, 2, 3, плотность каменных материалов 2,5 – 3 т/м3 | П | т | 115,3 | 11,0 |

п.1.3.1.20 дополнен, в соответствии с Изменением № 5, утвержденным приказом Минрегионстроя Украины № 88 от 05.07.2007.

### 1.3.2 Правила исчисления объемов работ

1.3.2.1 Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка, гравия и других материалов следует определять по проектным профилям в уплотненном состоянии.

1.3.2.2 Объем работ по устройству дорожных покрытий и оснований следует определять по площади каждого конструктивного слоя.

1.3.2.3 Объем железобетонных конструкций дорожных покрытий из сборных плит определяется по данным проекта.

1.3.2.4 Объем дренирующего грунта следует принимать по данным проекта.

1.3.2.5 Длину дренажных воронок под обочинами следует определять по ширине обочины (норма 6 группы 16).

### 1.3.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 1

|  | Условия применения | Номера групп | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | затрат труда рабочих-строителей | эксплуатации машин | расхода материалов |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой | 1, 3, 4-7, 9-15, 17, 19-26, 28, 30-42, 48-52, 54-56, 61, 119, 120, 121, 122 | 1,2 | 1,2 | - |
| 2 | Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 8 до 15 на 1000м2 дороги | 1,2,3,27, 28, 30,43 | 1,05 | 1,05 | - |
| 3 | То же, более 15 до 20 | - « - | 1,15 | 1,15 | - |
| 4 | То же, более 20 | - « - | 1,3 | 1,3 | - |
| 5 | Укатка каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2) | 22, 25 | - | 0,8 | - |
| 6 | То же, до 68,6 (700) МПа (кгс/см2) | - « - | - | 0,65 | - |
| 7 | Применение дегтей вместо битума | 12, 36, 39, 41, 42, 53, 54 | - | - | 1,2 |
| 8 | Устройство бортовых камней сечением 100 х 200 мм: |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | При цементобетонных покрытиях, бетон М200 | 28 | - | - | 0,8 |
| 8.2 | При других видах покрытий, бетон М200 | 28 | - | - | 0,86 |
| 8.3 | То же, раствор цементный | 28 | - | - | 0,33 |
| 9 | Устройство бортовых камней сечением 150 х 450 мм, 170 х 600 мм: |  |  |  |  |
| 9.1 | При цементобетонных покрытиях, бетон М200 | 28 | - | - | 1,87 |
| 9.2 | При других видах покрытий, бетон М200 | 28 | - | - | 1,58 |
| 9.3 | То же, раствор цементный | 28 | - | - | 1,83 |
| 10 | Устройство бортовых камней сечением 200 х 450 мм, 200 х 600 мм: |  |  |  |  |
| 10.1 | При цементобетонных покрытиях, бетон М200 | 28 | - | - | 1,97 |
| 10.2 | При других видах покрытий, бетон М200 | 28 | - | - | 1,64 |
| 10.3 | То же, раствор цементный | 28 | - | - | 2,17 |
| 11. | Производство работ в условиях внегородских магистралей | 119 | - | 0,85 | - |
|  | Примечание. Применение коэффициентов должно быть обосновано данными проекта. |

Таблица 1 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

## 1.4 Озеленение

### 1.4.1 Общие указания

1.4.1.1 Нормами настоящего раздела учтены работы по озеленению городов, поселков, дорог, лесопарков, территории сооружаемых и ремонтируемых объектов.

1.4.1.2 Нормы учитывают расход ресурсов на выполнение следующих видов работ:

- подготовку участка для озеленения: планировку участка в грунтах 1 и 2 группы, разбивку и очистку от мусора;

- подготовку посадочных мест для деревьев и кустарников без разрыва календарных сроков подготовки и посадки в грунтах 1 и 2 группы:

- подготовку почвы для устройства газонов, устройство корыт под цветники в грунтах 1 и 2 групп:

- одерновку цветников, дорожек и площадок:

- заготовку деревьев, кустарников, растительной земли, перегноя и дерна:

- уход за зелеными насаждениями.

1.4.1.3 Нормы предусматривают:

- применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых), затраты на заготовку дерна, растительной земли и перегноя;

- подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников на расстояние до 20 м в объеме 20% вносимого количества, для газонов и цветников на расстояние до 20 м в объеме 50% вносимого количества:

- поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли - 1 раз; кустарников и деревьев-саженцев - 3 раза; газонов обыкновенных и партерных - 10 раз в течение 10 дней после посева; цветников - 30 раз в течение 15 дней по два раза в день.

1.4.1.4 Доставка воды для полива нормами не учтена. При необходимости затраты на выполнение этих работ следует определять дополнительно.

1.4.1.5 Расход ресурсов на перевозку грунта, необходимого для засыпки ям, в нормах на заготовку деревьев-саженцев следует определять дополнительно в соответствии с предусмотренным проектом видом транспорта и расстоянием перевозки.

1.4.1.6 Взамен одерновки в ленту дорожек, площадок и цветников могут быть применены загущенные посевы по краям газонов. Расход ресурсов на устройство загущенных посевов следует определять по нормам группы 96 с двойной нормой высева семян газонных трав.

1.4.1.7 Нормами 1, 2 группы 77 предусмотрен расход ресурсов на планировку участка при срезке бугров и засыпке ям глубиной до 10 см.

1.4.1.8 Норма 4 группы 77 на очистку участка от мусора применяется только при озеленении улиц и объектов озеленения общего пользования.

1.4.1.9 Нормами групп 78-81, 84, 87, 90 следует пользоваться только в случае, когда проектом учтены размеры ям, приведенные в таблице 3. Если проектом предусмотрены размеры ям, отличающиеся от приведенных в таблице 3, то расход ресурсов на подготовку посадочных мест следует определять по нормам групп 82, 85, 88, 91.

1.4.1.10 Расход ресурсов на восстановление отпада следует определять по нормам настоящего раздела на подготовку и посадку в естественный грунт.

1.4.1.11 В настоящем разделе приведены комплексные нормы по уходу за зелеными насаждениями, предусматривающие кратность операций, приведенную в таблице 2. В случаях несоответствия состава и кратности операций по уходу за зелеными насаждениями приведенным в таблице 2, расход ресурсов следует определять по операционным нормам групп 109, 116, 117 в соответствии с принятым в проектах составом и кратностью операций.

Таблица 2 - Кратность операций и расход воды при уходе за зелеными насаждениями для 2 климатического района

| Вид зеленых насаждений | Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок | Полив | Рыхление и прополка цветников | Прополка газонов и цветников | Стрижка газонной каймы | Выкаши-вание гаэонов | Расход воды в м3 на сезонный полив 1-го дерева и кустар-ника, 1 м живой изгороди, 10 м2 газона и цветника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Деревья и кустарники с комом размером, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| круглым |  |  |  |  |  |  |  |
| Д=0,2 Н=0,15 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
| Д=0,25 Н=0,2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
| Д=0,3 Н=0,3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
| Д=0,5 Н=0,4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,16 |
| Д=0,8 Н=0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,5 |
| квадратным |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5х0,5х0,4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,16 |
| 0,8х0,8х0,5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,5 |
| 1,0х1,0х0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 |
| 1,3х1,3х0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,5 |
| 1,5х1,5х0,65 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2,0 |
| 1,7х1,7х0,65 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3,0 |
| 2 Деревья лиственные с обнаженной корневой системой | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
| 3 Кустарник с обнаженной корневой системой: |  |  |  |  |  |  |  |
| в группах | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
| в однорядной живой изгороди | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,08 |
| в двухрядной живой изгороди | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
| 4 Цветники из многолетников | - | 15 | 4 | - | - | - | 2,25 |
| 5 Газоны: |  |  |  |  |  |  |  |
| партерные | - | 30 | - | 5 | 3 | 10 | 3,0 |
| обыкновенные | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 1,0 |
| луговые | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Примечание. Д - диаметр, Н - высота. |

### 1.4.2 Правила исчисления объемов работ

1.4.2.1 Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными насаждениями определяется по проектным данным.

1.4.2.2 При исчислении площади газонов следует исключить площадь, занимаемую приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых изгородей, бордюров, цветников и одерновки.

1.4.2.3 Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и траншей. Размеры стандартных ям и траншей приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

| Наименование групп посадочного материала и способ посадки | Ком | Яма или траншея |
| --- | --- | --- |
|  | Размер, м | Объем, м3 | Размер, м | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Деревья и кустарники с комом земли: |  |  |  |  |  |
| - круглым | Д=0,2 Н=0,15 | 0,005 | Д=0,8 Н=0,5 | 0,5 | 0,25 |
|  | Д=0,25 Н=0,2 | 0,01 | Д=0,8 Н=0,5 | 0,5 | 0,25 |
|  | Д=0,3 Н=0,3 | 0,02 | Д=0,8 Н=0,75 | 0,5 | 0,38 |
|  | Д=0,5 Н=0,4 | 0,08 | Д=1,0 Н=0,8 | 0,79 | 0,63 |
|  | Д=0,8 Н=0,6 | 0,3 | Д=1,5 Н=0,85 | 1,76 | 1,5 |
| - квадратным | 0,5х0,5х0,4 | 0,1 | 1,4х1,4х0,65 | 1,96 | 1,27 |
|  | 0,8х0,8х0,5 | 0,32 | 1,7х1,7х0,75 | 2,89 | 2,17 |
|  | 1,0х1,0х0,6 | 0,6 | 1,9х1,9х0,85 | 3,61 | 3,07 |
|  | 1,3х1,3х0,6 | 1,01 | 2,2х2,2х0,85 | 4,84 | 4,11 |
|  | 1,5х1,5х0,65 | 1,46 | 2,4х2,4х0,9 | 5,76 | 5,18 |
|  | 1,7х1,7х0,65 | 1,88 | 2,6х2,6х0,9 | 6,76 | 6,08 |
| 2 Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке: |  |  |  |  |  |
| - в естественный грунт | - | - | Д=0,7 Н=0,7 | 0,38 | 0,27 |
| - с внесением растительной земли | - | - | Д=1,0 Н=0,8 | 0,79 | 0,63 |
| 3 Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке: |  |  |  |  |  |
| - в ямы в естественный грунт | - | - | Д=0,5 Н=0,5 | 0,2 | 0,1 |
| - в ямы с внесением растительной земли | - | - | Д=0,7 Н=0,5 | 0,38 | 0,19 |
| - в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся | - | - | 0,5х0,5х1,0 | 0,5 | 0,25 |
| - в траншеи двухрядную живую изгородь | - | - | 0,7х0,5х1,0 | 0,7 | 0,35 |
| Примечание. Д - диаметр, Н - высота кома, глубина ямы или траншеи. |

1.4.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 4

| Условия применения | Номера групп (норм) | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- |
|  |  | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин |
| 1 Планировка территории в грунтах 3 группы | 77(2) | 1,5 | - |
| 2 Подготовка посадочных мест механизированным способом в грунтах 3 группы | 78, 79 (1-5), 82 (1-5), 84 (1-5), 85, 87, 88, 90 (1-10) | 1,37 | 1,52 |
| 3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов и корыт под цветники в грунтах 3 группы | 80, 81, 82 (6-10), 84, 85, 87, 88, 90 (11-20), 91 (6-10), 96 (2, 4), 97, 98, 101, 102 (3,4,7,8) | 1,4 | - |
| 4 Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой | 78-82, 84, 85, 87, 88, 90 | 1,17 | - |
| 5 Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой | 83, 86, 89, 92 | 1,37 | - |
| 6 Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева | 96 (6) | 1,94 | - |
| 7 Посадка колючего кустарника | 89, 92 | 1,3 | - |

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Дороги и проезды

### 2.1.1 Разборка

### Группа 1   	Разборка покрытий и оснований

Состав работ: Поливка водой (3). Разборка покрытий и оснований. Сгребание материала, полученного от разборки. Сортировка камня с выборкой годной шашки (1, 2). Складирование материала, полученного при разборке. Разломка мостовой из булыжного камня и асфальтобетонного покрытия тротуаров вручную (2, 6).

Измеритель:    100 м3 конструкций

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | мостовой из булыжного камня | щебеночных | черных щебеночных | асфальтобетонных покрытий | цемен-тобетонных покры-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | механизи-рованным способом | вручную |  |  | механизи-рованным способом | вручную |  |
|  |  |  | 18-1-1 | 18-1-2 | 18-1-3 | 18-1-4 | 18-1-5 | 18-1-6 | 18-1-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 287 | 318,71 | 25,92 | 28,16 | 191,62 | 305,5 | 127.75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,79 | 8,24 | 9,1 | 12,21 | 58,2 | - | 56,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8.24 | 8,24 | 2,15 | 2,15 | 7,55 | - | 5,9 |
| 201-0311 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 1,55 | - | 2,42 | 4,55 | - | - | 13,72 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | - | - | - | - | 45,14 | - | 31,88 |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | 5,22 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | - | - | 4,09 | 5,51 | 5,51 | - | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | - | - | 0,44 | - | - | - | - |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | - | - | - | - | 90,28 | - | 63,76 |
|  | Кирковщик | маш.-ч | (1,55) | - | (2,42) | (4-55) | - | - | (13,72) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | - | 6,3 | - | - | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 87,5 | 87,5 | 175 | 165 | 160 | 160 | 190 |

### Группа 2  	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см

Состав работ: Разборка покрытий. Сгребание материалов, полученных при разборке.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
|  | Строительный мусор | т | 6,4 |

### Группа 3  	Разборка бортовых камней

Состав работ: Разборка бортовых камней. Сгребание материала, полученного при разборке. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на бетонном основании | на щебеночном основании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-3-1 | 18-3-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,48 | 102,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 1,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,22 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 3,22 | 3 |
|  | Строительный мусор | т | 7,2 | 7,2 |

### 2.1.2 Ремонт

### Группа 4  	Исправление профиля основания

Состав работ: Очистка оснований. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением, последующим разравниванием взрыхленного материала. Россыпь и разравнивание новых материалов (1, 3).

Измеритель: 	100 м2 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | щебеночных | гравийных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с добавлением нового материала | без добавления нового материала | с добавлением нового материала | без добавления нового материала |
|  |  |  | 18-4-1 | 18-4-2 | 18-4-3 | 18-4-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,04 | 10,04 | 5,58 | 5,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,55 | 6,33 | 3,06 | 2,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,67 | 0,45 | 0,67 | 0,45 |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 1,3 | 1,3 | 1,01 | 1,01 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 3,7 | 3,7 | 0,74 | 0,74 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,36 |
|  | Кирковщик | маш.-ч | (0,18) | (0,18) | (0,18) | (0,18) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,-5 |
| 1421-9458 | Щебень из природного камня для строитель-ных работ, фракция 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,15 | - | - | - |
| 1421-9459 | Щебень из природного камня для строитель-ных работ, фракция 20-40 мм, марка М800 | м3 | 5,5 | - | - | - |
| 1421-9506 | Гравий для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка ДР8 | м3 | - | - | 6,6 | - |

### Группа 5  	Ремонт оснований дорог

Состав работ: Кирковка и очистка выбоин с прогрохоткой взрыхленного материала (1, 2). Очистка оснований. Заполнение выбоин щебнем (1), шлаком (2), черным щебнем (3) с разравниванием материалов, поливкой водой и укаткой. Дополнительная россыпь черного щебня с укаткой (3).

Измеритель: 	100 м2 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | щебеночных | шлаковых | из черного щебня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-5-1 | 18-5-2 | 18-5-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 73.58 | 73,58 | 112,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,59 | 8,59 | 6,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108л.с.] | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13т | маш.-ч | 8,05 | 8,05 | 5,51 |
| 270-118 | Грохоты инерционные среднего типа Котлы битумные передвижные, емкость 400л | маш.-ч маш.-ч | (4,83) | (4.83) | (0,8) |
|  | Кирковщик | маш.-ч | (0,2) | (0,2) | (0,2) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1554 | Битумы нефтяные дорожные БНД-40/60, первый сорт | т | - | - | 0,074 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1 | 1 | 1 |
| 1421-9458 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,22 | - | - |
| 1421-9459 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М800 | м3 | 8,5 | - | - |
| 1421-9722 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | - | 9,7 | - |
| 1421-9936 | Щебень черный холодный на битумах для устройства слоев износа с повышенной шероховатостью, М1000, фракция 10-15 мм | т | - | - | 15,98 |

### Группа 6  	Перемощение мостовой

Состав работ: Очистка оснований. Разборка мостовой с сортировкой камня. Удаление загрязненного песка. Устройство песчаного подстилающего слоя. Мощение с россыпью щебня и укатка.

Измеритель: 	100 м2 площади ремонта

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 142,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,2 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,9 |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 0,19 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 0,19 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,19 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 7,8 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,4 |
| 1421-10428-2 | Камень булыжный | м3 | 4,1 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 13,1 |
| 1421-9456 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М800 | м3 | 1 |
| 1421-9458 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,3 |
|  | Строительный мусор | т | 12,8 |

### Группа 7  	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

Состав работ: Разломка и обрубка краев асфальтобетона. Очистка основания. Смазка битумом краев обрубленных мест. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. Укатка катком.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированных мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | однослойного | двухслойного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной, мм |
|  |  |  | 50 | 70 | 80 |
|  |  |  | площадью ремонта, м2 |
|  |  |  | до 5 | до 25 | до 5 | до 25 | до 5 | до 25 |
|  |  |  | 18-7-1 | 18-7-2 | 18-7-3 | 18-7-4 | 18-7-5 | 18-7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 168,41 | 114,79 | 231,52 | 148,93 | 298,01 | 195,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,87 | 7,81 | 10,15 | 8,49 | 16,98 | 14,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,42 | 2,42 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,36 | 2,3 | 4,64 | 2,98 | 5,96 | 3,91 |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 8,6 | 8,6 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 6,73 | 4,6 | 9,27 | 5,96 | 11,91 | 7,82 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (1) | (1) | (1,4) | (1,4) | (1,6) | (1,6) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1554 | Битумы нефтяные дорожные БНД-40/60, первый сорт | т | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,17 |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 | т | 11,9 | 11,9 | 16,6 | 16,6 | 19 | 19 |
|  | Строительный мусор | т | 12 | 12 | 16,7 | 16,7 | 19,1 | 19,1 |

### Группа 8  	Ямочный ремонт асфальтобетонных тротуаров

Состав работ: Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. Россыпь дополнительного слоя щебня с разравниванием и уплотнением. Смазка битумом краев обрубленных мест. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. Посыпка отремонтированных мест песком. Затирка райбовкой.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированных мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-8-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 183,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,29 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 6,12 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 3.32 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (2,8) |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1 |
| 111-1554 | Битумы нефтяные дорожные БНД-40/60, первый сорт | т |  |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,5 |
| 1421-9459 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М800 | м3 | 6,3 |
| П | Асфальтобетон | т | П |
|  | Строительный мусор | т | 16,06 |

### Группа 9  	Заделка трещин битумом вручную в асфальтобетонных покрытиях

Состав работ: Очистка трещин. Заделка трещин битумом. Засыпка поверхности с уплотнением.

Измеритель: 	100 м трещин

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,13 |
| 212-0101 | Автогудронаторы, емкость 3500 л | маш.-ч | 1,13 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,09 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,05 |

### Группа 10 	Ремонт бордюров

Состав работ: Разломка покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси вдоль борта. Рыхление и разломка материалов основания борта. Выравнивание бордюрных камней по отметке с набивкой основания. Засыпка пазух с трамбованием. Заливка швов раствором.

Измеритель: 	100 м бордюра

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 1,61 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 3,22 |
|  | Материалы |  |  |
| 1424-11619 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 0,75 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,1 |
|  | Строительный мусор | т | 19,41 |

### Группа 11 	Устройство дорожных корыт

Состав работ: Разработка грунта корыта с перемещением (1, 2) или откидыванием грунта на обочины и разравниванием его (9-12), транспортировкой в насыпь или отвал на расстояние до 100 м (3, 4), погрузкой на автомашины (7, 8). Зачистка дна корыта. Выкапывание временных воронок. Планировка и укатка дна корыта.

Измеритель: 	100 м2 корыта

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | полукорытного профиля | корытного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с применением | на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта с применением скреперов добавлять или исключать |
|  |  |  | автогрейдеров | скреперов |  |
|  |  |  | глубиной корыта, мм |
|  |  |  | до 250 | до 500 | до 250 | до 500 | до 250 | до 500 |
|  |  |  | 18-11-1 | 18-11-2 | 18-11-3 | 18-11-4 | 18-11-5 | 18-11-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 1,5 | 3,1 | 5,8 | 0,2 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0311 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт [80л.с.] | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 207-0316 | Скреперы прицепные [с гусеничным трактором], вместимость ковша 3 м3 | маш.-ч |  |  | 0,9 | 1,8 | 0,1 | 0,2 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,8 | 1,3 | 2 | 3,8 | - | - |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |

Окончание группы 11 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | корытного профиля | полукорытного профиля | корытного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с применением экскваторов | вручную |
|  |  |  | глубиной корыта, мм |
|  |  |  | до 250 | до 500 | до 250 | до 500 | до 250 | до 500 |
|  |  |  | 18-11-7 | 18-11-8 | 18-11-9 | 18-11-10 | 18-11-11 | 18-11-12 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,7 | 3,7 | 30,6 | 59,7 | 80,7 | 153,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,4 | 10,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0311 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 3,2 | 6,1 | - | - | - | - |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 2 | 3,8 | - | - | - | - |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### 2.1.3 Устройство

### Группа 12 	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией)

Состав работ: Планировка и прикатка земляного полотна. Распределение грунта. Размельчение грунта с увлажнением. Перемешивание грунта с вяжущими. Разравнивание и профилирование. Укатка. Уход за покрытием.

Измеритель: 	100 м2 основания или покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | фрезами навесными | автогрейдерами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-12-1 | 18-12-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,82 | 2,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,05 | 5,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 212-0101 | Автогудронаторы, емкость 3500 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,29 | 4,6 |
| 212-0910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.-ч | 0,33 | 0,55 |
| 212-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 0,19 | 0,09 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,3 | 0,38 |
| 212-2201 | Фрезы навесные [дорожные] на тракторе мощностью 121,5 кВт [165 л.с.] | маш.-ч | 4,34 | - |
| 270-0033 | Автобитумовозы, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 1,52 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,072 | 0,072 |
| 111-1901 | Эмульсия битумная для дорожных работ | т | П | П |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,029 | 0,029 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,28 | 1,6 |
| П | Грунт | м3 | П | П |

### Группа 13 	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см из готовой битумно-грунтовой смеси с применением автогрейдера

Состав работ: Планировка и прикатка земляного полотна. Разравнивание и профилирование готовой смеси. Укатка. Уход за покрытием.

Измеритель: 	100 м2 основания или покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из смесей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | песчаных, супесчаных грунтов | щебеночных, гравийных, гравийно (щебеноч-но) - песчаных и золошлаковых |
|  |  |  | 18-13-1 | 18-13-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,05 | 3,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 0,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 212-0101 | Автогудронаторы, емкость 3500 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 212-0910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 |
| 212-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,072 | 0,072 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,029 | - |
| П | Смесь битумно-грунтовая | м3 | П | П |

### Группа 14 	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами

Состав работ: Планировка и прикатка земляного полотна. Распределение грунта. Размельчение грунта с увлажнением. Распределение цемента. Перемешивание грунта с цементом. Разравнивание и профилирование. Укатка. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 	100 м2 основания или покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-14-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |
| 201-0101 | Автоцементовозы, грузоподъемность 13 т | маш.-ч | 0,57 |
| 212-0101 | Автогудронаторы, емкость 3500 л | маш.-ч | 0,04 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,27 |
| 212-0910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 16т | маш.-ч | 0,33 |
| 212-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 30т | маш.-ч | 0,19 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 1,21 |
| 212-1802 | Распределители цемента | маш.-ч | 0,57 |
| 212-2201 | Фрезы навесные [дорожные] на тракторе мощностью 121,5 кВт [165 л.с.] | маш.-ч | 3,86 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00031 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | П |
| 111-1572 | Кальций хлористый жидкий, сорт 1 | т | П |
| 111-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,072 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,029 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,85 |
| П | Грунт | м3 | П |

### Группа 15	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси

Состав работ: Планировка и прикатка земляного полотна. Разравнивание и профилирование готовой смеси. Укатка (1, 2). Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 	100 м2 основания или покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | автогрейдером | профилировщиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из смесей |
|  |  |  | песча-ных, супесчаных грунтов | щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых | песча-ных, супесчаных грунтов | щебеночных, гравийных, гравийно (щебеноч-но)-песчаных и золошлаковых |
|  |  |  | 18-15-1 | 18-15-2 | 18-15-3 | 18-15-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,68 | 3,68 | 19,14 | 19,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 | 0,87 | 8,17 | 8,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | - | 0,43 | 0,43 |
| 201-0311 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт [80л.с.] | маш.-ч | - | - | 2,84 | 2,84 |
| 201-0601 | Тележки тракторные, грузоподъемность 20,0 т | маш.-ч | - | - | 2,84 | 2,84 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | - | - | 2,84 | 2,84 |
| 212-0101 | Автогудронаторы, емкость 3500 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,37 | 0,37 | 0,03 | 0,03 |
| 212-0910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 212-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | - | - |
| 212-1102 | Профилировщик оснований | маш.-ч | - | - | 1,86 | 1,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | - | - | 0,00114 | 0,00114 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00031 | 0,00031 | - | - |
| 111-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 111-1901 | Эмульсия битумная для дорожных работ | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,029 | 0,029 | 0,024 | 0,024 |
| П | Смесь цементно-грунтовая | м3 | 17,5 | 19,4 | 17,5 | 19,4 |

### Группа 16 	Устройство дренажей и дренажных воронок под обочинами

Состав работ: Копание ровиков. Уплотнение фунта щебнем (1). Укладка гидроизоляционного слоя по дну ровика (1-3). Укладка щебня в ровик (3). Укладка стеклоткани по слою щебня (3). Укладка дренирующих труб. Устройство фильтрующей отсыпки из гравия (1). Устройство песчаного дренирующего слоя (1, 2). Устройство бетонного монолитного оголовка (5). Копание воронок (6). Сопряжение труб с песчаным слоем, щебнем (6).

Измеритель: 	100 м дренажа (1-4), 100 м сброса (5), 100 м воронок (6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | продольных дренажей по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос | поперечных дренажей | сбросов воды из продольных дренажей | дренажных воронок под обочинами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с односторонним выпуском | с двухсторонним выпуском |  |  |
|  |  |  | из асбес-тоцемент-ных труб | из тру-бофильтров |  |  |  |  |
|  |  |  | 18-16-1 | 18-16-2 | 18-16-3 | 18-16-4 | 18-16-5 | 18-16-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,76 | 64,1 | 69,52 | 78,55 | 104,9 | 174,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б | м2 | 31 | 31 | 73,6 | 73,6 | - | - |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | - | - | - | - | 0,-075 | - |
| 113-0671 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 102 | - | 69,5 | 139 | 102 | 174 |
| 114-0067 | Холсты стекловолокнистые ВВ-Г, высший сорт | 10 м2 | - | - | 7,6 | 7,6 | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 4,59 | 6,12 | - | - | - | - |
| 1421-9459 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М800 | м3 | 1,9 | - | 13,4 | 13,4 | 0,36 | 1,4 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | 3,57 | - | - | - | - | - |
| 1434-11643-3 | Смеси бетонные готовые тяже-лые, класс бетона В15 [М-200], крупность заполнителя более 40 мм, марка по морозостойкости 150 | м3 | - | - | - | - | 1,06 | - |
| П | Трубофильтры керамзито-ботонные, диаметр 100 мм | м | - | 102 | - | - | - | - |

### Группа 17 	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части

Состав работ: Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой (1). Устройство щебеночной подготовки (2-6). Установка бетонных и железобетонных конструкций лотков, колодцев (2-5). Бетонирование дна ливнеприемника и фундамента под бортовой камень, установка металлической решетки и чугунного люка (4, 5). Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит (6).

Измеритель: 	1 м3 лотка (1, 3), 1 м лотка (2), 1 колодец (4, 5), 1 гаситель (6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из лотков | из водоприемных колодцев | из гасителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продольных из сборного бетона | в откосах насыпи | открытых на обочинах | бетонных | железобетонных |  |
|  |  |  | 18-17-1 | 18-17-2 | 18-17-3 | 18-17-4 | 18-17-5 | 18-17-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,83 | 2,82 | 37,38 | 22,39 | 22,21 | 24,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,96 | 0,66 | 4,52 | 1,52 | 1,52 | 6,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,96 | 0,66 | 4,52 | 1,48 | 1,48 | 6,14 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м'/мин. | маш.-ч | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | - | - | - | (0,06) | (0,06) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,0193 | - | - | - | - | - |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 113-0673 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 200 мм | м | - | - | - | 4,42 | 4,42 | - |
| 113-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | - | 0,08 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1421-9459 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М800 | м3 | - | 0,08 | 2,17 | 0,32 | 0,29 | 0,51 |
| 1424-11643-3 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М-200], крупность заполни-теля более 40 мм, марка по морозостойкости 150 | м3 | - | - | 0,46 | - | - | - |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,092 | 0,00046 | - | 0,014 | 0,014 | - |
| П | Конструкции бетонные | м3 | 1 | - | 1 | 0,68 | 0,35 | 0,53 |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | - | 0,05 | - | - | 0,17 | - |

### Группа 18 	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

Состав работ: Устройство щебеночной подготовки. Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит.

Измеритель: 	1 м2 укрепления

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-18-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,23 |
|  | Материалы |  |  |
| 1421-9459 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М800 | м3 | 0,26 |
| П | Конструкции бетонные | м3 | 0,08 |

### Группа 19 	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания

Состав работ: Планировка и прикатка земляного полотна. Россыпь и разравнивание материалов. Раздробление трактором с кулачковыми катками крупных глыб(З). Уплотнение россыпей с поливкой водой.

Измеритель: 	100 м3 материала основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из песка | из песчано-гравийной смеси, дресвы | из шлака доменного отвального сталеплавильного | из щебня шлакового | из щебня из природного камня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-19-1 | 18-19-2 | 18-19-3 | 18-19-4 | 18-19-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26 | 26 | 20,59 | 39 | 41,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,9 | 7,39 | 39,61 | 49,36 | 50,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | 3 | - | 2,71 | - | - |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | - | - | - | 4,24 | 3,1 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 2,79 | 2,79 | 6,12 | 3,23 | 2,14 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш.-ч | - | - | 2,71 | - | - |
| 212-0711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 25 т | маш.-ч | 3 | - | - | - | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | - | - | - | 12,95 | 13,05 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | - | - | 26,36 | 26,36 | 28,7 |
| 212-0910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.-ч | 0,94 | 2,96 | 0,94 | 0,94 | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 1,17 | 1,64 | 3,48 | 1,64 | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 5 | 7 | 14,9 | 7 | 20 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 110 | - | - | - | - |
| 1421-9645 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ №3, размер зерен свыше 0 до 40 мм, марка ДР12 | м3 | - | 122 | - | - | - |
| 1421-9699-4 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | - | - | 150 | - | - |
| 1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | м3 | - | - | - | - | 10 |
| 1421-9454 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М1000 и более | м3 | - | - | - | - | 126 |
| 1421-9723 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка М600 | м3 | - | - | - | 126 | - |

### Группа 20 	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Состав работ: Очистка оснований. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

Измеритель: 	100 т смеси

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с применением укладчиков асфальтобетона | без применения укладчиков асфальтобетона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-20-1 | 18-20-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,49 | 98,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,38 | 35,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 6,62 | 13,5 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13т | маш.-ч | 21,48 | 21,48 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,92 | 0,92 |
| 212-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 5,36 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3,7 | 3,7 |
| 1421-9853 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон пористый] (дорожные) (аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, марка 1 | т | 101 | 101 |

### Группа 21 	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей (щебеночно-песчаных смесей) оптимального гранулометрического состава

Состав работ: Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя (1-2). Россыпь и разравнивание материалов. Укатка с поливкой водой. Уход за покрытием (1, 3).

Измеритель: 	100 м2 основания или покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | однослой-ных, толщиной 12 см | двухслойных | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нижний слой толщиной 12 см | верхний слой толщиной 10 см |  |
|  |  |  | 18-21-1 | 18-21-2 | 18-21-3 | 18-21-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,51 | 4,22 | 6,49 | 0,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,29 | 2,39 | 2,02 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,42 | 0,26 | 0,38 | 0,04 |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 1,31 | 1,01 | 0,7 | 0,1 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 1,21 | 0,78 | 0,74 | 0,1 |
| 212-0910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,26 | 0,25 | 0,2 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,05 | 1,05 | 0,8 | 0,08 |
| 1421-9656-3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 15,2 | 15,2 | 12,7 | 1,26 |

### Группа 22 	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм

Состав работ: Россыпь и разравнивание щебня. Профилирование и планировка щебня. Укатка щебня с поливкой водой.

Измеритель: 	100 м2 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с пределом прочности на сжатие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2) | до 98,1 МПа (1000 кг/см2) |
|  |  |  | однослойных | двухслойных | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | однослойных | двухслойных | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  |  | верхнего слоя | нижнего слоя |  |  | верхнего слоя | нижнего слоя |  |
|  |  |  | 18-22-1 | 18-22-2 | 18-22-3 | 18-22-4 | 18-22-5 | 18-22-6 | 18-22-7 | 18-22-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,96 | 5,96 | 5,16 | 0,1 | 5,96 | 5,96 | 5,16 | 0,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,29 | 7,08 | 4,91 | 0,09 | 6,04 | 5,74 | 4,12 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [ 108 л.с.] | маш.-ч | 0,43 | - | 0,43 | 0,03 | 0,43 | - | 0,43 | 0,03 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,07 | 0,29 | 0,07 | - | 0,07 | 0,29 | 0,07 | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоход-ные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 1,91 | 1,91 | 1,3 | 0,01 | 1,54 | 1,54 | 1,04 | 0,01 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоход-ные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 4,31 | 4,31 | 2,64 | 0,04 | 3,43 | 3,34 | 2,11 | 0,04 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | - | 0,01 | 0,1 | 0,1 | - | 0,01 |

Продолжение группы 22 (нормы с 1 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с пределом прочности на сжатие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2) | до 98,1 МПа (1000 кг/см2) |
|  |  |  | однослойных | двухслойных | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | однослойных | двухслойных | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  |  | верхнего слоя | нижнего слоя |  |  | верхнего слоя | нижнего слоя |  |
|  |  |  | 18-22-1 | 18-22-2 | 18-22-3 | 18-22-4 | 18-22-5 | 18-22-6 | 18-22-7 | 18-22-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3 | 3 | 2 | 0,2 | 3 | 2 | 2 | 0,2 |
| 1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | м3 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1421-9454 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М1000 и более | м3 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 1,26 | - | - | - | - |
| 1421-9458 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М800 | м3 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 1421-9460 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М800 | м3 | - | - | - | - | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 1,26 |

Окончание группы 22 (нормы с 9 по 13)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2) | При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение тран-спорта до пол-ного окончания работ добавить к нормам 1, 2, 5, 6, 9, 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однослойных | двухслойных | на каждый 1 см изме-нения толщины слоя добавлять или исключать |  |
|  |  |  |  | верхнего слоя | нижнего слоя |  |  |
|  |  |  | 18-22-9 | 18-22-10 | 18-22-11 | 18-22-12 | 18-22-13 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,96 | 5,96 | 5,16 | 0,1 | 2,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,12 | 4,91 | 3,52 | 0,09 | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | 0,43 | - | 0,43 | 0,03 | - |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,07 | 0,29 | 0,07 | - | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 1,25 | 1,25 | 0,84 | 0,01 | - |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 2,8 | 2,8 | 1,71 | 0,04 | 0,4 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - | - |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | - | 0,01 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3 | 3 | 2 | 0,2 | - |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | м3 | - | - | - | - | 1 |
| 1421-9464 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М600 | м3 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| 1421-9466 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М600 | м3 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 1,26 | - |

### Группа 23 	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

Состав работ: Подготовка подстилающего слоя. Россыпь и разравнивание щебня. Профилирование и планировка щебня. Укатка с поливкой водой.

Измеритель: 	100 м2 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | однослойных | верхнего слоя двухслойных | на каждый 1 см изменения толщины слоя по нормам 1, 2 добавлять или исключать | нижнего слоя двухслойных | на каждый 1 см изме-нения толщины слоя по норме 4 добавлять или исключать | При использо-вании оснований под движе-ние транспорта до полного окончания работ к нормам 1, 2 добавлять |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-23-1 | 18-23-2 | 18-23-3 | 18-23-4 | 18-23-5 | 18-23-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,19 | 7,19 | 0,11 | 5,03 | 0,12 | 2,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,44 | 5,2 | 0,28 | 3,59 | 0,31 | 0,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, модность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | 0,43 | - | 0,04 | 0,43 | 0,04 | - |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,61 | 0,8 | - | 0,09 | - | - |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 2,15 | 2,15 | 0,12 | 2,15 | 0,14 | - |
| 212-0908 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 18 т | маш.-ч | 1,55 | 1,55 | 0,12 | 0,45 | 0,13 | 0,34 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | - | 0,47 | - | 0,09 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | - | - | - | - | - | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 0,4 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1421-9464 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М600 | м3 | 1 | 1 | 0,063 | - | - | - |
| 1421-9466 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М600 | м3 | 2,27 | 2,27 | 0,189 | - | - | - |
| 1421-9467 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 70-120 мм, марка М600 | м3 | 12,1 | 12,1 | 1,01 | 15,1 | 1,26 | - |
| 1421-9720 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5[3]-10 мм, марка М600 | м3 | - | - | - | - | - | 1 |

### Группа 24 	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков

Состав работ: Россыпь и разравнивание шлака. Раздробление шлака трактором с кулачковыми катками и поливка водой. Россыпь шлакового щебня фракции 10-20 мм. Укатка шлакового щебня с поливкой водой. Уход за основанием.

Измеритель: 	100 м2 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | однослой-ных, толщиной 10 см | двухслойных, толщиной 20 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-24-1 | 18-24-2 | 18-24-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,97 | 9,86 | 0,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,29 | 9,52 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | 0,28 | 0,54 | 0,03 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.е.] | маш.-ч | 0,32 | 0,64 | - |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш.-ч | 0,56 | 1,08 | 0,06 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 4,26 | 7,56 | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,43 | 0,78 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,82 | 3,24 | 0,142 |
| 1421-9699-4 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 15,3 | 31,5 | 1,53 |
| 1421-9723 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка М600 | м3 | 2,04 | 2,04 | - |

### Группа 25 	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебня

Состав работ: Россыпь и разравнивание щебня. Профилирование и планировка. Укатка щебня с поливкой водой. Уход за покрытием.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с пределом прочности на сжатие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2) |
|  |  |  | однослойных | двухслойных | на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1, 2, 3 добавлять или исключать |
|  |  |  |  | верхнего слоя | нижнего слоя |  |
|  |  |  | 18-25-1 | 18-25-2 | 18-25-3 | 18-25-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,94 | 8,94 | 5,16 | 0,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,88 | 7,67 | 5 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | 0,43 | - | 0,43 | 0,03 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,07 | 0,29 | 0,07 | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 1,91 | 1,91 | 1,3 | 0,01 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13т | маш.-ч | 4,71 | 4,71 | 2,64 | 0,04 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | - | 0,01 |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3 | 3 | 2 | 0,2 |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | м3 | 1 | 1 | - | - |
| 1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | м3 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 1421-9454 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М1000 и более | м3 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 1,26 |
| 1421-9455-3 | Щебень-высевки, марка М-1000 и более, фракция до 3 мм | м3 | 1 | 1 | - | - |

Продолжение группы 25 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с пределом прочности на сжатие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 98,1 МПа (1000 кг/см2) |
|  |  |  | однослойных | двухслойных | на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 5, 6, 7 добавлять или исключать |
|  |  |  |  | верхнего слоя | нижнего слоя |  |
|  |  |  | 18-25-5 | 18-25-6 | 18-25-7 | 18-25-8 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,94 | 8,94 | 5,16 | 0,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,56 | 6,35 | 4,21 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | 0,43 | - | 0,43 | 0,03 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,07 | 0,29 | 0,07 | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 1,54 | 1,54 | 1,04 | 0,01 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 3,76 | 3,76 | 2,11 | 0,04 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | - | 0,01 |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3 | 3 | 2 | 0,2 |
| 1421-9456 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М800 | м3 | 1 | 1 | - | - |
| 1421-9458 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 1421-9460 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М800 | м3 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 1,26 |
| 1421-9461-1 | Щебень-высевки, марка М-800, фракция до 3 мм | м3 | 1 | 1 | - | - |

Окончание группы 25 (нормы с 9 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | с пределом прочности на сжатие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 68,6 МПа (700 кг/см2) |
|  |  |  | однослойных | двухслойных | на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 9, 10, 11 добавлять или исключать |
|  |  |  |  | верхнего слоя | нижнего слоя |  |
|  |  |  | 18-25-9 | 18-25-10 | 18-25-11 | 18-25-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,94 | 8,94 | 5,16 | 0,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,56 | 5,35 | 3,61 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | 0,43 | - | 0,43 | 0,03 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,07 | 0,29 | 0,07 | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 1,25 | 1,25 | 0,84 | 0,01 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 1,71 | 0,04 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000л | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | - | 0,01 |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3 | 3 | 2 | 0,2 |
| 1421-9462 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М600 | м3 | 1 | 1 | - | - |
| 1421-9464 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М600 | м3 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 1421-9466 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М600 | м3 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 1,26 |
| 1421-9467-1 | Щебень-высевки, марка М-600, фракция до 3 мм | м3 | 1 | 1 | - | - |

### Группа 26 	Устройство мостовых из колотого или булыжного камня по готовому основанию

Состав работ: Укладка версты с трамбованием. Мощение с подбором камня и трамбованием. Заполнение швов мелким щебнем. Укатка с проверкой профиля и засыпкой песком. Уход за мостовой.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | с уплотнением при трех проходах катка толщиной 14 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | добавлять на каждый проход катка сверх трех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-26-1 | 18-26-2 | 18-26-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,88 | 1,12 | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | - | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 0,24 | - | - |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 0,1 | - | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1421-10428-2 | Камень булыжный | м3 | 14,4 | 0,95 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 2,1 | - | - |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | м3 | 1,02 | - | - |
| 1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | м3 | 1,28 | - | - |

### Группа 27 	Устройство мощеных подзоров и отмосток

Состав работ: Планировка земляного полотна. Мощение камнем с трамбованием и засыпкой песком.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной 10 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-27-1 | 18-27-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 112.67 | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,47 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 9,66 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (28,98) | - |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 1,81 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1421-10428-2 | Камень булыжный | м3 | 11 | 1,1 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 2 | - |

### Группа 28 	Установка бортовых камней

Состав работ: Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. Установка бортовых камней с заливкой швов и их расшивкой. Очистка гранитных бортов (3-4).

Измеритель: 	100 м бортового камня

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бетонных и железобетонных | природных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при це- ментнобе тонных покрытиях | при других видах покрытий | при це-ментнобе-тонных покрытиях | при других видах покрытий |
|  |  |  | 18-28-1 | 18-28-2 | 18-28-3 | 18-28-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 113,40 | 126,03 | 162,41 | 180,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2.7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7.1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7.1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 112-0038 | Брусья необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100мм, 125 мм, IV сорт | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 3,9 | 5,9 | 3.9 | 5,9 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| П | Камни бортовые | м3 м | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 29 	Установка поребриков

Состав работ: Устройство углубления в грунте для основания (1-4). Укладка бетона, щебня (1, 2), песка (3, 4) в основание с трамбованием. Установка поребриков с заполнением швов раствором. Подсыпка грунта с внешней стороны. Расшивка швов. Приготовление раствора.

Измеритель: 	1 м поребрика

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | бетонных | кирпичных, толщиной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на бе-тонное основа-ние | на щебе-ночное основа-ние | 0,5 кирпича | 1 кирпич |
|  |  |  |  |  | на песчаное основание |
|  |  |  | 18-29-1 | 18-29-2 | 18-29-3 | 18-29-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,32 | 1,58 | 0,16 | 0,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0018 | 0,004 |
| 142-10-2 | Вода | 1 м' | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | 1 М | 0,018 | 0,018 | 0,024 | 0,031 |
| 1421-9458 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М800 | м3 | - | 0,0567 | - | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | - | - | 0,004 | 0,009 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | 1 М' | 0,051 | - | - | - |
| П | Поребрик | пог. м | 1 | 1 | - | - |

### Группа 30 	Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых

Состав работ: Сортировка каменной брусчатки и мозаиковой шашки. Мощение лотка и мостовой. Приготовление битумной мастики. Заполнение швов битумной мастикой (1) и цементным раствором (2, 3). Засыпка мостовой.

Измеритель: 	100 м2 мостовой

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | брусчатых | мозаиковых | на каждый 1 см изменения высоты к норме 1 добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с заполнением швов |  |
|  |  |  | битумной мастикой | цементным раствором |  |
|  |  |  | при высоте брусчатки 10 см | при высоте шашки, см |  |
|  |  |  |  | 10 | 12 |  |
|  |  |  | 18-30-1 | 18-30-2 | 18-30-3 | 18-30-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 162,5 | 131,99 | 131,99 | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,8 | 3,8 | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,38 | 2,38 | 2,38 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000л | маш.-ч | 2,38 | 2,38 | 2,38 | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (1,24) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1556 | Битумы нефтяные дорожные БНД-60/90, БНД-90/130, первый сорт | т | 0,117 | — | — | 0,0117 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,14 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | - |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 1,24 | 0,92 | 0,92 | 0,012 |
| 1421-10427 | Камень брусчатый для дорожных покрытий | м3 | 13,1 | 0,8 | 1,1 | 1,31 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | - | 1,88 | 1,88 | - |
| П | Шашка мозаиковая | м3 | - | 12,3 | 14,6 | - |

### Группа 31 	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит

Состав работ: Планировка основания. Укладка плит. Заделка швов цементным раствором. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры (3,4).

Измеритель: 	100 м3 железобетонных плит

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | шестигранных | прямоугольных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, м2 |
|  |  |  |  | до 3 | до 10,5 | свыше 10,5 |
|  |  |  | 18-31-1 | 18-31-2 | 18-31-3 | 18-31-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 353,88 | 225,69 | 231,1 | 223,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3 | 3,8 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 105,15 | 67,86 | 50,71 | 46,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,42 | 1,78 | 11,53 | 9,66 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность Ют | маш.-ч | 102,73 | 66,08 | 39,18 | - |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | - | - | - | 36,47 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | - | - | 31,96 | 24,04 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (4,9) | (3,82) | (4,8) | (4,8) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | - | 0,024 | 0,0236 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,45 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,64 | 0,5 | 0,63 | 0,63 |
| 124-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 14 мм | т | - | - | 0,08 | 0,07 |
| 1424-11616 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В30 [М400], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,7 | 0,33 | 0,42 | 0,42 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 0,8 | 0,57 | 0,72 | 0,72 |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 32 	Устройство оснований городских проездов

Состав работ: Установка, разборка и перенос опалубки. Планировка и уплотнение подстилающего слоя. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой. Устройство температурных швов. Уход за основанием.

Измеритель: 	100 м2 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной слоя 16 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-32-1 | 18-32-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,21 | 0,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,21 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 2,13 | - |
| 270-116 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | (2,71) | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,85) | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1556 | Битумы нефтяные дорожные БНД-60/90, БНД-90/130, первый сорт | т | 0,009 | - |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 1,02 | - |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , марка ТВК-350 | м2 | 1,2 | 0,1 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,013 | - |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 1,02 | 0,065 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 17,8 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 4 | - |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 16,2 | 1,02 |

### Группа 33       Устройство цементобетонных однослойных покрытий средствами малой механизации

Состав работ: Установка, разборка и перенос деревянных щитов опалубки. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. Устройство температурных швов. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. Уход за покрытием с увлажнением.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной слоя 20 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-33-1 | 18-33-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 54,52 | 0,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,14 | 0,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 | - |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 0,98 | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 4,03 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (2,94) | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,2) | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,0007 | - |
| 111-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 «Лило-1» | т | 0,013 | - |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 0,76 | - |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1,1 | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,01 | - |
| 112-0080 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,024 | - |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,01 | - |

Продолжение группы 33

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной слоя 20 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-33-1 | 18-33-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 1,22 | 0,059 |
| 124-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 14 мм | т | П | П |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 17,8 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 4 | - |
| 1424-11616 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В30 [М400], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 20,4 | 1,02 |

### Группа 34 	Нарезка швов в бетоне

Состав работ: Очистка полосы покрытия (1). Разметка линий расположения швов. Нарезка швов. Заполнение швов битумной мастикой (1) и изоловой лентой (2).

Измеритель: 	100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | затвердевшем | свежеуложенном |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-34-1 | 18-34-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,47 | 15,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,1 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56,26 | 4,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,01 | - |
| 212-0600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.-ч | 2,89 | - |
| 212-1200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.-ч | - | 4.44 |
| 212-1301 | Нарезчики поперечных швов в затвердевшем бетоне | маш.-ч | 24,45 | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 1,46 | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,48) | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | - | 6,82 |
| 111-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 «Лило-1» | т | 0,04 | - |
| 111-1901 | Эмульсия битумная для дорожных работ | т | 0,06 | - |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,06 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 3,31 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1 | - |

### Группа 35 	Укладка металлической сетки в цементнобетонное покрытие

Состав работ: Укладка металлической сетки в цементнобетонное покрытие.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-35-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
|  | Материалы |  |  |
| П | Сетка стальная сварная | т | П |

### Группа 36 	Поверхностная обработка с применением битума

Состав работ: Очистка покрытия. Разлив битума. Россыпь и укатка минеральных материалов. Уход за покрытием.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | двойная | тройная | двойная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | битумом с применением щебня | песчано-гравийной смесью |
|  |  |  | новых щебёночных (гравийных) покрытий | существующих |  |
|  |  |  |  | малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий | сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью | мостовых с деформированной поверхностью |  |
|  |  |  |  | с нормальной поверхностью | с де-формирован-ной поверх-ностью |  |  |  |
|  |  |  | 18-36-1 | 18-36-2 | 18-36-3 | 18-36-4 | 18-36-5 | 18-36-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,35 | 4,39 | 5,06 | 5,19 | 5,23 | 4,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,8 | 1,86 | 2,41 | 2,58 | 2-7 | 1,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-0102 | Автогудронаторы, емкость 7000л | маш.-ч | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,21 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,58 | 0,58 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,58 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 0,75 | 0,75 | 1,07 | 1,18 | 1,18 | 0,86 |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , марка ТВК-350 | м2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| 111-1901 | Эмульсия битумная, дорожная | т | - | - | - | - | - | 0,361 |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | м3 | 1,89 | 1,89 | 2,4 | 1,22 | 1,53 | - |
| 1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | м3 | 2,4 | 3,06 | 3,53 | 3,67 | 4,79 | - |
| 1421-9656-3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | - | - | - | - | - | 3,16 |
| П | Битум вязкий | т | 0,33 | 0,387 | 0,435 | 0,386 | 0,49 | - |

Окончание группы 36 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | усовершенствованных покрытий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноразовая | двойная |
|  |  |  | битумом с применением |
|  |  |  | щебня | черного щебня с плотностью каменных мате-риалов, т/м3 | щебня | черного щебня с плотностью каменных материалов, т/м3 |
|  |  |  |  | 2,5-2,9 | более 2,9 |  | 2,5-2,9 | более 2,9 |
|  |  |  | 18-36-7 | 18-36-8 | 18-36-9 | 18-36-10 | 18-36-11 | 18-36-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,67 | 3,81 | 3,81 | 3,42 | 5,64 | 5,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,95 | 1,06 | 1,06 | 1,7 | 1,91 | 1,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-0102 | Автогудронаторы, емкость 7000 л | маш.-ч | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,29 | - | - | 0,58 | - | - |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,75 | 0,89 | 0,89 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | - | 0,38 | 0,38 | - | 0,77 | 0,77 |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | м3 | 1,33 | - | - | 1,17 | - | - |
| 1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | м3 | - | - | - | 2,04 | - | - |
| П | Щебень черный фракции 5-10 мм | т | - | - | - | - | 1,45 | 1,67 |
| П | Щебень черный фракции 10-20 мм | т | - | 2 | 2,3 | - | 2,66 | 3,06 |
| П | Битум вязкий | т | 0,129 | 0,072 | 0,072 | 0,242 | 0,137 | 0,137 |

### Группа 37     Поверхностная обработка покрытий битумной эмульсией с применением мытого щебня

Состав работ: Очистка покрытия с увлажнением. Разлив битумной эмульсии. Россыпь мытого щебня. Укатка. Уход за покрытием.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-37-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,10 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 212-0102 | Автогудронаторы, емкость 7000 л | маш.-ч | 0,09 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего тапа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,29 |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 0,51 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,12 |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , марка ТВК-350 | м2 | 0,6 |
| 111-1900 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0,179 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,5 |
| 1421-9455-2 | Щебень мытый из природного камня для строительных работ, марка М-1000 и более, фракция 10-20 мм | м3 | 1,15 |

### Группа 38 	Устройство оснований и покрытий из черного щебня

Состав работ: Очистка основания. Укладка и закрепление боковых упоров. Укладка и укатка черного щебня, с проверкой профиля. Россыпь и укатка черного клинца. Россыпь и укатка черной мелочи (1, 2). Уход за покрытием.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | покрытий | оснований | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 6 см |  |
|  |  |  | с плотностью каменных материалов, т/м3 | к нормам |
|  |  |  | 2,5 - 2,9 | более 2,9 | 2,5 - 2,9 | более 2,9 | 1 и 3 | 2 и 4 |
|  |  |  | 18-38-1 | 18-38-2 | 18-38-3 | 18-38-4 | 18-38-5 | 18-38-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,18 | 8,18 | 6,87 | 6,87 | - | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,62 | 3,62 | 2,55 | 2,55 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 1,96 | 1,96 | 1,28 | 1,28 | - | - |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 0,38 | 0,38 | - | - |
| 212-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | - | - |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
|  | Гудронаторы ручные | маш.-ч | (0,01) | (0,01) | (0,01) | (0,01) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00018 | 0,00018 | - | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | - | - |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | - | - |
| П | Щебень черный фракции 5-10 мм | т | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - |
| П | Щебень черный фракции 10-20 мм | т | 1,1 | 1,25 | 1,1 | 1,25 | - | - |
| П | Щебень черный фракции 20-40 мм | т | 11,7 | 13,7 | 11,7 | 13,7 | 1,95 | 2,2 |

### Группа 39 	Укладка и пропитка щебеночных оснований и покрытий

Состав работ: Очистка основания. Устройство боковых упоров. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций (1,4). Разлив вяжущих материалов. Укатка.

Измеритель: 	1000 м2 покрытия и основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | покрытий | оснований | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 5 см |  | толщиной 8 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  | с полупропиткой битумом | с пропиткой битумом |
|  |  |  | 18-39-1 | 18-39-2 | 18-39-3 | 18-39-4 | 18-39-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 103,27 | 93,7 | 0,54 | 109,05 | 0,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,1 | 26,19 | 1,2 | 35,57 | 1,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 212-0102 | Автогудронаторы, емкость 7000л | маш.-ч | 3,97 | 2,94 | 0,6 | 5,73 | 0,89 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 2,89 | 2,89 | - | 5,77 | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 2,71 | 2,71 | - | 2,71 | - |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11,86 | 12,93 | - | 12,93 | - |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 1,84 | 0,92 | - | 1,84 | - |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,86 | 0,86 | - | 0.86 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | - | 0.00613 | 0,001 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , марка ТВК-350 | м2 | 6 | 3 | - | 6 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0.15 | 0,15 |  | 0,15 | 0.02 |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | м3 | 10,2 | - | - | 10,2 | - |
| 1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | м3 | 10,2 | 11,2 | - | 10,7 | - |
| 1421-9453 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М1000 и более | м3 | 56,1 | 56,1 | 12,7 | 10,7 | - |
| 1421-9454 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М1000 и более | м3 | - | - | - | 91,8 | 10,2 |
| П | Битум вязкий | т | 6,95 | 5,15 | 1,03 | 10 | 1,63 |

Окончание группы 39 (нормы с 6 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | оснований | покрытий или оснований | покрытий или оснований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 8 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | толщиной 5 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | толщиной 8 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  | с пропиткой битумом | с полупропиткой битумной эмульсией | с пропиткой битумной эмульсией |
|  |  |  | 18-39-6 | 18-39-7 | 18-39-8 | 18-39-9 | 18-39-10 | 18-39-11 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 93,53 | 0,54 | 101,83 | 0,7 | 109,57 | 0,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,65 | 1,2 | 36,16 | 1,58 | 49.24 | 1,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-0102 | Автогудронаторы, емкость 7000л | маш.-ч | 4,69 | 0,6 | 4,01 | 0,79 | 6,36 | 0,86 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 5,77 | - | 2,89 | - | 8,67 | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 2,71 | - | 14,1 | - | 16,73 | - |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 12,93 | - | 7,53 | - | 9,34 | - |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | - | - | 2,76 | - | 0,92 | - |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,86 | - | 0,86 | - | 0,86 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,001 | 0,00613 | - | 0,00613 | 0,001 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 3 | - | 6 | - | 6 | - |
| 111-1901 | Эмульсия битумная для дорожных работ | т | - | - | 7,02 | 1,4 | 11,2 | 1,44 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | - | 0,15 | 0,02 |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М 1000 и более | м3 | - | - | 6,63 | - | - | - |
| 1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | м3 | - | - | 29,07 | - | 4,59 | - |
| 1421-9453 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М1000 и более | м3 | 12,8 | - | 57,4 | 11,5 | 14,8 | - |
| 1421-9454 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М1000 и более | м3 | 91,8 | 10,2 | - | - | 91,8 | 10,2 |
| П | Битум вязкий | т | 8,24 | 1,03 | - | - | - | - |

### Группа 40 	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей

Состав работ: Очистка основания. Установка бортовых упоров. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона. Укатка. Уход за покрытием.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной 3 см | на каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-40-1 | 18-40-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,14 | 0,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 0,4 | - |
| 212-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,51 | - |
| 270-149 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,04 | - |
|  | Гудронаторы ручные | маш.-ч | (0,04) | (0,01) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00006 | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,000613 | - |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,006 | 0,001 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,015 | - |
| П | Асфальтобетонная смесь | т | П | П |

### Группа 41 	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей вручную с уплотнением ручными и самоходными катками

Состав работ: Очистка основания. Разлив жидкого битума по основанию. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. Уплотнение асфальтобетонной смеси ручным катком (1-4), катком дорожным самоходным (5, 6).

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | крупнозернистых | мелкозернистых и песчаных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 4 см | на каждые 0,5 см изменения толщины слоя доба-влять или исключать | толщиной 4 см | на каждые 0,5 см изменения толщины слоя доба-влять или исключать |
|  |  |  | 18-41-1 | 18-41-2 | 18-41-3 | 18-41-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,11 | 1,14 | 10,5 | 1,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1554 | Битумы нефтяные дорожные БНД-40/60, первый сорт | т | 0,07 | 0,001 | 0,07 | 0,001 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | - | - | 0,252 | - |
| П | Асфальтобетонная смесь | т | 9,44 | 1,18 | 9,6 | 1,2 |

Окончание группы 41 (нормы с 5 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | толщиной 4 см | на каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-41-5 | 18-41-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,17 | 0,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,43 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 215-3101 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш.-ч | 2,43 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00027 | - |
| 111-1554 | Битумы нефтяные дорожные БНД-40/60, первый сорт | т | 0,07 | 0,001 |
| П | Асфальтобетонная смесь | т | 9,5 | 1,2 |

### Группа 42 	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей

Состав работ: Очистка основания. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. Укатка. Вырубка образцов и заделка вырубок.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной 4 см | на каждые 0,5 см изменения толщины слоя доба-влять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-42-1 | 18-42-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,07 | 0,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,19 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 0,63 | 0,02 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 1,82 | 0,08 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,06 | - |
| 212-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,51 | - |
|  | Гудронаторы ручные | маш.-ч | (0,25) | (0,03) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00028 | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00062 | - |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,00108 | 0,00015 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,015 | - |
| П | Асфальтобетонная смесь | т | П | П |

### Группа 43 	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

Состав работ: Очистка основания. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. Засыпка песком. Уплотнение асфальтобетонной смеси ручным катком (1). Укатка катками (3, 4).

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | однослойных | двухслойных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | на каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | на каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  | 18-43-1 | 18-43-2 | 18-43-3 | 18-43-4 | 18-43-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26 | 4,19 | 16,18 | 16,18 | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 1,28 | 1,28 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | - | - | 1,28 | 1,28 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,06 | - | 0,06 | 0.06 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,5 | - | - | - | - |
| П | Асфальтобетон | т | 7,14 | 1,21 | 10,7 | 7,14 | 1,2 |

### Группа 44 	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известкового щебня

Состав работ: Планировка и укатка земляного полотна. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи. Укатка с поливкой водой.

Измеритель: 	100 м2 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | из кирпичного щебня | из известкового щебня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 12 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | толщиной 12 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  | 18-44-1 | 18-44-2 | 18-44-3 | 18-44-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43,87 | 0,98 | 43,87 | 0,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,2 | - | 3,2 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 2,35 | - | 2,35 | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,85 | - | 0,85 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1421-9799 | Щебень известняковый фракционированный очень мягких карбонатных пород, фракция 20-40 мм | т | - | - | 24,36 | 2,10 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 2 | - | 2 | - |
| 1423-11296-1 | Щебень кирпичный | м3 | 17,4 | 1,5 | - | - |

### Группа 45 	Устройство тротуаров из бетонных плит с заполнением швов

Состав работ: Выравнивание основания. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.

Измеритель: 	100 м2 тротуара

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементным раствором | песком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-5-1 | 18-45-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 82,7 | 68,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,53 | 3,53 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,78 | 0,78 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2,75 | 2,75 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 7,76 | 6,5 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (38,82) | (32,5) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,00123 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | 0,05 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,05 | - |
| П | Плиты бетонные | м2 | 100 | 100 |

### Группа 46 	Устройство покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов мощения (ФЭМ)

Состав работ: Выравнивание основания. Устройство покрытия из фигурных элементов с заполнением швов песком.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-46-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 149,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,1 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 2,5 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,43 |
| 1426-11789 | Плиты бетонные тротуарные фигурные, толщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 101 |

### Группа 47 	Устройство деревянных тротуаров

Состав работ: Выравнивание поверхности. Укладка лаг по прокладкам. Устройство дощатого настила с прошивкой гвоздями.

Измеритель: 	100 м2 тротуара

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-47-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 93,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1853 | Гвозди оцинкованные строительные | т | 0,0069 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,9 |
| 112-296 | Пластины из лесоматериала хвойных пород, IV сорт | м3 | 1,8 |

### Группа 48 	Устройство защитных ограждений дорог

Состав работ: Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. Установка столбов и железобетонного бруса (1). столбов и упоров (7-9). Окраска. Установка светоотражающего устройства (1, 4, 5 6). Установка и разборка опалубки (2). Укладка бетона и уход за ним (2, 5). Укладка парапета с устройством изоляции фундамента (3). Уход за кладкой (3). Протягивание троса (7), проволоки (9). Резка сетки и навеска ее на столбы (8). Заготовка деревянных столбов (6). Установка парапетных железобетонных или металлических брусьев (4-6).

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | парапетов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | железобетонных | бетонных | каменных |
|  |  |  | 18-48-1 | 18-18-2 | 18-48-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 154,55 | 756,5 | 687,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,35 | 14,45 | 4,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,45 | 0,28 | 1,45 |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 5,45 | - | - |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 18,06 | - | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 16,49 | - | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | - | 13,94 | 2,91 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | - | (15,15) | - |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.39 | 0,23 | 0,53 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (5,45) | - | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | - | (3,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0347 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая | т | 0,045 | - | - |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,0078 | - | - |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | - | 0,026 | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | - | 0,1 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0065 |  |  |
| 111-1578 | Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом | 1000 м2 | 0,00016 | - | - |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | - | - | 0,31 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | - | 77,5 | 80 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , марка ТВК-350 | м2 | - | - | 105 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | - | - | 0,43 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | - | 83 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | 26,64 | 5.55 |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | - | 64 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 65,6 | - |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 1,6 | - | - |
| 1425-11696-3 | Растворы готовые кладочные тяжелые известковые, марка 10 | м3 | - | - | 23,6 |
| П | Столбы железобетонные | м3 | 3,73 | - | - |
| П | Металлоконструкции светоотражаюших устройств | т | 0,0084 | - | - |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 3,39 | - | - |

Продолжение группы 48 (нормы с 4 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | парапетных ограждений из стали |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на железобетонных столбах | на металлических столбах | на деревянных столбах |
|  |  |  | 18-48-4 | 18-48-5 | 18-48-6 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,92 | 204,02 | 159,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,82 | 7,53 | 9,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 1,66 |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 10,83 | 3,86 | 3,86 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | - | (0,9) | - |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,32 | - | 1,02 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (3,39) | (3,39) | (3,39) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (3,06) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0090 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0399 | 0,0399 | 0,0352 |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,00714 | - | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 | - | - |
| 111-0347 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая | т | 0,009 | - | - |
| 111-0385 | Белила густотертые цинковые МА-011-2 | т | - | 0,00306 | 0,0073 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,001 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,00248 | 0,009 |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | - | - | 0,041 |
| 111-1578 | Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом | 1000м2 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| 111-1712 | Пигмент тертый | кг | - | 0,59 | 1,65 |
| 111-1836 | Балки двутавровые №16-22 из стали марки Ст18сп | т | . | 0,81 | - |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | - | 4,32 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 3,72 | - |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,026 | - | - |
| П | Стальные конструкции | т | 1,727 | 1.6843 | 1,59 |
| П | Столбы железобетонные | м3 | 2,44 | - | - |
| П | Металлоконструкции светоотражающих устройств | т | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |

Окончание группы 48 (нормы с 7 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ограждений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тросовых на железобетонных столбах | из сетки | многорядных проволочных |
|  |  |  | 18-48-7 | 18-48-8 | 18-48-9 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 182,36 | 127,29 | 60,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,36 | 13,88 | 9,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 2,63 | 4,39 | 4,39 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 10.05 | 9,03 | 9,03 |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,18 | 0,1 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (2,63) | (4,39) | (4,39) |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (3,28) | (2,09) | (2,01) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0084 | 0,00546 | 0,0051 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 1,3 | 1,21 |
| 111-0347 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая | т | 0.00874 | 0.0128 | 0,0128 |
| 111-0385 | Белила густотертые цинковые МА-011 -2 | т | - | 0,01 | 0.01 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0081 | 0.0081 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,558 | - | - |

Окончание группы 48 (нормы с 7 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ограждений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тросовых на железобетонных столбах | из сетки | многорядных проволочных |
|  |  |  | 18-48-7 | 18-48-8 | 18-48-9 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 3,0 мм | т | - | 0,0038 | 0,099 |
| 111-1587 | Сетка из оцинкованной проволоки, диаметр 2 мм. крученая | м2 | - | 147 | - |
| 111-1712 | Пигмент тертый | кг | - | 1,91 | 1,91 |
| 1421-9462 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм. марка М600 | м3 | - | 0,68 | 0.68 |
| 1537-0013 | Канат двойной свивки, тип ЛК-Р, без покрытия, из проволоки мар-ки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметр 22,5 мм | 10 м | 21,4 | - | - |
| П | Столбы железобетонные | м3 | П | 1,3 | 1,3 |

### Группа 49 	Устройство ограждений, установка столбиков сигнальных, изготовление и установка перил и тумб

Состав работ: Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием (1-5). Установка железобетонных столбов (1, 4) и парапетных брусьев (1). Установка светоотражающего устройства (1). Заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины (2, 3, 5).Установка тумб (3, 5). Укладка перил с укреплением скобами (2, 3, 5). Заготовка и прибивка к тумбам дощатого ограждения (3). Наклейка фольги (4). Окраска.

Измеритель: 	100 м (1-3), 100 шт (4, 5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Устройство парапетных ограждении железобетонных на подходах к мостам и путепроводам | Изготовление и установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | надолб-ных перил | тумб деревянных с доща-тым ограждением |
|  |  |  | 18-49-1 | 18-49-2 | 18-49-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 157,09 | 397,21 | 205,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,06 | 25,02 | 28,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,53 | 25,02 | 17,62 |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 10,47 | - | 11,18 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 18,06 | - | - |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (10,47) | - | (11,18) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | 0,014 | 0,014 |
| 111-0385 | Белила густотертые цинковые МА-011-2 | т | - | 0,005 | 0,009 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,00042 | 0,00061 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,003 | 0,005 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | 0,015 |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | - | 0,02 | 0,03 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | 0,027 | - | - |
| 111-1712 | Пигмент тертый | кг | - | 0,17 | 0,25 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | - | 0,003 | 0,0025 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м' | - | 6,75 | 2,21 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | м3 | - | 0,39 | 0,53 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | - | - | 3,5 |
| 1545-248 | Скобы строительные | кг | - | 3,1 | 3,1 |
| П | Столбы железобетонные | м3 | 7,2 | - | - |
| П | Металлоконструкции светоотражающих устройств | т | П | - | - |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 3,4 | - | - |

Продолжение группы 49 (нормы с 4 по 5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Установка столбиков сигнальных железобетонных | Изготовление и установка тумб деревянных простых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-49-4 | 18-49-5 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 115,55 | 310,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,92 | 50,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,61 | 38,2 |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80л.с.] | маш.-ч | 12,64 | 12,1 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 21,67 | - |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (12,64) | (12,1) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | 0,014 |
| 111-0347 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая | т | 0,00974 | - |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,001 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0124 |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | - | 0,05 |
| 111-1712 | Пигмент тертый | кг | - | 4 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | - | 0,0028 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,0036 | - |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | 5,66 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | м3 | - | 0,65 |
| 1545-248 | Скобы строительные | кг | - | 3,1 |
| П | Столбы железобетонные | м3 | 5 | - |
| П | Фольга | м2 | П | - |

### Группа 50 Устройство укрепительных полос у краев дорожных покрытий и укрепление обочин

Состав работ: Планировка основания (7-10). Подготовка основания (1-4). Установка и разборка бортовых упорных брусьев (1-6, 11, 12). Планировка и прикатка обочин (11, 12). Распределение материалов и их разравнивание. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок (7-10). Уход за покрытием (7-10). Уплотнение катками (1-6, 11-17) с поливкой водой (5, 6, 11, 12). Перемешивание щебня с грунтом (13, 15).

Измеритель: 100 м2 покрытия полосы или обочины

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Устройство укрепительных полос шириной 0,5 м и 0,75 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из асфальтобетона |
|  |  |  | толщиной 5 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  | 18-50-1 | 18-50-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,59 | 1,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,46 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 2,65 | - |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13т | маш.-ч | 4,23 | - |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,58 | - |
|  | Гудронаторы ручные | маш.-ч | (0,46) | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00114 | - |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,067 | 0,001 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,107 | - |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 | т | 12 | 2,4 |
| П | Крепления | кг | 37 | - |

Продолжение группы 50 (нормы с 3 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | Устройство укрепительных полос шириной 0,5 м и 0,75 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из черного щебня | из щебня |
|  |  |  | толщиной 6 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | толщиной 10 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  | 18-50-3 | 18-50-4 | 18-50-5 | 18-50-6 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,4 | 1,49 | 35,39 | 2,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,22 | - | 14,3 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 0,92 | - | 4,86 | - |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 3,72 | - | 8,97 | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | - | - | 0,47 | - |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5т | маш.-ч | 0,58 | - | - | - |
|  | Гудронаторы ручные | маш.-ч | (0,09) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1,КТ-2 | т | 0,00074 | - | - | - |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,062 | 0,001 | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,107 | - | 0,107 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | - | 2 | - |
| 1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | м3 | - | - | 0,75 | - |
| 1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | м3 | - | - | 1,15 | - |
| 1421-9454 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М1000 и более | м3 | - | - | 12,6 | 1,26 |
| 1421-9934 | Щебень черный холодный на битумах для устройства слоев износа с повышенной шероховатостью, М1000, фракция 5-10 мм | т | 0,8 | - | - | - |
| 1421-9935 | Щебень черный холодный на дегтях для устройства слоев износа с повышенной шероховатостью, М1000, фракция 5-10 мм | т | 1,1 | - | - | - |
| 1421-9938 | Щебень черный холодный на битумах для устройства слоев износа с повышенной шероховатостью, М1000, фракция 20-40 мм | т | 11,5 | 2 | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | 1,58 | - |
| П | Крепления | кг | 37 | - | 37 | - |

Продолжение группы 50 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона | Укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шириной 0,75 м | шириной 1,0 м |  |
|  |  |  | толщиной 20 см | на каждый 1 см изме-нения толщины слоя добавлять или исключать | толщиной 20 см | на каждый 1 см изме-нения толщины слоя добавлять или исключать | толщиной 10 см | на каждый 1 см изме-нения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  | 18-50-7 | 18-50-8 | 18-50-9 | 18-50-10 | 18-50-11 | 18-50-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,57 | 0,7 | 20,4 | 0,51 | 5,73 | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,15 | 0,12 | 3,82 | 0,11 | 3,67 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-0101 | Автогудронаторы, емкость 3500 л | маш.-ч | 0,03 | - | 0,03 | - | - | - |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | - | - | - | - | 0,71 | - |
| 212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,64 | - |
| 212-0910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,16 | - |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | - | - | - | - | 0,16 | - |
| 212-1700 | Машины для устройства укрепительных полос | маш.-ч | 2,71 | 0,12 | 2,38 | 0,11 | - | - |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,38 | - | 1,38 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0108 | Бумага мешочная битумированная Б-70 | т | 0,0024 | - | 0,0024 | - | - | - |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 0,00012 | - | 0,00013 | - | - | - |
| 111-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,0128 | 0,00064 | 0,0128 | 0,00064 | - | - |
| 111-1901 | Эмульсия битумная для дорожных работ | т | 0,00534 | - | 0,004 | - | - | - |
| 112-0137 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | 0,009 | - | 0,01 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | - | - | - | 0,7 | - |
| 1421-9656-1 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием зерен гравия от 65-75 % | м3 | - | - | - | - | 12,4 | 1,24 |
| 1424-11616 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В30 [М400], крупность заполнителя более 20 мм до 40 мм | м3 | 20,4 | 1,02 | 20,4 | 1,02 | - | - |

Окончание группы 50 (нормы с 13 по 18)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | Укрепление обочин грунтощебнем | Укрепление обочин втапливанием щебня | Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при расходе щебня |  |  |
|  |  |  | 40% от объема грунта | 50% от объема грунта |  |  |
|  |  |  | толщиной 12 см | на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | толщиной 12 см | на каждый 1 см изме-нения толщины слоя добавлять или исключать |  |  |
|  |  |  | 18-50-13 | 18-50-14 | 18-50-15 | 18-50-16 | 18-50-17 | 18-50-18 |
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | - | - | - | - | - | 23,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,22 | - | 1,22 | - | 1,21 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 0,86 | - | 0,86 | - | 0,72 | - |
| 212-0910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.-ч | 0,36 | - | 0,36 | - | 0,49 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | - | - | - | - | П |
| 1429-117 | Смесь семян газонных трав | ц | - | - | - | - | - | 0,027 |
| П | Щебень фракции 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | 6,1 | 0,51 | 7,6 | 0,63 | П | - |
| П | Грунт | м3 | П | - | П | - | - | - |
| П | Удобрения | т | - | - | - | - | - | 0,0034 |

### Группа 51 	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит

Состав работ: Распределение материалов и их разравнивание. Укладка железобетонных плит с помощью крана. Заполнение швов с разогреванием мастики. Изготовление деревянных прокладок.

Измеритель: 	100 м3 железобетонных плит

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | размером, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1х0,5(0,75)х0,06 | 3х0,5(0,75)х0,12 |
|  |  |  | 18-51-1 | 18-51-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 791,92 | 312,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 199,07 | 78,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 23,94 | 8,81 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 175,13 | 69,87 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (37,2) | (29,8) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 3,11 | 2,49 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 4,3 | 3,49 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 17 | 8,5 |
| П | Плиты сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 |

### Группа 52 	Разметка проезжей части эмалью

Состав работ: Очистка покрытия от пыли и грязи. Установка ограждения. Отбивка линии шнуром с разметкой. Нанесение линии. Снятие ограждения.

Измеритель: 1 км линии

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | сплошной линией шириной, м | прерывистой линией шириной 0,1 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | при соотношении штриха и промежутка |
|  |  |  |  |  |  | 1:1 | 1:3 | 3:1 |
|  |  |  | 18-52-1 | 18-52-2 | 18-52-3 | 18-52-4 | 18-52-5 | 18-52-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,74 | 5,74 | 5.74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,8 | 1-8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-1400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0248 | Эмаль антикоррозийная ПФ-167 белая, светлосерая, серая | т | 0,042 | 0,084 | 0,168 | 0.021 | 0,0105 | 0,0315 |

### Группа 53	Разогрев битума в котлах в построечных условиях

Состав работ:	Загрузка битума в котлы. Разогрев битума. Очистка котлов.

Измеритель:	1 т

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-53-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (7,2) |
|  | Материалы |  |  |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 1,4 |

### Группа 54 	Разлив вяжущих материалов

Состав работ: Разлив вяжущих материалов

Измеритель: 	1 т

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-54-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 212-0101 | Автогудронаторы, емкость 3500 л | маш.-ч | 0.53 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 1.03 |

### Группа 55	Добавка песка, гравия или песчано-гравийной смеси

Состав работ:	Добавка песка, гравия или песчано-гравийной смеси.

Измеритель:	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-55-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | 1,5 |
|  | Материалы |  |  |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 102 |

### Группа 56	Распределение порошкообразных добавок

Состав работ:	Распределение порошкообразных добавок.

Измеритель:	100 т сухих добавок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | фрезами | автогрейдерами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-56-1 | 18-56-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,15 | 56,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,7 | 1,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 159,24 | 74,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш.-ч | - | 13 |
| 212-1802 | Распределители цемента | маш.-ч | 61,2 | 61,2 |
| 212-2201 | Фрезы навесные [дорожные] на тракторе мощностью 121,5 кВт [165 л.с.] | маш.-ч | 98,04 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| П | Добавки сухие /цемент, известь, золы уноса сухого отброса и др. | т | 103 | 103 |

### Группа 57 	Установка дорожных знаков

Состав работ: Бурение ям. Установка бесфундаментных стоек с обратной засыпкой и трамбовкой (1-3). Антисептирование деревянных стоек (2, 3). Окраска стоек (1-3). Разделка оснований дорожных знаков (1-3). Переход от одного знака к следующему (1-3).

Измеритель: 100 знаков

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | на металлических стойках | на деревянных брусьях | на деревянных кругляках | при установке дополнительных щитков добавлять |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-57-1 | 18-57-2 | 18-57-3 | 18-57-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 577,76 | 462,21 | 454,99 | 90,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,86 | 19,86 | 19,86 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 19,86 | 19,86 | 19,86 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0090 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,048 | 0,048 | 0,048 | - |
| 111-0233 | Грунтовка ПЭ-0211 | т | 0,01935 | - | - | - |
| 111-0347 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая | т | 0,00562 | 0,0051 | 0,0045 | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,048 |
| 111-0837 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,00338 | 0,00335 | 0,0033 | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А,I сорт | т | - | 0,00042 | 0,00036 | - |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | - | 8,4 | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | - | 9,4 | - | - |
| П | Стойки металлические | шт | 100 | - | - | - |
| П | Щитки металлические | шт | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.2 Мосты

### 2.2.1 Разборка

### Группа 58	Разборка перил на мостах

Состав работ:	Разборка перил на мостах.

Измеритель:	1 м перил (1, 2), 1 м3 железобетонных конструкций (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | металлических сварных | деревянных | железобетонных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-58-1 | 18-58-2 | 18-58-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,72 | 2,13 | 43,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 | 2 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 11,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 1,2 м3/мин. | маш.-ч | - | - | 11,32 |
| 270-0107 | Бензопила | маш.-ч | - | (0,56) | - |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | - | - | 11,32 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (1,24) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | - | 0,00056 | - |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,002 | - | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 | - | - |

Группа 58 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### 2.2.2 Ремонт

### Группа 59 	Смена и ремонт дощатого настила деревянных мостов

Состав работ: Разборка и удаление негодных досок в настиле. Укладка новых досок и укрепление гвоздями. Устройство настила из досок по готовым опорам.

Измеритель: 	1 м2 настила (1), 1 м досок (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ремонт | смена до 3 досок в одном месте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-59-1 | 18-59-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,85 | 0,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0,00016 | 0,00003 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0001 | 0,00005 |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, III сорт, толщина 40-60 мм | м3 | 0,0506 | 0,0055 |

### 2.2.3 Устройство

### Группа 60 	Установка стальных сварных перил

Состав работ: Заготовка и раскладка элементов перил. Крепление стоек. Сборка элементов перил. Грунтовка стыков и окраска перил.

Измеритель: 	1 т перил

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-60-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 59,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,41 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,62 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,15 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0348 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 0,024 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,008 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,005 |
| П | Стальные конструкции перил | т | 1 |

### Группа 61 	Установка сборных железобетонных перил

Состав работ: Раскладка элементов перил. Установка закладных деталей. Установка конструкций перил.

Измеритель: 	1 м3 перил

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-61-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,37 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 13,85 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 8,78 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0964 | Сортовой горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, круглый и квадратный, размер 52-70 мм | т | 0,16 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,006 |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |

### Группа 62 	Установка деревянных перил

Состав работ: Заготовка деталей перил. Сборка деталей перил с выделкой сопряжении. Установка металлических креплений.

Измеритель: 	100 м перил

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без укладки | с укладкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дополнительных поперечин |
|  |  |  | 18-62-1 | 18-62-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 366,22 | 582,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,49 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,014 | 0,014 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,03 | 0,12 |
| 112-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м | м3 | - | 7,2 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | 2,97 | 2,97 |

### Группа 63 	Устройство парапетных ограждений

Состав работ: Копание котлована. Кладка парапета (1, 2) с устройством изоляции фундамента (1). Установка и разборка опалубки (2). Уход за кладкой. Окраска.

Измеритель: 	1 м3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | каменных | бетонных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-63-1 | 18-63-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,34 | 11,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,1 | 0,45 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,1) | (0,2) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,001 | 0,002 |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | - | 0,0005 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | 0,0009 | 0,0007 |
| 111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б | м2 | 1,64 | - |
| 111-1352 | Цемент глиноземистый, марка 400 | т | 0,001 | 0,002 |
| 111-1702 | Мастика битумная | т | 0,005 | - |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | - | 1,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | 0.24 |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | 1 | - |
| 1425-11696 | Раствор готовый кладочный тяжелый известковый, марка М4 | м3 | 0,37 | - |
| П | Смеси бетонные готовые тяжелые | м3 | - | 1,02 |
| П | Щиты опалубки | м2 | - | 1,26 |

### Группа 64 	Окраска железобетонных пролетных строений мостов

Состав работ: Очистка поверхности окраски сжатым воздухом (1). Выравнивание бетонной поверхности (1). Окраска конструкций за 2 раза с приготовлением состава (1). Изготовление и установка подвесных передвижных подмостей (2). Устройство накаточных путей (2). Передвижка подмостей (2). Разборка подмостей и накаточных путей (2).

Измеритель: 	100 м2 поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Окраска перхлорвини-ловыми красками | Устройство подмостей для окраски |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-64-1 | 18-64-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,16 | 38,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,61 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,26 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3т | маш.-ч | - | 4,74 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат¦, подача 5 м3/мин. | маш.-ч | 1,32 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | 0,058 | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | 0,01 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,03 | - |
| 112-0182 | Доски обрезные из березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25 мм, 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | - | 0,2 |
| П | Детали крепления | т | - | 0,02 |

### Группа 65 	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов

Состав работ: Устройство и разборка подвесных подмостей (2,3). Очистка элементов от грязи, ржавчины или старой краски (1). Грунтовка пролетного строения и зоны стыков за 1 раз с приготовлением состава (1). Окраска пролетных строений, перил, смотровых приспособлений за 2 раза с приготовлением состава (1).

Измеритель: 	1 т стальных конструкций

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Окраска | Устройство подмостей для окраски |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина расчетного пролета, м |
|  |  |  |  | до 50 | свыше 50 |
|  |  |  | 18-65-1 | 18-65-2 | 18-65-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,11 | 14,69 | 10,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 1,2 | 0,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 1,2 | 0,94 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | 0,0009 | 0,0006 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | 0,00032 | 0,0002 |
| 111-1150 | Прокат для армирования железобетонных конструкций круг-лый и периодического профиля, класс А-1, диаметр 10 мм | т | - | 0,02 | 0,01 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | 0,08 | 0,05 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | 0,18 | 0,12 |
| П | Краска | т | П | - | - |
| П | Растворитель | т | П | - | - |
| П | Грунтовка | т | П | - | - |

## 2.3 Дворовые постройки и ограждения

### 2.3.1 Разборка

### Группа 66 	Разборка деревянных заборов

Состав работ: Снятие ограждений. Снятие столбов.

Измеритель: 	100 м2 забора

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | инвентарных из готовых звеньев | штакетных | глухих из строганых досок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-66-1 | 18-66-2 | 18-66-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,39 | 65,91 | 69,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Строительный мусор | т | 0,5 | 0,6 | 1,2 |

### 2.3.2 Ремонт

### Группа 67 	Ремонт деревянных ворот и калиток

Состав работ: Ремонт полотен ворот и калиток со сменой отдельных частей полотен, с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой приборов. Укрепление столбов.

Измеритель: 	100 м2 полотна

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ворот | калиток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-67-1 | 18-67-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 343,74 | 173,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,01 | 0,01 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, II сорт | м3 | 0,44 | 0,41 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 0,56 | 0,53 |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,14 | - |
|  | Строительный мусор | т | 0,56 | 0,47 |

### Группа 68 	Ремонт металлических ограждений

Состав работ: Выправка на месте погнутых элементов. Скрепление деталей электросваркой. Вырезка отдельных негодных деталей (2). Заготовка и установка новых деталей (2).

Измеритель: 	1 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | мелкий | средний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-68-1 | 18-68-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,03 | 15,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0,72 | 1,26 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0002 | 0,0003 |
| П | Металлические изделия | т | - | П |

### 2.3.3 Устройство

### Группа 69 	Устройство заборов с изготовлением щитов

Состав работ: Заготовка, осмолка и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей засыпкой (1-4). Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

Измеритель: 100 м2 забора

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с установкой столбов и с изготовлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих щитов | решетчатых щитов |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-69-1 | 18-69-2 | 18-69-3 | 18-69-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 244,72 | 179,52 | 170,66 | 165,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,49 | 3,86 | 3,86 | 2,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,49 | 3,86 | 3,86 | 2,56 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0073 | 0,029 | 0,0215 | 0,0171 |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0,0142 | 0,0071 | 0,0071 | 0.0071 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0266 | 0.032 | 0.03 | 0,0266 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 1-37 | 1,39 | 1,26 | 1.23 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 1,01 | 2,43 | 2,6 | 2,69 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, III сорт | м3 | 2,59 |  |  |  |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | 0,8 |  |  |  |
| 1422-10937 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М75 | 1000 шт | 0,025 | 0,042 | 0,032 | 0,025 |

Окончание группы 69 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при установленных столбах с изготовлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих щитов | решетчатых щитов |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-69-5 | 18-69-6 | 18-69-7 | 18-69-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 199,64 | 130,41 | 127,19 | 125,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,95 | 2,42 | 2,58 | 2,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,95 | 2,42 | 2,58 | 2,18 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0073 | 0,0307 | 0,0228 | 0,0181 |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0,0142 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-7 5 мм. III сорт | м3 | 1,01 | 2,43 | 2,6 | 2,69 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм.толщина 19 мм. 22 мм, 111 сорт | м3 | 2,59 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6.5 м. ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм. III сорт | м3 | 0,8 | - | - | - |

### Группа 70 	Устройство заборов из готовых щитов

Состав работ: Заготовка, осмолка и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей засыпкой (1-4). Установка и крепление щитов забора.

Измеритель: 	100 м2 забора

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с установкой столбов из готовых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих щитов | решетчатых щитов |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-70-1 | 18-70-2 | 18-70-3 | 18-70-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,09 | 87,58 | 79,21 | 73,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,49 | 3,86 | 3,86 | 2,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,49 | 3,86 | 3,86 | 2,56 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0073 | 0,029 | 0,0215 | 0,0171 |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0,0013 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0266 | 0,032 | 0,03 | 0,0266 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, дияметр 14-24 см | м3 | 1,37 | 1,39 | 1,26 | 1,23 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 1422-10937 | Кирgич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,025 | 0,042 | 0,032 | 0,025 |
| П | Щиты забора | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Окончание группы 70 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при установленных столбах из готовых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих щитов | решетчатых щитов |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-70-5 | 18-70-6 | 18-70-7 | 18-70-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,36 | 38,64 | 34,78 | 32,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,95 | 2,42 | 2,58 | 2,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,95 | 2,42 | 2,58 | 2,18 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0073 | 0,0307 | 0,0228 | 0,0181 |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0,0013 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| П | Щиты забора | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 71 	Устройство ворот с изготовлением элементов

Состав работ: Заготовка, осмолка и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей засыпкой (1-4). Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель: 	100 м2 ворот

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с установкой столбов и с изготовлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих полотен | решетчатых полотен |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-71-1 | 18-71-2 | 18-71-3 | 18-71-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 431,48 | 442,75 | 426,65 | 420,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,66 | 6,6 | 6,6 | 14,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 6 | 6,6 | 6,6 | 6 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 8,66 | - | - | 8,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0351 | 0,0721 | 0,0535 | 0,0425 |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,011 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,015 | 0,028 | 0,021 | 0,015 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 2,01 | 3,5 | 3,8 | 3,75 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 2,54 | 3,58 | 4,29 | 3,88 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, III сорт | м3 | 2,1 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | - | 1,99 | 0,67 | 0,61 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,02 | 0,03 | 0,024 | 0,02 |

Окончание группы 71 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при установленных столбах с изготовлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих полотен | решетчатых полотен |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-71-5 | 18-71-6 | 18-71-7 | 18-71-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 367,08 | 373,52 | 370,3 | 368,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,17 | 3,92 | 3,92 | 11,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,51 | 3,92 | 3,92 | 3 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 8,66 | - | - | 8,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0351 | 0,0701 | 0,0535 | 0,0425 |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,011 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 2,54 | 3 | 2,94 | 2,5 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, III сорт | м3 | 2,1 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | - | 1,99 | 0,67 | 0,61 |

### Группа 72 	Устройство ворот из готовых полотен

Состав работ: Заготовка, осмолка и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей засыпкой (1-4). Установка и крепление полотен ворот.

Измеритель: 	100 м2 ворот

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с установкой столбов из готовых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих полотен | решетчатых полотен |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-72-1 | 18-72-2 | 18-72-3 | 18-72-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 207,37 | 220,41 | 201,73 | 190,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,66 | 6,6 | 6,6 | 14,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 6 | 6,6 | 6,6 | 6 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 8,66 | - | - | 8,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0315 | 0,0721 | 0,0535 | 0,0425 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,015 | 0,028 | 0,021 | 0,015 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 2,01 | 3,56 | 3.8 | 3,75 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм. марка М100 | 1000шт | 0,02 | 0,03 | 0,024 | 0,02 |
| П | Полотна ворот | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Окончание группы 72 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при установленных столбах из готовых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих полотен | решетчатых полотен |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-72-5 | 18-72-6 | 18-72-7 | 18-72-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 127,03 | 133,63 | 131,05 | 129,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,17 | 3,92 | 3,92 | 11,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,51 | 3,92 | 3,92 | 3 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 8,66 | - | - | 8,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0315 | 0,0721 | 0,0535 | 0,0425 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| П | Полотна ворот | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 73	 Устройство калиток с изготовлением элементов

Состав работ: Заготовка, осмолка и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей засыпкой (1-4). Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель: 	100 м2 калиток

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с установкой столбов и с изготовлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих полотен | решетчатых полотен |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-73-1 | 18-73-2 | 18-73-3 | 18-73-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 523,25 | 489,44 | 458,85 | 439,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0987 | 0,1 | 0,0744 | 0,0592 |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,0112 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,042 | 0,069 | 0,052 | 0,042 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 5,6 | 4,16 | 5,28 | 5,22 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 3,25 | 4,01 | 4,72 | 4,1 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, III сорт | м3 | 2,07 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | - | 1,84 | 0,71 | 0,64 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,045 | 0,07 | 0,055 | 0,045 |

Окончание группы 73 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при установленных столбах с изготовлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих полотен | решетчатых полотен |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-73-5 | 18-73-6 | 18-73-7 | 18-73-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 347,76 | 352,59 | 349,37 | 346,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0987 | 0,1 | 0,0744 | 0,0522 |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,0112 | 0,0056 | 0,0056 | 0.0056 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 3,25 | 4,01 | 4,72 | 4,1 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, III сорт | м3 | 2,07 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | - | 1,84 | 0,71 | 0.64 |

### Группа 74 	Устройство калиток из готовых полотен

Состав работ: Заготовка, осмолка и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей засыпкой (1-4). Навеска калиток.

Измеритель: 	100 м2 калиток

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с установкой столбов из готовых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих полотен | решетчатых полотен |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-74-1 | 18-74-2 | 18-74-3 | 18-74-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 255,99 | 220,57 | 189,98 | 170,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0987 | 0,1 | 0,0744 | 0,592 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,042 | 0,069 | 0,052 | 0,042 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 5,6 | 4,16 | 5,28 | 5,22 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,045 | 0,07 | 0,055 | 0,045 |
| П | Полотна калиток | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Окончание группы 74 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при установленных столбах из готовых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глухих полотен | решетчатых полотен |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | до 2,0 | до 1,2 | до 1,6 | до 2,0 |
|  |  |  | 18-74-5 | 18-74-6 | 18-74-7 | 18-74-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,46 | 106,26 | 102,72 | 99,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0987 | 0,1 | 0,0744 | 0,0592 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| П | Полотна калиток | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 75 	Устройство металлических ворот и калиток

Состав работ: Рытье траншей под столбы с обратной засыпкой и трамбовкой грунта. Устройство фундаментов под столбы. Кладка кирпичных простенков ворот и калиток с расшивкой швов. Рытье ям под столбы с обратной засыпкой и трамбовкой грунта. Установка элементов жесткости из прокатного профиля. Устройство фундаментов под столбы. Кладка кирпичных столбов ворот и калиток с расшивкой швов. Навеска ворот и калиток.

Измеритель: 	100 м2 полотна

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | ворот | калиток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размером 1,2х6,0 м без калитки | размером 2,2х6,0 м с калиткой | высотой, м |
|  |  |  |  |  | 1,2 | 2,2 |
|  |  |  | 18-75-1 | 18-75-2 | 18-75-3 | 18-75-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 510,3 | 680,4 | 1185,66 | 988,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59,41 | 38,7 | 96,85 | 78,81 |
|  |  |  | 7,6 | 5,3 | 9,6 | 6,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 33,81 | 20,93 | 64,65 | 55,46 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 25,6 | 17,77 | 32,2 | 23,35 |
|  |  |  | 7,6 | 5,3 | 9,6 | 6,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6.5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | 2,7 | 1,13 | 1,7 | 1,03 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры | 1000 шт | 2,81 | 2,56 | 38 | 30,5 |
|  | 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |  | 4,98 | 7,68 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 | м3 | 7,3 | 3,98 | 39,8 | 19,9 |
|  | [М200], крупность заполнителя более 40 мм |  |  |  | 3,15 | 4,61 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно- | м3 | 1,69 | 1,54 | 9,55 | 7,64 |
|  | известковый, марка М50 |  |  |  | 2,99 | 4,8 |
| П | Щиты опалубки | м2 | 48,9 | 26,7 | 254 | 133,3 |
|  |  |  | 16,3 | 8,9 | 49,2 | 27,8 |
| П | Полотна ворот | м2 | 100 | 100 | - | - |
| П | Полотна калиток | м2 | - | - | 100 | 100 |
| П | Прокат стальной | т | П | П | П | П |
| П | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |

Группа 75 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 76	 Устройство железобетонных оград

Состав работ: Выкапывание ям и траншей под столбы и нижние панели с обратной засыпкой и трамбовкой грунта. Устройство песчаных подушек под башмаки стоек. Установка железобетонных конструкций оград.

Измеритель: 	1 м3 сборных конструкций

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | решетчатых | верхняя часть решетчатая, нижняя - глухая | верхняя часть из колючей проволоки, нижняя –глухая | верхняя часть решетчатая, нижняя –глухая | глухих в одну панель | глухих в одну панель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высотой, м |
|  |  |  | 1,05 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 1,2 | 2,2 |
|  |  |  | длиной звена до, м |
|  |  |  | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  | 18-76-1 | 18-76-2 | 18-76-3 | 18-76-4 | 18-76-5 | 18-76-6 | 18-76-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,26 | 12,34 | 10,2 | 7,3 | 6,79 | 10,14 | 5,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,3 | 4,70 | 3,94 | 2,40 | 2,27 | 4,62 | 2,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,72 | 0,71 | 0,4 | 0,34 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 8,37 | 3,78 | 3,05 | 1,68 | 1,56 | 3,22 | 1,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,005 | - | 0,003 | 0,003 |
| 111-0798 | Проволока колючая оцинкованная одноосновная рифленая, размер 2,8х2,3 мм | т | - | - | - | 0,00346 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,19 | 0,09 | 0,072 | 0,076 | 0,062 | 0,14 | 0,084 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | 0,0051 | 0,0037 | - | - | - | - |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 мм до 40 мм | м3 | 0,0454 | 0,02 | 0,0147 | 0,0089 | 0,0079 | 0,015 | 0,015 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | 0,011 | 0,036 | 0,05 | 0,072 | 0,1 | 0,005 | 0,01 |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П | П | П | П | П | П | П |

## 2.4 Озеленение

### Группа 77 	Подготовка участка под озеленение

Состав работ: Планировка механизированным способом (1). Планировка вручную (2). Отбивка границ дорожек и площадок бороздками, разметка точек посадки деревьев и кустарников (3). Очистка от строительного мусора (4).

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Планировка участка | Разбивка участка | Очистка участка от мусора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | механизированным способом | вручную |  |  |
|  |  |  | 18-77-1 | 18-77-2 | 18-77-3 | 18-77-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | - | 18,41 | 13,37 | 7,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | - | 2 | 3,3 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 207-0148 | Бульдозеры, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 0,45 | - | - | - |

### Группа 78 	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли

Состав работ: Копание ям ямокопателем и окучивание выброшенного грунта (1-15). Копание ям экскаватором с зачисткой вручную (16-20). Отвозка грунта на тачках. Подвозка на тачках растительной земли, перегноя и приготовление смеси (2-5, 7-10, 12-15, 17-20). Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 	10 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | размер кома 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-78-1 | 18-78-2 | 18-78-3 | 18-78-4 | 18-78-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,23 | 6,91 | 8,74 | 10,52 | 12,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу. мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (0,36) | (0,36) | (0,36) | (0,36) | (0,36) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,46 | 0,91 | 1.36 | 1,82 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,15 | 0,3 | 0,46 | 0,61 |

Продолжение группы 78 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | размер кома 0,3х0,3 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-78-6 | 18-78-7 | 18-78-8 | 18-78-9 | 18-78-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,6 | 9,35 | 12,22 | 14,73 | 17,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1.7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (0,36) | (0,36) | (0,36) | (0,36) | (0,36) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,68 | 1.35 | 2,02 | 2,7 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,22 | 0,45 | 0,68 | 0,9 |

Продолжение группы 78 (нормы с 11 по 15)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | размер кома 0,5х0,4 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-78-11 | 18-78-12 | 18-78-13 | 18-78-14 | 18-78-15 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,33 | 15,23 | 18,6 | 21,85 | 24,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (0,4) | (0,4) | (0,4) | (0,4) | (0,4) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,81 | 1,61 | 2,42 | 3,23 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,27 | 0,54 | 0,81 | 1,08 |

Окончание группы 78 (нормы с 16 по 20)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 0,8х0,6 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли до |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-78-16 | 18-78-17 | 18-78-18 | 18-78-19 | 18-78-20 |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,04 | 31,54 | 39,05 | 46,56 | 54,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 9 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |

### Группа 79 	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли

Состав работ: Копание ям экскаватором с зачисткой вручную. Отвозка грунта на тачках. Подвозка на тачках растительной земли, перегноя и приготовление смеси (2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30). Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 	10 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 0,5х0,5х0,4 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-79-1 | 18-79-2 | 18-79-3 | 18-79-4 | 18-79-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,01 | 25,76 | 34,18 | 42,98 | 52,13 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 2,2 | 4,39 | 6,58 | 8,7 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,73 | 1,46 | 2,2 | 2,93 |

Продолжение группы 79 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 0,8х0,8х0,5 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-79-6 | 18-79-7 | 18-79-8 | 18-79-9 | 18-79-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,53 | 35,16 | 48,84 | 62,84 | 77,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 3,47 | 6,94 | 10,4 | 13,9 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 1,16 | 2,31 | 3,47 | 4,63 |

Продолжение группы 79 (нормы с 11 по 15)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 1х1х0,6 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-79-11 | 18-79-12 | 18-79-13 | 18-79-14 | 18-79-15 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,05 | 44,47 | 64,06 | 83,66 | 103,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 4,63 | 9,26 | 13,9 | 18,5 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 1,54 | 3,09 | 4,63 | 6,18 |

Продолжение группы 79 (нормы с 16 по 20)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 1,3х1,3х0,6 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-79-16 | 18-79-17 | 18-79-18 | 18-79-19 | 18-79-20 |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,94 | 57,42 | 81,54 | 105,66 | 129,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 5,81 | 11,6 | 17,4 | 23,2 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 1,94 | 3,88 | 5,81 | 7,75 |

Продолжение группы 79 (нормы с 21 по 25)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 1,5х1,5х0,65м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-79-21 | 18-79-22 | 18-79-23 | 18-79-24 | 18-79-25 |
| 1 | 2 | 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,45 | 69,97 | 99,18 | 128,46 | 157,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 6,98 | 14 | 20,9 | 27,9 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 2,33 | 4,65 | 6,98 | 9,3 |

Окончание группы 79 (нормы с 26 по 30)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 1,7х1,7х0,65 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-79-26 | 18-79-27 | 18-79-28 | 18-79-29 | 18-79-30 |
| 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,25 | 80,89 | 114,13 | 147,38 | 180,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 7,88 | 15,8 | 23,6 | 31,5 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 2,63 | 5,25 | 7,88 | 10,6 |

### Группа 80 	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли

Состав работ: Копание ям вручную. Отвозка грунта на тачках. Подвозка на тачках растительной земли, перегноя и приготовление смеси (2-5, 7-10, 12-15, 17-20). Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 	10 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-80-1 | 18-80-2 | 18-80-3 | 18-80-4 | 18-80-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,09 | 12,79 | 14,61 | 16,38 | 18,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,46 | 0,91 | 1,36 | 1,82 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,15 | 0,3 | 0,46 | 0,61 |

Продолжение группы 80 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 0,3 х 0,3 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-80-6 | 18-80-7 | 18-80-8 | 18-80-9 | 18-80-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,48 | 18,25 | 20,96 | 23,63 | 26,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 1,14 | 2,29 | 3,43 | 4,58 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |

Продолжение группы 80 (нормы с 11 по 15)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 0,5 х 0,4 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | 50% | 75% | 100% |
|  |  |  | 18-80-11 | 18-80-12 | 18-80-13 | 18-80-14 | 18-80-15 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,82 | 24,61 | 27,82 | 30,98 | 34,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,81 | 1,61 | 2,42 | 3,23 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,27 | 0,54 | 0,81 | 1,08 |

Окончание группы 80 (нормы с 16 по 20)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 0,8 х 0,6 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-80-16 | 18-80-17 | 18-80-18 | 18-80-19 | 18-80-20 |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,79 | 64,53 | 73,77 | 83 | 92,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 9 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |

### Группа 81 	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли

Состав работ: Копание ям вручную. Отвозка грунта на тачках. Подвозка на тачках растительной земли, перегноя и приготовление смеси (2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30). Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 	10 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 0,5х0,5х0,4 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-81-1 | 18-81-2 | 18-81-3 | 18-81-4 | 18-81-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,35 | 48,47 | 65,7 | 74,12 | 82,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 2,2 | 4,39 | 6,58 | 8,77 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,73 | 1,46 | 2,2 | 2,93 |

Продолжение группы 81 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 0,8х0,8х0,5 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-81-6 | 18-81-7 | 18-81-8 | 18-81-9 | 18-81-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,74 | 75,36 | 89,41 | 103,48 | 117,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 3,47 | 6,94 | 10,4 | 13,9 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 1,16 | 2,31 | 3,47 | 4,63 |

Продолжение группы 81 (нормы с 11 по 15)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 1х1х0,6 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-81-11 | 18-81-12 | 18-81-13 | 18-81-14 | 18-81-15 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,02 | 94,23 | 113,22 | 132,18 | 151,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 4,63 | 9,26 | 13,9 | 18,5 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 1,54 | 3,09 | 4,63 | 6,18 |

Продолжение группы 81 (нормы с 16 по 20)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 1,3х1,3х0,6 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-81-16 | 18-81-17 | 18-81-18 | 18-81-19 | 18-81-20 |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 105,42 | 124,92 | 149,01 | 173,14 | 207,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 5,81 | 11,6 | 17,4 | 23,2 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 1,94 | 3,88 | 5,82 | 7,75 |

Продолжение группы 81 (нормы с 21 по 25)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 1,5х1,5х0,65 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-81-21 | 18-81-22 | 18-81-23 | 18-81-24 | 18-81-25 |
| 1 | 2 | 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 96,83 | 154,79 | 184 | 213,21 | 242,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 6,98 | 14 | 20,9 | 27,9 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 2,33 | 4,65 | 6,98 | 9,3 |

Окончание группы 81 (нормы с 26 по 30)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер кома 1,7х1,7х0,65 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-81-26 | 18-81-27 | 18-81-28 | 18-81-29 | 18-81-30 |
| 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 156,01 | 180,61 | 213,9 | 247,16 | 280,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 7,88 | 15,8 | 23,6 | 31,5 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 2,63 | 5,25 | 7,88 | 10,5 |

### Группа 82    Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ: Копание ям механизированным способом с зачисткой вручную (1-5). Копание ям вручную (6-10). Отвозка грунта на тачках. Подвозка на тачках растительной земли, перегноя и приготовление смеси (2-5, 7-10). Под готовка ям к посадке.

Измеритель: 	10 м3 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | механизированным способом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-82-1 | 18-82-2 | 18-82-3 | 18-82-4 | 18-82-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,71 | 28,54 | 29,84 | 31,52 | 33,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,15 м3 | маш.-ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (0,02) | (0,02) | (0,02) | (0,02) | (0,02) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 1,21 | 2,42 | 3,93 | 5,44 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,4 | 0,8 | 1,31 | 1,81 |

Окончание группы 82 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-82-6 | 18-82-7 | 18-82-8 | 18-82-9 | 18-82-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,88 | 51,57 | 52,87 | 54,54 | 56,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 1,21 | 2,42 | 3,93 | 5,44 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,4 | 0,8 | 1,31 | 1,81 |

### Группа 83 	Посадка деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ: Установка деревьев или кустарников в ямы вручную (1-2) и автокраном (3-10). Засыпка земли с трамбованием. Установка кольев и укрепление деревьев (2-10). Полив. Обрезка крон.

Измеритель: 	10 деревьев или кустарников

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | вручную | автокраном |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размер круглого кома, м | размер квадратного кома, м |
|  |  |  | 0,2х0,15 и 0,25х0,2 | 0,3 х 0,3 | 0,5 х 0,4 | 0,8 х 0,6 | 0,5х0,5х0,4 | 0,8х0,8х0,5 |
|  |  |  | 18-83-1 | 18-83-2 | 18-83-3 | 18-83-4 | 18-83-5 | 18-83-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,07 | 11,12 | 22,64 | 32,52 | 33,44 | 53,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3.8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 0,47 | 3,01 | 3,52 | 3,26 | 4,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | - | 2,06 | 2,42 | 2,16 | 2,42 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,95 | 1,1 | 1,1 | 1,61 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1374 | Шпагат бумажный | т | - | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,07 | 1,07 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 3,7 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,81 |
| П | Деревья и кустарники с комом | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| П | Колья | шт | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Окончание группы 83 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | автокраном |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размер квадратного кома, м |
|  |  |  | 1,0х1,0х0,6 | 1,3х1,3х0,6 | 1,5х1,5х0,65 | 1,7х1,7х0,65 |
|  |  |  | 18-83-7 | 18-83-8 | 18-83-9 | 18-83-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,01 | 87,17 | 112,38 | 130,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,29 | 7,28 | 8,87 | 11,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3,04 | 4,24 | 5,06 | 6,68 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 2,25 | 3,04 | 3,81 | 4,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10.3 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | 0,81 | 1,02 | 1,16 | 1,27 |
| П | Деревья и кустарники с комом | шт | 10 | 10 | 10 | 10 |
| П | Колья | шт | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Группа 84 	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

Состав работ: Копание ям механизированным способом (1-5) или вручную (6-10), Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10). Подвозка на тачках растительной земли, перегноя и приготовление смеси (2-5, 7-10). Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 	10 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | механизированным способом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-84-1 | 18-84-2 | 18-84-3 | 18-84-4 | 18-84-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,83 | 17,08 | 21,18 | 25,35 | 29,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (0,32) | (0,4) | (0,4) | (0,4) | (0,4) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 1,18 | 2,36 | 3,54 | 4,73 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,39 | 0,79 | 1,18 | 1,58 |

Окончание группы 84 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-84-6 | 18-84-7 | 18-84-8 | 18-84-9 | 18-84-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,17 | 32,4 | 37,09 | 41,71 | 46,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 1,18 | 2,36 | 3,54 | 4,73 |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 0,39 | 0,79 | 1,18 | 1,58 |

### Группа 85 	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

Состав работ: Копание ям механизированным способом (1-5) или вручную (6-10). Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10). Подвозка на тачках растительной земли (2-5, 7-10). Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 	10 м3 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | механизированным способом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-85-1 | 18-85-2 | 18-85-3 | 18-85-4 | 18-85-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,06 | 28,23 | 35,6 | 44,78 | 54,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,17 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу. мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 1,17 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (1,17) | (0,66) | (0,66) | (0,66) | (0,66) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 1,98 | 3,95 | 6,4 | 8,9 |

Окончание группы 85 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-85-6 | 18-85-7 | 18-85-8 | 18-85-9 | 18-85-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,48 | 52,8 | 64,1 | 71,88 | 82,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 1,98 | 3,95 | 6,4 | 8,9 |

### Группа 86 	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

Состав работ: Временная прикопка на месте посадки. Установка кольев. Установка деревьев в ямы вручную. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок. Подвязывание деревьев к кольям. Полив. Обрезка крон.

Измеритель: 	10 саженцев

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер ямы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,7х0,7 | 1,0х0,8 |
|  |  |  | 18-86-1 | 18-86-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,82 | 18,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1 | 1 |
| П | Деревья-саженцы | шт | 10 | 10 |
| П | Колья | шт | 10 | 10 |

### Группа 87 	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы

Состав работ: Копание ям ямокопателем или вручную. Зачистка ям вручную и окучивание грунта, выброшенного из ям (1-5). Отвозка грунта на тачках (2-5. 7-10). Подвозка на тачках растительной земли (2-5, 7-10). Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 	10 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | механизированным способом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-87-1 | 18-87-2 | 18-87-3 | 18-87-4 | 18-87-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. ч | 3,59 | 7,25 | 9,38 | 11,59 | 13,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (0,28) | (0,32) | (0,32) | (0,32) | (0,32) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,9 |

Окончание группы 87 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-87-6 | 18-87-7 | 18-87-8 | 18-87-9 | 18-87-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,39 | 10,55 | 12,7 | 14,89 | 17,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,9 |

### Группа 88 	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы

Состав работ: Копание ям механизированным способом с зачисткой вручную (1-5). Копание ям вручную (6-10), отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10). Подвозка на тачках растительной земли (2-5, 7-10). Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 	10 м3 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | механизированным способом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-88-1 | 18-88-2 | 18-88-3 | 18-88-4 | 18-88-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ' | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,54 | 30,34 | 38,93 | 49,67 | 60,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,63 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 2,63 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
|  | Ямокопатели | маш.-ч | (2,63) | (4,57) | (4,57) | (4,57) | (4,57) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 2 | 4 | 6,5 | 9 |

Окончание группы 88 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-88-6 | 18-88-7 | 18-88-8 | 18-88-9 | 18-88-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43,99 | 52,58 | 61,17 | 71,91 | 82,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 2 | 4 | 6,5 | 9 |

### Группа 89 	Посадка кустарников-саженцев в группы

Состав работ: Временная приколка на месте посадки. Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок. Полив. Обрезка крон.

Измеритель: 	10 саженцев

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер ямы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 х 0,5 | 0,7 х 0,5 |
|  |  |  | 18-89-1 | 18-89-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3 | 3.81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,36 | 0,36 |
| П | Кустарники-саженцы | шт | 10 | 10 |

### Группа 90 	Подготовка стандартных посадочных мест для живой изгороди

Состав работ: Копание траншей механизированным способом (1-10) или вручную (11-20). Зачистка траншей вручную (1-10). Отвозка грунта и подвозка растительной земли на тачках (2-5, 7-10, 12-15, 17-20). Подготовка траншей к посадке.

Измеритель: 	10 м траншеи

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | однорядной, механизированным способом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-90-1 | 18-90-2 | 18-90-3 | 18-90-4 | 18-90-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,15 | 3,93 | 5,73 | 7,51 | 9,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, емкость ковша 45 л | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,63 | 1,25 | 1,88 | 2,5 |

Продолжение группы 90 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | двухрядной, механизированным способом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-90-6 | 18-90-7 | 18-90-8 | 18-90-9 | 18-90-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,45 | 9,46 | 13,49 | 17,46 | 21,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, емкость ковша 45 л. | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,88 | 1,75 | 2,63 | 3,5 |

Продолжение группы 90 (нормы с 11 по 15)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | однорядной,вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-90-11 | 18-90-12 | 18-90-13 | 18-90-14 | 18-90-15 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,20 | 11,06 | 13,92 | 16,79 | 19,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,63 | 1,25 | 1,88 | 2,5 |

Окончание группы 90 (нормы с 16 по 20)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | двухрядной,вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли до |
|  |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% |
|  |  |  | 18-90-16 | 18-90-17 | 18-90-18 | 18-90-19 | 18-90-20 |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,50 | 15,51 | 19,54 | 23,51 | 27,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 0,88 | 1,75 | 2,63 | 3,5 |

### Группа 91 	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди

Состав работ: Копание траншей механизированным способом с зачисткой вручную (1-5). Копание траншей вручную (6-10). Отвозка фунта и подвозка растительной земли на тачках (2-5,7-10). Подготовка траншей к посадке.

Измеритель: 	10 м3 траншеи

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | механизированным способом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-91-1 | 18-91-2 | 18-91-3 | 18-91-4 | 18-91-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,5 | 33,33 | 41,93 | 52,67 | 63,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, емкость ковша 45л | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 2 | 4 | 6,5 | 9 |

Окончание группы 91 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вручную |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в естественном грунте | с добавлением растительной земли |
|  |  |  |  | до 25 % | до 50 % | до 75 % | до 100 % |
|  |  |  | 18-91-6 | 18-91-7 | 18-91-8 | 18-91-9 | 18-91-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,82 | 51,64 | 60,24 | 70,99 | 81,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | 2 | 4 | 6,5 | 9 |

### Группа 92 	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

Состав работ: Временная прикопка кустарников на месте посадки. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок. Полив. Стрижка живой изгороди.

Измеритель: 	10 м траншеи

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | однорядную и из вьющихся растений | двухрядную |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-92-1 | 18-92-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,29 | 20,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,63 | 1,05 |
| П | Кустарники-саженцы | шт | 30 | 50 |

### Группа 93 	При посадке деревьев, деревьев-саженцев, кустарников и кустарников-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли

Состав работ:  Дополнительная засыпка ранее разработанной землей. Полив.

Измеритель: 	1 м3 изменения объема ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревьев и кустарников | деревьев-саженцев | кустарников-саженцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-93-1 | 18-93-2 | 18-93-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,71 | 1,74 | 1,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,2 | 0,17 | 0,17 |

### Группа 94 	Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

Состав работ: Подвозка на тачках удобрений и отвозка заменяемого грунта (1,2). Смешивание удобрений с грунтом (1-4).

Измеритель: 	10 м3 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | органических | минеральных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стандартных саженцев | с комом в естественный грунт | стандартных саженцев | с комом в естественный грунт |
|  |  |  | 18-94-1 | 18-94-2 | 18-94-3 | 18-94-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,33 | 27,55 | 29,67 | 24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| П | Минеральные удобрения | кг | - | - | П | П |
| П | Органические удобрения | м3 | П | П | - | - |

### Группа 95 	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

Состав работ: Перепиливание досок по размеру щитов. Изготовление щитов. Подноска и установка щитов в ямы. Подвозка на тачках щебня и засыпка в ямы.

Измеритель: 	10 ям

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-95-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 447,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 8,81 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,0096 |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорт | м3 | 8,88 |
| 1421-9478 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 64,5 |

### Группа 96 	Устройство газонов

Состав работ: Планировка площади механизированным способом (1, 3). Вспашка почвы трактором (1,3). Планировка площади вручную (2, 4). Штыковка почвы вручную (2, 4). Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием (3, 4, 5). Посев вручную (6). Посев тракторной сеялкой (7). Прикатывание газонов после посева легкими катками (6, 7). Полив (6).

Измеритель: 	100 м2 (1-6), 1 га (7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов | Посев газонов партер-ных, мавританских и обыкно-венных вручную | Посев газонов луговых трактор-ной сеялкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без внесения растительной земли | с внесением растительной земли слоем 15 см | на каждые 5 см изменения толщины слоя до-бавлять или иск-лючать к нормам 3,4 |  |  |
|  |  |  | механизированным способом | вручную | механизированным способом | вручную |  |  |  |
|  |  |  | 18-96-1 | 18-96-2 | 18-96-3 | 18-96-4 | 18-96-5 | 18-96-6 | 18-96-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,33 | 31,18 | 48,35 | 72,22 | 9,88 | 9,48 | 1,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | - | 0,09 | - | - | - | 2,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80л.с.] | маш.-ч | 0,09 | - | 0,09 | - | - | - | 2,4 |
|  | Каток прицепной кольчатый | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | (1,2) |
|  | Катки ручные, 30-40 кг | маш.-ч | - | - | - | - | - | (0,52) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | - | - | 15 | 15 | 5 | - | - |
| 1429-117 | Смесь семян газонных трав | ц | - | - | - | - | - | 0,02 | 2 |

### Группа 97 	Устройство корыта под цветники

Состав работ: Разработка грунта экскаватором (1, 3). Докапывание грунта вручную с зачисткой дна и стенок (1, 3). Разработка грунта вручную (2, 4). Откидывание грунта от корыта. Разравнивание откинутого грунта.

Измеритель: 	100 м2 корыта

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | глубина корыта 40 см | на каждые 10 см изменения глубины добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | механизированным способом | вручную | механизированным способом | вручную |
|  |  |  | 18-97-1 | 18-97-2 | 18-97-3 | 18-97-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,96 | 134,93 | 21,25 | 39,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,66 | - | 0,76 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 2,66 | - | 0,76 | - |

### Группа 98 	Подготовка почвы под цветники

Состав работ: Планировка и штыковка основания цветников с разравниванием земли. Подвозка растительной земли. Разравнивание растительной земли.

Измеритель: 	100 м2 цветников

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина слоя насыпки 20 см | на каждые 5 см изменения толщины слоя насыпки добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-98-1 | 18-98-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 84,32 | 9,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | 20 | 5 |

### Группа 99 	Посадка многолетних цветников

Состав работ: Планировка и штыковка почвы с разравниванием граблями. Нанесение рисунка. Посадка цветов. Подвязка цветочных растений с установкой колышков. Поливка. Мульчирование с перегноем с подноской. Посадка цветов в местах выпадов.

Измеритель: 	100 м2 цветников

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при густоте посадки 1,6 тыс. шт цветов на 100 м2 | на каждые 1 тыс. шт высаживаемых цветов добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-99-1 | 18-99-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 243,77 | 12,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,0008 | 0,0005 |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорт | м3 | 0,008 | 0,005 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 30 | - |
| 1429-111 | Перегной | м3 | 2 | - |
| П | Цветы | 1000шт | 1,68 | 1,05 |

### Группа 100 	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту

Состав работ: Снятие грунта по краю газона под дерновую ленту. Планировка, штыковка и выравнивание поверхности граблями. Изготовление деревянных спиц. Укладка дерна с подноской его и прибивкой деревянными спицами. Полив.

Измеритель: 	100 м одерновки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 18-100-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,7 |
|  | Материалы |  |  |
| 112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, III сорт | м3 | 0,37 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 4 |
| 1429-118 | Дерн | м2 | 20 |

### Группа 101 	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ: Копание траншей вокруг деревьев и кустарников. Обшивка кома досками (6-11). Упаковка кома в мягкую тару (1-5). Погрузка и разгрузка кранами (3-11). Погрузка и разгрузка вручную (1-2).

Измеритель: 	10 деревьев или кустарников

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | круглым, размер кома, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,2 х0,15 | 0,25 х0,2 | 0,3 х 0,3 | 0,5 х 0,4 | 0,8 х 0,6 |
|  |  |  | 18-101-1 | 18-101-2 | 18-101-3 | 18-101-4 | 18-101-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,32 | 19,01 | 29,29 | 67,22 | 119,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4,3 | 4,2 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 1,08 | 1,21 | 1,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | - | 1,08 | 1,21 | 1,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0095 | 0,0135 |
| 111-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0009 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,22 | 2,26 |

Окончание группы 101 (нормы с 7 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | квадратным, размер кома, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5х0,5х0,4 | 0,8х0,8х0,5 | 1,0х1,0х0,6 | 1,3х1,3х0,6 | 1,5х1,5х 0,65 | 1,7х1,7х 0,65 |
|  |  |  | 18-101-6 | 18-101-7 | 18-101-8 | 18-101-9 | 18-101-10 | 18-101-11 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 130,63 | 179,32 | 256,82 | 357,17 | 476,74 | 570,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,21 | 4,05 | 5,26 | 7,28 | 9,3 | 13,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,21 | 4,05 | 5,26 | 7,28 | 9,3 | 13,75 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,014 | 0,019 | 0,028 | 0,03 | 0,031 | 0,031 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорт | м3 | 0,17 | 1,1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,7 |

### Группа 102 	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой

Состав работ: Выкопка, сортировка, подсчет и временная прикопка саженцев. Упаковка в тюки (1-4).

Измеритель: 	100 деревьев (1-4), 100 кустарников (5-8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревьев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | механизированным способом | вручную |
|  |  |  | с упаковкой | без упаковки | с упаковкой | без упаковки |
|  |  |  | 18-102-1 | 18-102-2 | 18-102-3 | 18-102-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,85 | 6,08 | 83,41 | 76,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,84 | 1,84 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 1,84 | 1,84 | - | - |
|  | Плуги выкопочные [без трактора] | маш.-ч | (1,84) | (1,84) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,04 | - | 0,04 | - |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 8 | - | 8 | - |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | 3 | - | 3 | - |
| 1429-111 | Перегной | м3 | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 1429-120 | Мох | м3 | 5 | - | 5 | - |
| П | Солома | м3 | 2,8 | - | 2,8 | - |

Окончание группы 102 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | кустарников |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | механизированным способом | вручную |
|  |  |  | с упаковкой | без упаковки | с упаковкой | без упаковки |
|  |  |  | 18-102-5 | 18-102-6 | 18-102-7 | 18-102-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,01 | 1,39 | 25,76 | 23,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,58 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 0,58 | 0,58 | - | - |
|  | Плуги выкопочные [без трактора] | маш.-ч | (0,58) | (0,58) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,02 | - | 0,02 | - |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 4 | - | 4 | - |
| 1429-110 | Земля растительная | м3 | 2 | - | 2 | - |
| 1429-111 | Перегной | м3 | 0,1 | - | 0,1 | - |
| 1429-120 | Мох | м3 | 2,1 | - | 2,1 | - |
| П | Солома | м3 | 1,4 | - | 1,4 | - |

### Группа 103 	Заготовка растительной земли, перегноя и дерна

Состав работ: Заготовка растительной земли бульдозером (1), вручную (2). Заготовка перегноя и дерна вручную (3, 4). Прогрохотка с окучиванием (2, 3). Нарезка дерна с подноской к месту погрузки (4). Штыковка поверхности после снятия дерна с выравниванием и засевом семенами (4).

Измеритель: 	10 м3 растительной земли (1, 2), 10 м3 перегноя (3), 10 м2 дерна (4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | растительной земли | перегноя | дерна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | механизированным способом | вручную |
|  |  |  | 18-103-1 | 18-103-2 | 18-103-3 | 18-103-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | - | 37,66 | 77,57 | 9,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | - | 2 | 1,7 | 1,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш.-ч | 0,4 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1429-117 | Смесь семян газонных трав | ц | - | - | - | 0,002 |

### Группа 104 	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли (комплексные нормы)

Состав работ: Открытие и закрытие лунок. Полив из шланга поливомоечной машины. Прополка и рыхление лунок. Исправление растяжек и смена подвязок (2-10). Обрезка крон и вырезка суши. Удаление поросли.

Измеритель: 	10 деревьев или кустарников

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения¦ | круглым | квадратным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размер кома, м |
|  |  |  | 0,2х0,15 и 0,25х0,2 | 0,3 х 0,3 | 0,5 х 0,4 | 0,8 х 0,6 | 0,5х0,5х0,4 |
|  |  |  | 18-104-1 | 18-104-2 | 18-104-3 | 18-104-4 | 18-104-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,01 | 13,21 | 18,78 | 38,64 | 24,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,3 | 3 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,53 | 0,69 | 2,16 | 0,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,18 | 0,53 | 0,69 | 2,16 | 0,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,42 | 1,2 | 1,6 | 5 | 1,6 |

Окончание группы 104 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | квадратным, размер кома, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,8х0,8 х 0,5 | 1,0х1,0 х 0,6 | 1,3х1,3 х 0,6 | 1,5х1,5х0,65 | 1,7 х 1,7 х 0,65 |
|  |  |  | 18-104-6 | 18-104-7 | 18-104-8 | 18-104-9 | 18-104-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,56 | 70,07 | 95,54 | 112,8 | 140,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,16 | 4,34 | 6,5 | 8,67 | 13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 2,16 | 4,34 | 6,5 | 8,67 | 13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |

### Группа 105 	Уход за саженцами с оголенной корневой системой (комплексные нормы)

Состав работ: Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок. Полив из поливомоечных машин. Прополка и рыхление лунок или канавок. Подкормка органическими удобрениями. Обрезка крон и вырезка суши.

Измеритель: 	10 саженцев

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревьев | кустарников в групповых посадках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-105-1 | 18-105-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,73 | 6,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,9 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,53 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,53 | 0,18 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,2 | 0,4 |
| П | Органические удобрения | м3 | 0,06 | 0,03 |

### Группа 106 	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди (комплексные нормы)

Состав работ: Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок. Полив из поливомоечных машин. Прополка и рыхление лунок или канавок. Подкормка органическими удобрениями. Стрижка живой изгороди.

Измеритель: 	10 м живой изгороди

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | однорядной и из вьющихся растений | двухрядной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-106-1 | 18-106-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,25 | 9,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,36 | 0,54 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,84 | 1,2 |
| П | Органические удобрения | м3 | 0,04 | 0,05 |

### Группа 107 	Уход за цветниками и газонами (комплексные нормы)

Состав работ: Полив из поливомоечных машин (1-3). Выкашивание газонов (2-4). Стрижка каймы (2). Подкормка минеральными удобрениями (1-3). Прополка (1-3). Рыхление (1). Прищипка цветочных растений (1). Очистка цветочных растений от засохших листьев и отцветших цветов (1). Удаление засохших цветочных стеблей осенью (1). Окучивание и разокучивание (1).

Измеритель: 	100 м2 цветников (1), 100 м2 газонов (2, 3), 1 га газонов (4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измере-ния | цветниками из многолетников | газонами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | партерными | обыкновенными | луговыми |
|  |  |  | 18-107-1 | 18-107-2 | 18-107-3 | 18-107-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 143,59 | 107,01 | 61,17 | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,5 | 2,2 | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,75 | 13 | 4,34 | 8,83 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | - | - | - | 8,83 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 9,75 | 13 | 4,34 | - |
|  | Косилка тракторная | маш.-ч | - | - | - | (4,47) |
|  | Грабли тракторные | маш.-ч | - | - | - | (4,36) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 22,5 | 30 | 10 | - |
| П | Минеральные удобрения | кг | П | П | П | - |

### Группа 108 	Укрытие на зиму теплолюбивых растений

Состав работ: Окучивание (1). Связывание кустарников (1). Прикалывание крючками (1). Удаление растительных остатков (2). Утепление укрывочным материалом. Утепление снегом. Снятие укрытия. Снятие крючков (1). Развязывание кустарников (1). Разокучивание. Весенняя обрезка.

Измеритель: 	100 кустарников (1), 100 м2 цветников (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | кустарников и роз | многолетних цветов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-108-1 | 18-108-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,86 | 22,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,0056 | - |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 3,0 мм | т | 0,0056 | - |
| 1429-111 | Перегной | м3 | - | 20 |
| П | Укрывочный материал | т | П | П |

### Группа 109 	Уход за зелеными насаждениями (операционные нормы)

Состав работ: Прополка газонов (1). Прополка, цветников с применением плотиков (2) и без применения плотиков (3). Рыхление цветников ручным инструментом (4). Стрижка газонной каймы вокруг многолетних цветников (5) и газонного бордюра (6). Выкашивание газонов моторной (7) и тракторной (8) косилкой. Сгребание сена в валки (8). Подбор сена из валков в копны (8).

Измеритель: 	100 м2 (1-7), 1 га (8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Прополка | Рыхление цветников ручным инстру-ментом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газонов | цветников |  |
|  |  |  |  | с применением плотиков | без применения плотиков |  |
|  |  |  | 18-109-1 | 18-109-2 | 18-109-3 | 18-109-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,9 | 10,35 | 9,68 | 6,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |

Продолжение группы 109 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Стрижка | Выкашивание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газонной каймы вокруг многолетних цветников | газонного бордюра | газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой | луговых газонов тракторной косилкой |
|  |  |  | 18-109-5 | 18-109-6 | 18-109-7 | 18-109-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,94 | 109,72 | 1,21 | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3 | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 2,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | - | - | - | 2,7 |
| 270-194 | Газонокосилка моторная | маш.-ч | - | - | (0,77) | - |
|  | Косилка тракторная | маш.-ч | - | - | - | (1,5) |
|  | Грабли тракторные | маш.-ч | - | - | - | (1,2) |

### Группа 110 	Валка деревьев с корня

Состав работ: Уборка валежника. Вырубка кустарника и подроста,, мешающего валке. Уборка сухостойных и зависших деревьев. Валка деревьев. Расчистка лесосеки после уборки деревьев.

Измеритель: 	100 деревьев

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | мягких пород | твердых пород |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр ствола, см |
|  |  |  | до 16 | до 24 | до 32 | более 32 | до 16 | до 24 | до 32 | более 32 |
|  |  |  | 18-110-1 | 18-110-2 | 18-110-3 | 18-110-4 | 18-110-5 | 18-110-6 | 18-110-7 | 18-110-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,19 | 16,54 | 26,2 | 44,68 | 12,32 | 20,14 | 32,06 | 49,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3-8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0107 | Бензопила | маш.-ч | (7,82) | (11,73) | (21,51) | (33,24) | (10,74) | (17,6) | (23,46) | (39,1) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95. «Экстра», АИ-93 | т | 0,0113 | 0,017 | 0,031 | 0,048 | 0,0155 | 0,0253 | 0,0338 | 0,0564 |

### Группа 111 	Корчевание пней

Состав работ: Корчевание пней. Собирание пней в кучи (с перемещением).

Измеритель: 	100 пней

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с перемещением до 10 м | на каждые 10 м перемещения (сверх 10 м) добавлять |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр пня, см |
|  |  |  | 12-18 | до 26 | до 34 | более 34 | 12-18 | до 26 | до 34 | более 34 |
|  |  |  | 18-111-1 | 18-111-2 | 18-111-3 | 18-111-4 | 18-111-5 | 18-111-6 | 18-111-7 | 18-111-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,38 | 1,38 | 2,99 | 5,65 | 0,57 | 0,57 | 1,03 | 1,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,73 | 9,27 | 15,33 | 26,66 | 0,64 | 0,64 | 1,42 | 2,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209-0504 | Корчеватели-соби-ратели с трактором мощностью 59 кВт [80 л.с.] | маш.-ч | 7,73 | 9,27 | 15,33 | 26,66 | 0,64 | 0,64 | 1,42 | 2,7 |

### Группа 112 	Валка сухостойных деревьев вручную в городских условиях

Состав работ: Подготовка места работы (расчистка снега, ограждение или удаление растений и предметов, мешающих валке деревьев и т.д.), подпиливание и подрубка стволов деревьев в сторону их валки, спиливание деревьев пилой заподлицо с землей. Валка деревьев в необходимом направлении с применением веревок, рогатин и других приспособлений, обрубка сучьев и вершин топором, раскряжевка хлыста на заданную длину. Точка пилы, пильных цепей и топора в процессе работы, переход от одного дерева к другому. Сборка хлыстов в кучи с перемещением до 10 м.

Измеритель: 	1 м3 древесины ствола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | мягких лиственных пород высотой до 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр ствола, см |
|  |  |  | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 |
|  |  |  | 18-112-1 | 18-112-2 | 18-112-3 | 18-112-4 | 18-112-5 | 18-112-6 | 18-112-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,5 | 6,64 | 5,54 | 5,06 | 4,55 | 4,32 | 4,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0107 | Бензопила | маш.-ч | (3,86) | (3,11) | (2,59) | (2,37) | (2,13) | (1,05) | (1,01) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | 0,0038 | 0,0031 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0021 | 0,00105 | 0,00101 |

Продолжение группы 112 (нормы с 8 по 15)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | мягких лиственных пород высотой свыше 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр ствола, см |
|  |  |  | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | свыше 80 |
|  |  |  | 18-112-8 | 18-112-9 | 18-112-10 | 18-112-11 | 18-112-12 | 18-112-13 | 18-112-14 | 18-112-15 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,67 | 5,9 | 5,2 | 4,68 | 4,55 | 4,44 | 4,19 | 4,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0107 | Бензопила | маш.-ч | (3,57) | (2,75) | (2,43) | (2,19) | (2,13) | (2,8) | (1,96) | (1,96) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | 0,0036 | 0,00275 | 0,00243 | 0,00219 | 0,00213 | 0,0028 | 0,00196 | 0,00196 |

Продолжение группы 112 (нормы с 16 по 23)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | твердых лиственных пород высотой до 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр ствола, см |
|  |  |  | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | свыше 80 |
|  |  |  | 18-112-16 | 18-112-17 | 18-112-18 | 18-112-19 | 18-112-20 | 18-112-21 | 18-112-22 | 18-112-23 |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,57 | 8,99 | 8,25 | 7,64 | 7,02 | 6,28 | 5,54 | 5,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0107 | Бензопила | маш.-ч | (5,8) | (4,22) | (3,86) | (3,57) | (3,28) | (2,93) | (2,58) | (2,42) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | 0,0058 | 0,0042 | 0,0039 | 0,0036 | 0,0033 | 0,0029 | 0,0026 | 0,00242 |

Окончание группы 112 (нормы с 24 по 31)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | твердых лиственных пород высотой свыше 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр ствола, см |
|  |  |  | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | свыше 80 |
|  |  |  | 18-112-24 | 18-112-25 | 18-112-26 | 18-112-27 | 18-112-28 | 18-112-29 | 18-112-30 | 18-112-31 |
| 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,21 | 8,25 | 7,64 | 7,15 | 6,64 | 6,03 | 5,42 | 5,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0107 | Бензопила | маш.-ч | (5,25) | (3,86) | (3,57) | (3,35) | (3,11) | (2,83) | (2,61) | (2,37) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | 0,00525 | 0,00386 | 0,00357 | 0,00335 | 0,00311 | 0,00283 | 0,00261 | 0,00237 |

### Группа 113 	Удаление сухостойных, аварийных и фаутных деревьев частями с применением телескопических вышек

Состав работ: Подготовка мест работы. Обрезка веток с опусканием на землю. Поярусное спиливание ствола дерева. Распиливание колод по сортаментам или на дрова. Укладка древесины в штабель и веток в кучи. Уборка рабочих мест.

Измеритель:  	1 м3 древесины ствола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревья мягких лиственных пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр ствола, см |
|  |  |  | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | До 70 | до 80 | более 80 |
|  |  |  | 18-113-1 | 18-113-2 | 18-113-3 | 18-113-4 | 18-113-5 | 18-113-6 | 18-113-7 | 18-113-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,17 | 8,84 | 7,51 | 6,79 | 6,54 | 6,3 | 6,1 | 5,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,22 | 2,54 | 2,16 | 1,96 | 1,87 | 1,82 | 1,75 | 1,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0107 | Бензопила | маш.-ч | (3,83) | (3,02) | (2,58) | (2,33) | (2,24) | (2,16) | (2,09) | (2,01) |
| 270-114 | Вышки телескопи-ческие [на автомо-биле], грузоподъемность 0,35 т | маш.-ч | 3,22 | 2,54 | 2,16 | 1,96 | 1,87 | 1,82 | 1,75 | 1,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | П | П | П | П | П | П | П | П |

Окончание группы 113 (нормы с 9 по 16)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревья твердых лиственных пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр ствола, см |
|  |  |  | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | более 80 |
|  |  |  | 18-113-9 | 18-113-10 | 18-113-11 | 18-113-12 | 18-113-13 | 18-113-14 | 18-113-15 | 18-113-16 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,11 | 10,79 | 10,32 | 10,13 | 9,29 | 8,45 | 7,66 | 7,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,63 | 3,11 | 2,97 | 2,91 | 2,67 | 2,43 | 2,21 | 2,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0107 | Бензопила | маш.-ч | (4,52) | (3,69) | (3,53) | (3,47) | (3,19) | (2,9) | (2,62) | (2,4) |
| 270-114 | Вышки телескопи-ческие [на автомо-биле], грузоподъемность 0,35 т | маш.-ч | 4,63 | 3,11 | 2,97 | 2,91 | 2,67 | 2,43 | 2,21 | 2,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | П | П | П | П | П | П | П | П |

### Группа 114 	Корчевание пней вручную в городских условиях

Состав работ: Откапывание пней с подрубкой корней и очисткой от земли. Корчевание и перемещение пней на 10 м с применением лома, рычага и других приспособлений, засыпка ям землей.

Измеритель: 	1 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ели,пихты | березы, сосны, лиственницы | дуба, ясеня, вяза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр пня, см |
|  |  |  | до 30 | 30-50 | 50-70 | до 30 | 30-50 | 50-70 | до 30 | 30-50 |
|  |  |  | 18-114-1 | 18-114-2 | 18-114-3 | 18-114-4 | 18-114-5 | 18-114-6 | 18-114-7 | 18-114-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,21 | 5,55 | 14,88 | 2,99 | 8,31 | 19,14 | 4,96 | 16,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

### Группа 115 	Опрыскивание и опыливание ядохимикатами деревьев и кустарников

Состав работ: Приготовление раствора (1-5). Заправка аппарата. Опрыскивание или опыливание.   Промывка и уборка шлангов (1-5).

Измеритель: 	100 деревьев (1, 2), 100 кустарников (3-5), 1 га посадок (6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Опрыскивание | Опыливание деревьев и кустарников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | деревьев | кустарников |  |
|  |  |  | при высоте, м |  |
|  |  |  | до 3 | до 5 | до 1 | до 2 | более 2 |  |
|  |  |  | 18-115-1 | 18-115-2 | 18-115-3 | 18-115-4 | 18-115-5 | 18-115-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,08 | 1,99 | 0,32 | 0,85 | 1,24 | 0,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 1,12 | 0,2 | 0,47 | 0,7 | 0,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт [80л.с.] | маш.-ч | 0,6 | 1,12 | 0,2 | 0,47 | 0,7 | 0,95 |
|  | Опрыскиватели вентиляторные | маш.-ч | (0,6) | (1,12) | (0.2) | (0,47) | (0,7) | - |
|  | Опыливатель широкозахватный универсальный | маш.-ч | - | - | - | - | - | (0,95) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| П | Ядохимикаты | кг | П | П | П | П | П | П |

### Группа 116 	Полив зеленых насаждений

Состав работ: Полив из шланга поливомоечной машины (1). Полив из поливочного водопровода (2). Полив из ведер с подноской воды до 50 м (3).

Измеритель:   1 м3 воды

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из шланга | из ведер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поливомоечной машины | поливочного водопровода |  |
|  |  |  | 18-116-1 | 18-116-2 | 18-116-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,89 | 0,7 | 3,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,44 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 117 	Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок

Состав работ: Открытие или закрытие канавок или приствольных лунок (1, 2). Прополка и рыхление приствольных лунок и канавок (3).

Измеритель: 	100 м2 площади лунок или канавок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Открытие или закрытие | Прополка и рыхление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приствольных лунок | канавок |  |
|  |  |  | 18-117-1 | 18-117-2 | 18-117-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,33 | 4,28 | 11,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |

### Группа 118 	Формовочная обрезка деревьев

Состав работ: Подноска и установка стремянки (1). Профильная обрезка кроны дерева с приданием формы шара, куба, пирамиды и т.д.

Измеритель: 	100 деревьев

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высотой, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 | более 5 |
|  |  |  | 18-118-1 | 18-118-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 157,78 | 333,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 333,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-114 | Вышки телескопические [на автомобиле], грузоподъемность 0,35 т | маш.-ч | - | 333,27 |

### Группа 119	Снятие асфальтобетонных покрытий дорог при помощи машины для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий «Wirtgen 2100 ДС»

Состав работ: 1. Приведение механизма в рабочее состояние. 2. Снятие асфальтобетонного покрытия с измельчением асфальтобетона и подачей в кузов автомобилей-самосвалов. 3. Замена резцов, заправка водой и топливом в процессе работы. 4. Погрузка остатков асфальтобетона в ковш погрузчика. 5. Приведение механизма в нерабочее состояние по окончании рабочего дня.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Глубина фрезерования 50 мм | на каждые 10 мм изменения глубины фрезерования добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-119-1 | 18-119-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,72 | 0,476 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,96 | 4,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0015 | Прицепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 6,65 | 0,91 |
| 203-0851 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 2,36 | 0,238 |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,35 | 0,089 |
| 212-2202 | Машина для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий «Wirtgen 2100 ДС» | маш.-ч | 6,65 | 0,91 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 6,65 | 0,91 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 16,6 | 3,33 |

### Группа 120	Снятие асфальтобетонных покрытий дорог при помощи машины для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий «Bobket», «Саterpillar» шириной фрезерования 410 мм

Состав работ: 1. Приведение механизма в рабочее состояние (1, 2). 2. Снятие асфальтобетонного покрытия (1, 2). 3. Замена резцов и заправка водой в процессе работы (1, 2). 4. Сгребание в кучи (1, 2). 5. Погрузка снятого асфальтобетона на транспорт со сменой оборудования (3).

Измеритель: 100 м2 покрытия (1, 2), 1 м3 асфальтобетона (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Глубина фрезерования 40 мм | на каждые 10 мм изменения глубины фрезерования добавлять или исключать | Погрузка снятого асфальтобетона на транспорт с заменой оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-120-1 | 18-120-2 | 18-120-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,91 | 0,19 | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,32 | 3,92 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,16 | 0,04 | - |
| 212-2202 | Машина для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий «Bobket», «Саterpillar» шириной фрезерования 410 мм | маш.-ч | 8,08 | 1,94 | 0,15 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,1 | 0,27 | - |

Группа 121 	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком «Титан-473» фирмы «ABG» при ширине полосы от 6 до 7 м

Состав работ: 1. Подготовка машины к работе. 2. Установка удлинительных брусьев с подогревом.        3. Укладка асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком «Титан-473». 4. Снятие удлинительных брусьев.

Измеритель:     1000 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | нижнего слоя | верхнего слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 70 мм | на каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать | толщиной 50 мм | на каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать |
|  |  |  | 18-121-1 | 18-121-2 | 18-121-3 | 18-121-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,34 | 0,69 | 7,96 | 0,575 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,64 | 1,1 | 11,28 | 0,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 212-2204 | Универсальный асфальтоукладчик «Титан-473» с брусом ВБ 81 | маш.-ч | 8,32 | 0,55 | 5,64 | 0,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, ІІІ сорт |  | 0,0149 | - | 0,013 | - |
| П | Смесь асфальтобетонная |  | П | П | П | П |

Группа 122     Укатка     асфальтобетонной      смеси     тандемными катками НАММ «НД-70» с вибрированием

Состав работ: Укатка асфальтобетонной смеси тандемными катками НАМИ «НД-70» с вибрированием

Измеритель:    1000 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина слоя 70 мм | на каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-122-1 | 18-122-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | - | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | - | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,09 | 0,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш.-ч | 0,77 | 0,04 |
| 212-2205 | Сочлененные тандемные катки НАММ «НД-70» | маш.-ч | 10,32 | 0,51 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 8,28 | 0,59 |

Таблицы 121, 122 заменены, в соответствии с Изменением № 5, утвержденным приказом Минрегионстроя Украины № 88 от 05.07.2007.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Дороги и проезды	2

1.3.1 Общие указания	2

1.3.2 Правила исчисления объемов работ	3

1.3.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	3

1.4 Озеленение	4

1.4.1 Общие указания	4

1.4.2 Правила исчисления объемов работ	5

2 НОРМЫ	7

2.1 Дороги и проезды	7

2.1.1 Разборка	7

Группа 1   	Разборка покрытий и оснований	7

Группа 2  	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	7

Группа 3  	Разборка бортовых камней	7

2.1.2 Ремонт		8

Группа 4  	Исправление профиля основания	8

Группа 5  	Ремонт оснований дорог	8

Группа 6  	Перемощение мостовой	9

Группа 7  	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	9

Группа 8  	Ямочный ремонт асфальтобетонных тротуаров	10

Группа 9  	Заделка трещин битумом вручную в асфальтобетонных покрытиях	10

Группа 10 	Ремонт бордюров	10

Группа 11 	Устройство дорожных корыт	11

2.1.3 Устройство	12

Группа 12   Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см

смешением с битумом (битумной эмульсией)	12

Группа 13   Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см из готовой битумно-

грунтовой смеси с применением автогрейдера	12

Группа 14 	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см

смешением с цементом навесными фрезами	13

Группа 15	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см из готовой цементно-

грунтовой смеси	13

Группа 16 	Устройство дренажей и дренажных воронок под обочинами	14

Группа 17 	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части	15

Группа 18 	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при

размываемых грунтах	15

Группа 19 	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания	16

Группа 20 	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	16

Группа 21 	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей (щебеночно-

песчаных смесей) оптимального гранулометрического состава	17

Группа 22 	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	17

Группа 23 	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	19

Группа 24 	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков	20

Группа 25 	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебня	20

Группа 26     Устройство мостовых из колотого или булыжного камня по готовому основанию	22

Группа 27 	Устройство мощеных подзоров и отмосток	22

Группа 28 	Установка бортовых камней	23

Группа 29 	Установка поребриков	23

Группа 30 	Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых	24

Группа 31 	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит	24

Группа 32 	Устройство оснований городских проездов	25

Группа 33      Устройство цементобетонных однослойных покрытий средствами малой

механизации	25

Группа 34 	Нарезка швов в бетоне	26

Группа 35 	Укладка металлической сетки в цементнобетонное покрытие	26

Группа 36 	Поверхностная обработка с применением битума	27

Группа 37     Поверхностная обработка покрытий битумной эмульсией с применением мытого

щебня		28

Группа 38 	Устройство оснований и покрытий из черного щебня	29

Группа 39 	Укладка и пропитка щебеночных оснований и покрытий	30

Группа 40 	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей	32

Группа 41 	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей вручную с

уплотнением ручными и самоходными катками	32

Группа 42 	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей	33

Группа 43 	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	33

Группа 44 	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известкового щебня	34

Группа 45 	Устройство тротуаров из бетонных плит с заполнением швов	34

Группа 46 	Устройство покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов мощения (ФЭМ)	34

Группа 47 	Устройство деревянных тротуаров	35

Группа 48 	Устройство защитных ограждений дорог	35

Группа 49 	Устройство ограждений, установка столбиков сигнальных, изготовление и

установка перил и тумб	37

Группа 50    Устройство укрепительных полос у краев дорожных покрытий и укрепление обочин	38

Группа 51 	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит	41

Группа 52 	Разметка проезжей части эмалью	42

Группа 53	Разогрев битума в котлах в построечных условиях	42

Группа 54 	Разлив вяжущих материалов	42

Группа 55	Добавка песка, гравия или песчано-гравийной смеси	42

Группа 56	Распределение порошкообразных добавок	43

Группа 57 	Установка дорожных знаков	43

2.2 Мосты	44

2.2.1 Разборка	44

Группа 58	Разборка перил на мостах	44

2.2.2 Ремонт		44

Группа 59 	Смена и ремонт дощатого настила деревянных мостов	44

2.2.3 Устройство	45

Группа 60 	Установка стальных сварных перил	45

Группа 61 	Установка сборных железобетонных перил	45

Группа 62 	Установка деревянных перил	45

Группа 63 	Устройство парапетных ограждений	46

Группа 64 	Окраска железобетонных пролетных строений мостов	46

Группа 65 	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	47

2.3 Дворовые постройки и ограждения	47

2.3.1 Разборка	47

Группа 66 	Разборка деревянных заборов	47

2.3.2 Ремонт	48

Группа 67 	Ремонт деревянных ворот и калиток	48

Группа 68 	Ремонт металлических ограждений	48

2.3.3 Устройство	49

Группа 69 	Устройство заборов с изготовлением щитов	49

Группа 70 	Устройство заборов из готовых щитов	50

Группа 71 	Устройство ворот с изготовлением элементов	51

Группа 72 	Устройство ворот из готовых полотен	52

Группа 73	 Устройство калиток с изготовлением элементов	53

Группа 74 	Устройство калиток из готовых полотен	53

Группа 75 	Устройство металлических ворот и калиток	54

Группа 76	 Устройство железобетонных оград	55

2.4 Озеленение	55

Группа 77 	Подготовка участка под озеленение	55

Группа 78 	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для

деревьев и кустарников с круглым комом земли	56

Группа 79 	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для

деревьев и кустарников с квадратным комом земли	57

Группа 80      Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с

круглым комом земли	59

Группа 81      Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с

квадратным комом земли	60

Группа 82    Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с

комом земли		61

Группа 83 	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	62

Группа 84   Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной

корневой системой	63

Группа 85   Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной

корневой системой	63

Группа 86 	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой	64

Группа 87 	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы	64

Группа 88 	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы	65

Группа 89 	Посадка кустарников-саженцев в группы	65

Группа 90 	Подготовка стандартных посадочных мест для живой изгороди	65

Группа 91 	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди	66

Группа 92 	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь	67

Группа 93    При посадке деревьев, деревьев-саженцев, кустарников и кустарников-саженцев

добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли	67

Группа 94 	Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников	67

Группа 95 	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	68

Группа 96 	Устройство газонов	68

Группа 97 	Устройство корыта под цветники	69

Группа 98 	Подготовка почвы под цветники	69

Группа 99 	Посадка многолетних цветников	69

Группа 100 	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	70

Группа 101 	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли	70

Группа 102 	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой	71

Группа 103 	Заготовка растительной земли, перегноя и дерна	71

Группа 104 	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли (комплексные нормы)	72

Группа 105 	Уход за саженцами с оголенной корневой системой (комплексные нормы)	72

Группа 106 	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой

изгороди (комплексные нормы)	73

Группа 107 	Уход за цветниками и газонами (комплексные нормы)	73

Группа 108 	Укрытие на зиму теплолюбивых растений	73

Группа 109 	Уход за зелеными насаждениями (операционные нормы)	74

Группа 110 	Валка деревьев с корня	74

Группа 111 	Корчевание пней	75

Группа 112 	Валка сухостойных деревьев вручную в городских условиях	75

Группа 113      Удаление сухостойных, аварийных и фаутных деревьев частями с

применением телескопических вышек	76

Группа 114 	Корчевание пней вручную в городских условиях	77

Группа 115 	Опрыскивание и опыливание ядохимикатами деревьев и кустарников	77

Группа 116 	Полив зеленых насаждений	77

Группа 117 	Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	78

Группа 118 	Формовочная обрезка деревьев	78

Группа 119	Снятие асфальтобетонных покрытий дорог при помощи машины для

холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий «Wirtgen 2100 ДС»	79

Группа 120	Снятие асфальтобетонных покрытий дорог при помощи машины для

холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий «Bobket», «Саterpillar» шириной фрезерования 410 мм	79

Группа 121 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных   смесей асфальтоукладчиком «Титан-473» фирмы «ABG» при ширине полосы от 6 до 7 м…………….81

Группа 122  Укатка асфальтобетонной смеси тандемными катками HAMM «НД-70» с вибрированием…………………………………………………………………………………………………81