ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 7

Реставрація і відтворення металевих конструкцій

і декоративних елементів

ДБН Д.2.5-1-2001

Київ 2001

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 7 Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів | ДБН Д.2.5-7-2001 Замість ССН 84 Розділ 7 |
| --- | --- |

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

  - Загальні вказівки

1.1.1  Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з реставрації й відтворення древніх металевих конструкцій і декоративних елементів пам'ятників культури, ушкоджених і перекручених часом і пізніми ремонтами, а також цілком чи частково втрачених.

1.1.2 Нормами збірника передбачено підйом і спуск конструкцій, що монтуються й демонтуються за допомогою ручних лебідок чи ручних блоків із пристроєм для них відповідного риштовання нагорі для виробництва робіт.

1.1.3  Нормами збірника передбачене виготовлення й установка кістяка хреста, ґрат, огорож, воріт, хвірток; дверних полотнин і ставень (за винятком особливо обговорених випадків), виготовлення декоративних виробів, а також заповнення каркасів (дверних полотнин, ставнею і т.п.) з листової сталі. Виготовлення й установка декоративних кованих деталей нормується по групі 11 даного збірника

1.1.4  Нормами передбачене виготовлення виробів в умовах стаціонарно обладнаної ковальсько-слюсарної майстерні на ковальському горні з механічним дуттям, із застосуванням як паливо ковальського кам'яного вугілля

При ручному дутті на постійному горні з будь-якими міхами, при нагріванні металу на деревному вугіллі, при ручному і ніжному дутті на переносному горні до норм витрат праці робітників варто застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 (1.2.11 і п. 1.2.12).

Нормами збірника не враховане виготовлення виробів у нестаціонарних умовах. Ресурси на виконання зазначених робіт визначаються по індивідуальних нормах.

1.1.5  У нормах передбачені наступні ступені насиченості заповнення каркаса ґрат декоративними деталями в залежності від кількості деталей на 1 м 2 проекції ґрат:

- низька - до 10 деталей/м2

- середня - до 25 деталей/м2.

- висока - більше 25 деталей/м2

1.1.6 У нормах передбачено наступні категорії складності при відтворенні декоративних елементів:

Вирізані декоративні деталі з листової сталі підрозділяються на:

- прості - деталі, складені з дуг, окружностей і їхніх сполучень, простого геометричного малюнка, криволінійного повторюваного малюнка, із кількістю прорізних місць до 5 шт../дм2;

- складні - деталі криволінійного неповторюваного малюнка, складного геометричного малюнка з кількістю прорізних місць більше 5 шт.. /дм2.

Декоративні куті деталі підрозділяються на:

- простого малюнка - що мають один простий завиток перетином металу до 200 мм2 в одній площині;

- середнього малюнка - що мають кілька завитків перетином металу до 200 мм2 в одній площині;

- складного малюнка - знаходяться в одній площини і які мають кілька завитків перетином металу до 240 мм2 чи ті, що мають завитки вигину на ребро й деталі простого рослинного орнаменту;

- особливо складні - плоскі деталі перетином металу понад 600 мм2, деталі вигином на ребро перетином металу понад 240 мм2 і ті, що мають кілька завитків, об'ємні деталі рослинного орнаменту, тварин, птахів і людей.

Піки підрозділяються на наступні категорії складності:

- прості - плоскі на три грані;

- середні - більше трьох граней без додаткових декоративних елементів;

- складні - об'ємні з додатковими декоративними елементами.

ДБН Д.2.5-7-2001 С.2

Куті засуви й скоби для засувів підрозділяються на:

- прості - простого геометричного малюнка з вирубкою і куванням криволінійних фрагментів до 3 шт.;

- складні - складного малюнка з вирубкою і куванням криволінійних фрагментів більше 3 шт. Декоративні заклепки підрозділяються на:

- прості - головки гладкі без малюнка;

- середні - головки геометричного, простого малюнка;

- складні - головки, орнаментовані криволінійним малюнком.

Дверні прилади підрозділяються на:

- простої складності - ручки-скоби, дверні й віконні прилади, гладкі без декоративного орнаменту й деталей;

- середньої складності - дверні й віконні прилади з декоративними деталями простого малюнка;

- складні - дверні й віконні прилади складних форм із складними декоративними деталями Вушка металеві підрозділяються на:

- прості - гладкі, геометричного малюнка без декоративних фрагментів;

- складні - складної конфігурації з декоративними фрагментами.

1.1.8. Нормами збірника передбачено:

- усі операції, що є невід'ємною частиною технологічних процесів (огляд і підготовка інструментів, розпалення й чищення горна по ходу робіт і т.п.;

- спуск, підйом і подача елементів конструкцій на висоту до 25 м, підношення елементів конструкцій, матеріалів, інструментів і пристосувань у межах робочої зони на відстань 50 м;

- прибирання робочого місця.

1.1.9 Очищення каркасів від корозії металевими щітками нормувати по ресурсних нормах групи 1 (15-21); 12(7-10).

1.1.10 Нормами групи 2 передбачене виготовлення таганців і виготовлення кружалів на площині.

1.1.11 Нормами груп 3 і 4 передбачений монтаж і демонтаж металевих хрестів на висоті до 25 м, при демонтажі і монтажі металевого хреста на висоті більше 25 м на кожен метр спуска і підйому додавати до витрат праці робочі коефіцієнти по таблиці 1(п.1.2.2 і п 1.2.3). Пристрій риштувань і спеціальних пристосувань нормувати окремо по нормам ДБН Д 2.5-21 "Різні роботи".

Виготовлення яблука і конуса нормується окремо по нормах ДБН Д.2.5-6 "Реставрація і відтворення покрівель".

1.1.12 Виготовлення окремих частин каркасів замість втрачених, нормами групи 1 не враховані; їх слід нормувати по нормах групи 2.

1.1.13 Нормами груп 3 і 4 передбачена реставрація й відтворення хрестів середньої складності, без позолоті. При реставрації і відтворенні хрестів простих і складних до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1(п.1.2.6 і п. 1.2.7).При підйомі й установці позолочених хрестів до норм витрат праці робітників на зборку, обробку і монтаж хрестів застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.2.8)

1.1.14 Нормами груп 5 і 6 передбачено реставрація й відтворення дверних полотнин і віконниць площею 1 м2 і більше. При реставрації й відтворенні металевих дверних полотнин і ставень площею менш    1 м2    з    установкою    застосовувати    до    норм    витрат    праці    робочі коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.2.9 і п. 1.2.10).

1.1.15 Нормами групи 1 передбачена реставрація складних дахів. При реставрації простих дахів (із   прямолінійними   схилами)   до   норм   витрат   праці   робітників   застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.2.1).

ДБН Д.2.5-7-2001 С.3

  - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1- Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

| Умови застосування | Номера груп (норм) | Коефіцієнти до норм витрат праці робітників |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2.1. Реставрація металевих кроквяних систем простих дахів | 1 | 0,7 |
| 1.2.2 При демонтажі металевих хрестів на висоті більше 25 м на кожен метр спуска додавати | 1 | 0,24 люд.-год.. |
| 1.2.3 При монтажі металевого хреста на висоту більше 25 м на кожен метр підйому додавати | 1 | 0,30 люд.-год.. |
| 1.2.4 Виготовлення каркаса глави | 2 (1-7) | 1,25 |
| 1.2.5 Гнуття журавців на ребро | 2 | 1,15 |
| 1.2.6 Реставрація і відтворення хрестів великої складності | 3,4 | 1,5 |
| 1.2.7 Реставрація і відтворення простих хрестів | 3,4 | 0,7 |
| 1.2.8 Підйом і установка позолочених хрестів | 4 | 1,2 |
| 1.2.9 Реставрація і відтворення металевих дверних полотнин | 5,6 | 1,2 |
| 1.2.10 Реставрація і відтворення металевих ставень площею менш 1 м2 з установкою | 5,6 | 1,1 |
| 1.2.11 При ручному дутті на постійному горні | 1-:-8, 11 | 1,05 |
| 1.2.12 При ручному і ножному дутті на переносному горні | 1-:-8,11 | 1,1 |

##### 2 НОРМИ

###### Група 1. Реставрація металевих каркасів глав і металевих кроквяних систем складних дахів

Склад роботи:

1.  Демонтаж існуючого металевого каркаса з маркіруванням збережених елементів, з обережним   спуском збережених елементів на землю, ретельне обстеження всієї конструкції і методу кріплення. (1-7);

2.  Постава існуючих деформованих металевих журавців і деталей з доданням їм первісної форми (у міру необхідності постава виробляється в холодному стані чи в гарячому стані). (8-14);

3.  Очищення каркаса від корозії металевими щітками. (15-21);

4.  Попередня зборка каркаса на бойку з маркіруванням елементів каркаса, з наступним розбиранням, укладанням елементів у пакети. Підйом елементів каркаса на місце установки. (22-28);

5.  Монтаж каркаса безпосередньо на місце з пригоном виправлених і знову виготовлених деталей, із пристроєм необхідного кріплення до підстави шляхом закладки анкерів у кам'яну кладку. (22-28).

Вимірник : 1 т конструкції

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Демонтаж каркаса зі спуском на землю |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | маса каркаса, т, до |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 і більше |
|  |  |  | 7-1-1 | 7-1-2 | 7-1-3 | 7-1-4 | 7-1-5 | 7-1-6 | 7-1-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 54,6 | 50,4 | 49,0 | 46,2 | 43,4 | 40,6 | 37,8 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |

Продовження групи 1 (норми з 8 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Поставка збережених деформованих деталей каркаса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | маса каркаса, т, до |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 і більше |
|  |  |  | 7-1-8 | 7-1-9 | 7-1-10 | 7-1-11 | 7-1-12 | 7-1-13 | 7-1-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 28,0 | 21,7 | 18,9 | 16,8 | 15,4 | 13,44 | 11,9 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.4

Продовження групи 1 (норми з 15 по 21)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Очищення каркаса від корозії |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | маса каркаса, т, до |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 і більше |
|  |  |  | 7-1-15 | 7-1-16 | 7-1-17 | 7-1-18 | 7-1-19 | 7-1-20 | 7-1-21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 26,6 | 24,5 | 22,4 | 21 | 19,6 | 18,2 | 16,1 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |

Продовження групи 1 (норми з 22 по 28)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Монтаж відреставрованого каркаса глави |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | маса каркаса, т, до |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 і більше |
|  |  |  | 7-1-22 | 7-1-23 | 7-1-24 | 7-1-25 | 7-1-26 | 7-1-27 | 7-1-28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 112,0 | 105 | 100,8 | 95,2 | 89,6 | 82,6 | 77 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111- 1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111- 0782 | Поковка з квадратних заготівель, маса 1,8 кг | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |

Група 2. Відтворення втрачених металевих каркасів глав і металевих кроквяних систем складних дахів

Склад роботи:

1. Різання сортової сталі з вибіркою відповідного профілю

2. Свердління отворів

3. Гнуття сортової сталі по заданому профілю з виготовленням шаблонів

4. Відтягнення кінців сортової стали

5. Виготовлення вузлів зв'язку

6. Виготовлення кріпильних деталей

7. Попередня зборка окремих деталей каркаса на бойку з маркіруванням елементів із наступним розбиранням

8. Підйом, зборка й зварювання елементів

Вимірник: 1 т конструкцій

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення каркаса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | маса каркаса, т, до |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 і більше |
|  |  |  | 7-2-1 | 7-2-2 | 7-2-3 | 7-2-4 | 7-2-5 | 7-2-6 | 7-2-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 110,6 | 105 | 100,8 | 113,9 | 88,2 | 82,6 | 78,4 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 |
| 111-1809 | Сталь кругла загального призначення | т | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.5

Продовження групи 2 (норми з 8 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Монтаж знову виготовленого каркаса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | маса каркаса, т, до |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 і більше |
|  |  |  | 7-2-8 | 7-2-9 | 7-2-10 | 7-2-11 | 7-2-12 | 7-2-13 | 7-2-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 102,2 | 96,6 | 92,4 | 86,8 | 81,2 | 75,6 | 71,4 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111- 0782 | Поковки з квадратних заготівель, маса 1,8 кг | т | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |

Група 3. Реставрація металевих хрестів

Склад роботи:

1. Демонтаж металевого хреста зі спуском на землю;

2. Розбирання окремих елементів хреста (в міру необхідності) із зняттям декоративних деталей

3. Постава кістяка хреста в гарячому чи холодному стані;

4. Виготовлення відсутніх, декоративних деталей хреста (виготовлення яблука й конуса) із чорної чи оцинкованої покрівельної стовщеної стали;

5. Зборка   кістяка   хреста,   установка   декоративних   деталей   яблука   і   конуса, остаточна обробка хреста;

6. Монтаж хреста на главі з підйомом усіх елементів до місця установки.

Вимірник: 1 хрест

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Демонтаж металевого хреста, маса, кг. до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  |  | висота хреста , м, до |
|  |  |  | 2 | 3 | 5 | 7 |
|  |  |  | 7-3-1 | 7-3-2 | 7-3-3 | 7-3-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 18,9 | 38,3 | 70,0 | 104,4 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,020 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |

Продовження групи 3 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Постава кістяка хреста, маса в кг, до: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  |  | висота хреста, м, до |
|  |  |  | 2 | 3 | 5 | 7 |
|  |  |  | 7-3-5 | 7-3-6 | 7-3-7 | 7-3-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 15,8 | 35,2 | 64 | 78 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |

ДБН Д.2.5.-7-2001 С.6

Продовження групи 3 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Монтаж металевого хреста, маса, кг. до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  |  | висота хреста , м, до |
|  |  |  | 2 | 3 | 5 | 7 |
|  |  |  | 7-3-9 | 7-3-10 | 7-3-11 | 7-3-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 36,2 | 95,4 | 185,6 | 258,9 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,020 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0011 | 0,0022 | 0,005 | 0,0071 |

Продовження групи 3 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення відсутніх деталей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при масі хреста 200 кг |
|  |  |  | з додаванням нового матеріалу, %, до |
|  |  |  | 10 | 30 | 50 | 80 |
|  |  |  | 7-3-13 | 7-3-14 | 7-3-15 | 7-3-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 6,4 | 19,4 | 32 | 52 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0047 | 0,013 | 0,021 | 0,035 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,00052 | 0,00155 | 0,0025 | 0,0051 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 0,0004 | 0,00055 | 0,0007 | 0,00085 |

Продовження групи 3 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення відсутніх деталей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при масі хреста 500 кг |
|  |  |  | З додаванням нового матеріалу, %, до |
|  |  |  | 10 | 30 | 50 | 80 |
|  |  |  | 7-3-17 | 7-3-18 | 7-3-19 | 7-3-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 13,0 | 39,0 | 64,0 | 105 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0147 | 0,038 | 0,061 | 0,094 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0011 | 0,0039 | 0,006 | 0,0085 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 0,00045 | 0,0006 | 0,00075 | 0,0009 |

Продовження групи 3 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення відсутніх деталей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при масі хреста 1000 кг |
|  |  |  | 3 додаванням нового матеріалу, %, до |
|  |  |  | 10 | 30 | 50 | 80 |
|  |  |  | 7-3-21 | 7-3-22 | 7-3-23 | 7-3-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 26 | 78 | 130 | 210 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,021 | 0,048 | 0,079 | 0,120 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0024 | 0,0073 | 0,0109 | 0,0171 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 0,0006 | 0,0008 | 0,001 | 0,0012 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.7

Закінчення групи 3 (норми з 25 по 28)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення відсутніх деталей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при масі хреста 1500кг |
|  |  |  | з додаванням нового матеріалу, %, до |
|  |  |  | 10 | 30 | 50 | 80 |
|  |  |  | 7-3-25 | 7-3-26 | 7-3-27 | 7-3-28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 32 | 96 | 162 | 260 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,030 | 0,065 | 0,105 | 0,168 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0056 | 0,0167 | 0,0243 | 0,0362 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка Вст3сп | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0013 |

Група 4. Відтворення втрачених металевих хрестів із заповненням візерунків із чорної чи оцинкованої сталі

Склад роботи:

1. Підбор сортової сталі по профілю, і відповідного розміру;

2. Різання, опиловка в розмір;

3. Вигин за даними технічної документації;

4. Зборка кістяка зі зварюванням;

5. Зачищення стиків і зварених швів;

6. Установка усіх декоративних деталей, яблука, конуса, розтягань;

7. Остаточна обробка хреста.

Вимірник: 1 хрест

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення кістяка хреста |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при масі хреста, кг, до |
|  |  |  | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  |  | 7-4-1 | 7-4-2 | 7-4-3 | 7-4-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 14,0 | 30,9 | 57,6 | 81,4 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,190 | 0,406 | 0,820 | 1,210 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0025 | 0,0065 | 0,013 | 0,020 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 0,010 | 0,017 | 0,040 | 0,074 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготівель, маса 1,8 кг | т | 0,003 | 0,009 | 0,021 | 0,032 |

Закінчення групи 4 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Зборка металевого хреста |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при масі, кг, до |
|  |  |  | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  |  | 7-4-5 | 7-4-6 | 7-4-7 | 7-4-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год.. | 20,5 | 45,0 | 89 | 125 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0.009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготівель, маса 1,8 кг | т | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.8

Група 5. Реставрація металевих віконниць і дверних полотнин

Склад роботи:

- Розбирання ставень із зрізанням старих закладок зубилом вручну. Зняття прикрас, що

непридатні (у разі потреби);

2.   Постава деформованих деталей;

3.   Виготовлення відсутніх деталей каркаса;

4.   Виготовлення заповнення каркаса;

5.   Виготовлення декоративних прикрас замість утрачених чи що непридатні;

6.   Виготовлення нових специфічних заклепок;

7.   Установка всіх декоративних прикрас;

8.   Зборка й установка віконниць с остаточною обробкою.

Вимірник: 1 м2 ставнею (1-4), 1 деталь (5-7)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | із прямим верхом | із криволінійним верхом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | додавання нового матеріалу %, до |
|  |  |  | 20 | 50 | 20 | 50 |
|  |  |  | 7-5-1 | 7-5-2 | 7-5-3 | 7-5-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 13,9 | 21,39 | 15,34 | 25,42 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,009 | 0,02 | 0,009 | 0,02 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка Ст. 3сп | т | 0,002 | 0,012 | 0,002 | 0,012 |
| 111-1513 | Електроди, марка Е42, діаметр 4 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1295 | Вугілля ГЖ концентрат коксівний (ковальське) | т | 0,0018 | 0,0045 | 0,002 | 0,005 |

Закінчення групи 5 (норми з 5 по 7)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Кріплення деталей на каркасі з розчищенням старого місця, зняттям старої деталі (в міру необхідності) із зрубуванням, із виготовленням нових деталей кріплення |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | складність деталі |
|  |  |  | простого малюнка | середнього малюнка | складного малюнка |
|  |  |  | 7-5-5 | 7-5-6 | 7-5-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,76 | 3,67 | 4,97 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00015 |

Група 6. Відтворення втрачених металевих віконниць і дверних полотен

Склад роботи:

1. Ознайомлення з технічної документацією;

2. Підбор матеріалу, рихтування, розмітка, рубання, обпиловка;

3. Кування окремих елементів деталей;

4. Зборка каркаса і його заповнення, установка заглушок;

5. Розмітка і свердлення отворів;

6. Остаточна зборка.

Вимірник: 1 м2 ставні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Віконниці |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | із прямолінійним верхом | із криволінійним верхом |
|  |  |  | 7-6-1 | 7-6-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 35,1 | 39,0 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,035 | 0,0352 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 0,022 | 0,022 |
| 111-1513 | Електроди, марка Е42, діаметр 4 мм | т | 0,00017 | 0,00017 |
| 111-1295 | Вугілля ГЖ концентрат коксівний | т | 0,009 | 0,010 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.9

Група 7. Реставрація металевих ґрат, огорож, воріт і хвірток

Склад робіт:

1. Розбирання старих, що прийшли у непридатність елементів деталей;

2. Постава і реставрація деформованих місць;

3. Виготовлення відсутніх елементів деталей;

4. Зборка й установка знову виготовлених деталей;

5. Остаточна обробка.

Вимірник:1 м2 виробу

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | простої складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | додавання нового матеріалу, %, до |
|  |  |  | 10 | 25 | 50 | більше 50 |
|  |  |  | 7-7-1 | 7-7-2 | 7-7-3 | 7-7-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,28 | 2,59 | 4,03 | 5,28 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0012 | 0,0041 | 0,0093 | 0,0132 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | - | 0,0009 | 0,0015 | 0,0018 |
| 111-1513 | Електроди, марка Е42, діаметр 4 мм | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 |
| 111-1295 | Вугілля ГЖ концентрат коксівний (ковальський) | т | 0,0018 | 0,0045 | 0,0020 | 0,0050 |

Продовження групи 7 ( норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | середньої складності |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | додавання нового матеріалу, %, до |
|  |  |  | 10 | 25 | 50 | більше 50 |
|  |  |  | 7-7-5 | 7-7-6 | 7-7-7 | 7-7-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,74 | 6,32 | 8,66 | 11,02 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0019 | 0,0053 | 0,0105 | 0,0143 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | - | 0,0015 | 0,0021 | 0,0028 |
| 111-1513 | Електроди, марка Е42, діаметр 4 мм | т | 0,00015 | 0,00025 | 0,00035 | 0,00045 |
| 111-1295 | Вугілля ГЖ концентрат коксівний (ковальський) | т | 0,0018 | 0,0045 | 0,0020 | 0,0050 |

Закінчення групи 7 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | складні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | додавання нового матеріалу, %, до |
|  |  |  | 10 | 25 | 50 | більше 50 |
|  |  |  | 7-7-9 | 7-7-10 | 7-7-11 | 7-7-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 10,45 | 12,54 | 13,44 | 17,58 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0024 | 0,0064 | 0,0116 | 0,0151 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | - | 0,0023 | 0,0031 | 0,0039 |
| 111-1513 | Електроди, марка Е42, діаметр 4 мм | т | 0,00015 | 0,00028 | 0,00041 | 0,0005 |
| 111-1295 | Вугілля ГЖ концентрат коксівний (ковальський) | т | 0,0018 | 0,0045 | 0,0020 | 0,0050 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.10

Група 8. Відтворення металевих ґрат, огорож, воріт і хвірток

Склад роботи:

1. Підбор металу з підношенням на 50м (1-23);

2. Рихтування розмітка, опиловка у розмір, зняття фасок (1-23);

3. Вигин металу по шаблоні (3,4);

4. Зборка каркаса з зачищенням місць зварювання (1-4);

5. Попередня зборка з припасуванням декоративних деталей по місцеві (5-20);

6. Зборка всіх ґрат (5-20) ;

7. Кування (17-18);

8. Кріплення місць з'єднання деталей (21-23).

Вимірник: 10 кг виробу (1-4), 1м2 грати (5-20), 10 місць кріплення (21-23)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Відтворення зовнішнього каркаса втрачених ґрат, огорож, хвірток |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | із прямолінійним верхом | із криволінійним верхом |
|  |  |  | маса каркаса, кг |
|  |  |  | до 30 | більше 30 | до 30 | більше 30 |
|  |  |  | 7-8-1 | 7-8-2 | 7-8-3 | 7-8-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,31 | 2,68 | 5,16 | 4,46 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,011 | 0,0105 | 0,011 | 0,0105 |
| 111-1513 | Електроди, марка Е42, діаметр 4 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1295 | Вугілля ГЖ концентрат коксівний (ковальський) | т | 0,0018 | 0,0045 | 0,0020 | 0,0050 |

Продовження групи 8 (норми з 5 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Заповнення каркаса ґрат декоративними деталями |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простої складності | середньої складності |
|  |  |  | ступінь насиченості |
|  |  |  | низька | середня | висока | низька | середня | висока |
|  |  |  | 7-8-5 | 7-8-6 | 7-8-7 | 7-8-8 | 7-8-9 | 7-8-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,52 | 6,29 | 7,30 | 6,54 | 7,37 | 8,52 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Продовження групи 8 (норми з 11 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Заповнення каркаса ґрат декоративними деталями, категорія складності декоративних деталей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Складна | особливо складна |
|  |  |  | ступінь насиченості |
|  |  |  | низька | середня | висока | низька | середня | висока |
|  |  |  | 7-8-11 | 7-8-12 | 7-8-13 | 7-8-14 | 7-8-15 | 7-8-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 8,99 | 9,52 | 11,2 | 10,72 | 11,76 | 13,44 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Продовження групи 8 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Відтворення віконних металевих ґрат, прямих і фігурних |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у пази | на зварюванню |
|  |  |  | фігурні | прямі | фігурні | прямі |
|  |  |  | 7-8-17 | 7-8-18 | 7-8-19 | 7-8-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 36,72 | 28,84 | 18,04 | 10,19 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла загального призначення | т | П | П | П | П |
| 111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | — | — | 0,01 | 0,01 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4мм, Е42 | т | — | — | 0,1 | 0,1 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.11

Закінчення групи 8 (норми з 21 по 23)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Зборка металевих ґрат, огорож, воріт слюсарним способом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на заклепках | на хомутах | зварювання |
|  |  |  | 7-8-21 | 7-8-22 | 7-8-23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,57 | 3,08 | 2,48 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | -- | -- | 0,01 |
| 1493-247 | Ацетилен технічний розчинний | м3 | -- | -- | 0,005 |

Група 9. Установка відреставрованих і відтворених ґрат, огорож, воріт і хвірток на місце

Склад роботи:

1. Попередня установка ґрат і огорож по місцеві з припасуванням і розміткою (1-7, 12-17);

2. Установка виробів на місце (1-7,10-17);

3. Пробивання (свердління) отворів під елементи (8-9);

4. Розмітка місць установки (10-11).

Вимірник: 1м2 виробу(1-7), 10 отворів (8-9), 1 шт. (10-11)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Установка ґрат і огорож, маса огорож і грат, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | до 100 | до 150 | до 200 | до 250 | до 500 | більше 500 |
|  |  |  | 7-9-1 | 7-9-2 | 7-9-3 | 7-9-4 | 7-9-5 | 7-9-6 | 7-9-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,13 | 1,37 | 1,63 | 1,94 | 2,31 | 2,71 | 3,23 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |

Продовження групи 9 ( норми з 8 по 11)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Пробивання (свердління) отворів під елементи кріплень з їхньою установкою, діаметр до 50 мм, на глибину 200 мм, у кладці з цегли | Установка петель, петель-жиковин, засувів на місце, маса виробу, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | великомірного | стандартного | до 10 | більше 10 |
|  |  |  | 7-9-8 | 7-9-9 | 7-9-10 | 7-9-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6,80 | 5,47 | 1,35 | 2,54 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Кування з квадратних заготівель, маса 1,8 кг | т | 0,004 | 0,004 | - | - |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | - | - | 0,00015 | 0,0002 |

Закінчення групи 9 (норми з 12 по 17)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Установка воріт і хвірток, маса виробу, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 | до 250 | до 500 | більше 500 |
|  |  |  | 7-9-12 | 7-9-13 | 7-9-14 | 7-9-15 | 7-9-16 | 7-9-17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,6 | 1,77 | 2,0 | 2,23 | 2,46 | 2,76 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.12

Група 10. Відтворення вирізних, декоративних деталей з листової сталі

Склад роботи:

1. Підбор металу, розмітка, рубання;

2. Виготовлення шаблона;

3. Нанесення малюнка деталі на заготівлю;

4. Вирізка деталі (свердління, рубання, зачищення);

5. Давильні роботи на заготівлі (7-12);

6. Карбування деталі (13-18);

Вимірник: 1 дм2 чи деталі вироби

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Простих | Складних |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | товщина металу, мм |
|  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  | 7-10-1 | 7-10-2 | 7-10-3 | 7-10-4 | 7-10-5 | 7-10-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,82 | 1,18 | 1,60 | 1,22 | 1,62 | 2,12 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВР т3сп | т | 0,00011 | 0,00015 | 0,00021 | 0,00013 | 0,00017 | 0,00023 |

Продовження групи 10 (норми з 7 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | з тиском на ручному пресі |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прості | складні |
|  |  |  | товщина металу, мм |
|  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  | 7-10-7 | 7-10-8 | 7-10-9 | 7-10-10 | 7-10-11 | 7-10-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,08 | 1,52 | 2,14 | 1,82 | 2,46 | 3,29 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВР т3сп | т | 0,00011 | 0,00015 | 0,00021 | 0,00013 | 0,00017 | 0,00023 |

Закінчення групи 10 (норми з 13 по 18)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | з карбуванням |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прості | складні |
|  |  |  | товщина металу, мм |
|  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  | 7-10-13 | 7-10-14 | 7-10-15 | 7-10-16 | 7-10-17 | 7-10-18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,82 | 1,18 | 1,60 | 1,22 | 1,62 | 2,12 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВР т3сп | т | 0,00011 | 0,00015 | 0,00021 | 0,00013 | 0,00017 | 0,00023 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.13

Група 11. Відтворення декоративних деталей і скобяних виробів методом ковальського

кування

Склад роботи:

1. Підбор матеріалу;

2. Виготовлення шаблона ( при необхідності);

3. Кількаразове нагрівання заготівель;

4. Заготівля стрижнів з обліком їх розміру;

5. Додання необхідної форми с використанням прийомів: витяжка, висадження, пробивання,

вигин, обтиснення;

6. Загартування і випал (при необхідності).

Вимірник: 1 виріб (1-3, 21-41,43-46), 1 пог. дм.(4-12), 1 кільце (13-20), 10 шт. (42)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Піка декоративна | Пруток витий у 1 пог. дм. , 2 кроку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розмір профілю металу, мм |
|  |  |  | простого малюнка | середнього малюнка | складного малюнка | до 10х10 | до 20х20 | більше 20х20 |
|  |  |  | 7-11-1 | 7-11-2 | 7-11-3 | 7-11-4 | 7-11-5 | 7-11-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,78 | 8,06 | 14,56 | 0,34 | 0,48 | 0,73 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0013 | 0,002 | 0,002 | 0,00011 | 0,00032 | 0,00081 |
| 111-1652 | Кокс мелений | т | 0,0012 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0001 | 0,00029 | 0,00073 |
| 112-0243 | Дрова розділені, довжина 1,5-2 м, із сосни, вільхи | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Продовження групи 11 (норми с 7 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Пруток витий у 1 пог. дм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 кроку | 6 кроків |
|  |  |  | розміри профілю металу, мм |
|  |  |  | до 10х10 | до 20х20 | більше 20х20 | до 10х10 | до 20х20 | більше 20х20 |
|  |  |  | 7-11-7 | 7-11-8 | 7-11-9 | 7-11-10 | 7-11-11 | 7-11-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,63 | 0,95 | 1,45 | 1,03 | 1,57 | 2,28 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,00011 | 0,00032 | 0,00081 | 0,00011 | 0,00032 | 0,00081 |
| 111-1652 | Кокс мелений | т | 0,0001 | 0,00029 | 0,00073 | 0,0001 | 0,00029 | 0,00073 |
| 112-0243 | Дрова розділені, довжина 1,5-2 м, із сосни , вільхи | м3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Продовження групи 11 ( норми с 13 по 18)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Кільце металеве з прутка, діаметр кільця, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 300 | більше 300 |
|  |  |  | простої складності | складні | простої складності |
|  |  |  | перетин металу, мм |
|  |  |  | до 20 | більше 20 | до 20 | більше 20 | до 20 | більше 20 |
|  |  |  | 7-11-13 | 7-11-14 | 7-11-15 | 7-11-16 | 7-11-17 | 7-11-18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,68 | 2,71 | 3,05 | 4,78 | 2,54 | 4,21 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0029 | 0,0062 | 0,0034 | 0,0087 | 0,0021 | 0,0048 |
| 111-1652 | Кокс мелений | т | 0,0025 | 0,0056 | 0,003 | 0,0072 | 0,0018 | 0,0042 |
| 112-0243 | Дрова розділені, довжина 1,5-2 м, із сосни, вільхи | м3 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 |

ДБН Д.2.5-7-2001С.14

Продовження групи 11 ( норми з 19 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Кільця металеві з прутка, діаметр кільця більше 300 мм | Декоративні куті деталі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | складні | простого малюнка | середнього малюнка |
|  |  |  | перетин металу, мм | маса кг, до |
|  |  |  | до 20 | більше 20 | 1,0 | 3,0 | більше 3,0 | 1,0 |
|  |  |  | 7-11-19 | 7-11-20 | 7-11-21 | 7-11-22 | 7-11-23 | 7-11-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,43 | 6,68 | 1,13 | 2,83 | 6,53 | 2,58 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0027 | 0,0067 | 0,0011 | 0,0033 | П | 0,0011 |
| 111-1652 | Кокс мелений | т | 0,0023 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | П | 0,0011 |
| 112-0243 | Дрова розділені, довжина 1,5-2 м, із сосни, вільхи | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Продовження групи 11 (норми з 25 по 29)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | декоративні куті деталі |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | середнього малюнка | складного малюнка |
|  |  |  | маса, кг, до |
|  |  |  | 3,0 | більше 3,0 | 1,0 | 3,0 | більше 3,0 |
|  |  |  | 7-11-25 | 7-11-26 | 7-11-27 | 7-11-28 | 7-11-29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6,69 | 14,0 | 7,11 | 15,79 | 29,72 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0033 | П | 0,0011 | 0,0033 | П |
| 111-1652 | Кокс мелений | т | 0,0033 | П | 0,0012 | 0,0036 | П |
| 112-0243 | Дрова розділені, довжина 1,5-2 м, із сосни, вільхи | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Продовження групи 11 ( норми з 30 по 35)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | декоративні куті деталі особливо складного малюнку | скобяні куті вироби простого малюнка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | маса, кг, до | довжина, м |
|  |  |  | 1,0 | 3,0 | більше 3,0 | до 0,5 | до 1,0 | більше 1,0 |
|  |  |  | 7-11-30 | 7-11-31 | 7-11-32 | 7-11-33 | 7-11-34 | 7-11-35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 14,22 | 31,58 | 47,38 | 3,24 | 5,29 | 8,54 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0011 | 0,0033 | П | 0,0028 | 0,0049 | 0,0151 |
| 111-1652 | Кокс мелений | т | 0,0012 | 0,0036 | П | 0,0025 | 0.0044 | 0,0136 |
| 112-0243 | Дрова розділені, довжина 1,5-2 м, із сосни, вільхи | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.15

Продовження групи 11 (норми с 36 по 41)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | скобяні куті вироби |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | середнього малюнка | складного малюнка |
|  |  |  | довжина, м |
|  |  |  | до 0,5 | до 1,0 | більше 1,0 | до 0,5 | до 1,0 | більше 1,0 |
|  |  |  | 7-11-36 | 7-11-37 | 7-11-38 | 7-11-39 | 7-11-40 | 7-11-41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 7,11 | 11,88 | 18,48 | 14,74 | 21,67 | 34,87 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0028 | 0,0049 | 0,0151 | 0,0031 | 0,0054 | 0,0166 |
| 111-1652 | Кокс мелений | т | 0,0028 | 0,0049 | 0,0151 | 0,0031 | 0,0054 | 0,0166 |
| 112-0243 | Дрова розділені, довжина 1,5-2 м, із сосни, вільхи | м3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Продовження групи 11 (норми с 42 по 46)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Хомути | Куті дверні прилади (скоби, ручки) | Рогач кутий для ринв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | простої складності | середньої складності | складні |  |
|  |  |  | 7-11-42 | 7-11-43 | 7-11-44 | 7-11-45 | 7-11-46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,15 | 12,99 | 29,68 | 42,34 | 5,58 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0015 | 0,00136 | 0,0019 | 0,00272 | 0,00115 |
| 111-1805 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВР т3сп | т | -- | -- | -- | 0,0035 | -- |
| 111-1652 | Кокс мелений | т | -- | 0,00122 | 0,00171 | 0,00245 | 0,00126 |
| 112-0243 | Дрова розділені, довжина 1,5-2 м, із сосни, вільхи | м3 | -- | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.16

Група 12.Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень що важко виводяться і багатошарових зафарбувань

Склад роботи:

1. Установка виробу в потрібне положення;

2. Розчищення поверхні виробу;

3. Випал що розчищається поверхні (4-6);

4. Розчищення після випалу металевими щітками (4-6);

5. Заточення інструментів у процесі роботи;

6. Багаторазове нанесення змиття на поверхню кистю (10);

7. Розчищення поверхні розм'якшеного барвистого шару при допомоги царапок, стамесок, карцовок (10);

8. Промивання поверхні уайт-спиритом.(10)

Вимірник:1 м2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Ручним способом від забруднень і масляних зафарбувань |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без наступного випалу | з наступним випалом |
|  |  |  | виробів |
|  |  |  | простих | середньої складності | складних | простих | середньої складності | складних |
|  |  |  | 7-12-1 | 7-12-2 | 7-12-3 | 7-12-4 | 7-12-5 | 7-12-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,59 | 6,19 | 9,81 | 2,93 | 7,45 | 11,99 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1600 | Бензин розчинник | т | - | - | - | 0,0003 | 0,0007 | 0,0015 |

Закінчення групи 12 (норми з 7 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Від корозії, забруднень, що важко виводяться і багатошарових зафарбувань випалом виробів | Від корозії, забруднень, що важко виводяться із застосуванням змивок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простих | середньої складності | складних |  |
|  |  |  | 7-12-7 | 7-12-8 | 7-12-9 | 7-12-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6,09 | 9,82 | 15,79 | 25,87 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-0843 | Розчинник універсальний №645 | т | -- | -- | -- | 0,0005 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | т | 0,0009 | 0,0018 | 0,0024 | 0,0002 |
| II | Змиття для лаків, емалей, грунтовок і шпаклівок | кг | -- | -- | -- | 1,0 |
| 111-583 | Марля | 10м | -- | -- | -- | 0,5 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С. 17

Група 13. Закарбування шва в металевих з'єднаннях свинцем. Обкуття дверних і ворітних заповнень смуговою сталлю. Виготовлення й установка захисних сіток у металевих каркасах на віконних прорізах

Склад роботи:

При закарбуванні швів:

1. Промазка швів з нижньої сторони замазкою (1);

2. Замітання швів щіткою (1);

3. Різання свинцевої полотнини на смуги (1);

4. Підготовка паяльної лампи, заливання бензину. Розпалювання лампи (1);

5. Укладання свинцю в ємність (1);

6. Плавка свинцю (1);

7. Заливання швів рідким свинцем (1);

8. Обрубка напливів свинцю (1);

9. Прочеканка швів (1).

При обкутті заповнень (2):

1. Постава смугової сталі на площина і ребро;

2. Нарізка вручну ножівкою смуг із зачищенням задирок напилком;

3. Розмітка місць свердлення отворів;

4. Свердлення отворів;

5. Виготовлення кутих цвяхів по типі стародавніх з нагріванням стали осіданням голівки, відформовкю її на цвяхарні за зразком і відтягненням кінців з завершенням;

6. Постановка розкладок зі смуг на дверну чи ворітну полотнину по спеціальному малюнку з

пригоном і кріпленням кутими цвяхами.

При виготовленні і встановленні сіток (3)

1.  Виготовлення з добіром металу по профілю та розміру, рубка, розмітка;

2.  Попереднє збирання і припасування;

3.  Кріплення місць з'єднань деталей виробу.

Вимірник: 1 пог. м (1), м2 (2,3)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Закарбування шва в металевих з'єднаннях свинцем, ширина 10 мм, глибина 20 мм | Обкуття дверних і воротніх заповнень штабовою сталлю | Виготовлення й установка захисних сіток у металевих каркасах на віконних прорізах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-13-1 | 7-13-2 | 7-13-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,75 | 10,84 | 0,74 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,0002 | -- | -- |
| 1517-161 | Листи свинцеві, товщина 0,5 | т | 0,0028 | -- | -- |
| 111-1631 | Замазка захисна | кг | 0,1 | -- | -- |
| 111-1816 | Прокат смугової зі сталі, марка СТ3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм | т | -- | 0,0314 | -- |
| 111-1809 | Сталь кругла | т | -- | 0,0020 | -- |
| 111-1295 | Вугілля ГЖ концентрат коксівний (ковальський) | т | -- | 0,0060 | 0,0054 |
| 124-65 | Арматура - сітки, клас А], діаметр 12-14мм | т | -- | -- | 0,00108 |
| 111-1814 | Сталь кутова 35х35 мм | т | -- | -- | 0,0099 |
| 111-0822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр І.6 мм | т | -- | -- | 0,00007 |
| 1425-11681 | Розчин готовий кладочний важкий цементний, марка М50 | м3 | -- | -- | 0,028 |

ДБН Д.2.5-7-2001 С.18

ЗМІСТ

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА.....................................................................................................................................1

1.1 Загальні вказівки.........................................................................................................................................1

1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм.................................................... ..............3

2 НОРМИ...............................................................................................................................................................3

Група 1. Реставрація металевих каркасів глав і металевих кроквяних систем складних дахів.................3

Група 2. Відтворення втрачених металевих каркасів глав і металевих кроквяних систем складних

дахів ....................................................................................................................................................................4

Група 3. Реставрація металевих хрестів......................................................................................................... 5

Група 4. Відтворення втрачених металевих хрестів із заповненням візерунків із чорної чи оцинкованої сталі.................................................................................................................................................................... 7

Група 5. Реставрація металевих віконниць і дверних полотнин ..........................................................….. 8

Група 6. Відтворення втрачених металевих віконниць і дверних полотен................................................ 8

Група 7. Реставрація металевих ґрат, огорож, воріт і хвірток..................................................................... 9

Група 8. Відтворення металевих ґрат, огорож, воріт і хвірток.................................................................. 10

Група 9. Установка відреставрованих і відтворених ґрат, огорож, воріт і хвірток на місце.................. 11

Група 10. Відтворення вирізних, декоративних деталей з листової сталі................................................ 12

Група 11. Відтворення декоративних деталей і скобяних виробів методом ковальського кування............................................................................................................................................................ 13

Група 12.Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень що важко виводяться і багатошарових зафарбувань.......................................................................................................................... 16

Група 13. Закарбування шва в металевих з'єднаннях свинцем. Обкуття дверних і ворітних заповнень смуговою сталлю. Виготовлення й установка захисних сіток у металевих каркасах навіконних прорізах............................................................................................................................................................17

ЗМІСТ.............................................................................................................................................................….18