ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

БУДIВЕЛЬНА ТЕХНIКА, ОСНАСТКА,

IНВЕНТАР ТА IНСТРУМЕНТ.

ТЕХНIЧНI ПАРАМЕТРИ ЗАСОБIВ

МЕХАНIЗАЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ

КОНТРОЛЮ ПРИ СЕРТИФIКАЦIЙНИХ

ВИПРОБУВАННЯХ

ДБН В.2.8-5-96

Державний комiтет України у справах мiстобудування i архiтектури

Київ 1997

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цi норми встановлюють технiчнi параметри,  якi  контролюються

при проведеннi сертифiкацiї будiвельної  технiки  для  земляних  i

шляхово-будiвельних робiт.

2. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Пiд час проведення випробувань технiки  для  земляних  i

шляхово-будiвельних робiт виконуються загальнi вимоги для всiх ти-

пiв випробувань:

- прийняття на випробування;

- обкатка;

- технiчна експертиза нормативної документацiї.

2.2. Пiд час прийняття технiки на випробування перевiряють:

- наявнiсть необхiдної технiчної  документацiї;

- вiдповiднiсть зразкiв конструкторськiй документацiї;

- комплектнiсть технiки i обладнання (включаючи агрегати, iн-

струмент, прилади);

- наявнiсть i правильнiсть встановлення пломб у  мiсцях,  якi

пiдлягають пломбуванню;

- вiдсутнiсть видимих пошкоджень окремих вузлiв i  агрегатiв,

пiдтiкання мастила i робочих рiдин у  мiсцях  з'єднань  та  сполу-

чень;

- заповнення заправних ємкостей пальним;

- правильнiсть виконання регулювальних робiт;

- роботу технiки для земляних  i  шляхово-будiвельних  робiт,

її вузлiв i агрегатiв на мiсцi i в русi,  вiдсутнiсть  даних,  якi

можуть вказувати на їх несправнiсть.

2.3. Обкатку технiки проводять:

- без навантаження на всiх передачах на протязi ЗО хвилин;

- з навантаженням, на протязi 60 хвилин при постiйному збiль-

шеннi, але не пiдвищуючи 75% номiнальної потужностi.

2.4. Технiчнiй  експертизi  нормативної  та  конструкторської

документацiї пiдлягають:

- технiчнi умови на продукцiю;

- iнструкцiя (керiвництво) з експлуатацiї;

- паспорт;

- програма i методика перiодичних випробувань;

- протокол перiодичних випробувань;

- креслення загального виду та складальних одиниць.

- 2 -

ДБН В.2.8-5-96

3. КОНТРОЛЬОВАНI ПАРАМЕТРИ

3.1. Для цiлей сертифiкацiї передбаченi сертифiкацiйнi випро-

бування.

3.2. В процесi сертифiкацiйних випробувань оцiнюються параме-

три будiвельної технiки для земляних i шляхово-будiвельних  робiт,

якi впливають на безпеку експлуатацiї i  обслуговування,  здоров'я

людей i охорони навколишнього природного середовища.

3.2.1. Параметри, що визначаються  безпосереднiм  оглядом  та

(або) випробуванням:

- наявнiсть обладнання захисту оператора у випадку перекидан-

ня та (або) падiння предметiв;

- безпека приєднання i вiд'єднання змiнних робочих органiв;

- наявнiсть в роботi захисного обладнання,  що  виключає  за-

пуск двигуна при включених передачi i робочих органах;

- наявнiсть засобiв безпеки вузлiв машин,  якi  працюють  пiд

тиском та (або) при високiй температурi;

- наявнiсть i робота сигнальних пристроїв;

- наявнiсть засобiв, що забезпечують умови  працi  оператора,

в тому числi кондицiонерiв, вентиляторiв, пиловiддiлювачiв, склоо-

чисникiв, ременiв безпеки;

- безпека проведення техобслуговування;

- безпека усунення технiчних i технологiчних вiдказiв;

- наявнiсть пристроїв, що фiксують положення робочих органiв;

- наявнiсть, надiйнiсть та вiдповiдне пофарбування огорож не-

безпечних зон i мiсць:

- пожежна безпека;

- електрична безпека;

- наявнiсть обладнання i мiсць  зачалювання,  а  також  мiсць

встановлення домкратiв;

- наявнiсть i вiдповiднiсть вимогам засклення кабiни.

3.2.2. Параметри безпеки, що залежать вiд оснащеностi робочо-

го мiсця оператора:

- наявнiсть вiльного доступу до робочого мiсця  оператора;

- наявнiсть зручностi робочого мiсця оператора  (сидiння);

- зручнiсть розташування, якiсть виконання i правильнiсть по-

значення органiв керування;

- сила опору перемiщенням органiв керування;

- рiвень звуку на робочому мiсцi оператора;

- рiвень вiбрацiї на робочому мiсцi (низькочастотне - на  си-

дiннi, високочастотне - на органах керування);

- мiкроклiмат на робочому  мiсцi  (у  засклених  кабiнах);

- вмiст шкiдливих речовин у  кабiнi  оператора  i  в  повiтрi

робочої зони;

- надмiрний тиск у кабiнi оператора;

- рацiональнiсть розмiщення  контрольно-вимiрювальних  прила-

дiв, їх позначення;

- засоби вiдображення iнформацiї.

3.2.3. Параметри, що характеризують безпеку руху i перемiщен-

ня робочих органiв будiвельної технiки для земляних i  шляхово-бу-

дiвельних робiт;

- 3 -

ДБН В.2.8-5-96

- маса, координати центра ваги, розподiл навантаження по  вi-

сях (бортах);

- габаритнi розмiри;

- наявнiсть i ефективнiсть дiї гальмiвних систем;

- визначення граничного кута поперечної статичної  стiйкостi;

- визначення кута граничного пiдйому та спускання;

- максимальна швидкiсть руху;

- оглядовiсть з робочого мiсця оператора (органiв  керування,

кути огляду);

- наявнiсть i ефективнiсть обладнання освiтлення i  свiтлової

сигналiзацiї;

- наявнiсть i вiдповiднiсть вимогам дзеркал заднього виду;

- наявнiсть i ефективнiсть звукових  сигнальних  приладiв;

- освiтленiсть.

3.2.4. Параметри, якi характеризують вплив на навколишнє  се-

редовище:

- напруженiсть поля радiоперешкод;

- токсичнiсть i димнiсть вiдпрацьованих  газiв;

- наявнiсть шкiдливих викидiв у навколишнє середовище;

- рiвень зовнiшнього звуку;

- рiвень допустимого тиску па опорну  поверхню;

- герметичнiсть вузлiв, агрегатiв i систем.

3.3.   Обсяг   сертифiкацiйних   випробувань    для    потреб

добровiльної сертифiкацiї визначається нацiональними i мiжнародни-

ми стандартами, що дiють на територiї конкретної країни-iмпортера.

При добровiльнiй сертифiкацiї до контрольованих параметрiв, що по-

значенi в п.3.2 цього стандарту, додатково додаються параметри, що

названi у додатку.

3.4. Пiд час проведення технiчної експеризи будiвельної  тех-

нiки для земляних i шляхово-будiвельних робiт пiсля закiнчення ви-

пробувань необхiдно перевiрити:

- вiдсутнiсть видимих пошкоджень окремих  деталей,  вузлiв  i

агрегатiв, пiдтiкання мастила i робочих рiдин в мiсцях з'єднань та

ущiльнень:

- збереження правильностi регулювання;

- працездатнiсть машин в цiлому та їх вузлiв i  агрегатiв  на

мiсцi i в русi, вiдсутнiсть ознак їх несправностi.

- 4 -

ДБН В.2.8-5-96

ДОДАТОК

(рекомендований)

ДОДАТКОВI ПОКАЗНИКИ БУДIВЕЛЬНОЇ ТЕХНIКИ

ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ I ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ,

ЩО КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ПРИ ДОБРОВIЛЬНIЙ

СЕРТИФIКАЦIЇ

БУЛЬДОЗЕРИ

- Швидкiсть заглиблення вiдвалу;

- Величина опускання вiдвалу нижче опорної поверхнi;

- Середня швидкiсть робочого ходу;

- Середня швидкiсть вiдкочування (зворотнього ходу);

- Продуктивнiсть;

- Кут повороту вiдвалу в планi;

- Кут переносу вiдвалу;

- Головний контрольований параметр - тягове (штовхаюче) зусилля

на вiдвалi.

ЕКСКАВАТОРИ

- Продуктивнiсть;

- Потужнiсть насосної станцiї;

- Мiсткiсть ковша;

- Найбiльша кiнематична глибина копання;

- Найбiльший радiус копання;

- Найбiльша висота вивантаження;

- Зусилля копання;

- Кут повороту робочого обладнання;

- Тривалiсть робочого циклу;

- Головний контрольований параметр - продуктивнiсть.

РОЗПУШУВАЧI

- Глибина розпушування;

- Робоча швидкiсть;

- Тягове зусилля;

- Швидкiсть виглиблення i заглиблення стояка розпушувача;

- Головний контрольований параметр - продуктивнiсть або  гли-

бина розпушування i тягове зусилля.

МАШИНИ ЗЕМЛЕРИЙНI БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДIЇ

- Продуктивнiсть;

- Профiлi виїмок (траншей i котлованiв), що вiдриваються маши-

ною (глибина, ширина);

- Робоча швидкiсть пересування машини;

- Тягове зусилля (що реалiзується);

- Дальнiсть укладки розробленого грунту;

- Головний контрольований параметр - продуктивнiсть.

НАВАНТАЖУВАЧI ФРОНТАЛЬНI

- Вантажопiдйомнiсть;

- Мiсткiсть основного ковша;

- Пiдйомне зусилля:

- Зусилля заглиблення;

- Напiрне зусилля;

- 5 -

ДБН В.2.8-5-96

- Швидкiсть робочого ходу;

- Швидкiсть вiдкочування (зворотнього ходу);

- Швидкiсть повороту ковша;

- Швидкiсть пiдйому та опускання стрiли;

- Висота пiдйому ковша i його вилiт;

- Головний контрольований параметр - продуктивнiсть.

ТРУБОУКЛАДАЛЬНИКИ

- Момент стiйкостi;

- Вантажопiдйомнiсть;

- Максимальне навантаження на гаку;

- Вилiт гака;

- Швидкiсть пересування;

- Середнiй тиск лiвих опор при максимальному навантаженнi

на гаку;

- Потужнiсть двигуна;

- Габаритнi розмiри;

- Маса;

- Головний контрольований параметр - вантажопiдйомнiсть.

КОТКИ БУДIВЕЛЬНI

- Робоча маса;

- Осьовi навантаження;

- Лiнiйне навантаження;

- Частота вiбратора;

- Дiюча глибина;

- Транспортна швидкiсть;

- Робоча швидкiсть;

- Продуктивнiсть;

- Здатнiсть подолання пiдйомiв;

- Радiус повороту;

- Головний контрольований параметр - осьове навантаження.

Термiни та визначення

-------------------------------------------------------------------

|       Термiн         |            Визначення                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|          1           |                 2                        |

|-----------------------------------------------------------------|

|Система сертифiкацiї  |Українська державна система сертифiкацiї  |

|УкрСЕПРО              |продукцiї                                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сертифiкацiя          |Дiя третьої сторони, яка доводить, що     |

|відповідності         |забезпечується необхiдна упевненiсть у    |

|                      |тому, що належним чином iдентифiкована    |

|                      |продукцiя, процес або послуги вiдповi-    |

|                      |дають конкретному стандарту або iншому    |

|                      |нормативному документу                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Третя строня          |Особа або орган, якi визнаються           |

|                      |незалежними вiд сторiн, якi беруть        |

|                      |участь у розгляданнi питання              |

-------------------------------------------------------------------

Закінчення таблиці слідує

- 6 -

ДБН В.2.8-5-96

Закінчення таблиці

-------------------------------------------------------------------

|       Термiн         |            Визначення                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|          1           |                 2                        |

|-----------------------------------------------------------------|

|Система сертифiкацiї  |Система, яка має власнi правила проце-    |

|                      |дури i керування для проведення сертифi-  |

|                      |кацiї вiдповiдностi                       |

|-----------------------------------------------------------------|

|Система сертифiкацiї  |Система сертифiкацiї, яка вiдноситься     |

|однорідної продукції  |до певної продукцiї, процесiв або         |

|                      |послуг, для яких застосовуються тi ж самi |

|                      |конкретнi стандарти i та сама             |

|                      |продукція                                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Обов'язкова           |Сертифiкацiя на вiдповiднiсть вимогам,    |

|сертифікація          |якi вiднесенi нормативним документом до   |

|                      |обов'язкових вимог i обов'язковi для      |

|                      |виконання, а також вимогам, якi передба-  |

|                      |ченi дiючими законодавчими актами України |

|-----------------------------------------------------------------|

|Добровiльна           |Сертифiкацiя на вiдповiднiсть вимогам,    |

|сертифікація          |якi не вiднесенi нормативними             |

|                      |документами до обов'язкових вимог         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Обов'язковi вимоги    |Вимоги, якi передбаченi дiючими законо-   |

|                      |давчими актами України або нормативними   |

|                      |документами i обов'язковi для виконання   |

|-----------------------------------------------------------------|

|                      |Експериментальне визначення кiлькiсних i  |

|Випробування          |якiсних характеристик властивостей        |

|                      |об'єкта випробувань як результат дiї на   |

|                      |нього при його функцiонуваннi             |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сертифiкацiйнi        |Пiдтвердження вiдповiдностi представ-     |

|випробування          |лених зразкiв технiки вимогам нацiональ-  |

|                      |них стандартiв, стандартiв зарубiжних     |

|                      |країн та мiжнародним нормам з метою       |

|                      |реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому i    |

|                      |зарубiжному ринках                        |

-------------------------------------------------------------------

З М І С Т

==================================================================

C.

I ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ .....................................   1

2 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ......................................   1

3 КОНТРОЛЬОВАНI ПАРАМЕТРИ .................................   2

ДОДАТОК

ДОДАТКОВI ПОКАЗНИКИ БУДIВЕЛЬНОЇ ТЕХНIКИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ

I ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ПРИ

ДОБРОВIЛЬНIЙ СЕРТИФIКАЦIЇ................................   4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ОСНАСТКА,

ИНВЕНТАРЬ И ИНСТРУМЕНТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

ПРИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ

ДБН В.2.8-5-96

Государственный комитет Украины по делам строительства

и архитектуры

Киев 1997

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

---------------------------------------------------------------

| Строительная техника, оснастка,            | ДБН В.2.8-5-96 |

| инвентарь и инструмент                     |                |

|                                            |                |

| Технические параметры средств механизации, |Вводятся впервые|

| подлежащие контролю при сертификационных   |                |

| испытаниях                                 |                |

---------------------------------------------------------------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы определяют технические параметры, контролиру-

емые при проведении сертификации строительной техники, для  земля-

ных и дорожно-строительных работ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При проведении сертификационных  испытаний  техники  для

земляных и дорожно-строительных работ выполняются:

- прием на испытания;

- обкатка;

- техническая экспертиза нормативной документации.

2.2. При приемке техники на испытания проверяют:

- наличие необходимой технической документации;

- соответствие образцов конструкторской документации;

- комплектность техники и оборудования (включая агрегаты, ин-

струмент, принадлежности);

- наличие и правильность установления пломб в местах, которые

подлежат пломбированию:

- отсутствие видимых повреждений отдельных  узлов  и  агрега-

тов, подтекание масла и рабочих жидкостей в  местах  соединений  и

сопряжений;

- заполнение заправочных емкостей  топливом;

- правильность  выполнения  регулировочных  работ;

- работу строительной техники для земляных  и  дорожно-строи-

тельных работ, ее узлов и агрегатов на месте и в движении,  отсут-

ствие данных, которые могут указывать на их неисправность.

2.3. Обкатку техники проводят:

- без нагрузки на всех передачах в течение 30 мин;

- под нагрузкой в течение 60 мин с постоянным увеличением на-

грузки, не превышая 75% номинальной мощности.

2.4. Технической экспертизе нормативной и конструкторской до-

кументации подлежат:

- технические условия на продукцию;

- инструкция (руководство) по эксплуатации;

- паспорт;

- программа и методика периодических испытаний;

- протокол периодических испытаний;

- чертежи общего вида и сборочных единиц.

3. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1. Для целей  сертификации  предусмотрены  сертификационные

испытания.

- 2 -

ДБН В.2.8-5-97

3.2. В процессе сертификационных испытаний оцениваются  пара-

метры строительной техники для  земляных  и  дорожно-строительных

работ, влияющие на безопасность их  эксплуатации  и  обслуживания,

здоровья людей и экологию.

3.2.1. Параметры, определяемые  непосредственным  осмотром  и

(или) опробованием:

- наличие устройств  защиты  оператора  при  опрокидывании  и

(или) падении предметов;

- безопасность присоединения и отсоединения  сменных  рабочих

органов;

- наличие и работа  защитных  устройств,  исключающих  запуск

двигателя при включенной передаче и  рабочих  органах;

- наличие средств обеспечения безопасности узлов  машин,  ра-

ботающих под давлением и (или) при высокой температуре;

- наличие и работа сигнальных устройств;

- наличие средств обеспечения условий труда оператора, в  том

числе кондиционеров, вентиляторов, пылеотделителей,  стеклоочисти-

телей, ремней безопасности;

- безопасность проведения техобслуживания;

- безопасность устранения технических и технологических отка-

зов;

- наличие устройств, фиксирующих положение рабочих органов;

- наличие, надежность и  соответствующая  окраска  ограждений

опасных зон и мест;

- пожаробезопасность;

- электробезопасность;

- наличие устройств и мест зачаливания, а также мест установ-

ки домкратов;

- наличие и соответствие требованиям остекления кабины.

3.2.2. Параметры безопасности, зависящие от оснащенности  ра-

бочего места оператора:

- наличие свободного доступа к рабочему  месту  оператора;

- наличие удобства рабочего места оператора (сидение);

- удобство расположения, качество исполнения  и  правильность

обозначения органов управления;

- силы сопротивления перемещениям органов управления;

- уровень звука на рабочем месте оператора;

- уровень вибрации на рабочем месте (низкочастотные - на  си-

деньи, высокочастотные - на органах управления);

- микроклимат на рабочем месте (в остекленных кабинах);

- содержание вредных веществ в кабине оператора и  в  воздухе

рабочей зоны;

- избыточное давление в кабине оператора;

- рациональность размещения  контрольно-измерительных  прибо-

ров, их обозначение, средства отображения информации.

3.2.3 Параметры, характеризующие безопасность движения и  пе-

ремещения рабочих органов строительной техники для земляных и  до-

рожно-строительных работ:

- масса, координаты центра тяжести, распределение нагрузки по

осям (бортам);

- габаритные размеры;

- наличие и эффективность действия тормозных систем;

- определение предельного угла поперечной статической  устой-

чивости;

- определение угла предельного подЪема и спуска;

- максимальная скорость движения;

- 3 -

ДБН В.2.8-5-97

- обзорность с рабочего места оператора (органов  управления,

углы обзора);

- наличие и эффективность устройств освещения и световой сиг-

нализации;

- наличие и соответствие требованиям зеркал заднего  вида;

- наличие и эффективность звуковых сигнальных приборов -  ос-

вещенность.

3.2.4. Параметры, характеризующие воздействие  на  окружающую

среду:

- напряженность поля радиопомех;

- токсичность и дымность отработанных газов;

- наличие вредных выбросов в окружающую среду;

- уровень внешнего звука;

- уровень допустимого давления на опорную поверхность;

- герметичность узлов, агрегатов и систем.

3.3. ОбЪем сертификационных испытаний для  нужд  добровольной

сертификации определяется национальными и международными  стандар-

тами, которые действуют на территории конкретной страны - импорте-

ра. При добровольной  сертификации  и  контролируемым  параметрам,

обозначенным в п.3.2 настоящего стандарта, дополнительно добавляю-

тся параметры, указанные в приложении.

3.4. При проведении технической экспертизы строительной  тех-

ники для земляных и дорожностроительных работ по окончании  испы-

таний необходимо проверить:

- отсутствие видимых повреждений отдельных деталей,  узлов  и

агрегатов, подтекание масел и рабочих жидкостей в местах  соедине-

ний и уплотнений;

- сохранение правильности регулирования;

- работоспособность машин, ее узлов и агрегатов на месте и  в

движении, отсутствие признаков их неисправности.

- 4 -

ДБН В.2.8-5-97

ПРИЛОЖЕНИЕ

(рекомендуемое)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ТЕХНИКИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРИ ДОБРОВОЛЬНОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ

БУЛЬДОЗЕРЫ

- Скорость выглубления (заглубления) отвала;

- Величина опускания отвала ниже опорной поверхности:

- Средняя скорость рабочего хода;

- Средняя скорость отката (обратного хода);

- Производительность;

- Угол поворота отвала в плане;

- Угол переноса отвала;

- Главный контролируемый параметр - тяговое (толкающее)  уси-

лие на отвале.

ЭКСКАВАТОРЫ

- Производительность;

- Мощность насосной станции;

- Вместимость ковша;

- Наибольшая кинематическая глубина копания;

- Наибольший радиус копания;

- Наибольшая высота выгрузки;

- Усилие копания;

- Угол поворота рабочего оборудования;

- Продолжительность рабочего цикла;

- Главный контролируемый параметр - производительность.

РЫХЛИТЕЛИ

- Глубина рыхления;

- Рабочая скорость;

- Тяговое усилие;

- Скорость выглубления и заглубления стойки рыхлителя;

- Главный контролируемый параметр  -  производительность  или

глубина рыхления и тяговое усилие.

МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

- Производительность;

- Профили выемок (траншей и котлованов),  отрываемые  машиной

(глубина, ширина);

- Рабочая скорость передвижения  машины;

- Тяговое усилие (реализуемое);

- Дальность укладки разработанного грунта;

- Главный контролируемый параметр - производительность.

ПОГРУЗЧИКИ ФРОНТАЛЬНЫЕ

- Грузоподъемность;

- Вместимость основного ковша;

- Подъемное усилие;

- Выглубляющее усилие;

- Напорное усилие;

- 5 -

ДБН В.2.8-5-97

- Скорость рабочего хода;

- Скорость отката (обратного хода);

- Скорость поворота ковша;

- Скорость подъема и опускания стрелы;

- Высота подъема ковша и его вылет;

- Главный контролируемый параметр - производительность.

ТРУБОУКЛАДЧИКИ

- Момент устойчивости;

- Грузоподъемность;

- Максимальная нагрузка на крюке;

- Вылет крюка;

- Скорость передвижения;

- Среднее давление левых опор при  максимальной  нагрузке  на

крюке;

- Мощность двигателя;

- Габаритные размеры;

- Масса;

- Главный контролируемый параметр - грузоподъемность.

КАТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

- Рабочий вес;

- Осевые нагрузки;

- Линейная нагрузка;

- Частота вибратора;

- Действующая глубина;

- Транспортная скорость;

- Рабочая скорость:

- Производительность;

- Способность преодоления подЪемов;

- Радиус поворота;

- Главный контролируемый параметр - осевые нагрузки.

Термины и определения

-------------------------------------------------------------------

|       Термин         |            Определение                   |

|-----------------------------------------------------------------|

|          1           |                 2                        |

|-----------------------------------------------------------------|

|Система сертификации  |Украинская государственная система серти- |

|УкрСЕПРО              |фикации продукции                         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сертификация          |Действие третьей стороны, доказывающее,   |

|соответствия          |что обеспечивается необходимая уверенность|

|                      |в том, что должным образом идентифициро-  |

|                      |ванная продукция, процесс или услуги соот-|

|                      |ветствуют конкретному стандарту или друго-|

|                      |му нормативному документу                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Третья сторона        |Лица или орган, признаваемые независимыми |

|                      |от участвующих сторон в рассматриваемом   |

|                      |вопросе                                   |

-------------------------------------------------------------------

Окончание таблицы следует

- 6 -

ДБН В.2.8-5-97

Окончание таблицы

-------------------------------------------------------------------

|       Термин         |            Определение                   |

|-----------------------------------------------------------------|

|          1           |                 2                        |

|-----------------------------------------------------------------|

|Система сертификации  |Система, располагающая собственными пра-  |

|                      |вилами процедуры и управления для прове-  |

|                      |дения сертификации соответствия           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Система сертификации  |Система сертификации, относящаяся к опре- |

|однородной продукции  |деленной продукции, процессам или услугам,|

|                      |для которых применяются одни и те же кон- |

|                      |кретные стандарты и та же самая продукция |

|-----------------------------------------------------------------|

|Обязательная          |Сертификация на соответствие требованиям, |

|сертификация          |которые отнесены нормативным документом   |

|                      |к обязательным требованиям и обязательны  |

|                      |для исполнения, а также требованиям, ко-  |

|                      |торые предусмотрены действующими законо-  |

|                      |дательными актами Украины                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Добровольная          |Сертификация на соответствие требованиям, |

|сертификация          |которые не отнесены нормативными          |

|                      |документами к обязательным требованиям    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Обязательные          |Требования, установленные действующими    |

|требования            |законодательными актами Украины или нор-  |

|                      |мативными документами и обязательные для  |

|                      |выполнения                                |

|-----------------------------------------------------------------|

|                      |Експериментальное определение количествен-|

|Испытания             |ных и качественных характеристик свойств  |

|                      |обЪекта испытаний как результата воздей-  |

|                      |ствия на него при его функционировании    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сертификационные      |Подтверждение соответствия представленных |

|испытания             |образцов техники требованиям национальных |

|                      |стандартов, стандартов зарубежных стран и |

|                      |международным нормам с целью реализации   |

|                      |продукции на внутреннем и зарубежном рын- |

|                      |ках                                       |

-------------------------------------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ

===================================================================

С.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .......................................   1

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..........................................   1

3 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ .................................   2

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ

И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРИ

ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ................................   4