НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва
УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ І ПОЗНАКИ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

System of project documents for building
DESIGNATIONS PIPELINES AND THEIR ELEMENTS

Чинний від 2010-01-01

    - СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює умовні позначення трубопроводів та їх елементів на кресленнях і
схемах технологічних, тепломеханічних, санітарно-технічних та інших систем, мереж, комунікацій
при проектуванні підприємств, будівель і споруд різного призначення.

    - НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-... :2008 СПДБ. Умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем.

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

    - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      - Основні умовні позначення трубопроводів та їх елементів, а також літерно-цифрові познаки
трубопроводів санітарно-технічних систем, зовнішніх мереж, комунікацій і систем водопостачання,
каналізації, газопостачання, теплових мереж, внутрішніх водопроводу і каналізації, гарячого водо-
постачання, опалення, вентиляції і кондиціювання на кресленнях і схемах при проектуванні під-
приємств, будівель і споруд різного призначення виконуються відповідно до вимог цього стандарту
та інших стандартів СПДБ.

      - Умовне позначення трубопроводу складається з графічного умовного позначення або
спрощеного зображення трубопроводу та літерно-цифрової познаки, яка характеризує вид сере-
довища, що транспортується, його призначення та параметри.

      - Літерою позначають вид середовища, що транспортується, наступними цифрами - при-
значення та параметри середовища, що транспортується

Приклад

В1; В2; ВЗ.

      - Якщо треба показати, що ділянка мережі каналізації або конденсатопроводу є напірною, то
літерно-цифрову познаку доповнюють великою літерою "Н"

Приклад

К4Н; Т8Н.

      - Якщо треба показати контур трубопроводу, то літерно-цифрову познаку доповнюють циф-
рою через тире

Приклад

Т1-1; Т1-2.

1

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

      - Видимі ділянки трубопроводів та їх елементів, що проектуються, зображують суцільною
товстою основною лінією, невидимі (наприклад, у перекритих каналах) - штриховою лінією тієї ж
товщини.

Існуючі трубопроводи та їх елементи зображують відповідно безперервною чи штриховою
тонкою лінією.

      - При зображенні трубопроводу на кресленнях (схемах) літерно-цифрові познаки вказують
на полицях ліній-винесень або над лінією трубопроводу, а в необхідних випадках - у розриві ліній
трубопроводів (рисунок 1).

3.8 При спрощених графічних зображеннях трубопроводу (у дві лінії) літерно-цифрові познаки
вказують на полицях ліній-винесень (рисунок 2) або безпосередньо над графічним зображенням
трубопроводу (рисунок 3).

        - Кількість літерно-цифрових познак, що проставляються на лініях трубопроводів, повинна
бути мінімальною, але такою, що забезпечує розуміння креслення (схеми).

        - Розміри умовних графічних позначень стандарт не установлює.

        - Зображення на кресленнях і схемах виконують лініями згідно з ГОСТ 2.303.

2

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

4 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

4

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

5

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

6

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

7

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

5 ЛІТЕРНО-ЦИФРОВІ ПОЗНАКИ

5.1 Літерно-цифрові познаки трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теп-
лових мереж, газопроводів, внутрішнього водопроводу і каналізації, гарячого водопостачання,
опалення, вентиляції і кондиціювання наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування | Літерно-цифрові познаки |
| --- | --- |
| 1 Водопровід: |  |
| а) загальне позначення | ВО |
| б) господарсько-питний* | В1 |
| в) протипожежний* | В2 |
| г) виробничий* |  |
| - загальне позначення | ВЗ |
| - оборотної води подавальний | В4 |
| - оборотної води зворотний | В5 |
| - зм'якшеної води | В6 |
| - річкової води | В7 |
| - річкової освітленої води | В8 |
| - підземної води | В9 |
| 2 Каналізація: |  |
| а) загальне позначення | КО |
| б) побутова | К1 |
| в) дощова | К2 |
| г) виробнича: |  |
| - загальне позначення | КЗ |

8

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

Кінець таблиці 2

| Найменування | Літерно-цифрові познаки |
| --- | --- |
| - механічно забруднених вод | К4 |
| - мулова | К5 |
| - вод, що містять шлам | К6 |
| - хімічно забруднених вод | К7 |
| - кислих вод | К8 |
| - лужних вод | К9 |
| - кислотолужних вод | К10 |
| - вод, що містять ціан | К11 |
| - вод, що містять хром | К12 |
| 3 Теплопровід: |  |
| а) загальна познака | ТО |
| б) трубопровід гарячої води для опалення і вентиляції (в тому числі кондиціювання), а також загальний для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання і технологічних процесів: |  |
| - подавальний | Т1 |
| - зворотний | Т2 |
| в) трубопровід гарячої води для гарячого водопостачання: |  |
| - подавальний | ТЗ |
| - циркуляційний | Т4 |
| г) трубопровід гарячої води для технологічних процесів: |  |
| - подавальний | Т5 |
| - зворотний | Т6 |
| д) трубопровід: |  |
| - пари (паропровід) | Т7 |
| - конденсату (конденсатопровід) | Т8 |
| 4 Газопровід: |  |
| а) загальна познака | ГО |
| б) низького тиску до 5 кПа (0,05 кгс/см2) | Г1 |
| в) середнього тиску більше 5 кПа (0,05кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2) • | Г2 |
| г) високого тиску більше 0,3 (3) до 0,6 МПа (6 кгс/см2) | ГЗ |
| д) високого тиску більше 0,6 (6) до 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Г4 |
| є) газопровід продувочний | Г5 |
| ж) трубопровід на розрідження | Г6 |
| * * У тому випадку, коли господарсько-питний або виробничий водопровід є одночасно і протипожежним, йому присвоюють познаку господарсько-питного або виробничого водопроводу, а призначення роз'яснюють на кресленнях. |

9

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

- Для трубопроводів систем водопроводу і каналізації, які не передбачені таблицею 2,
належить приймати позначення з порядковою нумерацією у продовження вказаних у таблиці 2.

- Для теплопроводів, що наведені в таблиці 2, при різних параметрах теплоносія належить
приймати познаки:

- від Т11 до Т19 і від Т21 до Т29 для трубопроводів, указаних у пункті 2, перелік (б);

- від Т3І до Т39 і від Т41 до Т49 для трубопроводів, указаних у пункті 2, перелік (в);

- від Т51 до Т59 і від Т61до Т69 для трубопроводів, указаних у пункті 2, перелік (г);

- від Т71 до Т79 і від Т81 до Т89 для трубопроводів, указаних у пункті 2, перелік (д).

- Для трубопроводів, які не передбачені таблицею 2, належить приймати познаки від Т91 до
Т99 незалежно від виду середовища, що транспортується, і його параметрів.

- Для газопроводів, які не передбачені таблицею 2, належить приймати познаки з порядковою
нумерацією у продовження вказаних у таблиці 2.

10

ДСТУ Б A.2.4-1:2009

ДОДАТОК А
(довідковий)

ПРИКЛАДИ ПОЗНАК ТРІЙНИКА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ З'ЄДНАННЯ
З ІНШИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТРУБОПРОВОДІВ

Інші деталі з'єднань, а також компенсатори і вставки повинні позначатись за аналогією з прик-
ладами познак трійника.

11

ДСТУ Б A.2.4-1:2009

Код УКНД 01.080.30, 23.040.01

Ключові слова: елементи трубопроводів, креслення, літерно-цифрові познаки, національ-
ний стандарт, схеми, умовні графічні зображення.

12

# Text boxes

3