## НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

##### Система проектної документації для будівництва

АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ ТЕХНОЛОГІЧНИХ

АПАРАТІВ, ГАЗОХОДІВ І ТРУБОПРОВОДІВ.

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

ДСТУ Б А.2.4-30:2008

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.402-83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування	1

2 Нормативні посилання	1

3 Терміни та визначення понять	1

4 Загальні положення	1

5 Загальні дані по робочих кресленнях	2

6 Робочі креслення антикорозійного захисту	2

7 Відомість обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту	7

8 Відомість виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням	7

Додаток А

Приклад заповнення таблиці вказівок з антикорозійного захисту	9

Додаток Б

Приклад заповнення відомості технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту	10

Додаток В

Склад основного комплекту робочих креслень антикорозійного захисту залежно від видів антикорозійних покриттів	11

Додаток Г

Приклад заповнення таблиці штуцерів	12

Додаток Д

Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічного апарата	13

Додаток Е

Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічних газоходів і трубопроводів	14

Додаток Ж

Приклад заповнення відомості обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту	15

Додаток И

Приклад заповнення відомості виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням	16

### НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

#### Система проектної документації для будівництва

Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів.

Робочі креслення

Система проектной документации для строительства

Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов.

Рабочие чертежи

System of progect documents for building

Anticorrosive protection of technological apparatus, gas pipes and pipelines.

Working drawings

Чинний від 2010-01-01

# 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Стандарт встановлює склад і правила виконання робочих креслень антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів (основний комплект робочих креслень марки АЗО) всіх галузей промисловості.

1.2 Стандарт не розповсюджується на робочі креслення антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів з антикорозійними покриттями, виконаними на підприємствах-виробниках.

# 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного та гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (ЄСКД. Масштаби)

# 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, які вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 проектна документація

Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

3.2 антикорозійний захист

Комплекс заходів щодо захисту металевої поверхні технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів від корозії

# 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Робочі креслення антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів (далі - робочі креслення антикорозійного захисту) виконують відповідно до вимог цього стандарту, інших стандартів системи проектної документації для будівництва та норм проектування антикорозійного захисту.

Якщо як захисне покриття застосовують лакофарбовий або мастиковий матеріал, то в робочих кресленнях антикорозійного захисту наводять тільки вказівки з антикорозійного захисту, які виконують за формою 1.

Приклад заповнення форми 1 наведено у додатку А.

###### Форма 1

4.2 До складу основного комплекту робочих креслень марки АЗО включають:

- загальні дані по робочих кресленнях;

- робочі креслення антикорозійного захисту;

- відомість обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту;

- відомість виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням.

# 5 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

5.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях основного комплекту марки АЗО на додаток до ДСТУ Б А.2.4-4 включають відомість технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту (форма 2) та рекомендації до вибору хімічно стійких матеріалів.

###### Форма 2

У графах відомості вказують:

-	у графі "Найменування об'єкта захисту" - найменування апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту;

-	у графі "Габаритні розміри" - габаритні розміри апаратів, газоходів і трубопроводів.

Приклад заповнення відомості наведений у додатку Б.

# 6 РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ

- Склад основного комплекту робочих креслень антикорозійного захисту залежно від видів антикорозійних покриттів наведений у додатку В. Склад основного комплекту робочих креслень може уточнюватися залежно від типів захисних покриттів.

- Масштаби зображень приймають згідно з ГОСТ 2.302:

- розрізи апаратів - 1:10 - 1:100;

- плани і розрізи газоходів та трубопроводів - 1:20 - 1:100;

- перетини і вузли антикорозійного захисту апаратів, газоходів та трубопроводів -1:2 - 1:20.

6.3 На кресленні розрізу апарата (рисунок 1) вказують:

- габаритні розміри апарата з урахуванням товщини захисних покриттів;

- товщину захисних покриттів, металевих стінок та днища апарату;

- позначення та діаметри штуцерів з урахуванням товщини захисних покриттів;

- посилання на вузли.

Внутрішні пристрої апарата, газоходів та трубопроводів, розробка яких не входить в основний комплект робочих креслень марки АЗО, зображають штрихпунктирною лінією з двома крапками.

6.4 а кресленнях планів і розрізів (видів) газоходів і трубопроводів (рисунок 2) вказують:

- відмітки та прив'язки газоходів та трубопроводів до будівельних конструкцій або апарата;

- внутрішні діаметри газоходів та трубопроводів з урахуванням товщини захисних покриттів;

- товщину захисних покриттів та металевих стінок газоходів та трубопроводів.

Якщо антикорозійний захист газоходів та трубопроводів виконується до монтажу або вимагає термічної обробки (вулканізації або полімеризації покриття), то на кресленнях планів і розрізів проставляють габаритні розміри царг або окремих ділянок газоходів або трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту або термічній обробці до їх монтажу.

- Креслення вузлів на характерні елементи антикорозійного захисту (рисунок 1) виконують в обсязі, необхідному для антикорозійних робіт.

- На кресленнях розрізу апарата, планах (розрізах, видах) газоходів і трубопроводів також наводять:

- перетини (рисунки 1 та 2), що характеризують антикорозійний захист;

- таблицю штуцерів;

- дані про умови експлуатації;

- технічні вимоги.

Таблицю штуцерів складають за формою 3.

Приклад заповнення форми 3 наведений у додатку Г.

Рисунок 1

Рисунок 1

Рисунок 2

Форма З

Дані про умови експлуатації технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів наводять за формами 4 та 5. Приклад заповнення таблиці умов експлуатації апарата наведений у додатку Д, газоходів і трубопроводів - у додатку Е.

###### Форма 4

Форма 5

У технічних вимогах наводять посилання, на підставі яких нормативних документів і технологічних інструкцій проводять роботи з антикорозійного захисту, а також дають вказівки щодо виконання антикорозійних робіт, необхідності подальшої термічної обробки покриття, монтажу внутрішнього устаткування, контролю якості покриття, монтажу та зберіганню апаратів із захисними покриттями, виконаними до монтажу, техніці безпеки та протипожежних заходів та інші вказівки, що не увійшли до складу загальних даних.

При футерувальному та комбінованому футерувальному захисних покриттях в технічних вимогах вказують масу антикорозійного захисту.

# 7 ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ АНТИКОРОЗІЙНИХ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТАХ ЗАХИСТУ

7.1 Відомість обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту виконують за формою 6.

###### Форма 6

* У графі вказують номер позиції, найменування об'єкта захисту, габаритні розміри, кількість у штуках, кількість граф залежить від числа найменувань об'єктів захисту.

У графах відомості вказують:

-	у графі "Найменування" - найменування робіт. Роботи наводять залежно від черговості їх виконання, починаючи з підготовки поверхні під захисні покриття;

- у графі "Об'єми робіт, м2" - номери позицій, найменування, габаритні розміри і число об'єктів захисту.

Число граф залежить від числа найменувань об'єктів захисту.

Приклад заповнення відомості наведений у додатку Ж.

# 8 ВІДОМІСТЬ ВИРОБІВ, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

8.1 Відомість виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням, виконують за формою 7.

###### Форма 7

У графах відомості вказують:

- у графі "Позиція" - позицію виробу за кресленням розпланування;

- у графі "Позначення, підприємство-виготовлювач" - номер виробу за каталогом виробів та назву підприємства-виробника;

- у графі "Найменування, марка" - повне найменування виробу та його марку.

Приклад заповнення відомості наведений у додатку И.

# ДОДАТОК А

(довідковий)

# Приклад заповнення таблиці вказівок з антикорозійного захисту

# ДОДАТОК Б

(довідковий)

# Приклад заповнення відомості технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту

| Найменування об'єкта захисту | Габаритні розміри, мм |
| --- | --- |
| Абсорбер моногідрат | Ø 5000, Н 14760 |
| Бак відпрацьованого розчину | 3700 х 4200 х 2000 |
| Збірник | Ø 2200, L 4600 |
| Газохід від першої промивної башти до другої | Ø 2200, L 19000 |
| Трубопровід від першої промивної башти до збірника | Ø 1200, L 5500 |

# ДОДАТОК В

(довідковий)

# Склад основного комплекту робочих креслень антикорозійного захисту залежно від видів антикорозійних покриттів

| Найменування | Вид антикорозійного покриття |
| --- | --- |
|  | Лакофарбове, мастикове | Плівкове, металізаційне і металізаційно-лако-фарбове | Обклеювальне, футерувальне, комбіноване футерувальне покриття стандартними штучними матеріалами або кислототривким бетоном, гомогенне освинцювання або обкладання свинцем і іншими кольоровими металами | Футерувальне, комбіноване покриття нестандартними штучними матеріалами |
| Загальні дані по робочих кресленнях | +1) | + | + | + |
| Вказівки з антикорозійного захисту | + | - | - | - |
| Креслення розрізів апаратів | - | + | + | + |
| Креслення планів і розрізів (видів) газоходів або трубопроводів | - | + | + | + |
| Креслення вузлів антикорозійного захисту | - | - | + | + |
| Креслення деталей, що виготовляються за спеціальними замовленими | - | - | - | + |
| Відомість об'ємів антикорозійних робіт по об'єктах захисту | + | + | + | + |
| Відомість деталей, що виготовляються за спеціальними замовленнями | - | - | - | + |

1) Знак "+" означає наявність документа в комплекті, знак "-" — його відсутність.

# ДОДАТОК Г

(довідковий)

# Приклад заповнення таблиці штуцерів

У міліметрах

| Позначення | Призначення | Кількість, шт. | Dy металу штуцера | Dзов/Dвн вкладиша | Товщина футеровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Вхід газу | 1 | 1800 |  | 283 |
| Б | Вхід газу | 1 | 800 |  | 5 |
| В | Вихід кислоти | 1 | 219 | 190/150 |  |
| Г | Вхід кислоти | 2 | 125 | 104/80 |  |
| Д | Вхід кислоти | 1 | 250 | 240/200 |  |
| Е1; Е2 | Люки | 2 | 800 |  | 70 |

# ДОДАТОК Д

(довідковий)

# Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічного апарата

| Найменування апарата і його призначення | Башта сушильна для сушіння газу |
| --- | --- |
| Хімічний склад середовища, концентрація %; г/л; мг/м3 | Газ, що містить SO2, 100 мг/ м3 Зрошування - H2SO4 95 % |
| Розрідження, мм вод. ст. | 55 |
| Температура середовища, °С | H2SO4 - на вході 40 °С; на виході 45 °С; газ - на вході 350 °С; на виході 40 °С |
| Коефіцієнт заповнення | 0,2 |
| Питома вага середовища, Н/м3 | 1,83 · 104 |
| Місце розташування | Поза будівлею |
| Наявність теплоізоляції | Відсутня |
| Особливі умови експлуатації | Працює безперервно 350 днів на рік |

# ДОДАТОК Е

(довідковий)

# Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічних газоходів і трубопроводів

# ДОДАТОК Ж

(довідковий)

# Приклад заповнення відомості обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту

# ДОДАТОК И

(довідковий)

# Приклад заповнення відомості виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням

Код УКНД 01.100.90, 91.120.93

Ключові слова: проектна документація, антикорозійний захист, технологічні апарати, газоходи, трубопроводи, робочі креслення.