Змiна N 1 до ДСТУ Б В.2.7-8-94 Будiвельнi матерiали  "Пли-

ти пiнополiстирольнi. Технiчнi умови"

Наказом Держбуду України вiд 30 сiчня 1998  р.  N  23  строк

введення в дiю встановлений з 1 березня 1998 р.

Роздiл 1 Четвертий абзац викласти в новiй редакцiї:

"Вимоги цього стандарту подiляються на обов'язковi i рекомен-

дованi. Рекомендованi вимоги викладенi в 3.3. Всi iншi  вимоги  -

обов'язковi. Обов'язковi вимоги до якостi плит,  що  забезпечують

їх безпеку для життя, здоров'я i майна населення, охорону  навко-

лишнього середовища, викладенi в роздiлi 5".

Роздiл 2 доповнити нормативними посиланнями:

"ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок"

В найменуваннi ГОСТ 12.1.044-89 замiнити слово "Поджаровзры-

воопасность" на "Пожаровзрывоопасность".

Пункт 3.3 В першому абзацi замiнити слово "повиннi" на  сло-

во "можуть".

Пункт 4.7 Пронумерувати абзаци: другий  -  4.7.1,  третiй  -

4.7.2.

Пункт 5.10 виключити.

Пункт 5.12 доповнити абзацем:

"Категорiя виробничих примiщень за вибухопожежною i  пожежною

небезпекою - В, зона класу П-IIа згiдно з ПУЭ"

Пункт 6.3

Третiй абзац доповнити пiсля  слiв  "визначають  перiодично"

словами "при постановцi продукцiї на виробництво".

Доповнити абзацем:

"Групу горючостi, сумарну питому активнiсть радiонуклiдiв си-

ровини слiд визначати при постановцi  продукцiї  на  виробництво,

замiнi технологiї виробництва та сировини, що використовується".

Пункт 7.2 доповнити пiсля слiв "плит вимiрюють" словами "ру-

леткою за ГОСТ 7502 або"

Пункт 7.3 В першому абзацi замiнити  слова  "штангенциркулем

за ГОСТ 166" словами "лiнiйкою за ГОСТ 427".

В другому абзацi замiнити значення "0,1 мм" на "1,0 мм".

Пункт 7.8.2 викласти в новiй редакцiї:

"7.8.2 Проведення випробувань

Випробування проводять на плитах, що мають довжину до 1000 мм

включно, вiдiбраних за 6.5.

При довжинi плит бiльше 1000 мм iз них випилюють зразки  зав-

довжки 1000 мм, шириною i товщиною, що дорiвнюють ширинi  i  тов-

щинi плит.

Плити або зразки зважують з похибкою не  бiльше  0,5%,  потiм

визначають розмiри у вiдповiдностi з 7.2 i 7.3".

Пункт 7.9.1 В першому абзацi замiнити значення

"(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0) мм"

на "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0 мм".

Пункт 7.10.1 В першому абзацi замiнити значення

"(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0) мм"

на "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0 мм".

Пункт 7.11.2 В першому  абзацi  замiнити  слово  "iндикатром"

словом "iндикатором".

Замiнити значення

"(6,0 + 1,0)мм" на "6,0 мм + 1,0 мм"

та "(200,0 + 1,00)мм" на "200,0 мм + 1,0 мм".

Роздiл 7 доповнити пунктом 7.15:

"7.15 Групу горючостi слiд визначати за ГОСТ 12.1.044".

Роздiл  8  у  найменуваннi  роздiлу  слово  "Ранспортування"

замiнити на слово "Транспортування".

Пункт 8.3 викласти в новiй редакцiї:

"8.3 Зберiгання

8.3.1 Плити повиннi зберiгатися окремо за типами, марками i

розмiрами в штабелях у критих складських примiщеннях на  вiдстанi

не менше 1 м вiд обiгрiвальних приладiв.

8.3.2 Категорiя примiщень для зберiгання плит за  вибухопо-

жежною i пожежною небезпекою - В згiдно з ПУЗ.

8.3.3 Допускається зберiгання плит пiд навiсами,  що  захи-

щають їх вiд дiї атмосферних опадiв i сонячного промiння.

При зберiганнi пiд навiсами плити повиннi бути складенi  на

пiдкладки, при цьому висота штабеля не повинна перевищувати 3 м.

8.3.4  Не  допускається  в  мiсцях  зберiгання  плит  появи

вiдкритого вогню, наявностi органiчних розчинникiв та речовин, що

їх видiляють".

Роздiл 8 доповнити пунктом 8.4:

"8.4 За пожежною небезпекою вантажiв  згiдно  з  ГОСТ  19433

плити вiдносяться до класу 9; пiдкласу 9.1; класифiкацiйний  шифр

- 9133".

-----------------------------------------------------------------

Изменение N 1 к ДСТУ  Б  В.2.7-8-94  Строительные  материалы

"Плиты пенополистирольные.Технические условия".

Приказом Госстроя Украины от 30 января 1998  г.  N  23  срок

введения в действие установлен с 1 марта 1998 г.

Раздел 1 Четвертый абзац изложить в новой редакции:

"Требования  настоящего  стандарта  подразделяются  на   обяза-

тельные и рекомендуемые. Рекомендуемые требования изложены в 3.3.

Все другие требования - обязательные. Обязательные  требования  к

качеству плит, обеспечивающие их  безопасность  для  жизни,  здо-

ровья и имущества населения, охрану окружающей среды, изложены  в

разделе 5".

Раздел 2 дополнить нормативными ссылками:

"ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок".

В наименовании ГОСТ 12.1.044-89 заменить слово "Поджаровзрывоо-

пасность" на "Пожаровзрывоопасность".

Пункт 3.3 В первом абзаце заменить слово "должны" на слово "мо-

гут".

Пункт 4.7 Пронумеровать абзацы: второй-4.7.1, третий - 4.7.2.

Пункт 5.10 исключить.

Пункт 5.12 дополнить абзацем:

"Категория производственных помещений по взрывопожарной  и  по-

жарной опасности - В, зона класса П-IIа согласно ПУЭ".

Пункт 6.3

Третий абзац дополнить  после  слов  "определяют  периодически"

словами "при постановке продукции на производство"

Дополнить абзацем:

"Группу горючести, суммарную удельную активность  радионуклидов

сырья следует определять при постановке  продукции  на  производ-

ство, замене технологии производства и используемого сырья".

Пункт 7.2 дополнить после слов "плит измеряют" словами  "рулет-

кой по ГОСТ 7502 или".

Пункт 7.3 В первом абзаце заменить  слова  "штангенциркулем  по

ГОСТ 166" словами "линейкой по ГОСТ 427".

Во втором абзаце заменить значения "0,1 мм" на "1,0мм".

Пункт 7.8.2 изложить в новой редакции:

"7.8.2 Проведение испытаний

Испытания производят на плитах, имеющих длину до 1000 мм вклю-

чительно, отобранных по 6.5.

При длине плит более 1000 мм из них выпиливают образцы  длиной

1000 мм, шириной и толщиной, равными ширине и толщине плит.

Плиты или образцы взвешивают с погрешностью не более 0,5%, по-

том определяют размеры в соответствии с 7.2 и 7.3".

Пункт 7.9.1 В первом абзаце заменить значение

"(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0) мм"

на "(5О мм х 50 мм х 50 мм) + 1.0 мм".

Пункт 7.10.1 В первом абзаце заменить значение

"(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0) мм"

на "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0 мм".

Пункт 7.11.2 В первом абзаце заменить слово  "индикатром"  сло-

вом "индикатором".

Заменить значение

"(6,0 + 1,0)мм" на "6,0 мм + 1,0 мм"

и "(200,0 + 1,00)мм" на "200,0 мм + 1,0 мм".

Раздел 7 дополнить пунктом 7.15.

"7.15 Группу горючести следует определять по ГОСТ 12.1.044".

Раздел 8 В наименовании раздела слово "Ранспортирование" за-

менить на "Транспортирование".

Пункт 8.3 изложить в новой редакции:

"8.3 Хранение

8.3.1 Плиты должны храниться отдельно по  типам,  маркам  и

размерам в штабелях в крытых складских помещениях  на  расстоянии

не менее 1 м от обогревательных приборов.

8.3.2 Категория помещений для хранения плит по взрывопожар-

ной и пожарной опасности - В согласно ПУЭ.

8.3.3 Допускается хранение плит под  навесами,  защищающими

их от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

При хранении под навесами плиты должны быть уложены на под-

кладки, при этом высота штабеля не должна превышать 3 м.

8.3.4 Не допускается в местах хранения плит  появление  от-

крытого огня, наличия органических растворителей и веществ, кото-

рые их выделяют".

Раздел 8 дополнить пунктом 8.4

"8.4 По пожарной опасности грузов согласно ГОСТ 19433  плиты

относятся к классу 9; подклассу  9.1;  классификационный  шифр  -

9133".