НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 1: ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ

Частина 1-5: Загальні дії. Теплові дії

(EN 1991-1-5:2003, IDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:201Х

(Друга, остаточна редакція)

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

201Х

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Гром, к.т.н. (керівник розробки), О. Іванченко, О. Кордун, Я. Левченко, Г. Ленда, Я. Лимар, К. Павлова, 
В. Холькін, О. Шимановський, д.т.н.

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від «____» ______________ 20__ № ____

3 Національний стандарт відповідає EN 1991-1-5:2003 Eurocode 1: Actions on structures – 
Part 1-5: General actions -Thermal actions (Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-5: Теплові дії).

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України, 201Х

| ЗМІСТ С. |
| --- |
| Вступ |  | Foreword | VI |
| Основи програми Єврокоду |  | Background to the Eurocode Programme | 1 |
| Статус та галузь застосування Єврокодів |  | Status and field of application of Eurocodes | 3 |
| Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди |  | National Standards implementing Eurocodes | 4 |
| Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями (ENs та ETAs) для виробів |  | Links between Eurocodes and product harmonised technical specifications (ENs and ETAs) | 5 |
| Додаткова інформація щодо EN 1991-1-5 |  | Additional information specific for EN 1991-1-5 | 5 |
| Національний додаток до EN 1991-1-5 |  | National annex for EN 1991-1-5 | 6 |
| 1 Загальні положення |  | 1 General | 7 |
| 1.1 Сфера застосування |  | 1.1 Scope | 7 |
| 1.2 Нормативні посилання |  | 1.2 Normative references | 7 |
| 1.3 Допущення |  | 1.3 Assumptions | 8 |
| 1.4 Відмінність між принципами і правилами застосування |  | 1.4 Distinction between principles and application rules | 8 |
| 1.5 Терміни і визначення |  | 1.5 Terms and definitions | 8 |
| 1.6 Позначення |  | 1.6 Symbols | 9 |
| 2 Класифікація дій |  | 2 Classification of actions | 12 |
| 3 Розрахункові ситуації |  | 3 Design situations | 12 |
| 4 Опис дій |  | 4 Representation of actions | 12 |
| 5 Температурні зміни у будівлях |  | 5 Temperature changes in buildings | 14 |
| 5.1 Загальні дії |  | 5.1 General | 14 |
| 5.2 Визначення температури |  | 5.2 Determination of temperatures | 14 |
| 5.3 Визначення температурних профілів |  | 5.3 Determination of temperature profiles | 15 |
| 6 Температурні зміни в мостах |  | 6 Temperature changes in bridges | 18 |
| 6.1 Пролітна будова моста |  | 6.1 Bridge decks | 18 |
| 6.1.1 Типи прогонних будов моста |  | 6.1.1 Bridge deck types | 18 |
| 6.1.2 Аналіз температурних дій |  | 6.1.2 Consideration of thermal actions | 18 |
| 6.1.3 Складова рівномірно розподіленої температури |  | 6.1.3 Uniform temperature component | 18 |
| 6.1.4 Складові температурного перепаду |  | 6.1.4 Temperature difference components | 22 |
| 6.1.5 Одночасна дія складових рівномірно розподіленої температури і температурного перепаду |  | 6.1.5 Simultaneity of uniform and temperature difference components | 28 |
| 6.1.6 Перепади в конструктивних елементах з різними складовими рівномірно розподіленої температури |  | 6.1.6 Differences in the uniform temperature component between different structural elements | 29 |
| 6.2 Проміжні опори моста |  | 6.2 Bridge piers | 29 |
| 6.2.1 Розгляд температурних дій |  | 6.2.1 Consideration of thermal actions | 29 |
| 6.2.2 Температурні перепади |  | 6.2.2 Temperature differences | 30 |
| 7 Температурні зміни в промислових димарях, трубопроводах, силосних вежах, резервуарах і градирнях |  | 7 Temperature changes in industrial chimneys, pipelines, silos, tanks and cooling towers | 30 |
| 7.1 Загальні положення |  | 7.1 General | 30 |
| 7.2 Складові температури |  | 7.2 Temperature components | 31 |
| 7.2.1 Температура зовнішнього повітря |  | 7.2.1 Shade air temperature | 31 |
| 7.2.2 Топкові гази, гарячі рідини і гарячі матеріали |  | 7.2.2 Flue gas, heated liquids and heated materials temperature | 31 |
| 7.2.3 Температура конструктивного елементу |  | 7.2.3 Element temperature | 32 |
| 7.3 Розгляд складових температури |  | 7.3 Consideration of temperature components | 32 |
| 7.4 Визначення складових температури |  | 7.4 Determination of temperature components | 32 |
| 7.5 Значення складових температури (індикативні значення) |  | 7.5 Values of temperature components (indicative values) | 33 |
| 7.6 Одночасна дія складових температури |  | 7.6 Simultaneity of temperature components | 34 |
| Додаток А (обов'язковий) Ізотерми національних мінімальних і максимальних температур зовнішнього повітря |  | Annex A (normative) isotherms of national minimum and maximum shade air temperatures | 36 |
| А. 1 Загальні положення |  | A.1 General | 34 |
| А. 2 Максимальні і мінімальні значення температури зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення р, відмінною від 0,02 |  | A.2 Maximum and minimum shade air temperature values with an annual probability of being exceeded p other than 0,02 | 37 |
| Додаток В (обов'язковий) Температурні перепади для різної товщина мостового полотна |  | Annex B (normative) temperature differences for varioussurfacing depths | 40 |
| Додаток С (довідковий) Коефіцієнти лінійного температурного розширення |  | Annex C (informative) coefficients of linear expansion | 42 |
| Додаток D (довідковий) Розподіл температури (температурні профілі) у будівлях і інших спорудах |  | Annex D (informative) temperature profiles in buildings and other construction works | 43 |
| Бібліографія |  | Bibliography | 45 |
| Технічна поправка |  | Technical amendment | 46 |

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичним перекладом EN 1991-1-5:2003 : Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-5: General actions - Thermal actions (Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-5: Загальні дії. Теплові дії)

EN 1991-1-5:2003 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту 
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:20ХХ Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-5: General actions -Thermal actions (Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-5: Загальні дії. Теплові дії), яка викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.1.2 «Система надійності та безпеки в будівництві».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт, – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Визначення понять» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- із «Передмови до EN 1991-1-5» у цей «Національний вступ» взята та частина, яка безпосередньо стосується цього стандарту;

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1991-1-5:2003.

Копії МС, неприйнятих як національні стандарти, на які є посилання в
 EN 1991-1-5:2003, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

| Вступ Цей документ EN 1991-1-5 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 250 «Будівельні Єврокоди», секретаріат якого підтримується BSI. Цьому Європейському стандарту буде наданий статус національного з публікацією ідентичного тексту або схваленням не пізніше травня 2004 року і при скасуванні конфліктуючих національних стандартів не пізніше березня 2010 року. Додатки А і B – обов`язкові. Додатки C і D – довідкові. У відповідності з внутрішніми постановами ЦЕНТР/CENELEC національні органи зі стандартизації таких країн зобов'язані здійснити імплементацію цього Європейського стандарту: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія. Даний Європейський стандарт замінює ENV 1991-2-5:1997. |  | Foreword This document (EN 1991-1-5) has been prepared by Technical Committee CEN/TC250 "Structural Eurocodes", the secretariat of which is held by BSI. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2004, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010. Annexes A and B are normative. Annexes C and D are informative According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. This document supersedes ENV 1991-2-5:1997. |
| --- | --- | --- |

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Єврокод 1: дії на конструкції

Частина 1-5: Загальні дії. теплові дії

Еврокод 1: воздействия на конструкции

Часть 1-5: Общие воздействия.

тепловые воздействия

EUROCODE 1: ACTIONS ON STRUCTURES

PART 1-5: GENERAL ACTIONS -THERMAL ACTIONS

Чинний від __________

| Основи програми Єврокоду У 1975 році Комісія Європейської Спільноти вирішила розпочати програму дій у галузі будівництва на підставі статті 95 договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі та узгодження технічних умов. У рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу встановити систему узгоджених технічних правил для проектування будівель і споруд, які на першій стадії мали слугувати альтернативою чинним національним правилам держав-членів, а зрештою мали замінити їх. Упродовж п’ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету, до складу якого входили представники держав-членів, вела розробку програми Єврокодів, яка призвела до публікації комплекту першого покоління Європейських кодів у 80-х роках. |  | Background of the Eurocode Programme In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications. Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them. For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s. |
| --- | --- | --- |
| У 1989 році Комісія та держави-члени EU (Європейської Спільноти) та EFTA (Європейської Асоціації Вільної Торгівлі) на основі угоди1 між Комісією та CEN (Європейським комітетом зі стандартизації) вирішили передати підготовку та публікацію Єврокодів CEN за допомогою серії мандатів, що в результаті надало б Єврокодам у майбутньому статусу Європейського стандарту (EN). Це пов’язує Єврокоди з положеннями Директив Ради і Рішень Комісії щодо Європейських стандартів (тобто Директиви Ради 89/106/EEC щодо будівельних виробів – CPD – та Директив Ради 93/37/EEC, 92/50/EEC та 89/440/EEC відносно суспільних робіт та послуг і еквівалентних директив EFTA, започаткованих з метою допомогти заснуванню внутрішнього ринку). |  | In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocode to the CEN through a series of mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocode with the provisions of all the Council’s Directives and/or Commission’s Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products – CPD – and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market). |
| Структурна програма Єврокодів включає стандарти, які в основному складаються з декількох частин: EN 1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій EN 1991 Єврокод 1: Дії на конструкції EN 1992 Єврокод 2: Проектування бетонних конструкцій EN 1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій EN 1994 Єврокод 4: Проектування сталезалізобетонних конструкцій EN 1995 Єврокод 5: Проектування дерев’яних конструкцій EN 1996 Єврокод 6: Проектування кам’яних конструкцій EN 1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування EN 1998 Єврокод 8: Проектування сейсмостійких конструкцій EN 1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій. Стандарти Єврокодів визнають відповідальність регуляторних органів держав-членів та захищають їх право на призначення величин, які пов’язані з регулюванням питань безпеки на національному рівні там, де вони відрізняються. |  | The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts: EN 1990 Eurocode 0: Basis of Structural Design EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures. Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State. |
| 1Угода між Комісією Європейської Спільноти та Європейським комітетом зі стандартизації (CEN) щодо роботи над Єврокодами для проектування будівель і споруд (BC/CEN/03/89). |  | 1Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89). |

| Статус та галузь застосування Єврокодів Держави-члени EU та EFTA визнають, що Єврокоди діють як еталонні документи для таких цілей: – як засіб доведення відповідності будівель і споруд основним вимогам Директиви Ради 89/106/EEC, зокрема основній вимозі № 1 – Механічна стійкість та стабільність – і основній вимозі № 2 – Пожежна безпека; – як основа для укладання контрактів для будівель і споруд та пов’язаних з ними інженерних послуг; – як основа для складання узгоджених технічних специфікацій для будівельних виробів (ENs та ETAs). |  | Status and field of application of Eurocodes The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes: – as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/ EEC, particularly Essential Requirement № 1 – Mechanical resistance and stability – and Essential Requirement № 2 – Safety in case of fire; – as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services; – as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products (ENs and ETAs) |
| --- | --- | --- |
| Єврокоди, оскільки вони безпосередньо відносяться до будівельних споруд, мають прямий зв’язок із тлумачними документами2 розділу 12 CPD, незважаючи та те, що вони мають різну природу з гармонізованими стандартами на вироби3. Таким чином, технічні аспекти, які випливають з Єврокодів для будівель і споруд, повинні в повній мірі бути розглянутими Технічними комітетами CEN та/чи робочими групами EOTA, які розробляють стандарти на будівельні вироби, з позицій досягнення повної сумісності технічних специфікацій з Єврокодами. |  | The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents2 referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards3. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving a full compatibility of these technical specifications with the Eurocodes. |
| 2Відповідно до ст. 3.3 документа CPD основні вимоги (ER) отримають конкретну форму у тлумачних документах для створення необхідних зв’язків між основними вимогами та мандатами для гармонізованих EN та ETAG/ETA. 3Відповідно до ст. 12 CPD тлумачні документи мають: а) надати конкретної форми основним вимогам, узгодивши термінологію і технічні засади і вказавши класи або рівні для кожної вимоги, де це необхідно; b) вказати методи встановлення співвідношення між цими класами або рівнями вимог із технічними вимогами, наприклад, методи розрахунку і перевірки, технічні правила проектування і т. ін.; c) слугувати рекомендацією для встановлення узгоджених стандартів і настанов для Європейського технічного ухвалення. Єврокоди фактично відіграють подібну роль у сфері ER 1 і частині ER 2. |  | 2According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs. 3According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall : a) give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary; b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.; c) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approvals. The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2. |
| Стандарти Єврокодів регламентують загальні правила проектування для практичного використання всіх конструкцій та їх компонентів як традиційного, так і інноваційного характеру. Унікальні форми конструкції або умови проектування спеціально не охоплюються, і в таких випадках проектувальнику потрібен додатковий експертний розгляд. |  | The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases. |
| Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди, завжди включають повний текст Єврокоду (включаючи усі додатки), виданий CEN, якому можуть передувати Національний титульний лист та Національна передмова, а також можуть супроводжуватися Національним додатком (довідковий). Національний додаток (довідковий) може включати інформацію відносно тих параметрів, які залишилися відкритими в Єврокодах для національного вибору, відомі як національно визначені параметри для використання при проектуванні будівель та інженерних споруд, що будуть зведені у зацікавленій країні, а саме: – значення та/або класифікацію випадків, для яких Єврокод регламентує використання альтернатив; – значення, які слід використовувати там, де в Єврокоді наведено тільки символ; – специфічні дані країни (географічні, кліматичні тощо), наприклад, карта снігу; – конкретні методики для тих випадків, коли Єврокод регламентує використання альтернатив. Вони можуть також містити: – рекомендації щодо застосування довідкових додатків; – посилання на додаткову інформацію, яка не суперечить нормативним вимогам і допомагає при користуванні Єврокодами. |  | National Standards implementing Eurocodes The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National Аnnex (informative). The National Аnnex (informative) may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.: – values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode, – values to be used where a symbol only is given in the Eurocode, – country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map, – the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode. It may also contain – decisions on the application of informative annexes, – references to non-contradictory complementtary information to assist the user to apply the Eurocodе. |

| Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями (ENs та ETAs) для виробів Необхідна узгодженість між гармонізованими технічними специфікаціями для будівельних виробів та технічними правилами для будівель і споруд та будівельних робіт. Крім того, у повній інформації, яка супроводжує CE-маркування будівельних виробів і має відношення до Єврокодів, має бути чітко зазначено, які національно визначені параметри були взяті до уваги. |  | Links between Eurocodes and product harmonised technical specifications (ENs and ETAs) There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes should clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account. |
| --- | --- | --- |
| Додаткова інформація щодо EN 1991-1-5 EN 1991-1-5 надає вказівки щодо проетування з урахуванням теплових дій, обумовлених кліматичними та робочими умовами на спорудах та майданчиках цивільного будівництва. Інформація відносно теплових дій, викликаних вогнем, надається у EN 1991-1-2. EN 1991-1-5 призначено для замовників, проектувальників, підрядників і компетентних органів. EN 1991-1-5 має використовуватися разом з EN 1990, іншими частинами EN 1991 і EN 1992-1999 для проектування конструкцій. У випадку з мостами Національні додатки визначають використання у розрахунках загальних нелінійних або спрощених лінійних температурних складових. У випадку з димарями необхідно робити посилання на EN 13084-1, де міститься інформація про теплові дії, спричинені робочими процесами. |  | Additional information specific to EN 1991-1-5 EN 1991-1-5 gives design guidance for thermal actions arising from climatic and operational conditions on buildings and civil engineering works. Information on thermal actions induced by fire is given in EN 1991-1-2. EN 1991-1-5 is intended for clients, designers, contractors and relevant authorities. EN 1991-1-5 is intended to be used with EN 1990, the other Parts of EN 1991 and EN 1992-1999 for the design of structures. In the case of bridges, the National annexes specify whether the general non-linear or the simplified linear temperature components should be used in design calculations. In the case of chimneys, references should be made to EN 13084-1 for thermal actions from operating processes. |
| Національний додаток до EN 1991-1-5 У цьому стандарті наведені альтернативні методи, оцінки і рекомендації з Примітками, які вказують, де необхідно зробити національні вибір. Таким чином, національний стандарт, який імплементує EN 1991-1-5, повинен мати Національний додаток, до якого включено усі національно визначені параметри, які використовуються при проектуванні сталевих конструкцій, що будуть побудовані у відповідній країні. Національний вибір дозволено у EN 1991-1-5 за допомогою: - 5.3(2) (Таблиця 5.1, 5.2 і 5.3) - 6.1.1 (1) - 6.1.2(2) - 6.1.3.1(4) - 6.1.3.2(1) - 6.1.3.3(3) - 6.1.4(3) - 6.1.4.1(1) - 6.1.4.2(1) - 6.1.4.3(1) - 6.1.4.4(1) - 6.1.5(1) - 6.1.6(1) - 6.2.1(1)P - 6.2.2(1) - 6.2.2(2) - 7.2.1(1) - 7.5(3) - 7.5(4) - A.1(1) - A.1(3) - A.2(2) - B(1) (Таблиця B.1, B.2 і B.3) |  | National annex for EN 1991-1-5 This standard gives alternative procedures, values and recommendations for classes with notes indicating where national choices may have to be made. Therefore the National Standard implementing EN 1991-1-5 should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering to be constructed in the relevant country. National choice is allowed in EN 1991-1-5 through clauses: - 5.3(2) (Tables 5.1, 5.2 and 5.3) - 6.1.1 (1) - 6.1.2(2) - 6.1.3.1(4) - 6.1.3.2(1) - 6.1.3.3(3) - 6.1.4(3) - 6.1.4.1(1) - 6.1.4.2(1) - 6.1.4.3(1) - 6.1.4.4(1) - 6.1.5(1) - 6.1.6(1) - 6.2.1(1)P - 6.2.2(1) - 6.2.2(2) - 7.2.1(1) - 7.5(3) - 7.5(4) - A.1(1) - A.1(3) - A.2(2) - B(1) (Tables B.1, B.2 and B.3) |

| 1 загальні положення |  | 1 General |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Сфера застосування |  | 1.1 Scope |
| (1) У EN 1991-1-5 містяться принципи і положення для розрахунку температурних дій на будівлі, мости і інші конструкції, включаючи їх окремі елементи. У ньому вказані також положення по облицюванню фасадів і інших елементів будівель. |  | (1) EN 1991-1-5 gives principles and rules for calculating thermal actions on buildings, bridges and other structures including their structural elements. Principles needed for cladding and other appendages of buildings are also provided. |
| (2) Даний стандарт встановлює температурні дії на елементи конструкцій. Характеристичні значення температурних впливів наведені для проектування конструкцій, що зазнають добових і річних коливань температури. Для конструкцій, що не підлягають цим температурним впливам, їх не слід враховувати. |  | (2) This Part describes the changes in the temperature of structural elements. Characteristic values of thermal actions are presented for use in the design of structures which are exposed to daily and seasonal climatic changes. Structures not so exposed may not need to be considered for thermal actions. |
| (3) Конструкції, в яких температурні дії обумовлені, головним чином, їх призначенням (наприклад, градирні, елеватори, резервуари, складське устаткування, нагрівальні камери і холодильники), розглядаються в розділі 7. На димарі поширюється дія EN 13084-1. |  | (3) Structures in which thermal actions are mainly a function of their use (e.g. cooling towers, silos, tanks, warm and cold storage facilities, hot and cold services etc) are treated in Section 7. Chimneys are treated in EN 13084-1. |
| 1.2 Нормативні посилання |  | 1.2 Normative references |
| Для застосування даного Європейського стандарту використовують наступні датовані і недатовані посилання. Для датованих посилань застосовують тільки вказане видання документа, на який посилаються. Для недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на який посилаються (включаючи усі його зміни). ЕN 1990:2002 Єврокод. Основи проектування конструкцій прEN 1991-1-6 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення. EN 13084-1 Промислові димарі. Частина 1. Загальні вимоги ISO 2394 Загальні принципи надійності конструкцій ISO 3898 Основи проектування конструкцій. Умовні позначення. Загальні символи ISO 8930 Загальні принципи надійності конструкцій. Перелік еквівалентних термінів. |  | This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments). EN 1990:2002 Eurocode: Basis of structural design prEN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions on structures Part 1.6: General actions - Actions during execution EN 13084-1 Free-standing industrial chimneys Part 1: General requirements ISO 2394 General principles on reliability for structures ISO 3898 Bases of design of structures - Notations. General symbols ISO 8930 General principles on reliability for structures. List of equivalent terms |
| 1.3 Допущення |  | 1.3 Assumptions |
| (1) Основні допущення, встановлені в EN 1990, поширюються на даний стандарт. |  | (1)P The general assumptions of EN 1990 also apply to this Part. |
| 1.4 Відмінність між принципами і правилами застосування |  | 1.4 Distinction between principles and application rules |
| (1)Р Принципи і правила застосування, що містяться у 1.4 EN 1990:2002, поширюються на цей стандарт . |  | (1)P The rules in EN 1990:2002, 1.4 also apply to this Part. |
| 1.5 Терміни і визначення |  | 1.5 Terms and definitions |
| У даному Європейському стандарті застосовані терміни і визначення, встановлені у ЕN 1990, ISO 2394, ISO 3898 і ISO 8930 і наступних пунктах. |  | For the purposes of this European Standard, the definitions given in EN 1990, ISO 2394, ISO 3898 and ISO 8930 and the following apply. |
| 1.5.1 температурні впливи |  | 1.5.1 thermal actions |
| дії на елемент конструкції, які з'являються внаслідок зміни температурних полів впродовж певного періоду часу |  | thermal actions on a structure or a structural element are those actions that arise from the changes of temperature fields within a specified time interval |
| 1.5.2 температура зовнішнього повітря |  | 1.5.2 shade air temperature |
| температура, вимірювана термометром, розміщеним у дерев'яній будці білого кольору з жалюзями для вільного доступу повітря до приладів, відомій як «метереологічна будка Стівенсона» |  | the shade air temperature is the temperature measured by thermometers placed in a white painted louvred wooden box known as a "Stevenson screen" |
| 1.5.3 максимальна температура зовнішнього повітря |  | 1.5.3 maximum shade air temperature |
| значення максимальної температури зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення 0,02 (відповідає періоду повторюваності 50 років), що базується на максимальних зафіксованих погодинних значеннях |  | value of maximum shade air temperature with an annual probability of being exceeded of 0,02 (equivalent to a mean return period of 50 years), based on the maximum hourly values recorded |
| 1.5.4 мінімальна температура зовнішнього повітря |  | 1.5.4 minimum shade air temperature |
| значення мінімальної температури зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення 0,02 (відповідає періоду повторюваності 50 років), що базується на мінімальних зафіксованих погодинних значеннях |  | value of minimum shade air temperature with an annual probability of being exceeded of 0,02 (equivalent to a mean return period of 50 years), based on the minimum hourly values recorded |
| 1.5.5 початкова температура |  | 1.5.5 initial temperature |
| температура, що відповідає замиканню конструкції або її частини в закінчену систему |  | the temperature of a structural element at the relevant stage of its restraint (completion) |
| 1.5.6 захисні зовнішні конструкції |  | 1.5.6 cladding |
| елемент будівлі, що утворює стійку до кліматичних впливів оболонку. У загальному випадку, захисні зовнішні конструкції, сприймають тільки власну вагу і/або дії вітру |  | the part of the building which provides a weatherproof membrane. Generally cladding will only carry self weight and/or wind actions |
| 1.5.7 складова рівномірно розподіленої температури |  | 1.5.7 uniform temperature component |
| температура, рівномірно розподілена по усьому перерізу, яка викликає подовження або укорочення елементу конструкції або конструкції в цілому (для мостів її нерідко визначають як «ефективна температура», але в даний стандарт введений термін «рівномірно розподілена») |  | the temperature, constant over the cross section, which governs the expansion or contraction of an element or structure (for bridges this is often defined as the “effective" temperature, but the term "uniform" has been adopted in this part) |
| 1.5.8 складова температурного перепаду |  | 1.5.8 temperature difference component |
| частина розподіленої в елементі конструкції температури, яка представляє різницю температур між зовнішньою стороною елементу конструкції і будь-якою точкою, розташованою усередині елементу. |  | the part of a temperature profile in a structural element representing the temperature difference between the outer face of the element and any in-depth point |
| 1.6 Позначення |  | 1.6 Symbols |
| (1) У даному Європейському стандарті застосовують наступні позначення. |  | (1) For the purposes of this Part of Eurocode 1, the following symbols apply. |
| Примітка. Використані позначення встановлені відповідно до ISО 3898. |  | NOTE: The notation used is based on ISO 3898 |
| (2) Перелік основних позначень наведений в ЕN 1990. Наступні позначення поширюються на даний стандарт: |  | (2) A basic list of notations is provided in EN 1990, and the additional notations below are specific to this Part. |
| Прописні букви латинського алфавіту – термічний опір елементу конструкції; – термічний опір на внутрішній поверхні; – термічний опір на зовнішній поверхні; – максимальна температура зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення 0,02 (відповідає періоду повторюваності 50 років); – мінімальна температура зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення 0,02 (відповідає періоду повторюваності 50 років); – максимальна температура зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення р (відповідає усередненому періоду повторюваності 1/р); – мінімальна температура зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення р (відповідає усередненому періоду повторюваності 1/р); – максимальна складова рівномірно розподіленої температури для мостів; – мінімальна складова рівномірно розподіленої температури для мостів; – початкова температура, при обмеженому структурному елементі – температура повітря внутрішнього довкілля – температура повітря зовнішнього довкілля; – значення температурного перепаду при нагріві (охолодженні); – складова рівномірно розподіленої температури; – максимальна позитивна зміна складової рівномірно розподіленої температури для мостів (); – максимальна негативна зміна складової рівномірно розподіленої температури для мостів (); – загальний діапазон коливань складової рівномірно розподіленої температури для мостів; – складова лінійного температурного перепаду; – складова лінійного температурного перепаду (нагрівання); – складова лінійного температурного перепаду (охолодження); – складова нелінійного температурного перепаду; – сума складових лінійного і нелінійного температурних перепадів; – різниця температури між різними елементами конструкції, яка визначається як різниця між середніми температурами цих елементів. |  | Latin upper case letters thermal resistance of structural element thermal resistance at the inner surface thermal resistance at the outer surface maximum shade air temperature with an annual probability of being exceeded of 0,02 (equivalent to a mean return period of 50 years) minimum shade air temperature with an annual probability of being exceeded of 0,02 (equivalent to a mean return period of 50 years) maximum shade air temperature with an annual probability of being exceeded p (equivalent to a mean return period of 1/p) minimum shade air temperature with an annual probability of being exceeded p (equivalent to a mean return period of 1/p) maximum uniform bridge temperature component minimum uniform bridge temperature component initial temperature when structural element is restrained air temperature of the inner environment temperature of the outer environment values of heating (cooling) temperature differences uniform temperature component maximum expansion range of uniform bridge temperature component () maximum contraction range of uniform bridge temperature component () overall range of uniform bridge temperature component linear temperature difference component linear temperature difference component (heating) linear temperature difference component (cooling) non-linear part of the temperature difference component sum of linear temperature difference component and non-linear part of the temperature difference component temperature difference between different parts of a structure given by the difference of average temperatures of these parts |
| Рядкові букви латинського алфавіту – висота перерізу; – коефіцієнти для розрахунку максимальної (мінімальної) температури зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення р, що відрізняється від 0,02 – коефіцієнт, що враховує товщину мостового полотна при визначенні складової лінійного температурного перепаду; – річна вірогідність перевищення максимальної (мінімальної) температури зовнішнього повітря (відповідає середньому періоду повторюваності 1/р років); – параметри виду і функції розподілу річних максимумів (мінімумів) температури зовнішнього повітря. |  | Latin lower case letters height of the cross-section coefficients for calculation of maximum (minimum) shade air k3, k4 temperature with an annual probability of being exceeded, p, other than 0,02 surfacing factor for linear temperature difference component annual probability of maximum (minimum) shade air temperature being exceeded (equivalent to a mean return period of 1/p years) mode and scale parameter of annual maximum (minimum) shade air temperature distribution |
| Рядкові букви грецького алфавіту – коефіцієнт лінійного температурного розширення (); – теплопровідність; – коефіцієнт зниження рівномірно розподіленої температури з урахування перепаду температур; – коефіцієнт зниження перепаду температур у поєднанні із рівномірно розподіленими температурами. |  | Greek lower case letters coefficient of linear expansion () thermal conductivity reduction factor of uniform temperature component for combination with temperature difference component reduction factor of temperature difference component for combination with uniform temperature component |
| 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ДІЙ |  | 2 CLASSIFICATION OF ACTIONS |
| (1)Р Температурні впливи слід класифікувати як змінні, непрями дій, див. 1.5.3 та 4.1.1 ЕN 1990:2002. |  | (1)P Thermal actions shall be classified as variable and indirect actions, see EN 1990:2002, 1.5.3 and 4.1.1. |
| (2) Усі значення температурних впливів, які наведені в даному стандарті, є характеристичними значеннями, якщо не встановлено інше. |  | (2) All values of thermal actions given in this Part are characteristic values unless it is stated otherwise. |
| (3) У даному стандарті наведені характеристичні значення теплових впливів з річною вірогідністю перевищення 0,02, якщо не встановлено інше, наприклад, для перехідних розрахункових ситуацій. |  | (3) Characteristic values of thermal actions as given in this Part are values with an annual probability of being exceeded of 0,02, unless otherwise stated, e.g. for transient design situations. |
| Примітка. Значення температурних впливів для перехідних розрахункових ситуацій допускається встановлювати, застосовуючи метод розрахунку, вказаний в А.2. |  | NOTE: For transient design situations, the related values of thermal actions may be derived using the calculation method given in A.2. |
| 3 РОЗРАХУНКОВІ СИТУАЦІЇ |  | 3 DESIGN SITUATIONS |
| (1)Р Температурні впливи мають бути встановлені відповідно до ЕN 1990 для кожної прийнятої розрахункової ситуації. |  | (1)P Thermal actions shall be determined for each relevant design situation identified in accordance with EN 1990. |
| Примітка. Температурні впливи на конструкції, що не піддаються добовим і сезонним кліматичним і експлуатаційним змінам температури, не враховують. |  | NOTE: Structures not exposed to daily and seasonal climatic and operational temperature changes may not need to be considered for thermal actions. |
| (2)P Для підтвердження того, що температурні деформації (переміщення) не викличуть перенапружень в конструкції, елементи несучих конструкцій слід перевіряти шляхом включення в розрахунок навантажень від температурних впливів, або застосовувати конструктивні заходи, що забезпечують вільне переміщення (рух) вузлів і з'єднань. |  | (2)P The elements of loadbearing structures shall be checked to ensure that thermal movement will not cause overstressing of the structure, either by the provision of movement joints or by including the effects in the design. |
| 4 ОПИС ДІЙ |  | 4 REPRESENTATION OF ACTIONS |
| (1) Добові і сезонні зміни температури зовнішнього повітря, сонячне випромінювання, зворотне віддзеркалення призводять до зміни розподілу температури в окремих елементах конструкції. |  | (1) Daily and seasonal changes in shade air temperature, solar radiation, reradiation etc., will result in variations of the temperature distribution within individual elements of a structure. |
| (2) Величина теплових ефектів залежить від місцевих кліматичних умов, спільно з просторовою орієнтацією конструкції, її загальною масою, властивостями зовнішніх поверхонь (облицювань, обробки будівель), режимами роботи систем обігріву і кондиціонування, а також тепловою ізоляцією. |  | (2) The magnitude of the thermal effects will be dependent on local climatic conditions, together with the orientation of the structure, its overall mass, finishes (e.g. cladding in buildings), and in the case of building structures, heating and ventilation regimes and thermal insulation. |
| (3) Розподіл температури в межах окремого елементу можна розділити на чотири основні складові, як показано на рисунку 4.1: a) складова рівномірно розподіленої температури, ; b) складова лінійного температурного перепаду по осі, ; c) складова лінійного температурного перепаду по осі , ; d) складова нелінійного температурного перепаду . Вона створює систему урівноваження внутрішнього напруження, яке не створює ефект навантаження на елемент. |  | (3) The temperature distribution within an individual structural element may be split into the following four essential constituent components, as illustrated in Figure 4.1: a) A uniform temperature component, ; b) A linearly varying temperature difference component about the z-z axis, ; c) A linearly varying temperature difference component about the axis, ; d) A non-linear temperature difference component, This results in a system of self-equilibrated stresses which produce no net load effect on the element. |
| Рисунок 4.1 − Діаграма окремих складових температурного профілю Figure 4.1 − Diagrammatic representation of constituent components of a temperature profile |
| (4) Напруження, в тому числі будь-яке результуюче напруження, залежить від геометрії і умов спирання елементу конструкції, а також від фізичних властивостей використаного матеріалу. При застосуванні матеріалів з різними коефіцієнтами лінійного температурного розширення в розрахунках слід враховувати температурні ефекти. |  | (4) The strains and therefore any resulting stresses, are dependent on the geometry and boundary conditions of the element being considered and on the physical properties of the material used. When materials with different coefficients of linear expansion are used compositely the thermal effect should be taken into account. |
| (5) З метою визначення температурних ефектів матеріалів слід застосовувати коефіцієнти лінійного температурного розширення. |  | (5) For the purpose of deriving thermal effects, the coefficient of linear expansion for a material should be used. |

| Примітка. Коефіцієнти лінійного температурного розширення для використаних матеріалів наведені в додатку С. |  | NOTE: The coefficient of linear expansion for a selection of commonly used materials is given in annex C. |
| --- | --- | --- |
| 5 ТЕМПЕРАТУРНІ ЗМІНИ У БУДІВЛЯХ |  | 5 TEMPERATURE CHANGES IN BUILDINGS |
| 5.1 Загальні положення |  | 5.1 General |
| (1) Теплові дії на будівлю, викликані кліматичними і експлуатаційними змінами температури, слід враховувати при визначенні розрахункових параметрів будівлі, якщо існує можливість перевищення граничних станів по несучій здатності, і експлуатаційній придатності внаслідок теплових переміщень і/або напружень. |  | (1) P Thermal actions on buildings due to climatic and operational temperature changes shall be considered in the design of buildings where there is a possibility of the ultimate or serviceability limit states being exceeded due to thermal movement and/or stresses. |
| Примітка 1. На об'ємні зміни і/або напруження, викликані температурними змінами, можуть впливати: a) затінювання сусідніми будівлями; b) застосування різних матеріалів з різними коефіцієнтами температурного розширення і теплопровідністю; c) застосування різних форм поперечного перерізу з різними рівномірно розподіленими температурами. |  | NOTE 1: Volume changes and/or stresses due to temperature changes may also be influenced by: a) shading of adjacent buildings, b) use of different materials with different thermal expansion coefficients and heat transfer, c) use of different shapes of cross-section with different uniform temperature. |
| Примітка 2. На зміни об'єму елементу конструкції можуть також впливати вологість та інші умови довкілля. |  | NOTE 2: Moisture and other environmental factors may also affect the volume changes of elements. |
| 5.2 Визначення температури |  | 5.2 Determination of temperatures |
| (1) Теплові впливи на будівлі, викликані кліматичними і експлуатаційними змінами температури, визначаються відповідно до вимог даного стандарту з урахуванням національних (регіональних) відомостей. |  | (1) Thermal actions on buildings due to climatic and operational temperature changes should be determined in accordance with the principles and rules provided in this Section taking into account national (regional) data and experience. |
| (2) Кліматичні ефекти слід визначати з урахуванням коливання температури зовнішнього повітря і сонячного випромінювання. В окремих випадках для конкретного проекту встановлюють експлуатаційні навантаження (наприклад, обігрів, технологічні і виробничі процеси). |  | (2) The climatic effects shall be determined by considering the variation of shade air temperature and solar radiation. Operational effects (due to heating, technological or industrial processes) shall be considered in accordance with the particular project. |
| (3) Відповідно до складових температури, вказаних в розділі 4, встановлюють кліматичні і експлуатаційні коливання температури, що впливають на елемент конструкції, застосовуючи наступні параметри: a) складову рівномірно розподіленої температури, , визначену як різницю між середнім значенням температури елементу і його початковою температурою ; b) складову лінійного температурного перепаду, визначену різницею температури між зовнішньою і внутрішньою стороною перерізу або між поверхнями окремих шарів; c) різниця температури для різних частин конструкції, визначену різницею середніх значень температури цих частин. |  | (3) In accordance with the temperature components given in Section 4, climatic and operational thermal actions on a structural element shall be specified using the following basic quantities: a) uniform temperature component given by the difference between the average temperature of an element and its initial temperature . b) linearly varying temperature component given by the difference between the temperatures on the outer and inner surfaces of a cross section, or on the surfaces of individual layers. c) temperature difference of different parts of a structure given by the difference of average temperatures of these parts. |
| Примітка. Значення та допускається вказувати для конкретного проекту. |  | NOTE: Values of and may be provided for the particular project. |
| (4) При необхідності, окрім , і , у відповідних проектах (наприклад, опори або кріплення елементів конструкції і фасадних несучих елементів) слід враховувати локальні ефекти теплових дій. Для цього встановлюють відповідний опис теплових дій з урахуванням положення будівлі і особливостей її конструкції (деталей). |  | (4) In addition to , and , local effects of thermal actions should be considered where relevant (e.g. at supports or fixings of structural and cladding elements). Adequate representation of thermal actions should be defined taking into account the location of the building and structural detailing. |
| (5) Складову рівномірно розподіленої температури несучого елементу конструкції визначають таким чином: |  | (5) The uniform temperature component of a structural element is defined as: |
| (5.1) |
| де – середнє значення температури елементу конструкції, викликане кліматичними температурами зимою або літом і експлуатаційними температурами. |  | where: is an average temperature of a structural element due to climatic temperatures in winter or summer season and due to operational temperatures. |
| (6) Значення , , і визначають відповідно до встановлених в 5.3 правил з урахуванням регіональних даних. За відсутності регіональних даних допускається застосовувати правила згідно 5.3. |  | (6) The quantities , , , and should be determined in accordance with the principles provided in 5.3 using regional data. When regional data are not available the rules in 5.3 may be applied. |
| 5.3 Визначення температурних профілів |  | 5.3 Determination of temperature profiles |
| (1) Температуру у формулі (5.1) слід визначати як середню температуру елементу конструкції взимку або влітку з використанням температурного профілю. У разі багатошарових елементів, є середньою температурою окремого шару. |  | (1) The temperature in Expression (5.1) should be determined as the average temperature of a structural element in winter or summer using a temperature profile. In the case of a sandwich element is the average temperature of a particular layer. |
| Примітка 1. Методи теорії теплопровідності наведені в додатку D. |  | NOTE 1: Methods of the thermal transmission theory are indicated in annex D. |
| Примітка 2. Якщо елементи конструкції мають тільки один шар і умови довкілля на обох сторонах однакові, то допускається визначати як середнє значення внутрішньої і зовнішньої температури повітря та . |  | NOTE 2: When elements of one layer are considered and when the environmental conditions on both sides are similar, may be approximately determined as the average of inner and outer environment temperature and . |
| (2) Температуру внутрішнього повітря визначають за таблицею 5.1. Температуру зовнішнього повітря визначають по: а) таблиці 5.2 – для елементів, розташованих над рівнем землі; b) таблиці 5.3 – для елементів, розташованих нижче рівня землі. |  | (2) The temperature of the inner environment, , should be determined in accordance with Table 5.1. The temperature of the outer environment, , should be determined in accordance with: a) Table 5.2 for parts located above ground level b) Table 5.3 for underground parts. |
| Примітка. Температура , що наведена в таблиці 5.2 в літній період залежить від теплопоглинальної здатності і орієнтації поверхні споруди або елементу конструкції таким чином: – температурний максимум досягається зазвичай на горизонтальних поверхнях, орієнтованих на південний захід – температурний мінімум (приблизно половинне значення максимуму,) досягається на поверхнях, орієнтованих на північ. |  | NOTE: The temperatures for the summer season as indicated in Table 5.2 are dependent on the surface absorptivity and its orientation: – the maximum is usually reached for surfaces facing the west, south-west or for horizontal surfaces, – the minimum (in about half of the maximum) for surfaces facing the north. |

| Таблиця | 5.1 – | Температура внутрішнього повітря |
| --- | --- | --- |
| Table | 5.1 – | Indicative temperatures of inner environment |

| Пора року Season | Температура Temperature |
| --- | --- |
| Літо Summer |  |
| Зима Winter |  |
| Примітка. Значення і допускається приймати згідно національного додатку. За відсутності даних рекомендовані наступні значення: = 20 і = 25 . NOTE: Values for and may be specified in the National Annex. When no data are available the values = 20 and = 25 are recommended. |

| Таблиця | 5.2 – | Температура для елементів над рівнем землі |
| --- | --- | --- |
| Table | 5.2 – | Indicative temperatures for buildings above the ground level |

| Пора року Season | Основні фактори Significant factor | Температура Temperature t in |
| --- | --- | --- |
| Літо Summer | Відносна адсорбція в залежності від поверхні та її кольору Relative absorptivity depending on surface colour | 0,5 Яскрава світла поверхня bright light surface | + |
|  |  | 0,7 Світло-кольорова поверхня light coloured surface | + |
|  |  | 0,9 Темна поверхня dark surface | + |
| Зима Winter |  |  |
| Примітка. Значення максимальної температури зовнішнього повітря мінімальної температури зовнішнього повітря а також температурні впливи сонячного випромінювання ; ; і допускається встановлювати згідно національного додатку. При відсутності для областей між широтою 45(N і 55(N рекомендується приймати значення: = 0°C, = 2°C, і = 4°C – для елементів з напрямом на північний схід; T3 = 18°C, = 30°C, і = 42°C для південно західного напряму або горизонтально розміщених елементів. NOTE: Values of the maximum shade air temperature, minimum shade air shade temperature , and solar radiation effects , , and may be specified in the National Annex. If no data are available for regions between latitudes 45°N and 55°N the values = 0°C, T4 = 2°C, and = 4°C are recommended, , for North-East facing elements and = 18°C, = 30°C, and = 42°C for South-West or horizontal facing elements. |

| Таблиця | 5.3 – | Температура для елементів нижче рівня землі |
| --- | --- | --- |
| Table | 5.3 – | Indicative temperatures for underground parts of buildings |

| Пора року Season | Глибина нижче рівня землі Depth below the ground level | Температура Temperature t in |
| --- | --- | --- |
| Літо Summer | Менше ніж 1 м Less than 1m Більше ніж 1 м More than 1m |  |
| Зима Winter | Менше ніж 1 м Less than 1m Більше ніж 1 м More than 1m |  |
| Примітка. Значення , , і допускається приймати згідно національного додатку. При відсутності значень для областей між широтою 45°N і 55°N рекомендовано приймати = 8°C, = 5°C, = -5°C і = -3°C. NOTE: Values , , , and may be specified in the National Annex. If no data are available for regions between latitudes 45°N and 55°N the values = 8°C, = 5°C, = -5°C and = -3°C are recommended. |

| 6 ТЕМПЕРАТУРНІ ЗМІНИ В МОСТАХ |  | 6 TEMPERATURE CHANGES IN BRIDGES |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Конструкція прогонової будови моста |  | 6.1 Bridge decks |
| 6.1.1 Типи прогонних будов моста |  | 6.1.1 Bridge deck types |
| (1) У даному стандарті прогонні частини моста підрозділяються таким чином: Тип 1 Сталеві конструкції: - сталева балка коробчатого перерізу; - сталева в’язь або двутаврова балка з суцільною стінкою. Тип 2 Складена конструкція Тип 3 Бетонна конструкція: - бетонна плита; - бетонна балка; - балка коробчатого перерізу |  | (1) For the purposes of this Part, bridge decks are grouped as follows: Type 1 Steel deck: - steel box girder - steel truss or plate girder Type 2 Composite deck Type 3 Concrete deck: - concrete slab - concrete beam - concrete box girder |
| Примітка 1. Див. рисунок 6.2. Примітка 2. В національному додатку допускається встановлювати інші значення складових рівномірно розподіленої температури і температурного перепаду для інших типів мостів. |  | NOTE 1: See also Figure 6.2. NOTE 2: The National Annex may specify values of the uniform temperature component and the temperature difference component for other types of bridges. |
| 6.1.2 Аналіз теплових дій |  | 6.1.2 Consideration of thermal actions |
| (1) Необхідно зазначати теплові дії як складову рівномірно розподіленої температури (див. 6.1.3) і складову температурного перепаду (див. 6.1.4). |  | (1) Representative values of thermal actions should be assessed by the uniform temperature component (see 6.1.3) and the temperature difference components (see 6.1.4). |
| (2) Складова температурного перепаду по вертикалі, згідно з 6.1.4, включає нелінійну складову, див. 4(3). Застосовують або метод 1 (див. 6.1.4.1), або метод 2 (див. 6.1.4.2). |  | (2) The vertical temperature difference component given in 6.1.4 should generally include the non - linear component, see 4(3). Either Approach 1 (see 6.1.4.1) or Approach 2 (see 6.1.4.2) should be used. |
| Примітка. Вибір методу в конкретній країні встановлюється в національному додатку. |  | NOTE: The selection of the approach to be used in a Country may be found in its National Annex. |
| (3) При врахуванні температурного перепаду по горизонталі допускається застосовувати складову лінійного температурного перепаду, якщо відсутні інші дані (див. 6.1.4.3). |  | (3) Where a horizontal temperature difference needs to be considered a linear temperature difference component may be assumed in the absence of other information (see 6.1.4.3). |
| 6.1.3 Складова рівномірно розподіленої температури |  | 6.1.3 Uniform temperature component |
| 6.1.3.1 Загальні положення |  | 6.1.3.1 General |
| (1) Складова рівномірно розподіле−ної температури залежить від мінімальної і максимальної температур, яких досягає міст. В результаті формується ділянка рівномірних температурних змін, що викликають в незакріпленій конструкції зміни довжини елементів. |  | (1) The uniform temperature component depends on the minimum and maximum temperature which a bridge will achieve. This results in a range of uniform temperature changes which, in an unrestrained structure would result in a change in element length. |
| (2) Ефекти, що підлягають визначенню: – обмеження, які пов'язані з подовженням або укороченням залежно від типу конструкції (наприклад, портальна рама, арка, еластомерна опора); – тертя в роликових опорах або опорах ковзання; – нелінійні геометричні ефекти (ефекти другого роду); – для залізничних мостів ефекти взаємодії між рейковою колією і мостом через коливання температури здатні викликати в прогонних будовах і в рейках додаткові горизонтальні зусилля в опорах (і додаткові зусилля в рейках). |  | (2) The following effects should be taken into account where relevant: – Restraint of associated expansion or contraction due to the type of construction (e.g. portal frame, arch, elastomeric bearings); – Friction at roller or sliding bearings; – Non-linear geometric effects (2nd order effects); – For railway bridges the interaction effects between the track and the bridge due to the variation of the temperature of the deck and of the rails may induce supplementary horizontal forces in the bearings (and supplementary forces in the rails). |
| Примітка. Додаткову інформацію див. у EN 1991-2. |  | NOTE: For more information, see EN 1991-2. |
| (3)P Мінімальну температуру зовнішнього повітря і максимальну температуру зовнішнього повітря для майданчика, де зводиться споруда, слід визначати по ізотермах згідно з 6.1.3.2. |  | (3)P Minimum shade air temperature () and maximum shade air temperature () for the site shall be derived from isotherms in accordance with 6.1.3.2. |
| (4) Мінімальна і максимальна складова рівномірно розподіленої температури моста і має бути визначена. |  | (4) The minimum and maximum uniform bridge temperature components and should be determined. |
| Примітка. Мінімальну і максимальну складову рівномірно розподіленої температури моста і допускається встановлювати в національному додатку. На рисунку 6.1 вказані рекомендовані значення. |  | NOTE: The National Annex may specify and . Figure 6.1 below gives recommended values. |
| Рисунок 6.1 − Кореляція між мінімальною/ максимальною температурою зовнішнього повітря (/) і мінімальною/максимальною складовою рівномірно розподіленої температури для мостів (/) Figure 6.1 − Correlation between minimum/maximum shade air temperature (/) and minimum/maximum uniform bridge temperature component (/) |
| Примітка 1. Значення на рисунку 6.1 базуються на добових коливаннях температури в 10 oC. Такий діапазон температур для більшості країн можна вважати достатнім. |  | NOTE 1: The values in Figure 6.1 are based on daily temperature ranges of 10 oC. Such a range may be considered appropriate for most Member States. |
| Примітка 2. Максимальні значення для сталевих гратчастих конструкцій типу 1 допускається зменшити на 3 oC. |  | NOTE 2: For steel truss and plate girders the maximum values given for type 1 may be reduced by 3 oC. |
| 6.1.3.2 Температура зовнішнього повітря |  | 6.1.3.2 Shade air temperature |
| (1) Характеристичні значення мінімальної і максимальної температури зовнішнього повітря визначають для географічного положення споруди по національних картах ізотерм. |  | (1) Characteristic values of minimum and maximum shade air temperatures for the site location shall be obtained, e.g. from national maps of isotherms. |
| Примітка. Інформацію (наприклад, карти ізотерм) про мінімальну і максимальну температуру зовнішнього повітря, використану в конкретній країні, допускається встановлювати в національному додатку. |  | NOTE: Information (e.g. maps of isotherms) on minimum and maximum shade air temperatures to be used in a Country may be found in its National Annex. |
| (2) Ці характеристичні значення повинні визначати температуру зовнішнього повітря для середньої висоти над рівнем моря відкритої місцевості з річною вірогідністю перевищення 0,02. Для іншої річної вірогідності перевищення (відрізняється від 0,02), висоти місцевості над рівнем моря і місцевих умов (наприклад, скупчення холодного повітря в низинах) значення допускається коригувати відповідно до додатку А. |  | (2) These characteristic values should represent shade air temperatures for mean sea level in open country with an annual probability of being exceeded of 0,02. For other annual probabilities of being exceeded ( other than 0,02), height above sea level and local conditions (e.g. frost pockets) the values should be adjusted in accordance with annex A. |
| (3) Якщо річна вірогідність перевищення 0,02 не відповідає мінімальній і максимальній температурі зовнішнього повітря, значення коригують відповідно до додатка А. |  | (3) Where an annual probability of being exceeded of 0,02 is deemed inappropriate the minimum shade air temperatures and the maximum shade air temperatures should be modified in accordance with annex A. |
| 6.1.3.3 Діапазон однорідного температурного компонента моста |  | 6.1.3.3 Range of uniform bridge temperature component |
| (1) Значення мінімальної і максимальної складової рівномірно розподіленої температури мостів для визначення вимушених зусиль слід визначати залежно від мінімальної і максимальної температури зовнішнього повітря (див. 6.1.3.1(3) і 6.1.3.1(4)). |  | (1) The values of minimum and maximum uniform bridge temperature components for restraining forces shall be derived from the minimum () and maximum () shade air temperatures (see 6.1.3.1(3) and 6.1.3.1(4)). |
| (2) Початкову температуру моста , у момент часу, коли відбувається замикання елементів конструкції, допускається приймати відповідно до додатка А: для розрахунку укорочення довжини елементів на основі мінімальної складової рівномірно розподіленої температури і подовження на основі максимальної складової рівномірно розподіленої температури. |  | (2) The initial bridge temperature at the time that the structure is restrained may be taken from annex A for calculating contraction down to the minimum uniform bridge temperature component and expansion up to the maximum uniform bridge temperature component. |
| (3) Характеристичне значення максимального звуження діапазону складової рівномірно розподіленої температури моста слід прийняти як: |  | (3) Thus the characteristic value of the maximum contraction range of the uniform bridge temperature component, should be taken as |
| = – (6.1) |
| і характеристичне значення максимального розширення діапазону складової рівномірно розподіленої температури моста слід приймати як: |  | and the characteristic value of the maximum expansion range of the uniform bridge temperature component, should be taken as |
| = – (6.2) |
| Примітка 1. Загальний діапазон коливань складової рівномірно розподіленої температури моста складає |  | NOTE 1: The overall range of the uniform bridge temperature component is |
| Примітка 2. За відсутності інших вимог для опор і вузлів розширення мостів в національному додатку допускається встановлювати діапазон максимального збільшення однорідної температурної складової і діапазон максимального зменшення однорідної температури складової мостів. Рекомендованими значеннями є , + 20 oC і , + 20 oC. Якщо температура, при якій застосовуються опори і шви розширення, встановлена, рекомендованими значеннями є , + 10 oC і , + 10 oC. |  | NOTE 2: For bearings and expansion joints the National Annex may specify the maximum expansion range of the uniform bridge temperature component, and the maximum contraction range of the uniform bridge temperature component, if no other provisions are required. The recommended values are , + 20 oC and ∆ТN, con, + 20 oC. If the temperature at which the bearings and expansion joints are set is specified, then the recommended values are , + 10 oC and , + 10 oC. |
| Примітка 3. Для розрахунку параметрів опор і вузлів розширення в додатку С вказані значення коефіцієнтів розширення. Таблицю С. 1 допускається коригувати, якщо альтернативні значення підтверджені випробуваннями і додатковими уточнювальними дослідженнями. |  | NOTE 3: For the design of bearings and expansion joints, the values of the coefficient of expansion given in annex C, Table C.1 may be modified if alternative values have been verified by tests or more detailed studies. |
| 6.1.4 Складові температурного перепаду |  | 6.1.4 Temperature difference components |
| (1) Впродовж встановленого періоду часу нагрів і охолодження верхньої поверхні прогонної конструкції моста викликає максимальну зміну температури внаслідок нагріву (верхня сторона тепліша) і максимальну зміну температури внаслідок охолодження (нижня сторона тепліша). |  | (1) Over a prescribed time period heating and cooling of a bridge deck's upper surface will result in a maximum heating (top surface warmer) and a maximum cooling (bottom surface warmer) temperature variation. |
| (2) Температурний перепад по вертикалі в межах конструкції може викликати ефекти у виді: – обмеження вільного вигину через форму конструкції (наприклад, портальна рама, нерозрізна балка і так далі); – тертя в роликових опорах або опорах ковзання; – нелінійних геометричних ефектів (ефекти другого роду). |  | (2) The vertical temperature difference may produce effects within a structure due to: – Restraint of free curvature due to the form of the structure (e.g. portal frame continuous beams etc.); – Friction at rotational bearings; – Non - linear geometric effects (2nd order effects). |
| (3) У випадку консольних конструкцій може знадобитися при їх об'єднанні враховувати початковий перепад температур. |  | (3) In the case of cantilever construction an initial temperature difference may need to be taken into account at the closure of the cantilever. |
| 6.1.4.1 Складові лінійного температурного перепаду по вертикалі (метод 1) |  | 6.1.4.1 Vertical linear component (Approach 1) |
| (1) Ефекти від температурного перепаду по вертикалі слід розглядати, використовуючи еквівалентну складову лінійного температурного перепаду (див 6.1.2(2)) з і . Ці значення повинні застосовуватися між верхньою і нижньою сторонами прогонової конструкції моста. |  | (1) The effect of vertical temperature differences should be considered by using an equivalent linear temperature difference component (see 6.1.2(2)) with and . These values should be applied between the top and the bottom of the bridge deck. |
| Примітка. Значення і , використані в конкретній країні, встановлюються в національному додатку. Значення і , в таблиці 6.1 є рекомендованими. |  | NOTE: Values of and to be used in a Country may be found in its National Annex. Recommended values for and are given in Table 6.1. |
| 6.1.4.2 Вертикальні складові температури з нелінійними ефектами (метод 2) |  | 6.1.4.2 Vertical temperature components with non - linear effects (Approach 2) |
| (1) Ефект вертикальних температурних відмінностей треба розглядати, враховуючи нелінійну складову температурної різниці (див. 6.1.2.2). |  | (1) The effect of the vertical temperature differences should be considered by including a non-linear temperature difference component (see 6.1.2.2). |

| Таблиця | 6.1 − | Рекомендовані значення складових лінійного температурного перепаду для різних типів прогонної будови дорожніх, пішохідних і залізничних мостів |
| --- | --- | --- |
| Table | 6.1 − | Recommended values of linear temperature difference component for different types of bridge decks for road, foot and railway bridges |

| Тип прогонної будови Type of Deck | Верхня сторона тепліша за нижню Top warmer than bottom | Нижня сторона тепліша за верхню Bottom warmer than top |
| --- | --- | --- |
|  | , (С | , (С |
| Тип 1: Сталева конструкція Type 1: Steel deck | 18 | 13 |
| Тип 2: Складова конструкція Type 2: Composite deck | 15 | 18 |
| Тип 3: Бетонна конструкція - балка коробчатого розрізу - балка - плита Type Type 3: Concrete deck: - concrete box girder - concrete beam - concrete slab | 10 15 15 | 5 8 8 |
| Примітка 1. Значення в таблиці є верхніми граничними значеннями складової температурного перепаду для характерних прикладів геометрії мостів. Примітка 2. Значення в таблиці базуються на товщині мостового полотна 50 мм дорожніх і залізничних мостів. При іншій товщині мостового полотна ці значення множать на коефіцієнт . Рекомендовані значення коефіцієнта наведені в таблиці 6.2. NOTE 1: The values given in the Table represent upper bound values of the linearly varying temperature difference component for representative sample of bridge geometries. NOTE 2: The values given in the Table are based on a depth of surfacing of 50 mm for road and railway bridges. For other depths of surfacing these values should be multiplied by the factor . Recommended values for the factor ksur is given in Table 6.2. |

| Таблиця | 6.2 − | Рекомендовані значення коефіцієнта для обліку різної товщини мостового полотна |
| --- | --- | --- |
| Table | 6.2 − | Recommended values of to account for different surfacing thickness |

| Дорожні, пішохідні і залізничні мости Road, foot and railway bridges |
| --- |
| Товщина мостового полотна, мм Surface Thickness [mm] | Тип 1 Type 1 | Тип 2 Type 2 | Тип 3 Type 3 |
|  | Верхня сторона тепліша за нижню Top warmer than bottom | Нижня сторона тепліша за верхню Bottom warmer than top | Верхня сторона тепліша за нижню Top warmer than bottom | Нижня сторона тепліша за верхню Bottom warmer than top | Верхня сторона тепліша за нижню Top warmer than bottom | Нижня сторона тепліша за верхню Bottom warmer than top |
| Без полотна unsurfaced | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,1 |
| Водонепроникне1) Waterproofed 1) | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,1 |
| 50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 100 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
| 150 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| Засипка (750 мм) ballast (750 mm) | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1,0 |
| 1) Ці значення є верхнім граничним значенням для темних кольорів. 1) These values represent upper bound values for dark colour |

| Тип конструктивної системи Type of Construction | Температурний перепад () Temperature Difference () |
| --- | --- |
|  | а) Нагрівання (a) Heating | б) Охолодження (b) Cooling |
| 1a. Сталева конструкція на сталевих балках коробчатого перерізу 1a. Steel deck on steel box girders |  |  |
| 1b. Сталева конструкція на сталевому в'язку або двутавровій балці з суцільною стінкою 1b. Steel deck on steel truss or plate girders |  |  |
| * Примітка. Температурний перепад містить і (див. 4(3) разом з малою частиною . Остання міститься у складовій рівномірно розподіленої температури для мостів (див. 6.1.3). *NOTE: The temperature difference incorporates and (see 4.3) together with a small part of component ; this latter part has been included in the uniform dridge temperature component (see 6.1.3) |

| Рисунок | 6.2a − | Температурний перепад для прогонних будов мостів - Тип 1: сталева конструкція |
| --- | --- | --- |
| Figure | 6.2a − | Temperature difference for dridge decks –Type 1: Steel Decks |

| Тип конструктивної системи Type of Construction | Температурний перепад () Temperature Difference () |
| --- | --- |
|  | а) Нагрівання (a) Heating | б) Охолодження (b) Cooling |
|  | Стандартний метод Normal Procedure | (С (С 0,2 13 4 0,3 16 4 | (С (С 0,2 3,5 8 0,3 -5,0 -8 |
|  | Спрощений метод Simplified Procedure |  |  |
| Примітка. для мостів із складових конструкцій можна застосовувати спрощений метод, за допомогою якого отримують поверхневе граничне значення ефектів від температури. Значення , отримані за допомогою цього методу, є характеристичними значеннями і можуть застосувуватись, якщо в Національному додатку не встановлені спеціальні значення. NOTE: For composite bridges the simplified procedure given above may be used, giving upper bound thermal effects. Values for in this procedure are indicative and may by used unless specific values are given in the National Annex |

| Рисунок | 6.2b − | Температурний перепад для прогонних будов мостів - Тип 2: складена конструкція |
| --- | --- | --- |
| Figure | 6.2b − | Temperature difference for dridge decks –Type 2: Composit Decks |

| Тип конструктивної системи Type of Construction | Температурний перепад () Temperature Difference () |
| --- | --- |
|  | а) Нагрівання (a) Heating | б) Охолодження (b) Cooling |
| 3a. Бетонна плита 3a. Concrete slab | = 0,3h або but ≤ 0,15m = 0,3h або but ≥ 0,10m або but ≤ 0,25m = 0,3h або but ≤ (0,10m + товщина покриття (surfasing depth in metres) (для тонких плит h3 обмежується – – ) (for thin slabs, h3 is limited by – – ) | = = 0,20 або but ≤ 0,25m = = 0,25 або but ≤ 0,20m |
| 3b. Бетонна балка 3b. Concrete beams |  |  |
| 3c. Бетонна балка коробчастого перерізу 3c. Concrete box girden |  |  |
| * Примітка. Температурний перепад містить і (див. 4(3)) разом з малою частиною . Остання міститься у складовій рівномірно розподіленої температури для мостів (див. 6.1.3). *NOTE: The temperature difference incorporates and (see 4.3) together with a small part of component .; this latter part has been included in the uniform dridge temperature component (see 6.1.3) |

| Рисунок | 6.2c − | Температурний перепад для прогонних конструкцій мостів - Тип 3: бетонна конструкція |
| --- | --- | --- |
| Figure | 6.2c − | Temperature difference for dridge decks –Type 3: Concrete Decks |

| 6.1.4.3 Горизонтальні складові |  | 6.1.4.3 Horizontal components |
| --- | --- | --- |
| (1) У загальному випадку складову температурного перепаду необхідно враховувати тільки у вертикальному напрямі. У окремих випадках (наприклад, коли із-за орієнтації або форми одна сторона моста зазнає сильнішого сонячного випромінювання в порівнянні з іншою), слід враховувати також температурний перепад у горизонтальному напрямі. |  | (1) In general, the temperature difference component need only be considered in the vertical direction. In particular cases however (for example when the orientation or configuration of the bridge results in one side being more highly exposed to sunlight than the other side), a horizontal temperature difference component should be considered. |
| Примітка. Числові значення температурного перепаду допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності іншої інформації і вказівок на застосування вищих значень рекомендується приймати лінійний температурний перепад 5 oC між зовнішніми гранями поперечного перерізу моста незалежно від ширини моста. |  | NOTE: The National annex may specify numerical values for the temperature difference. If no other information is available and no indications of higher values exist, 5 oC may be recommended as a linear temperature difference between the outer edges of the bridge independent of the width of the bridge. |
| 6.1.4.4 Температурний перепад в стінках бетонних балок коробчатого перерізу |  | 6.1.4.4 Temperature difference components within walls of concrete box girders |
| (1) Розрахункові параметри при проектуванні мостів з великими коробчатими перерізами рекомендується встановлювати з обережністю, оскільки між внутрішніми і зовнішніми стінками (ребрами) конструкцій може виникати значний температурний перепад. |  | (1) Care should be exercised in the design of large concrete box girder bridges where significant temperature differences can occur between the inner and outer web walls of such structures. |
| Примітка. Числові значення температурного перепаду допускається встановлювати в національному додатку. Рекомендоване значення лінійного температурного перепаду складає 15 0C. |  | NOTE: The National annex may specify numerical values for the temperature difference. Therecommended value for a linear temperature difference is 15 0C. |
| 6.1.5 Одночасна дія компонентів рівномірно розподіленої температури і температурного перепаду |  | 6.1.5 Simultaneity of uniform and temperature difference components |
| (1) У випадку, коли одночасно необхідно враховувати обидві складові температури (або ) і максимальну зміну складової рівномірно розподіленої температури моста (або ) (наприклад, для рамних конструкцій), допускається застосовувати наступне визначення (яке можна розглядати як поєднання навантажень): обираючи при цьому вираз з найбільш несприятливою дією. |  | (1) If it is necessary to take into account both the temperature difference (or ) and the maximum range of uniform bridge temperature component (or ) assuming simultaneity (e.g. in case of frame structures) the following expression may be used (which should be interpreted as load combinations): where the most adverse effect should be chosen. |
| (або, or ) + (або, or ) (6.3) або (or) (або, or ) + (або, or ) (6.4) |
| Примітка 1. Числові значення і допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності іншої інформації рекомендується застосовувати наступні значення і : |  | NOTE 1: The National annex may specify numerical values of and . If no other information is available, the recommended values for and are: |
| = 0,35 = 0,75. |
| Примітка 2. При застосуванні обох складових лінійного і нелінійного температурного перепаду по вертикалі (див. 6.1.4.2) замінюють на , включаючи і . |  | NOTE 2: Where both linear and non - linear vertical temperature differences are used (see 6.1.4.2) should be replaced by which includes and . |
| 6.1.6 Перепади в конструктивних елементах з різними складовими рівномірно розподіленої температури |  | 6.1.6 Differences in the uniform temperature component between different structural elements |
| (1) У конструкціях з різними складовими рівномірно розподіленої температури в окремих типах елементів можуть виникати несприятливі ефекти навантажень, які слід враховувати в розрахунку. |  | (1) In structures where differences in the uniform temperature component between different element types may cause adverse load effects, these effects should be taken into account. |
| Примітка. Національні додатки дають значення складових рівномірно розподіленої температури. Рекомендовані значення: – 15 oC між головними елементами конструкції (наприклад, затяжка і арка); – 10 oC і 20 oC для світлих і темних кольорів між підтримувальним/стабілізуючим канатом і мостовим полотном (або вежею). |  | NOTE: The National annex may give values for the differences in the uniform temperature component. Recommended values are: – 15 oC between main structural elements (e.g. tie and arch); and – 10 oC and 20 oC for light and dark colour respectively between suspension/stay cables and deck (or tower). |
| (2) Ці ефекти слід враховувати додатково до ефектів, що є результатом дії складової рівномірно розподіленої температури в елементах, визначених згідно з 6.1.3. |  | (2) These effects should be considered in addition to the effects resulting from a uniform temperature component in all elements, determined from 6.1.3. |
| 6.2 Проміжні опори моста |  | 6.2 Bridge Piers |
| 6.2.1 Розгляд температурних дій |  | 6.2.1 Consideration of thermal actions |
| (1)П При визначенні розрахункових параметрів слід враховувати температурний перепад між зовнішніми (відкритими) поверхнями порожнистих або масивних проміжних опор моста. |  | (1)P Temperature differences between the outer faces of bridge piers, hollow or solid, shall be considered in the design. |
| Примітка. Метод визначення розрахункових параметрів, використаних в конкретній країні, допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності методу можна застосовувати еквівалентну складову лінійного температурного перепаду. |  | NOTE: The design procedure to be used in a Country may be found in its National annex. If no procedure is given an equivalent linear temperature difference may be assumed. |
| (2) Температуру, що в цілому впливає на проміжні опори, слід враховувати, якщо вона викликає реакції в'язкості або переміщення в примикаючих конструкціях. |  | (2) Overall temperature effects of piers should be considered, when these can lead to restraining forces or movements in the surrounding structures. |
| 6.2.2 Температурні перепади |  | 6.2.2 Temperature differences |
| (1) Для бетонних проміжних опор (порожнистих або масивних) слід враховувати в розрахунках лінійний температурний перепад між протилежними зовнішніми поверхнями. |  | (1) For concrete piers (hollow or solid), the linear temperature differences between opposite outer faces should be taken into account. |
| Примітка. Значення лінійного температурного перепаду допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності значень рекомендується застосовувати 5 oC. |  | NOTE: The National annex may specify values for linear temperature differences. In the absence of detailed information the recommended value is 5 oC. |
| (2) Для стінок слід враховувати лінійний температурний перепад між внутрішньою і зовнішньою сторонами. |  | (2) For walls the linear temperature differences between the inner and outer faces should be taken into account. |
| Примітка 1. Значення лінійного температурного перепаду допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності значень рекомендується застосовувати 15 oC. |  | NOTE 1: The National annex may specify values for linear temperature differences. In the absence of detailed information the recommended value is 15 oC. |
| Примітка 2. При необхідності розрахунку температурного перепаду для сталевих опор може знадобитися залучення фахівців. |  | NOTE 2: When considering temperature differences for metal columns specialist advice may need to be obtained. |
| 7 ТЕМПЕРАТУРНІ ЗМІНИ В ПРОМИСЛОВИХ ДИМАРЯХ, ТРУБОПРОВОДАХ, СИЛОСНИХ ВЕЖАХ, РЕЗЕРВУАРАХ І ГРАДИРНЯХ |  | 7 TEMPERATURE CHANGES IN INDUSTRIAL CHIMNEYS, PIPELINES SILOS, TANKS AND COOLING TOWERS |
| 7.1 Загальні положення |  | 7.1 General |
| (1)Р Конструкції, що знаходяться у контакті з газами, рідинами або матеріалами з різною температурою (наприклад, промислові димарі, трубопроводи, силосні вежі, резервуари і градирні), мають бути розраховані з врахуванням наступних умов: – температурні дії, викликані кліматичними діями, внаслідок коливань температури зовнішнього повітря і сонячного випромінювання; – розподіли температури за звичайних і аномальних умов експлуатації; – ефекти, що виникають від взаємодії між конструкцією і її облицюваннями під час змін температури (наприклад, осідання конструкції по відношенню до жорсткого масивного облицювання або розширення масивного облицювання під час нагріву або охолодження). |  | (1)P Structures which are in contact with gas flow, liquids or material with different temperatures (e.g. industrial chimneys, pipelines, silos, tanks and cooling towers) shall be designed where relevant for the following conditions: – thermal actions from climatic effects due to the variation of shade air temperature and solar radiation, – temperature distribution for normal and abnormal process conditions, – effects arising from interaction between the structure and its contents during thermal changes (e.g. shrinkage of the structure against stiff solid contents or expansion of solid contents during heating or cooling). |
| Примітка 1. Значення експлуатаційної температури допускається встановлювати для окремих проектів. |  | NOTE 1: Values of the operating process temperature may be obtained from the particular project. |
| Примітка 2. На експлуатаційну температуру димарів поширюється дія EN 13084-1. |  | NOTE 2: For the operating process temperatures of chimneys see EN 13084-1. |
| Примітка 3. Конструкції з облицюваннями під впливом температури можуть зазнавати зміни форми, обумовлені нагрівом / охолодженням обшивок або їх частин. |  | NOTE 3: Containment structures may be subjected to thermally induced changes in shape arising from heating/cooling effects of either the contents or their surrounding external environment. |
| Примітка 4. В даному стандарті не вказується додаткова інформація щодо осідання несучої конструкції по відношенню до жорсткого масивного облицювання. Ці дії на силосні вежі див. у EN 1991-4. |  | NOTE 4: No further guidance on the effect of shrinkage against stiff solid contents is given in this standard. See EN 1991-4 for this effect in silos. |
| 7.2 Складові температури |  | 7.2 Temperature components |
| 7.2.1 Температура зовнішнього повітря |  | 7.2.1 Shade air temperature |
| (1)Р Значення мінімальної і максимальної температури зовнішнього повітря для місць розташування будівельних майданчиків знаходяться в національних картах ізотерм. |  | (1)P Values of minimum and maximum shade air temperatures for the site location shall be obtained, e.g. from national maps of isotherms. |
| Примітка. Відомості про мінімальну і максимальну температуру зовнішнього повітря (наприклад, карти ізотерм), використані в конкретній країні, допускається встановлювати в національному додатку. |  | NOTE: Information (e.g. maps of isotherms) on minimum and maximum shade air temperatures to be used in a Country may be found in its National annex. |
| (2) Температуру зовнішнього повітря визначають для середньої висоти над рівнем моря на відкритій місцевості з річною вірогідністю перевищення 0,02. В додатку А знаходяться коригувальні коефіцієнти для інших значень вірогідності перевищення, висоти місцевості над рівнем моря і інших місцевих умов, наприклад, при скупченні холодного повітря в низинах. |  | (2) These shade air temperatures should be appropriate to mean sea level in open country with an annual probability of being exceeded of 0,02. annex A includes adjustments for other values of probabilities, height above sea level and local conditions e.g. frost pockets. |
| (3) У випадках, коли річна вірогідність перевищення 0,02 є неприйнятною, наприклад під час виконання будівельних робіт (див. EN 1991-1-6), значення мінімальної або максимальної температури зовнішнього повітря слід змінити відповідно до додатка А. |  | (3) For circumstances where an annual probability of being exceeded of 0,02 0С is deemed inappropriate, e.g. during execution (see EN1991-1-6 “Actions during execution”), the values of minimum (or maximum) shade air temperature should be modified in accordance with annex A. |
| 7.2.2 Топкові гази, гарячі рідини і гарячі матеріали |  | 7.2.2 Flue gas, heated liquids and heated materials temperature |
| (1) Максимальні і мінімальні значення температур топкових газів, гарячих рідин і інших матеріалів з різними температурами встановлюють для конкретного проекту. |  | (1) Values of maximum and minimum flue gas, liquids and materials with different temperatures should be specified for the particular project. |

| 7.2.3 Температура елементу конструкції |  | 7.2.3 Element temperature |
| --- | --- | --- |
| (1) Значення температури окремого конструктивного елементу залежать від складу матеріалу, орієнтації, положення елементу і визначаються у функції від максимальної і мінімальної температури зовнішнього повітря, сонячного випромінювання і внутрішньої експлуатаційної температури. |  | (1) The derivation of values of element temperature will depend on the material configuration, orientation and location of the element and will be a function of the maximum and minimum shade air temperature, the external solar radiation, and the internal operating temperature. |
| Примітка. Загальні правила визначення температурних профілів вказані в додатку D, див. 7.5. |  | NOTE: General rules for the determination of temperature profiles are given in annex D. See also 7.5. |
| 7.3 Розгляд складових температури |  | 7.3 Consideration of temperature components |
| (1)P Для кожного шару слід враховувати як розподіл складової рівномірно розподіленої температури (див. рисунок 4.1(а)), так і розподіл складової лінійного температурного перепаду (див. рисунок 4.1(b)). |  | (1)P Both the uniform temperature component of the temperature distribution (see Figure 4.1 (a)) and the linearly varying temperature difference component (see Figure 4.1 (b)) shall be considered for each layer. |
| (2)P При визначенні розрахункових параметрів в розрахунках слід враховувати вплив сонячного випромінювання. |  | (2)P The effect of solar radiation shall be considered in the design. |
| (3) Цей ефект може бути апроксимований ступінчастим розподілом температури по периметру конструкції. |  | (3) This effect may be approximated by a step temperature distribution round the structure’s circumference. |
| (4)P Складові рівномірно розподіленої температури і лінійного температурного перепаду, викликані експлуатаційними температурами, враховують для кожного шару. |  | (4)P The uniform temperature component and the linearly varying temperature difference component due to process temperature shall be considered for each layer. |
| 7.4 Визначення складових температури |  | 7.4 Determination of temperature components |
| (1)П Складові рівномірно розподіленої температури і лінійного температурного перепаду визначають з урахуванням кліматичних ефектів і експлуатаційних умов. |  | (1)P The uniform and linearly varying temperature components shall be determined taking into account climatic effects and operating conditions. |
| (2) Якщо є спеціальні дані про кореляцію температури будівельного елементу з сонячним випромінюванням і температурою зовнішнього повітря, їх слід використовувати при встановленні розрахункових значень температури елементів. |  | (2) If specific information on how the element temperature can be correlated with the solar radiation and shade air temperature is available in order to provide values of element temperature, such information should be used to provide design values. |
| (3)P Значення складових рівномірно розподіленої температури гарячих газів, рідин і інших гарячих матеріалів встановлюють для конкретного проекту. Ці значення для димарів встановлені в EN 13804-1. |  | (3)P Values of the uniform temperature component from heated gas flow, liquids and heated materials shall be taken from the project specification. As far as chimneys are concerned these values shall be obtained from EN 13084-1. |
| (4)P Складові лінійного температурного перепаду в стінах або шарах стін визначають по перепаду, що виникає між мінімальною (чи максимальною) температурою на зовнішній стороні і значенням температури рідини або газу на внутрішній стороні з урахуванням ізоляції. |  | (4)P The linearly varying temperature difference component in the wall or its layers shall be taken as arising from the difference between the minimum (or maximum) shade air temperature on the outer face and the value of the liquid or gas temperature on the inner face, taking into account insulation effects. |
| Примітка. Розподіли температури можна визначати згідно з додатком D. |  | NOTE: Temperature profiles may be determined using annex D. |
| 7.5 Значення складових температури (індикативні значення) |  | 7.5 Values of temperature components (indicative values) |
| (1) За відсутності спеціальних даних про характеристичні значення температури конструктивного елементу застосовують наступні орієнтовні значення. |  | (1) In the absence of any specific information on characteristic values of the element temperature, the following indicative values may be used. |
| Примітка. З метою контролю того, що ці значення є верхніми граничними значеннями для даної місцевості і будівельного елементу, їх можна перевірити на підставі наявних даних. |  | NOTE: These values may be checked against any available data to ensure that they are likely to be upper bound values, for the location and the type of element under consideration. |
| (2) В якості значень мінімальної і максимальної складової рівномірно розподіленої температури слід приймати значення мінімальної і максимальної температури зовнішнього повітря (дивись 7.2.1). |  | (2) Values of the maximum and minimum uniform temperature component should be taken as those of the maximum and minimum shade air temperature (see 7.2.1). |
| (3) Для трубопроводів з бетону слід враховувати складову лінійного температурного перепаду між внутрішньою і зовнішньою стороною. |  | (3) For concrete pipelines the linear temperature difference component between the inner and outer faces of the wall should be considered. |
| Примітка 1. Значення складової лінійного температурного перепаду допускається встановлювати в національному додатку. Рекомендоване значення складає 15 0C. |  | NOTE 1: The National annex may specify the values for the linear temperature difference component. The recommended value is 15 0C. |
| Примітка 2. На димарі поширюється дія EN 13084-1. |  | NOTE 2: For chimneys see EN 13084-1. |
| (4) Для трубопроводів з бетону слід враховувати ступінчасту складову температури по периметру, викликану як загальними, так і локальними температурними ефектами на тій основі, що один квадрант периметра має середню температуру вищу у порівнянні із залишковим периметром. |  | (4) For concrete pipelines a stepped temperature component round the circumference (causing both overall and local thermal effects) should be considered on the basis that one quadrant of its circumference has a mean temperature higher than that of the remainder of the circumference. |
| Примітка. Значення складової лінійного температурного перепаду допускається встановлювати у національному додатку. Рекомендоване значення складає 15 0C. |  | NOTE: The value of the difference of temperature may be given in the National annex. The recommended value is 15 0C. |
| (5) Для трубопроводів із сталі слід розраховувати складову лінійного температурного перепаду і складову ступінчасто розподіленої температури по периметру будівельного елементу з урахуванням експлуатаційних умов, встановлених для конкретного проекту. |  | (5) When considering steel pipelines, the linear temperature difference component and stepped temperature component round the structure's circumference should be calculated taking into account the operating conditions as set down in the particular project. |
| Примітка. На димарі поширюється EN 13084-1. |  | NOTE: The rules for steel chimneys are given in EN 13084-1. |
| 7.6 Одночасна дія складових температури |  | 7.6 Simultaneity of temperature components |
| (1) Якщо розглядаються температурні ефекти, які викликані тільки кліматичними впливами, то одночасно слід враховувати наступні складові: a) складову рівномірно розподіленої температури (див. 7.5(2) і рисунок 7.1(а)); b) складову ступінчасто розподіленої температури (див. 7.5(4) і рисунок 7.1(b)); c) складову лінійного температурного перепаду між внутрішньою і зовнішньою поверхнями стінки (див. 7.5(3) і рисунок 7.1(с)). |  | (1) When considering thermal actions due to climatic effects only, the following components take account of simultaneity: a) uniform temperature component (see 7.5 (2) and Figure 7.1 (a)); b) stepped temperature component (see 7.5 (4) and Figure 7.1 (b)); c) the linear temperature difference component between the inner and the outer faces of the wall (see 7.5 (3) and Figure 7.1 (c)). |
| (2) Якщо розглядається поєднання кліматичних і експлуатаційних дій температури (гарячі гази, рідини або матеріали), то слід враховувати наступні складові: – складову рівномірно розподіленої температури (див. 7.4(3)); – складову лінійного температурного перепаду (див. 7.4(4)); – складову ступінчасто розподіленої температури (див. 7.5(4)). |  | (2) When considering a combination of thermal actions due to climatic effects with those due to process effects (heated gas flow, liquids or heated materials) the following components should be combined: – uniform temperature component (see 7.4 (3)); – linear temperature difference component (see 7.4 (4)); – stepped component (see 7.5 (4)). |
| (3) Складову ступінчасто розподіленої температури слід враховувати одночасно з дією вітру. |  | (3) The stepped temperature component should be considered to act simultaneously with wind. |

| 1 | (a) Складова рівномірно розподіленої температури (a) Uniform temperature component |
| --- | --- |
|  | (b) Складова ступінчато розподіленої температури (b) Stepped temperature component round the circumference |
| 2 | (c) складова лінійного температурного перепаду між внутрішньою і зовнішньою поверхнями стінки. (c) Linear temperature difference component between the inner and the outer faces of the wall |
| a Однорідний температурний компонент a Uniform temperature component b Ступінчатий температурний компонент навколо кола b Stepped temperature component round the circumference c компонент різниці температури між внутрішньою і зовнішньою поверхнями стінки c Linear temperature difference component between the inner and the outer faces of the wall 1 Зовнішнє нагрівання поверхні 1 Outer face warmer 2 Внутрішнє нагрівання поверхні 2 Inner face warmer |

| Рисунок | 7.1 - | Основні складові температури для трубопроводів, силосних веж, резервуарів і градирен |
| --- | --- | --- |
| Figure | 7.1 - | Relevant temperature components for pipelines, silos, tanks and cooling towers |

| ДОДАТОК А (ДОВІДКОВИЙ) ІЗОТЕРМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МІНІМАЛЬНИХ І МАКСИМАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУР ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ |  | ANNEX A (NORMATIVE) ISOTHERMS OF NATIONAL MINIMUM AND MAXIMUM SHADE AIR TEMPERATURES |
| --- | --- | --- |
| А. 1 Загальні положення |  | A.1 General |
| (1) Значення річної мінімальної і максимальної температури зовнішнього повітря є значеннями, що відповідають річній вірогідності перевищення 0,02. |  | (1) The values of both annual minimum and annual maximum shade air temperature represent values with an annual probability of being exceeded of 0,02. |
| Примітка 1. Інформацію (наприклад, карти або таблиці ізотерм) про мінімальну і максимальну температуру зовнішнього повітря, вживану в конкретній країні, допускається приводити в національному додатку. |  | NOTE 1: Information (e.g. maps or tables of isotherms) on both annual minimum and annual maximum shade air temperature to be used in a Country may be found in its National annex. |
| Примітка 2. В окремих випадках ці значення необхідно коригувати відносно висоти місцевості над рівнем моря. Метод коригування вказують в національному додатку. За відсутності інформації значення температури зовнішнього повітря допускається коригувати відносно висоти місцевості над рівнем моря, віднімаючи 0,5 0C на 100 м висоти – для мінімальної температури зовнішнього повітря і 1,0 0C на 100 м – для максимальної температури зовнішнього повітря. |  | NOTE 2: These values may need to be adjusted for height above sea level. The adjustment procedure is given in the National annex. If no information is available the values of shade air temperature may be adjusted for height above sea level by subtracting 0,5 0C per 100 m height for minimum shade air temperatures and 1,0 0C per 100 m height for maximum shade air temperatures. |
| (2) У місцевостях, в яких мінімальні значення відрізняються від вказаних, наприклад: території із скупченням холодного повітря в низинах і захищені, низько розташовані місцевості, де мінімум істотно менше, або у великих районах з високою щільністю населення і в прибережних районах, де мінімум може бути вищий в порівнянні з вказаним в картах, ці відхилення слід застосовувати з урахуванням місцевих метеорологічних даних. |  | (2) In locations where the minimum values diverge from the values given, such as frost pockets and sheltered low lying areas where the minimum may be substantially lower, or in large conurbations and coastal sites, where the minimum may be higher than that indicated in the relevant figures, these divergences should be taken into consideration using local meteorological data. |
| (3) Початкову температуру слід приймати як температуру, що відповідає замиканню конструкції або її частини в закінчену систему. Якщо це непрогнозовано, то слід приймати середню температуру, діючу впродовж періоду зведення споруди. |  | (3) The initial temperature should be taken as the temperature of a structural element at the relevant stage of its restraint (completion). If it is not predicTable the average temperature during the construction period should be taken. |
| Примітка. Значення допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності інформації застосовують 10 0C |  | NOTE: The value of may be specified in the National annex. If no information is available may be taken as 10 0C. |

| А.2 Максимальні і мінімальні значення температури зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення , відмінною від 0,02 |  | A.2 Maximum and minimum shade air temperature values with an annual probability of being exceeded other than 0,02 |
| --- | --- | --- |
| (1) Якщо максимальне (чи мінімальне) значення температури зовнішнього повітря (чи ) базується на річній вірогідності перевищення , відмінній від 0,02, відношення / (/) може бути визначене з рисунка А.1. |  | (1) If the value of maximum (or minimum) shade air temperature, (or ), is based on an annual probability of being exceeded other than 0,02, the ratio / (/) may be determined from Figure A.1. |
| (2) У загальному випадку, (чи ) може бути отримане з наступної формули, заснованої на розподілі екстремальних значень типу I: |  | (2) In general (or ) may be derived from the following expressions based on a type I extreme value distribution: |
| для максимума: |  | for maximum: |
| = { - [ - (1-) ] } (A.1) |
| для мінімума: |  | for minimum: |
| = {+ [ - (1-) ] } (A.2) |
| де Tmax (Tmin) – значення максимальної (мінімальної) температури зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення 0,02. |  | where: Tmax (Tmin) is the value of maximum (minimum) shade air temperature with an annual probability of being exceeded of 0,02. |
| (A.3) (A.4) |
| тут u,c – параметри виду і функції розподілу річних максимумів температури зовнішнього повітря; |  | where: u,c are the mode and scale parameters of annual maximum shade air temperature distribution. |
| (A.5) (A.6) |
| Параметри u і с залежать від середнього значення m і стандартного відхилення  екстремальних значень типу I: |  | The parameters u and c are dependent on the mean value m and the standard deviation  of type I extreme value distribution: |
| для максимума: |  | для максимума |
| (A.7) |
| для мінімума: |  | for minimum: |
| (A.8) |
| Відношення / та / можуть бути прийняті з рисунка А.1. |  | The ratios / and / respectively may then be taken from Figure A.1. |
| Примітка 1. Національний додаток може встановлювати значення коефіцієнтів , , і , базуючись на значеннях параметрів і . За відсутності інформації застосовують наступні значення: |  | NOTE1: The National annex may specify the values of the coefficients , , and based on the values of parameters and . If no other information is available the following values are recommended: |
| = 0,781; = 0,393; = 0,056; = - 0,156. |
| Примітка 2. Формула (А.2) ті рисунок А.1 можуть застосовуватися тільки у тому випадку, якщо негативна. |  | NOTE 2: Expression (A.2) and Figure A.1 can only be used if is negative. |

| Рисунок | А.1 | Відношення / та / |
| --- | --- | --- |
| Figure | А.1 | Ratios / and / |

| ДОДАТОК В (ДОВІДКОВИЙ) ТЕМПЕРАТУРНІ ПЕРЕПАДИ ДЛЯ РІЗНОЇ ТОВЩИНИ МОСТОВОГО ПОЛОТНА |  | ANNEX B (NORMATIVE) TEMPERATURE DIFFERENCES FOR VARIOUS SURFACING DEPTHS |
| --- | --- | --- |
| (1) Температурні профілі, вказані на малюнках 6.2а, - 6.2с, поширюються на товщину мостового полотна 40 мм пролітної будови типу 1 і на товщину мостового полотна 100 мм прогонних будов типів 2 і 3. |  | (1) Temperature difference profiles given in Figures 6.2a - 6.2c are valid for 40 mm surfacing depths for deck type 1 and 100 mm surfacing depths for types 2 and 3. |
| Примітка. Значення для іншої товщини мостового полотна допускається вказувати в національному додатку. Рекомендовані значення надані в наступних таблицях: – таблиця В. 1 – для пролітної будови типу 1; – таблиця В. 2 – для пролітної будови типу 2; – таблиця В. 3 – для пролітної будови типу 3. |  | NOTE: The National annex may give values for other depths. Recommended values are given in the following tables: – Table B.1 for deck type 1; – Table B.2 for deck type 2; – Table B.3 for deck type 3. |

| Таблиця | В.1 – | Рекомендовані значення для пролітної будови типу 1 |
| --- | --- | --- |
| Table | B.1 – | Recommended values of for deck type 1 |

| Товщина мостового полотна Surfacing thickness | Температурний перепад Temperature difference |
| --- | --- |
|  | Нагрівання Heating | Охолодження Cooling |
| мм /mm | (C | (C | (C | (C | (C |
| Без мостового полотна unsurfaced | 30 | 16 | 6 | 3 | 8 |
| 20 | 27 | 15 | 9 | 5 | 6 |
| 40 | 24 | 14 | 8 | 4 | 6 |

| Таблиця | В.2 – | Рекомендовані значення для прогінної будови типу 2 |
| --- | --- | --- |
| Table | B.2 – | Recommended values of for deck type 2 |
| Товщина плити () Depth of slab () | Товщина мостового полотна Surfacing thickness | Температурний перепад Temperature difference |
|  |  | Нагрівання Heating | Охолодження Cooling |
| м / m | мм mm | (С | (С |
| 0,2 | Без мостового полотна unsurfaced | 16,5 | 5,9 |
|  | Водонепроникне 1) waterproofed 1) | 23,0 | 5,9 |
|  | 50 | 18,0 | 4,4 |
|  | 100 | 13,0 | 3,5 |
|  | 150 | 10,5 | 2,3 |
|  | 200 | 8,5 | 1,6 |

Продовження таблиці В.2

| 0,3 | Без мостового полотна unsurfaced | 18,5 | 9,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водонепроникне 1) Waterproofed 1) | 26,5 | 9,0 |
|  | 50 | 20,5 | 6,8 |
|  | 100 | 16,0 | 5,0 |
|  | 150 | 12,5 | 3,7 |
|  | 200 | 10,0 | 2,7 |
| 1) Ці значення є верхніми граничними значеннями для темних кольорів. 1) These values represent upper bound values for dark colour |

| Таблиця | В.3 – | Рекомендовані значення для прогонової будови типу 3 |
| --- | --- | --- |
| Table | B.3 – | Recommended values of for deck type 3 |

| Товщина плити () Depth of slab () | Товщина мостового полотна Surfacing thickness | Температурний перепад Temperature difference |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нагрівання Heating | Охолодження Cooling |
| м /m | мм / mm | (С | (С | (С | (С | (С | (С | (С |
| 0,2 | Без мостового полотна unsurfaced | 12,0 | 5,0 | 0,1 | 4,7 | 1,7 | 0,0 | 0,7 |
|  | Водонепроникне1) waterproofed1) | 19,5 | 8,5 | 0,0 | 4,7 | 1,7 | 0,0 | 0,7 |
|  | 50 | 13,2 | 4,9 | 0,3 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | 1,2 |
|  | 100 | 8,5 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  | 150 | 5,6 | 2,5 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 1,7 |
|  | 200 | 3,7 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,8 |
| 0,4 | Без мостового полотна unsurfaced | 15,2 | 4,4 | 1,2 | 9,0 | 3,5 | 0,4 | 2,9 |
|  | Водонепроникне 1) Waterproofed 1) | 23,6 | 6,5 | 1,0 | 9,0 | 3,5 | 0,4 | 2,9 |
|  | 50 | 17,2 | 4,6 | 1,4 | 6,4 | 2,3 | 0,6 | 3,2 |
|  | 100 | 12,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 1,4 | 1,0 | 3,5 |
|  | 150 | 8,5 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 1,4 | 3,8 |
|  | 200 | 6,2 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 1,9 | 4,0 |
| 0,6 | Без мостового полотна unsurfaced | 15,2 | 4,0 | 1,4 | 11,8 | 4,0 | 0,9 | 4,6 |
|  | Водонепроникне 1) Waterproofed 1) | 23,6 | 6,0 | 1,4 | 11,8 | 4,0 | 0,9 | 4,6 |
|  | 50 | 17,6 | 4,0 | 1,8 | 8,7 | 2,7 | 1,2 | 4,9 |
|  | 100 | 13,0 | 3,0 | 2,0 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | 5,0 |
|  | 150 | 9,7 | 2,2 | 1,7 | 4,9 | 1,1 | 1,7 | 5,1 |
|  | 200 | 7,2 | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 0,6 | 1,9 | 5,1 |
| 0,8 | Без мостового полотна unsurfaced | 15,4 | 4,0 | 2,0 | 2,8 | 3,3 | 0,9 | 5,6 |
|  | Водонепроникне 1) Waterproofed 1) | 23,6 | 5,0 | 1,4 | 12,8 | 3,3 | 0,9 | 5,6 |
|  | 50 | 17,8 | 4,0 | 2,1 | 9,8 | 2,4 | 1,2 | 5,8 |
|  | 100 | 13,5 | 3,0 | 2,5 | 7,6 | 1,7 | 1,5 | 6,0 |
|  | 150 | 10,0 | 2,5 | 2,0 | 5,8 | 1,3 | 1,7 | 6,2 |
|  | 200 | 7,5 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 1,9 | 6,0 |

Продовження таблиці В.3

| 1,0 | Без мостового полотна unsurfaced | 15,4 | 4,0 | 2,0 | 13,4 | 3,0 | 0,9 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонепроникне 1) Waterproofed 1) | 23,6 | 5,0 | 1,4 | 13,4 | 3,0 | 0,9 | 6,4 |
|  | 50 | 17,8 | 4,0 | 2,1 | 10,3 | 2,1 | 1,2 | 6,3 |
|  | 100 | 13,5 | 3,0 | 2,5 | 8,0 | 1,5 | 1,5 | 6,3 |
|  | 150 | 10,0 | 2,5 | 2,0 | 6,2 | 1,1 | 1,7 | 6,2 |
|  | 200 | 7,5 | 2,1 | 1,5 | 4,3 | 0,9 | 1,9 | 5,8 |
| 1,5 | Без мостового полотна unsurfaced | 15,4 | 4,5 | 2,0 | 13,7 | 1,0 | 0,6 | 6,7 |
|  | Водонепроникне 1) Waterproofed 1) | 23,6 | 5,0 | 1,4 | 13,7 | 1,0 | 0,6 | 6,7 |
|  | 50 | 17,8 | 4,0 | 2,1 | 10,6 | 0,7 | 0,8 | 6,6 |
|  | 100 | 13,5 | 3,0 | 2,5 | 8,4 | 0,5 | 1,0 | 6,5 |
|  | 150 | 10,0 | 2,5 | 2,0 | 6,5 | 0,4 | 1,1 | 6,2 |
|  | 200 | 7,5 | 2,1 | 1,5 | 5,0 | 0,3 | 1,2 | 5,6 |
| 1) Ці значення є верхніми граничними значеннями для темних кольорів. 1) These values represent upper bound values for dark colour |

| ДОДАТОК С (ДОВІДКОВИЙ) КОЕФІЦІЄНТИ ЛІНІЙНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РОЗШИРЕННЯ |  | ANNEX C (INFORMATIVE) COEFFICIENTS OF LINEAR EXPANSION |
| --- | --- | --- |
| (1) Для визначення ефектів від впливів, викликаних температурними складовими в таблиці С. 1 надані значення коефіцієнтів лінійного температурного розширення для зазвичай вживаних матеріалів. |  | (1) For the determination of action effects due to temperature components, Table C.1 gives values for the coefficient of linear expansion for a selection of commonly used materials. |

| Таблиця | С.1 – | Коефіцієнти лінійного температурного розширення |
| --- | --- | --- |
| Table | С.1 – | Coefficients of linear expansion |

| Матеріал Material | αT х (10-6 /°C) |
| --- | --- |
| Алюміній, алюмінієві сплави Aluminium, aluminium alloy | 24 |
| Нержавіюча сталь Stainless steel | 16 |
| Будівельна сталь, коване залізо або чавун Structural steel, wrought or cast iron | 12 ( див. примітку, see Note 6) |
| Бетон, за винятком нижче вказаного Concrete except as under | 10 |
| Бетон на легких заповнювачах Concrete, lightweight aggregate | 7 |
| Кам'яна кладка Masonry | 6-10 ( див. примітку, see Notes) |
| Скло Glass | ( див. примітку, see Note 4) |
| Деревина уздовж напряму волокон Timber, along grain | 5 |
| Деревина упоперек волокон Timber, across grain | 30-70 ( див. примітку, see Notes) |
| Примітка 1. Дані для інших матеріалів надаються за запитом. NOTE 1: For other materials special advice should be sought. |
| Примітка 2. Вказані значення застосовують для визначення температурних дій, інші значення можуть бути отримані з випробувань або точніших досліджень. NOTE 2: The values given should be used for the derivation of thermal actions, unless other values can be verified by tests or more detailed studies. |
| Примітка 3. Значення для кам'яної кладки змінюються залежно від типу перев'язки каменів. Значення для деревини упоперек волокон можуть значно змінюватися залежно від виду деревини. NOTE 3: Values for masonry will vary depending on the type of brickwork; values for timber across the grain can vary considerably according to the type of timber. |
| Примітка 4. Детальнішу інформацію див. в EN 572-1, prEN 1748-1-1, prEN 1748-2-1, prEN 14178-1. NOTE 4: For more detailed information see: EN 572-1, prEN 1748-1-1, prEN 1748-2-1, prEN 14178-1, |
| Примітка 5. Для деяких матеріалів, таких як кам'яна кладка і деревина, допускається застосовувати інші параметри (наприклад, вологомісткість). См EN 1995 – EN 1996. NOTE 5: For some materials such as masonry and timber other parameters (e.g. moisture content) also need to be considered. See EN 1995 -EN 1996. |
| Примітка 6. Для складених конструкцій коефіцієнт лінійного температурного розширення сталевого компоненту перерізу може бути прийнятий рівним 10х10-6/ °С для виключення обмежуючих ефектів від різних значень αT. NOTE 6: For composite structures the coefficient of linear expansion of the steel component may be taken as equal to 10x10-6/°C to neglect restraining effects from different αT -values. |

| ДОДАТОК D (ДОВІДКОВИЙ) РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ (ТЕМПЕРАТУРНІ ПРОФІЛІ) У БУДІВЛЯХ І ІНШИХ СПОРУДАХ |  | ANNEX D (INFORMATIVE) TEMPERATURE PROFILES IN BUILDINGS AND OTHER CONSTRUCTION WORKS |
| --- | --- | --- |
| (1) Розподіл температури (температурні профілі) може бути визначений із застосуванням теорії теплопровідності. У разі простих шаруватих елементів (наприклад, плита, стіна, оболонка), за відсутності локальних теплових «містків», температура на відстані від внутрішньої поверхні поперечного перерізу може бути визначена, виходячи із статичного температурного режиму, таким чином |  | Temperature profiles may be determined using the thermal transmission theory. In the case of a simple sandwich element (e.g. slab, wall, shell) under the assumption that local thermal bridges do not exist a temperature at a distance from the inner surface of the cross section may be determined assuming steady thermal state as |
| , (D.1) |
| де – температура внутрішнього повітря; – температура зовнішнього повітря; – повний термічний опір елементу, включаючи опори обох поверхонь; – термічний опір на внутрішній поверхні і від внутрішньої поверхні до точки х (рисунок D.1). |  | where: is the air temperature of the inner environment is the temperature of the outer environment is the total thermal resistance of the element including resistance of both surfaces is the thermal resistance at the inner surface and of the element from the inner surface up to the point x (see Figure D.1). |
| (2) Значення опору і , м2К/Вт, можуть бути встановлені із застосуванням опорів і теплопровідностей згідно EN ISO 6946 (1996) і EN ISO 13370 (1998) таким чином: |  | (2) The resistance values , and [m2K/W] may be determined using the coefficient of heat transfer and coefficients of thermal conductivity given in EN ISO 6946 (1996) and EN ISO 13370 (1998): |
| , (D.2) |
| де – термічний опір на внутрішній поверхні, м2К/Вт; – термічний опір на зовнішній поверхні, м2К/Вт; – теплопровідність, Вт/мК; – товщина шару i, м; |  | where: is the thermal resistance at the inner surface [m2K/W], out is the thermal resistance at the outer surface [m2K/W], is the thermal conductivity and [m] is the thickness of the layer I, [W/(mK)] |
| , (D.3) |
| при цьому враховують тільки шари (чи частини шару) від внутрішньої поверхні до точки х (див. Рисунок D.1). |  | where layers (or part of a layer) from the inner surface up to point x (see Figure D.1) are considered only. |
| Примітка. Для будівлі термічний опір cкладає від 0,10 до 0,17 м2К/Вт (залежно від напряму теплового потоку), а = 0,04 м2К/Вт (для усіх напрямів). Теплопровідність для бетону (з об’ємною вагою від 21 до 25 кН/м3) варіюється від 1,16 до 1,71 Вт/мК. |  | NOTE: In buildings the thermal resistance = 0,10 to 0,17 [m2K/W] (depending on the orientation of the heat flow), and = 0,04 (for all orientations). The thermal conductivity for concrete (of volume weight from 21 to 25 kN/m3) varies from = 1,16 to 1,71 [W/(mK)]. |
| 1 Внутрішня поверхня 1 Inner surface 2 Зовнішня поверхня 2 Outer surface |
| Рисунок D.1 - Розподіл температури (температурний профіль) для двошарового елементу Figure D.1 - Thermal profile of a two-layer element. |

| БІБЛІОГРАФІЯ |  | BIBLIOGRAPHY |
| --- | --- | --- |
| EN 1991-2 (Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Транспортні навантаження на мости) EN 1991-4 (Єврокод 1. Основи проектування та дії на конструкції. Частина 4. Бункери та резервуари) |  | EN 1991-2 Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges EN 1991-4 Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part 4: Silos and tanks |

| “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM | EN 1991-1-5:2003/AC Березень 2009 рік |
| --- | --- |

ICS 91.010.30

Англійська версія

Єврокод 1: Дії на конструкції

Частина 1-5: Загальні дії. Температурні дії

| Eurocode 1: - Actions sur les structures - Partie 1-5: Actions générales - Actions thermiques | Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen - Temperatureinwirkungen |
| --- | --- |

Це корегування вступає у дію, починаючи з 11 березня 2009 року для включення у три офіційні мовні версії EN.

Ce corrigendum prendra effet le 11 mars 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 11.März 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Центр Управління: Авеню Марні 17, B-1000 Брюссель

| © 2009 CEN | Всі права на використання у будь-якій формі та якимось іншим чином зарезервовані у всьому світі для національних Членів CEN. Ref. No.: EN 1991-1-5:2003/AC:2009 D/E/F |
| --- | --- |

| EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM | EN 1991-1-5:2003/AC March 2009 |
| --- | --- |

ICS 91.010.30

English Version

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal

actions

| Eurocode 1: - Actions sur les structures - Partie 1-5: Actions générales - Actions thermiques | Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen - Temperatureinwirkungen |
| --- | --- |

This corrigendum becomes effective on 11 March 2009 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 11 mars 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 11.März 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

| © 2009 CEN | All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. . Ref. No.: EN 1991-1-5:2003/AC:2009 D/E/F |
| --- | --- |

| 1) Зміни до Передмови |  | 1) Modifications to Foreword |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 7, “Національне доповнення для EN 1991-1-5 ”, видалити: “6.1.3.2(1)” і “7.2.1(1) ” замінити на: “6.1.3.2(1)П” і “7.2.1(1) П”. |  | Page 7, “National annex for EN 1991-1-5”, delete the following: “6.1.3.2(1)” and “7.2.1(1)” and replace with: “6.1.3.2(1)P” and “7.2.1(1)P”. |
| 2) Зміни до розділу 6.1.3.1, “Загальні положення” |  | 2) Modification to 6.1.3.1, “General” |
| Сторінка 21, “Рисунок 6.1 ”, видалити і замінити на наступний: |  | Page 21, “Figure 6.1”, delete the figure and replace with the following: " |
| 3) Зміни до пункту 6.1.3.3 Діапазон однорідного температурного компонента моста |  | 3) Modification to 6.1.3.3, 'Range of uniform bridge temperature component' |
| Сторінка 22, Пункт (3), видалити “Примітку 2” і замінити на наступну: “Примітка 2. Для опор та температурних швів Національний додаток може визначати максимальний діапазон збільшення рівномірно розподіленої температури моста і максимальний діапазон зниження рівномірно розподіленої температури моста, якщо не потрібні інші умови. Рекомендовані значення - + 20 0C і + 20 0C, відповідно. Якщо вказана температура, при якій встановлюються опори та температурні шви, то рекомендованими значеннями є + 10 0C і + 10 0C, відповідно. ” |  | Page 22, Paragraph (3), delete “NOTE 2” and replace with the following: “NOTE 2: For bearings and expansion joints the National Annex may specify the maximum expansion range of the uniform bridge temperature component, and the maximum contraction range of the uniform bridge temperature component, if no other provisions are required. The recommended values are + 20 0C and Δ TN,con + 20 0C, respectively. If the temperature at which the bearings and expansion joints are set, is specified, then the recommended values are + 10 0C and + 10 0C, respectively. ” |
| 4) Зміни до розділу 6.1.4.2, Вертикальні складові температури з нелінійними ефектами (метод 2) |  | 4) Modifications to 6.1.4.2, 'Vertical temperature components with non-linear effects (Approach 2) |
| Сторінка 25, Пункт (1), видалити “Примітку 1” і замінити на наступну: “Примітка 1. Значення вертикальних температурних перепадів прогонових будов мостів, які використовуються в конкретній країні, можуть вказуватися у Національному додатку. Рекомендовані значення надані на рисунках 6.2a - 6.2c. Ці значення дійсні при товщині мостового полотна 40 мм для прогінної будови типу 1 та 100 мм для для прогінної будови типу 2 та 3. Щодо інших значень товщини мостового полотна див. Додаток В. На даних рисунках «нагрівання» відноситься до таких умов, як сонячна радіація та інші дії, яки викликають нагрівання мостового полотна крізь поверхню. У свою чергу, «охолодження» відноситься до таких умов, при яких тепло виходить крізь поверхню мостового полотна в результаті зворотнього випромінення та інших дій. ” Сторінка 28, “Рисунок 6.2b ', замінити рисунок на наступний: “ |  | Page 25, Paragraph (1), delete “NOTE 1” and replace with the following: “NOTE 1: Values of vertical temperature differences for bridge decks to be used in a Country may be found in its National Annex. Recommended values are given in Figures 6.2a - 6.2c and are valid for 40 mm surfacing depths for deck type 1 and 100 mm for deck types 2 and 3. For other depths of surfacing see Annex B. In these figures “heating” refers to conditions such that solar radiation and other effects cause a gain in heat through the top surface of the bridge deck. Conversely, “cooling” refers to conditions such that heat is lost from the top surface of the bridge deck as a result of re-radiation and other effects. ” Page 28, “Figure 6.2b) ”, replace this figure with the following one: “ |

| Тип конструктивної системи Type of Construction | Температурний перепад () Temperature Difference () |
| --- | --- |
|  | а) Нагрівання (a) Heating | б) Охолодження (b) Cooling |
|  | Стандартний метод Normal Procedure | (С (С 0,2 13 4 0,3 16 4 | (С (С 0,2 3,5 8 0,3 -5,0 -8 |
|  | Спрощений метод Simplified Procedure |  | =0,6h =0,4m |
| Примітка. Для мостів із складових конструкцій можна застосовувати спрощений метод, за допомогою якого отримують поверхневе граничне значення ефектів від температури. Значення отримані за допомогою цього методу, є характеристичними значеннями і можуть застосувуватись, якщо в Національному додатку не встановлені спеціальні значення. Note: For composite bridges the simplified procedure given above may be used, giving upper bound thermal effects. Values for in this procedure are indicative and may by used unless specific values are given in the National Annex |

”

| 5) Зміни до Розділу А.1, “Загальні відомості” |  | 5) Modification to Subclause A.1, “General” |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 36, Пункт (3), видалити “Примітку” та замінити на наступну: “Примітка. Значення , може бути вказане в Національному додатку для конкретного проекту. Якщо немає ніякої інформації, то , може прийматися за 10 0C. У разі невизначеності з приводу чутливості моста до рекомендується враховувати нижню і верхню межі інтервалу, очікуваного для . ” |  | Page 36, Paragraph (3), delete the “NOTE” and replace with the following: “NOTE: The value of may be specified in the National annex or in a particular project. If no information is available may be taken as 10 0C. In case of uncertainty concerning sensitivity of the bridge to , it is recommended that a lower and upper bound of an interval expected for are considered. ” |

| 6) Зміни до Розділу А.2, “Максимальні і мінімальні значення температури зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення р, відмінною від 0,02” |  | 6) Modification to Subclause A.2, “Maximum and minimum shade air temperature values with an annual probability of being exceeded p other than 0,02 ” |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 39, Пункт (2), видалити речення над “Приміткою 1 ”: “Відношення та відповідно можуть бути прийняті за домопогою рисунка А.1.” і замінити на: “Відношення та , відповідно можуть бути прийняті за домопогою рисунка А.1, який базується на рекомендованих значеннях , наданих в Примітці 1.” |  | Page 39, Paragraph (2), delete the sentence just above “NOTE 1”: “The ratios та respectively may then be taken from Figure A.1.” and replace with: “The ratios та respectively may then be taken from Figure A.1, which is based on the recommended values of given in NOTE 1.” |

Код УКНД: 91.010.30

Ключові слова: температурний вплив, термічний опір, матеріали, міцність, сталеві конструкції, стійкість.

| Генеральний директор ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського», д.т.н., проф. |  |  |  | О. Шимановський |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завідувач НДВТР, (керівник розробки) к.т.н., |  |  |  | А. Гром |
| Завідувач групи СНТД |  |  |  | Г. Ленда |
| Завідувач групи ІК |  |  |  | О. Кордун |
| Провідний інженер |  |  |  | Я. Левченко |
| Завідувач групи НТД |  |  |  | Я. Лимар |
| Перекладач |  |  |  | К. Павлова |
| Інженер ІІ категорії |  |  |  | О. Іванченко |
| Завідувач НДПВСЛК |  |  |  | В. Холькін |