ГОСТ 26047-83

Группа Ж00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

СТАЛЬНЫЕ

Условные обозначения (марки)

Building steel structures. Symbols (marks)

ОКСТУ 4901, 5101, 5801

Дата введения 1984-07-01

- 2 -

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................  2

2. СТРУКТУРА МАРОК ..........................................  2

ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое)

УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЙ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ .................  6

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Марку  следует  составлять  из  буквенно-цифровых   групп,

разделенных   дефисом   и   обозначающих   основные    отличительные

особенности конструкций и изделий.

Обозначения отличительных    особенностей,    содержащихся    в

буквенно-цифровых группах, разделяются точкой.

1.2. Для  обозначения  характеристик конструкций  и  изделий  в

марке следует применять буквы русского алфавита и арабские цифры.

1.3. Марку следует записывать в одну строку.

2. СТРУКТУРА МАРОК

2.1. Структура марок устанавливается раздельной:

для конструкций  и  изделий в  рабочих  чертежах  металлических

конструкций (КМ) конкретных объектов;

для типовых конструкций в чертежах КМ, а также для  конструкций

в стандартах и технических условиях;

для конструкций  и изделий  в  рабочих деталировочных  чертежах

металлических конструкций (КМД), в том числе типовых конструкций;

для готовых конструкций и изделий.

2.2. Марка  конструкции  и  изделия в  чертежах  КМ  конкретных

объектов состоит  из  буквенно-цифровой группы  и устанавливается  в

соответствии со структурой:

Х ... Х ...... Х ... Х

-------        -------

------------------------ Обозначение типа конструкции и изделия

--------- Порядковый номер конструкции и изделия

Обозначение типа  конструкции  и  изделия  должно  состоять  из

условного буквенного обозначения их наименования. Условные буквенные

обозначения наименований приведены в рекомендуемом приложении.

Порядковый номер конструкции и  изделию присваивают в  пределах

обозначения типа, начиная с единицы.

2.2.1. Типовые  конструкции  и изделия,  а  также  конструкции,

изготовленные по  стандартам и техническим  условиям, примененные  в

чертежах   конкретных   объектов,   следует   обозначать    марками,

установленными  в   чертежах  типовых   конструкций,  стандартах   и

технических условиях.

На схемах   расположения   элементов   указанные    конструкции

допускается обозначать  марками в  соответствии с  вышеустановленной

структурой  с указанием  в  ведомости  элементов марки,  принятой  в

чертежах типовых конструкций,  стандартах и технических условиях,  и

обозначения этих документов.

- 3 -

Примеры:

балки Б1, Б2, Б3 и т.д.,

фермы подстропильные ФП1, ФП2 и т.д.

2.3. Марка  типовых   конструкций  в  чертежах   КМ,  а   также

конструкций в  стандартах  и технических  условиях  состоит из  трех

буквенно-цифровых  групп   и  устанавливается   в  соответствии   со

структурой:

Х ... Х -  Х ... Х - Х ... Х

-------   --------   --------

--------------------------- Обозначение типа конструкции и изделия

|          |      (п.2.3.1)

---------------- Характеристика несущей способности

|      (п.2.3.2)

----- Дополнительные характеристики(п.2.3.3)

2.3.1. Первая группа марки должна содержать:

обозначение типа конструкции и изделия, состоящее из  условного

буквенного обозначения наименования (см.рекомендуемое приложение);

определяющие геометрические   размеры   или   другие   основные

параметры  конструкции и  изделия  (пролет, длина,  ширина,  высота,

объем, номер  сечения,  напряжение сети  для опор,  грузоподъемность

монтажных мачт и т.п.).

Для конструкций,  имеющих несколько  типоразмеров,  указывается

обозначение типа конструкции и изделия.

2.3.2. Вторая  группа  марки  должна  содержать  характеристики

несущей  способности конструкции  и  изделия (допускаемые  расчетные

нагрузки, расчетные усилия и т.п.).

Характеристики несущей способности  следует указывать  цифрами,

соответствующими значению  конкретного показателя,  или условным  их

обозначением.

2.3.3. Третья  группа  марки  должна  содержать  дополнительные

характеристики:

условия монтажа и эксплуатации;

сейсмостойкость конструкций;

исполнение конструкций  для  различных  климатических   районов

строительства;

конструктивные особенности  (вид профиля,  наличие  механизмов,

дополнительных элементов, схемы расположения кранов, вид покрытия  и

т.п.).

2.3.4. Обозначение первой группы в марке является  обязательным

для всех конструкций и изделий, необходимость второй и третьей групп

определяется разработчиком документации.

2.3.5. Физические  величины,  повторяющиеся  в  марке,   должны

указываться  в   одних  и   тех  же   единицах  (например,   метрах,

дециметрах).

- 4 -

Примеры:

ФС24-31-Д1, где ФС - ферма стропильная, 24 - пролет, м;

31 -   допускаемая   расчетная   нагрузка,   кН/м;   Д1   -   с

дополнительными стойками;

Р18.7-3834, где Р - рама, 18 - пролет, м;

7(6,98 -  с  округлением)  -   высота,  м;  3834  -   расчетная

вертикальная нагрузка, Па;

РВ50000 -  ПК,  где  РВ  -  резервуар  вертикальный,  50000   -

номинальный объем, куб.м; ПК - с плавающей крышей.

2.4. Марка конструкций и  изделия в чертежах  КМД, в том  числе

типовых  конструкций  состоит  из  двух  буквенно-цифровых  групп  и

устанавливается в соответствии со структурой:

Х ... Х - Х ... Х

-------   -------

------------------ Обозначение  схемы  расположения конструкций  и

|       изделий

------- Порядковый номер конструкции и изделия на схеме

Обозначение схемы расположения конструкций и изделий состоит из

одной или  двух  букв;   при  наличии  нескольких  схем   однотипных

конструкций буквенное обозначение дополняется порядковым номером.

2.4.1. При членении конструкции на отправочные элементы каждому

элементу присваивается самостоятельная марка.

2.4.2. Все  одинаковые   отправочные  элементы  конструкций   и

изделий  обозначаются  одной маркой.  Марка  одинаковых  отправочных

элементов, прошедших  подгонку при  контрольной сборке,  дополняется

буквенным обозначением.

2.4.3. Элементам,  являющимся   зеркальным  изображением   друг

друга, допускается присваивать одну марку с добавлением индексов "т"

и "н", помещаемых после порядкового номера элемента.

2.4.4. При  применении  типовых  конструкций  в  чертежах   КМД

конкретных объектов их маркировка должна соответствовать принятой  в

чертежах КМД типовых конструкций  с указанием в ведомости  элементов

обозначения серии этих чертежей.

2.4.5. Допускается в чертежах КМД типовых конструкций указывать

маркировку, установленную в чертежах КМ этих конструкций.

Х ... Х - Х ... Х - Х ... Х - Х ... Х

-------  --------  --------  --------

------------------------------------ Номер заказа

-------------------------- Номер чертежа КМД

---------------- Марка конструкции или

|      отправочного элемента в

|      чертежах КМД

------ Порядковый номер изготовления

Примеры:

Д-5, где Д  -  обозначение схемы  расположения конструкции  или

изделия, 5 - порядковый номер на схеме;

Д-5т, Д-5н - то же, для элементов зеркального изображения;

- 5 -

Д-5А, Д-5Б  -  то  же,  для  одинаковых  элементов,   прошедших

контрольную сборку.

2.5. Марка  готовых   конструкций,   изделий  или   отправочных

элементов устанавливается в соответствии со структурой.

2.5.1. Допускается не указывать номер чертежа для конструкций и

изделий, изготовляемых по чертежам КМД типовых конструкций.

2.5.2. Порядковый  номер  изготовления указывается  только  для

конструкций и изделий, имеющих одну марку в чертежах КМД.

2.5.3. Марка   конструкций   и   изделий    специализированного

производства устанавливается в  соответствии с п.2.3 с  обозначением

номера  стандарта   или   технического  условия,   по  которым   они

изготовляются.

Марка отправочных    элементов     конструкций    и     изделий

специализированного производства  устанавливается  в соответствии  с

чертежами КМД.

Примеры:

962-31-Д-5т-8, где 962 - номер заказа, 31 - номер чертежа  КМД,

Д-5т  - марка  конструкции  в чертежах  КМД,  8 -  порядковый  номер

изготовления;

ОПБ2.100.194-с ГОСТ ...., где  ОП - опора  подвижная, Б2 -  тип

опоры, 100 - высота опоры, мм; 194 - наружный диаметр  трубопровода,

мм; с - исполнение со спутником.

- 6 -

ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое)

УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ

ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

--------------------------------------------------------------------

|Наименование конструкций и изделий             |Условное буквенное|

|                                               |   обозначение    |

|------------------------------------------------------------------|

|Антенные устройства                            |      АУ          |

|Арки                                           |      А           |

|Балки (кроме оговоренных ниже)                 |      Б           |

|Балки подкрановые                              |      БК          |

|Балки подстропильные                           |      БП          |

|Балки рабочих площадок                         |      БР          |

|Балки стропильные                              |      БС          |

|Балки для подвески монорельсов                 |      БМ          |

|Балки-блоки                                    |      БА          |

|Бункеры                                        |      БУ          |

|Ворота                                         |      В           |

|Газгольдеры                                    |      Г           |

|Газгольдеры мокрые                             |      ГМ          |

|Газгольдеры сухие                              |      ГС          |

|Галереи                                        |      ГЛ          |

|Градирни                                       |      ГР          |

|Двери                                          |      Д           |

|Каркасы труб                                   |      КТ          |

|Каркасы и панели перегородок                   |      ПГ          |

|Каркасы и панели ворот и дверей                |      КВ          |

|Колонны                                        |      К           |

|Конструкции тормозные для подкрановых балок    |      ТП          |

|Лестницы                                       |      Л           |

|Лестничные марши                               |      МЛ          |

|Лестничные площадки                            |      ПЛ          |

|Монорельсы                                     |      МР          |

|Переплеты фонарные                             |      ФН          |

|Потолки подвесные                              |      ПП          |

|Прогоны                                        |      П           |

|Распорки                                       |      РС          |

|Рамы                                           |      Р           |

|Ригели рам                                     |      РР          |

|Рамы фонарей                                   |      РФ          |

|Резервуары горизонтальные                      |      РГ          |

|Резервуары вертикальные                        |      РВ          |

|Связи вертикальные                             |      СВ          |

|Связи горизонтальные                           |      СГ          |

|Связи по колоннам                              |      СК          |

|Связи фонарей                                  |      СФ          |

|Стойки                                         |      СК          |

|Силосы промышленных сооружений                 |      С           |

|Трубы                                          |      Т           |

|Фахверк-ригели                                 |      РФ          |

|Фахверк-стойки                                 |      ТФ          |

|Фермы разного назначения                       |      Ф           |

|Фермы подстропильные, подкраново-подстропильные|      ФП          |

|Фермы стропильные                              |      ФС          |

|Фермы ветровые                                 |      ФВ          |

|Фермы фонарные                                 |      ФФ          |

|Фонари аэрационные                             |      ФА          |

|Панели стеновые                                |      ПС          |

|Структурные конструкции покрытия               |      СП          |

--------------------------------------------------------------------

- 7 -

Примечание. Для конструкций и изделий, не указанных в приложе-

нии, обозначения принимаются по аналогии с установленными, для обоз-

начения применяются прописные буквы, число которых не должно

превышать трех.

--------------------------------------------------------------------