ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

РІЧНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРОЖНІХ

МАШИН І МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА І

РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

ВБН В.2.8-218-046:2006

(на заміну ВБН В.2.8-218-046-2001)

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

Київ

2006

ЗМІСТ

1	СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	5

2	НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	5

3	ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ	5

4	ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН	6

ДОДАТОК А Технологічні періоди використання машин	11

ДОДАТОК Б Тривалість робочих періодів експлуатації машин	18

ДОДАТОК В Середньобагаторічна кількість днів з опадами більше 1 мм	20

ДОДАТОК Г Вихідні дані для визначення середньої тривалості перебазування машини	24

ДОДАТОК Д Визначення тривалості перебазування машини на протязі робочого 
періоду року	26

ДОДАТОК Е Середні показники питомої тривалості технічних обслуговувань та 
ремонтів в машино-годині роботи машин в робочому періоді року	32

Додаток Ж Середній коефіцієнт змінності	36

ДОДАТОК И Приклад розрахунку річних термінів експлуатації дорожньо-ремонтної машини Patchmatic STR 1008 в дорожньо-кліматичній зоні V-II України	40

Додаток К Середні річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів	43

Додаток Л Визначення середніх річних термінів експлуатації будівельних машин та механізмів при будівництві та ремонті автомобільних доріг	48

Додаток М Робоча таблиця розрахунку річних термінів експлуатації машин	50

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент | ВБН В.2.8-218-046:2006 |
| --- | --- |
| Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг | Введено на заміну ВБН В.2.8-218-046-2001 |

# 1	СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють порядок розрахунку річних термінів експлуатації дорожніх машин та механізмів (надалі – машин). Вимоги цих Норм є обов'язковими для організацій і підприємств, підпорядкованих Державній службі автомобільних доріг України (Укравтодор) та призначені для планування технічної експлуатації і використання при складанні ресурсних кошторисних норм.

# 2	НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

| ДСТУ Б А.1.1-65-95 | Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Терміни та визначення |
| --- | --- |
| ГОСТ 25646-95 | Эксплуатация строительных машин. Общие требования (Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги) |
| ДБН В.2.3-4-2000 | Автомобільні дороги |
| ДБН В.2.8-3-95 | Технічна експлуатація будівельних машин |
| ДБН В.2.8-4-96 | Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги |
| ВБН В.2.8-218-009-97 | Правила технічної експлуатації дорожньої техніки |
| ВБН В.2.8-218-046-2001 | Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг |
| ІНУВ В.3.2-218-051-95 | Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах |
| ДНАОП 5.1.14-1.01-96 | Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства |

# 3	ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому нормативному документі, та визначення позначених ними понять.

3.1	Річні терміни експлуатації – розрахункові величини наробітку машини на протязі року, які застосовуються для планування виробничої діяльності підприємства.

- Робочий період року – розрахунковий інтервал часу, який обмежує період експлуатації машин вимогами технології виконання робіт, кліматичними, погодними, природними умовами та місцезнаходженням робіт, що виконуються.

- Технологічні періоди використання машин – інтервал часу, який обмежується технологією виконання даного виду робіт, температурними та вологісними параметрами повітря.

3.4	Ремонтний цикл – інтервал часу або наробіток з початку експлуатації машини до першого капітального ремонту або між двома послідовними капітальними ремонтами.

3.5	Підготовчо-заключні роботи – комплекс заходів, які забезпечують підготовку об'єкта для виконання дорожніх робіт, безпеку дорожнього руху в місцях проведення робіт та охорону навколишнього природного середовища.

- Коефіцієнт внутрішньозмінного використання – коефіцієнт, який враховує завантаження машини у часі та за потужністю протягом робочого часу.

- Коефіцієнт використання двигуна за часом – відношення наробітку машин (в мото-год.) до тривалості робочого часу, на протязі якого його було досягнуто (в маш.-год.).

- Коефіцієнт використання потужності двигуна – ступінь завантаження двигуна машини на протязі її наробітку.

# 4	ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН

4.1	Річні терміни експлуатації машин розроблені відповідно до конкретних умов експлуатації з урахуванням технології виконання робіт, тривалості робочого періоду на протязі року та перерв у роботі.

Технологією виробництва передбачається використання комплекту машин для виконання певного виду робіт. Річні терміни експлуатації машин, які входять в комплект, встановлюють на однаковому рівні.

4.2	Річні терміни експлуатації машин визначають в днях (добах), змінах та годинах робочого часу (мото-год., маш.-год.). Річні терміни експлуатації машин, визначені в мото-год., використовують для планування технічної експлуатації машин, а визначені в маш.-год., – для планування та обліку тривалості роботи машин.

4.3	Річні терміни експлуатації машин, TN, зміни, в загальному вигляді визначають за формулою:

TN=TR-TР,				(1)

де TR – тривалість робочого періоду на протязі року, зміни;

Тр – тривалість перерв в роботі, зміни.

4.4	Тривалість робочого періоду на протязі року визначають для кожної конкретної групи (марки, типу) машин з урахуванням технології виконання робіт, кліматичних, природних, погодних умов та місцезнаходження робіт, що виконуються.

Машини універсального призначення та базові машини, які використовуються для навішування змінного робочого обладнання, використовуються, за можливістю, протягом року. Спеціалізовані машини – на протязі сезону, відповідно до технології виконання робіт. Технологічні періоди використання машин у відповідності з технологією виконання робіт (ДБН В.2.3-4) наведені в додатку А.

- Технологією виконання робіт визначені температурні та вологісні параметри повітря, а також тривалість виконання даного виду робіт, яка повинна знаходитись в межах інтервалу часу, що обмежений допустимими температурними та вологісними параметрами.

- Тривалість робочого періоду на протязі року визначають для конкретного регіону з урахуванням даних Українського гідрометеорологічного центру. Тривалість робочих періодів експлуатації машин у відповідності з технологією виконання робіт (ДБН В.2.3-4) наведена в додатку Б.

4.7	Дорожньо-кліматичне районування та районування території України за кліматичними умовами, стосовно використання машин в залежності від характеристик дорожнього покриття (типів та марок асфальто- і дьогтебетонів), прийнято у відповідності з даними ДБН В.2.3-4.

- Перерви в роботі включають в себе святкові та вихідні дні, простої за кліматичних умов (дощ), перебазування машин, очікування ремонту та доставки машин на ремонтне підприємство і назад та знаходження машин в періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року.

- Перерви в роботі, ТР, дні, визначають за формулою:

Тр=Тв+Тк+Тпер+То+Трем,	(2)

де Тв – кількість святкових та вихідних днів, які припадають на робочий період року, дні;

Тк – тривалість простоїв машин через кліматичні умови, дні;

Тпер – тривалість перебазування машин на протязі робочого періоду року, дні;

То – тривалість очікування ремонту та доставки машин на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року, дні;

Трем – тривалість знаходження машин у періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року, дні.

4.10	Перерви в роботі враховують тільки на протязі робочого періоду року. Тривалість перерв у роботі, які співпадають з неробочим періодом, з розрахунку виключають.

Перерви в роботі, які є результатом порушення організації або технології виконання робіт (порушення трудової дисципліни, перебої в постачанні матеріалами та енергоресурсами, непланові ремонти, викликані несвоєчасним та неякісним виконанням періодичних технічних обслуговувань та ремонтів) в розрахунок не включають.

- Кількість святкових та вихідних днів, які припадають на робочий період року, приймають за календарем.

- Тривалість простоїв машин через кліматичні умови визначають на основі даних Українського гідрометеорологічного центру (додаток В). При цьому враховують середню тривалість дощу на протязі дня та технологічні особливості застосування конкретних марок машин (час висихання поверхні після дощу для можливості подальшої експлуатації деяких типів машин). Застосовуємо зменшуючий коефіцієнт, який в середньому становить 0,5.

- Тривалість перебазування машин на протязі робочого періоду року визначають на підставі даних щодо кількості та територіального розміщення об'єктів, що будуються, та тривалості їх будівництва.

Середні швидкості перевезення та пересування машин для визначення тривалості їх перебазувань наведені в додатку Г. Середню тривалість перебазувань машин, Тпер, дні, визначають за формулою:

,				(3)

де L – середня відстань транспортування, км;

Nnep – кількість перебазувань на протязі робочого періоду року;

V – середня швидкість перебазувань, км/год.;

Тсм – тривалість зміни, год.;

Nсм – коефіцієнт змінності при перебазуванні машин.

Розрахунок тривалості перебазувань різних типів машин (з урахуванням середніх величин складових частин) наведено в додатку Д.

4.14 Тривалість щоденних перебазувань самохідних колісних машин, які мають постійну стоянку на експлуатаційній базі будівельної організації, враховують в складі змінного робочого часу.

- Тривалість очікування ремонту і доставки машин на ремонтне підприємство і назад на протязі робочого періоду року визначають на підставі даних щодо фактичних витрат часу на ці операції, які припадають на одну середньоспискову машину.

- Тривалість знаходження машин в періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року, Трем, дні, визначають за формулою:

(4)

де Тп – питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машини, год./маш.-год.;

Кзм – коефіцієнт змінності (кількість змін роботи машини за добу);

Тзм – тривалість зміни, год.

4.17 Питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів на протязі машино-години роботи машини, Тп, год./маш.-год., визначається за формулою:

(5)

де Тто – тривалість періодичного технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2, ТО-3) та ремонту (П, К) відповідного виду, год.;

Nто – кількість технічних обслуговувань та ремонтів кожного виду машин в одному ремонтному циклі;

Ц – тривалість ремонтного циклу, мото-год.;

Кзм.то – коефіцієнт змінності проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту;

Кі.то – імовірнісний коефіцієнт знаходження машини на технічному обслуговуванні та ремонті в робочому періоді року;

Кп – коефіцієнт внутрішньозмінного використання (коефіцієнт переходу від змінного робочого часу до наробітку машини в мото-год.).

- Середні показники питомої тривалості періодичних технічних обслуговувань та ремонтів в одній машино-годині роботи деяких груп машин в робочому періоді року наведені в додатку Е. При відсутності даних розрахунок здійснюється на підставі показників, які наведені в експлуатаційній документації заводів-виробників та фактичних відомостей по аналогічних машинах.

- Тривалість одного періодичного технічного обслуговування та ремонту визначають з урахуванням одночасності або послідовності виконання робіт різними спеціалістами та їх нормативної трудомісткості.

4.20	Імовірний коефіцієнт перебування машини на технічному обслуговуванні та ремонті визначає ступінь імовірності виконання відповідного технічного обслуговування та ремонту в робочому періоді року. Якщо машина знаходиться в експлуатації тільки на протязі сезону, який обмежено технологією виконання робіт, то максимальна тривалість робіт з технічного обслуговування та ремонту повинна припадати на неробочий період року.

4.21	Коефіцієнт внутрішньозмінного використання, Км визначають за формулою:

Км=Кдв . Кдп,			(6)

де Кдв – коефіцієнт використання двигуна за часом;

Кдп – коефіцієнт використання потужності двигуна.

4.22	Коефіцієнт використання двигуна за часом, Кдв, визначають за формулою:

,			(7)

де N – наробіток машин, мото-год. (мото-дні) або відсотки від тривалості робочого часу;

Т – тривалість робочого часу, маш.-год. (маш.-дні) або відсотки;

Тщо – тривалість щозмінного технічного обслуговування, дні або відсотки від тривалості робочого часу;

Тпзр – тривалість підготовчо-заключних робіт на протязі робочого періоду року, дні або відсотки від тривалості робочого часу;

Тх – тривалість роботи машини вхолосту, дні або відсотки від тривалості робочого часу;

Тп – тривалість періодичних перерв на протязі робочого періоду року, дні або відсотки від тривалості робочого часу.

- Коефіцієнт використання потужності двигуна враховує середнє навантаження на двигун машини на протязі її наробітку.

- Згідно з ДБН В.2.8-4 щозмінне технічне обслуговування включає контрольні операції з визначення стану агрегатів і систем, які безпосередньо впливають на безпечну експлуатацію машин, а також роботи з підтримки їх належного зовнішнього вигляду, заправки паливом, мастилами і іншими експлуатаційними матеріалами. Тривалість виконання операцій щозмінного технічного обслуговування складає 3 % від тривалості змінного часу.

4.25	Тривалість підготовчо-заключних робіт визначають на підставі карт трудових процесів та ІНУВ В.3.2-218-051.

Тривалість підготовчо-заключних робіт складає 6 % від тривалості змінного часу.

- Тривалість роботи машини вхолосту визначають на основі фотографій робочого дня. Тривалість допустимої роботи вхолосту складає до 15 % від тривалості змінного часу.

- Тривалість періодичних перерв визначають, виходячи з норм ДНАОП 5.1.14-1.01 в розмірі 10 % від тривалості робочого періоду року.

- Технічну експлуатацію машин здійснюють у відповідності з ДБН В.2.8-3, ДБН В.2.8-4 та ВБН В.2.8-218-009. Якість технічної експлуатації машин має відповідати вимогам ГОСТ 25646.

4.29	Нормативи періодичності та тривалості технічного обслуговування та ремонту машин приймають у відповідності з даними ДБН В 2.8-3 та ВБН В.2.8-218-009.

4.30	Коефіцієнт змінності (кількість змін роботи машини на добу) визначають з урахуванням вимог проектів виконання робіт, технології будівництва, встановлених термінів робіт та фактично досягнутої змінності, яка враховує конкретні умови експлуатації машини.

Коефіцієнт змінності за місяцями для групи машин може бути величиною змінною, яка враховує різну тривалість світлового дня.

4.31	Фактичний середній коефіцієнт змінності, Кзм, для групи машин розраховують, виходячи з даних щодо кількості машин, які працювали з різною змінністю на протязі робочого періоду року за формулою:

,				(8)

де Кзм.м – коефіцієнт змінності роботи окремих груп машин за добу;

Тзм.м – кількість днів роботи даної групи машин з однаковою змінністю;

Nзм – середньоспискова кількість машин, які працювали з однаковою змінністю;

N – загальна середньоспискова кількість машин, які працювали;

Т – кількість днів, відпрацьованих машинами у відповідному періоді, за який визначається середній коефіцієнт змінності.

- Тривалість зміни приймають згідно режиму, який встановлено для даної організації у відповідності з діючим законодавством.

- Річні терміни експлуатації машин, TNг, маш.-год., визначають за формулою:

ТNг, = ТN·Кзм·Тзм,			(9)

За необхідності визначення річних термінів експлуатації машин в мото-год. формула (9) виглядатиме:

ТNг, = ТN·Кзм·Тзм ·Kп,			(10)

Формула (9) може бути представлена у вигляді:

(11)

де TR – тривалість робочого періоду року, дні;

Тв – кількість святкових та вихідних днів на протязі робочого періоду року, дні;

Тк – тривалість простоїв машин через кліматичні умови згідно з таблицею Д.1, дні;

Тпер – тривалість перебазувань машини на протязі робочого періоду року, дні;

То – тривалість очікування ремонту та доставки машини на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року, дні;

Тп – питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в одній машино-годині роботи машини, год./маш.-год.;

Кзм – коефіцієнт змінності (кількість змін роботи машини на добу);

Тзм – тривалість зміни – 8 год.

4.34	Приклад розрахунку річних термінів експлуатації дорожньо-ремонтної машини Patchmatic STR 1008 в дорожньо-кліматичній зоні V-II України наведено в додатку И.

4.35	Середні показники річних термінів експлуатації дорожніх машин та механізмів наведені у додатку К.

4.36	Середні показники річних термінів експлуатації машин, які використовуються на протязі року, наведені в таблиці Л.1 в підсумованому вигляді. При цьому враховуються періоди року з температурою вищою 0°С, та періоду року з температурою нижчою 0 °С, у тому числі днів зі снігом (таблиця М.1).

# ДОДАТОК А

(довідковий)

# Технологічні періоди використання машин

Таблиця А.1 – Машини та механізми для будівництва і ремонту автомобільних доріг

| № п/п | Найменування груп та марок машин | Використання груп та марок машин при: |
| --- | --- | --- |
|  |  | температурі навколишнього повітря | сніго-падах |
|  |  | від +10°С восени і до +5°С навесні | більше 0°С | від +5°С навесні і до +10°С восени | більше +15°С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автогудронатори |  |  |  | + |  |
| 2 | Машини для улаштування шорстких шарів (поверхнева обробка, "Сларі-Сіл" та ін.) |  |  |  | + |  |
| 3 | Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" |  |  |  | + |  |
| 4 | Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining |  |  |  | + |  |
| 5 | Асфальтоукладачі |  |  | + |  |  |
| 6 | Асфальтоукладач Titan-325 |  |  | + |  |  |
| 7 | Асфальтозмішувачі |  |  | + |  |  |
| 8 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" |  |  | + |  |  |
| 9 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" |  |  | + |  |  |
| 10 | Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу |  |  | + |  |  |
| 11 | Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття |  |  | + |  |  |
| 12 | Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг (Chipsiller 40 та ін) |  |  |  | + |  |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС-114а |  | + |  |  |  |
| 14 | Екскаватор САТ-315 М |  | + |  |  |  |
| 15 | Навантажувач CAT 950 G |  | + |  |  |  |
| 16 | Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е |  | + |  |  |  |
| 17 | Бульдозер ДЗ-27С |  | + |  |  |  |
| 18 | Автогрейдер ДЗ-122А |  | + |  |  |  |
| 19 | Котки гладковальцьові |  |  | + |  |  |
| 20 | Котки на пневмоходу |  | + |  |  |  |
| 21 | Котки для ущільнення земполотна |  | + |  |  |  |
| 22 | Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей |  |  | + |  |  |
| 23 | Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу |  |  | + |  |  |
| 24 | Бітумні насоси бітумоплавильних установок |  |  | + |  |  |
| 25 | Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу |  |  |  | + |  |
| 26 | Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом |  |  |  | + |  |
| 27 | Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг |  |  |  | + |  |
| 28 | Дорожня машина Road Master 4000 фірми Schäfer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг |  |  |  | + |  |
| 29 | Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" |  |  | + |  |  |
| 30 | Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza |  |  | + |  |  |
| 31 | Установки для приготування модифікованого бітуму |  |  | + |  |  |
| 32 | Котли для підігріву бітуму пересувні |  |  | + |  |  |
| 33 | Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 |  |  | + |  |  |

Продовження таблиці A.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Щебенерозподілювачі |  |  |  | + |  |
| 35 | Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний |  |  | + |  |  |
| 36 | Трактор на пневмоколісному ходу К-701 (у складі цементорозподілювача) |  |  | + |  |  |
| 37 | Автобітумовози |  |  | + |  |  |
| 38 | Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 |  | + |  |  |  |
| 39 | Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б |  | + |  |  |  |
| 40 | Машини для укладання цементобетону |  |  | + |  |  |
| 41 | Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 |  |  | + |  |  |
| 42 | Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС-105 |  |  | + |  |  |
| 43 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 |  |  | + |  |  |
| 44 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 |  |  | + |  |  |
| 45 | Електротрамбівки |  | + |  |  |  |
| 46 | Електростанція CAT 3412 |  | + |  |  |  |
| 47 | Електростанція ЕСД-200 |  | + |  |  |  |
| 48 | Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби |  | + |  |  |  |
| 49 | Електростанція АБ-70 |  | + |  |  |  |
| 50 | Машина для руйнування бетону ARROW D 500 |  | + |  |  |  |
| 51 | Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 | + | + |  |  |  |
| 52 | Свердлильна установка 210 SRA |  | + |  |  |  |
| 53 | Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 | + |  |  |  |  |
| 54 | Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах |  | + |  |  |  |

Таблиця А.2 – Машини та механізми для поточного ремонту автомобільних доріг

| № п/п | Найменування груп та марок машин | Використання груп та марок машин при: |
| --- | --- | --- |
|  |  | температурі навколишнього повітря | снігопадах |
|  |  | від +10°С восени і до +5°С навесні | більше 0°С | від +5°С навесні і до +10°С восени | більше +15°С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг |  |  | + |  |  |
| 2 | Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією |  |  | + |  |  |
| 3 | Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією |  |  | + |  |  |
| 4 | Дорожня машина KSF 0358 фірми Schäfer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією |  |  | + |  |  |
| 5 | Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією |  |  | + |  |  |
| 6 | Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією |  |  | + |  |  |
| 7 | Універсальна дорожня машина Unimog |  | + |  |  |  |
| 8 | Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 |  |  | + |  |  |
| 9 | Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів |  |  |  | + |  |
| 10 | Нарізувач швів типу CF-12.1B |  |  | + |  |  |
| 11 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDІMA CF-360 (CF-6000) |  |  | + |  |  |

Продовження таблиці А.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1D |  |  | + |  |  |
| 13 | Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 |  |  | + |  |  |
| 14 | Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA СВМ-12В |  |  | + |  |  |
| 15 | Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті |  |  | + |  |  |
| 16 | Установка Crafco PC-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті |  |  | + |  |  |
| 17 | Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті |  |  | + |  |  |
| 18 | Машина плавильно-заливальна LS-600/500 |  |  | + |  |  |
| 19 | Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC |  |  | + |  |  |
| 20 | Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів |  |  | + |  |  |
| 21 | Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття |  |  | + |  |  |
| 22 | Комбіновані дорожні машини типу "SCHÄFER" |  |  |  | + |  |
| 23 | Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів (зимове утримання автомобільних доріг) |  |  |  |  | + |
| 24 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі |  | + |  |  | + |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди |  | + |  |  |  |

Продовження таблиці А.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі |  | + |  |  | + |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди |  | + |  |  |  |
| 26 | Шнекороторні снігоочищувачі |  |  |  |  | + |
| 27 | Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу |  |  |  |  | + |
| 28 | Обладнання Ferri TXV-60, що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів, скошування трав, миття огорож |  | + |  |  |  |
|  | Базова машина обладнання Ferri TXV-60 – трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період | + |  |  |  |  |
| 29 | Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів, майданчиків відпочинку тощо |  |  |  |  | + |
| 30 | Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів |  |  |  |  | + |
| 31 | Машини для встановлення бар'єрних огороджень |  | + |  |  |  |
| 32 | Машини для миття бар'єрних огороджень |  | + |  |  |  |
| 33 | Машини для очищення і профілювання канав і кюветів |  | + |  |  |  |
| 34 | Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 |  | + |  |  |  |
| 35 | Машини для скошування трави у смузі відводу, на роздільних смугах, узбіччях і укосах |  |  | + |  |  |
| 36 | Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу, на роздільній смузі, узбіччях і укосах |  | + |  |  |  |
| 37 | Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом |  |  | + |  |  |
| 38 | Машина „Вольтерс" W-50-8 (Бельгія) для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом |  | + |  |  |  |

Кінець таблиці А.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TP-TSE-TXV з навісними модулями CS150, BD4, FF45-0,45 м, FF60-0,60 м |  | + |  |  |  |
| 40 | Поливально-мийні машини |  | + |  |  |  |
| 41 | Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 |  | + |  |  |  |

# ДОДАТОК Б

(довідковий)

# Таблиця Б.1 – Тривалість робочих періодів експлуатації машин

| Найменування областей | Період плюсових температур | Період від +5°С навесні до +10°С восени | Період від +15°С і вище | Період снігопадів, дні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Місяці | рік |
|  | дати |  | дати |  | дати |  | І | ІІ | ІІІ | IV | X | XI | XII |  |
|  | Весна 0°С | Осінь 0°С | Тривалість періоду, дні | Весна-осінь +5°-+10°С | Тривалість періоду, дні | Весна-літо | Тривалість періоду, дні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Дорожньо-кліматична зона V-І (північна) |
| Львівська | 10.03 | 02.12 | 268 | 02.04-07.10 | 187 | 01.06-07.09 | 99 | 10 | 10 | 7 | 1 |  | 2 | 7 | 37 |
| Волинська | 10.03 | 01.12 | 267 | 03.04-03.10 | 184 | 29.05-07.09 | 102 | 10 | 9 | 6 | 1 |  | 2 | 7 | 35 |
| Рівненська | 12.03 | 29.11 | 263 | 06.04-03.10 | 182 | 24.05-07.09 | 107 | 11 | 10 | 7 | 1 |  | 3 | 8 | 40 |
| Житомирська | 15.03 | 26.11 | 257 | 06.04-02.10 | 181 | 24.05-04.09 | 104 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 42 |
| Київська | 16.03 | 27.11 | 257 | 05.04-04.10 | 183 | 19.05-10.09 | 115 | 10 | 9 | 7 | 1 |  | 4 | 7 | 38 |
| Чернігівська | 20.03 | 21.11 | 247 | 07.04-01.10 | 177 | 21.05-04.09 | 107 | 14 | 11 | 8 | 1 |  | 4 | 10 | 48 |
| Сумська | 21.03 | 23.11 | 248 | 08.04-30.09 | 175 | 18.05-04.09 | 110 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 40 |
| Дорожньо-кліматична зона V-ІІ (центральна) |
| Івано-Франківська | 12.03 | 01.12 | 265 | 02.04-07.10 | 187 | 06.06-05.09 | 92 | 10 | 10 | 7 | 1 |  | 3 | 7 | 38 |
| Тернопільська | 14.03 | 28.11 | 260 | 03.04-04.10 | 185 | 31.05-03.09 | 96 | 10 | 9 | 7 | 1 |  | 3 | 7 | 37 |
| Хмельницька | 14.03 | 28.11 | 260 | 03.04-07.10 | 186 | 27.05-10.09 | 107 | 10 | 9 | 6 | 1 |  | 3 | 7 | 36 |
| Вінницька | 13.03 | 27.11 | 260 | 02.04-06.10 | 186 | 19.05-12.09 | 117 | 10 | 10 | 7 | 1 |  | 4 | 8 | 40 |
| Черкаська | 15.03 | 29.11 | 260 | 03.04-04.10 | 185 | 15.05-11.09 | 120 | 10 | 9 | 6 | 1 |  | 3 | 8 | 37 |
| Кіровоградська | 15.03 | 29.11 | 260 | 02.04-09.10 | 189 | 17.05-16.09 | 123 | 8 | 7 | 5 | 1 |  | 2 | 5 | 28 |
| Полтавська | 15.03 | 27.11 | 258 | 03.04-03.10 | 184 | 14.05-13.09 | 123 | 9 | 9 | 8 | 2 |  | 3 | 7 | 38 |
| Харківська | 19.03 | 27.11 | 254 | 05.04-02.10 | 182 | 13.05-12.09 | 123 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 39 |
| Чернівецька | 12.03 | 29.11 | 263 | 30.03-11.10 | 196 | 23.05-15.09 | 116 | 9 | 9 | 6 | 1 |  | 2 | 6 | 33 |

Кінець таблиці Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожньо-кліматична зона V – III (південна) |
| Одеська | 07.03 | 07.12 | 276 | 27.03-17.10 | 205 | 14.05-22.09 | 132 | 6 | 4 | 3 |  |  | 1 | 4 | 18 |
| Миколаївська | 08.03 | 11.12 | 280 | 28.03-15.10 | 201 | 11.05-23.09 | 136 | 5 | 4 | 3 |  |  | 1 | 4 | 17 |
| Запорізька | 09.03 | 07.12 | 274 | 31.03-14.10 | 198 | 11.05-24.09 | 137 | 5 | 5 | 3 |  |  | 1 | 3 | 17 |
| Херсонська | 05.03 | 09.12 | 279 | 28.03-17.10 | 204 | 11.05-25.09 | 138 | 4 | 4 | 3 |  |  | 1 | 3 | 15 |
| Донецька | 16.03 | 29.11 | 259 | 03.04-08.10 | 189 | 14.05-19.09 | 129 | 8 | 9 | 6 | 1 |  | 2 | 7 | 33 |
| Луганська | 15.03 | 28.11 | 259 | 01.04-05.10 | 188 | 09.05-16.09 | 131 | 9 | 7 | 6 | 1 |  | 3 | 6 | 32 |
| Дніпропетровська | 14.03 | 04.12 | 266 | 01.04-10.10 | 191 | 12.05-19.09 | 131 | 8 | 7 | 5 | 1 |  | 2 | 6 | 29 |
| Дорожньо-кліматична зона V-IV (гірська) |
| АР Крим | 24.02 | 16.12 | 296 | 23.03-20.10 | 212 | 16.05-28.09 | 130 | 6 | 5 | 4 |  |  | 1 | 2 | 18 |
| Закарпатська | 25.02 | 04.12 | 283 | 21.03-15.10 | 209 | 10.05-17.09 | 131 | 12 | 9 | 5 | 1 |  | 3 | 7 | 37 |
| Примітка. Показники наведені на підставі даних багаторічних спостережень Українського гідрометеорологічного центру. |

# ДОДАТОК В

(довідковий)

# Таблиця В.1 – Середня багаторічна кількість днів з опадами більше 1 мм

| Адміністративні зони, області | Місяці | Рік |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| СТЕП |
| Автономна Республіка Крим | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 64 |
| Дніпропетровська | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 71 |
| Донецька | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 77 |
| Запорізька | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 68 |
| Кіровоградська | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 79 |
| Луганська | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 73 |
| Миколаївська | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 61 |
| Одеська | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 61 |
| Херсонська | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 58 |
| ЛІСОСТЕП |
| Вінницька | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 87 |
| Київська | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 86 |
| Полтавська | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 82 |
| Сумська | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 93 |
| Тернопільська | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 100 |
| Харківська | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 86 |
| Хмельницька | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 93 |
| Черкаська | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 81 |
| Чернівецька | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 97 |
| ПОЛІССЯ |
| Волинська | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 97 |
| Житомирська | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 94 |
| Івано-Франківська | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 100 |
| Львівська | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 112 |
| Рівненська | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 97 |
| Чернігівська | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 91 |
| Закарпатська | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 120 |
| Примітка. Показники наведені на підставі даних багаторічних спостережень Українського гідрометеорологічного центру. |

Таблиця В.2 – Добові температурні режими

| Адміністративні зони, області | Дати переходу середньодобових температур через межі |
| --- | --- |
|  | весною | восени |
|  | 0° | 5° | 10° | 15° | 15° | 10° | 5° | 0° |
| СТЕП |
| Автономна Республіка Крим | 24.02 | 23.03 | 16.04 | 16.05 | 22.09 | 20.10 | 25.11 | 16.12 |
| Дніпропетровська | 14.03 | 1.04 | 18.04 | 12.05 | 19.09 | 10.10 | 4.11 | 4.12 |
| Донецька | 16.03 | 3.04 | 19.04 | 14.05 | 19.09 | 8.10 | 1.11 | 29.11 |
| Запорізька | 9.03 | 31.03 | 17.04 | 11.05 | 24.09 | 14.10 | 9.11 | 7.12 |
| Кіровоградська | 15.03 | 2.04 | 19.04 | 17.05 | 16.09 | 9.10 | 3.11 | 29.11 |
| Луганська | 15.03 | 1.04 | 17.04 | 9.05 | 16.09 | 5.10 | 29.10 | 28.11 |
| Миколаївська | 8.03 | 28.03 | 18.04 | 11.05 | 23.09 | 15.10 | 10.11 | 11.12 |
| Одеська | 7.03 | 27.03 | 18.04 | 14.05 | 22.09 | 17.10 | 12.11 | 7.12 |
| Херсонська | 5.03 | 28.03 | 17.04 | 11.05 | 25.09 | 17.10 | 15.11 | 9.12 |
| ЛІСОСТЕП |
| Вінницька | 13.03 | 2.04 | 24.04 | 19.05 | 12.09 | 6.10 | 4.11 | 27.11 |
| Київська | 16.03 | 5.04 | 25.04 | 19.05 | 10.09 | 4.10 | 1.11 | 27.11 |
| Полтавська | 15.03 | 3.04 | 20.05 | 14.05 | 13.09 | 3.10 | 30.10 | 27.11 |
| Сумська | 21.03 | 8.04 | 25.04 | 18.05 | 4.09 | 30.09 | 26.10 | 23.11 |
| Тернопільська | 14.03 | 3.04 | 29.04 | 31.05 | 3.09 | 4.10 | 3.11 | 28.11 |
| Харківська | 19.03 | 5.04 | 20.04 | 13.05 | 12.09 | 2.10 | 28.10 | 27.11 |
| Хмельницька | 14.03 | 3.04 | 28.04 | 27.05 | 10.09 | 7.10 | 4.11 | 28.11 |
| Черкаська | 15.03 | 3.04 | 22.04 | 15.05 | 11.09 | 4.10 | 3.11 | 29.11 |
| Чернівецька | 12.03 | 30.03 | 24.04 | 23.05 | 15.09 | 11.10 | 7.11 | 29.11 |
| ПОЛІССЯ |
| Волинська | 10.03 | 3.04 | 30.04 | 29.05 | 7.09 | 3.10 | 5.11 | 1.12 |
| Житомирська | 15.03 | 6.04 | 27.04 | 24.05 | 4.09 | 2.10 | 2.11 | 26.11 |
| Івано-Франківська | 12.03 | 2.04 | 2.05 | 6.06 | 5.09 | 7.10 | 6.11 | 1.12 |
| Львівська | 10.03 | 2.04 | 29.04 | 1.06 | 7.09 | 7.10 | 8.11 | 2.12 |
| Рівненська | 12.03 | 6.04 | 28.04 | 24.05 | 7.09 | 3.10 | 4.11 | 29.11 |
| Чернігівська | 20.03 | 7.04 | 26.04 | 21.05 | 4.09 | 1.10 | 28.10 | 21.11 |
| Закарпатська | 25.02 | 21.03 | 18.04 | 10.05 | 17.09 | 15.10 | 12.11 | 4.12 |

Таблиця В.3 – Тривалість періоду від дати переходу температури повітря через +5 весною до дати переходу через +10° восени та середні багаторічні дати утворення стійкого снігового покриву

| Адміністративні зони, області | Тривалість періоду, дні | Дата утворення снігового покрову |
| --- | --- | --- |
| СТЕП |
| Автономна Республіка Крим | 211 | * |
| Дніпропетровська | 192 | 29.12-9.01 |
| Донецька | 188 | 20-26.12 |
| Запорізька | 197 | 1.01-11.01 |
| Кіровоградська | 190 | 27.12-4.01 |
| Луганська | 187 | 22-27.12 |
| Миколаївська | 201 | * |
| Одеська | 204 | * |
| Херсонська | 203 | * |
| ЛІСОСТЕП |
| Вінницька | 187 | 20.12-2.01 |
| Київська | 182 | 19.12-1.01 |
| Полтавська | 183 | 19-27.12 |
| Сумська | 175 | 14-19.12 |
| Тернопільська | 184 | 16-29.12 |
| Харківська | 180 | 19-27.12 |
| Хмельницька | 187 | 18-22.12 |
| Черкаська | 184 | 12-24.12 |
| Чернівецька | 195 | 22-26.12 |
| ПОЛІССЯ |
| Волинська | 183 | 24-27.12 |
| Житомирська | 179 | 19-23.12 |
| Івано-Франківська | 188 | 16-19.12 |
| Львівська | 188 | 14-25.12 |
| Рівненська | 180 | 25-27.12 |
| Чернігівська | 177 | 14-20.12 |
| Закарпатська | 208 | 20.12-1.01 |
| * Примітка. У більшості років стійкий сніговий покрив не спостерігався. |

Таблиця В.4 – Середня багаторічна кількість днів зі снігом

| Адміністративні зони, області | Кількість днів зі снігом |
| --- | --- |
|  | січень | лютий | березень | квітень | жовтень | листопад | грудень | рік |
|  | СТЕП |
| Автономна Республіка Крим | 6 | 5 | 4 |  |  | 1 | 2 | 18 |
| Дніпропетровська | 8 | 7 | 5 | 1 |  | 2 | 6 | 29 |
| Донецька | 8 | 9 | 6 | 1 |  | 2 | 7 | 33 |
| Запорізька | 5 | 5 | 3 |  |  | 1 | 3 | 17 |
| Кіровоградська | 8 | 7 | 5 | 1 |  | 2 | 5 | 28 |
| Луганська | 9 | 7 | 6 | 1 |  | 3 | 6 | 32 |
| Миколаївська | 5 | 4 | 3 |  |  | 1 | 4 | 17 |
| Одеська | 6 | 4 | 3 |  |  | 1 | 4 | 18 |
| Херсонська | 4 | 4 | 3 |  |  | 1 | 3 | 15 |
|  | ЛІСОСТЕП |
| Вінницька | 10 | 10 | 7 | 1 |  | 4 | 8 | 40 |
| Київська | 10 | 9 | 7 | 1 |  | 4 | 7 | 38 |
| Полтавська | 9 | 9 | 8 | 2 |  | 3 | 7 | 38 |
| Сумська | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 40 |
| Тернопільська | 10 | 9 | 7 | 1 |  | 3 | 7 | 37 |
| Харківська | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 39 |
| Хмельницька | 10 | 9 | 6 | 1 |  | 3 | 7 | 36 |
| Черкаська | 10 | 9 | 6 | 1 |  | 3 | 8 | 37 |
| Чернівецька | 9 | 9 | 6 | 1 |  | 2 | 6 | 33 |
|  | ПОЛІССЯ |
| Волинська | 10 | 9 | 6 | 1 |  | 2 | 7 | 35 |
| Житомирська | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 42 |
| Івано-Франківська | 10 | 10 | 7 | 1 |  | 3 | 7 | 38 |
| Львівська | 10 | 10 | 7 | 1 |  | 2 | 7 | 37 |
| Рівненська | 11 | 10 | 7 | 1 |  | 3 | 8 | 40 |
| Чернігівська | 14 | 11 | 8 | 1 |  | 4 | 10 | 48 |
| Закарпатська | 12 | 9 | 5 | 1 |  | 3 | 7 | 37 |

# ДОДАТОК Г

(довідковий)

# Вихідні дані для визначення середньої тривалості перебазування машини

Таблиця Г.1 – Середні швидкості перевезення машин на трайлері

| Група доріг | Тип дорожнього покриття | Швидкість перевезення, км/год. |
| --- | --- | --- |
|  | В місті | 9,2 |
|  | За містом |  |
| І | Дороги з удосконаленим покриттям (асфальтобетонні, цементобетонні, брусчаті, гудроновані, клінкерні) | 15 |
| II | Дороги з твердим покриттям (булижні, щебеневі, гравійні, ґрунтові поліпшені) | 11,5 |
| III | Дороги ґрунтові природні | 9,6 |

Таблиця Г.2 – Середні швидкості пересування пневмоколісних машин, які буксируються автотягачами

| Група доріг | Швидкість при буксируванні, км/год. |
| --- | --- |
|  | 1-а група машин | 2-а група машин |
|  | В місті |
|  | 15 | 22,5 |
|  | За містом |
| І | 18 | 27 |
| II | 13,7 | 20,5 |
| III | 11,7 | 17,6 |
| Примітка. Здійснюється буксирування таких типів машин: екскаватори 3-4 розмірних груп, машини (мотоблоки) для снігоочищення тротуарів, машини для улаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних сумішей (технологія "Сларі-Сіл", мультимак), щебенерозподілювачі. |

Таблиця Г.3 – Середні швидкості пересування самохідних машин

| Група доріг | Середня швидкість, км/год. |
| --- | --- |
|  | 1-а група машин | 2-а група машин |
|  | В місті |
|  | 22,5 | 18 |
|  | За містом |
| І | 40 | 25 |
| II | 25 | 19 |
| III | 20 | 15 |
| Примітка. 1-а група машин – гудронатори, бітумовози, дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів, машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800, машини для ямкового ремонту Patchmatic STR 1008, машини з синхронного розподілення кам'яних і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг (Чіпсіллер 40 та ін.), шламорозподілювальна установка, барова установка БМ-271, універсальні дорожні машини Unimog, комбіновані дорожні машини для миття бар'єрних огороджень, шнекороторні снігоочисники. 2-а група машин – екскаватори 1-2 розмірних груп, автогрейдери, скрепери, навантажувачі одноківшеві, машини для установки бар'єрних огороджень, машини для розробки та заливання тріщин і швів, машини для очищення і профілювання канав і кюветів, машини для скошування трави у смузі відводу, машини для зрізування кущів і дрібнолісся. Для умов бездоріжжя швидкості приймають за III групою доріг із зменшенням на 20 %. |

# ДОДАТОК Д

(довідковий)

# Таблиця Д.1 – Визначення тривалості перебазування машини на протязі робочого періоду року

| № | Найменування груп та марок машин | L | Nnep | V | Тсм | Nсм | Тпер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автогудронатори | 2·40 | 4 | 40 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Машини для улаштування шорстких шарів (поверхнева обробка, "Сларі-Сіл" та ін.) | 2·40 | 4 | 40 | 8 | 2 | 0,5 |
| 3 | Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" | 2·40 | 4 | 40 | 8 | 2 | 0,5 |
| 4 | Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining | 2·40 | 4 | 40 | 8 | 2 | 0,5 |
| 5 | Асфальтоукладачі | 2·50 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2,9 |
| 6 | Асфальтоукладачі Titan-325 | 2·50 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2,9 |
| 7 | Асфальтозмішувачі | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" | 2·40 | 20 | 15 | 8 | 2 | 6,7 |
| 9 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" | 2·50 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2,9 |
| 10 | Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу | 2·50 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2,9 |
| 11 | Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття | 2·50 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2,9 |
| 12 | Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг (Chipsiller 40 та ін) | 2·40 | 4 | 40 | 8 | 1 | 1 |
| 13 | Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС-114а | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Екскаватор САТ-315 М | 2·46 | 20 | 25 | 8 | 2 | 4,6 |
| 15 | Завантажувач CAT 950 G | 2·75 | 20 | 25 | 8 | 2 | 7,5 |
| 16 | Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е для будівництва і ремонту автомобільних доріг | 2·62 | 10 | 11,5 | 8 | 2 | 6,7 |
|  | Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е для зимового утримання автомобільних доріг | 2·62 | 10 | 11,5 | 8 | 2 | 6,7 |
| 17 | Бульдозер ДЗ-27С для будівництва і ремонту автомобільних доріг | 2·62 | 10 | 11,5 | 8 | 2 | 6,7 |
|  | Бульдозер ДЗ-27С для зимового утримання автомобільних доріг | 2·62 | 10 | 11,5 | 8 | 2 | 6,7 |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Автогрейдер ДЗ-122А для будівництва і ремонту автомобільних доріг | 2·75 | 20 | 25 | 8 | 2 | 7,5 |
|  | Автогрейдер ДЗ-122А для зимового утримання автомобільних доріг | 2·50 | 12 | 15 | 8 | 2 | 5,0 |
| 19 | Котки гладковальцьові | 2·60 | 6 | 15 | 8 | 2 | 3,0 |
| 20 | Котки на пневмоходу | 2·60 | 6 | 15 | 8 | 2 | 3,0 |
| 21 | Котки для ущільнення земполотна | 2·50 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2,1 |
| 22 | Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Бітумні насоси бітумоплавильних установок | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу | 2·40 | 40 | 27 | 8 | 2 | 7,4 |
| 26 | Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом | 2·40 | 40 | 27 | 8 | 2 | 7,4 |
| 27 | Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 2·40 | 4 | 40 | 8 | 1 | 1 |
| 28 | Дорожня машина Road Master 4000 фірми Schäfer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 2·40 | 4 | 40 | 8 | 1 | 1 |
| 29 | Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" | 2·50 | 60 | 27 | 8 | 2 | 13,9 |
| 30 | Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Установки для приготування модифікованого бітуму | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котли для підігріву бітуму пересувні | 2·50 | 60 | 27 | 8 | 2 | 13,9 |
| 33 | Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 | 2·40 | 20 | 15 | 8 | 2 | 6,7 |
| 34 | Щебенерозподілювачі | 2·50 | 54 | 27 | 8 | 1 | 25 |
| 35 | Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний | 2·50 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2,9 |
| 36 | Трактор на пневмоколісному ходу К-701 (у складі цементорозподілювача) | 2·50 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2,9 |
| 37 | Автобітумовози | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 | 2·230 | 2 | 11,5 | 8 | 2 | 5,0 |
| 39 | Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б | 2·230 | 2 | 11,5 | 8 | 2 | 5,0 |
| 40 | Машини для укладання цементобетону | 2·80 | 2 | 11,5 | 8 | 2 | 1,7 |
| 41 | Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 | 2·80 | 2 | 11,5 | 8 | 2 | 1,7 |
| 42 | Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС-105 | 2·80 | 2 | 11,5 | 8 | 2 | 1,7 |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 | 2·50 | 18 | 27 | 8 | 2 | 4,2 |
| 44 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 | 2·50 | 18 | 27 | 8 | 2 | 4,2 |
| 45 | Електротрамбівки | 2·50 | 100 | 40 | 8 | 2 | 15,6 |
| 46 | Електростанція CAT 3412 | 2·53 | 4 | 11,5 | 8 | 2 | 2,3 |
| 47 | Електростанція ЕСД-200 | 2·53 | 4 | 11,5 | 8 | 2 | 2,3 |
| 48 | Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби | 2·53 | 4 | 11,5 | 8 | 2 | 2,3 |
| 49 | Електростанція АБ-70 | 2·53 | 4 | 11,5 | 8 | 2 | 2,3 |
| 50 | Машина для руйнування бетону ARROW D 500 | 2·50 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2,1 |
| 51 | Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 | 2·50 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | 11,6 |
| 52 | Свердлильна установка 210 SRA | 2·50 | 11 | 15 | 8 | 2 | 4,6 |
| 53 | Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 | 2·50 | 4 | 25 | 8 | 2 | 1 |
| 54 | Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах | 2·50 | 20 | 25 | 8 | 2 | 5 |
| 55 | Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 56 | Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією | 2·50 | 50 | 40 | 8 | 2 | 7,8 |
| 57 | Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 2·50 | 50 | 40 | 8 | 2 | 7,8 |
| 58 | Дорожня машина KSF 0358 фірми Schäfer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 2·50 | 50 | 40 | 8 | 2 | 7,8 |
| 59 | Дорожня машина BLOW PATCHER тип НT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 2·50 | 50 | 40 | 8 | 2 | 7,8 |
| 60 | Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 2·50 | 50 | 40 | 8 | 2 | 7,8 |
| 61 | Універсальна дорожня машина Unimog (без використання в зимовий період) | 2·50 | 50 | 40 | 8 | 2 | 7,8 |
|  | Універсальна дорожня машина Unimog (для використання в зимовий період) | 2·50 | 5 | 40 | 8 | 2 | 0,8 |
| 62 | Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 | 2·50 | 83 | 40 | 8 | 2 | 13,0 |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів | 2·40 | 4 | 40 | 8 | 1 | 1 |
| 64 | Нарізувач швів типу CF-12.1B | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 65 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-360 (CF-6000) | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 66 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1 D | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 67 | Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 68 | Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA CBM-12B | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 69 | Барона установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 70 | Установка Crafco PC-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 71 | Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 72 | Машина плавильно-заливальна LS-600/500 | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 73 | Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC | 2·60 | 50 | 40 | 8 | 2 | 9,4 |
| 74 | Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів | 2·50 | 50 | 15 | 8 | 2 | 20,8 |
| 75 | Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття | 2·50 | 50 | 15 | 8 | 2 | 20,8 |
| 76 | Комбіновані дорожні машини типу "SCHÄFER" | 2·50 | 30 | 40 | 8 | 1 | 9,4 |
| 77 | Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів (зимове утримання автомобільних доріг) | - | - | - | - | - | - |

Продовження таблиці Д. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі в зимових умовах | - | - | - | - | - | - |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі в зимових умовах | - | - | - | - | - | - |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Шнекороторні снігоочищувачі | 2·30 | 10 | 20 | 8 | 1 | 3,8 |
| 81 | Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу | 2·30 | 10 | 20 | 8 | 1 | 3,8 |
| 82 | Обладнання Ferri TXV-60, що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів, скошування трав, миття огорож | 2·40 | 50 | 25 | 8 | 2 | 10 |
|  | Базова машина обладнання Ferri TXV-60 трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів, майданчиків відпочинку тощо | 2·20 | 22 | 27 | 8 | 1 | 4,1 |
| 84 | Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Машини для встановлення бар'єрних огороджень | 2·50 | 50 | 25 | 8 | 2 | 12,5 |
| 86 | Машини для миття бар'єрних огороджень | 2·50 | 50 | 25 | 8 | 2 | 12,5 |
| 87 | Мащини для очищення і профілювання канав і кюветів | 2·50 | 55 | 25 | 8 | 2 | 13,8 |
| 88 | Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 (без використання в зимовий період) | 2·40 | 50 | 40 | 8 | 2 | 6,3 |
|  | Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 (для використання в зимовий період) | 2·40 | 6 | 40 | 8 | 2 | 0,8 |
| 89 | Машини для скошування трави у смузі відводу, на роздільних смугах, узбіччях і укосах. | 2·40 | 50 | 25 | 8 | 2 | 10,0 |

Кінець таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу, на роздільній смузі, узбіччях і укосах | 2·40 | 50 | 25 | 8 | 2 | 10,0 |
| 91 | Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 2·60 | 30 | 25 | 8 | 2 | 9,0 |
| 92 | Машина „Вольтерс" W-50-8 (Бельгія) для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 2·60 | 30 | 25 | 8 | 2 | 9,0 |
| 93 | Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TP-TSE-TXV з навісними модулями CS150, BD4, FF45-0,45м, РР60-0,60м | 2·40 | 50 | 25 | 8 | 2 | 10 |
| 94 | Поливально-мийні машини | 2·50 | 50 | 40 | 8 | 2 | 7,8 |
| 95 | Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 | 2·50 | 50 | 40 | 8 | 2 | 7,8 |
| Примітка 1. Позначення літер наведені в поясненнях до формули (3). Примітка 2. Тривалість щоденних перебазувань самохідних колісних машин, які мають постійну стоянку на експлуатаційній базі будівельної організації, враховують у складі змінного робочого часу. До таких машин відносяться: екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС-114а, автобітумовози, дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів, шнекороторні снігоочищувачі, комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів (зимове утримання автомобільних доріг). |

# ДОДАТОК Е

(довідковий)

# Таблиця Е.1 – Середні показники питомої тривалості технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машин в робочому періоді року

| № | Найменування груп та марок машин | Питома величина тривалості технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи, год. / маш.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автогудронатори | 0,04 |
| 2 | Машини для улаштування шорстких шарів (поверхнева обробка, "Сларі-Сіл" та ін.) | 0,04 |
| 3 | Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" | 0,04 |
| 4 | Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining | 0,04 |
| 5 | Асфальтоукладачі | 0,05 |
| 6 | Асфальтоукладач Titan-325 | 0,05 |
| 7 | Асфальтозмішувачі | 0,05 |
| 8 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" | 0,05 |
| 9 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" | 0,05 |
| 10 | Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу | 0,05 |
| 11 | Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття | 0,05 |
| 12 | Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг (Chipsiller 40 та ін.) | 0,05 |
| 13 | Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС-114а | 0,04 |
| 14 | Екскаватор САТ-315 М | 0,03 |
| 15 | Навантажувач CAT 950 G | 0,03 |
| 16 | Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е | 0,03 |
| 17 | Бульдозер ДЗ-27С | 0,03 |
| 18 | Автогрейдер ДЗ-122А | 0,03 |
| 19 | Котки гладковальцьові | 0,04 |
| 20 | Котки на пневмоходу | 0,04 |
| 21 | Котки для ущільнення земполотна | 0,03 |

Продовження таблиці Е.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 22 | Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей | 0,05 |
| 23 | Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу | 0,05 |
| 24 | Бітумні насоси бітумоплавильних установок | 0,05 |
| 25 | Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу | 0,04 |
| 26 | Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом | 0,05 |
| 27 | Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 0,05 |
| 28 | Дорожня машина Road Master 4000 фірми Schäfer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 0,05 |
| 29 | Причіпний бітумізатор Б 400.02.IE "Крокус" | 0,03 |
| 30 | Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza | 0,07 |
| 31 | Установки для приготування модифікованого бітуму | 0,07 |
| 32 | Котли для підігріву бітуму пересувні | 0,03 |
| 33 | Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 | 0,05 |
| 34 | Щебенерозподілювачі | 0,03 |
| 35 | Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний | 0,05 |
| 36 | Трактор на пневмоколісному ходу К-701 (у складі цементорозподілювача) | 0,05 |
| 37 | Автобітумовози | 0,04 |
| 38 | Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 | 0,04 |
| 39 | Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б | 0,03 |
| 40 | Машини для укладання цементобетону | 0,04 |
| 41 | Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 | 0,04 |
| 42 | Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС-105 | 0,04 |
| 43 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 | 0,04 |
| 44 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 | 0,03 |
| 45 | Електротрамбівки | 0,03 |
| 46 | Електростанція CAT 3412 | 0,03 |
| 47 | Електростанція ЕСД-200 | 0,03 |
| 48 | Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби | 0,03 |
| 49 | Електростанція АБ-70 | 0,03 |
| 50 | Машина для руйнування бетону ARROW D 500 | 0,03 |
| 51 | Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 | 0,02 |
| 52 | Свердлильна установка 210 SRA | 0,03 |

Продовження таблиці Е.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 53 | Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 | 0,04 |
| 54 | Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах | 0,04 |
| 55 | Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг | 0,04 |
| 56 | Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією | 0,04 |
| 57 | Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 0,04 |
| 58 | Дорожня машина KSF 0358 фірми Schäfer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 0,04 |
| 59 | Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 0,04 |
| 60 | Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 0,04 |
| 61 | Універсальна дорожня машина Unimog | 0,03 |
| 62 | Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 | 0,04 |
| 63 | Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів | 0,05 |
| 64 | Наріжчики швів типу CF-12.1B | 0,03 |
| 65 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-360 (CF-6000) | 0,03 |
| 66 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1 D | 0,03 |
| 67 | Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 | 0,03 |
| 68 | Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA СВМ-12В | 0,03 |
| 69 | Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 0,04 |
| 70 | Установка Crafco PC-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 0,03 |
| 71 | Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 0,03 |
| 72 | Машина плавильно-заливальна LS-600/500 | 0,03 |
| 73 | Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC | 0,03 |
| 74 | Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів | 0,05 |
| 75 | Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття | 0,05 |
| 76 | Комбіновані дорожні машини типу "SCHÄFER" | 0,05 |
| 77 | Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів (зимове утримання автомобільних доріг) | 0,03 |

Кінець таблиці Е.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 78 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі | 0,03 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди | 0,03 |
| 79 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі | 0,03 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди | 0,03 |
| 80 | Шнекороторні снігоочищувачі | 0,03 |
| 81 | Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу | 0,03 |
| 82 | Обладнання Ferri TXV-60, що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів, скошування трав, миття огорож | 0,03 |
|  | Базова машина обладнання Ferri TXV-60 – трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період | 0,03 |
| 83 | Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів, майданчиків відпочинку тощо | 0,03 |
| 84 | Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів | 0,03 |
| 85 | Машини для встановлення бар'єрних огороджень | 0,04 |
| 86 | Машини для миття бар'єрних огороджень | 0,04 |
| 87 | Машини для очищення і профілювання канав і кюветів | 0,03 |
| 88 | Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 | 0,03 |
| 89 | Машини для скошування трави у смузі відводу, на роздільних смугах, узбіччях і укосах | 0,03 |
| 90 | Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу, на роздільній смузі, узбіччях і укосах | 0,03 |
| 91 | Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 0,04 |
| 92 | Машина „Вольтерс" W-50-8 (Бельгія) для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 0,04 |
| 93 | Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TP-TSE-TXV з навісними модулями CS150, BD4, FF45-0,45м, FF60-0,60M | 0,03 |
| 94 | Поливально-мийні машини | 0,03 |
| 95 | Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 | 0,03 |

# Додаток Ж

(довідковий)

# Таблиця Ж.1 – Середній коефіцієнт змінності

| № | Найменування груп та марок машин | Середній коефіцієнт змінності |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автогудронатори | 1,4 |
| 2 | Машини для улаштування шорстких шарів (поверхнева обробка, "Сларі-Сіл" та ін.) | 1,4 |
| 3 | Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" | 1,4 |
| 4 | Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining | 1,4 |
| 5 | Асфальтоукладачі | 1,4 |
| 6 | Асфальтоукладач Titan-325 | 1,4 |
| 7 | Асфальтозмішувачі | 1,4 |
| 8 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" | 1,4 |
| 9 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" | 1,4 |
| 10 | Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу | 1,4 |
| 11 | Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття | 1,4 |
| 12 | Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг (Chipsiller 40 та ін) | 1,4 |
| 13 | Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типуУДС-114а | 1,2 |
| 14 | Екскаватор САТ-315 М | 1,4 |
| 15 | Навантажувач CAT 950 G | 1,4 |
| 16 | Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е | 1,4 |
| 17 | Бульдозер ДЗ-27С | 1,4 |
| 18 | Автогрейдер ДЗ-122А | 1,4 |
| 19 | Котки гладковальцьові | 1,3 |
| 20 | Котки на пневмоходу | 1,3 |
| 21 | Котки для ущільнення земполотна | 1,2 |
| 22 | Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей | 1,4 |
| 23 | Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу | 1,4 |
| 24 | Бітумні насоси бітумоплавильних установок | 1,4 |
| 25 | Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу | 1,4 |
| 26 | Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом | 1,4 |

Продовження таблиці Ж.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 27 | Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 1,4 |
| 28 | Дорожня машина Road Master 4000 фірми Schäfer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 1,4 |
| 29 | Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" | 1,4 |
| ЗО | Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza | 1,4 |
| 31 | Установки для приготування модифікованого бітуму | 1,4 |
| 32 | Котли для підігріву бітуму пересувні | 1,4 |
| 33 | Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 | 1,4 |
| 34 | Щебенерозподілювачі | 1,4 |
| 35 | Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний | 1,4 |
| 36 | Трактор на пневмоколісному ходу К-701 (у складі цементорозподілювача) | 1,4 |
| 37 | Автобітумовози | 1,4 |
| 38 | Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 | 1,3 |
| 39 | Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б | 1,3 |
| 40 | Машини для укладання цементобетону | 1,2 |
| 41 | Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 | 1,2 |
| 42 | Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС-105 | 1,2 |
| 43 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 | 1,2 |
| 44 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 | 1,2 |
| 45 | Електротрамбівки | 1,3 |
| 46 | Електростанція CAT 3412 | 1,3 |
| 47 | Електростанція ЕСД-200 | 1,3 |
| 48 | Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби | 1,3 |
| 49 | Електростанція АБ-70 | 1,3 |
| 50 | Машина для руйнування бетону ARROW D 500 | 1,2 |
| 51 | Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 | 1,8 |
| 52 | Свердлильна установка 210 SRA | 1,4 |
| 53 | Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 | 1,4 |
| 54 | Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах | 1,2 |
| 55 | Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг | 1,4 |
| 56 | Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією | 1,4 |
| 57 | Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 1,4 |

Продовження таблиці Ж.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 58 | Дорожня машина KSF 0358 фірми Schäfer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 1,4 |
| 59 | Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 1,4 |
| 60 | Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 1,4 |
| 61 | Універсальна дорожня машина Unimog | 1,3 |
| 62 | Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 | 1,4 |
| 63 | Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів | 1,4 |
| 64 | Нарізувач швів типу CF-12.1B | 1,4 |
| 65 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-360 (CF-6000) | 1,4 |
| 66 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1 D | 1,4 |
| 67 | Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 | 1,4 |
| 68 | Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA CBM-12B | 1,4 |
| 69 | Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 1,4 |
| 70 | Установка Crafco PC-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 1,4 |
| 71 | Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 1,4 |
| 72 | Машина плавильно-заливальна LS-600/500 | 1,4 |
| 73 | Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC | 1,4 |
| 74 | Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів | 1,4 |
| 75 | Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття | 1,4 |
| 76 | Комбіновані дорожні машини типу "SCHÄFER" | 1,4 |
| 77 | Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів (зимове утримання автомобільних доріг) | 1,5 |
| 78 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі | 1,5 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди | 1,5 |
| 79 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі | 1,5 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди | 1,5 |
| 80 | Шнекороторні снігоочищувачі | 1,5 |

Кінець таблиці Ж.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 81 | Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу | 1,5 |
| 82 | Обладнання Ferri TXV-60, що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів, скошування трав, миття огорож | 1,3 |
|  | Базова машина обладнання Ferri TXV-60 – трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період | 1,3 |
| 83 | Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів, майданчиків відпочинку тощо | 1,5 |
| 84 | Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів | 1,5 |
| 85 | Машини для встановлення бар'єрних огороджень | 1,2 |
| 86 | Машини для миття бар'єрних огороджень | 1,2 |
| 87 | Машини для очищення і профілювання канав і кюветів | 1,2 |
| 88 | Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 | 1,4 |
| 89 | Машини для скошування трави у смузі відводу, на роздільних смугах, узбіччях і укосах | 1,4 |
| 90 | Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу, на роздільній смузі, узбіччях і укосах | 1,4 |
| 91 | Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 1,3 |
| 92 | Машина „Вольтерс" W-50-8 (Бельгія) для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 1,3 |
| 93 | Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TP-TSE-TXV з навісними модулями CS150, BD4, FF45-0,45м, FF60-0,60м | 1,3 |
| 94 | Поливально-мийні машини | 1,3 |
| 95 | Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 | 1,3 |

# ДОДАТОК И

(довідковий)

# Приклад розрахунку річних термінів експлуатації дорожньо-ремонтної машини Patchmatic STR 1008 в дорожньо-кліматичній зоні V-II України

И.1 Визначаємо тривалість робочого періоду за рік з урахуванням технології виконання робіт, кліматичних, природних, погодних умов та місцезнаходження робіт, що виконуються. Машина відноситься до категорії "спеціалізованих машин", тобто експлуатується на протязі сезону, обмеженого технологією виконання робіт.

Машина використовується для ямкового ремонту, заливання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття з використанням бітумних емульсій.

Згідно з п. 15.34.1 ДБН В.2.3-4 покриття та основи з асфальтобетонних, дьогтебетонних та дьогтеполімербетонних сумішей мають влаштовуватись в суху погоду. Укладання холодних та гарячих сумішей слід проводити при температурі повітря навесні та влітку не нижче 5 °С, восени – не нижче 10°С.

Технологічні періоди експлуатації дорожніх машин за кліматичними зонами України наведені в додатку Б. Для дорожньо-кліматичної зони V-II робочий період триває з 01.02 по 09.10. Тривалість робочого періоду року становить для цієї зони 190 календарних днів.

И.2 Визначаємо кількість святкових та вихідних днів на протязі робочого періоду року з урахуванням можливого використання в конкретній будівельній організації гнучкого графіка роботи машиністів. При двох вихідних днях на тиждень кількість святкових та вихідних днів на протязі робочого періоду року для нашого випадку становить 60 днів.

И.З Визначаємо тривалість простоїв машин через кліматичні умови на основі даних Українського гідрометеорологічного центру (додаток Б). На робочий період з 01.04 по 09.10 припадає 43 дні з дощем. При цьому враховуємо тривалість дощу на протязі робочої зміни та технологічні особливості застосування дорожньо-ремонтної машини Patchmatic STR 1008 (час висихання поверхні після дощу для можливості подальшої експлуатації машини). Тривалість враховуємо з додатковим понижуючим коефіцієнтом К=0,4.

И.4 Визначаємо тривалість перебазувань машини на протязі робочого періоду року. За таблицею Д.1 приймаємо середню тривалість перебазувань машини на рік – 7,8 днів.

И.5 Визначаємо тривалість очікування ремонту та доставки машини на ремонтне підприємство і назад на протязі робочого періоду року на підставі даних щодо фактичних витрат часу на ці операції, які припадають на одну середньооблікову машину. При цьому враховуємо можливу зміну в плановому періоді кількості ремонтів та місці їх проведення. Для даної машини доставка її на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року не передбачається.

И.6 Визначаємо питому тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машини (додаток Е). Для даної машини ця тривалість дорівнює 0,04 год./маш.-год.

И.7 Визначаємо середній коефіцієнт змінності (кількість змін роботи машини на добу). Коефіцієнт визначається з урахуванням вимог проектів виконання робіт, технології будівництва, встановленого терміну роботи та фактично досягнутої змінності, яка враховує конкретні умови експлуатації машини. Коефіцієнт може бути величиною змінною, яка враховує різну тривалість світлового дня на протязі робочого періоду року. Для даної машини приймаємо 1,4.

И.8 Тривалість зміни приймаємо згідно з режимом, встановленим у відповідності з діючим законодавством. Вона дорівнює 8 годинам.

И.9 Визначаємо річний термін експлуатації машини за формулою (11):

,

де TR- тривалість робочого періоду року – 190 днів;

Тв – кількість святкових та вихідних днів на протязі робочого періоду року становить 60 днів;

Тк – тривалість простоїв машин через кліматичні умови згідно з таблицею Д.1 складає 43 дні. З урахуванням зменшуючого коефіцієнту, який в середньому становить 0,4, тривалість простоїв складе 43х 0,4=17,2 днів.

Тпер – тривалість перебазувань машини на протязі робочого періоду року дорівнює 7,8 дням;

То – тривалість очікування ремонту та доставки машини на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року не планується;

Тп – питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в одній машино-годині роботи машини складає 0,04 год./маш.-год.;

Кзм – коефіцієнт змінності (кількість змін роботи машини на добу) приймаємо 1,4;

Тзм – тривалість зміни – 8 год.

Тоді:

Приймаємо 810 маш.-год.

И.10 За необхідності визначення річного терміну експлуатації машини в мото-год. визначений показник помножується на коефіцієнт внутрішньозмінного використання Км.

И.11 Визначаємо тривалість операцій щозмінного технічного обслуговування. Вона складає 3 % від тривалості змінного часу.

И.12 Визначаємо тривалість підготовчо-заключних робіт на підставі карт трудових процесів та ІНУВ В.3.2-218-051. Тривалість підготовчо-заключних робіт складає 6% від тривалості змінного часу.

И.13 Визначаємо тривалість роботи машини вхолосту, дні або % від тривалості робочого часу, приймаємо 15%.

И.14 Визначаємо тривалість періодичних перерв виходячи з норм ДНАОП 5.1.14-1.01. Вона складе 10% від тривалості робочого періоду року.

И.15 Визначаємо коефіцієнт внутрішньозмінного використання, Км за формулою (6):

Км= Кдв · Кдп

де Кдв – коефіцієнт використання двигуна за часом;

Кдп – коефіцієнт використання потужності двигуна.

Коефіцієнт використання двигуна за часом визначаємо за формулою:

де N – наробіток машин, мото-год. (мото-дні) або відсотки від тривалості робочого часу;

Т – тривалість робочого часу, маш.-год. (маш.-дні) або відсотки, приймаємо рівною 100 %;

Тщо – тривалість щозмінного технічного обслуговування, дні або відсотки від тривалості робочого часу, приймаємо рівною 3 %;

Тпзр – тривалість підготовчо-заключних робіт протягом робочого періоду року, дні або відсотки від тривалості робочого часу, приймаємо рівною 6 %;

Тх – тривалість роботи машини вхолосту, дні або відсотки від тривалості робочого часу, приймаємо рівною 15 %;

Тп – тривалість періодичних перерв протягом робочого періоду року, дні або відсотки від тривалості робочого часу, приймаємо рівною 10 %.

Тоді:

Приймаємо коефіцієнт використання потужності двигуна Кдп – 0,8.

Коефіцієнт внутрішньозмінного використання

Км=Кдв · Кдп=0,66 · 0,8 = 0,528

И.16 Визначаємо річний термін експлуатації машини у мото-годинах

ТNгод=812 маш-год. · 0,528 = 428,7 мото-год.

# Додаток К

(обов'язковий)

# Таблиця К.1 – Середні річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів

| № | Найменування груп та марок машин | Середній річний термін експлуатації машини, маш-год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автогудронатори | 510 |
| 2 | Машини для улаштування шорстких шарів (поверхнева обробка, "Сларі-Сіл" та ін.) | 510 |
| 3 | Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" | 510 |
| 4 | Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining | 510 |
| 5 | Асфальтоукладачі | 760 |
| 6 | Асфальтоукладач Titan-325 | 760 |
| 7 | Асфальтозмішувачі | 760 |
| 8 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" | 760 |
| 9 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" | 760 |
| 10 | Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу | 760 |
| 11 | Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття | 760 |
| 12 | Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг (Chipsiller 40 та ін.) | 480 |
| 13 | Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типуУДС-114а | 1060 |
| 14 | Екскаватор САТ-315 М | 1350 |
| 15 | Навантажувач CAT 950 G | 1320 |
| 16 | Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е | 1580 |
| 17 | Бульдозер ДЗ-27С | 1580 |
| 18 | Автогрейдер ДЗ-122А | 1430 |
| 19 | Котки гладковальцьові | 780 |
| 20 | Котки на пневмоходу | 780 |
| 21 | Котки для ущільнення земполотна | 1000 |
| 22 | Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей | 760 |
| 23 | Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу | 760 |
| 24 | Бітумні насоси бітумоплавильних установок | 760 |
| 25 | Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу | 460 |

Продовження таблиці К.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 26 | Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом | 430 |
| 27 | Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 480 |
| 28 | Дорожня машина Road Master 4000 фірми Schäfer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 480 |
| 29 | Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" | 790 |
| 30 | Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza | 820 |
| 31 | Установки для приготування модифікованого бітуму | 820 |
| 32 | Котли для підігріву бітуму пересувні | 790 |
| 33 | Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 | 760 |
| 34 | Щебенерозподілювачі | 770 |
| 35 | Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний | 760 |
| 36 | Трактор на пневмоколісному ходу К-701 (у складі цементорозподілювача) | 760 |
| 37 | Автобітумовози | 840 |
| 38 | Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 | 1180 |
| 39 | Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б | 1180 |
| 40 | Машини для укладання цементобетону | 740 |
| 41 | Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 | 740 |
| 42 | Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС- 105 | 740 |
| 43 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 | 760 |
| 44 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 | 760 |
| 45 | Електротрамбівки | 1090 |
| 46 | Електростанція CAT 3412 | 1200 |
| 47 | Електростанція ЕСД-200 | 1200 |
| 48 | Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби | 1200 |
| 49 | Електростанція АБ-70 | 1200 |
| 50 | Машина для руйнування бетону ARROW D 500 | 1000 |
| 51 | Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 | 2390 |
| 52 | Свердлильна установка 210 SRA | 1490 |
| 53 | Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 | 770 |
| 54 | Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах | 1200 |
| 55 | Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг | 740 |
| 56 | Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією | 810 |

Продовження таблиці К.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 57 | Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 810 |
| 58 | Дорожня машина KSF 0358 фірми Schäfer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 810 |
| 59 | Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 810 |
| 60 | Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 810 |
| 61 | Універсальна дорожня машина Unimog | 1620 |
| 62 | Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 | 810 |
| 63 | Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів | 480 |
| 64 | Нарізувач швів типу CF-12.1B | 760 |
| 65 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-360 (CF-6000) | 760 |
| 66 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1 D | 760 |
| 67 | Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 | 760 |
| 68 | Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA CBM-12B | 760 |
| 69 | Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 870 |
| 70 | Установка Crafco РС-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 760 |
| 71 | Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 760 |
| 72 | Машина плавильно-заливальна LS-600/500 | 760 |
| 73 | Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC | 760 |
| 74 | Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів | 750 |
| 75 | Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття | 750 |
| 76 | Комбіновані дорожні машини типу "SCHÄFER" | 410 |
| 77 | Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів (зимове утримання автомобільних доріг) | 220 |

Продовження таблиці К.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 78 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі |  |
|  | Всього: в тому числі: | 1740 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі | 220 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди | 1520 |
| 79 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі |  |
|  | Всього: в тому числі: | 1740 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі | 220 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди | 1520 |
| 80 | Шнекороторні снігоочищувачі | 230 |
| 81 | Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу | 230 |
| 82 | Обладнання Ferri TXV-60, що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів, скошування трав, миття огорож |  |
|  | Всього: в тому числі: | 1910 |
|  | Обладнання Ferri TXV-60, що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів, скошування трав, миття огорож | 1370 |
|  | Базова машина обладнання Ferri TXV-60 – трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період | 540 |
| 83 | Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів, майданчиків відпочинку тощо | 180 |
| 84 | Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів | 270 |
| 85 | Машини для встановлення бар'єрних огороджень | 1030 |
| 86 | Машини для миття бар'єрних огороджень | 770 |
| 87 | Машини для очищення і профілювання канав і кюветів | 1040 |
| 88 | Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 | 1630 |
| 89 | Машини для скошування трави у смузі відводу, на роздільних смугах, узбіччях і укосах | 340 |
| 90 | Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу, на роздільній смузі, узбіччях і укосах | 390 |
| 91 | Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 600 |

Кінець таблиці К.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 92 | Машина „Вольтерс" W-50-8 (Бельгія) для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 600 |
| 93 | Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TP-TSE-TXV з навісними модулями CS150, BD4, FF45-0,45м, FF60-0,60м | 1370 |
| 94 | Поливально-мийні машини | 1390 |
| 95 | Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 | 1390 |

# Додаток Л

(обов'язковий)

# Визначення середніх річних термінів експлуатації будівельних машин та механізмів при будівництві та ремонті автомобільних доріг

Л.1 Середні річні терміни експлуатації будівельних машин та механізмів визначаються виходячи з необхідності їх використання в технологічному процесі при будівництві та ремонті автомобільних доріг.

Л.2 Згідно з ДБН В.2.3-4 будівельні машини в зимовий період року обмежені виконанням таких видів земляних робіт:

- розробка виїмок та резервів у зневоднених пісках, гравійно-галькових та скельних ґрунтах;

- спорудження насипів із зв'язних ґрунтів з числом пластичності Ір12 при вологості (=(0,49-0,62(L);

- розробка виїмок в тих же ґрунтах глибиною понад 3 м;

- спорудження земляного полотна з використанням піщаних ґрунтів на болотах;

- виторфовування;

- укріплення укосів насипів регуляційних споруд та русел рік кам'яною відсипкою, бетонними плитами, тощо;

- влаштування глибоких дренажних прорізів.

Л.3 Технологічні особливості використання будівельних машин при будівництві та ремонті автомобільних доріг визначаються такими факторами, що наведені в ДБН В.2.3-4:

-	необхідністю використання при будівництві та ремонті автомобільних доріг будівельних машин та механізмів у відповідності з існуючою технологією виконання робіт;

- необхідністю ув'язки будівельних машин в складі ланки з ведучою дорожньою машиною;

- обмеженістю використання будівельних машин в технологічному процесі будівництва та ремонту автомобільних доріг;

-	обмеженістю робочого часу спеціалізованих дорожніх машин технологією виконання робіт, кліматичними та метеорологічними умовами;

-	обмеженістю використання будівельних машин в зимовий період року;

-	необхідністю використання будівельних машин на протязі світлового відрізку доби;

-	обмеженістю використання будівельних машин, пов'язаною з лінійним характером робіт;

-	необхідністю підготовки основи під насип винятково в теплий період року;

-	необхідністю ущільнення ґрунтів до потрібної щільності до їх замерзання;

-	необхідністю спорудження насипів тільки з талих ґрунтів.

Таблиця Л.1 – Середні річні терміни експлуатації будівельних машин та механізмів при будівництві та ремонті автомобільних доріг

| Найменування груп машин | Середній річний термін експлуатації машини, маш.-год. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Екскаватори одноківшеві | 1350 |
| Навантажувачі одноківшеві | 1320 |
| Бульдозери | 1580 |
| Скрепери самохідні | 1270 |
| Автогрейдери | 1430 |
| Компресори пересувні | 1490 |
| Електростанції пересувні | 1200 |
| Крани автомобільні | 1490 |
| Крани на пневмоходу | 1510 |
| Крани на гусеничному ходу | 1520 |
| Електрозварювальні агрегати пересувні | 1130 |
| Бетономішалки на пневмоходу пересувні | 1180 |
| Цемент-пушки | 1190 |
| Автогідропідйомники на пневмоходу пересувні | 1190 |
| Копри на будівництві штучних споруд | 1330 |
| Примітка. Середні річні терміни експлуатації машин наведені з урахуванням їх сумісної роботи в складі технологічного комплекту машин |

Ключові слова: дорожні машини та механізми, експлуатація, річні терміни експлуатації машин, розрахунок.

# Додаток М

(довідковий)

# Таблиця М.1 – Робоча таблиця розрахунку річних термінів експлуатації машин

| № | Найменування груп та марок машин | Тr | Тв | Тк | Тпер | TR* | множник ** | ТNгод (розра-хункова) | ТNгод (прийня-та) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Автогудронатор | 118 | 36 | 15 | 1,0 | 66,0 | 7,735 | 510 | 510 |
| 2 | Машини для улаштування шорстких шарів (поверхнева обробка, "Сларі-Сіл" та ін.) | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 0,5 | 66,5 | 7,735 | 514 | 510 |
| 3 | Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 0,5 | 66,5 | 7,735 | 514 | 510 |
| 4 | Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 0,5 | 66,5 | 7,735 | 514 | 510 |
| 5 | Асфальтоукладачі | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 2,9 | 105,6 | 7,179 | 758 | 760 |
| 6 | Асфальтоукладач "Titan 423" | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 2,9 | 105,6 | 7,179 | 758 | 760 |
| 7 | Асфальтозмішувачі | 190 | 60 | 43•0,55=23,7 | - | 106,3 | 7,179 | 763 | 760 |
| 8 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" | 190 | 60 | 43•0,4=17,2 | 6,7 | 106,1 | 7,179 | 762 | 760 |
| 9 | Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 2,9 | 105,6 | 7,179 | 758 | 760 |
| 10 | Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 2,9 | 105,6 | 7,179 | 758 | 760 |
| 11 | Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 2,9 | 105,6 | 7,179 | 758 | 760 |
| 12 | Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг Chipsiller 40 та ін.) | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 1,0 | 66 | 7,179 | 474 | 480 |

Продовження таблиці М.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС-114а | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | - | 153,5 | 6,936 | 1064 | 1060 |
| 14 | Екскаватор САТ-315 М для будівництва і ремонту автомобільних доріг | 265 | 82 | 59•0,72=42,48 | 4,6 | 135,9 | 8,383 | 1139 | 1140 |
|  | Екскаватор САТ-315 М для зимового утримання автомобільних доріг | 40 | 10 | - | 4,6 | 25,4 | 8,383 | 213 | 210 |
| 15 | Навантажувач CAT 950 G для будівництва і ремонту автомобільних доріг | 265 | 82 | 59•0,7=41,3 | 7,5 | 134,2 | 8,383 | 1125 | 1130 |
|  | Навантажувач CAT 950 G для зимового утримання автомобільних доріг | 40 | 10 | - | 7,5 | 22,5 | 8,383 | 189 | 190 |
| 16 | Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е для будівництва і ремонту автомобільних доріг | 265 | 82 | 59•0,2=11,8 | 6,7 | 164,5 | 8,383 | 1379 | 1380 |
|  | Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е для зимового утримання автомобільних доріг | 40 | 10 | - | 6,7 | 23,3 | 8,383 | 195 | 200 |
| 17 | Бульдозер ДЗ-27С для будівництва і ремонту автомобільних доріг | 265 | 82 | 59•0,2=11,8 | 6,7 | 164,5 | 8,383 | 1379 | 1380 |
|  | Бульдозер ДЗ-27С для зимового утримання автомобільних доріг | 40 | 10 | - | 6,7 | 23,3 | 8,383 | 195 | 200 |
| 18 | Автогрейдер ДЗ-122А для будівництва і ремонту автомобільних доріг | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 7,5 | 146,0 | 8,383 | 1224 | 1220 |
|  | Автогрейдер ДЗ-122А для зимового утримання автомобільних доріг | 40 | 10 | - | 5,0 | 25,0 | 8,383 | 210 | 210 |
| 19 | Котки гладковальцьові | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 3,0 | 105,5 | 7,345 | 775 | 780 |
| 20 | Котки на пневмоходу | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 3,0 | 105,5 | 7,345 | 775 | 780 |
| 21 | Котки для ущільнення земполотна | 265 | 82 | 59•0,8=47,2 | 2,1 | 133,7 | 7,453 | 997 | 1000 |
| 22 | Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей | 190 | 60 | 43•0,55=23,7 | - | 106,3 | 7,179 | 763 | 760 |
| 23 | Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу | 190 | 60 | 43•0,55=23,7 | - | 106,3 | 7,179 | 763 | 760 |

Продовження таблиці М.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Бітумні насоси бітумоплавильних установок | 190 | 60 | 43•0,55=23,7 | - | 106,3 | 7,179 | 763 | 760 |
| 25 | Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 7,4 | 59,6 | 7,735 | 461 | 460 |
| 26 | Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 7,4 | 59,6 | 7,179 | 428 | 430 |
| 27 | Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 1,0 | 66 | 7,179 | 474 | 480 |
| 28 | Дорожня машина Road Master 4000 фірми Schäfer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 1,0 | 66 | 7,179 | 474 | 480 |
| 29 | Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 13,9 | 94,6 | 8,383 | 793 | 790 |
| 30 | Установки для приготування бітумних емульсій типу Мassenza | 190 | 60 | - | - | 130 | 6,278 | 816 | 820 |
| 31 | Установки для приготування модифікованого бітуму | 190 | 60 | - | - | 130 | 6,278 | 816 | 820 |
| 32 | Котли для підігріву бітуму пересувні | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 13,9 | 94,6 | 8,383 | 793 | 790 |
| 33 | Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 | 190 | 60 | 43•0,4=17,2 | 6,7 | 106,1 | 7,179 | 762 | 760 |
| 34 | Щебенерозподілювачі | 190 | 60 | 43•0,3=12,9 | 25 | 92,1 | 8,383 | 772 | 770 |
| 35 | Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 2,9 | 105,6 | 7,179 | 758 | 760 |
| 36 | Трактор на пневмоколісному ходу К-701 (у складі цементорозподілювача) | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 2,9 | 105,6 | 7,179 | 758 | 760 |
| 37 | Автобітумовози | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | - | 108,5 | 7,735 | 839 | 840 |
| 38 | Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 5,0 | 148,5 | 7,927 | 1177 | 1180 |
| 39 | Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 5,0 | 148,5 | 7,927 | 1177 | 1180 |

Продовження таблиці М.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Машини для укладання цементобетону | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 1,7 | 106,8 | 6,936 | 741 | 740 |
| 41 | Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 1,7 | 106,8 | 6,936 | 741 | 740 |
| 42 | Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС-105 | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 1,7 | 106,8 | 6,936 | 741 | 740 |
| 43 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 | 190 | 60 | 43•0,4=17 | 4,2 | 108,8 | 6,936 | 755 | 760 |
| 44 | Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 | 190 | 60 | 43•0,55=23,7 | 4,2 | 102,1 | 7,453 | 761 | 760 |
| 45 | Електротрамбівки | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 15,6 | 137,9 | 7,927 | 1093 | 1090 |
| 46 | Електростанція CAT 3412 | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 2,3 | 151,2 | 7,927 | 1199 | 1200 |
| 47 | Електростанція ЕСД-200 | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 2,3 | 151,2 | 7,927 | 1199 | 1200 |
| 48 | Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 2,3 | 151,2 | 7,927 | 1199 | 1200 |
| 49 | Електростанція АБ-70 | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 2,3 | 151,2 | 7,927 | 1199 | 1200 |
| 50 | Машина для руйнування бетону ARROW D 500 | 265 | 82 | 59•0,8=47,2 | 2,1 | 133,7 | 7,453 | 997 | 1000 |
| 51 | Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 | 365 | 114 | 86•0,3=26 | 11,6 | 213,4 | 11,18 | 2386 | 2390 |
| 52 | Свердлильна установка 210 SRA | 265 | 82 | - | 4,6 | 178,4 | 8,383 | 1494 | 1490 |
| 53 | Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 | 175 | 54 | 40•0,5=20 | 1,0 | 100 | 7,735 | 774 | 770 |
| 54 | Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах | 265 | 82 | 59•0,1=5,9 | 5 | 172,1 | 6,936 | 1194 | 1200 |
| 55 | Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг | 190 | 60 | 43•0,8=34,4 | - | 95,6 | 7,73 | 739 | 740 |

Продовження таблиці M.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Машина Patchmatic STR 100 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією | 190 | 60 | 43•0,4=17,2 | 7,8 | 105 | 7,735 | 812 | 810 |
| 57 | Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 190 | 60 | 43•0,4=17,2 | 7,8 | 105 | 7,735 | 812 | 810 |
| 58 | Дорожня машина KSF 0358 фірми Schäfer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 190 | 60 | 43•0,4=17,2 | 7,8 | 105 | 7,735 | 812 | 810 |
| 59 | Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією | 190 | 60 | 43•0,4=17,2 | 7,8 | 105 | 7,735 | 812 | 810 |
| 60 | Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобі-льних доріг за пневмо-струменевою технологією | 190 | 60 | 43•0,4=17,2 | 7,8 | 105 | 7,735 | 812 | 810 |
| 61 | Універсальна дорожня ма-шина Unimog на будівництві і ремонті автомобільних доріг (без використання в зимовий період) | 265 | 82 | - | 7,8 | 175,2 | 7,927 | 1389 | 1390 |
|  | Універсальна дорожня машина Unimog (для використання в зимовий період) | 40 | 10 | - | 0,8 | 29,2 | 7,927 | 231 | 230 |
| 62 | Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 3,8 | 104,7 | 7,73 | 809 | 810 |
| 63 | Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП "Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 1,0 | 66 | 7,179 | 474 | 480 |
| 64 | Нарізувач швів типу CF-12.1B | 190 | 60 | 43•0,7=30,1 | 9,4 | 90,5 | 8,383 | 759 | 760 |

Продовження таблиці М.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-360 (CF-6000) | 190 | 60 | 43•0,7=30,1 | 9,4 | 90,5 | 8,383 | 759 | 760 |
| 66 | Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1 D | 190 | 60 | 43•0,7=30,1 | 9,4 | 90,5 | 8,383 | 759 | 760 |
| 67 | Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 | 190 | 60 | 43•0,7=30,1 | 9,4 | 90,5 | 8,383 | 759 | 760 |
| 68 | Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA CBM-12B | 190 | 60 | 43•0,7=30,1 | 9,4 | 90,5 | 8,383 | 759 | 760 |
| 69 | Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 190 | 60 | 43•0,2=8,6 | 9,4 | 112 | 7,735 | 866 | 870 |
| 70 | Установка Crafco РС-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 190 | 60 | 43•0,7=30,1 | 9,4 | 90,5 | 8,383 | 759 | 760 |
| 71 | Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті | 190 | 60 | 43•0,7=30,1 | 9,4 | 90,5 | 8,383 | 759 | 760 |
| 72 | Машина плавильно-заливальна LS-600/500 | 190 | 60 | 43•0,7=30,1 | 9,4 | 90,5 | 8,383 | 759 | 760 |
| 73 | Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC | 190 | 60 | 43•0,7=30,1 | 9,4 | 90,5 | 8,383 | 759 | 760 |
| 74 | Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів | 190 | 60 | 43•0,1=4,3 | 20,8 | 104,9 | 7,179 | 753 | 750 |
| 75 | Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття | 190 | 60 | 43•0,1=4,3 | 20,8 | 104,9 | 7,179 | 753 | 750 |
| 76 | Комбіновані дорожні машини типу "SCHÄFER" | 118 | 36 | 30•0,5=15 | 9,4 | 57,6 | 7,179 | 414 | 410 |
| 77 | Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів (зимове утримання автомобільних доріг) | 40 | 15 | - | - | 25 | 8,824 | 221 | 220 |

Продовження таблиці M.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солероз-подільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілен-ня зволоженої технічної солі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 1740 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнан-ням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі | 40 | 15 | - | - | 25 | 8,824 | 221 | 220 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди | 325 | 99 | 90•0,6=54 | - | 172 | 8,824 | 1518 | 1520 |
| 79 | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнан-ням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 1740 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладна-нням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої тех-нічної солі в зимових умовах | 40 | 15 | - | - | 25 | 8,824 | 221 | 220 |
|  | Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди | 325 | 99 | 90•0,6=54 | - | 172 | 8,824 | 1518 | 1520 |
| 80 | Шнекороторні снігоочищувачі | 40 | 10 | - | 3,8 | 26,2 | 8,824 | 231 | 230 |
| 81 | Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу | 40 | 10 | - | 3,8 | 26,2 | 8,824 | 231 | 230 |

Продовження таблиці М.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Обладнання Ferri TXV-60, що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів, скошування трав, миття огорож |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 1910 |
|  | Обладнання Ferri TXV-60, що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів, скошування трав, миття огорож | 265 | 82 | - | 10 | 173 | 7,927 | 1371 | 1370 |
|  | Базова машина обладнання Ferri TXV-60 – трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період | 100 | 32 | - | - | 68 | 7,927 | 539 | 540 |
| 83 | Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів, майданчиків відпочинку тощо | 40 | 15 | 4,1 | - | 20,9 | 8,824 | 184 | 180 |
| 84 | Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів | 40 | 10 | - | - | 30 | 8,824 | 265 | 270 |
| 85 | Машини для встановлення бар'єрних огороджень | 265 | 82 | 59•0,37=21,8 | 12,5 | 148,7 | 6,936 | 1031 | 1030 |
| 86 | Машини для миття бар'єрних огороджень | 265 | 82 | 59 | 12,5 | 111,5 | 6,936 | 773 | 770 |
| 87 | Машини для очищення і профілювання канав і кюветів | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 13,8 | 139,7 | 7,453 | 1041 | 1040 |
| 88 | Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 (без використання в зимовий період) | 265 | 82 | 59•0,2=11,8 | 6,3 | 164,9 | 8,383 | 1382 | 1380 |
|  | Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 (для використання в зимовий період) | 40 | 10 | - | 0,8 | 29,2 | 8,383 | 245 | 250 |
| 89 | Машини для скошування трави у смузі відводу, на роздільних смугах, узбіччях і укосах | 90 | 28 | 30•0,4=12 | 10,0 | 40 | 8,383 | 335 | 340 |
| 90 | Машини для зрізування кущів дрібнолісся у смузі відводу, на роздільній смузі, узбіччях і укосах | 90 | 28 | 5,9 | 10,0 | 46,1 | 8,383 | 386 | 390 |
| 91 | Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 190 | 60 | 43•0,9=38,7 | 9,0 | 82,3 | 7,345 | 604 | 600 |

Кінець таблиці M.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Машина „Вольтерс" W-50-8 (Бельгія) для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом | 190 | 60 | 43•0,9=38,7 | 9,0 | 82,3 | 7,345 | 604 | 600 |
| 93 | Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TP-TSE-TXV з навісними модулями CS150, BD4, FF45-0,45м, FF60-0,60м | 265 | 82 | - | 10 | 173 | 7,927 | 1371 | 1370 |
| 94 | Поливально-мийні машини | 265 | 82 | - | 7,8 | 175,2 | 7,927 | 1389 | 1390 |
| 95 | Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 | 265 | 82 | - | 7,8 | 175,2 | 7,927 | 1389 | 1390 |
| 96 | Екскаватори одноківшеві | 265 | 82 | 59•0,3=17,7 | 4,6 | 160,7 | 8,383 | 1347 | 1350 |
| 97 | Навантажувачі одноківшеві | 265 | 82 | 59•0,3=17,7 | 7,5 | 157,8 | 8,383 | 1323 | 1320 |
| 98 | Бульдозери на будівництві і ремонті автомобільних доріг | 265 | 82 | 59•0,2=11,8 | 6,7 | 164,5 | 8,383 | 1379 | 1380 |
|  | Бульдозери на зимовому утриманні автомобільних доріг | 40 | 10 | - | 6,7 | 23,3 | 8,383 | 195 | 200 |
| 99 | Скрепери самохідні | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 2,5 | 151,0 | 8,383 | 1266 | 1270 |
| 100 | Автогрейдери на будівництві і ремонті автомобільних доріг | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 7,5 | 146,0 | 8,383 | 1224 | 1220 |
|  | Автогрейдери на зимовому утриманні автомобільних доріг | 40 | 10 | - | 5,0 | 25,0 | 8,383 | 210 | 210 |
| 101 | Компресори пересувні | 265 | 82 | - | 4,6 | 178,4 | 8,383 | 1494 | 1490 |
| 102 | Електростанції пересувні | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 2,3 | 151,2 | 7,927 | 1199 | 1200 |
| 103 | Крани автомобільні | 265 | 82 | - | 4,7 | 178,3 | 8,383 | 1494 | 1490 |
| 104 | Крани на пневмоходу | 265 | 82 | - | 2,3 | 180,7 | 8,383 | 1514 | 1510 |
| 105 | Крани на гусеничному ходу | 265 | 82 |  | 2,1 | 180,9 | 8,383 | 1516 | 1520 |
| 106 | Електрозварювальні агрегати пересувні | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 11,6 | 141,9 | 7,927 | 1125 | 1130 |
| 107 | Котли для підігрівання бітуму пересувні | 190 | 60 | 43•0,5=21,5 | 13,9 | 94,6 | 8,383 | 793 | 790 |
| 108 | Бетономішалки на пневмоходу пересувні | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 5 | 148,5 | 7,927 | 1177 | 1180 |
| 109 | Електротрамбівки | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 15,6 | 137,9 | 7,927 | 1093 | 1090 |
| 110 | Цемент-пушки | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 3,8 | 149,7 | 7,927 | 1187 | 1190 |
| 111 | Автогідропідйомники на пневмоходу пересувні | 265 | 82 | 59•0,5=29,5 | 3,8 | 149,7 | 7,927 | 1187 | 1190 |
| 112 | Копри на будівництві штучних споруд | 265 | 82 | 59•0,2=11,8 | 3,4 | 167,8 | 7,927 | 1330 | 1330 |

(М.1)

(М.2)