ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инструкция по повторному использованию изделий,

оборудования и материалов в жилищно-коммунальном

хозяйстве

Дата введения 1984-01-01

Настоящая Инструкция   устанавливает  систему   технических   и

организационных  мероприятий  по повторному  использованию  изделий,

оборудования и материалов  (именуемых далее "материалы и  изделия"),

получаемых  от   разборки  строительных   конструкций  и   демонтажа

инженерного  оборудования  жилых   и  коммунальных  зданий  при   их

капитальном ремонте, реконструкции и сносе.

Инструкция не  распространяется   на  повторное   использование

технологического оборудования коммунально-бытовых предприятий.

Инструкция предназначена  для  проектных  (проектно-изыскатель-

ских),  ремонтно-строительных  (строительно-монтажных),  жилищно-эк-

сплуатационных и других организаций, независимо от их  ведомственной

подчиненности, осуществляющих  проектирование,  капитальный  ремонт,

реконструкцию и снос жилых и коммунальных зданий.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения .......................................... 2

2. Определение объема выхода изделий, оборудования

и материалов, годных для повторного использования ........ 2

3. Учет и хранение изделий, оборудования и материалов ....... 2

4. Переработка и использование изделий, оборудования

и материалов ............................................. 4

Приложение

Характеристики первичного выхода материалов

и изделий, работ по их восстановлению и переработке и

возможных областей повторного использования ................. 5

- 2 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

1. Общие положения

1.1. Повторно  используемыми   следует   считать  материалы   и

изделия, полученные от разборки строительных конструкций и демонтажа

инженерного оборудования и применяемые  вновь, в том числе после  их

восстановления или переработки, на объектах ремонта и строительства,

а  также   реализуемые  населению  или   утилизируемые  в   качестве

вторичного сырья.

1.2. Целесообразность  повторного  использования  материалов  и

изделий на объектах  ремонта и строительства должна  устанавливаться

на основе технико-экономического обоснования при разработке норм  их

выхода с учетом затрат на восстановление и переработку.

2. Определение объема выхода изделий,

оборудования и материалов, годных

для повторного использования

2.1. Объем   выхода   и   стоимость   годных   для   повторного

использования  материалов   и  изделий   должны  устанавливаться   в

проектно-сметной  документации  на  объекты  капитального   ремонта,

реконструкции и сноса на основании норм выхода материалов и изделий.

Объем выхода, предусмотренный нормами, может быть уточнен  проектной

организацией   по   данным   инженерных   изысканий    (технического

обследования).  Из  общего   объема  выхода  должны  быть   выделены

материалы и изделия,  подлежащие повторному использованию на  данном

объекте.

2.2. Нормы   выхода   материалов   и   изделий   для   объектов

капитального ремонта должны входить в состав элементных сметных норм

на работы по разборке и смене строительных конструкций и инженерного

оборудования. Их разработка и  введение в действие осуществляется  в

порядке,   определяемом   советами  министров   союзных   республик,

министерствами  и ведомствами  СССР.  Для объектов  реконструкции  и

сноса    должны    применяться   нормы    выхода,    предусмотренные

соответствующими    нормативными   документами    по    капитальному

строительству.

2.3. Технология производства работ, обеспечивающая предусмотре-

нный документацией выход повторно используемых материалов и изделий,

должна разрабатываться в составе организационно-технологической  до-

кументации (проект производства работ, технологические карты).

2.4. При передаче объекта подрядной организации, а также в ходе

выполнения ремонтно-строительных     (строительных)    работ     при

необходимости   должны   проводиться   его   повторные   технические

обследования,  уточняющие  объемы   выхода  материалов  и   изделий,

предусмотренные проектно-сметной документацией. Результаты уточнений

должны оформляться соответствующими актами, подписанными заказчиком,

подрядчиком  и  проектной  организацией.  На  основании  этих  актов

вносятся  в  установленном   порядке  соответствующие  изменения   в

проектно-сметную документацию.

- 3 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

3. Учет и хранение изделий,

оборудования и материалов

3.1. Сохранность  повторно  используемых материалов  и  изделий

должна быть обеспечена на всех этапах подготовки и проведения работ,

включающих:  инженерные  изыскания  (техническое  обследование)   на

объекте;  подготовку  и  передачу  объекта  подрядной   организации;

производство  работ   на  объекте;   транспортирование  и   хранение

материалов  и изделий;  приведение  материалов  и изделий  в  годное

состояние.

3.2. Сохранность  объекта,  подлежащего  капитальному  ремонту,

реконструкции  или  сносу,  включая  его  конструктивные   элементы,

изделия,  материалы  и  элементы  систем  инженерного  оборудования,

должна  быть  обеспечена  эксплуатирующей  организацией  до  приемки

объекта подрядчиком.

3.3. Сохранность материалов и  изделий, получаемых от  разборки

конструкций и  демонтажа  оборудования, с  момента передачи  объекта

заказчиком  подрядчику   должна  быть   обеспечена  подрядчиком   до

завершения  их  повторного  использования  в   ремонтно-строительном

(строительном) производстве или возврата заказчику.

3.4. При демонтаже оборудования и разборке конструкций в первую

очередь должны  быть  демонтированы  и  переданы  для  хранения   на

приобъектный склад пригодные  для повторного использования  элементы

встроенной мебели, паркет, дверные полотна, контрольно-измерительные

приборы  систем  инженерного   оборудования  (водомеры,  газовые   и

электрические счетчики, датчики автоматической пожарной сигнализации

и др.), домофоны, элементы систем инженерного оборудования  (газовые

и электрические  плиты, колонки  дровяные, газовые  водонагреватели,

распределительные щиты с предохранителями и рубильниками,  кабельные

коробки,   коммутаторы   и   др.),  элементы   декора   и   отделки,

представляющие архитектурно-художественную и историческую  ценность,

а также  фаянсовые,  эмалированные и  скобяные  изделия, изделия  из

цветных металлов, запорная и регулирующая арматура.

3.5. Разборка конструкций  и демонтаж инженерного  оборудования

должны производиться  подрядчиком (эксплуатирующей организацией  при

хозяйственном способе производства работ) или привлекаемыми для этой

цели специализированными организациями.

Демонтаж грузовых и пассажирских лифтов, телевизионных антенн с

устройствами и кабелем, световой  рекламы должен выполняться  только

специализированными организациями.

3.6. Снятие  элементов  декора   при  разборке  конструкций   в

зданиях, представляющих  архитектурно-художественную и  историческую

ценность,  должно  быть  согласовано  заказчиком  с  Государственной

инспекцией по охране  памятников или местным органом  архитектурного

надзора.

3.7. Хранение  материалов  и  изделий,  годных  для  повторного

использования  в ремонтно-строительном  (строительном)  производстве

или реализации  населению,  должно осуществляться  в соответствии  с

правилами хранения новых материалов и изделий.

3.8. Материалы и  изделия,  полученные от  разборки и  повторно

- 4 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

используемые  на  объекте, подлежат  обязательному  оприходованию  в

складском и бухгалтерском учете подрядчика по ценам новых материалов

за вычетом  затрат по приведению  их в  годное состояние в  порядке,

установленном   Основными  положениями   по   учету  материалов   на

предприятиях и стройках.

3.9. Годные  материалы и  изделия,  не используемые  на  данном

объекте, подрядчик  обязан  передать заказчику  или  с его  согласия

использовать для своих  нужд. Оприходование  материалов и изделий  в

этом случае осуществляется соответственно подрядчиком и заказчиком в

порядке, указанном выше.

3.10. Оприходование  материалов  и  изделий  и  их   реализация

населению, а  также доставка покупателям  осуществляются в  порядке,

установленном Министерством торговли СССР, по ценам, определяемым  в

порядке, установленном Государственным комитетом СССР по ценам.

4. Переработка и использование изделий,

оборудования и материалов

4.1. Материалы и  изделия, повторное  использование которых  на

объекте предусмотрено  проектно-сметной  документацией, должны  быть

приведены   подрядчиком   или    заказчиком   (в   соответствии    с

обязательствами  сторон,  определяемыми  договорными  условиями)   в

состояние, годное для повторного применения, в условиях строительной

площадки, мастерских,  либо  на специализированных  производственных

предприятиях.  Специализированные  производственные  предприятия  по

переработке  и  восстановлению  материалов  и  изделий  от  разборки

конструкций и демонтажа инженерного оборудования должны  создаваться

в городах с объемами работ по ремонту, реконструкции и сносу зданий,

обеспечивающими   технико-экономическую  целесообразность   создания

таких предприятий.

4.2. Газовые  и  электрические  приборы,  оборудование   систем

диспетчеризации,  телефонной,  радиотрансляционной  и  телевизионной

сетей должны  восстанавливаться  на специализированных  предприятиях

или   в   мастерских.   Приборы   и   оборудование,   не   требующие

восстановления, должны быть подвергнуты специализированными службами

профилактическому   ремонту,   включающему   проверку,   чистку    и

регулировку с  целью  приведения их  в  соответствие с  действующими

техническими условиями.

4.3. Характеристики первичного выхода  материалов и изделий  от

разборки конструкций и  демонтажа оборудования, основные виды  работ

по  их  восстановлению  или  переработке  и  возможные  области   их

повторного использования принимать по приложению.

4.4. Материалы  и   изделия,  предназначенные  для   реализации

населению, восстановлению и переработке не подлежат.

4.5. Не  подлежат   повторному   использованию  и   переработке

древесина,  пораженная  домовыми  грибками  и   жуками-точильщиками,

которую необходимо сжигать на специальных площадках.

- 5 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Приложение

Рекомендуемое

Характеристики первичного выхода материалов и

изделий, работ по их восстановлению и переработке

и возможных областей повторного использования

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                      I. Кровельные покрытия                                            |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |Кровельное   |Деформированные|Правка, замена дефор- |1. Сталь   |1. По прямому наз-|

|    |покрытие из  |листы, картины |мированных участков,  |кровельная |начению для уст-  |

|    |листовой     |кровельной ста-|заделка мелких дефек- |           |ройства кровли при|

|    |стали        |ли с неразогну-|тов, снятие старой    |           |ремонте и реконст-|

|    |             |тыми фальцами, |краски и ржавчины,    |           |рукции жилых до-  |

|    |             |изделия из лис-|выпрямление, укрепле- |           |мов, зданий и     |

|    |             |товой кровель- |ние или обрезка фаль- |           |сооружений, а так-|

|    |             |ной стали (же- |цев, раскрой по       |           |же при строительс-|

|    |             |лоба, воронки, |типоразмерам, грунтов-|           |тве подсобных,    |

|    |             |карнизы, свесы,|ка                    |           |складских и других|

|    |             |лотки, фартуки |                      |           |одноэтажных вре-  |

|    |             |вентиляционных |                      |           |менных зданий и   |

|    |             |и дымовых кана-|                      |           |сооружений        |

|    |             |лов и др.),    |                      |           |                  |

|    |             |кляммеры, крю- |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |ки, костыли и  |                      |лом        |                  |

|    |             |прочее         |                      |           |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 6 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 2  |Кровельное   |Целые и колотые|1. Очистка, раскрой по|1. Листы   |1. По прямому наз-|

|    |покрытие из  |асбестоцемент- |типоразмерам          |асбесто-   |начению для ремон-|

|    |волнистых    |ные листы, бой |                      |цементные  |та асбестоцемент- |

|    |асбестоце-   |асбестоцемент- |                      |           |ных кровель, уст- |

|    |ментных лис- |ных листов     |                      |           |ройства кровли при|

|    |тов          |               |                      |           |строительстве под-|

|    |             |               |                      |           |собных, складских |

|    |             |               |                      |           |и других одноэтаж-|

|    |             |               |                      |           |ных временных зда-|

|    |             |               |                      |           |ний и сооружений  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. Дробление до необ- |2. Щебень  |2. Заполнитель для|

|    |             |               |ходимых размеров,     |асбесто-   |низкомарочных бе- |

|    |             |               |фракционирование и    |цементный  |тонов             |

|    |             |               |очистка               |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 3  |Парапетная   |Деформированные|Правка, установка не- |1. Звенья  |1. По прямому наз-|

|    |металлическая|звенья металли-|достающих, укрепление |металли-   |начению для уст-  |

|    |решетка      |ческой решетки |слабых и замена дефор-|ческой     |ройства парапетов,|

|    |             |               |мированных участков,  |решетки    |ограждений балко- |

|    |             |               |снятие старой краски и|           |нов и лоджий, пе- |

|    |             |               |ржавчины, раскрой по  |           |рил при ремонте и |

|    |             |               |типоразмерам, грунтов-|           |реконструкции зда-|

|    |             |               |ка                    |           |ний. Устройство   |

|    |             |               |                      |           |заборов и декора- |

|    |             |               |                      |           |тивных ограждений |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 7 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |             |               |                      |           |при благоустройст-|

|    |             |               |                      |           |ве территории     |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 4  |Водосточные  |Деформированные|Правка деформированных|1. Части   |1. По прямому наз-|

|    |трубы        |части труб     |участков, исправление |водосточных|начению           |

|    |             |               |мелких дефектов,      |труб       |                  |

|    |             |               |очистка, разрезка по  |           |                  |

|    |             |               |типоразмерам, грунтов-|2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |ка                    |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                    II. Несущие элементы крыш                                           |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 5  |Стропильная  |Элементы стро- |1. Извлечение гвоздей |1. Бревна  |1. По прямому наз-|

|    |система при  |пильной системы|и других крепежных де-|или брусья |начению для ремон-|

|    |наклонных или|(стропильные   |талей, удаление де-   |до 240 мм, |та перекрытий, по-|

|    |висячих дере-|ноги, стойки,  |фектных участков,     |доски      |лов и крыш жилых  |

|    |вянных стро- |подкосы, прого-|чистка, сортировка по |           |домов, зданий и   |

|    |пилах, разби-|ны и т.п.) с   |размерам, антисептиро-|           |сооружений, изго- |

|    |раемая сво-  |гвоздями и дру-|вание                 |           |товления погонаж- |

|    |бодным удале-|гими крепежными|                      |           |ных и мелкоштучных|

|    |нием отдель- |деталями       |                      |           |элементов, каркас-|

|    |ных элементов|               |                      |           |ных и щитовых     |

|    |             |               |                      |           |конструкций, эле- |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 8 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |             |               |                      |           |ментов встроенной |

|    |             |               |                      |           |мебели, опалубки, |

|    |             |               |                      |           |а также при строи-|

|    |             |               |                      |           |тельстве подсоб-  |

|    |             |               |                      |           |ных, складских и  |

|    |             |               |                      |           |других одноэтажных|

|    |             |               |                      |           |временных зданий и|

|    |             |               |                      |           |сооружений        |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. Извлечение гвоздей |2. Техноло-|2. Изготовление   |

|    |             |               |и других крепежных де-|гическая   |арболита, фиброли-|

|    |             |               |талей, удаление де-   |щепа,      |та, опилкобетона, |

|    |             |               |фектных участков,     |стружка,   |древесно-стружеч- |

|    |             |               |чистка, измельчение на|опилки     |ных плит и т.п.   |

|    |             |               |механических станках  |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 6  |Сборные желе-|Железобетонные |1. Очистка поверхнос- |1. Сборные |1. По прямому наз-|

|    |зобетонные   |элементы стро- |тей, заделка поврежде-|железобе-  |начению при ремон-|

|    |стропила,    |пил, плиты     |ний, восстановление   |тонные не- |те и реконструкции|

|    |плиты покры- |покрытия       |закладных деталей, ус-|сущие эле- |жилых домов, зда- |

|    |тия, разбира-|               |тановка монтажных при-|менты крыши|ний и сооружений, |

|    |емые свобод- |               |способлений и т.п.    |(стропила, |при строительстве |

|    |ным удалением|               |                      |плиты по-  |временных зданий и|

|    |отдельных    |               |                      |крытия и   |сооружений. Уст-  |

|    |элементов    |               |                      |т.д.)      |ройство дорожных  |

|    |             |               |                      |           |покрытий          |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 9 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |             |               |2. Дробление, извлече-|2. Бетонный|2. Заполнители для|

|    |             |               |ние арматуры и заклад-|щебень и   |бетона. Подготовка|

|    |             |               |ных деталей, промывка |песок раз- |под асфальтовые и |

|    |             |               |бетона и сортировка   |личных     |бетонные полы     |

|    |             |               |его по фракциям       |фракций    |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |3. Металло-|3. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 7  |Монолитные   |Бетонный бой,  |Дробление бетона, изв-|1. Бетонный|1. Заполнители для|

|    |железобетон- |деформированная|лечение арматуры и за-|щебень и   |бетона. Подготовка|

|    |ные конструк-|арматура       |кладных деталей, про- |песок раз- |под асфальтовые и |

|    |ции, разбира-|               |мывка бетона и сорти- |личных     |бетонные полы     |

|    |емые при по- |               |ровка по фракциям     |фракций    |                  |

|    |мощи отбойных|               |                      |           |                  |

|    |молотков     |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                         III. Перекрытия                                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 8  |Чердачные пе-|Балки из бруса |1. См. п.5, гр.4,     |1. Балки   |1. См. п.5, гр.6, |

|    |рекрытия по  |с черепными    |   поз.1              |(бревна)   |поз.1             |

|    |деревянным   |брусками (брев-|                      |           |                  |

|    |балкам без   |на с выбранными|2. То же              |2. Доски   |2. То же          |

|    |подшивки,    |четвертями),   |                      |           |                  |

|    |разбираемые  |доски с гвоздя-|3. См. п.5, гр.4,     |3. Техноло-|3. См. п.5, гр.6, |

|    |свободным    |ми             |   поз.2              |гическая   |поз.2             |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 10 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |удалением от-|               |                      |щепа,      |                  |

|    |дельных эле- |               |                      |стружка,   |                  |

|    |ментов, с на-|               |                      |опилки     |                  |

|    |катом из до- |               |                      |           |                  |

|    |сок          |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 9  |То же, с на- |Балки из бруса |1. См. п.5, гр.4,     |1. Балки   |1. См. п.5, гр.6, |

|    |катом из     |с черепными    |   поз.1              |(бревна)   |поз.1             |

|    |щитов        |брусками (брев-|                      |           |                  |

|    |             |на с выбранными|2. То же              |2. Щиты на-|2. То же          |

|    |             |четвертями),   |                      |ката       |                  |

|    |             |щиты с гвоздями|3. См. п.5, гр.4,     |3. Техноло-|3. См. п.5, гр.6, |

|    |             |и другими кре- |   поз.2              |гическая   |поз.2             |

|    |             |пежными деталя-|                      |щепа,      |                  |

|    |             |ми             |                      |стружка,   |                  |

|    |             |               |                      |опилки     |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 10 |То же, с на- |Балки из бруса |1. См. п.5, гр.4,     |1. Балки   |1. См. п.5, гр.6, |

|    |катом из     |с черепными    |   поз.1              |(бревна)   |поз.1             |

|    |горбыля      |брусками (брев-|                      |           |                  |

|    |             |на с выбранными|2. То же              |2. Горбыль |2. То же          |

|    |             |четвертями,    |                      |           |                  |

|    |             |горбыль с      |3. См. п.5, гр.4,     |3. Техноло-|3. См. п.5, гр.6, |

|    |             |гвоздями)      |   поз.2              |гическая   |поз.2             |

|    |             |               |                      |щепа,струж-|                  |

|    |             |               |                      |ка, опилки |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 11 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 11 |Простильный  |Элементы пола с|1. См. п.5, гр.4,     |1. Доски   |1. См. п.5, гр.6, |

|    |пол чердачно-|гвоздями       |   поз.1              |           |поз.1             |

|    |го перекрытия|               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. См. п.5, гр.4,     |2. Техноло-|2. См. п.5, гр.6, |

|    |             |               |   поз.2              |гическая   |поз.2             |

|    |             |               |                      |щепа,      |                  |

|    |             |               |                      |стружка,   |                  |

|    |             |               |                      |опилки     |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 12 |Дощатая не-  |Колотые доски с|То же                 |То же      |То же             |

|    |оштукатурен- |гвоздями       |                      |           |                  |

|    |ная подшивка |               |                      |           |                  |

|    |потолка      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 13 |То же, ошту- |Колотые доски с|                      |           |                  |

|    |катуренная   |гвоздями и ос- |         >>           |     >>    |        >>        |

|    |             |татками дранки |                      |           |                  |

|    |             |и штукатурки   |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 14 |Междуэтажное |См. п.8, гр.3  |1. См. п.5, гр.4,     |1. Балки   |1. См. п.5, гр.6, |

|    |перекрытие по|               |   поз.1              |(бревна)   |поз.1             |

|    |деревянным   |               |                      |           |                  |

|    |балкам без   |               |2. То же              |2. Доски   |2. То же          |

|    |подшивки,    |               |                      |           |                  |

|    |разбираемое  |               |3. См. п.5, гр.4,     |3. Техноло-|3. См. п.5, гр.6, |

|    |свободным    |               |   поз.2              |гическая   |поз.2             |

|    |удалением от-|               |                      |щепа,      |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 12 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |дельных эле- |               |                      |стружка,   |                  |

|    |ментов, с на-|               |                      |опилки     |                  |

|    |катом из до- |               |                      |           |                  |

|    |сок          |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 15 |То же, с на- |См. п.9, гр.3  |1. См. п.5, гр.4,     |1. Балки   |1. См. п.5, гр.6, |

|    |катом из щи- |               |   поз.1              |(бревна)   |поз.1             |

|    |тов          |               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. То же              |2. Щиты на-|2. То же          |

|    |             |               |                      |ката       |                  |

|    |             |               |3. См. п.5, гр.4,     |3. Техноло-|3. См. п.5, гр.6, |

|    |             |               |   поз.2              |гическая   |поз.2             |

|    |             |               |                      |щепа,      |                  |

|    |             |               |                      |стружка,   |                  |

|    |             |               |                      |опилки     |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 16 |То же, с на- |См. п.10, гр.3 |1. См. п.5, гр.4,     |1. Балки   |1. См. п.5, гр.6, |

|    |катом из     |               |   поз.1              |(бревна)   |поз.1             |

|    |горбыля      |               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. То же              |2. Горбыль |2. То же          |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |3. См. п.5, гр.4,     |3. Техноло-|3. См. п.5, гр.6, |

|    |             |               |   поз.2              |гическая   |поз.2             |

|    |             |               |                      |щепа,      |                  |

|    |             |               |                      |стружка,   |                  |

|    |             |               |                      |опилки     |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 13 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 17 |Засыпка из   |Материал засып-|Очистка от мусора,    |Материал   |По прямому назна- |

|    |шлака, песка,|ки с примесями |промывка и сортировка |засыпки    |чению             |

|    |керамзита и  |строительного  |по фракциям           |           |                  |

|    |др.          |мусора         |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 18 |Сборные желе-|Железобетонные |1. См. п.6, гр.4,     |1. Сборные |1. См. п.6, гр.6, |

|    |зобетонные   |панели, плиты, |поз.1                 |железобе-  |поз.1             |

|    |перекрытия,  |балки, вкладыши|                      |тонные не- |                  |

|    |разбираемые  |и др.          |                      |сущие эле- |                  |

|    |свободным    |               |                      |менты пе-  |                  |

|    |удалением    |               |                      |рекрытия   |                  |

|    |элементов    |               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. См. п.6, гр.4,     |2. Бетонный|2. Заполнители для|

|    |             |               |поз.2                 |щебень и   |бетона            |

|    |             |               |                      |песок раз- |                  |

|    |             |               |                      |личных     |                  |

|    |             |               |                      |фракций    |                  |

|    |             |               |                      |3. Металло-|3. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 19 |Монолитные   |Бетонный бой,  |См. п.7, гр.4         |1. Бетонный|1. Заполнители для|

|    |железобетон- |деформированная|                      |щебень и   |бетона            |

|    |ные перекры- |арматура       |                      |песок раз- |                  |

|    |тия, разбира-|               |                      |личных     |                  |

|    |емые при по- |               |                      |фракций    |                  |

|    |мощи отбойных|               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |молотков     |               |                      |лом        |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 14 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 20 |Металлические|Элементы из    |Правка деформированных|1. Балки из|1. По прямому наз-|

|    |балки и про- |прокатной стали|участков, очистка от  |прокатных  |начению для уст-  |

|    |гоны, разби- |(двутавр, тавр,|старой краски и ржав- |профилей,  |ройства перекры-  |

|    |раемые сво-  |швеллер, уго-  |чины, заделка мелких  |балки сос- |тий, лестниц, пе- |

|    |бодным удале-|лок), сварные и|дефектов, разрезка по |тавного се-|ремычек, усиления |

|    |нием элемен- |клепаные конст-|типоразмерам, грунтов-|чения, по- |простенков стен,  |

|    |тов          |рукции из про- |ка, покрытие антикор- |гонажные   |колонн и др. при  |

|    |             |катной и листо-|розионным составом    |изделия из |ремонте и реконст-|

|    |             |вой стали      |                      |проката    |рукции жилых до-  |

|    |             |               |                      |           |мов, зданий и со- |

|    |             |               |                      |           |оружений          |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 21 |Кирпичные    |Кирпичный бой  |1. Механизированное   |1. Щебень и|1. Заполнители для|

|    |своды между- |               |дробление, промывка и |песок раз- |низкомарочных бе- |

|    |этажных пере-|               |сортировка по фракциям|личных     |тонов, подготовка |

|    |крытий, раз- |               |                      |фракций    |под асфальтовые и |

|    |бираемые при |               |                      |           |бетонные покрытия |

|    |помощи отбой-|               |                      |           |                  |

|    |ного молотка |               |2. Размол боя до мак- |2. Цемянка |2. Гидравлически  |

|    |или обрушени-|               |симальной крупности   |           |активная добавка к|

|    |ем           |               |частиц 0,15 мм        |           |цементу; декора-  |

|    |             |               |                      |           |тивное покрытие   |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 15 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 22 |То же, бетон-|Бетонный бой   |   Механизированное   |Бетонный   |   Заполнители для|

|    |ные          |               |дробление, промывка и |щебень и   |бетона            |

|    |             |               |сортировка по фракциям|песок раз- |                  |

|    |             |               |                      |личных     |                  |

|    |             |               |                      |фракций    |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                             IV. Полы                                                   |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 23 |Полы паркет- |Паркетные целые|Извлечение гвоздей,   |Паркет     |По прямому назна- |

|    |ные из штуч- |и колотые клеп-|очистка, сортировка по|штучный    |чению для устрой- |

|    |ной клепки   |ки с гвоздями, |размерам и цвету      |           |ства полов при ре-|

|    |             |со следами     |                      |           |монте и реконст-  |

|    |             |клея, раствора,|                      |           |рукции жилых до-  |

|    |             |мастики (лака) |                      |           |мов, зданий и соо-|

|    |             |               |                      |           |ружений. Изготов- |

|    |             |               |                      |           |ление и ремонт щи-|

|    |             |               |                      |           |тового паркета    |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 24 |Полы из щито-|Целые и колотые|1. Извлечение гвоздей,|1. Щитовой |1. По прямому наз-|

|    |вого паркета |доски, щиты    |очистка, установка не-|паркет;    |начению при ремон-|

|    |с обрешеткой |паркета с гвоз-|достающих клепок, ук- |доски      |те и реконструкции|

|    |             |дями, недостаю-|репление или замена   |           |жилых домов, зда- |

|    |             |щими клепками и|сломанных брусков ос- |           |ний и сооружений  |

|    |             |сломанными от- |нования               |           |                  |

|    |             |дельными брус- |                      |           |                  |

|    |             |ками основания |2. Извлечение гвоздей,|2. Техноло-|2. Изготовление   |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 16 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |             |со следами     |очистка, измельчение  |гическая   |арболита, фиброли-|

|    |             |клея,          |на механических стан- |щепа,      |та, опилкобетона, |

|    |             |раствора, мас- |ках                   |стружка,   |древесно-стружеч- |

|    |             |тики (лака)    |                      |опилки     |ных плит и т.п.   |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 25 |Полы дощатые |Крашеные цель- |1. Извлечение гвоздей,|1. Доски   |1. По прямому наз-|

|    |             |ные и колотые  |удаление дефектных    |           |начению для ремон-|

|    |             |половые доски с|участков, очистка,    |           |та перекрытий, по-|

|    |             |гвоздями       |сортировка по разме-  |           |лов и крыш жилых  |

|    |             |               |рам, антисептирование |           |домов, зданий и   |

|    |             |               |                      |           |сооружений, изго- |

|    |             |               |                      |           |товления погонаж- |

|    |             |               |                      |           |ных и мелкоштучных|

|    |             |               |                      |           |элементов, каркас-|

|    |             |               |                      |           |ных и щитовых     |

|    |             |               |                      |           |конструкций, эле- |

|    |             |               |                      |           |ментов встроенной |

|    |             |               |                      |           |мебели, опалубки, |

|    |             |               |                      |           |а также при строи-|

|    |             |               |                      |           |тельстве подсоб-  |

|    |             |               |                      |           |ных, складских и  |

|    |             |               |                      |           |других одноэтажных|

|    |             |               |                      |           |временных зданий и|

|    |             |               |                      |           |сооружений        |

|    |             |               |2. См. п.24, гр.4,    |2. См.     |2. См. п.24, гр.6,|

|    |             |               |   поз.2              |п.24, гр.5,|поз.2             |

|    |             |               |                      |поз.2      |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 17 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 26 |Половые лаги |Целые и колотые|1. См. п.25, гр.4,    |1. Доски,  |1. См. п.25, гр.6,|

|    |из досок или |доски и брусья |   поз.1              |брус       |поз.1             |

|    |бруса        |с гвоздями и   |                      |           |                  |

|    |             |другими крепеж-|2. См. п.24, гр.4,    |2. См.     |2. См. п.24, гр.6,|

|    |             |ными деталями  |   поз.2              |п.24, гр.5,|поз.2             |

|    |             |               |                      |поз.2      |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 27 |Плинтусы де- |Крашеные целые |   Извлечение гвоздей,|Плинтус    |По прямому назна- |

|    |ревянные     |и колотые плин-|удаление дефектных    |           |чению             |

|    |             |тусы с гвоздями|участков, очистка,    |           |                  |

|    |             |               |сортировка по разме-  |           |                  |

|    |             |               |рам, антисептирование |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 28 |Полы из мет- |Целые и колотые|Очистка целых плиток  |Плитки     |По прямому назна- |

|    |лахской      |плитки с остат-|                      |метлахские |чению для ремонта |

|    |плитки       |ками раствора, |                      |           |полов, а также для|

|    |             |керамический   |                      |           |устройства полов в|

|    |             |бой            |                      |           |подсобных, складс-|

|    |             |               |                      |           |ких и других зда- |

|    |             |               |                      |           |ниях и сооружениях|

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 29 |Покрытие по- |Куски и обрезки|Удаление деформирован-|Куски ру-  |То же             |

|    |лов из рулон-|рулонных мате- |ных и изношенных      |лонного    |                  |

|    |ных материа- |риалов с остат-|участков, очистка,    |покрытия   |                  |

|    |лов (линолеум|ками клея,     |раскрой по размерам   |пола       |                  |

|    |и т.п.)      |краски, пыли   |                      |           |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 18 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 30 |Покрытие по- |Целые плитки и |Очистка целых плиток  |Плитки ПХВ |    >>            |

|    |лов из плиток|куски плиток с |                      |           |                  |

|    |ПХВ          |остатками клея,|                      |           |                  |

|    |             |краски, пыли   |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                             V. Стены                                                   |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 31 |Стены кирпич-|Кирпич и полов-|1. Механическая очист-|1. Кирпич  |1. По прямому наз-|

|    |ные, столбы, |няк с остатками|ка кирпича и половняка|и половняк |начению для ремон-|

|    |арки на це-  |раствора, куски|от раствора           |           |та, перекладки и  |

|    |ментно-из-   |кладки и кир-  |                      |           |устройства стен и |

|    |вестковом    |пичный бой     |                      |           |перегородок при   |

|    |растворе,    |               |                      |           |ремонте и реконст-|

|    |разби-       |               |                      |           |рукции жилых до-  |

|    |раемые по-   |               |                      |           |мов, зданий и соо-|

|    |слойно вруч- |               |                      |           |ружений           |

|    |ную или при  |               |                      |           |                  |

|    |помощи отбой-|               |2. Механизированное   |2. Щебень и|2. Заполнители для|

|    |ных молотков |               |дробление, промывка и |песок раз- |низкомарочных бе- |

|    |             |               |сортировка по фракциям|личных     |тонов, подготовка |

|    |             |               |кирпичного боя        |фракций    |под асфальтовые и |

|    |             |               |                      |           |бетонные покрытия |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |3. Размол боя до мак- |3. Цемянка |3. Гидравлически  |

|    |             |               |симальной крупности   |           |активная добавка к|

|    |             |               |частиц 0,15 мм        |           |цементу, декора-  |

|    |             |               |                      |           |тивное покрытие   |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 19 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 32 |То же, из    |Целый и колотый|1. Механическая очист-|1. Мелкие  |1. По прямому наз-|

|    |мелкоблочных |камень с остат-|ка целых камней       |блоки      |начению           |

|    |камней       |ками раствора, |                      |           |                  |

|    |             |каменный бой   |2. Механизированное   |2. Щебень и|2. Заполнители для|

|    |             |               |дробление, промывка и |песок раз- |бетонов, подготов-|

|    |             |               |сортировка по фракциям|личных     |ка под асфальтовые|

|    |             |               |                      |фракций    |и бетонные покры- |

|    |             |               |                      |           |тия               |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 33 |Стены бетон- |Блоки и панели |1. Очистка поверхнос- |1. Сборные |1. Строительство  |

|    |ные и железо-|железобетонные |тей, заделка поврежде-|железобе-  |подсобных, складс-|

|    |бетонные из  |без монтажных  |ний, восстановление   |тонные бло-|ких и других одно-|

|    |блоков и па- |петель с нару- |монтажных приспособле-|ки и панели|этажных временных |

|    |нелей, разби-|шенными заклад-|ний и закладных дета- |стен       |сооружений        |

|    |раемые сво-  |ными деталями, |лей                   |           |                  |

|    |бодным удале-|трещинами и    |                      |           |                  |

|    |нием отдель- |околами, бетон-|2. Восстановление мон-|2. Сборные |2. Устройство до- |

|    |ных элементов|ный бой        |тажных приспособлений |железобе-  |рожных покрытий   |

|    |             |               |                      |тонные эле-|                  |

|    |             |               |                      |менты      |                  |

|    |             |               |3. Дробление, извлече-|3. Бетонный|3. Заполнители для|

|    |             |               |ние арматуры и заклад-|щебень и   |бетона. Подготов- |

|    |             |               |ных деталей, промывка |песок раз- |ка под асфальтовые|

|    |             |               |бетона и сортировка   |личных     |и бетонные покры- |

|    |             |               |его по фракциям       |фракций    |тия               |

|    |             |               |                      |4. Металло-|4. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 20 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 34 |Облицовка    |Целые и колотые|1. Очистка, ремонт и  |1. Облицо- |1. По прямому наз-|

|    |кирпичных,   |плиты из искус-|заделка отдельных     |вочные пли-|начению для обли- |

|    |каменных и   |ственных (бе-  |участков, шлифование, |ты         |цовки стен, уст-  |

|    |бетонных по- |тонных, керами-|полирование, раскрой  |           |ройства полов и   |

|    |верхностей   |ческих и др.) и|по размерам           |           |лестниц при ремон-|

|    |             |естественных   |                      |           |те и реконструкции|

|    |             |(гранит, мра-  |                      |           |жилых домов       |

|    |             |мор, известняк |                      |           |                  |

|    |             |и др.) материа-|2. Механизированное   |2. Щебень и|2. Декоративное   |

|    |             |лов с остатками|дробление, промывка и |крошка раз-|покрытие бетонных |

|    |             |раствора       |сортировка по фракциям|личных     |поверхностей; за- |

|    |             |               |                      |фракций    |полнители для бе- |

|    |             |               |                      |           |тона              |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 35 |Стены дере-  |Венцы стен с   |1. Извлечение гвоздей |1. Бревна  |1. По прямому наз-|

|    |вянные руб-  |гвоздями и дру-|и крепежных деталей,  |           |начению           |

|    |ленные из    |гими крепежными|удаление дефектных    |           |                  |

|    |бревен, раз- |деталями, ос-  |участков, сортировка  |           |                  |

|    |бираемые сво-|татками раство-|по размерам, очистка и|           |                  |

|    |бодным удале-|ра, старой     |антисептирование      |           |                  |

|    |нием элемен- |краски и пыли  |                      |           |                  |

|    |тов          |               |2. Извлечение гвоздей |2. Техноло-|2. Изготовление   |

|    |             |               |и крепежных деталей,  |гическая   |арболита, опилко- |

|    |             |               |удаление дефектных    |щепа,      |бетона, древесно- |

|    |             |               |участков, очистка, из-|стружка,   |стружечных плит и |

|    |             |               |мельчение на механи-  |опилки     |т.п.              |

|    |             |               |ческих станках        |           |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 21 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 36 |Стены дере-  |Брусья стен с  |1. См. п.35, гр.4,    |1. Брус    |1. По прямому наз-|

|    |вянные, раз- |гвоздями и дру-|поз.1                 |           |начению           |

|    |бираемые сво-|гими крепежными|                      |           |                  |

|    |бодным удале-|деталями, ос-  |2. См. п.35, гр.4,    |2. Техноло-|2. См. п.35, гр.6,|

|    |нием элемен- |татками раство-|поз.2                 |гическая   |поз.2             |

|    |тов          |ра, старой     |                      |щепа,      |                  |

|    |             |краски и т.п.  |                      |стружка,   |                  |

|    |             |               |                      |опилки     |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 37 |Кирпичная об-|Кирпич и полов-|1. См. п.31, гр.4,    |1. Кирпич  |1. См. п.31, гр.6,|

|    |лицовка дере-|няк с остатками|поз.1                 |и половняк |поз.1             |

|    |вянных стен  |раствора, куски|                      |           |                  |

|    |             |кладки и кир-  |2. См. п.31, гр.4,    |2. Щебень и|2. См. п.31, гр.6,|

|    |             |пичный бой     |поз.2                 |песок раз- |поз.2             |

|    |             |               |                      |личных     |                  |

|    |             |               |                      |фракций    |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |3. См. п.31, гр.4,    |3. Цемянка |3. См. п.31, гр.6,|

|    |             |               |поз.3                 |           |поз.3             |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 38 |Дощатая об-  |Целые и колотые|1. См. п.35, гр.4,    |1. Доски   |1. По прямому наз-|

|    |шивка дере-  |доски с гвоздя-|поз.1                 |           |начению           |

|    |вянных стен, |ми и остатками |                      |           |                  |

|    |неоштукату-  |старой краски  |2. См. п.35, гр.4,    |2. Техноло-|2. См. п.35, гр.6,|

|    |ренная       |               |поз.2                 |гическая   |поз.2             |

|    |             |               |                      |щепа,      |                  |

|    |             |               |                      |стружка,   |                  |

|    |             |               |                      |опилки     |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 22 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 39 |Стены дере-  |Колотая доска- |1. Извлечение гвоздей |1. Бруски  |1. По прямому наз-|

|    |вянные сбор- |вагонка, засып-|из брусков,           |           |начению           |

|    |но-щитовые с |ка в смеси со  |удаление дефектных    |           |                  |

|    |каркасом из  |строительным   |участков, очистка,    |           |                  |

|    |брусков, нео-|мусором, бруски|сортировка по разме-  |           |                  |

|    |штукатуренные|каркаса с      |рам, антисептирование |           |                  |

|    |             |гвоздями       |                      |           |                  |

|    |             |               |2. Извлечение гвоздей |2. Техноло-|2. Изготовление   |

|    |             |               |из брусьев,           |гическая   |арболита, опилко- |

|    |             |               |удаление дефектных    |щепа,      |бетона, древесно- |

|    |             |               |участков, очистка, из-|стружка,   |стружечных плит и |

|    |             |               |мельчение на механи-  |опилки     |т.п.              |

|    |             |               |ческих станках        |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                         VI. Перегородки                                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 40 |Деревянные   |Целые и колотые|1. См. п.35, гр.4,    |1. Доски и |1. По прямому наз-|

|    |оштукатурен- |доски и бруски |поз.1                 |бруски, щи-|начению           |

|    |ные из гото- |с гвоздями и   |                      |ты двух- и |                  |

|    |вых двух- и  |остатками шту- |                      |трехслойные|                  |

|    |трехслойных  |катурки, щиты  |                      |           |                  |

|    |щитов        |               |2. См. п.35, гр.4,    |2. См.     |2. См. п.35, гр.6,|

|    |             |               |поз.2                 |п.35,      |поз.2             |

|    |             |               |                      |гр.5, поз.2|                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 23 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 41 |Перегородки  |Целые и колотые|1. См. п.35, гр.4,    |1. Доски и |1. По прямому наз-|

|    |из досок, за-|доски и бруски |поз.1                 |бруски     |начению           |

|    |бранных стой-|с гвоздями и   |                      |           |                  |

|    |мя в обвязку,|остатками шту- |                      |           |                  |

|    |оштукатурен- |катурки, старой|                      |           |                  |

|    |ные и неошту-|краски и т.п.  |2. См. п.35, гр.4,    |2. См. п.35|2. См. п.35, гр.6,|

|    |катуренные   |               |поз.2                 |п.35,      |поз.2             |

|    |             |               |                      |гр.5, поз.2|                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 42 |Перегородки  |Кирпич и полов-|1. См. п.31, гр.4,    |1. Кирпич  |1. См. п.31, гр.6,|

|    |кирпичные на |няк с остатками|поз.1                 |и половняк |поз.1             |

|    |цементно-из- |раствора, куски|                      |           |                  |

|    |вестковом    |кладки и кир-  |2. См. п.31, гр.4,    |2. Щебень и|3. См. п.31, гр.6,|

|    |растворе,    |пичный бой     |поз.2                 |песок раз- |поз.2             |

|    |разбираемые  |               |                      |личных     |                  |

|    |при помощи   |               |                      |фракций    |                  |

|    |отбойных мо- |               |                      |           |                  |

|    |лотков       |               |3. См. п.31, гр.4,    |3. Цемянка |3. См. п.31, гр.6,|

|    |             |               |поз.3                 |           |поз.3             |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 43 |Перегородки  |Бетонный бой,  |Дробление бетона, изв-|1. Бетонный|1. Заполнители для|

|    |бетонные и   |деформированная|лечение арматуры и за-|щебень и   |бетона            |

|    |железобетон- |арматура       |кладных деталей, про- |песок раз- |                  |

|    |ные, разбира-|               |мывка бетона,  сорти- |личных     |                  |

|    |емые при по- |               |ровка по фракциям     |фракций    |                  |

|    |мощи отбойных|               |                      |           |                  |

|    |молотков     |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 24 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                        VII. Окна и двери                                               |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 44 |Оконные за-  |Оконные блоки, |1. Ремонт элементов   |1. Оконные |1. По прямому наз-|

|    |полнения     |створки, фраму-|заполнения, очистка,  |блоки,     |начению для уст-  |

|    |             |ги, коробки,   |антисептирование,     |створки,   |ройства оконных   |

|    |             |оконное стекло,|грунтовка, установка  |фрамуги,   |заполнений при ре-|

|    |             |бой стекла,    |недостающих приборов, |коробки,   |монте и реконст-  |

|    |             |скобяные изде- |остекление            |оконное    |конструкции, жилых|

|    |             |лия и подокон- |                      |стекло,    |домов, зданий и   |

|    |             |ные доски      |                      |скобяные   |сооружений, а так-|

|    |             |               |                      |изделия,   |же при строи-     |

|    |             |               |                      |подоконные |тельстве временных|

|    |             |               |                      |доски      |зданий и сооруже- |

|    |             |               |                      |           |ний               |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. См. п.35, гр.4,    |2. См.     |2. См. п.35, гр.6,|

|    |             |               |                      |п.35,      |                  |

|    |             |               |поз.2                 |гр.5, поз.2|поз.2             |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |3. Стеколь-|3. Утилизация     |

|    |             |               |                      |ный бой    |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 45 |Дверные за-  |Дверные блоки, |1. Ремонт и замена от-|1. Дверные |1. По прямому наз-|

|    |полнения     |коробки, полот-|дельных элементов,    |блоки,     |начению для уст-  |

|    |             |на, скобяные   |очистка, антисептиро- |полотна,   |ройства дверных   |

|    |             |изделия, налич-|вание, грунтовка      |коробки,   |заполнений при ре-|

|    |             |ники           |                      |скобяные   |монте и реконстру-|

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 25 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |             |               |                      |изделия,   |кции жилых домов, |

|    |             |               |                      |наличники  |зданий и сооруже- |

|    |             |               |                      |           |ний, а также при  |

|    |             |               |                      |           |строительстве вре-|

|    |             |               |                      |           |менных зданий и   |

|    |             |               |                      |           |сооружений        |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. См. п.35, гр.4,    |2. См.     |2. См. п.35, гр.6,|

|    |             |               |                      |п.35,      |                  |

|    |             |               |поз.2                 |гр.5, поз.2|поз.2             |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                          VIII. Лестницы                                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 46 |Лестница на  |Косоуры, камен-|1. См. п.20, гр.4     |1. Металли-|1. См. п.20, гр.6,|

|    |металических |ные или железо-|                      |ческие бал-|поз.1             |

|    |косоурах,    |бетонные ступе-|                      |ки         |                  |

|    |разбираемая  |ни с остатками |                      |           |                  |

|    |свободным    |раствора, крас-|2. См. п.3,  гр.4     |2. Звенья  |2. По прямому наз-|

|    |удалением    |ки и пыли, ка- |                      |металличес-|начению для уст-  |

|    |элементов    |менный или бе- |                      |ких ограж- |ройства лестниц   |

|    |             |тонный бой, ме-|                      |дений      |при ремонте и ре- |

|    |             |таллические    |                      |           |конструкции жилых |

|    |             |элементы ограж-|                      |           |домов, зданий и   |

|    |             |дений, поручни |                      |           |сооружений        |

|    |             |с крепежными   |                      |           |                  |

|    |             |деталями       |3. Очистка ступеней,  |3. Ступени |3. То же          |

|    |             |               |заделка повреждений   |           |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 26 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |             |               |4. Механизированное   |4. Щебень и|4. Декоративное   |

|    |             |               |дробление боя, промыв-|крошка раз-|покрытие бетонных |

|    |             |               |ка и сортировка по    |личных     |поверхностей; за- |

|    |             |               |фракциям              |фракций    |полнители для бе- |

|    |             |               |                      |           |тона              |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |5. Очистка, ремонт де-|5. Поручни |5. По прямому наз-|

|    |             |               |фектных участков по-  |           |начению           |

|    |             |               |ручней                |           |                  |

|    |             |               |                      |6. Металло-|6. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 47 |Лестница на  |См. п.46, гр.3 |1.Очистка поверхнос-  |1. Железо- |1. По прямому наз-|

|    |железобетон- |               |тей, заделка поврежде-|бетонные   |начению для уст-  |

|    |ных косоурах,|               |ний, восстановление   |балки      |ройства лестниц   |

|    |разбираемая  |               |закладных деталей, ус-|           |при ремонте и ре- |

|    |свободным    |               |тановка монтажных     |           |конструкции жилых |

|    |удалением    |               |приспособлений и т.п. |           |домов, зданий и   |

|    |элементов    |               |                      |           |сооружений        |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. См. п.3,  гр.4     |2. Звенья  |2. То же          |

|    |             |               |                      |металличес-|                  |

|    |             |               |                      |ких ограж- |                  |

|    |             |               |                      |дений      |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |3. См. п.46, гр.4,    |3. Ступени |3.   >>           |

|    |             |               |поз.3                 |           |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 27 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |             |               |4. См. п.46, гр.4,    |4. Щебень и|4. См. п.46, гр.6,|

|    |             |               |поз.4                 |крошка раз-|поз.4             |

|    |             |               |                      |личных     |                  |

|    |             |               |                      |фракций    |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |5. См. п.46, гр.4,    |5. Поручни |5. По прямому наз-|

|    |             |               |поз.5                 |           |начению           |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |6. Металло-|6. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 48 |Каменные или |Ступени с ос-  |1.Очистка, заделка де-|1. Ступени |1. По прямому наз-|

|    |железобетон- |татками раство-|фектов и повреждений  |           |начению для уст-  |

|    |ные ступени  |ра, краски и   |                      |           |ройства лестниц   |

|    |             |пыли, каменный |                      |           |при ремонте и ре- |

|    |             |или бетонный   |                      |           |конструкции жилых |

|    |             |бой            |                      |           |домов, зданий и   |

|    |             |               |                      |           |сооружений        |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |2. См. п.46, гр.4,    |2. См.     |2. См. п.46, гр.6,|

|    |             |               |поз.4                 |п.46,      |поз.4             |

|    |             |               |                      |гр.5, поз.4|                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 28 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                          IX. Фундаменты                                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 49 |Фундаменты   |Бутовый камень |Очистка камней от ос- |Бутовый    |По прямому назна- |

|    |бутовые, раз-|с остатками    |татков раствора       |камень     |чению для ремонта |

|    |бираемые при |раствора, ще-  |                      |           |фундаментов жилых |

|    |помощи отбой-|бень, кусуки   |                      |           |домов, зданий и   |

|    |ных молотков |раствора       |                      |           |сооружений, а так-|

|    |             |               |                      |           |же для устройства |

|    |             |               |                      |           |фундаментов вре-  |

|    |             |               |                      |           |менных одноэтажных|

|    |             |               |                      |           |зданий и сооруже- |

|    |             |               |                      |           |ний               |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 50 |То же, буто- |Бетонный и бу- |Очистка от остатков   |Щебень и   |   Заполнители для|

|    |бетонные     |товый бой      |раствора, механизиро- |песок раз- |низкомарочных бе- |

|    |             |               |ванное дробление, про-|личных     |тонов; подготовка |

|    |             |               |мывка, сортировка по  |фракций    |под асфальтовые и |

|    |             |               |фракциям              |           |бетонные покрытия |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 51 |То же, желе- |Бетонный бой,  |Дробление бетона, изв-|1. Бетонный|1. Заполнители для|

|    |зобетонные   |деформированная|лечение арматуры и за-|щебень и   |бетона            |

|    |             |арматура       |кладных деталей, про- |песок раз- |                  |

|    |             |               |мывка бетона и сорти- |личных     |                  |

|    |             |               |ровка по фракциям     |фракций    |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 29 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 52 |То же, бетон-|Бетонный бой   |См. п.50, гр.4        |См. п.50,  |См. п.50, гр.6    |

|    |ные на кир-  |               |                      |гр.5       |                  |

|    |пичном щебне |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 53 |То же, бетон-|То же          |То же                 |Гравий и   |Заполнители для   |

|    |ные          |               |                      |песок раз- |бетона            |

|    |             |               |                      |личных     |                  |

|    |             |               |                      |фракций    |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 54 |То же, кир-  |Кирпичный бой с|1. Очистка, механизи- |1. Щебень и|1. Заполнители для|

|    |пичные       |остатками раст-|рованное дробление,   |песок раз- |низкомарочных бе- |

|    |             |вора           |промывка и сортировка |личных     |тонов; подготовка |

|    |             |               |по фракциям           |фракций    |под асфальтовые и |

|    |             |               |                      |           |бетонные покрытия |

|    |             |               |2. Размол боя до мак- |2. Цемянка |2. Гидравлически  |

|    |             |               |симальной крупности   |           |активная добавка к|

|    |             |               |частиц 0,15 мм        |           |цементу; декора-  |

|    |             |               |                      |           |тивное покрытие   |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 55 |То же, сбор- |Целые и колотые|1. Очистка от раство- |1. Бетонные|1. По прямому наз-|

|    |ные железобе-|бетонные блоки |ра, заделка дефектов  |фундамент- |начению           |

|    |тонные       |с остатками    |                      |ные блоки  |                  |

|    |             |раствора       |                      |           |                  |

|    |             |               |2. Очистка от раство- |2. Щебень и|2. Заполнители для|

|    |             |               |ра, механизированное  |песок раз- |бетона            |

|    |             |               |дробление, промывка и |личных     |                  |

|    |             |               |сортировка  по фракци-|фракций    |                  |

|    |             |               |ям                    |           |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 30 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                       X. Системы отопления                                             |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 56 |Отопительные |Кирпич и полов-|1. Механизированная   |1. Кирпич  |1. По прямому наз-|

|    |кирпичные пе-|няк с остатками|очистка кирпича и по- |и половняк |начению при ремон-|

|    |чи, камины и |раствора, куски|ловняка от раствора   |           |те и реконструкции|

|    |кухонные оча-|кладки и кир-  |                      |           |жилых домов, зда- |

|    |ги           |пичный бой     |                      |           |ний и сооружений  |

|    |             |               |2. См. п.31, гр.4,    |2. См.     |2. См. п.31, гр.6,|

|    |             |               |поз.2                 |п.31,      |поз.2             |

|    |             |               |                      |гр.5, поз.2|                  |

|    |             |               |3. См. п.31, гр.4,    |3. Цемянка |3. См. п.31, гр.6,|

|    |             |               |поз.3                 |           |поз.3             |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 57 |Облицовка пе-|Целые и колотые|Очистка от раствора   |Изразцы    |По прямому назна- |

|    |чей, каминов |изразцы, прямые|                      |прямые и   |чению             |

|    |и кухонных   |и фасонные, об-|                      |фасонные,  |                  |

|    |очагов       |лицовочные     |                      |облицовоч- |                  |

|    |             |плитки с остат-|                      |ные плитки |                  |

|    |             |ками раствора  |                      |печей, ка- |                  |

|    |             |               |                      |минов и ку-|                  |

|    |             |               |                      |хонных оча-|                  |

|    |             |               |                      |гов        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 58 |Металлические|Металлолом     |          -           |Металлолом |Утилизация        |

|    |футляры ото- |               |                      |           |                  |

|    |пительных пе-|               |                      |           |                  |

|    |чей          |               |                      |           |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 31 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 59 |Трубопроводы |Секции трубо-  |Отбор годных труб,    |1. Трубы   |1. По прямому наз-|

|    |внутридомовой|проводов       |очистка их от грязи и |водогазо-  |начению           |

|    |разводки цен-|               |накипи, проверка      |проводные  |                  |

|    |трального    |               |                      |           |                  |

|    |отопления из |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |стальных во- |               |                      |лом        |                  |

|    |догазопровод-|               |                      |           |                  |

|    |ных неоцинко-|               |                      |           |                  |

|    |ванных труб  |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 60 |То же, из    |Секции трубо-  |Отбор годных труб,    |1. Трубы   |1. По прямому наз-|

|    |стальных бес-|проводов       |очистка их от грязи и |бесшовные  |начению           |

|    |шовных горя- |               |накипи, проверка      |           |                  |

|    |чекатанных,  |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |холоднокатан-|               |                      |лом        |                  |

|    |ных и холод- |               |                      |           |                  |

|    |нотянутых    |               |                      |           |                  |

|    |труб         |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 61 |Чугунные ра- |Секция чугунно-|Проверка и очистка от |1. Секция  |1. По прямому наз-|

|    |диаторы      |го радиатора   |накипи и грязи, замена|чугунного  |начению при ремон-|

|    |             |               |уплотнительных колец  |радиатора  |те и реконструкции|

|    |             |               |                      |           |жилых домов, зда- |

|    |             |               |                      |           |ний и сооружений  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 32 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 62 |Одноходовые и|Секция конвек- |Проверка и очистка    |1. Конвек- |1. По прямому наз-|

|    |многоходовые |тора           |труб от накипи и грязи|тор        |начению           |

|    |стальные кон-|               |и очистка ребер кон-  |           |                  |

|    |векторы      |               |векторов от пыли, за- |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |мена фасонных частей  |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 63 |Чугунные реб-|Ребристые трубы|Проверка и очистка,   |1. Ребрис- |1. По прямому наз-|

|    |ристые трубы |чугунные       |замена фасонных частей|тая труба  |начению           |

|    |с параллель- |               |                      |чугунная   |                  |

|    |ным или пос- |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |ледовательным|               |                      |лом        |                  |

|    |присоединени-|               |                      |           |                  |

|    |ем           |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 64 |Краны пробко-|Краны пробковые|Проверка и очистка от |1. Краны   |1. По прямому наз-|

|    |вые проход-  |проходные,     |накипи, проверка и    |           |начению           |

|    |ные, сальни- |сальниковые,   |очистка от накипи с   |           |                  |

|    |ковые, двой- |двойной регули-|заменой уплотнительной|2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |ной регули-  |ровки, спускные|прокладки золотника и |лом        |                  |

|    |ровки, спуск-|               |прокладки между корпу-|           |                  |

|    |ные          |               |сом крана и головкой  |           |                  |

|    |             |               |набивки               |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 65 |Запорные вен-|Запорный вен-  |Проверка и очистка от |1. Запорные|1. По прямому наз-|

|    |тили         |тиль           |накипи, замена уплот- |венитили   |начению           |

|    |             |               |нительной прокладки   |           |                  |

|    |             |               |золотника и прокладки |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |между корпусом вентиля|лом        |                  |

|    |             |               |и головкой набивки    |           |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 33 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 66 |Чугунные па- |Задвижки чугун-|Проверка и очистка от |1. Задвижки|1. По прямому наз-|

|    |раллельные и |ные            |накипи, замена латун- |чугунные   |начению           |

|    |клиновидные  |               |ных уплотнительных    |           |                  |

|    |задвижки     |               |колец и прокладок     |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 67 |Цилиндричес- |Расширительный |Проверка и очистка от |1. Цилинд- |1. По прямому наз-|

|    |кие расшири- |бак            |продуктов коррозии и  |рический   |начению           |

|    |тельные баки |               |накипи, замена уплот- |расшири-   |                  |

|    |             |               |нительных муфтовых    |тельный бак|                  |

|    |             |               |соединений переливной |           |                  |

|    |             |               |и контрольной трубок  |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 68 |Проточные и  |Воздухосборник |Проверка и очистка от |1. Воздухо-|1. По прямому наз-|

|    |автоматичес- |               |накипи со сменой зат- |сборник    |начению           |

|    |кие воздухо- |               |ворного клапана и уп- |           |                  |

|    |сборники     |               |лотнительных прокладок|2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 69 |Грязевики    |Грязевики      |Проверка и очистка от |1. Грязеви-|1. По прямому наз-|

|    |             |               |грязи                 |ки         |начению           |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 34 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|   XI. Системы холодного и горячего водоснабжения и внутренней канализации              |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 70 |Трубопроводы |Секции трубо-  |Отбор, очистка от гря-|1. Трубы   |1. По прямому наз-|

|    |внутридомовой|проводов с     |зи и продуктов корро- |водогазо-  |начению           |

|    |разводки из  |местными корро-|зии, испытания в соот-|проводные  |                  |

|    |стальных во- |зионными пора- |ветствии с требования-|           |                  |

|    |догазопровод-|жениями        |ми действующего стан- |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |ных труб с   |               |дарта                 |лом        |                  |

|    |резьбовым или|               |                      |           |                  |

|    |сварным сое- |               |                      |           |                  |

|    |динением     |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 71 |Чугунные ка- |Чугунные кана- |Отбор, очистка от гря-|1. Чугунные|1. По прямому наз-|

|    |нализационные|лизационные    |зи и отложений, покры-|канализаци-|начению           |

|    |трубы и фа-  |трубы и фасон- |тие битумным лаком,   |онные трубы|                  |

|    |сонные части |ные части,     |испытания в соответст-|и фасонные |                  |

|    |             |имеющие местные|вии с требованиями    |части      |                  |

|    |             |повреждения    |действующего стандарта|           |                  |

|    |             |               |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 72 |Латунные во- |Латунные водо- |Отбор, очистка от гря-|1. Латунные|1. По прямому наз-|

|    |доразборные, |разборные, туа-|зи и отложений, ремонт|водоразбор-|начению           |

|    |туалетные    |летные краны и |седел и вентильных го-|ные, туа-  |                  |

|    |краны и сме- |смесители, в   |ловок, испытания в со-|летные кра-|                  |

|    |сители       |том числе с    |ответствии с требова- |ны и смеси-|                  |

|    |             |местными пов-  |ниями действующего    |тели       |                  |

|    |             |реждениями се- |стандарта             |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |дел и шпинделей|                      |лом        |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 35 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 73 |Поплавковые  |Поплавковые    |Отбор изделий, отве-  |1. Поплав- |1. По прямому наз-|

|    |клапаны к    |клапаны к смыв-|чающих требованиям    |ковые кла- |начению           |

|    |смывным бач- |ным бачкам, в  |действующего стандар- |паны к     |                  |

|    |кам          |том числе с    |та, очистка от грязи и|смывным    |                  |

|    |             |местными пов-  |отложений, испытания  |бачкам     |                  |

|    |             |реждениями     |на герметичность запи-|           |                  |

|    |             |               |рания под давлением.  |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |Изделия, не отвечающие|лом        |                  |

|    |             |               |требованиям действую- |           |                  |

|    |             |               |щего стандарта, ремон-|           |                  |

|    |             |               |ту не подлежат        |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 74 |Вентили за-  |Вентили запор- |Отбор, очистка от гря-|1. Вентили |1. По прямому наз-|

|    |порные про-  |ные проходные  |зи, отложений, устра- |запорные   |начению           |

|    |ходные латун-|латунные и чу- |нение дефектов, испы- |проходные  |                  |

|    |ные и чугун- |гунные, в том  |тания в соответствии с|латунные и |                  |

|    |ные, задвижки|числе с местны-|требованиями действую-|чугунные,  |                  |

|    |чугунные     |ми повреждения-|щих стандартов        |задвижки   |                  |

|    |фланцевые    |ми корпуса и   |                      |чугунные   |                  |

|    |             |вентильных го- |                      |фланцевые  |                  |

|    |             |ловок, задвижки|                      |           |                  |

|    |             |чугунные флан- |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |цевые          |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 75 |Пожарные     |Пожарные краны,|Отбор изделий, отве-  |1. Пожарные|1. По прямому наз-|

|    |краны        |в том числе с  |чающих требованиям    |краны      |начению           |

|    |             |местными пов-  |действующего стандар- |           |                  |

|    |             |реждениями     |та, устранение дефек- |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |тов и испытания       |лом        |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 36 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 76 |Счетчики (во-|Счетчики (водо-|Отбор изделий, отве-  |1. Счетчики|1. По прямому наз-|

|    |домеры) хо-  |меры) холодно- |чающих требованиям    |холодновод-|начению           |

|    |лодноводные и|водные и горя- |действующего стандар- |ные и горя-|                  |

|    |горячеводные |чеводные, в том|та, очистка от грязи и|чеводные   |                  |

|    |             |числе с пов-   |отложений, передача   |           |                  |

|    |             |реждениями ме- |предприятиям по ремон-|2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |ханизмов и кор-|ту и госпроверке счет-|лом        |                  |

|    |             |пусов          |чиков                 |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 77 |Водогрейные  |Водогрейные ко-|Отбор годных колонок  |1. Колонки |1. По прямому наз-|

|    |колонки      |лонки, в том   |                      |           |начению           |

|    |             |числе с повреж-|                      |           |                  |

|    |             |дениями        |                      |2. Металло-|2. Утилизация     |

|    |             |               |                      |лом        |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 78 |Санитарно-   |Санитарно-тех- |Отбор годных приборов,|1. Умываль-|1. По прямому наз-|

|    |технические  |нические прибо-|дробление колотого    |ники       |начению           |

|    |приборы      |ры металличес- |фаянса, промывка и    |           |                  |

|    |             |кие и фаянсо-  |сортировка по фракциям|2. Мойки   |2. То же          |

|    |             |вые, целые и   |                      |металличес-|                  |

|    |             |колотые, фаян- |                      |кие        |                  |

|    |             |совый бой      |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |3. Раковины|3. >>             |

|    |             |               |                      |4. Унитазы |4. >>             |

|    |             |               |                      |5. Ванны   |5. >>             |

------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 37 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------

|    | Разбираемые |Характеристика |Вид ремонтно-восстано-|Получаемые |                  |

| N  |конструкции, |первичного вы- | вительных работ или  |материалы, |Область применения|

|п.п.|демонтируемое|хода материалов|     переработки      |изделия,   |                  |

|    |оборудование,|и изделий от   |                      |конструкции|                  |

|    |способ раз-  |разборки и     |                      |и оборудо- |                  |

|    |борки и де-  |демонтажа      |                      |вание      |                  |

|    |монтажа      |               |                      |           |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |      2      |       3       |          4           |     5     |          6       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |             |               |                      |6. Смывные |6. >>             |

|    |             |               |                      |бачки фаян-|                  |

|    |             |               |                      |совые      |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |7. Смывные |7. >>             |

|    |             |               |                      |бачки чу-  |                  |

|    |             |               |                      |гунные     |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |8. Сифоны  |8. >>             |

|    |             |               |                      |чугунные к |                  |

|    |             |               |                      |унитазам,  |                  |

|    |             |               |                      |мойкам     |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |9. Флюгарки|9. >>             |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |10. Сиденье|10.  >>           |

|    |             |               |                      |к унитазам |                  |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |11. Щебень |11. Заполнитель   |

|    |             |               |                      |фаянсовый  |для бетонов       |

|    |             |               |                      |           |                  |

|    |             |               |                      |12. Метал- |12. Утилизация    |

|    |             |               |                      |лолом      |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------

- 38 -

ВСН 39-83(р)

----------------

Госгражданстрой

Текст документа сверен по:

Госгражданстрой -

М.: Стройиздат, 1985

ВСН 39-83(р) Инструкция по повторному использованию изделий,

оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве

Приказ Госстроя СССР от 26.12.83 N 414

ВСН от 26.12.83 N 39-83 (р)

Госстрой СССР

Действующий

Дата начала действия: 1.1.84

Опубликован: Госгражданстрой - М.: Стройиздат,

1985 год

Дата изменения в БД: 17.6.98

Дата внесения в БД:30.4.98